# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：宁夏煜煌建材有限公司花岗岩加工项目

建设单位（盖章）：  宁夏煜煌建材有限公司

编制日期：          二○二二年二月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁夏煜煌建材有限公司花岗岩石料加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2202-640521-07-01-661562 |
| 建设单位联系人 | 张鹏 | 联系方式 | 18795355588 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区中卫市中宁县109国道与白石公路交汇处 |
| 地理坐标 | （105度38分26.788秒，37度25分18.714秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3032建筑用石加工 | 建设项目 行业类别 | 303、砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 中宁县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2202-640521-07-01-661562 |
| 总投资（万元） | 85 | 环保投资（万元） | 16 |
| 环保投资占比（%） | 19.2 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是：本项目目前已全部建设完成，2021年3月27日，中卫市生态环境局中宁县分局责令宁夏煜煌建材有限公司停产整治并按要求办理环境影响评价报告报批手续，同时对宁夏煜煌建材有限公司处以人民币25050.36元罚款。宁夏煜煌建材有限公司接到“责令改正违法行为决定书”、“行政处罚事先告知书”及“行政处罚决定书”后立即对厂区进行停产整治并按要求办理环境影响报告手续。 | 用地（用海） 面积（m2） | 6666.67 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1 与《产业结构调整指导目录》（2019年本）符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于允许类建设项目。 2 与《宁夏回族自治区企业投资项目核准限制和淘汰产业目录》符合性分析 根据《宁夏回族自治区企业投资项目核准限制和淘汰产业目录》（宁政发[2014]116号）中相关分类，本项目不属于其中“核准类”、“限制类”及“淘汰类”项目，属于允许建设项目。因此，本项目符合地方产业发展政策。 3 与《中卫市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 根据《中卫市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发〔2021〕31号），基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，将中卫市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类环境管控单元。 本项目位于中卫市中宁县，对照中卫市环境管控单元分布图可知，项目位于一般管控区域，项目与中卫市环境管控单分布图位置关系见附图1。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，以生态环境保护与适度开发相结合为主，落实区域生态环境保护的基本要求。 本项目在运营期产生的污染物主要为废气、噪声、一般固体废物和生活污水。废气主要为粉尘，通过湿法作业，粉尘产生后进入废水中，经沉淀沉淀后成为沉渣，石料运输道路定期清扫，洒水降尘；噪声主要为切石机、磨边机等设备产生的噪声，通过设置基础减震设施，以及加强设备的定期维护，合理安排工作时间等可有效降低厂界噪声；生活污水经化粪池处理后，通过吸粪车拉运至中宁县污水处理厂处理；沉淀池底泥外售中宁县峰安建材有限公司用于制砖，废边角料外售建筑用石单位综合利用、废润滑油收集后交由有资质的单位处置。 综上所述，本项目运营期污染物均采用了有效的防治措施，因此，本项目建成运行后，不会降低项目所在区域生态环境质量现状，满足《中卫市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发〔2021〕31号）文件对于一般管控单元的保护要求。 4 “三线一单”符合性分析 ⑴环境质量底线符合性分析 根据《宁夏回族自治区生态环境质量报告书（2020年）》中中卫市环境空气质量监测结果的统计数据，中宁县大气环境中SO2、NO2年平均浓度CO、O3特定百分位数浓度均达标，PM10、PM2.5年平均浓度未达标，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，所以项目所在区域为不达标区。本项目生产过程中废气采取合理措施后，达到污染物排放标准，对周围环境空气影响较小。 根据《宁夏回族自治区生态环境质量报告书（2019年）》中清水河石炭沟桥断面监测数据，清水河石炭沟桥断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。项目生产废水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后，通过吸粪车拉运至中宁县污水处理厂处理。 项目噪声通过采取基础减振、隔声等措施处理后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 ⑵生态保护红线符合性分析 中卫市生态保护红线衔接自治区级及以上自然保护区，县级及以上饮用水水源保护区，自治区级及以上风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园，国家级水产种质资源保护区，国家级生态公益林等各类自然保护地和其他保护区域，生态保护红线面积约为3179.06平方公里。 本项目位于中卫市中宁县，对照《中卫市“三线一单”》，本项目不在中卫市生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。项目与中卫市生态保护红线位置关系详见附图2。 ⑶资源利用上线符合性分析 项目营运过程中消耗一定量的电、水等资源，本项目生产过程中使用的新鲜水由市政自来水管网供给，供电由市政电网供给，均可满足本项目使用。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。不触及中卫市资源利用上线。因此，符合资源利用上限要求。 ⑷环境准入负面清单 本项目符合产业政策，不属于淘汰落后工艺，不在负面清单内。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1 建设项目由来 宁夏煜煌建材有限公司成立于2020年7月，主要从事建筑用石加工、销售。2021年2月建设了“宁夏煜煌建材有限公司花岗岩石料加工项目”，并于2021年3月投入运行。本项目于2021年3月建成投入运营至今一直未办理环境影响审批手续，属于“未批先建”项目。 2021年3月27日，中卫市生态环境局中宁县分局执法人员对项目现场进行检查，发现项目存在违法行为。根据《中华人民共和国环境影响评价法》，中卫市生态环境局中宁县分局以《中卫市生态环境局中宁县分局责令改正违法行为决定书》《卫环中宁责改字[2021]9号》责令宁夏煜煌建材有限公司停产整治并按要求办理环境影响报告报批手续，同时以《中卫市生态环境局中宁县分局行政处罚事先告知书》（卫环中宁分局罚告字[2021]2号）、《中卫市生态环境局中宁县分局行政处罚决定书》（卫环中宁分局罚字[2021]5号）对宁夏煜煌建材有限公司处以人民币25050.36元罚款，宁夏煜煌建材有限公司接到“责令改正违法行为决定书”、“行政处罚事先告知书”及“行政处罚决定书”后立即对厂区进行停产整治并按要求办理环境影响报告报批手续。 在上述背景下，本次主要针对“宁夏煜煌建材有限公司石料加工项目”补做环境影响报告表。本项目位于中卫市中宁县，不涉及生态功能保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等敏感区域；依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“名录”中：“二十七、非金属矿物制品业—56砖瓦石、石材等建筑材料制造中的“建筑用石加工”，应编制环境影响报告表。 受宁夏煜煌建材有限公司（以下简称建设单位）委托，宁夏中耀环能科技有限公司（以下简称评价单位）承担了“宁夏煜煌建材有限公司花岗岩石料加工项目”（以下简称本项目）环境影响报告表编制工作。为科学客观地评价建设项目对周围环境造成的影响，我公司在现场踏勘和资料收集的基础上依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、环境影响评价相关技术导则等有关规定，编制完成了本项目的环境影响报告表。 2 建设项目概况 项目名称：宁夏煜煌建材有限公司花岗岩石料加工项目 建设地点：本项目位于中卫市中宁县109国道与白石公路交汇处，项目中心地理位置坐标为E:105°38′26.788″，N:37°25′18.714″。项目地理位置图见附图3。厂区北侧20m处为陕汽服务站，西侧10m处为木材厂，西北侧10m处为中宁县峰安建材有限公司，东侧40m处为白石公路，南侧10m处为鑫力商砼站。项目四周位置关系图见附图4。 建设性质：新建 占地面积：本项目总占地面积10亩。 3 项目建设内容及规模 ⑴建设规模 本项目位于中卫市中宁县，总占地面积10亩。项目主要建设生产车间3栋，年产路沿石3000m3，地板55000m2。 ⑵建设内容 本项目总占地面积6666.67m2，主要建设有3栋生产车间，占地面积1900m2，1间办公室，占地面积50m2，10间员工宿舍，占地面积200m2，1栋废边角料暂存库，占地面积150m2，并配套建设有原料区和成品区。项目工程主要由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，项目组成详见表1。 表1 项目组成一览表 类别 项目 建设规模 备注 主体 工程 生产 车间 1#生产车间 占地面积500m2，1F，钢结构。该车间安装火烧机、磨边机、倒角机、抛光机，主要用于切割后的花岗岩磨边、倒角以及火烧，是本项目石料加工的最后一道工序，完工的成品通过叉车运至成品区存放。 已建 2#生产车间 占地面积500m2，1F，钢结构。该车间内安装桥式切石机，主要用于花岗岩的大切，外购成品花岗石由叉车运至该车间进行大切后在运至3#生产车间进行精细切割。 已建 3#生产车间 占地面积900m2，1F，钢结构，该车间内安装红外线自动桥切机、手摇切边机，主要用于花岗岩的精细切割，精细切割后的花岗石即为半成品。 已建 辅助 工程 办公室 建设1间50m2办公室，用于日常办公，1F砖混结构。 已建 食堂 建设1间120m2食堂，位于办公室北侧。 已建 员工 宿舍 建设10间员工宿舍，总占地面积200m2，1F砖混结构 已建 储运工程 原料区 原料区占地面积500m2，位于厂区南侧，用于花岗岩的储存。 已建 成品区 设有2个成品区，总占地面积500m2，分别位于厂区西南侧和北侧，用于成品的储存。 已建 半成 品区 成品区占地面积500m2，位于厂区南侧，用于半成品的储存。 已建 公用 工程 给水 本项目总用水量为1432m3/a，由中宁县市政供水管网提供。 / 排水 项目生产废水经沉淀池处理后循环利用，不外排，生活污水经化粪池处理后，通过吸粪车拉运至中宁县污水处理厂处理。 / 供电 项目用电由中宁县市政供电电网提供。 / 环保 工程 废气 治理 石料加工粉尘采用湿法作业降尘。 / 火烧工序废气产生量较少，通过车间排风系统以无组织形式排放。 道路扬尘通过加强道路养护，保持路面清洁，及时洒水抑尘。 / 废水 治理 生活污水 经隔油池、36m3化粪池处理后通过吸粪车拉运至中宁县污水处理厂处理。 已建 生产废水 已建3座沉淀池，总容积158.4m3，生产废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 已建 噪声 治理 采用低噪声设备、加装减振设施、车间隔声、加强绿化。 已建 固废 治理 生活垃圾 设垃圾收集桶，生活垃圾分类收集，交由环卫部门统一处理； 已建 废边角料 建设1间150m2封闭式一般固废暂存库，用于废边角料的暂存，集中收集边角料，外售至建材单位综合利用； 已建 沉淀池底泥 定期清淘，不在厂区贮存，外售至中宁县峰安建材有限公司用于制砖； / 废润滑油 新建10m2危废暂存间，废润滑油经危废暂存间收集后委托有资质的单位处置。 新建 4 主要产品及产能 本项目产品方案详见表2。 表2 项目产品一览表 产品名称 规格 单位 年产量 备注 路沿石 950mm×250mm×150mm 600mm×250mm×120mm 600mm×250mm×100mm m3/a 3000 / 光面板 600mm×600mm m2/a 25000 属于地铺板 火烧板 300mm×600mm m2/a 30000 属于地铺板 5 项目主要原辅材料及用量 本项目主要原辅材料及消耗量详见表3。 表3 项目原辅材料及消耗量一览表 原辅材料名称 物态 最大储存量 年用量 是否属于环境风险物质 临界量(t) 来源 花岗岩原料 固态 2800t 67200t 否 / 阿拉善盟东南高科矿业有限公司 氧气 气态 1.18m3 105m3 否 / 外购 液化气 气态 0.05t 4t 是 10 外购 原辅材料理化性质： 花岗岩：花岗岩主要组成矿物为长石、石英、黑白云母等，石英含量是10%~50%。长石含量约总量之2/3，分为正长石、斜长石(碱石灰)及微斜长石(钾碱)。不同品种的矿物成份不尽相同，还可能有含辉石和角闪石。 液化气：液化气是在炼油厂内，由天然气或者石油进行加压降温液化所得到的一种无色挥发性液体。主要成分为丙烷、丙烯、丁烷中的一种或者两种，热值高、无烟尘、无炭渣，操作使用方便。 6 主要生产设备 本项目主要生产设备详见表4。 表4 项目生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 叉车 / 台 5 生产车间 2 桥式切石机 DTQ-700 台 5 3 红外线自动桥切机 / 台 5 4 手摇切边机 / 台 1 5 磨边机 / 台 1 6 倒角机 / 台 1 7 火烧机 / 台 1 8 抛光机 / 台 2 7 劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员20人，24小时三班倒，年运行240天，冬季不生产。 8 给排水情况 ⑴给水 本项目用水由宁夏中宁县市政供水管网统一供给，可满足用水需求。本项目用水包括生活用水、生产用水和绿化用水。 ①生活用水 根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）》（宁政办规发[2020]20号），员工生活用水按110L/人.d计，本项目年运行240天，劳动定员为20人，生活用水量为2.2m3/d（528m3/a）。 ②生产用水 本项目石材切割、倒角、抛光等工序会产生高温摩擦热，需用冷却水对切割机、磨边机、倒角机等设备进行降温，同时，降低切割、倒角、抛光等过程中粉尘的排放量。根据建设单位提供资料，冷却水循环水量为6.0m3/d（1440m3/a），冷却水经沉淀池沉淀冷却后，循环利用，冷却用水损耗率为60%，则每天补充水量为3.6m3/d（864m3/a）。 ③绿化用水 根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）》（宁政办规发[2020]20号），绿化用水量以0.2m3/m2▪a计，项目绿化面积为200m2，则项目绿化用水量为0.27m3/d（40m3/a）。 综上所述，本项目用水总量为6.07m3/d。 ⑵排水 项目切割、抛光及倒角过程使用冷却水、车辆轮胎清洗用水经沉淀池沉淀后，循环利用，不外排。因此，本项目废水主要为生活污水，生活污水按生活用水的80%计，生活污水排放量为1.76m3/d，422.4m3/a。 项目具体给排水情况详见表5。项目水平衡图见图1。 表5 项目给排水情况一览表 项目 用水 排水 新鲜水m3/d 循环水m3/d 损耗量m3/d 循环水m3/d 排水量m3/d 生活用水 2.2 0 0.44 0 1.76 生产用水 3.6 2.4 3.6 2.4 0 绿化用水 0.27 0 0.27 0 0 合计 6.07 2.4 4.31 2.4 1.76 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 9.项目平面布置合理性分析 本项目位于中卫市中宁县，项目建设用地大致可以分为生产区和办公生活区，办公生活区位于厂区北侧，主要建设有办公室及员工宿舍。办公生活区位于生产区侧风向，可以降低石料加工过程中粉尘对生活区的影响。1#成品区紧邻1#车间，1#车间东临2#车间，便于产品的运输，3#车间、原料区、半成品区及边角料暂存库整体位于厂区南侧，便于物料的输送。项目总平面布置合理。本项目平面布置图详见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1 施工期 本项目属于“未批先建”项目，项目已于2021年2月建设完成，仅新建1座危废暂存间，对部分不符合环保要求的建设内容进行改造，后续施工环境影响较小，本次不再分析施工期环境污染问题。 2 运营期 本项目产品为路沿石、火烧板和光面板，其工艺流程及产污环节如下： ⑴路沿石工艺流程及产污环节 工艺流程简述： ①切石机切割 将花岗岩原料用叉车运至生产车间，按照要求进行切割，切割过程中需要用水进行冷却，冷却方式为人工喷淋； ②倒角 切割成型的花岗岩原料，按照标准尺寸，用倒角机进行切边，倒角过程需用水进行冷却； ③成品包装 切边合格的成品打包，放入成品区外售； ⑵光面板工艺流程及产污环节 工艺流程简述： ①切石机切割 将花岗岩原料用叉车运至生产车间，按照要求进行切割，切割过程中需要用水进行冷却； ②抛光 切割成型的花岗岩粗糙不平，需要用进行抛光，抛光过程需用水进行冷却； ③切边 为提高产品的质量、美观，需用红外线自动桥切机或手摇切边机进行精细切边； ④成品包装 切边合格的成品打包，放入成品区外售； ⑶火烧板工艺流程及产污环节 工艺流程简述： ①切石机切割 将花岗岩原料用叉车运至生产车间，按照要求进行切割，切割过程中需要用水进行冷却； ②火烧 原料经过切割后，在火烧机中经高温加热至晶体爆裂，火焰喷烧采用液化气、氧气喷枪，火焰在面板上均匀的移动，移动速度为每秒钟120~250mm，喷枪口与板面的距离是20~40mm，并互相成倾角，火焰温度为800~1000℃，造成表面粗糙的效果，经火烧后的花岗岩暴露了石块本色，具有古朴、粗犷，自然感强的特点； ③切边 为提高产品的质量、美观，需用红外线自动桥切机或手摇切边机进行精细切边； ④成品包装 切边合格的成品打包，放入成品区外售。 图4 本项目运营期火烧板工艺流程及产污环节示意图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1 已建工程主要环境问题及整改措施 本项目为“未批先建”项目，目前停产整改，项目存在的环境问题如下： ⑴项目未履行环保手续； ⑵厂区未设置危废暂存间。 针对本项目存在问题，整改如下： ⑴委托宁夏中耀环能科技有限公司进行环境影响评价； ⑵新建10m2危废暂存间，用于暂存废润滑油。 经现场勘察现有工程仍存在一些环保上面的问题，主要的环保问题及整改措施汇总见表6。 表6 现有工程存在的环保问题及整改措施汇总一览表 序号 现有环境问题 整改措施 1 废边角料、沉淀池底泥外售，无记录台账，去向不明。 按环保要求设立专门的环保岗位，对厂区区各项污染物的排放及综合利用做好管理台账记录，并定期向中卫市生态环境局中宁分局汇报情况。 2 厂区未建设危废暂存间 新建1座10m2危废暂存间，用于暂存废润滑油，完善危险废物管理台账。 2 已建工程主要环境问题整改措施可行性分析 本项目整改措施相对简单，仅新建1座10m2危废暂存间，对厂区区各项污染物的排放及综合利用做好管理台账记录。因此本次环评提出的整改措施可行。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 大气环境 本项目位于中卫市中宁县，本次评价引用《宁夏回族自治区生态环境质量报告书（2020年）》中中宁县的监测结果进行环境质量现状评价。具体监测结果见表7。 表7 中宁县空气质量现状监测一览表（2020年） （CO:mg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度 （µg/m3） 标准 （µg/m3） 占标率 （%） 达标 情况 PM10 年均值 88 70 125.7 超标 PM2.5 年均值 38 35 108.6 超标 SO2 年均值 12 60 20.0 达标 NO2 年均值 27 40 67.5 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1.2 4 30 达标 O3 日最大8h滑动平均值的第90百分位数 131 160 81.9 达标 根据《宁夏回族自治区生态环境质量报告书（2020年）》，中宁县2020年度SO2、NO2、CO和O3年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，PM10、PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”，因此项目所在区域属于不达标区。 2 地表水环境 距离项目最近的地表水体为西侧1.9km处清水河，本次评价引用《2019年宁夏回族自治区生态环境质量报告书》中清水河石炭沟桥断面的监测数据进行评价。监测项目为：水温、pH值、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、化学需氧量、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、六价铬、氰化物、硫化物、阴离子表面活性剂，共24项。具体监测统计结果见表8。 表8 项目所在区域地表水现状监测一览表 项目 清水河石炭沟桥断面 Ⅱ类 标准 样本个数(个) 最大值 最小值 平均值 最大超标倍数 超标率（%） 水温 / 12 25.2 1.8 13.8 - 0 pH（无量纲） 6~9 12 8.3 6.7 7.8 - 0 电导率 / 12 1070 108.3 808.8 - 0 溶解氧 ≥3 12 13.0 6.8 9.2 - 0 高锰酸盐指数 ≤10 12 7.3 2.2 3.5 - 生化需氧量 ≤6 12 1.8 1.0 1.3 - 0 氨氮 ≤1.5 12 0.63 0.02 0.15 - 0 石油类 ≤0.5 12 0.02 0.01 0.01 - 0 挥发酚 ≤0.01 12 0.0024 0.0002 0.0007 - 0 汞 ≤0.001 12 0.00004 0.00002 0.00003 - 0 铅 ≤0.05 12 0.0020 0.0010 0.0011 - 0 化学需氧量 ≤30 12 30.7 7.0 16.2 - 0 总氮 ≤1.5 12 32.60 11.10 21.28 21.7 100 总磷 ≤0.3 12 0.360 0.030 0.124 1.2 83 铜 ≤1.0 12 0.001 0.0005 0.0006 - 0 锌 ≤2.0 12 0.05 0.03 0.03 - 0 氟化物 ≤1.5 12 2.73 0.72 1.51 1.8 58.3 硒 ≤0.02 12 0.0163 0.0002 0.0062 - 0 砷 ≤0.1 12 0.0104 0.0010 0.0043 - 0 镉 ≤0.005 12 0.0005 0.0001 0.0001 - 0 铬（六价） ≤0.05 12 0.012 0.002 0.008 - 0 氰化物 ≤0.2 12 0.002 0.001 0.001 - 0 阴离子表面活性剂 ≤0.3 12 0.16 0.03 0.05 - 0 硫化物 ≤0.5 12 0.012 0.003 0.004 - 0 根据表8可知，清水河石炭沟桥断面，除总氮、总磷、氟化物超标外，其他监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值。总氮、总磷、氟化物最大超标倍数分别为21.7、1.2、1.8。总氮、总磷及氟化物超标主要是由于清水河沿途接纳生活污水所致。 3 声环境 本项目位于中卫市中宁县，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的声环境功能区分类，本项目所在区域为声环境功能区3类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。项目50m范围内无声环境敏感目标。 4 生态环境 本项目位于中卫市中宁县，评价区域内无生态环境保护目标，植被以人工种植绿化树木为主，无珍稀、濒危物种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于中卫市中宁县，评价范围区无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等重要保护目标，通过现场实地调查，确定本项目主要环境敏感保护目标如下。 1 大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内均为工业企业，无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人口较集中的区域，无大气环境保护目标。 2 声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标。 3 地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。保护目标为评价区潜水。 4 生态环境保护目标 本项目位于中卫市中宁县，项目占地类型属于建设用地，评价区域内无生态环境保护目标，植被以人工种植绿化树木为主，无珍稀、濒危物种。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 废气 本项目切割工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中中无组织排放标准限值。详见表9。 表9 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 序号 污染物 浓度限值（mg/m3） 1 颗粒物 1.0 2 废水 本项目生活污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，具体详见表10。 表10 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 类别 pH值 COD BOD5 氨氮 SS 单位 无量纲 mg/L mg/L mg/L mg/L 三级标准（mg/L） 6-9 500 300 45 400 注：氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015） 3 噪声 项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准限值，详见表11。 表11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 昼间 夜间 60 50 4 固体废物 项目产生的一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生产废水循环利用，生活污水经化粪池处理后，用吸粪车拉运至污水处理厂处置，不外排。切割、抛光、打磨工序采用湿法作业，颗粒物排放量较少，且为无组织排放，故本项目不申请总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1 施工期大气环境保护措施 本项目为“未批先建”项目，项目已建设完成，仅新建1座危废暂存间，对部分不符合环保要求的建设内容进行改造，后续施工环境影响较小，故不对施工期环境影响及保护措施进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废气 ⑴废气产排情况 本项目运营过程产生废气主要为切割、切边、抛光工序产生的颗粒物。火烧工序燃料为液化气，主要成分为丙烷、丙烯、丁烷中的一种或者两种，液化气燃烧产物为二氧化碳和水，无烟尘、无炭渣。本项目切割、切边、抛光废气以无组织形式排放。本项目无组织废气产排情况见表12。 表12 本项目大气污染无组织排放量核算 污染物种类 产生 排放形式 治理措施（无） 排放 kg/h mg/m3 t/a 处理能力 收集效率 处理措施 去除率% 是否为可行技术 kg/h mg/m3 t/a 切割、切边、抛光工序 颗粒物 1.39 / 8.03 无组织 / / 湿法作业 90 / 0.024 / 0.14 切割、切边、抛光粉尘源强核算过程： 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《303砖瓦、石材等建筑材料加工制造行业系数手册》中“3032建筑用石加工行业”中“锯解、磨抛、裁剪”工艺各项污染物的产排污系数。具体详见表13。 表13 切割、切边、抛光工序颗粒物产排污系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 建筑材料 （毛板、毛光板、规格板） 荒料（花岗石、板岩等） 锯解、磨抛、裁剪 所有规模 颗粒物 kg/m2-产品 0.0325 异形石材产品 荒料（花岗石、板岩等） 锯解、磨抛、裁剪 ＞2000m3/a 颗粒物 kg/m3-产品 2.08 本项目产品规模为年产3000m3路沿石、年产25000m2光面板、年产30000m2火烧板，则本项目切割、切边、抛光工序颗粒物产生量为8.03t/a，产生速率为1.39kg/h。本项目切割、切边、抛光采用湿法作业，除尘效率为90%，则废气中颗粒物的排放量为0.14t/a，排放速率为0.024kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的要求。 ⑵污染物排放量核算： 本项目无组织废气排放量核算表分别见表14。 表14 本项目大气污染无组织排放量核算 序号 产污环节 污染物 主要防治 措施 国家或地方排放标准 年排 放量(t/a) 标准名称 浓度限值(mg/m3) 1 切割、切边、抛光工序 颗粒物 湿法作业 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 1.0 0.14 无组织排放总计 颗粒物 0.14 ⑶废气治理措施的可行性分析 本项目石料加工采用湿法作业，粉尘产生后进入废水中，经沉淀沉淀后成为沉渣，剩余粉尘以无组织形式排放。湿法作业是《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《303砖瓦、石材等建筑材料加工制造行业系数手册》中“3032建筑用石加工行业”提到的末端治理技术，因此项目切割、切边、抛光工序产生的颗粒物采用湿法作业进行处理是可行的。 综上所述，本项目废气治理措施可行。 ⑷废气排放环境影响 本项目位于中卫市中宁县，项目所在区域为不达标区；项目主要废气污染物为颗粒物，经湿法作业后以无组织排放；颗粒物无组织排放量较小，同时项目厂址所在地扩散条件较好，项目废气排放对环境影响较小。 ⑸监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），本项目废气监测计划见下表。 表15 废气监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界四周 颗粒物 每半年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织浓度排放限值 2 废水 ⑴产排污环节 本项目生活污水产生量为1.76m3/d，422.4m3/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、BOD5、动植物油，生活污水经现有化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，用吸粪车拉运至中宁县污水处理厂处理。本项目厂区内已建3座沉淀池，总容积158.4m3，生产用水经沉淀池处理后，循环利用，不外排。 ⑵污染物产排情况 本项目废水污染物产排情况见下表。 表16 本项目废水污染物产排情况一览表 污水类别 污染物类别 产生 治理措施 排放 排放方式 排放去向 排放规律 废水产生量m3/a mg/L t/a 治理设施 处理能力 m3/d 治理工艺 治理效率 是否为可行技术* 废水排放量m3/a mg/L t/a 生活污水 COD 422.4 400 0.17 化粪池 36 / / / 422.4 340 0.14 间接排放 中宁县污水处理厂 间歇排放 BOD5 200 0.084 182 0.078 SS 200 0.084 140 0.059 NH3-N 25 0.01 24 0.01 ⑶排放口基本情况 本项目产生的生活污水经现有化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，用吸粪车拉运至中宁县污水处理厂处理。 ⑷监测要求及排放标准 表17 本项目监测要求及排放标准一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行排放标准 化粪池出口 五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、SS 每季一次 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 ⑸达标排放情况 根据前文分析可知，本项目产生的生活污水经现有化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，用吸粪车拉运至中宁县污水处理厂处理。 ⑹污水处理厂依托可行性分析 中宁县污水处理厂，位于中宁县宁安乡殷庄村六队，设计日处理能力为30000m3，现实际处理量约为20000m3/d，核心处理工艺为“SBR+MBBR”处理工艺，出水排放至北河子沟。本项目建设地点位于中宁县舟塔乡109国道与白石公路交汇处，建设单位已与中宁县污水处理厂签订了污水处理协议；项目污水产生量为1.76m3/d（422.4m3/a），远小于污水处理厂日处理能力，且项目废水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，废水经化粪池处理后，水质较简单，不会对中宁县污水处理厂造成负荷，同时经化粪池处理后水质可达到中宁县污水处理厂进水水质要求。因此项目污通过水吸粪车拉运至中宁县污水处理厂进行集中处理合理可行。 3 噪声 ⑴噪声产排情况 本项目运营期噪声主要为切石机、抛光机磨边机、倒角机等机械设备运行产生的噪声及石材运输、装卸等过程中产生的噪声。项目噪声源强见表18。 表18 主要设备噪声源强一览表 序号 噪声源 噪声源强dB（A） 降噪措施 排放强度dB（A） 1 桥式切石机 85 隔声/减振 55 2 红外线自动桥切机 80 隔声/减振 50 3 手摇切边机 80 隔声/减振 50 4 磨边机 75 隔声/减振 45 5 倒角机 80 隔声/减振 50 6 火烧机 70 隔声/减振 40 7 抛光机 65 隔声/减振 35 8 叉车 65 隔声/减振 35 9 厂内及社会运输车辆 65~85 隔声/减振 35~55 ⑵噪声预测模式 从噪声源到受声点的噪声总衰减量，是由噪声源到受声点的距离、墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成，本预测只考虑距离的衰减和建筑墙体 的隔声量，空气吸收因本项目噪声源离预测点较近而忽略不计。本次评价预测项目运行时各生产设备产生的噪声对周围环境的影响。 采用噪声源叠加模式和距离衰减模式进行预测： ①声源叠加模式： 式中：L——叠加后总声压级[dB(A)]； Li——各声源的噪声值[dB(A)]； n——声源个数； ②噪声随距离衰减模式：L2=L1-20lgr2/r1 式中：L2——距声源 r2 处声源值[dB(A)]； L1——距声源 r1 处声源值[dB(A)]； r2、r1——与声源的距离（m）。 ⑶噪声预测结果 本项目室内的噪声级在65~85dB（A），厂房外噪声级可降低20dB（A）。 经过计算，厂界噪声贡献值见表19。 表19 噪声经距离衰减后贡献值预测结果表 单位：dB（A） 名称 时间段 预测点 预测贡献值 标准值 备注 厂界 昼间 东厂界 54.7 60 全部达标 南厂界 55.9 西厂界 53.3 北厂界 56.0 夜间 东厂界 46.6 50 全部达标 南厂界 47.3 西厂界 44.1 北厂界 41.4 从表中可以看出，本项目产生的噪声通过围墙屏蔽、减振及阻挡作用后，厂界噪声预测值能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），本项目周边50m范围内无声环境敏感目标，项目运营时对周围环境影响较小。 ⑷监测计划 项目噪声监测计划详见表20。 表20 噪声监测计划 序号 监测点位 监测频次 排放限值 执行排放标准 1 厂界四周 1次/季 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 60 50 4 固体废物 本项目运营期固体废物包括边角料、沉淀池底泥、废润滑油。 ⑴一般固体废物 本项目运营期产生的边角料、沉淀池底泥属于一般工业固体废物。根据建设单位提供资料，项目生产过程中边角料产生量为1665t/a，边角料收集后暂存于碎石暂存库，外售至建材单位综合利用。沉淀池底泥产生量为1400t/a，定期清淘，不在厂区暂存，直接外售至附近中宁县峰安建材有限公司制砖。 项目新增员工20人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，生活垃圾产生量为2.4t/a，生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一处理。 ⑵危险废物 本项目运营期设备维修保养会产生一定量的废润滑油，废润滑油产生量为0.5t/a。根据《国家危险废物名录（2021版）》，废机油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油或含矿物油废物，废物代码为900-214-08。危险废物收集后暂存于危险废物暂存间，委托有危险废物处理资质的单位处置。 项目运营过程一般固废产生情况详见表21、危险废物产生情况详见表22。 表21 项目运营过程中固体废物产生情况一览表 固废名称 属性 产生工序 物理性状 主要成分 环境危险特性 产生量t/a 贮存方式 处置方式 边角料 一般固废 生产车间 固态 废花岗岩 / 1665 碎石暂存间 外售 沉淀池底泥 一般固废 沉淀池 固态 废石料 / 1400 定期清淘外售不贮存 外售 生活垃圾 一般固废 办公室 固态 废包装袋、废纸 / 2.4 垃圾桶 环卫部门统一处置 表22 项目危险废物汇总表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 废润滑油 HW08 900-214-08 0.6 设备维修 液态 矿物油 / / 易燃性 交由有资质的单位处置 ⑶危险废物暂存间建设要求 本项目拟建设1间10m2危废暂存间，用于存放更换后的废润滑油。 危废暂存间地面和墙裙（不低于1.0米高）硬化防渗处理，铺设2.0mmHDPE防渗膜，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，以确保地下水和周围环境的安全。 ⑷固体废物暂存及其环境影响分析 ①危险废物暂存及环境影响分析 项目产生的危险废物，全部存储于全封式、防渗性好的危废暂存间中，该场所进行严格防腐防渗处理，并设置有专门的危废暂存设施。 ②一般工业固废存放及环境影响分析 本项目一般工业固废为边角料、沉淀池底泥、生活垃圾。边角料外售综合利用；沉淀池底泥定期清淘，不在厂区暂存，直接外售至附近中宁县峰安建材有限公司制砖；生活垃圾收集后，交由环卫部门统一处置。 ⑸固体废物运输转移及其环境影响分析 本项目所产生的固废部分需外运处置，运输过程中有可能对周围环境产生影响的环节主要是固废运输过程中产生的扬尘、臭味以及渗滤液等对周围环境的影响。 ①一般工业固废 废边角料、沉淀池底泥由外购单位自行拉运，生活垃圾收集后由垃圾车运输，因此外运过程中不会有垃圾渗滤液泄露，路面扬尘会在短时间内消散，不会对周围环境产生较大影响。 ②危险废物 本项目危险废物委托有资质的单位处置。 综上所述，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。 5 地下水、土壤 ⑴污染源、污染类型及污染途径 本项目危废暂存间、化粪池、沉淀池等采取混凝土硬化防渗措施，正常工况下，项目废水和危险废物不会污染地下水和土壤。非正常工况下，危废暂存间和化粪池等防渗层破损，废水或危险废物泄漏会对厂区地下水和土壤造成污染。 ⑵防控措施 本项目在运营过程中废水有可能渗入地下，影响地下水、土壤环境，针对项目可能发生的地下水、土壤污染，本项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的污染防治原则，从污染物的产生、排放等提出措施。 ①源头控制措施 a对污水储存设施、建构筑物采取防渗漏措施，避免或减少污水的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险降低到最低程度； b定期巡检维护，做到废水泄漏早发现、早处理，确保废水处理设施和管线正常运行； c建立有关规章制度和岗位责任制，制定风险预警方案，设立应急设施减轻环境污染； ②分区控制措施 防渗处理是防止地下水污染的重要环保措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）分区防渗的要求，对项目不同工程单元采取相应的防渗措施，本项目将危险废物暂存间、化粪池划分为重点防渗区，生产车间、沉淀池划分为一般防渗区，厂区道路及原料、成品区划分为简单防渗区。项目分区防渗详见表23。 表23 本项目防渗分区划分 防渗 分区 功能单元 防渗要求 防渗措施 重点防渗区 危废暂存间、化粪池 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s 危废暂存间建设标准为：2.0㎜高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜+C30细石混凝土面层，防渗系数≤10-10 cm/s，防渗系数≤10-10 cm/s，抗渗等级≥P6。化粪池已采取防渗混凝土硬化，混凝土底部铺设HDPE防渗膜。 一般防渗区 生产车间、沉淀池 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 抗渗混凝土硬化 简单防渗区 厂区道路、原料、成品区 一般地面硬化 混凝土硬化 ⑶跟踪监测要求 本项目在做好各项防控措施的前提下，正常情况下不会污染地下水及土壤，因此无需跟踪监测。 6 生态 本项目位于中卫市中宁县，项目占地类型属于建设用地，评价区域内无生态环境保护目标，植被以人工种植绿化树木为主，无珍稀、濒危物种。 7 环境风险 ⑴危险物质识别及分布情况 本项目涉及的危险物质种类主要为液化气，项目液化气厂内最大贮存量为0.05t，液化气临界量为50t，危险物质数量与临界量比值Q为0.001。因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 ⑵环境风险简单分析 项目环境风险简单分析内容见表24。 表24 项目环境风险简单分析内容一览表 建设项目 名称 宁夏煜煌建材有限公司花岗岩石料加工项目 建设地点 中卫市中宁县古城子西二环与109国道交汇处 地理坐标 经度 E：105°38′25.63″ 纬度 N：37°25′21.07″ 主要危险物质及分布 液化气 环境影响途径及危害后果 液化气泄漏可能引发火灾、爆炸，造成人员中毒，泄漏后的液化气污染周边大气。 风险防范措施要求 ①液化气罐储存和使用要求 a、液化气罐不得储藏在住人的房间和公共场所，防止在高温和烈日下暴晒，所处环境温度不得超过35℃。 b、液化气罐应放在阴凉处，避免潮湿，与炉盘、暖气相隔不少于1米以上，严禁火烤或拿热水浸泡、日晒或倒放使用，移动气罐应关闭角阀，搬运时应严禁撞击、叠放和滚动。 c、使用液化气瓶的场所空气要流通，严禁液化气罐和电炉、煤共同混合使用。 d、要经常检查液化气罐的减压器阀门，防止泄漏，禁止靠近热源。 ②发生泄露后的应急处理 a、切断火源，并禁止明火与高温。 b、迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并对污染区进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。 c、合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方，也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。 d、漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目主要的风险物质为粪污水。环境风险潜势为I级。环境风险评价等级为简单分析。 ⑶风险分析总结论 项目涉及的主要危险物质为液化气。通过判定环境风险潜势为Ⅰ，项目主要事故类型为爆炸和火灾事故。项目在采取环评提出可行的防范措施前提下，本项目环境风险可防可控。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂区 | 颗粒物 | 湿法作业 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理后，通过吸粪车拉运至中宁县污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 声环境 | 生产车间 | 连续等效A声级 | 加装基础减振、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 边角料收集后暂存于碎石暂存库，外售至建材单位综合利用。沉淀池底泥定期清淘，不在场区暂存，直接外售至附近中宁县峰安建材有限公司制砖；生活垃圾交由环卫部门处置，废润滑油交由有危废处理资质单位的处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 坚持"源头控制、分区防控、污染监控、应急响应相结合"的原则，采取主动控制和被动控制相结合的措施。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 规范液化气罐储存和使用要求 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，针对项目污染物特征，采取经济合理、技术可靠的治理措施，保证各污染物达标排放，项目运营后对区域环境质量影响较小，在严格落实设计及本报告提出的环境保护措施下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.14t/a | / | 0.14t/a | / |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 422.4m3/a | / | 422.4m3/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | / | / | / | 1665t/a | / | 1665t/a | / |
|  | 沉淀池底泥 | / | / | / | 1400t/a | / | 1400t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 2.4t/a | / | 2.4t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图2  项目与宁夏回族自治区生态保护红线位置关系

附图3  项目地理位置图

# 附图5 项目总平面布置图

附图5  项目总平面布置图

# Text boxes

出入口

成品区

一般固废暂存库

半成品区

原料区

3#生产车间

沉淀池

2#生产车间

1#生产车间

成品区

办公室

生活区