中宁县30万头生猪养殖产业园项目育肥场（一期）项目

环境影响报告书

(报 批 稿)

建设单位：中宁县宁特农业发展集团有限公司

编制单位：众旺达（宁夏）技术咨询有限公司

二〇二二年三月

环境影响报告书修改清单

| 序号 | 评审意见 | 修改内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充项目分期建设依据，核实项目建设内容；核实评价标准，完善评价依据，补充宁夏、中卫相关规划及技术标准及符合性分析内容 | 已补充 | P1-2；P12-13；P31-33； |
| 2 | 补充沼气污染源强核算，核实利用及处置方式；核实给排水量，完善水平衡；核实工艺流程，补充发酵设施规模及适用性；明确沼渣、粪污综合利用方式、合理去向及相关技术标准；结合区域农业种植特点进一步核算沼液全部还田的可行性；明确雨污分流设施建设情况 | 已补充 | P60~61； P67； P108； P156-157； P161； |
| 3 | 核实区域水文地质资料，完善地下水影响预测内容；核实废气污染源强及估算结果，补充恶臭影响分析内容 | 已核实 | P114-125；P100-104； |
| 4 | 完善图件，完善监测及“三同时”验收内容 | 已完善 | P172；见图件 |
| 5 | 专家其他意见 | 已按专家意见逐个进行完善 |

目  录

1总则	7

1.1编制依据	7

1.2评价目的与评价重点	11

1.3环境功能区划	13

1.4评价因子与评价标准	14

1.5评价工作等级及评价范围	19

1.6环境保护目标	29

1.7相关产业政策及规划符合性分析	30

2建设项目概况	43

2.1项目概况	43

2.2产品方案及原辅料	46

2.3主要工艺设备	47

2.4总平面布置	47

2.5公用工程	48

2.6项目投资及环保投资	51

2.7劳动定员及生产制度	53

2.8 工程建设周期	53

3工程分析	54

3.1施工期工艺流程及产排污分析	54

3.2运营期工艺流程及产排污分析	55

4环境质量现状调查与评价	74

4.1区域环境概况	74

4.2环境质量现状监测与评价	76

5环境影响预测与评价	94

5.1施工期环境影响预测与评价	94

5.2运营期环境空气影响预测与评价	98

5.3地表水环境影响分析	107

5.4地下水环境影响预测与评价	113

5.5声环境影响分析	127

5.6固体废物影响分析	129

5.7土壤环境影响分析	131

5.8生态环境影响分析	135

5.9环境风险分析	136

6环境保护措施及其可行性论证	144

6.1施工期环境保护措施及其可行性论证	144

6.2运营期环境保护措施及其可行性论证	147

7环境影响经济损益分析	165

7.1环境保护措施投资	165

7.2环境经济损失	165

7.3社会效益分析	166

7.4经济效益	167

7.5环境效益分析	167

7.6环境经济效益综合评述	168

8环境管理与环境监测	169

8.1环境管理	169

8.2监测计划	172

8.3污染物总量控制	173

8.4排污口规范化管理	173

8.5环境保护措施竣工验收管理	174

9结论及建议	177

9.1项目基本情况	177

9.2产业政策符合性分析	177

9.3选址合理性分析	177

9.4平面布置合理性分析	178

9.5环境质量现状评价结论	179

9.6污染防治与达标排放可行性	179

9.7公众参与	181

9.8结论	181

9.9建议	181

# 一、附件

⑴附件1：中宁县宁特农业发展集团有限公司，《环境影响评价委托书》（2020年7月9日）；

⑵附件2：中宁县发展和改革局，《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（项目代码：2020-640521-03-03-006767，2021年3月5日）；

⑶附件3：中宁县规划委员会“会议纪要”〔2020〕6号（2020年6月23日）；

⑷附件4：中宁县人民政府“会议纪要”92号（2020年6月23日）；

⑸附件5：中宁县宁特农业发展集团有限公司，《营业执照》（2016年3月18日）；

⑹附件:6：中宁县舟塔乡人民政府，设施农用地备案通知书；

⑺附件7：舟塔村村民委员会，设施农用地协议书及其他相关资料；

⑻附件8：中宁县宁特农业发展集团有限公司设施农业用地复垦承诺书；

⑼附件9：建勘勘测有限公司出具的《中宁县30万头生猪养殖园育肥场监测井施工项目》成井报告；

⑽附件10：宁夏中科精科检测技术有限公司，《中宁县宁特农业发展集团有限公司中宁县30万头生猪养殖产业园项目环境现状检测报告》。

⑾附件11：粪污消纳协议书。

二、附表

《建设项目环评审批基础信息表》。

# 概  述

## 1项目实施背景

畜牧业作为我国农业农村经济的支柱产业，对保障国家食物安全，增加农民收入，保护和改善生态环境，推进农业现代化，促进国民经济现代化，促进国民经济稳定发展，具有十分重要的现实意义。根据农业农村部《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》（农牧发[2021]24号）均明确指出：2019年以来，针对生猪产能严重下滑、猪肉价格大幅上涨等严峻形势，各地区各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，出台了一系列稳定生猪生产、保障市场供应的政策措施，逐步将生猪生产恢复到常年水平。

2020年6月23日中宁县规划委员会“会议纪要”〔2020〕6号，决定对中宁县30万头生猪养殖园项目选址及规划方案的决议，中宁县30万头生猪养殖产业园项目的繁育场选址为恩河镇双井子，生猪育肥场选址为余丁乡沙蒿梁。繁育场于2020年11月6日办理《建设项目环境影响登记表》，并已取得备案（备案号：202064052100000173），但育肥场的选址在规划中重新调整。

2021年3月8日中宁县人民政府“会议纪要”92号，将中宁县30万头生猪养殖产业园项目的生猪育肥场选址由原来的中宁县余丁乡沙蒿梁更改为中宁县舟塔乡大青山，并于2021年3月25日中宁县发展和改革局以宁夏回族自治区企业投资项目备案证（项目代码：2020-640521-03-03-006767）,“中宁县30万头生猪养殖产业园项目”，对项目进行了备案，备案中包括繁育场和育肥场，其中繁育场建设地点位于中宁县恩和镇，已另行办理《建设项目环境影响登记表》，并已取得备案（备案号：202064052100000173），繁育场不在本次评价范围内。育肥场分两期建设，本次评价主要针对育肥场一期项目进行评价，一期项目建设地点位于宁夏中宁县舟塔乡。

中宁县宁特农业发展集团有限公司（以下简称“建设单位”）投资7978.7万元，在宁夏中宁县舟塔乡建设中宁县30万头生猪养殖产业园项目育肥场（一期）项目（以下简称“本项目”）。主要建设内容：建设生猪育肥场一座，占地面积166667.36m2，建设育肥舍8栋，出猪舍1栋，办公房1栋，年出栏10万头生猪，配套设置粪污处理设施，项目的建设对整合周边发展畜牧产业具有良好的引领示范作用，无论是提高畜牧养殖的经济效益还是提升生态效益，都具有重要意义。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设单位委托众旺达（宁夏）技术咨询有限公司（以下简称“编制单位”），对本项目进行环境影响评价工作；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目为生猪养殖，属于““二、畜牧业”中“牲畜饲养”中“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的规模化畜禽养殖”，故应编制环境影响报告书。接受委托后，我公司严格按照国家的有关法规及宁夏回族自治区相关要求，工程技术人员认真研究本项目的有关文件，并进行实地踏勘和调研，收集和核实了有关材料，根据有关工程资料，在现场调查、调查环境现状资料、预测分析等环节工作的基础上，编制完成了《中宁县宁特农业发展集团有限公司中宁县30万头生猪养殖产业园项目育肥场（一期）项目环境影响报告书》。

## 2建设项目的特点

本项目建设特点如下：

⑴项目运营期废水主要是猪尿、育肥舍冲洗废水等养殖废水及工作人员产生的生活污水，排入存储塘经黑膜厌氧发酵工程处理。处理后产生的沼液作为有机肥用于农田施肥。

⑵针对恶臭影响，本项目对猪舍的猪粪，采用干清粪方式及时进行清理，定期消毒，喷洒除臭剂等；堆肥场加强过程控制和清运管理，减少猪粪和污泥堆存，定期消毒，在猪粪干湿分离、堆肥场等加入对粪污进行降解除臭的特定微生物菌；污水处理区池体加盖封闭，加强周边绿化、喷洒除臭剂；饲养过程需科学管理、调配饲料等措施治理恶臭。恶臭气体经采取相应措施、植被吸收、距离扩散等后对周边环境影响较小。

⑶猪粪定期清运至堆肥场堆肥处理后作为有机肥外售，进行还田利用；病死猪尸体交由中宁县农业农村局集中收集，本项目病死猪尸体随产随清，不在养殖场内堆存，及时联系中宁县农业农村局对病死猪尸体专门进行收集并安全处置；沼渣、沉渣与猪粪一起堆肥发酵处理；废包装袋集中收集后定期外售综合利用；沼气净化过程废脱硫剂由生产厂家进行更换并统一回收处理；养殖场不单独设置兽医站，委托当地兽医站进行防疫工作，产生的医疗废物主要为废一次性注射器以及废弃的药品等集中收集后暂存危废间，由当地畜牧站带走进行处置。

## 3环境影响评价工作过程

评价机构接收委托后，组织环评项目组开展工作。首先进入项目所在地进行现场勘查，之后进行资料收集，确定环境问题及环境因子，明确环境保护目标；通过工程分析和污染影响分析，进行环境影响因子的筛选，确定源强；通过现状调查、监测，进行大气、地表水、地下水、声、土壤、生态环境等的现状评价；按照国家和自治区关于环境保护的要求，提出技术可行、经济合理的污染防治措施，预测和评价本项目建成后污染物排放对环境产生影响的范围和程度，作出项目是否可行的结论，最后将上述内容编制成环境影响报告书，报送生态环境部门审批。

评价单位根据项目特点及区域环境特征，确定本次环境影响评价工作的主要内容如下：

⑴结合项目建设内容开展工程分析。

⑵调查区域自然环境简况，开展环境质量现状调查与评价，确定保护的环境目标。

⑶贯彻节能减排和循环经济原则，落实污染源治理达标排放和总量控制原则，从经济合理、技术可行的角度论证并优化、完善各项污染防治措施。

⑷预测和评价项目建设期及运营期各类污染物排放对评价区内环境质量影响的范围和程度，从环境保护的角度论证项目在该厂址建设的可行性及项目总图布置的合理性。

⑸开展环境经济损益分析。

⑹制定项目环境管理计划和环境监测计划，提出项目竣工环境保护验收重点。

环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段，具体流程图见下图。

图1   环境影响评价工作程序图

## 4分析判定相关情况

本项目环境影响评价工作的指导思想是在充分调查和摸清本项目厂址地区环境特点和环境现状，深入分析本项目污染源状况的基础上，运用国家环境保护行业标准和《环境影响评价技术导则》中的有关模型，预测本项目所排污染物对周边区域环境质量的影响程度，分析建设项目污染物排放及影响是否符合当地环境功能及环境质量标准的要求。

⑴本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年）》中限制类及淘汰类项目，属于允许类，符合《产业结构调整指导目录（2019年）》。

⑵中宁县宁特农业发展集团有限公司新建的中宁县30万头生猪养殖产业园项目育肥场（一期）项目，建成后预计年出栏10万头生猪，可有效保障当地肉产品的供给，有效推动乡村一二三产业融合发展，丰富乡村经济业，项目的实施与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符。

⑶中宁县宁特农业发展集团有限公司以“高标准、高水平、高要求”规划、设计、建设生猪养殖项目，有利于推进生猪标准化养殖，带动并促进地方经济的发展，项目的实施与《宁夏回族自治区委员会关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》相符。

⑷项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中第3节对养殖场选址的要求：

因此，本项目建设属于国家允许类项目，符合国家的产业政策。

## 5关注的主要环境问题及影响

根据项目特点及现场调查结果，项目关注的主要环境问题为：

⑴项目运营期废水、猪粪处理工艺技术、经济可行性分析，沼液还田消纳可行性分析；

⑵恶臭气体对区域环境空气质量及周围环境敏感目标的环境影响程度和影响范围，以及所采取的污染防治措施的可行性、有效性分析；

⑶项目的实施与相关规划的符合性分析。

综上所述，本评价将从环境保护的角度论证项目选址与周围环境敏感点的协调性，针对项目可能产生的不利影响提出切实可行的污染防治措施和对策，使项目建设对环境的影响降到最低，符合环保要求。

## 6报告的主要结论

编制单位按照环境影响评价程序，对建设项目的初步设计和建设方提供的资料进行了研究分析，对拟建项目进行了现场勘查，对周围环境进行了现状调查、监测，结合国家和地方的环保政策、要求，编写完成《中宁县宁特农业发展集团有限公司中宁县30万头生猪养殖产业园项目育肥场（一期）项目环境影响报告书》。

本项目建设符合国家及地方的相关产业政策，项目选址合理，平面布局科学，采用的养殖工艺符合相关要求，同时建设单位采取各项污染物治理措施后，可确保实现污染物达标排放，对环境的影响是可以接受的。本项目的实施有利于发展当地经济，从环境保护角度分析，项目采取本环评提出的环境治理措施后，项目的建设是可行的。

# 1总则

# 1.1编制依据

### 1.1.1 相关法律依据

⑴《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

⑵《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

⑶《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

⑷《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法（修订）》，（2018年12月29日）；

⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日施行）；

⑺《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正，2020年1月1日施行）；

⑻《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修订）；

⑼《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

⑽《中华人民共和国畜牧法》（2015年4月24日修订）；

⑾《中华人民共和国动物防疫法》（2021年1月22日修订）；

⑿《中华人民共和国传染病防治法》（2013年6月29日修订）；

⒀《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）。

### 1.1.2行政法规及规范性文件

⑴国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》2017年10月1日施行；

⑵国务院令第643号《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）；

⑶国务院令第736号《排污许可管理条例》（2021年1月29日）；

⑷国务院令第748号《地下水管理条例》（2021年12月1日）；

⑸国务院，国发〔2011〕3号《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（2011年10月17日）；

⑹国务院，国发〔2015〕17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（2015年4月2日）；

⑺国务院，国发〔2016〕31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（2016年5月28日）；

⑻国务院，国发〔2007〕4号《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（2007年1月26日）；

⑼国务院办公厅，国办发〔2017〕48号《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（2017年6月12日）；

⑽中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令，《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

⑾生态环境部第16号令《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日）；

⑿生态环境部第4号令《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日施行）；

⒀原环境保护部，《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

⒁原环境保护部办公厅文件，环办〔2014〕30号《关于落实大气污染防治计划严格环境影响评价标准的通知》（2014年3月25日）；

⒂国家环境保护部办公厅文件，环办〔2012〕134号《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（2012年10月30日）；

⒃原环境保护部办公厅，部令第34号，《突发环境事件应急管理办法》；

⒄生态环境部办公厅，环办环评〔2018〕31号），《关于做好畜禽规模养殖项目环评管理工作的通知》环办环评〔2018〕31号）；

⒅中华人民共和国国土资源部、中华人民共和国农业部，《国土资源部、农业部关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发〔2007〕220号）；

⒆中华人民共和国农业部令，《农业农村部关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》（2019年12月18日）；

⒇中华人民共和国农业部，农医发〔2017〕25号《关于印发病死及病害动物无害化处理技术规范的通知》（2017年7月3日）；

(21)农业部、原环境保护部，《畜禽养殖废弃物资源化利用工作考核办法》（试行）（2018年3月16日）；

(22)农业农村部办公厅、生态环境部办公厅《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（2020年6月4日）。

### 1.1.3 地方法规及政策

⑴宁夏回族自治区人大常委会，《宁夏回族自治区环境保护条例（2019修订）》（2019年3月26日）；

⑵宁夏回族自治区人大常委会，《宁夏回族自治区大气污染防治条例（2019修订）》（2019年3月26日）

⑶宁夏回族自治区人大常委会，《宁夏回族自治区污染物排放管理条例（2019修订）》（2019年3月26日）

⑷宁夏回族自治区人民政府，《宁夏回族自治区建设项目环境保护管理办法》（2016年6月15日）；

⑸宁夏回族自治区人大常委会，《宁夏回族自治区节约用水条例》（修订）（2012年3月29日）

⑹；宁夏回族自治区人民政府《关于进一步加强环境保护的决定》；宁政发〔2012〕58号；

⑺《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划的通知》（宁政办发〔2021〕59号）；

⑻宁夏回族自治区人民政府办公厅，宁政办发〔2010〕169号《自治区人民政府办公厅转发环境保护厅等部门关于推进大气污染联防联控工作实施方案的通知》（2010年11月15日）；

⑼宁夏回族自治区人民政府办公厅，宁政办发〔2015〕83号《关于印发宁夏回族自治区建设项目环境影响评价文件分级审批规定（2015年本）的通知》（2015年7月1日）；

⑽原宁夏回族自治区环境保护厅，《宁夏污染源排放口规范化管理办法（试行）》（宁环发〔2014〕13号）；

⑾宁夏回族自治区人民政府关于印发《宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划》的通知；

⑿宁夏回族自治区人民政府办公厅，《自治区人民政府办公厅转发自治区农牧厅关于全区农业面源污染防治实施意见的通知》宁政办发〔2016〕161号（2016年9月27日）；

⒀中卫市人民政府办公室，《中卫市农业面源污染防治工作实施方案》（2018年4月27日）；

⒁中卫市人民政府办公室，《关于印发中卫市有机肥替代化肥三年行动方案（2021-2023年）》（2021年4月30日）；

⒂中卫市人民政府办公室，《关于印发中卫市奶产业和肉猪产业高质量发展实施方案的通知》（2021年4月6日）；

⒃中卫市农业农村局，“关于印发《中卫市农业面源污染防治实施方案》的通知”（卫农发[2021]44号，2021年4月16日）。

### 1.1.4相关规划

⑴《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

⑵《宁夏回族自治区委员会关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》；

⑶《宁夏主体功能区规划》；

⑷《宁夏沿黄城市带发展规划》；

⑸《全国农业可持续发展规划（2015年~2030年）》。

### 1.1.5相关导则及技术规范

⑴《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

⑵《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

⑶《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

⑷《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

⑸《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

⑹《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

⑺《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

⑻《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

⑼《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

⑽《畜禽养殖业污染物防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

⑾《畜禽产地检疫规范》（GB16549-1996）；

⑿《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；

⒀《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

⒁《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

⒂《建设项目危险废物环境影响评价技术指南》；

⒃《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）；

⒄《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

⒅《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246-2010）；

⒆《畜禽粪便农田利用环境影响评价准则》（GB/T 26622-2011）。

### 1.1.6项目其他相关资料

⑴中宁县宁特农业发展集团有限公司中宁县30万头生猪养殖产业园项目育肥场（一期）项目环境影响评价委托书，2021年5月12日；

⑵建设单位提供的其他相关资料。

# 1.2评价目的与评价重点

### 1.2.1评价目的

环境影响评价作为建设项目管理的一项制度，其基本目的是贯彻“保护环境”这项基本国策，认真执行“以防为主，防治结合，综合治理”的环境管理方针。通过评价，查清建设项目所在区域的环境现状，根据该项目的工程特征和污染特征，分析项目建设对当地环境可能造成的不良影响，弄清影响程度和范围，从而制定避免污染、减少污染的防治对策，为项目实现合理布局、最佳设计提供科学依据。

### 1.2.2评价原则

环境影响评价的原则是突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量，应坚持以下原则：

⑴依法评价原则：贯彻执行环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

⑵科学评价原则：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

⑶突出重点原则：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效益关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

### 1.2.3评价内容

⑴结合国家产业政策、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《宁夏回族自治区委员会关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》以及《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）等开展评价工作，分析本项目建设与各规划的相符性和主要环境制约因素，从环保角度论述项目选址的合理性和可行性；

⑵调查分析本项目的主要污染物产生情况及污染防治措施，并提出有针对性的对策和防范措施；

⑶查清项目厂区及周围的环境状况，在工程分析的基础上，确定项目运营期各环节的污染源、主要污染物产生量，提出避免或减少污染、防止对环境质量造成破坏的对策和建议，预测项目排放的主要污染物对周围环境可能造成影响的范围和程度；

⑷通过现场调查与监测分析数据，了解项目所在区域的地表水、地下水、环境空气、土壤以及声环境现状；

⑸依据国家有关环境标准，论证污染治理和环保措施的可行性和合理性，提出污染物控制措施的对策、建议，为该项目的选址、布局和工程设计从环境保护角度提供科学依据，对项目建设的环境可行性做出明确结论；

⑹通过对项目的环境经济分析，论述项目的社会、经济和环境效益。

### 1.2.4评价重点

根据项目生产特点、排污特征，综合考虑项目所在地周边自然环境状况，确定本次环境影响评价重点为：在深入开展工程分析及区域自然环境状况调查的基础上，以环境空气影响评价、地下水环境影响及环境风险评价与管理评价为重点。并且在综合评价的基础上，分析污染防治措施的经济合理性和技术可靠性，提出主要污染物排放总量控制方案，确定评价项目建设的环境可行性。

# 1.3环境功能区划

### 1.3.1地表水环境功能区划

本项目所在根据《宁夏回族自治区环境功能区划》，本项目所在区域无常年径流地表水体为季节性的农灌渠，功能灌溉渠引自黄河水，项目区域地表水环境属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水体。

### 1.3.2地下水功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）地下水质量分类“以人体健康基准值为依据”的要求，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质，因此本项目区域地下水环境属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水体。

### 1.3.3环境空气功能区划

本项目位于宁夏中宁县舟塔乡，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等一类环境空气功能区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单要求，确定项目所在区环境空气功能区为二类区。

### 1.3.4声环境功能区划

本项目位于宁夏中宁县舟塔乡大青山，项目所在区域多为空地，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）4部分“1类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域”及7.2 b)“村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求”，项目所在区域声环境为1类功能区。

### 1.3.5土壤环境功能区划

项目位于宁夏中宁县舟塔乡大青山，项目厂区拟占用地属于农业用地，执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中农用地的筛选值与管控制限值要求。

# 1.4评价因子与评价标准

### 1.4.1环境影响因素识别

### 1.4.1.1施工期环境影响因素分析

本项目选址位于宁夏中宁县舟塔乡大青山。施工期包括生活办公区、养殖区、饲料存储区、粪污处理区四大区建设，养殖区主要占地面积166667.36m2，建设育肥舍8栋，出猪舍1栋，办公房1栋，年出栏10万头生猪，配套设置粪污处理设施。各区配套建设各类环保设施。

本项目施工期对环境造成的影响因素主要有：建筑物基础开挖，装卸等将产生的扬尘，施工机械设备排放的废气等会对环境空气产生不利影响；施工人员产生的生活污水，施工过程中产生的施工废水对水环境产生不利影响；施工人员产生的生活垃圾和工程建筑垃圾的不合理处置，会对生态环境产生影响；工程建设中各类施工机械运行和作业产生的噪声，运输车辆产生的噪声等对声环境的影响。施工期的环境影响具有阶段性，且本项目施工期较短，随着施工建设阶段结束，对环境的影响也会随之消失。

### 1.4.1.2运营期环境影响因素分析

在工程分析的基础上，结合本项目采用的原料和产品输送方式、各生产装置工艺技术先进性，依据各生产装置及辅助设施产污、排污途径及周围环境特点，本项目在生产运营期产生的主要环境影响因素有：废气包括猪舍、粪污处理区及饲养过程产生的恶臭，沼气燃烧火炬废气及车辆运输扬尘；废水包括养殖场废水及生活污水；噪声源主要包括各类机械设备、环保设施、水泵和各类风机、运输车辆及猪叫声等；固废包括猪粪、沼渣及沉渣、沼气净化过程废脱硫剂、废包装袋、病死猪尸体、医疗废物及职工生活垃圾等。上述影响在整个生产运营期间都长期存在，需要通过有效的环保治理措施降低其影响程度。

### 1.4.2评价因子筛选

依据环境影响因素识别结果，结合项目生产工艺流程及产污环节、污染物环境质量和排放标准、污染物排放强度、排放方式和排放去向，确定项目主要污染因子见表1.4-1。

表1.4-1                  本项目评价因子一览表

| 序号 | 项目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气 环境 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、NH3、H2S、臭气浓度 | NH3、H2S、臭气浓度 | / |
| 2 | 地表水环境 | pH（无量纲）、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、汞、铅、挥发酚、石油类、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群、pH | / |
| 3 | 地下水环境 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、钙离子（Ca2+）、镁离子（Mg2+）、钠离子（Na+）、钾离子（K+）、碳酸根离子（CO32-）、碳酸氢根离子（HCO3-）、硫酸根离子（SO42-）和氯离子（Cl-） | COD、氨氮 | / |
| 4 | 声环境 | Leq(A) | Leq(A) | / |
| 5 | 固体 废物 | / | 一般工业固废（猪粪、病死猪尸体、沼渣和沉渣、沼气净化过程废脱硫剂）、危险废物（医疗废物）、生活垃圾 | / |
| 6 | 生态 环境 | 土壤、植被、土地利用现状 | / | / |
| 7 | 土壤 环境 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | / | / |
| 8 | 环境风险 | / | 大气环境风险评价因子：甲烷 | / |

### 1.4.3环境质量标准

### 1.4.3.1环境空气质量标准

本次大气环境影响评价，评价区域环境空气质量因子SO2、NO2、PM2.5、PM10、TSP、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，H2S、NH3参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度限值。

环境空气质量评价因子执行标准见表1.4-2。

表1.4-2	环境空气质量标准一览表

| 序号 | 污染物 | 单位 | 浓度限值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1小时值 | 8h平均值 | 日均值 | 年平均值 |  |
| 1 | SO2 | μg/m3 | 500 | / | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012）及其修 改单 |
| 2 | NO2 | μg/m3 | 200 | / | 80 | 40 |  |
| 3 | PM10 | μg/m3 | / | / | 150 | 70 |  |
| 4 | PM2.5 | μg/m3 | / | / | 75 | 35 |  |
| 5 | CO | mg/m3 | 10 | / | 4 | / |  |
| 6 | O3 | μg/m3 | 200 | 160 | / | / |  |
| 8 | H2S | μg/m3 | 10 | / | / | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D |
| 9 | NH3 | μg/m3 | 200 | / | / | / |  |

### 1.4.3.2地表水环境质量标准

评价区域地表水体主要为季节性的农灌渠，功能灌溉渠引自黄河水，黄河中卫下河沿断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，标准限值详见表1.4-3。

表1.4-3                  地表水质量标准限值                   单位：mg/L

| 序号 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 | 序号 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6-9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准 | 12 | 铜 | 1.0 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准 |
| 2 | 溶解氧 | ≥3 |  | 13 | 锌 | 2.0 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤10 |  | 14 | 氟化物 | 1.5 |  |
| 4 | 生化需氧量 | 6 |  | 15 | 硒 | 0.02 |  |
| 5 | 氨氮 | 1.5 |  | 16 | 砷 | 0.1 |  |
| 6 | 汞 | 0.001 |  | 17 | 镉 | 0.005 |  |
| 7 | 铅 | 0.05 |  | 18 | 六价铬 | 0.05 |  |
| 8 | 挥发酚 | 0.01 |  | 19 | 氰化物 | 0.2 |  |
| 9 | 石油类 | 0.5 |  | 20 | 阴离子表面活性剂 | 0.3 |  |
| 10 | 化学需氧量 | 30 |  | 21 | 硫化物 | 0.5 |  |
| 11 | 总磷 | 0.3 |  |  |  |  |  |

### 1.4.3.3地下水环境质量标准

评价区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。地下水质量评价执行标准见表1.4-4。

表1.4-4                   地下水质量标准限值                 单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准限值 | 序号 | 项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH 值（无量纲） | 6.5-8.5 | 12 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 13 | 氯化物 | ≤250 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 14 | 铁 | ≤0.3 |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 | 15 | 锰 | ≤0.1 |
| 5 | 挥发酚 | ≤0.002 | 16 | 汞 | ≤0.001 |
| 6 | 硝酸盐 | ≤20.0 | 17 | 砷 | ≤0.01 |
| 7 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 | 18 | 镉 | ≤0.005 |
| 8 | 氨氮 | ≤0.5 | 19 | 铅 | ≤0.01 |
| 9 | 氟化物 | ≤1.0 | 20 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |
| 10 | 总氰化物 | ≤0.05 | 21 | 菌落总数 | ≤100 |
| 11 | 耗氧量 | ≤3.0 |  |  |  |

### 1.4.3.4声环境质量标准

本次声环境影响评价，评价区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。声环境质量评价因子执行标准见表1.4-5。

表1.4-5                声环境质量执行标准                  单位：dB(A)

| 声环境功能类别 | 时段 | 来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| 1类 | 55 | 45 |  |

### 1.4.3.5土壤环境质量标准

项目土壤环境应执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行） （GB15618-2018）中筛选值及管制值要求，具体标准限值见表 1.4-6。

表1.4-6           农用地土壤风险筛选值（基本项目）           单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 | 风险管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
| 3 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 | 200 | 150 | 120 | 100 |
| 4 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| 5 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 | 800 | 850 | 1000 | 1300 |
| 6 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 | / | / | / | / |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 | / | / | / | / |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 | / | / | / | / |

### 1.4.4污染物排放标准

### 1.4.4.1施工期污染物排放标准

1、施工期废气排放标准

施工期废气污染物主要为地基开挖、平整，建筑材料运输、堆放过程中产生的扬尘，施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值，具体见表1.4-7。

表1.4-7            施工期废气排放执行标准限值一览表

| 执行标准 | 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0mg/m3 |

2、施工期噪声排放标准

施工期噪声主要来源于施工过程中施工机械及运输车辆，施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值，具体见表1.4-8。

表1.4-8            施工期噪声排放执行标准限值一览表          单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

### 1.4.4.2运营期污染物排放标准

1、废气排放标准

本项目NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准（新改扩建）；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的标准。标准值见表1.4-9~1.4-10。

表1.4-9                     恶臭污染物排放标准

| 控制项目 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 恶臭污染物 | NH3 | 1.5（厂界） | 4.9kg/h（15m排气筒） | mg/m3 |
|  | H2S | 0.06（厂界） | 0.33kg/h（15m排气筒） | mg/m3 |

表1.4-10                   畜禽养殖业污染物排放标准

| 控制项目 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 恶臭污染物 | 臭气浓度 | 70 | 无量纲 |

运营期食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值要求，见表1.4-11。

表1.4-11    《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值要求

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3) | 2.0 |
| 净化设施最低去除率（%) | 60 | 75 | 85 |

2、废水排放标准

本项目废水主要是养殖区废水及工作人员产生的生活污水。养殖区废水包括猪舍清洗废水、猪尿和生活污水一并进入厂区建设的封闭式存储塘进行厌氧发酵后作为液态有机肥还田利用，用作周边农田的施肥。

3、噪声排放标准

项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，标准值见表1.4-12。

表1.4-12             工业企业厂界环境噪声排放标准            单位：dB（A）

| 类别 | 噪声限值 |
| --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |
| 1 | 55 | 45 |

4、固体废物处置标准

固体废物执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准，《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；此外还需按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）及《宁夏农村畜禽养殖业污染防治技术规范》（DB64/T702-2011）对项目畜禽病害肉尸及其产品进行安全处置。

表1.4-13                 畜禽养殖业污染物排放标准

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 粪大肠菌群 | ≤105个/kg |

# 1.5评价工作等级及评价范围

### 1.5.1环境空气评价工作等级及评价范围

### 1.5.1.1环境影响识别与评级因子筛选

按《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）的要求及根据工程分析识别大气环境影响因素，本项目的预测因子为NH3、H2S。

### 1.5.1.2评价工作等级筛选

依据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

⑴评价工作等级判别表

评价工作等级按照《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中表2的分级判据进行划分，具体划分要求见表1.5-1。

表1.5-1                      评价工作等级划分依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% | HJ2.2-2018 |
| 二级评价 | 1%≤Pmax﹤10% |  |
| 三级评价 | Pmax＜1% |  |

⑵Pmax及D10%的确定

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准限值的10%时，所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：

Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

C0i一般选用GB3095中1h平均取样时间的二级标准的浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

⑶污染源参数

主要废气污染源排放参数见下表1.5-2、1.5-3。

表1.5-2             点源污染物排放源强及源参数一览表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒参数 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 固液分离车间（P1） | 105.340604 | 37.164190 | 1446.00 | 15 | 0.4 | 25 | 8.8 | 0.0017 | 0.0002 |

表1.5-3                  （近）圆形面源污染物排放参数表

| 污染源 名称 | 坐标（o） | 海拔高度（m） | 矩形面源 | 等效半径/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长/m | 宽/m |  |  |  | NH3 | H2S |
| 猪舍恶臭（A1） | 105.340731 | 37.164457 | 1446 | 200 | 180 | 190 | 4.7 | 8760 | 0.026 | 0.0004 |
| 堆肥场恶臭（A2） | 105.340666 | 37.164140 | 1446 | 40 | 20 | 28 | 8 | 8760 | 0.0026 | 0.0001 |

⑷项目参数

项目采用估算模型能数见表1.5-4。

表1.5-4                          估算模型参数一览表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市人口数） | / |
| 最高环境温度 | 38.9°C |
| 最低环境温度 | -28°C |
| 土地利用类型 | 农田 |
| 区域湿度条件 | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m） | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |
| 模型参数选取依据：项目位于中宁县舟塔乡，属于农村地区，根据中卫市气象站气象统计数据，最高温度为38.9℃，最低环境温度-28℃；参照中国干湿状况分布图，项目所在区为半干旱区，估算过程采用环安科技在线估算软件中自带的地形获取数据，数据分辨率为90m；项目周边无大型水体，不考虑岸线熏烟。 |

⑸评价工作等级确定

根据本项目废气污染源排放情况，估算大气污染物最大落地浓度Cmax（mg/m3）以及对应的占标率Pmax（%）、达标准限值10%时所对应的最远距离D10%（m）。项目估算模式的计算结果见表1.5-5。

表1.5-5                   估算模式预测废气扩散结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（μg/m3） | Cmax(μg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍恶臭（A1） | NH3 | 200.0 | 8.6342 | 4.32 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.1328 | 1.33 | / |
| 堆肥场恶臭（A2） | NH3 | 200.0 | 2.2925 | 1.15 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0882 | 0.88 | / |
| 固液分离车间废气（P2） | NH3 | 200.0 | 4.9956 | 2.50 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.5877 | 5.88 | / |

根据预测分析结果，本项目Pmax最大值出现为固液分离车间恶臭（P1)中的污染因子NH3Pmax值为5.58%，Cmax为0.5877μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

### 1.5.1.3评价范围

本项目大气评价等级为二级，D10%不存在，按照《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，评价范围边长取5km，因此，确定项目大气环境评价范围取厂址为中心，边长5km范围。

### 1.5.2 地表水环境评价工作等级

通过工程分析可知，本项目产生的废水主要为猪舍清洗废水、猪尿及工作人员产生的生活污水，经厂区内存储塘厌氧发酵后进行无害化处理，液态有机肥还田利用。

本项目废水不直接排入外环境，根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ 2.3-2018）中的规定，本项目地表水评价等级为三级B，不进行地表水环境影响预测，主要评价项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效性、可行性。

本项目废水不直接排入外环境，根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（H2.3-2018）中表1的评价等级判定依据进行划分，地表水影响评价工作等级划分依据见表1.5-6。

表1.5-6                评价工作等级划分依据

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |

续表1.5-6                评价工作等级划分依据

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 三级B | 间接排放 | -- |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值(见附录A)，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：场区存在堆积物(露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场)、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/a，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |

通过工程分析可知，本项目产生的废水主要为猪舍清洗废水、猪尿及工作人员产生的生活污水，经厂区内存储塘厌氧发酵后进行无害化处理，液态有机肥还田利用，无废水直接外排地表水体。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)中的规定，本项目地表水评价等级为三级B。

### 1.5.3地下水环境评价工作等级及评价范围

### 1.5.3.1评价等级

⑴地下水环境影响评价行业分类

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“B 农、林、牧、渔、海洋”中的“14、畜禽养殖场、养殖小区”，地下水环境影响评价分类为Ⅲ类。

⑵水环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，分级原则见表1.5-7。

表1.5-7                   建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它 |
| 注： a“环境敏感区”是指《建设项目影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水。 |

本项目位于宁夏中宁县舟塔乡大青山，项目建设区域无集中式饮用水源地等敏感目标，所以建设场地属于不敏感区域。

⑶地下水评价等级判定

建设项目地下水环境影响评价工作等级分级判定表1.5-8。

表1.5-8                     建设项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据表1.5-7可知，本项目地下水环境影响评价等级为三级。

### 1.5.3.2评价范围

⑴评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），采用导则中推荐的查表法确定项目的地下水评价范围，地下水环境现状调查评价范围参照表见表1.5-9。

表1.5-9                地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | ≥20 | 应包括重要地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二 | 6-20 |  |
| 三 | ≤6 |  |

本项目地下水影响评价等级为三级，项目所在区域地下水大致流向为南向北流向。

⑵评价范围

根据项目所处位置已有的水文和地质资料，项目区域水文地质条件简单。按照《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）要求，本次地下水评价范围采用公式计算法确定，计算公式为：

L=α×K×I×T/ne

式中：L--下游迁移距离，m；

α--变化系数，α≥1，一般取2；

K--渗透系数，m/d，根据已有调查资料，取1.0m/d；

I--水力坡度，无量纲；根据已有调查资料，取0.004；

T--质点迁移天数，取值不小于5000d，本次评价取值7300d；

ne--有效孔隙度，无量纲，根据场地调查结果，ne取均值0.25。

本项目区域主要为黄土状粉土覆盖，夹有薄层角砾层，岩性名称为粉土质砂，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)，确定粉土质砂渗透系数0.5~1.0m/d。本次评价取渗透系数1.0m/d。

由此计算L＝584m，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，地下水调查评价范围应为场地下游L及两侧各L/2构成的区域范围。由地下水流场调查可知，项目区域地下水向下游黄河方向径流排泄，评价区地下水径流方向总体为南向北，结合项目地下水水质现状点位，为满足本次调查评价需求，对调查范围适当调整，确定地下水调查评价范围以项目场地为中心，本次以项目厂区为中心，以地下水径流方向进行扩展，即向厂区西侧扩展0.8km，东侧扩展0.8km，厂区南侧扩展0.8km，北侧扩展1.2km，调查评价区面积约为3.2km2，满足《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）关于三级评价的范围要求，本项目地下水环境评价范围及现状监测点位具体见图1.5-1。

### 1.5.4声环境评价工作等级及评价范围

### 1.5.4.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中规定的评价工作等级划分依据，将声环境影响评价工作分为一、二、三级，划分依据见表1.5-10。

表1.5-10                声环境影响评价工作级别划分依据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A）以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增多时。 |
| 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)～5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时。 |
| 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A）以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时。 |

本项目厂址所在区域适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类声环境功能区。根据评价工作级别划分依据，本次声环境影响评价工作等级确定为二级。

### 1.5.4.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）规定，评价范围为本项目厂界外200m内区域。

### 1.5.5土壤环境评价等级及范围

### 1.5.5.1评价工作等级

⑴土壤环境影响类型

项目为生猪养殖，年出栏生猪10万头。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目所属行业为附录A中的“农林牧渔业”中的年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区，土壤环境影响评价项目类别为II类，属于污染影响类项目。

⑵环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型）（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设怎么占地主要为永久占地。本项目养殖厂区总占地面积166667.36m2（16.6667hm2），占地规模属于“中型（5~50hm2）”，周边土壤环境敏感程度划分依据见表1.5-11。

表1.5-11                  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

项目用地范围存在天然牧草地，土壤环境敏感程度为“敏感”。

⑶土壤评价等级

土壤环境影响评价工作等级划分依据见表1.5-12。

表1.5-12               污染影响型土壤评价工作等级划分表

| 工作等级 占地 规模 敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

项目占地规模为“中型”，土壤环境敏感程度为“敏感”，项目类型为II类，对照上表可知，确定项目土壤环境影响评价工作等级为“二级”。

### 1.5.5.2评价范围

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964－2018）的要求，项目评价范围与调查范围一致，项目调查范围判别见表1.5-13。

表1.5-13                    现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围a |
| --- | --- | --- |
|  |  | 占地b范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05km范围内 |
| a涉及大气沉降途径影响的，根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整。 b矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。 |

由上表，确定本次土壤环境影响评价范围包括项目占地范围内和占地边界外扩200m范围内。

### 1.5.6生态环境评价工作等级及评价范围

### 1.5.6.1评价等级

按照《环境影响评价技术导则·生态影响》(HJ19-2011）相关要求，依据影响区域的生态敏感性和本项目的占地范围，评判本项目生态影响评价等级。本项目厂区占地约166667.36m2，用地类型为设施农业用地。确定依据见表1.5-13。

表1.5-14                 本项目生态影响评价工作等级判定表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2-20km2或长度50km-100km | 面积≤2km2或 长度≤50km | 占地面积0.16km2 |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 | / |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 | / |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 | √ |

根据表1.5-13知，项目生态环境影响评价等为三级。

### 1.5.6.2评价范围

根据生态评价技术导则，生态影响评价范围应能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，本项目对生态的直接影响主要体现在项目土地占用、项目区植被破坏、项目建设对动植物影响等。综合考虑以上因素，项目生态影响评价范围确定为项目厂区区域。

### 1.5.7环境风险评价工作等级

本项目为生猪养殖建设项目，运营期主要风险因素为存储塘黑膜内存储的沼气发生泄漏，污水出现事故性泄漏污染地下水。本次根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定风险评价工作等级。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1.5-14确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评级；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表1.5-15                  环境风险评价等级评判表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

本项目危险物质及工艺系统危险性（P）的确定如下：

危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，由危险物质数量与临界量比值（Q），与行业及生产工艺（M）确定。

⑴危险物质数量与临界量比值（Q）

Q为项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值。当存在多种危险物质时，按照下式进行计算：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q1，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

项目选择黑膜沼气池贮存沼气，不再另设沼气储罐储存沼气，项目建有2座有效总容积为26910m3的黑膜沼气池（兼作沼液暂存池）做厌氧发酵使用，该沼气池由黑膜密封覆盖，产生的沼气在其内暂存。经核算，整个项目沼气最大日产量为2112m3，产生的沼气放空燃烧。本次评价沼气存储量以单日沼气产生量进行计算，则沼气最大储存量为2112m3，结合沼气中甲烷含量（沼气中甲烷含量为50%～80%，本评价取上限为80%）、甲烷密度（为0.716kg/m3）可计算出本项目生产、贮存场所甲烷最大贮存量为1.512吨，本项目Q值计算见表1.5-16。

表1.5-16        本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算

| 物质名称 | 存在量（t） | 临界量（t） | Q |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 1.512 | 10 | 0.15 |
| 合计 | / | / | 0.15 |

综上分析，本项目属于Q＜1情形，环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。

### 1.5.8小结

本项目评价等级及评价范围判定结果见表1.5-17及图1.5-1。

表1.5-17           本项目评价等级及评价范围判定表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二级 | 以项目厂址为中心，边长5km的矩形范围 |
| 地表水环境 | 三级B | 一般性评述 |
| 地下水环境 | 三级 | 本次以项目厂区为中心，向厂区西侧扩展0.8km，东侧扩展0.8km，厂区南侧扩展0.8km，北侧扩展1.2km，调查评价区面积约为3.2km2 |
| 声环境 | 二级 | 声环境评价范围为厂界范围向外200m |
| 土壤环境 | 二级 | 项目占地范围内和占地边界外扩200m范围内 |
| 生态环境 | 三级 | 项目厂区区域 |
| 环境风险 | 简单分析 | 项目风险潜势为Ⅰ，进行简单分析 |

# 1.6环境保护目标

本项目位于宁夏中宁县舟塔乡大青山。项目四周均为空地。

### 1.6.1大气环境保护目标

本项目大气环境评价范围以厂址为中心，取5km的矩形范围作为项目的评价范围，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、居民区等环境敏感区大气环境敏感目标。

### 1.6.2地表水环境保护目标

项目位于宁夏中宁县舟塔乡大青山，评价范围内无常年地表水环境保护目标。

### 1.6.3地下水环境保护目标

本项目地下水环境保护目标为评价范围内潜水含水层，保护要求达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

### 1.6.4声环境保护目标

本项目位于宁夏中宁县舟塔乡大青山，项目声环境评价范围内无环境保护目标。

### 1.6.5土壤环境保护目标

本项目土壤环境保护目标为项目区域土壤环境，保护要求满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中筛选值及管制值要求。

### 1.6.6 生态环境保护目标

评价区土壤及植被，保护生态环境良性循环。

# 1.7相关产业政策及规划符合性分析

### 1.7.1项目与产业政策的符合性分析

本项目为规模化畜禽养殖场建设项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会，第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一类鼓励类中“一农林业”“4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家产业政策。

项目于2021年3月25日中宁县发展和改革局以宁夏回族自治区企业投资项目备案证（项目代码：2020-640521-03-03-006767），对该项目予以备案，同意项目建设。

根据国家发展和改革委员会与国土资源部联合发布实施的《〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉》对该项目没有做出禁止和限制。

综上所述，本项目符合国家及地方产业政策。

### 1.7.2相关规划符合性分析

#### 1.7.2.1与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的符合性分析

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出“优化农业生产布局，建设优势农产品产业带和特色农产品优势区。推进粮经饲统筹、农林牧渔协调，优化种植业结构，大力发展现代畜牧业，促进水产生态健康养殖。积极发展设施农业，因地制宜发展林果业。深入推进优质粮食工程。推进农业绿色转型，加强产地环境保护治理，发展节水农业和旱作农业，深入实施农药化肥减量行动，治理农膜污染，提升农膜回收利用率，推进秸秆综合利用和畜禽粪污资源化利用。”

中宁县宁特农业发展集团有限公司新建的中宁县30万头生猪养殖产业园项目育肥场（一期）项目，建成后预计年生猪存栏量10万头，可有效推进现代化养殖；项目猪粪堆肥后作为有机肥外售、养殖废水经厂区自建的污水处理区处理（沉砂池+固液分离+厌氧发酵+沼液池）后，本项目粪污可做到资源化利用，项目的实施与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符。

#### 1.7.2.2与《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划的通知》的符合性分析

根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划的通知》中（二）加强养殖业污染防治，加强畜禽养殖业污染防治。以养殖大县为重点，依法编制实施畜禽养殖污染防治规划，推动种养结合和粪污综合利用，规范畜禽养殖禁养区管理。加大病死畜禽无害化处理设施建设力度。持续推动规模养殖场建设粪污处理设施，加强规模以下养殖户畜禽粪污防治。建立养分平衡、精准还田技术体系，对粪肥质量和施用农田土壤环境定期开展检测和评估。严格畜禽养殖环境监管，严厉打击变相排污违法行为，推动粪污就地就近安全利用。到2025年，全区畜禽粪污综合利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%。

中宁县30万头生猪养殖产业园项目育肥场（一期）项目，猪粪堆肥后作为有机肥外售、养殖废水经厂区自建的污水处理区处理（沉砂池+固液分离+厌氧发酵+沼液池）后，本项目粪污可做到资源化利用，有利于推进生猪标准化养殖，带动并促进地方经济的发展，项目的实施与《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划的通知》相符。

#### 1.7.2.3与《全国农业可持续发展规划(2015—2030)》符合性分析全国农业可持续发展规划

根据《全国农业可持续发展规划(2015—2030)》中(四)治理环境污染，改善农业农村环境。综合治理养殖污染。支持规模化畜禽养殖场(小区)开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。到2020年和2030年养殖废弃物综合利用率分别达到75%和90%以上，规模化养殖场畜禽粪污基本资源化利用，实现生态消纳或达标排放。

本项目采用“漏缝板+人工刮板”模式，项目粪便和尿液做到日产日清。厂区设置雨污分流，猪粪堆肥后作为有机肥外售、养殖废水经厂区自建的污水处理区处理（沉砂池+固液分离+厌氧发酵+沼液池）后，本项目粪污可做到资源化利用，有利于推进生猪标准化养殖，带动并促进地方经济的发展，项目的实施与《全国农业可持续发展规划(2015—2030)》相符。

#### 1.7.2.4与《中宁县人民政府关于报送中宁县畜禽养殖禁养区规范调整情况的函》（中宁政函[2019]78号）符合性分析

根据《中宁县人民政府关于报送中宁县畜禽养殖禁养区规范调整情况的函》（中宁政函[2019]78号）中禁养区主要有以下区域：

康滩水源地保护区、宁夏天湖湿地自然保护区、中宁县石峡沟泥盆系地址剖面自然保护区、青铜峡湿地自然保护区、长城保护区、石空大佛寺保护区、中宁县城规划区及新堡镇规划区、石空镇小城镇规划区、打战场小城镇规划区、恩河镇小城镇规划区、鸣沙镇小城镇规划区、白马乡小城镇规划区、渠口小城镇规划区、宽口井水源地保护区、天景山水源地保护区、余丁金沙村水源地保护区、恩河镇秦庄村水源地保护区、鸣沙镇鸣沙村水源地保护区。

本项目位于宁夏中宁县舟塔乡大青山，项目场址不在中宁县的禁养区范围内，项目选址与禁养区划定方案相符合。项目与中宁县畜禽养殖禁养区位置关系图见图1.7-1。

#### 1.7.2.5与《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》的符合性分析

根据农业农村部办公厅、生态环境部办公厅《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农牧办[2020]23号，2020年6月19日）中“一、畅通还田利用渠道，（一）鼓励畜禽粪污还田利用。国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。（二）明确还田利用标准规范。畜禽粪污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。”

中宁县30万头生猪养殖产业园项目育肥场（一期）项目，猪粪堆肥后作为有机肥外售、养殖废水送入存储塘经黑膜厌氧发酵工程处理，处理工艺为格栅+沉淀收集+固液分离+黑膜储液池，处理后产生的沼液作为有机肥用于农田施肥，配套土地面积为5000亩，满足《指南》要求的最小面积要求。本项目粪污可做到资源化利用，有利于推进生猪标准化养殖，带动并促进地方经济的发展，项目的实施与《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》相符。

#### 1.7.2.6与《中卫市农业面源污染防治实施方案》的符合性分析

根据中卫市农业农村局“关于印发《中卫市农业面源污染防治实施方案》的通知”（卫农发[2021]44号，2021年4月16日）中“五、持续推进畜禽粪污资源化利用，2.继续推进治污配套设施建设。按照“谁污染，谁治理”的原则，一是支持规模养殖场（小区）、合作社等经营主体新（改）建畜禽粪污处理设施，推行“三改两分三防再利用”措施，即改水冲粪为干清粪、改无限用水为控制用水、改明沟输送为暗沟输送，固液分离、雨污分流，储存设施防渗、防雨、防溢流，粪污无害化处理后资源化利用。中宁县要利用好养殖大县整县推进项目引导优势，沙坡头区、中宁县落实畜禽规模养殖场治污设施配套实现全覆盖目标；海原县要捆绑发展肉牛相关扶持政策，落实好养殖场基建、治污设施“同时规划、同时建设、同时验收”推进措施，有效推进畜禽治污设施建设。二是积极引导畜禽粪污集中处理项目建设，分区域规划、政策引导，完善区域内集中处理设施配套建设，缩短畜禽粪污收运成本，引入市场化运营、常态化处理机制。三是督察户治污主体责任意识，和违规奖罚机制。杜绝畜禽粪污乱排乱堆现象。与宣传工作并举，营造“谁养殖、谁治理”的畜禽治污氛围，明确养殖。

中宁县30万头生猪养殖产业园项目育肥场（一期）项目，猪粪堆肥后作为有机肥外售、养殖废水送入存储塘经黑膜厌氧发酵工程处理，处理工艺为格栅+沉淀收集+固液分离+黑膜储液池，处理后产生的沼液作为有机肥用于农田施肥，配套土地面积为5000亩，满足《指南》要求的最小面积要求。本项目粪污可做到资源化利用，有利于推进生猪标准化养殖，带动并促进地方经济的发展，项目的实施与《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》相符。

### 1.7.3“三线一单”符合性分析

### 1.7.3.1与自治区“生态保护红线”及“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析

⑴与自治区生态红线相符性分析

根据2018年6月30日自治区人民政府发布的《宁夏回族自治区生态保护红线》，红线区域总面积12863.77km2，占全区国土总面积的24.76%。在空间上呈现出“三屏一带五区”的分布格局：“三屏”是指贺兰山生态屏障、六盘山生态屏障、罗山生态屏障；“一带”是指黄河岸线生态廊道；“五区”为东部毛乌素沙地防风固沙区、西部腾格里沙漠边缘防风固沙区、中部干旱带水土流失区、东南黄土高原丘陵水土保持区、西南黄土高原丘陵水土保持区。

本项目位于中宁县舟塔乡，占地范围内不涉及自然保护区、饮用水源保护区、基本农田等，不涉及占用生态保护红线。本项目与宁夏回族自治区生态保护红线位置关系图见图1.7-2。

⑵自治区“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析

根据宁夏回族自治区人民政府《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发〔2020〕37号），全区总体性生态环境管控要求：包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类单元总体管控要求。本项目位于环境管控单元中的一般保护单元。项目与宁夏回族自治区生态环境分区管控位置关系见图1.7-3。

### 1.7.3.2与《市人民政府 关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发〔2021〕31号）符合性分析

⑴生态保护红线及生态分区管控相符性分析

①生态保护红线与生态空间

根据《中卫市“三线一单”编制文本》，划定中卫市生态空间总面积5284.56平方公里，占全市国土总面积的38.71%。其中生态保护红线面积约为3179.06平方公里，占全市国土总面积的23.29%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积2105.50平方公里，占全市国土面积15.42%。本项目位于中卫市中宁县舟塔乡，对照中卫市生态空间分布图，本项目在其划分的一般生态空间内，具体见图1.7-4。

②生态分区管控要求

根据《中卫市“三线一单”编制文本》，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。一般生态空间原则上按照限制开发区域的要求进行管理。严格控制新增建设用地占用一般生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。严格限制农业开发占用生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由县级及以上地方人民政府统筹安排。有序引导生态空间用途之间的相互转换，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格限制不符合生态保护要求或有损生态功能的转换。本项目位于环境管控单元中的一般保护单元见图1.7-5。

⑵环境质量底线及分区管控

①水环境质量底线及分区管控

根据《中卫市“三线一单”编制文本》中“中卫市水环境质量底线目标”，黄河中卫下河沿断面水环境质量2025年、2035年均达到Ⅱ类标准要求。本项目营运期无废水排入地表水体。因此，本项目不会突破水环境质量底线。

中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。对照中卫市水环境分区管控图，本项目位于一般管控区，具体见图1.7-6。根据一般管控区管控要求：应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。本项目为生猪养殖项目，运营期主要为猪饮用水、猪舍设备冲洗用水、生活用水、水帘降温用水及绿化用水，由中宁县舟塔乡的外部人饮工程提供，废水全部集中收集后送至存储塘厌氧处理后，作为液态有机肥用作周边农田及枸杞田的肥料还田综合利用，符合其管控要求。

②大气环境质量底线及分区管控

根据《中卫市“三线一单”编制文本》中“中卫市大气环境质量目标建议值一览表”，中卫市2025年、2035年PM2.5目标值均为33ug/m3，本项目大气环境质量引用《2020年宁夏生态环境质量状况》公布的中卫市的监测数据，PM2.5为33ug/m3，已达到目标要求。

中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。对照中卫市大气环境分区管控图，本项目位于一般管控区，具体见图1.7-7。根据大气环境一般管控区：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。项目运营期恶臭等污染物均采取相应措施进行治理，对当地生态环境影响轻微。因此，符合其管控要求。

③土壤污染风险防控底线及分区管控

根据中卫市土壤污染风险管控分区，项目属于农用地有限保护区。其涉及的管控要求为：根据农用地土壤污染状况详查结果，暂将永久基本农田作为农用地优先保护区。由于全市农用地土壤环境质量总体良好，暂不划分农用地污染风险重点管控区。后续将进一步衔接农用地类别划分结果对农用地优先保护区和农用地污染风险重点管控区进行更新，根据现状监测结果，项目区土壤各因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的筛选值标准限值。营运期对全厂采取了相应的防渗及硬化措施，可确保项目营运期不会造成土壤污染。满足土壤重点管控相关要求。

⑶资源利用上线及分区管控

本项目为生猪养殖项目，不消耗煤炭资源。符合能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。

本项目位于中宁县舟塔乡，属于水资源一般管控区。项目运营期用水主要为猪饮用水、猪舍设备冲洗用水、生活用水、水帘降温用水及绿化用水，由中宁县舟塔乡的外部人饮工程提供，不会超过地区水资源取用上限或承载能力。不开采地下水等活动。符合其水资源管控要求。

中卫市暂无土地资源重点管控区。本项目为生猪养殖项目，且不占用生态保护红线、永久基本农田等保护区域。符合土地资源利用上线及管控要求。

因此，本项目符合资源利用上线及分区管控要求。

⑷环境准入清单

本项目符合所在中卫市生态环境准入清单要求，具体见表1.7-1。

表1.7-1             中卫市生态环境准入清单表

| 管控纬度 | 管控要求 | 是否属于/ 符合要求 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1.严禁在黄河干流及主要支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 2.黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场。 3.城市建成区内，禁止新建、扩建产生异味的生物发酵项目。 4.“十四五”期间不再新增燃煤自备电厂。 5.禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 | 本项目距离黄河23km，不在3公里范围内，不属于禁止建设活动项目 |
|  | 限制开发建设活动 | 严控“两高”行业和产能过剩行业用地、用电等，坚决杜绝“两高”行业低水平重复建设，对不符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求及未落实能耗指标的“两高”项目坚决停批。 | 不属于限制开发建设活动项目 |
|  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 1.对严重影响优先区域土壤环境质量的工矿企业，要予以限期治理，未达到治理要求的，由县级以上人民政府依法责令停业或关闭，监督企业对其造成的土壤污染进行修复治理。 2.严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出。 3.畜禽养殖禁养区内规模养殖场（小区）在合理补偿的基础上，依法依规进行关闭或搬迁。 4.产业集聚区内全面淘汰20蒸吨/小时以下燃煤锅炉，集中供热中心 15公里范围内35蒸吨/小时及以下分散燃煤锅炉逐步淘汰。 | 不涉及 |

续表1.7-1               中卫市生态环境准入清单表

| 管控纬度 | 管控要求 | 是否属于/ 符合要求 |
| --- | --- | --- |
| 污染物排放管控 | 允许排放量要求 | 1.化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务。 2.新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，必须遵循重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。 3.到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100% | 本项目养殖区的废水配套设置黑膜处理后还田综合利用；猪粪经堆肥场堆肥处理还田综合利用，利用率超过95%，粪污处理设施装备配套率达到100% |
|  | 现有源提标升级改造 | 30万千瓦及以上火电企业全部实现超低排放，其他火电企业（含自备电厂） 以及钢铁、水泥、焦化等重点行业全部达到特别排放限值要求。2024年底前，烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值。 | 不涉及 |
| 环境风险防控 | 联防联控要求 | 健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力。 | 不涉及 |
|  | 企业环境风险防控要求 | 完善企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格重大突发环境事件风险企业监管。 | 符合要求 |
| 资源利用效率要求 | 能源利用总量及效率要求 | 1.全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，新增产能必须符合国内先进能效标准。 2.新建、改建、扩建耗煤项目（除煤化工、火电外）一律实施煤炭等量置换，重点控制区及环境质量不达标地区实行减量置换。 | 不涉及 |
|  | 水资源利用总量及效率要求 | 建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。 | 符合要求 |

综上所述，项目的建设符合“三线一清单”相关要求。

### 1.7.4选址合理性分析

本项目用地农业设施用地，根据自然资源部《农业农村部关于设施农业用地管理有关问题的通知》（自然资规[2019]4号）中“设施农业用地包括农业生产中直接用于作物种植和畜禽水产养殖的设施用地。设施农业属于农业内部结构调整，可以使用一般耕地，不需落实占补平衡。”因此，项目用地性质符合相关规定。

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的要求、《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）中的要求、《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）中的要求、《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中的要求、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中的要求、《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）及《农业农村部关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》（2019年12月18日）中的要求。

项目选址与相关标准符合性分析见表1.7-2。

表1.7-2                                          选址与相关标准符合性分析

| 序号 | 相关标准 | 相关标准要求 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001） | “规范”中第3节对养殖场选址的要求： ①禁止在下列区域内建设畜禽养殖场： a、生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； b、城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区； c、市级人民政府依法划定的禁养区域； d、国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。 ②新建、改建、扩建的畜禽养殖场应避开规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。 ③畜禽养殖场的选址分析，还应注意场址的设置需远离工业企业，必须选择在生态环境良好、无“三废”污染或不直接受工业“三废”污染的区域，场址既要避开交通主干道便于防疫，又要交通方便，以便于饲料和出栏、入栏畜禽及其产品的运输。 | 本项目位于宁夏中宁县舟塔乡大青山，项目2000m范围内无居民点等环境保护目标。建设区域远离工业企业，同时厂区周围也没有受污染的水体及产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所，周围环境卫生条件良好。因此，项目符合“规范”中的选址要求。 |
| 2 | 《农村畜禽养殖业污染防治技术规范》（DB64/T702-2011） | 中第5节对畜禽废弃物处理设施选址的要求： ①新建、扩建和改建畜禽养殖场（小区）必须配置畜禽废弃物贮存与处理设施。已建的畜禽养殖场（小区）和散养密集区应有当地县（区）级环境保护主管部门进行环境影响评价并责令畜禽养殖业主建设废弃物处理设施 在下列区域内不得建设畜禽废弃物处理设施： a、生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； b、城市和城镇居民区，包括文教科研、医疗、商业和工业等人口集中地区； c、县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域； d、国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。 根据现场踏勘及查阅相关规划资料，本项目畜禽废弃物处理设施选址不属于上述禁止建设的区域，符合建设要求。 ②在禁建区域附近建设畜禽废弃物处理设施，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于2000m。 ③畜禽废弃物处理设施应距离地表水体500m以上。 | 根据现场调查，本项目选址不属于禁建区域范围内或禁建区域附近，周边无常年径流水体，主要为农灌渠及季节性冲沟。 |

续表1.7-2                                          选址与相关标准符合性分析

| 序号 | 相关标准 | 相关标准要求 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009） | “规范”中选址要求：畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向处；畜禽养殖业污染治理工程的位置应有利于排放、资源化利用和运输，并留有扩建的余地，方便施工、运行和维护。 | 符合“规范”中的选址要求。本项目规划设置养殖区、办公生活区、饲料加工区、堆肥场，厂区内的道路按照净道和污道不交叉的原则进行布置，周边交通便利。 |
| 4 | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010） | “规范”中规定了畜禽养殖场环境空气质量要求、畜禽养殖场土壤环境质量要求、畜禽养殖场声环境质量要求等。 | 符合“规范”中的畜禽养殖场所在区域环境空气质量、土壤环境质量要求、声环境质量要求。详见运营期环境影响预测与评价内容。 |
| 5 | 《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号） | “意见”中指出落实畜禽规模养殖用地，并与土地利用总体规划相衔接；大力发展标准化规模养殖，建设自动喂料、自动饮水、环境控制等现代化装备，推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现源头减量。 | 项目为标准化规模养殖场，建设自动喂料、自动饮水设施，采取干法清粪工艺。符合“意见”中的相关要求。 |
| 6 | 关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知（环办环评[2018]31号） | “通知”中选址要求：项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。 | 根据《中宁县人民政府关于印发中宁县畜禽养殖禁养区限养区和适养区划定方案的通知》（中宁政发[2017]120号〕97号），本项目不在禁养区内，周边无饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域等环境保护目标，符合“通知”中的选址要求。 |
| 7 | 《农业农村部关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》（2019年12月18日） | 自本通知印发之日起，暂停执行关于兴办动物饲养场、养殖小区、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所的选址距离规定。 | 符合要求 |

养殖条件符合性分析

本项目区域目前土地现状为农业设施用地，地势较高且土质松软、干燥，排水流畅，项目区具有 干旱少雨，日照充足，蒸发量大，昼夜温差大等特点，年均降水量221.6mm，降水主要集中在6-9月等气候特点。年平均气温在8.2~10℃之间，年均无霜期159~169天，年均降水量138~353.5mm，年蒸发量1729.6~1852.2mm，全年日照时数3796.1小时，适宜多种畜禽生长繁殖，适合养殖场建设。根据《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中相关要求，结合项目所处地理位置的环境现状及现状监测资料进行对比，对比数据见表1.7-3。

表1.7-3       养殖场环境质量现状与养殖场产地评价规范环境对比表

| 养殖场空气环境质量现状与养殖场产地评价规范空气环境要求对比 |
| --- |
| 养殖场空气环境质量现状 | 《养殖场产地评价规范》 （HJ568-2010）表5限值要求 | 对比结果 |
| 指标 | 数值（单位：mg/m3） | 指标 | 数值（单位：mg/m3） |  |
| NH3 | 小时均值：0.09-0.17 | NH3 | 1日平均：5 | 符合 |
| H2S | 小时均值：0.002-0.008 | H2S | 1日平均：2 | 符合 |
| PM10 | 日均值：0.34 | PM10 | 1日平均：1 | 符合 |
| 注：NH3、H2S空气环境质量现状数据来源于宁夏中科精科检测技术有限公司于2021年8月20日～8月26日对“中宁县宁特农业发展集团有限公司中宁县30万头生猪养殖产业园项目育肥场（一期）项目”环境空气质量现状监测数据。 |
| 养殖场声环境质量现状与养殖场产地评价规范声环境要求对比 |
| 养殖场声环境质量现状 | 《养殖场产地评价规范》 （HJ568-010）表6限值要求 | 对比结果 |
| 昼间 dB（A） | 夜间 dB（A） | 昼间 dB（A） | 夜间 dB（A） |  |
| 43-49 | 41-46 | 60 | 50 | 符合 |
| 注：声环境质量现状数据来源于宁夏中科精科检测技术有限公司于2021年8月20日～8月26日对“中宁县宁特农业发展集团有限公司中宁县30万头生猪养殖产业园项目育肥场（一期）项目”环境空气质量现状监测数据。 |
| 养殖场土壤环境质量现状与养殖场产地评价规范土壤环境要求对比 |
| 养殖场土壤环境质量现状 | 《养殖场产地评价规范》 （HJ568-010）表4限值要求 | 对比结果 |
| 指标 | 数值（单位：mg/kg） | 指标 | 数值（单位：mg/kg） |  |
| 汞 | 0.112-0.371 | 汞 | 1.5 | 符合 |
| 砷 | 8.1-10.9 | 砷 | 25 | 符合 |
| 铜 | 20-25 | 铜 | 400 | 符合 |
| 铅 | 12.6-18 | 铅 | 500 | 符合 |
| 镉 | 0.08-0.21 | 镉 | 1.0 | 符合 |
| 铬 | 0.5-0.46 | 铬 | 300 | 符合 |
| 镍 | 38-48 | 镍 | 200 | 符合 |
| 注：土壤环境质量现状数据来源于宁夏中科精科检测技术有限公司于2021年8月20日～8月26日对“中宁县宁特农业发展集团有限公司中宁县30万头生猪养殖产业园项目育肥场（一期）项目”土壤环境质量现状监测数据。 |

综上比较，项目大气环境质量现状符合规范表5畜禽养殖场环境空气质量评价指标限值，项目声环境质量现状符合规范中表6畜禽养殖场声环境质量评价指标限值，项目土壤环境质量现状符合规范中表4畜禽养殖场土壤环境质量评价指标限值。因此本项目选址符合畜禽养殖场地选址相关要求。

综上所述，项目建设选址合理可行。

# 2建设项目概况

## 2.1项目概况

### 2.1.1项目基本情况

⑴项目名称：中宁县宁特农业发展集团有限公司中宁县30万头生猪养殖产业园项目育肥场（一期）项目；

⑵建设单位：中宁县宁特农业发展集团有限公司；

⑶建设性质：新建；

⑷行业类别：A0313 猪的饲养；

⑸建设地点：本项目位于宁夏中宁县舟塔乡大青山。项目四周均为荒山。项目厂区中心地理坐标为：北纬37°16′43.954"、东经105°34′7.821"，项目与中宁县行政区划位置关系图详见图2.1-1，项目周边环境关系见图2.1-2。

⑹占地面积：项目总用地面积为166667m2；

⑺职工人数：总职工人数150人；

⑻工作时间：年工作日365天；

⑼投资概况：本项目总投资7978.7万元，环保投资548万元，占实际总投资的6.87%；

⑽建设规模：项目建成后年出栏育肥猪10万头。

### 2.1.2项目建设内容

本项目主要建设内容见表2.1-1。

表2.1-1                        项目组成一览表

| 类别 | 项目内容 | 项目组成及规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 育肥舍 | 建设标准化育肥舍8栋，育肥舍（长94m×宽48m×高4.7m），总建筑面积36096m2，年出栏育肥猪10万头，仔猪由恩河镇的繁育场提供 |
| 储运工程 | 仓库 | 1座，砖混结构，总占地面积为113.82m2，主要用于饲料的储存 |
|  | 料塔 | 厂区内共设有料塔23座，其中每个育肥舍设有2座料塔（共16个），集中供料区设有7个，主要用于饲料的贮存 |
| 辅助工程 | 固液分离车间 | 建设1座固液分离车间，为框架结构，占地面积2614.77m2，位于厂区东北，内置2台干湿分离机，用于厂区粪污水的固液分离 |
|  | 堆肥场 | 位于固液分离车间东侧，建筑面积1200m2，大棚结构 |
|  | 出猪舍 | 1F，砖混结构，建筑面积92.22m2 |

续表2.1-1                        项目组成一览表

| 类别 | 项目内容 | 项目组成及规模 |
| --- | --- | --- |
| 辅助工程 | 出猪洗消间 | 1F，砖混结构，建筑面积31.86m2 |
|  | 洗澡消毒间 | 2栋，1F，砖混结构，单栋建筑面积133.93m2，总建筑面积267.86m2，用于进出人员的消毒 |
|  | 场内车冲洗房 | 2栋，1F，砖混结构，单栋建筑面积175.72m2，总建筑面积351.44m2，用于进出车辆的清洗 |
|  | 门卫 | 1栋，1F，砖混结构，建筑面积39.54m2 |
|  | 办公用房 | 1栋，1F，砖混结构，建筑面积362.75m2 |
|  | 宿舍 | 1栋，1F，砖混结构，建筑面积456.97m2 |
|  | 配电室 | 1栋，1F，框架结构，建筑面积312.12m2 |
|  | 存储塘 | 设有2座，单个存储塘容积为26910m2，有效容积25833m2，总占地面积13214.52m2，总容积为53820m2，地下6.8m，地上0.2m |
|  | 中转池 | 1座，占地面积12.96m2，用于养殖区废水的沉淀及收集 |
|  | 贮水池和水泵房 | 设有1座贮水池，占地面积375m2，容积为750m3，配套水泵房1座，建筑面积102.15m2 |
| 公用工程 | 供水 | 本项目养殖用水、生活用水及绿化用水由中宁县舟塔乡的外部人饮工程，并设置水泵房及贮水池提供，总新鲜水用量为138268m3/a。 |
|  | 排水 | 本项目废水主要包括生活污水、猪舍清洗废水、猪尿集中收集后排入存储塘经黑膜厌氧发酵工程处理。处理后产生的沼液作为有机肥用于农田施肥。处理工艺为格栅+沉淀收集+固液分离+黑膜储液池 |
|  | 供电 | 本项目用电由中宁县舟塔乡供电电网提供，经配电室配送至厂内各区 |
|  | 供暖 | 猪舍内设空气源热泵电供暖 |
|  | 通风 | 本项目各建筑物采用自然通风和机械通风相结合的通风方式，其中机械通风主要是在猪舍安装通风装置。 |
| 环保工程 | 施工期 | 废水防治 | 项目施工期施工废水经1座临时沉淀池沉淀处理后用于施工场地泼洒抑尘；项目生活污水主要为工人生活产生的少量洗漱废水，用于施工场地泼洒抑尘 |
|  |  | 废气防治 | 施工现场运输土方、粉状物料等车辆采用篷布遮盖，慢速行驶；开挖的土方不能及时回填时，在有风或大雨天气临时遮盖；对堆存易产生扬尘的施工材料用防尘网遮盖，定期对施工场地洒水抑尘 |
|  |  | 噪声防治 | 选用低噪声施工设备，采取隔声、减振等措施，合理安排施工时间 |
|  |  | 固废防治 | 建筑垃圾及时清运至中宁县规定的建筑垃圾堆放场地，不能及时清运的建筑垃圾用防尘网遮盖；设置生活垃圾分类收集箱若干，生活垃圾集中收集后定期清运至环卫部门指定的垃圾中转站处置 |
|  | 运营期 | 废水治理 | 污水处理：本项目排水主要为生活污水、猪舍清洗废水、猪尿等，职工生活污水、猪尿液及猪舍冲洗废水集中收集污水排入存储塘经黑膜厌氧发酵工程处理。处理后产生的沼液作为有机肥用于农田施肥。处理工艺为格栅+沉淀收集+固液分离+黑膜储液池。 |
|  |  |  | 雨水导排：场内设置雨水排水沟，养殖场边界北、东、南设置截水沟，雨水顺排水沟和截水沟排至厂区西侧低洼处 |
|  |  | 废气治理 | 厂区恶臭 | 猪舍：项目对猪舍的猪粪采用干清粪方式及时进行清理，定期消毒，喷洒除臭剂（生石灰）等；饲养过程需科学管理、调配饲料等措施治理恶臭 |
|  |  |  |  | 堆肥场：彩钢棚结构的顶棚，水泥硬化地面，地面做硬化处理，地面采取抗渗混凝土结构，铺设1.5mmHDPE防渗膜，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，项目在猪粪干湿分离、晾晒场等加入对粪污有降解除臭的特定微生物菌 |

续表2.1-1                        项目组成一览表

| 类别 | 项目内容 | 项目组成及规模 |
| --- | --- | --- |
| 环保工程 | 运营期 | 废气治理 | 厂区恶臭 | 固液分离车间：固液分离车间的臭气送至生物除臭塔，除臭效率为90%，由15m高排气筒达标排放 |
|  |  |  |  | 存储塘：项目存储塘采用黑膜储液池是密封的（采用黑膜覆盖），格栅池和收集池水池均采取加盖全密闭措施，恶臭气体随沼气经过火炬燃烧处置，粪污处理系统部分池体加盖封闭，加强周边绿化、喷洒除臭剂； |
|  |  |  | 燃烧火炬废气 | 项目存储塘产生的沼气采用脱硫塔（干法脱硫）进行脱硫、由于沼气产生量不稳定，且产生量较小，直接送至火炬燃烧，沼气净化后为清洁能源，沼气燃烧火炬废气对环境影响轻微 |
|  |  |  | 食堂油烟 | 食堂厨房安装油烟净化效率达80%以上的油烟净化器，处理后达标排放 |
|  |  |  | 车辆运输扬尘 | 项目厂区道路全部采用混凝土硬化处理，车辆减速慢行，饲料等运输控制装载量 |
| 环保工程 | 运营期 | 固体废物治理 | 一般工业固废 | 猪粪：建设1座彩钢棚结构堆肥场，用于猪粪的堆放和腐熟，地面采取硬化防渗处理。项目猪粪经堆肥后作为有机肥还田利用 |
|  |  |  |  | 沼渣：粪污处理系统沼渣及沉渣定期清理，运送至堆肥场与猪粪一起进行堆肥处理后综合利用 |
|  |  |  |  | 病死猪尸体：由中宁县农业农村局收集处置，建设单位不在厂区堆存，随产随清，及时联系中宁县农业农村局对病死猪尸体专门进行收集并安全处置 |
|  |  |  |  | 废包装袋：生石灰、消毒剂、生物除臭剂、菌种等袋装原辅料废包装袋，集中收集后定期外售综合利用 |
|  |  |  |  | 沼气净化过程废脱硫剂：由生产厂家进行更换并统一回收处理 |
|  |  |  | 危险废物 | 医疗废物：项目厂区内设置医疗废物暂存间1座，占地面积为10m2，设置危险废物收集装置，医疗废物收集后暂存于医疗废物暂存间内，定期由兽医带走交由有资质单位处置，项目危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行防雨、防晒、防渗建设，张贴相关标识牌 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 项目厂区设垃圾收集箱若干，员工生活产生的生活垃圾集中收集后定期清运至环卫部门指定的垃圾中转站处置 |
|  |  | 噪声治理 | 选用低噪声生产设备，采取隔声、减振、加强对设备的日常管理和维护等综合降噪措施，运输车辆限速，禁止鸣笛，加强厂内猪管理 |
|  |  | 地下水防治措施 | 重点防渗区：项目厂区中转池、存储塘、固液分离车间作为重点防渗区，其防渗层的防渗性能不低6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能； 医疗废物暂存间作为重点防渗区，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/18597-2001）及2013年修改单要求采取相应防渗措施，防渗性能不低于1.0m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 的防渗性能 |
|  |  |  | 一般防渗区：项目育肥舍、仓库、出猪舍、出猪洗消间、场内车冲洗房等作为一般防渗区，其防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 |
|  |  |  | 简单防渗区：项目办公生活区、门房、车棚、厂内道路及其他区域等作为简单防渗区，采取一般地面硬化处理 |
|  |  | 绿化 | 绿化面积3000m2 |

# 2.2产品方案及原辅料

### 2.2.1项目产品方案

本项目的产品主要是育肥猪，猪舍要求夏天能通风降温，冬天能防寒保暖。做到清洁卫生，每15d消毒一次，供给充足的清洁饮用水，正常情况下育肥猪98天左右即可出栏，根据《畜禽养殖业污染物排放标准》对猪的存栏数要求是体重在25kg以上的猪的数量，育肥猪一年出栏两次，常年存栏数量约为育肥猪数量的一半。本项目年出栏育肥猪100000头，则本项目猪的年存栏量约为50000头。

项目产品方案见表2.2-1，主要产品指标见表2.2-2。

表2.2-1                       项目产品方案

| 序号 | 指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出栏育肥猪 | 头/年 | 100000 |
| 2 | 年存栏量 | 头/年 | 50000 |

### 2.2.2主要原辅材料及成分

本项目主要原辅材料消耗情况见表2.2-2。

表2.2-2              项目主要原辅材料来源及消耗情况一览表

| 类别 | 名称 | 年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 饲料 | 95600t/a | 当地采购 |
| 辅料 | 碘制剂消毒剂 | 1t/a | 市场采购 |
|  | 生石灰 | 180t/a | 市场采购 |
|  | 消毒粉 | 0.08t/a | 市场采购 |
|  | 次氯酸钠 | 10t/a | 市场采购 |
|  | 除臭剂 | 50t/a | 市场采购 |
| 能源 | 电 | 572万kw·h | 由农村供电电网接入 |
|  | 水 | 138268m3/a | 由外部人饮工程提供 |

碘制剂消毒剂：碘类消毒剂是一类高效、广谱消毒剂，是通过游离碘元素使蛋白质沉淀而起杀菌作用的，对细菌繁殖体、细菌芽孢、真菌和病毒具有快速杀灭作用。

次氯酸钠：是一种无机化合物，化学式为NaClO，是一种次氯酸盐，密度：1.25g/cm3熔点：-16℃、沸点：111℃、外观：白色结晶性粉末、溶解性：可溶于水。次氯酸钠是强碱弱酸盐，溶液显碱性，次氯酸钠主要用于漂白、工业废水处理、造纸、纺织、制药、精细化工、卫生消毒等众多领域。

生石灰：又称烧石灰，主要成分为氧化钙（CaO），通常制法为将主要成分为碳酸钙的天然岩石，在高温下煅烧，即可分解生成二氧化碳以及氧化钙，本项目用于养殖场消毒。

除臭剂：是一些具强吸附性的物质，主要是一些多孔矿石粉，如细沸石粉、凹凸棒粉、煤灰等。其作用是为了防止畜、禽粪便的臭味污染环境，可通过在饲料中添加除臭剂。

## 2.3主要工艺设备

本项目主要工艺设备见表2.3-1。

表2.3-1                   项目主要工艺设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 料塔 | 个 | 23 | 容量27m3 |
| 2 | 链式输料系统 | 套 | 8 | / |
| 3 | 供料系统 | 套 | 8 | 螺旋蛟龙式 |
| 4 | 饮水器 | 套 | 8 | 鸭嘴式 |
| 5 | 风机 | 个 | 16 | 1.65kw，1382×1382×1275 |
| 6 | 湿帘水循环系统 | 套 | 8 | / |
| 7 | 湿帘 | 套 | 8 | 铝合金外框，优质70/90湿帘纸，150厚 |
| 8 | 固液分离机 | 辆 | 1 | 斜筛+螺旋挤压式 |
| 9 | 进料切割泵 | 台 | 3 | / |
| 10 | 搅拌机 | 台 | 4 | / |
| 11 | 电控系统 | 台 | 1 | / |
| 12 | 搅拌泵 | 台 | 5 | / |
| 13 | 链式翻抛机 | 台 | 3 | / |
| 14 | 智能化生物发酵处理机 | 台 | 1 | 滚筒式 |
| 15 | 搅拌输送泵 | 台 | 4 | / |
| 16 | 驳运机 | 台 | 1 | / |
| 17 | 高压清洗机 | 台 | 2 | / |
| 18 | 兽医诊断处置设备 | 套 | 2 | / |
| 19 | 汽车 | 辆 | 7 |  |
| 20 | 沼气净化装置 | 座 | 1 | / |
| 21 | 沼气火炬 | 个 | 1 |  |

## 2.4总平面布置

本项目建设地点位于宁夏中宁县舟塔乡大青山，总平面布置根据养殖场各组成部门的性质、使用功能和卫生要求等因素，将性质相同、功能相近、联系密切、对环境要求相对一致的建筑物、构筑物及设施，分为若干组并结合用地的具体条件，进行功能分区，主要分为生活办公区、养殖区、出猪走廊、粪污处理区。

⑴生活办公区：生活办公区包括办公用房及宿舍，配套建设车棚、门房、贮水池、水泵房、配电箱等，整体位于厂区北部，生活办公区与养殖区之间由绿化带相隔，有效地降低了养殖废气对于项目生活管理区的影响。

⑵养殖区：养殖区包括育肥舍8栋、出猪舍1栋、洗澡消毒间2间，每座育肥舍配套2座料塔，位于厂区中部。

⑶出猪走廊：整体位于厂区西侧，由南向北为出猪舍、出猪洗消间、场内车冲洗房、集中供料区（料塔7个），仓库，最终通向厂区出入口。

⑷粪污处理区：粪污处理区包括堆肥场、存储塘、沼气脱硫塔、污水处理站、固液分离车间等，整体位于场区南部，由西向东依次布设；粪便堆肥处理后暂存于堆肥场内；项目所在区域主导风向为西北风，粪污处理区处于项目生活管理区的侧风向，有效防止了恶臭气体对于项目生活管理区的影响。项目厂区周边400m距离内无地表水体，能够满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中：“5.2：贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m）”的规定。

本项目总平面布置根据本项目的工艺流程，充分考虑自然地形地貌条件，满足生产和方便管理及消防等规范、标准要求。合理布置场区的建筑物、运输线路，使场内的物料运输路径短捷，提高了生产效率，降低了运输成本。从环保角度分析，本项目平面布局基本合理。本项目平面布置见图2.4-1。

## 2.5公用工程

### 2.5.1给排水

1、给水

由中宁县舟塔乡的外部人饮工程提供，该蓄水池位于项目北侧约3000m处，可以保障项目用水的需求。本项目用水主要包括猪饮用水、猪舍设备冲洗用水、生活用水、水帘降温用水及绿化用水。本项目总用水量为138268m3/a。

⑴猪饮用水

本项目年出栏育肥猪当量为100000头，根据《畜禽养殖业污染物排放标准》对猪的存栏数要求是体重在25kg以上的猪的数量，育肥猪一年出栏两次，常年存栏数量为育肥猪数量的一半，则本项目折合标准猪年存栏量为50000头，

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附表A.2，生猪尿液量产污系数为3.3L/头·d。

根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行），猪尿排泄量计算公式为：

Yu=0.205+0.438W

式中：Yu—为猪尿排泄量（L/d·头）

W—为猪的饮水量（L/d·头）

由此推算出，育肥生猪饮水量为：7.1L/头/d。

按照7.1L/（头·d）计，猪饮用总水量为129575m3/a(355m3/d)

⑵育肥舍冲洗用水

根据企业提供资料，育肥猪出来后，育肥舍冲洗一次，育肥舍冲洗用水量按20L/m2·次计，每年冲洗2次，育肥舍总建筑面积36096m2，则用水量为1443m3/a。

⑶生活用水

项目劳动定员150人，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知）》（宁政办发〔2020〕20号），人员在厂区内住宿餐饮，本项目员工用水定额按25m3/人·a，则本项目生活用水量约为3750m3/a。

⑷绿化用水

厂区绿化面积为3000m2，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知）》（宁政办发〔2020〕20号），绿化用水量按0.2m3/（m2·a）计，绿化用水量为1.64m3/d（600m3/a）。

⑸水帘降温用水

水帘是一种特种纸质蜂窝结构材料，其工作原理是“水蒸发吸收热量”这一自然的物理现象，即水在重力的作用下自上下流，在水帘波纹状的纤维表面形成水膜，空气经过水帘时与水帘表面的水膜发生热量交换实现降温。

根据建设单位提供的资料，水帘降温用水循环使用，补充用水量约为0.5m3/h，降温水帘只在每年7-9月份使用，每年降温天数按3个月计，每天运行4h，则水帘降温用水总量为1440m3/a。

⑹消毒用水：根据企业提供的资料及已建成的养殖场的运行情况，消毒用水量按每天4m3/d，主要用于消毒剂的配置和车辆的消毒，总用水量为1460m3/a。

2、排水

本项目绿化用水及消毒用水全部损耗，水帘降温用水循环利用不外排，废水主要为猪尿、育肥舍冲洗废水、生活污水。

⑴猪尿

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附表A.2，生猪尿液量产污系数为3.3L/头·d，则项目猪尿液产生量为60255m3/a（165m3/d）。

⑵育肥舍冲洗废水

冲洗废水按用水量80%计，冲洗废水量为346.5m3/a。

⑶生活用水

生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为8.22m3/d（3000m3/a）。

本项目养殖废水、育肥舍冲洗废水、生活污水全部集中收集后送至污水处理区处理后，作为液态有机肥用作周边农田及枸杞田的肥料还田综合利用。

项目给排水情况见表2.5-2。水平衡情况见图2.5-1。

表2.5-2                    项目给排水情况表

| 项目 | 用水 | 排水 | 损耗m3/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用水标准及规模 | 用水量m3/a | 产污系数 | 产生量m3/a | 排放量m3/a |  |  |
| 猪饮用水 | 7.1L/头•d | 存栏50000头，365d | 129575 | / | 60255 | 0 | 69320 | 存储塘无害化处理后，作为周边农田的液态有机肥还田利用 |
| 育肥舍冲洗废水 | 20L/m2次 | 每年冲洗2次，育肥舍总建筑面积36096m2 | 1443 | 0.8 | 1154 | 0 | 289 |  |
| 生活用水 | 25m3/人·a，150人 | 3750 | 0.8 | 3000 | 0 | 750 |  |
| 绿化用水 | 绿化用水按0.2m3/（m2·a）计，绿化面积为3000m2 | 600 | / | 0 | 0 | 600 | 全部损耗 |
| 水帘降温用水 | 0.5m3/h，每年7-9月份使用，90d，每天运行4h | 1440 | / | 0 | 0 | 1440 |  |
| 消毒用水 | 4m3/d，365d | 1460 | / | 0 | 0 | 1460 |  |
| 合计 | 138268 | / | 64409 | 0 | 73859 | / |

图2.5-1 本项目水平衡图   单位：m3/a

### 2.5.2供电

本项目供电由中宁县舟塔乡供电电网提供。

### 2.5.3供暖

猪舍内设空气源热泵电供暖；办公区采用电暖气供暖；猪舍内设电加热自控水位饮水槽，供猪群冬天保暖饮水。

### 2.5.4通风

本项目各建筑物采用自然通风和机械通风相结合的通风方式，其中机械通风主要是在猪舍内安装通风装置。

## 2.6项目投资及环保投资

项目总投资为7978.7万元，其中环保投548万元，占总投资的6.87%。环保投资分项包括施工期及运营期废气、噪声、固废、废水防治措施等费用，具体环保投资分项见表2.6-1。

表2.6-1                 本项目环境保护投资估算表

| 类别 | 项目内容 | 项目组成及规模 | 数量 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水防治 | 项目施工期施工废水经1座临时沉淀池沉淀处理后用于施工场地泼洒抑尘； | / | 4.0 |
|  | 废气防治 | 施工现场运输土方、粉状物料等车辆采用篷布遮盖，慢速行驶；开挖的土方不能及时回填时，在有风或大雨天气临时遮盖；对堆存易产生扬尘的施工材料用防尘网遮盖，定期对施工场地洒水抑尘 | / | 5.0 |
|  | 噪声防治 | 选用低噪声施工设备，采取隔声、减振等措施，合理安排施工时间 | / | 2.0 |
|  | 固废防治 | 建筑垃圾及时清运至中卫市规定的建筑垃圾堆放场地，不能及时清运的建筑垃圾用防尘网遮盖；设置生活垃圾分类收集箱若干，生活垃圾集中收集后定期清运至环卫部门指定的垃圾中转站处置 | / | 10.0 |
| 运营期 | 废水治理 | 职工生活污水、猪尿液及猪舍冲洗废水集中收集污水排入存储塘经黑膜厌氧发酵工程处理。处理后产生的沼液作为有机肥用于农田施肥。处理工艺为格栅+沉淀收集+固液分离+黑膜储液池 | 1套 | 200.0 |
|  |  | 场内设置雨水排水沟，养殖场边界北、东、南设置截水沟，雨水顺排水沟和截水沟排至厂区西侧低洼处 | 1套 | 5.0 |
|  | 废气治理 | 恶臭 | 猪舍及堆肥场：项目对猪舍的猪粪采用干清粪方式及时进行清理，定期消毒，喷洒除臭剂等；堆粪区等加入对粪污有降解除臭的特定微生物菌，喷洒除臭剂等 | / | 15.0 |
|  |  |  | 存储塘：项目粪污处理系统部分池体加盖封闭，加强周边绿化、喷洒除臭剂 | / |  |
|  |  |  | 固液分离车间设有生物除臭塔1套，废气由15m高排气筒排放 | 1套 | 10.0 |
|  |  | 沼气脱硫 | 设有1台脱硫塔（干法脱硫）进行脱硫，脱硫后的沼气送至火炬燃烧 | 1套 | 10.0 |
|  | 固体废物治理 | 一般工业固废 | 建设1座堆肥场，用于猪粪的堆放和腐熟，地面采取硬化防渗处理。项目猪粪经堆肥后作为有机肥外售 | 1套 | 120.0 |
|  |  | 危险废物 | 项目厂区内设置医疗废物暂存间1座，占地面积为10m2，项目医疗废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行防雨、防晒、防渗建设，张贴相关标识牌 | / | 5.0 |
|  |  | 生活垃圾 | 项目厂区设垃圾收集箱若干 | / | 2.0 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声生产设备，采取隔声、减振 | / | 5.0 |

续表2.6-1                 本项目环境保护投资估算表

| 类别 | 项目内容 | 项目组成及规模 | 数量 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地下水防治措施 | 重点防渗 | 其防渗层的防渗性能不 低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能； 医疗废物暂存间作为重点防渗区，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/18597-2001）及2013 年修改单要求采取相应防渗措施，防渗性能不低于1.0m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 的防渗性能 | / | 120.0 |
|  |  | 一般防渗 | 一般防渗区，其防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | / |  |
|  |  | 简单防渗 | 简单防渗区，采取一般地面硬化处理 | / |  |
|  | 监测井 | 在厂区布设地下水监测井1口，定期委托有有资质单位检测 |  | 20 |
|  | 绿化 | 绿化面积3000m2 | / | 15.0 |
| 总计 | 548.0 |

## 2.7劳动定员及生产制度

劳动定员：项目配备劳动定员为150人，其中技术、管理人员30人，生产人员120人。

工作制度：年工作日365d，综合计时工作制，每班工作8h。

## 2.8 工程建设周期

本项目建设地点位于宁夏中宁县舟塔乡大青山。项目预计于2022年2月开工，建设周期3个月，预计2022年5月投产，施工期间最大施工人员数50人。

# 3工程分析

# 3.1施工期工艺流程及产排污分析

### 3.1.1施工期工艺流程及产污环节

本项目施工期建设工艺流程及产污环节见图3.1-1：

图3.1-1   项目施工期工艺流程及产污环节示意图

### 3.1.2施工期污染工序及污染因素分析

施工期的主要污染工序及污染因素分析如下：

### 3.1.2.1施工期废气

施工期间对环境空气影响最大的是扬尘，来源于各种无组织排放源。主要表现在以下几方面：

①猪舍搭建土方的挖掘、堆放、清运、回填等过程产生的扬尘。

②施工过程中建筑材料如水泥、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染。

③运输车辆往来造成地面扬尘。

④施工垃圾堆放及清运过程中产生扬尘。

### 3.1.2.2施工期废水

本项目施工期废水主要是施工人员的日常生活污水和少量施工废水。生活污水主要为少量洗漱废水，用于厂区泼洒抑尘；建筑施工废水主要污染物为SS项目施工期两个厂区各设1座临时沉淀池，施工废水沉淀后用于厂区泼洒抑尘。

### 3.1.2.3施工期噪声

本项目施工期主要的噪声影响源为挖掘机、电锯等施工机械、运输车辆和施工人员产生的影响。

### 3.1.2.4施工期固体废物

本项目施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

### 3.1.2.5施工期生态影响

本项目对生态环境的影响主要存在于土地开挖、场地平整等过程中对占地内的土壤产生的扰动及破坏，随着施工期结束，这些影响也将随之消失。

综上分析，项目施工期存在少量施工扬尘、施工噪声、施工废水、固体废物等，对环境会产生一定的影响，且施工期对区域生态系统存在一定影响。本项目施工期较短，随着施工期结束，这些影响也将随之消失。

# 3.2运营期工艺流程及产排污分析

### 3.2.1运营期工艺流程分析

#### 3.2.1.1生猪养殖工艺

项目采用集约化养殖方式饲养生猪，按照现代化养猪要求设计养殖工艺流程，实行流水生产工艺，即把猪群按照生产过程专业化的要求划分为配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段、仔猪保育阶段、生长育肥阶段。项目场区不包括配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段，仅包含仔猪保育阶段、生长育肥阶段。主要生产工艺流程及产污节点见下图。

图3.2-1  生猪养殖工艺流程及产污环节示意图

将建设单位自有的恩和镇繁育场的猪仔（45天，25kg）送至本项目育肥猪舍进行饲养，直至出栏，育肥猪舍在进猪前应进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好，饮水充足、温度控制在 18～22℃，夏季注意防暑、降温。

①仔猪保育阶段

保育阶段，仔猪与母猪不在一起，营养来源由母乳供给转变为仔猪独立采食饲料。这种环境的变化，对于仔猪是一个应激。因此，保育阶段的主要任务是创造条件，减少应激，缩短适应期，保持快速生长，防止拉痢掉膘。

保育的适宜温度和相对湿度控制在20～22摄氏度和含湿量65%～70%，并注意良好的通风换气，保持圈舍清洁、干燥，饮水充足。进入保育舍的幼猪，7～10日内应保持原来的乳猪饲料，并严格控制采食量，由自由采食改为日喂4～5餐，投料量为自由采食的 70%。以后逐渐过渡到仔猪料。3～5周龄断奶的仔猪，如不控制采食量，便容易诱发胃肠炎，造成增重减慢，甚至拉稀死亡。保育阶段应安排驱虫、防疫注射工作。

②生长育肥阶段育肥舍在进猪前应进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18～22摄氏度，夏季注意防暑降温。转群时应将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定，一般为10～20 头。每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。

#### 3.2.1.2饲喂工艺及卫生防疫

⑴饲喂系统

本项目采用全自动喂饲系统，购买成品饲料储存于饲料塔内，采用自动饲喂系统定时定量喂饲，供育肥猪自由采食，饲养人员可不进入猪舍内而直接喂饲。全部舍采用集中供料、全自动饲喂系统，饲料塔放置在围墙内，饲料车通过场外的道路向场区料塔供料，舍内通过落料器、调节单元、电控单元等进行全自动饲喂。

⑵卫生防疫保障体系

建立健全严密的卫生防疫制度和科学合理的卫生设施是规模化猪场正常生产的保证，必须认真贯彻落实“以防为主、防重于治”的方针。

严密兽医卫生制度：制定包括猪舍消毒、猪舍环境卫生、各种工具、人员流动、物品出入等在内的猪场兽医卫生制度。

制定科学合理的疫病免疫程序：根据当地疫情、疫病流行特点，制定出包括猪口蹄疫、高致病性猪蓝耳病（猪繁殖与呼吸综合征）、猪瘟在内的各种疫病的免疫程序，按计划认真贯彻落实，并做好免疫记录。

人员车辆进出守则：生产人员进入生产区前应更衣、消毒后才能进入生产区，非生产人员不得随意进入生产区；杜绝外来人员参观，若需进入，须经洗澡、更衣、消毒后才能进入生产区；猪场职工不得购买生卤肉食品和携带其他动物进入猪场；场外车辆严禁驶入生产区，如遇特殊情况，车辆必须经过彻底消毒后才能驶入生产区。

⑶动物免疫

本项目严格按照疫苗使用方法，对疫苗进行正确的保存和使用。

⑷饲料、兽药使用

本项目喂养饲料全部外部外购成品饲料，在厂区内不再进行加工生产。养殖所需饲料产品质量须符合国家饲料标准，不得含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，确保饲料的清洁性、营养性和安全性。

#### 3.2.1.2清粪模式

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），不适合敷设垫料的畜禽养殖圈、舍，宜采用漏缝地板和粪、尿分离排放的圈舍结构，有利于畜禽粪污的固液分离与干式清除。

本项目采用“漏缝板+人工刮板”模式，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2012〕151号）要求，项目粪便和尿液做到日产日清。猪生活在漏缝板地板上，饲养员行走及饲养工作在过道上。猪排泄的粪尿落入漏缝地板下部，漏缝板下部区域设置为两侧向中间倾斜的斜坡状粪沟，斜坡粪沟中间设置尿道，粪沟和尿道整体设计成一端高一端低的倾斜结构，粪尿落在斜坡状粪沟，尿液顺斜坡流入排水沟，通过自流作用送至固液分离车间进行固液分离，猪尿及猪粪脱水去存储塘处理，分离出的固体送至堆肥场；粪由刮粪板自粪沟低端刮向粪沟高端后，由刮板刮至单元外部，粪便通过单元外的二级、三级粪道经刮粪机统一输送至粪便储存区。刮粪板一天刮两次，养殖过程只在猪舍转（出）栏时进行冲洗，1年冲洗6次，经过相同的方式流入治污区。

#### 3.2.1.3堆肥工艺

本项目清理出的猪粪以及黑膜储液池产生的沼渣运至堆肥区。项目采用条剁式堆肥工艺进行粪污发酵处理，具体工艺流程见下图。

图3.2-2     堆肥工艺流程图

⑴原料预处理

固液分离机分离出的猪粪、黑膜储液池处理的沼渣运至堆肥发酵区按一定的比例添加菌种和秸秆进行发酵，猪粪和秸秆按照9：1的比例进行混合。

⑵好氧发酵

本项目发酵为好氧发酵，发酵时间为7-15天。好氧发酵是在有氧气存在的条件下，利用好氧微生物的外酶将物料分解为溶解性有机质，溶解性有机质可以渗入微生物细胞内，微生物通过新陈代谢把一部分溶解性有机质氧化为简单的无机物，为微生物的生命活动提供能量，其余溶解性有机物被转化为营养物质，形成新的细胞体，使微生物不断繁殖，从而促进物料中可被生物降解的有机质向稳定的腐殖质转化。

本项目混合后的物料进行高温腐熟发酵，条垛每条宽约1.8m，高1.5m。根据条垛堆温度用翻堆机适时翻堆，使物料充氧充分，可使堆体在1～3天内温度上升25～45℃，堆体温度达到60～70℃后发酵稳定，物料中纤维素和木质素也开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到80℃，充分发酵后温度逐步降低。翻抛的同时可将物料充分混合均匀，经一次发酵后的物料含水率约为40%。

①升温阶段

在发酵之前，物料中就存在着各种有害、无害的土著菌群，当C/N比、水分、温度适宜时，各类微生物菌群开始繁殖。当温度达到25℃以上时，中温性微生物菌群进入旺盛的繁殖期，开始活跃地对有机物进行分解和代谢，并产生大量的热。为了缩短堆肥时间，发酵初期在堆肥原料中加入“起爆剂”，即一些含碳量高的微生物易利用的物质，使微生物迅速增值，积累热量到高温阶段。

②高温阶段

当发酵温度上升到45℃以上时，即进入高温阶段。除少部分残留下来的和新形成的水溶性有机物继续分解外，复杂的有机物如半纤维素、纤维素等开始强烈分解，同时腐殖质开始形成。此时嗜热真菌、好热放线菌、好热芽孢杆菌等微生物的活动占了优势。当温度升到70℃以上时，大量的嗜热菌类死亡或进入休眠状态，在各种酶的作用下，有机质仍在继续分解。随着微生物的死亡、酶的作用消退，热量逐渐降低，此时，休眠的好热微生物又重新活跃起来并产生新的热量，经过反复几次保持的高温水平，腐殖质基本形成，堆肥物质初步形成。

③降温阶段

内原呼吸后期，只剩下较难分解的有机物和新形成的腐殖质，发热量减少，温度开始下降，当下降到40℃以下，中温微生物重新开始繁殖，剩下的难分解的木质类及纤维素在真菌作用下，少量被降解。此时进入物料的腐熟阶段。在该阶段物料失重及产热量很小，木质素降解产物与死亡微生物中的蛋白质结合形成对植物生长极其重要的腐植酸。

猪粪堆肥过程中主要的污染物为堆肥发酵过程中产生的恶臭气体，主要成分为NH3、H2S等。

④腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。发酵腐熟后，体积缩小，堆温下降稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。

发酵后的固体有机肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后进行装袋，外售。

堆肥区占地面积约1200m2，堆肥区地面采取防渗措施，四周设围堰，且围堰上方设置6.5m高的透明塑料板，顶部设顶棚。好氧堆肥时间约为7-20天，本项目条剁式堆肥每个条剁按照宽1.8m，高1.5m，长50m，约容纳135t，堆肥区按照最多可堆3个条剁计，可容纳405t，每次堆肥水量降到30%以下的均可装袋，置于堆肥间的北侧。

#### 3.2.1.4污水处理方式

本项目设置2座26910m3的存储塘，采用黑膜储液池工艺，学名“全封闭厌氧塘”。它的原理同传统的储存池一样，是利用HDPE膜材防渗防漏的优点，本项目建设的水塘设有水泥硬化的池壁和池底，再铺设一层HDPE防渗膜，根据厌氧发酵工艺要求池内安装进出水口、抽渣管，土坑池子上口再加盖HDPE防渗膜密封，四周锚固沟固定，形成一个整体的厌氧发酵空间，具有厌氧发酵容积大、污水滞留期长、运行处理费低等优点。

黑膜储液池发酵，采用防渗膜材料将整个厌氧塘进行全封闭，具有施工简单方便、快速、造价低，工艺流程简单、运行维护方便，污水滞留时间长、消化充分、密封性能好，防渗膜材料抗拉强度高、抗老化及耐腐蚀性能强、防渗效果好，利用黑膜吸收阳光、增温保温效果好，池底设自动排泥装置、池内污泥量少。

图3.2-3  存储塘（黑膜储液池）结构示意

存储塘建设及设备配置为：

①四层防渗：土膜夯实+1mm厚聚氯乙烯膜；

②顶部覆盖：顶部用1.5mmHDPE膜覆盖，四边用1m深，1m宽锚固沟压实；

③底部配置：160PVC排泥管道；

④池壁配置：110PE进水管道，160PE出水管道，110PE支出气管,160PVC主排气管道；

⑤ 设备配置：根据场区规模选择(5.5kw两相流泵，口径80，流量50，扬程20，功率5.5kw)进水水泵。

项目存储塘采用常温发酵，储存池主体工程位于地下，塘口、底部用HDPE黑膜密封，采用全封闭结构，储存池内的温度能保持常温发酵。黑膜储液池设计考虑夏季排水量（176m3）进入污水处理系统的废水量为基础，同时考虑废水处理的不稳定性，日处理系数按1.2计，厌氧发酵时间按42天计，共计7392m3。储存池设计规模为2座26910m3的存储塘，能够满足处理要求。产生的沼气经脱硫装置处理后，送至火炬燃烧；沼液用于周边农田施肥，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）相关要求。

#### 3.2.1.5污水处理系统产生的沼气

⑴沼气产生量

项目存储塘采用常温发酵，常温发酵 (也称为低温发酵)10℃～30℃，在这个温度条件下，产气率可为0.15～0.3m3/m3•d，当水温在15℃以上时，沼气发酵才能进行；池温在20℃以上时，沼气发酵才能较好地进行；池温在10℃以下时，无论是产酸菌还是产甲烷菌都受到严重抑制。据统计：中宁县低于平均气温20℃的时间将近270天，平均气温高于20℃的时间将近90天。本项目存储塘地下6.8m，地上0.2m，为地下储存池，项目冬季普遍温度低于15℃，因此本项目产气天数按90d考虑。项目存储塘设计停留发酵时间约30~46天，按40天为一个周期，每天排水量为176m3/d，一个周期内存储塘的水量为7040m3，产气量为：

最大量：7040×0.3=2112m3/d（190080m3/a）

⑵沼气净化

存储塘刚产出的沼气是含饱和水蒸气的混合气体，除含有气体燃料CH4和惰性气体CO2外，还含有H2S和悬浮的颗粒状杂质。H2S不仅有毒，而且有很强的腐蚀性。因此新生成的沼气不宜直接作燃料，还需进行气水分离、脱硫等净化处理，其中沼气的脱硫是其主要问题。沼气净化工艺流程见图3.2-4。

图3.2-4  沼气净化工艺流程图

沼气净化流程简述：

a.冷凝水及杂质的去除

气水分离器的作用是沼气经水封后被水饱和，而每一种脱硫剂在运行中都有最佳含水量，只有在该条件下脱硫才具有较高的活性。气水分离器的作用就是将沼气中的水分，降至脱硫剂所需要的含水量。另外，沼气脱硫时温度升高，当出脱硫塔后，所含水蒸汽遇冷形成冷凝水，易堵塞管路、阀门，特别是对于计量仪表，容易锈蚀、失灵，因此在计量表前应进行再次气水分离。

b.H2S的去除

废水消化产生的沼气中H2S约占总体积的0.5-1.0%。遇水后产酸对沼气发酵罐、贮气柜、管道、阀门设施、设备构件等具有腐蚀性，沼气必须脱硫。一般沼气利用设备要求沼气中H2S的含量低于0.009%。

本工程采用干法脱硫。干法脱硫是在圆柱状脱硫塔内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S被去除，实现脱硫过程。一般干法脱硫常用的脱硫剂为氧化铁，其粒状为圆柱状。氧化铁干法脱硫的原理分为氧化反应和还原再生反应两部分，具体如下：

Fe2O3•H2O+3H2S=Fe2S3•H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，H2S的去除率将大大降低，直至失效。Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2O3•H2O+3O2=2Fe2O3•H2O+6S

综合以上两反应式，沼气脱硫反应如下：

H2S+1/2O2=S+H2O（反应条件是Fe2O3•H2O）

由以上化学反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，Fe2S3要还原成Fe2O3，需要O2，通过鼓风机在脱硫塔之前向沼气中投加空气即可满足脱硫剂还原对O2的要求。

因此，在沼气进入脱硫塔通过脱硫剂时，同时鼓入空气，脱硫剂吸收H2S失效，空气中的O2将失效的脱硫剂还原再生成Fe2O3，此工艺即为沼气干法脱硫的连续再生工艺。

Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将H2S脱除到1×10-6以下。脱硫工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过20mg/m3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。

沼气脱硫剂每年更换一次。更换下来的废脱硫剂由厂家回收。

⑶沼气利用方案

本项目产生的沼气净化后，由于沼气产生量不稳定，且产生量较小，直接送至火炬燃烧。

表3.2-1              净化后沼气主要成分分析一览表

| 成分 | CH4 | H2S | N2 | CO2 | 低位热值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 50%～80% | 0.1%~3%（≤20mg/m3） | 0%～5% | 20%～40% | 20800～23600kJ/m3 |

### 3.2.2运营期产排污节点及污染因素分析

### 3.2.2.1废水

本项目废水主要为猪尿、育肥舍冲洗废水等养殖废水及工作人员产生的生活污水。项目猪尿和育肥舍冲洗废水等养殖废水的产生总量为61409m3/a，生活污水产生量为3000m3/a，总废水量64409m3/a。

1、养殖废水

根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中表9各类畜禽污染物产生量中“生猪尿液中污染物含量”及参照“规模化养猪场废水处理与污染防治的对策”（西南交通大学环境科学与工程学院，2008年第4期），项目生产废水水质产生浓度见表3.2-2。

表3.2-2              本项目养殖区废水产生情况一览表          单位mg/L

| 废水量 | 主要指标 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61409m3/a | 产生浓度（mg/L） | 21600 | 8300 | 2310 | 590 | 127 | 4.6×105个/L |
|  | 产生量（t/a） | 1326.43 | 509.69 | 141.85 | 36.23 | 7.79 |  |

- 生活污水

项目生活污水产生总量为3000m3/a，来源于厂区办公生活区，排入厂区粪污处理系统。结合本项目实际情况，确定生活污水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，各类污染物产生浓度分别为400mg/L、260mg/L、220mg/L、35mg/L、40mg/L。本项目生活污水水质情况详见表3.2-3。

表3.2-3              本项目生活污水产生情况一览表          单位mg/L

| 类别 | 主要指标 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水（3000m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 400 | 260 | 220 | 35 |
|  | 产生量（t/a） | 1.2 | 0.78 | 0.66 | 0.11 |

3、污废水处理措施

本项目运营期各环节污水最大产生量为176m3/d，污水排入存储塘经黑膜厌氧发酵工程处理。处理后产生的沼液作为有机肥用于农田施肥。处理工艺为格栅+沉淀收集+固液分离+黑膜储液池。根据黑膜储液池厌氧处理工艺设计处理效率及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），项目废水中主要污染物去除效率分别为 COD85%、BOD5 85%、SS 85%、NH3-N 30%、TP 30%、动植物油 20%，

表3.2-3              本项目生活污水产生情况一览表          单位mg/L

| 类别 | 污水量 | 污染物 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前 | 养殖废水 | 61409m3/a | 产生浓度（mg/L） | 21600 | 8300 | 2310 | 590 | 127 | 10 |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 1326.43 | 509.69 | 141.85 | 36.23 | 7.79 | 0.52 |
|  | 生活污水 | 3000m3/a | 产生浓度（mg/L） | 400 | 260 | 220 | 35 | / | 5 |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 1.2 | 0.78 | 0.66 | 0.11 | / | 0.02 |
|  | 总计 | 64409m3/a | 产生浓度（mg/L） | 20612 | 7925 | 2212 | 564 | 121 | 10 |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 1327.63 | 510.47 | 142.51 | 36.34 | 7.79 | 0.54 |

本项目运营期废水产生量为64409m3/a，处理后产生的沼液作为有机肥用于农田施肥。根据“章节6.2.2.3水肥还田利用可行性分析”中按照《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧〔2018〕1号）测算方法的结果，本项目应配套961亩以上的农田，才能满足项目肥水的消纳，项目能实现种养平衡，不会破坏区域营养元素的平衡。

消纳地为项目北侧中宁县聚源有机枸杞科技有限公司提供的5000亩枸杞田，采用罐车运输沼液至枸杞田。

### 3.2.2.2废气

本项目外购饲料全部为成品饲料，在厂区内不在进行加工生产，因此无加工粉尘产生，集污池为封闭式全地下结构，项目产生的废气主要为固液分离车间的恶臭、沼气火炬燃烧废气，猪舍、存储塘和堆肥场产生的恶臭以及食堂油烟。

⑴猪舍恶臭

养殖过程恶臭气体主要产生于猪舍内，猪粪堆积处也是散发恶臭气体的主要场所。猪舍废气主要是恶臭与温室气体，主要来源为有机物腐败时所产生的氨气、动物有机体中蛋白质腐败时所产生的硫化氢等。

养殖场恶臭的成分十分复杂，牲畜种类不同、清粪、尿的方式、日粮组成、粪便等的不同，恶臭的构成和强度也会有差异，这类恶臭气体主要为 H2S、NH3等。猪舍的NH3、H2S的排放强度受到许多因素的影响，包括生产工艺、气温、湿度、猪群种类、室内排风情况以及粪便的堆积时间等，猪舍恶臭属于面源污染，无组织扩散，目前较难统计出较准确的产生量。本次评价采用资料调查法参考相关文献报道确定恶臭污染物源强。按照总存栏量核算粪污中挥发出的恶臭物质量，将整个猪场养殖区作为一个面源分析预测项目恶臭污染物的环境影响情况，以总存栏量产生的粪污所挥发的恶臭物质总量作为恶臭物质排放源强。

经查询有关资料，参考《中国猪和奶牛粪尿氨（NH3）挥发的评价研究》（河北农业大学2007）、《畜禽养殖污染防治技术与政策》（王凯军主编，化学工业出版社）、《中国猪粪尿NH3排放因子的估算》（刘东等）等文献，同时根据《不同地面结构的育肥猪舍NH3排放系数》以及已经运行的、规模和养殖工艺相似的猪场的恶臭物质源强进行推算，主要恶臭物质H2S和NH3的单位面积产污系数见表3.2-4。

表3.2-4           猪舍NH3、H2S产生系数统计表

| 序号 | 构筑物 | NH3（mg/m2·s） | H2S（mg/m2·s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 0.001 | 1.7×10-5 |

参考《集约化猪场NH3的排放系数研究》（代小蓉，浙江大学硕士学位论文，2010 年）、《集约化猪场的恶臭排放与扩散研究》（魏波，浙江大学硕士学位论文，2011 年）等研究成果表明：①畜舍结构对NH3的转化和损失有很大的影响，猪舍内减少漏缝面积和储粪坑挥发表面积可以减少NH3、H2S的挥发，如将地面50%漏缝面积降到25%，NH3、H2S排放量可下降20%；②及时清粪可以减少NH3、H2S60%以上的排放量。

根据北京环境监测中心对EM微生物除臭效果进行检测的结果，在猪的饲料中添加EM微生物1个月后，恶臭浓度下降了97%，臭气强度下降到2.5级以下，达到国家一类标准，在猪饲料中添加微生物除臭剂后，猪舍中NH3和H2S分别下降了38.6%和20.6%。

综上所述，通过加强对猪舍的清洁卫生管理，及时清理禽畜粪便、合理选择饲料配方，并在饲料中添加EM提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排出量等措施可有效降低NH3和H2S的排放强度，可使NH3和H2S的去除率不低于80%，本次评价取80%，排放方式为无组织排放的面源。具体污染源强见表3.2-5。

表3.2-5           猪舍NH3、H2S产生系数统计表

| 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 治理措施 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 育肥舍总建筑面积36096m2 | NH3 | 1.13 | 0.129 | 喷洒除臭剂，及时清理畜禽粪便、合理选择饲料配方、净化效率80% | 0.226 | 0.026 |
|  | H2S | 0.019 | 0.0022 |  | 0.004 | 0.0004 |

⑵堆肥场恶臭

经查询有关资料，参考《中国猪和奶牛粪尿氨（NH3）挥发的评价研究》（河北农业大学2007）、《畜禽养殖污染防治技术与政策》（王凯军主编，化学工业出版社）、《中国猪粪尿NH3排放因子的估算》（刘东等）等文献，同时根据《不同地面结构的育肥猪舍NH3排放系数》以及已经运行的、规模和养殖工艺相似的猪场的恶臭物质源强进行推算，主要恶臭物质H2S和NH3的单位面积产污系数见表3.2-6。

表3.2-6           NH3、H2S产生系数统计表

| 序号 | 构筑物 | NH3（mg/m2·s） | H2S（mg/m2·s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堆肥场 | 0.003 | 1.3×10-4 |

本项目堆肥场按照相关技术规范采取防渗、防雨、防漏等措施。并加强堆肥场环境综合管理，在生猪养殖的饲料里添加益生菌，粪污臭气产生量较传统养殖方式能够明显降低，对堆肥场定期喷洒除臭剂，及时清理堆肥场猪粪，减少恶臭污染物的蓄积，经过上述综合措施处理后，恶臭污染去除效率最低取80%，排放方式为无组织排放的面源。具体污染源强见表3.2-7。

表3.2-7          堆肥场NH3、H2S产生系数统计表

| 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 治理措施 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆肥场总建筑面积1200m2 | NH3 | 0.113 | 0.013 | 喷洒除臭剂，及时清理畜禽粪便、合理选择饲料配方、净化效率80% | 0.023 | 0.0026 |
|  | H2S | 0.005 | 0.0006 |  | 0.001 | 0.0001 |

⑶存储塘恶臭

本项目存储塘采用黑膜储液池是密封的(采用黑膜覆盖)，格栅池和收集池水池均采取加盖全密闭措施，格栅池和收集池内的臭气随水流进入存储塘。因污水系统所有设施均采取全密闭措施，恶臭气体随沼气经过火炬燃烧处置，故本次不考虑污水处理系统恶臭，建议加强污水系统四周绿化措施。

⑷固液分离车间的恶臭

本项目设置固液分离机一台，粪污在固液分离车间进行固液分离处理。根据《中国畜禽粪便产生量估算及环境效益》（中国环境可续，2006，26（5）614~617），猪粪中总固体量约为15%，猪粪中含氮量0.315%，含硫量0.0596%。项目脱水前的猪粪产生量约为22630t/a，则含氮量为10.69t/a，含硫量2.02t/a，在饲料配方合理情况下，猪粪在自然条件下，在产生的7d内的总氮转化成NH3转换率取5%，总硫转化成H2S转化率取3%，本项目固液分离车间牛粪的留存时间按2d考虑，则固液分离恶臭污染物产生源强分别为NH3：0.152t/a，H2S：0.016t/a。

项目固液分离车间的臭气送至生物除臭塔，除臭效率为90%，引风机风量4000m3/h，生物除臭设备分为两段，洗涤润湿段和生物过滤段。臭气先进入洗涤润湿段，洗涤段内配置有相应的雾化喷嘴，雾化喷嘴将水充分雾化后与气流混合，能使待处理的气体湿度迅速达到饱和状态，为生物过滤工序的稳定运行创造良好的条件。

经洗涤润湿段加湿后的饱和气体由下而上进入生物过滤段，臭气由下而上运动时，气体中的臭气分子穿过填料层，与填料表面形成的生物膜充分接触，被微生物氧化、分解，异味分子被转化为二氧化碳、水等，从而达到净化。则固废分离车间废气排放源强结果一览表见表3.2-8。

表3.2-8            固液分离间废气污染源强

| 恶臭污 染物 | 产生量（t/a） | 产生速率(kg/h) | 除臭装置 | 处理效率 | 排放量（t/a） | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 0.152 | 0.017 | 生物除臭塔 | 90% | 0.015 | 0.0017 |
| H2S | 0.016 | 0.0018 |  |  | 0.002 | 0.0002 |

污染源排放量为NH3：0.015t/a（0.0017kg/h），H2S：0.002t/a（0.0002kg/h）经处理后的废气达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)，通过离心风机经由15m高排气筒达标排放。

⑸沼气火炬燃烧废气

本项目存储塘本项目产生的沼气净化后，由于沼气产生量不稳定，且产生量较小，直接送至火炬燃烧，项目设置1套沼气燃烧火炬系统，作为应急系统，即在产气量过大或设备检修等情况时应急燃烧，正常情况下沼气最大产生量190080m3/a，火炬1小时燃烧1000m3，则需要燃烧190.08h，属于不间断不定时燃烧，因此燃烧的废气量较少，不再作定量分析。同时沼气净化后属于清洁能源，燃烧后对环境影响轻微，可接受。

⑹车辆运输扬尘

项目车辆运输过程会产生少量扬尘，为降低车辆运输扬尘，采取以下防治措施：

1）项目厂区所有地面采取混凝土硬化处理；

2）对主要作业区地面采取洒水降尘，并安排专人对厂区地面负责清理；

3）对沙子、石子等原料运输车辆要求不得超载、采取篷布遮盖。

项目对车辆运输过程采取以上控制措施之后，对周边环境影响极小，本次环评不做定量评价。

⑺食堂油烟

本项目食堂采用液化石油气为燃料，产生的污染物主要为食堂厨房做饭炒菜时的油烟废气。项目食堂设2个基准灶头，属小型规模。油烟主要在菜品制作过程中产生。每日平均用餐人数150人，食用油用量按0.005kg/人·d计，所以日耗油量0.75kg，年耗油量为273.75kg。油的平均挥发量为总耗油量的3%，经估算，本项目油烟产生量为0.023kg/d（8.21kg/a），烹饪时间按平均3h/d计算，则该项目产生油烟量为0.008kg/h；油烟排风量约为3000m3/h，故油烟产生浓度为2.6mg/m3。建设单位将在食堂厨房安装油烟净化效率达80%以上的油烟净化器，油烟经过油烟净化器净化之后，油烟最终排放浓度为0.52mg/m3，排放量为0.005kg/d（1.64kg/a），可以满足《饮食业油烟排放标准》中最高允许浓度为2.0mg/m³的标准要求。

项目大气污染源产生及排放汇总情况见表3.2-9。

表3.2-9                      大气污染源中污染物产生及排放情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生情况 | 治理措施 | 污染物排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算 方法 | 废气产生量m2/h | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量 t/a | 治理效率（%） | 治理工艺 | 排放浓度 mg/m3 | 最大排放速率kg/h | 总排放量 t/a | 排放时间 | 去向及参数 |
| 无组织 | 猪舍恶臭（A1） | NH3 | 产污系数法 | / | / | 0.129 | 1.13 | 80 | 喷洒除臭剂，及时清理畜禽粪便、合理选择饲料配方 | / | 0.026 | 0.226 | 8760 | 面源参数： 长200m×宽180m，排放高度4.7m |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.0022 | 0.019 |  |  | / | 0.0004 | 0.004 |  |  |
|  | 堆肥场恶臭（A2） | NH3 | 产污系数法 | / | / | 0.013 | 0.113 | 80 | 喷洒除臭剂，及时清理畜禽粪便 | / | 0.0026 | 0.023 | 8760 | 面源参数： 长60m×宽20m，排放高度8m |
|  |  | H2S |  |  | / | 0.0006 | 0.005 |  |  | / | 0.0001 | 0.001 |  |  |
| 有组织 | 固液分离车间的恶臭（P1） | NH3 | 产污系数法 | 4000 | 4.25 | 0.017 | 0.152 | 90 | 生物除臭塔 | 0.43 | 0.0017 | 0.015 | 8760 | 排气筒：高15m，内径0.4m，温度25℃ |
|  |  | H2S |  |  | 0.45 | 0.0018 | 0.016 |  |  | 0.05 | 0.0002 | 0.002 |  |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 物料衡算法 | 3000 | 2.6 | 0.008 | 0.00821 | 80 | 油烟净化器 | 0.52 | 0.005 | 0.002 |  |  |

### 3.2.2.3噪声

本项目噪声主要来自固液分离机、水泵及猪群活动叫声等。噪声声级在60~90dB（A）。为有效控制噪声污染，通过选择低噪声设备，对设备进行科学布置，将水泵等设备安装于专用房间内，通过墙体隔声降噪，并对振动较大的设备安装减振垫圈等综合降噪措施，可有效降低机械噪声对项目区域及周围环境的影响。

表3.2-10             主要噪声设备源强及治理效果一览表

| 种类 | 污染物来源 | 产生方式 | 源强 （dB（A）） | 治理措施 | 降噪后源强 （dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪叫 | 猪舍 | 间断 | 60-70 | 墙体隔声、及时喂食 | 60-70 |
| 固液分离机 | 固液分离 | 连续 | 75-85 | 基础减振、墙体隔声等措施 | 65 |
| 水泵 | 粪污处理区 | 连续 | 80-95 |  | 75 |

### 3.2.2.4固体废物

本项目运营后，固体废物主要有猪粪、病死猪尸体、沼渣和沉渣、少量医疗废物、沼气净化过程废脱硫剂、废包装袋及生活垃圾。

⑴猪粪

按照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中对猪的存栏数要求的规定，本项目折算存栏猪当量为50000头，根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中相关产污系数计算，猪粪量为1.24kg/头·d，则项目猪粪产生量为62t/d（22630t/a），经固液分离后将猪粪脱水至含水率30%，

项目每天清理的粪便运至临时堆肥场后，利用固液分离器对粪便进行干燥处理，处理后的粪便含水率不超过30%。根据本项目水平衡分析，粪便中产生的废水量约为7117.5t/a(19.5t/d)，则养殖场固液分离后的猪粪产生量为15512.5t/a（42.5t/d）。

本项目采取干清粪工艺“漏缝板+人工刮板”模式，猪舍猪粪与尿液、清洗猪槽废水等一起清理至猪舍一端的落粪沟，再经地下管道将粪污集中输送到固液分离车间，分离后的固体运至堆粪区经堆肥处理后作为有机肥外售。

本项目粪便处理后产生的有机肥暂存厂区堆肥场，并进行覆盖，定期由村民拉走回用于农田施肥。

⑵沼渣

根据企业提供资料本项目存储塘6-7年清理一次，存储塘会产生一定量沼渣，产生量难以准确计算，清理一次估算约3000t，将其运至堆肥场与猪粪一同堆肥处理。

⑶病死猪尸体

病死尸体的数量和养殖场本身的生产管理水平，疫情灾害发生情况以及防疫水平都有直接关联，本项目根据现宁夏回族自治区动物防疫所的统计资料，病死猪尸体产生量约为10.0t/a。项目所在地区的病死猪尸体由中宁县农业农村局收集处置，建设单位不在厂区堆存，随产随清，及时联系中宁县农业农村局对病死猪尸体专门进行收集并安全处置。

⑷医疗废物

本项目养殖场不单独设置兽医站，委托当地兽医站进行防疫工作。项目产生的医疗废物主要为废一次性注射器以及废弃的药品等。根据建设单位提供资料及类比同类养殖场就诊规模调查，项目建成后，在防治猪传染病医治过程中产生的医疗废物约为8.0t/a。这部分医疗废物属于《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施，废物类别为HW01，废物代码为900-001-01）所规定的危险废物。医疗废物由当地畜牧站带走进行处置，项目建设医疗废物暂存室。

⑸废包装袋

生石灰、消毒剂、生物除臭剂、菌种等袋装原辅料废包装袋，根据企业提供，产生量约50t/a，集中收集后定期外售综合利用。

⑹沼气净化过程废脱硫剂

沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂年产生量约为0.07t/a，由生产厂家进行更换并统一回收处理。

⑺生活垃圾

本项目劳动定员150人，人均生活垃圾产生量按照0.5kg/d计算，则生活垃圾的产生量为27.4t/a，厂区设垃圾收集箱若干，员工生活产生的生活垃圾集中收集后定期清运至环卫部门指定的垃圾中转站处置。

### 3.2.3非正常工况分析

非正常工况是指污染物控制措施出现问题或原料发生变化等因素引起的污染物排放量高于设计值，如设备检修、紧急开停车等，原料及产品中毒性较大污染物的含量不稳定，污染物控制措施达不到应有的效率等情况。就本项目来说，非正常工况主要是指发生停电以及环保处理设施不能正常运行等意外情况。

建设项目废污水均经过黑膜沼气池处理，假设此系统发生故障，不能继续处理废污水，则导致废水非正常排放。

项目废水非正常排放主要是废水处理设施运行异常情况。废水处理系统在项目达到设计生产能力后非正常排放。事故废水产生量为176m3/d计。

针对项目污水处理设施黑膜沼气池故障，在场区采取如下防范措施：

(1)废水沼气发酵工程治理措施应保证其去除效率，当发现去除效率下降时，尽快安排检修。

(2)定期维修和检修污水处理系统各设备运行情况，停电期间，则尽量做到不向黑膜沼气池排废水或者将污水暂时存放在事故污水池。处理设施运行正常后，将事故污水池中废水较进行处理。

(3) 对负责沼气发酵工程的员工进行定期培训和检查，杜绝人为事故导致事故排放。

### 3.2.4污染源排放清单

本项目运营后污染物源强汇总见表3.2-11。

表3.2-11                                    本项目主要污染物产生及排放情况汇总一览表

| 要素 | 污染来源 | 主要污染源 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 废气 | 无组织 | 猪舍恶臭（A1） | NH3 | / | 1.13t/a | / | 0.226t/a |
|  |  |  | H2S | / | 0.019t/a | / | 0.004t/a |
|  |  | 堆肥场恶臭（A2） | NH3 | / | 0.113t/a | / | 0.023t/a |
|  |  |  | H2S | / | 0.005t/a | / | 0.001t/a |
|  | 有组织 | 食堂油烟 | 油烟 | 2.6mg/m3 | 0.00821t/a | 0.52mg/m3 | 0.002/a |
|  |  | 固液分离车间恶臭（P1） | NH3 | 4.25mg/m3 | 0.152t/a | 0.43mg/m3 | 0.015t/a |
|  |  |  | H2S | 0.45mg/m3 | 0.016t/a | 0.05mg/m3 | 0.002t/a |
| 废水 | 综合废水（64409m3/a） | COD | 20612mg/L | 1310.19t/a | / | / |
|  |  | BOD5 | 7925mg/L | 503.77t/a | / | / |
|  |  | SS | 2212mg/L | 140.64t/a | / | / |
|  |  | NH3-N | 564mg/L | 35.86t/a | / | / |
|  |  | TP | 121mg/L | 7.79t/a | / | / |
|  |  | 动植物油 | 10mg/L | 0.54t/a | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 养殖场 | 猪粪 | 15512.5t/a | 0 |
|  |  | 原辅料包装袋 | 废包装袋 | 50t/a | 0 |
|  |  | 存储塘 | 沼渣 | 3000.00t/清理一次 | 0 |
|  |  | 沼气脱硫装置 | 废脱硫剂 | 0.07t/a |  |
|  |  | 养殖场 | 病死猪尸体 | 10t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 兽医 | 医疗废物 | 8t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 职工生活 | 生活垃圾 | 27.4t/a | 0 |

# 4环境质量现状调查与评价

# 4.1区域环境概况

### 4.1.1地理位置

本项目位于宁夏中宁县舟塔乡大青山。项目四周均为荒山。项目厂区中心地理坐标为：北纬37°16′43.954"、东经105°34′7.821"。

### 4.1.2地质环境

⑴区域地形地貌

中宁县境内地形复杂，地貌类型多样，其主要类型有低山丘陵、平原及山间洼地。总的地势特征是北高南低，海拔高程均在1000m以上。地形地势特征反映了构造的轮廓，第四纪以来由于地壳上升，地形切割强烈，“V”型沟发育，山陡谷深。低山丘陵主要分布于卫宁北山与卫宁平原过渡带上。卫宁平原呈东西向展布，主要由黄河冲积平原和山麓冲积扇组成。黄河冲积平原地形平坦开阔，第四纪以来持续下降，堆积了厚达近百余米的松散沉积物，由于人类活动改变了原有的地貌景观，农田成片，沟渠纵横，形成了独具特色的灌区地貌景观。本项目厂址地貌单元属卫宁北山南山麓山前洪积台地。

⑵地质构造

中宁县大地构造位置处于昆仑秦岭地槽褶皱区走廊过渡带的东端，靠近祁连山、吕梁山、贺兰山山字形构造的脊柱部分。在地质历史时期，是一个相对坳陷的活动地区。出露地层主要有寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系、下第三系、上第三系、第四系，其中二叠系至白垩系未见出露。岩性主要是由海相、河流及湖泊相沉积的薄层灰岩、板岩、砂岩、石英砂岩、粉砂岩、砾岩等。山前丘陵地带，一般上部为砂质粘土，下部为粘质砂土。沿黄河、清水河两岸分布有砂、砾、粘质砂土、砂质粘土等冲积物。

依据区域地质资料，项目所在区域地质构造相对稳定，发生地质灾害的可能性很小。地表0.5~4.0m主要由第四系风积、冲积、残积形成的粉土、细粉沙和碎石土组成，地基承载力约100~300kPa；下伏第三系泥岩与砂质泥岩互层，地基承载力约200~500kPa。

### 4.1.3气象、气候

中宁县地处西北内陆，属中温干旱区，靠近沙漠，为典型的大陆性气候和沙漠型气候。具有冬寒而漫长，雨雪稀少；春暖而回温快，多风沙天气；夏热而短促，较为湿润；秋凉而早短，天气晴爽，全年光照充足，蒸发强烈，降水主要集中在6-9月等气候特点。年平均气温在8.2~10℃之间，年均无霜期159~169天，年均降水量138~353.5mm，年蒸发量1729.6~1852.2mm，全年日照时数3796.1小时。

根据中宁县气象局多年的统计资料，20年来本地区主要气象气候特征见表4.1-1。

表4.1-1          项目所在区域各气象要素20年平均值一览表

| 项目 | 中宁站 | 项目 | 中宁站 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测场海拔（m） | 1183.3 | 历年平均冰雹日数（d） | 0.2 | 本资料来自于中宁县气象局 |
| 历年平均气温（℃） | 8.9 | 历年平均雾日数（d） | 0.6 |  |
| 历年极端最高气温（℃） | 38.9 | 历年平均雷暴日数（d） | 16 |  |
| 历年极端最低气温（℃） | -28 | 历年降雪日数（d） | 11.4 |  |
| 历年平均相对湿度（%） | 57 | 历年平均阴天日数（d） | 65.1 |  |
| 历年平均降水量（mm） | 221.6 | 最大积雪深度（cm） | 15 |  |
| 历年平均蒸发量（mm） | 2055.3 | 历年平均沙尘暴日数（d） | 2.3 |  |
| 历年平均风速（m/s） | 2.1 | 最大冻土深度（cm） | 109 |  |
| 历年平均大风日数（d） | 13.6 | 全年主导风向 | NW |  |

### 4.1.4水文地质

中宁县地表水资源均为上游过境的径流，主要为黄河和清水河。

⑴黄河

黄河宁夏河段位于黄河上游的下段，自中卫市南长滩入境，至石嘴山市头道坎全长397km由西向东转南偏西向北偏东流向。境内河势差异明显，下河沿以上61.5km为峡谷段；下河沿至青铜峡119.2km，河道迂回曲折，河心滩地多，该河段河宽0.2km~3.3km，比降0.8‰~0.9‰，为粗砂卵石河床；青铜峡至石嘴山河段河宽0.2km~6.0km，比降0.1‰~0.2‰，为粗砂河床，该河段大部分属于干旱地区，降水量少，蒸发量大，加之灌溉引水量大，且无大支流加入，黄河水量有所减少。

⑵清水河

清水河属黄河一级支流，过境径流43km。最大流量2320m3/s，最小0.085m3/s。1954~1959年，平均每年输入黄河泥沙5400万t，1964~1970年因长山头水库滞洪，年均输沙量减少到3950万t，于1978年年均2643万t，洪水最大含泥沙量800kg/m3，年均229kg/m3。清水河多年平均含盐量5.08g/L，年均输盐量107t/a，水质差人畜不能饮用。

### 4.1.5土壤植被

根据《中宁县林业资源调查报告》显示，中宁县境内的植物群落，除灌区的森林、草甸、沼泽等中生生境和湿生生境植物外，广阔的地带性草原植被都具有旱生性质，有荒漠化特征的超旱生小灌木和半灌木参加群落建群，甚至成为主要的建群成分。群落中以早生多年生草本植物和旱生小灌木、小半灌木为优势种，红砂、珍珠等耐旱、耐盐植物较多，具有植物区系组分单纯、群落结构简单、植被生产力低等特点。

中宁县土壤类型包括灰钙土、灌淤土、盐土、潮土、沼泽土和初育土六种。其中，初育土又分为风沙土和新积土等亚类。

该地区的土壤类型主要有灰钙土和风沙土。灰钙土是宁夏中北部的地带性土壤，其成土母质主要为第四纪洪积、冲积物，部分为风积物，由于干旱、缺水，植被覆盖度只有22-23%，灰钙土表层质地以沙壤为主，自然肥力低，有机质含量仅为0.5%-0.8%，土壤中碳酸钙以斑块状沉积形成钙积层。风沙土基本为固定风沙土，主要分布在荒漠地带。灰钙土和风沙土土壤团粒结构性差，有机质含量低，抗蚀性能差，极易造成风蚀和水蚀。

### 4.1.6地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），场地动峰值加速度为0.30g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2015 图 A 和图 B），场地特征周期为0.45S。

# 4.2环境质量现状监测与评价

本次环境质量现状中大气环境质量现状、土壤环境质量现状、地下水环境质量现状以及声环境质量现状由宁夏中科精科检测技术有限公司进行监测。

### 4.2.1环境空气质量现状监测与评价

### 4.2.1.1项目所在区域达标判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.1.1规定“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境，质量公告或环境质量报告中的数据或结论”以及6.2.1.3规定“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据”。

项目位于宁夏中宁县舟塔乡，根据项目所在行政区划位置，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中环境空气现状调查数据来源要求，项目优先采用《2020年宁夏生态环境质量状况》中中卫市的现状监测数据，作为本项目环境空气质量现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的数据来源，用以进行项目所在区域达标判定。具体检测结果统计见表4.2-1。

表4.2-1             项目所在区域环境空气质量现状监测结果

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/(μg/m3) | 标准值/(μg/m3) | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 65（去除沙尘天气后） | 70 | 87.14 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 33（去除沙尘天气后） | 35 | 82.86 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 13 | 60 | 23.33 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 25 | 40 | 65.00 | 达标 |
| CO | 24小时均值第95百分位数（mg/m3） | 1.0 | 4 | 25.00 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均值第90百分位数 | 134 | 160 | 87.50 | 达标 |

项目所在区域中卫市2020年SO2、NO2年均浓度分别为13μg/m3、25μg/m3；去除沙尘天气后的PM10、PM2.5年均浓度分别为65μg/m3、33μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为134μg/m3；各污染物年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此，判定本项目所在区域为达标区域。

### 4.2.1.2补充监测因子环境质量现状

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，根据项目污染物产排特征，本次评价于2021年8月20日~8月26日委托宁夏中科精科检测技术有限公司对项目厂址的环境现状监测数据进行评价，监测点位和因子可满足本次评价需要。具体监测点位布设见图4.2-1。

⑴监测因子及监测点位

本次共监测1个点位，监测因子包括NH3、H2S、臭气浓度。

表4.2-2                大气监测点位一览表

| 序号 | 点位名称 | 坐标 | 监测因子 | 监测 时段 | 相对厂址方位/距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目场址处 | N: 37°28'22.36"E: 105°57'18.60" | TSP、NH3、H2S、臭气浓度 | 2021年8月20日~8月26日 | NW/50m |

⑵监测项目、时间及频率、方法

①监测项目

TSP、NH3、H2S、臭气浓度，每天监测四次浓度值；

②监测时间及频率

监测时间为2021年8月20日~8月26日，连续采样7天。

采样点布设方法按照《空气和废气监测分析方法》（第四版）要求执行。NH3、H2S、臭气浓度，连续监测7天，每天采样4次（02、08、14、20时各1次，每次采样1h。

③监测方法

监测及分析方法依照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的有关规定执行，具体见表4.2-3。

表4.2-3               环境空气现状监测项目及分析方法

| 检测项目 | 采样方法 | 分析方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 吸收液 | 《亚甲基蓝分光光度法》空气和废气监测分析方法（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 0.001mg/m3 |
| NH3 | 吸收液 | 《环境空气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ533-2009） | 0.01mg/m3 |
| 臭气浓度 | 气瓶采集 | 《环境空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 （GB/T14675-1993） | / |
| TSP | 滤膜阻隔 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T15432-1995） | 0.001mg/m3 |

⑶质控措施

监测过程中的质量保证措施严格按照国家环境保护总局《环境监测质量保证管理规定》的要求进行，实施全程序质量控制，技术要求参见《环境空气监测质量保证手册》。监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测人员持证上岗，监测前对使用仪器流量、传感器等进行校准。

⑷监测结果评价

①评价标准

项目各监测因子评价标准见表4.2-4。

表4.2-4              本项目环境质量评价标准一览表

| 污染物 | 浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 24小时平均 |  |
| NH3 | 200μg/m3 | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 10ug/m3 | / |  |
| TSP | / | 300 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准 |

②评价方法

本次环境空气质量现状评价采用超标率和占标率说明污染物的超标程度和超标频率，公式如下。

### 占标率：Pi=Ci/Csi×100%

式中：

Pi——第i种污染物的最大浓度占标率，%；

Ci——第i种污染物的实测最大浓度，mg/m3；

Csi——第i种污染物的评价标准，mg/m3。

### 超标频率：fi=n'/n×100%

式中：

fi——为超标率，%；

n'——超标样本数，个；

n——总样本数，个。

③评价结果

评价区内各监测点污染物监测期间评价结果见表4.2-5。

表4.2-5                  监测结果及评价结果表

| 检测点位 | 检测日期 | 检测频次 | TSP（μg/m3） | 氨 （mg/m3） | 臭气浓度（无量纲） | 硫化氢（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο1#：项目厂址处 | 8月20日 | 日均值 | 106 | / | / | / |
|  |  | 小 时 值 | 02时 | / | 0.16 | 11 | 0.006 |
|  |  |  | 08时 | / | 0.10 | ＜10 | 0.005 |
|  |  |  | 14时 | / | 0.13 | ＜10 | 0.008 |
|  |  |  | 20时 | / | 0.15 | 12 | 0.007 |
|  | 8月21日 | 日均值 | 89 | / | / | / |
|  |  | 小 时 值 | 02时 | / | 0.11 | ＜10 | 0.004 |
|  |  |  | 08时 | / | 0.12 | ＜10 | 0.003 |
|  |  |  | 14时 | / | 0.09 | 11 | 0.005 |
|  |  |  | 20时 | / | 0.14 | ＜10 | 0.002 |
|  | 8月22日 | 日均值 | 113 | / | / | / |
|  |  | 小 时 值 | 02时 | / | 0.16 | ＜10 | 0.006 |
|  |  |  | 08时 | / | 0.11 | 11 | 0.005 |
|  |  |  | 14时 | / | 0.13 | ＜10 | 0.003 |
|  |  |  | 20时 | / | 0.15 | ＜10 | 0.004 |
|  | 8月23日 | 日均值 | 85 | / | / | / |
|  |  | 小 时 值 | 02时 | / | 0.15 | 11 | 0.004 |
|  |  |  | 08时 | / | 0.16 | ＜10 | 0.003 |
|  |  |  | 14时 | / | 0.14 | ＜10 | 0.002 |
|  |  |  | 20时 | / | 0.13 | ＜10 | 0.003 |
|  | 8月24日 | 日均值 | 90 | / | / | / |
|  |  | 小 时 值 | 02时 | / | 0.12 | ＜10 | 0.006 |
|  |  |  | 08时 | / | 0.15 | 11 | 0.004 |
|  |  |  | 14时 | / | 0.14 | ＜10 | 0.003 |
|  |  |  | 20时 | / | 0.14 | ＜10 | 0.005 |
|  | 8月25日 | 日均值 | 89 | / | / | / |
|  |  | 小 时 值 | 02时 | / | 0.15 | ＜10 | 0.004 |
|  |  |  | 08时 | / | 0.13 | ＜10 | 0.003 |
|  |  |  | 14时 | / | 0.11 | ＜10 | 0.005 |
|  |  |  | 20时 | / | 0.12 | 11 | 0.002 |
|  | 8月26日 | 日均值 | 75 | / | / | / |
|  |  | 小 时 值 | 02时 | / | 0.17 | ＜10 | 0.006 |
|  |  |  | 08时 | / | 0.14 | ＜10 | 0.005 |
|  |  |  | 14时 | / | 0.09 | ＜10 | 0.006 |
|  |  |  | 20时 | / | 0.16 | 11 | 0.008 |

根据监测结果分析，环境空气质量现状结论如下：

①NH3

从监测点位NH3监测结果可以看出，NH3的1h最大浓度值170μg/m3，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求。

②H2S

从监测点位H2S监测结果可以看出，H2S的1h最大浓度值均为8.0μg/m3，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求。

⑶TSP

从监测点位TSP监测结果可以看出，TSP的监测时段24小时浓度均值为113μg/m3，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求。

### 4.2.2地表水环境质量现状监测与评价

项目所在区域主要地表水体为引黄灌溉渠，源自黄河，本次评价采用《中卫市生态环境质量报告书》（2019年度）中中卫下河沿监测断面监测数据进行地表水环境质量评价。

### 4.2.2.1地表水环境质量现状监测

⑴监测因子

监测因子：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、汞、铅、挥发酚、石油类、化学需氧量、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物，共21项。

⑵监测时间和频率

2019年每月监测一次，全年共11次。

⑶监测方法

地表水监测分析按照国家环境监测总站《水和废水监测分析方法（第四版）》要求进行，采取全过程质控措施。分析方法采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中规定的方法。

⑷监测及评价结果

地表水环境质量现状监测统计及评价结果见表4.2-6。

表4.2-6                环境质量现状监测统计表             单位：mg/L

| 项目 | Ⅱ类 标准 | 样本个数 （个） | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 最大超 标倍数 | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 11 | 8.63 | 7.95 | 8.28 | - | 0 |
| 溶解氧 | 6 | 11 | 11.97 | 7.3 | 8.84 | - | 0 |
| 高锰酸盐指数 | 4 | 11 | 3.5 | 1.8 | 2.2 | - | 0 |
| 生化需氧量 | 3 | 11 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | - | 0 |
| 氨氮 | 0.5 | 11 | 0.23 | 0.02 | 0.1 | -- | 0 |
| 汞 | 0.00005 | 11 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | - | 0 |
| 铅 | 0.01 | 11 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | 0 |
| 挥发酚 | 0.002 | 11 | 0.004 | 0.0002 | 0.0007 | 1 | 9.1 |
| 石油类 | 0.05 | 11 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | - | 0 |
| 化学需氧量 | 15 | 11 | 11 | 4 | 7.8 | - | 0 |
| 总磷 | 0.1 | 10 | 0.08 | 0.01 | 0.044 | - | 0 |
| 铜 | 1.0 | 11 | 0.003 | 0.0005 | 0.0008 | - | 0 |
| 锌 | 1.0 | 11 | 0.02 | 0.004 | 0.02 | - | 0 |
| 氟化物 | 1.0 | 11 | 0.30 | 0.16 | 0.24 | - | 0 |
| 硒 | 0.01 | 11 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | - | 0 |
| 砷 | 0.05 | 11 | 0.0065 | 0.0013 | 0.0037 | - | 0 |
| 镉 | 0.005 | 11 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | - | 0 |
| 六价铬 | 0.05 | 11 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - | 0 |
| 氰化物 | 0.05 | 11 | 0.002 | 0.0005 | 0.0008 | - | 0 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 11 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | - | 0 |
| 硫化物 | 0.1 | 11 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | - | 0 |

### 4.2.2.2地表水环境质量现状评价

⑴评价方法

采用单因子指数法进行地表水环境质量现状评价，其计算模式为：

式 中:  Si，j—单因子指数（mg/L）；Ci，j—单因子监测平均值（mg/L）；

Csi—单因子评价标准（mg/L）。

A、pH值的标准指数为：

，pHj≤7.0； ，pHj＞7.0

式 中： SpH，j—地表水pH值的标准指数；

pHj—地表水pH值的平均监测值；

pHsu—地表水标准规定的pH值上限；pHsd—地表水标准规定的pH值下限。

B、DO的标准指数为：

，DOj≥Dos；，DOj<DOs

式 中:  SDO，j—地表水DO值的标准指数；DOf—某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度，mg/L，计算公式常采用：DOf=468/（31.6+T），T为水温，℃；DOj—在j点的溶解氧实测统计代表值，mg/L；DOs—溶解氧的评价标准限值，3mg/L。

⑵评价结果

当指数>1时，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。评价区单项指数法评价结果见表4.2-7。

表4.2-7                   单因子指数评价结果一览表

| 监测项目 | pH（Si） | 溶解氧（Si） | 氰化物（Si） | 生化需氧量（Si） | 氨氮（Si） | 汞（Si） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指数 | 0.64 | 0.38 | 0.016 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 监测项目 | 铅（Si） | 挥发酚（Si） | 石油类（Si） | 化学需氧量（Si） | 总磷（Si） | 铜（Si） |
| 指数 | 0.1 | 0.35 | 0.16 | 0.52 | 0.44 | 0.0008 |
| 监测项目 | 锌（Si） | 氟化物（Si） | 砷（Si） | 高锰酸盐指数（Si） | 硒（Si） | 镉（Si） |
| 指数 | 0.02 | 0.24 | 0.074 | 0.55 | 0.02 | 0.01 |
| 监测项目 | 硫化物（Si） | 六价铬（Si） | 阴离子表面活性剂（Si） |
| 指数 | 0.03 | 0.04 | 0.15 |

由上表可知：黄河中卫下河沿断面各项水质监测指标的污染物指数均＜1.0，各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。

### 4.2.3地下水环境质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），三级评价要求：基本掌握调查评价区的地下水补径排条件和地下水环境质量现状。

⑴监测点位布设

根据区域所在地位于中卫天景山山脚处，属于监测井较难布置的基岩山区，该区域最近水井位于西北侧6.2km处的矿山的水井，建设单位委托建勘勘测有限公司在项目所在处进行现场勘测，根据建勘勘测有限公司出具的《中宁县30万头生猪养殖园育肥场监测井施工项目》（见附件7），勘测井点情况见下表：

表4.2-8            本项目引用地下水监测点位信息一览表

| 点位编号 | 监测点名称 | 坐标 | 井深（m） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 中宁县30万头生猪养殖园育肥场监测井 | E105.558518 N37.278622 | 50 | 经过本次勘测，本场地岩石坚硬，钻进比较困难，因此钻进至50m处终孔。经过对现场50m深度范围内地层进行勘测发现，本次勘测监测井50m深度范围内未发现地下水，监测井28m位置处存在上层滞水 |

根据勘测井的勘测结果可知，项目属于监测井较难布置的基岩山区，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“8.3.3.3章节，f小节，在包气带厚度超过100m的评价区或监测井较难布置的基岩山区，地下水监测点数无法满足三级评价要求，可视情况调整数量，并说明调整理由，一般情况下，该类地区一、二级评价项目至少设置3个监测点，三级评价项目根据需要一定数量的监测点”，由于在项目地下水评价范围内难于找到监测井，本项目引用《宁夏大青山农牧业发展有限公司万头奶牛养殖二场项目环境影响报告书》的2#地下水监测点位水质监测数据。

该监测点位于项目西北侧6.2km处，该监测点由宁夏中科精科检测技术有限公司于2021年7月3日~7月4日对地下水水质进行监测，该监测点同样处于中卫天景山山脚处，属于矿山的取水井，与本项目处于同一地下水水文地质单元，引用可行，引用监测点位具体信息如下。

表4.2-8            本项目引用地下水监测点位信息一览表

| 监测点名称 | 坐标 | 与本项目相对位置/距离（m） | 水井功能 | 井深（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#水井 | N：37°18′0.06" E：105°30′5.74" | NW/6200 | 矿山用水 | 180 | 清澈、无异味 |

⑵监测因子

pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、挥发性酚类、氨氮、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、耗氧量、汞、砷、镉、铅、铬（六价）、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共26项。

⑶监测时间及频次

2021年7月3日、7月4日，连续监测2天，监测频率为每天采样1次。

⑷监测分析方法

本项目地下水监测和分析方法按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）和国家环保总局颁布的《水和废水监测分析方法》（第四版）中的要求的方法执行，详见表4.2-10。

表4.2-10                地下水监测分析方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法及来源 | 最低检出限 | 所用仪器及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 GB6920-86 | / | PHS-3E数字式酸度计 |
| 2 | 总硬度 | EDTA滴定法GB/T7477-87 | 5.0mg/L | 50mL酸式滴定管 |
| 3 | 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006中的1.1酸性高锰酸钾滴定法 | 0.05mg/L | 50mL酸式滴定管 |
| 4 | 氟化物 | 离子选择电极法GB 7484-87 | 0.05mg/L | PXS-270精密离子计 |
| 5 | 亚硝酸盐氮 | 分光光度法GB/T 7493-1987 | 0.003mg/L | 721G可见分光光度计 |
| 6 | 硝酸盐氮 | 紫外分光光度法（试行） HJ/T 346-2007 | 0.08mg/L | UV2900紫外分光光度计 |
| 7 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 | 0.025mg/L | 721G可见分光光度计 |
| 8 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 | 0.0003mg/L | 721G可见分光光度计 |
| 9 | 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》异烟酸-吡唑酮分光光度法GB/T5750.5-2006中的4.1 | 0.002mg/L | 721G可见分光光度计 |
| 10 | 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法（试行）HJ/T 342-2007 | 8mg/L | 721G可见分光光度计 |
| 11 | 氯化物 | 硝酸银滴定法GB 11896-89 | 2mg/L | 50mL酸式滴定管 |
| 12 | 溶解性总固体 | 重量法《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局（2002年） | / | TP-114电子天平 |
| 13 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法GB/T5750.6-2006 中的11.1 | 2.5×10-3 mg/L | AA-7003原子吸收分光光度计 |
| 14 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法GB/T5750.6-2006 中的9.1 | 5.0×10-4 mg/L | AA-7003原子吸收分光光度计 |
| 15 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法GB 5750.6-2006中10.1 | 0.004mg/L | 721G可见分光光度计 |
| 16 | 铁 | 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.01mg/L | 5110 ICP-OES |
| 17 | 汞 | 原子荧光法HJ694-2014 | 4.00×10-5 mg/L | AFS-933原子荧光光度计 |
| 18 | 砷 | 原子荧光法HJ694-2014 | 3.0×10-4 mg/L | AFS-933原子荧光光度计 |
| 19 | K+ | 离子色谱法HJ812-2016 | 0.02mg/L | ECO-离子色谱仪 |
| 20 | Na+ | 离子色谱法H812-2016 | 0.02mg/L | ECO-离子色谱仪 |
| 21 | Ca2+ | 离子色谱法HJ812-2016 | 0.03mg/L | ECO-离子色谱仪 |
| 22 | Mg2+ | 离子色谱法HJ812-2016 | 0.02mg/L | ECO-离子色谱仪 |
| 23 | CO32- | 酸碱指示剂滴定法《水和废水检测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | / | 50mL酸式滴定管 |
| 24 | HCO3- | 酸碱指示剂滴定法《水和废水检测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | / | 50mL酸式滴定管 |
| 25 | Cl- | 离子色谱法HJ84-2016 | 0.007mg/L | ECO-离子色谱仪 |
| 26 | SO42- | 离子色谱法HJ84-2016 | 0.018mg/L | ECO-离子色谱仪 |

⑸监测结果

监测结果详见表4.2-11。

⑹评价方法

采用标准指数法，其公式如下：

式中：Si，j－单项水质参数i在第j点的标准指数；

Ci，j－单项水质参数i在第j点的实测浓度；

Csi－单项水质参数i在第j点的评价标准。

标准指数大于1，表明环境质量劣于评价标准等级，反之则满足评价标准。

⑺评价结果

地下水环境质量现状评价结果见表4.2-11。

表4.2-11                地下水监测结果一览表

| 检测项目 | 单位 | 2#水井 | (GB/T14848-2017) Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7月3日 | 7月4日 |  |
|  |  | 监测结果 | 标准指数 | 监测结果 | 标准指数 |  |
| pH | 无量纲 | 7.9 | 0.6 | 8.0 | 0.67 | 6.5-8.5 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 359 | 0.80 | 352 | 0.78 | ≤450 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | 0.5 | 0.17 | 0.6 | 0.2 | ≤3.0 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1.45×103 | 1.45 | 1.46×103 | 1.46 | ≤1000 |
| 硫酸盐 | mg/L | 408 | 1.63 | 416 | 1.66 | ≤250 |
| 氯化物 | mg/L | 347 | 1.39 | 349 | 1.40 | ≤250 |
| 铁 | mg/L | 0.02L | / | 0.02L | / | ≤0.3 |
| 挥发性酚类（以苯酚计） | mg/L | 0.0003L | / | 0.0003L | / | ≤0.002 |
| 氨氮（以N计） | mg/L | 0.030 | 0.06 | 0.030 | 0.06 | ≤0.5 |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.003L | / | 0.003 | 0.003 | ≤1.0 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 13.2 | 0.66 | 13.2 | 0.66 | ≤20.0 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002L | / | 0.002L | / | ≤0.05 |
| 汞 | mg/L | 4.00×10-5L | / | 4.00×10-5L | / | ≤0.001 |
| 砷 | mg/L | 2.5×10-3 | 0.25 | 2.3×10-3 | 0.23 | ≤0.01 |
| 镉 | mg/L | 5.0×10-4L | / | 5.0×10-4L | / | ≤0.005 |
| 铬（六价） | mg/L | 0.041 | 0.82 | 0.038 | 0.76 | ≤0.05 |
| 铅 | mg/L | 2.5×10-3L | / | 2.5×10-3L | / | ≤0.01 |
| K+ | mg/L | 4.55 | / | 4.31 | / | / |
| Na+ | mg/L | 388 | / | 385 | / | / |
| Ca2+ | mg/L | 40.2 | / | 45.5 | / | / |
| Mg2+ | mg/L | 67.0 | / | 67.8 | / | / |
| CO32- | mg/L | 未检出 | / | 未检出 | / | / |
| HCO3- | mg/L | 240 | / | 253 | / | / |
| Cl- | mg/L | 320 | / | 308 | / | / |
| SO42- | mg/L | 415 | / | 399 | / | / |
| 氟化物 | mg/L | 1.71 | 1.71 | 1.68 | 1.68 | ≤1.0 |
| 备注 | 当检测结果低于方法检出限时，报所使用方法检出限值，并加标志位“L”。 |

由监测结果可知：地下水监测点除氟化物、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、钠超标外，其他检测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准；超标原因主要是所在区域背景值较高所致。

⑻地下水化学类型分析

根据舒卡列夫分类法，地下水中Ca2＋、Mg2＋、Na＋（Na+K）、Cl－、SO42－、HCO3－将Meq（毫克当量）百分数大于25%的阴、阳离子进行组合，每个阴、阳离子Meq换算结果见表4.2-12。

表4.2-12          项目地下水水质中八大离子监测结果分析值

| 点位编号 | 阳离子 | 阴离子 | 水化学类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |  |
| 监测点位 | 2# | 监测值 | 4.55 | 388 | 40.2 | 67 | 0 | 240 | 320 | 415 | SO4﹒Cl—Na型水 |
|  |  | meq/L | 0.12 | 16.88 | 2.01 | 5.51 | 0.00 | 5.00 | 10.66 | 6.91 |  |
|  |  | meq/% | 0.47 | 68.85 | 8.18 | 22.49 | 0.00 | 22.14 | 47.23 | 30.63 |  |

经计算分析，监测点位的阴阳离子毫克当量的相对误差小于5%，可认为地下水监测数据可信。地下水Meq计算结果中，阴离子有SO42-、Cl->25%Meq，阳离子有Mg2+、Na+大于25%Meq，所以引用2#监测点位地下水化学类型均为SO4﹒Cl-Na型水。

### 4.2.4声环境质量现状监测与评价

⑴监测点的布设

在东、西、南、北厂界共设置4个噪声监测点位，监测点位见图3.2-1。

⑵监测时间及频率

宁夏中科精科检测技术有限公司于2021年8月21日~8月22日对项目厂址区域声环境质量现状进行监测，昼间、夜间各进行了2次监测。

⑶监测项目

连续等效A声级。

⑷监测方法及质控措施

声环境质量现状根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行监测；噪声统计分析仪在每次使用前需进行校验；噪声统计分析仪使用时需加防风罩；在天气情况为晴天（风速＜5m/s）下监测。

⑸评价标准

本次评价噪声评价标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。

⑹评价方法

根据现状监测结果，采用直接比较法，即用各监测点等效声级值与评价标准相比较，得出声环境质量现状评价结果。

⑺监测结果统计与评价

声环境质量现状监测结果统计情况见表4.2-13。

表4.2-13                    噪声监测结果表                 单位：dB(A)

| 编号 | 监测点位置 | 8月21日 | 8月22日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜 间 |
| 1# | 项目东侧厂界外1m处 | 43 | 36 | 43 | 37 |
| 2# | 项目南侧厂界外1m处 | 42 | 37 | 42 | 36 |
| 3# | 项目西侧厂界外1m处 | 43 | 37 | 43 | 38 |
| 4# | 项目北侧厂界外1m处 | 44 | 38 | 43 | 37 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 | 55 | 45 | 55 | 45 |

分析可知，项目厂界各监测点昼间等效连续A声级在42-44dB（A），夜间等效连续A声级在36-38dB（A），符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类声环境功能区标准要求。

### 4.2.5土壤环境质量现状监测与评价

#### 4.2.5.1土壤类型调查

⑴区域土壤类型

根据宁夏生态功能区划图及宁夏土壤图，区域土壤类型主要是黄绵土和灰钙土。黄绵土是由黄土母质经直接耕种而形成的一种幼年土壤。土体疏松、软绵，土色浅淡，实质为岩成土或原色（质）土。其主要特征是，剖面发育不明显，仅有A层及C层，且二者之间无明显界限；土壤侵蚀严重。黄绵土常和灰钙土、黑垆土等交错存在，是黄土高原上分布面积最大的土壤。土壤腐殖质含量低，土壤团粒结构性差，抗冲性较差，抗蚀性相对较弱，极易造成风蚀和水力侵蚀。

⑵项目厂址土壤类型

项目厂址土壤类型查阅“国家土壤信息服务平台”。本项目厂址中心坐标为北纬37°16′43.954"、东经105°34′7.821"，根据查询结果，项目厂址及四周土壤类型为钙质粗骨土；根据《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009），其土纲为G初育土，土亚纲为G2石质初育土，土类为G25粗骨土。

#### 4.2.5.2土壤理化性质

⑴土壤名称及分布

项目所在区域土壤亚类名称为钙质粗骨土，土种名称为初育土。项目区域土壤类型见图4.2-1。

图4.2-1  项目所在区土壤类型图

⑵土壤主要理化性状

根据现场调查，并结合岩土工程勘察报告，拟占地范围及四周土壤主要为粘壤土，块状结构，紧实，质地砂粘适中，本次分别对厂址内北侧和东侧土壤理化性质开展了调查，取厂址范围土壤理化性质进行了汇总，具体结果见表4.2-14。

表4.2-14                 土壤理化性质调查汇总表

| 点号 | 1#拟建项目场地西侧处 | 时间 | 2021年8月22日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经度 | E105°34′7.821" | 纬度 | N37°16′43.954" |
| 层次 | 0-0.2m |
| 现场 记录 | 颜色 | 棕黄色 |
|  | 结构 | 团粒结构 |
|  | 质地 | 砂土 |
|  | 砂砾含量 | 30% |
|  | 其他异物 | 无 |
| 实验 室测 定 | pH值 | 8.77 |
|  | 阳离子交换量 | 2.6 |
|  | 氧化还原电位 | 462 |
|  | 饱和导水率/（cm/s） | 0.49 |
|  | 土壤容重/（kg/m3） | 1.12 |
|  | 孔隙度 | 50.8 |

#### 4.2.5.3土壤环境质量现状调查与评价

本次评价项目土壤监测数据采用宁夏中科精科检测技术有限公司对项目厂区土壤的监测数据。

1、监测点位

项目分别在项目厂址共布设3个柱状样点（全部位于厂区内），3个表层样点（1个位于厂区内，2个位于厂区外），具体监测点位见表4.2-15。

表4.2-15                 土壤现状监测布点情况一览表

| 序号 | 监测地点 | 采样深度 | 坐标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 拟建项目场地西侧 | 表层样 | 0~20cm | E 105°34′4.84" N 37°16′36.51" |
| 2# | 拟建项目场地南侧 | 表层样 | 0~20cm | E 105°34′18.11" N 37°16′42.73" |
| 3# | 拟建项目场地东侧 | 表层样 | 0~20cm | E 105°34′15.93" N 37°16′47.96" |
| 4# | 拟建项目场地西侧偏北处 | 柱状样 | 0-50cm、50-150cm、150-300cm | E 105°34′4.17" N 37°16′36.35" |
| 5# | 拟建项目场地南侧偏东处 | 柱状样 | 0-50cm、50-150cm、150-300cm | E 105°34′18.45" N 37°16′43.35" |
| 6# | 拟建项目场地东侧偏北处 | 柱状样 | 0-50cm、50-150cm、150-300cm | E 105°34′15.71" N 37°16′48.51" |

2、监测因子及频次

监测因子：pH、砷、镉、汞、铅、铬、铜、镍、锌。共计9项。

3、监测方法

监测及分析方法《土壤元素的近代分析方法》、《环境监测分析方法》及《土壤理化分析》的要求进行。具体见表4.2-16。

表4.2-16                   土壤检测内容及分析方法                单位：mg/kg

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷（mg/kg） | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分 土壤中总砷的测定 》（GB/T22105.2-2008） | 0.01 |
| 2 | 镉（mg/kg） | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T17141-1997） | 0.01 |
| 3 | 铜（mg/kg） | 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（ HJ 491-2019） | 1 |
| 4 | 铅（mg/kg） | 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491-2019） | 10 |
| 5 | 汞（mg/kg） | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》 （GB/T 22105.1-2008） | 0.002 |
| 6 | 镍（mg/kg） | 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491-2019） | 3 |
| 7 | 铬（六价）（mg/kg） | 《固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 》（GB/T15555.4-1995） | 0.004mg/L |
| 8 | 锌（mg/kg） | 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（ HJ 491-2019） | 1 |
| 9 | pH（无量纲） | 《土壤 pH值的测定电位法》 HJ962-2018 | / |
| 10 | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 《土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》（ HJ889-2017） | / |
| 11 | 氧化还原电位（mV) | 《土壤 氧化还原电位 电位法》（HJ 746-2015） | / |
| 12 | 饱和导水率（mm/min） | 《森林土壤渗滤率的测定》 （LY/T1218-1999） | / |
| 13 | 孔隙度（%） | 《森林土壤水分-物理性质的测定》 （LY/T1215-1999） | / |
| 14 | 土壤容重（g/cm3） | 《土壤检测 第4部分：土壤容重的测定 》（NY/T1121.4-2006） | / |

4、评价标准

评价区域土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）风险筛选值及管制值要求。

5、监测结果

土壤监测结果见表4.2-17。

表4.2-17                                      检测结果统计表                          单位：mg/kg

| 土壤编号 检测项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-20 cm | 0-20 cm | 0-20 cm | 0-50cm | 50-150 cm | 150-300cm | 0-50cm | 50-150 cm | 150-300cm | 0-50cm | 50-150 cm | 150-300cm |
| pH（无量纲） | 8.77 | 8.83 | 8.92 | 8.89 | 8.99 | 9.04 | 9.10 | 8.86 | 9.06 | 9.06 | 8.93 | 9.06 |
| 镉 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.10 | 0.21 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.08 |
| 铅 | 14.3 | 14.0 | 15.2 | 15.4 | 13.7 | 16.3 | 15.7 | 14.3 | 18.0 | 12.6 | 16.2 | 16.4 |
| 汞 | 0.193 | 0.120 | 0.209 | 0.371 | 0.200 | 0.114 | 0.324 | 0.178 | 0.195 | 0.361 | 0.414 | 0.112 |
| 砷 | 10.5 | 9.7 | 9.9 | 9.3 | 9.3 | 8.1 | 9.6 | 10.9 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 8.5 |
| 镍 | 46 | 42 | 38 | 46 | 44 | 40 | 39 | 42 | 40 | 47 | 48 | 44 |
| 铜 | 22 | 22 | 23 | 23 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 25 | 23 |
| 锌 | 68 | 68 | 71 | 76 | 73 | 66 | 70 | 67 | 73 | 70 | 74 | 73 |
| 备注 | 1、当检测结果低于方法检出限时，用“ND”表示。 2、本报告中铬（六价）检测方法参考 《固体废物 六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法》 （GB/T15555.4-1995）进行分析。 |

根据土壤环境监测数据的统计分析结果，采用与评价标准直接比较的方法，对项目区内土壤环境质量现状做出评价。由监测结果可知，项目区域各监测点土壤监测值均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）风险筛选值，说明项目区域土壤环境质量现状良好。

### 4.2.6生态环境质量现状调查与评价

本项目建设地点位于宁夏中宁县舟塔乡大青山，用地性质为设施农业用地。根据调查，区域自然植被主要为荒漠草原植被、北部沙漠地带的沙生植被、引黄灌区的草甸植被、低洼盐碱地生长的盐生植被和长期积水的沼泽植被等5个主要类型。以沙枣、杨树、花棒、柠条为主的防风固沙林，主要分布在北干渠以及北部沙漠边缘。由于常年干旱，区域地表植物稀少，植被覆盖率不到10%，植物种类稀少，以沙生植被为主要种类，四周无基本农田、人工种植林带、无国家或自治区级野生珍贵植物种类。项目所在区域爬行类动物主要有沙蜥、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、野兔等；鸟类主要有麻雀、燕子等，无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中未见珍稀、濒危及国家级和自治区级保护动物的栖息地及繁殖地。项目区局部地区有固定、半固定沙丘，植被稀疏，生态环境脆弱区，水土流失类型主要以风蚀为主，土地利用类型主要是裸沙地和荒草地，其中项目所在地分布最广的植物为刺蓬和沙棘。因此，项目所在区域生态环境质量一般。

# 5环境影响预测与评价

# 5.1施工期环境影响预测与评价

项目建设地点位于宁夏中宁县舟塔乡大青山。施工期包括生活办公区、养殖区、粪污处理区的建设，项目在建设期间，各项施工活动会产生一定量的机械尾气、扬尘、噪声、固体废物、废水等，其中以扬尘和噪声对环境的影响较为显著。

### 5.1.1 施工期大气环境影响评价

⑴施工期环境空气影响因素

在本项目施工期间，施工扬尘主要产生于以下环节：①施工时，场地的平整、路面的开挖及土方的挖掘等环节产生的扬尘；②水泥、砂石等建筑材料的装卸和车辆运输过程中产生的扬尘；③施工中产生的弃土，若堆放时覆盖不当或装卸运输时撒落产生的扬尘。

施工期间对环境空气影响最主要的是扬尘。干燥地表开挖时产生的粉尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的弃土堆放过程中，在风力较大时，会产生风力扬尘；而装卸和运输过程中，又会造成部分粉尘扬起和洒落。

⑵施工期环境空气污染的防护措施

结合本项目区域周围的特点，为使施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，应当采取以下防护措施：

①加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放，减轻燃油动力机械排放的废气对环境空气的影响；

②运土车辆应加篷布遮盖，严禁超重、超高装载，运输车辆进入施工场地应低速、限速行驶，以减少产尘量；将施工用水泥堆放在库房或临时工棚内，及时清除撒落在地面的水泥，对产生扬尘的施工作业点设洒水装置，抑制粉尘散发和运输中的二次扬尘；

③采用商品混凝土，减少砂石等材料在施工现场的堆放数量。及时清理多余土方、每天及时清扫掉落地面的尘土等措施，减少扬尘污染；

④在运输车辆进出厂区时及时清扫车身、轮胎上的泥土，防止造成运输过程中的二次污染；

⑤对厂区运输路面进行硬化处理，对厂区内定期洒水，减少扬尘污染；

⑥合理安排工程进度，交叉作业，缩短施工时间。

综上所述，本项目在施工过程只要采取切实可行的污染防治措施及科学的管理办法，可使施工扬尘影响降低至较低水平。施工期对大气环境影响只是局部的、短暂的，属可接受程度。

### 5.1.2施工期声环境影响评价与分析

### 5.1.2.1施工期噪声污染源强分析

噪声亦是施工期的主要污染因子之一。本项目施工期主要配套安装生产、环保设备，建设循环冷却池、消防水池、事故水池、沉淀池等环保设施，并对厂区内相应区域进行防渗处理，涉及的少量场地开挖、平整、硬化等过程以人工施工为主，施工过程中使用的运输车辆及施工机械设备会产生噪声影响。

通过相关资料的类比调查分析，估算施工期各机械设备的噪声源强。施工期主要机械设备的噪声源强见表5.1-1。

表5.1-1              施工期主要设备产生的噪声强度一览表

| 编号 | 施工阶段 | 设备名称 | 源强（dB(A)） | 测量距离（m） | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产、环保设备安装，环保设施建设，防渗处理等施工阶段 | 切割机 | 90 | 5 | 间歇性声源 |
| 2 |  | 振捣棒 | 90 | 5 | 间歇性声源 |
| 3 |  | 电锯 | 95 | 5 | 间歇性声源 |
| 4 |  | 电钻 | 92 | 5 | 间歇性声源 |
| 5 |  | 运输车辆 | 80 | 5 | 间歇性声源 |

### 5.1.2.2施工期噪声污染影响预测与评价

根据点声源衰减模式，进行施工期噪声影响预测，不考虑其他因素对衰减量的影响，预测结果见表5.1-2。

表5.1-2              施工期各类机械作业达标距离一览表

| 编号 | 施工阶段 | 设备名称 | 噪声标准值（dB(A)） | 达标距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 生产、环保设备安装，环保设施建设，防渗处理等施工阶段 | 切割机 | 70 | 55 | 50 | 281 |
| 2 |  | 振捣棒 | 70 | 55 | 50 | 281 |
| 3 |  | 电锯 | 70 | 55 | 89 | 500 |
| 4 |  | 电钻 | 70 | 55 | 63 | 354 |
| 5 |  | 运输车辆 | 70 | 55 | 16 | 89 |

根据上表数据可以看出，项目在施工阶段噪声排放最大的为电锯，其昼间和夜间达标距离分别为89m和500m。预测结果表明，施工过程中合理安排作业时间、合理布置施工机械位置及运输车辆的行驶路线，施工噪声基本不会对附近敏感点造成不利影响。并且本项目施工工程量小，施工期短，施工噪声影响是暂时的，会随着施工期结束而消失，故施工期噪声对周边声环境影响较小。

### 5.1.3施工期水环境影响分析

工程施工期间产生的污水主要有：施工生产废水，包括各种机械设备的维修冲洗废水和施工现场冲洗废水等；施工人员生活污水，为少量洗漱废水。

⑴施工生产废水

本项目施工过程中会产生少量废水，主要为冲洗废水和混凝土养护废水，其主要污染因子为SS，浓度约在400~1000mg/L，项目施工方应在施工场地内建设临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后可重新用于施工场地洒水抑尘。

⑵施工人员生活污水

施工生活污水的主要为施工人员洗漱废水，由于不同工程技术要求不同，施工期的施工人员数量有一定的不确定性，最大施工人员约40人/d。本项目施工人员均为附近村民，施工人员生活用水主要为少量洗漱用水，按每人每天60L计，污水产出系数0.80，则厂区施工生活污水产生量较少，约为1.92m3/d，项目施工期约为3个月，整个施工期生活污水预计产生量约为172.80m3，其中主要污染物为COD、SS、BOD5、氨氮等，用于施工场地洒水抑尘，对周边环境影响不大。

### 5.1.4施工期固体废物处理处置影响分析

施工期间固体废物主要有建筑垃圾和生活垃圾。

⑴建筑垃圾

在施工期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土和废砖等产生，主要产生于挖掘、道路修筑、管道敷设、材料运输、基础工程和房屋建筑等施工作业。施工期建筑垃圾及时清运至中卫市规定的建筑垃圾堆放场地进行处理盖。

⑵生活垃圾

施工期间，施工人员按最大施工人数40人/d考虑，以每人每天产生生活垃圾0.5kg/d·人计，整个施工期预计产生量0.60t。项目厂区设置生活垃圾分类收集箱若干，生活垃圾集中收集后定期清运至环卫部门指定的垃圾中转站处理。

### 5.1.5 施工期生态环境影响分析

在项目施工期内，项目占地范围内的部分地表将被清除，造成地表裸露，会对项目区域内的植被和动物造成一定的影响。

⑴施工期对土地功能变化

项目区建设前土地利用现状为天然牧草地，部分旱地，土地利用规划为牧业用地区，项目建成后将完全改变土地的原有利用状况，将天然牧草地，部分旱地变更为国有养殖出让用地，并种植大面积绿化植被。

⑵施工期对植被的影响分析

经评价单位现场调查，项目所在区域分布着猫头刺、油蒿等植被，项目施工期间由于各种施工机械、运输车辆进入施工现场，运输车辆产生的扬尘和排放的尾气将对该区域环境产生一定的影响。此外，项目区在建设期间，由于土地使用功能发生变化，施工过程中，所有植被都被去除，表面植被遭到短期破坏。随着工程建设的完成，除被永久性占用外，部分地段植被通过绿化措施得到恢复。

⑶施工期对动物的影响分析

根据现场走访了解，项目区域范围内野生动物品种、数量均很少，主要是一些常见种类，兽类有野兔和鼠类，爬行类主要有沙蜥；鸟类主要有麻雀、喜鹊等常见种，没有国家级保护动物及珍稀濒危保护动物。项目施工影响范围较小，项目施工期不会对区域内的野生动物产生较大影响。

⑷施工期生态保护措施

为减少工程施工期的生态环境影响，应加强下列生态保护措施，具体如下：

①加强施工人员的环保措施的宣传教育及相关培训，让他们充分认识到环保工作的重要性，使环保措施落到实处；

②施工机械和施工人员应严格控制在施工作业范围内，施工机械及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被；

③爱护生态环境，禁止破坏施工范围以外的植被；

④尽可能缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，定期洒水抑尘，减少施工扬尘污染；

⑤施工单位在施工期应加强对项目区域现有植被的保护，以免对现有植被造成破坏；

⑥加强施工期的监理工作，确保施工过程中产生废水、废气、废渣、噪声等环保治理措施落实到位。

采取以上措施后，施工期对生态环境影响较小。

综上所述，施工期采用相应的污染防治措施后，对项目区域环境影响较小，其影响期较短，影响持续时间较短。且随着施工期结束各项污染也将结束。

# 5.2运营期环境空气影响预测与评价

### 5.2.1大气环境影响预测与评价

5.2.1.1污染源调查

⑴本项目污染源

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，结合项目评价工作等级及污染源排放情况，本次污染源为新增污染源，包括有组织源和无组织源，各类污染源具体排放参数见表5.2-1和表5.2-2。

表5.2-1             点源污染物排放源强及源参数一览表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒参数 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 固液分离车间恶臭（P1） | 105.340604 | 37.164190 | 1446.00 | 15 | 0.4 | 25 | 8.8 | 0.0017 | 0.0002 |

表5.2-2                   （近）圆形面源污染物排放参数表

| 污染源 名称 | 坐标（o） | 海拔高度（m） | 矩形面源 | 等效半径/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长/m | 宽/m |  |  |  | NH3 | H2S |
| 猪舍恶臭（A1） | 105.340731 | 37.164457 | 1446 | 200 | 180 | 190 | 4.7 | 8760 | 0.026 | 0.0004 |
| 堆肥场恶臭（A2） | 105.340666 | 37.164140 | 1446 | 40 | 20 | 28 | 8 | 8760 | 0.0026 | 0.0001 |

5.2.1.3大气环境影响预测与评价

⑴预测模式

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的估算模型AERSCREEN，结合工程分析结果，计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围。AERSCREEN模型为美国环保署（U.S. EPA）开发的基于AERMOD 估算模式的单源估算模型，可计算污染源包括点源、矩形面源、（近）圆形面源、体源和火炬源，能够考虑地形、熏烟和建筑物下洗的影响，可以输出污染物扩散浓度最大值及占标率，评价污染源对周边空气环境的影响程度和范围。具体预测模型参数详见表5.2-3。

表5.2-3                  AERSCREEN模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市人口数） | / |
| 最高环境温度 | 38.9°C |
| 最低环境温度 | -28°C |
| 土地利用类型 | 农田 |
| 区域湿度条件 | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m） | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |
| 模型参数选取依据：项目位于中宁县舟塔乡，属于农村地区，根据中宁县气象站气象统计数据，最高温度为38.9℃，最低环境温度-28℃；参照中国干湿状况分布图，项目所在区为半干旱区，估算过程采用环安科技在线估算软件中自带的地形获取数据，数据分辨率为90m；项目周边无大型水体，不考虑岸线熏烟。 |

⑵预测因子

根据工程分析结果，正常工况预测因子选取如下：

有组织废气预测因子：NH3、H2S；

无组织废气预测因子：NH3、H2S。

⑶预测内容

依据估算模式及参数，对建设项目投产后排放的NH3、H2S进行了最大落地浓度及其出现距离的计算，并将对照各污染物环境空气质量评价标准，对计算结果进行了环境影响分析。

⑷项目污染源计算清单

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，结合本项目污染物排放特点，采用导则推荐的AERSCREEN模型分别计算污染物主要排放源的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，模式参数取值及污染物扩散结果见表5.2-4至表5.2-6。

表5.2-4             估算模式预测固液分离车间废气（P1)有组织浓度扩散结果

| 距离 （m） | 固液分离车间废气（P1) |
| --- | --- |
|  | NH3 | H2S |
|  | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 50.0 | 0.1032 | 0.05 | 0.0121 | 0.12 |
| 100.0 | 0.3886 | 0.19 | 0.0457 | 0.46 |
| 200.0 | 2.1346 | 1.07 | 0.2511 | 2.51 |
| 300.0 | 1.3587 | 0.68 | 0.1598 | 1.60 |
| 400.0 | 0.8410 | 0.42 | 0.0989 | 0.99 |
| 500.0 | 0.8551 | 0.43 | 0.1006 | 1.01 |
| 600.0 | 0.7084 | 0.35 | 0.0833 | 0.83 |
| 700.0 | 0.4942 | 0.25 | 0.0581 | 0.58 |
| 800.0 | 0.5010 | 0.25 | 0.0589 | 0.59 |
| 900.0 | 0.4271 | 0.21 | 0.0503 | 0.50 |
| 1000.0 | 0.3782 | 0.19 | 0.0445 | 0.45 |
| 1200.0 | 0.2963 | 0.15 | 0.0349 | 0.35 |
| 1400.0 | 0.1780 | 0.09 | 0.0209 | 0.21 |
| 1600.0 | 0.2072 | 0.10 | 0.0244 | 0.24 |
| 1800.0 | 0.1666 | 0.08 | 0.0196 | 0.20 |
| 2000.0 | 0.1546 | 0.08 | 0.0182 | 0.18 |
| 2500.0 | 0.0868 | 0.04 | 0.0102 | 0.10 |
| 下风向最大浓度及占标率 | 4.9956 | 2.50 | 0.5877 | 5.88 |
| 最大浓度出现的距离（m） | 123 |

表5.2-5             估算模式预测无组织废气浓度扩散结果

| 距离 （m） | 猪舍恶臭（A1） |
| --- | --- |
|  | NH3 | H2S |
|  | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 50.0 | 5.6187 | 2.81 | 0.0864 | 0.86 |
| 100.0 | 6.7896 | 3.39 | 0.1045 | 1.04 |
| 200.0 | 8.5583 | 4.28 | 0.1317 | 1.32 |
| 300.0 | 7.8216 | 3.91 | 0.1203 | 1.20 |
| 400.0 | 7.5990 | 3.80 | 0.1169 | 1.17 |
| 500.0 | 7.1843 | 3.59 | 0.1105 | 1.11 |
| 600.0 | 6.6818 | 3.34 | 0.1028 | 1.03 |
| 700.0 | 6.1691 | 3.08 | 0.0949 | 0.95 |
| 800.0 | 5.6634 | 2.83 | 0.0871 | 0.87 |
| 900.0 | 5.5223 | 2.76 | 0.0850 | 0.85 |
| 1000.0 | 5.1821 | 2.59 | 0.0797 | 0.80 |
| 1200.0 | 4.3405 | 2.17 | 0.0668 | 0.67 |
| 1400.0 | 4.4182 | 2.21 | 0.0680 | 0.68 |
| 1600.0 | 4.0016 | 2.00 | 0.0616 | 0.62 |
| 1800.0 | 3.7761 | 1.89 | 0.0581 | 0.58 |
| 2000.0 | 3.5322 | 1.77 | 0.0543 | 0.54 |
| 2500.0 | 2.9905 | 1.50 | 0.0460 | 0.46 |
| 下风向最大浓度及占标率 | 8.6342 | 4.32 | 0.1328 | 1.33 |
| 最大浓度出现的距离（m） | 193 |

表5.2-6             估算模式预测无组织废气浓度扩散结果

| 距离 （m） | 堆肥场恶臭（A1） |
| --- | --- |
|  | NH3 | H2S |
|  | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 50.0 | 1.9727 | 0.99 | 0.0759 | 0.76 |
| 100.0 | 2.0903 | 1.05 | 0.0804 | 0.80 |
| 200.0 | 1.4950 | 0.75 | 0.0575 | 0.58 |
| 300.0 | 1.1487 | 0.57 | 0.0442 | 0.44 |
| 400.0 | 0.9389 | 0.47 | 0.0361 | 0.36 |
| 500.0 | 0.7940 | 0.40 | 0.0305 | 0.31 |
| 600.0 | 0.6864 | 0.34 | 0.0264 | 0.26 |
| 700.0 | 0.6050 | 0.30 | 0.0233 | 0.23 |
| 800.0 | 0.5455 | 0.27 | 0.0210 | 0.21 |
| 900.0 | 0.5366 | 0.27 | 0.0206 | 0.21 |
| 1000.0 | 0.4835 | 0.24 | 0.0186 | 0.19 |
| 1200.0 | 0.4441 | 0.22 | 0.0171 | 0.17 |
| 1400.0 | 0.3833 | 0.19 | 0.0147 | 0.15 |
| 1600.0 | 0.3635 | 0.18 | 0.0140 | 0.14 |
| 1800.0 | 0.3314 | 0.17 | 0.0127 | 0.13 |
| 2000.0 | 0.3043 | 0.15 | 0.0117 | 0.12 |
| 2500.0 | 0.2501 | 0.13 | 0.0096 | 0.10 |
| 下风向最大浓度及占标率 | 2.2925 | 1.15 | 0.0882 | 0.88 |
| 最大浓度出现的距离（m） | 68 |

表5.2-7                   估算模式预测废气扩散结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（μg/m3） | Cmax(μg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍恶臭（A1） | NH3 | 200.0 | 8.6342 | 4.32 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.1328 | 1.33 | / |
| 堆肥场恶臭（A2） | NH3 | 200.0 | 2.2925 | 1.15 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0882 | 0.88 | / |
| 固液分离车间废气（P1） | NH3 | 200.0 | 4.9956 | 2.50 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.5877 | 5.88 | / |

根据预测分析结果，本项目正常排放下计算点处各污染因子浓度贡献值的最大浓度占标率均＜100%，本项目Pmax最大值出现为固液分离车间恶臭（P1）中的污染因子NH3Pmax值为5.58%，Cmax为0.5877μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。根据估算结果，本项目废气污染物H2S、NH3的最大落地浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度限值。

综上分析，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，通过上述分析结果，可以认为项目建成运行后对环境影响是可以接受的，对周边环境影响较小。

#### 5.2.1.4臭气浓度影响分析

⑴恶臭强度等级

恶臭是大气、水、废弃物等物质中的异味通过空气介质，作用于人的嗅觉而被感知的一种嗅觉污染。恶臭物质的种类很多，其中对人身体健康危害较大的主要有：硫醇类、氨、硫化氢等，上述恶臭物质是养殖场中典型的污染物。

用嗅觉感觉出来的臭气强度，有多种表示方法，其中最常用的也是最基本的是用“阈值”来表示。所谓嗅觉阈值就是人所能嗅觉到某种物质的最小刺激量。恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，恶臭强度划分为6级，详见表5.2-8。

表5.2-8               恶臭强度分类情况一览表

| 强度分类 | 臭气感觉程度 |
| --- | --- |
| 0 | 未闻到任何气味，无反应 |
| 1 | 勉强感觉到气味，检知阈值浓度 |
| 2 | 能够确定气味性质的较弱气体，确认阈值浓度 |
| 3 | 易闻到有明显气味 |
| 4 | 有很强的气味，很反感，想离开 |
| 5 | 有极强的气味，无法忍受，立即离开 |

根据资料显示，恶臭污染物中NH3的嗅阈值为23.4mg/m3，H2S嗅阈值为0.01mg/m3，从本项目养殖场排放的NH3和H2S最大落地浓度估算结果可以看出，养殖场无组织排放的NH3最大落地浓度8.6342ug/m3，H2S最大落地浓度0.5877ug/m3，均小于NH3和H2S的嗅阈值。

⑵恶臭污染的影响分析及防治措施

恶臭气体浓度对人体的影响大致可以分为四种情况：

a、不产生直接或间接的影响；

b、恶臭气体的浓度已对植物产生危害，则将影响人的眼睛，使其视力下降。

c、对人的中枢神经产生障碍和病变，并引起慢性病及缩短生命。

d、引发急性病，并有可能引起死亡。

恶臭气体污染对人体的影响一般仅停留在a、b的水平浓度上。当然，如果发生大规模恶臭污染事件，会使恶臭气体污染的浓度达到c、d的水平上。

恶臭污染影响一般有两个方面：

a、使人感到不快、恶心、头疼、食欲不振、营养不良。喝水减少、妨碍睡眠、嗅觉失调、情绪不振，爱发脾气以及诱发哮喘。

b、社会经济受到损害，如由于恶臭污染使工作人员工作效率降低，受到恶臭污染的地区经济建设商业销售额、旅游事业将受到影响，从而使经济效益受到影响。

为了解养殖场恶臭对环境空气的影响程度，上海市有关环保部门对市郊某养殖场专门进行了现场闻味测试，组织10名30岁以下无烟酒嗜好的男女青年进行现场的臭味嗅闻，调查人员分别在畜舍构筑物下风向5m、30m、50m、70m、100m、200m、300m 等距离处嗅闻，并以上风向作为对照嗅闻。由嗅闻统计可知，在畜舍设施下风向5m范围内，感觉到较强的臭气味（强度约3~4级），在30m~100m 范围内很容易感觉到气味的存在（强度约2~3级），在200m处气味就很弱（强度约1~2级），在 300m 左右则基本已嗅闻不到气味。随着距离的增加，臭气浓度会迅速下降，依据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的规定，集约化畜禽养殖业恶臭污染物臭气浓度（无量纲）排放限值为70。

恶臭产生的浓度、散发量与存栏数量、清粪工艺、清粪频率、猪舍通风型式、粪便处理工艺、污水处理设施污水停留时间长短、气象条件及其稳定程度等密切相关，且恶臭的排放方式是面源无组织排放形式的，其源强相对来说具有不确定性。恶臭扩散一般有两种形式的衰减：一种是空间扩散物理，另一种为恶臭物质在日照、紫外线等因素作用下经一定时间的化学衰减。由于其机理复杂，源强和衰减量均难以准确量化，因此本次评价采用类比调查的方式说明养殖场恶臭污染源排放强度及其对周边环境的影响。在畜禽养殖过程中，圈舍及发酵车间附近臭气浓度一般较大，其值约在80~180（无量纲）之间，根据一些已建成的畜禽养殖场运行情况来看，在场界处以及下风向200m处，臭气浓度一般均小于20（无量纲），建设单位通过采取加强管理、及时清理猪舍粪便、喷洒除臭剂、加速空气交换、加强绿化等综合措施，臭气经吸收及衰减，可大大减少恶臭对周边环境的影响，场界臭气浓度能满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7的限值要求。

#### 5.2.1.5运输恶臭环境影响简析

运输恶臭是指生猪运输途中猪粪便、尿液等会散发出恶臭，准确运输路线难以确定。在运输途中，猪粪便、尿液等散发出的恶臭会对周围环境产生短暂影响，待运输车辆远离后影响可消除。本环评要求合理安排运输时间，避免人流、车流高峰期，同时对运输车辆进行封闭、喷洒除臭剂，减轻对沿途环境影响。

#### 5.2.1.6大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求及工程分析给出的污染物排放源强参数，计算结果表明本项目各污染物正常排放情况下短期浓度在厂界外均满足相应环境质量浓度限值，因此，本次评价不设置大气环境防护距离。

#### 5.2.1.7污染物排放量核算

⑴有组织排放量核算

本项目污染物有组织排放量核算见表5.2-8。

表5.2-8              大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 （mg/m3） | 核算排放速率 （kg/h） | 核算年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | NH3 | 0.43 | 0.0017 | 0.015 |
|  |  | H2S | 0.05 | 0.0002 | 0.002 |
| 合计 | NH3 | 0.015 |
|  | H2S | 0.002 |

⑵无组织排放量核算

本项目污染物无组织排放量核算见表5.2-9。

表5.2-9           大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（um/m3） |  |
| 1 | A1 | 猪舍恶臭 | NH3 | 喷洒除臭剂，及时清理畜禽粪便、合理选择饲料配方 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5（厂界） | 0.226 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06（厂界） | 0.004 |
|  | A2 | 堆肥场恶臭 | NH3 | 喷洒除臭剂，及时清理畜禽粪便 |  | 1.5（厂界） | 0.023 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06（厂界） | 0.001 |
| 合计 | NH3 | 0.249 |
|  | H2S | 0.005 |

本项目大气污染物年排放量核算见表5.2-10。

表5.2-10                   大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.264 |
| 2 | H2S | 0.007 |

#### 5.2.1.6大气环境影响评价小结

经估算以《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相应浓度限值标准要求判定，特征污染物最大落地浓度贡献值满足标准要求。

#### 5.2.1.7大气环境影响分析自查

根据大气环境影响预测与评价结果，项目大气环境影响评价自查结果见表5.2-11。

表5.2-11               建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级☑ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长=5~50km□ | 边长=5km☑ |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | <500t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（） | 包括二次PM2.5□ |
|  |  | 其他污染物（NH3、H2S） | 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ | 地方标准□ | 附录D□ | 其他标准☑ |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据☑ | 现状补充检测☑ |
|  | 现状评价 | 达标区☑ | 不达标区□ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 （不适用） | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子（） | 包括二次PM2.5□ |
|  |  |  | 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率>100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率>10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率>30%□ |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率>100%□ |
|  |  | （ ）h |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k>-20%□ |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NH3、H2S、臭气浓度） | 有组织废气监测☑ | 无监测□ |
|  |  |  | 无组织废气监测☑ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） | 监测点位数（ ） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ☑ 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:(0)t/a | NOx:(0)t/a | 颗粒物:(0)t/a | VOCs:(0)t/a |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |

# 5.3地表水环境影响分析

### 5.3.1地表水环境影响分析

本项目废水主要为猪尿、育肥舍冲洗废水及工作人员产生的生活污水。项目废水产生总量为64409m3/a，污水排入存储塘经黑膜厌氧发酵工程处理，处理工艺为格栅+沉淀收集+固液分离+黑膜储液池，处理后产生的沼液作为有机肥用于农田施肥。本项目废水不直接排入外环境，根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》(HJ 2.3-2018）中的规定，本项目地表水评价等级为三级B。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的相关规定和要求，并结合本项目实际情况，确定废水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP等。本项目废水水质情况详见表5.3-1。

表5.3-1              本项目废水产生情况一览表                单位mg/L

| 类别 | 污水量 | 污染物 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前 | 养殖废水 | 61409m3/a | 产生浓度（mg/L） | 21600 | 8300 | 2310 | 590 | 127 | 10 |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 1326.43 | 509.69 | 141.85 | 36.23 | 7.79 | 0.60 |
|  | 生活污水 | 3000m3/a | 产生浓度（mg/L） | 400 | 260 | 220 | 35 | / | 5 |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 1.2 | 0.78 | 0.66 | 0.11 | / | 0.02 |
|  | 总计 | 64409m3/a | 产生浓度（mg/L） | 20612 | 7925 | 2212 | 564 | 121 | 10 |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 1310.19 | 503.77 | 140.64 | 35.86 | 7.79 | 0.62 |

废水处理方案：根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的要求“粪污无害化处理后还田利用的，畜禽粪污处理站应设置专门的贮存池”。本项目废水属于有机废水，全部送入存储塘经黑膜厌氧发酵工程处理，处理工艺为格栅+沉淀收集+固液分离+黑膜储液池，处理后产生的沼液作为有机肥用于农田施肥。项目废水最终暂存总容积25万m3的沼液池。降解后的沼液还田利用。根据农业农村部办公厅、生态环境部办公厅《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农牧办[2020]23号），2020年6月19日），“一、畅通还田利用渠道，（一）鼓励畜禽粪污还田利用。国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。（二）明确还田利用标准规范。畜禽粪污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。”；根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497—2009）“沼液可作为农田、大棚蔬菜田、苗木基地、茶园等的有机肥，宜放置2～3d后再利用”。本项目沼液需满足《沼肥施用技术规范（NY/T 2065-2011）》中相关指标要求，配套土地面积为5000亩，已高出《指南》要求的最小面积961亩，且还田施肥时严格按照执行。

本项目设置2座共26910m3的存储塘系统用于沼液的暂存，本项目的废水处理后还田综合利用，不外排。企业生产过程需加强员工环保意识，防止人为将废水排入地表水体；加强废水处理设施的巡检维护，防止发生泄漏影响环境。采取相应措施后，本项目废水对外环境影响轻微。

### 5.3.2雨污分流

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求，项目在晾晒场周围设有围堰，可防止雨污的外泄，场内设置雨水排水沟，养殖场边界北、东、南设置截水沟，雨水顺排水沟和截水沟排至厂区西侧低洼处，对雨天可能产生的污水进行导排。

### 5.3.4水环境影响分析自查

项目地表水环境影响自查结果见表5.3-2。

表5.3-2                                地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型☑；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他□ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他☑ | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑； pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B☑ | 一级□；二级□；三级□ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 生态环境主管部门☑；补充监测□；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 水行政主管部门；补充监测□；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季；冬季□ | （/） | 监测断面或点位个数（/）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |
|  | 评价因子 | （/） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类☑；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（2018年） |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |
| 现状评价 | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标☑；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□ | 达标区☑ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |
|  | 预测因子 | （/） |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |
|  | 预测背景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |
| 影响评价 | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |
|  | 污染物排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （/） | （/） | （/） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  | / | （/） | （/） | （/） | （/） | （/） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s 生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（/）m；其他（/）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □ 依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测☑ | 手动□；自动□；无监测☑ |
|  |  | 监测点位 | （/） | （） |
|  |  | 监测因子 | （/） | （氨氮、COD等，详见地下水专题） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受☑；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

# 5.4地下水环境影响预测与评价

### 5.4.1区域水文地质概况

### 5.4.1.1区域地质概况

⑴地层

调查范围有卫宁北山丘陵区与卫宁黄河冲积平原两个水文地质单元，卫宁北山丘陵区，上部地层由第四纪洪积冲积物构成，厚度小于50米，其下为第三系红层，厚度大于100米。

黄河平原区地层主要为第四系松散沉积物。上部为全新统早期黄河冲积层（Q41al），岩性具有平原区河流河床相二元结构特征，岩性为粘砂土及粉细砂，厚度一般3-6m；下部粗粒相岩性主要为砂砾石、卵石，该层厚度10-60m。下伏早更新统（Q1apl+l） 冲湖积层，岩性为砂、砂砾石夹粘砂土。

⑵地质构造

中宁地处卫宁区域东西向构造带内，该构造带内分布着卫宁北山复向斜，在构造体系上受卫宁区域东西向构造带控制，黄河冲积平原，属断陷盆地，卫宁平原第四系地层沉积厚度10-90m，为河湖相冲积地层，颗粒较粗。

### 5.4.1.2区域地质构造

⑴卫宁北山东西向构造带

卫宁北山东西向构造带为走向近东西向的一组挤压面，分布在卫宁平原的中部和西南角。主要有6个复背斜、3个复向斜、8个背斜、7个向斜、2个倒转向斜和26条冲断层（黄河南6条，黄河北20条）组成。卫宁北山表现最为集中和突出。

组成东西向褶皱的地层除了部分寒武系外，绝大部分是晚古生代地层。其褶皱形态呈较紧闭的线状复式褶皱，两翼产状陡峻，地层倾角30°以上，部分可达60°~70°。除此还有倒转和不对称褶皱。卫宁北山南部褶皱往往向北、北东方向凸出呈弧形弯曲，而北部的则略向南凸出，其东端向北东方向偏转或呈北东走向。

组成东西向的冲断层在黄河的北部（卫宁北山一带），它们的走向往往和其附近的褶皱轴线方向大致平行。断距不大，断面较陡直，倾角约70°～80°。断层下盘地层的产状往往由于受到强烈挤压，上冲而变得陡直，并在断裂附近产生次一级的与断面相平行的小褶皱。部分冲断层显示压扭性质。黄河南部的冲断层多沿北西方向较密集地分布在下河沿以南的晚古生代地层中，有些亦发生在新生代地层之中，断距的规模较大，且有多期活动的迹象，与东西走向挤压面相伴随的扭性断裂一般规模大小，数量也不多，仅有3条。而张性断裂很不发育或不显著。

⑵南北向构造带

南北向构造带表现最明显的是在卫宁平原的中部和东部，它是“祁吕贺”山字形构造体系的脊柱—贺兰褶皱带南延部分的西南端，主要由南北向的坳陷和隆起组成，自西而东依次有：新井—科学山盆地、菊花台—新寺山隆起、沙石墩—渠口盆地和牛首山隆起。

⑶北西向构造带

凡属此构造带的构造形迹均呈陇西旋卷构造体系中清水河—天景山旋回褶皱带和窑山、烟筒山旋回褶皱带北西、北西西向之延入部分。区内表现最明显的是北西、北西西向的坳陷和隆起褶皱带。自西而东有香山隆起褶皱带、中卫—陈麻子井新生代沉降带、余丁—烟筒山隆起褶皱带和鸣沙—红寺堡新生代沉降带。

⑷北西西向褶皱带

这一构造见于南部香山北麓和牛首山等地区，主要是沿320°~340°方向展布的一组斜冲断层和褶皱。冲断裂有10条左右，倾角陡，一般在60°以上。它们分别切割了其它几组方向的断裂和褶皱，并显示出顺时针方向扭动特征。

### 5.4.1.3区域水文地质条件

地下水的赋存与分布受地质构造、岩性结构、地形地貌、水文、气象等因素控制。依据赋存条件、水力特征，研究区地下水可分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。

⑴松散岩类孔隙水

根据地下水含水介质类型、含水层特征及所处地理位置可将松散岩类孔隙水分为河（沟）谷砂砾石孔隙水、卫宁平原松散岩类孔隙水和南山台子松散岩类孔隙水。

①河（沟）谷砂砾石孔隙水

主要指山区、低山丘陵区现代沟谷分布的砂砾石孔隙水。含水层由洪积、冲洪积砂、砂砾石、块石及碎石组成，其物质成分因地而异，为各区段出露基岩风化破碎再搬运的产物。各区段水文地质条件差异很大，总体上富水性弱，水质变化大。存在上游段沟床透水不含水，缺少隔水层，与下伏基岩裂隙水水力联系密切和沟谷宽、汇水面积大的沟谷富水性强的分布规律。

②卫宁平原松散岩类孔隙水

广泛分布于黄河冲积平原区。卫宁平原为中卫和中宁两个相互贯通的储水盆地，堆积了大厚度的第四系，最厚地段大于400m。地层岩性为粘砂土、粉细砂、砂砾石、卵石层，基底为新近系。上部为潜水，下部为承压水。含水层岩性为粉细砂、砂砾石、卵石层，透水性强，主要含水层为卵砾石层。潜水水位埋深0.12~2.20m。单井出水量500~2000m3/d，渗透系数5.80~12.18m/d。矿化度一般小于1g/L，水质较好。承压水水位埋深一般大于3m，富水性和水质较潜水好。

卫宁平原松散岩类孔隙水根据含水层埋藏条件及含水层类型可分为潜水含水层和承压水含水层，其水文地质特征如下：

A.潜水含水层

卫宁平原潜水含水层上部为粘砂土，下部主要由卵砾石组成，埋藏较浅，研究区大部分范围内的潜水埋深为1～3m，最大埋深在鸣沙一带，埋深超过7m。潜水含水层厚度一般为10～60m，最薄在朝阳—枣园堡一带，厚度不到20m，最厚分布于中宁南部，最大厚度超过了70m。含水层厚度自西向东、从南到北有逐渐变薄的趋势。中卫研究区的潜水含水层厚度基本分布在30～50m之间。地下潜水矿化度低，水质好，富水性较好，绝大部分地区的单井涌水量在1000～5000m3/d。

B.承压含水层

卫宁平原承压含水层岩性主要由砂砾石，含粗、中、细、粉砂夹粘砂土，砂粘土所组成。含水层顶板埋深为17~60m，水位埋深在2.4~9.1m之间，含水层厚度一般为10~70m。最薄位于永康及其周边和朝阳以北青铜峡以南一带，含水层厚度小于25m；最厚在青铜峡以北，卫宁平原的最北端，最大厚度达80m以上。第一承压含水层的富水性较好，中卫研究区大部分面积的单井涌水量超过了1000m3/d，在研究区的东部、黄河北岸地区，单井涌水量超过了3000m3/d。

③南山台子松散岩类孔隙水

分布于南山台子至香山北麓。含水层由中、下更新统洪积与冲积交互相（后者仅条带状分布于南山台子前缘）的砂、碎石、块石夹黄土状粘砂土透镜体及卵砾石构成。含水层埋深23.12~99.71m，厚度29.40~33.54m。单井实际出水量156.82~542.50m3/d，渗透系数4.21~7.73m/d。矿化度1.45~2.45g/L。

⑶基岩裂隙水

主要分布于香山山区。岩性为浅变质中细粒长石石英砂岩、长石砂岩、板岩、薄层灰岩、硅质白云岩－硅质岩、千枚状板岩等。岩层破碎，构造裂隙发育，为地下水提供了储存和运移空间。在沟谷部位，地下水在砂岩与千枚状页板岩接触部位溢出，形成下降泉。枯水期单泉流量0~89.77m3/d。民井单井出水量3.06~12.28m3/d。矿化度一般小于1g/L。

### 5.4.1.4区域水文地质特征

卫宁平原西北部主要以风积沙地和黄河冲积平原两大水文地质单元组成。风积沙地主要分布于卫宁平原西部腾格里沙漠边缘地带，系西北季风搬运的粉细砂堆积而成，一般北高南低，地貌形态呈新月形沙丘、沙丘链和草丛沙丘、沙地等。冲积平原指研究区黄河以北的区域，东西长约28km，南北宽约6.2~22km。总地势西高东低、南缓北陡，平坦开阔，海拔高程一般在1160~1230m之间。卫宁平原为中卫和中宁两个相互贯通的储水盆地，堆积了大厚度的第四系，最厚地段大于400m。根据区内钻孔资料，研究区地层岩性为粘砂土、粉细砂、砂砾石、卵石层，基底为新近系。上部为潜水，下伏承压水。含水层岩性为粉细砂、砂砾石、卵石层，透水性强，主要含水层为卵砾石层，富水性较弱。地下潜水的赋存与分布受地质构造、岩性结构、地形地貌、水文、气象等因素控制，依据赋存条件和水力特征，地下潜水主要是卫宁平原松散岩类孔隙水，广泛分布于黄河冲积平原区。

区域水文地质剖面图见图5.4-1。

图5.4-1  区域水文地质剖面图

### 5.4.1.5区域地下水化学类型

依据区域地下水水质资料，包含区域潜水水质采样点、钻孔水质采样点和深井水质采样点，共计水样点77件。运用AqQa水化学专业软件，对研究区地下水水质做水化学分析，得到区内地下潜水的Durov图见图5.4-2。

图5.4-2     地下水化学类型图

通过对研究区内地下潜水Durov Diagram图的分析可知，区内地下水的pH在7.0~8.6之间，地下水呈中性至微碱性，总体上有钻孔水样和深井水样pH值略微大于潜水水样的规律。而地下水中TDS最低含量出现在深井和钻孔水样点中，且呈现出深井和钻孔水样点TDS值小于潜水水样点的规律性，说明潜水中溶解性总固体的含量偏高，大概有1/3的水样点TDS超过1g/L，超出了生活饮用水的质量标准。潜水中TDS的升高，与研究区内强烈的蒸发条件密切相关，这直接表明了研究区内明显的蒸发浓缩作用。对水样中主要的阴、阳离子含量作分析，深井水和钻孔水以Na+、K+、Cl-和HCO3-离子为主，根据已有水质资料，区内潜水水化学类型主要有八种，分别为SO4·HCO3-Ca·Mg型水、SO4·HCO3-Na·Ca·Mg型水、HCO3·Cl-Na·Ca·Mg型水、SO4·Cl-Na型水、HCO3·Cl-Na型水、SO4·HCO3·Cl-Na型水、HCO3·Cl-Na·Ca型水和SO4-Na型水，水化学类型比较复杂。

### 5.4.1.6地下水动态特征

基岩山区和山前丘陵地带地下水动态类型属于气候型，主要受降雨的影响。基岩裂隙水具有天然动态特征，主要接受大气降水的补给，地下水动态随季节变化明显，直接反应在沟谷潜水的变化上。

松散岩类孔隙潜水动态类型属于灌溉入渗型。黄河冲积平原除接受山区地下径流的侧向补给、山前山洪的散失补给和大气降水垂直渗入补给外，主要接受渠系和田间灌溉的渗漏补给。每年4月底渠道开始放水，地下水位迅速上升，直至9月份停灌，地下水位有所下降，至11月下旬冬灌开始，地下水位又回升，11月冬灌结束，地下水位又开始下降，直至次年4月春灌之前。据地下水（潜水）长期观测资料，水位年变幅在1-4m之间。

### 5.4.1.7地下水补、径、排特征

在地貌单元的控制下，各种类型的地下水循环带中，均可明显地分为补给区、径流区和排泄区三个部分。

作为补给区的基岩山区，地下水直接接受大气降水的渗入补给，地下水储存并循环于构造及裂隙带中，又通过纵横交错的山谷，补给沟床中的第四系沟谷潜水，并沿沟床向下游方向运移，进入山前的径流区。

山前的径流区呈狭长的条带状，含水介质为第四系松胶岩类和部分含盐量较高的新近系红层。地下水在径流过程中，溶解了其中的盐分，致使地下水溶解性总固体增高。

冲积平原区相对以上二个区为地下水的排泄区，它直接或间接受山区地下径流的侧向补给，又接受山前山洪的补给和大气降水垂直渗入补给。卫宁平原是依靠引黄河水自流灌溉区，因此渠道及田间灌溉的渗漏是该地区地本的主要补给来源。

总体上来看，岩基风化裂隙水接受降水和侧向补给，径流路径短，径流到新井沟后排泄至新井沟第四系潜水含水层，该含水层向南径流补给平原区第四系潜水。第三系碎屑岩类裂隙孔隙含水层富水性弱，呈西北—东南向分布，地下水径流至新井沟后排泄至新井沟第四系潜水含水层。

### 5.4.2厂区水文地质条件

### 5.4.2.1地层

根据本项目育肥场的地勘报告，本项目拟选厂址位于宁夏中宁县舟塔乡大青山，本项目厂区的地层自上而下可分为三个主层，现分层描述如下：

①黄土状粉土Q41 eol ：黄褐色、稍密～中密、干燥，小孔隙排列，少虫孔和植物根孔，铣挖较困难，表层含少量植物根茎，局部地段该层夹有薄层角砾层（其厚度小于0.5m）。该层土土质均匀性一般，整个场区分布较连续。根据室内土工试验结果，该层土具湿陷性。

②碎石Q4al+pl：杂色，颗粒成分以石英砂岩为主，形状以次棱角形为主、颗粒粒径以30mm～80mm为主，颗粒空隙由细、中、粗以及砾砂充填，干燥～稍湿，稍密～中密，由上至下钻进困难，局部地段该层夹有薄层粉土层（其厚度小于0.5m）。该层局部呈半胶结状。该层土场区内分布较连续。

③第三系砂质泥岩E：红褐色～灰白色～黄褐色，泥状结构，泥质胶结，属于弱透水层，该层上部2m主要为全风化岩层，下部为强风化～中等风化层。该层整个场区分布连续。本场地砂质泥岩坚硬程度为软岩、完整程度为较破碎、基本质量等级为Ⅴ级。

④第三系砂岩E：红褐色～黄褐色，中厚层状构造，砂状结构，硅质胶结，属于弱透水层。该层上部2m主要为强风化岩层，下部为中等风化～弱风化岩层。该层整个场区分布连续，本次勘察深度内未穿透该层。据区域地质资料显示该层为巨厚层状。

表5.4-1                场地地层厚度、层底标高、层底埋深统计表

| 层号 | 厚度(m) | 层底埋深(m) | 层底标高(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| ①黄土状粉土 | 0.60 | 6.80 | 1.90 | 0.60 | 6.80 | 1.90 | 1396.61 | 1425.80 | 1407.60 |
| ②碎石 | 0.60 | 4.70 | 1.63 | 0.70 | 6.50 | 3.22 | 1394.61 | 1427.90 | 1404.70 |
| ③砂质泥岩 | 1.20 | 3.50 | 2.84 | 3.00 | 9.00 | 5.80 | 1393.21 | 1424.80 | 1403.90 |

说明: 统计厚度时主层厚度中不含亚层厚度。统计厚度时每孔最后一层不参与统计。

表5.4-2               场地地层层顶埋深、层顶标高统计表

| 层号 | 层顶埋深(m) | 层顶标高(m) |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| ①黄土状粉土 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1399.75 | 1426.50 | 1409.50 |
| ②碎石 | 0.60 | 5.50 | 1.80 | 1396.61 | 1428.70 | 1406.33 |
| ③砂质泥岩 | 0.60 | 6.80 | 2.99 | 1394.61 | 1427.90 | 1406.73 |
| ④砂岩 | 3.00 | 9.00 | 5.80 | 1393.21 | 1424.80 | 1403.90 |

### 5.4.2.2场地地下水情况

根据埋藏条件，地下水可以划分为上层滞水、潜水和承压水三种类型，按其含水介质，可以划分为孔原水、裂隙水和岩溶水（喀斯特水）。

包气带局部隔水层（特透水层）之上积聚的具有自由表面的重力水，称为上层滞水。上层滞水分布局限。接受大气降水补给，通过蒸发排泄，或通过隔水（弱透水）底板的边缘下渗排泄，补给下伏的潜水。水位水量有明显的季节变化，雨季有水而旱季无水。松散沉积物的粘性上透镜体，裂暾岩层局部风化壳，以及浅表岩溶发育带，都可以形成上层滞水。上层滞水水量有限而不稳定，易于污染，只能作为缺水地区的小型供水水源。

### 5.4.2.3含水层特征

本项目建设单位委托建勘勘测有限公司银川分公司对本项目场址所在地，进行了监测井的地下水勘测工作，根据《中宁县30万头生猪养殖园育肥场监测井施工项目》的勘测结论，项目场地岩石坚硬，钻进比较困难，钻探至50m处终孔，未发现地下水，并根据项目西北侧6.2km矿山的取水井，深度为180m，由此判断项目所在区域地下水埋深较深。

### 5.4.2.4地下水补给和排泄特征

厂区地下水类型为碎屑岩类裂隙—孔隙水，水量小。区域地下水上部补给来源主要来自大气降水，其次为人工绿化灌溉。蒸发排泄和侧向径流是区域主要的排泄方式。

### 5.4.2.5地下水流向

本次地下水流向利用已有监测井进行水位统测，利用surfer分别绘制2015年丰水期和枯水期潜水等水位线。调查表明：丰水期潜水水位高于枯水期潜水水位。

### 5.4.3地下水环境影响预测与分析

根据《中宁县30万头生猪养殖园育肥场监测井施工项目》的勘测结论，项目场地岩石坚硬，钻进比较困难，钻探至50m处终孔，未发现地下水，并根据项目西北侧6.2km矿山的取水井，深度为180m，第四系透水不含水，第三系微含水，而且水质极差，第三系下裂隙不发育，富水性极差；勘测厚度大于100m。因此，可考虑本项目场地天然包气带厚度超过100m，地下水环境影响评价需要建立包气带溶质运移模拟模型，对项目场地包气带中溶质运移进行预测分析，进而对污染质通过包气带进入地下水环境的可能性进行预测分析。

1、预测范围

预测评价范围：项目的预测评价范围与调查评价范围一致。

预测时段：预测时段选择为项目营运期，预测时间按照项目运营期8年考虑。

预测情景：本次预测以项目正常运营为预测工况。垂直入渗影响一般多为液体物料或废水泄露，进入包气带，就项目特征而言，本次评价情景设置为存储塘防渗层漏损，导致存储塘废水进入包气带，存储塘采用HDPE膜防渗工艺，防渗措施较为严格，一般情况防渗层不会同时失效；假设存储塘底部发生破损，按照最不利情况考虑，废水泄漏后直接进入第四系潜水含水层，造成地下水水质污染。

2、预测评价因子

根据工程分析及环境影响识别结果和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），本次选取有质量标准的因子作为预测因子进行筛选，假定污水处理站各类池体发生破损，废水发生渗漏，确定氨氮为预测因子，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），氨氮的Ⅲ类水质标准为0.5mg/L。

3、预测模型确定

模拟包气带垂向剖面的水流模型可以概化为分层均质的非饱和一维非稳定流，上边界为变水头边界，下边界为自由排水边界。模拟垂向剖面上的水流控制方程为：

边界条件为：

初始条件为：

h(z, t) = h(z, 0)

其中，h—非饱和带负压水头（m）；

t—时间（a）；

θ—含水率；

z—埋深（m）；

K(h) —非饱和水力传导率（m/a）。

溶质运移的控制方程及其定解条件为：

边界条件为：

初始条件为：

c(z, t) = c(z, 0)

其中，θ—含水率；

c—溶质浓度（mg/m3）；

z—埋深（m）；

t—时间（a）；

本次模型选用美国农业部盐土实验室开发的Hydrus-1D模拟软件进行建立，运用软件中的Water Flow和Solute Transport两个模块对以上公式进行求解，并对包气带水分运移模拟和溶质运移进行模拟。项目区包气带较厚，模拟包气带垂向剖面的水流模型可以概化为均质的非饱和一维非稳定流，上边界为定通量边界，下边界为自由排水边界。

4、模型离散

本次预测模型将假设入渗面以下的非饱和带作为模拟剖面，包气带厚度100米，以上密下梳的不等隔剖分垂向网格，最小剖分间隔为0.1m，最大剖分间隔为1m。时间剖分方式采用变时间步长法，初始时间步长设定为0.001d，最小步长为0.001d，最大步长为5d。根据收敛迭代次数来调整时间步长，即采用自动控制时间步长的方法来处理迭代的收敛性。

土壤水分模型采用单孔隙模型中的Van Genuchten-Mualem模型，忽略水分滞后效应，不考虑化学反应和生物降解等衰减作用的影响。模型中水流模拟的上边界为定通量边界，水流模拟的下边界为自由排水边界。包气带溶质运移模拟的上边界为（Cauchy）溶质浓度通量边界，下边界为溶质浓度零梯度边界，即自由下渗边界。

5、模型参数设置

本次模拟中，根据评价区地质剖面的岩性资料并结合Hydrus1D自带的不同岩性参数数据包，综合确定了岩性3层的参数，详见表5.4-1。

表5.4-1             预测模型非饱和带土壤水力参数

| 深度/m | 岩性 | 残余含水率Ɵr/cm.cm-3 | 饱和含水率Ɵs/cm.cm-3 | 经验参数α/cm-1 | 曲线形状参数n | 饱和导水率KS/cm.d-1 | 经验参数l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~2 | 黄土状粉土 | 0.067 | 0.45 | 0.02 | 1.41 | 10.8 | 0.5 |
| 2~10 | 泥岩、砂质泥岩、泥质砂岩 | 0.04 | 0.13 | 0.016 | 1.37 | 3.4 | 0.5 |
| 10~100 | 石英砂岩、砂岩 | 0.02 | 0.08 | 0.005 | 1.09 | 8.64×10-4 | 0.5 |

表5.4-2                预测模型非饱和带溶质运移参数

| 土壤层次/m | 土壤质地 | 土壤密度ρ/g·cm-3 | 纵向弥散系数DL/m2/d |
| --- | --- | --- | --- |
| 0~2 | 黄土状粉土 | 1.44 | 0.428 |
| 2~10 | 泥岩、砂质泥岩、泥质砂岩 | 2.20 | 0.428 |
| 10~100 | 石英砂岩、砂岩 | 2.30 | 0.428 |

图形剖面设置过程，共设置1个土层剖面，深度100m，共设置7个观测点，观测点深度分别设置在池底部2m（N1）、6m（N2）、10m（N3）、10m（N4）、40m（N5）、60m（N6）、100m（N7）处。

6、预测结果

存储塘泄漏后氨氮在各观测点预测结果见输出图5.4-1，发生渗漏后污染物入渗深度与浓度剖面关系见图5.4-2。

图5.4-1   存储塘污水泄露后渗滤液中氨氮垂直入渗预测结果

图5.3-2   存储塘污水泄露后污染物入渗剖面趋势图

据预测结果可知，存储塘防渗材料由于老化等导致防渗层出现漏洞，污染物通过淋滤作用由池底破裂处渗入包气带中，氨氮在51天后迁移至包气带100米处，最低浓度降至2.7×10-9mg/L，远低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准（0.5mg/L）。

综上所述，项目在采取相应的污染防治措施并保证养殖废水和生活污水不外排的前提下，对包气带影响较小。

7、地下水环境防治措施

①总体原则

本项目为生猪养殖，根据项目特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散等采取全方位的控制措施。

②源头控制措施

本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的综合利用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水收集及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

③分区防治措施

对项目可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗设计，及时地将泄漏、渗漏的污染物进行收集处理，以有效防止洒落地面的污染物渗入地下。

根据本项目可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，本项目医疗废物暂存间、中转池、存储塘、固液分离车间等均为重点防治区；育肥舍、仓库、出猪舍、出猪洗消间、场内车冲洗房为一般污染防治区。办公生活区、门房、车棚、厂内道路及其他区域等作为简单防渗区，采取一般地面硬化处理，厂区分区防渗图见图5.4-4。

④要求采用防渗方案

根据各污染防治分区的防渗要求，结合施工过程中的可操作性和技术水平，可选用的典型防渗方案如下。具体设计时可根据场地实际的工程地质、水文地质条件和可能发生泄漏的物料性质等，在满足防渗要求的前提下做必要的调整。建议防渗方案如下：

重点防渗区：项目厂区医疗废物暂存间、中转池、存储塘、固液分离车间作为重点防渗区，其防渗层的防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；

医疗废物暂存间作为重点防渗区，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/18597-2001）及2013年修改单要求采取相应防渗措施，防渗性能不低于1.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 的防渗性能。

一般防渗区：项目育肥舍、仓库、出猪舍、出猪洗消间、场内车冲洗房等作为一般防渗区，其防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

简单防渗区：项目办公生活区、门房、车棚、厂内道路及其他区域等作为简单防渗区，采取一般地面硬化处理。

8、地下水资源保护措施

a.工程在施工、运行中，必须把水资源保护工作纳入正常的生产管理中，确保实现水资源的有效保护和可持续利用，更好地支持区域经济可持续发展。

b.开展清洁无公害生产：根据本工程的实际情况，按照各工艺系统对用水量及水质的要求，结合水源条件，从节约用水、保护环境、确保项目长期、安全运行的目标出发，工程应设计并认真落实节水方案，同时根据经济技术进步实施先进的节水技术设备，进一步强化内部管理，不断研究新的节水技术，提高单位产品用水水平。

c.加强水资源保护教育：在工程的建设、施工、运行管理中，应不断加强对职工进行环境保护和水资源保护知识的教育和培训，提高职工的环境保护、清洁生产和节水意识。

综上所述，采区相应措施后，本项目对地下水影响轻微。

# 5.5声环境影响分析

### 5.5.1噪声源强

本项目噪声主要来自固液分离机、水泵及猪群活动叫声等。各个机械设备均置于厂房内，并采取基础减振等措施，根据类比资料，确定拟建工程主要噪声源强情况见表5.5-1。

表5.5-1              主要噪声设备源强及治理效果一览表

| 种类 | 污染物来源 | 产生方式 | 源强 （dB（A）） | 治理措施 | 降噪后源强 （dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪叫 | 猪舍 | 间断 | 60-70 | 墙体隔声、及时喂食 | 45-55 |
| 固液分离机 | 固液分离 | 连续 | 75-85 | 基础减振、墙体隔声等措施 | 55-65 |
| 水泵 | 粪污处理区 | 连续 | 80-95 |  | 65-75 |

### 5.5.2预测模式

根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价噪声影响预测采用导则推荐模式进行预测。

①室内声源等效室外声源声功率级计算方法

Lp2=Lp1-（TL+6）

式中：Lp1——室内某倍频带的声压级，dB；

Lp2——室外某倍频带的声压级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

将室内声源等效为室外声源，然后按室外声源的计算方法，计算该等效室外声源在第i各预测点的声级L。

②室外声传播衰减计算公式

式中：——距声源r处的倍频带声压级值；

——距声源r0处的倍频带声压级值；

——几何发散引起的倍频带衰减；

——空气吸收引起的倍频带衰减；

——屏障屏蔽引起的倍频带衰减；

——地面效应引起的倍频带衰减；

——其他方面引起的倍频带衰减；

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点A声级时，可按下列工作近似计算。

③某点的声压级叠加公式

式中：——距声源r处的A声级值；

——距声源r0处的A声级值；

预测计算的时间段，s；

——i声源在T时段内的运行时间，s。

### 5.5.3预测结果及评价

### 1、评价标准

本项目位于宁夏中宁县舟塔乡大青山，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

### 2、评价范围

根据项目周围环境特点，评价范围为项目四周厂界200m范围内。

### 3、预测与评价

本项目属于新建项目，为了说明拟建工程对周围声环境的影响程度，本次以项目营运期对各厂界噪声贡献值进行评价。

项目生产设备、环保设备全部运行，以粪污处理系统水泵噪声最大，水泵昼夜均运行，最大噪声值为95dB(A)，故本次噪声预测以水泵噪声进行衰减预测分析，在采取降噪措施后，水泵最大噪声值在75dB(A）左右。

具体预测结果见表5.5-2。

表5.5-2                厂界噪声预测结果一览表                单位：dB(A)

| 编号 | 方位 | 最近点距离 （m） | 噪声贡献值dB(A) | 叠加背景值后的 噪声预测值dB(A) | 标准值dB(A) | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间/夜间 |
| 1# | 北侧厂界 | 350 | 24 | / | 昼间55；夜间45 | 达标 |
| 2# | 东侧厂界 | 180 | 29 | / | 昼间55；夜间45 | 达标 |
| 3# | 南侧厂界 | 150 | 31 | / | 昼间55；夜间45 | 达标 |
| 4# | 西侧厂界 | 110 | 34 | / | 昼间55；夜间45 | 达标 |

项目建设性质为新建，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，新建项目边界以贡献值评价。由预测结果可知，项目投产后，噪声污染源对各厂界的贡献值在24-34dB(A)，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。因此，项目在采取相应的噪声防治措施后，营运期噪声对周围声环境影响较小。

# 5.6固体废物影响分析

本项目运营后，固体废物主要有猪粪、病死猪尸体、沼渣、兽医站少量医疗废物、沼气净化过程废脱硫剂、废包装袋及生活垃圾。

⑴猪粪

按照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中对猪的存栏数要求的规定，本项目折算存栏猪当量为50000头，项目每天清理的粪便运至临时堆肥场后，利用固液分离器对粪便进行干燥处理，养殖场固液分离后的猪粪产生量为15512.5t/a（42.5t/d）。本项目采取干清粪工艺“漏缝板+人工刮板”模式，猪舍猪粪与尿液、清洗猪槽废水等一起清理至猪舍一端的落粪沟，再经地下管道将粪污集中输送到固液分离车间，分离后的固体运至堆粪区经堆肥处理后作为有机肥外售。

①堆肥场

粪便经固液分离后先进行自走式翻抛车翻堆发酵，再进行槽式发酵的发酵模式。利用部分有益微生物促进畜禽粪便中有机废弃物快速腐熟，达到无害化、资源化和减量化。与其他有机肥技术相比较，具有以下特点和优势：

将固液分离后的猪粪物料用自走式翻抛车翻堆发酵15天左右，使物料快速升温，同时减少物料水分，减少物料在槽式翻堆槽中的停留时间，从而减少翻堆槽的长度和面积，在节省土建成本同时，也让物料发酵充分、完全。堆垛无须外通风，供氧充分，抑制厌氧菌，减少恶臭气体产生。

本项目堆肥场为钢屋架彩钢屋顶。建设要求具体如下：

A堆肥场四周建设导流边沟，废水收集后进入存储塘处理，满足无害化要求后用于农田施肥；

B堆肥场必须作为一般防渗区进行相应防渗处理；

C堆肥场应定期清理猪粪，控制临时暂存数量。

②粪便消纳可行性分析

根据《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）文件中相关要求，“畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确畜禽养殖场与还田利用的林地、农田之间的输送系统及环境管理措施，严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。”

本项目堆肥处理后的猪粪作为有机肥外售或无偿提供给周边散户。在运输过程中，对猪粪运输车辆底部加装防漏衬垫，避免渗滤液渗出造成二次污染。在车顶部加盖篷布，即可避免影响景观，又可避免遗洒。同时要合理选择运输路线和时间，尽量减少对环境和沿线居民生活的影响。

本项目有机肥量约为15512.5t。根据农田施肥标准，有机肥农田施肥量约为4000~4500kg/亩，施肥量按4500kg/亩计算，本项目粪便需3447亩农田可消纳。根据建设单位提供的数据，消纳地为项目北侧中宁县聚源有机枸杞科技有限公司提供的5000亩枸杞田，粪便可完全被消纳；选择施肥农田时，可根据农田肥力及水肥施撒程度，进行循环轮换施肥。本项目固体有机肥用于农田的施肥处理可行。

⑵沼渣

根据企业提供资料本项目存储塘6-7年清理一次，存储塘会产生一定量沼渣，产生量难以准确计算，清理一次估算约3000t，将其运至堆肥场与猪粪一同堆肥处理。

⑶病死猪尸体

病死尸体的数量和养殖场本身的生产管理水平，疫情灾害发生情况以及防疫水平都有直接关联，本项目根据现宁夏回族自治区动物防疫所的统计资料，病死猪尸体产生量约为10.0t/a。项目所在地区的病死猪尸体由中宁县农业农村局收集处置，建设单位不在厂区堆存，随产随清，及时联系中宁县农业农村局对病死猪尸体专门进行收集，在发现当天即拉运，送至新堡镇南山新圈沟的病死畜禽无害化处理掩埋场无害化处理。

⑷医疗废物

本项目养殖场不单独设置兽医站，委托当地兽医站进行防疫工作。项目产生的医疗废物主要为废一次性注射器以及废弃的药品等。根据建设单位提供资料及类比同类养殖场就诊规模调查，项目建成后，在防治猪传染病医治过程中产生的医疗废物约为8.0t/a。这部分医疗废物属于《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施，废物类别为HW01，废物代码为900-001-01）所规定的危险废物。项目建设医疗废物暂存间（10m2），医疗废物定期由当地畜牧站带走交由有资质单位处置。

⑸废包装袋

生石灰、消毒剂、生物除臭剂、菌种等袋装原辅料废包装袋，根据企业提供，产生量约50t/a，集中收集后定期外售综合利用。

⑹沼气净化过程废脱硫剂

沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂年产生量约为0.07t/a，由生产厂家进行更换并统一回收处理。

⑺生活垃圾

本项目厂区设垃圾收集箱若干，员工生活产生的生活垃圾集中收集后定期清运至环卫部门指定的垃圾中转站处置。

综上所述，本项目固体废物均综合利用或无害化处理，对环境影响轻微。

# 5.7土壤环境影响分析

土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。

本项目位于宁夏中宁县舟塔乡大青山，用地类型属于设施农用地，本项目土壤环境评价工作等级为二级，为污染影响型建设项目。

项目根据厂区实际情况，对厂区内各区域采取分区防渗措施。

项目厂区医疗废物暂存间、中转池、存储塘、固液分离车间作为重点防渗区，其防渗层的防渗性能不 低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；医疗废物暂存间作为重点防渗区，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/18597-2001）及2013年修改单要求采取相应防渗措施，防渗性能不低于1.0m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 的防渗性能

项目目育肥舍、仓库、出猪舍、出猪洗消间、场内车冲洗房等作为一般防渗区，其防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能

项目办公生活区、门房、车棚、厂内道路及其他区域等作为简单防渗区，采取一般地面硬化处理。

采取以上分区防渗措施后，运营期正常情况下污染物不会通过垂直入渗的方式进入周边土壤环境，对土壤环境影响较小。

另外，本项目为生猪养殖项目，猪粪经收集后送至堆肥场储存，避免了猪粪乱堆污染土壤。干猪粪中含有粗蛋白10%-20%，粗脂肪1%-3%，无氮浸出物20%-30%，粗纤维15%-30%，因此具有很高的养分。猪粪能蓬松土壤，改善土地板结情况，螯合土地里的微量元素，提升土壤肥力等。本项目猪粪用于农田施肥时，应合理使用轮作的耕作方式，以平衡土壤养分，调节土壤生物学性状，防止土壤养分失衡，理化性质变劣。

因此，采取合理措施后本项目不会对土壤造成不利影响。

根据本项目的特性分析，本项目可能对土壤造成污染的途径主要有：固废、污水泄漏在地面，对土壤造成的污染。

针对以上土壤污染途径，建设单位应采取以下污染防治措施：

⑴加强环保管理，确保废气污染物达标排放。全厂固废分类收集，储存期间严格按照相应储存要求，设置专用的储存场所，在固废的收集运输等过程，注意防止洒落并及时清扫。固废储存期间，尽可能采用内衬型编织袋装存，防止渗漏。

⑵项目废水收集设施、固废储存场所等均应做好防渗措施，厂区主要地面采取硬化等措施，控制污水泄漏，减少土壤污染。

综上，本项目对周围土壤环境影响较小，项目土壤环境影响评价自查结果见表5.7-1。

表 5.7-1                	土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地□；未利用地□ | 土地利用 类型图 |
|  | 占地规模 | （16.6667）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流☑；垂直入渗☑；地下水位□；其他（） |  |
|  | 全部污染物 |  |  |
|  | 特征因子 |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类(；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感☑；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级(；三级□ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）■；b）■；c）□；d）■ |  |
|  | 理化特性 |  | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | 0 | 3m |  |
|  | 现状监测因子 | pH、砷、镉、汞、铅、铬、铜、镍、锌 |  |
| 现状评价 | 评价因子 |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618(；GB 36600□；表D.1□；表 D.2□；其他（） |  |
|  | 现状评价结论 | 标准指数小于1，可作为建设项目用地使用 |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E□；附录 F□；其他（ ） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度（） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（ ） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |
| 评价结论 | 从土壤环境影响角度分析，建设项目可行 |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

# 5.8生态环境影响分析

本项目用地类型数属于设施农用地，该地区土壤有机质低，需增加土壤肥力，进行土壤改良。项目区域植被主要以人工植被和农作物为主，主要植物有沙枣树、刺槐等。

本项目在场界四周增加绿化隔离带，厂区内进行了绿化，绿化用水由项目新鲜水提供，同时可将无害化处理的有机肥用于绿化施肥，能够增加植物的存活率，增加土壤肥力，改善该区域土地现状，增加植被覆盖率，将有效改善该区域生态环境，项目的建设对该区域生态环境的改善具有正效应。

### 5.8.1对植被的影响分析

绿化对改善空气质量、防治水土流失及吸收温室气体等方面有很大的帮助。

首先，绿色植物可以在阳光下进行光合作用，吸收二氧化碳，释放氧气。研究表明，植物每生长1吨，可以产生5吨氧。每公顷树林每天可以吸收1吨二氧化碳，产生0.735吨氧气；每公顷草地每天能吸收0.9吨二氧化碳，产生0.6吨氧气。充足而洁净的氧气能让周边居民身心保持健康。

其次，绿色植物对空气中的灰尘、粉尘有良好的过滤和吸收作用，并能阻挡工作粉尘向空气弥散。据测定，大气通过林带，可使粉尘量减少32%~52%，飘尘量减少30%。

然后，成片的树木及草地通常可减缓风速30%~40%，提高相对湿度5%~15%，增加土壤含水量10%~20%。据测定，林冠可截留降水20%左右，大大削弱了雨滴的冲击力；地表只要有1cm厚的草皮，就可以把地表径流量减少到裸地的1/4以下，泥沙减少到裸地7%以下。

项目在选择绿化树木时，应考虑绿化植物的多样性和适宜性，平面绿化与立体绿化相结合，尽可能增加绿化密度，提高生态效益，并保持其自然性，注意绿化的美化作用。将绿化与景观建设相结合，发挥绿化带隔离作用，实行近污染源绿化，形成绿色包被，行道树木绿化考虑防减噪声、净化有害气体。项目建成运营后，进行场内绿化，绿化面积为3000m2，大大提高项目区域的植被覆盖水平，有效改善项目所在地及周边的气候，项目区域内的水土流失将明显减少。项目运营期对项目所在地的生态环境有明显的改善作用。

### 5.8.2对野生动物的影响分析

本项目建成运营后，随着绿化面积的增加，可以有效的改善当地农业生态环境现状，有助于当地野生动物的生存和繁衍。项目运营期对所在区域内的野生动物有着正向的影响。

# 5.9环境风险分析

### 5.9.1环境风险评价依据

### 5.9.1.1风险调查

本项目为生猪养殖项目，生产过程中使用的原辅材料主要有饲料、除臭剂，消毒剂等，最终产品为育肥猪、有机肥等。根据本项目特点，在运营过程中发生可能造成环境风险的因素主要有以下三方面：

⑴项目存储塘黑膜发酵法的厌氧发酵沼气发生泄漏时会引起火灾、爆炸，造成厂区及其周边的人员伤亡；沼气引发生火灾、爆炸事故次生污染为不完全燃烧产生CO，对环境空气造成污染以及CO扩散造成人员中毒，具有一定的环境风险。

⑵养殖过程中，产生的粪污如果处理不当，渗入地下，对区域地下水环境造成污染隐患，具有一定的环境风险。

⑶养殖场发生疫情，养殖场如果管理不善，会诱发传染性疾病，如口蹄疫、炭疽等，且传播很快，若不及时、合理地处理，将会疫情蔓延，感染猪群及人类，危害人体健康。

### 5.9.1.2环境风险潜势初判

危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，由危险物质数量与临界量比值（Q），与行业及生产工艺（M）确定。

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

Q为项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值。当存在多种危险物质时，按照下式进行计算：

### Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q1，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：

①1≤Q＜10；

②10≤Q＜100；

③Q≥100；

本项目养猪场沼气工程为黑膜沼气池，集发酵、贮气于一体，不需另外设置沼气贮存设施。沼气通过管道输送到火炬燃烧使用，输送管道不涉及沼气存储，故涉及的风险主要为沼气池中的沼气泄漏污染环境空气、引发火灾、爆炸事故。

项目选择黑膜沼气池贮存沼气，不再另设沼气储罐储存沼气，项目建有2座有效总容积为26910m3的黑膜沼气池（兼作沼液暂存池）做厌氧发酵使用，该沼气池由黑膜密封覆盖，产生的沼气在其内暂存。经核算，整个项目沼气最大日产量为2112m3，产生的沼气放空燃烧。本次评价沼气存储量以单日沼气产生量进行计算，则沼气最大储存量为2112m3，结合沼气中甲烷含量（沼气中甲烷含量为50%～80%，本评价取上限为80%）、甲烷密度（为0.716kg/m3）可计算出本项目生产、贮存场所甲烷最大贮存量为1.512吨，本项目Q值计算见5.9-1。

表5.9-1        本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算

| 物质名称 | 存在量（t） | 临界量（t） | Q |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 1.512 | 10 | 0.15 |
| 合计 |  |  | 0.15 |

综上分析，本项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。

### 5.9.1.3评价工作等级

项目环境风险潜势为I，按照下表确定评价工作等级。

表5.9-2                          评价工作等级划分表

| 风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 本项目 | 简单分析 |

### 5.9.2环境敏感目标调查

本项目位于宁夏中宁县舟塔乡大青山，结合前文确定的各环境要素评价范围及现场踏勘情况，项目周边2.5km范围内环境敏感目标

### 5.9.3环境风险识别

### 5.9.3.1物质风险识别

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目生产过程中所涉及物质风险识别见表5.9-3。

表5.9-3                本项目涉及物质风险识别分类一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 形态 | 主要成分 | 危险因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 副产品 | 沼气 | 气态 | CH4 | 易燃 |

沼气发生泄漏，属风险重点分析对象。沼气是一种无色略有气味的混合可燃气体，其成分不仅取决于发酵原料的种类及其相对含量，而且随发酵条件及发酵阶段的不同而变化。其主要成分为CH4（60-75%）和CO2（25-40%），以及少量的H2、CO、N2、H2S等。沼气中的CH4、H2、H2S都是可燃物质，易燃。

物料的主要特性参数见表5.9-4、5.9-5。

表5.9-4                   沼气的主要特性参数

| 序号 | 特性参数 | CH4 50% | CH4 60% | CH4 70% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO2 50% | CO2 40% | CO2 30% |
| 1 | 密度（kg/m3） | 1.347 | 1.221 | 1.095 |
| 2 | 比重 | 1.042 | 0.944 | 0.847 |
| 3 | 热值（kJ/m3） | 17937 | 21524 | 25111 |
| 4 | 理论空气量（m3/m3） | 4.76 | 5.71 | 6.67 |
| 5 | 爆炸极限（%） | 上限 | 26.1 | 24.44 | 20.13 |
|  |  | 下限 | 9.52 | 8.8 | 7.0 |
| 6 | 理论烟气量（m3/m3） | 6.763 | 7.914 | 9.067 |
| 7 | 火焰传播速度（m/s） | 0.152 | 0.198 | 0.243 |

表5.9-5                甲烷的理化性质及危险特性表

| 名称 | 甲烷 | 英文名称 | Methane |
| --- | --- | --- | --- |
| 别名 | 沼气 | 化学式 | 稠环芳香烃的复杂混合物 |
| 相对密度（水） | 0.42 | 稳定性 | 稳定 | 熔点（℃) | -182.5 |
| 蒸气相对密度（空气） | 0.55 | 爆炸极限（%) | 5.3-15% | 闪点（℃) | -188 |
| 饱和蒸气压（kpa) | 53.32 (-168.8℃) | 职业接触限值 | 300mg/m3（前苏联） | 沸点（℃) | -161.5 |
| 急性毒性 | LD50：无资料；LC50：无资料 | 禁配物 | 强氧化剂、氟、氯 |
| 外观与性状 | 无色无味气体 |
| 货品危险特征 | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |
| 操作注意事项 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶与容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| 储运注意事项 | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。 防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |
| 个体防护措施 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带过渡式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩带氧气呼吸器或空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴防化学品手套。其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。 |
| 溢漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 急救措施 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 灭火方式 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |
| 索引编号 | 危险货物编号：1971 CAS登记号：74-82-8 |

### 5.9.3.2生产过程潜在危险性识别

根据本项目特点，在运营过程中发生可能造成环境风险的因素主要有以下方面：

⑴生产系统风险分析

项目存储塘厌氧发酵产生的沼气等发生泄漏时会引起火灾、爆炸，造成厂区及其周边的人员伤亡；沼气引发生火灾、爆炸事故次生污染为不完全燃烧产生CO，对环境空气造成污染以及CO扩散造成人员中毒，具有一定的环境风险。

⑵环保工程风险分析

项目各类池体、粪污收集管道防渗设施发生故障，废水渗入地下污染地下水、土壤。

### 5.9.4环境风险分析

本项目地下水污染风险在地下水章节已做论述并提出相应的防控措施，在严格落实风险防控措施的前提下，产生的影响也较小。项目污水处理区沼气以及油库柴油发生泄漏，属风险重点分析对象。根据风险识别结果，以及行业内事故统计分析。本项目环境风险事故类型及影响详见表5.9-6。

表5.9-6              本项目环境风险事故类型及影响

| 危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 风险事故类型 | 事故原因 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厌氧发酵罐、沼气脱硫装置 | 沼气脱硫装置 | 沼气 | 火灾、爆炸 | 罐及管道破裂泄漏遇明火可能引发火灾、爆炸等 | 扩散 |

### 5.9.4.1大气环境风险分析

沼气属于易燃易爆物质，输气时，若管线破裂、接头、紧固螺栓松动等原因使沼气泄漏至地面，遇明火即可发生燃烧。由于管线无静电接地连接或静电接地不良等原因，造成静电积聚可引起火灾、爆炸事故。引发火灾、爆炸事故次生大气污染物主要为不完全燃烧产生的CO以及THC等。

⑴火灾爆炸事故中的伴生污染事故

在生产过程中违规操作或操作不当以及由于设备老化等其它因素，有可能使沼气以及柴油泄漏，遇明火或强氧化剂等有可能引发火灾或爆炸事故。为防止引发火灾或爆炸和环境污染事故，一般会采用消防水对泄漏区进行喷淋洗涤，部分物料转移至消防尾水进入事故池，若该事故池废水不经处理直接外排可能引发伴生危险即污染周围水环境。

为防止和减少突发事故的发生，还需要企业制定较为可靠的应急预案，一旦发生事故要及时反应、迅速出警、及时完成事故的安全处置，同时应根据功能分区布置，各功能区之间设环形通道，并与外界道路相连，有利于安全疏散和消防。

基于对主要生产装置及储运系统的调查分析结果，本项目潜在的危害是火灾爆炸和有毒有害物质的泄漏，主要风险类型详见表5.9-7。

表5.9-7                    项目主要风险类型一览表

| 风险源 | 主要分布 | 风险类别 | 环境危害 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 火灾 | 爆炸 | 毒物泄漏 | 人员伤亡 | 财产损失 | 大气环境 |
| 粪污处理系统 | 厌氧发酵系统、沼气脱硫装置、管道 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

⑵火灾爆炸事故中的次生污染事故

在火灾爆炸事故中大部分有机物料燃烧后转化为二氧化碳、水，以及少量一氧化碳和烟尘，对下风向的环境空气质量在短时间内有一定的影响。本工程一些易燃、可燃物质在发生火灾爆炸事故时次生危害影响分析见表5.9-8。

表5.9-8                    次生危害一览表

| 序号 | 物料名称 | 次生危害产物 | 次生危害途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气 | 一氧化碳、二氧化碳、烟尘 | 环境空气 |

通过识别，本项目涉及物料中主要为易燃易爆物质，其本身均易燃，且蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物；遇热源或明火有燃烧爆炸的危险。

对于次生危险影响物点，公司应在发生火灾爆炸的第一时间内启动应急预案，尽可能将燃烧产生的烟雾通过引风机通过附近排气筒引致高空排放，及时疏散可能受影响的人员（包括周围企业的工作人员，周围居民），并设置警戒线禁止一切无关人员进入可能受影响的区域，及时向有关单位报告。

### 5.9.4.2地表水环境风险分析

本项目地表水环境风险主要为项目的集污管道、中转池、存储塘等发生破裂或者人为原因导致粪污水泄漏进入水体造成污染。企业应加强员工的环保意识培训，规范员工生产操作，同时加强污水处理设施的巡检，发现事故立即检修。在冬季暂存至沼液池（2座，总容积26910m3），严禁随意排放。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求，项目在堆肥场周围设有围堰，可防止雨污的外泄，在猪舍周围设置水沟，对雨天可能产生的污水进行收集，导流至项目西侧，在将这三个区域可能产生的被雨水冲刷外排的污水进行收集并进行无害化处理，可保证其它区域的雨水不会有污水汇入。

### 5.9.4.3地下水环境风险分析

本项目地下水污染风险在地下水影响分析章节已做论述并提出相应的防控措施，在严格落实风险防控措施的前提下，产生的影响也较小。

### 5.9.5环境风险防范措施及应急要求

#### 5.9.5.1沼气发生泄漏的风险防范措施

“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。沼气系统生成及使用过程中建议做好以下几个方面的工作：

1、操作过程中的事故防范措施

①操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

②泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

- 发生火灾爆炸时的应急措施

本项目消防给水量为10L/s，同时发生火灾次数按一次计，火灾延续时间按3小时计，一次最大灭火用水量为108m3。场区内设置200m3消防水池一座，可满足本项目消防使用，一旦发生火灾，产生的消防废水需引入牧场内沉淀池沉淀后送入场区污水处理装置处理，不得随意排放。

#### 5.9.5.2粪污发生泄漏的风险防范措施

本项目生产废水及办公生活区生活污水经厂区污水管网进入存储塘进行处理。若废水管网发生泄漏，会对厂区地下水造成污染。因此需采取以下防范措施：

⑴对厂区废水管线采取严格的防渗措施，防止发生泄漏事件发生；

⑵对厂区废水管线进行定期巡检；沿线设置明显标示，防止开挖等发生破坏；

⑶厂区设立专门的安环部门及主管人员，制定相应的环保制度，对厂区环保设施进行专门的管理，防止发生泄漏等突发环境事件。

⑷堆粪区设置防雨顶棚，周围设置围墙，地面进行防渗处理。

### 5.9.6风险事故应急预案

为保证风险事故的应急工作能及时有序地开展，本环评要求项目建设单位制定风险应急预案。通过预案的编制，建立反应灵敏，运转有效的应对突发事故的指挥系统和处置体系，力求预案贴近实际，可操作性强，一旦突发风险事故，能按本预案协同联动，果断处置，将损失降至最低。应急预案应包括表5.9-9的内容。

表5.9-9                    环境风险应急预案内容一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：厂区废水收集管线、各类池体、沼气脱硫装置 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级相应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对场地邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

### 5.9.7风险评价小结

建设单位应按照本环评报告的要求落实各项风险防范措施，并纳入“三同时”验收管理，将项目可能产生的环境风险降到最低。在具体落实本环评报告提出的事故应急防范措施后，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，环境风险程度一般，事故风险可以控制在可接受的范围内。因此本建设项目符合风险防范措施的相关要求。建设项目环境风险简单分析内容见表5.9-10。

表5.9-10                  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 中宁县宁特农业发展集团有限公司中宁县30万头生猪养殖产业园项目育肥场（一期）项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （宁夏）省 | （中卫）市 | （）区 | （中宁）县 | 舟塔乡 |
| 地理坐标 | 经度 | 105°34′7.821" | 纬度 | 37°16′43.954" |
| 主要危险物质及分布 | 沼气：厌氧发酵系统、沼气脱硫装置 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 项目沼气发生泄漏时会引起火灾、爆炸，造成厂区人员伤亡；沼气柜发生火灾、爆炸事故次生污染为不完全燃烧产生CO，对环境空气造成污染以及CO扩散造成人员中毒。 项目污水收集管道、污水处理区、堆粪区粪污泄漏渗入地下，对区域地下水环境造成污染。 项目养殖场发生疫情，养殖场如果管理不善，会诱发传染性疾病，如口蹄疫、炭疽等，且传播很快，若不及时、合理地处理，将会疫情蔓延，感染猪群及人类，危害人体健康。 |
| 风险防范措施要求 | 大气环境防范措施：设置1套沼气燃烧火炬系统，过剩沼气通过火炬燃烧处理，即在产气量过大或设备检修等情况时应急燃烧。平常生产时发酵区及油库远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。在发生事故时，应及时组织附近人群转移，以减少对人群的伤害。 水环境防范措施：加强粪污等环保设施的巡检和维护，严禁随意排放。同时做好防渗措施，防止粪污水和柴油等物质泄漏污染水体。 防止疫情发生措施：加强检疫、免疫接种、加强厂区消毒和猪舍内卫生环境、制定疫情发生应急预案等。 防火防爆措施：从总平面布置、建/构筑物防火、电气防火、消防系统、等方面采取防火、防爆控制措施。 安全管理措施：设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生。做好大气、地表水、地下水等联防联控。 |

# 6环境保护措施及其可行性论证

依照“达标排放”、“节能减排”、环境功能区划等要求，对本项目采取的环境保护措施，从经济与技术的可行性角度进行论证，并对可能出现的环境问题提出进一步改进建议。

# 6.1施工期环境保护措施及其可行性论证

项目建设地点位于宁夏中宁县舟塔乡大青山。施工期包括生活办公区、养殖区、出猪走廊、粪污处理区四大区建设，养殖区主要建设泌乳育肥舍8栋、出猪舍1栋、洗澡消毒间2间；出猪走廊主要建设出猪舍、出猪洗消间、场内车冲洗房、集中供料区（料塔7个），仓库；粪污处理区主要建设堆肥场、存储塘、沼气脱硫塔、污水处理站；办公生活区建设办公用房及宿舍，配套建设车棚、门房、贮水池、水泵房、配电箱，配套建设锅炉房、配电室、车棚及门房等其它附属设施。各区配套建设各类环保设施。

### 6.1.1扬尘污染防治对策

本项目施工期对大气环境产生的影响主要来自土方挖掘、堆积清运和建筑材料（如水泥、石灰、砂子）等装卸、堆放的扬尘；交通运输、机械设备等引起的扬尘；施工设备、汽车产生的废气等。施工粉尘的污染程度与风速、大面积开挖造成地表裸露、粉尘粒径、粉尘含湿量等因素有关，其中风速对粉尘的污染影响最大，风速增大，产生的含尘量与之成正比，或级数增加，粉尘污染范围也相应扩大。大风情况下，施工引起的扬尘飘移较远。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围，同时，须严格执行《住房和城乡建设部办公厅有关进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》的要求。为减少施工过程中扬尘产生和对环境的影响，施工方应加强管理，文明施工，同时还须采取以下的防治措施：

(1）对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放。

(2）对作业面和临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量，由于施工需要，不能硬化的道路，应采取定期洒水，铺草帘子等措施减少扬尘量。

(3）谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水抑尘，减少运输过程中的扬尘。运输车辆需文明装卸和驾驶，限速驾驶，在装卸点须对散落在车顶、篷布外部等处的物料进行清扫。

(4）风速超过6m/s时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

采取以上措施后，将会降低扬尘量50~70%，可有效减少扬尘对周围环境的影响。随着施工过程的结束，这些污染也将随之结束。

### 6.1.2噪声污染防治对策

项目施工量小，施工期多采用人工施工，施工时涉及的施工机械种类和数目较少，主要有切割机、振捣棒、电锯、电钻、运输车辆等建筑施工机械。

为了减轻施工期噪声对环境的影响，须采取以下控制措施：

(1）降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装排气筒消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护，保证其正常运行，减少设备在非正常运行时所产生的噪声。

(2）降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；

(3）建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，于室内操作的尽量进入操作间，不能进入操作间的，可适当建立单面声障。

(4）减少交通噪声：加强车辆管理，控制汽车鸣笛。

(5）合理布局：将产生噪声较大且固定施工机械设备布置到项目用地的中部。

采取上述噪声污染防治措施后，项目施工噪声对主要环境保护目标的影响较小。

### 6.1.3废水污染防治对策

施工期废水主要来自工程施工人员的生活污水、砖瓦、土方等建筑物料喷洒水及少量的机械泥浆污水，只含有少量的泥沙等，不含其它杂质。为了减轻废水对项目周边地表水环境的不利影响，须采取以下控制措施：

①生活污水：本项目施工人员均为附近村民，施工期不在厂区内住宿，施工人员生活用水主要为少量洗漱用水，产生量较小，用于施工场地洒水抑尘。建设单位施工期严格加强对施工人员的管理，生活污水对周边环境影响不大。

②施工废水：施工期间的砂浆搅拌机用水、砖瓦、土方等建筑物料喷洒水及少量的机械泥浆污水，主要污染因子为SS，施工场地设置临时沉淀池，经沉淀澄清后用于施工场地洒水抑尘。

### 6.1.4固体废物污染防治对策

本项目施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要来源于开挖土方、建筑施工中的废物（如砂石、石灰、混凝土、废砖等），可采取以下措施减少其对环境的影响：

(1）运送建筑废物的车辆离开施工场地时，要及时清理干净车辆粘带的泥土；

(2）遗留在现场的建筑废物要及时清运或回填；

(3）建筑废物在施工现场的金属要及时回收；

(4）施工期土石工程挖填量应平衡计算，开挖的土石方要定点堆放；

(5）建筑垃圾应运送到政府指定地点，不得随意倾倒。

(6）施工人员的生活垃圾用塑料袋收集后，交由环卫部门处置。

采取上述固体废物处置措施后，项目施工期产生的废物均采取相应的治理措施后，经济可行，且项目施工期对周围环境的影响较小。

### 6.1.5生态环境影响减缓措施

项目施工期由于开挖等活动将有可能引起水土流失现象的发生，项目的建设也有可能加大项目区及周边地区土壤侵蚀强度，其原因如下：工程建设扰动地表，疏松土壤，在当地气候条件下，易产生挟沙风；工程的建设对土壤的扰动，使地面变得疏松并破坏了植被和土壤层；大量的弃土弃渣也将成为新的水土流失源，从而影响当地群众的生产和生活。

造成水土流失的原因既有自然因素也有人为因素，自然因素主要有降雨、地貌、土壤与植被等；人为因素主要指人口的增加、人类不符合科学规律的生产经营活动对水土流失的影响。项目所在地气候干旱，降水量小，春秋多风沙，这些气象条件导致风蚀是项目施工期水土流失的主要原因。施工过程扰动的土壤在活化、疏松的沙土在风力作用下，容易形成扬尘天气，不仅造成土粒和风化细屑的损失，而且造成粉尘污染。同时，取土场等广泛而裸露的沙物质直接暴露于地表，会为风蚀的发生提供了物质源，同时也加剧了扬尘天气的危害程度。

水土流失防治措施应以拦挡覆盖措施为主，在此基础上进行工程防护，使其形成一个完整、有效的水土流失防治体系，以便有效地控制项目区的水土流失，保障工程顺利施工和安全生产运行。具体措施如下：

⑴施工时，要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，尽量分段施工，每一段施工完成后要尽快回填土方，恢复植被。

⑵合理安排施工进度，减少水土流失。施工要避开雨季和大风天。施工中要做到分段施工，随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面。

⑶提高工程施工效率，缩短施工工期。加强主体工程施工进度的紧凑安排以缩短水土流失的时段，减少临时堆土时间，将水土流失降到最低。

⑷在施工中破坏植被的地段，施工结束后，必须及时进行植被恢复工作，提高植被恢复速度和质量，减轻水土流失。

⑸施工过程中要严格遵循“三同时”原则，使水土保持工程相关措施尽早实施，特别是对开挖面的拦挡覆盖要及时，以发挥其应有的作用。

# 6.2运营期环境保护措施及其可行性论证

### 6.2.1大气污染防治措施评述

#### 6.2.1.1基本原则

环境空气污染防治首先要通过治理措施的优化，使本项目向外环境排放的大气污染物满足国家和地方的排放标准，并使其通过大气输送与扩散后满足环境质量标准的要求。其次，尽可能地考虑到环境标准的逐步严格，在经济合理的条件下，采取使本项目排放的大气污染物对环境影响程度尽可能小的预防和治理措施。

#### 6.2.1.2治理措施评述

1、无组织恶臭污染物

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）污染防治可行性技术要求，废气的可行性技术如下表所示。

表6.2-1             畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求

| 主要生产设施 | 无组织排放控制要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖栏舍 | （1）选用益生菌配方饲料； （2）及时清运粪污； （3）向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发； （4）投加或喷洒除臭剂； | 本项目选用低蛋白日粮；采用干清粪方式，及时清运粪污；投加或喷洒除臭剂 | 符合 |
| 固体粪污处理工程 | （1）定期喷洒除臭剂； （2）及时清运固体粪污； （3）采用厌氧或好氧堆肥方式； | 本项目堆肥场定期喷洒除臭剂；加强过程控制和清运管理，减少猪粪堆存，以减轻臭味对区域环境的影响 | 符合 |
| 废水处理工程 | （1）定期喷洒除臭剂； （2）废水处理设施加盖或加罩； （3）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放。 | 本项目定期喷洒除臭剂，厂区粪污处理设施的中转池加盖、存储塘采用全封闭黑膜处理塘；固液分离车间设施1套生物除臭塔处理臭气，经15m排气筒排放 | 符合 |
| 全场 | （1）固体粪污规范还田利用； （2）场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘； （3）加强场区绿化。 | 猪粪运至堆肥场经堆肥处理后作为有机肥外售；厂区道路硬化，并定期清扫；本项目在厂界均设置绿化隔离带。 | 符合 |

本项目恶臭主要来源于猪舍、堆肥场及固液分离车间，污染物为NH3和H2S等恶臭气体，项目的恶臭污染源较分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理，本次评价主要提出如下防治措施：

①加强恶臭污染源管理

- 在猪粪干湿分离、堆肥场等加入对粪污进行降解除臭的特定微生物菌种，从源头减缓恶臭。

- 建设单位应及时对猪舍的猪粪进行清理，采用干清粪方式；猪舍内须加强通风，及时清理粪便，减少恶臭污染。

C、对堆肥场的猪粪贮存和水肥综合处理设施加强过程控制和清运管理，减少猪粪堆存，以减轻臭味对区域环境的影响。

D、为防止蚊蝇孳生，应根据蚊蝇生活习性，采用人工、机械配合喷药的方法预防蚊蝇孳生。

E、加强猪舍与饲料堆放地的灭鼠工作，预防疾病的传播。

②强化猪舍的消毒措施

A全部猪舍必须配备消毒设备。

B大门进出口设有车辆清洗消毒设施。

C病畜隔离间必须设车轮、鞋靴消毒池。

③科学的设计日粮，提高饲料利用率

猪采食饲料后，饲料在消化道内消化过程中（尤其是后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解。因此，提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后的臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。

采用经氨基酸平衡的低蛋白日粮：用合成氨基酸取代日粮中完整蛋白质可有效减少排泄中的氮。在低蛋白日粮中补充氨基酸可使氮的排出量减少3.2%～62%，当日粮粗蛋白降低至10g/kg体重时，氨态氮在排泄物中的含量降低9%。

④加强绿化

A、本项目在厂界均设置绿化隔离带。鉴于养殖行业的特殊性，在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。建议选用白杨树、沙枣树、国槐等本地乡土树种。

B、在办公区、职工生活区设置绿化带，场内空地和公路边尽量植树及种植花草形成多层防护层，以最大限度地防止场区牲畜粪便臭味对周围敏感保护目标居民的影响。在防护距离内，使绿化覆盖率达到100%，组成一道绿色防护屏障，以减少无组织排放对周围环境的影响。

⑤合理布局

将易产生恶臭的建构筑物设置在下风向或侧风向，生产区和办公区分开，并设置防护林带，以减小恶臭对办公生活区的影响。

⑥安全管理

在项目建成正常运行后，对职工要进行事故处置培训；对设定的各种监控仪器要定期维护，使其正常运行，确保对恶臭的监测、控制、防治作用落实到位。

综上所述，本项目采取以上措施后，恶臭场界浓度可以达标，防治措施可行。

通过采取上述措施，可有效降低恶臭对周围环境的影响。

综上所述，本项目采取的废气防治措施合可行。

### 6.2.2地表水污染防治措施评述

本项目废水主要为猪尿、育肥舍冲洗废水及工作人员产生的生活污水。项目猪尿和育肥舍冲洗废水等养殖废水的产生总量为61409m3/a，生活污水产生量为3000m3/a，总废水量64409m3/a，均排入存储塘经黑膜厌氧发酵工程处理。处理后产生的沼液作为有机肥用于农田施肥。处理工艺为格栅+沉淀收集+固液分离+黑膜储液池。该处理工艺路线满足《畜禽规模养殖污染防治条例》规定。

近年来，随着我国新农村建设目标的提出，在一些经济比较发达的农村地区，已广泛开展了利用畜禽养殖粪便发酵的沼气能源工程，农业部还颁布了《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规程》（NY/T1168）。在研究我国集约化畜禽养殖场粪污处理技术发展水平和实际应用情况的基础上，结合有关的行业标准及规范，本标准确定了两种畜禽养殖废水的处理模式，一种为“达标排放”模式，一种为“综合利用”模式，这两种处理模式与我国《大中型畜禽养殖场能源环境工程建设规划》确立的畜禽粪污治理模式也是相符合的。

根据前述工程分析内容及同类工程类比分析，本项目建成后，整个养殖农场营运期间废水产生量为176m3/d、废水全年共计产生量64409m3/a。

本项目采取雨污分流方式，将雨水和养殖场所排污水分开收集及处理。雨水采用带盖板明沟收集、雨水管汇集输送，排入场外沟渠；污水利用封闭管沟、管道输送至污水处理系统处理。本项目污水主要污染物为COD、氨氮、SS、总磷等，产生的冲洗水、猪尿及生活污水一起经场区内封闭污水管网收集后统一送入场区污水处理站处理。

### 6.2.2.1废水处理方案

项目废水处理工艺为格栅+沉淀收集+固液分离+黑膜储液池。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》中“畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用”的要求。根据现场调查，本项目的建设坚持了农牧结合、种养平衡的原则，产生的废水经黑膜储液系统工程处理后，尾水用作农田施肥。项目污水处理工艺流程见下图。

图6.2-1    本项目废水处理工艺示意图

工艺流程和处理说明如下：

猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，通过粪沟自流到粪尿收集池，圈舍粪污水经收集后进入沉砂池收集，后续进入固液分离工序，因粪污收集池中含有少量的粪渣，经固液分离将猪尿等污水和粪渣分离，污水进入后续黑膜储液池处理，原料在黑膜沼气池内在厌氧菌的作用下进行腐熟厌氧发酵，粪渣进行厌氧堆肥生产有机肥。黑膜储液池底部污泥通过排渣泵提升至固液分离机进行泥水分离，滤液水回流至黑膜储液池进水端，产生的沼渣用于生产有机肥外售。沼气脱硫后放空燃烧；产生的沼液暂存后做农肥用于周边农田耕种肥田。

工艺流程说明：

⑴粪污收集池

猪场产生废水来源有猪粪尿以及冲洗猪栏废水，本猪场是采用刮板清粪方式清理猪舍粪液，将猪粪液一起收集在粪污收集池内。

⑵固液分离

本项目粪尿污水进入收集池，因粪污收集池中含有少量的粪渣，经固液分离将猪尿等污水和粪渣分离，污水进入后续黑膜沼气池处理，粪渣进行厌氧堆肥生产有机肥。

⑶黑膜储液池

项目废水进入黑膜（HDPE膜）储液池后经约1个月的腐熟厌氧发酵去除大部分有机物，产生的沼液在施肥季节还田利用。厌氧发酵后降低了废水中有机物的含量，有效去除了粪便污水的臭味，遏制了蚊虫滋生和病菌的传播。

### 6.2.2.2工艺可行性分析

黑膜储液池是一种集发酵、贮气于一体的大型沼气池，其粪污处理原理与其他厌氧生物处理过程一样，依靠厌氧菌的代谢功能，使有机底物得到降解并部分转化生成沼气。具有厌氧发酵容积大，污水滞留时间长，沼气产生量大、运行处理费用低等优点。黑膜储液池结构示意图见图6.2-2~图6.2-4。

图6.2-2 黑膜沼气池内部示意图（仅供参考，非本项目）

图6.2-3  黑膜沼气池内管道铺设示意图（仅供参考，非本项目）

图6.2-4 黑膜沼气池剖面示意图（仅供参考，非本项目）

黑膜储液池造价低、运行成本低、污水处理效果好，能够实现养殖场废水处理后零排放的要求，越来越多的养殖企业青睐黑膜储液池，国内南方已有多家企业成功运行。因此，本项目采用黑膜储液池处理养殖场废水技术上可行。

本项目废水量夏季最大，污水处理站设计考虑夏季进入污水处理系统的废水量（约176m3/d）为基础，建设单位将黑膜储液池的总容积设计为53820m3，设计停留发酵时间约30~46天，可满足污水处理要求。

本项目黑膜（HDPE膜）储液池采用常温发酵，沼气池主体工程位于地下，塘口、底部用HDPE黑膜密封，采用全封闭结构，沼气池内的温度能保持常温发酵。废水处理产生的沼气经配套净化装置净化后，放空火炬燃烧；沼液在施肥季节作为农肥，在非施肥季节储存于沼液储存池，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求。

②黑膜储液池运行参数

沼气池设计1.5：1~2：1 的长宽比，采用短边均分布水，进水管间距为15-18m，管道延伸至池体的中下部，起到扰动污泥层促进反应及从底部推流前进，污水沿长边方向逐步推流，有机物在微生物的作用下被降解转化，生成沼气储存于池内；出水端采用短边均分出水，与进水一一对应，间距为15-18m，管道延伸至池体中上部，保证出水为中部澄清层废水，避开底部悬浮层和顶部浮渣层，保证出水水质，顶部出水口与设计水位齐平，进水后半小时左右出水口开始出水，排入沼液储存池；沼气池同时设有内部集气管及出气管，集气管均匀分布，保证沼气均匀排出，后端接利用设施，定期抽出沼气进行利用；沼气池沿长边设排泥系统，排泥系统在池底均匀分布，第一根距离顶部短边30m，最后一根距离底部短边2m，其余距离均分，间距为15-18m，排泥管道均匀打孔，孔径5cm，间距50cm，排泥管设置距离顶部3m高差，利用3m水压保证均匀排泥，沼渣与猪粪一起进入有机肥生产车间用于生产有机肥

⑶沼液储存池（黑膜储液池兼作）

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）6.2.2 条规定：“畜禽养殖场污水排入农田前必须进行预处理（采用格栅、厌氧、沉淀等工艺、流程），并应配套设置田间储存池，以解决农田在非施肥期间的污水出路问题，田间储存池的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总量”。

本项目场内拟设2个黑膜储液池兼作沼液储存池，池底及四壁防渗处理，池顶部采用顶膜密闭，沼液储存池总容积为53820m3，能够满足不低于90天的要求。

考虑整个猪场废水产生量为176m3/d，在不考虑沼渣带走，可以存储90天，根据类比调查当地旱地施肥周期约为60天~90天，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT 497-2009）6.1.2.3中规定的“贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得小于30天的排放总量”的相关要求。

评价要求在场区内外设置污水收集输送系统，不得采取明沟布设，并对沼液储存池和输送管网做防腐防渗处理。

### 6.2.2.2水肥还田利用可行性分析

1、项目废水受纳去向分析

经粪污处理系统无害化处理后的沼液作为液态肥富含有机物，其中的大分子有机物已经被分解为小分子物质，因此易于被庄稼吸收，同时还含有多种微量元素，如铁、铜、锌、钼、钙等，这些物质原本存在于发酵原料之中，只是通过厌氧发酵变成离子状态，还含有对动植物生长有调控作用和作物生长所需的营养物质，不仅能有效改良土壤结构，提高土地肥力，降低农业成本。

本项目水肥总量为64409m3/a，根据《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）“7.2.4处理后的液体畜禽粪便，其卫生学指标应符合表2的卫生学要求”，液体畜禽粪便厌氧处理卫生学要求见表6.2-2。项目水肥水质情况见表6.2-3。

表6.2-2              液体畜禽粪便厌氧处理卫生学要求

| 项目 | 卫生学要求 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 钩虫卵 | 在使用粪液中不得检出活的钩虫卵 |
| 粪大肠菌群数 | 常温沼气发酵≤105个/L，高温沼气发酵≤100个/L， |
| 蚊子、苍蝇 | 粪液中不应有蚊蝇幼虫，池的周围不应有活的蛆、蛹或新羽化的成蝇 |

表6.2-3                    项目水肥水质情况一览表

| 类别 | 污水量 | 污染物 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前 | 总计 | 64409m3/a | 产生浓度（mg/L） | 20612 | 7925 | 2212 | 564 | 121 | 10 |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 1310.19 | 503.77 | 140.64 | 35.86 | 7.79 | 0.62 |

2、农田消纳水肥可行性分析

根据农业农村部办公厅、生态环境部办公厅《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》农办牧〔2020〕23号文件要求：“对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。”

根据农业部办公厅于2018年1月1日发布实施的《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号）中的相关规定，计算本项目配套的种植区域畜禽粪污土地承载力。畜禽粪污土地承载力是指在土地生态系统可持续运行的条件下，一定区域内耕地、林地和草地等所能承载的最大畜禽存栏量。

（1）测算原则

畜禽粪污土地承载力及规模养殖场配套土地面积测算以粪肥氮养分供给和植物氮养分需求为基础进行核算，对于设施蔬菜等作物为主或土壤本底值磷含量较高的特殊区域或农用地，可选择以磷为基础进行测算。畜禽粪肥养分需求量根据土壤肥力、作物类型和产量、粪肥施用比例等确定。畜禽粪肥养分供给量根据畜禽养殖量、粪污养分产生量、粪污收集处理方式等确定。本项目以粪肥氮养分供给和植物氮养分需求为基础进行核算。

（2）测算方法

规模养殖场配套土地面积测算方法：规模养殖场配套土地面积等于规模养殖场粪肥养分供给量（对外销售部分不计算在内）除以单位土地粪肥养分需求量。

①规模养殖场粪肥氮养分供给量

本项目沼渣、粪渣等进入堆肥场进行条垛堆肥发酵后，制成有机肥半成品进行外售，因此，不考虑粪便中的氮、磷养分，只考虑废水中的氮、磷养分。由前述工程分析可知，经厌氧发酵系统处理后，沼液中总氮的剩余量为35.86t/a。本项目固体粪便堆肥、废水经黑膜氧化塘处理后，则氮留存率按62%计，则施用于农田的氮分的供给量为22.23t/a。

②单位土地粪肥养分需求量

单位土地粪肥养分需求量=（单位土地养分需求量×施肥供给养分占比×粪肥占施肥比例）/粪肥当季利用率

单位土地养分需求量为规模养殖场单位面积配套土地种植的各类植物在目标产量下的氮养分需求量之和。本项目配套的粪肥消纳场地为中宁县聚源有机枸杞科技有限公司提供的5000亩农田，本项目所在区域农田种植枸杞和玉米为主。枸杞与番茄的施肥量近似，养分需求量参照番茄，根据《指南》附表1和附表3，番茄的目标产量系数75t/hm2，玉米的目标产量系数为6.0t/hm2，番茄生长所需吸收N元素的系数为0.33kg/100kg，玉米生长所需吸收N元素的系数为2.3kg/100kg。经计算，番茄麦达到目标产量所需N素为：247.5kg/hm2，即16.5kg/亩；玉米达到目标产量所需N素为：138kg/hm2，即9.2kg/亩。则单位土地面积所需N素为25.7kg/亩。

区域土壤氮磷养分分级为Ⅱ级，则施肥供给养分占比取值为45%；粪肥占施肥比例为50%；氮素当季利用率的推荐值为25%—30%，本项目取25%。则根据上述计算公式进行计算，结果如下：

单位土地粪肥养分需求量=25.7kg/亩×45%×50%÷25%=23.13kg/亩

③测算结果

本项目配套的土地面积=粪肥养分供给量÷单位土地粪肥养分需求量=22.23×1000kg÷23.13kg/亩=961亩。

因此，本项目应配套961亩以上的农田，才能满足项目肥水的消纳，项目能实现种养平衡，不会破坏区域营养元素的平衡。

消纳地由项目北侧中宁县聚源有机枸杞科技有限公司提供的5000亩枸杞田。由此可知，满足相关消纳要求。选择施肥农田时，可根据农田肥力及猪粪有机肥施撒程度，进行循环轮换施肥。无需施肥时，水肥暂时储存在存储塘中，待灌溉施肥时再进行农田施肥。项目区为宁夏中东部干旱区域，降水量少，本项目处理后的水肥含有多种农作物需要的营养成分，对农作物的生长发展具有一定的促进作用，因此项目周边农田消纳水肥是可行的。

综上所述，本项目采用的“格栅+沉淀收集+固液分离+黑膜储液池”工艺系统简单便捷，存储过程中无渗漏无蒸发，能减少粪污存储过程中粪肥的氮损失，既降低了猪场粪污存储环节的成本，又高效保留了粪污的肥效，同时存储过程中对周边大气、土壤、地下水等也不会造成污染，是一种绿色、环保、高效、经济的粪污处理方式。且本项目养殖废水进行水肥综合利用，经济适用可行，符合《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号及农业农村部办公厅、生态环境部办公厅《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》农办牧〔2020〕23号文件指导精神。

因此，本项目沼液还田处理措施合理可行。

### 6.2.3地下水污染防治措施评述

本项目对地下水潜在的污染因素有COD、氨氮等污染物质。项目采取以下地下水防治措施：

### 6.2.3.1总体原则

本项目为生猪养殖，根据项目特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散等采取全方位的控制措施。

### 6.2.3.2源头控制措施

本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的综合利用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水收集及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

### 6.2.3.3分区防治措施

对项目可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗设计，及时地将泄漏、渗漏的污染物进行收集处理，以有效防止洒落地面的污染物渗入地下。

根据本项目可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，项目医疗废物暂存间、中转池、存储塘、固液分离车间作为重点防渗区；项目育肥舍、仓库、出猪舍、出猪洗消间、场内车冲洗房等作为一般防渗区；项目办公生活区、门房、车棚、厂内道路及其他区域等作为简单防渗区。

### 6.2.3.4要求采用防渗方案

根据各污染防治分区的防渗要求，结合施工过程中的可操作性和技术水平，可选用的典型防渗方案如下。具体设计时可根据场地实际的工程地质、水文地质条件和可能发生泄漏的物料性质等，在满足防渗要求的前提下做必要的调整。建议防渗方案如下：

表6.2-4                  污染防治分区划分及防渗要求

| 污染防治区 | 功能单元 | 防渗要求 | 建议防渗方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 医疗废物暂存间 | 防渗性能需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，基础必须防渗，防渗层为至少1m后粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s | 可采用不低于C30强度等级的混凝土结构，抗渗等级不低于P8，污水沟的内表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料；或者采用在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂，结构厚度不小于300mm；也可采用HDPE防渗膜与混凝土结构结合的方式 |
|  | 中转池、存储塘 | 池底池壁采取防渗处理，防渗层的性能不低于6.0m厚渗透系数为≤1.0×10-7cm/s的黏土层 |  |
|  | 固液分离车间 | 地面及渗滤液导流槽采取硬化防渗处理，防渗层的性能不低于6.0m厚渗透系数为≤1.0×10-7cm/s的黏土层 |  |
| 一般防渗区 | 育肥舍、仓库、出猪舍、出猪洗消间、场内车冲洗房 | 防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | 育肥舍内采用混凝土硬化地面防渗措施，采用漏缝地板和粪、尿分离排放的圈舍结构 |
| 简单防渗区 | 办公生活区、门房、车棚、厂内道路 | - | 一般地面硬化 |

### 6.2.3.5地下水污染监控措施

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等规定，项目建成后应对地下水环境进行长期动态监测。本项目在厂区布设地下水监测井1口，监测项目为：pH、NH3-N、BOD、COD，将地下水跟踪监测结果定期进行公布。

综上，在采取全面的防渗措施之后，项目可有效的防止粪污下渗造成地下水污染的问题。

### 6.2.4噪声污染防治措施评述

本项目噪声主要来自固液分离机、水泵及猪群活动叫声等。针对不同噪声源采用隔声、消声、合理布局等治理措施。

⑴重视设备选型

最大程度地选用加工精度高，运行噪声低，配备减振、降噪的设施的生产装置及设备。

⑵重视总图布置

将高噪声设备布置在厂房之内，可利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播。对噪声设备，在设计时应考虑建筑隔声效果。如对风机类、泵类设备等均安装在室内，采用厂房隔声布置，以减轻噪声对室外环境的影响。

⑶采取隔声、吸声措施

在项目厂区道路两侧种植绿化带，厂内空地种植花草，以进一步削减噪声。

⑷风机噪声控制

可以安装消声器、加装隔声罩、内嵌式安装，或设置风机房。

风机在运转时产生的噪声主要有空气动力性噪声（即气流噪声）、机械噪声等，其中强度最高、影响最大的则是空气动力性噪声，尤其进出气口产生的噪声最严重。通过在进气口安装阻抗复合消声器和对进排气管道作阻尼减振措施，这样对整体设备可降噪15~20dB（A）以上。

泵类噪声以冷却风扇产生的空气动力噪声最强，远远超过电磁噪声和机械噪声之和，电动机的噪声频带比较宽，以低中频为主。一般用内衬有吸声材料的电动机隔声罩和泵基减振垫，将电动机全部罩上的隔声设施，还有将泵置于地平面以下，以降低声源强度，采取以上措施，对整体设备可降噪15~20dB（A）以上。。

⑸从管理角度，加强以下几个方面工作，以减少项目噪声排放对周边声环境的影响

①提高工艺自动控制水平，减少工人直接接触高噪声设备时间。

②建立设备定期维护、保养制度，防止设备故障形成的非正常生产噪声。

③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

⑹流动声源管理：对于流动声源，单独控制声源技术难度甚大，可行的措施是强化行驶管理制度。要求驾驶员加强环保意识，减少鸣笛次数。同时加强厂区内道路维护保养，减少汽车磨擦噪声。

采取有效的减振降噪措施后，主要生产设备噪声源衰减至厂界外1m的噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区排放限值要求。

综上所述，本项目采取的噪声防治措施合理可行。

### 6.2.5固体废物污染防治措施评述

本项目产生的固体废物主要有猪粪、病死猪尸体、沼渣、兽医站少量医疗废物、沼气净化过程废脱硫剂、除尘器收尘粉、废包装袋及生活垃圾。

⑴猪粪

本项目采取漏缝板+人工刮板清粪工艺，猪舍猪粪与尿液、清洗猪槽废水等一起清理至猪舍一端的落粪沟，再经地下管道将粪污集中输送到固液分离车间，分离后的沼渣运至堆粪区经堆肥处理后暂存垫料和有机肥库房，大部分作为猪舍垫料，剩余部分作为有机肥外售。

①处理、处置方法可行性分析

本项目采用干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中6.1.1.1“新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺”的要求。

《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中明确，“①鼓励发展专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理模式，实现畜禽养殖废弃物的社会化集中处理与规模化利用。鼓励畜禽养殖废弃物的能源化利用和肥料化利用。”本项目固体废物采取的措施符合相关要求。

综上，根据现行规范、政策等相关要求，本项目的处理、处置方法均能够满足要求。

②堆肥场主要污染防治措施：

堆肥场应进行专业设计，堆肥场地进行防渗、防冲刷等措施。堆肥场堆肥地面做硬化处理，地面采取抗渗混凝土结构，铺设1.5mmHDPE防渗膜，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。堆肥场建设防雨彩钢顶棚，四周设置导流槽，将堆肥过程中产生的渗滤液导流至存储塘进行处理；同时堆肥场周围设置100cm挡雨墙及雨水导排系统，防止雨水进入堆肥场。

堆肥场与场区之间设隔离带和挡风墙，以减小堆肥过程中产生的恶臭气体的影响。加强对猪粪便收集储运的管理。在运输过程中，必须采取防渗、防流失措施。

③粪便消纳可行性分析

根据《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）文件中相关要求，“畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确畜禽养殖场与还田利用的林地、农田之间的输送系统及环境管理措施，严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。”

本项目堆肥处理后的猪粪作为有机肥外售。在运输过程中，对猪粪运输车辆底部加装防漏衬垫，避免渗滤液渗出造成二次污染。在车顶部加盖篷布，即可避免影响景观，又可避免遗洒。同时要合理选择运输路线和时间，尽量减少对环境和沿线居民生活的影响。

本项目有机肥量约为15512.5t。根据农田施肥标准，有机肥农田施肥量约为4000~4500kg/亩，施肥量按4500kg/亩计算，本项目粪便需3447亩农田可消纳。根据建设单位提供的数据，消纳地为项目北侧中宁县聚源有机枸杞科技有限公司提供的5000亩枸杞田，粪便可完全被消纳；选择施肥农田时，可根据农田肥力及水肥施撒程度，进行循环轮换施肥。本项目固体有机肥用于农田的施肥处理可行。

⑵沼渣

根据企业提供资料本项目存储塘6-7年清理一次，存储塘会产生一定量沼渣，产生量难以准确计算，清理一次估算约3000t，将其运至堆肥场与猪粪一同堆肥处理。

⑶病死猪尸体

病死尸体的数量和养殖场本身的生产管理水平，疫情灾害发生情况以及防疫水平都有直接关联，本项目根据现宁夏回族自治区动物防疫所的统计资料，病死猪尸体产生量约为10.0t/a。项目所在地区的病死猪尸体由中宁县农业农村局收集处置，建设单位不在厂区堆存，随产随清，及时联系中宁县农业农村局对病死猪尸体专门进行收集，在发现当天即拉运，送至新堡镇南山新圈沟的病死畜禽无害化处理掩埋场无害化处理。

建设单位对病死猪尸体管理要求具体如下：

- 严格按照《中华人民共和国动物防疫法》和《病死及病害动物无害化处理技术规范》等要求，及时规范做好运营期病死动物上报工作；

- 厂区内产生病死猪，立即与中宁县农业农村局联系及时拉运，随产随清，不在厂区内存放；

- 拉运单位未到达之前应派专人看管病死猪尸体，严禁随意丢弃、掩埋，严禁出售或作为饲料再利用；

- 做好病死猪尸体出厂的台账记录；

- 自觉接受中宁县农业农村局的监督指导，积极配合中宁县农业农村局的病死猪尸体处理工作；

- 承担病死动物无害化处理中所需的费用。

⑷医疗废物

本项目养殖场不单独设置兽医站，委托当地兽医站进行防疫工作。项目产生的医疗废物主要为废一次性注射器以及废弃的药品等。根据建设单位提供资料及类比同类养殖场就诊规模调查，项目建成后，在防治猪传染病医治过程中产生的医疗废物约为8.0t/a。这部分医疗废物属于《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施，废物类别为HW01，废物代码为900-001-01）所规定的危险废物。医疗废物由当地畜牧站带走进行处置，项目建设医疗废物暂存室（10m2）。

⑸废包装袋

生石灰、消毒剂、生物除臭剂、菌种等袋装原辅料废包装袋，根据企业提供，产生量约50t/a，集中收集后定期外售综合利用。

⑹沼气净化过程废脱硫剂

沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂年产生量约为0.07t/a，由生产厂家进行更换并统一回收处理。

⑺生活垃圾

本项目厂区设垃圾收集箱若干，员工生活产生的生活垃圾集中收集后定期清运至环卫部门指定的垃圾中转站处置。

⑻医疗废物贮存场所分析

本项目在厂区东侧建设一座占地面积10m2的医疗废物暂存间，贮存项目厂区医疗废物。

医疗废物暂存间相关要求：

项目建设单位拟建的医疗废物暂存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求执行；危废处置过程必须按照国家《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日）执行。

该暂存间的设计、施工和管理必须进行危险废物的储存必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求执行，相关要求为：

①项目产生的各种医疗废物在贮存间内需要分类堆放，不得掺杂。危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志，并张贴在贮存间醒目的位置处。

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

③应位于场区办公管理用房的下风向。设施底部必须高于地下水最高水位。

④门地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，材料必须与危险废物相容。设施底部必须高于地下水最高水位。基础必须防渗，铺设2.0mmHDPE防渗膜，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。应建造径流疏导系统，保证25a一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

⑤危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

⑥危险废物贮存设施内清理出来的医疗废物残渣及其他废渣，一律按危险废物处理。

⑦按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

⑧建设单位必须做好危险废物的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。且记录和货单在危险废物回收后应继续保留三年。

⑨必须定期对所贮存的容器设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。拟建项目在生产过程中产生的固体废物，按“资源化、减量化、无害化”的原则，根据其性质按类别进行回收或综合利用、厂外铺路、外委处置等，最终实现无固体废物直接排入环境的目标。

综上所述，通过以上措施后，项目产生的本项目固体废物均得到妥善处置。因此本项目固废采取的污染防治措施是可行的。

# 7环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时，也在一定程度上影响着项目地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既是互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。通过对项目的经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。

# 7.1环境保护措施投资

⑴环境保护设施建设费用

本项目运营期产生的环境污染物主要为生活和生产过程产生的废水、工艺废气、噪声和固体废物。本项目的环境保护设施费用合计约548万元，由此可知项目的环保设施投资额约占项目投资总额7978.7万元的6.87%，其环保设施投资额度是基本合理的。

⑵环境保护设施运转费用

本项目运营后环境保护设施的运转费用主要为废水及废气处理设施的运转费、折旧费、排污费和环境保护监测等管理费（包括工资和业务费）。根据国内同类项目的环保费用开支情况，结合本项目的实际情况，初步估算本工程建成投产后每年的环境保护运转费用开支约为85万元。

# 7.2环境经济损失

### 7.2.1资源损失

本项目的资源损失主要是能源的消耗损失，本项目用水由中卫市沙坡头区宣和镇供水管网提供，用电由中卫市沙坡头区宣和镇供电电网统一供应，资源消耗量相对较小，占区域资源量也较小，整体对周围环境影响不大。

### 7.2.2环境影响损失

⑴正常运营环境影响损失

正常运营过程中，本项目产生的主要污染物分别经过相应的治理设施处理后达标排放。

对猪舍定期喷洒除臭剂，猪粪及时清理，减少恶臭污染物的蓄积；固液分离时、堆粪区喷洒除臭剂、加入降解除臭的特定微生物菌种，并科学合理调控饲粮等措施降低恶臭气体产生，从源头减缓恶臭，同时加强厂区绿化；。

本项目废水进行沉砂池+固液分离+厌氧发酵+沼液池后，沼液还田利用。

项目产生噪声较大的设备如饲料配料混合设备、燃气锅炉、泵、风机等产生的噪声，均采取消音和减振等措施。

猪粪运至堆粪区经堆肥处理后，作为有机肥还田利用；病死猪尸体由中宁县农业农村局集中收集并安全处置，不得随意掩埋、丢弃，严禁作饲料出售；沼渣、沉渣将其运至堆肥场与猪粪一同堆肥处理；医疗废物储存于医疗暂存间定期交由医疗废物集中处理中心处理；废包装袋生石灰、消毒剂、生物除臭剂、菌种等袋装原辅料废包装袋，集中收集后定期外售综合利用；生活垃圾在厂区内设置垃圾收集箱，员工生活产生的生活垃圾集中收集后定期清运至环卫部门指定的垃圾中转站处置。

如果对环境保护设施进行完善的管理，保证设施正常运行，使污染物达标排放，则对周围环境影响不大。达标排放的污染物不超出周围环境的自净能力，基本不造成经济损失。

⑵事故性环境影响损失

项目运营过程如发生突发事故，使产生污染物的量或种类超出本项目环境保护设施的处理范围，导致污染物直接排放时，则将对周围环境造成影响，产生较大的环境经济损失。

事故性环境影响经济损失主要包括受污染环境的治理费用以及由于环境受污染导致的生态破坏和其它影响等。

# 7.3社会效益分析

本项目建设符合国家有关产业政策，顺应国内外市场发展的需要，符合当地国民经济发展和产业规划，该项目的建设，将带来多方面的社会综合效益，主要体现在如下：

⑴对当地畜牧业发展的影响

本项目建设完成后，可带动周边农户发展生猪养殖，对当地的经济和畜牧业发展起着极大的推动作用。

⑵对当地种植业发展的影响

本项目建设成后，将需要大量的饲料及青贮饲料，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位，提高种植经济效益，促进农民增收，提高农民对养殖业的信心和积极性。

⑶对当地及周边居民的影响

随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大人民群众温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加肉、奶在食物中的比重。本项目通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，延长农业产业链条，实现产供销一体化，改善城乡群众的膳食结构，就是一条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统一的行之有效的途径。

⑷对当地就业的影响

本项目建成后，提供150个工作岗位，为解决当地就业问题也起着一定的积极作用。

综上分析，项目社会效益十分突出。

# 7.4经济效益

项目总投资为7978.7万元，工程建成后年销售收入可达1600万元，全部投资回收期为5.7年。从以上经济指标可以看出，本项目具有显著的经济效益和一定的抗风险能力，从经济效益角度讲是可行的。

# 7.5环境效益分析

本项目本身的实施会对环境有一定的影响，但采取环境保护措施后可使污染物排放大大减少，对环境影响轻微。具体有以下几个方面：

⑴猪粪、污水实现全部无害化处理

猪粪全部用于堆肥，用于周边农田还田利用，废水处理后沼液还田利用，因此猪粪及污水均可实现无害化处理。

⑵产生了经济效益

本项目运营过程中粪污均用于生产加工有机肥，既做到了资源的合理综合利用，创造了经济效益。

# 7.6环境经济效益综合评述

⑴本项目建成后，不仅增加了地方的财政收入，而且还能为企业积累大量资金，经济效益较好。

⑵拟建工程完成后，增强了企业的生存竞争能力，促进了当地的经济发展并通过一系列的环境保护和生态恢复措施缓解了对区域的环境污染，增加了当地农牧民的经济收入，提高了公众的生活质量，维持了社会稳定，社会效益较好。

⑶本项目在严格落实环评提出的各项污染防治措施后，能够保证达标排放，对环境影响轻微。

通过对本项目在经济效益、环境效益和社会效益三方面的分析，可以看出，本项目的建设能够达到“三效益”的和谐统一发展，项目是可行的。

# 8环境管理与环境监测

健全有效的环境管理与监控计划是搞好环境保护工作的基础。环境管理的目的是应用环境科学的理论和实践，对损害或破坏环境质量的人及其活动施加影响，以协调发展与环境保护之间的关系。因此，为确保本项目在建设期、运营期各阶段执行并遵守有关环保法规，建设单位需对环境管理工作予以重视，以确保各项治理措施正常有效地运行。

项目环境保护管理与监控计划用于指导从项目设计、施工到运行阶段的环境保护工作，同时进行系统的环境监测，了解工程影响区域生态与环境系统变化规律，全面地反映环境质量现状及工程设施运转后环境情况，以验证和复核环境影响评价结果，预测其发展趋势，掌握污染源动态，及时发现潜在的不利影响，以便及时采取有效的减免措施。

8.1环境管理

项目进入运营期后，要将环境管理纳入厂区管理的体系中。环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方生态环境部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。通过严格的环境管理，才能严格执行环评中提出的各项环保措施，真正达到保护环境的目的。

### 8.1.1总体指导原则

环境管理的总体指导原则包括如下几点：

⑴项目的设计应得到充分论证，使项目实施后尽可能地避免或减少在工程建设和运行中对环境带来的不利影响。当这种影响不可避免时，应采取技术经济可行的工程措施加以减缓。

⑵项目的不利影响的防治，应由一系列的具体的措施和环境管理计划组成，这些措施和计划用来消除、抵消或减少施工和运行期间的不利于环境的影响。

⑶环境保护措施应包括施工期和运行后的保护措施，并对常规情况和突发情况分别提出不同的保护措施和挽回不利影响的方法。

⑷环境管理计划应制定出机构上的安排以及执行各种防治措施的职责、实施进度、监测内容和报告程序以及资金投入和来源等内容。

### 8.1.2环境管理体系

环境管理体系应作为企业管理体系中的一部分，并与之协调统一。项目实施后将成为独立的法人单位，并实行以“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”为原则，以企业领导为核心，相关职能部门为基础的全员责任制的环境管理体系。使环境管理贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各总规章制度，也要建立完善的环境管理体系和各总规章制度，使企业的环境管理工作真正落到实处。

### 8.1.3环境管理机构设置

项目设独立的安全环保部门，设专职环境保护管理人员，全面负责企业的环境保护管理工作，安全环保部下设监测室，承担日常环境监测工作任务。同时，安全环保部内部建立计算机辅助管理系统，使之更好地利用经济、技术、行政和教育手段，对损害环境质量的生产活动加以限制，协调好企业经济发展与环境保护的关系，使经济效益、社会效益与环境效益相协调统一。工程运营后，环境管理机构由建设单位相应的环保部门负责，下设环境管理小组，负责环保措施的实施、环保设施运行以及日常环境管理监控工作，并受项目主管单位及环保局的监督和指导。

### 8.1.4环境管理机构职责

环境保护管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本项目的环保工作。其主要职责如下：

⑴贯彻、宣传国家、省及地方的各项环保方针、政策和法律法规，根据厂区的实际情况，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施和监督实行；

⑵制定本厂区的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划；

⑶监督检查本项目执行“三同时”规定的情况；

⑷定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转；

⑸负责厂区环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训；

⑹负责对厂区环保人员和居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质；

⑺负责向当地环保主管部门上报有关环保材料，贯彻环保主管部门下达的有关厂区环保工作的任务和要求；

⑻组织宣传教育，与企业内部有关部门共同大力普及企业职工的环境法规及环境科学知识，提高职工的环境保护意识。宣传清洁生产理念，协同生产技术部门对生产设施进行技术改造，尽可能将污染控制在生产过程中。

### 8.1.5环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

⑴环境保护职责管理条例；

⑵废水、废气、固体废物排放管理制度；

⑶处理装置日常运行管理制度；

⑷排污情况报告制度；

⑸污染事故处理制度；

⑹环保教育制度。

⑺建议建设单位环保部门根据实际情况和上级主管部门以及环境保护部门的要求分别针对性地制订和完善上述环境管理制度，并严格执行。

### 8.1.6环境管理目标

环境管理的主要目标是：控制污染物排放量，避免污染物对环境的危害。为了控制污染物的排放，应把环境管理渗透到整个厂区的管理中，将环境管理融合在一起，以减少厂区各个环境排出的污染物。

本次环境影响评价针对项目特点、环境问题和主要污染物，分别提出了有效的污染防治措施，项目实施期间应认真落实，监督管理环保设施的运行情况，定期监测各污染物的排放浓度。

### 8.1.7环境管理计划

本项目不同工作阶段的环境管理计划见表8.1-1。

表8.1-1               本项目环境管理主要内容

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理机构职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 生产运行期 | 1.严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行；建立废气、固体废物产生和处置台账，统计种类、产生量、处理方式、去向，存档备查； 2.设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行厂内的污染源监测，对不达标环保设施寻找原因，及时处理； 3.加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平和企业内部职工素质水平； 4.重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； 5.不断完善环境风险应急预案，定期进行演练； 6.积极配合环保部门的检查、验收。 |

## 8.2监测计划

### 8.2.1监测计划内容

根据工程排污特点及实际情况，项目建设期及建成投产后，需要健全各项监测制度并保证其实施，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），运营期环境监测计划详见表8.2-1。

表8.2-1               本项目运营期环境监测计划一览表

| 因素 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界四周 | NH3、H2S、臭气浓度 | 1次/半年 |
|  | 固液分离车间排气筒 | NH3、H2S、臭气浓度 | 1次/半年 |
|  | 食堂油烟排放口 | 食堂油烟 | 1次/半年 |
| 地下水 | 地下水监测井，场区下游（西北方向）50m内布设地下水监测井1眼 | pH、色度、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、氟化物、硝酸盐、汞、镉、六价铬、砷、铅、氯化物及总大肠菌群 | 1次/半年 |
| 噪声 | 厂界四周外1m处 | LAeq | 1次/半年 |
| 固体废物 | 全厂各类固体废物产生点 | 统计种类、产生量、存放场所、处置去向是否符合要求 | 发生一次、统计一次 |

### 8.2.2监测方法选取

本项目委托有资质的环境监测单位对本项目运行期“三废”和噪声情况进行监测。废气监测按照《空气和废气监测分析方法（第四版）》中的有关规定执行。废水监测方法按照《水和废水监测分析方法（第四版）》中的规定进行。

为保证监测数据的效度和信度，应当⑴定期对环境监测人员进行培训；⑵监测人员须持证上岗；⑶监测仪器定期检测，使用取得检测合格证的仪器。

### 8.2.3监测数据管理

对于上述监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保主管部门，对于常规监测部分应进行公开，此外，如果发现了污染和破坏问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。

## 8.3污染物总量控制

本项目废水处理后综合利用，不外排地表水体；项目产生废气主要为恶臭。根据国家环保的相关规定，结合本项目所在位置、当地社会经济现状、发展趋势以及该工程项目排污特征，确定本项目无总量控制因子。

## 8.4排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

### 8.4.1排污口的技术要求

⑴排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查；

⑵排污口的位置必须合理确定，按《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔11148〕470号）要求进行规范化管理；

⑶排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处。

### 8.4.2排污口立标管理

⑴各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》(15562.1-1995）与（GB15562.2-1995）的规定，设置生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌；

⑵污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

### 8.4.3排污口设置及规范化管理

在厂区“三废”排放口及噪声源处设置明显标志。标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中的有关规定。排污口规范化整治，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。排放口图形标志牌见表8.4-1。

表8.4-1                     排放口图形标志牌一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放源 | 表示废气排放口 |
| 2 |  |  | 噪声源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

### 8.4.4排污口建档管理

⑴要求使用生态环境部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

⑵根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

## 8.5环境保护措施竣工验收管理

本项目建成后，污染源治理设施“三同时”建成，建设单位应按照竣工环境保护验收的相关规定自行开展竣工环保验收，验收结果应及时向环保主管部门申报。本项目对“三废”、噪声及环境风险的防治均通过设置合理可行的环保设施、采取行之有效的防治措施来降低对环境的污染影响及危害。因此为确保本项目环保设施及污染防治措施的顺利进行，本次评价特提出本项目竣工环境保护验收重点，详见表8.5-1。

表8.5-1                     环保“三同时”验收一览表

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 效果要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废水治理 | 生活污水、猪舍清洗废水、猪尿 | 2座26910m3的存储塘，职工生活污水、猪尿液及猪舍冲洗废水集中收集污水排入存储塘经黑膜厌氧发酵工程处理。处理后产生的沼液作为有机肥用于农田施肥。处理工艺为格栅+沉淀收集+固液分离+黑膜储液池进行处理，处理后沼液用于农田施肥 | 综合利用 |
|  |  | 雨水导排 | 场内设置雨水排水沟，养殖场边界北、东、南设置截水沟，雨水顺排水沟和截水沟排至厂区西侧低洼处 | 符合环保要求 |
|  | 废气治理 | 恶臭 | 猪舍：项目对猪舍的猪粪采用干清粪方式及时进行清理，定期消毒，喷洒除臭剂等 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）标准； 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的标准 |
|  |  |  | 固液分离车间：固液分离车间的臭气送至生物除臭塔，除臭效率为90%，由15m高排气筒达标排放 |  |
|  |  |  | 堆肥场：彩钢棚结构的顶棚，水泥硬化地面，地面做硬化处理，地面采取抗渗混凝土结构，铺设1.5mmHDPE防渗膜，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，项目堆肥场加强过程控制和清运管理，减少猪粪堆存，定期消毒，在猪粪干湿分离、晾晒场等加入对粪污有降解除臭的特定微生物菌 |  |
|  |  |  | 存储塘：项目存储塘采用黑膜储液池是密封的(采用黑膜覆盖)，格栅池和收集池水池均采取加盖全密闭措施，恶臭气体随沼气经过火炬燃烧处置，粪污处理系统部分池体加盖封闭，加强周边绿化、喷洒除臭剂； |  |
|  |  |  | 饲养过程需科学管理、调配饲料等措施治理恶臭 |  |
|  |  | 沼气脱硫 | 项目存储塘产生的沼气采用脱硫塔（干法脱硫）进行脱硫、由于沼气产生量不稳定，且产生量较小，直接送至火炬燃烧，沼气净化后为清洁能源，沼气燃烧火炬废气对环境影响轻微 | 符合环保要求 |
|  |  | 食堂油烟 | 食堂厨房安装油烟净化效率达80%以上的油烟净化器，处理后达标排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001） |
| 运营期 | 固体废物治理 | 一般工业固废 | 猪粪：建设1座彩钢棚结构堆肥场，用于猪粪的堆放和腐熟，地面采取硬化防渗处理。项目猪粪经堆肥后作为有机肥还田利用 | 综合利用 |
|  |  |  | 沼渣：粪污处理系统沼渣及沉渣定期清理，运送至堆肥场与猪粪一起进行堆肥处理后综合利用 | 妥善处置 |
|  |  |  | 沼气净化过程废脱硫剂：由生产厂家进行更换并统一回收处理 |  |
|  |  |  | 病死猪尸体：由中宁县农业农村局收集处置，建设单位不在厂区堆存，随产随清，及时联系中宁县农业农村局对病死猪尸体专门进行收集并安全处置 |  |
|  |  |  | 废包装袋：项目厂内使用的生石灰、消毒剂、生物除臭剂、菌种等袋装原辅料废包装袋，集中收集后定期外售综合利用 |  |
|  |  | 危险废物 | 医疗废物：项目厂区内设置医疗废物暂存间1座，占地面积为10m2，设置危险废物收集装置，医疗废物收集后暂存于医疗废物暂存间内，定期交由有相应危险废物处置资质的单位处置，项目危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行防雨、防晒、防渗建设，张贴相关标识牌 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及2013年修改单要求 |
|  |  | 生活垃圾 | 厂区设垃圾收集箱若干，生活垃圾集中收集后定期清运至环卫部门指定的垃圾中转站处置 | 安全处置 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声生产设备，采取隔声、减振、加强对设备的日常管理和维护等综合降噪措施，运输车辆限速，禁止鸣笛，加强厂内猪管理 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类限值要求 |
|  | 地下水防治措施 | 重点防渗区 | 项目厂区医疗废物暂存间、中转池、存储塘、固液分离车间作为重点防渗区，其防渗层的防渗性能不低6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能； 医疗废物暂存间作为重点防渗区，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/18597-2001）及2013年修改单要求采取相应防渗措施，防渗性能不低于1.0m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 的防渗性能 | 符合环保要求 |
|  |  | 一般防渗区 | 项目育肥舍、仓库、出猪舍、出猪洗消间、场内车冲洗房等作为一般防渗区，其防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 |  |
|  |  | 简单防渗区 | 项目办公生活区、门房、车棚、厂内道路及其他区域等作为简单防渗区，采取一般地面硬化处理 |  |
|  | 绿化 | 绿化面积200亩（约合133333m2） | / |

# 9结论及建议

## 9.1项目基本情况

本项目建设地点位于宁夏中宁县舟塔乡大青山。项目总用地面积为166667m2。本项目分为生活办公区、养殖区、出猪走廊、粪污处理区四大区，养殖区主要建设内容包括育肥舍8栋、出猪舍1栋、洗澡消毒间2间，每座育肥舍配套2座料塔；出猪走廊由南向北为出猪舍、出猪洗消间、场内车冲洗房、集中供料区（料塔7个），仓库；粪污处理区主要建设1座固液分离车间、1座堆肥场，及1套粪污处理系统；办公生活区建设办公用房及生活用房各1座，配套建设配电室、车棚及门房等其它附属设施。各区配套建设各类环保设施。项目总投资7978.7万元，环保投资548万元，占实际总投资的6.87%。

## 9.2产业政策符合性分析

⑴与《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相符性

本项目属于畜禽标准化规模养殖场建设，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励、限制类、淘汰类，属于允许类项目，场区未使用淘汰类设备。因此本项目建设符合国家产业政策。

⑵本项目的建设符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《宁夏回族自治区委员会关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、“三线一单”的相关要求。项目于 2021年3月25日取得中宁县发展和改革局以宁夏回族自治区企业投资项目备案证（项目代码：2020-640521-03-03-006767），对该项目予以备案，同意项目建设。

综上所述，项目符合国家和地方产业政策。

## 9.3选址合理性分析

根据自然资源部《农业农村部关于设施农业用地管理有关问题的通知》（自然资规【2019】4号）中“设施农业用地包括农业生产中直接用于作物种植和畜禽水产养殖的设施用地。设施农业属于农业内部结构调整，可以使用一般耕地，不需落实占补平衡。”项目用地性质符合相关规定。本项目选址不属于禁建区域范围内或禁建区域附近；本项目规划设置生活办公区、养殖区、出猪走廊、粪污处理区，场区内的道路按照净道和污道不交叉的原则进行布置，周边交通便利；本项目所在地宁夏中宁县舟塔乡大青山，不属于城市和城镇居民区，建设区域远离工业企业。符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）、《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）、《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评【2018】31号）及《农业农村部关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》（2019年12月18日）中的要求，因此本项目的选址合理。

## 9.4平面布置合理性分析

本项目建设地点位于宁夏中宁县舟塔乡大青山，总平面布置根据养殖场各组成部门的性质、使用功能和卫生要求等因素，将性质相同、功能相近、联系密切、对环境要求相对一致的建筑物、构筑物及设施，分为若干组并结合用地的具体条件，进行功能分区，主要分为养殖区、办公生活区、饲料存储区、粪污处理区四大区。

⑴生活办公区：生活办公区包括办公用房及宿舍，配套建设车棚、门房、贮水池、水泵房、配电箱等，整体位于厂区北部，生活办公区与养殖区之间由绿化带相隔，有效地降低了养殖废气对于项目生活管理区的影响。

⑵养殖区：养殖区包括育肥舍8栋、出猪舍1栋、洗澡消毒间2间，每座育肥舍配套2座料塔，位于厂区中部。

⑶出猪走廊：整体位于厂区西侧，由南向北为出猪舍、出猪洗消间、场内车冲洗房、集中供料区（料塔7个），仓库，最终通向厂区出入口。

⑷粪污处理区：粪污处理区包括堆肥场、存储塘、沼气脱硫塔、污水处理站、固液分离车间等，整体位于场区南部，由西向东依次布设；粪便堆肥处理后暂存于堆肥场内；项目所在区域主导风向为西北风，粪污处理区处于项目生活管理区的侧风向，有效防止了恶臭气体对于项目生活管理区的影响。项目厂区周边400m距离内无地表水体，能够满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中：“5.2：贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m）”的规定。

本项目总平面布置根据本项目的工艺流程，充分考虑自然地形地貌条件，满足生产和方便管理及消防等规范、标准要求。合理布置场区的建筑物、运输线路，使场内的物料运输路径短捷，提高了生产效率，降低了运输成本。从环保角度分析，本项目平面布局基本合理。

## 9.5环境质量现状评价结论

⑴环境空气质量现状：根据《2020年宁夏生态环境质量状况》评价结论，沙坡头区大气环境中PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均浓度，CO24h平均浓度、O3日最大8h平均浓度均达标。其它因子NH3、H2S的1h最大浓度值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求。

⑵地表水环境质量现状：根据《中卫市生态环境质量报告书》（2019年度）监测结果，黄河中卫下河沿断面各项水质监测指标的污染物指数均＜1.0，各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。

⑶地下水环境质量现状：地下水检测点除氟化物、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体超标外，其他检测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。

⑷声环境质量现状：根据监测结果，项目厂区声环境现状监测值均满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类标准要求，区域声环境质量较好。

⑸土壤环境质量现状：由监测结果可知，项目区域各监测点土壤监测值均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）风险筛选值。

## 9.6污染防治与达标排放可行性

### 9.6.1废气污染防治措施与达标排放可行性

⑴恶臭气体

本项目对猪舍的猪粪，采用干清粪方式及时进行清理，定期消毒，喷洒除臭剂（生石灰）等；堆粪区加强过程控制和清运管理，减少猪粪和污泥堆存，定期消毒，在猪粪干湿分离、堆粪区等加入对粪污进行降解除臭的特定微生物菌；污水处理区各类池体加盖封闭，加强周边绿化、喷洒除臭剂；饲养过程需科学管理、调配饲料等措施治理恶臭。通过对同类别企业废气污染物产生情况的调查，项目臭气污染排放以NH3和H2S浓度为有效源强计算，恶臭气体NH3、H2S可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准（新改扩建），臭气浓度可满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的标准。

⑵固液分离车间的恶臭

项目固液分离车间的臭气送至生物除臭塔，处理后的废气达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)，通过离心风机经由15m高排气筒达标排放。

### 9.6.2废水治理措施与达标排放可行性

本项目废水主要为猪尿、育肥舍冲洗废水及生活污水。污水排入存储塘经黑膜厌氧发酵工程处理。处理后产生的沼液作为有机肥用于农田施肥。处理工艺为格栅+沉淀收集+固液分离+黑膜储液池，沼液还田综合利用，不外排，对环境影响轻微。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497—2009），沼液可还田利用。根据分析，本项目所在地区周边的农田可以消纳本项目产生的沼液。因此本项目措施可行。

为防止地下水被污染，本项目采取分区防渗措施，根据本项目可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，本项目医疗废物暂存间、中转池、存储塘、固液分离车间等均为重点防治区；育肥舍、仓库、出猪舍、出猪洗消间、场内车冲洗房为一般污染防治区。办公生活区、门房、车棚、厂内道路及其他区域等作为简单防渗区。采取相应措施后，本项目对地下水影响轻微。

综上，本项目采取的废水治理措施可行。

### 9.6.3环境噪声污染防治措施与达标排放的可行性

本项目噪声主要来自固液分离机、水泵及猪群活动叫声等。噪声声级在60~95dB（A）。针对不同噪声源采用隔声、消声、合理布局等治理措施。

根据预测结果，采取有效的减振降噪措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类声环境功能区标准要求。

### 9.6.4固体废物产生及处理、处置情况

本项目产生的固体废物主要有猪粪、病死猪尸体、沼渣、兽医站少量医疗废物、沼气净化过程废脱硫剂、废包装袋及生活垃圾。

猪粪运至堆肥场经堆肥处理后暂存垫料和有机肥库房，作为有机肥外售；沼渣将其运至堆肥场与猪粪一同堆肥处理；病死猪尸体不在厂区堆存，随产随清，及时联系中宁县农业农村局对病死猪尸体专门进行收集，在发现当天即拉运，送至新堡镇南山新圈沟的病死畜禽无害化处理掩埋场无害化处理；医疗废物由当地畜牧站带走进行处置，项目建设医疗废物暂存室（10m2）；废包装袋集中收集后定期外售综合利用；沼气净化过程废脱硫剂由生产厂家进行更换并统一回收处理；生活垃圾在厂区内设置垃圾收集箱，集中收集后定期清运至环卫部门指定的垃圾中转站处置。

综上所述，本项目固体废物均综合利用或无害化处理，不外排。

## 9.7公众参与

本次公众参与严格按照《环境影响评价公众参与办法》有关规定进行，通过报纸发布公告信息及张贴公示等形式，广泛公告项目建设的基本情况及环境影响评价情况。建设单位于2020年7月9日委托众旺达（宁夏）技术咨询有限公司开展本项目的环评工作，2021年7月5日在中卫城市快讯微信公众号发布了本项目第一次环境影响评价信息公示。于2021年11月16日在消费日报数字版网页上发布了本项目第二次环境影响评价信息公示（征求意见稿），同时在项目区域附近对纸质版环境影响评价征求意见稿公示进行了张贴。建设单位于2021年11月18日、2021年11月19日在消费日报同步发布了本项目第二次环境影响评价信息公示（结论公示）。

环评公示阶段，没有收到反对意见。根据调查结果，该项目已得到广大公众的了解，且被调查者认为项目在运行过程中，应重视环境保护。落实各项目环保措施，加强环境管理，使该项目的建设具有充分可行性。由此可见，选址周围公众对于本项目的建设总体上持支持的态度。

## 9.8结论

综上所述，本项目建设符合国家及地方有关产业政策，选址合理。其污染防治措施比较完善可行并达标排放，项目的实施对周围环境影响较小；污染物排放总量能够满足环境容量要求；具有较好的社会效益和经济效益，有利于带动地方经济的发展。在严格执行“三同时”制度、落实本报告书提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

## 9.9建议

⑴制定全厂环境管理和生产制度章程；设专职环境管理人员，按本报告书中的要求认真落实环境监测计划，负责开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料，并上报地方环保部门，若发现问题，及时采取措施，防止发生环境污染；检查监督污染治理处理装置的运行、维修等管理情况；

⑵在设备选型上，要认真考查和论证，选用先进的低噪声设备，保证工程正常运行的同时，最大限度地减少各种污染物的产生，减轻项目对环境的影响；

⑶搞好猪舍内卫生，发现有猪病死或因其它意外致死的，要及时清理消毒，并设置专用防疫通道输送，防止猪群交叉感染。

# Text boxes

新鲜水

绿化用水

固液分离车间

损耗69320

129575

1443

损耗600

猪饮用水

损耗289

育肥舍冲洗废水

损耗750

生活用水

600

3750

138268

污水处理区

60255

3000

1154

61409

还田利用

64409

水帘降温用水

1440

损耗1440

消毒用水

损耗1460

1460

设计期

施工前期准备

方案设计、工程设计

场地开挖，主体工程、辅助工程建设，废水处理设备建设，场地平整，地面硬化

、防渗，设备安装

竣工验收

投入运营

施工期

运营期

噪声、扬尘、废水、固废