年产1000吨半导体单晶硅棒技改项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：宁夏中晶半导体材料有限公司

评价单位：宁夏汇晟环保科技有限公司

二О二二年三月

目    录

前言	1

0.1 项目概况	1

0.2 项目由来	1

0.3 环境影响评价程序	3

0.4 建设项目的特点	4

0.5 项目判定情况分析	7

0.6 关注的主要环境问题	8

0.7 环境影响报告书主要结论	8

1 总则	10

1.1 编制依据	10

1.2 评价目的和指导思想	19

1.3 评价重点	19

1.4 评价因子	20

1.5 环境功能区划及评价标准	20

1.6 评价工作等级及评价范围	26

1.7 环境保护目标	34

1.8 项目环境可行性分析	36

2 现有工程概况	48

2.1 企业基本概况	48

2.2 现有工程环保手续履行和环保设施运行情况	50

2.3 现有工程概况	63

2.4 现有工程污染物达标排放及处置情况	74

2.5 现有工程污染物排放量统计	78

2.6 现有工程存在的环境问题及拟采取的整改措施	88

3 建设项目概况	90

3.1 基本情况	90

3.2 本项目技术改造方案	90

3.3 建设规模及产品方案	95

3.4 项目组成	96

3.5 原辅材料及能源消耗	102

3.6 主要生产设备	105

3.7 公用工程	106

3.8 总图布置及环境合理性分析	113

3.9劳动定员及工作制度	114

3.10 总投资及环保投资	114

3.11 项目建设周期与运营期	115

4 工程分析	116

4.1 工艺流程	116

4.2 污染源源强核算	125

4.3 “三本账”核算	144

5 环境现状调查与评价	147

5.1 自然环境概况	147

5.2 环境质量现状监测与评价	151

6 环境影响预测与评价	176

6.1 施工期环境影响分析	176

6.2 运营期环境影响预测与评价	179

7 环境风险评价	199

7.1 评价依据	199

7.2 环境风险保护目标概况	204

7.3 环境风险识别	205

7.4 环境风险分析	208

7.5 风险防范措施	210

7.6 环境风险应急预案	214

7.7 环境风险评价结论	217

8 环境保护措施及其可行性论证	219

8.1 施工期环境保护措施	219

8.2 运营期废气污染防治措施及可行性	220

8.3 运营期废水污染防治措施及可行性	230

8.4 运营期噪声污染防治措施及可行性	235

8.5 运营期固体废物污染防治措施及可行性	236

8.6 运营期土壤污染污染防治措施	238

9 环境影响经济损益分析	241

9.1 环境保护措施投资	241

9.2 经济效益分析	241

9.3 社会效益分析	242

9.4 环境效益分析	242

9.5 综合评价	242

10 环境管理与监测计划	243

10.1 环境管理	243

10.2 总量控制	254

10.3 环境监测计划	256

10.4 环境信息公开要求	257

10.5 “三同时”竣工环保验收	259

11 结论与建议	262

11.1 结论	262

11.2 建议	267

前言

0.1 项目概况

项目概况见表1。

表1  本项目概况表

| 立项文件 | 中宁县工业和信息化局《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》 项目代码：2110-640521-07-02-795668 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 年产1000吨半导体单晶硅棒技改项目 |
| 建设单位 | 宁夏中晶半导体材料有限公司 |
| 建设性质 | 技术改造 |
| 建设地点 | 中卫市中宁县新堡镇团结南路，宁夏中晶半导体材料有限公司现有厂区内 |
| 行业类别 | C3985 电子专用材料制造 |
| 建设规模 | 生产装置 | 建设规模(t/a) |
|  | 对单晶车间160台单晶炉进行技术改造 | 现有产能：年产1000吨太阳能级单晶硅棒；技改后产能：年产1000吨半导体级单晶硅棒。 |
| 产品方案 | 产品类别 | 产品名称 | 设计产量(t/a) | 商品量(t/a) |
|  | 半导体材料 | 单晶硅棒 | 1000 | 1000 |
| 项目投资 | 项目投资总额18000万元。其中：环保投资为186万元，约占总投资的1.03%。 |
| 定员及工作制度 | 项目劳动定员230人。项目设计年工作天数为330天，年生产时间7920h。 |

0.2 项目由来

（1）公司简况

宁夏中晶半导体材料有限公司成立于2015年8月，位于宁夏中宁县新堡镇团结南路，现有厂区总占地面积46044.9m2，为浙江中晶科技股份有限公司全资子公司。2020年12月，浙江中晶科技股份有限公司在深圳主板上市；主营业务为硅材料的研发、生产和销售，产品主要应用于中高端半导体分立器件芯片以及集成电路的制造，终端应用于各类消费电子、汽车电子、家用电器、通讯安防、绿色照明、新能源等领域。

宁夏中晶半导体材料有限公司已通过ISO9001：2015、ISO14001：2015和ISO45001：2019体系的认证。在单晶炉控制系统开发及运用、新型节能保温热场及长晶工艺、高精度重掺杂单晶生长工艺、超高阻直拉硅单晶等领域实现了行业一流水准。目前已申报专利19项，其中已授权专利14项。在宁夏中宁县新堡镇团结南路厂区内现设有年产420t半导体级单晶硅棒生产线和年产1000太阳能级单晶硅棒生产线，现有职工总人数326人。现有年产420t半导体级单晶硅棒生产线和年产1000太阳能级单晶硅棒生产线已按环保管理相关要求，履行了环保“三同时”手续，详见第二章“2.3.1现有工程环保手续履行情况”。

（2）公司发展历程

宁夏中晶半导体材料有限公司于2016年6月建设了一条年产320t半导体级单晶硅棒生产线，2018年10月通过增加原料使用量，在不改变年产320t半导体级单晶硅棒生产线工艺及设备的前提下，产能扩大至年产420t半导体级单晶硅棒。

宁夏中晶半导体材料有限公司依据自身的技术及管理优势，于2021年4月收购与已有“年产420t半导体级单晶硅棒生产线”位于同一厂区的宁夏隆基硅材料有限公司（一厂）部分土地及其附属建筑物（“资产转让协议”详见附件）。根据资产转让协议，此次转让资产标的包括土地及现有厂房（单晶二车间、单晶三车间和综合车间），及其厂房内现有生产设施、设备。依据建设单位提供资料及现场踏勘，此次收购的生产设备设施在生产项目为“宁夏隆基硅材料有限公司1000t/a单晶硅项目”，单晶二车间、单晶三车间内设有160台单晶炉及配套辅助生产设施，生产规模为年产太阳能级单晶硅棒1000t。

（3）本项目由来

当今社会已经步入信息化时代，集成电路的发明是20世纪人类科技史最伟大的发明之一；以集成电路为代表的半导体产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性产业。单晶硅材料是制造半导体元器件的重要基础材料，单晶硅的质量将直接影响下游分立器件、集成电路产品的性能和成品率。宁夏中晶半导体材料有限公司生产的半导体材料行业处于半导体产业链的上游，主要用于中高端半导体分立器件芯片以及集成电路的制造。

宁夏中晶半导体材料有限公司为适应半导体单晶硅市场需求，以及与公司现有技术优势相匹配，拟对2021年4月收购的“宁夏隆基硅材料有限公司1000t/a单晶硅项目”进行技术改造，将现有1000吨太阳能级单晶硅棒产能技改升级为年产1000吨半导体级单晶硅棒。技改后半导体级单晶硅棒生产加入的掺杂剂为硼和磷，不涉及重金属。

根据《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发自治区九大重点产业高质量发展实施方案的通知》（宁党办[2020]88号），本次改建项目属于九大重点产业中的电子信息产业；由通知中“电子信息产业高质量发展实施方案”可知：㈡重点支持四大特色领域1.构建电子元器件产业链。大力支持的半导体材料、LED外延……半导体照明等新型关键元器件及材料的研发与产业化。本次改建项目已取得中宁县工业和信息化局《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》，项目代码：2110-640521-07-02-795668，项目名称为“年产1000吨半导体单晶硅棒技改项目”（以下简称“本项目”）。根据《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》，本项目总投资18000万元，主要对现有单晶车间单晶二车间、单晶三车间内现有160台单晶炉进行改造升级，新增切断机、滚磨机、磁场等辅助生产设施。

0.3 环境影响评价程序

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国环境保护部令第44号令和生态环境部令第1号《建设项目环境保护分类管理名录》等有关规定，本项目属于三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39，81、电子元件及电子专用材料制造398，半导体材料制造，应该编制环境影响报告书。

宁夏中晶半导体材料有限公司于2021年11月2日正式委托宁夏汇晟环保科技有限公司（以下简称“评价单位”）承担该公司“年产1000吨半导体单晶硅棒技改项目”的环境影响评价工作。评价单位接受委托后，组织评价技术人员多次深入厂址地区进行了详细的现场踏勘、收集资料，按照相关法律法规及相关技术导则的要求，编制完成《年产1000吨半导体单晶硅棒技改项目环境影响报告书》。

具体环境影响评价工作程序见图1。

图1  本项目环境影响评价工作程序图

0.4 建设项目的特点

（1）产品特点

本项目为技术改造项目，主要生产半导体级单晶硅棒产品，根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017)（2019年修改版），本项目属于C3985电子专用材料制造。本项目产品均不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中高污染、高环境风险产品。

（2）周边环境特点

改建项目建设地点位于宁夏中宁县新堡镇团结南路，在建设单位现有厂区内进行技术改造，项目所在区域供电、供水、污水管网、天然气管道、污水处理厂基础设施配套齐全。

（3）生产工艺特点

本次技术改造完成后，生产半导体级单晶硅棒1000/a。主要通过单晶拉制、机加工、成品检验等工段，生产过程无化学反应，工艺操作要求严格。

（4）产排污特点

改建项目营运期会产生一定的废气、废水、固废和噪声。

①废气

改建项目生产过程中主要废气为单晶拉制工段单晶炉抽真空废气、单晶炉清炉废气以及成品检验工段酸腐过程产生的酸性废气。

单晶炉抽真空采用油式真空泵，抽真空废气中主污染物为真空泵运行过程中真空泵油挥发的非甲烷总烃；经现有及新增静电式油烟净化系统处理后，非甲烷总烃排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求，通过现有15m高排气筒高空排放。

单晶炉清炉废气为含尘废气，经现有布袋除尘器处理后，颗粒物排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求，通过新增15m高排气筒高空排放。

成品检验使用硝酸和氢氟酸的混合酸对样品进行预处理，样品预处理酸腐过程会产生酸性废气，主要污染物为氟化物；经现有二级碱液喷淋塔处理后，氟化物排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求，通过现有15m高排气筒高空排放。

②废水

本项目为技术改造项目，无新增废水产生。改建项目废水主要是生产废水和纯水制备系统排水，纯水制备系统排水全部回用至机加车间，不外排；生产废水主要为成品检验废水、机加废水、以及废气喷淋塔排水，主要污染因子为氟化物。

成品检验废水、废气喷淋塔排水经现有1套酸碱废水处理设施进行预处理，机加废水经压滤机压滤处理；经预处理后的成品检验废水、废气喷淋塔排水、机加废水混合废水可达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中电子专用材料类间接排放标准和中宁县第三污水处理厂处理接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准要求后，经厂区废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。

③噪声

设备在采取减振、降噪、厂房屏蔽及距离衰减等防治措施后，运营期东厂界昼间、夜间噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准要求，南厂界、西厂界、北厂界及声环境敏感目标梁庄东侧昼间、夜间噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

④固体废物

改建项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾产生。

一般工业固体废物：改建项目产生的废碳毡、酸碱废水处理设施污泥，集中收集后由第三方拉运送工业垃圾填埋场填埋处置；废RO膜集中收集后由生产厂家回收；其他一般固废废石墨炉套、废石英坩埚、废埚底料、不合格品、头尾料、废包装材料、布袋除尘器收集的粉尘、废硅粉泥、酸碱废水处理设施污泥暂存于一般固废间，定期外售综合利用；

危险废物：改建项目产生的危险废物真空泵废油、检修废机油的收集、运输、贮存、管理及转运严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》(部令第23号)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求进行收集、转运、管理，在厂区内危废暂存间贮存，定期交由有资质的单位进行处理。

⑥环境风险

改建项目涉及的环境风险物质主要包括硝酸、氢氟酸、真空泵油、真空泵废油、废机油等，危险单元主要分布在生产车间、化学品库、易制爆化学品库、发电机房、危险废物暂存间，项目环境风险类型主要为有毒有害危险物质泄露以及废矿物油火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放造成的突发性环境风险事故。风险评价结果表明，在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案，加强风险管理的条件下，改建项目的环境风险可防可控。

0.5 项目判定情况分析

0.5.1 产业政策符合性分析

本项目为半导体级单晶硅棒的生产，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》规定，项目属于鼓励类中第二十八项“信息产业”第22条：“半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料”，符合国家产业政策。

本项目已取得中宁县工业和信息化局文件《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》，项目代码：2110-640521-07-02-795668。因此，项目的建设符合国家及地方产业政策。

0.5.2 用地符合性分析

技改项目位于中卫市中宁县新堡镇团结南路，用地性质为工业用地；本项目在建设单位现有厂区内进行技术改造，不新增用地。项目用地不属于国土资源部和国家发改委制定的《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中。因此，项目的建设符合相关土地政策。

0.5.3 “三线一单”符合性分析

①生态保护红线符合性分析

根据《关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发〔2018〕23号）以及《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(卫政发〔2021〕31号)，改建项目所在区域无重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区等生态保护红线划定的区域，改建项目不在宁夏回族自治区划定的生态保护红线范围内，不在中卫市划定的生态保护红线和一般生态空间范围内。因此，改建项目符合“生态保护红线”要求。

②环境质量底线

根据对改建项目所在地环境空气、地表水、土壤等环境质量现状分析，以及项目产生的废气、废水、固废等通过相应的治疗措施后均可达标排放或妥善处置，改建项目的实施满足区域环境质量底线的要求。

③资源利用上线

改建项目生产过程中资源利用包括水、电，改建项目不新增用水。生产用水由厂区现有地下水井（已取得中宁县水务局颁发的《取水许可证》）提供，生产过程中回用水率可达33.28%；生产用电由市政管网接入，水、电及天然气资源的用量占区域的资源量较小；本项目在现有厂区内改建，不新增用地，现有厂区用地性质为工业用地，项目的建设满足资源利用上限的要求。

④生态环境准入清单

根据《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(卫政发〔2021〕31号)，改建项目所在地的环境管控单元属于重点管控单元，经分析，改建项目符合卫政发〔2021〕31号中重点管控单元生态环境准入清单要求。

综上所述，改建项目符合“三线一清单”相关要求。

0.6 关注的主要环境问题

根据项目特点及现场调查结果，确定本次环评关注的主要环境问题为：

⑴现有工程、设施的依托可行性；

⑵重点关注项目废气中非甲烷总烃、氟化物的排放达标性及其治理措施的经济、技术可行性，废水中氟化物的排放达标性及其治理措施的经济、技术可行性；

⑶重点关注项目固体废物的处置方式及可行性，明确固废的去向，固废处置场所及危废暂存间的设置情况等；

⑷现有工程存在的环境保护问题及拟采取的整改措施。

综上所述，针对项目可能产生的不利影响提出切实可行的污染防治措施和对策，使项目建设对环境的影响降到最低，符合环保要求。

0.7 环境影响报告书主要结论

根据对本次改建项目实施后环境影响评价结果的综合分析，本项目建设符合国家和地方产业政策，符合用地政策要求，符合“三线一单”相关要求；各项污染防治措施合理，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准，对周围环境影响处于可接受水平，不会降低区域功能类别，经济效益、社会效益较好。经采取有效风险防范、减缓措施，本项目环境风险水平可以接受。

因此，在建设单位认真落实各项污染治理措施，切实作好“三同时”及日常环保管理工作的基础上，从环境保护的角度而言，本项目在该区域建设是可行的。

1 总则

1.1 编制依据

1.1.1 相关法律

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订)；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修订)；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日)；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年04月29日修订)；

(6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2022年6月5日施行)；

(7)《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019年1月1日)；

(8)《中华人民共和国水法》(2016年修订)(2016年7月2日)；

(9)《中华人民共和国循环经济促进法》(2018年10月26日)；

(10)《中华人民共和国水土保持法》(2011年3月1日)；

(11)《中华人民共和国节约能源法》(2018年10月26日)；

(12)《中华人民共和国环境保护税法》(2018年1月1日)。

1.1.2 行政法规及规范性文件

1.1.2.1 国务院相关行政法规及规范性文件

(1)国务院，令第682号《建设项目环境保护管理条例》(2017年10月1日)；

(2)国务院，令第693号《中华人民共和国环境保护税法实施条例》(2018年1月1日)；

(3)国务院，令第591号《危险化学品安全管理条例》(2011年12月1日)；

(4)国务院，国发〔2011〕35号《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(2011年10月31日)；

(5)国务院，国发〔2012〕3号《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》(2012年1月12日)；

(6)国务院，国发〔2015〕17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(2015年4月2日)；

(7)国务院，国发〔2016〕31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(2016年5月28日)；

(8)中共中央国务院，中发〔2018〕17号《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》(2018年6月16日)；

(9)国务院办公厅，国办发〔2016〕81号《关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(2016年11月10日)；

(10)中共中央国务院《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》(2020年5月17日)；

(11)国务院，令第748号《地下水管理条例》(2021年12月1日实施)。

1.1.2.2 国家生态环境主管部门相关行政法规及规范性文件

(1)原环境保护部，环发〔2011〕150号《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》(2011年12月29日)；

(2)原环境保护部，环发〔2012〕77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(2012年7月3日)；

(3)原环境保护部，环发〔2012〕98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(2012年8月8日)；

(4)原环境保护部办公厅，环办〔2013〕104号《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》(2013年11月15日)；

(5)原环境保护部办公厅，环办〔2014〕30号《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》(2013年3月25日)；

(6)原环境保护部，令第34号《突发环境事件应急管理办法》(2015年6月5日)；

(7)原环境保护部，环发〔2015〕163号《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)>的通知》(2015年12月10日)；

(8)原环境保护部，环发〔2015〕178号《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》(2015年12月30日)；

(9)原环境保护部，环环评〔2016〕150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(2016年10月26日)；

(10)原环境保护部，环环评〔2017〕84号《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(2017年11月14日)；

(11)生态环境部，令第3号《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》(2018年8月1日)；

(12)生态环境部，令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》；

(13)生态环境部，令第4号《环境影响评价公众参与办法》(2019年1月1日实施)；

(14)生态环境部，令第9号《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》(2019年11月1日施行)；

(15)生态环境部，环环评【2021】45号《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(2021年5月31日)。

1.1.2.3 国家其他部门相关行政法规及规范性文件

(1)发展和改革委员会，第29号令《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2019年11月06日)；

(2)国家发展改革委办公厅，发改办产业【2021】635号《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》(2021年8月16日)。

1.1.3 地方法规及规范性文件

1.1.3.1 自治区相关法规

(1)《宁夏回族自治区环境保护条例（修改）》(2019年3月26日)；

(2)《宁夏回族自治区建设项目环境保护管理办法》(2002年10月1日)；

(3)《宁夏回族自治区污染物排放管理条例（修改）》(2019年3月26日)；

(4)《宁夏回族自治区危险废物管理办法》(2011年4月1日)；

(5)《宁夏回族自治区大气污染防治条例（修改）》(2019年3月26日)；

(6)《宁夏回族自治区水污染防治条例》(2020年1月4日)；

(7)《宁夏回族自治区水资源管理条例》(2017年1月1日)；

(8)《宁夏回族自治区土地管理条例》(2001年1月1日)；

(9)《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》(2018年11月29日)；

(10)《宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会关于依法推进环境保护工作的决定》(2000年7月21日)；

(11)《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国水法>办法》(2008年11月1日)；

(12)《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国节约能源法>办法》(2009年11月1日)。

1.1.3.2 自治区政府相关文件

(1)宁夏回族自治区人民政府办公厅，宁政办发〔2010〕169号《自治区人民政府办公厅转发环境保护厅等部门关于推进大气污染联防联控工作实施方案的通知》(2010年11月15日)；

(2)宁夏回族自治区人民政府，宁政发〔2012〕58号，《关于进一步加强环境保护的决定》(2012年4月13日)；

(3)宁夏回族自治区人民政府，宁政发〔2012〕83号，《关于进一步加快主要行业污染减排工作的通知》(2012年5月16日)；

(4)宁夏回族自治区人民政府，宁政发〔2012〕129号，《关于进一步改善我区城市环境空气质量的意见》(2012年9月14日)；

(5)宁夏回族自治区人民政府办公厅，宁政办规发〔2020〕20号，《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》(2020年9月22日)；

(6)宁夏回族自治区人民政府办公厅，宁政办发〔2015〕83号，《宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发(宁夏回族自治区建设项目环境影响评价文件分级审批规定)(2015年本)的通知》(2015年7月1日)；

(7)宁夏回族自治区人民政府，宁政发〔2015〕106号，《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区水污染防治工作方案的通知》(2015年12月30日)；

(8)宁夏回族自治区人民政府，宁政发〔2016〕108号，《关于印发土壤污染防治工作实施方案的通知》(2016年12月30日)；

(9)宁夏回族自治区人民政府，宁政发〔2018〕23号，《关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》(2018年6月30日)；

(10)宁夏回族自治区人民政府，宁政发〔2020〕37号，《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》；

(11)宁夏回族自治区人民政府，宁政办发〔2021〕59号，《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》。

1.1.3.3 自治区生态环境主管部门相关文件

(1)原宁夏回族自治区环保厅，宁环发〔2013〕20号《关于切实加强建设项目环境影响评价公众参与工作的通知》(2013年2月26日)；

(2)原宁夏回族自治区环保厅，宁环发〔2014〕13号《宁夏污染源排放口规范化管理办法(试行)》(2014年1月26日)；

(3)原宁夏回族自治区环保厅，宁环发〔2015〕57号《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》(2015年6月18日)；

(4)原宁夏回族自治区环保厅，宁环办发〔2017〕21号，《关于印发宁夏回族自治区工业污染源全面达标排放计划实施方案的通知》(2017年4月10日)；

(5)原宁夏回族自治区环境保护厅办公室，宁环办函〔2016〕2号《关于进一步规范危险废物识别标志设置有关事宜的通知》(2016年1月12日)；

(6)原宁夏回族自治区环境保护厅办公室，宁环办发〔2015〕22号《关于印发危险化学品生产使用环境管理登记工作实施方案的通知》(2015年3月12日)；

(7)原宁夏回族自治区环境保护厅办公室，宁环办发〔2015〕6号《关于加强固体危险废物环境管理工作的通知》(2015年1月20日)；

(8)原宁夏回族自治区环境保护厅，宁环发〔2017〕38号《关于进一步加强和规范危险废物转移管理有关工作的通知》(2017年5月11日)；

(9)宁夏回族自治区生态环境厅，《自治区生态环境厅关于进一步加强建设项目环境影响评价管理工作的通知》(2019年2月25日)；

(10)宁夏回族自治区生态环境保护领导小组办公室文件，宁生态环保办〔2019〕1号《关于印发<宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案>的通知》(2019年4月3日)。

1.1.3.4 自治区其他部门相关文件

(1)宁夏回族自治区工业和信息化厅文件，宁工信园区发〔2019〕172号，《关于印发<银川都市圈开发区产业发展指导目录(2019版)>的通知》；

(2)宁夏回族自治区发展和改革委员会，宁发改环资〔2020〕195号，《自治区发展改革委关于印发2020年生态环境保护工作计划的通知》；

(3)中共宁夏回族自治区委员会，宁党发〔2020〕17号，《关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施意见》；

(4)宁夏回族自治区发展和改革委员会、宁夏回族自治区工业和信息化厅，宁发改环资[2021]809号，《宁夏回族自治区能耗双控产业结构调整指导目录(试行)》。

1.1.3.5 中卫市政府及生态环境主管部门相关文件

(1)中国共产党中卫市委员会文件，卫党发〔2020〕1号，《关于推动黄河流域中卫段生态保护和高质量发展的实施意见》；

(2)中卫市人民政府，卫政办发〔2018〕164号，《关于印发中卫市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018年-2020年）的通知》；

(3)中卫市人民政府，卫政办发〔2019〕20号，《关于印发中卫市推进净土保卫战三年行动计划（2018年-2020年）的通知》；

(4)中卫市人民政府，卫政办发〔2017〕174号，《关于印发中卫市打赢大气污染防治攻坚战实施工业企业减排生产工作方案的通知》。

(5)中卫市人民政府，卫政发〔2021〕31号，《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》。

1.1.4 相关规划

(1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

(2)《全国生态功能区划》；

(3)《全国主体功能区规划》；

(4)《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

(5)《宁夏空间发展战略规划》；

(6)《宁夏回族自治区主体功能区规划(2011-2020年)》；

(7)《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》；

(8)《宁夏回族自治区“十三五”主要污染物总量控制规划》（宁夏回族自治区“蓝

天碧水.绿色城乡”专项行动领导小组办公室，2018年1月26日）；

(9)《全国地下水污染防治规划》(2011-2020年)；

(10)《中卫市城市总体规划(2004-2025年)》；

(11)《中卫市市辖区土地利用总体规划》；

(12)《中卫市“十四五”生态环境保护规划（送审稿）》；

(13)《中卫市“十四五”生态环境保护规划（送审稿）》；

(14)《中宁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二О三五年远景目标纲要》（中宁县人民政府，2021年3月）。

1.1.5 技术导则及标准、规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

(3)《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；

(4)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

(5)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

(6)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

(7)《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)；

(8)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

(9)《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)；

(10)《水污染治理工程技术导则》(HJ2015-2012)；

(11)《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)；

(12)《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

(13)《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）；

(14)《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

(15)《固体废物处置工程技术导则》(HJ2035-2013)；

(16)《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)；

(17)《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；

(18)《危险废物规范化管理指标体系》(环办〔2015〕99号)；

(19)《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)；

(20)《危险废物转移管理办法》(部令第23号)；

(21)《危险废物污染防治技术政策》(环发〔2001〕199号)；

(22)《国家危险废物名录（2021年版）》；

(23)《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；

1.1.6 评价技术资料

(1)《环境影响评价委托书》；（附件1）

(2)中宁县工业和信息化局，《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》，项目代码：2110-640521-07-02-795668；（附件2）

(3)《资产转让协议》；（附件3）

(4)《取水许可证》，有效期自2018年11月19日至2023年11月08日（取水（中宁水）字[2018]第0017号）；（附件4）

(5)中卫市工业和信息化局，《关于宁夏中晶半导体材料有限公司年产1000吨半导体级单晶硅棒建设项目不再进行节能审查的通知》；（附件5）

(6)中宁县自然资源局，宁（2021）中宁县不动产权第N0003140号，《中华人民共和国不动产权证书》；（附件6）

(7)中宁县自然资源局，《关于<年产1000吨半导体单晶硅棒技改项目>用地情况说明》；（附件7）

(8)中宁县环境保护局，中宁环（评）函[2016]22号，《关于宁夏中晶半导体材料有限公司年产320吨半导体级单晶硅棒项目环境影响报告表的函》；（附件8）

(9)中宁县环境保护局，环验[2016]32号；（附件9）

(10)中宁县环境保护局，《关于同意宁夏中晶半导体材料有限公司继续沿用原环境影响评价文件的函》；（附件10）

(11)中宁县建设与环境保护局，中宁建环发[2007]2号，《关于宁夏隆基硅材料有限公司1000t/a单晶硅项目环境影响报告表的批复》；（附件11）

(12)中宁县建设与环境保护局，中宁建环验[2007]08号；（附件12）

(13)宁夏智诚安环技术咨询有限公司，宁智污检字[2021]第152号，《宁夏中晶半导体材料有限公司污染源检测报告》（2021年8月16日）；（附件13）

(14)宁夏智诚安环技术咨询有限公司，宁智污检字[2021]第078号，《宁夏中晶半导体材料有限公司污染源检测报告》（2021年5月18日）；（附件14）

(15)宁夏智诚安环技术咨询有限公司，宁智污检字[2021]第030号，《宁夏中晶半导体材料有限公司污染源检测报告》（2021年3月8日）；（附件15）

(16)宁夏智诚安环技术咨询有限公司，宁智污检字[2021]第065号，《宁夏隆基硅材料有限公司一厂、二厂污染源检测报告》（2021年5月8日）；（附件16）

(17)宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司，《危险废物处置协议》（2021年01月04日）；（附件17）

(18)危险废物转移联单；（附件18）

(19)新沂市宏强石墨有限公司，《废石墨购销合同》；（附件19）

(20)东海县宏达石英材料有限公司，《废石英购销合同》；（附件20）

(21)《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》（备案编号：640521-2021-70-2，备案日期：2021年10月15日）（附件21）

(22)主要污染物排污权指标核算认定表；（附件22）

(23)宁夏中环国安咨询有限公司，中环(检)字[2021]第619号，《宁夏中晶半导体材料有限公司年产1000吨半导体单晶硅棒技改项目环境质量现状检测报告》；（附件23）

(24)中卫市生态环境局中宁县分局，《宁夏中晶半导体材料有限公司排污许可证》（证书编号：91640521352664484J001Q，有效期限：自2020年5月11日至2023年5月10日止）；（附件24）

(25)中卫市生态环境局，《宁夏隆基硅材料有限公司排污许可证》（证书编号：91640521788235488D001V，有效期限：自2020年6月3日至2023年6月2日止）；（附件25）

(26)《宁夏中晶半导体材料有限公司年产320吨半导体级单晶硅棒项目环境影响报告表》；

(27)《宁夏中晶半导体材料有限公司年产320吨半导体级单晶硅棒项目竣工环境保护验收监测报告表》；

(28)《宁夏隆基硅材料有限公司1000t/a单晶硅项目环境影响报告表》；

(29)《宁夏隆基硅材料有限公司1000t/a单晶硅生产项目建设项目竣工环境保护验收申请表》；

(30)《宁夏隆基硅材料有限公司1000吨单晶硅项目、1800吨单晶硅项目、机加车间和清洗车间建设项目环境影响后评价报告》；

(31)《年产1000吨半导体单晶硅棒技改项目可行性研究报告》；

(32)建设单位提供的其他资料。

1.2 评价目的和指导思想

1.2.1 评价目的

根据项目特征，结合厂址周围环境状况，确定本次环境影响评价的目的：

(1)梳理现有工程污染物产排情况；

(2)通过对评价区域环境现状的调查和分析，掌握厂址周围的环境敏感因素；通过对工程内容的全面调查和分析，掌握工艺过程、辅助及公用工程设施的污染物排放特征；

(3)根据项目区域环境特征和项目污染物排放特征，预测项目对周围环境的影响程度和影响范围，说明该项目投产运行后排放的污染物所引起的周围环境质量变化情况；

⑷通过对项目环保设施的技术经济合理性、达标排放的可靠性进行分析，提出进一步减缓污染的建议，结合环境影响预测结果和污染物总量控制指标，从环保的角度上论证该项目建设的可行性。

1.2.2 指导思想

(1)根据项目特点，影响环境的主要因素，有重点地进行评价。

(2)评价方法力求科学严谨、实事求是、分析论述力求客观公正、提出的环保措施和建议注意可行性和合理性，并贯彻“总量控制”、“节约用水”、“清洁生产”和“达标排放”等环保政策法规。

1.3 评价重点

根据工程特征和区域环境状况，确定本次评价重点为：

（1）现有工程污染物产排污情况，以及依托工程可行性分析；

（2）技改工程产排污核算，以及污染物达标排放情况；

（3）技改工程废气、废水以及固体废物、噪声污染防治措施经济技术可行性分析。

1.4 评价因子

根据《环境影响评价技术导则 总纲》和项目所在区域的环境功能区划的具体情况，结合改建项目污染物的排放情况，确定改建项目的评价因子如下：

表1.4.1-1  评价因子筛选一览表

| 环境要素 | 评价专题 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、NMHC、TVOC、氟化物、TSP |
|  | 影响评价 | NMHC、TVOC、氟化物、TSP |
|  | 总量指标 | VOCs、工业烟粉尘 |
| 地表水 | 现状评价 | pH、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、氨氮、石油类、挥发酚、铅、汞、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂和硫化物，共22项 |
|  | 影响评价 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、氟化物 |
| 声环境 | 现状评价 | 连续等效A声级Leq |
|  | 影响评价 | 连续等效A声级Leq |
| 土壤 | 现状评价 | 基本污染因子：《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准》（GB36600-2018）表1中45项基本污染因子，包含砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘； 特征因子：氟化物、石油烃 |
|  | 影响评价 | 氟化物 |
| 固废 | 影响评价 | 一般工业固体废物、危险废物 |
| 环境风险 | 影响评价 | 有毒有害物质泄露：氢氟酸、硝酸、真空泵油、真空泵废油、废机油等泄漏； 火灾爆炸伴生/次生污染物：真空泵油、真空泵废油、废机油泄漏后发生火灾爆炸产生的伴生/次生污染物。 |

1.5 环境功能区划及评价标准

1.5.1 环境功能区划

（1）大气环境

项目所在地的环境空气功能区属于二类环境功能区。

（2）地表水环境

根据现场勘查，距本项目最近距离地表水体为黄河，位于本项目北侧约6.35km处，黄河-中卫下河沿断面考核目标为地表水环境II类功能水体。

（3）声环境

本项目位于中卫市中宁县新堡镇团结南路，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），确定项目所在区域为声环境2类功能区；厂区东侧紧邻中宁县主干道路团结路，故厂区东侧为声环境4a类功能区。

1.5.2 环境质量标准

1.5.2.1 环境空气质量标准

本项目所在区域属环境空气二类区域，各评价因子所执行的环境空气质量标准如下：

(1)SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等常规因子，以及TSP、氟化物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年其修改单中二级标准浓度限值；

(2)非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的一次标准值；

(3)TVOC参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。

本项目所执行的具体环境空气质量标准值见表1.5.2-1。

表1.5.2-1  环境空气质量标准一览表

| 序号 | 评价因子 | 平均时段 | 标准值/(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 1小时平均 | 500 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其2018年修改单中二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 年平均 | 60 |  |
| 2 | NO2 | 1小时平均 | 200 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 年平均 | 40 |  |
| 3 | PM10 | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 年平均 | 70 |  |
| 4 | PM2.5 | 24小时平均 | 75 |  |
|  |  | 年平均 | 35 |  |
| 5 | CO | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 4mg/m3 |  |
| 6 | O3 | 1小时平均 | 200 |  |
|  |  | 日最大8小时平均 | 160 |  |
| 7 | TSP | 24小时平均 | 300 |  |
|  |  | 年平均 | 200 |  |
| 8 | 氟化物（F） | 1小时平均 | 20 |  |
|  |  | 24小时平均 | 7 |  |
| 9 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的一次标准值 |
| 10 | TVOC | 8小时平均 | 600 | 《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)中附录D |

1.5.2.2 地表水环境质量标准

本项目所在区域地表水体为厂址北侧6.35km处的黄河，黄河-中卫下河沿断面执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水质标准，具体标准值见表1.5.2-2。

表1.5.2-2  地表水环境质量标准一览表

| 序号 | 因子 | 标准限值 | 序号 | 因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 12 | 铜 | ≤1.0 |
| 2 | 溶解氧 | ≥6 | 13 | 锌 | ≤1.0 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤4 | 14 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 4 | 生化需氧量 | ≤3 | 15 | 硒 | ≤0.01 |
| 5 | 氨氮 | ≤0.5 | 16 | 砷 | ≤0.05 |
| 6 | 汞 | ≤0.00005 | 17 | 镉 | ≤0.005 |
| 7 | 铅 | ≤0.01 | 18 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 8 | 挥发酚 | ≤0.002 | 19 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 9 | 石油类 | ≤0.05 | 20 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |
| 10 | 化学需氧量 | ≤15 | 21 | 硫化物 | ≤0.1 |
| 11 | 总磷 | ≤0.1 | 22 | 总氮 | ≤0.5 |

1.5.2.3 声环境质量标准

评价区声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类功能区标准，宁夏中晶半导体材料有限公司厂区东侧执行4a类功能区标准。声环境质量评价因子执行标准见表1.5.2-3。

表1.5.2-3  声环境质量标准一览表

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类功能区 | 60 | 50 |
| 4a类功能区 | 70 | 55 |

1.5.2.4 土壤环境

项目占地类型为工业用地，厂址周边200m范围内为城乡居民住宅区及工业企业，土壤环境质量评价执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值标准，见表1.5.2-4。

表1.5.2-4  《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值(mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 |
| 3 | 铬(六价) | 18540-29-9 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-016 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烯 | 96-18-4 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3 106-42-3 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 |
| 石油烃类 |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | / | 826 |

1.5.3 污染物排放标准

1.5.3.1 大气污染物

（1）有组织废气

本项目有组织工艺废气颗粒物、氟化物、非甲烷总烃排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体限值详见表1.5.3-1。

表1.5.3-1  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度（m） | 二级 |
| 1 | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 |
| 2 | 氟化物 | 9.0 | 15 | 0.10 |
| 3 | 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 |

（2）无组织废气

厂界污染物无组织浓度控制参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。具体限值详见表1.5.3-2。

表1.5.3-2  企业边界大气污染物浓度限值

| 序号 | 污染物 | 单位 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | mg/m3 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
| 2 | 氟化物 | ug/m3 | 20 |  |
| 3 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 4.0 |  |

1.5.3.2 水污染物

现有工程废水主要为生活污水和生产废水，在厂区通过预处理后经废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。根据现有工程环评及验收情况，厂区现有废水总排口执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准限值。

由于国家颁布了《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020），自2021年7月1日实施。本次技术改造完成后，废水总排口污水排放执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中电子专用材料类间接排放标准，同时满足中宁县第三污水处理厂处理接管标准要求，二者从严执行。具体标准限值详见表1.5.3-3。

表1.5.3-3  本项目废水排放标准  单位：mg/L，pH无量纲

| 评价因子 | 标准限值 |
| --- | --- |
|  | 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）电子专用材料类间接排放标准 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 | 本项目废水排放标准限值 |
| pH值 | 6.0-9.0 | 6.5-9.5 | 6.5-9.0 |
| SS | 400 | 400 | 400 |
| 石油类 | 20 | 15 | 15 |
| BOD5 | / | 350 | 350 |
| CODCr | 500 | 500 | 500 |
| 总有机碳（TOC） | 200 | / | 200 |
| 氨氮(以N计) | 45 | 45 | 45 |
| 总氮(以N计) | 70 | 70 | 70 |
| 总磷 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 阴离子表面活性剂（LAS） | 20 | 20 | 20 |
| 总氰化物 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 氟化物 | 20 | 20 | 20 |
| 备注：本项目生产过程中不涉及电镀、化学镀工艺，故不设置相关污染物（总铜、总锌、总铅、总镉、总铬、六价铬、总砷、总镍、总银等）排放限值指标。 |

1.5.3.3 噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准；运营期东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类区标准，南厂界、西厂界、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准，各标准限值详见表1.5.3-4。

表1.5.3-4  噪声排放标准限值  单位：dB(A)

| 阶段 | 位置 | 噪声限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 施工期 | 施工场界噪声 | 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) |
| 运行期 | 东厂界噪声 | 70 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放 标准》(GB12348-2008)4类标准 |
|  | 南、西、北厂界 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放 标准》(GB12348-2008)2类标准 |

1.5.3.4 固体废物

(1)改建项目生产过程涉及危险废物的产生、收集、贮存等过程，其中危险废物收集、贮存等过程执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求、《危险废物转移管理办法》(部令第23号)及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)要求；

(2)厂内一般固体废物产生、收集、贮存、处理处置过程应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年04月29日修订)相关要求。

1.6 评价工作等级及评价范围

1.6.1 大气环境

1.6.1.1 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，大气环境影响评价等级判定采用AERSCREEN估算模式和污染物占标率进行计算：

式中：Pi----第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci----采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i----第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3，一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

本项目大气评价等级划分详见表1.6.1-1。

表2.6.1-1  大气环境评价等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

本次评价选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式分别计算各污染源的最大影响程度，估算模式所用参数见表1.6.1-2。

表1.6.1-2  估算模型参数表

| 参数 | 取值 | 资料来源 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 | 项目周边3km半径范围一半以上面积属于城市建成区 |
|  | 人口数（城市选项时） | 16.25万 |  |
| 最高环境温度（℃） | 40.1 | 中宁县气象站2000-2019年的气象统计数据 |
| 最低环境温度（℃） | -24.7 |  |
| 土地利用类型 | 城市 | / |
| 区域湿度条件 | 干燥气候 | 参照中国干湿状况分布图，项目建设地点位于干旱区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是□否 | 估算过程使用美国usgs所发布的全球地形数据，数据分辨率为90m |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |  |
| 是否考虑岸线熏线 | 考虑岸线熏线 | □是■否 | 项目区域附近无大型水体，因此不考虑岸线熏线 |
|  | 岸线距离/km | / |  |
|  | 岸线方向/° | / |  |

大气污染物的排放参数见表1.6.1-3、1.6.1-4，计算结果见表1.6.1-5。

表1.6.1-3  本项目大气污染源点源参数表

| 排气筒编号 | 污染源名称 | 排气筒底部中心 坐标（度） | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒参数 | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | 高度/m | 出口内径/m | 烟气 流速/m/s | 烟气温度/℃ |  |  | NMHC | PM10 | 氟化物 |
| DA002 | 抽真空废气 | 105.691188 | 37.472704 | 1188.4 | 15 | 0.3 | 7.86 | 50 | 7920 | 连续 | 0.004 | 0 | 0 |
| DA003 |  | 105.690718 | 37.472624 | 1188.7 | 15 | 0.3 | 7.86 | 50 | 7920 | 连续 | 0.004 | 0 | 0 |
| DA004 |  | 105.690376 | 37.473505 | 1188.1 | 15 | 0.3 | 7.86 | 50 | 7920 | 连续 | 0.004 | 0 | 0 |
| DA005 |  | 105.690387 | 37.473478 | 1188.2 | 15 | 0.3 | 7.86 | 50 | 7920 | 连续 | 0.004 | 0 | 0 |
| DA007 | 单晶炉清炉废气 | 105.691585 | 37.472991 | 1187.7 | 15 | 0.4 | 5.31 | 25 | 4620 | 连续 | 0 | 0.026 | 0 |
| DA008 |  | 105.691219 | 37.473882 | 1187.2 | 15 | 0.4 | 5.31 | 25 | 4620 | 连续 | 0 | 0.026 | 0 |
| DA006 | 成品检验废气 | 105.691721 | 37.473254 | 1188.7 | 15 | 0.5 | 11.32 | 25 | 7920 | 连续 | 0 | 0 | 0.038 |

表1.6.1-4  本项目大气污染源（近）圆形面源参数表

| 污染源名称 | 面源中心点坐标(度) | 海拔高度(m) | 面源半径(m) | 有效排放高度(m) | 年排放小时数(h) | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  | 氟化物 |
| 综合车间成品检验无组织废气 | 105.690807 | 37.473143 | 1188.9 | 26.46 | 10 | 7920 | 0.013 |

表1.6.1-5  本项目大气污染源估算结果一览表

| 污染源 | 评价因子 | 标准值(μg/m3) | Cmax(μg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒编号 | 污染源名称 |  |  |  |  |  |
| DA002 | 抽真空废气 | NMHC | 2000 | 0.7312 | 0.0366 | / |
| DA003 |  | NMHC | 2000 | 0.7312 | 0.0366 | / |
| DA004 |  | NMHC | 2000 | 0.7312 | 0.0366 | / |
| DA005 |  | NMHC | 2000 | 0.7312 | 0.0366 | / |
| DA007 | 单晶炉清炉废气 | PM10 | 450 | 5.5975 | 1.2439 | / |
| DA008 |  | PM10 | 450 | 5.5975 | 1.2439 | / |
| DA006 | 成品检验废气 | 氟化物 | 20 | 1.5739 | 7.8695 | / |
| 综合车间成品检验无组织 废气 | 氟化物 | 20 | 1.6958 | 8.4790 | / |

由表1.6.1-5可知，本项目Pmax最大值出现为处理综合车间无组织排放的氟化物，Pmax值为8.4790%，Cmax为1.6958μg/m3，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中评价等级判定方法，本项目大气环境影响评价等级应为二级。

1.6.1.2 评价范围

改建项目大气环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价范围以厂址为中心，边长5km的矩形区域，评价面积共计25km2。具体评价范围见表1.6.7-4、图1.6.1-1。

1.6.2 地表水环境

1.6.2.1 评价等级

通过工程分析可知，改建项目废水主要为成品检验废水、机加废水、以及废气喷淋塔排水，经厂内预处理设施处理后，通过废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。本项目废水排放方式为间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)中地表水环境影响评价工作分级判据要求，确定项目评价等级为三级B。地表水等级判定见表1.6.2-1。

表1.6.2-1    地表水环境影响评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）; 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |

根据导则要求，三级B评价不考虑评价时期，不开展区域污染源调查，不进行地表水环境影响预测，主要对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性、依托污水处理设施的环境可行性进行评价。

1.6.2.1 评价范围

项目地表水环境工作评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)的要求，评价范围应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；若涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域，本项目地表水环境风险影响范围内无水环境保护目标。因此，本次评价地表水评价范围为厂内废水产生节点至全厂废水总排放口范围。

1.6.3 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，地下水环境评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

根据附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目行业类别为“82、半导体材料、电子陶瓷、有机薄膜、荧光粉、贵金属粉等电子专用材料”，评价类别为“报告书”，对照附录A，确定本项目属于IV类建设项目。依据HJ610-2016 中“6.2.2建设项目评价工作等级”规定，可不开展地下水环境影响评价工作。

1.6.4 声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求进行声环境评价工作等级判定，具体判定过程见表1.6.4-1。

表1.6.4-1  声环境评价工作等级判定表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增多时。 |
| 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)～5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时。 |
| 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时。 |

本项目位于中卫市中宁县新堡镇团结南路，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），确定本项目评价区为声环境2类功能区。

改建项目厂址所在区域适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区，项目建设前后评价范围内声环境敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），敏感目标受噪声影响的人口变化不大，根据评价工作级别划分依据，本次声环境影响评价工作等级确定为二级。

评价范围为以厂址边界外扩200m作为评价范围。具体评价范围见表1.6.7-4、图1.6.1-1。

1.6.5 土壤环境

1.6.5.1 评价等级

本项目属于污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)，土壤环境评价工作等级的划分应依据建设项目类别、占地规模、周边土壤环境敏感程度分级进行判定。

（1）项目类别

技改项目生产半导体级单晶硅棒，属于C3985 电子专用材料制造，行业类别为“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目土壤环境影响评价行业类别不在附录A表A.1中。根据项目土壤环境影响源、影响途径、影响因子的识别结果，参照“石油、化工”行业中半导体材料确定项目类别为II类项目。

表1.6.5-1  土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 制造业 | 石油、化工 | 石油加工、炼焦；化学原料和化学制品制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造； | 半导体材料、日用化学品制造；化学肥料制造 | 其他 | - |

（2）占地规模

本项目在现有厂区内进行技术改造，不新增占地，现有厂区占地面积46044.9m2（≤5hm2），占地规模为小型。

（3）周边土壤环境敏感程度

改建项目厂址周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标或其他土壤环境敏感目标，厂址东侧164m处为梁庄（最近的居民区），因此，土壤环境敏感程度判定为“敏感”。

（3）评价等级判定

本项目属于土壤环境影响评价II类项目，占地规模为中型，土壤环境敏感程度为较敏感。因此，确定项目土壤环境影响评价等级为二级，具体判定依据见下表。

表1.6.5-2  污染影响型评价工作等级判定表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

1.6.5.2 评价范围

按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。项目土壤评价等级为二级，确定土壤环境评价范围为现有厂区占地范围及占地范围外0.2km范围内。具体评价范围见表1.6.7-4、图1.6.1-1。

1.6.6 生态环境

按照建设项目《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)中4.2.1关于生态环境影响评价分级的要求，“位于原厂界（或永久用地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析。”

本项目属于现有厂区内的工业类改扩建项目，厂址周边区域均无自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊或重要生态敏感区，影响区域内无珍惜濒危物种分布，本次评价仅开展生态影响分析，不判定工作等级及评价范围。

1.6.7 环境风险

1.6.7.1 评价等级

建设项目各要素环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的各要素环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表1.6.7-1确定环境风险潜势，按照表1.6.7-2确定各要素及综合环境风险等级。

表1.6.7-1  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度(E) | 危险物质及工艺系统危险性(P) |
| --- | --- |
|  | 极高危害(P1) | 高度危害(P2) | 中度危害(P3) | 轻度危害(P4) |
| 环境高度敏感区(E1) | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区(E2) | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区(E3) | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

表1.6.7-2  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。根据“7 环境风险评价章节”风险物质辨识情况，技改项目涉及的主要危险物质包括68%硝酸、40%氢氟酸、真空泵油、真空泵废油、废机油。

物质危险性识别过程见表1.6.7-3。

表1.6.7-3  风险物质识别表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn /t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸 | 7697-37-2 | 0.99① | 7.5 | 0.132 |
| 2 | 氢氟酸 | 7664-39-3 | 0.12② | 1 | 0.12 |
| 3 | 真空泵油 | / | 12.727 | 2500 | 0.005 |
| 4 | 真空泵废油 | / | 20.0 | 2500 | 0.008 |
| 5 | 废机油 | / | 0.3 | 2500 | 0.0001 |
| 本项目Q值 Σ | 0.27 |
| 备注：本项目生产过程中直接外购68%硝酸和40%氢氟酸原料，硝酸、氢氟酸最大存在量为厂内最大存在量的折纯计算量。 ①厂内68%硝酸最大存在量为1.45t，折纯硝酸最大存在量0.99t； ②厂内40%氢氟酸最大存在量为0.3t，折纯氢氟酸最大存在量0.12t； |

根据上表判定本项目Q值为Q=0.27，Q＜1。根据导则附录C，当Q＜1时，环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

1.6.7.2 评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）相关要求，简单分析无环境风险评价范围设置要求。

项目具体评价范围见表1.6.7-4、图1.6.1-1。

表1.6.7-4  项目评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 | 示图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 | 以厂址为中心，边长5km的矩形区域 | 图1.6.1-1 |
| 2 | 地表水环境 | 三级B | 厂内废水产生节点至全厂废水总排放口范围 | / |
| 3 | 声环境 | 二级 | 以厂址边界外扩200m作为评价范围 | 图1.6.1-1 |
| 4 | 土壤环境 | 二级 | 现有厂区占地范围及占地范围外0.2km范围内 | 图1.6.1-1 |

1.7 环境保护目标

本项目位于中卫市中宁县新堡村团结南路，根据现场调查，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地和野生动植物及其栖息地等等环境敏感区。

1.7.1 大气环境保护目标

本次技改项目大气环境评价范围以厂址为中心，边长5.0km×5.0km的矩形范围，其评价范围内的保护目标分布情况详见表1.7.1-1、图1.6.1-1。

表1.7.1-1  环境空气保护目标

| 序号 | 保护目标名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宋营村 | E 105.698170°， N 37.478470° | 居民 | 250人 | 环境空气二类功能区 | NE | 660 |
| 2 | 中宁县第五中学 | E 105.700205°， N 37.477665° | 师生 | 560人 |  | NE | 663 |
| 3 | 周庄 | E 105.703048°， N 37.476420° | 居民 | 920人 |  | NE | 965 |
| 4 | 宋营完全小学 | E 105.705645°， N 37.480063° | 师生 | 120人 |  | NE | 1320 |
| 5 | 詹庄 | E 105.710279°， N 37.480706° | 居民 | 800人 |  | NE | 1650 |
| 6 | 李庄 | E 105.715837°， N 37.470509° | 居民 | 160人 |  | SE | 2030 |
| 7 | 刘营村 | E 105.702877°， N 37.468341 | 居民 | 1200人 |  | SE | 720 |
| 8 | 耿家湾 | E 105.713048°， N 37.460617° | 居民 | 450人 |  | SE | 2230 |
| 9 | 新堡镇 | E 105.686354°， N 37.473105° | 居民 | 320人 |  | W | 230 |
| 10 | 梁庄 | E 105.688725°， N 37.470251° | 居民 | 260人 |  | W | 164 |
| 11 | 聂庄 | E 105.690753°， N 37.467676° | 居民 | 220人 |  | SW | 290 |
| 12 | 南营房 | E 105.690281°， N 37.462687° | 居民 | 450人 |  | SW | 740 |
| 13 | 创业村 | E 105.686311°， N 37.466120° | 居民 | 520人 |  | SW | 1850 |
| 14 | 新胜村 | E 105.670210°， N 37.451609° | 居民 | 330人 |  | SW | 2700 |
| 15 | 新堡村 | E 105.700230°， N 37.477558° | 居民 | 160人 |  | N | 220 |
| 16 | 中宁县 | E 105.687727°， N 37.483083° | 居民 | 1.5万人 |  | N | 680 |

1.7.2 地表水环境保护目标

项目所在地主要的地表水体为黄河，详见表1.7.2-1。

表1.7.2-1  地表水环境保护目标

| 保护目标名称 | 方位 | 相对距离 | 功能 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄河 | N | 6.35km | 河流 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准 |

1.7.3 声环境保护目标

改建项目声环境评价范围为厂界外扩200m的范围，其评价范围内的保护目标分布情况详见表1.7.3-1、图1.6.1-1。

表1.7.3-1  声环境保护目标

| 序号 | 保护目标名称 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁庄 | 居民 | 410人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区 | W | 164 |

1.7.4 土壤环境保护目标

改建项目土壤环境评价范围为现有厂区占地范围及占地范围外0.2km范围内。其评价范围内的保护目标分布情况详见表1.7.4-1、图1.6.1-1。

表1.7.4-1  土壤环境保护目标

| 序号 | 保护目标名称 | 保护对象 | 环境功能区 | 相对厂址方位/距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁庄 | 居民区 | 《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准》（试 行）（GB36600-2018）中第二类用地筛选值 | W/164 |
| 2 | 厂界外围0.2km范围内（含厂址内） |  | / |

1.8 项目环境可行性分析

1.8.1 相关政策符合性分析

1.8.1.1 与《产业结构调整指导目录(2019年本)》符合性分析

本项目为半导体级单晶硅棒的生产，根据国家发展和改革委员会令〔2019〕第29号《产业结构调整指导目录(2019年本)》规定，改建项目属于鼓励类中第二十八项“信息产业”第22条：“半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料”，符合国家产业政策。

本项目已取得中宁县工业和信息化局文件《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》，项目代码：2110-640521-07-02-795668。因此，项目的建设符合国家及地方产业政策。

1.8.1.2 与《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》符合性分析

根据《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》国发〔2020〕8号相关要求：

⑴聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发，不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。科技部、国家发展改革委、工业和信息化部等部门做好有关工作的组织实施，积极利用国家重点研发计划、国家科技重大专项等给予支持；

⑵在先进存储、先进计算、先进制造、高端封装测试、关键装备材料、新一代半导体技术等领域，结合行业特点推动各类创新平台建设。科技部、国家发展改革委、工业和信息化部等部门优先支持相关创新平台实施研发项目。

改建项目主要生产半导体级单晶硅棒，属于C3985电子专用材料制造；产品处于半导体产业链的上游，主要用于中高端半导体分立器件芯片以及集成电路的制造。属于国家鼓励和支持产业，符合《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》相关要求。

1.8.1.3 与《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》符合性分析

根据《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》发改高技〔2020〕1409号相关要求：

⑴加快新一代信息技术产业提质增效：加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资；

改建项目主要生产半导体级单晶硅棒，属于C3985电子专用材料制造，产品主要用于中高端半导体分立器件芯片以及集成电路的制造。属于国家鼓励和支持产业，符合《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》发改高技〔2020〕1409号相关要求。

1.8.1.4 与《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发自治区九大重点产业高质量发展实施方案的通知》符合性分析

根据《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发自治区九大重点产业高质量发展实施方案的通知》（宁党办[2020]88号），本次改建项目属于九大重点产业中的电子信息产业；由通知中“电子信息产业高质量发展实施方案”可知：㈡重点支持四大特色领域1.构建电子元器件产业链。大力支持的半导体材料、LED外延……半导体照明等新型关键元器件及材料的研发与产业化。

改建项目主要生产半导体级单晶硅棒，产品主要用于中高端半导体分立器件芯片以及集成电路的制造，属于通知中重点支持四大特色领域中的构建电子元器件产业链。符合《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发自治区九大重点产业高质量发展实施方案的通知》相关要求。

1.8.1.6 与《宁夏回族自治区能耗双控产业结构调整指导目录(试行)》符合性分析

为落实国家和自治区能耗双控目标要求、推动自治区尽早实现碳达峰、碳中和，2021年11月26日，宁夏回族自治区发展和改革委员会、宁夏回族自治区工业和信息化厅联合下发《自治区发展改革委工业和信息化厅关于印发<宁夏回族自治区能耗双控产业结构调整指导目录(试行)>的通知》(宁发改环资[2021]809号)。该《目录》中的管理措施分为禁止类、限制类和淘汰类三类。其中，禁止类是指不允许新增固定资产投资项目，列明时间的现有产能要按期限退出；限制类主要包括规模限制、产业环节、工艺及产品限制和能效水平限制；淘汰类主要是指淘汰落后生产工艺装备、落后产品。

根据对比，本项目不属于该《目录》中禁止类、限制类和淘汰类产业，属允许建设项目，符合《目录》要求。

1.8.1.6 土地政策符合性分析

改建项目位于中卫市中宁县新堡镇团结南路，在建设单位现有厂区内进行技术改造，不新增用地。根据中宁县自然资源局核发的《中华人民共和国不动产权证书》（宁（2021）中宁县不动产权第N003140号），现有厂区占地面积46044.9m2，用地性质为工业用地。项目用地不属于国土资源部和国家发改委制定的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中。因此，项目的建设符合相关土地政策。

1.8.2 与挥发性有机物治理相关要求符合性判定

1.8.2.1 与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》符合性分析

本项目与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》相关内容可行性分析见表1.8.2-1。

表1.8.2-1  项目与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》符合性分析

| 类别 | 相关政策内容 | 本项目拟采取的措施 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源头和过程控制 | （八）在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括： 1.储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统； 2.油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备； 3.油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。 | 改建项目涉及油类（真空泵油）的储存，年用量较小，于化学品库封闭式容器中储存。 | 符合 |
| 末端治理与综合利用 | （十二）在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。 （十三）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。 （十四）对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。 （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 | 改建项目抽真空废气为低浓度有机废气，采用静电式油烟净化系统处理后达标排放。 | 符合 |

由表1.8.2-1可知，改建项目与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》要求相符。

1.8.2.2 与《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》符合性分析

宁夏回族自治区生态环境保护领导小组办公室于2019年3月29日发布了《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》（宁生态环保办(2019)1号），本项目与宁生态环保办(2019)1号文符合性分析见表1.8.2-2。

表1.8.2-2  项目与宁生态环保办(2019)1号文符合性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (一)重点行业。开展VOCs排放调查工作，重点推进炼油与石化、化学原料和化学制品制造、化学药品原料药制造、合成纤维制造、表面涂装、印刷、家具制造、纺织印染等8个重点行业VOCs排查工作，加强机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，确定VOCs控制重点行业。各市应基于自身产业结构特征，结合筛查的重点排放行业，实施一批重点工程。充分考虑重点排放行业的产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。 | 本项目不属于文件中重点行业。 | 符合 |
| 2 | 二、重点污染物。根据国家组织开展的O3和PM2.5源解析情况，确定VOCs重点控制因子。对于O3控制，重点控制的污染物主要为间/对-二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1,3-丁二烯、1,2,4-三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯等;对于PM2.5控制，重点控制的污染物主要为甲苯、正十二烷、间/对-二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻-二甲苯、1,3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等。同时，要强化苯乙烯、甲硫醇、甲硫醚等恶臭类VOCs的排放控制。 | 本项目不涉及VOCs重点控制因子。 | 符合 |
| 3 | 严格建设项目环境准入。要严格落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，逐步提高石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目的环保准入门槛，实行严格的控制措施。禁止建设未列入国家相关规划的新建炼油及扩建一次炼油项目、新建乙烯、对二甲苯(PX)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 | 本项目涉及VOCs排放，属于电子专用材料制造业，为技术改造项目。本项目位于中卫市中宁县新堡镇团结南路，满足产业政策及三线一单要求。产生废气为低浓度VOCs废气，采用静电式油烟净化系统处理后达标排放。 | 符合 |
| 4 | （二）加快实施工业源VOCs污染防治 5.因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理。 | 1.本项目属于电子专用材料制造业，不在VOCs治理重点行业，及宁夏回族自治区选择开展VOCs治理其他行业范围内。 2.本项目废气经处理后，满足相应排放标准要求，能够稳定达标排放； | 符合 |

1.8.3 与其他相关规范要求符合性分析

1.8.3.1 与《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》相符性分析

国家发展改革委办公厅于2021年8月16日以“发改办产业【2021】635号”发布了《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》，本项目符合性分析详见下表。

表1.8.3-1  与《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》符合性分析

| 类别 | 规范内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、全面清理规范拟建工业项目 | 各有关地区要坚持从严控制，对已备案但尚未开工的拟建工业项目，要指导督促和协调帮助企业将项目调整转入合规工业园区内建设。对不合符产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目一律不得批准或备案。拟建工业项目清理规范工作于2021年12月底前全部用完成。“十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区。 | 本项目在现有厂区内进行技术改造，已取得中宁县发展和改革局审批的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》。现有厂区用地性质为工业用地，已取得中宁县自然资源局核发的不动产权证书（证书编号：宁（2021）中宁县不动产权第N0003140号），用地符合当地规划要求。 | 符合 |
| 四、严控新上高污染、高耗水、高耗能项目 | 各有关地区对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目（对高污染、高耗水、高耗能项目的界定，按照生态环境部、水利部、国家发展改革委相关规定执行）要一律重新进行评估，确有必要建设且符合相关行业要求的方可继续推进。清理规范工作于2021年12月底前全部完成。“十四五”时期沿黄重点地区新建高污染、高耗水、高耗能项目，一律按本通知要求执行。 | 本项目不属于《宁夏回族自治区能耗双控产业结构调整指导目录(试行)》中禁止类、限制类和淘汰类产业；本项目为技术改造完项目，技改完成后年综合能源消费量较技改前减少3040吨标煤，未新增能耗（详见附件）。 | 符合 |
| 七、稳妥推进园区外工业项目入园 | 各有关地区要对合规工业园区外存在重大安全隐患、曾发生重大突发环境事件的已建成工业项目注意建立档案，逐个进行梳理评估。对经评估需要实施搬迁入园的项目，按照“成熟一个、搬迁一个”的要求，逐一制定搬迁入园工作计划和实施细则，明确时间表和责任人，抓好项目搬迁入园工作。对其他建成工业项目，要加强监督，防范安全、环境风险，鼓励有条件的项目搬迁入园。 | 本项目环境风险为简单分析，根据调查及建设单位提供资料，现有工程未曾发生重大突发环境事件。企业已编制突发环境事件应急预案并备案，备案编号：640521-2021-70-2，备案日期：2021年10月15日（备案表详见附件）。 | 符合 |

1.8.3.2 与《关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施意见》相符性分析

中共宁夏回族自治区委员会于2020年7月28日以“宁党发〔2020〕17号”印发《关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施意见》，意见中“三 重点任务……10.全面治理水体污染”中指出：加强工业废水治理，……清理整顿黄河沿岸线内列入负面清单的产业和项目，推动沿黄1公里范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，严禁在黄河干流及主要支流岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。全面取缔工业直排口、非法入黄排污口。

本项目在宁夏中宁县新堡镇团结南路宁夏中晶半导体材料有限公司现有厂区内进行技术改造，厂址北距黄河最近距离6.35km，不在沿黄1公里范围内。根据“三线一单”分析结果，本项目符合《中卫市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》中卫市环境管控单元生态环境准入清单要求，不属于《宁夏回族自治区能耗双控产业结构调整指导目录(试行)》中禁止类、限制类和淘汰类产业；本项目为技术改造完项目，技改完成后年综合能源消费量较技改前减少3040吨标煤，未新增能耗。生产及生活废水经厂内预处理后通过市政管网排入中宁县第三污水处理厂处理，不直接排入地表水体。因此，本项目符合《关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施意见》中相关要求。

1.8.3.2 与《中宁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二О三五年远景目标纲要》相符性分析

《中宁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二О三五年远景目标纲要》，纲要“第三章 强化创新驱动，塑造经济社会高质量发展新优势”中提出“第一节 培育五大科技力量……二、培育创新平台……，鼓励天元锰业、宁创新材料、中晶半导体、华宝枸杞等骨干企业建设科技创新平台、技术中心和工程研究中心，支持企业联合东部高等院校、科研院所共建共享各类创新平台，争取建设国家级重点实验室和国家技术创新中心。”

本项目拟对宁夏中晶半导体材料有限公司现有1000t/a太阳能级单晶硅棒生产线进行技术改造，将现有年产1000吨太阳能级单晶硅棒产能技改升级为年产1000吨半导体级单晶硅棒。本次技改核心技术磁控直拉法相较于普通直拉法制备的单晶硅，优势在于通过磁场可以有效地控制熔硅热对流，实现单晶硅中氧含量的控制，同时可以有效控制生长界面，显著提高单晶硅的径向电阻率均匀性，结合核心生长工艺，可实现晶体原生缺陷的降低。符合《中宁县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二О三五年远景目标纲要》鼓励中晶半导体科技创新的要求。

1.8.4 与“三线一单”及“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析

1.8.4.1与自治区“生态红线”相符性分析

根据《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》，宁夏回族自治区生态保护红线包括水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、水土流失控制等5大类9个片区，构成了“三屏一带五区”为主的生态保护红线空间格局。其中，“三屏”为六盘山生态屏障、贺兰山生态屏障、罗山生态屏障，“一带”为黄河岸线生态廊道，“五区”为东部毛乌素沙地防风固沙区、西部腾格里沙漠边缘防风固沙区、中部干旱带水土流失控制区、东南黄土高原丘陵水土保持区、西南黄土高原丘陵水土保持区。对照宁夏回族自治区生态保护红线分布图，改建项目不在宁夏回族自治区生态保护红线范围内，具体详见图1.8.4-1。

1.8.4.2与《中卫市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(卫政发〔2021〕31号)

（1）生态保护红线及生态分区管控相符性分析

①生态保护红线与生态空间

根据《中卫市“三线一单”编制文本》，划定中卫市生态空间总面积5284.56平方公里，占全市国土总面积的38.71%。其中生态保护红线面积约为3179.06平方公里，占全市国土总面积的23.29%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积2105.50平方公里，占全市国土面积15.42%。

技改项目位于中卫市中宁县新堡镇团结南路，对照中卫市生态空间分布图，项目不在其划分的生态保护红线和一般生态空间内，具体见图1.8.4-2。

②生态分区管控要求

根据《中卫市“三线一单”编制文本》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。一般生态空间原则上按照限制开发区域的要求进行管理。严格控制新增建设用地占用一般生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。严格限制农业开发占用生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由县级及以上地方人民政府统筹安排。有序引导生态空间用途之间的相互转换，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格限制不符合生态保护要求或有损生态功能的转换。

技改不在其划分的生态保护红线和一般生态空间内。符合生态空间管控要求。

（2）环境质量底线及分区管控

①水环境质量底线及分区管控

根据《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(卫政发〔2021〕31号)，中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。

技改项目位于水环境一般管控区，项目与中卫市水环境分区管控位置关系图见图1.8.4-3。对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。技改项目无新增生产废水；项目无新增劳动定员，因此无新增生活污水，不会对对区域地表水环境产生影响，不触及区域地表水环境质量底线，符合其管控要求。

②大气环境质量底线及分区管控

根据《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(卫政发〔2021〕31号)，中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。

本项目位于大气环境受体敏感重点管控区，项目与中卫市大气环境分区管控位置关系图见图1.8.4-4。大气环境受体敏感重点管控区：严格落实建筑工地“六个100%”防控措施，实行清单动态更新管理，持续加强施工扬尘管控水平。进一步提高机械化清扫率，从严从细规范渣土车管理，继续在全市推广“以克论净”。持续推进国土绿化，提高城市绿地面积和绿化率，基本消除建成区裸露空地。加大餐饮业油烟污染整治力度，餐饮经营场所全部安装油烟净化设施，设施正常使用率不低于95％，鼓励规模以上餐饮企业试点安装油烟在线监控装置。加快推进热电联产、余热利用、集中供热工程建设，结合老旧小区改造，扩大清洁取暖范围，禁止露天焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质或将其用作燃料。加快城市轨道交通、公交专用道、快速公交系统（BRT）等公共交通建设，完善新能源汽车配套设施，不断提高新能源汽车保有量，合理控制燃油机动车使用强度。

根据《2020年宁夏生态环境质量报告》，剔除沙尘影响后，中宁县2020年除PM10、PM2.5外，其他基本因子年平均及相应百分位数质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准要求，因此，项目所在区域为不达标区。引起PM10、PM2.5超标的主要原因是宁夏平原地处西北干旱、半干旱区域，被毛乌素、腾格里和乌兰布和沙漠三面环绕，降水稀少，蒸发量大，加之春季沙尘天气频发。根据环境空气质量现状补充监测结果，本项目所在区域监测点位TSP24h平均浓度、氟化物1h平均和24h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，TVOC8小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求，NMHC 1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。

技改项目废气污染物经处理达标后排放，对周边环境影响较小。因此，本项目大气污染物经相应环保措施处理后，对区域大气环境影响较小，不触及区域环境空气质量底线，符合其管控要求。

③土壤污染风险防控底线及分区管控

根据卫政发〔2021〕31号，中卫市将全市划分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。

本项目位于土壤环境一般管控区，项目与中卫市土壤环境分区管控位置关系图见图1.8.4-5。一般管控区要求：禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

本项目为电子专用材料制造项目，不属于有色金属冶炼、焦化等，且排放污染物不产生重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物等重点污染物。同时，本项目无地面漫流影响及垂直入渗途径，且项目固废均得到妥善合理处置，因此，项目的建设不会影响土壤污染风险防控底线，符合其管控要求。

综上所述，项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求，未触及环境质量底线。

（3）资源利用上线

①能源(煤炭)资源利用上线及分区管控

改建项目所在区域为高污染燃料禁燃区(详见图1.8.4-6)，项目不消耗煤炭资源，正常生产过程不涉及高污染燃料的使用。符合能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。

②水资源利用上线及分区管控

根据《中卫市“三线一单”编制文本》，选取用水总量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量以及农业灌溉水利用系数等4项约束性指标，作为水资源利用上线指标。当前，衔接《中卫市国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》，到2025年，中卫市单位GDP用水量降低比例完成自治区下达目标任务，其他目标指标尚未明确。

改建项目位于中卫市中宁县新堡镇团结南路，属于水资源重点管控区。管控要求为：坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，落实《宁夏回族自治区关于实施最严格水资源管理制度的意见》，建立水资源刚性约束制度，落实水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污控制“三条红线”管控。严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。严控超量取用水、地下水开采等行为。

改建项目不新增用水，运营期新鲜水由厂区现有1口地下水井提供；此地下水井已取得中宁县水务局颁发的《取水许可证》，有效期限：自2018年11月9日至2023年11月8日，许可年取水量60万m3。改建项目实施后，全厂新鲜水年用水量35.29万m3/a，在现有取水许可证许可年取水量范围内；同时改建项目生产过程中回用水率可达33.28%，用水不会超过地区水资源取用上限或承载能力。符合其水资源管控要求。

③土地资源利用上线及分区管控

改建项目在现有厂区内建设，不新增用地。符合土地资源利用上线及管控要求。因此，本项目符合资源利用上线要求。

（4）环境环控单元与准入清单

①环境管控单元

中卫市共划定环境管控单元49个，其中优先保护单元25个，优先保护单元个数占全市总单元个数的51.02%，优先保护单元面积为6103.96平方公里，其面积占全市总面积的44.71%。重点管控单元个数为12个，占全市总单元个数的24.49%，重点管控单元面积为945.59平方公里，占全市总面积的6.93%。一般管控单元个数为12个，占全市总单元个数的24.49%，其面积为6601.82平方公里，占全市总面积的48.36%。

对照中卫市环境管控单元图，本项目在重点管控单元内，要素属性为大气环境受体敏感-高污染燃料禁燃区，项目与中卫市环境管控单元位置关系图见图1.8.4-7。

②生态环境准入清单

根据卫政发〔2021〕31号，中卫市生态环境准入清单形成“全市生态环境总体准入要求+环境管控单元生态环境准入清单”两级清单体系。“全市生态环境总体准入要求”是指适用于1区2县的总体管控要求，“环境管控单元生态环境准入清单”是针对划定的环境管控单元，结合各单元社会经济发展需求，针对存在的主要环境问题，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源开发效率等方面明确管控要求。

根据中卫市环境管控单元生态环境准入清单，改建项目所在地的环境管控单元为中卫市中宁县-宁安镇-新堡镇重点管控单元，要素属性为大气环境受体敏感-高污染燃料禁燃区，项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1.8.4-1。

表1.8.4-1  项目与中卫市生态环境准入清单符合性分析表

| 中卫市生态环境准入清单管控要求 | 本项目情况 |
| --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.严格限制建材、水泥等行业新建项目。 2.对区域内建材、水泥行业“散乱污”企业根据实际情况采取关停或搬迁入园措施。 | 本项目为电子专用材料制造，不属于建材、水泥行业。 |
| 污染物排放管控 | 1.新建、改建、扩建水泥、建材等行业项目应实施主要大气污染物倍量替代。 2.加快城市建成区及周边区域污水收集管网的建设，防止生活污水未经处理直排入地表水体。 | 项目所在区域污水收集管网建设完善，本项目废水经预处理后排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂集中处理。 |
| 环境风险防控 | 单元内废水产生量较大的企业应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故造成废水直排污染地表水体。 | 本项目配套有生活污水、生产废水预处理设施，以及事故水池，均按重点防渗区要求做防渗处理，可有效预防因渗漏造成下水、土壤污染，以及因事故造成废水直排污染地表水体。 |
| 资源开发效率要求 | 高污染燃料禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，逐步取消禁燃区内的高污染燃料销售网点。 | 本项目正常生产过程不使用高污染燃料，现有食堂燃料为天然气，由市政天然气管网提供。 |

因此，本项目建设符合《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(卫政发〔2021〕31号)中生态环境准入清单要求。

综上所述，技改项目符合《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(卫政发〔2021〕31号)中相关要求。

# 2 现有工程概况

## 2.1 企业基本概况

宁夏中晶半导体材料有限公司位于中卫市中宁县新堡镇团结南路，公司成立于2015年8月，为浙江中晶科技股份有限公司全资子公司；主营业务为硅材料的研发、生产和销售，产品主要应用于半导体分立器件芯片以及集成电路的制造。

宁夏中晶半导体材料有限公司于2016年6月建设了一条年产320t半导体级单晶硅棒生产线；2018年10月通过增加原料使用量，在不改变年产320t半导体级单晶硅棒生产线工艺及设备的前提下，产能扩大至年产420t半导体级单晶硅棒。为适应单晶硅市场需求，依据自身的技术及管理优势，于2021年4月收购与现有“420t半导体级单晶硅棒生产线”位于同一厂区的“宁夏隆基硅材料有限公司1000t/a单晶硅项目”土地、生产厂房及设备（“资产转让协议”详见附件）。

现有工程建设规模、运行情况以及产品方案等具体见表2.1-1。

表2.1-1  企业现有工程建设规模、运行情况及产品方案一览表

| 项目名称 | 主要建设内容 | 产品方案 | 运行时数（h/a） | 实际产能 | 运行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁夏中晶半导体材料有限公司年产320吨半导体级单晶硅棒项目 | 单晶一车间，设有单晶炉80台 | 半导体级单晶硅棒420t/a | 7920（24h/d） | 半导体级单晶硅棒420t/a | 正常运行 | 宁夏中晶半导体材料有限公司自有 |
|  | 机加车间，内设半成品处理区、成品包装区域、成品库等功能性区域 |  |  |  |  |  |
| 宁夏隆基硅材料有限公司1000t/a单晶硅项目 | 单晶二车间，单晶炉80台；单晶三车间，单晶炉80台 | 太阳能级单晶硅棒1000t/a | 7920（24h/d） | 太阳能级单晶硅棒1000t/a | 单晶二车间正常运行；单晶三车间于2021年4月停产，待本次技术改造完成后投入生产。 | 2021年4月23日收购宁夏隆基硅材料有限公司项目 |
|  | 清洗车间，内设成品检验区域、纯水站、尾料清洗区、原辅料库、酸碱废水处理区、以及员工餐厅等功能性区域 |  |  |  |  |  |

## 2.2 现有工程环保手续履行和环保设施运行情况

### 2.2.1 现有工程环保手续履行情况

（1）环评及环保验收情况

宁夏中晶半导体材料有限公司现有年产半导体级单晶硅棒420吨生产线，并于2021年4月23日收购位于同一厂区的“宁夏隆基硅材料有限公司1000t/a单晶硅项目”生产厂房及设备。

①年产420吨半导体级单晶硅棒生产线

中宁县环境保护局于2016年5月19日以“中宁环（评）函[2016]22号”文件（见附件）批复了《宁夏中晶半导体材料有限公司年产320吨半导体级单晶硅棒项目环境影响报告表》，并于2016年6月29日以“环验[2016]32号”文件（见附件）批复了《宁夏中晶半导体材料有限公司年产320吨半导体级单晶硅棒项目竣工环境保护验收监测报告表》，年产320吨半导体级单晶硅棒生产线通过竣工环境保护验收。

2018年10月通过增加原料使用量，在不改变年产320t半导体级单晶硅棒生产线工艺及设备的前提下，产能扩大至年产420t半导体级单晶硅棒。因产年产420t半导体级单晶硅棒生产线各项污染物总量未超过年产320t半导体级单晶硅棒项目污染物总量，中宁县环境保护局以《关于同意宁夏中晶半导体材料有限公司继续沿用原环境影响评价文件的函》（见附件）同意此次产能提升暂沿用原环评报告（即《宁夏中晶半导体材料有限公司年产320吨半导体级单晶硅棒项目环境影响报告表》）。

②年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线

中宁县建设与环境保护局于2007年1月10日以“中宁建环发[2007]2号”文件（见附件）批复了《宁夏隆基硅材料有限公司1000t/a单晶硅项目环境影响报告表》，并于2007年12月28日以“中宁建环验[2007]08号”文件同意通过该项目竣工环境保护验收。

宁夏隆基硅材料有限公司于2018年8月1日委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制了《宁夏隆基硅材料有限公司1000吨单晶硅项目、1800吨单晶硅项目、机加车间和清洗车间建设项目环境影响后评价报告》。宁夏中晶半导体材料有限公司收购的“宁夏隆基硅材料有限公司1000t/a单晶硅项目”在此后评价报告评价范围内，此次后评价主要对“年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线”环保设施进行了变更。

现有工程环评及验收执行情况见表2.2.1-1。

表2.2.1-1  企业现有工程环评及验收执行情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评批复情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁夏中晶半导体材料有限公司年产320吨半导体级单晶硅棒项目 | 中宁环（评）函[2016]22号 | 环验[2016]32号 |
| 2 | 宁夏隆基硅材料有限公司1000t/a单晶硅项目 | 中宁建环发[2007]2号 | 中宁建环验[2007]08号 |
| 3 | 宁夏隆基硅材料有限公司1000吨单晶硅项目、1800吨单晶硅项目、机加车间和清洗车间建设项目环境影响后评价报告 | / | / |

（2）现有工程排污许可执行情况

宁夏中晶半导体材料有限公司于2020年5月10日取得中卫市生态环境局中宁县分局下发的《排污许可证》（证书编号：91640521352664484J001Q），有效期限：自2020年5月11日至2023年5月10日止。经查阅《排污许可证》（证书编号：91640521352664484J001Q），未设置废气、废水污染物许可年排放限值。

宁夏隆基硅材料有限公司于2020年6月03日取得中卫市生态环境局下发的《排污许可证》（证书编号：91640521788235488D001V），有效期限：自2020年6月3日至2023年6月2日止。经查阅《排污许可证》（证书编号：91640521788235488D001V），未设置废气、废水污染物许可年排放限值。

（3）排污确权认定情况

宁夏中晶半导体材料有限公司已完成主要污染物排污权指标核算认定工作，初始排污权核定量详见表2.2.1-2。

表2.2.1-2  企业初始排污权核定量

| 污染物种类 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 核定量（t/a） | 4.87 | 0.243 |

（4）应急预案编制及备案情况

宁夏中晶半导体材料有限公司于2021年10月编制完成《宁夏中晶半导体材料有限公司突发环境事件应急预案》；并已取得《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》，备案编号：640521-2021-70-2，备案日期：2021年10月15日。此次环境应急预案备案范围为现有“年产420吨半导体级单晶硅棒生产线”，主要包括单晶一车间、机加车间及其配套生产、生活、环保设施。

### 2.2.2 现有工程环保设施配置概况

现有环保设施运行情况具体见表2.2.2-1。

表2.2.2-1  企业现有环保设施运行情况一览表

| 生产系统及产能 | 污染源 | 污染物 | 现状治理措施 | 处理规模 | 数量 | 建设时间 | 运行状况 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 废气 |
| 年产半导体级单晶硅棒420t | 单晶一车间 | 抽真空废气 | 非甲烷总烃 | 静电式油烟净化系统 | 4000m3/h | 1套 | 2016年8月 | 正常运行 | 1根15m高排气筒（DA001） |
|  |  | 单晶炉清炉废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 单台风量1200m3/h | 4台 | 2016年8月 | 正常运行 | 无组织排放 |
| 年产太阳能级单晶硅棒1000t | 单晶二车间 | 抽真空废气 | 非甲烷总烃 | 静电式油烟净化系统 | 单台风量2000m3/h | 2套 | 2016年8月 | 正常运行 | 2根15m高排气筒（DA002、DA003） |
|  |  | 单晶炉清炉废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 单台风量1200m3/h | 2台 | 2016年8月 | 正常运行 | 无组织排放 |
|  | 单晶三车间 | 抽真空废气 | 非甲烷总烃 | 静电式油烟净化系统 | 单台风量2000m3/h | 2套 | 2016年8月 | 正常运行 | 2根15m高排气筒（DA004、DA005） |
|  |  | 单晶炉清炉废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 单台风量1200m3/h | 2台 | 2016年8月 | 正常运行 | 无组织排放 |
| 420t/a半导体级单晶硅棒生产成品检验工段 | 清洗 车间 | 成品检验废气 | 氟化物 | 碱液喷淋塔 （一级NaOH溶液喷淋+二级硫化钠喷淋） | 风机风量8000m3/h | 1套 | 2016年8月 | 正常运行 | 1根15m高排气筒（DA006） |
| 1000t/a半导体级单晶硅棒生产尾料清洗、成品检验工段 |  | 尾料清洗、成品检验废气 | 氟化物 | 碱液喷淋塔 （一级NaOH溶液喷淋+二级硫化钠喷淋） | 风机风量8000m3/h | 1套 | 2016年8月 | 正常运行 | 1根15m高排气筒 |
| 二 | 废水 |
| 420t/a半导体级单晶硅棒生线、1000t/a太阳能级单晶硅棒生线 | 酸碱废水处理设施 | 综合车间设有酸碱废水处理设施1套，处理规模为120m3/d，处理工艺为“中和反应-絮凝沉淀-压滤”，于2018年6月停运。 （1）现有工程检验废水、废气喷淋塔排水收集后拉运至宁夏隆基硅材料有限公司（二厂）酸碱废水处理设施处理； （2）现有清洗车间尾料清洗工段于2018年6月停运，尾料清洗统一转至宁夏隆基硅材料有限公司（二厂）进行），尾料清洗废水经宁夏隆基硅材料有限公司（二厂）酸碱废水处理设施处理。 |
|  | 压滤机 | 机加废水处理间1间，建筑面积380m2，内设3台压滤机，其中：50m3/h压滤机1台，20m3/h压滤机2台。用于处理机加工段生产的机加废水。 |
|  | 生活污水 | 隔油池（1座，有效容积5m3）+化粪池（2座，单座有效容积15m3） |
| 三 | 固体废物 |
| 420t/a半导体级单晶硅棒生线、1000t/a太阳能级单晶硅棒生线 | 生活垃圾 | 生活垃圾桶若干 |
|  | 一般工业 固废 | 设置一般固体废物暂存间2间，其中：一般固废暂存间1，建筑面积100m2；一般固废暂存间2，建筑面积460m2。 |
|  | 危险废物 | 危险废物暂存间1间，占地面积25m2；采取基础防渗系数不大于10-7cm/s的防渗措施。真空泵废油于危险废物暂存间暂存后，委托有资质的单位统一处置。 |

### 2.2.3 污染防治措施落实情况

（1）原环评及其验收情况

A.现有工程环评批复意见

2016年5月19日中宁县环境保护局对《宁夏中晶半导体材料有限公司年产320吨半导体级单晶硅棒项目环境影响报告表》的审批意见：

1.本项目运营期产生的废气主要由氩气和硅粉末。单晶车间排放的氩气经车间通风系统由车间顶部直接排出。硅粉末交由宁夏隆基硅有限公司集中存放处理。

2.本项目产生的生产废水主要为纯水制备排水、机加废水、尾料清洗废水、循环冷却排水和生活污水。纯水制备排水、机加废水、循环冷却排水进入厂区污水处理设施预处理后，进入宁夏隆基硅有限公司污水处理设施进入市政污水管网，最终进入中宁县污水处理厂处理。尾料清洗废水直接排入宁夏隆基硅有限公司清洗废水处理设施处理后，进入市政污水管网，最终进入中宁县污水处理厂集中处理。

生活污水经隔油池、化粪池后排入城市污水管网，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准。最终进入中宁县污水处理厂进行处理。

3.本项目应选用低噪声设备，各设备应采取减震、隔声措施，厂界需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

4.本项目固体废物主要有废石墨炉套、废石英坩埚、边角料和生活垃圾。废石墨炉套、废石英坩埚交宁夏隆基硅有限公司集中存放处理。边角料集中收集，作为原料重复利用或外售。生活垃圾送至附近垃圾中转站，统一由中宁县环卫部门清运处理。

5.请按规定设置各类排污口和标识，规范排污口建设。

2007年1月10日中宁县建设和环境保护局对《宁夏隆基硅材料有限公司1000t/a单晶硅项目环境影响报告表》的审批意见：

1.项目配套的污染物治理设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

2.建设过程中项目的性质、规模、地点、采用的工艺若有重大变化的，必须重新报批环境影响评价文件；环境影响评价文件自批复之日起一年内该项目没有开工建设的，本批复自动失效。最终进入中宁县污水处理厂集中处理。

3.项目建成需进行试生产，须向我局提出建设项目试生产申请，待我局批准后，方可投入试生产。

4.项目建设期间的环境督察工作由县环境监察大队负责。

B.现有工程验收意见

环验[2016]32号：

中宁县环境保护局于2016年6月29日以“环验[2016]32号”文件批复了《宁夏中晶半导体材料有限公司年产320吨半导体级单晶硅棒项目竣工环境保护验收监测报告表》，验收监测结论如下：

1、废气

本项目生产过程中产生的废气主要为单晶车间在石墨电阻炉融化时抽真空加入的氩气以及机加车间单晶硅棒切断工序产生的粉尘。单晶硅炉用电加热，且在清洁密闭的车间内进行，故不排放有害气体，排放气体为氩气，氩气为惰性气体，经车间通风系统由车间顶部直接排出；切割设备均设置在室内，切割用金刚砂带锯进行切割，切割产生的硅粉末由冲洗设备及时冲洗清理，冲洗废水经压滤机压滤后，产生的硅粉泥交给宁夏隆基硅材料有限公司统一处理。根据监测结果，本项目各监控点各时段无组织排放粉尘最大监测浓度差值为0.335mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中浓度限值要求(1.0mg/m3)。

2、废水

本项目废水主要为生活污水、机加废水、纯水制备排水、循环冷却排水及尾料清洗废水。生活污水经沉淀池化粪池处理；机加废水、纯水制备排水及循环冷却排水先进入暂存池，然后经过压滤机压滤；处理后的生活废水及经过压滤机压滤后的机加废水、纯水制备排水及循环冷却排水和尾料清洗废水汇合后一起排入隆基硅污水处理设施进行处理，处理过的废水排入市政污水管网，最终进入中宁县污水处理厂处理。根据监测结果，生活废水经沉淀池化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)B等级标准。

3、噪声

本项目厂界周围各监测点各时段昼间监测值在47.9dB(A)-60.4dB(A)之间，夜间监测值在36.9dB(A)-49.4dB(A)之间，监测结果均低于《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

4、固体废物

本项目产生的固体废物有一般工业固体废物、危险固体废物及生活垃圾。一般工业固体废物主要为产品生产过程中使用过的废石墨炉套、废石英坩埚、机加废水经过压滤机压滤后产生的硅粉泥，生产过程中在配料、切断时产生的头尾料、锅底料等边角料。废石墨炉套、废石英坩埚、硅粉泥由建设单位集中收集后交由隆基硅集中存放、统一处理；边角料由建设单位集中收集在边角料暂存间，作为原料重复利用；危险固体废物主要为真空泵废油，经收集后暂存于危废暂存处后交由隆基硅集中处理；生活垃圾采用4套垃圾收集箱积存，然后送至附近垃圾中转站，交由中宁县环卫部门营运处理。

中宁建环验（2007）08号：

中宁县建设与环境保护局于2007年12月28日以“中宁建环验[2007]08号”文件批复了《宁夏隆基硅材料有限公司1000t/a单晶硅项目竣工环境保护验收监测报告表》，验收期间主要污染治理情况如下：

1.该项目工业用能为电力，在生产过程中排放的气体为氩气，采用高空排放。生活用能为清洁燃料，对周围环境污染很小。采暖期间采用水源热泵进行供暖，不产生污染。

2.本项目生产用水主要为冷却循环水，每天补充66.5吨新鲜水，补充水经树脂离子交换器去离子后，进入循环系统经凉水塔降温后重复利用。项目生产过程中不排放工业废水。生活污水经化粪池和地埋式污水处理设备处理后，进入集中排水管网。

3.本项目产生的主要固体废物是废石墨炉套和废石英坩埚，全部回收再利用。产生的碳头料、头尾料、锅底料废物，统一处理，脱碳、去杂质后作为原料重复利用。生活垃圾统一清运处理。

根据现场踏勘，对比企业环评报告及其批复、验收报告及其批复以及后评价情况，对全厂各污染物的污染防治措施落实情况进行调查，具体见表2.3.3-1。

表2.2.3-1  全厂污染物防治措施落实情况调查

| 项目 | 污染源 | 环评及验收情况 | 后评价要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评及批复要求 | 验收情况 |  |  |
| 年产420吨半导体级单晶硅棒生产线 |
| 废气 | 抽真空废气 | 单晶车间排放的氩气经车间通风系统由车间顶部直接排出。 | 排放气体为氩气，经车间通风系统由车间顶部直接排出。 | 不在后评价范围内 | 排放气体为氩气以及真空泵运行过程中挥发的非甲烷总烃，经管道收集后、1套静电式油烟净化系统处理，之后经过车间1根15m高排气筒（DA001）排放。 |
|  | 单晶炉清炉废气 | / | / |  | 通过4台布袋除尘器处理后，以无组织形式排放。 |
|  | 成品检验废气 | / | / |  | 综合车间成品检验过程中产生的酸腐蚀废气经通风橱收集后，通过1套碱液喷淋塔（一级NaOH溶液喷淋+二级硫化钠喷淋）处理后经过1根15m高排气筒（DA006）排放。 |
|  | 单晶棒切断粉尘 | 硅粉末交由宁夏隆基硅有限公司集中存放处理。 | 切割产生的硅粉末由冲洗设备及时冲洗清理，冲洗废水经压滤机压滤后，产生的硅粉泥交给宁夏隆基硅材料有限公司统一处理。 |  | 单晶棒切断过程一直降用水冷却降温，切断粉尘随进入机加废水。 |
| 废水 | 纯水制备排水 | 进入厂区污水处理设施预处理后，进入宁夏隆基硅有限公司污水处理设施 | 经过压滤机压滤后，进入宁夏隆基硅有限公司污水处理设施 |  | 全部回用至机加工段，不外排 |
|  | 机加废水 |  |  |  | 机加废水经3台压滤机压滤后，经废水总排口排入市政污水管网。 |
|  | 循环冷却排水 |  |  |  | 单晶炉循环冷却系统用纯水，无排水 |
|  | 尾料清洗废水 | 排入宁夏隆基硅有限公司污水处理设施 | 排入宁夏隆基硅有限公司污水处理设施 |  | 不涉及尾料清洗 |
|  | 生活污水 | 化粪池处理后排入城市污水管网 | 化粪池处理后排入城市污水管网 |  | 经化粪池（2座，单座有效容积15m3）处理后排入市政污水管网。 |
|  | 检验废水 | / | / |  | 综合车间设有酸碱废水处理设施1套，处理规模为120m3/d，处理工艺为“中和反应-絮凝沉淀-压滤”；检验废水经酸碱废水处理设施处理后，经废水总排口排入市政污水管网。 |
| 固体废物 | 废石墨炉套、废石英坩埚 | 交宁夏隆基硅有限公司集中存放处理 | 由建设单位集中收集后交由隆基硅集中存放、统一处理 |  | 统一收集后外售综合利用 |
|  | 机加废水压滤后的硅粉泥 | / |  |  |  |
|  | 头尾料、锅底料等边角料 | 集中收集，作为原料重复利用或外售。 | 由建设单位集中收集在边角料暂存间，作为原料重复利用 |  |  |
|  | 布袋除尘器收尘灰 | / | / |  |  |
|  | 不合格品 | / | / |  |  |
|  | 废碳毡 | / | / |  | 集中收集后暂存于一般固废存放区，委托其他单位运输填埋处置。 |
|  | 检验废水处理污泥 | / | / |  |  |
|  | 真空泵废油 | / | 经收集后暂存于危废暂存处后交由隆基硅集中处理 |  | 于危险废物暂存间（1间，占地面积25m2）暂存后，委托有资质的单位统一处置。 |
|  | 生活垃圾 | 统一由中宁县环卫部门清运处理。 | 交由中宁县环卫部门清运处理 |  | 由中宁县环卫部门清运处理 |
| 年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线 |
| 废气 | 工艺废气 | 抽真空废气 | 项目排放气体为氩气，不排放有害工艺废气。 | 排放的气体为氩气，经单晶车间通风系统由车间顶部排出。 | 真空泵运行过程中挥发的油气经管道收集，通过静电式油烟净化系统处理之后经过车间15m高排气筒排放。 | ①单晶二车间真空泵运行过程中挥发的油气经管道收集后，通过2套静电式油烟净化系统处理，之后经过车间2根15m高排气筒（DA002、DA003）排放。 ②单晶三车间真空泵运行过程中挥发的油气经管道收集后，通过2套静电式油烟净化系统处理，之后经过车间2根15m高排气筒（DA004、DA005）排放。 |
|  |  | 单晶炉清炉废气 |  | / | 单晶车间设置集尘系统，用于收集单晶炉清理和石墨件清理过程产生的粉尘。吸尘器末端连接1套集尘系统，每个单晶车间2套，集尘后的粉尘集中收集在1个密闭的铁质漏斗内，收尘灰1周清理1次。 | 单晶二车间、三车间清炉废气经吸尘口（每个单晶炉设置了一个吸尘口）收集，分别通过2台布袋除尘器处理后，以无组织形式排放。 |
|  | 食堂油烟 | 安装油烟净化器，净化效率〉90%。 | 油烟净化器，净化效率〉90%。 | / | 油烟净化器1套，净化效率〉90%。 |
| 废水 | 纯水制备排水 | / | / | 回用于机加工段，浓盐水直接作为切割刀具的冷却用水，不外排 | 全部回用至机加工段，不外排 |
|  | 机加废水 | / | / | 沉淀池沉淀后进行压滤，压滤后的废水循环利用，多余部分外排市政管网 | 机加废水经3台压滤机压滤后，经废水总排口排入市政污水管网。 |
|  | 循环冷却排水 | 进入循环系统经凉水塔降温后重复利用，不外排 | 进入循环系统经凉水塔降温后重复利用，不外排 | / | 单晶炉循环冷却系统用纯水，无排水 |
|  | 尾料清洗废水 | / | / | 采用“中和沉淀+絮凝沉淀”处理后排入市政管网 | 设有尾料清洗废水处理设施1套，处理规模为120m3/d，处理工艺为“中和反应-絮凝沉淀”；尾料清洗废水经处理后排入市政污水管网 |
|  | 生活污水、餐饮废水 | 餐饮废水经隔油沉渣池处理后汇同生活污水一同排入化粪池处理后排入市政管网 | 餐饮废水经隔油沉渣池处理后汇同生活污水一同排入化粪池处理后排入市政管网 | / | 经“隔油池（1座，有效容积5m3）+化粪池（2座，单座有效容积15m3）”处理后排入市政污水管网。 |
| 固废 | 废石墨炉套、废石英坩埚 | 外售综合利用 | 全部回收收再利用 | 储存于石墨坩埚库内，定期外售至宁夏晶隆石英坩埚厂综合利用 | 统一收集后外售综合利用 |
|  | 机加废水压滤后的硅粉泥 | / | / | 用板框压滤机脱水后硅泥（主要成分为硅）属于一般工业固废，储存于硅泥储存库（1F，120m2），最终外售 |  |
|  | 单晶车间集尘系统收尘灰 | / | / | 主要成分为SiO2和SiC的混合物，属于一般工业固废。集中送工业固体废物填埋场填埋。 |  |
|  | 碳头料、头尾料、锅底料 | 集中收集，隆基硅公司西安总部统一处理，脱碳、去杂质后再作为原料重复利用。 | 集中收集，隆基硅公司西安总部统一处理，脱碳、去杂质后再作为原料重复利用。 | 厂内碳头料、头尾料采用喷砂机去除表皮多晶硅后，埚底料采用酸（HF）浸泡处理后，再作为原料重复利用。 | 碳头料、头尾料、锅底料清洗工段现已停产。 |
|  | 尾料清洗废水处理产生的污泥 | / | / | 主要成分为CaF2，属于一般工业固废，用板框压滤机压滤后集中储存于硅泥储存库（1F，120m2） | 最终送至工业固体废物填埋场填埋 |
|  | 废碳毡 | / | / | 单晶炉在生产过程需要保温降低能耗，使用碳毡保温，碳毡使用一段时间后废弃，属于一般工业固体废物 |  |
|  | 生活垃圾 | 集中收集后送附近垃圾转运站，最终送至送县城垃圾填埋场处理 | 统一清运处理 | 集中收集后送附近垃圾转运站，最终送至送县城垃圾填埋场处理 | 由中宁县环卫部门清运处理 |

### 2.2.4 自行监测开展情况

经与宁夏中晶半导体材料有限公司调查核实，企业废水总排口安装有在线监测设备一套，监控因子：COD、氨氮、氟化物、流量等。

经与宁夏中晶半导体材料有限公司调查核实，2021年委托第三方监测单位（宁夏智诚安环技术咨询有限公司）对现有工程开展污染源监测共3次，监测时间分别为2021年3月、2021年5月、2021年8月。符合《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2020）中电子专用材料制造排污单位自行监测要求。

表2.2.4-1  《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2020）中污染源监测点位、监测指标及最低监测频次一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测指标 | 最低监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气处理系统排放口 | 挥发性有机物 | 次/半年 |
|  | 含尘废气处理系统排放口 | 颗粒物 | 次/半年 |
| 废水 | 生产废水总排口 | COD、氨氮、流量 | 自动监测 |

## 2.3 现有工程概况

在收购“宁夏隆基硅材料有限公司1000t/a单晶硅项目”生产厂房及设备后，宁夏中晶半导体材料有限公司现有生产规模为年产半导体级单晶硅棒420吨、以及年产太阳能级单晶硅棒1000吨。

### 2.3.1 工程组成

企业现有生产装置为年产420吨半导体级单晶硅棒生产线，以及年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线。项目组成情况见表2.3.1-1。

表2.3.1-1  现有工程组成一览表

| 分类 | 工程名称 | 主要工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 单晶一车间 | 钢结构生产车间1座，2F（局部为3F），总建筑面积7880.68m2。一层、二层设置80台单晶炉，及其配套真空泵等辅助生产设备；二层局部设置备料室、石墨清理室、设备维修室、坩埚暂存间等功能性区域；三层设置办公区。年产420t半导体级单晶硅棒。 | “年产320吨半导体级单晶硅棒项目”建设内容 |
|  | 单晶二车间 | 钢结构，2F（局部为3F），占地面积3522m2，建筑面积7880.68m2。一层、二层设80台单晶炉，及其配套真空泵等辅助生产设备；二层局部设置备料室、石墨清理室、设备维修室、坩埚暂存间等功能性区域；三层设置办公区。年产500t太阳能级单晶硅棒。 | “1000t/a单晶硅项目”建设内容 |
|  | 单晶三车间 | 钢结构，2F（局部为3F），占地面积3942m2，建筑面积9249.86m2。一层、二层设80台单晶炉，及其配套真空泵等辅助生产设备；二层局部设置备料室、石墨清理室、设备维修室、坩埚暂存间等功能性区域；三层设置办公区。年产500t太阳能级单晶硅棒。 |  |
| 辅助工程 | 清洗车间 | 砖混及钢结构，2F，建筑面积4356.14m2。一层设置成品检验区域（设有硅单晶少子寿命仪、光学显微镜、定位面设备、电阻率测试仪等、热氧化炉、马弗炉等）、纯水站（为成品检验提供纯水）、尾料清洗区（用于太阳能级单晶硅棒生产中产生的不合格品、头尾料、边角料、废锅底料等清洗，此车间尾料清洗工段于2018年6月停运，尾料清洗统一转至宁夏隆基硅材料有限公司（二厂）进行）、酸碱废水处理区、以及员工餐厅等区域；二层设置原辅料库（储存其他生产原料石英坩埚、石墨件、碳毡等）。 |  |
|  | 机加车间 | 钢结构车间1座，1F，建筑面积5400m2；内设半成品处理区（半导体级单晶硅棒处理：设有切断机、滚磨机、内圆切片机等；太阳能级单晶硅棒处理：设带锯机、切方滚磨机、多线开方机等设备）、成品包装区域、成品库等功能性区域。 | “年产320吨半导体级单晶硅棒项目”建设内容 |
|  | 空压机房 | 机加车间内设有空压机房1座，内设1台5m3/min空压机，1台10m³压缩空气储气罐。为机加工切断机、滚磨机气缸提供动力压缩空气。 | “1000t/a单晶硅项目”建设内容 |
|  | 发电机房 | 出于安全考虑，单晶炉循环冷却水系统配套设有发电机房，作为停电时循环冷却水系统备用电源，为单晶炉提供循环冷却用水。 | “年产320吨半导体级单晶硅棒项目”建设内容 |
|  |  | 单晶一车间配套发电机房1座，内设有150kW备用柴油发电机1台。 |  |
|  |  | 单晶二车间配套发电机房2座，共设备用150kW柴油发电机2台；单晶三车间分别配套发电机房1座，内设有备用150kW柴油发电机1台。 | “1000t/a单晶硅项目”建设内容 |
| 储运工程 | 原辅料库 | 位于清洗车间内部，建筑面积700m2，用于生产过程用原辅材料高纯多晶硅、石英坩埚、石墨件、碳毡的存储。 |  |
|  | 成品库 | 位于机加车间内部，占地面积500m2，用于成品单晶硅棒存储。 | “年产320吨半导体级单晶硅棒项目”建设内容 |
|  | 化学品库 | 位于厂区北部，占地面积406m2，用于原料氢氟酸、硫化钠、氢氧化钠、氧化钙、PAM、PAC、工业盐、真空泵油等化学品的存储。 |  |
|  | 易制爆化学品库 | 位于厂区北部，占地面积95m2，用于硝酸等易制爆化学品的存储。 |  |
| 公用工程 | 供水（新鲜水） | 现有工程新鲜水用量为1129.42m3/d（372708.6m3/a），由厂区1口自备水井供给，出水量为80m3/h，许可年取水量60万m3。新鲜水用水项主要为生活用水（包含食堂用水）、纯水制备系统用水、碱液喷淋塔补充用水、尾料清洗（太阳能级单晶硅棒生产中产生的头尾料、锅底料等清洗）用水及绿化用水。 | 公用工程，与主体工程配套建设 |
|  | 冷却循环水系统 | 单晶炉需要循环冷却水间接冷却，每个单晶车间设置16套循环冷却水系统，共设置循环冷却水系统48套。进水26℃，回水33℃。 |  |
|  | 纯水系统 | 成品检验用纯水 | 成品检验使用纯水，综合车间内纯水站设有纯水制备系统1套，采用“RO反渗透膜”工艺，纯水制备能力8m3/d，纯水制取率50%。 |  |
|  |  | 冷却循环水系统用纯水 | 单晶一车间设有纯水制备系统1套，为循环冷却系统提供纯水，采用“过滤+超滤（RO反渗透膜）”工艺，纯水制备能力25m3/h，纯水制取率50%。 |  |
|  |  |  | 单晶二车间、单晶三车间各设有纯水制备系统1套，为单晶炉循环冷却系统提供纯水，采用“反渗透+离子交换混床”工艺，纯水制备能力每套15m3/h，纯水制取率50%。 |  |
|  | 排水 | 生活污水及机加废水通过厂内预处理设施处理后，经废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理；其余生产废水（检验废水、尾料清洗废水、废气喷淋塔排水）依托宁夏隆基硅材料有限公司（二厂）酸碱废水处理设施处理后排入中宁县第三污水处理厂处理。 |  |
|  | 供电 | 市政电网 | 用电由中宁县市政电网提供，单晶一车间配套设有3台2500kVA、台500kVA变压器，单晶二、三车间共配套11台2500kVA、2台1000kVA、1台500kVA变压器，以满足用电需求。 |  |
|  |  | 备用电源 | 现有工程循环冷却水系统配套备用电源柴油发电机4台，柴油发电机额定功率150kW。其中：单晶一车间、单晶三车间循环冷却水系统各配套柴油发电机1台，单晶二车间配套柴油发电机2台。 |  |
|  | 供热/制冷 | 厂区冬季供暖、夏季制冷由3台水源热泵提供，水源热泵利用项目循环水作为供热/制冷介质。供暖期：冷水进水温度15℃，热水出水温度45℃；制冷期：冷却水进水温度18℃，冷水出水温度7℃。 |  |
|  | 空压系统 | 由空压机房集中提供，设置1台5m3/min空压机，压缩空气由1台10m³储气罐储存。 |  |
|  | 氩气系统 | 项目生产需要高纯氩气，由氩气站提供，共设有专用氩气站3座，单晶一车间、二车间、三车间分别配套1座；共设氩气罐9座，氩气汽化器9个，外购液氩由9座低温氩气罐储存，其中：容积50m3 5座，容积31m3 4座。 |  |
| 环保工程 | 废气治理 | 生产工艺废气 | 抽真空废气 | 单晶一车间真空泵运行过程中挥发的油气经管道收集后，通过1套静电式油烟净化系统（T-A001）处理，之后经过车间1根15m高排气筒（DA001）排放。 | “年产320吨半导体级单晶硅棒项目”建设内容 |
|  |  |  |  | 单晶二车间真空泵运行过程中挥发的油气经管道收集后，通过2套静电式油烟净化系统（T-A002、T-A003）处理，之后经过车间2根15m高排气筒（DA002、DA003）排放。 | “1000t/a单晶硅项目”建设内容 |
|  |  |  |  | 单晶三车间真空泵运行过程中挥发的油气经管道收集后，通过2套静电式油烟净化系统（T-A004、T-A005）处理，之后经过车间2根15m高排气筒（DA004、DA005）排放。 |  |
|  |  |  | 单晶炉清炉废气 | 单晶一车间拆炉产生的清炉废气经吸尘口（每个单晶炉设置了一个吸尘口）收集后，通过4台布袋除尘器（T-A006、T-A007、T-A008、T-A009）处理后，以无组织形式排放。 | “年产320吨半导体级单晶硅棒项目”建设内容 |
|  |  |  |  | 单晶二车间拆炉产生的清炉废气经吸尘口（每个单晶炉设置了一个吸尘口）收集后，通过2台布袋除尘器（T-A010、T-A011）处理后，以无组织形式排放。 | “1000t/a单晶硅项目”建设内容 |
|  |  |  |  | 单晶三车间拆炉产生的清炉废气经吸尘口（每个单晶炉设置了一个吸尘口）收集后，通过2台布袋除尘器（T-A012、T-A013）处理后，以无组织形式排放。 |  |
|  |  |  | 成品检验废气 | 年产420t半导体级单晶硅棒生产线成品检验过程中产生的酸腐蚀废气经通风橱收集后，通过1套碱液喷淋塔（一级NaOH溶液喷淋+二级硫化钠喷淋）（T-A014）处理后经过1根15m高排气筒（DA006）排放。 | “年产320吨半导体级单晶硅棒项目”建设内容 |
|  |  |  | 尾料清洗、成品检验废气 | 年产1000t太阳能级单晶硅棒生产线尾料清洗以及成品检验过程中产生的酸腐蚀废气经通风橱收集后，通过1套碱液喷淋塔（一级NaOH溶液喷淋+二级硫化钠喷淋）（T-A015）处理后经过1根15m高排气筒排放。尾料清洗工段于2018年6月停运。 | “1000t/a单晶硅项目”建设内容 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器1套，净化效率〉90%。 |  |
|  | 废水治理 | 生产废水 | 生产废水主要为纯水制备系统排水、检验废水、尾料清洗废水、机加废水以及废气喷淋塔排水。 （1）纯水制备系统排水：全部回用至机加工段，不外排。 | / |
|  |  |  | （2）机加废水：机加废水处理间1间，建筑面积380m2，内设3台压滤机，其中：50m3/h压滤机1台，20m3/h压滤机2台。机加废水经3台压滤机压滤后，经废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。 | 1台50m3/h压滤机为“年产320吨半导体级单晶硅棒项目”配套工程，2台20m3/h压滤机“1000t/a单晶硅项目”配套工程。 |
|  |  |  | （3）检验废水、废气喷淋塔排水：检验废水、废气喷淋塔排水总量约为6.08m3/d，收集后拉运至宁夏隆基硅材料有限公司（二厂）酸碱废水处理设施处理；宁夏隆基硅材料有限公司（二厂）酸碱废水处理设施处理工艺为“中和反应-絮凝沉淀-压滤”。 （4）尾料清洗废水：现有清洗车间尾料清洗工段于2018年6月停运，尾料清洗统一转至宁夏隆基硅材料有限公司（二厂）进行），尾料清洗废水经宁夏隆基硅材料有限公司（二厂）酸碱废水处理设施处理。 | / |
|  |  | 生活污水 | 生活污水（含餐饮废水）经“隔油池（1座，有效容积5m3）+化粪池（2座，单座有效容积15m3）”处理后排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。 | “1000t/a单晶硅项目”建设内容 |
|  |  | 初期雨水、事故废水 | 设有初期雨水兼事故废水收集池1座，有效容积120m3。 | “年产320吨半导体级单晶硅棒项目”建设内容 |
|  |  | 废水总排口 | 企业废水总排口安装有在线监测设备一套，监控因子：COD、氨氮、氟化物、流量。 |  |
|  | 噪声治理 | 采用低噪声设备、合理布置、消声减震措施。 | 分别配套建设 |
|  | 固废处置 | 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾由垃圾分类收集设施收集后，交由专门的处置单位进行处理 | “1000t/a单晶硅目”建设内容 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾由生活垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运处置。 | 分别配套建设 |
|  |  | 一般工业 固废 | 一般固废暂存间1，建筑面积100m2。生产过程中废石英坩埚集中收集暂存于一般固废暂存间1，外售综合利用（购销合同详见附件）；机加废水处理过程硅粉泥集中收集暂存于一般固废暂存间1，外售用作碳化硅生产原料综合利用。 | “年产320吨半导体级单晶硅棒项目”建设内容 |
|  |  |  | 一般固废暂存间2，建筑面积460m2。 （1）不合格品、头尾料、边角料、废锅底料主要成分为单晶硅，集中收集后暂存于一般固废暂存间2，经尾料清洗工段清洗处理后，作为原料回用于太阳能级单晶硅棒生产； （2）废石墨炉套、布袋除尘器收尘灰、废弃包装材料（废塑料、废纸板、废泡沫、废金属）集中收集后暂存于一般固废暂存间2，外售综合利用（购销合同详见附件）； （3）纯水制备系统定期更换的废RO膜、废树脂，暂存于一般固废暂存间2，由生产厂家定期回收； （4）废碳毡、酸碱废水处理设施产生的污泥，集中收集后暂存于一般固废暂存间2，委托其他单位运输送至工业固体废物填埋场填埋处置。 |  |
|  |  | 危险废物 | 危险废物暂存间1间，占地面积25m2；采取基础防渗系数不大于10-7cm/s的防渗措施。真空泵废油、检修废机油于危险废物暂存间暂存后，委托有资质的单位（宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司）统一处置（危险废物处置协议见附件）。 |  |
|  | 防渗措施 | 危废暂存间为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中对防渗层的要求，即“基础必须防渗防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10m/s”。 |  |
|  |  | 污水处理设施、污水管线、化学品库房、易制爆化学品库、初期雨水兼事故应急池等为重点防渗区，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中防渗技术要求，防渗性能与6.0m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s）等效。 | 分别配套建设 |

### 2.3.2 工艺流程及产污环节

#### 2.3.2.1 半导体级单晶硅棒生产线

（1）产品方案

现有年产420吨半导体级单晶硅棒生产线主要产品及产品技术指标见表2.3.2-1。

表2.3.2-1  现有工程产品技术指标-年产420吨半导体级单晶硅棒生产线

| 产品名称 | 产量（t/a） | 产品规格 |
| --- | --- | --- |
| 单晶硅棒（半导体级） | 420 | 直径尺寸：2~8英寸 |
|  |  | 电阻率范围：0.001~100Ω.cm |

（2）主要设备

现有年产420吨半导体级单晶硅棒生产线主要设备见下表。

表2.3.2-2  现有工程主要设备一览表-年产420吨半导体级单晶硅棒生产线

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要生产设备 |
| 1 | 单晶拉制工段 | 单晶炉 | MCZ-6000D型 | 台 | 80 | 电加热石墨电阻炉 |
| 2 |  | 真空主泵 | YE3-132S-2 | 台 | 80 | / |
| 3 |  | 真空副泵 | 旋片真空泵 | 台 | 80 | / |
| 4 | 机加工段 | 切断机 | GF1046 | 台 | 8 | / |
| 5 |  | 滚磨机 | WSK003-SM-02 | 台 | 9 | / |
| 6 | 成品检测工段 | 热氧化炉 | QDQS-200-2-MBS | 台 | 2 | / |
| 7 |  | 马弗炉 | KSJ12-12 | 台 | 2 | / |
| 8 |  | 内圆切片机 | P-TSK 2050 | 台 | 2 | / |
| 9 |  | 硅单晶少子寿命仪 | / | 台 | 1 | / |
| 10 |  | 光学显微镜 | / | 台 | 2 | / |
| 11 |  | 定位面设备 | / | 套 | 2 | / |
| 12 |  | 电阻率测试仪 | / | 套 | 5 | / |
| 二 | 公用工程 |
| 13 | 纯水系统 | 砂滤器 | φ1600*2500，Q=25m³/h | 套 | 1 | / |
| 14 |  | 碳滤器 | φ1600*2500，Q=26m³/h | 套 | 1 | / |
| 15 |  | 软化器 | φ1600*2500，Q=27m³/h | 套 | 1 | / |
| 16 |  | 反渗透膜 | RO膜/15支 | 套 | 1 | / |
| 17 | 冷却循环水系统 | 循环水泵 | YE3-180L-4V1 | 台 | 16 | / |
| 18 |  | 圆形逆流式冷却塔 | / | 座 | 16 | 开式冷却塔 |
| 19 | 空压系统 | 空压机 | 5m3/min | 台 | 1 |  |
| 20 | 备用电源 | 柴油发电机 | 150KW | 台 | 1 |  |

（3）工艺流程及产污环节

现有半导体级单晶硅棒生产线工艺流程及产污环节见图2.3.2-1。

图2.3.2-1  半导体级单晶硅棒工艺流程及产污环节图

#### 2.3.2.2 太阳能单晶硅棒生产线

（1）产品方案

现有年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线主要产品及产品技术指标见2.3.2-3。

表2.3.2-3  现有工程产品技术指标-年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线

| 产品名称 | 产量（t/a） | 产品规格 |
| --- | --- | --- |
| 单晶硅棒 （太阳能级） | 1000 | 切方尺寸（mm）：125×125，156×156 |
|  |  | 电阻率范围：0.5~6.0Ω.cm |

（2）主要设备

现有年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线主要设备见下表。

表2.3.2-4  现有工程主要设备一览表-年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要生产设备 |
| 1 | 单晶炉 | NVT-HG型 | 台 | 160 |
| 2 | 真空泵 | / | 台 | 160 |
| 3 | 带锯机 | / | 台 | 20 |
| 4 | 切方滚磨机 | / | 台 | 54 |
| 二 | 公用工程设备 |
| 5 | 纯水制备系统 |  | 套 | 2 |
| （1） | 砂滤器 | φ1600*2500，Q=25m³/h | 套 | 2 |
| （2） | 碳滤器 | φ1600*2500，Q=26m³/h | 套 | 2 |
| （3） | 软化器 | φ1600*2500，Q=27m³/h | 套 | 2 |
| （4） | 反渗透 | RO膜/15支 | 套 | 2 |
| （5） | 混床 | φ800*35000MM，Q=15m³/h | 套 | 2 |
| 6 | 循环冷却水系统 | / | 套 | 32 |
| （1） | 循环水泵 | YE3-180L-4V1 | 台 | 16 |
| （2） | 循环水泵 | Y200L-4 | 台 | 16 |
| （3） | 圆形逆流式冷却塔 | / | 台 | 32 |
| 7 | 空压机 | WS-0.9/8 | 台 | 2 |
| 8 | 水源热泵系统 | 30HXC350A-HP1 | 套 | 2 |
| 9 | 氩气汽化器 | / | 台 | 12 |
| 10 | 备用柴油发电机 | TFW2-150-4 | 台 | 3 |

（3）工艺流程及产污环节

现有太阳能级单晶硅棒工艺流程及产污环节见图2.3.2-2。

图2.3.2-2  太阳能级单晶硅棒工艺流程及产污环节图

## 2.4 现有工程污染物达标排放及处置情况

### 2.4.1废气排放达标情况

现有工程排放废气主要包括单晶拉制工段单晶炉抽真空废气、单晶炉清炉废气以及成品检验工段酸腐过程产生的酸性废气。现有工程废气治理措施情况详见表2.4.1-1。

表2.4.1-1  现有工程废气治理措施及排气筒设置情况

| 车间 | 污染源 | 污染物 | 现状治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单晶一车间 | 抽真空废气 | 非甲烷总烃 | 1套静电式油烟净化系统（包含独立油烟净化器3台，2用1备） | 1根15m高排气筒（DA001） |
|  | 单晶炉清炉废气 | 颗粒物 | 4台布袋除尘器 | 无组织排放 |
| 单晶二车间 | 抽真空废气 | 非甲烷总烃 | 2套静电式油烟净化系统（每套包含独立油烟净化器2台，1用1备） | 2根15m高排气筒（DA002、DA003） |
|  | 单晶炉清炉废气 | 颗粒物 | 2台布袋除尘器 | 无组织排放 |
| 单晶三车间 | 抽真空废气 | 非甲烷总烃 | 2套静电式油烟净化系统（每套包含独立油烟净化器2台，1用1备） | 2根15m高排气筒（DA004、DA005） |
|  | 单晶炉清炉废气 | 颗粒物 | 2台布袋除尘器 | 无组织排放 |
| 综合车间 | 成品检检验废气 | 氟化物 | 1套碱液喷淋塔 （一级NaOH溶液喷淋+二级硫化钠喷淋） | 1根15m高排气筒（DA006） |

（1）有组织废气

现有清洗车间尾料清洗工段于2018年6月停运，尾料清洗统一转至宁夏隆基硅材料有限公司（二厂）进行，本次评价不对现有清洗车间尾料清洗有组织废气排放达标情况进行分析。现有工程“年产420吨半导体级单晶硅棒生产线”、“年产1000吨太阳能单晶硅棒生产线”废气排放情况采用近一年例行监测数据（检测报告见附件）进行达标排放分析，监测单位为宁夏智诚安环技术咨询有限公司。

现有工程有组织废气排放情况见表2.4.1-2、表2.4.1-3。

表2.4.1-2  年产420吨半导体级单晶硅棒生产线有组织排放废气监测结果分析表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021.3.2 | 2021.5.7 | 2021.8.9 |  |  |
| 单晶一车间油烟净化器出口 | 标干烟气流量(m3/h) | 1460~1527 | 1290~1357 | 1358~1434 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度(mg/m3) | 1.16~1.21 | 1.16~1.21 | 3.64~3.97 | 120 | 达标 |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 0.002 | 0.0015~0.0016 | 0.0051~0.0055 | 10 | 达标 |
| 清洗车间检验废气废气排放口 | 标干烟气流量(m3/h) | 4189~5066 | 3975~4671 | 3398~4641 | / |  |
|  | 氟化物 | 实测浓度(mg/m3) | 1.99~2.04 | 2.21~2.28 | 3.43~3.82 | 9.0 | 达标 |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 0.008~0.010 | 0.009~0.0103 | 0.0123~0.0159 | 0.10 | 达标 |

表2.4.1-3  年产1000吨太阳能单晶硅棒生产线有组织排放废气监测结果分析表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测项目 | 监测结果（检测日期：2021.4.28） | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |
| 单晶二车间油烟净化器出口 | 非甲烷总烃 | 标干烟气流量(m3/h) | 1063 | 1280 | 1418 | / | / |
|  |  | 实测浓度(mg/m3) | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 120 | 达标 |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 0.0033 | 0.0038 | 0.0040 | 10 | 达标 |

由表2.4.1-2、由表2.4.1-3可知，现有抽真空废气、单晶炉清炉废气和产品检验酸腐蚀废气经现有废气治理措施处理后，废气中污染物颗粒物、氟化物、非甲烷总烃有组织排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

（2）无组织废气

宁夏中晶半导体材料有限公司位于宁夏隆基硅材料有限公司一厂厂区内，现有项目厂界无组织废气污染物达标排放情况采用宁夏智诚安环技术咨询有限公司于2021年5月8日出具的《宁夏隆基硅材料有限公司一厂、二厂污染源检测报告》（宁智污检字[2021]第065号）中数据进行达标分析，厂界无组织废气污染物达标排放情况见表2.4.1-4。

表2.4.1-4  现有工程无组织废气检测结果分析表 单位：mg/m3

| 检测项目 | 检测日期 | 检测频次 | 检测结果 | 最大检测浓度值 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# | 4# |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 2021.4.28 | 第一次 | 1.26 | 0.85 | 1.06 | 1.24 | 1.26 | 4.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 1.19 | 0.84 | 1.09 | 1.20 |  |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 1.17 | 0.88 | 1.00 | 1.21 |  |  | 达标 |
|  |  | 第四次 | 1.30 | 0.85 | 1.03 | 1.17 |  |  | 达标 |
| 颗粒物 | 2021.4.28 | 第一次 | 0.267 | 0.583 | 0.567 | 0.583 | 0.617 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.283 | 0.550 | 0.583 | 0.617 |  |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 0.267 | 0.567 | 0.567 | 0.567 |  |  | 达标 |
|  |  | 第四次 | 0.283 | 0.550 | 0.533 | 0.583 |  |  | 达标 |

检测结果表明：宁夏中晶半导体材料有限公司厂界无组织非甲烷总烃、颗粒物排放均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新建污染源大气排放浓度标准限值要求。

### 2.4.2废水排放达标情况

现有工程废水主要为生活污水和生产废水，生产废水主要为纯水制备系统排水、检验废水、废气喷淋塔排水以及机加废水。生活污水进厂区化粪池预处理；纯水制备系统排水回用至机加车间，机加工废水经厂区压滤机压滤预处理；预处理后的生活污水、机加工废水经废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。检验废水、废气喷淋塔排水、尾料清洗废水依托宁夏隆基硅材料有限公司（二厂）酸碱废水处理设施处理。

经查阅自行监测记录，未对废水总排口进行例行监测。根据宁夏智诚安环技术咨询有限公司于2021年8月16日出具的《宁夏中晶半导体材料有限公司污染源检测报告》（宁智污检字[2021]第152号）中监测数据，厂区现有机加工废水经压滤机处理后排水情况见表2.4.2-1。

表2.4.2-1  现有工程压滤机排口废水检测结果统计表 单位：mg/m3

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 8.19 | 6.5-9.0 | 达标 |
| 2 | SS | mg/L | 44 | 400 | 达标 |
| 3 | COD | mg/L | 15 | 500 | 达标 |
| 4 | 氨氮 | mg/L | 0.29 | 45 | 达标 |
| 5 | 氟化物 | mg/L | 1.50 | 20 | 达标 |
| 6 | BOD5 | mg/L | 6.2 | 350 | 达标 |

由表4.2.2-1现有机加工废水处理设施压滤机出口污染物排放可以满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中电子专用材料类间接排放标准，以及中宁县第三污水处理厂处理接管标准要求，可以达标排放。

### 2.4.3厂界噪声达标情况

现有工程厂界噪声采用宁夏智诚安环技术咨询有限公司于2021年8月16日出具的《宁夏中晶半导体材料有限公司污染源检测报告》（宁智污检字[2021]第152号）中监测数据，监测结果见表2.4.3-2。

表2.4.3-2  厂界噪声监测结果统计表    单位：dB(A)

| 项目 | 监测点编号 | 监测点位置 | 2021.8.9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界噪声 | 1# | 厂界东侧外1m处 | 55 | 46 |
|  | 2# | 厂界南侧外1m处 | 53 | 44 |
|  | 3# | 厂界西侧外1m处 | 55 | 43 |
|  | 4# | 厂界北侧外1m处 | 56 | 45 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准 | 60 | 50 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 |

检测结果表明：现有工程厂界噪声4个监测点昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

### 2.4.4固体废物处置情况

根据建设单位提供的资料，现有工程固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾，产生量及处理处置情况见表2.4.4-1。

表2.4.4-1  现有工程固体废物处理处置措施

| 序号 | 分类 | 产污环节 | 固体废物名称 | 产生量（t/a） | 厂内暂存设施 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般工业固体废物 | 冷却拆炉 | 废石墨炉套 | 28.8 | 一般固废暂存间2（建筑面积460m2） | 定期外售综合利用 |
| 2 |  |  | 废碳毡 | 48.3 |  | 定期由第三方拉运处理送工业垃圾填埋场处置 |
| 3 |  |  | 废石英坩埚 | 113.25 | 一般固废暂存间1（建筑面积100m2） | 定期外售综合利用 |
| 4 |  |  | 废锅底料 | 89.4 | 一般固废暂存间2（建筑面积460m2） | 尾料清洗工段清洗处理后，作为原料回用于太阳能级单晶硅棒生产 |
| 5 |  | 单晶硅棒切断工序 | 头尾料 | 307.5 |  |  |
| 6 |  | 单晶棒切方 | 边角料 | 52.75 |  |  |
| 7 |  | 单晶硅棒检测划线、切断工序 | 不合格产品 | 195 |  |  |
| 8 |  | 原料拆封 | 废包装材料 | 136.95 |  | 定期外售综合利用 |
| 9 |  | 布袋除尘器 | 收尘灰 | 35.64 |  |  |
| 10 |  | 机加废水处理 | 硅粉泥 | 247.5 | 一般固废暂存间1（建筑面积100m2） |  |
| 11 |  | 酸碱废水处理设施 | 污泥 | 4.5 | 一般固废暂存间2（建筑面积460m2） | 定期由第三方拉运处理送工业垃圾填埋场处置 |
| 12 |  | 纯水制备系统 | 废RO膜、废树脂 | 2.0t/2a |  | 由生产厂家回收处理 |
| 13 | 危险固体废物 | 真空泵 | 真空泵废油 | 127.5 | 危废暂存间（建筑面积25m2） | 交由有资质的单位处置 |
| 14 |  | 设备检维修 | 废机油 | 1.5 |  |  |
| 15 | 生活垃圾 | 职工生活、办公 | 生活垃圾 | 91.34 | 集中收集 | 统一由中宁县环卫部门清运处理 |

## 2.5 现有工程污染物排放量统计

中宁县环境保护局于2016年6月29日以“环验[2016]32号”文件（见附件）批复了《宁夏中晶半导体材料有限公司年产320吨半导体级单晶硅棒项目竣工环境保护验收监测报告表》，中宁县建设与环境保护局于2007年12月28日以“中宁建环验[2007]08号”通过了“宁夏隆基硅材料有限公司1000t/a单晶硅项目”竣工环境保护验收。由于现有工程环评及竣工环境保护验收时间较早，本次评价优先以近一年例行监测数据为依据进行污染物排放量核算。

### 2.5.1废气污染物排放量

⑴废气

①年产420吨半导体级单晶硅棒生产线废气排放情况

根据建设单位介绍及现场踏勘情况，现有“年产420吨半导体级单晶硅棒生产线”排放废气主要包括抽真空废气、单晶炉清炉废气和成品检验废气。经查阅《宁夏中晶半导体材料有限公司年产320吨半导体级单晶硅棒项目环境影响报告表》及其验收监测报告，生产废气单晶车间排放的氩气经车间通风系统由车间顶部直接排出，环评及验收阶段未对抽真空废气、单晶炉清炉废气和成品检验废气进行识别及分析。

A.抽真空废气、成品检验废气

经查阅近一年例行监测记录，因单晶炉清炉废气经布袋除尘器处理后以无组织形式排放，不具备监测条件，故未进行监测。“年产420吨半导体级单晶硅棒生产线”真空泵运行过程中挥发的非甲烷总烃、和产品检验废气以近一年例行监测结果中最大排放速率核算污染物排放量。

表2.5.1-1  现有工程-年产420吨半导体级单晶硅棒生产线废气污染物排放情况（抽真空废气、成品检验废气）

| 车间名称 | 污染源名称 | 排气量 m3/h | 污染物名称 | 排放情况 | 排放时间h/a | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a |  |  |
| 单晶一车间 | 抽真空废气 | 4000 | 非甲烷总烃 | 1.375 | 0.0055 | 0.044 | 7920 | 1根15m高排气筒（DA001） |
| 清洗车间 | 成品检验废气 | 8000 | 氟化物 | 2.0 | 0.0159 | 0.127 |  | 1根15m高排气筒（DA006） |

B.单晶炉清炉废气

现有工程“年产420吨半导体级单晶硅棒生产线”单晶炉清炉废气颗粒物排放类比《银川隆基硅材料有限公司年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目竣工环境保护验收监测报告》（宁智验字[2018]069号）中单晶车间拆炉废气监测数据，监测时间为2018年11月19日至2018年11月20日。现有年产420吨半导体级单晶硅棒生产线单晶拉制过程原料、生产工艺、设备类型以及废气处理措施均与“银川隆基硅材料有限公司年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目”相同，具有类比可行性。类比可行性分析详见表2.5.1-2。

表2.5.1-2  单晶炉清炉废气源强核算类比可行性

| 项目 | 生产规模 | 主要原料 | 生产工艺 | 生产设备 | 废气治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银川隆基硅材料有限公司年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目 | 验收期间太阳能级单晶硅棒产能57.19t/d | 多晶硅 | 直拉法 | 单晶炉768台，型号HG1602 | 布袋除尘器 |
| 现有年产420吨半导体级单晶硅棒生产线 | 生产半导体级单晶硅棒1.273t/d | 多晶硅 | 磁控 直拉法 | 单晶炉40台，型号NVT-HG型 | 布袋除尘器 |

根据《银川隆基硅材料有限公司年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目竣工环境保护验收监测报告》单晶车间拆炉废气监测结果，单个拆炉废气除尘器拆炉废气颗粒物最大排放速率为0.0404kg/h，验收期间共设有拆炉除尘器共24台，则“银川隆基硅材料有限公司年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目”拆炉废气颗粒物排放量为23.27kg/d（0.9696kg/h）。验收期间单晶硅棒实际产能57.19t/d；现有“年产420吨半导体级单晶硅棒生产线”日产能1.273t/d，因此拆炉废气中颗粒物按“银川隆基硅材料有限公司年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目”拆炉废气颗粒物最大排放量的0.023倍进行核算。

则现有“年产420吨半导体级单晶硅棒生产线”拆炉废气颗粒物排放量为0.535kg/d，排放速率为0.022kg/h。年生产天数330天，单晶一车间每月清理炉体3~4次，清炉废气平均日排放时间为14小时。现有“年产420吨半导体级单晶硅棒生产线”单晶炉清炉废气污染物排放情况详见表2.5.1-3。

表2.5.1-3  现有工程-年产420吨半导体级单晶硅棒生产线废气污染物排放情况表（单晶炉清炉废气）

| 车间名称 | 污染源名称 | 污染物名称 | 排放情况 | 排放时间 h/a | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放速率kg/h | 排放量t/a |  |  |
| 单晶一车间 | 单晶炉清炉废气 | 颗粒物 | 0.022 | 0.102 | 4620 | 无组织排放 |

②年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线废气排放情况

根据建设单位介绍及现场踏勘情况，现有“年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线”排放废气主要包括抽真空废气、尾料清洗废气、单晶炉清炉废气和成品检验废气。

经查阅《宁夏隆基硅材料有限公司1000t/a单晶硅项目环境影响报告表》及其验收监测报告，生产废气单晶车间排放的氩气经车间通风系统由车间顶部直接排出，环评及验收阶段未对抽真空废气、尾料清洗废气、单晶炉清炉废气和成品检验废气进行识别及分析。

A.抽真空废气

“年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线”真空泵运行过程中挥发的非甲烷总烃以近一年例行监测结果中最大排放速率核算污染物排放量，排放情况详见表2.5.1-4。

表2.5.4-3  现有工程-年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线废气污染物排放情况（抽真空废气）

| 车间名称 | 污染源名称 | 排气量 m3/h | 污染物名称 | 排放情况 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a |  |
| 单晶二车间 | 抽真空废气 | 2000 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.004 | 0.032 | 1根15m高排气筒（DA002） |
|  |  | 2000 |  | 2.0 | 0.004 | 0.032 | 1根15m高排气筒（DA003） |
| 单晶三车间 | 抽真空废气 | 2000 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.004 | 0.032 | 1根15m高排气筒（DA004） |
|  |  | 2000 |  | 2.0 | 0.004 | 0.032 | 1根15m高排气筒（DA005） |

B.尾料清洗废气

现有清洗车间尾料清洗工段于2018年6月停运，尾料清洗统一转至宁夏隆基硅材料有限公司（二厂）进行。本次评价以宁夏隆基硅材料有限公司二厂2#酸洗车间尾料清洗废气近一年例行监测结果中最大排放速率核算污染物排放量。

根据业主提供资料，宁夏隆基硅材料有限公司二厂2#酸洗车间清洗2800t/a太阳能级单晶硅棒生产过程产生的尾料，则现有年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线尾料清洗废气废气排放情况以2#酸洗车间总污染物最大排放速率的0.357倍进行核算。排放情况详见表2.5.1-5。

表2.5.1-5  现有工程-年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线废气污染物排放情况（尾料清洗废气）

| 车间名称 | 污染源名称 | 排气量 m3/h | 污染物名称 | 排放情况 | 排放时间 h/a | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a |  |  |
| 隆基硅二厂2#酸洗车间 | 尾料清洗废气 | 25300 | 氟化物 | 0.78 | 0.020 | 0.156 | 7920 | 1根15m高排气筒 |

C.单晶炉清炉废气

经查阅近一年例行监测记录，因单晶炉清炉废气经布袋除尘器处理后以无组织形式排放，不具备监测条件，故未进行监测。现有工程“年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线”单晶炉清炉废气颗粒物排放类比《银川隆基硅材料有限公司年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目竣工环境保护验收监测报告》（宁智验字[2018]069号）中单晶车间拆炉废气监测数据，监测时间为2018年11月19日至2018年11月20日。单晶拉制过程原料、生产工艺、设备类型以及废气处理措施均与“银川隆基硅材料有限公司年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目”相同，具有类比性。类比可行性分析详见表2.5.1-6。

表2.5.1-6  单晶炉清炉废气源强核算类比可行性

| 项目 | 生产规模 | 主要原料 | 生产工艺 | 生产设备 | 废气治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银川隆基硅材料有限公司年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目 | 验收期间太阳能级单晶硅棒产能57.19t/d | 多晶硅 | 直拉法 | 单晶炉768台，型号HG1602 | 布袋除尘器 |
| 现有年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线 | 生产太阳能级单晶硅棒3.03t/d | 多晶硅 | 直拉法 | 单晶炉160台，型号NVT-HG型 | 布袋除尘器 |

根据《银川隆基硅材料有限公司年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目竣工环境保护验收监测报告》单晶车间拆炉废气监测结果，单个拆炉废气除尘器拆炉废气颗粒物最大排放速率为0.0404kg/h（0.9696kg/h），验收期间共设有拆炉除尘器共24台，则“银川隆基硅材料有限公司年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目”拆炉废气颗粒物排放量为23.27kg/d。验收期间单晶硅棒实际产能57.19t/d；现有“年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线”日产能3.03t/d，因此拆炉废气中颗粒物按“银川隆基硅材料有限公司年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目”拆炉废气颗粒物最大排放量的0.053倍进行核算。

则现有“年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线”拆炉废气颗粒物排放量为1.23kg/d，排放速率为0.052kg/h。年生产天数330天，单晶车间每月清理炉体3~4次，清炉废气平均日排放时间为14小时。单晶炉清炉废气污染物排放情况详见表2.5.1-7。

表2.5.1-7  现有工程-年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线废气污染物排放情况表（单晶炉清炉）

| 污染源名称 | 污染物名称 | 排放情况 | 排放时间 h/a | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放速率kg/h | 排放量t/a |  |  |
| 单晶炉清炉废气 | 颗粒物 | 0.052 | 0.240 | 4620 | 无组织排放 |

D.成品检验废气

经查阅近一年例行监测记录，宁夏隆基硅材料有限公司未对一厂“年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线”成品检验废气进行例行监测，本次评价以现有“年产420吨半导体级单晶硅棒生产线”成品检验废气近一年例行监测结果中最大排放速率的2.38倍核算污染物排放量。成品检验过程原料、工艺、以及废气处理措施均与“年产420吨半导体级单晶硅棒生产线”相同，具有类比性。类比可行性分析详见表2.5.1-8。

表2.5.1-8  成品检验废气源强核算类比可行性

| 项目 | 生产规模 | 主要原料 | 生产工艺 | 生产设备 | 废气治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有“年产320吨半导体级单晶硅棒项目” | 生产半导体级单晶硅棒420t/a | 硝酸、氢氟酸 | 酸腐蚀 | 酸洗腐蚀槽 | 碱液喷淋塔 （一级NaOH溶液喷淋+二级硫化钠喷淋） |
| 现有年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线 | 生产太阳能级单晶硅棒1000t/a | 硝酸、氢氟酸 | 酸腐蚀 | 酸洗腐蚀槽 | 碱液喷淋塔 （一级NaOH溶液喷淋+二级硫化钠喷淋） |

“年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线”成品检验废气污染物排放情况详见表2.5.1-9。

表2.5.1-9  现有工程-年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线废气污染物排放情况（成品检验废气）

| 车间名称 | 污染源名称 | 排气量 m3/h | 污染物名称 | 排放情况 | 排放时间h/a | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a |  |  |
| 清洗车间 | 成品检验废气 | 8000 | 氟化物 | 4.76 | 0.038 | 0.302 | 7920 | 1根15m高排气筒 |

### 2.5.2废水污染物排放量

（1）现有工程水平衡

根据建设单位提供资料，现有工程水平衡情况详见表2.5.2-1、图2.5.2-1。

表2.5.2-1  现有工程全厂水平衡表  单位：m3/d

| 单元 | 投入 | 产出 |
| --- | --- | --- |
|  | 新鲜水量 | 回用水量 | 损耗 | 回用于生产水量 | 排水量 |
| 职工生活 | 生活用水 | 22.82 | 0 | 4.56 | 0 | 18.26 |
| 生产工艺 | 单晶炉循环水系统补水 | 1024 | 0 | 512 | 512 | 0 |
|  | 机加用水 | 0 | 517 | 51.70 | 0 | 465.3 |
|  | 成品检验清洗用水 | 10.0 | 0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
|  | 尾料清洗用水 | 60 | 0 | 12 | 0 | 48 |
|  | 废气喷淋塔补水 | 2.6 | 0 | 0.52 | 0 | 2.08 |
| 绿化 | 绿化用水 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 小计 | 1129.42 | 517 | 591.78 | 517 | 537.64 |
| 合计 | 1646.42 | 1646.42 |

图2.5.1-2  现有工程全厂水平衡图  单位：m3/d

（2）废水产生及治理情况

现有工程废水产生及治理情况详见表2.5.2-2。

表2.5.2-2  现有工程废水产生及治理情况

| 污染源 | 产生量 | 排放时间(d/a) | 排放规律 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/d | t/a |  |  |  |
| 生活废水 | 18.26 | 6025.8 | 330 | 连续 | 隔油池、化粪池 |
| 机加废水 | 465.3 | 153549 | 330 | 连续 | 压滤机 |
| 成品检验废水 | 4.0 | 1320 | 330 | 连续 | 宁夏隆基硅材料有限公司二厂酸碱废水处理设施 |
| 废气喷淋塔排水 | 2.08 | 686.4 | 330 | 间歇（1d一次） |  |
| 尾料清洗废水 | 48 | 15840 | 330 | 连续 |  |

（3）废水污染物排放情况

经查阅自行监测记录，未对厂区废水总排口进行例行监测。现有工程废水污染物排放情况按分类水质预处理设施分别进行核算。

①酸碱废水排放情况

现有工程成品检验废水、废气喷淋塔排水和尾料清洗废水经依托宁夏隆基硅材料有限公司（二厂）酸碱废水处理设施处理后排入中宁县第三污水处理厂处理。经查阅自行监测记录，宁夏隆基硅材料有限公司未对酸碱废水处理设施排口进行例行监测。本次评价根据酸碱废水处理设施各污染物设计去除效率进行核算污染物排放量。

表2.5.2-3   现有工程酸碱废水污染物排放情况表

| 项目 | 水量（m3/a） | CODCr | BOD5 | SS | 氟化物 | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品检验废水 | 污染物产生浓度（mg/L） | 1320 | 200 | 40 | 100 | 400 | 3.37 |
|  | 污染物产生量（t/a） |  | 0.264 | 0.053 | 0.132 | 0.528 | 0.004 |
| 废气喷淋塔排水 | 污染物产生浓度（mg/L） | 686.4 | 200 | 40 | 100 | 400 | 3.37 |
|  | 污染物产生量（t/a） |  | 0.137 | 0.027 | 0.069 | 0.275 | 0.002 |
| 尾料清洗废水 | 污染物产生浓度（mg/L） | 15840 | 200 | 40 | 100 | 400 | 3.37 |
|  | 污染物产生量（t/a） |  | 3.168 | 0.6336 | 1.584 | 6.336 | 0.053 |
| 酸碱废水处理设施进水 | 污染物产生浓度（mg/L） | 17846.4 | 200 | 40 | 100 | 400 | 3.37 |
|  | 污染物产生量（t/a） |  | 3.569 | 0.714 | 1.785 | 7.139 | 0.059 |
| 各污染物去除效率 | / | 20% | 15% | 60% | 90% | / |
| 酸碱废水处理设施出水 | 污染物排放浓度（mg/L） | 17846.4 | 160 | 34 | 40 | 40 | 3.37 |
|  | 污染物排放量（t/a） |  | 2.855 | 0.607 | 0.714 | 0.714 | 0.059 |

②机加废水排放情况

现有工程机加废水经压滤机压滤后，通过废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。

根据宁夏智诚安环技术咨询有限公司于2021年8月16日出具的《宁夏中晶半导体材料有限公司污染源检测报告》（宁智污检字[2021]第152号），中厂区现有压滤机排口废水监测结果，现有工程机加废水经处理后污染物情况见表2.5.2-4。

表2.5.2-4  现有工程机加废水年排放量核算表

| 污染源 | 污染物 | 污染物排放情况 | 排放时间(d/a) | 排放规律 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水排放量 | 排放浓度 (mg/L) | 排放量 (t/d) | 排放量 (t/a) |  |  |  |
|  |  | m3/d | m3/a |  |  |  |  |  |  |
| 机加废水 | CODcr | 465.3 | 153549 | 15 | 0.007 | 2.303 | 330 | 连续 | 市政污水管网 |
|  | BOD5 |  |  | 6.2 | 0.003 | 0.952 |  |  |  |
|  | SS |  |  | 44 | 0.020 | 6.756 |  |  |  |
|  | 氟化物 |  |  | 1.5 | 0.001 | 0.230 |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  | 3.37 | 0.002 | 0.517 |  |  |  |

③生活污水排放情况

现有生活污水经隔油池、化粪池处理后，通过废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。经查阅自行监测记录，未对生活污水排口排口进行例行监测。本次评价现有生活污水排水情况类比同类型工程各污染物去除效率进行核算。

表2.5.2-5  现有生活污水年排放量核算表

| 污染源 | 污染物 | 污染物排放情况 | 排放时间(d) | 排放规律 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水排放量 | 排放浓度 (mg/L) | 排放量 (t/d) | 排放量 (t/a) |  |  |  |
|  |  | m3/d | m3/a |  |  |  |  |  |  |
| 生活污水 | CODcr | 18.26 | 6025.8 | 340 | 0.006 | 2.049 | 330 | 连续 | 市政污水管网 |
|  | BOD5 |  |  | 180 | 0.003 | 1.085 |  |  |  |
|  | SS |  |  | 40 | 0.001 | 0.241 |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  | 30 | 0.001 | 0.181 |  |  |  |

④废水污染物排放量汇总

现有废水污染物排放量汇总见下表。

表2.5.2-6   现有工程废水污染物排放量核算表

| 项目 | 排水量 （m3/a） | 污染物排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | CODCr | BOD5 | SS | 氟化物 | 氨氮 |
| 酸碱废水 | 17846.4 | 2.855 | 0.607 | 0.714 | 0.714 | 0.059 |
| 机加废水 | 153549 | 2.303 | 0.952 | 6.756 | 0.230 | 0.517 |
| 生活污水 | 6025.8 | 2.049 | 1.085 | 0.241 | / | 0.181 |
| 合计 | 177421.2 | 7.208 | 2.644 | 7.711 | 0.944 | 0.757 |

### 2.5.3现有工程污染物统计

由于现有工程环境影响评价及竣工环境保护验收时间较早，本次评价现有工程优先以近一年例行监测数据为依据进行污染物排放量核算。对于无例行监测数据的，采用类比法进行现有污染物排放量核算。厂区现有工程各污染物排放情况见表2.5.3-1。

表2.5.3-1   厂区现有工程各污染物排放情况一览表

| 类别 | 污染源 | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 废气排放量 | 非甲烷总烃 | 0.172 |
|  | 氟化物 | 0.585 |
|  | 颗粒物 | 0.342 |
| 废水排放量 | 废水量(m3/a) | 177421.2 |
|  | CODCr | 7.208 |
|  | BOD5 | 2.644 |
|  | SS | 7.711 |
|  | 氟化物 | 0.944 |
|  | 氨氮 | 0.757 |
| 固体废物产生量 | 一般工业固体废物 | 废石墨炉套 | 28.8 |
|  |  | 废碳毡 | 48.30 |
|  |  | 废石英坩埚 | 113.25 |
|  |  | 废锅底料 | 89.4 |
|  |  | 不合格产品 | 195 |
|  |  | 头尾料 | 307.5 |
|  |  | 边角料 | 52.75 |
|  |  | 废包装材料 | 136.95 |
|  |  | 收尘灰 | 35.64 |
|  |  | 硅粉泥 | 247.5 |
|  |  | 酸碱废水处理设施污泥 | 4.5 |
|  |  | 废RO膜、废树脂 | 2.0t/2a |
|  | 危险废物 | 真空泵废油 | 127.5 |
|  |  | 废机油 | 1.5 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 91.34 |

### 2.5.4现有工程总量控制

按照《关于印发<宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案>的通知》（宁生态环保办[2021]14号），结合污染物排放情况，现有工程大气污染物总量控制因子为：VOCs，水污染物总量控制因子为：COD、氨氮。

根据现有工程《宁夏中晶半导体材料有限公司年产320吨半导体级单晶硅棒项目环境影响报告表》、《宁夏隆基硅材料有限公司1000t/a单晶硅项目环境影响报告表》环评批复及验收报告可知，建成验收的年产320吨半导体级单晶硅棒项目、1000t/a单晶硅项目环评及验收阶段废气均以无组织形式排放，未设置总量控制指标。结合现有工程排污确权情况，现有工程污染物批复总量与实际排放情况见下表。

表2.4-3   现有工程总量控制一览表    单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 排污确权排污权核定量 | 满负荷排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物总量控制因子 | VOCs | / | 0.172 |
| 水污染物总量控制因子 | COD | 4.87 | 7.208 |
|  | 氨氮 | 0.243 | 0.757 |
| 备注：满负荷排放总量为本次核算数据。 |

## 2.6 现有工程存在的环境问题及拟采取的整改措施

根据现场勘查及竣工环境保护验收意见，现有工程在建设过程中落实了环保“三同时”制度，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，落实了环评及其批复文件要求，生产运行工况稳定，环保设施运行正常，验收监测期间，各项污染物能够达标排放。

⑴存在的环境问题

①现有排污许可证未设置污染物年许可排放限值，造成现有工程运行期间无法按排污许可证要求排放污染物，不满足《排污许可管理条例》相关要求；

②现有单晶炉清炉废气经布袋除尘器处理后以无组织形式排放，排放高度约离地1.8m；

③单晶三车间抽真空废气现有1套油烟净化系统发生永久性故障，无法继续使用，已拆除；

④现有排污口提示及警示等环保标识不规范，不满足《环境保护图形标志 排放口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》等技术要求；

⑤现有25m2危废暂存间无导流槽，不满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中危险废物贮存要求；

⑵拟采取的整改措施

①本项目环评批复后，建设单位需尽快按照《排污许可管理条例》（国令第736号）要求，需对排污许可证进行重新申请；

②现有单晶炉清炉废气经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒高空排放；

③对单晶三车间抽真空废气重新加装1套油烟净化系统；

④按《环境保护图形标志排放口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》等技术要求进排污口规范化建设，具体要求详见“10.1.6 排污口规范化管理”章节。

⑤弃置现有危废暂存间，新建危险废物暂存间1间，建筑面积105m2。严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求规范建设。

3 建设项目概况

3.1 基本情况

项目名称：年产1000吨半导体单晶硅棒技改项目

建设单位：宁夏中晶半导体材料有限公司

建设性质：技术改造

项目总投资：18000万元。

建设地点：中卫市中宁县新堡镇团结南路，宁夏中晶半导体材料有限公司现有厂区内，本项目地理位置坐标为：E 105°41′27.800″，N 37°28′20.750″。项目地理位置见图3.1-1。

3.2 本项目技术改造方案

### 3.2.1技术改造方案

本项目主要对单晶二车间、单晶三车间内现有160台单晶炉进行改造升级，新增切断机、滚磨机、磁场等辅助生产设施，实现现有1000吨太阳能级单晶硅棒产能升级为年产1000吨半导体级单晶硅棒产能的目标。本次技术改造方案具体见表3.2.1-1。

表3.2.1-1  本项目技术改造方案

| 类别 | 现有工程 | 本次改造方案 | 技改前后变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技改方向 | 具体技改内容 |  |
| 原料变化 | 主要原料多晶硅，Si含量≥99.9999% | 提高外购原料多晶硅纯度要求，以满足半导体级单晶硅棒生产要求 | 主要原料高纯多晶硅，Si含量≥99.999999999% | 技改前：年产太阳能级单晶硅棒1000t； 技改后：年产半导体级单晶硅棒1000t； |
| 生产工艺系统 | 单晶拉制工段 | 晶体生长过程采用直拉法 | 晶体生长过程升级改造为磁控直拉法 | 新增磁场160套 | 技改后通过磁场可以实现单晶硅中氧含量的控制，显著提高单晶硅的径向电阻率均匀性，可实现晶体原生缺陷的降低，有利于提升半导体器件产品性能的一致性和可靠性。 |
|  | 机加工段 | 单晶硅棒切方：将圆形单晶硅棒装进金刚线切方滚磨机里，经切方滚磨机一体机处理成客户规定的单晶方棒。 | 技改后产品生产过程无切方工序 | 拆除现有切方滚磨机 | 技改后无切方工序，无切方工序固体废物边角料的产生。 |
|  | 尾料清洗 | 头尾料采用喷砂机去除表皮多晶硅，埚底料、边角料采用酸（HF）浸泡处理后，再作为原料重复利用。 | 因生产对原料硅纯度要求高，技改后不设置尾料清洗工段，头尾料、锅底料收集后外售 | 现有尾料清洗工段停用 | 技改后无尾料清洗废气、废水的产生。 |
| 辅助工程 | 清洗车间 | 1座，2F，建筑面积4356.14m2。一层设置成品检验区域、纯水站、尾料清洗区、酸碱废水处理区以及员工餐厅等区域；二层设置原辅料库。 | 车间名称改为综合车间，不再设置尾料清洗区，其余功能区域不变。 | 现有尾料清洗区改为预留区域 | 技改后为综合车间，一层设置成品检验区域、纯水站、原辅料库、酸碱废水处理区以及员工餐厅等区域；二层设置原辅料库。 |
|  | 纯水系统 | 单晶二车间、单晶三车间各设有纯水制备系统1套，采用“过滤+反渗透+离子交换混床”工艺，纯水制备能力每套15m3/h，纯水制取率50%。 | 纯水制备工艺技改为“超滤（RO反渗透膜）”。 | 单晶二车间、单晶三车间各设纯水制备系统1套，采用“过滤+超滤（RO反渗透膜）”工艺，单套纯水制备能力25m3/h，纯水制取率50%。 | 技改后无固体废物离子交换树脂产生。 |
| 废气治理措施 | 抽真空废气 | 单晶三车间抽真空废气现有1套油烟净化系统发生永久性故障，无法继续使用，已拆除 | 加装1套油烟净化系统，使抽真空废气经净化处理后排放 | 对单晶三车间抽真空废气加装1套油烟净化系统。 | 技改后单晶三车间抽真空废气经净化处理后有组织高空排放 |
|  | 单晶炉清炉废气 | 布袋除尘器处理后无组织排放 | 排放方式改为有组织 | 布袋除尘器后加装15m高排气筒 | 单晶炉清炉废气有无组织排放变为有组织高空排放 |
|  | 成品检验废气 | 2套碱液喷淋塔（一级NaOH溶液喷淋+二级硫化钠喷淋）处理后经过2根15m高排气筒排放。 | 1套碱液喷淋塔（一级NaOH溶液喷淋+二级硫化钠喷淋）处理后经过1根15m高排气筒（（DA006））排放。 | 停用年产1000t太阳能级单晶硅棒生产线尾料清洗以及成品检验废气废气治理设施（1套碱液喷淋塔+1根15m高排气筒）。改建后年产1000t半导体级单晶硅棒生产线成品检验废气依托现有年产420t半导体级单晶硅棒生产线成品检验废气治理设施（1套碱液喷淋塔+1根15m高排气筒）。 | 技改前后成品检验废气治理设施由“2套碱液喷淋塔+ 2根15m高排气筒”改为“1套碱液喷淋塔+ 1根15m高排气筒”。 |
|  | 尾料清洗废气 | 1套碱液喷淋塔（一级NaOH溶液喷淋+二级硫化钠喷淋）+1根15m高排气筒 | 技改后不设置尾料清洗工段 | 现有尾料清洗废气治理设施（1套碱液喷淋塔+1根15m高排气筒）作为全厂成品检验废气碱液喷淋塔事故状态下的备用治理设施。 | 无尾料清洗废气产生及排放 |
| 废水治理 | 检验废水、废气喷淋塔排水 | 酸碱废水处理设施1套，处理规模为120m3/d，处理工艺为“中和反应-絮凝沉淀-压滤” | 技改后无尾料清洗废水产生，废水产生量减小。对现有酸碱废水处理设施规模进行技术改造以适应检验废水、废气喷淋塔排水处理量。 | 购进酸碱废水处理设施1套，处理规模为12m3/d，处理工艺为“中和反应-絮凝沉淀-压滤”。 | 技改前：酸碱废水处理设施处理规模为120m3/d； 技改后：酸碱废水处理设施处理规模为12m3/d； |
|  | 机加废水 | 全厂3台压滤机，其中：50m3/h压滤机1台，20m3/h压滤机2台。 | 淘汰现有2台20m3/h压滤机，增加50m3/h压滤机1台。 | 拆除现有2台20m3/h压滤机，购进50m3/h压滤机1台。 | 技改前：全厂3台压滤机，其中：50m3/h压滤机1台，20m3/h压滤机2台。 技改后：全厂2台压滤机，单台处理规模50m3/h。 |
| 固体废物治理 | 危险废物 | 危险废物暂存间1间，占地面积25m2。 | 废弃现有危废暂存间。 | 新建危险废物暂存间1间，占地面积105m2。 | 技改前：危险废物暂存间1间，占地面积25m2。 技改后：危险废物暂存间1间，占地面积105m2。 |

### 3.2.2技改前后经济技术指标对比

本项目技改前后产品技术性能参数对比详见表3.2.2-1。

表3.2.2-1  技改前后单晶硅棒产品技术性能参数一览表

| 序号 | 项目 | 产品性能参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 技改前-太阳能级 | 技改后-半导体级 |
| 1 | 生长方式 | CZ | CZ |
| 2 | 导电类型 | P型或N型 | P型或N型 |
| 3 | 参杂剂 | 硼，磷 | 硼，磷 |
| 4 | 晶向 | <100> | <111><100> |
| 5 | 电阻率（Ω.cm） | 0.5-6.0 | 0.0001~100 |
| 6 | 电阻率均匀性 | ≤15% | <25% |
| 7 | 直径（mm） | 152 | 25.4~203.2 |
| 8 | 切方尺寸（mm） | 125×125，156×156 | / |
| 9 | 少子寿命（μs） | ≥10 | ≥10 |
| 10 | 氧含量（atoms/cm3） | ≤1×1018 | 根据客户要求 |
| 11 | 碳含量（atoms/cm3） | ≤1×1017 | <1ppma |
| 12 | 位错密度（cm-2） | ≤3000 | 无错位 |

### 3.2.3技改后技术优势

宁夏中晶半导体材料有限公司公司掌握磁控直拉法（MCZ）制备单晶的相关技术，在磁场作用下进行单晶硅生长。磁控直拉法相较于普通直拉法制备的单晶硅，最主要的优势体现在通过磁场可以有效地控制熔硅热对流，实现单晶硅中氧含量的控制，同时可以有效控制生长界面，显著提高单晶硅的径向电阻率均匀性，结合核心生长工艺，可实现晶体原生缺陷的降低，有利于提升半导体器件产品性能的一致性和可靠性。

直拉法单晶硅棒制造见图3.2.3-1、施加横向磁场的直拉法单晶硅棒制造见图3.2.3-2所示：

图3.2.3-1  直拉法单晶硅生长工艺图

图3.2.3-2  磁控直拉法单晶硅制备示意图

## 3.3 建设规模及产品方案

### 3.3.1建设规模

本项目主要生产半导体级单晶硅棒，单晶二车间、三车间技改完成后年生产半导体级单晶硅棒1000t。项目建设规模见表3.3.1-1。

表3.3.3-1  项目建设规模一览表

| 名称 | 装置生产规模 |
| --- | --- |
| 半导体级单晶硅棒 | 1000t/a（其中：单晶二车间为500t/a，单晶三车间为500t/a） |

### 3.3.2产品方案及产品指标

（1）产品方案

本项目年产2-8英寸单晶硅棒1000吨，产品主要用于中高端半导体分立器件芯片以及集成电路的制造。具体产品方案详见表3.3.2-1。

表3.3.2-1  产品方案一览表

| 产品名称 | 装置生产规模（t/a） | 产量 （t/a） | 规格 | 包装方式 | 年操作时数（h/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研磨片用单晶硅棒 | 1000 | 400 | 直径2-8英寸 | 20kg/箱 | 7920 | 外售 |
| 抛光片用单晶硅棒 |  | 600 | 直径2-8英寸 |  |  | 外售 |

（2）产品技术指标

本项目产品技术性能指标见下表。

表3.3.2-2  本项目产品技术性能参数一览表

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生长方式 | CZ |
| 2 | 导电类型 | P型或N型 |
| 3 | 参杂剂 | 硼，磷 |
| 4 | 晶向 | <111><100> |
| 5 | 电阻率（Ω.cm） | 0.0001~100 |
| 6 | 电阻率均匀性 | <25% |
| 7 | 直径（mm） | 25.4~203.2 |
| 8 | 少子寿命（μs） | ≥10 |
| 9 | 氧含量（atoms/cm3） | 根据客户要求 |
| 10 | 碳含量（atoms/cm3） | <1ppma |
| 11 | 位错密度（cm-2） | 无错位 |

3.4 项目组成

3.4.1 本项目建设内容

本项目主要建设内容及项目组成情况详见表3.4.1-1。

表3.4.1-1  本项目组成一览表

| 分类 | 工程名称 | 主要工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 单晶二车间 | 钢结构，2F（局部为3F），厂房高度12m，占地面积3522m2，建筑面积7880.68m2。一层、二层设80台单晶炉，单晶炉外新增设置磁场80套，及其配套真空泵等辅助生产设备；二层局部设置备料室、石墨清理室、设备维修室、坩埚暂存间等功能性区域；三层设置办公区。年产500t半导体级单晶硅棒。 | 80套磁场新增，其余均依托现有。 |
|  | 单晶三车间 | 钢结构，2F（局部为3F），厂房高度12m，占地面积3942m2，建筑面积9249.86m2。一层、二层设80台单晶炉，单晶炉外新增设置磁场80套，及其配套真空泵等辅助生产设备；二层局部设置备料室、石墨清理室、设备维修室、坩埚暂存间等功能性区域；三层设置办公区。年产500t半导体级单晶硅棒。 | 80套磁场新增，其余均依托现有。 |
| 辅助工程 | 综合车间 | 利用现有清洗车间，砖混及钢结构，2F，厂房高度12m，建筑面积4356.14m2。一层设置成品检验区域（设有硅单晶少子寿命仪、光学显微镜、定位面设备、电阻率测试仪等、热氧化炉、马弗炉等）、纯水站（为成品检验提供纯水）、原辅料库（主要储存生产原料高纯多晶硅、籽晶、掺杂剂）、酸碱废水处理区、以及员工餐厅等区域；二层设置原辅料库（储存其他生产原料石英坩埚、石墨件、碳毡等）及办公区域。 | 依托现有车间及功能区域 |
|  | 机加车间 | 钢结构车间1座，1F，厂房高度8m，建筑面积5400m2；内设半成品处理区（设有切断机、滚磨机、内圆切片机等）、成品包装区域、成品库等功能性区域。 | 车间依托现有，新增切断机、滚磨机。 |
|  | 空压机房 | 机加车间内空压机房1座，内设1台5m3/min空压机，1台10m³压缩空气储气罐。为机加工切断机、滚磨机气缸提供动力压缩空气。 | 依托现有 |
|  | 发电机房 | 出于安全考虑，单晶炉循环冷却水系统配套设有发电机房，作为停电时循环冷却水系统备用电源，为单晶炉提供循环冷却用水。 单晶三车间配套发电机房1座，内设有150kW备用柴油发电机1台；单晶二车间配套发电机房2座，共设150kW备用柴油发电机2台。 | 依托现有 |
| 储运工程 | 原辅料库 | 位于综合车间内部，建筑面积700m2，用于生产过程用原辅材料高纯多晶硅、石英坩埚、石墨件、碳毡的存储。 | 依托现有 |
|  | 成品库 | 位于机加车间内部，占地面积500m2，用于成品半导体级单晶硅棒存储。 | 依托现有 |
|  | 化学品库 | 位于厂区北部，占地面积406m2，用于化学品原料氢氟酸、掺杂剂（硼、磷）、硫化钠、氢氧化钠、氧化钙、PAM、PAC、纯水制备系统用工业盐、真空泵油等化学品的存储。 | 依托现有 |
|  | 易制爆化学品库 | 位于厂区北部，占地面积95m2，用于硝酸等易制爆化学品的存储。 | 依托现有 |
| 公用工程 | 供水（新鲜水） | 本项目无新增用水，改建项目实施后全厂新鲜水用量1069.42m3/d（35.29万m3/a），由厂区1口自备水井供给（取水许可证件见附件）。新鲜水用水项主要为生活用水、纯水制备系统用水、碱液喷淋塔补充用水及绿化用水。 | 依托现有 |
|  | 冷却循环水系统 | 单晶炉需要循环冷却水间接冷却，每个单晶车间设置16套循环冷却水系统，共设置循环冷却水系统32套。供水26℃，回水33℃，供回水温差为7℃。总循环冷却水补水量341.3m3/d（112629m3/a），补水全部来自于单晶车间纯水制备系统制备的纯水，冷却循环水系统无排水。 | 依托现有 |
|  | 纯水制备系统 | 成品检验用纯水 | 成品检验使用纯水，改建项目成品检验工序无新增用水。依托综合车间内纯水站，现设有纯水制备系统1套，采用“RO反渗透膜”工艺，纯水制备能力8m3/d，纯水制取率50%。 | 依托现有 |
|  |  | 冷却循环水系统用纯水 | 纯水制备系统2套，单晶二车间、单晶三车间各设纯水制备系统1套，为循环冷却系统提供纯水，采用“过滤+超滤（RO反渗透膜）”工艺，单套纯水制备能力25m3/h，纯水制取率50%。 | 本次技改内容 |
|  | 排水 | 生活污水及生产废水（检验废水、机加废水、废气喷淋塔排水）通过厂内预处理设施处理后，经废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。 | 依托现有 |
|  | 供电 | 市政电网 | 项目用电量10850万万kWh/a，由中宁县市政电网提供。单晶二、三车间配套11台2500kVA、2台1000kVA、1台500kVA变压器，以满足用电需求。 | 依托现有 |
|  |  | 备用电源 | 本项目循环冷却水系统配套备用电源柴油发电机3台，柴油发电机额定功率150kW。其中：单晶三车间循环冷却水系统各配套柴油发电机1台，单晶二车间配套柴油发电机2台。 | 依托现有 |
|  | 供热/制冷 | 厂区冬季供暖、夏季制冷由3台水源热泵提供，水源热泵利用项目循环水作为供热/制冷介质。供暖期：冷水进水温度15℃，热水出水温度45℃；制冷期：冷却水进水温度18℃，冷水出水温度7℃。 | 依托现有 |
|  | 空压系统 | 由空压机房集中提供，1台5m3/min空压机，压缩空气由1台10m³储气罐储存。 | 依托现有 |
|  | 氩气系统 | 生产需要高纯氩气，依托现有单晶二车间、三车间配套专用氩气站2座、氩气罐7座、氩气汽化器7个；外购液氩由7座低温氩气罐储存，其中：容积50m3 4座，容积31m3 3座。液氩消耗量8000t/a。 | 依托现有 |
| 环保工程 | 废气治理 | 生产工艺废气 | 抽真空废气 | 单晶二车间真空泵运行过程中挥发的油气经管道收集后，通过2套静电式油烟净化系统（T-A002、T-A003）处理，之后经过车间2根15m高排气筒（DA002、DA003）排放。 | 依托现有 |
|  |  |  |  | 单晶三车间真空泵运行过程中挥发的油气经管道收集后，通过2套静电式油烟净化系统（T-A004、T-A005）处理，之后经过车间2根15m高排气筒（DA004、DA005）排放。 | 其中1套油烟净化系统为本次技改内容；其他依托现有。 |
|  |  |  | 单晶炉清炉废气 | 单晶二车间拆炉产生的清炉废气经吸尘口（每个单晶炉设置了一个吸尘口）收集后，通过2台布袋除尘器（T-A010、T-A011）处理后，经车间1根15m高排气筒（DA007）排放。 | 排气筒为本次技改内容；布袋除尘器依托现有 |
|  |  |  |  | 单晶三车间拆炉产生的清炉废气经吸尘口（每个单晶炉设置了一个吸尘口）收集后，通过2台布袋除尘器（T-A012、T-A013）处理后，经车间1根15m高排气筒（DA008）排放。 |  |
|  |  |  | 成品检验废气 | 综合车间成品检验过程中产生的酸腐蚀废气经通风橱收集后，通过1套碱液喷淋塔（一级NaOH溶液喷淋+二级硫化钠喷淋）（T-A014）处理后经过1根15m高排气筒（DA006）排放。 | 依托现有 |
|  | 废水治理 | 生产废水 | 生产废水主要为纯水制备系统排水、检验废水、机加废水以及检验废气喷淋塔排水。 （1）纯水制备系统排水：全部回用至机加工段，不外排。 （2）检验废水、废气喷淋塔排水：综合车间设有酸碱废水处理设施1套（T-W001），处理规模为12m3/d，处理工艺为“中和反应-絮凝沉淀-压滤”；经酸碱废水污水处理设施处理后，经废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。 （3）机加废水：机加废水处理间1间，建筑面积380m2，内设2台50m3/h压滤机。机加废水经压滤机压滤后，经废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。 | 其中：酸碱废水处理设施、机加废水处理中1台压滤机为本次技改内容，其余均依托现有。 |
|  |  | 生活污水 | 生活污水（含餐饮废水）经“隔油池（1座，有效容积5m3）+化粪池（2座，单座有效容积15m3）”处理后排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。 | 依托现有 |
|  |  | 初期雨水、事故废水 | 依托现有初期雨水兼事故废水收集池1座，有效容积120m3。 | 依托现有 |
|  |  | 废水总排口 | 企业废水总排口安装有在线监测设备一套，监控因子：COD、氨氮、氟化物、流量等。 | 依托现有 |
|  | 噪声治理 | 采用低噪声设备、合理布置、消声减震措施。 | 依托现有 |
|  | 固废处置 | 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾由垃圾分类收集设施收集后，交由专门的处置单位进行处理 | 依托现有 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾由生活垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运处置。 | 依托现有 |
|  |  | 一般工业 固废 | 一般固废暂存间1，建筑面积100m2。生产过程中废石英坩埚集中收集暂存于一般固废暂存间1，外售综合利用（购销合同详见附件）；机加废水处理过程硅粉泥集中收集暂存于一般固废暂存间1，外售用作碳化硅生产原料综合利用。 | 依托现有 |
|  |  |  | 一般固废暂存间2，建筑面积460m2。 （1）不合格品、头尾料、废锅底料主要成分为单晶硅，集中收集后暂存于一般固废暂存间2，外售多晶硅生产厂家，经厂家处理后作为太阳能单晶硅棒生产原料综合利用； （2）废石墨炉套以及布袋除尘器收尘灰、废弃包装材料（废塑料、废纸板、废泡沫、废金属）集中收集后暂存于一般固废暂存间2，外售综合利用（购销合同详见附件）； （3）纯水制备系统定期更换的废RO膜暂存于一般固废暂存间2，由生产厂家定期回收； （4）废碳毡、酸碱废水处理设施产生的污泥，集中收集后暂存于一般固废暂存间2，委托其他单位运输送至工业固体废物填埋场填埋处置。 | 依托现有 |
|  |  | 危险废物 | 危险废物暂存间1间，建筑面积105m2。真空泵废油、检修废机油于危险废物暂存间暂存后，委托有资质的单位（宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司）统一处置（危险废物处置协议见附件）。 | 本次技术改造内容 |
|  | 防渗措施 | 污水处理设施、污水管线、化学品库房、易制爆化学品库、初期雨水兼事故应急池等为重点防渗区，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中防渗技术要求，防渗性能与6.0m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s）等效。 | 依托现有 |
|  |  | 危废暂存间为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中对防渗层的要求，即“基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10m/s”。 | 新建 |

3.4.2本项目依托工程可行性分析

3.4.2.1 辅助工程、公用工程依托可行性分析

本次改建项目主要对现有单晶二车间、三车间现有“年产1000t太阳能级单晶硅棒生产线”进行技术改造，技改前后全厂单晶硅棒生产规模不变，辅助工程综合车间、机加车间、空压机房、发电机房等依托现有车间合理可行。技改完成后用水、排水量较现有工程减小，用电、压缩空气及氮气均为发生变化，因此公用工程依托现有工程及设施合理可行。

3.4.2.2 储运工程依托可行性分析

⑴原辅料库、成品库

本项目依托现有原辅料库用于生产过程用原辅材料高纯多晶硅、石英坩埚、石墨件、碳毡的存储。本次技改前后全厂单晶硅棒生产规模不变，原料及产品用量均未增加，因此改建项目完成后现有原辅料库、成品库即可满足生产需求，依托可行。

⑵化学品库、易制爆化学品库

现有工程建设有化学品库、易制爆化学品库各1座，根据企业提供，现有库房贮存约占2/3，本次技改前后单晶硅棒生产规模不变，原料化学品及易制爆化学品用量均未增加，因此改建项目完成后现有化学品库、易制爆化学品库可满足生产需求，依托可行。

3.4.2.3 环保工程依托可行性分析

⑴废气治理设施依托可行性分析

①抽真空废气、单晶炉清炉废气治理设施依托可行性

现有单晶二车间、三车间抽真空废气、单晶炉清炉废气治理设施均存在部分或全部依托现有设施的情况，技改前单晶二车间、三车间年产1000t太阳能级单晶硅棒，技改完成后单晶二车间、三车间年产1000t半导体级单晶硅棒生产线，生产规模不变，抽真空废气、单晶炉清炉废气废气量及污染物不变。现有单晶二车间、三车间抽真空废气、单晶炉清炉废气治理设施为年产1000t太阳能级单晶硅棒生产线配套环保工程，因此治理设施规模及工艺具有可依托性。

根据近一年例行监测资料，抽真空废气中非甲烷总烃有组织排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，抽真空废气经现有油烟净化系统处理后可以达标排放。根据工程分析内容，单晶炉清炉废气中颗粒物经现有脉冲布袋除尘器处理后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

综上所述，本项目抽真空废气、单晶炉清炉废气治理设施依托现有设施具有可行性。

②成品检验废气治理设施依托可行性

改建项目成品检验废气依托现有1套碱液喷淋塔（一级NaOH溶液喷淋+二级硫化钠喷淋）处理。根据近一年例行监测资料，成品检验废气中氟化物有组织排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，成品检验废气经现有碱液喷淋塔处理后可以达标排放。因此本项目成品检验废气治理设施依托现有设施具有可行性。

（2）固废处置措施依托可行性分析

根据工程分析，改建项目一般固体废物为废石墨炉套S2、废碳毡S3、废石英坩埚S4、废埚底料S5、不合格品S6、头尾料S7、废包装材料S8、布袋除尘器集尘S9、废硅粉泥S10、酸碱废水处理设施污泥S11、废RO膜S12，依托现有一般固废暂存间暂存，其中一般固废暂存间1建筑面积100m2，一般固废暂存间2建筑面积460m2。

根据企业提供，现有有一般固废暂存间贮存约占2/3，本次技改完成后单晶硅棒生产规模不变，一般工业固体废物产生量减小52.75t/a，因此依托现有一般固废暂存间暂存可行。

3.5 原辅材料及能源消耗

3.5.1 主要原辅材料消耗情况

本项目主要原辅材料用量见表3.5.1-1，主要原辅材料理化性质见表3.5.1-2。

表3.5.1-1  项目原辅材料消耗情况表

| 序号 | 工段名称 | 原辅料名称 | 规格 | 性状 | 年使用量 | 贮存方式 | 存储场所 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单晶拉制工段 | 高纯多晶硅 | 涉密内容，已删除 | 袋装 | 综合车间一楼原辅料库 | 外购 |
| 2 |  | 籽晶 |  | 袋装 |  | 外购 |
| 3 |  | 石英坩埚 |  | 纸箱包装 | 综合车间二楼原辅料库 | 外购 |
| 4 |  | 石墨件 |  | 纸箱包装 |  | 外购 |
| 5 |  | 碳毡 |  | 纸箱包装 |  | 外购 |
| 6 |  | 液氩 |  | 液氩罐 | 液氩罐 | 外购 |
| 7 |  | 掺杂剂（硼） |  | 瓶装 | 化学品库 | 外购 |
| 8 |  | 掺杂剂 （红磷） |  | 瓶装 |  | 外购 |
| 9 |  | 真空泵油 （100号矿物油型真空泵油） |  | 桶装 |  | 外购 |
| 10 |  | 氢氟酸（40%） |  | 瓶装 |  | 外购 |
| 11 | 成品检验检测工段 | 硝酸（68%） |  | 瓶装 | 易制爆化学品库 | 外购 |
| 12 | 检验废气处理 | 硫化钠 |  | 袋装 | 化学品库 | 外购 |
| 13 |  | 氢氧化钠 |  |  |  | 外购 |
| 14 | 检验污废水处理 | PAC |  |  |  | 外购 |
| 15 |  | PAM |  |  |  | 外购 |
| 16 |  | 氧化钙 |  |  |  | 外购 |
| 17 | 纯水制备系统 | 工业盐 |  |  |  | 外购 |

表3.5.1-2  主要原辅材料理化性质一览表

| 序号 | 原料 名称 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多晶硅 | 硬度介于锗和石英之间，室温下质脆，切割时易破碎。加热至800℃以上即有延性，1300℃时显出明显变形。常温下不活泼，能与几乎任何材料作用，具有半导体性质，灰色金属光泽；密度2.32~2.34g/m3；熔点1410℃；沸点2355℃；溶于氢氟酸和硝酸的混酸中，不溶于水，硝酸和盐酸。 |
| 2 | 掺杂剂（硼） | 单质硼为黑色或深棕色粉末，在空气中氧化时由于三氧化二硼膜的形成而阻 碍内部硼继续氧化。常温时能与氟反应，不受盐酸和氢氟酸水溶液的腐蚀。硼不溶于水，粉末状的硼能溶于沸硝酸和硫酸，以及大多数熔融的金属如硼、铜、铁、锰、铝和钙。熔点2076℃。沸点3927℃。硼在常温时为弱电导体，而在高温时导电良好。 |
| 3 | 掺杂剂（磷） | 分子式P4，分子量123.90，无色至黄色蜡状固体，有蒜臭味，在暗处发淡绿色磷光。不溶于水，微溶于苯、氯仿，易溶于二硫化碳。熔点44.1℃，沸点280.5℃。 |
| 4 | 氩气 | 无色无臭的惰性气体，分子式Ar，分子量39.95，微溶于水，稳定性较强，相对水密度(水=1)1.40(-186℃)，相对空气密度(空气=1)1.38，主要用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即"氩弧焊"。熔点-189.2℃，沸点-185.7℃。 |
| 5 | 硝酸 | 硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸。化学式:HNO3。熔点：-42℃，沸点：78℃，易溶于水，常温下纯硝酸溶液无色透明。硝酸不稳定，遇光或热会分解而放出二氧化氮，分解产生的二氧化氮溶于硝酸，从而使外观带有浅黄色 ，应在棕色瓶中于阴暗处避光保存，也可保存在磨砂外层塑料瓶中(不太建议)，严禁与还原剂接触。 |
| 6 | 氢氟酸 | 氢氟酸是氟化氢气体的水溶液，清澈，无色、发烟的腐蚀性液体，有剧烈刺激性气味。熔点-83.3℃，沸点19.54，闪点112.2℃，密度1.15g/cm³。易溶于水、乙醇，微溶于乙醚。因为氢原子和氟原子间结合的能力相对较强，使得氢氟酸在水中不能完全电离，所以理论上低浓度的氢氟酸是一种弱酸。具有极强的腐蚀性，能强烈地腐蚀金属、玻璃和含硅的物体。如吸入蒸气或接触皮肤会造成难以治愈的灼伤。实验室一般用萤石（主要成分为氟化钙）和浓硫酸来制取，需要密封在塑料瓶中，并保存于阴凉处。 |
| 7 | 硫化钠 | 硫化钠又称臭碱、臭苏打、黄碱、硫化碱。硫化钠为无机化合物，纯硫化钠为无色结晶粉末。吸潮性强，易溶于水。水溶液呈强碱性反应。触及皮肤和毛发时会造成灼伤。故硫化钠俗称硫化碱。在酸中分解而发生硫化氢。在空气中潮解，同时逐渐发生氧化作用，遇酸生成硫化氢。受撞击、高热可爆。遇酸出有毒硫化氢气体，无水硫化碱有可燃性，加热排放有毒硫氧化物烟雾。 |
| 8 | 氢氧化钠 | 氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有很强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液。熔点318.4℃，沸点1390℃。 |
| 9 | 真空泵油 | 矿物油型真空泵油，化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。 |

3.5.2 主要能源消耗情况

项目能源消耗情况见表3.5.2-1。

表3.5.2-1  项目能源消耗情况表

| 序号 | 名称 | 规格 | 年用量 | 单位 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | / | 22.80 | 万m3/a | 厂内自备水井 |
| 2 | 电 | 380V | 10850 | 万kWh/a | 中宁县市政电网 |
| 3 | 压缩空气 | / | 1997.7 | m3/a | 厂内空压机房 |
| 4 | 天然气 （食堂用） | / | 1.0 | 万m3/a | 市政天然气管网，昆仑燃气有限公司 |

3.6 主要生产设备

### 3.6.1利用现有设备

本项目利用现有年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线主要设备见表3.6.1-1，利用现有年产420吨半导体级单晶硅棒生产线主要设备见表3.6.1-2。

表3.6.1-1  本项目利用现有1000吨太阳能级单晶硅棒生产线设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 所在车间或位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要生产设备 |
| 1 | 单晶炉 | NVT-HG型 | 台 | 160 | 单晶二、三车间 |
| 2 | 真空主泵 | YE3-132S-2 | 台 | 160 |  |
| 3 | 真空副泵 | 旋片真空泵 | 台 | 160 |  |
| 二 | 公用工程设备 |
| 3 | 循环冷却水系统 | / | 套 | 32 | 单晶二、三车间循环水站 |
| （1） | 循环水泵 | YE3-180L-4V1 | 台 | 16 |  |
| （2） | 循环水泵 | Y200L-4 | 台 | 16 |  |
| （3） | 圆形逆流式冷却塔 | / | 台 | 32 |  |
| 4 | 水源热泵系统 | 30HXC350A-HP1 | 套 | 2 | 单晶二、三车间热源泵房 |
| 5 | 氩气汽化器 | / | 台 | 7 | 氩气站 |
| 6 | 柴油发电机 （循环冷却水系统备用电源） | TFW2-150-4 | 台 | 3 | 单晶二、三车间发电机房 |

表3.6.1-2  本项目利用现有420吨半导体级单晶硅棒生产线设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 所在车间或位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品检测工段 | 热氧化炉 | QDQS-200-2-MBS | 台 | 2 | 综合车间 |
| 2 |  | 马弗炉 | KSJ12-12 | 台 | 2 |  |
| 3 |  | 内圆切片机 | P-TSK 2050 | 台 | 2 |  |
| 4 |  | 硅单晶少子寿命仪 | / | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 光学显微镜 | / | 台 | 2 |  |
| 6 |  | 定位面设备 | / | 套 | 2 |  |
| 7 |  | 电阻率测试仪 | / | 套 | 5 |  |

### 3.6.2本次技改新增设备

本次技术改造主要新增生产设备见表3.6.2-1。

表3.6.2-1  本次技改新增主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 所在车间或位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要生产设备 |
| 1 | 磁场 | / | 套 | 160 | 单晶二、三车间 |
| 2 | 数控切断机 |  | 台 | 30 | 机加车间 |
| 3 | 数控滚磨机 |  | 台 | 27 |  |
| 二 | 公用工程设备 |
| 4 | 纯水系统 | / | 套 | 2 | 单晶二、三车间纯水房 |
| （1） | 砂滤器 | φ1600*2500，Q=25m³/h | 套 | 2 |  |
| （2） | 碳滤器 | φ1600*2500，Q=26m³/h | 套 | 2 |  |
| （3） | 软化器 | φ1600*2500，Q=27m³/h | 套 | 2 |  |
| （4） | 反渗透膜 | RO膜/15支 | 套 | 1 |  |

3.7 公用工程

3.7.1 给水

项目给水系统分为生活用水、生产用水及绿化用水。改建项目不新增劳动定员、厂区绿化面积，因此无新增生活用水、绿化用水；根据技改方案及建设单位提供资料，技改项目不新增生产用水。因此，项目无新增用水项。

本次评价对技改后年产1000吨半导体单晶硅棒生产线生产用水情况进行统计分析。

（1）给水水源

本项目生产用水新鲜水用量为690.99m3/d（228026.7m3/a），厂区现有自备水井出水量可以满足项目用水需求。

本项目新鲜用水由厂区1口自备水井供给，出水量为80m3/h。现有自备水井于2018年12月4日取得《取水许可证》（取水（中宁水）字[2018]第0017号），2021年6月1日由中宁县水务局换发《取水许可证》（编号D640521G2021-0018）。根据《取水许可证》（编号D640521G2021-0018），现有自备水井有效期限：自2018年11月9日至2023年11月8日，许可年取水量60万m3。

（2）给水系统

项目生产用水环节包括单晶炉循环冷却系统补水、成品检验清洗用水、单晶硅棒机加用水、以及废气喷淋塔补充水。本项目原料中40%氢氟酸、和68%硝酸直接外购，不在厂区内配置，无原料配置用水。

单晶炉循环冷却系统补水由单晶二、三车间配套纯水制备系统提供，单晶二、三车间各配套纯水制备系统1套，采用“过滤+RO膜反渗透”工艺，单套纯水制备能力25m3/h，纯水制取率50%。成品检验清洗用水由综合车间内纯水站提供，综合车间内纯水站设有纯水制备系统1套，纯水制备能力8.0m3/d，纯水制取率50%。单晶硅棒机加用水为单晶二、三车间配套纯水制备系统、综合车间内纯水站排水，不取用新鲜水。废气喷淋塔用水由厂区自备水井提供。

①机加用水

单晶棒机加工段切断、滚磨过程需用水冷却降温，根据建设单位提供的数据，机加用水量为344.63m3/d（113727.9m3/a）。机加用水全部来自于纯水制备系统排出的浓盐水，不取用新鲜水。

②循环冷却补水

本项目单晶炉生产过程需用循环冷却水进行间接冷却，根据建设单位提供的数据，单晶炉循环冷却补水量为341.3m3/d（112629m3/a）。循环冷却补水全部来自于单晶车间纯水制备系统制备的纯水。

③成品检验清洗用水

项目单晶检测前需要预处理，用混合酸（HF、HNO3）清洗，然后漂洗。根据建设单位提供的数据，成品检验清洗用水量为3.33m3/d（1098.9m3/a），全部来自于综合车间内纯水站制备的纯水。

④废气喷淋塔补水

本项目检验废气处理设施碱液喷淋塔需定期补充新鲜水，根据建设单位提供的数据，废气喷淋塔补水量为1.73m3/d（570.9m3/a），全部来自于厂区现有自备水井。

3.7.2 排水

本项目为技术改造项目，不新增排水。本次评价对技改后年产1000吨半导体单晶硅棒生产线废水情况进行统计分析，项目废水主要有机加废水、纯水制备系统排水、成品检验废水以及废气喷淋塔排水。

（1）机加废水

根据建设单位提供的数据，机加废水产生量为310.17m3/d（102356.1m3/a）。经2台50m3/h压滤机压滤后，通过废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。

（2）纯水制备系统排水

综合车间内纯水站设有纯水制备系统1套，采用“RO反渗透膜”工艺，纯水制备能力8m3/d，纯水制取率50%。单晶二车间、单晶三车间各设纯水制备系统1套，为循环冷却系统提供纯水，采用“过滤+超滤（RO反渗透膜）”工艺，单套纯水制备能力25m3/h，纯水制取率50%。

根据建设单位提供的数据，纯水制备系统排水量为344.63m3/d（113727.9m3/a），排水中TDS含量较低，排水全部回用至机加车间单晶棒机加工段切断、滚磨过程冷却降温用水，不外排。

（3）检验废水、废气喷淋塔排水

根据建设单位提供的数据，检验废水、废气喷淋塔排水总量为4.04m3/d（1333.2m3/a）。经综合车间酸碱废水处理设施（处理规模为12m3/d）处理后，通过废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。

（4）初期雨水收集系统

本项目在厂区雨水排口设置自动型截止阀，将一次降雨过程中前10~20min的降水导入初期雨水池，后期清洁雨水排入厂区雨水排水管网。依托现有初期雨水兼事故废水收集池1座（有效容积120m3），主要收集生产区的初期污染雨水。

根据《室外排水设计规范》相关参数计算初期雨水量，具体计算过程如下：

水管道（管渠）计算：

式中：

Q：雨水设计流量，L/s；

q：设计暴雨强度，L/s.hm2；

Ψ：径流系数，取0.9；

F：考虑现有厂区汇水面积，9387.48m2（0.9387hm2）；

设计暴雨强度参考宁夏银川暴雨强度公式：

式中：

P：设计重现期，取2年；t：集水时间，t=t1+mt2；

其中t1：地面汇流时间，t1取5min；

m：延缓系数，暗管m=2；

t2：管渠内流行时间，min，取5min。

经估算，本项目设计雨水排水量约为70.23L/s，取前10min降雨量，则初期雨水量为42.14m3，经现有初期雨水兼事故废水收集池（有效容积120m3）收集，分批经厂区废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。

（7）事故应急池

厂区现有初期雨水兼事故废水收集池1座，有效容积120m3。发生事故时，生产装置、库房泄漏的物料及污染的消防水、污染雨水通过雨污切换装置切换，全部排至事故水池内，以防止对外界水环境造成污染及危害。

本项目生产用水平衡见表3.7.2-1、图3.7.2-1，技改完成后全厂水平衡见表3.7.2-2、图3.7.2-2。

表3.7.2-1  本项目生产用水平衡表  单位：m3/d

| 单元 | 投入 | 产出 |
| --- | --- | --- |
|  | 新鲜水量 | 回用水量 | 损耗 | 回用于生产水量 | 排水量 |
| 单晶炉循环水系统补水 | 682.6 | 0 | 341.3 | 341.3 | 0 |
| 机加用水 | 0 | 344.63 | 34.46 | 0 | 310.17 |
| 成品检验清洗用水 | 6.66 | 0 | 0.67 | 3.33 | 2.66 |
| 废气喷淋塔补水 | 1.73 | 0 | 0.35 | 0 | 1.38 |
| 小计 | 690.99 | 344.63 | 376.78 | 344.63 | 314.21 |
| 合计 | 1035.62 | 1035.62 |

图3.7.2-1  本项目生产用水平衡图  单位：m3/d

表3.7.2-2  本项目技改完成后全厂水平衡表  单位：m3/d

| 单元 | 投入 | 产出 |
| --- | --- | --- |
|  | 新鲜水量 | 回用水量 | 损耗 | 回用于生产水量 | 排水量 |
| 生活用水 | 22.82 | 0 | 4.56 | 0 | 18.26 |
| 生产废水 | 单晶炉循环水系统补水 | 1024 | 0 | 512 | 512 | 0 |
|  | 机加用水 | 0 | 517 | 51.70 | 0 | 465.3 |
|  | 成品检验清洗用水 | 10.0 | 0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
|  | 废气喷淋塔补水 | 2.6 | 0 | 0.52 | 0 | 2.08 |
| 绿化用水 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 小计 | 1069.42 | 517 | 579.78 | 517 | 489.64 |
| 合计 | 1586.42 | 1586.42 |

图3.7.2-2  技改完成后全厂水平衡图  单位：m3/d

3.7.3 供电

本项目年用电量约为10850万kW·h/a，本项目电源由单晶二、三车间配套11台2500kVA、2台1000kVA、1台500kVA变压器降压后，接至380V低压配电室，供改造后装置区的低压负荷用电。

3.7.4 供热/制冷

本项目供热/制冷均依托厂区原有供热/制冷装置。厂区冬季供暖、夏季制冷由3台水源热泵提供，水源热泵利用项目循环水作为供热/制冷介质。供暖期：冷水进水温度15℃，热水出水温度45℃；制冷期：冷却水进水温度18℃，冷水出水温度7℃。

3.7.5 循环冷却水系统

本项目设置32台循环逆流开式冷却塔，用于提供单晶炉冷却循环水系统工艺冷却水。供水26℃，回水33℃，供回水温差为7℃。总循环冷却水补水量341.3m3/d（112629m3/a），本项目单晶炉冷却循环水系统补充水为纯水，TDS含量极低，冷却水循环过程无排水。

3.7.6 纯水站

（1）单晶炉冷却循环水系统补水

单晶二、三车间配套纯水制备系统1套，采用“过滤+RO膜反渗透”工艺，单套纯水制备能力25m3/h，纯水制取率50%，为单晶炉冷却循环水系统补充水提供纯水。预处理过滤器采用“砂滤器+碳滤器”，反渗透（RO工艺）是利用反渗透膜在压力差的作用下使含盐、重金属等杂质分离纯化的水过滤方法，它和自然渗透方向相反，亦称反渗透。反渗透膜是用特殊的高分子材料经特殊的工艺制成的半透膜，它只允许水分子及较少小分子盐类透过，而不允许杂质通过。

图3.6.6-1  RO反渗透纯水制备原理图

（2）成品检验清洗用水

综合车间内纯水站设有纯水制备系统1套，采用“RO反渗透膜”工艺，纯水制备能力8.0m3/d，纯水制取率50%，为成品检验清洗用水环节提供纯水。

3.7.7 空压系统

依托现有1台5m3/min空压机、1台10m³储气罐储存。本项目压缩空气消耗量为1997.7Nm3/a。

3.7.8 氩气系统

项目生产需要高纯氩气，依托现有单晶二车间、三车间配套专用氩气站2座提供，共设有氩气罐7座、氩气汽化器7个。外购液氩由7座低温氩气罐储存，其中：容积50m3 4座，容积31m3 3座。液氩消耗量8000t/a。

3.8 总图布置及环境合理性分析

3.8.1 总平面布置情况

现有厂区总体呈矩形布置，厂区西部由南向北依次布置有单晶一车间、单晶二车间、综合车间、单晶三车间，厂区东部为机加车间，厂区西北角设置有化学品库、易制爆化学品库、以及危险废物暂存间等。本项目主要在单晶二车间、单间三车间“宁夏隆基硅材料有限公司1000t/a单晶硅项目”基础上进行技术改造，厂区总平面布置情况详见图3.8.1-1。

3.8.2 总平面布置合理性分析

⑴单晶车间局部布置合理性分析

以满足相关技术规范为前提，以保障工艺顺畅、分区明确，间距合理、管线短捷，运输方便，符合环保、安全、卫生、消防相关要求为原则，在充分考虑区域地形、地貌及主导风向等自然因素及周边社会环境组成条件的基础上，将项目区域划分为：生产区、储存区、公用工程区等。

单晶二、三车间均为钢结构二层、局部三层设计，一层、二层为生产区域，设80台单晶炉，单晶炉外新增设置磁场80套，及其配套真空泵等辅助生产设备；二层局部设置备料室、石墨清理室、设备维修室、坩埚暂存间等一储存为主导的功能性区域；三层设置办公区。

（2）全厂平面布置合理性分析

厂区各生产厂房四周和之间均由厂区内部道路相连，便于原料/产品的转运、储存，工艺、货运流畅。厂区内道路两侧设有绿化带，通过绿化可以净化空气、美化环境、改善工作条件。本项目按照生产功能单元，合理规划，充分发挥各组团的作用，整体布局紧凑，主要生产单元相对集中，生产功能区明确，工艺管线短捷，物流畅通，便于操作运转和管理。

综上所述，本项目平面布置合理可行。

3.9劳动定员及工作制度

本次技改项目劳动定员230人，与技改前“年产1000吨半导体单晶硅棒技改项目”劳动定员一致，无新增劳动定员。

本项目实行三班两运转的工作制度，每班工作12小时。生产装置年运行330d，年生产时间7920h。

3.10 总投资及环保投资

本项目总投资18000万元，环保投资共计186万元，占总投资1.03%。主要用于废气治理、设备降噪、废水处理、固体废物的收集设施、环境管理及监测等环保措施的实施，本项目环保投资分项详见表3.10-1。

表3.10-1  本项目环保投资一览表

| 时期 | 污染源 | 环保设施 | 环保投资（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 噪声防治 | 选用低噪声设备，定期维护保养；并采取减振、消声等措施。 | 3 | 新增 |
|  | 固废处置 | 包装废物及生活垃圾统一收集后运往指定的地点处理. | / | 已有 |
| 营运期 | 废气治理 | 抽真空废气 | 真空泵运转过程中产生的非甲烷总烃设置4套“静电式烟净化系统”（T-A002、T-A003、T-A004、T-A005）（去除效率95%）处理后，经4根15m高排气筒（DA002、DA003、DA004、DA005）排放。 | 35 | 3套“静电式烟净化系统”已有，1套新增；4根15m高排气筒已有 |
|  |  | 单晶炉清炉废气 | 单晶炉拆炉产生的清炉废气设置4台“布袋除尘器”（T-A010、T-A011、T-A010、T-A013）（去除效率99%）处理后，经2根15m高排气筒（DA007、DA008）排放。 | 4 | 布袋除尘器已有，排气筒新增 |
|  |  | 成品检验废气 | 成品检验过程酸腐蚀废气采用1套“碱液喷淋塔”（T-A014）处理后 ，经1根15m高排气筒（DA006）排放。 | / | 已有 |
|  | 废水治理 | 生活污水 | 经现有“隔油池（1座，有效容积5m3）+化粪池（2座，单座有效容积15m3）”处理后排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。 | / | 已有 |
|  |  | 检验废水、废气喷淋塔排水 | 设置一套酸碱废水处理设施（T-W001），处理规模为12m3/d，处理工艺为“中和反应-絮凝沉淀-压滤”。构筑物包含集水罐（10m3）、中和池（2m3）、pH调节池（2m3）、絮凝沉淀池（2m3）和沉淀池（2m3）等。 | 45 | 新增 |
|  |  | 机加废水 | 2台50m3/h压滤机。 | 30 | 1台已有，1台新增 |
|  |  | 初期雨水 | 依托现有初期雨水兼事故废水收集池1座，有效容积120m3。 | / | 依托现有 |
|  |  | 在线监测 | 废水总排在线监测设备一套，监控因子：COD、氨氮、氟化物、流量。 | / | 已有 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备，对高噪声设备通过安装减震垫、采取隔声等降噪措施来消音 | 12 | 新增 |
|  | 固废处理 | 一般固废 | 一般固废暂存间2间，其中一般固废暂存间1建筑面积100m2，一般固废暂存间1建筑面积460m2。 | / | 已有 |
|  |  | 危险废物 | 1座105m2的危险废物暂存间。 | 12 | 本次新增 |
|  | 环境风险防范 | 依托现有1座120m3初期雨水兼事故废水收集池。 | / | 依托现有 |
|  | 防渗措施 | 污水处理设施、污水管线、化学品库房、易制爆化学品库、初期雨水兼事故应急池等为重点防渗区，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中防渗技术要求，防渗性能与6.0m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s）等效。 | 45 | 危废暂存间新增，其余为现有 |
|  |  | 危废暂存间为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中对防渗层的要求，即“基础必须防渗防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10m/s”。 |  |  |
| 总计 | / | 186 | / |

3.11 项目建设周期与运营期

本项目建设期为2022年5月~2022年7月（共3个月）。

4 工程分析

4.1 工艺流程

（1）生产工艺概述

本项目生产工艺过程主要包括单晶拉制工段、成品检验、划线工段和机加工段，各工段主要工艺技术特点见表4.1-1。

表4.1-1  生产装置主要技术特点汇总表

| 序号 | 工艺名称 | 工艺技术特点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单晶拉制工段 | 单晶硅的生产工艺采用磁控直拉法（CZ）。包括生产配料、装炉、抽真空、设备升温、拉晶引晶（缩颈生长、放肩生长、转肩、等径生长、尾部生长）、冷却拆炉等步骤。 |
| 2 | 成品检验、划线工段 | 将单晶拉制工段生产的单晶硅棒进行取样、单晶测试分析。单晶检测前需用混酸（硝酸、氢氟酸）对样品进行预处理。 |
| 3 | 机加工段 | 主要包括：单晶硅棒切断、滚磨 |

（2）单晶拉制工艺选型

单晶制备阶段的核心为晶体生长，即多晶硅在单晶炉中生长为单晶硅棒的过程。单晶硅按晶体生长方法的不同，分为直拉（CZ）和区熔（FZ）两种，CZ方式应用最广。本项目采用的是直拉法生产单晶硅棒，生产原理如下：

直拉单晶是把原料多晶硅硅块放入石英坩埚中，在单晶炉中加热熔化，再将一根直径约为10mm的棒状晶种（籽晶）浸入熔液中，在合适的温度下，熔液中的硅原子会顺着晶种的硅原子排列结构在固液交界上形成规则的结晶，最后形成一根圆柱形的原子排列整齐的硅单晶晶体；当结晶加快时，晶体直径会变粗，提高升速可以使直径变细，增加温度能抑制结晶速度；反之，若结晶变慢，直径变细，则通过降低拉速和降温去控制。拉晶开始后，先引出一定长度，直径为3～5mm的细颈，以消除结晶位错，这个过程成为引晶；然后放大单晶直径至工艺要求，进入等径阶段，直至大部分熔液都结成单晶棒，只剩下少量剩料。

在拉制单晶过程中，不仅要获得完整的单晶棒，同时还要严格控制单晶性能参数。单晶制备阶段决定了硅材料的直径、晶向、掺杂导电类型、电阻率范围及分布、氧碳浓度、少子寿命、晶格缺陷等技术参数。

磁控直拉法单晶硅的生长工艺如下图所示：

图4.1-1  磁控直拉法单晶硅生长工艺图

4.1.1 生产工艺流程及产污环节

（1）单晶拉制工段

本项目单晶硅棒生产具体工艺描述如下：

- 生产配料

依次将外购原料高纯多晶硅（块状）、掺杂剂按工艺比例称重后放入石英坩埚内，掺杂剂的种类根据导电类型而定，N型掺杂剂为磷、P型掺杂剂为硼；同时装入籽晶，籽晶放入钼质夹头内，用钼制销子连接。石英埚底部需摆放大块多晶硅料将整个埚底完全盖住，靠近石英埚壁的原料需要与石英埚壁点接触，减少面接触可能导致的挂边。

本项目外购多晶硅原料为块状，真空包装入厂，重量在5g～200g之间，多晶硅原料为免洗料，直接用于配料工序，无需酸洗。

- 装炉、抽真空

将新石墨件或冷却拆炉后清理好的石墨件用碳毡包裹后装入单晶炉内，将装有配料的石英坩埚放在石墨件上面；石墨件由底托、半圆形石墨坩锅（用以支撑石英坩埚）、石墨加热器组成。碳毡填充在炉体和石墨加热器之间，起保温作用；关闭炉体。

用真空泵将炉体抽真空（真空度3Pa），充入氩气作为保护气。抽真空设备为油式真空泵，真空泵在负压情况下运行，运行过程真空泵油会挥发，与抽真空废气（氩气、空气）通过管道收集、静电式油烟净化系统处理后排放。

抽真空工序将产生抽真空废气（G1），污染因子为非甲烷总烃；以及固体废物真空泵废油（S1）。

- 设备升温

单晶炉内充入高纯氩气使之维持在一定压力范围内，打开单晶炉石墨加热器电源，加热升温至多晶硅熔化温度（1420℃）以上，将多晶硅原料熔化，熔化时长8h。该过程初期多晶硅与坩埚反应生成SiO，遇冷炉壁和氩气后凝结成烟雾状微粒；随着氩气持续通入，将不再产生。

4）引晶拉晶

多晶硅原料熔化后，利用籽晶引晶，并逐渐放大到直径要求范围，等径拉制单晶。此过程在密闭单晶炉内进行，炉体采用夹套循环水冷却保温。

待硅熔体的温度稳定之后，降下籽晶慢慢浸入硅熔体中，虽然籽晶都是采用无错位硅单晶制成，但是当籽晶进入熔体时，由于受到籽晶与溶硅的温度差所造成的热应力和表面张力的作用会产生位错，因此，在熔接之后应用引细颈工艺，可以使位错消失，建立起无位错生长状态。晶体生长过程具体包括缩颈生长、放肩生长、转肩、等径生长、尾部生产。

①缩颈生长：缩颈生长是将籽晶在电机作用下快速向上提升，使长出的籽晶的直径生长到一定大小（4-6mm）。由于位错线与生长轴成一个交角，只要缩颈够长，便能产生零位错的晶体。缩颈生产过程也成为引细颈阶段。

②放肩生长：引细颈阶段完成后，需降低温度与拉速，使得晶体的直径渐渐增大到目标直径大小（2~8英寸）。

③转肩：晶体生长从直径放大阶段转到等径生长阶段时，需要进行转肩，当放肩直径接近预定目标时，提高拉速，晶体逐渐进入等径生长。

④等径生长：当晶体基本实现等径生长并达到目标直径时，借着拉速与温度的不断调整，可使晶体棒直径维持在目标直径附近，这段直径固定的部分即称为等径部分。

⑤尾部生长：在长完等径部分之后，如果立刻将晶棒与液面分开，那么效应力将使得晶棒出现位错与滑移线。于是为了避免此问题的发生，必须将晶棒的直径慢慢缩小，直到成一尖点而与液面分开，这一过程称之为尾部生长。长完的晶棒被升至上炉室冷却一段时间后取出。

5）冷却拆炉

单晶炉炉体采用夹套循环水冷却；单晶棒在炉体内以留氩方式、结合炉外水冷方式冷却到100°C以下，然后取出在空气中自然冷却。晶体拉制结束后，停炉、冷却、并开始拆炉，取出单晶硅棒、石英坩埚及石墨件等。将炉膛、石墨件清理好备用。单晶车间每月清理炉体3~4次，清理炉体时先将气体排出，排气口设置集气罩收集；清炉废气通过全密闭集气罩+脉冲布袋除尘器处理后排放。

石英坩埚通常使用1次后更换，石墨件、碳毡可循环使用50次左右更换；清理出的锅底料为单晶硅在煅烧过程中残留于坩埚中的余料，其常带有一定的石英等杂质。

拆炉过程将产生清炉废气（G2），污染因子为颗粒物，其主要成分为硅氧化物；以及固体废物废石墨炉套（S2）、废碳毡（S3）、废石英坩埚（S4）、废锅底料（S5）。

（2）成品检验、划线

冷却后的单晶硅棒进入成品检测工序，将所生产单晶硅棒按样品要求，进行取样、单晶测试分析。通过硅单晶少子寿命仪、电阻率测试仪等设备检测，将其中合格部分挑出划线，进入机加工段。

单晶检测前需要对样片进行预处理。先对切断的硅棒取样用纯水进行漂洗，然后用混酸（硝酸、氢氟酸）酸腐，纯水溢流漂洗。样片尺寸根据客户需求取样，样片厚度约3mm厚时每根单晶硅棒用切断机截取样片，样片厚度约1mm厚时每根单晶硅棒用内圆切片机切取样片。电阻率测试需用马弗炉对清洗后的样片进行热处理，电加热35~40min到约650℃，然后置入纯水急速中冷却。样片清洗后烘干、冷却，再通过电阻率测试仪、硅晶体少子寿命仪、碳氧含量测试仪等设备检测单晶的电阻率、晶体少子寿命、氮碳含量等，按照企业标准控制产品指标。单晶检测依托原有酸洗腐蚀槽2个，单个尺寸：1.5m×1.2m×0.8m（长×宽×高）。

成品检验样片预处理过程会产生酸腐蚀废气（G3），主要成分为氟化物；检验废水（W1），主要污染因子为：pH、氟化物、SS；以及固体废物不合品（S6）。

（3）机加工段

将成品单晶硅棒经切断、滚磨，检验制单后包装入库，具体工艺流程如下：

1）切断加工

按初检数据及后道要求把拉晶工序拉制的单晶硅棒利用数控切断机截断，截断后的硅棒进入下道滚磨工序。切断加工过程中需不断进行喷水冷却，产生的少量粉尘随冷却水进入废水中。

切断加工过程产生机加废水（W2），主要成为为硅粉；产生固体废物头尾料（S7）。

2）滚磨加工

切断后的单晶硅棒进入滚磨工序，为了使晶棒表面光滑，滚磨过程中需不断进行喷水冷却，产生的少量粉尘随冷却水进入废水中。将切断加工后的圆形单晶硅棒装进数控滚磨机，处理成客户规定的单晶圆棒。经检验合格后，送入成品库。

滚磨加工过程产生机加废水（W2），主要成分为硅粉。

（4）检验、包装入库

根据客户规格要求检验产品电阻率及外观质量，分开包装入库，包装规格25kg/箱。

本项目生产工艺流程及产污环节图见图4.1.1-1。

图2.2-2  半导体级单晶硅棒工艺流程及产污环节图

本项目生产过程主要产污环节及主要污染物情况详见表4.1.1-2。

表4.1.1-2  项目工艺产污环节及主要污染物一览表

| 类别 | 产污环节 | 编号 | 名称 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 抽真空 | G1 | 抽真空废气 | 非甲烷总烃 |
|  | 冷却拆炉 | G2 | 清炉废气 | 颗粒物（硅氧化物） |
|  | 成品检验 | G3 | 成品检验废气 | 氟化物 |
| 废水 | 成品检验 | W1 | 检验废水 | pH、SS、氟化物 |
|  | 机加工段 | W2 | 机加废水 | SS（硅粉） |
| 噪声 | 处理过程 | / | 设备噪声 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 真空泵 | S1 | 真空泵废油 | 废矿物油 |
|  | 冷却拆炉 | S2 | 废石墨炉套 | 石墨 |
|  |  | S3 | 废碳毡 | 石墨 |
|  |  | S4 | 废石英坩埚 | 石英 |
|  |  | S5 | 废锅底料 | 硅、石英 |
|  | 成品检验 | S6 | 不合品 | 单晶硅 |
|  | 机加工段 | S7 | 头尾料 | 单晶硅 |

4.1.2 物料平衡

本项目半导体级单晶硅棒生产规模为1000t/a，年生产天数330天（7920h）。本项目物料平衡见表4.1.2-1、图4.1.2-1。

表4.1.2-1  本项目物料平衡表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 名称 | 投入量 （t/d） | 投入量 （t/a） | 名称 | 产出量 （t/d） | 产出量 （t/a） |
| 多晶硅 | 4.24 | 1400 | 产品 | 单晶硅棒 | 3.03 | 1000 |
| 掺杂剂 | 0 | 0.4 | 废气 | G1抽真空废气 | 0.01 | 2.56 |
| 硝酸 | 0.04 | 13.5 |  | G2清炉废气 | 0.07 | 24 |
| 氢氟酸 | 0.01 | 2.7 |  | G3成品检验废气 | 硝酸、氢氟酸 | 0.05 | 14.899 |
| 工艺用新鲜水 | 689.26 | 227455.8 | 废水 | W1检验废水 | 水 | 2.66 | 877.8 |
| 真空泵油 | 0.26 | 86 |  |  | 硝酸、氢氟酸 | 0.00 | 1.301 |
| / |  | W2机加废水 | 水 | 310.17 | 102356.1 |
|  |  |  | 硅粉 | 0.08 | 25 |
|  | 固废 | 真空泵废油 | 0.26 | 85 |
|  |  | S7不合格品 | 0.39 | 130 |
|  |  | S8头尾料 | 0.63 | 205 |
|  | 蒸发损耗水 | 376.43 | 124221.9 |
|  | 废锅底料带走 | 0.04 | 14.84 |
| 合计 | 693.81 | 228958.40 | / | 693.81 | 228958.40 |

图4.1.2-1  半导体级单晶硅棒生产物料平衡图  t/a

4.1.3 水平衡

根据建设单位提供的资料，本项目生产用水平衡见表4.1.3-1、图4.1.3-1。

表4.1.3-1  本项目生产用水平衡表  单位：m3/d

| 单元 | 投入 | 产出 |
| --- | --- | --- |
|  | 新鲜水量 | 回用水量 | 损耗 | 回用于生产水量 | 排水量 |
| 单晶炉循环水系统补水 | 682.6 | 0 | 341.3 | 341.3 | 0 |
| 机加用水 | 0 | 344.63 | 34.46 | 0 | 310.17 |
| 成品检验清洗用水 | 6.66 | 0 | 0.67 | 3.33 | 2.66 |
| 废气喷淋塔补水 | 1.73 | 0 | 0.35 | 0 | 1.38 |
| 小计 | 690.99 | 344.63 | 376.78 | 344.63 | 314.21 |
| 合计 | 1035.62 | 1035.62 |

图4.1.3-1  本项目生产用水平衡图  单位：m3/d

4.2 污染源源强核算

4.2.1 废气源强核算

4.2.1.1 主体工程废气

本项目单晶炉使用电能，无燃料燃烧废气产生。项目生产过程中主要废气有抽真空废气G1、单晶炉清炉废气G2（含尘废气）、成品检测酸腐产生的酸性废气G3。主体工程废气源强汇总情况详见表4.2.1-6。

（1）抽真空废气（G1）

本项目真空泵在负压情况下运行，真空泵运行过程真空泵油会挥发，与抽真空废气一同排放，主要污染物为非甲烷总烃。

单晶二车间真空泵运行过程中挥发的非甲烷总烃通过管道收集（每个真空泵设置一个收集管道，收集效率为100%）后，通过2套静电式油烟净化系统（40台真空泵使用1套油烟净化系统）处理后，分别经过2根15m高排气筒（DA002、DA003）排放；油烟净化系统非甲烷总烃去除效率95%，单台风机风量为2000m3/h。单晶三车间真空泵运转过程中挥发的非甲烷总烃通过管道收集（每个真空泵设置1个收集管道，收集效率为100%）后，通过2套静电式油烟净化系统（40台真空泵使用1套油烟净化系统）处理后，分别经过2根15m高排气筒（DA004、DA005）排放；油烟净化系统非甲烷总烃去除效率95%，单台风机风量为2000m3/h。

宁夏智诚安环技术咨询有限公司于2022年4月28日对现有“年产1000吨太阳能单晶硅棒生产线”单晶二车间抽真空废气了进行例行监测。根据宁夏智诚安环技术咨询有限公司出具的《宁夏隆基硅有限公司一厂、二厂污染源检测报告》（宁智污检字[2021]第065号，检测时间：2021年4月28日）可知，现有工程单晶二车间抽真空废气中非甲烷总烃最大排放速率为0.004kg/h。本项目抽真空工序生产规模、原料、工艺、设备以及污染物治理设施与现有工程完全一致，具有可比性，类比可行性分析详见表4.2.1-1。

表4.2.1-1  抽真空废气源强核算类比可行性

| 项目 | 生产规模 | 主要原料 | 工艺 | 生产设备 | 废气治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有单晶二车间 | 500t/a太阳能级单晶硅棒 | 多晶硅、真空泵油 | 真空泵抽真空 | 真空主泵40台，型号YE3-132S-2；真空副泵40台，旋片真空泵。 | 2套静电式油烟净化系统 |
| 本次改建项目 | 单晶二车间 | 500t/a半导体级单晶硅棒 | 多晶硅、真空泵油 | 真空泵抽真空 | 利用现有设备， 真空主泵40台，型号YE3-132S-2；真空副泵40台，旋片真空泵。 | 依托现有2套静电式油烟净化系统 |
|  | 单晶三车间 | 500t/a半导体级单晶硅棒 | 多晶硅、真空泵油 | 真空泵抽真空 | 利用现有设备， 真空主泵40台，型号YE3-132S-2；真空副泵40台，旋片真空泵。 | 依托现有2套静电式油烟净化系统 |

本项目抽真空工序单个排气筒非甲烷总烃排放按现有工程最大排放速率0.004kg/h进行核算，年生产天数330天，日工作时间为24小时。本项目抽真空废气污染物排放情况详见表4.2.1-2。

表4.2.1-2  抽真空废气污染物排放情况表

| 污染源名称 | 排气量 m3/h | 污染物名称 | 排放情况 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a |  |
| 抽真空废气G1 | 2000 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.004 | 0.032 | 1根15m高排气筒（DA002） |
|  | 2000 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.004 | 0.032 | 1根15m高排气筒（DA003） |
|  | 2000 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.004 | 0.032 | 1根15m高排气筒（DA004） |
|  | 2000 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.004 | 0.032 | 1根15m高排气筒（DA005） |

（2）单晶炉清炉废气G2

单晶硅棒拉制完成，单晶车间清理炉体时会产生含尘废气，主要成分为硅氧化物。项目单晶车间每月清理炉体4次，清理炉体时先将气体排出，排气口设置集气罩收集；单晶二车间、三车间清炉废气通过全密闭集气罩+脉冲布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放。单晶二车间、三车间分别各设置2套脉冲布袋除尘器、1根15m高排气筒，全密闭集气罩集气效率为100%，脉冲布袋除尘器颗粒物去除效率按99%计，配套单台风机风量为1200m3/h。

本次评价单晶炉清炉废气颗粒物排放类比《银川隆基硅材料有限公司年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目竣工环境保护验收监测报告》（宁智验字[2018]069号）中单晶车间拆炉废气监测数据，监测时间为2018年11月19日至2018年11月20日。本项目单晶拉制过程原料、生产工艺、设备类型以及废气处理措施均与“银川隆基硅材料有限公司年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目”相同，具有类比性。类比可行性分析详见表4.2.1-3。

表4.2.1-3  单晶炉清炉废气源强核算类比可行性

| 项目 | 生产规模 | 主要原料 | 生产工艺 | 生产设备 | 废气治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银川隆基硅材料有限公司年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目 | 验收期间太阳能级单晶硅棒产能57.19t/d | 多晶硅 | 直拉法 | 单晶炉768台，型号HG1602 | 布袋除尘器 |
| 本次改建项目 | 生产半导体级单晶硅棒3.03t/d | 多晶硅 | 磁控 直拉法 | 单晶炉80台，型号NVT-HG型 | 布袋除尘器 |

根据《银川隆基硅材料有限公司年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目竣工环境保护验收监测报告》单晶车间拆炉废气监测结果，单个拆炉废气除尘器颗粒物最大排放速率为0.0404kg/h，具体监测结果见下表。验收期间单晶硅棒实际产能57.19t/d。

表4.2.1-4  单晶车间拆炉废气颗粒物监测数据一览表

| 点位（排气筒编号） | 监测项目 | 2018年11月19日 | 2018年11月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单晶一车间 | F2 | 浓度(mg/m3) | 6.36 | 9.14 | 10.96 | 7.27 | 9.06 | 8.75 |
|  |  | 速率(kg/h) | 0.0136 | 0.0179 | 0.0230 | 0.0083 | 0.0104 | 0.0100 |
|  | G1 | 浓度(mg/m3) | 17.27 | 14.42 | 19.44 | 18.42 | 17.56 | 16.68 |
|  |  | 速率(kg/h) | 0.0338 | 0.0309 | 0.0404 | 0.0119 | 0.0103 | 0.0096 |
|  | I2 | 浓度(mg/m3) | 7.84 | 9.52 | 10.74 | 8.18 | 9.81 | 7.85 |
|  |  | 速率(kg/h) | 0.0166 | 0.0198 | 0.0238 | 0.0073 | 0.0089 | 0.0073 |
|  | H1 | 浓度(mg/m3) | 12.83 | 14.70 | 17.17 | 15.29 | 11.08 | 13.01 |
|  |  | 速率(kg/h) | 0.0293 | 0.0324 | 0.0363 | 0.0141 | 0.0103 | 0.0102 |
| 备注：单晶车间拆炉除尘器共24台，本次验收抽测其中8台。 |

根据验收监测结果，单个拆炉废气除尘器颗粒物最大排放速率为0.0404kg/h，共设有拆炉除尘器共24台，则“银川隆基硅材料有限公司年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目”拆炉废气颗粒物排放量为23.27kg/d。验收期间单晶硅棒实际产能57.19t/d；技改完成后本项目单晶硅棒设计生产规模为1000t/a，日产能3.03t/d，因此本项目拆炉废气中颗粒物按“银川隆基硅材料有限公司年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目”拆炉废气颗粒物最大排放量的0.053倍进行核算。

则本项目拆炉废气颗粒物排放量为1.23kg/d，排放速率为0.052kg/h。年生产天数330天，单晶车间每月清理炉体3~4次，清炉废气平均日排放时间为14小时。单晶炉清炉废气污染物排放情况详见表4.2.1-5。

表4.2.1-5  单晶炉清炉废气污染物排放情况表

| 污染源名称 | 排气量 m3/h | 污染物名称 | 排放情况 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a |  |
| 单晶炉清炉废气G2 | 2400 | 颗粒物 | 10.63 | 0.026 | 0.120 | 1根15m高排气筒（DA007） |
|  | 2400 | 颗粒物 | 10.63 | 0.026 | 0.120 | 1根15m高排气筒（DA008） |

（3）成品检验废气G3

本项目单晶检测工序使用硝酸和氢氟酸的混合酸腐蚀进行预处理，酸腐过程在酸腐槽内进行腐蚀，腐蚀过程会产生酸性废气，主要污染物为氟化物。本项目酸腐蚀工序均在综合车间现有成品检验区域进行。

现有综合车间成品检验过程中产生的酸腐蚀废气经通风橱收集后，通过1套碱液喷淋塔（一级NaOH溶液喷淋+二级硫化钠喷淋）处理后经过1根15m高排气筒（DA006）排放。通风橱为半密闭集气罩，集气效率按95%计；碱喷淋塔氟化物去除效率按85%计，配套风机风量为8000m3/h。

根据现有工程“年产420吨半导体级单晶硅棒项目”废气排放情况采用近一年例行监测数据可知，现有工程成品检验废气中氟化物最大排放速率为0.0159kg/h。本项目成品检验工序酸腐过程依托现有“年产420吨半导体级单晶硅棒项目”酸洗腐蚀槽进行，成品检验废气依托现有“年产420吨半导体级单晶硅棒项目”产品检验废气处理设施及排气筒；酸腐过程原料、工艺与现有工程完全一致，具有可比性。类比可行性分析详见表4.2.1-6。

表4.2.1-6  成品检验废气源强核算类比可行性

| 项目 | 生产规模 | 主要原料 | 生产工艺 | 生产设备 | 废气治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有“年产320吨半导体级单晶硅棒项目” | 生产半导体级单晶硅棒420t/a | 硝酸、氢氟酸 | 酸腐蚀 | 酸洗腐蚀槽2个，单个尺寸：1.5m×1.2m×0.8m（长×宽×高） | 碱液喷淋塔 |
| 本次改建项目 | 生产半导体级单晶硅棒1000t/a | 硝酸、氢氟酸 | 酸腐蚀 | 依托现有酸洗腐蚀槽2个，单个尺寸：1.5m×1.2m×0.8m（长×宽×高） | 依托现有碱液喷淋塔 |

现有工程“年产420吨半导体级单晶硅棒项目”废气排放情况采用近一年例行监测数据见表4.2.1-7。

表4.2.1-7  年产420吨半导体级单晶硅棒项目检验废气监测结果分析表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021.3.2 | 2021.5.7 | 2021.8.9 |  |  |
| 综合车间检验废气废气排放口（DA006） | 标干烟气流量(m3/h) | 4189~5066 | 3975~4671 | 3398~4641 | / |  |
|  | 氟化物 | 实测浓度(mg/m3) | 1.99~2.04 | 2.21~2.28 | 3.43~3.82 | 9.0 | 达标 |
|  |  | 排放速率(kg/h) | 0.008~0.010 | 0.009~0.0103 | 0.0123~0.0159 | 0.10 | 达标 |

现有工程单晶硅棒生产规模为420t/a，技改完成后本项目单晶硅棒设计生产规模为1000t/a，因此本项目成品检验废气按现有工程最大排放速率的2.4倍进行核算。年生产天数330天，日工作时间为24小时。本项目成品检验废气污染物排放情况详见表4.2.1-8。

表4.2.1-8  成品检验废气污染物排放情况表

| 污染源名称 | 排气量 m3/h | 污染物名称 | 排放情况 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a |  |
| 成品检验废气G3 | 8000 | 氟化物 | 4.75 | 0.038 | 0.301 | 1根15m高排气筒（DA006） |

表4.2.1-9  主体工程废气污染源源强核算结果及相关参数表

| 污染源 | 编号 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放时间(h/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算 方法 | 废气产生量(m3/h) | 产生浓度(mg/m3) | 产生量 | 治理工艺 | 去除效率(%) | 废气排放量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kg/h | t/a |  |  |  |  | kg/h | t/a |  |  |
| 一 | 有组织废气 |
| 抽真空废气 | G1 | 非甲烷总烃 | 类比法 | 2000 | 40 | 0.08 | 0.64 | 静电式油烟净化系统 | 95 | 2000 | 2.0 | 0.004 | 0.032 | 7920 | DA002 |
|  |  |  |  | 2000 | 40 | 0.08 | 0.64 |  | 95 | 2000 | 2.0 | 0.004 | 0.032 |  | DA003 |
|  |  |  |  | 2000 | 40 | 0.08 | 0.64 |  | 95 | 2000 | 2.0 | 0.004 | 0.032 |  | DA004 |
|  |  |  |  | 2000 | 40 | 0.08 | 0.64 |  | 95 | 2000 | 2.0 | 0.004 | 0.032 |  | DA005 |
| 单晶炉清炉废气 | G2 | 颗粒物（硅氧化物） | 类比法 | 2400 | 1063 | 2.6 | 12.0 | 脉冲布袋除尘器 | 99 | 2400 | 10.63 | 0.026 | 0.120 | 4620 | DA007 |
|  |  |  |  | 2400 | 1063 | 2.6 | 12.0 |  | 99 | 2400 | 10.63 | 0.026 | 0.120 |  | DA008 |
| 成品检验废气 | G3 | 氟化物 | 类比法 | 8000 | 31.67 | 0.253 | 2.007 | 碱液喷淋塔 | 85 | 8000 | 4.75 | 0.038 | 0.301 | 7920 | DA006 |
| 二 | 无组织废气 |
| 成品检验废气 | / | 氟化物 | 类比法 | / | / | / | / | 半密闭集气罩 | 集气效率95% | / | / | 0.013 | 0.106 | 7920 | 综合车间 |

4.2.1.2 公用辅助工程废气

本项目公用辅助工程无废气产生。

4.2.1.3 环保工程废气

本项目环保工程无废气产生。

4.2.2 废水源强核算

4.2.2.1 废水产生情况

（1）生活污水

改建项目劳动定员230人，与技改前“年产1000吨半导体单晶硅棒技改项目”劳动定员一致，无新增劳动定员，无新增生活污水产生。根据建设单位提供资料，生活污水产生量约12.88m3/d（4251.33m3/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3。经现有隔油池、化粪池处理后，通过废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。

（2）生产废水

本项目为技术改造项目，无新增废水产生。根据建设单位提供资料，本项目废水产生量约314.21m3/d（103689.3m3/a），主要是生产废水和纯水制备系统排水。生产废水主要为成品检验废水W1、机加废水W2、以及废气喷淋塔排水W3。

本项目生产废水为一般废水，成品检验废水、机加废水和废气喷淋塔排水经各自的处理设施处理达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中电子专用材料类间接排放标准和中宁县第三污水处理厂处理接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准要求后，排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。

①成品检验废水W1

根据建设单位提供的数据，本项目成品检验废水产生量为2.66m3/d（877.8m3/a），污染因子有pH、COD、BOD5、SS、F-等，主要污染物产生浓度为pH：2~5、COD：200mg/L、BOD5：40mg/L、SS：100mg/L、F-：400mg/L、NH3-N：3.37mg/L。经综合车间酸碱废水处理设施（处理规模为12.0m3/d）处理后，通过废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。

成品检验废水为连续排放，年排放天数330d，年排放时间7920h。

②机加废水W2

本项目机加废水主要是单晶棒切断废水、滚磨废水，根据建设单位提供的数据，机加废水产生量为310.17m3/d（102356.1m3/a）。本项目机加过程用数控切断机、数控滚磨机对单晶硅棒进行切断、滚磨加工，整个机加过程不使用切削液等有机溶剂，废水主要成分为硅粉，污染因子为SS，污染物产生浓度为500mg/L，经2台50m3/h压滤机压滤后，通过废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。

机加废水中其他污染物COD、BOD5、F-含量很小，压滤机对其基本无去除效率。根据宁夏智诚安环技术咨询有限公司于2021年8月16日出具的《宁夏中晶半导体材料有限公司污染源检测报告》（宁智污检字[2021]第152号），本项目机加废水中其他污染物产生浓度为COD：15mg/L、BOD5：6.2mg/L、F-：1.5mg/L、NH3-N：3.37mg/L。

机加废水为连续排放，年排放天数330d，年排放时间7920h。

③废气喷淋塔排水W3

根据建设单位提供的数据，本项目废气喷淋塔排水量为1.38m3/d（455.4m3/a），污染因子有pH、COD、BOD5、SS、F-等，主要污染物产生浓度为pH：2~5、COD：200mg/L、BOD5：40mg/L、SS：100mg/L、F-：400mg/L、NH3-N：3.37mg/L。经综合车间酸碱废水处理设施（处理规模为80m3/d）处理后，通过废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。

废气喷淋塔排水为间歇排放，排放规律一天排水一次。

④纯水制备系统排水

根据建设单位提供的数据，本项目纯水制备系统排水量为344.63m3/d（113727.9m3/a），主要污染因子为TDS，产生浓度1100mg/L。纯水制备系统排水为清净下水，全部回用至机加车间单晶棒机加工段切断、滚磨过程冷却降温用水，不外排。

综上所述，本项目废水具体源强见表4.2.2-1。

表4.2.2-1  本项目废水污染源源强核算结果及相关参数表

| 污染源 | 编号 | 污染物 | 污染物产生 | 排放时间(d/a) | 排放规律 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算 方法 | 废水 | 产生浓度 (mg/L) | 产生量 (t/d) | 产生量 (t/a) |  |  |  |
|  |  |  |  | 产生量(m3/d) | 产生量(m3/a) |  |  |  |  |  |  |
| 生活污水 | / | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 类比法 | 12.88 | 4251.33 | / | / | / | 330 | 连续 | 隔油池、化粪池 |
| 成品检验废水 | W1 | pH（无量纲） | 类比法 | 2.66 | 877.8 | 2~5 | / | / | 330 | 连续 | 综合车间酸碱废水处理设施 |
|  |  | CODcr |  |  |  | 200 | 0.001 | 0.176 |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 40 | 0.0001 | 0.035 |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  | 100 | 0.0003 | 0.088 |  |  |  |
|  |  | F- |  |  |  | 400 | 0.001 | 0.351 |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 3.37 | 0.000 | 0.002 |  |  |  |
| 机加废水 | W2 | CODcr | 类比法 | 310.17 | 102356.1 | 15 | 0.005 | 1.535 | 330 | 连续 | 2台50m3/h压滤机 |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 6.2 | 0.002 | 0.635 |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  | 500 | 0.155 | 51.178 |  |  |  |
|  |  | F- |  |  |  | 1.5 | 0.0005 | 0.154 |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 3.37 | 0.001 | 0.345 |  |  |  |
| 废气喷淋塔排水 | W3 | pH（无量纲） | 类比法 | 1.38 | 455.4 | 2~5 | / | / | 330 | 间歇（1d一次） | 综合车间酸碱废水处理设施 |
|  |  | CODcr |  |  |  | 200 | 0.0003 | 0.091 |  |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 40 | 0.0001 | 0.018 |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  | 100 | 0.0001 | 0.046 |  |  |  |
|  |  | F- |  |  |  | 400 | 0.001 | 0.182 |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 3.37 | 0.000 | 0.002 |  |  |  |
| 小计 | / | 327.09 | 107940.63 | / | / | / | / | / | / |
| 纯水制备系统排水 | / | TDS | 类比法 | 344.63 | 113727.9 | 1100 | 0.379 | 125.101 | 330 | 连续 | 全部回用至机加车间，不外排。 |
| 合计 | 671.72 | 221668.53 | / | / | / | / | / | / |

4.2.2.2 废水排放情况

（1）生活污水排放情况

本次评价现有生活污水污染物产生及排水情况类比同类型工程各污染物去除效率进行核算，排放情况详见表4.2.2-2。

表4.2.2-2   项目废水产生及排放情况表

| 污染因素 | 污染源名称 | 产生浓度（mg/L） | 产生量(t/a) | 处理措施 | 处理效率 （%） | 排放浓度 （mg/L） | 排放量(t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活 污水 | 水量 | / | 4251.33m3/a | 隔油池+化粪池 | / | / | 4251.33m3/a | 市政污水管网 |
|  |  | CODcr | 400 | 1.70 |  | 15 | 340 | 1.45 |  |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.85 |  | 10 | 180 | 0.77 |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.13 |  | 0 | 30 | 0.13 |  |
|  |  | SS | 100 | 0.43 |  | 60 | 40 | 0.17 |  |

（2）生产废水排放情况

①酸碱废水处理设施排水

本项目成品检验废水和废气喷淋塔排水经综合车间酸碱废水处理设施（处理规模为80m3/d）处理后，通过废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。酸碱废水处理设施处理工艺为“中和反应-絮凝沉淀-压滤”。

经查阅自行监测记录，未对酸碱废水处理设施排口进行例行监测。本次评价根据各污染物设计去除效率对酸碱废水处理设施排水情况进行核算。

表4.2.2-3   酸碱废水处理设施废水年排放量表

| 项目 | 水量（m3/a） | CODCr | BOD5 | SS | 氟化物 | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品检验废水 | 污染物产生浓度（mg/L） | 877.8 | 200 | 40 | 100 | 400 | 3.37 |
|  | 污染物产生量（t/a） |  | 0.176 | 0.035 | 0.088 | 0.351 | 0.002 |
| 废气喷淋塔排水 | 污染物产生浓度（mg/L） | 455.4 | 200 | 40 | 100 | 400 | 3.37 |
|  | 污染物产生量（t/a） |  | 0.091 | 0.018 | 0.046 | 0.182 | 0.002 |
| 酸碱废水处理设施进水 | 污染物产生浓度（mg/L） | 1333.2 | 200 | 40 | 100 | 400 | 3.37 |
|  | 污染物产生量（t/a） |  | 0.267 | 0.053 | 0.133 | 0.533 | 0.004 |
| 各污染物去除效率 | / | 20% | 15% | 60% | 90% | / |
| 酸碱废水处理设施出水 | 污染物排放浓度（mg/L） | 1333.2 | 160 | 34 | 40 | 40 | 3.37 |
|  | 污染物排放量（t/a） |  | 0.213 | 0.045 | 0.053 | 0.053 | 0.004 |

②机加废水排放情况

本项目机加废水经2台50m3/h压滤机压滤后，通过废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。

根据宁夏智诚安环技术咨询有限公司于2021年8月16日出具的《宁夏中晶半导体材料有限公司污染源检测报告》（宁智污检字[2021]第152号），中厂区现有压滤机排口废水监测结果，本项目机加废水经处理后污染物情况见表4.2.2-4。

表4.2.2-4  本项目机加废水年排放量核算表

| 污染源 | 污染物 | 污染物排放情况 | 排放时间(d) | 排放规律 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算 | 废水 | 排放浓度 (mg/L) | 排放量 (t/d) | 排放量 (t/a) |  |  |  |
|  |  | 方法 | 产生量(m3/d) | 产生量(m3/a) |  |  |  |  |  |  |
| 机加废水 | CODcr | 类比法 | 310.17 | 102356.1 | 15 | 0.005 | 1.535 | 330 | 连续 | 市政污水管网 |
|  | BOD5 |  |  |  | 6.2 | 0.002 | 0.635 |  |  |  |
|  | SS |  |  |  | 44 | 0.014 | 4.504 |  |  |  |
|  | 氟化物（以F-计） |  |  |  | 1.5 | 0.0005 | 0.154 |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 3.37 | 0.001 | 0.345 |  |  |  |

（3）废水排放情况汇总

本项目生活污水及生产废水（检验废水、机加废水、废气喷淋塔排水）通过厂内预处理设施处理后，经废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。废水总排口排放情况详见表4.2.2-5。

表4.2.2-5  本项目废水排放情况一览表

| 项目 | 废水量（m3/a） | CODCr | BOD5 | SS | 氟化物 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 污染物排放浓度（mg/L） | 4251.33 | 340 | 180 | 40 | / | 30 |
|  | 污染物排放量（t/a） |  | 1.45 | 0.77 | 0.17 | / | 0.13 |
| 酸碱废水处理设施出水 | 污染物排放浓度（mg/L） | 1333.2 | 160 | 34 | 40 | 40 | 3.37 |
|  | 污染物排放量（t/a） |  | 0.213 | 0.045 | 0.053 | 0.053 | 0.004 |
| 压滤机出水 | 污染物排放浓度（mg/L） | 102356.1 | 15 | 6.2 | 44 | 1.5 | 3.37 |
|  | 污染物排放量（t/a） |  | 1.535 | 0.635 | 4.504 | 0.154 | 0.345 |
| 废水总排口 | 污染物排放浓度（mg/L） | 107940.63 | 29.63 | 13.43 | 43.79 | 1.92 | 4.44 |
|  | 污染物排放量（t/a） |  | 3.198 | 1.45 | 4.727 | 0.207 | 0.479 |

4.2.3 噪声源强核算

本项目主要噪声源为切断机、滚磨机、冷却塔、风机、泵类等设备，其声压级一般在80~85dB（A）之间，本项目通过选用低噪声设备、采用设备基础减震处理，空气进出口加消声器，设备放置室内，利用封闭厂房隔声降低环境噪声源强度等措施，项目设备排放噪声其声压级在65~70dB（A）。本项目主要噪声排放情况见表4.2.3-1。

表4.2.3-1  项目主要设备噪声一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 源强dB(A) | 降噪措施 | 治理后噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切断机 | 30 | 80 | 减振、隔声 | 70 |
| 2 | 滚磨机 | 27 | 80 | 减振、隔声 | 70 |
| 3 | 冷却塔 | 32 | 85 | 减振、隔声 | 70 |
| 4 | 各类风机 | 若干 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 5 | 泵类 | 若干 | 80 | 减振、隔声 | 70 |

4.2.4 固体废物源强核算

本项目固体废物主要有一般工业固体废物、危险废物；本项目不新增劳动定员，因此无新增生活垃圾。

4.2.4.1 一般工业固体废物

本项目一般工业固废主要为生产过程冷却拆炉工序产生的废石墨炉套S2、废碳毡S3、废石英坩埚S4、废埚底料S5，单晶硅棒检测划线工序产生的不合格品S6，单晶硅棒切断工序产生的头尾料S7；以及原料废包装材料S8，废气治理过程布袋除尘器收集的粉尘S9，机加废水压滤机压滤过程产生的废硅粉泥S10，酸碱废水处理设施产生的污泥S11；和纯水制备系统定期更换的废RO膜S12等。

（1）废石墨炉套S2

根据建设单位提供资料，石墨件循环使用50次左右更换。石墨炉套年废弃量约为19.2t/a，其主要成分为石墨，定期外售新沂市宏强石墨有限公司综合利用，购销合同详见附件。

（2）废碳毡S3

根据建设单位提供资料，单晶炉每拉制一炉产品需更换一次碳毡，冷却拆炉工序废石墨毡产生量32.2t/a，委托其他单位运输送至工业固体废物填埋场填埋处置。

（3）废石英坩埚S4

根据建设单位提供资料，单晶炉每拉制一炉产品需更换一个石英坩埚，石英坩埚年废弃量约为8000个，重量为75.5t/a，其主要成分为二氧化硅，定期外售东海县宏达石英材料有限公司综合利用，购销合同详见附件。

（4）废埚底料S5

本项目在冷却拆炉工序产生废锅底料，根据建设单位提供资料，产生量约为59.6t/a。其主要成分为硅、含有少量石英，定期外售综合利用。

（5）不合格品S6

本项目在单晶硅棒检测划线工序产生不合格品，根据建设单位提供资料，产生量约为130t/a。其主要成分为单晶硅，定期外售多晶硅生产厂家，经厂家处理后作为太阳能单晶硅棒生产原料综合利用。

（6）头尾料S7

本项目在单晶硅棒切断工序产生头尾料，根据建设单位提供资料，产生量约为205t/a。其主要成分为单晶硅，定期外售多晶硅生产厂家，经厂家处理后作为太阳能单晶硅棒生产原料综合利用。

（7）废包装材料S8

根据建设单位提供资料，改建项目原料废包装材料产生量约为91.3t/a。其主要成分为塑料、纸板、泡沫以及金属，定期外售综合利用。

（8）布袋除尘器集尘S9

本项目单晶二车间、三车间清炉废气通过全密闭集气罩+脉冲布袋除尘器处理后排放。根据工程分析，清炉废气颗粒物有组织产生量为24.0t/a、排放量为0.24t/a，则布袋除尘器集尘量为23.76t/a。其主要成分为硅氧化物，定期外售综合利用。

（9）废硅粉泥S10

机加废水压滤机压滤过程会产生废硅粉泥。本项目机加过程用数控切断机、数控滚磨机对单晶硅棒进行切断、滚磨加工，整个机加过程不使用切削液等有机溶剂，废水主要成分为硅粉，经压滤机压滤后产生废硅粉泥，属于一般固体废物。根据建设单位提供资料，产生量约为165t/a。其主要成分为硅粉，定期外售综合利用。

（10）酸碱废水处理设施污泥S11

根据建设单位提供资料，酸碱废水处理设施污泥产生量约为3.0t/a。

本项目酸碱废水处理设施处理成品检验废水和废气（废气主要污染物为氟化物）喷淋塔排水。成品检验工段用混酸（硝酸、氢氟酸）对样品单晶硅棒进行酸腐，之后用纯水溢流漂洗，其废水特征污染因子为pH、氟化物；废气喷淋塔排水特征污染因子为pH、氟化物。废水处理过程加入氧化钙、PAM、PAC药剂，酸碱废水处理设施污泥主要成分为GaF2和硅粉，不涉及有机物，属于一般固体废物。委托其他单位运输送至工业固体废物填埋场填埋处置。

（11）废RO膜S12

根据建设单位提供资料，纯水制备系统RO膜每两年更换一次，产生量约为0.3t/a，由生产厂家回收处理。

本项目一般固体废物产生及处置情况详见表4.2.4-1。

表4.2.4-1  一般固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 分类 | 产污环节 | 固体废物名称 | 编号 | 产生量（t/a） | 厂内暂存设施 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般工业固体废物 | 冷却拆炉 | 废石墨炉套 | S2 | 19.2 | 一般固废暂存间2（建筑面积460m2） | 定期外售综合利用 |
| 2 |  |  | 废碳毡 | S3 | 32.2 |  | 定期由第三方拉运送工业垃圾填埋场填埋处置 |
| 3 |  |  | 废石英坩埚 | S4 | 75.5 | 一般固废暂存间1（建筑面积100m2） | 定期外售综合利用 |
| 4 |  |  | 废锅底料 | S5 | 59.6 | 一般固废暂存间2（建筑面积460m2） |  |
| 5 |  | 成品检测 | 不合格产品 | S6 | 130 |  |  |
| 6 |  | 单晶硅棒切断工序 | 头尾料 | S7 | 205 |  |  |
| 7 |  | 原料拆封 | 废包装材料 | S8 | 91.3 |  |  |
| 8 |  | 布袋除尘器 | 收尘灰 | S9 | 39.996 |  |  |
| 9 |  | 机加废水处理 | 硅粉泥 | S10 | 165 | 一般固废暂存间1（建筑面积100m2） |  |
| 10 |  | 酸碱废水处理设施 | 污泥 | S11 | 3.0 | 一般固废暂存间2（建筑面积460m2） | 定期由第三方拉运处理送工业垃圾填埋场处置 |
| 11 |  | 纯水制备系统 | 废RO膜 | S12 | 0.3t/2a |  | 由生产厂家回收处理 |

4.2.4.2 危险废物

（1）废机油

本项目设备维修维护需更换机油，有一定的废机油产生，废机油产生量为1.0t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年)属于危险废物，危废类别“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-214-08”，危险特性为T，I。暂存于危险废物暂存间（105m2），定期交由有资质的单位（宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司）统一处置（危险废物处置协议见附件）。

（2）真空泵废油

根据建设单位提供资料，本项目真空泵中因定期检查维修，更换下来的真空泵废油量约为85t/a。根据《国家危险废物名录》(2021年)属于危险废物，危废类别“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-249-08”，危险特性为T，I。属于危险废物，暂存于危险废物暂存间（105m2），定期交由有资质的单位（宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司）统一处置（危险废物处置协议见附件）。

综上所述，本项目固体废物源强核算见表4.2.4-1。

表4.2.4-1  本项目固体废物源强核算结果及相关参数表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 废物类别 | 固废代码 | 产生量 | 固废去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废石墨炉套 | 一般工业固体废物 | 冷却拆炉 | 固 | 石墨 | / | 900-999-99 | 19.2t/a | 外售综合利用 |
| 2 | 废碳毡 |  |  | 固 | 石墨 | / | 900-999-99 | 32.2t/a | 第三方拉运送工业垃圾填埋场填埋 |
| 3 | 废石英坩埚 |  |  | 固 | 石英 | / | 900-999-99 | 75.5t/a | 外售综合利用 |
| 4 | 废锅底料 |  |  | 固 | 硅、石英 | / | 900-999-99 | 59.6t/a |  |
| 5 | 不合格产品 |  | 成品检测、单晶硅棒切断工序 | 固 | 单晶硅 | / | 900-999-99 | 130 t/a |  |
| 6 | 头尾料 |  | 单晶硅棒切断工序 | 固 | 单晶硅 | / | 900-999-99 | 205 t/a |  |
| 7 | 废包装材料 |  | 原料拆封 | 固 | 废塑料、废纸板、废泡沫、废金属 | / | 292-001-06/ 223-001-07/ 223-001-07/ 213-001-09 | 91.3 t/a |  |
| 8 | 收尘灰 |  | 布袋除尘器 | 固 | 硅氧化物粉 | / | 900-999-66 | 39.996t/a |  |
| 9 | 硅粉泥 |  | 机加废水处理 | 固 | 单晶硅粉 | / | 900-999-61 | 165t/a |  |
| 10 | 污泥 |  | 酸碱废水处理设施 | 固 | GaF2、单晶硅、多晶硅粉等 | / | 900-999-61 | 3.0t/a | 第三方拉运送工业垃圾填埋场填埋 |
| 11 | 废RO膜 |  | 纯水制备系统 | 固 | 废膜 | / | 900-999-99 | 0.3t/2a | 生产厂家回收处理 |
| 12 | 真空泵废油 | 危险废物 | 真空泵 | 液 | 矿物油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 85t/a | 资质单位处置 |
| 13 | 废机油 |  | 设备维护维修 | 液 | 润滑油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 1.0t/a |  |

4.2.5 非正常工况源强核算

4.2.5.1 大气污染物非正常排放

本项目生产工艺均为间歇过程，为避免开停车及检维修状态下的非正常排放，开车前首先开启相应的废气净化设施，停车时待产线完全停工后再关闭废气净化设施；环保装置应在开车前完成检维修。

考虑到正常情况下所有废气处理设备不会同时发生故障，本项目废气非正常排放源强设定为碱液喷淋塔、1套油烟净化系统废气处理装置出现故障导致处理效率降低。按最不利情况考虑，分别选取以下处理设施故障作为非正常工况：

1)酸性废气系统碱液喷淋塔失效，处理效率下降至0%，污染物未经处理直接排放。

2)有机废气静电式油烟净化装置出现故障，处理效率下降至0%，污染物未经处理直接排放。

表4.2.5-1  本项目非正常工况废气产生及排放情况一览表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度 （mg/m3） | 非正常排放速率 （kg/h） | 单次持续时间（h） | 年发生频次（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 排气筒编号 |  |  |  |  |  |  |
| 抽真空废气 | DA002 | 静电式油烟净化系统出现故障，处理效率下降至0% | 非甲烷总烃 | 40 | 0.08 | 0.5 | 1 |
| 成品检验废气 | DA006 | 碱液喷淋塔出现故障，处理效率下降至0% | 氟化物 | 31.67 | 0.253 | 0.5 | 1 |

对于废气处理系统，一般情况下是开车时先运行废气处理系统，停车时废气处理系统最后停车，因此，在开停车时一般情况下不存在废气事故排放。对于上述极端情况，本项目抽真空废气及成品检验废气治理设施均设置有备用系统，保证出现事故情况下，立即启动备用系统，如果突然断电，要立即关掉设备废气排放阀门，尽量减少废气直接排放入大气环境。

4.2.5.2 水污染物非正常排放

本项目可能出现的非正常情况（事故）下的排放废水情况有两类：一是工艺生产设备非正常运行，二是厂区自建的废水处理系统非正常运行。

工艺设备非正常运转时产生的废水全部通过专用管道进入各自的废水处理系统，不会产生异常污染。

本项目将废水处理系统对项目生产过程中产生的废水进行处理，采用分类收集，分质处理的原则对项目运营过程中产生的废水进行处理。为防止废水处理系统异常运行时废水排放对水环境造成影响，废水处理系统设置应急事故池（应急事故处理池平时必须空置）。污水处理站一旦出现故障则立即将企业产生的废水导入对应的事故应急池，进行有效处理，杜绝事故排放。因此非正常工况下本项目废水可以做到不外排。

4.3 “三本账”核算

本项目主要对单晶二、三车间现有年产1000吨太阳能级单晶硅棒生产线进行技术改造，技改完成后单晶二、三车间由现有年产1000吨太阳能级单晶硅棒升级为年产1000吨半导体级单晶硅棒。本项目建设完成后，单晶二、三车间污染物排放变化情况见表4.3-1，全厂污染物排放变化情况见表4.3-2。

表4.3-1  本项目建设完成后单晶二车间、单晶三车间污染物变化情况一览表

| 类别 | 污染源 | 现有工程 | 本次技改项目 | “以新带老”削减量 | 车间总排放量 | 增减量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000t/a太阳能级单晶硅棒生产线 | 1000t/a半导体级单晶硅棒生产线 |  |  |  |
| 废气排放量 | 非甲烷总烃 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.458 | 0.407 | 0.458 | 0.407 | -0.051 |
|  | 颗粒物 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0 |
| 生产废水排放量 | 废水量(m3/a) | 119529.3 | 107940.63 | 123780.63 | 103689.3 | -15840 |
| 固体废物产生量 | 一般工业固体废物(t/a) | 873.696 | 820.946 | 873.696 | 820.946 | -52.75 |
|  | 危险废物(t/a) | 86 | 86 | 86 | 86 | 0 |
|  | 生活垃圾(t/a) | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 0 |

表4.3-2  本项目建设完成后全厂污染物变化情况一览表

| 类别 | 污染源 | 全厂现有工程 | 本次技改项目 | “以新带老”削减量 | 技改完成后全厂总排放量 | 增减量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000t/a太阳能级单晶硅棒生产线、420t/a半导体级单晶硅棒生产线 | 1000t/a半导体级单晶硅棒生产线 |  |  |  |
| 废气排放量 | 非甲烷总烃 | 0.172 | 0.128 | 0.128 | 0.172 | 0 |
|  | 氟化物 | 0.585 | 0.407 | 0.458 | 0.534 | -0.051 |
|  | 颗粒物 | 0.342 | 0.24 | 0.240 | 0.342 | 0 |
| 废水排放量 | 废水量(m3/a) | 177421.2 | 107940.63 | 123780.63 | 161581.2 | -15840 |
|  | COD | 7.208 | 3.198 | 5.732 | 4.674 | -2.534 |
|  | BOD5 | 2.644 | 1.45 | 1.989 | 2.105 | -0.539 |
|  | 氟化物 | 0.944 | 0.207 | 0.841 | 0.31 | -0.634 |
|  | SS | 7.711 | 4.727 | 5.361 | 7.077 | -0.634 |
|  | NH3-N | 0.757 | 0.479 | 0.568 | 0.668 | -0.089 |
| 固体废物产生量 | 一般工业固体废物(t/a) | 1260.59 | 820.946 | 873.696 | 1207.84 | -52.75 |
|  | 危险废物(t/a) | 129 | 86 | 86 | 129 | 0 |
|  | 生活垃圾(t/a) | 91.34 | 30.45 | 30.45 | 91.34 | 0 |
| 备注：a上述环评批复总量数据引用各项目环评报告及其批复中相关数据。 |

5 环境现状调查与评价

5.1 自然环境概况

5.1.1 地理位置

中宁县地处宁夏回族自治区中部，为中卫市市辖县，地处东经105°26′-106°07′，北纬37°09′-37°50′之间，西邻中卫城区，南连同心县，东以牛首山为界与青铜峡市、利通区隔山相望，北与内蒙古自治区阿拉善左旗接壤。县境东西宽约50km，南北长约60km，总面积3185km2。

本项目位于中卫市中宁县新堡镇团结南路，宁夏中晶半导体材料有限公司现有厂区内，中心地理位置坐标：E 105°41′27.800″，N 37°28′20.750″。

5.1.2 地形地貌

中宁县境内地形复杂，地貌类型多样，其主要类型有低山丘陵、平原及山间洼地，总体地势特征是北高南低，海拔高程在1000m以上。地形地势特征反映了构造的轮廓，第四纪以来由于地壳上升，地形切割强烈，“V”型沟发育，山陡谷深，低山丘陵主要分布于卫宁北山与卫宁平原过渡带上。卫宁平原呈东西向展布，主要由黄河冲积平原和山麓冲积扇组成。黄河冲积平原地形平坦开阔，第四纪以来持续下降，堆积了厚达近百米的松散沉积物，由于人类活动改变了原有的地貌景观，农田成片，沟渠纵横，形成了独具特色的灌区地貌景观。

5.1.3 气候气象

中宁县地处西北内陆，属中温干旱区，靠近沙漠，为典型的大陆性气候和沙漠型气候。具有冬寒而漫长，雨雪稀少；春暖而回温快，多风沙天气；夏热而短促，较为湿润；秋凉而早短，天气晴爽，全年光照充足，蒸发强烈，降水主要集中在6-9月等气候特点。年平均气温在8.2~10℃之间，年均无霜期159~169天，年均降水量138~353.5mm，年蒸发量1729.6~1852.2mm，全年日照时数2954.79小时。

本项目采用中宁气象站资料，中宁气象站位于宁夏回族自治区中宁县，地理坐标为东经105°40′18.72″，北纬37°29′1.08″，海拔高度1183.4m。中宁气象站是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，根据中宁县气象局多年的统计资料，中宁县全年主要风向为NE和ENE、W、WSW，其中以W为主风向，占到全年9.13%左右。

中宁气象站2000-2019年近20年的气象统计数据分析见表5.1.3-1。

表5.1.3-1  中宁气象站2000~2019年气象资料统计表

| 统计项目 | 统计值 | 统计项目 | 统计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观测场海拔（m） | 1183.4 | 历年平均冰雹日数（d） | 0.1 |
| 历年平均气温（℃） | 10.8 | 历年平均雾日数（d） | 0.6 |
| 历年极端最高气温（℃） | 40.1 | 历年平均雷暴日数（d） | 10.2 |
| 历年极端最低气温（℃） | -24.7 | 历年降雪日数（d） | 11.4 |
| 历年平均相对湿度（%） | 50.2 | 历年平均阴天日数（d） | 65.1 |
| 历年平均降水量（mm） | 199.28 | 最大积雪深度（cm） | 15 |
| 历年平均蒸发量（mm） | 2055.3 | 历年平均沙尘暴日数（d） | 2.3 |
| 历年平均风速（m/s） | 2.4 | 最大冻土深度（cm） | 109 |
| 历年平均大风日数（d） | 10.2 | 全年主导风向 | W |

5.1.4 水文条件

中宁县地表水资源均为上游过境的径流，项目区主要地表水为黄河。

黄河中宁河段由中卫和中宁交界处胜金关流入中宁县，至青铜峡库区结束，县境内长68km，水质良好，矿化度0.4g/L，适于灌溉及饮用。本段河流属非稳定性分叉河道，河床表层为砂土及卵石混合层，其下为砂卵石层，抗冲性相对较强，平面上河岸变化不大，河心弹发育，支叉多、河湾多，滩槽高差2-5m左右。河道水面平均比降1.4‰，取水河段上游设有下河沿水文站，有较长系列的实测水文资料。河段内有较大支流清水河和红柳沟在中宁县泉眼山和鸣沙洲汇入黄河。

5.1.5 水文地质

地下水的赋存与分布受地质构造、岩性结构、地形地貌、水文、气象等因素控制。依据赋存条件、水力特征，中宁县地下水可分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、基岩裂隙水和碳酸盐岩裂隙水四种类型。山区地下水贫乏，埋藏很深，灌区孔隙潜水丰富，有75%来自田间灌溉渗漏补给，运储量1.69亿m3，可开采总量0.52亿m3/a。本项目所在区域主要分布有松散岩类孔隙潜水含水层。

（1）河（沟）谷砂砾石孔隙潜水

指低山丘陵、丘陵区、倾斜平原区现代沟谷分布的砂砾石孔隙水。含水层由洪积、冲洪积砂、砂砾石、块石及碎石组成。其物质成份因地而异，为各区段出露基岩风化破碎再搬运的产物。各区段水文地质条件差异很大，总体上富水性弱，水质变化大。存在上游段沟床透水不含水；缺少隔水层，于下伏基岩裂隙水水力联系密切和沟谷宽、汇水面积大的沟谷富水性强的规律。

（2）黄河冲积平原黄河北西侧潜水

分布于黄河北西侧的一、二级阶地区。含水层上部结构变化较大，余丁-铁桶堡由细沙逐渐过渡为黄土状粘砂土或砂粘土，下部为卵砾石，厚6.08-20.69m。主要含水层为卵砾石层，厚4.90-17.00m，自余丁至铁桶堡逐渐变薄。水位埋深一般小于5m，阶地后缘可达10m。富水性由西向东、由河床向山边减弱，此类地下水主要接受大气降雨入渗和地表水入渗补给，沿地势向下游运移，排泄补给地表径流或以地下径流形式向下游排泄。

（3）黄河冲积平原黄河南侧潜水

分布于黄河南岸一、二、三级阶地。含水层岩性上部为黄土状砂粘土或粘砂土，下部为砂卵砾石，砂以细砂为主。卵砾石粒度自上而下由粗变细，透水性好，为主要含水层位。厚度3.80-48.00m。以中宁地段最厚，向峡口方向有减薄趋势。自河谷向阶地后缘水位埋深逐渐增加，一般0.4-10m。富水性自西向东由强变弱，单井实际出水量为39.48-1712.79m3/d，渗透系数2.44-17.43m/d，矿化度一般小于1g/L。

潜水接受大气降雨和农田灌溉水的入渗补给，以地下径流的形式向北西方向运移，排泄于地下径流、蒸发和开采。

（4）倾斜平原区第四系潜水

分布于清水河以西至米钵山北麓。含水层主要由中、下更新统洪积与冲积交互相的砂、碎石、块石夹黄土状粘砂土透镜体及卵砾石构成。含水层埋深23.12-99.71m，厚度29.40-33.54m。单井实际出水量156.82-542.50m3/d，渗透系数4.21-7.73m/d，矿化度1.45-2.45g/L。此类地下水补给来源主要为大气降雨，其次为少量的沟谷地表水和农田灌溉水源，以地下径流的形式向北东方向运移，排泄于地下径流、蒸发和少量开采。实际出水量由11.06-519.18m3/d，渗透系数3.01-5.60m/d。矿化度为0.35-1.04g/L。潜水接受大气降雨和农田灌溉水的入渗补给，以地下径流的形式向低水位方向径流。

中宁县水文地质图见图5.1.5-1。

图5.1.5-1  中宁县水文地质图

5.1.6 植被及土壤

项目所在区域土壤类型主要是灰钙土和风沙土，灰钙土是在干旱气候和荒漠草原植被下形成的地带性土壤，腐殖质含量低，有机质含量仅为0.5%-0.8%，土壤中碳酸钙以斑块状沉积形成钙积层。项目区的风沙土基本为固定风沙土，主要分布在荒漠地带。灰钙土和风沙土土壤团粒结构性差，有机质含量低，抗蚀性能差，极易造成风蚀和水蚀。

中宁县属宁夏中部干旱草原区，为荒漠草原植被类型，属典型的刺旋花+短花针茅+猫头刺+红沙草场类型。刺旋花为本地优势种，其次为短花针茅、猫头刺、红沙等，另外还生长有红叶骆驼蓬、木蓼、牛枝子、老瓜头等。人工林以防护林带为主，树种主要有：杨、柳、榆、槐、红柳、沙枣等。

本项目所在地位于中宁县新堡镇，项目评价区域植被以人工绿化植被为主，无珍稀或濒危动、植物。

5.1.7 地震

根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2015B1）、《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015A2），园区所在区域地震烈度Ⅷ度的地区，特征周期为0.40S。

5.2 环境质量现状监测与评价

5.2.1 环境空气质量现状监测与评价

5.2.1.1 区域达标性判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，项目区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本项目位于中卫市中宁县新堡镇团结南路，属于中宁县行政区划范围内，本次评价选取2020年作为评价基准年，项目区域达标判定采用宁夏回族自治区生态环境厅发布的《2020年宁夏生态环境质量报告》中中宁县环境空气监测数据。具体监测结果详见表5.2.1-1。

表5.2.1-1  2020年中宁县环境空气质量现状浓度   单位：µg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 12 | 60 | 20 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 27 | 40 | 67.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 72 | 70 | 102.86 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 36 | 35 | 102.86 | 不达标 |
| CO | 24h平均第95百分位数 | 1.2mg/m3 | 4mg/m3 | 30 | 达标 |
| O3 | 日最大滑动平均值的第90百分位数 | 131 | 160 | 81.9 | 达标 |

由表5.2.1-1可知，剔除沙尘影响后，2020年中宁县除PM10、PM2.5外，其他因子年平均及相应百分位数质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准要求。因此，项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5。超标原因主要是宁夏平原地处西北干旱、半干旱区域，被毛乌素、腾格里和乌兰布和沙漠三面环绕，降水稀少，蒸发量大，加之春季沙尘天气频发。

5.2.1.2 环境空气质量现状补充监测

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价等级为二级的项目应调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。根据导则要求，本次评价委托宁夏中环国安咨询有限公司对项目所在地TSP、氟化物、TVOC以及NMHC进行了补充监测，TSP、氟化物以及NMHC监测时间为2021年11月20日~11月26日，TVOC监测时间为2021年12月6日~12月12日。

(1)监测点位

本次评价在厂区下风向布设1个监测点位，具体监测布点见表5.2.1-2，图5.2.1-1。

表5.2.1-2  环境空气质量现状监测布点

| 编号 | 监测点位名称 | 监测点坐标 | 与本项目相对位置关系 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 周庄西侧 | N 37°28′32.85″， E 105°42′09.17″ | E，965m | TSP、氟化物、TVOC以及NMHC |

图5.2.1-1  环境空气监测点位布置图

（2）监测因子

TSP、氟化物、TVOC以及NMHC。

同步观测记录气温、风向、风压、风速和天气状况等气象参数。

(3)监测时间和频次

TSP、氟化物以及NMHC监测时间：2021年11月20日~11月26日，连续监测7天；

TVOC监测时间：2021年12月6日~12月12日，连续监测7天。

环境空气质量现状监测频次见表5.2.1-3。

表5.2.1-3  监测频次要求

| 监测因子 | 取值时间 | 频次要求 |
| --- | --- | --- |
| 氟化物、NMHC | 1h均值 | 每天监测4个1h平均浓度，监测时间为北京时间02，08，14，20时，每小时至少有45min采样时间 |
| TVOC | 8h均值 | 连续监测7天，每日连续采样8h |
| 氟化物、TSP | 24h均值 | 连续监测7天，每日至少有20个小时平均浓度值或采样时间 |

- 采样和分析方法

采样及分析按照国家环保局出版的《环境监测技术规范》(大气部分)和《空气和废气监测分析方法》规定进行。测定方法及其最低检出线以及大气监测分析方法及检测范围见表5.2.1-4。

表5.2.1-4  环境空气质量现状监测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 检测分析方法 | 方法检出限 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 | 电子天平GH-202 |
| 2 | 氟化物 | 《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》 HJ 955-2018 | 0.5μg/m3（小时值）， 0.06μg/m3（日均值） | pH酸度计 PHS-25 |
| 3 | 非甲烷 总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 （以碳计） | 气相色谱仪GC9790II |
| 4 | TVOC | 《室内空气质量标准 附录C室内空气中总挥发性有机物的检验方法 热解析/毛细管气相色谱法》GB/T18883-2002 | 0.5µg/m3-100mg/m3 （浓度范围） | 气相色谱仪GC-2014C |

(5)监测期间气象条件

监测期间气象条件见表5.2.1-5。

表5.2.1-5  监测期间气象参数

| 日期 | 时间 | 温度（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月20日 | 02:00-03:00 | -1.5 | 89.34 | NW | 1.4 |
|  | 08:00-09:00 | 3.2 | 89.01 | W | 2.0 |
|  | 14:00-15:00 | 6.9 | 88.82 | W | 1.6 |
|  | 20:00-21:00 | 2.4 | 89.05 | W | 1.8 |
|  | 15:00-23:00 | 0.3 | 89.40 | W | 1.5 |
|  | 10:00-次日10:00 | 1.0 | 89.18 | W | 1.5 |
| 11月21日 | 02:00-03:00 | -8.5 | 89.74 | W | 1.2 |
|  | 08:00-09:00 | -2.7 | 89.32 | SW | 2.1 |
|  | 14:00-15:00 | 3.6 | 88.97 | SW | 1.8 |
|  | 20:00-21:00 | 0.4 | 89.18 | W | 1.5 |
|  | 15:00-23:00 | 2.8 | 89.31 | SW | 1.8 |
|  | 10:30-次日10:30 | -4.8 | 89.56 | SW | 1.6 |
| 11月22日 | 02:00-03:00 | -4.1 | 89.70 | W | 2.1 |
|  | 08:00-09:00 | -2.2 | 89.58 | SW | 1.2 |
|  | 14:00-15:00 | 7.2 | 89.05 | S | 1.9 |
|  | 20:00-21:00 | -0.8 | 89.50 | W | 2.4 |
|  | 15:00-23:00 | 2.1 | 89.32 | W | 1.4 |
|  | 11:00-次日11:00 | -0.5 | 89.48 | W | 1.6 |
| 11月23日 | 02:00-03:00 | -2.8 | 89.62 | W | 1.8 |
|  | 08:00-09:00 | 0.9 | 89.45 | W | 2.4 |
|  | 14:00-15:00 | 9.5 | 88.91 | SW | 2.0 |
|  | 20:00-21:00 | 1.4 | 89.37 | SW | 1.7 |
|  | 09:00-17:00 | 14.1 | 89.20 | SW | 2.2 |
|  | 11:30-次日11:30 | 1.2 | 89.40 | SW | 2.0 |
| 11月24日 | 02:00-03:00 | -2.0 | 89.57 | W | 2.4 |
|  | 08:00-09:00 | 1.0 | 89.40 | W | 2.0 |
|  | 14:00-15:00 | 13.2 | 88.80 | NW | 2.3 |
|  | 20:00-21:00 | 2.4 | 89.30 | NW | 1.7 |
|  | 09:00-17:00 | 14.5 | 89.20 | W | 1.6 |
|  | 13:00-次日13 :00 | 1.8 | 89.37 | W | 2.1 |
| 11月25日 | 02:00-03:00 | -3.8 | 89.52 | SW | 1.5 |
|  | 08:00-09:00 | -2.4 | 89.48 | SW | 1.6 |
|  | 14:00-15:00 | 10.8 | 88.90 | SW | 2.2 |
|  | 20:00-21:00 | 4.0 | 89.16 | W | 1.4 |
|  | 09:00-17:00 | 10.0 | 89.19 | SW | 1.8 |
|  | 14:00-次日14:00 | 2.5 | 89.30 | SW | 1.8 |
| 11月26日 | 02:00-03:00 | -3.5 | 89.55 | W | 1.4 |
|  | 08:00-09:00 | -1.6 | 89.47 | W | 1.9 |
|  | 14:00-15:00 | 12.8 | 88.98 | NW | 2.1 |
|  | 20:00-21:00 | 1.1 | 89.34 | NW | 1.6 |
|  | 09:00-17:00 | 11.4 | 89.20 | W | 1.5 |
|  | 15:00-次日15:00 | 3.2 | 89.28 | W | 1.7 |

（6）监测结果

环境空气质量现状监测结果统计分析见表5.2.1-6。

表5.2.1-6  环境空气质量现状监测结果统计分析表  单位：μg/m3

| 监测 点位编号 | 污染物 | 平均 时间 | 评价标准μg/m3 | 监测浓度范围 μg/m3 | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 氟化物 | 1h平均 | 20 | 0.5~0.7 | 3.50 | 0 | 达标 |
|  | NMHC |  | 2000 | 1180~1870 | 93.50 | 0 | 达标 |
|  | TVOC | 8小时平均值 | 600 | 17.7~30.5 | 5.08 | 0 | 达标 |
|  | 氟化物 | 24小时平均 | 7 | 0.14~0.17 | 2.43 | 0 | 达标 |
|  | TSP |  | 300 | 146~187 | 62.33 | 0 | 达标 |

由表5.2.1-6可知，本项目其他污染因子统计分析如下：

（1）氟化物：监测期内，氟化物1小时平均浓度浓度监测值范围为0.5~0.7ug/m3，24小时平均浓度浓度监测值范围为0.14~0.17ug/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准要求，最大值占标率为3.50%；

（2）TSP：监测期内，TSP 24小时平均浓度浓度监测值范围为146~187ug/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准要求，最大值占标率为62.33%；

（3）TVOC：监测期内，TVOC 8小时浓度监测值范围为17.7~30.5ug/m3，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求（600ug/m3），最大值占标率为5.08%；

（4）NMHC：监测期内，NMHC 1小时浓度监测值范围为1.18~1.87mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求（均为2mg/m3），最大值占标率为93.50%。

根据监测结果，监测期间TSP、氟化物相应平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，TVOC 8小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求，NMHC 1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。

5.2.2 地表水环境质量现状监测与评价

本项目北侧6.35km处为黄河，本次评价采用本次评价现状资料引用《宁夏回族自治区生态环境质量报告书（2019年度）》中黄河-中卫下河沿断面的现状监测数据进行评价。

(1)监测因子

监测因子：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、氨氮、石油类、挥发酚、铅、汞、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂和硫化物，共22项。

(2)评价标准

执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中II类标准。

(3)监测结果及评价

黄河中卫下河沿断面水质监测情况见表5.2.2-1。

表5.2.2-1  黄河中卫下河沿断面水环境质量现状监测结果  单位：mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅱ类标准 | 最 值 | 最小值 | 平均值 | 标准指 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6-9 | 8.63 | 7.95 | 8.33 | 0.67 |
| 2 | 溶解氧 | ≥6 | 12.0 | 7.3 | 9.1 | 0.39 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤4 | 3.5 | 1.8 | 2.2 | 0.55 |
| 4 | 生化需氧量 | ≤3 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.40 |
| 5 | 氨氮 | ≤0.5 | 0.23 | 0.02 | 0.10 | 0.20 |
| 6 | 石油类 | ≤0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.20 |
| 7 | 挥发酚 | ≤0.002 | 0.0040 | 0.0002 | 0.0006 | 0.30 |
| 8 | 汞 | ≤0.00005 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.40 |
| 9 | 铅 | ≤0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.10 |
| 10 | CODcr | ≤15 | 11.0 | 4.0 | 7.7 | 0.51 |
| 11 | 总磷 | ≤0.1 | 0.080 | 0.010 | 0.044 | 0.44 |
| 12 | 总氮 | ≤0.5 | 5.17 | 1.07 | 2.18 | - |
| 13 | 铜 | ≤1 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 14 | 锌 | ≤1 | 0.030 | 0.004 | 0.020 | 0.02 |
| 15 | 氟化物 | ≤1 | 0.30 | 0.16 | 0.24 | 0.24 |
| 16 | 硒 | ≤0.01 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.02 |
| 17 | 砷 | ≤0.05 | 0.007 | 0.0001 | 0.004 | 0.08 |
| 18 | 镉 | ≤0.005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.01 |
| 19 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.04 |
| 20 | 氰化物 | ≤0.05 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.02 |
| 21 | 阴离子表面活性 | ≤0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.2 |
| 22 | 硫化物 | ≤0.1 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.03 |

由上表可知，黄河中卫下河沿断面2019年22个监测因子平均浓度值均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中II类标准。

5.2.3 地下水环境质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目行业类别为“82、半导体材料、电子陶瓷、有机薄膜、荧光粉、贵金属粉等电子专用材料”，评价类别为“报告书”，对照附录A，确定本项目属于IV类建设项目。依据HJ610-2016 中“6.2.2建设项目评价工作等级”规定，可不开展地下水环境影响评价工作。因此，本次评价不进行地下水环境质量现状监测与评价。

5.2.4 声环境质量现状监测与评价

本项目声环境质量现状委托宁夏中环国安咨询有限公司进行了监测。

⑴监测点位

在厂区东、南、西、北厂界外1m处各布设1个监测点，在厂界外200m范围内声环境保护目标-梁庄东侧布设1个监测点，共计布设5个噪声监测点。具体监测点位见图5.2.1-1。

⑵监测因子、时间、频次

监测因子：等效连续A声级，Leq（A）。

监测时间：2021年11月22日-11月23日共2天。

监测频率：连续监测2天，每天昼、夜间各监测1次。

⑶监测方法

按照《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的有关测量方法进行。监测均在无雨天气进行，风力2～3级，符合环境监测技术规范中规定的要求。

⑷监测结果统计分析

本项目声环境现状监测数据见表5.2.4-1。

表5.2.4-1  噪声检测值  单位：dB（A）

| 检测点编号 | 检测点位置 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021.11.22 | 2021.11.23 | 2021.11.22 | 2021.11.23 |
| 1# | 东侧厂界外1m处 | 57 | 60 | 51 | 49 |
| 2# | 南侧厂界外1m处 | 51 | 52 | 47 | 44 |
| 3# | 西侧厂界外1m处 | 53 | 54 | 46 | 45 |
| 4# | 北侧厂界外1m处 | 53 | 54 | 47 | 45 |
| 5# | 梁庄东侧 | 47 | 50 | 46 | 44 |
| 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2类区标准 | 60 | 50 |
| 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 4a类区标准 | 70 | 55 |

分析可知，厂区南、西、北厂界外1m处2#、3#、4#监测点，以及声环境保护目标-梁庄东侧5#监测点昼间噪声值范围为47~54dB(A)，夜间噪声值范围为44~47dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。厂区东厂界外1m处1#监测点昼间噪声值范围为57~60dB(A)，夜间噪声值范围为49~51dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准要求。

5.2.5 土壤环境质量现状监测与评价

#### 5.2.5.1 土壤理化性质调查

（1）土壤类型及分布

本项目位于中卫市中宁县新堡镇团结南路，查阅“国家土壤信息服务平台”，项目厂址主要土壤类型为灌淤土。

项目区域土壤类型见图5.2.5-1。

图5.2.5-1  本项目所在区域土壤类型图

（2）土壤理化性质

根据调查，项目区土壤主要以灌淤土为主，本次评价对表层土壤进行了土壤理化性质的分析，分析结果见下表。

表5.2.5-1  土壤理化性质分析结果一览表

| 点号 | 3#监测点 | 采样时间 | 2021.11.24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坐标 | E 105.692351°，N 37.472665° |
| 层次 | 表层样（0~20cm） |
| 实验室测定 | pH值 | 7.9 |
|  | 阳离子交换量（cmol/kg） | 4.4 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 323 |
|  | 饱和导水率/（mm/min） | 2.44 |
|  | 土壤容量/（g/cm3） | 1.35 |
|  | 孔隙度（%） | 41.6 |

#### 5.2.5.2 土壤环境质量现状调查与评价

建设单位委托宁夏中环国安咨询有限公司于2021年11月24日对项目所在厂区土壤质量进行了取样检测。监测工作均按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/166-2004）与《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）执行。

（1）监测点位

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境评价等级为二级，项目属于污染影响类，按HJ964-2018相关内容，应在项目占地范围内布置3个柱状样及1个表层样现状监测点，占地范围外布置2个表层样现状监测点。

具体监测采样点位见表5.2.5-2及图5.2.5-2。

表5.2.5-2  土壤监测点位一览表

| 编号 | 坐标点 | 与厂界相对位置关系 | 取样点类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | E |  |  |
| 1# | 105.690458° | 37.471742° | 厂区外 | 厂区西南侧20m | 表层样 |
| 2# | 105.692067° | 37.474349° |  | 厂区东北侧15m |  |
| 3# | 105.692351° | 37.472665° | 厂区内 | 车棚东侧绿化带 | 表层样 |
| 4# | 105.689969° | 37.473973° |  | 危废库东侧绿化带 | 柱状样 |
| 5# | 105.690479° | 37.473266° |  | 检验废水处理系统北侧绿化带 |  |
| 6# | 105.691622° | 37.473175° |  | 机加车间西侧绿化带 |  |

图5.2.5-2  土壤监测点位布置示意图

（2）监测因子

其中1#、3#取样点监测《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准》（GB36600-2018）表1中三大类共计45项基本污染因子及特征因子，其他取样点仅监测特征因子，具体见表5.2.5-3。

表5.2.5-3  监测因子一览表

| 45项基本污染因子 |
| --- |
| 序号 | 监测因子 | 序号 | 监测因子 | 备注 |
| 1 | 重金属和无机物 | 砷 | 27 | 挥发性有机物 | 氯苯 | 1#、3#监测点监测45项因子和特征污染物，其他监测点仅监测特征污染物 |
| 2 |  | 镉 | 28 |  | 1，2-二氯苯 |  |
| 3 |  | 铬（六价） | 29 |  | 1，4-二氯苯 |  |
| 4 |  | 铜 | 30 |  | 乙苯 |  |
| 5 |  | 铅 | 31 |  | 苯乙烯 |  |
| 6 |  | 汞 | 32 |  | 甲苯 |  |
| 7 |  | 镍 | 33 |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  |
| 8 | 挥发性有机物 | 四氯化碳 | 34 |  | 邻二甲苯 |  |
| 9 |  | 氯仿 | 35 | 半挥发性有机物 | 硝基苯 |  |
| 10 |  | 氯甲烷 | 36 |  | 苯胺 |  |
| 11 |  | 1，1-二氯乙烷 | 37 |  | 2-氯酚 |  |
| 12 |  | 1，2-二氯乙烷 | 38 |  | 苯并[a]蒽 |  |
| 13 |  | 1，1-二氯乙烯 | 39 |  | 苯并[a]芘 |  |
| 14 |  | 顺-1，2-二氯乙烯 | 40 |  | 苯并[b]荧蒽 |  |
| 15 |  | 反-1，2-二氯乙烯 | 41 |  | 苯并[k]荧蒽 |  |
| 16 |  | 二氯甲烷 | 42 |  | 䓛 |  |
| 17 |  | 1，2-二氯丙烷 | 43 |  | 二苯并[a,h]蒽 |  |
| 18 |  | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 44 |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |
| 19 |  | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 45 |  | 萘 |  |
| 20 |  | 四氯乙烯 | / |  |
| 21 |  | 1，1，1-三氯乙烷 |  |  |
| 22 |  | 1，1，2-三氯乙烷 |  |  |
| 23 |  | 三氯乙烯 |  |  |
| 24 |  | 1，2，3-三氯丙烷 |  |  |
| 25 |  | 氯乙烯 |  |  |
| 26 |  | 苯 |  |  |
| 特征因子 |  |
| 46 | 特征污染物 | 氟化物 | 51 | 特征污染物 | 铜 |  |
| 47 |  | 石油烃 | 52 |  | 铅 |  |
| 48 |  | 砷 | 53 |  | 汞 |  |
| 49 |  | 镉 | 54 |  | 镍 |  |
| 50 |  | 铬（六价） |  |  |  |  |

（3）监测频率及时间

采样时间：2021年11月24日；

监测频率：监测时间1天，每天采样1次。

（4）取样及监测方法

柱状样在0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m分别取样，表层样在0~0.2m取样。取样方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）执行。

具体监测分析方法详见表5.2.5-4。

表5.2.5-4  土壤监测项目及分析方法表

| 检测项目 | 分析方法 | 方法检出限 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》GB/T22105.2-2008 | 0.01mg/kg | 原子荧光 光度计 AFS-933 |
| 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T17141-1997 | 0.01mg/kg | 原子吸收分光光度计 AA-6880F/ AAC |
| 铬（六价） | 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ1082-2019 | 0.5mg/kg | 原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC |
| 铜 | 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019 | 1mg/kg | 原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC |
| 铅 |  | 10mg/kg |  |
| 汞 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》GB/T22105.1-2008 | 0.002mg/kg | 原子荧光 光度计 AFS-933 |
| 镍 | 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019 | 3mg/kg | 原子吸收分光光度计 AA-6880F/AAC |
| 四氯化碳 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011 | 1.3μg/kg | 气相色谱质谱联用仪6890-5973 |
| 氯仿 |  | 1.1μg/kg |  |
| 氯甲烷 |  | 1.0μg/kg |  |
| 1，1-二氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |  |
| 1，2-二氯乙烷 |  | 1.3μg/kg |  |
| 1，1-二氯乙烯 |  | 1.0μg/kg |  |
| 顺-1,2-二氯乙烯 |  | 1.3μg/kg |  |
| 反-1,2-二氯乙烯 |  | 1.4μg/kg |  |
| 二氯甲烷 |  | 1.5μg/kg |  |
| 1,2-二氯丙烷 |  | 1.1μg/kg |  |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |  |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |  |
| 四氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ605-2011 | 1.4μg/kg | 气相色谱质谱联用仪6890-5973 |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  | 1.3μg/kg |  |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |  |
| 三氯乙烯 |  | 1.2μg/kg |  |
| 1,2,2-三氯丙烷 |  | 1.2μg/kg |  |
| 氯乙烯 |  | 1.0μg/kg |  |
| 苯 |  | 1.9μg/kg |  |
| 氯苯 |  | 1.2μg/kg |  |
| 1,2-二氯苯 |  | 1.5μg/kg |  |
| 1,4-二氯苯 |  | 1.5μg/kg |  |
| 乙苯 |  | 1.2μg/kg |  |
| 苯乙烯 |  | 1.1μg/kg |  |
| 甲苯 |  | 1.3μg/kg |  |
| 间二甲苯 |  | 1.2μg/kg |  |
| 对二甲苯 |  | 1.2μg/kg |  |
| 邻二甲苯 |  | 1.2μg/kg |  |
| 硝基苯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017 | 0.09mg/kg | 气相色谱质谱联用仪6890-5973 |
| 4-氯苯胺 |  | 0.09mg/kg |  |
| 2-硝基苯胺 |  | 0.08mg/kg |  |
| 3-硝基苯胺 |  | 0.1mg/kg |  |
| 4-硝基苯胺 |  | 0.1mg/kg |  |
| 2-氯酚 |  | 0.06mg/kg |  |
| 苯并［a］蒽 |  | 0.1mg/kg |  |
| 苯并［a］芘 |  | 0.1mg/kg |  |
| 苯并［b］荧蒽 |  | 0.2mg/kg |  |
| 苯并［k］荧蒽 |  | 0.1mg/kg |  |
| 䓛 |  | 0.1mg/kg |  |
| 二苯并［a,h］蒽 |  | 0.1mg/kg |  |
| 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | 0.1mg/kg |  |
| 萘 |  | 0.09mg/kg |  |
| 石油烃C10-C40 | 《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ 1021-2019 | 6mg/kg | 气相色谱仪GC-2014C |
| pH值 | 《土壤监测 第2部分：土壤pH的测定 》NY/T 1121.2-2006 | / | pH酸度计PHS-25 |
| 阳离子 交换量 | 《土壤检测 第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定》NY/T1121.5-2006 | / | 碱式滴定管50ml |
| 氧化还原 电位 | 《土壤 氧化还原电位的测定 电位法》HJ746-2015 | / | 土壤ORP计 TR-901 |
| 土壤容重 | 《土壤检测 第4部分：土壤容重的测定》NY/T 1121.4-2006 | / | 电子计重天平BT3501-A |
| 孔隙度 | 《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T1215-1999 | / |  |
| 氟化物 | 《土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 22104-2008 | 2.5μg | pH酸度计 PHS-25 |

（5）土壤质量监测结果及现状评价

本次评价采用单项因子污染指数法对土壤环境质量现状进行评价，其模式为：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi—单项指数

Ci—评价因子的实测平均浓度（mg/kg）

Si—相应评价因子的标准（mg/kg）

当单项污染指数Pi>1时，说明该项目已超过规定标准，Pi越大说明污染越重；反之，则说明满足标准要求。

土壤质量现状分析评价结果见表5.2.5-5。

表5.2.5-5  土壤环境质量现状评价结果

| 序号 | 监测项目 | 监测结果（mg/kg） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 标准 限值 |
|  |  | 0-20cm | 0-20cm | 0-20cm | 0-50 cm | 50-150 cm | 150-300 cm | 0-50 cm | 50-150 cm | 150-300 cm | 0-50 cm | 50-150 cm | 150-300 cm | / |
| 1 | 砷 | Ci | 9.24 | 10.8 | 9.58 | 7.34 | 8.28 | 12.7 | 11.6 | 11.9 | 11.1 | 11.0 | 12.0 | 11.3 | 60 |
|  |  | Pi | 0.154 | 0.180 | 0.160 | 0.122 | 0.138 | 0.212 | 0.193 | 0.198 | 0.185 | 0.183 | 0.200 | 0.188 |  |
| 2 | 镉 | Ci | 0.018 | 0.021 | ND | 0.011 | ND | 0.018 | 0.015 | 0.029 | 0.010 | 0.013 | 0.019 | 0.030 | 65 |
|  |  | Pi | 0.0003 | 0.0003 | / | 0.0002 | / | 0.0003 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 |  |
| 3 | 六价铬 | Ci | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.7 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 4 | 铜 | Ci | 22 | 19 | 17 | 14 | 14 | 29 | 23 | 23 | 23 | 22 | 25 | 22 | 18000 |
|  |  | Pi | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
| 5 | 铅 | Ci | 32 | 27 | 25 | 30 | 33 | 35 | 25 | 34 | 31 | 33 | 35 | 30 | 800 |
|  |  | Pi | 0.040 | 0.034 | 0.031 | 0.038 | 0.041 | 0.044 | 0.031 | 0.043 | 0.039 | 0.041 | 0.044 | 0.038 |  |
| 6 | 汞 | Ci | 0.062 | 0.044 | 0.030 | 0.018 | 0.017 | 0.049 | 0.065 | 0.052 | 0.033 | 0.035 | 0.056 | 0.060 | 38 |
|  |  | Pi | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |  |
| 7 | 镍 | Ci | 32 | 32 | 27 | 27 | 25 | 42 | 31 | 41 | 32 | 36 | 40 | 39 | 900 |
|  |  | Pi | 0.036 | 0.036 | 0.030 | 0.030 | 0.028 | 0.047 | 0.034 | 0.046 | 0.036 | 0.040 | 0.044 | 0.043 |  |
| 8 | 四氯化碳 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.8 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 9 | 氯仿 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.9 |
|  |  | Pi |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 10 | 氯甲烷 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 37 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 9 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 600 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 596 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 54 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 16 | 二氯甲烷 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 616 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6.8 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 20 | 四氯乙烯 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 53 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 840 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.8 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 23 | 三氯乙烯 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.8 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.5 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 25 | 氯乙烯 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.43 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 26 | 苯 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 27 | 氯苯 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 270 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 560 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 20 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 30 | 乙苯 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 28 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 31 | 苯乙烯 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1290 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 32 | 甲苯 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1200 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 570 |
|  |  | Pi | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 34 | 邻二甲苯 | Ci | 0.0056 | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 640 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 35 | 硝基苯 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 76 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 36 | 苯胺 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 260 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 37 | 2-氯酚 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2256 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 39 | 苯并[a]芘 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.5 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 151 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 42 | 䓛 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1293 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.5 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 45 | 萘 | Ci | ND | / | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 70 |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 46 | 氟化物 | Ci | 256 | 235 | 222 | 249 | 313 | 295 | 210 | 249 | 279 | 280 | 279 | 264 | / |
|  |  | Pi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 47 | 石油烃 | Ci | 22 | 8 | ND | 22 | 6 | 6 | 19 | ND | ND | 8 | 16 | 15 | 4500 |
|  |  | Pi | 0.0049 | 0.0018 | / | 0.0049 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0042 | / | / | 0.0018 | 0.0036 | 0.0033 |  |

备注：“ND”表示未检出。

由表5.2.5-5可知，监测期间各监测点位各评价因子单项指数均＜1，各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地的筛选值限值要求，表明评价区各采样点土壤中各监测因子对人体健康的风险可以忽略。

6 环境影响预测与评价

6.1 施工期环境影响分析

本项目建设地点位于中卫市中宁县新堡镇团结南路，依托原有厂房进行技术改造，施工期主要进行设备的安装及调试，不存在大型土建施工。

本项目施工期工程内容主要为配套生产设备的安装以及调试等。施工期间各项施工活动以及物料运输，将不可避免地产生废气、扬尘、废水、噪声和固体废物，并对周围环境产生污染影响，其中以施工噪声和粉尘污染影响较为突出。

6.1.1 施工期大气环境影响分析

施工期间大气环境影响主要是运输车辆的行驶运输引起的扬尘，设备安装以及各类施工及施工机械排放的废气等。按施工期大气污染源的性质及其对大气环境影响可分为三大类：

第一类：以燃油为动力的施工机械和运输车辆的增加，导致废气排放量的相应增加；

第二类：施工过程设备的安装、固定、钻孔、焊接等产生的粉尘，车辆运输过程中引起的二次扬尘；

第三类：施工过程中挥发性气味材料，如油漆、涂料挥发所带来的大气污染。

⑴对于第一类影响，其主要来自施工机械和运输设备的汽车，由施工设备和车辆产生的废气，主要成分为CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，属间断性无组织排放。

⑵对于第二类影响，据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输设备的车辆行驶产生，约占扬尘总量的60%，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

⑶对于第三类影响，装修后的厅室不宜立即投入使用，至少应通风换气30天左右；并可选用确有效果的室内空气净化器和空气净化装置，可有效清除室内的有害气体。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。当尘粒大于250um时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

6.1.2 施工期地表水环境影响分析

项目施工期主要为设备的安装以及调试，施工期废水主要为施工人员的生活污水。

施工期施工人员35人，建设工期为3个月，生活用水量以60L/人·d 计，施工期生活用水量为2.1m3/d，排水量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为1.68m3/d。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，其浓度分别为COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：35mg/L。生活污水依托厂区内现有化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准后排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。

因此，施工期间的污水排放量较小，采取相应处理措施后，施工期产生的废水对水环境影响很小。

6.1.3 施工期声环境影响分析

本项目施工期所涉及的机械设备主要有吊车、升降机等。在不同施工期所使用的机械不同，其产生的噪声强度也不同，故难以对其进行定量的预测。动力机械作业过程产生的高噪声将对施工区及近周边声环境造成污染，因此本次评价将主要对项目施工噪声对环境的影响进行预测分析。施工期间施工机械噪声可近似作为点声源处理，根据点声源噪声距离传播衰减模式预测分析施工机械噪声的影响范围。

预测模式如下：

式中：LI——距声源Ri米处的施工噪声预测值，dB；

L0——距声源R0米的施工噪声级，dB；

类比相似噪声源的调查得到参考声级，经计算得出不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，噪声预测值见表6.1.3-1及表6.1.3-2。

表6.1.3-1  各种施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB(A)

| 施工机械 | 距离(m) |
| --- | --- |
|  | 15 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| 升降机 | 79.0 | 74.6 | 68.5 | 64.5 | 62.5 | 59.0 | 56.5 | 54.5 | 53.5 | 51.0 | 48.5 |
| 吊车 | 82.0 | 77.6 | 71.5 | 67.5 | 65.5 | 62.0 | 59.5 | 57.5 | 56.0 | 53.5 | 51.5 |

表6.1.3-2  施工机械噪声影响范围预测结果

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 执行标准 Leq[dB(A)]昼/夜 | 昼间影响距离m | 夜间影响距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备安装 | 吊车、升降机 | 75/55 | 50 | 400 |

从表中预测结果看，对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)，在声源与受声点之间无任何屏障时，项目设备安装阶段施工机械影响情况为：

施工机械噪声昼间的超标范围在距声源50m以内，夜间影响范围在400m以内。施工噪声夜间难以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)要求。

本项目所在区域属2类标准适用区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)；由预测结果可知，在采用噪声强度较大的施工机械施工时，项目施工噪声对周边区域声环境有一定影响。本项目50m范围内无声环境保护目标，因此昼间施工不会造成噪声扰民现象发生；距离最近居民区距离为120m，为避免夜间施工对周边居民造成影响，禁止高噪声设备在夜间施工。

综上所述，本项目施工期较短，在禁止高噪声设备夜间施工的情况下不会造成噪声扰民现象发生。

6.1.4 施工期固体废物环境影响分析

施工期的固体废物主要有两类，一是设备安装产生的废包装材料；二是施工人员的生活垃圾。

(1)废包装材料

设备安装过程中产生的废包装材料主要为废纸箱、泡沫板等，不含有毒有害成分，集中收集后，外售进行综合利用。

⑵生活垃圾

施工期施工人员35人，建设工期为3个月，施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，施工期间，生活垃圾产生量约117.5kg/d，依托厂区现有生活垃圾桶经分类、统一收集后，由城市环卫部门统一处置，对环境影响较小。

综上所述，只要加强管理，采取有效的治理措施，施工期间的固体废物不会对周围环境产生不良影响。

6.1.5 施工期环境影响评价

总体而言，本项目施工期产生一定量的施工扬尘、机械尾气、生活废水、机械噪声及固体废物，项目施工期内施工人员较少，产生污染物总量很少，对施工期内产生的各类污染物采取相应防治措施后，废气、废水、噪声均能达标排放，固体废物可以得到合理有效处置，整体施工期对周围环境影响较小。

6.2 运营期环境影响预测与评价

6.2.1 运营期环境空气影响分析

6.2.1.1 污染源调查

（1）正常排放污染源调查

本项目正常排放污染源主要为有组织点源和无组织矩形面源两种，有组织点源排放情况详见表6.2.1-1、无组织矩形面源排放情况详见表6.2.1-2。

（2）非正常排放污染源调查

本项目非正常排放参数详见表6.2.1-3。

表6.2.3-1  本项目非正常工况废气排放情况一览表

| 非正常排放源 | 污染因子 | 排气量 （m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 排气筒编号 |  |  |  |  |
| 抽真空废气 | DA002 | 非甲烷总烃 | 2000 | 40 | 0.08 |
| 成品检验废气 | DA006 | 氟化物 | 8000 | 31.67 | 0.253 |

表6.2.1-1  本项目点源污染物排放源强及参数一览表

| 排气筒编号 | 污染源名称 | 排气筒底部中心 坐标（度） | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒参数 | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | 高度/m | 出口内径/m | 烟气 流速/m/s | 烟气温度/℃ |  |  | NMHC | PM10 | 氟化物 |
| DA002 | 抽真空废气 | 105.691188 | 37.472704 | 1188.4 | 15 | 0.3 | 7.86 | 50 | 7920 | 连续 | 0.004 | 0 | 0 |
| DA003 |  | 105.690718 | 37.472624 | 1188.7 | 15 | 0.3 | 7.86 | 50 | 7920 | 连续 | 0.004 | 0 | 0 |
| DA004 |  | 105.690376 | 37.473505 | 1188.1 | 15 | 0.3 | 7.86 | 50 | 7920 | 连续 | 0.004 | 0 | 0 |
| DA005 |  | 105.690387 | 37.473478 | 1188.2 | 15 | 0.3 | 7.86 | 50 | 7920 | 连续 | 0.004 | 0 | 0 |
| DA007 | 单晶炉清炉废气 | 105.691585 | 37.472991 | 1187.7 | 15 | 0.4 | 5.31 | 25 | 4620 | 连续 | 0 | 0.026 | 0 |
| DA008 |  | 105.691219 | 37.473882 | 1187.2 | 15 | 0.4 | 5.31 | 25 | 4620 | 连续 | 0 | 0.026 | 0 |
| DA006 | 成品检验废气 | 105.691721 | 37.473254 | 1188.7 | 15 | 0.5 | 11.32 | 25 | 7920 | 连续 | 0 | 0 | 0.038 |

表6.2.1-2  本项目无组织废气污染源参数一览表（矩形面源）

| 编号 | 名称 | 污染源名称 | 面源中心点坐标(度) | 海拔高度(m) | 面源 长度 (m) | 面源 宽度（m） | 与正北向夹角(°) | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数(h) | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  | 氟化物 |
| 1 | A1 | 综合车间成品检验无组织废气 | 105.690807 | 37.473143 | 1188.9 | 20 | 110 | 0 | 10 | 7920 | 0.013 |

6.2.1.2 污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（1）有组织排放量核算

本项目大气污染物有组织排放量核算见表6.2.1-1。

表6.2.1-1  本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度(mg/m3) | 核算排放速率(kg/h) | 核算年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | DA002 | NMHC | 2.0 | 0.004 | 0.032 |
| 2 | DA003 | NMHC | 2.0 | 0.004 | 0.032 |
| 3 | DA004 | NMHC | 2.0 | 0.004 | 0.032 |
| 4 | DA005 | NMHC | 2.0 | 0.004 | 0.032 |
| 5 | DA006 | 氟化物 | 4.75 | 0.038 | 0.301 |
| 6 | DA007 | 颗粒物 | 10.63 | 0.026 | 0.120 |
| 7 | DA008 | 颗粒物 | 10.63 | 0.026 | 0.120 |
| 一般排放口 合计 | NMHC | 0.128 |
|  | 氟化物 | 0.301 |
|  | 颗粒物 | 0.240 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放 合计 | NMHC | 0.128 |
|  | 氟化物 | 0.301 |
|  | 颗粒物 | 0.240 |

（2）无组织排放量核算

本项目大气污染物无组织排放量核算见表6.2.1-2。

表6.2.1-2  本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值(mg/m3) |  |
| 1 | A1 | 成品检验酸腐蚀工序 | 氟化物 | 半密闭集气罩 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 20 | 0.106 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 氟化物 | 0.106 |

（3）大气污染物年排放量核算

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求，“本项目各排放口排放大气污染物的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量，应为通过环境影响评价，并且环境影响评价结论为可接受时对应的各项排放参数”。

本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下列公式计算。

式中：

E年排放——项目年排放量，t/a；

Mi有组织——第i个有组织排放源排放速率，kg/h；

Ｈi有组织——第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a；

Mj无组织——第j个无组织排放源排放速率，kg/h；

Ｈj无组织——第j个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。

项目大气污染物年排放量核算见表6.2.1-3。

表6.2.1-3  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | NMHC | 0.128 |
| 2 | 氟化物 | 0.407 |
| 3 | 颗粒物 | 0.240 |

6.2.1.3 非正常工况排放量核算

本项目非正常工况排放量核算见表6.2.1-4。

表6.2.1-4  本项目非正常工况排放量核算表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度 （mg/m3） | 非正常排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 排气筒编号 |  |  |  |  |
| 抽真空废气 | DA002 | 静电式油烟净化系统出现故障，处理效率下降至0% | 非甲烷总烃 | 40 | 0.08 |
| 成品检验废气 | DA006 | 碱液喷淋塔出现故障，处理效率下降至0% | 氟化物 | 31.67 | 0.253 |

6.2.1.4 大气环境影响分析

由前述AERSCREEN估算模式估算结果可知，切实采取本环评提出的措施后，抽真空废气有组织排放非甲烷总烃最大地面空气质量浓度占标率为0.0366%，单晶炉清炉废气有组织排放PM10最大地面空气质量浓度占标率为1.2439%，单晶炉清炉废气有组织排放氟化物为7.8695%；综合车间无组织排放的氟化物最大地面空气质量浓度占标率为8.4790%。本项目废气污染物非甲烷总烃、PM10、氟化物最大地面空气质量浓度均满足相应环境质量标准。

综上所述，本项目运营期废气对周边环境影响较小。

本项目大气环境影响评价自查表见表6.2.1-5。

表6.2.1-5  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ | 500~2000t/a□ | ＜500t/a( |
|  | 评价因子 | 基本污染物(SO2、NO2、PM2.5、PM10、O3、CO)、其他污染物(NMHC、TVOC、氟化物、TSP) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准 □ | 附录D( | 其他标准 ( |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据( | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型 □ | 其他 ( |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5km □ |
|  | 预测因子 | 预测因子 | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □ |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100%( | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大标率＞10% □ |
|  |  | 二类区 | C𝐶本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大标率＞30% □ |
|  | 非正常排放1h 浓度贡献值 | 非正常持续时长 （/）h | C非正常占标率≤100% □ | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（PM10、非甲烷总烃、氟化物） | 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( | 无监测( |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） | 监测点位数（/） | 无监测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ( 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（/）t/a | NOx：（/）t/a | 颗粒物：（0.240）t/a | VOCs：（0.128）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。 |

6.2.2 运营期地表水环境影响分析

6.2.2.1 正常工况下地表水环境影响分析

根据工程分析可知，本项目为技术改造项目，无新增废水产生。本项目生产废水产生量约314.21m3/d（103689.3m3/a），主要为成品检验废水W1、机加废水W2、以及废气喷淋塔排水W3。

成品检验废水、废气喷淋塔排水综合车间经1套酸碱废水处理设施进行预处理，机加废水经压滤机压滤预处理；经预处理后的成品检验废水、废气喷淋塔排水、机加废水混合废水可达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中电子专用材料类间接排放标准和中宁县第三污水处理厂处理接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准要求后，经废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。

本项目废水能够达标排放，且不外排至自然水体，对环境影响较小。

6.2.2.2 初期雨水环境影响分析

本项目在厂区雨水排口设置自动型截止阀，将一次降雨过程中前10min的降水导入厂区初期雨水池，后期清洁雨水排入厂区雨水排水管网。厂区现有初期雨水兼事故废水收集池1座，有效容积120m3，主要收集生产装置区的初期污染雨水及事故废水。初期雨水中主要污染物为COD、氟化物及SS，经计算，本项目设计初期雨水排水量约为70.23L/s，取前10min降雨量，则初期雨水量为42.14m3，经现有初期雨水兼事故废水收集池收集，分批送至综合车间酸碱废水处理设施处理后，排入市政污水管网。

6.2.2.3 事故状态下水环境影响分析

本项目废水送至厂区污水处理设施处理，在非正常工况下，污水处理站出现故障后，厂区现有初期雨水兼事故废水收集池1座，有效容积120m3，同时污水处理站有多个污水收集池、调节池、沉淀池等，因此在污水处理站故障的情况下，项目产生的未经处理达标的废水可以排入事故废水收集池等暂存，待污水处理站故障排除后在分批次将事故废水收集池中的污水泵入污水处理设施进行处理，达标后方可排入中宁县第三污水处理厂。若污水处理设施在48h内不能排除，建设单位应立即停止生产，待污水处理站事故排除且正常运行后方可再次投入生产，确保本项目事故状态下不向外环境排放超标废水。

综上所述，正常工况下、非正常工况下废水均得到有效处置，对周围地表水环境基本无影响。

6.2.3 运营期声环境影响预测与评价

6.2.3.1噪声源强

本项目的主要噪声源包括切断机、滚磨机、冷却塔、风机、泵类等设备，其声压级一般在80~85dB（A）之间。本项目主要设备及噪声声级见表6.2.3-1。

表6.2.3-1  项目主要设备噪声

| 序号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 源强dB(A) | 降噪措施 | 治理后噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切断机 | 30 | 80 | 减振、隔声 | 70 |
| 2 | 滚磨机 | 27 | 80 | 减振、隔声 | 70 |
| 3 | 冷却塔 | 32 | 85 | 减振、隔声 | 70 |
| 4 | 各类风机 | 若干 | 85 | 减振、隔声 | 65 |
| 5 | 泵类 | 若干 | 80 | 减振、隔声 | 70 |

6.2.3.2预测方法

⑴预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中工业噪声预测模式。

①室内声源等效室外声源声功率级计算方法

式中：Lp1—室内某倍频带的声压级，dB；

Lp2—室外某倍频带的声压级，dB；

TL —隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

将室内声源等效为室外声源，然后按室外声源的计算方法，计算该等效室外声源在第i个预测点的声级L。

②户外声传播衰减计算公式

式中：—距声源r处的A声级；

—参考位置r0处的A声级；

—几何发散引起的倍频带衰减；

—大气吸收引起的倍频带衰减；

—屏障屏蔽引起的倍频带衰减；

—地面效应引起的倍频带衰减；

—其他多方面效应引起的倍频带衰减。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点A声级时，可按下列工作作近似计算。

③某点的声压级叠加公式

式中：Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi－i声源在预测点产生的A升级，dB(A)；

T－预测计算的时间段，s；

ti－i声源在T时段内的运行时间，s。

⑵预测步骤

①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。

②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级(LAi)或等效感觉噪声级(Lepn)。

6.2.3.3预测结果及评价

本次预测时针对本项目边界进行预测。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）9.2.1条规定：“进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量；改扩建项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响边界噪声值叠加后的预测值作为评价量”。

本项目为技改项目，本次厂界及敏感目标处噪声达标情况以改建项目噪声贡献值和现有工程影响边界值叠加后的预测值作为评价量进行达标分析，预测结果见表6.2.3-2。

表6.2.3-2  厂界及敏感目标处噪声预测结果  单位：dB(A)

| 项目 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 梁庄东侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目贡献值dB(A) | 32.00 | 39.45 | 43.09 | 32.54 | 25.31 |
| 环境背景值a | 昼间 | 60 | 52 | 54 | 54 | 50 |
|  | 夜间 | 51 | 47 | 46 | 47 | 46 |
| 预测值 | 昼间 | 60.01 | 52.23 | 54.34 | 54.03 | 50.01 |
|  | 夜间 | 51.05 | 47.7 | 47.79 | 47.15 | 46.04 |
| 达标情况 | 昼间达标 夜间达标 | 昼间达标 夜间达标 | 昼间达标 夜间达标 | 昼间达标 夜间达标 | 昼间达标 夜间达标 |
| 执行标准值 | 4类区标准： 昼间70dB(A)，夜间55dB(A) | 2类区标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A) |
| 备注：a.环境背景值选取连续2天监测值中较大值。 |

⑴厂界噪声达标情况

根据表6.2.3-2，运营期东厂界昼间、夜间噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准要求，南厂界、西厂界、北厂界昼间、夜间噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求因此，改建项目运行期噪声对声环境影响较小。

⑵对敏感目标的影响

根据表6.2.3-2，运营期敏感目标处噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求，改建项目运行期噪声对敏感目标声环境影响较小。

6.2.3.4噪声影响控制建议

（1）本项目选用低噪设备，同时采取了从传播途径上控制噪声的措施，即将上述噪声源强较大的设备安装在车间内，以进一步控制运行噪声水平，同时应加强建筑物隔音。

（2）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。

（3）功率大于30kW以上的电机采取消声措施，采用隔声措施降低噪声；

（4）各类气压机及风机应安装消声器和局部隔声罩；

（5）在厂区绿化设计中考虑好绿化带布置，充分利用高大植被的屏蔽降噪作用，从总体上消弱噪声对外界环境的影响。

因此，本项目采取以上降噪措施后可使厂界噪声达标。

6.2.4 运营期固体废物影响与评价

6.2.4.1固体废物产生量及处置去向

本项目运营期固体废物及其类别见表6.2.4-1。

（1）一般工业固体废物

改建项目一般工业固体废物主要有生产过程冷却拆炉工序产生的废石墨炉套、废石墨毡、废碳毡、废石英坩埚、废埚底料，单晶硅棒检测划线工序产生的不合格品，单晶硅棒切断工序产生的头尾料，包装入库工序产生的废包装材料；以及废气治理过程布袋除尘器收集的粉尘，机加废水压滤机压滤过程产生的废硅粉泥，酸碱废水处理设施产生的污泥；和纯水制备系统定期更换的废RO膜等。

改建项目一般工业固废依托现有2间一般固废储存间进行暂存。废碳毡、酸碱废水处理设施污泥，集中收集后由第三方拉运送工业垃圾填埋场填埋处置；废RO膜集中收集后由生产厂家定期回收；其他一般固废暂存于一般固废间，定期定期外售综合利用。本项目一般工业固体废物暂存设施及处理/处置去向详见表6.2.4-2。

表6.2.4-2  本项目一般工业固体废物暂存设施及处理/处置去向一览表

| 序号 | 固废名称 | 一般固废暂存间 | 建筑面积（m2） | 处理/处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废石英坩埚、以及机加废水处理过程硅粉泥 | 一般固废暂存间1 | 100 | 外售综合利用 |
| 2 | 不合格品、头尾料、废石墨炉套、废锅底料、布袋除尘器收尘灰、废包装材料 | 一般固废暂存间2 | 460 |  |
| 3 | 废RO膜 |  |  | 生产厂家定期回收 |
| 4 | 废碳毡、酸碱废水处理设施污泥 |  |  | 委托其他单位运输送至工业固体废物填埋场填埋 |

（2）危险废物

改建项目危险废物为真空泵废油、检修废机油，收集后送至厂内105m2危废贮存间暂存，定期委托有资质的单位（宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司）统一处置（危险废物处置协议见附件）。项目产生的危险废物在外运处置过程中必须严格执行《危险废物转移管理办法》(部令第23号)中规定，按照规定中相关要求进行联单的填写（法律法规另有规定的除外）、交接及存档。

综上所述，本项目固废均可得到合理处置与利用，处理处置率100%，本项目产生固体废物对周围环境影响较小。

表6.2.4-1  本项目固体废物及其类别一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 废物类别 | 固废代码 | 产生量 | 固废去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废石墨炉套 | 一般工业固体废物 | 冷却拆炉 | 固 | 石墨 | / | 900-999-99 | 19.2t/a | 外售综合利用 |
| 2 | 废碳毡 |  |  | 固 | 石墨 | / | 900-999-99 | 32.2t/a | 第三方拉运送工业垃圾填埋场填埋 |
| 3 | 废石英坩埚 |  |  | 固 | 石英 | / | 900-999-99 | 75.5t/a | 外售综合利用 |
| 4 | 废锅底料 |  |  | 固 | 硅、石英 | / | 900-999-99 | 59.6t/a |  |
| 5 | 不合格产品 |  | 成品检测、单晶硅棒切断工序 | 固 | 单晶硅 | / | 900-999-99 | 130 t/a |  |
| 6 | 头尾料 |  | 单晶硅棒切断工序 | 固 | 单晶硅 | / | 900-999-99 | 205 t/a |  |
| 7 | 废包装材料 |  | 原料拆封 | 固 | 废塑料、废纸板、废泡沫、废金属 | / | 292-001-06/ 223-001-07/ 223-001-07/ 213-001-09 | 91.3 t/a |  |
| 8 | 收尘灰 |  | 布袋除尘器 | 固 | 硅氧化物粉 | / | 900-999-66 | 39.996t/a |  |
| 9 | 硅粉泥 |  | 机加废水处理 | 固 | 单晶硅粉 | / | 900-999-61 | 165t/a |  |
| 10 | 污泥 |  | 酸碱废水处理设施 | 固 | GaF2、单晶硅、多晶硅粉等 | / | 900-999-61 | 3.0t/a | 第三方拉运送工业垃圾填埋场填埋 |
| 11 | 废RO膜 |  | 纯水制备系统 | 固 | 废膜 | / | 900-999-99 | 0.3t/2a | 生产厂家回收处理 |
| 12 | 真空泵废油 | 危险废物 | 真空泵 | 液 | 矿物油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 85t/a | 资质单位处置 |
| 13 | 废机油 |  | 设备维护维修 | 液 | 润滑油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 1.0t/a |  |

6.2.4.2危险废物运输、暂存、转运过程环境影响分析

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》中相关要求，对本项目产生的危险废物收集、贮存、运输及利用处置进行环境影响分析。

（1）收集过程环境影响

危险废物产生单位进行危险废物收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到与危险废物相容的包装容器中或运输车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到企业内部临时贮存设施（危废暂存间）的内部转运。

根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分。按照危废包装要求、成分、产量的不同，设置不同的贮罐、包装袋等，对高毒废物、难装卸废物等采用专用容器收集。包装材质要与危险废物相容，能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求，包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。具体如下：

①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。明确收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。危险废物内部转运作业应采用专用的运输车辆对各种危废分片区、定时收运。

②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。

⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。

按照上述要求，本项目建设单位应建立岗位责任制和危险废物管理档案，由专人负责危险废物收集和管理工作。根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定具体的收集计划。同时，按照危险废物收集及转运计划，定期对危废贮存间进行检查，一旦发现危废贮存间有“涨库”风险的，及时联系运输单位和最终处置单位进行转运处置。

（2）运输过程的环境影响

严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中要求执行：本项目危险废物厂外运输工作应由持有《道路运输经营许可证》的单位按照其许可证的经营范围组织实施，且其获取的危险货物运输资质中含有对危险废物的运输能力。运输过程应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9号)、《危险货物道路运输规则》（JT617-2018）以及《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）执行。同时，各生产环节在对各类危险废物收集中应按其性质在各包装容器（袋）上贴上特性标识，标识按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A设置。危险废物承运单位的运输车辆应按照《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）设置车辆标志。

（3）危险废物贮存场所的环境影响分析

项目危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关规定，采取以下措施：

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；做好墙体和地面的耐腐蚀、防渗漏处理，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10m/s。必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。设施内要有安全照明设施和观察窗口。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

②危险废物应分类收集，分区存放，各类易发生泄漏的危废应暂存于专用的密封容器内，划定专门区域存放，严禁不相容的固体废物堆放在一起。在危险废物贮存分区周围设置围堰；并设计建造径流疏导系统、泄漏液体收集装置、气体导出口装置。在厂区内应避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。

③危险废物堆要防风、防雨、防晒。

④装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。危险废物的盛装容器密封，耐腐蚀，不渗漏，并进行定期检查，对危险废物的产生及处置做好台账。

⑤危险废物的的综合利用应实行“点对点”利用，登记造册，并按相关规定办理危险废物的转移联单手续。危险废物产生者及贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保留三年。

⑥危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

建设单位严格落实上述危险废物暂存间的建设要求后，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单的要求、《危险废物转移管理办法》(部令第23号)等要求，委托有危险废物处理处置资质的单位处理上述危险废物，项目运营期产生的危险废物处理措施才合理可行。

综上所述，运营期固体废物均能实现妥善处置，对项目区域环境影响较小。

6.2.5 运营期土壤环境影响预测与评价

6.2.5.1土壤环境影响识别

运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物、废水污染物、危险废物等，本项目主要包含生产车间、化学品库、污水处理站和危险废物暂存间等使用过程中对土壤产生的影响等。

本项目土壤环境评价工作等级为二级，属于污染影响型项目。正常生产情况，项目排放的大气污染物主要包括非甲烷总烃、氟化物、颗粒物等污染物；项目废水污染因子主要为pH、SS、CODCr、NH3-N、氟化物等。

根据GB36600中表1、表2，筛选项目土壤环境影响因子，本项目不涉及土壤污染物。项目危废暂存间、污水处理设施、化学品库房、易制爆化学品库等采用重点防渗，正常状况下化学物质、废水不会渗入地下对土壤造成污染。

6.2.5.2土壤环境影响分析

对于地下或半地下工程构筑物，在事故情况下，会造成物料、污染物等的泄露，通过垂直入渗进一步污染土壤。项目污水处理设施参照《石油化工防渗技术规范》（GB/T50934-2013）重点防渗要求做防渗处理（防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能）；化学品库、易制爆化学品库参照《石油化工防渗技术规范》（GB/T50934-2013）重点防渗要求做防渗处理（防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能）；危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；项目生产车间、各废水收集池及处理构筑物采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施。分区防渗措施详见表6.2.5-1。

表6.2.5-1  土壤污染分区防控措施

| 分区类别 | 防渗单元 | 防渗区域及部位 | 防渗技术 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点污染防治区 | 污水处理设施 | 酸碱污水处理设施 | 池底及池壁 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  |  | 机加废水处理间 | 地面 |  |
|  |  | 污水管线 | 沟底及管壁 |  |
|  | 化学品库、易制爆化学品库 | 地面 |  |
|  | 危险废物暂存间 | 地面与裙角 | 执行GB18597要求；至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s |
| 一般防渗区 | 生产车间 | 地面 | 防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀 |
|  | 初期雨水收集池（依托） | 池底及池壁 |  |
|  | 事故水池（依托） | 池底及池壁 |  |
| 简单防渗区 | 厂区其他位置 | 地面 | 除绿化区外一般地面硬化 |

同时，危废暂存间内设有经过防渗、防腐处理的导流槽及收集池，发生紧急泄露时，废液可经导流槽收集，进入应集池处理。厂区设有事故水池，废水收集后经厂区酸碱废水处理设施处理后，最终排入中宁县第三污水处理厂处理；厂区地面大部分采取硬化处理，项目厂界四周设有实体围墙，厂区内主要地面全部采取硬化处理。

另外，根据厂区土壤现状监测，厂区内监测点各项土壤监测指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）要求，且占标率较小。由监测数据可知，现有工程并未对厂区土壤环境造成污染。

故建设单位只要保证采取废气、废水等环保措施正常稳定运行，有效降低项目污染物排放，加强巡检、及时维护各类设备设施，发现容器破损及时更换，则会降低污染物进入土壤的可能；通过基础采取防渗处理，可有效避免物料泄露对土壤造成影响。在保证污染防治措施及防渗措施有效的前提下，可保证厂区土壤环境质量各监测指标满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值的要求，项目对周围土壤环境影响轻微。

6.2.5.3大气沉降预测

⑴预测评价范围

本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，评价等级为二级，预测与评价范围与现状调查评价范围一致。本项目氟化物大气污染物排放下风向最大浓度出现距离为29m。结合本项目土壤环境影响调查评价范围为现有厂区占地范围及占地范围外0.2km区域。本次预测范围为包括现有厂区占地范围以及厂址边界外延200m范围。

⑵预测评价时段

结合项目生产特点及环境影响因素识别，确定本次评价土壤环境影响预测时段按项目运行期20年考虑。

⑶预测评价因子和标准

本次选取氟化物作为土壤大气沉降预测与评价因子。

⑷预测情景

本次评价预测情景设置为项目排放到大气中的氟化物通过大气沉降的影响进入土壤环境中，对土壤造成污染。

⑸预测与评价方法

氟化物进入大气环境后通过大气沉降的方式进入土壤环境。因此，本次评价采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录E中推荐的大气沉降对土壤环境影响预测方法，具体如下：

①单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

ΔS=η（IS−LS−RS）/（ρb×A×D）

式中：

ΔS—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

IS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；本次评价按照最不利情况考虑，即进入大气环境中的氟化物全部通过大气沉降进入土壤环境中；

LS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；按最不利原则，不考虑；

RS—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；按最不利原则，不考虑；

ρb—表层土壤容重，取1350kg/m3；

A—预测评价范围，m2；本项目土壤环境评价范围为占地范围及占地范围外200m区域，合计A值取399558m2；

D—表层土壤深度，取0.2m；

η—持续年份，取20a；

预测参数及结果详见表5.2.5-2。

表6.2.5-2  预测参数及结果表

| 参数 项目 | IS（g） | ρb(kg/m3) | A(m2) | A(m) | η(a) | ΔS(g/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟化物 | 0.407 | 1350 | 399558 | 0.2 | 20 | 7.55×10-8 |

⑹预测结果及评价

根据预测结果，在不考虑土壤吸附作用及污染物转化的情况下，预测情景下，本项目运行至20年时，土壤中的氟化物含量为7.55×10-5mg/kg。由于本次预测情景为考虑最不利条件下，实际运行过程中通过采取地面防渗等措施，氟化物进入土壤环境的量将远小于本次预测值。因此大气沉降对土壤环境的影响可以接受。

6.2.5.3土壤环境影响评价结论

本次评价通过定性分析，经分析，项目大气沉降、垂直入渗、地面漫流均不涉及土壤环境影响评价因子，建设单位只要保证采取废气、废水等环保措施正常稳定运行，全面落实染防治措施及防渗措施有效的前提下，项目对土壤环境影响较小。

建设项目土壤环境影响评价自查表详见表6.2.5-3。

表6.2.5-3  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型(；生态影响型口；两种兼有口 |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地(；农用地口；未利用地口 |  |
|  | 占地规模 | (4.60449)hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（梁庄）、方位（东侧）、距离（164m ） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位口；其他（） |  |
|  | 全部污染物 | 氟化物、石油烃 |  |
|  | 特征因子 | 氟化物、石油烃 |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | I类口；II类(；III类口；IV类口 |  |
|  | 敏感程度 | 敏感(；较敏感口；不敏感( |  |
| 评价工作等级 | 一级口；二级(；三级口 |  |
| 现 状 调 查 内 容 | 资料收集 | a) (； b) (； c) (； d) ( |  |
|  | 理化特性 | / | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | / | 0~50cm、50~100cm、100~150cm |  |
|  | 现状监测因子 | GB 36600中45项基本项目+氟化物、石油烃 |  |
| 现 状 评 价 | 评价因子 | GB 36600中45项基本项目+氟化物、石油烃 |  |
|  | 评价标准 | GB15618口；GB36600(；表D.1口；表D.2口；其他（ ） |  |
|  | 现状评价结论 | 达标 |  |
| 影 响 预 测 | 预测因子 | / |  |
|  | 预测方法 | 附录E(；附录F(；其他（ ） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a)(；b)(；c)( 不达标结论：a)(；b)( |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障口；源头控制口；过程防控口；其他（ ） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 1 | 石油烃、氟化物 | 5年1次 |  |
|  | 信息公开指标 | 土壤监测结果 |  |
| 评价结论 | 对土壤环境影响较小 |  |

7 环境风险评价

7.1 评价依据

7.1.1风险源调查

7.1.1.1 风险物质辨识

物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中规定的重点关注的危险物质及临界量表中涉及的物质，本次技改项目涉及的环境风险物质主要为硝酸、氢氟酸、真空泵油、真空泵废油、检修废机油。风险物质辨识情况详见表7.1.1-1。

表7.1.1-1  改建项目风险物质辨识情况一览表

| 物料名称 | 是否属于风险物质 |
| --- | --- |
|  | B.1（风险物质） | B.2（其他风险物质） | 判定结果 | 备注 |
| 原辅材料 | 多晶硅粉 | 否 | 否 | 否 | / |
|  | 掺杂剂（硼） | 否 | 否 | 否 | / |
|  | 掺杂剂（红磷） | 否 | 否 | 否 | / |
|  | 石英坩埚 | 否 | 否 | 否 | / |
|  | 石墨件 | 否 | 否 | 否 | / |
|  | 石墨毡 | 否 | 否 | 否 | / |
|  | 碳毡 | 否 | 否 | 否 | / |
|  | 液氩 | 否 | 否 | 否 | / |
|  | 真空泵油 | 是 （油类物质） | / | 是 | / |
|  | 硝酸（68%） | 是 CAS：7697-37-2 | / | 是 | 68% |
|  | 氢氟酸（40%） | 是 CAS：7664-39-3 | / | 是 | 40% |
|  | 硫化钠 | 否 | 否 | 否 | 检验废气处理 |
|  | 氢氧化钠 | 否 | 否 | 否 |  |
|  | PAC | 否 | 否 | 否 | 检验污废水处理设施 |
|  | PAM | 否 | 否 | 否 |  |
|  | 氧化钙 | 否 | 否 | 否 |  |
|  | 工业盐 | 否 | 否 | 否 | 纯水制备系统 |
| 产品 | 单晶硅棒 | 否 | 否 | 否 | / |
| 污染物 | 氟化物 | 否 | 否 | 否 | 成品检验废气 |
|  | 真空泵废油 | 是 | / | 是 | / |
|  | 废机油 | 是 | / | 是 | / |

主要风险物质危害特性汇总情况详见表7.1.1-2。

表7.1.1-2  主要风险物质危害特性汇总表

| 序号 | 名称 | 分子式 (分子量) | CAS号 | 理化特性 | 毒理特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 外观 | 相对密度 | 沸点 | 熔点 | 闪点 | 燃烧热 | 燃点 | 溶解性 | 爆炸极限 (%，V/V) | LD50 | LC50 |
|  |  |  |  |  | g/cm3 | ℃ | ℃ | ℃ | kJ/mol | ℃ |  | 上限 | 下限 | mg/kg | mg/m3 |
| 1 | 硝酸 | HNO3 63 | 7697-37-2 | 无色透明发烟液体 | 1.50 | 86 | -42 | 无意义 | 无意义 | 无意义 | 与水混溶 | 无意义 | 无意义 | 无资料 | 无资料 |
| 2 | 氟化氢 | HF 20 | 7664-39-3 | 无色透明有刺激性臭味的液体 | 1.26 | 120 | -83.1 | 无意义 | 无意义 | 无意义 | 与水混溶 | 无意义 | 无意义 | 无资料 | 1276ppm (大鼠吸入，2h) |

7.1.1.2 风险物质数量和分布情况

改建项目涉及的风险物质数量和分布情况详见表7.1.1-3，风险单元分布情况详见图7.1.1-1。

表7.1.1-3  风险物质数量和分布情况一览表

| 序号 | 风险物质名称 | 分布区域及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分布区域 | 最大存在数量/t |  |
| 1 | 68%硝酸 | 易制爆化学品库、综合车间的酸洗槽 | 1.45 | 由库房转运至车间使用 |
| 2 | 40%氢氟酸 | 易制爆化学品库、综合车间的酸洗槽 | 0.3 |  |
| 3 | 真空泵油 | 化学品库、单晶车间的真空泵 | 12.727 |  |
| 5 | 真空泵废油 | 危废暂存间 | 20.0 | / |
| 6 | 废机油 |  | 0.3 | 设备检修产生 |

7.1.1.3 生产工艺特点

改建项目生产工艺具有以下特点：

⑴改建项目为半导体级单晶硅棒生产项目，生产过程中涉及的原料酸类化学品、废矿物油等存在危险物质泄露造成中毒的可能。

⑵改建项目液体物料上料采用流量计/计量模块泵入设备，但酸洗工序使用酸等化学品采用推车人工推入车间后加入清洗设备及酸洗槽；固体投料采用专用固体投料装置进行投料，提高工艺的安全性。

7.1.2 风险潜势初判

7.1.2.1 环境风险潜势划分

建设项目各要素环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的各要素环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7.1.2-1确定环境风险潜势。

表7.1.2-1  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度(E) | 危险物质及工艺系统危险性(P) |
| --- | --- |
|  | 极高危害(P1) | 高度危害(P2) | 中度危害(P3) | 轻度危害(P4) |
| 环境高度敏感区(E1) | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区(E2) | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区(E3) | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

7.1.2.2 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

A.危险物质数量与临界量比值（Q）

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值即为Q；当存在多种危险物质时，按以下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中 q1，q2………qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1,Q2,……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10，（2）10≤Q<100，（3）Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对项目生产、使用、储存过程中涉及的原辅料、燃料、中间产品、副产品、最终产品和生产过程中排放的“三废”污染物进行物质危险性的识别。本项目涉及的主要危险物质包括68%硝酸、40%氢氟酸、真空泵油、真空泵废油、废机油。

本项目风险物质识别表详见表7.1.2-2。

表7.1.2-2  风险物质识别表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn /t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸 | 7697-37-2 | 0.99① | 7.5 | 0.132 |
| 2 | 氢氟酸 | 7664-39-3 | 0.12② | 1 | 0.12 |
| 3 | 真空泵油 | / | 12.727 | 2500 | 0.005 |
| 4 | 真空泵废油 | / | 20.0 | 2500 | 0.008 |
| 5 | 废机油 | / | 0.3 | 2500 | 0.0001 |
| 本项目Q值 Σ | 0.27 |
| 备注：本项目生产过程中直接外购68%硝酸和40%氢氟酸原料，硝酸、氢氟酸最大存在量为厂内最大存在量的折纯计算量。 ①厂内68%硝酸最大存在量为1.45t，折纯硝酸最大存在量0.99t； ②厂内40%氢氟酸最大存在量为0.3t，折纯氢氟酸最大存在量0.12t； |

根据上表判定，本项目Q值为Q=0.27，Q＜1，环境风险潜势为I。

7.1.3 评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目环境风险潜势，按照表7.1.2-3确定评价工作等级。

表7.1.2-3  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目环境风险潜势为I，故项目环境风险评价工作等级确定为简单分析。

7.2 环境风险保护目标概况

改建项目位于中卫市中宁县新堡镇团结南路，根据项目所处的位置，调查以厂址为中心、边长5km的矩形区域范围内居民区、学校及其他人口密集场所；厂址周边地表水体及其环境功能、下游环境敏感目标；地下水环境敏感特征等。

本项目环境敏感特征汇总详见表7.2-1。

表7.2-1  环境风险敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 环 境 空 气 | 以厂址为中心、边长5km的矩形区域 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 宋营村 | NE | 660 | 居民 | 250 |
|  | 2 | 中宁县第五中学 | NE | 663 | 学校 | 560 |
|  | 3 | 周庄 | NE | 965 | 居民 | 920 |
|  | 4 | 宋营完全小学 | NE | 1320 | 学校 | 120 |
|  | 5 | 詹庄 | NE | 1650 | 居民 | 800 |
|  | 6 | 李庄 | SE | 2030 | 居民 | 160 |
|  | 7 | 刘营村 | SE | 720 | 居民 | 1200 |
|  | 8 | 耿家湾 | SE | 2230 | 居民 | 450 |
|  | 9 | 新堡镇 | W | 230 | 居民 | 320 |
|  | 10 | 梁庄 | W | 164 | 居民 | 260 |
|  | 11 | 聂庄 | SW | 290 | 居民 | 220 |
|  | 12 | 南营房 | SW | 740 | 居民 | 450 |
|  | 13 | 创业村 | SW | 1850 | 居民 | 520 |
|  | 14 | 新胜村 | SW | 2700 | 居民 | 330 |
|  | 15 | 新堡村 | N | 220 | 居民 | 160 |
|  | 16 | 中宁县 | N | 680 | 居民 | 15000 |
|  | 厂址周边 500 m 范围内人口数小计 | 960 |
|  | 厂址周边 3.0 km 范围内人口数小计 | 21720 |
|  | 大气环境敏感程度 E 值 | E2 |
| 地表水 | 受纳水体 |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 | 24 h 内流经范围/km |
|  |  | (不涉及) | / | / |
|  | 内陆水体排放点下游 10 km(近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍)范围内敏感目标 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 与排放点距离/m |
|  |  | (不涉及) | / | / | / |
|  | 地表水环境敏感程度 E 值 | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  |  | (不涉及) | 无 | 无 | / | 无 |
|  | 地下水环境敏感程度 E 值 | / |

7.3 环境风险识别

7.3.1 主要危险物质及分布情况

结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中规定的重点关注的危险物质及临界量表中涉及的物质，本次技改项目涉及的环境风险物质主要为硝酸、氢氟酸、真空泵油、真空泵废油、检修废机油；风险物质辨识情况详见表7.1.1-1。

改建项目涉及的风险物质分布情况详见表7.3.1-1。

表7.3.1-1  风险物质分布情况一览表

| 序号 | 风险物质名称 | 分布区域及数量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 分布区域 | 最大存在数量/t |
| 1 | 68%硝酸 | 易制爆化学品库、综合车间的酸洗槽 | 1.45 |
| 2 | 40%氢氟酸 | 化学品库、综合车间的酸洗槽 | 0.3 |
| 3 | 真空泵油 | 化学品库、单晶车间的真空泵 | 12.727 |
| 5 | 真空泵废油 | 危废暂存间 | 20.0 |
| 6 | 废机油 |  | 0.3 |

7.3.2 生产系统危险性识别

7.3.2.1 生产装置危险性识别

本项目生产过程不涉及化学反应，不涉及重点监管危险工艺。

项目生产过程使用的氢氟酸、硝酸、真空泵油，以及产生的固体废物真空泵废油、废机油属于环境风险物质，因此本项目为涉及危险物质使用、贮存的项目。本项目生产装置运行期间，可能发生装置中危险物质泄漏事故以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放事故，生产系统发生事故的主要原因可能为：

⑴生产设备密封点、阀门等损坏、管道破裂、操作失误等造成物质泄漏，遇明火引发火灾；

⑵有毒物质挥发引发人员中毒。

7.3.2.1 储运设施危险性识别

⑴运输风险

本项目所有危险化学品运输均采用汽车陆路运输，运输工作委托有运输资质的专业单位承运，运输过程的环境风险及防范措施由承运单位进行识别及实施预防措施，不在本次评价范围内。

⑵装卸系统风险

本项目在化学品库设置汽车卸车点，物料装卸事故风险环节包括：

大量有毒有害物料泄漏事故发生时，相关人员如果不能正确佩带个体防护用品或者不佩带，可能导致中毒事故发生。

⑶贮存系统风险

改建项目储存系统主要为化学品库和危废暂存间，储存的风险物质主要包括：氢氟酸、硝酸、真空泵油、废矿物油（废机油、真空泵废油）等，储存过程中可能发生的环境风险事故主要为泄露事故。液体物料为桶装，储存条件均为常温常压，仓库可能发生的风险类型主要为包装破损产生物料泄漏。

表7.3.2-1  风险物质贮存系统

| 序号 | 风险物质名称 | 性状 | 年使用/产生量 | 存储场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵油 | 液体 | 86t/a | 化学品库 |
| 2 | 氢氟酸（40%） | 液体 | 3t/a |  |
| 3 | 硝酸（68%） | 液体 | 15.9t/a | 易制爆化学品库 |
| 4 | 真空泵废油 | 液体 | 85t/a | 危废暂存间 |
| 5 | 废机油 | 液体 | 1.0t/a |  |

本项目风险物质储存方式为桶装，贮存系统发生事故的主要原因可能为：

①物料桶超压，PVC桶变形开裂或爆炸；

②物料桶底部开裂，物料渗漏；

③车辆撞坏物料桶设施引起化学品漏出。

7.3.2.3 环保设施危险性识别

⑴废气处理设施故障

改建项目酸性废气、含尘废气、有机废气通过废气处理系统处理后达标排放，若因设备故障，易导致废气处理不充分，造成污染物的非正常排放。由于废气中含氟化物、颗粒物、非甲烷总烃。未经处理的废气直排将会导致周边环境质量的下降和周边人群中毒的风险。此类风险属于废气非正常排放范畴。

⑵污水处理站故障

改建项目厂区污水处理系统发生故障时，会导致产生的生产工艺废水不能得到及时有效的处理。改建项目新建1座事故应急池，其总容积为450m3，同时污水处理站有多个污水收集池、调节池、沉淀池等，因此在污水处理站故障的情况下，项目产生的未经处理达标的废水可以排入事故废水收集池等暂存，待污水处理站故障排除后在分批次将事故废水收集池中的污水泵入污水处理设施进行处理，达标后方可排入中宁县第三污水处理厂。若污水处理设施在48h内不能排除，建设单位应立即停止生产，待污水处理站事故排除且正常运行后方可再次投入生产，确保本项目事故状态下不向外环境排放超标废水。

因此，项目即使出现污水处理站故障，废水超标排放的风险也相对较小。

7.3.3 可能影响环境的途径

根据物质危险性识别、生产系统危险性识别，改建项目的环境风险类型包括：项目主体工程、储运工程、环保工程等涉及的风险物质泄漏，以及火灾、爆炸事故等引发的伴生/次生污染物排放事故。

根据物质危险性识别、生产系统危险性识别结果，分析给出项目危险物质的环境风险类型、向环境的转移途径和影响方式，具体如下：

7.3.3.1 大气污染影响途径

火灾、爆炸事故等引发的伴生/次生污染物及毒性物质泄漏通过大气扩散影响周围环境，与区域的气象条件密切相关，直接受风向、风速影响。小风和静风条件是事故下最不利天气，对大气污染物的扩散较为不利。

7.3.3.2 水体污染影响途径

建设单位厂区设置了环境风险事故防控体系，厂区周边无常年稳定地表水体，距厂区最近的地表水体为现有厂址北侧6.35km处的黄河。正常状况下项目废水不会进入厂外水体。在事故水防控系统失效的情况下，厂区内泄漏的有毒有害危险品可能会流入厂外或随降雨排出厂外形成漫流，从而导致一系列继发性水体污染事故。

企业已形成两级防控体系，各危险单元均有车间围挡；企业现有一座初期雨水兼应急事故水池（有效容积120m3），同时项目污水处理系统有多个调节池、收集池、沉淀池等，可满足事故状态下废水贮存需要，从根本上保障环境安全，实现事故状态下对水环境风险的有效控制。且由于项目厂址与黄河距离较远且基本处于同一地形高程，其流出厂外后不会进入黄河，溢流至厂区外相对低洼处汇集。

7.3.3.3 地下水污染影响途径

改建项目厂区内除绿化用地外，其它全部采用水泥混凝土路面，基本没有直接裸露的土地存在，同时项目危废暂存间、化学品库及污水处理站等均采取相应防渗措施。因此，项目发生泄漏时对厂区地下水影响有限。极端情况下，若防渗层发生破损失效，危险物质或废水可能通过土壤下渗，对地下水产生污染。

7.4 环境风险分析

7.4.1 大气环境风险分析

改建项目大气环境风险评价等级为简单分析，本次定性分析说明。大气环境风险事故主要是氢氟酸、硝酸、真空泵油、废矿物油（真空泵废油、废机油）泄漏，污染物挥发至环境空气中，以及废矿物油泄漏发生火灾、爆炸事故引发的伴生/次生污染物排放对大气环境造成影响。

项目氢氟酸、硝酸按需购买，不长期储存，储存容器为塑料桶，若发生泄漏事故，在采取及时收集泄漏物的情况下，对周边环境空气造成影响较小。

项目危险物质易燃的主要为废矿物油，废矿物油为设备检修时产生，间歇性且量小。一般情况下，油品泄漏发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②足够的空气助燃；③油气必须与空气混合，并达到一定浓度；④现场有明火。只有以上四个条件同时具备时，才能发生火灾或者爆炸。

7.4.2 地表水环境风险评价

改建项目生产过程中项目所使用的氢氟酸、硝酸、真空泵油、废矿物油（真空泵废油、废机油）等为液体，有可能通过地面漫流，或进入厂区排水管网，两种途径造成厂区外环境污染。但是由于项目危险物质最大储量较少，而且化学品库房、危废暂存间设置有导流槽收集系统，因此一旦发生酸、油品泄漏，通过地面漫流污染外环境的可能性较小。

正常工况下，项目生产废水经厂区内污水处理设施处理后，达到相应标准要求，排至中宁县第三污水处理厂进行处理，不直接外排至地表水环境。

项目发生单次环境风险事故时，各危险单元均有车间围挡；企业现有一座初期雨水兼应急事故水池（有效容积120m3），同时项目污水处理系统有多个调节池、收集池、沉淀池等，形成两级防控体系，保证单次事故状态下的废水能够有效得到封堵及控制，且项目污水处理站有多个污水收集池、调节池、沉淀池等，以保证污水处理站事故状态下废水可得到有效的收集处置。因此，项目发生风险事故时对地表水环境造成影响可能性很小。

7.4.3 地下水环境风险评价

改建项目涉及的危险物质主要为氢氟酸、硝酸、真空泵油、废矿物油（真空泵废油、废机油）。正常状况下，项目化学品库、危险废物暂存间、生产车间均采取防渗措施以及危险物质泄露收集设施，一旦危险物质泄漏，可立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。正常状况下，项目采取地面防渗等措施，并加强巡检、及时维护等，污染物从源头和末端均得到控制，污染物渗入地下水环境的可能性很小。

有毒有害物质进入土壤和地下水的情景仅发生在极端情况下，例如发生火灾爆炸事故导致防渗层被炸穿，伴随着收集设施及防渗层的失效，有毒有害物质渗入地下对地下水造成污染。改建项目危险物质易燃的主要为废矿物油，其中废矿物油为设备检修时产生，间歇性且量小；生产过程企业加强管理，建筑严格按照防火要求建设。所以项目发生火灾事故可能性很小。

另外，项目厂区除绿化带外其他裸露地面均采取硬化措施。因此，若发生火灾爆炸事故后有毒有害物质及消防废水渗入地下可能性很小。由于项目化学品采用桶或瓶装，最大的储存量较小，且发生防水层炸裂的概率小，在加强检漏及检修防止持续渗漏的情况下，且根据企业现有工程运行情况，未发生过地下水环境风险事故。因此，项目发生地下水环境风险事故很小。

7.5 风险防范措施

7.5.1 危险化学品运输、储存、管理、使用中的防范措施

改建项目的危险化学品贮存在化学品库、易制爆化学品库。

严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。采购危险化学品时，应到已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；运输危险化学品的车、船应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留；危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。

改建项目危险物质贮存还应采取以下措施：

①库房

A.库房内设置泄漏物料收集沟或收集槽，并通过管道与事故池相连；设置黄沙箱，配备足量的黄沙等惰性吸收材料，用于小量泄漏时吸收泄漏物料；

B.库房地面采用耐腐蚀的硬化地面，基础进行防渗设计，地面无裂隙；

C.库房内设置有毒气体浓度监测报警装置，配备足量的消防设施和器材；

E.库房内贮存的各类化学品按照其理化性质进行分类、分区存放。不相容的物料存放区之间设置足够的间距；

F.库房内禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏；

G.严格限制危险品仓库中各危险品的存货量，尽量缩短物料储存周期，减少重大危险事故的隐患；

②危险废物暂存间

A.排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存；

B.在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，其余的危险废物必须将危险废物装入容器内；

C.禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装；

D.装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；

E.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中附录A所示的标签；

F.厂区内的危险废物暂存间应在其周边设置导流槽，并将集水收集到全厂污水处理站，暂存间地面必须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求采用防渗措施，即“基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”。

7.5.2 设备、装置方面安全防范措施

所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装，必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。管道连接应多采用焊接，尽可能减少使用接合法兰，以降低泄漏几率；如法兰连接使用垫片的材质应与输送介质的性质相适应，不应使用易受到输送物溶解、腐蚀的材料。工艺输送泵均采用密封防泄漏驱动泵以避免物料泄漏。物料输送管线要定期试压检漏。

压力容器、压力管道等特种设备，应按《压力容器设计规范》的规定，由有相应资质的单位设计、制造、安装，并按规定设计安全阀或防爆膜等过压保护设施；高温和低温设备及管道外部均需包绝缘材料；输送易燃物质等的设备和管道应设计用非燃材料保温；高温设备和管道应设立隔离栏，并有警示标志。

应在生产装置区设置有毒有害气体报警探测器和报警装置，以便及时检测现场大气中的有毒有害气体浓度，确保安全生产。有毒气体的报警低限为车间卫生标准限值。另外，所有有毒有害气体报警仪和电视监控装置信号连通公司DCS 控制系统，当车间监控系统报警时，控制中心的监控系统也同时报警。

进入厂区人员应穿戴好个人安全防护用品，如安全帽等。同时工作服要达到“三紧”，女职工的长发要束在安全帽内，以防意外事故的发生。生产时，必须为高温岗位提供相应的劳动防护用品，并建立职工健康档案，定期对职工进行体检。操作电气设备的电工必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，并有监护人。对于高温高热岗位，应划出警示区域或设置防护或屏蔽设施，防止人员（特别是外来人员）受到热物料高温烫伤。

有危险品生产装置区或库存区等场所应分别备用防护服2-3 套，面罩5-10 个，以及手套、氧气瓶、应急灯等相关的救生装置若干，以应付突发性环境污染事故的处理需要。

7.5.3 废水治理系统事故预防措施

废水治理设施在设计、施工时，应严格按照工程设计规范要求进行，选用标准管材，并做必要的防腐处理。加强治理设施的运行管理和日常维护，发现异常应及时找出原因及时维修。

企业应通过建立两级防控体系，关口前移，降低末端风险控制压力，系统提升水环境风险的保障水平，从根本上保障环境安全，实现事故状态下对水环境风险的有效控制，防止生产过程和突发性事故产生的污染物进入企业外水域，造成水体环境污染事故。

企业现有一座初期雨水兼应急事故水池，有效容积120m3；项目涉及最大危险物质单元为化学品库房、易制爆化学品库，内设导流收集系统，同时项目污水处理系统有多个调节池、收集池、沉淀池等，可满足事故状态下废水贮存需要。

控措施还包括源头治理、过程控制、末端保障的完整的水环境保障体系。企业厂内设立的前两级防控措施如下：

⑴设事故池，若污水处理系统出现故障不能正常运行，应收集其所有废水入事故池。当其正常运行以后，除处理公司日常产生的废水以外，还应该将事故池里的废水一并处理。公司废水总排口与外部水体之间均要安装切断设施，若厂区污水处理设施运行不正常时，启用切断设施，确保不达标废水不不排入中宁县第三污水处理厂。

⑵厂区应设置消防水收集管线及事故池等事故状态下“清净下水”的收集、处置措施，事故池或缓冲池应有足够的容量，处理不合格不得排放，排放口与外部水体间须安装切断设施。消防废水不能随意排入附近水体，必须经管线排入事故池。若发生毒物泄漏或爆炸事故，立即关闭雨水（消防水）管道阀门，切断雨水排口，打开事故池管道阀门，使厂区内所有事故废水，全部汇入事故池。

⑶经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作做到经常化和制度化。

⑷化学品库房、易制爆化学品库、危废暂存间应设置导流收集系统，对泄漏出来的物料进行围堵和收集。

⑸厂区实行严格的“清污分流、雨污分流”，设置切换阀，在紧急状态下及时全部切换至废水处理系统。

公司应严格、认真落实上述各项预防应急措施，杜绝由于消防水或事故废水排放而发生的周围地表水污染事件发生。

7.5.4 废气处理装置事故预防措施

废气治理设施在设计、施工时，应严格按照工程设计规范要求进行，选用标准管材，保证焊缝质量及连接密封性；并做必要的防腐处理。

生产设备、容器及管道阀门要求密闭性好，消除跑、冒、滴、漏；厂内道路应设置交通标志，应在装置区域划分车辆通行或禁止车辆通行的路段。在厂区常年主导风向的两侧设立安全区域用于人员疏散或集结，应急疏散路线和安全集结区域应有明显的标志。

严格管理，保证尾气处理装置正常运行。加强治理设施的运行管理和日常维护，若发现尾气处理装置异常应立即检查，找出原因及时维修，必要情况下停止生产。本项目抽真空废气及成品检验废气治理设施均设置有备用系统，保证出现事故情况下，立即启动备用系统，如果突然断电，要立即关掉设备废气排放阀门，尽量减少废气直接排放入大气环境。

7.5.5 建立环境风险监测系统

建设单位风险事故监测系统要依赖于社会第三方监测机构，监测内容包括常规监测和应急监测。常规监测包括大气监测和水质监测，在常规监测项目中，已包含改建项目的常规污染因子和特征污染因子，在事故发生后，要对全厂的事故污染物进行监测。建设单位在物料容易发生泄漏处安装自动在线浓度监测报警仪，当有物料泄漏时能及时报警，以便在第一时间及时处理。

7.6 环境风险应急预案

本项目环评批复后，修订全厂《宁夏中晶半导体材料有限公司突发环境事件应急预案》，并报生态环境主管部门备案。

7.6.1 制定风险应急预案的目的

制定环境风险应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

7.6.2 基本要求

环境风险应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

7.6.3 制定风险应急组织机构设置及职责

针对可能存在的环境风险，拟建项目应当设立事故状态下的应急救援领导小组。应急救援领导小组是公司为预防和处置各类突发事故的常设机构，其主要职责有：

1、编制和修改环境风险事故应急预案。

2、组建应急救援队伍并组织实施训练和演习。

3、检查各项安全工作的实施情况。

4、检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

5、在应急救援行动中发布和解除各项命令。

6、负责向上级和政府有关部门报告以及向友邻单位、周边居民通报事故情况。

7、负责组织调查事故发生的原因、妥善处理事故并总结经验教训。

7.6.4 应急预案内容

项目应针对本次环评提出的可能的环境事故，编制应急预案。从应急工作程序上，可以分为预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、信息发布五个步骤。建设单位编制的环境事故应急预案应对以下内容进行细化，并明确各项工作的负责人。在事故状态下，应急救援指挥部组织、领导安保科、生产技术科等部门启动应急救援预案，组织事故处置和落实抢修任务。

应急救援指挥部设在安保科，人员包括总指挥、副总指挥和现场指挥。当总指挥不在施工现场时，按先后顺序由副总指挥为临时总指挥，全权负责应急救援工作。

为了避免火灾事故发生造成现场混乱，贻误救灾时机，造成重大的人员伤亡和财产损失；明确各职能部门在火灾发生时的职责和分工，结合本项目的实际情况特制订以下应急预案：

1.应急组织机构

公司成立以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的灭火应急救援队伍，指挥部下设总指挥部、通讯组、治安组、抢险抢修组、医疗救护组、后勤保障组、环保组，同时必须将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报告有关地方人民政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及其有关部门能够及时掌握有关情况。一旦发生事故，有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失。

2、风险发生初期的应急响应工作

在本部门（或车间）发生火灾时，在岗员工应立即对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材（如灭火器、消防栓等）扑灭火源；当火势未能得到控制时，要立即通知当班保安和安全负责人；当班保安接到火警后，立即通知全厂警戒并通知保安组长迅速调集全体保安员利用身边的灭火器材赶到火灾现场参加扑救，并且做好火灾现场人员秩序维护和无关人员的疏散撤离工作；并向当地应急响应中心及消防主管部门报告，配合消防部门及时、有效地采取相应的灭火措施，抓住救灾时机。

火灾警报拉响后各部门应立即切断电源，并组织本部门（或车间）人员撤离到安全区域待命；人资部立即组织司机疏散本厂内停放的车辆和厂门口的障碍物，以确保救灾现场的畅通和车辆用急。

3、火灾的灭火扑救工作

火灾应急总指挥根据现场的情况对消防突击队进行初步分工，分别成立灭火组、抢救组、供水组、后勤组等各个小组，做好消防队到来之前的辅助性工作：如火灾情况的调查、人员受困情况的初步估计、各消防设备的准备就绪、救灾道路的畅通等，并随时 与消防队保持联系以汇报情况；消防队赶到时，应急总指挥和现场总指挥应立即向消防队员详细汇报火灾情况，协助消防队制订灭火扑救方案；消防突击队应以“救人重于救火”，“先控制后消灭”的原则果断地协助消防队员参与灭火任务；各部门（或车间）的主管人员随时为消防队员和消防突击队提供火灾现场的具体情况，为灭火扑救工作提供有效的建议，并随时听从应急总指挥的调度以参与灭火扑救工作中去，并且积极配合医疗救护人员参与人员的急救护理工作，尽量减少人员伤亡。

4、火灾事故的处理工作

火灾扑灭后，各部门（或车间）应立即清点本部门（或车间）的人员和受损物资，尽快确定人员伤亡和物品损失情况并向厂安委会汇报，安委会应做好详细的记录并存档；人资部应尽快协调各部做好医疗救护工作，包括医疗经费的提供、受伤人员的住院安排与护理以及以意外伤害保险的理赔工作等；设备维修组配合相关部门（或车间）人员对受损设备尽快安排修复并投入生产产使用；以安全主任为主，各安委会成员联合成立事故调查小组，调查火灾发生原因并进行事故处理；安委会做出事故调查报告，同时总结本次火灾事件的教训，在全体员工中实行安全事故的教育培训，杜绝类似事件的再次发生。

5、疏散自救方法

保持镇定，明辨方向：突遇火灾时应保持镇定，尽量往空旷或明亮的地方和楼层下方跑，若通道被阻，则应背向烟火方向，通过阳台、气窗等往室外逃生；不入险地，不贪财物：不要因为顾及贵重物品浪费宝贵时间；简易防护，掩鼻匍匐：往过有烟雾的路线，可采用湿毛巾或湿毯子掩鼻匍匐撤离；善用通道，莫入电梯：发生火情尽量使用楼 梯或利用阳台、窗台、屋顶等攀到安全地点，不可进入电梯逃生；避难场所，固守待援：如在房内侧手摸房门，感到烫手，千万不能开门，应关紧迎火的门窗，打开背火的窗门，用湿毛巾塞住门缝，不停用水淋湿防止烟火渗入，在房间内等待救援；传递信号，寻求援助：被烟火围困时尽量在阳台、窗口传递信号求救；火已近身，切勿惊跑：如果身上着火切勿惊跑和用手拍打，立即脱掉衣服或就地打滚，压住火苗，能及时跳入水中或让人向身上浇水更有效。

对于项目主要风险（主要是火灾事故），制定应急响应方案，监理应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，建设单位应根据本 项目实际情况，结合相关规范制定应急预案，具体内容见下表 。

7.7 环境风险评价结论

通过调查分析，本项目存在一定的环境风险隐患，但只要建设单位严格遵照国家有关规定生产、操作，发生突发环境风险事件的几率较小。发生突发环境风险事件时在严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施（具体风险防范措施要求详见表7.7-1），事件产生的环境影响是可以控制的。因此，建设项目环境风险防范措施有效、可行。建设项目环境风险自查表见表7.7-1。

表7.7-1   建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 年产1000吨半导体单晶硅棒技改项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 中卫市中宁县新堡镇团结南路，宁夏中晶半导体材料有限公司现有厂区内 |
| 地理坐标 | 经度 | 北纬37°28′20.750″ | 纬度 | 东经105°41′27.800″ |
| 主要危险物质及 分布 | 主要风险物质：硝酸、氢氟酸、真空泵油、真空泵废油、废机油； 危险单元：生产车间、化学品库、易制爆化学品库、发电机房、危险废物暂存间。 |
| 环境影响途径及危害后果 （大气、地下水 等） | 根据风险识别结果可知，本项目风险事故会对周边大气、地下水环境造成影响。 大气：火灾、爆炸事故等引发的伴生/次生污染物及毒性物质泄漏通过大气扩散影响周围环境，与区域的气象条件密切相关，直接受风向、风速影响； 地表水：对地表水的主要影响途径为有毒有害危险品泄漏可能会随降雨排出厂外形成漫流，从而导致一系列继发性水体污染事故；根据现场风险防控措施，不会影响到厂址北侧6.35km处的黄河。 地下水：对地下水的主要影响途径为危险物质泄漏后通过渗漏或地 缝隙进入地下水环境；根据现场风险防控措施，泄漏不会影响到地下水环境。 |
| 风险防范措施要求 | （1）危险化学品运输、储存、管理、使用中的防范措施 严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，制定易燃易爆、危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。 （2）设备、装置方面安全防范措施 所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装，必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。危险化学品的输送管道根据不同原料成份，使用无缝钢管、不锈钢管或钢管；管道连接应多采用焊接，尽可能减少使用接合法兰，以降低泄漏几率；如法兰连接使用垫片的材质应与输送介质的性质相适应，不应使用易受到输送物溶解、腐蚀的材料。工艺输送泵均采用密封防泄漏驱动泵以避免物料泄漏。物料输送管线要定期试压检漏。 （3）废水治理系统事故预防措施 建立两级防控体系，关口前移，降低末端风险控制压力，系统提升水环境风险的保障水平，从根本上保障环境安全，实现事故状态下对水环境风险的有效控制，防止生产过程和突发性事故产生的污染物进入企业外水域，造成水体环境污染事故。 （4）废气处理装置事故预防措施 废气治理设施在设计、施工时，应严格按照工程设计规范要求进行，选用标准管材，保证焊缝质量及连接密封性；并做必要的防腐处理。严格管理，严格岗位管理，保证尾气处理装置正常运行。加强治理设施的运行管理和日常维护，若发现尾气处理装置异常应立即检查，找出原因及时维修，必要情况下停止生产。 （5）防止物料泄漏发生环境风险的措施 ①泄漏收集处理 ②泄漏物处置 （6）建立环境风险监测系统 项目风险事故监测系统要依赖于社会第三方监测机构，监测内容包括常规监测和应急监测。常规监测包括大气监测和水质监测，在常规监测项目中，已包含扩建项目的常规污染因子和特征污染因子，在事故发生后，要对全厂的事故污染物进行监测。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目主要的风险物质为硝酸、氢氟酸、真空泵油、真空泵废油、废机油。环境风险潜势为I级。环境风险评价等级为简单分析。 |

8 环境保护措施及其可行性论证

8.1 施工期环境保护措施

8.1.1 大气污染防治措施

项目施工期采取大气污染防治措施：做好施工现场的防护，在施工现场一定范围内设置围挡，对路面、地面进行洒水，确保清洁。同时强化车辆管理，实施有条件的封闭运输。对进出厂区的车辆进行限速行驶，防止运输过程的产生的扬尘。施工过程所需的材料应及时规整，避免露天堆放。施工过程产生的建筑垃圾应及时处理、清运。

8.1.2 水环境污染防治措施

项目施工期采取水环境污染防治措施：施工废水设置专门的沉淀池进行收集，处理后进行重复利用。施工人员的生活污水禁止乱排、漫流，依托厂区现有化粪池处理后排入园区管网。

8.1.3 噪声污染防治措施

为最大限度地减少噪声对环境的影响，建议施工期采用以下噪声防治措施：

(1)合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工；禁止高噪声设备夜间施工；

(2)降低设备声级，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强；

(3)在运输道路选择时尽量远离村庄、学校等声环境敏感点，运输道路50m以内有居民区、学校等声环境敏感点分布时，应减速慢行，禁止鸣笛。

8.1.4 施工期固体废物污染防治措施

(1)施工现场设置生活垃圾箱，固定地点堆放，分类收集，定期由环卫部门清运处置；

(2)施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放、分别处置，严禁乱堆乱倒；

(4)在运输建筑垃圾时，应合理规划运输路线和时间，不得丢弃、遗撒、随意堆放建筑垃圾，避免对周围环境及居民安全造成影响；

(5)建筑垃圾处置实行减量化、资源化和无害化，尽量综合利用，鼓励建设单位、施工单位优先采用建筑垃圾综合利用产品。

8.2 运营期废气污染防治措施及可行性

8.2.1 废气处理方案

（1）抽真空废气（G1）

本项目真空泵在负压情况下运行，真空泵运行过程真空泵油会挥发，与抽真空废气一同排放，主要污染物为非甲烷总烃。单晶二车间抽真空废气通过管道收集、2套静电式油烟净化系统处理后，分别经过2根15m高排气筒（DA002、DA003）排放；单晶三车间抽真空废气通过管道收集、2套静电式油烟净化系统处理后，分别经过2根15m高排气筒（DA004、DA005）排放。油烟净化系统非甲烷总烃去除效率95%，单台风机风量为2000m3/h。

本项目抽真空废气经处理后单个排气筒非甲烷总烃排放浓度为2.0mg/m3、排放速率为0.004kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求（NMHC最高允许排放浓度：120mg/m3，最高允许排放速率10kg/h）。

（2）单晶炉清炉废气（G2）

本项目单晶硅棒拉制完成，单晶车间清理炉体时会产生含尘废气，主要成分为硅氧化物。项目单晶车间每月清理炉体4次，清理炉体时先将气体排出，排气口设置集气罩收集；单晶二车间、三车间清炉废气通过全密闭集气罩+脉冲布袋除尘器处理后，经2根15m高排气筒排放（DA007、DA008）。单晶二车间、三车间分别设置2套脉冲布袋除尘器、1根15m高排气筒，全密闭集气罩集气效率为100%，脉冲布袋除尘器颗粒物去除效率按99%计，配套单台风机风量为1200m3/h。

单晶炉清炉废气经处理后单个排气筒颗粒物排放浓度为10.63mg/m3、排放速率为0.026kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求（颗粒物最高允许排放浓度：120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）。

（3）成品检验废气（G3）

本项目单晶检测工序使用硝酸和氢氟酸的混合酸腐蚀进行预处理，酸腐过程在酸腐槽内进行腐蚀，腐蚀过程会产生酸性废气，主要污染物为氟化物。现有综合车间成品检验过程中产生的酸腐蚀废气经通风橱收集后，通过现有1套碱液喷淋塔（一级NaOH溶液喷淋+二级硫化钠喷淋）处理后经过1根15m高排气筒（DA006）排放。通风橱为半密闭集气罩，集气效率按95%计；碱喷淋塔氟化物去除效率按85%计，配套风机风量为8000m3/h。

本项目成品检验废气经处理后氟化物排放浓度为4.75mg/m3、排放速率为0.038kg/h,可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求（氟化物最高允许排放浓度：9.0mg/m3，最高允许排放速率0.10kg/h）。

8.2.2 废气处理措施可行性分析

经对比《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2020）以及《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目采取的废气污染防治措施属于现有排污许可证申请与核发技术规范推荐的可行技术。对比分析见表8.2.2-1。

表8.2.2-1  本项目废气治理措施与可行技术对比分析表

| 主要生产单元 | 产污环节 | 废气名称 | 主要污染物 | 可行技术 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | HJ1031-2020中表B.1电子工业排污单位废气防治可行技术参考表 | HJ1119-2020中表A.4单晶硅棒生产排污单位废气防治可行技术参考表 |  |  |
| 拉晶 | 真空泵 （油泵） | 抽真空废气 | 挥发性有机物 （非甲烷总烃） | / | 活性炭吸附、静电吸附+活性炭吸附、冷凝+活性碳吸附 | 静电油烟净化系统 | 符合 |
|  | 单晶炉 | 单晶炉清炉废气 | 颗粒物 | 布袋除尘法 | 袋式除尘、静电除尘、湿式除尘、滤芯除尘 | 布袋除尘器 | 符合 |
| 成品检验 | 酸腐蚀 | 酸腐蚀废气 | 氟化物 | 碱液喷淋洗涤吸收法 | 碱喷淋、吸附 | 碱液喷淋塔 | 符合 |

8.2.2.1有机废气（非甲烷总烃）治理可行性分析

（1）废气收集系统

单晶二车间真空泵运行过程中挥发的非甲烷总烃通过管道收集，每个真空泵设置一个收集管道，收集效率为100%；废气依靠抽风风机的负压作用，进入2套静电式油烟净化系统（40台真空泵使用1套油烟净化系统）处理。单晶三车间真空泵运行过程中挥发的非甲烷总烃通过管道收集，每个真空泵设置一个收集管道，收集效率为100%；废气依靠抽风风机的负压作用，进入2套静电式油烟净化系统（40台真空泵使用1套油烟净化系统）处理。

（2）静电式油烟净化器工作原理

静电式油烟净化器利用机械分离和静电净化的双重作用。

有机废气由风机吸入静电式油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。

图8.2.2-1  静电式油烟净化器工作原理图

静电式油烟净化器废气治理特点：

①静电式油烟净化器的电场使用圆筒蜂窝式结构，使静电场能均匀地达到最大的平均电场强度，极大的增加了电场净化面积，使电场与油烟粒子结合作用的时间更长，从而决定了设备具有极高的除油烟效率；

②电场模块化设计，可按风量大小拼装成型，蜂窝式的电场钢性好、便于拆装、不会变形，清洗维护方便等特点；

③设备运行时噪音小，阻力小，运行成本很低；

③安全系数高，更好地高压连接设计，开门时电场会自动断电；另外，静电式油烟净化器的电源是采用直流迭加脉冲电源，双电流形式使油烟更容易被电离、吸附。电源在保证净化器最好净化效果的同时，还具有自动的过载、过压、断路、开路保护，使用更安全、更放心进出风口可随意互换，方便现场安装需要；

④净化效率高，经检测，油烟净化率高于90%，并能去除大部分气味。

（3）非甲烷总烃达标排放可行性分析

通过静电式油烟净化器处理后，项目抽真空废气中非甲烷总烃排放浓度、排放速率和排气筒高度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准表的要求，可实现达标排放，因此本项目有机废气治理措施切实可行。

8.2.2.2含尘废气治理可行性分析

（1）废气收集系统

项目单晶车间清理炉体时会产生含尘废气，主要成分为颗粒物。单晶车间每月清理炉体3~4次，采用真空扫除装置清理。经真空扫除装置清理收集，定期处理。真空扫除装置原理：主要部件真空泵、集尘袋、软管及各种形状不同的嘴管。机器内部有一个电动抽风机，通电后高速运转，使吸尘器内部形成瞬间真空，内部的气压大大低于外界的气压，在这个气压差的作用下，尘埃随着气流进入脉冲布袋除尘器。

项目含尘废气依靠抽风风机的负压作用，清理炉体时排放的含尘废气被吸入气罩，废气依次经过支风管和总风管（风管内风速10-12m/s），进入脉冲除尘器中去除99%的颗粒物。

（2）脉冲袋式除尘器工作原理

脉冲袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。

工作原理：过滤式除尘器是指含尘烟气孔通过过滤层时，气流中的尘粒被滤层阻截捕集下来，从而实现气固分离的设备。过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用，滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。袋式除尘器本体结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。具体的组成见图8.2.2-2。

图8.2.2-2  脉冲除尘器除尘原理示意图

（3）除尘特点

①除尘效率高，一般在99%以上，除尘器出口气体含尘浓度在数10mg/m3之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。

②处理风量的范围广，小的仅1min数m3，大的可达1min数万m3，也可用于工业炉窑的烟气除尘，减少大气污染物的排放。

③结构简单，维护操作方便。

④在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器。

⑤采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时，可在200℃以上的高温条件下运行。

⑥对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。

布袋除尘器的清灰能力强、除尘效率高、排放浓度低，还具有稳定可靠、耗气量低、占地面积小的特点，特别适合处理大风量粉尘，除尘效率为99%以上，稳定可靠，能确保本项目粉尘的达标外排，防治措施合理可行。

8.2.2.3酸性废气治理可行性分析

（1）酸性废气处理工艺

本项目单晶检测工序使用硝酸和氢氟酸的混合酸腐蚀进行预处理，酸腐过程在酸腐槽内进行腐蚀，腐蚀过程会产生酸性废气，主要污染物为氟化物。本项目酸腐蚀工序均在综合车间现有成品检验区域进行。腐蚀过程会产生酸性废气经通风处橱顶废气排放管道负压收集后排入碱液喷淋塔，碱液喷淋塔对氟化物的去除率为85%。经碱液喷淋塔净化后，废气经由15m高的排气筒排放。

图8.2.2-3  酸性废气处理工艺流程图

（2）碱液喷淋塔工作原理

碱液喷淋塔主要适用于硫酸、硝酸、氢氟酸、盐酸等工艺操作过程中产生酸、碱性气体的废气治理环保设备。是一种使气体与水进行充分洗浴作用的除尘器，它结构简单，主要由主体，进气管，排气管，喷头，水源（水池）和水浴循环系统组成。

酸雾洗涤塔工作原理：酸性气体从塔体下方进气口沿切向进入净化塔，在通风机的动力作用下，迅速充满进气段空间，然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。在填料的表面上，气相中酸性物质与液相中碱性物质发生化学反应，反应生成物质（多为可溶性酸类）随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的酸性气体继续上升进入第一级喷淋段、第二级喷淋段、第三级喷淋段、第四级喷淋段，喷淋后经排气筒排放。

碱液喷淋塔的工作原理详见图8.2.2-4。

图8.2.2-4  碱液喷淋塔工作原理图

（3）达标排放可行性分析

酸性气体的常规处理有水吸收法和碱吸收法。水吸收法适用于水溶性好的气体的处理，一般用于高浓度气体的预处理或者气体中物质具有较高回收价值的，具有处理成本低的优点；碱液吸收法由于添加了化学试剂，使废气中的污染物在溶于水的同时与吸收剂中的碱性物质发生化学反应，达到稳定去除污染物的目的，因此，该法适用范围广，处理效果稳定，适用于各种浓度酸性气体的处理。由于酸性气体中污染物的产生量及产生浓度均较低，不具备回收价值，因此本项目采用碱液喷淋吸收处理工艺。

通过碱液喷淋塔洗涤处理后，项目酸性废气中氟化物排放浓度、排放速率和排气筒高度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准表的要求，可实现达标排放，因此本项目酸性废气治理措施切实可行。

8.2.3 达标排放可靠性分析

8.2.3.1 有组织排放源达标排放分析

根据表8.2.3-1统计分析，采取报告提出的废气治理措施后，本项目废气有组织排放源均可达标排放。大气污染物有组织排放源达标排放统计情况详见表8.2.3-1。

表8.2.3-1  大气污染物有组织排放源达标排放统计情况

| 排气筒编号 | 污染源名称 | 排气筒参数 | 年排放小时数/h | 污染物名称 | 污染物排放情况 | 标准限值 | 标准来源 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度/m | 出口内径/m | 排气量/ Nm3/h |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h） | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h） |  |  |
| DA002 | 抽真空废气 | 15 | 0.3 | 2000 | 7920 | NMHC | 2.0 | 0.004 | 120 | 10 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 达标 |
| DA003 |  | 15 | 0.3 | 2000 | 7920 | NMHC | 2.0 | 0.004 | 120 | 10 |  | 达标 |
| DA004 |  | 15 | 0.3 | 2000 | 7920 | NMHC | 2.0 | 0.004 | 120 | 10 |  | 达标 |
| DA005 |  | 15 | 0.3 | 2000 | 7920 | NMHC | 2.0 | 0.004 | 120 | 10 |  | 达标 |
| DA006 | 成品检验废气 | 15 | 0.5 | 8000 | 7920 | 氟化物 | 4.75 | 0.038 | 9.0 | 0.10 |  | 达标 |
| DA007 | 单晶炉清炉废气 | 15 | 0.4 | 2400 | 4620 | 颗粒物 | 10.63 | 0.026 | 120 | 3.5 |  | 达标 |
| DA008 |  | 15 | 0.4 | 2400 | 4620 | 颗粒物 | 10.63 | 0.026 | 120 | 3.5 |  | 达标 |

8.2.3.2 无组织排放源达标排放分析

本项目无组织排放源主要包括综合车间成品检验无组织废气，根据AERSCREEN估算模式估算结果可知，氟化物最大落地浓度小于其相应的环境质量标准限值要求，可以认为项目无组织排放废气在监控点浓度满足标准中无组织排放限值要求，实现达标排放。

8.3 运营期废水污染防治措施及可行性

8.3.1 废水处理方案

本项目为技术改造项目，无新增废水产生。根据建设单位提供资料，本项目生产废水产生量约314.21m3/d（103689.3m3/a），主要为成品检验废水W1、机加废水W2、以及废气喷淋塔排水W3。

本项目生产废水为一般废水，成品检验废水、废气喷淋塔排水经酸碱废水处理设施预处理达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中电子专用材料类间接排放标准和中宁县第三污水处理厂处理接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准要求后，经废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。综合车间设有酸碱废水处理设施1套，处理规模为12.0m3/d，处理工艺为“中和反应-絮凝沉淀-压滤”。

机加废水经2台50m3/h压滤机压滤后，处理达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中电子专用材料类间接排放标准和中宁县第三污水处理厂处理接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准要求后，经废水总排口排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。

本项目纯水制备系统纯水制取率为50%，纯水制备系统排水全部回用至机加工段，不外排。

8.3.2 废水预处理设施

（1）含氟废水预处理设施

①处理规模

本项目成品检验废水、废气喷淋塔排水均含有大量氟化物，进入酸碱废水预处理设施，酸碱废水预处理设施处理规模为12.0m3/d，项目成品检验废水、废气喷淋塔排水生产量为4.04m3/d。本项目为技术改造项目，不新增废水量，酸碱废水预处理设施处理规模可以满足本项目废水处理需求。

②处理原理

国内针对含氟污水的最常用处理方式是石灰絮凝沉淀法，其原理是石灰中Ca离子，在碱性条件氟离子反应生成氟化钙沉淀。其反应方程式如下：

钙离子与氟离子反应后生成氟化钙沉淀，但其反应并不会完全去除氟离子，由于钙离子浓度、温度、pH等因素的影响，残留的氟离子浓度会在12mg/l左右，氟化钙的溶解度理论上是钙离子的浓度与氟离子浓度的正相关，超量加入钙离子可使氟离子的沉淀量达到最大。在合适的碱性pH值下加入絮凝剂和助凝剂可使氟化钙达到最大程度的沉淀。

在石灰处理含氟废水中，由于氢氧化钙能够提供大量的钙离子，还能够提供大量的氢氧根离子，在补充钙离子的同时，节省了液碱的使用量，降低了运行成本，同时还能达到与氯化钙同样的处理效果，从经济与效率的角度考虑，选用氧化钙与氟离子反应，作为除氟药剂。本项目含氟废水中COD较低，处理后可混合排放。

③处理工艺

污水处理工艺为：中和反应-絮凝沉淀-压滤。

向废水中投加石灰，调节pH值至6~7.5然后投加聚合氯化铝等无机混凝剂，必要时配合投加聚丙烯酰胺加速沉淀，利用生成的氢氧化铝胶体吸附悬浮的氟化钙微小颗粒及氟离子形成沉淀。处理工艺流程见图8.3.2-1。

图8.3.1-1  含氟废水处理系统工艺流程图

本项目成品检验废水、废气喷淋塔排水经酸碱废水预处理处理后，出水情况详见表8.3.2-1。

表8.3.2-1  酸碱废水处理设施出水情况一览表

| 项目 | 水量（m3/a） | CODCr | BOD5 | SS | 氟化物 | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品检验废水 | 污染物产生浓度（mg/L） | 877.8 | 200 | 40 | 100 | 400 | 3.37 |
| 废气喷淋塔排水 | 污染物产生浓度（mg/L） | 455.4 | 200 | 40 | 100 | 400 | 3.37 |
| 酸碱废水处理设施进水 | 污染物产生浓度（mg/L） | 1333.2 | 200 | 40 | 100 | 400 | 3.37 |
| 各污染物去除效率 | / | 20% | 15% | 60% | 90% | / |
| 酸碱废水处理设施出水 | 污染物排放浓度（mg/L） | 1333.2 | 160 | 34 | 40 | 40 | 3.37 |
|  | 污染物排放量（t/a） |  | 0.213 | 0.045 | 0.053 | 0.053 | 0.004 |

（2）机加废水预处理设施

机加废水为单晶硅棒切断、滚磨工序产生的废水，其中主要污染物是硅粉。经2台50m3/h压滤机压滤处理后，排入市政污水管网，最终进入中宁县第三污水处理厂处理。

根据宁夏智诚安环技术咨询有限公司于2021年8月16日出具的《宁夏中晶半导体材料有限公司污染源检测报告》（宁智污检字[2021]第152号），中厂区现有压滤机排口废水监测结果，本项目机加废水经处理后污染物情况见表8.3.2-2。

表8.3.2-2  本项目机加废水年排放量核算表

| 污染源 | 污染物 | 污染物排放情况 | 排放时间(d) | 排放规律 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算 | 废水 | 排放浓度 (mg/L) | 排放量 (t/d) | 排放量 (t/a) |  |  |  |
|  |  | 方法 | 产生量(m3/d) | 产生量(m3/a) |  |  |  |  |  |  |
| 机加废水 | CODcr | 类比法 | 310.17 | 102356.1 | 15 | 0.005 | 1.535 | 330 | 连续 | 市政污水管网 |
|  | BOD5 |  |  |  | 6.2 | 0.002 | 0.635 |  |  |  |
|  | SS |  |  |  | 44 | 0.014 | 4.504 |  |  |  |
|  | 氟化物（以F-计） |  |  |  | 1.5 | 0.0005 | 0.154 |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 3.37 | 0.001 | 0.345 |  |  |  |

（3）废水达标排放可行性分析

本项目生产废水成品检验废水、机加废水、以及废气喷淋塔排水经厂区预处理设施处理后，经废水总排口排放情况详见表8.3.2-3。

表8.3.2-3  本项目废水排放情况一览表

| 项目 | 废水量（m3/a） | CODCr | BOD5 | SS | 氟化物 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 污染物排放浓度（mg/L） | 4251.33 | 340 | 180 | 40 | / | 30 |
|  | 污染物排放量（t/a） |  | 1.45 | 0.77 | 0.17 | / | 0.13 |
| 酸碱废水处理设施出水 | 污染物排放浓度（mg/L） | 1333.2 | 160 | 34 | 40 | 40 | 3.37 |
|  | 污染物排放量（t/a） |  | 0.213 | 0.045 | 0.053 | 0.053 | 0.004 |
| 压滤机出水 | 污染物排放浓度（mg/L） | 102356.1 | 15 | 6.2 | 44 | 1.5 | 3.37 |
|  | 污染物排放量（t/a） |  | 1.535 | 0.635 | 4.504 | 0.154 | 0.345 |
| 废水总排口 | 污染物排放浓度（mg/L） | 107940.63 | 29.63 | 13.43 | 43.79 | 1.92 | 4.44 |
|  | 污染物排放量（t/a） |  | 3.198 | 1.45 | 4.727 | 0.207 | 0.479 |

根据上表可以看出，项目成品检验废水、机加废水、以及废气喷淋塔排水经酸碱废水处理设施预处理后，厂区废水总排口各污染物可以达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中电子专用材料类间接排放标准和中宁县第三污水处理厂处理接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准要求后，最终进入中宁县第三污水处理厂处理合理可行。

8.3.3 排污许可技术可行性分析

经工程分析可知，改建项目无有机废水产生。本次评价对照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）的污染防治可行技术，分析项目废水所采用的治理措施技术符合性，对比分析见表8.3.4-1。

表8.3.4-1  本项目废水治理措施与可行技术对比分析表

| 废水名称 | 废水类别 | 主要污染物 | HJ1031-2019 废水可行技术 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品检验废水、废气喷淋塔排水 | 含氟废水 | 氟化物 | 化学沉淀法 | 中和-絮凝沉淀 | 是 |

8.3.4 废水接纳可行性分析

（1）技改前后废水排放情况变化

根据建设单位提供资料，全厂现有工程废水产生总量537.64m3/d（177421.2m3/a），分质分类经厂区污水处理设施预处理达标后，排入中宁县第三污水处理厂。改建项目无新增废水产生，本次技术改造完成后全厂废水产生总量489.64m3/d（161581.2m3/a），全厂废水排放量减少48m3/d（15840m3/a）；分质分类经厂区污水处理设施预处理达标后，排入中宁县第三污水处理厂。

（2）废水排入中宁县第三污水处理厂可行性分析

技改前后厂区废水均经厂区污水处理设施预处理达标后，排入中宁县第三污水处理厂。本项目为技术改造项目，无新增废水产生，本次技术改造完成后全厂废水排放量减少48m3/d（15840m3/a）。技改完成后全厂废水排放量约为489.64m3/d（161581.2m3/a），中宁县第三污水处理厂现状处理规模为2万m3/d，排水量在该污水处理厂富余处理能力范围内。因此，本项目废水排入不会造成中宁县第三污水处理厂处理能力超负荷。

根据《中宁县第三污水处理厂竣工环境保护验收监测报告》可知，中宁县第三污水处理厂现状处理规模为2万m3/d，运行负荷为95%，即日处理污水1.9万m3/d。本项目位于新堡镇团结南路，属于中宁县第三污水处理厂的范围。经处理后本项目混合废水可满足中宁县第三污水处理厂接管标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B限值要求。因此本项目污水最终排入中宁县第三污水处理厂可行。

8.4 运营期噪声污染防治措施及可行性

噪声主要为空气动力性噪声及机械性噪声。噪声源主要为生产设备、泵类、冷却塔、风机等，声源强度在90dB（A）以下。针对不同噪声源采用隔声、消声、减振等治理措施。

⑴重视设备选型：最大程度地选用加工精度高，运行噪声低，配备减振、降噪的设施的生产装置及设备。采用大型基础来减少振动噪声。安装减振材料，减小振动。对于典型高噪声设备，如：风机、水泵等，优先选用低噪声类型。

⑵空压机在工作时产生的噪声主要来自连接系统的冲击声和螺杆运动产生的机械噪声、电机冷却风扇噪声和电机轴承运动时产生的机械噪声，整机噪声特性以低频为主，呈宽频带。因此，通过对空压机进风口采用阻抗复合消声器及机体与风管之间用软接头连接。专设空压站房将空压机置于室内，采用双层门窗、站房内墙面贴吸声材料等隔声、吸声措施，使空压机噪声对外环境影响进一步降低。

⑶采取隔声、吸声、减振措施：操作室、控制室等配有通讯设施的工作场所，在建筑及装修方向采用隔声、吸声处理，其中，包括使用隔声门、窗及装饰吸声材料。同时，项目厂区道路两侧已种植绿化带，厂内空地种植花草，可进一步削减噪声。生产设备底座设置减振基础，可有效降低其噪声水平，并采取设备定期润滑等措施。

⑷风机噪声控制：可以安装消声器、加装隔声罩、内嵌式安装，或设置风机房。风机在运转时产生的噪声主要有空气动力性噪声（即气流噪声）、机械噪声等，其中强度最高、影响最大的则是空气动力性噪声，尤其进出气口产生的噪声最严重。通过在进气口安装阻抗复合消声器和对进排气管道作阻尼减振措施，这样对整体设备可降噪15-20dB（A）以上。

⑸泵类噪声以冷却风扇产生的空气动力噪声最强，远远超过电磁噪声和机械噪声之和，电动机的噪声频带比较宽，以低中频为主。一般用内衬有吸声材料的电动机隔声罩和泵基减振垫，将电动机全部罩上的隔声设施，还有将泵置于地平面以下，以降低声源强度。

⑹建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。

以上采取的各种降噪措施，技术成熟，可操作性强，而且在国内各类型生产企业中已成功应用。根据声环境影响评价预测结果，通过对高噪声设备采取源强控制、消声、隔音、减振和吸声等治理措施，再经距离衰减，厂界东侧噪声预测值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准要求，厂界南侧、西侧、北侧噪声预测值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，对周围声环境影响较小。

8.5 运营期固体废物污染防治措施及可行性

改建项目产生的固体废物根据“减量化、资源化、无害化”的原则，在各装置（或单元）尽量减少其排放量，排出的废物首先考虑回收及综合利用，无利用价值的废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》（2021年版）进行分类鉴别，在分类鉴别的基础上，拟采用综合利用、外委处置等方法予以处置。

8.5.1 一般工业固体废物处置措施

改建项目一般工业固体废物主要有生产过程冷却拆炉工序产生的废石墨炉套、废碳毡、废石英坩埚、废埚底料，单晶硅棒检测划线工序产生的不合格品，单晶硅棒切断工序产生的头尾料，包装入库工序产生的废包装材料；以及废气治理过程布袋除尘器收集的粉尘，机加废水压滤机压滤过程产生的废硅粉泥，酸碱废水处理设施产生的污泥；和纯水制备系统定期更换的废RO膜等。改建项目一般工业固废依托现有2间一般固废储存间进行暂存。废碳毡、酸碱废水处理设施污泥，集中收集后由第三方拉运送工业垃圾填埋场填埋处置；废RO膜集中收集后由生产厂家定期回收；其他一般固废暂存于一般固废间，定期定期外售综合利用。

综上所述，改建项目一般工业固体废物全部实现妥善处置，不外排。

8.5.2 危险废物处置措施

改建项目危险废物主要为真空泵废油和检修废机油，设置1座面积105m2的危废暂存间暂存。危险废物同现有工程一致，委托宁夏兴汇废旧资源再生科贸有限公司处置，最终以协议为主。危险废物若不能得到妥善处置，将会对环境造成二次环境污染；为此，建设单位须高度重视危险废物的管理与处置，具体管理要求及处置措施如下：

8.5.2.1危险废物运输污染防治措施分析

危险废物的厂外运输工作应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担本项目危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，运输过程应按照《道路危险货物运输管理规定》执行，具体运输线路应严格按照当地公安部门与交通部门规定的行驶路线和行驶时段行驶，运输路线力求最短、对沿路影响小，避免转运过程中产生二次污染。

危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和人员集中区域，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)要求填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

8.5.2.2危险废物贮存污染防治措施分析

本项目危险废物应提高周转次数，尽快送往委托处置单位处理，不宜存放过长时间，危险废物贮存期间应做好台账记录及分类工作，在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，除此之外其他危险废物必须装在容器内。禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。危险废物贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。

8.5.2.3危险废物转移污染控制措施

建设单位应制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，流转时必须符合国家关于《危险废物转移管理办法》(部令第23号)的有关要求，转移危险废物的，按照《危险废物转移管理办法》(部令第23号)有关规定，应当执行危险废物转移联单制度，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。确保危险固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

8.6 运营期土壤污染污染防治措施

项目土壤污染防治工作应贯彻“以防为主、治理为辅”的理念；坚持源头控制、防止渗漏、污染监测和应急处理的主动防渗措施与被动防渗措施相结合的原则。

⑴源头控制措施

依据厂区设备布置情况可知，改建项目可能存在的土壤污染源头主要为化学品库房、易制爆化学品库、危废暂存间、污水处理设施以及管道等。源头控制是建设项目土壤及地下水污染防治措施的重点。化学品库房、易制爆化学品库、危废暂存间、污水处理设施的池底及池壁做好防腐防渗；物料输送管道应尽量提高管道材质等级和防腐等级；严格执行设施定期维护保养制度，加强日常检查，发现问题及时处理，提高设施的完好水平。在以主动防渗措施为主的基础上结合当地气候、地质、水文条件，结合地面防渗处理，实现土壤污染可预防、可监控。

⑵过程防控措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中收集处理，过程防控采取分区防渗原则，本项目厂区按要求采取分区防渗措施，地面全部做硬化处理，厂区设置有事故水池，当发生事故泄漏时，可及时将废水引至事故水池，不会对土壤环境造成影响。

项目污水处理设施参照《石油化工防渗技术规范》（GB/T50934-2013）重点防渗要求做防渗处理（防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能）；化学品库、易制爆化学品库参照《石油化工防渗技术规范》（GB/T50934-2013）重点防渗要求做防渗处理（防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能）；危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；项目生产车间、各废水收集池及处理构筑物采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施。分区防控措施详见表8.6-1。

表8.6-1  土壤污染分区防控措施

| 分区类别 | 防渗单元 | 防渗区域及部位 | 防渗技术 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点污染防治区 | 污水处理设施 | 酸碱污水处理设施 | 池底及池壁 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  |  | 机加废水处理间 | 地面 |  |
|  |  | 污水管线 | 沟底及管壁 |  |
|  | 化学品库、易制爆化学品库 | 地面 |  |
|  | 危险废物暂存间 | 地面与裙角 | 执行GB18597要求；至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s |
| 一般防渗区 | 生产车间 | 地面 | 防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀 |
|  | 初期雨水收集池（依托） | 池底及池壁 |  |
|  | 事故水池（依托） | 池底及池壁 |  |
| 简单防渗区 | 厂区其他位置 | 地面 | 除绿化区外一般地面硬化 |

建设单位在严格落实本次评价所提出的防渗措施情况下，项目的防渗措施可以满足厂区土壤污染防控要求。

⑶跟踪监测

为了及时准确地掌握厂址周围土壤污染控制状况，要求建设单位制定跟踪监测计划，建立跟踪监测制度以便及时发现问题，采取措施。结合《环境影响评价技术导则·土壤环境》(HJ964-2018)要求，制定土壤监测计划。

①监测因子

氟化物、石油烃。

②监测频次

本项目为污染影响型建设项目，评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则·土壤环境》(HJ964-2018)要求，每5年内开展1次监测任务。

③监测点位

监测点应布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近，本项目在危废暂存间东侧绿化带设置1个监测点，监测点坐标：E105.689969°、N37.473973°。

④监测数据管理

监测结果应形成跟踪监测报告，明确跟踪监测报告编制的责任主体。监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向当地环保部门汇报，所有监测因子监测数据应进行公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。

9 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析即是针对项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境影响总体作出经济评价，分析项目的环境影响的经济价值，并将其纳入项目的经济评价中去，以判断项目的环境影响对本项目的可行性会产生多大的影响。即对环境影响因子作出投资费用和经济损益的评价，包括项目的环境保护措施投资估算(即费用)和经济效益、环境效益和社会效益(即效益)以及项目环境影响的费用－效益总体分析评价。

9.1 环境保护措施投资

针对本项目的环境问题和影响，本项目采取相应的环境保护措施加以控制，并保证相应环保投资的投入，以使本项目建成后生产过程中产生的各类污染物对周围环境的影响降低到最小程度。

本项目总投资18000万元，其中环保投资约186万元，占总投资1.03%。

9.2 经济效益分析

本项目工程总投资18000万元，资金来源为企业自筹。项目具体经济指标见表9.2-1。

表9.2-1  项目的资源损失量一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总投资 | 万元 | 18000 |
| 1 | 购置设备、改造及安装工程 | 万元 | 15000 |
| 2 | 配套基础设施建设升级 | 万元 | 3000 |
| 二 | 年均销售收入 | 万元 | 40707.96 |
| 三 | 年总成本费用 | 万元 | 2509.5 |
| 四 | 年均利润总额 | 万元 | 11577.33 |
| 五 | 每年上缴税款 |  | 2994.28 |
| 六 | 销售毛利率 | % | 38.35 |
| 七 | 销售净利率 | % | 25.03 |
| 八 | 投资利润率 | % | 29.11 |
| 九 | 投资利税率 | % | 37.66 |

由上表可知，本项目的实施将为投资者带来较好的经济效益。本项目投资效益明显，具有一定的抗风险能力，在财务上是可行的。

9.3 社会效益分析

由于本项目是根据目前市场形势和国家政策而建设的，因此对国民经济的发展具有积极作用，主要社会效益体现在以下几个方面：

(1)可改善投资环境，吸引外资，发展区域经济，将促进产业经济、高附加值产品和销售流通市场的发展，可进一步推动地方经济的发展；

(2)促进企业向健康、环保方向发展，从而实现经济发展与环境协调发展。

(3)充分发挥地方资源优势，发展地方经济，不仅具有良好的经济效益，同时还具有良好的社会效益，符合地方经济的可持续发展要求。

因此，项目的建设有利于当地经济的发展，增加国家和地方的税收，具有明显的经济效益和社会效益。

9.4 环境效益分析

本项目废气经处理后达标排放，项目产生的废水、固体废物均得到妥善处置，项目产噪设备采取隔音、减震、消声等措施，可减小噪声对声环境质量的影响；针对项目存在的风险事故，进行分区防渗处理等。

本项目为改建项目，本次技术改造完成后，全厂废气中氟化物排放量减小0.051t/a；废水排放量减小15840m3/a；一般工业固体废物减少52.75t/a。具有显著的环境效益。

综上所述，本项目环保投资的效益较显著，可减少污染物的排放，较好的体现了环保效益。

9.5 综合评价

本项目建设的社会、经济和环境效益分析可知，在落实本次评价所提出各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，既为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少污染物排放量。本项目的建设满足可持续发展的要求，从环境经济角度而言，项目建设可行。

10 环境管理与监测计划

10.1 环境管理

环境管理包括机构设置及职责、管理制度、管理计划、环保责任制等内容。

开展企业环境管理的目的是在项目营运期履行监督与管理职责，确保工作在各阶段执行并遵守有关环保法规，协助地方环保管理部门做好监督工作，了解工程明显与潜在的环境问题，制定针对性的监督管理计划与措施。

10.1.1 环境管理机构及职责

10.1.1.1环境管理机构

根据本项目生产组织及环境保护要求的特点，厂内应设置一个生产与环保、兼职与专职相结合的环境管理机构。该环境管理机构由一名厂级负责人分管主抓，由厂内环保管理部门、监测分析化验、环保设施运行、设备保护维修、监督巡回检查和工艺技术改造等部分组成，机构主要特点为：

⑴厂级主管领导统一指挥、协调，生产人员和管理人员相配合；

⑵以环保设施正常运行的管理为核心；

⑶巡回检查和环保部门共同监督，加强控制防治对策的实施；

⑷提供及时维修的条件，保障环保设施正常运行的基础；

⑸利用监测分析手段，掌握运行效果动态情况；

⑹通过技术改造，不断提高防治对策的水平和可操作性。

10.1.1.2环境管理职责

⑴主管负责人

应掌握生产和环保工作的全面动态情况；负责审批全厂环保岗位制度、工作和年度计划；指挥全厂环保工作的实施；协调厂内外各有关部门和组织间的关系。

⑵厂环保部门

该专职环保管理机构，应由熟悉生产工艺和污染防治对策系统的管理、技术人员组成。其主要职责是：

①制订全厂及岗位环保规章制度，检查制度落实情况；

②制订环保工作年度计划，负责组织实施；

③领导厂内环保监测工作，汇总各产污环节排污、环保设施运行状态及环境质量情况；

④提出环保设施运行管理计划及改进建议。

本机构除向主管领导及时汇报工作情况外，还有义务配合当地环境保护主管部门开展各项环保工作。

⑶环保设施运行

由涉及环保设施运行的生产操作人员组成，每个岗位班次上至少应有一名人员参与环保工作。其任务除按岗位规范进行操作外，应将当班环保设备运行情况记录在案，及时汇报情况。

⑷监督巡回检查

可由运行班次负责人、生产调度人员组成，每个班次设一至二人。其主要职责是监督检查各运行岗位工况，汇总生产中存在的各种环保问题。通知维修部门进行检修，经常向厂主管领导反映情况，并对可能进行的技术改造提出建议。

⑸设备维修保养

由生产维修部门兼职完成，其基本工作方式同生产部门规程要求，同时，应具备维修设备运行原理、功用及环保要求等知识。

⑹监测分析化验

由专职技术人员组成，配备环境监测分析实验仪器。其主要任务是，根据监测制度，对厂内废气、废水、噪声等排放影响进行日常测试。这部门人员应完成采样、分析、报告的工作，并应建立分析结果技术档案。

⑺工艺技术改造

由生产技术部门和设备管理部门人员兼职。其职责是在厂主管负责人布署下，根据各部门反映情况，对环保措施和设备进行技改措施研究、审定和改造工作。

10.1.2 环境管理制度

10.1.2.1报告制度

凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等，具体要求应按自治区生态环境厅制定的重要企业月报表实施。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目，必须按《建设项目环境保护管理条例》的要求，报请有审批权限的环保部门审批。

10.1.2.2污染治理设施的管理、监控制度

本项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐，对危险废物进厂、存放、处理以及设备运行情况进行日常记录。

10.1.2.3环保奖惩条例

本项目施工期以及建成后，各级管理人员都应树立保护环境的思想，公司设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。

10.1.2.4固体废物申报制度

根据“宁环办发〔2015〕57号”《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，建设单位进行一般工业固体废物和危险废物申报登记。将一般工业固体废物和危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立一般工业固体废物和危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门交接制度。

10.1.2.5危险废物管理制度

建设单位的法人及全体职工应认真学习并严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移管理办法》(部令第23号)、《宁夏回族自治区危险废物管理办法》、《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》、《关于进一步加强和规范危险废物转移管理有关工作的通知》等有关规定。

根据工程分析可知，本项目营运期危险废物产生量较小，作为危险废物产生单位，建设单位需按照《危险废物规范化管理指标体系》要求建立危险废物环境管理体系，主要包括危险废物识别标志设置情况，危险废物管理计划制定情况，危险废物申报登记、转移联单、经营许可、应急预案备案等管理制度执行情况，贮存、利用、处置危险废物是否符合相关标准规范等情况等。

本项目危险废物管理指标体系要求见表10.1.2-1。

表10.1.2-1  本项目危险废物管理指标体系要求一览表

| 管理项目 | 内容 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| ⑴污染环境防治责任制度 | 建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施 | 建立责任制度，负责人明确，责任清晰；负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范；制定的制度得到落实，采取防治工业固体废物污染环境的措施 |
|  |  | 执行危险废物污染防治责任信息公开制度，在显著位置张贴危险废物防治责任信息 |
| ⑵标识制度 | 危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志 | 依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)附录A设置危险废物识别标志 |
|  | 收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志 | 依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)所示标签设置危险废物识别标志 |
| ⑶管理计划制度 | 危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施 | 制定危险废物管理计划；内容齐全，危险废物产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰 |
|  | 报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报 | 报环保部门备案；及时申报了重大改变。 |
| ⑷申报登记制度 | 如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料 | 如实申报(可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报、环境统计中一并申报)；内容齐全；能提供证明材料，证明所申报数据的真实性和合理性，如关于危险废物产生和处理情况的日常记录等 |
|  | 申报事项有重大改变的，应当及时申报 | 及时申报重大改变 |
| ⑸源头分类制度 | 按照危险废物特性分类进行收集 | 危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔(如过道等) |
| ⑹转移联单制度 | 转移危险废物的，按照《危险废物转移管理办法》(部令第23号)有关规定，应当执行危险废物转移联单制度，法律法规另有规定的除外。 | 按规定执行危险废物转移联单制度 |
|  | 转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 | 按照实际转移的危险废物，如实填写危险废物转移联单；按规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息 |
| ⑺经营许 可证制度 | 转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动 | 除贮存和自行利用处置的，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位 |
|  | 年产10吨以上的危险废物产生单位有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置合同 | 有与持危险废物经营许可证的单位签订的合同 |
| ⑻应急预案备案制度 | 制定了意外事故的防范措施和应急预案 | 有意外事故应急预案(综合性应急预案有相关篇章或有专门应急预案) |
|  | 向所在地县以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案 | 在当地环保部门备案 |
|  | 按照预案要求每年组织应急演练 | 按照预案要求每年组织应急演练 |
| ⑼业务培训 | 对本单位管理人员、操作人员和技术人员进行培训 | 制定培训计划，并开展相关培训。相关管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运输、暂存的正确方法和操作程序 |
| ⑽贮存设施管理 | 贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经相应环保部门批准 | 危险废物贮存不超过一年；超过一年的报经环保部门批准 |
|  | 依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收 | 有环评材料，并完成“三同时”验收 |
| ⑽贮存设施管理 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求 | 贮存场所地面作硬化及防渗处理；场所应有雨棚、围堰或围墙；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理；贮存液态或半固态废物的，需设置泄漏液体收集装置；装载危险废物的容器完好无损 |
|  | 未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；未将危险废物混入非危险废物中贮存 | 做到分类贮存 |
|  | 建立危险废物贮存台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况 | 有台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况 |

10.1.3 施工期环境管理

施工期的环境管理主要是对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位采取有效措施减少施工过程中地面扬尘、建筑粉尘、施工机械尾气和废水排放对大气、地表水环境的污染；要求施工单位采取有效措施减少噪声对周围环境的影响；项目建成后，应全面检查施工现场的环境恢复情况。

为了保证这些措施和设施能够实现“三同时”，并且保证其安装质量，本次评价建议在建设过程中应开展环境监理，以保证相关的环保设施能够达到相应的质量标准要求。

施工期环境管理内容主要包括如下几个方面：

⑴施工噪声污染源的现场管理

施工单位或环境监理单位应对施工场界噪声排放进行监理与监测，若监测结果超过了《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，施工承包方应采取减噪措施，或调整机械施工时间。

⑵环境空气污染源的现场管理

环境空气污染源包括：土方的挖掘、堆放、回填和清运过程造成扬尘；建筑材料(水泥、石灰、砂子)等装卸、堆放、搅拌过程造成的扬尘；各种施工车辆行驶往来造成的扬尘；施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘。各种燃油机械的废气释放、运输车辆产生的尾气以及施工人员临时食堂炉灶的废气排放等，运输车辆在运料过程中也会产生扬尘。施工单位应切实履行施工现场扬尘治理主体责任，建立健全施工扬尘治理责任制，各项目部应结合工程项目实际制定具体的施工扬尘治理实施方案并报建设、监理单位审批，开复工前应将扬尘治理实施方案及时报送主管部门。施工单位或环境监理单位应制定施工期监测方案，委托有资质的单位对施工厂界周边区域的环境空气质量进行监测。若监测结果超过了应执行环境空气质量标准时，施工承包方应采取相应防范措施。

⑶水污染源现场管理

水污染源包括：施工拌料、清洗机械和车辆产生的废水以及施工人员产生的生活污水。为了避免施工废水对地下水的污染，施工单位应将施工现场所排的施工废水和生活污水按照报告书中提出的相应措施处理。

⑷防渗工程管理要求

根据全厂防渗处理方案，监理单位应对全厂防渗的施工过程进行全程监理。在设计上严防有毒有害物质渗入地下，造成污染。一般污染防治分区和重点污染防治分区防渗设计符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中对防渗的规定，危险废物暂存间防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的要求进行。

⑸环保设施的施工质量监理

本项目环境保护设施主要为废气收集处理设施、废水处理设施以及全厂基础防渗等，这些环保设施的施工主要是结构工程与防渗工程，其施工工程质量的监理工作主要应由工程质量监理单位技术人员担任。监理单位应侧重环保设施的环境效果是否达到原设计的要求。经监测若达不到原设计要求时，应通知承包方及早采取补救措施，直至达到设计要求为止。

10.1.4 排污许可证申领

建设单位须严格执行“国办发〔2016〕81号”《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》、“环境保护部令第48号”《排污许可管理办法(试行)》、“环水体〔2016〕186号”《关于印发〈排污许可证管理暂行规定〉的通知》等文件的规定，须在本项目投入生产前结合污染物排放标准、总量控制指标、环境影响评价文件及批复要求等申请“排污许可证”，取得“排污许可证”后方可投入生产。建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污。

排污许可证应载明项目排污口的位置、数量、排放方式及排放去向；排放污染物的种类，许可排放浓度及许可排放量。排污许可证副本应载明污染设施运行、维护，无组织排放控制等环境保护措施要求；自行监测方案、台账记录、执行报告等要求。排污单位自行监测、执行报告等信息公开要求。

10.1.5 竣工环境保护验收

本项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设 和调试情况，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报 告，公开相关信息，接受社会监督，确保本项目需要配套建设的环境保护设施与主体工 程同时投产或者使用。 验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存 在“国环规环评【2017】4 号”《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。

10.1.6 排污口规范化管理

根据国家标准《环境保护图形标志---排放口(源)》和原国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图，对治理设施安装运行监控装置。排污口规范化建设要与主体工程及环保工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

10.1.6.1排污口标志

在本项目建设时，须对所有污染物排污口按规定进行核实，明确排污口的数量、位置以及排放主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等；并根据《“环境保护图形标志”实施细则》对排污口图形标志进行国标化设置与设计，排放一般污染物排污口(源)，设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。

厂区排污口图形标志具体见表10.1.6-1。

表10.1.6-1  厂区排污口图形标志一览表

| 要求 | 废水排放口 | 废气排放口 | 噪声源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提示标志 |  |  |  |
| 警告标志 |  |  |  |
| 具体要求 | 应标出排污单位，排放口编号，主要污染物以及监制单位等信息 | 应标出排污单位，排放口编号，主要污染物以及监制单位等信息 | 应标出排污单位，排放源编号，噪声范围以及监制单位等信息 |

10.1.6.2排污口管理

根据“宁环发﹝2014﹞13号” 《关于印发宁夏污染源排放口规范化管理办法(试行)的通知》，本项目排污口规范化管理具体要求见表10.1.6-2。

表10.1.6-2  排污口规范化管理要求一览表

| 项目 | 主要要求内容 |
| --- | --- |
| 基本 原则 | 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； 4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。 |
| 技术 要求 | 1、排污口位置必须按照要求合理确定，实行规范化管理； 2、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求； |
| 立标 管理 | 1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌； 2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌； 4、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌 |
| 建档 管理 | 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在项目建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报； 3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。 |

(1)废气排放口

本项目废气排放口主要为抽真空废气、单晶炉清炉废气以及成品检验废气排放口，根据《污染物监测技术规范》中规定，废气排放口须便于采样、监测的要求，排放口的高度须符合规定，设置直径不小于75mm。有净化设施的应在进出口分别设置采样口；采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》的规定设置；在排气筒附近地面醒目处，应设置环保图形标志牌。

排气筒或监测断面应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板。采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2m～1.3m。

(2)废水排放口

根据废水排放口规范化整治要求、清污分流以及污水合理的流向进行管网归并建设厂区排水管网，全厂只可设置一个废水排放口。本项目生产废水经收集预处理后，经厂区废水总排口经市政污水管网排入中宁县第三污水处理厂处理。厂区废水排放口必须具备方便采样和流量测定条件，并安装废水在线流量计，污水面低于地面或高于地面超过1m的应加建采样台阶或梯架，有压力的排污管道应安装采样阀。

(3)固定噪声源

对固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

(4)危险废物识别标志管理

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、“宁环办函﹝2016﹞2号”《关于进一步规范危险废物识别标志设置有关事宜的通知》等有关危险废物识别标志的文件规定，本项目危险废物识别标志设置的具体要求见表10.1.6-3。

表10.1.6-3  本项目危险废物识别标志要求一览表

| 设施场所 | 警告标志 | 悬挂位置 |
| --- | --- | --- |
| 危险废物 贮存场所 |  | 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 警告标志外檐2.5cm | 应将危险废物警告标志悬挂于房屋外面门的一侧，靠近门口适当的高度上；当门的两侧不便于悬挂时，则悬挂于门上水平居中、高度适当位置上 |
| 危险废物贮存场所的危险废物标签 |  | 尺寸：40×40cm 底色：醒目橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 | 将危险废物标签悬挂在内部墙壁于适当的位置上；当所贮存的危险废物在两种及两种以上时，危险废物标签的悬挂应与其分类相对应 |
| 盛装危险废物容器的危险废物标签 |  | 尺寸：20×20cm 底色：醒目橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 | 盛装危险废物容器上必须粘贴危险废物标签，当采取袋装危险废物或不便于粘贴险废物标签时，则应在适当的位置系挂危险废物标签牌 |

10.1.7 环境管理台账要求

本项目建成投产后，建设单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。环境管理台账主要包括包括建设项目基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等，具体要求可参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则(试行)》(HJ944-2018)附录A执行。

10.1.8 环保设施建设、运行及维护

本项目设计阶段已提出了废气、废水、噪声及固体废物污染防治措施，本次评价根据工程污染源排放特点，进一步完善了项目污染防治措施，并给出了工程环保设施建设、运行等投资费用清单，建设单位应将本次评价提出的污染防治措施及投资运行费用纳入到后期的初步设计中，并将环保设施投资、运行及维护费用列入财务计划中。通过财务预算支出，保障项目主体工程、环保工程同时设计、同时施工、同投入使用。

10.2 总量控制

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）中规定：严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件，排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。

10.2.1 总量控制原则和意义

实施污染物排放总量控制是“十三五”期间环境保护工作和落实可持续发展战略的重大举措，可保证实现我国环境保护总体目标。它的实施对促进产业结构优化、技术进步和污染全过程控制，实施清洁生产、节约资源以及提高污染治理水平都会起到重要作用。

环境污染物总量控制是为了使某一时空环境领域达到一定环境质量目标时，将污染物负荷总量，以特征、重污染物为控制对象，确定污染物总量排放控制指标定额控制在自然环境承载能力范围之内的规划管理措施，是推行可持续发展战略的需要。

总量控制实施原则主要有以下几点：

(1)项目的特性、生产线、设备等符合国家的产业政策方向，属于国家鼓励、提倡或允许的，而不是国家明令禁止的、淘汰的或者控制的范围。

(2)项目符合国家环境保护法律、法规、制度、原则和技术规范。

(3)本项目的环境污染治理至少采用了目前工艺、技术等各方面均成熟的治理方案。

(4)污染物排放必须达到国家标准限定的排放指标。

(5)按照国家及地方环保主管部门要求的总量控制目标，结合建设项目实际，以项目特征污染物作为评价项目总量控制的主要对象。

(6)总量控制的定额采取排放浓度标准与排放总量指标相结合的方式来控制。

10.2.2 总量控制因子

根据宁夏回族自治区生态环境保护领导小组办公室于2021年12月28日《关于印发<宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案>的通知》（宁生态环保办[2021]14号），全区“十四五”时期对化学需氧量、氨氮、氮氧化物、VOCs实施总量控制，对重点工程减排量实施总量核算，统一要求，统一考核，设定全区主要污染物总量控制目标。

结合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30 号）、《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法> 的通知》（环发[2014]197号）文件要求，考虑项目污染物排放特点、所在区域的环境特征、当地生态环境管理部门要求。确定改建项目的总量控制因子主要为：VOCs、化学需氧量、氨氮。

10.2.3 总量控制因子建议指标

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需提到的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依据国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。技改项目属于其他行业，大气污染物排放总量采用烟气量进行核算。

根据“三本账”核算，本项目技改完成后全厂总量控制建议指标详见表10.2.3-1。

表10.2.3-1  技改完成后全厂总量控制指标一览表

| 总量控制因子 | 全厂现有工程排放量 | 技改完成后全厂排放量（t/a） | 排放增减量（t/a） | 全厂总量控制建议指标（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 0.172 | 0.172 | 0 | 0.172 |
| COD | 7.208 | 4.674 | -2.534 | 4.674 |
| 氨氮 | 0.757 | 0.668 | -0.089 | 0.668 |

由表10.2.3-1可知，本项目技改完成后不新增总量控制因子排放量，因此无需新审总量控制指标。

10.3 环境监测计划

10.3.1 施工期环境监测计划

本项目施工期环境管理、监测重点是对施工场界噪声和粉尘监测，建设单位或监理单位应委托具有监测资质的单位进行施工期环境监测，具体监测方案见表10.3.1-1。

表10.3.1-1  施工期监测计划一览表

| 时间阶段 | 监测项目 | 监测位置 | 监测因子 | 检测时间、频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境空气 | 厂区施工作业区附近设置3个点位 | TSP、PM10 | 1期/季，2天/期，2次/天，冬春季节易产生扬尘，并进行不定期监测 |
|  | 噪声 | 施工场界1m处，四周各设置1个点位 | Leq | 2天/季，昼夜各一次，并增加不定期监测 |

10.3.2 在线监测要求

本项目全厂废水经自建污水处理站处理后排入污水处理厂，污水处理设施排放口设在线监测装置，监测因子为COD、氨氮、氟化物、流量等。

废水自动监测设备的安装、验收、运行维护、台账等应按照《水污染源在线监测系统安装技术规范》(HJ/T353-2017)、《水污染源在线监测系统验收技术规范》(HJ/T354-2007)、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》(HJ/T355-2007)执行。

10.3.3 运营期环境监测计划

本项目建成后将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解项目建设对环境造成影响的情况。建设单位可自行成立厂区的环境监测部门，也可委托具有相应能力的监测机构承担本项目营运期的环境监测工作。环境监测单位应根据国家生态环境管理部门颁布的各项导则和标准规定的方法进行采样、保存和分析样品，各污染物监测和分析方法按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)以及《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）中相关要求执行，排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令第31号)执行。

本项目运营期自行监测计划见表10.3.3-1。

表10.3.3-1  运营期自行监测计划一览表

| 监测项目 | 监测点位、位置 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准/质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 抽真空废气排气筒进、出口 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 单晶炉清炉废气排气筒进、出口 | PM10 | 1次/半年 |  |
|  | 成品检验废气排气筒进、出口 | 氟化物 | 1次/半年 |  |
| 无组织废气 | 厂界监控点 | 氟化物、TSP、非甲烷总烃 | 1次/半年 |  |
| 废水 | 厂区废水总排口 | 流量、pH、COD、NH3-N、氟化物 | 在线监测 | 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中电子专用材料类间接排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准，二者从严执行 |
|  |  | SS、石油类、总有机碳、总氮、总磷、阴离子表面活性剂（LAS） | 1次/月 |  |
| 噪声 | 厂区四周边界1m处各设置1个监测点位 | Leq | 1次/季度，昼夜各一次 | 东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类区标准，南、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准 |
| 固体废物 | 全厂各类固体 废物产生点 | 统计种类、产生量，处理方式及去向 | 1次/半年 | / |
| 土壤 | 危废暂存间东侧绿化带（坐标：E105.689969°、N37.473973°） | 石油烃、氟化物 | 1次/5年 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值标准 |

10.4 环境信息公开要求

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》，建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境信息公开的主体，是建设项目环境影响报告书(表)相关信息和审批后环境保护措施落实情况公开的主体，因此建设单位应按要求落实环境信息公开相关要求，具体如下：

10.4.1 环评信息公开

⑴环境影响报告书编制信息

根据建设项目环评公众参与相关规定，建设单位在建设项目环境影响报告书编制过程中，应当向社会公开建设项目的工程基本情况、拟定选址选线、周边主要保护目标的位置和距离、主要环境影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施、公众参与的途经方式等。

⑵环境影响报告书全本公示

根据《中华人民共和国大气污染防治法》规定，企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件。

10.4.2 项目建设信息公开

⑴建设项目开工前的信息公开

建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述 信息在整个施工期内均处于公开状态。

⑵施工过程中的信息公开

建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。

⑶项目建成后的信息公开

建设项目建成后，建设单位应当向社会公开项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。

10.4.3 排污信息公开

《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)中要求，排污单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

《宁夏回族自治区工业污染源全面达标排放计划实施方案》中规定，企业应按照有关法律法规及技术规范的要求严格开展自行监测，并通过网络、电子屏幕等便于公众知晓的方式，向社会公开防治污染设施的建设、运行情况，排放污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况等信息，接受社会监督。

10.4.4 环境应急信息公开

《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》中要求，企业应当主动公开与周边可能受影响的居民、单位、区域环境等密切相关的环境应急预案信息，包括企业突发环境事件应急预案及演练情况。

10.5 “三同时”竣工环保验收

本项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告，公开相关信息，接受社会监督，确保本项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。

验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在“国环规环评【2017】4号”《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。

本项目竣工环境保护“三同时”验收内容见表10.5-1。

表10.5-1  竣工环境保护“三同时”验收一览表

| 类别 | 项目 | 污染物 | 治理措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染防治措施 | 真空泵运转废气 | 非甲烷总烃 | 4套“静电式烟净化系统”（去除效率95%）处理后，经4根15m高排气筒（DA002、DA003、DA004、DA005）排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 |
|  | 单晶炉清炉废气 | 颗粒物 | 4台“布袋除尘器”（去除效率99%）处理后，经2根15m高排气筒（DA007、DA008）排放。 |  |
|  | 成品检验废气 | 氟化物 | 成品检验过程酸腐蚀废气采用1套“碱液喷淋塔”处理后 ，经1根15m高排气筒（DA006）排放。 |  |
| 废水污染防治措施 | 检验废水、废气喷淋塔排水 | pH、CODcr、BOD5、SS、F- | 设置一套酸碱废水处理设施，处理规模为12m3/d，处理工艺为“中和反应-絮凝沉淀-压滤”。构筑物包含集水罐（10m3）、中和池（2m3）、pH调节池（2m3）、絮凝沉淀池（2m3）和沉淀池（2m3）等 | 同时满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中电子专用材料类间接排放标准和中宁县第三污水处理厂接管标准 |
|  | 机加废水 | CODcr、BOD5、SS、F- | 2台50m3/h压滤机。 |  |
|  | 在线监测 | 废水总排在线监测设备一套，监控因子：COD、氨氮、氟化物、流量。 |  |
|  | 初期雨水、事故废水 | 依托现有初期雨水兼事故废水收集池1座，有效容积120m3。 | / |
| 固体废物处置措施 | 一般固废 | 废石墨炉套S2、废石墨毡S3、废碳毡S4、废石英坩埚S5、废埚底料S6、不合格品S7、头尾料S8、废包装材料S9、布袋除尘器集尘S10、废硅粉泥S11、酸碱废水处理设施污泥S12、废RO膜S13 | 依托现有一般固废暂存间2间，其中一般固废暂存间1建筑面积100m2，一般固废暂存间2建筑面积460m2。 | 妥善处置 |
|  | 危险废物 | 废机油、真空泵废油 | 新建1座105m2的危险废物暂存间。 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单 |
| 噪声 | 生产设施 | 噪声 | 采取有效消声、隔声、减振、降噪措施 | 东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类区标准，南、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准 |
| 土壤污染防治措施 | 防渗措施 | 污水处理设施、污水管线、化学品库房、易制爆化学品库、初期雨水池、事故应急池为重点防渗区，防渗性能与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。 | 《石油化工防渗技术规范》 （GB/T50934-2013） |
|  |  | 危废暂存间为重点防渗区，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10m/s”。 | 《危险废物贮存污染控制标 准》（GB18597-2001）及2013 年修改单 |
| 环保机构及环保管理 | 建设单位设置环境保护管理机构，制定相应的环保管理条例和任务 | 设置专职环保人员和相应的仪器设备 |
| 风险防范 | 修订应急预案，配备应急监测设施、应急处理设施，建立健全的安全环境管理制度。 | 修订事故应急救援预案，并符合《建设项目环境风 险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中相应规定 |

11 结论与建议

11.1 结论

11.1.1 项目概况

改建项目位于中卫市中宁县新堡镇团结南路，宁夏中晶半导体材料有限公司现有厂区内，厂址中心地理坐标为：E 105°41′27.800″，N 37°28′20.750″。项目已于2021 年11月4日取得《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（项目代码：2110-640521-07-02-795668）。本次改建主要对现有“年产1000t太阳能级单晶硅棒生产线”进行技术改造，对单晶二、三车间内现有160台单晶炉进行改造升级，新增切断机、滚磨机等辅助生产设施。本次技术改造完成后，现有年产1000t太阳能级单晶硅棒生产线将技改提升为年产1000吨半导体级单晶硅棒生产线。项目总投资18000万元，其中环保投资为186万元，约占总投资的1.03%。

11.1.2 环境可行性分析

11.1.2.1 产业政策符合性分析

本项目为半导体级单晶硅棒的生产，对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》规定，项目属于鼓励类中第二十八项“信息产业”第22条：“半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料”，符合国家产业政策。

本项目已取得中宁县工业和信息化局文件《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》，项目代码：2110-640521-07-02-795668。因此，项目的建设符合国家及地方产业政策。

11.1.2.2 用地符合性分析

改建项目位于中卫市中宁县新堡镇团结南路，在建设单位现有厂区内进行技术改造，不新增用地。根据中宁县自然资源局核发的《中华人民共和国不动产权证书》（宁（2021）中宁县不动产权第N003140号），现有厂区占地面积46044.9m2，用地性质为工业用地。项目用地不属于国土资源部和国家发改委制定的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中。因此，项目的建设符合相关土地政策。

11.1.2.3 “三线一单”符合性分析

①生态保护红线

根据《关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发〔2018〕23号）以及《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(卫政发〔2021〕31号)，改建项目所在区域无重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区等生态保护红线划定的区域，改建项目不在宁夏回族自治区划定的生态保护红线范围内，不在中卫市划定的生态保护红线和一般生态空间范围内。因此，改建项目符合“生态保护红线”要求。

②环境质量底线

根据对改建项目所在地环境空气、地表水、土壤等环境质量现状分析，以及项目产生的废气、废水、固废等通过相应的治疗措施后均可达标排放或妥善处置，改建项目的实施满足区域环境质量底线的要求。

③资源利用上线

改建项目生产过程中资源利用包括水、电，改建项目不新增用水。生产用水由厂区现有地下水井（已取得中宁县水务局颁发的《取水许可证》）提供，生产过程中回用水率可达33.28%；生产用电由市政管网接入，水、电及天然气资源的用量占区域的资源量较小；本项目在现有厂区内改建，不新增用地，现有厂区用地性质为工业用地，项目的建设满足资源利用上限的要求。

④生态环境准入清单

根据《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(卫政发〔2021〕31号)，改建项目所在地的环境管控单元属于重点管控单元，经分析，改建项目符合卫政发〔2021〕31号中重点管控单元生态环境准入清单要求。

综上所述，改建项目符合“三线一清单”相关要求。

11.1.3 环境质量现状

（1）环境空气

根据《2020年宁夏生态环境质量报告》，剔除沙尘影响后，2020年中宁县除PM10、PM2.5外，其他因子质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准要求。按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区域为不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5。

根据补充监测结果，本项目所在区域监测点位TSP 24h平均浓度、氟化物1h平均和24h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，TVOC 8小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值要求，NMHC 1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。

（2）地表水环境

根据《中卫市生态环境质量报告书（2019年）》，黄河中卫下河沿断面2019年22个监测因子平均浓度值均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中II类标准。

（3）声环境

本项目声环境质量现状委托宁夏中环国安咨询有限公司进行了监测，监测结果显示：厂区南、西、北厂界监测点以及声环境保护目标-梁庄东侧监测点昼间噪声值范围为47~54dB(A)，夜间噪声值范围为44~47dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求；厂区东厂界监测点昼间噪声值范围为57~60dB(A)，夜间噪声值范围为49~51dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准要求。

（4）土壤环境

本项目土壤环境质量现状委托宁夏中环国安咨询有限公司进行了监测，监测结果显示：监测期间各监测点位各评价因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地的筛选值限值要求，表明评价区各采样点土壤中各监测因子对人体健康的风险可以忽略。

11.1.4 污染防治措施及环境影响评价

（1）大气环境影响及污染防治措施

改建项目抽真空废气通过现有管道收集、4套静电式油烟净化系统（其中3套静电式油烟净化系统为现有，1套为新增）处理后，经过现有4根15m高排气筒（DA002、DA003、DA004、DA005）排放；清炉废气通过现有全密闭集气罩+脉冲布袋除尘器处理后，经新增2根15m高排气筒排放（DA007、DA008）；成品检验废气经现有通风橱收集、1套碱液喷淋塔（一级NaOH溶液喷淋+二级硫化钠喷淋）处理后，通过现有1根15m高排气筒（DA006）排放。

经计算，采取相应措施后各污染源排放的非甲烷总烃、氟化物和颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；根据估算模式结果，各生产工艺废气中氟化物、颗粒物最大落地浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，NMHC最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。

综上所述，通过加强废气污染源管理并严格执行评价提出的污染防治措施，项目产生的废气对周围环境空气质量的影响是可以接受的。

（2）废水环境影响及污染防治措施

改建项目废水按照“清污分流、污污分流、分质处理”的原则进行处理。改建项目正常工况下产生的废水包括：成品检验废水、机加废水、废气喷淋塔排水和纯水制备系统排水。纯水制备系统纯水制取率为50%，纯水制备系统排水全部回用至机加工段，不外排；成品检验废水、废气喷淋塔排水进厂内酸碱废水处理设施预处理，机加废水经压滤机压滤预处理，经预处理后的检验废水、机加废水、废气喷淋塔排水混合水质同时满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中电子专用材料类间接排放标准及中宁县第三污水处理厂接管标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准，最终经是鬼污水管网进入中宁县第三污水处理厂进一步处理。

综上所述，项目运营期无废水直接排入区域地表水环境。因此，项目对地表水环境影响轻微。

（3）噪声环境影响及污染防治措施

本项目选用低噪声设备，同时采取厂房隔声、设备减震、消声、绿化吸收等措施，东厂界噪声满足排放《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求，南、西、北厂界噪声满足排放《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

（4）固体废物处置

改建项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾产生。

一般工业固体废物：项目产生的废石墨毡、废碳毡、酸碱废水处理设施污泥集中收集后由第三方拉运送工业垃圾填埋场填埋处置；废RO膜、废树脂集中收集后由生产厂家定期回收；其他一般固废暂存于一般固废间，定期定期外售综合利用。

危险废物：改建项目产生的危险废物真空泵废油、检修废机油的收集、运输、贮存、管理及转运严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》(部令第23号)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求进行收集、转运、管理，在厂区内危废暂存间贮存，定期交由有资质的单位进行处理。

本项目各类固体废物均可实现妥善、安全处置。

11.1.5 环境风险

改建项目涉及的环境风险物质主要包括硝酸、氢氟酸、真空泵油、真空泵废油、废机油等，危险单元主要分布在生产车间、化学品库、易制爆化学品库、发电机房、危险废物暂存间，项目环境风险类型主要为有毒有害危险物质泄露以及废矿物油火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放造成的突发性环境风险事故。风险评价结果表明，在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案，加强风险管理的条件下，改建项目的环境风险可防可控。

11.1.6 总量控制

根据分析，本项目技改完成后不新增总量控制因子排放量，因此无需新审总量控制指标。

11.1.7 公众参与

宁夏中晶半导体材料有限公司于2021年11月2日委托宁夏汇晟环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作，并于2021年11月5日在中卫天天网发布了本项目环境影响评价工作启动公示，内容包含项目名称、选址、建设内容等基本情况，现有工程及其环境保护情况，并明确建设单位名称和联系方式、环境影响报告书编制单位名称、公众意见表网站链接及公众意见的表达方式及途径等内容。在编制《年产1000吨半导体单晶硅棒技改项目环境影响报告书》（征求意见稿）期间，未收到反馈意见。

评价单位编制完成本项目环境影响评价征求意见稿后，宁夏中晶半导体材料有限公司于2021年12月17日在中卫新闻网发布了本项目环境影响评价征求意见稿公示，公示期为10个工作日，并于公示期在《中卫日报》进行征求意见稿公示（时间分别为2021年12月17日、12月24日）以及在项目周边进行了现场张贴。本次公众参与程序符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的有关规定。本次公众参与工作中，建设单位联系人、联系方式均在岗并保持畅通，第一次信息公示期间内未收到公众意见；第二次信息公示期间内未收到关于项目建设的问题和意见的反馈信息以及公众填写的公众参与意见调查表。

根据建设单位提供的公众参与编制说明，项目未收到公众的反对意见。

11.1.8 总结论

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策及主体功能区划、产业发展规划、土地利用规划等相关规划相容，项目的选址合理，平面布局科学，公众总体意见支持。通过对本项目施工期及运营期产生的污染源强及对环境的影响进行预测、分析，结果表明本项目所采用的生产工艺技术合理，拟采取的污染治理方案有效、合理，技术经济上可行，在切实落实本报告中提出的各项污染物防治措施以及生产设施正常运行状况下，各污染物排放不会改变周围环境质量现状水平。因此，从环境保护的角度来看，本项目在该区域内建设是可行的。

11.2 建议

⑴建立健全安全生产和管理制度，制订科学严谨的操作规程，同时加强职工操作技能培训，提高危险辨识、防护和保护能力，落实责任到人。应严格遵循国家规范和标准，配备必要的消防、报警和应急防护设施，消除事故隐患，杜绝事故发生。

⑵加强对排污口的管理，要健全定期的监测制度，建立排污口的污染档案，及时发现问题及时解决，必须杜绝事故排放的情况出现。

⑶加强生产设施、环保处理设施等的维修、保养及管理，同时避免原辅料、三产的跑、冒、滴、漏现象发生。

# Text boxes

单晶炉

单晶炉

本项目位置

本项目位置

含氟废水