# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：贺兰山东麓防洪治理项目宁夏中宁县张裕

沟（国道109至滨河大道段）治理工程

建设单位（盖章）： 中宁县水利规划建设管理中心

编制日期：   二〇二二年三月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 贺兰山东麓防洪治理项目宁夏中宁县张裕沟（国道109至滨河大道段）治理工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2201-640521-19-01-262343 |
| 建设单位联系人 | 伏统渊 | 联系方式 | 15825358772 |
| 建设地点 | 宁夏 回族自治区 中卫 市 中宁 县 石空 镇 新桥村 |
| 地理坐标 | 线路起点坐标（经度105°41′19.790″，纬度37°33′28.169″） 终点坐标（经度105°42′21.685″，纬度37°32′34.733″） |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利-127防洪除涝工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 长度2.31km 1626.67m2（2.44亩） |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 中宁县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 中宁发改审发〔2022〕19号 |
| 总投资（万元） | 1104.91 | 环保投资（万元） | 93 |
| 环保投资占比（%） | 8.42 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划文件名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕82号）； |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划文件名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规环境影响报告书》； 审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅； 审查文件名称及编号：《自治区生态环境厅关于<宁夏水安全保障“十四五”规环境影响报告书>审查意见的函》（宁环函〔2021〕721号）； |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕82号）指出，“以五个地级市为重点，统筹推进城市建设与河湖湿地、排水防涝设施建设、水环境改善、水生态修复等工作，通过完善河道、管网、蓄滞洪区、泵站等，畅通洪水涝水出路，加快补齐城市防洪排涝短板，完善城市防洪排涝减灾体系。加快完善重点城市防洪工程体系：通过堤防及河道整治、贺兰山东麓防洪体系建设、外围排洪沟道治理等，形成城市良性水循环系统，构建城市防洪圈，提高城市防洪标准。……卫宁防治区完善重点山洪沟道上游的导洪堤和拦洪库建设，对下游泄洪、排洪沟道拓宽疏通，提高排泄洪水能力。” 本项目主要对中宁县张裕沟（国道109至滨河大道段）进行岸坡防护、建筑物翻建、新建巡护道路，可以提高防洪排水能力，保障沟道沿岸农业生产及防洪排水安全。因此，符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》要求。 2、《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规环境影响报告书》及批复符合性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》以“一河三山”生态坐标构建“一带三区”总体水利基础设施布局，统筹考虑了水资源开发与生态环境保护，保障区域供水安全和生态安全，强调水资源节约集约利用，有利于全区水环境质量改善。《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规环境影响报告书》在规划方案环境合理性论证的基础上，提出了优化调整建议和减缓不良环境影响的对策措施。加强水生态修复和水环境治理：统筹流域、区域，通过水土流失综合治理、重点河湖生态修复、水系连通和水美乡村建设、盐碱地改良和地下水超采区治理，推进水环境质量持续稳定改善、维护水生态系统安全，助力黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。 本项目主要对中宁县张裕沟（国道109至滨河大道段）进行岸坡防护、建筑物翻建、新建巡护道路；本项目施工现场定期洒水，运输车辆加盖篷布，生活废水依托附近村民设施，施工废水经沉淀池处理后洒水降尘；项目污染物均采取合理可行的污染防治措施。因此，符合规环境影响报告书及批复要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策合理性分析 根据中华人民共和国国家发展与改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类 鼓励类，二、水利—1中的江河湖海堤防建设及河道治理工程，因此，本项目符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据《中卫市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（卫政发〔2021〕31号），全市划分优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共计49个环境管控单元。优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等25个区域，面积为6103.96平方公里，占全市总面积的44.71%。重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的12个区域，面积为945.59平方公里，占全市总面积的6.93%。一般管控单元为除优先保护单元和重点管控单元之外的其他12个区域，面积为6601.82平方公里，占全市总面积的48.36%。 本项目位于中卫市中宁县石空镇新桥村，位于重点管控单元范围内；本项目与中卫市环境管控单元位置关系见图1。 ⑴生态保护红线相符性分析 根据《中卫市“三线一单”编制文本》，中卫市生态保护红线包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。 本项目位于中卫市中宁县石空镇新桥村，建设区域不属于禁止开发区及限制开发区，不涉及上述生态保护红线内容。项目与自治区生态保护红线位置见图2，项目与中卫市生态保护红线位置关系见图3。 ⑵环境质量底线相符性分析 ①水环境质量底线及分区管控 A. 水环境质量底线 2025年目标以水环境现状为基础，结合水环境质量改善潜力分析，进行目标指标预测；远期2035年，以水环境功能区稳定达标和水生态系统整体恢复为目标，预测设定水环境质量目标。 B. 水环境管控分区及管控要求 以水环境控制单元为基本单元，分析各控制单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，确定中卫市水环境管控分区。中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 根据中卫市水环境分区管控图，项目位于水环境一般管控区；项目与中卫市水环境分区管控位置见图4。 水环境一般管控区：将除水环境优先保护区、水环境重点管控区之外的其他区域作为水环境一般管控区。全市共划定水环境一般管控区21个，面积为12988.51平方公里，占全市面积的95.14%。 水环境一般管控区管控要求：应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 本项目主要对对张峪沟国道109至滨河大道段进行岸坡防护、建筑物翻建、新建巡护道路等，项目施工严格控制在场区占地范围内，生活废水依托附近村民设施，施工废水经沉淀池处理后洒水降尘，无废水排放。符合水环境一般管控区管控要求。 ②大气环境质量底线及分区管控 A. 大气环境质量底线 2025年和2035年大气环境质量目标以区域环境空气质量现状为基础，衔接《中共宁夏回族自治区委员会关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施意见》等文件，根据区域地形地貌、大气扩散条件、污染源分布和污染物排放现状等实际情况，经过科学计算模拟，得到全市PM2.5浓度目标建议值，各区县的目标底线建议值如下： 表1 中卫市大气环境质量目标建议值一览表（单位：μg/m3） 管控维度 2025年 2035年 中卫市 全市 33 33 沙坡头区 33 33 中宁县 35 35 海原县 25 25 B. 大气环境管控分区及管控要求 基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。 根据中卫市大气环境分区管控图，项目位于大气环境重点管控区；项目与中卫市大气环境分区管控位置见图5。 大气环境重点管控区：将工业园区等大气污染物高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等对环境空气质量影响较显著的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，人群密集的受体敏感区域，识别为大气环境重点管控区，总面积1111.64平方公里，占全市面积的8.14%。 大气环境布局敏感重点管控区和弱扩散重点管控区要求：严格限制新增重点污染物排放项目，煤电、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等高排放行业新、改、扩建项目，实行重点污染物减量置换。 本项目施工现场设置围挡，定期洒水，运输车辆加盖篷布，建设完成后，废气影响随之消失。因此，符合大气环境布局敏感重点管控区要求。 ③土壤环境质量底线及分区管控 A. 土壤环境质量底线 以改善土壤环境质量为核心，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，依据“土十条”及国家、自治区相关要求，预期到2025年，中卫市受污染耕地安全利用率保持在98%以上，污染地块安全利用率高于95%。 表2 中卫市土壤污染风险管控目标 区域 2025年 2035年 受污染耕地安全利用率 污染地块安全利用率 受污染耕地安全利用率 污染地块安全利用率 全市 98%以上 95%以上 / / B. 土壤污染风险管控分区及防控要求 根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全市农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。 根据中卫市土壤污染风险分区管控图，项目位于土壤环境一般管控区和农用地优先保护区；项目与中卫市土壤污染风险分区管控位置见图6。 土壤环境农用地优先保护区：根据农用地土壤污染状况详查结果，暂将永久基本农田作为农用地优先保护区。由于全市农用地土壤环境质量总体良好，暂不划分农用地污染风险重点管控区。后续将进一步衔接农用地类别划分结果对农用地优先保护区和农用地污染风险重点管控区进行更新。 土壤环境一般管控区：除农用地优先保护区及建设用地污染风险重点管控区之外的其他区域。 土壤环境农用地优先保护区要求：实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。 土壤环境一般管控区防控要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目通过对沟道治理，可以提高张裕沟防洪排水能力，加强沟道两岸生态恢复，保障沟道沿岸农业生产及防洪排水安全。符合土壤环境农用地优先保护区和一般管控区防控要求。 ⑶资源利用上线及分区管控符合性分析 ①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 能源利用上线：为有效改善区域大气环境质量，根据技术指南要求，提出中卫市能源利用上线管控指标共三项：能源利用总量、燃煤消费总量、单位地区生产总值能耗。根据《中卫市能源产业发展“十四五”规划（征求意见稿）》，到2025年，全市一次能源年消费总量控制在1450万吨标煤，煤炭消费量控制在1200万吨标煤/年，单位地区生产总值能耗降低率达到国家和自治区要求。 能源分区管控：全市高污染燃料禁燃区的面积为58.00平方公里，占全市面积的0.42%。 本项目位于中卫市中宁县石空镇新桥村，主要对张峪沟国道109至滨河大道段进行岸坡防护、建筑物翻建、新建巡护道路，工程主要消耗少量电力和水资源，不消耗煤炭，符合能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。 ②水资源利用上线及分区管控 水资源利用上线：选取用水总量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量以及农业灌溉水利用系数等4项约束性指标，作为水资源利用上线指标。到2025年，中卫市单位GDP用水量降低比例完成自治区下达目标任务，其他目标指标尚未明确。 水资源重点管控区：根据近三年自治区实行最严格水资源管理制度和节水型社会建设工作考核结果，将中卫市各县级行政区中取用水总量未达标的区域（中宁县、海原县），作为水资源利用效率重点管控区。 水资源分区管控要求：坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，落实《宁夏回族自治区关于实施最严格水资源管理制度的意见》，建立水资源刚性约束制度，落实水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污控制“三条红线”管控。严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。严控超量取用水、地下水开采等行为。 本项目位于中卫市中宁县石空镇新桥村，主要对张峪沟国道109至滨河大道段进行岸坡防护、建筑物翻建、新建巡护道路，消耗水资源较少，符合水资源利用上线管控要求。 ③土地资源利用上线及分区管控 土地资源利用上线：选取耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模等6项约束性指标，作为中卫市土地资源利用上线。到2025年，中卫市土地资源利用各项目标完成自治区下达目标任务，目前尚未明确。 土地资源重点管控区：综合考虑生态保护红线、永久基本农田等保护区域的面积，可开发利用土地资源的存量，以及土地资源的集约利用水平等因素，评价各区县在土地资源开发利用与生态环境保护方面的潜在矛盾程度。中卫市无土地资源重点管控区。 本项目通过对沟道治理，可以提高张裕沟防洪排水能力，加强沟道两岸生态恢复，保障沟道沿岸农业生产及防洪排水安全。符合土地资源利用上线及分区管控要求。 ⑷环境准入清单符合性分析 本项目与中卫市生态环境总体准入要求进行对比分析，项目符合中卫市生态环境总体准入要求。 本项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单相符性判定见表3。 表3 项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单符合性 管控单元名称 要素 属性 管控 单元 分类 管控要求 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率 ZH64052120004 中宁县渠口农场-石空镇重点管控单元 大气环境布局敏感区 重点管控单元 1.禁止新建涉及大规模排放大气污染物和VOCs排放的工业项目。禁止新建涉及有毒有害大气污染物排放的项目。2.严格限制新建涉及恶臭污染物、颗粒物无组织排放的项目。 / / / 本项目位于中卫市中宁县石空镇新桥村，属于重点管控单元；工程建设主要产生“三废”进行了采取了可行防治措施，对周边环境影响较小。因此，符合中卫市中宁县石空镇重点管控单元要求。 3、与《宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区水利专项规划》符合性分析 《宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区水利专项规划》指出，“卫宁防治区治理。按照以排为主的原则，完善重点山洪沟道上游的导洪堤建设，对下游泄洪、排洪沟道拓宽疏通，提高下游排泄洪水能力。……按照“源头涵养、城镇提升、郊野保护”的治理思路，以防洪保安、塌岸治理为重点，通过生态堤防和生态护岸建设，提高防洪标准。” 本项目主要对中宁县张裕沟（国道109至滨河大道段）进行岸坡防护、建筑物翻建、新建巡护道路，建设后可以提高防洪排水能力，保障沟道沿岸农业生产及防洪排水安全。因此，符合《宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区水利专项规划》要求。 4、与《宁夏回族自治区河湖管理保护“十四五”规划》符合性分析 根据《宁夏回族自治区河湖管理保护“十四五”规划》（宁水河湖发〔2021〕10号），对于河道及岸线防洪工程，着力开展生态防洪措施，重建缓冲带、设置生态护坡或人工湿地。对于现状不合理硬化的堤岸，进行生态化改造或修复，对具备条件的拦洪水库、湖泊湿地、滞洪沙坑实施水系连通工程，提升区域水生态环境。 本项目主要对中宁县张裕沟（国道109至滨河大道段）进行岸坡防护、建筑物翻建、新建巡护道路等，可以提高防洪排水能力，符合《宁夏回族自治区河湖管理保护“十四五”规划》要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于中卫市中宁县石空镇新桥村，线路起点坐标为经度105°41′19.790″，纬度37°33′28.169″，终点坐标为经度105°42′21.685″，纬度37°32′34.733″。项项目在地理位置见图7，项目周边环境位置见附图8。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、张裕沟现状 张裕沟属于宁夏黄河一级支流，卫宁灌区（河北）黄河左岸诸沟，区域洪水多发，该沟道发源于中宁县石空镇碱沟山岔梁子，主沟自北向南至该镇南部入黄河，沟道长约16.5km。由于山洪沟集水区域的植被覆盖度在30%以下，大部分丘陵裸露，涵养水能力极差，山洪来自暴雨，洪水暴涨暴落，历时短、强度大，洪水“峰高量小”，并挟带大量泥沙。项目水系位置图见图9。 张裕沟G109至滨河大道段位于张裕沟下段，沟道现状口宽约30～60m，此段沟道现状右岸内坡脚处埋设DN500UPVC供水管道两条，左岸内坡脚处分别埋设DN600玻璃钢管供水管道两条以及DN300玻璃钢管供水管道一条，同时多条通信管缆等管线横穿沟道。现状沟拜坍塌严重；巡护道路宽度不足，无法满足巡护要求；现状渠道退水及沟道尾水不同程度破损淤积，无法正常使用；该区域现状情况见图10。因此，本项目通过对张峪沟国道109至滨河大道段进行岸坡防护、建筑物翻建、新建巡护道路，可以提高防洪排水能力，保障沟道沿岸农业生产及防洪排水安全，并且有利于现状灌排体系的正常运行和当地居民的生产生活。 图10 张裕沟G109至滨河大道段区域现状图 2、主要建设内容及建设规模 本项目主要对张峪沟国道109至滨河大道段进行岸坡防护、建筑物翻建、新建巡护道路，疏通排洪、排水通道，防护岸坡滑塌淤积沟道；线路综合治理长度2.31km（桩号0+000-2+312），设计流量为83.1m3/s，护坡砌护长4.66km。本项目仅对张峪沟岸坡进行施工，不涉及行洪清淤工程。 本项目工程组成一览表见表4。 表4 工程组成一览表 项目组成 名称 建设内容 主体工程 沟道治理及护坡 综合治理长度2.31km，两侧护坡砌护总长度4.66km。 退水工程 翻建退水9座，均为管涵结构，管径0.6-1.0m，进、出采用浆砌石合混凝土结构。 巡护道路工程 新建巡护道路工程，铺设防汛道路长2.4km，均为泥结石路面，路面宽4m，路面厚0.15m。 临时工程 施工临时道路 施工现场的进场利用现有公路、沟堤道路作为施工道路，不再新增施工临时道路。 临时生产施工区 本项目不设施工营地，不设置住宿和食堂，施工期较短，施工人员均为附近居住人员 储运工程 取土场 本项目无需单设取土场 弃土场 不设单独弃土场，剩余土方送政府制指定地点，不得随意处置。 公用工程 给水 项目位于新桥村，施工用水由市政供水管网提供 排水 施工废水沉淀后重复使用，不外排；生活污水排放依托租用民房 供电 工程用电负荷较小，可就近接用附近电网 环保工程 废气防治措施 施工扬尘：施工场地洒水、运输车辆盖上蓬布，建筑垃圾及时清理、清运 施工机械废气：加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，优化机械设备 废水治理措施 施工区设置沉淀池，施工废水沉淀后用于施工场地洒水抑尘 施工人员居住租用民房，因此生活污水排放依托租用民房 噪声治理措施 施工期合理安排施工时间，选用低噪声设备 固废治理措施 生活垃圾及时清运至附近农村生活垃圾转运站处置； 剩余土方送政府制指定地点，不得随意处置。 生态恢复、水土保持措施 施工完毕后，对占地范围进行水土保持及恢复措施，沟道两岸边坡裸露撒播草种等；运营期加强沟道两岸植物绿化进行维护 3、工程方案 工程布置基本维持现状沟道走向，设计中心线基本与原沟道主河槽的走向一致，设计比降尽量与现有河床保持一致，沟岸采用浆砌石直挡墙、格宾网垫护坡+格宾网箱基础两种型式进行砌护，其中张裕沟G109至石空中大路桥段（沟道桩号0+000～0+974）采用浆砌石直挡墙砌护，张裕沟石空中大路桥至滨河大道桥段（沟道桩号0+974～2+312）采用格宾网垫护坡+格宾网箱基础砌护，两侧护坡砌护总长度4.66km，配套建筑物9座，新建防汛道路2.40km，均为泥结石路面，道路总宽度5m，路面宽度4m。 项目主要技术指标见表5。 表5 项目主要技术指标表 序号 项目 单位 数量 备注 1 工程等级 Ⅳ等小（Ⅰ）型 2 沟道治理长度 km 2.31 自109国道公路桥起始至黄河滨河大道交通桥结束 3 护岸长度 km 4.66 3.1 浆砌石直立挡墙护岸长度 km 1.956 新建护坡 3.2 格宾护岸长度 km 2.699 新建护坡 4 沟道尾水 座 1 翻建 5 渠道尾水 座 8 翻建 6 防汛道路 km 2.4 新建 3.1 护岸工程 ⑴张裕沟G109至石空中大路桥段（沟道桩号0+000～0+974） 张裕沟G109至石空中大路桥段（沟道桩号0+000～0+974）采用浆砌石直挡墙砌护，直立式浆砌石挡墙采用MU30、M7.5浆砌石砌筑，顶宽0.5m，临水面垂直。 其中沟道桩号0+000～0+100墙高3.0m，底宽1.5m，埋深1.5m，墙顶设0.5×0.2m现浇C20砼台帽，砌护长度100m，右侧为防汛道路，根据断面图计算，占地面积为1400m2，其中防汛道路占地500m2，左侧堤顶及形成的裸露边坡占地600m2。 沟道桩号0+100～0+509墙高2.5m，底宽1.3m，埋深1.0m，墙顶设0.5×0.2m现浇C20砼台帽，砌护长度409m，右侧为防汛道路，根据断面图计算，占地面积为3803.7m2，其中防汛道路占地2045m2，左侧堤顶及形成的裸露边坡占地1554.2m2。 沟道桩号0+509～0+974墙高3.0m，底宽1.5m，埋深1.0m，墙顶设0.5×0.2m现浇C20砼台帽，砌护长度465m，右侧为防汛道路，根据断面图计算，占地面积为4417.5m2，其中防汛道路占地2325m2，左侧堤顶及形成的裸露边坡占地1767m2。 张裕沟G109至石空中大路桥段具体断面图见图11。 图11 张裕沟G109至石空中大路桥段标准断面图（0+000～0+974） ⑵张裕沟石空中大路桥至滨河大道桥段（沟道桩号0+974～2+312） 张裕沟石空中大路桥至滨河大道桥段（沟道桩号0+974～2+312）采用格宾网垫护坡加格宾网箱基础的砌护形式，护坡采用0.3m厚格宾石笼砌筑，边坡采用1:2.0与现状坡比基本保持一致。护坡下部为格宾网箱基础，基础尺寸1.0*1.0m，下部设0.8m厚，2.0m宽格栅块石挤密，外坡角护脚处开挖面采用砂砾石换填。为防止洪水将坝体内壤土带出，在护坡石笼与土体之间设无纺土工布反滤层，土工布规格为200g/m2。左侧为防汛道路，砌护总长度2699m，根据断面图计算，占地面积为30418.09m2，其中防汛道路占地7130m2，右侧堤顶及形成的裸露边坡占地4683m2。 张裕沟G109至石空中大路桥段具体断面图见图12。 图12 张裕沟石空中大路桥至滨河大道桥段标准断面图（0+974～2+312） 3.2 配套建筑物 本项目配套建筑物共9座，其中翻建沟道尾水1座，翻建渠道退水8座。尾水采用圆涵结构形式，涵管直径为DN1000mm、DN500mm的混凝土排水管，每节长3.0m，承插式接头，混凝土管座，管座下做厚0.3m的浆砌石垫层，涵洞进出口采用斜八字墙与沟道岸坡联接。 3.3 沟道防汛道路 本项目沟道拜顶单侧设防汛道路，其中，张裕沟G109至石空中大路桥段（沟道桩号0+000～0+974）防汛道路设为右岸，张裕沟石空中大路桥至滨河大道桥段（沟道桩号0+974～2+312）防汛道路设为左岸。防汛道路为泥结石路面，路面宽度为4.0m，厚0.15m，路基土方修整厚0.2m。总长2.40km，其中G109至石空中大路桥段长1.041km，石空中大路桥至滨河大道桥段长1.352km，均与现有道路相接。 4、主要原辅材料来源 本项目所需材料主要有块石、碎石料（含混凝土粗骨料）、砂料等，所需砂石料外购中宁县周边料场。本项目砂、石、水泥等用量不大，周边料场能够满足工程需求。 5、占地类型 根据提供资料，本项目占地均为永久占地，占地面积为2.44亩（1626.67m2），占地类型为水域及水利设施用地；项目材料堆放于岸坡，因此不设临时占地。 详细占地情况见表6。 表6 本项目占地一览表 工程组成 占地类型及面积（亩） 水域及水利设施用地 合计（亩） 占地性质 主体工程区 2.44 2.44 永久占地 注：材料堆放于岸坡，即永久占地范围内，因此不设临时占地。 6、土石方平衡 本项目建设期间土石方量主要为岸坡修整、护脚开挖等，具体情况如下。 根据建设单位提供资料，本区域挖方产生的土石方量主要为岸坡修整开挖土方，挖方共计3.05万m3，岸坡回填利用土方1.73万m3，剩余土方送政府制指定地点，不得随意处置。 项目工程具体土石方量见表7，土石方平衡框图见图13。 表7 项目土石方平衡表 序号 桩号 挖方工程量 （m3） 填方工程量 （m3） 弃方（m3） 备注 1 0+000～0+974 18559 12186.45 6372.55 剩余土方送政府制指定地点，不得随意处置 2 0+974～2+312 11641.99 4848.5 6793.49 3 配套建筑物 283.5 226.8 56.7 合计 30484.49 17261.75 13222.74 图13 土石方平衡框图（单位：m3） |
| 总平面及现场布置 | 1、工程总体布置 本项目沟道治理项目，工程布置基本维持现状沟道走向，设计中心线基本与原沟道主河槽的走向一致，设计比降尽量与现有河床保持一致，沟岸采用浆砌石直挡墙、格宾网垫护坡+格宾网箱基础两种型式进行砌护，砌护全长4.66km（按单侧长度计），配套建筑物9座，新建防汛道路2.40km，均为泥结石路面。 2、施工布置情况 工程项目区位于中卫市中宁县石空镇新桥村，区域交通主要有G2012国道、G109国道、G70国道、S201省道、S101省道、滨河大道等贯穿，还有多条乡镇道路连接。本项目沟道拜顶单侧有设防汛道路，接现有道路，无需修建施工便道。 根据建设单位提供资料，项目建设过程中的物料堆放等位于沿线岸坡，堆放量较少，区域平整，能够满足堆存要求，即不设置临时占地。项目施工控制在沟道两侧3m范围内，严禁占用农用地。 项目工程布局见图14。 |
| 施工方案 | 一、工艺流程及产污环节 ⑴土方工程 土方开挖采用机械开挖为主，人工开挖为辅；推土机推运和自卸车转运的方法。人工开挖主要是边坡整修，基础开挖等。土方回填为壤土分层填筑碾压，土料中不得含植物根茎、石块、砖瓦、玻璃垃圾等杂物，本项目填筑土料为砾石土，铺土层厚0.4m，相对密度不小于0.60。 ⑵格宾块石护脚 护坡以下设格宾护脚，护脚宽1.5m，高1m。先按要求清理和修整坡脚河床，把格宾箱成品运到工地现场按设计尺寸拼装，检查连接的平整度，达到要求后，用挂线连接。然后用人工配合机械进行填充料施工，填满后要高出箱体3cm左右，一次性封盖。护脚铅丝笼：石笼体积控制在1~2m3，石笼形状按其所在位置，按图排整，石笼砌筑时要求错缝，严禁出现通缝。填充石料粒径60~200mm，空隙间密实用10~40mm粒径石，填实整体空隙密率应小于30%，表面尽量铺设大粒径石块，保证面层均匀平整。 ⑶浆砌石施工 除挡土墙和扭面采用MU30M7.5砌筑外，其它浆砌石均采用MU20M7.5砌筑。石料的石质新鲜、坚硬、密实、无裂缝。砌筑应分层，每层砌筑应坐浆，随铺浆随砌石，砌缝须用砂浆填充饱满。上下层砌石应错缝砌筑，砌体外露面应平整美观，外露面上的砌缝应预留约4cm深的空隙，以备勾缝处理。勾缝砂浆为M10。勾缝前必须清缝，用水冲净并保持缝槽内湿润。砂浆应分次向缝内填塞，按实有砌缝勾平缝，不准勾假缝和凸缝。 ⑷防汛道路施工 本项目防汛道路目前是临时土质路面，施工时无需进行路基开挖，只进行路基表层清理。路面型式为碎石路面，将混合料均匀地卸在路幅中央，然后用推土机将混合料摊铺均匀，厚度为20cm。 二、施工时序及施工周期 1、施工时序 张峪沟为泄洪沟道，本项目施工期间避开暴雨施工。本项目建设周期为6个月，工程施工进度见表8。 表8 施工时序一览表 时间 工序 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 施工准备期 岸坡修整工程 河道护岸工程 道路工程 竣工验收 2、施工周期 根据工程建设内容和工程量，施工工期为6个月，计划于2022年4月底开工，2022年9月底完工。 |
| 其他 | 1、选址选线方案比选 本项目为沟道治理工程，本次张裕沟治理工程起点为G109公路桥，终点止于黄河滨河大道公路桥，选址（线）唯一，无选址选线比选方案。 2、工程方案比选 沟道岸坡砌护工程主要以防冲塌为主，以强化河岸边界条件为目的，采用平顺防护，平顺护坡工程对水流的干扰小。护岸材料要求具有一定的强度，项目区近年来已治理沟道主要包括浆砌石护岸、格宾护岸及干砌石护岸等形式。 方案一：采用格宾（低碳钢丝+热镀锌层）进行砌护。边坡采用格宾网垫护坡，基础采用格宾网箱，填充材料优先选用当地粒径、级配合理的块石。护坡上单个网垫的尺寸规格：顺水流方向的宽度为200cm，沿坡面垂直于水流方向的长度为500cm，在网垫边框内，沿坡面方向每1m设一道宽200cm、高40cm的网片。垂直于坡面方向的厚度为30cm。网目尺寸为80*100mm。网箱尺寸规格：顺水流方向200cm，宽度100cm，埋深100cm。为了减小网箱变形，应将其前后网片之间用水平拉丝连接。下部设0.8m厚，2.0m宽格栅块石挤密基础，外坡角护脚处开挖面采用砂砾石换填。为防止洪水将坝体内壤土带出，在护坡石笼与土体之间设无纺土工布反滤层，土工布规格为200g/m2。 方案二：采用浆砌石进行砌护。砌护材料采用Mu30块石、M7.5水泥砂浆砌筑，顶厚0.5m，底宽1.3～1.5m，高2.5-3.0m；基础深1.0m，宽0.6-0.8m。砌护每10m设一道缝宽3cm的伸缩缝，填缝材料沥青油膏。 方案三：采用干砌石进行砌护。基础采用铅丝笼块石，边坡采用干砌石。护坡垂直高度1-1.5m，平均厚度0.5m，基础深1.05m，基础厚0.8m。 表9 沟道护岸比选表 方案 优缺点说明 方案一 优点在于施工方便、铅丝可选择抗腐蚀型或PVC 包皮，护坡面具有整体性，使用年限长而且美观等特点。投资高。 方案二 优点在于护坡稳定性强，防冲刷效果好、使用年限长等特点。缺点在于投资高。 方案三 针对雨水冲刷、冻胀破坏等原因造成的塌岸具有显著效果，但针对地下水位过高、流沙地段等原因造成的塌岸，极易造成镂空坍塌，且块石不具有整体性，从而造成连片坍塌。 | 格宾其结构属柔性整体，可适用于大流量且流速大于3.0m3/s 的沟道，即能满足搞冲刷的要求，又可直接种植花草进行绿化，构造自然景观。格宾具有一定的生态功能，由于填料之间充满了孔隙，有利于植物根系的发育，会自然生长出一些草本类植物，形成自然良好的生态环境。经过我区近十年在黄河标准化堤防建设、中小河流治理项目中的使用，实践证明，效果良好。 浆砌石护岸具有结构稳定性较好、整体性较好，强度较高、搞冲能力强等特点，适用于流量较大、有较强防冲要求的河道。缺点：隔绝了植物生长通道，岸坡不能生长绿色植物，缺乏绿色和生机。干砌石护岸也可发形成绿色景观，但其结构抗冲能力较差。 综上分析，并且根据张裕沟治理段的地形地质条件和沟道内基础设施的实际情况，本次沟道边坡防护分别采用直立式浆砌石挡墙砌护和格宾网垫护坡加格宾网箱基础的砌护形式。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 ⑴主体功能区规划 根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》，本项目治理段属于国家农产品主产区，其区域范围包括贺兰县、永宁县、平罗县、青铜峡市、中宁县5个县，灵武市、惠农区、利通区、沙坡头区22个乡镇以及农垦14个国有农林牧场。发展方向：农产品主产区应着力保护耕地，稳定粮食生产，增强农业综合生产能力，发展现代农业，增加农民收入，加快社会主义新农村建设，保障农产品供给，确保地区粮食安全和食物安全。 本项目位于中卫市中宁县石空镇新桥村，主要对张峪沟国道109至滨河大道段进行岸坡防护、建筑物翻建、新建巡护道路，可以提高防洪排水能力，保障沟道沿岸农业生产及防洪排水安全。符合《宁夏回族自治区主体功能区规划》要求。项目与宁夏主体功能区划分的位置关系图见图15。 ⑵生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》（2003.10），宁夏生态功能区划共划分为3个一级区，10个二级区，37个三级区。本项目位于卫宁平原灌溉农业生态亚区二级功能区的卫宁罐区节水改造生态功能区，具体见表10。 表10 生态功能区分区特征表 一级区 二级区 功能区代号及名称 主要生态特点、问题及措施 北部宁夏平原灌溉农业生态区 卫宁平原灌溉农业生态亚区 Ⅲ1-1卫宁罐区节水改造生态功能区 本区渠系密布，千百年来，传统的大水漫灌，加上渠道渗漏，部分渠水补充给地下水，造成亩灌水量过大，因此本区生态环境的首要治理措施就是对罐区渠系和灌溉技术进行节水改造，加强农田基本建设，平田整地，缩小灌面，改大水漫灌、串灌为畦灌，推行节水新技术，降低灌水定额；提高本区农业集约化、规划化水平，完善和健全农田生态系统。 本项目通过对张峪沟国道109至滨河大道段进行岸坡防护、翻建退水工程以及新建巡护道路，将有利于现状灌排体系的正常运行和当地居民的生产生活，符合该功能区生态保护措施要求。项目与宁夏生态功能区划位置见图16。 ⑶土地利用类型 本项目占地均为永久占地，占地类型为水域及水利设施用地；项目材料堆放于岸坡，无临时占地。 ⑷项目周边环境现状 项目位于中卫市中宁县石空镇新桥村，项目周边无国家、自治区级野生动植物；项目区域周边主要为其他草地和农业用地，天然植被主要为针茅、芨芨草、冰草等强旱生丛生杂草，人工植被主要是刺槐、国槐、白杨和柠条等，农作物主要为小麦、玉米、豆类等。 2、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域环境质量现状采用《2020年宁夏生态环境质量状况》中卫市的环境空气质量监测数据，中卫市空气质量现状见下表。 表11 中卫市空气质量一览表 污染物 年评价指标 单位 现状浓度均值 标准值 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 μg/m3 61 年均值70 87.14 达标 PM2.5 μg/m3 33 年均值35 94.28 达标 SO2 μg/m3 13 年均值60 21.67 达标 NO2 μg/m3 25 年均值40 62.5 达标 CO 24小时平均第95百分数浓度 mg/m3 1.0 4 25 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分数浓度 μg/m3 134 160 83.87 达标 根据《2020年宁夏生态环境质量状况》评价结论，中卫市PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3年均值和相应的百分位数24h平均或8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准要求，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区沙尘天气影响剔除后为达标区。 3、地表水环境现状 本项目地表水环境质量现状采用《宁夏回族自治区环境质量报告书（2019年度）》黄河中卫下河沿断面处的监测数据。监测结果分析详见表12。 表12 中卫下河沿断面水质监测结果 单位： mg/L 指标 地表水质量标准Ⅱ类 样品数（个） 最大值 最小值 平均值 超标率（%） 最大超标倍数 pH（无量纲） 6~9 11 8.63 7.95 8.33 0 / 电导率 / 10 77.6 40.9 59.2 0 / 溶解氧 ≥6 11 12.0 7.3 9.1 0 / 高锰酸盐指数 ≤4.0 11 3.5 1.8 2.2 0 / 生化需氧量 ≤3.0 11 1.4 0.6 1.2 0 / 氨氮 ≤0.5 11 0.23 0.02 0.10 0 / 石油类 ≤0.05 11 0.02 0.01 0.01 0 / 挥发酚 ≤0.002 11 0.0040 0.0002 0.0006 0 / 汞 ≤0.00005 10 0.00002 0.00002 0.00002 0 / 铅 ≤0.01 11 0.001 0.001 0.001 0 / 化学需氧量 ≤15.0 12 11.0 4.0 7.7 0 / 总氮 ≤0.5 12 5.17 1.07 2.18 0 / 总磷 ≤0.1 12 0.080 0.010 0.044 0 / 铜 ≤1.0 12 0.003 0.001 0.001 0 / 锌 ≤1.0 12 0.03 0.004 0.02 0 / 氟化物 ≤1.0 12 0.30 0.16 0.24 0 / 硒 ≤0.01 12 0.0005 0.0002 0.0002 0 / 砷 ≤0.05 12 0.007 0.001 0.004 0 / 镉 ≤0.005 12 0.00005 0.00005 0.00005 0 / 六价铬 ≤0.05 12 0.002 0.002 0.002 0 / 氰化物 ≤0.05 12 0.002 0.001 0.001 0 / 阴离子表面活性剂 ≤0.2 12 0.08 0.03 0.04 0 / 硫化物 ≤0.1 12 0.007 0.003 0.003 0 / 根据监测结果统计表可知，2019年黄河中卫下河沿断面的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 4、声环境质量现状 根据现场调查，本项目50m范围内无噪声环境保护目标，因此不开展声环境现状监测。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）要求：“项目涉及的水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状。”本项目主要对张峪沟国道109至滨河大道段进行岸坡防护、建筑物翻建、新建巡护道路，周边无地下水、土壤敏感目标，因此本项目不需进行地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目主要对张峪沟国道109至滨河大道段进行岸坡防护等，主要存在生态环境问题为：张裕沟G109至滨河大道段现状沟拜坍塌严重，巡护道路宽度不足，无法满足巡护要求，并且渠道退水及沟道尾水不同程度破损淤积，无法正常使用。 张裕沟G109至滨河大道段区域现状情况见图10。 |
| 生态环境保护目标 | 根据对工程所在区域的现场踏勘，本项目500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标；50m范围内无声环境保护目标；500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目主要的环境保护目标详见表13。 表13 项目主要环境保护目标一览表 环境要素 名称 方位 相对距离 规模 保护对象 保护要求 环境空气 太平村四队 G109至石空中大路桥段（沟道桩号0+000～0+974）左侧 245m 180人 居民 GB3095-2012中二级标准及2018年修改单 石空镇新桥村 石空中大路桥至滨河大道桥段（沟道桩号0+974～2+312）右侧 86m 230人 居民 地表水 黄河 滨河大道桥段东南侧 330m / 水质 GB3838-2002中Ⅱ类标准 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 ⑴《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准； 污染物 年平均 24小时平均 1小时平均 单位 标准来源 SO2 60 150 500 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 NO2 40 80 200 μg/m3 CO / 4 10 mg/m3 O3 / 160 200 μg/m3 PM10 70 150 / μg/m3 PM2.5 35 75 / μg/m3 TSP 200 300 / μg/m3 ⑵《声环境质量标准》（GB30192-2008）中的2类标准； 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2类 60 50 ⑶《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准； 指标 pH 溶解氧 高锰酸盐指数 化学需氧量 生化需氧量 氨氮 Ⅱ类 6~9 ≥6 ≤4.0 ≤15.0 ≤3.0 ≤0.5 指标 总磷 总氮 铜 锌 氟化物 硒 Ⅱ类 ≤0.1 ≤0.5 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.01 指标 砷 汞 镉 六价铬 铅 氰化物 Ⅱ类 ≤0.05 ≤0.00005 ≤0.005 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.05 指标 挥发酚 石油类 阴离子表面活性剂 硫化物 -- -- Ⅱ类 ≤0.002 ≤0.05 ≤0.2 ≤0.1 -- - 2、污染物排放标准 ⑴《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 施工阶段 噪声限值〔dB(A)〕 昼间70 夜间55 ⑵《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值； 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 本项目对张峪沟国道109至滨河大道段进行岸坡防护、建筑物翻建、新建巡护道路等，有利于现状灌排体系的正常运行和当地居民的生产生活。项目占地为水域及水利设施用地，在占地范围内施工，无临时占地；施工结束后在沟道两岸边坡裸露撒播草种。 ⑴生态环境现状 根据调查，项目占地为水域及水利设施用地，区域周边占地类型主要为其他草地和农业用地。本项目张裕沟为季节性山洪沟，洪水历时短，洪水主要来自宁蒙交界碱沟山东麓暴雨汇集，洪水“峰高量小”，并挟带大量泥沙，即沟道内基本无常年径流，无水生植被。项目占地范围内及周边天然植被主要为针茅、芨芨草、冰草等强旱生丛生杂草，人工植被主要是刺槐、国槐、白杨和柠条等，农作物主要为小麦、玉米、豆类等。 ⑵生态环境影响分析 造成的生态环境影响主要是工程施工期对地表植被的破坏，以及地表开挖造成的水土流失。但这些活动属于不连续的局部影响，在施工时做到科学管理，并结合项目建成后项目评价区内生态系统本身的调节和适应，整体上不会对项目拟建场地生态环境系统造成较大影响，随着人工湿地的建成运行，会增加本项目所在区域的生物多样性，对原有的生态环境系统起到改善和增加作用 。本项目对生态环境的影响因素主要体现在以下几个方面： a.施工阶段造成植被的破坏，减少了生物量。 b.施工阶段占地对土地造成不同程度的扰动，扰动原地貌新增了当地的水土流失。 c.施工阶段若对挖方、填方管理不善，在降雨季节，弃土堆受到雨水冲蚀，将造成水土流失。 ⑶对植物的影响分析 本项目施工建设时开挖会破坏施工范围内的地表植被，植物主要为针茅、芨芨草、冰草等。工程占地类型为水域及水利设施用地，影响形式主要为植草被清除和碾压；上述活动将改变原有自然生态型，导致施工范围内及边缘区域地表土壤被践踏和自然植被覆盖度减少，初级生产力水平下降，形成的小面积局部地段的次生裸地；由于在占地范围内施工，且一般为短期性影响，强度不大，施工结束，这一影响也逐渐消除。 由于工程为线性工程，丧失的植被不会影响到植被群落整体的结构和功能，也不会影响沿线生态系统的稳定性，对于植物群落的多样性影响极其有限。 本项目在施工时要采取尽可能少破坏植被的原则，各种施工活动应严格控制在占地范围内，以免造成土壤与植被的不必要破坏。施工后及时清理现场，将施工废弃物运出现场，做到“工完、料尽、场地清”。对沟道两岸边坡裸露撒播草种进行植被恢复；植被恢复时，应根据当地的土壤及气候条件，以自然恢复为主，选择乡土树草种进行恢复，避免引入外来物种。 施工时，施工建筑材料必须集中堆放并使用篷布遮盖。施工期定时对施工工地进行洒水抑尘。同时，项目施工期加强教育环保培训工作，树立环保意识。 施工结束后，尽快按照水土保持设计方案对沟道两岸边坡进行植被恢复，优化配置植物应做到因地制宜。因此在采取合理可行治理措施后，施工期对项目所在地的植被影响较小。 ⑷水土保持影响分析 工程在土方开挖、回填以及临时堆土等，将损坏施工区域范围原地貌，破坏原有植被，改变其水土保持状况，如遇大风或降雨天气将加剧水土流失。项目在土方开挖等施工中，地表植被遭到破坏，原有表土与植被之间的平衡关系失调，表土层结构松散，抗蚀能力减弱，在雨滴打击、水流冲刷、重力作用及大风扬尘的作用下产生水土流失。另一方面，若开挖方清运不及时或堆放不当，遇到降雨天气，容易被冲走，加剧水土流失。 施工过程中对沟道开挖的临时堆土采取篷布遮盖；并且及时了解天气状态，避免雨天施工，并且根据天气情况，合理安排洒水降尘措施；施工结束后，因地制宜选择适应当地条件的草种，在沟道两岸边坡裸露撒播草种。经过实施各项水土保持措施治理后，可以有效防治水土流失。 ⑸对农作物的影响分析 施工过程中，运输车辆产生的扬尘，会对沿线农作物带来直接的影响。这些尘土降落到植物的叶面上，会堵塞毛孔，影响农作物的光合作用，从而使之生长减缓甚至死去，导致生产力下降；另外，临时施工场地内原材料的堆放，还会污染土壤，从而间接影响沿线作物的生长。 在施工过程中必须加强管理，材料运输过程中必须加盖篷布，并定时对运输路面进行洒水，使得路面保持一定湿度，最大限度抑制扬尘的产生，避免在大风天进行施工作业，尽量避免施工期对农田土壤的影响。 ⑹对区域环境保护目标的影响分析 项目施工车辆扬尘、施工噪声、施工人员的文明程度会对可能会影响太平村四队和石空镇新桥村居民的日常生活。 经采取噪声防治措施后，可有效降低施工过程噪声对周围环境的影响，噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定限值要求，因此，本项目施工期噪声对居民影响轻微。 2、大气环境影响分析 本项目施工废气主要为施工扬尘及机械运行产生的机械尾气。 ⑴施工扬尘 施工作业面扬尘：施工作业面的裸露地面，在干燥天气，尤其是在大风时容易产生扬尘；开挖面、开挖场、推整点和利用料堆放场等施工作业面均会产生扬尘；扬尘产生量与作业面大小、施工机械、施工方法、天气状况及洒水频率等都有关系。工程区主要是土方开挖、临时料堆放等施工过程会产生粉尘。根据施工工程的调查资料，工程施工期间施工现场近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3。施工中土石方开挖等产生的扬尘，基本上都是间歇式排放。一般只要定时洒水，施工作业面扬尘即可得到有效控制，对环境影响较小。 交通运输扬尘：根据有关资料，施工过程中车辆行驶产生的扬尘约占施工总扬尘量的60%以上。一般情况车辆行驶产生的扬尘在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速下，路面条件越差扬尘量越大。工程交通运输扬尘的影响对象为现场施工人员。另外施工区进场公路附近分布有居民，故交通运输扬尘还有可能对上述居民产生影响。 ⑵机械尾气 项目施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆排放的尾气中含有CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，一般情况下，各种污染物的排放量不大。由于污染源较分散，且为流动性，影响是短期的、局部的。 3、水环境影响分析 施工期废水主要包括施工废水和施工人员的生活污水。 ①生活污水 本项目不设施工营地，租用附近民房，施工人数高峰期约20人，生活污水主要是入厕，主要污染物为BOD5、COD、氨氮和SS。生活污水按20L/人•d计，则总用水量为0.4m3/d，本项目施工期为6个月，则施工期预计生活污水产生量为360m3。 ②施工废水 本项目施工现场严禁进行机械、设备的维修工作。因此不产生含油机修废水。施工期间产生的废水主要为施工机械冲洗产生的废水等，主要污染物是SS。施工现场设置临时沉淀池，对施工废水进行沉淀处理。经沉淀处理后，回用于施工场地洒水降尘等，不外排。 4、声环境影响分析 本项目噪声主要来自于挖掘机、推土机、等产噪设备，噪声源强在65~90dB(A)之间。 各设备噪声源强如下表。 表14 施工机械声级值 序号 机械类型 测点距施工机械距离（m） 测量声级（dB(A)） 1 反铲挖掘机 15 85 2 装载机 15 82 3 推土机 15 85 为进一步减轻工程噪声对声环境的影响，要求采取以下措施。 ①降低设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护。 ②降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。 ③控制汽车鸣笛。 通过采取以上防治措施，本项目施工期噪声值均能控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）允许范围内，对周围环境影响较小。 5、固体废物环境影响分析 本项目仅对张峪沟岸坡进行施工，不涉及行洪清淤工程。施工期产生的固体废物主要为施工场所产生施工人员活动产生的生活垃圾和土石方弃土。 ⑴生活垃圾 生活垃圾：施工期高峰人数为20人，按每人每天产生生活垃圾量0.5kg计算，则生活垃圾产生量为0.01t/d，施工期为6个月，则产生生活垃圾1.8t。主要污染物为垃圾袋、果核、矿泉水瓶等，集中收集后由施工单位清运至垃圾中转站，由环卫部门统一处理。 ⑵土石方弃土 本项目挖方共计30484.49m3，回填利用土方17261.75m3，剩余13222.74m3土方送政府制指定地点，不得随意处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目是以生态影响为主的建设项目，项目对环境的影响主要表现在施工期。 工程建成后不需增设专门的管理机构对工程进行管护，由中宁县水利规划建设管理中心全面负责中宁县张裕沟（国道109至滨河大道段）治理工程的管理和维护。 本项目建成后可以提高张裕沟防洪排水能力，保障沟道沿岸农业生产及防洪排水安全，并且有利于现状灌排体系的正常运行，促进农村经济发展。 本项目运营期不产生废气、废水、噪声和固体废物。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目为沟道治理工程，本次张裕沟治理工程起点为G109公路桥，终点止于黄河滨河大道公路桥；工程布置基本维持现状沟道走向，设计中心线基本与原沟道主河槽的走向一致；因此，工程选址选线唯一。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态减缓措施 ⑴土地资源保护措施 施工现场的进场道路利用现有的乡村公路、沟堤道路作为施工道路，不再新增施工临时道路。项目在占地范围内施工，施工结束后在沟道两岸边坡裸露撒播草种，不会改变占地类型现状。通过对本项目沟道治理，可以提高张裕沟防洪排水能力，加强沟道两岸生态恢复，保障沟道沿岸农业生产及防洪排水安全。 ⑵水土保持措施 项目采取如下措施： ①在占地范围内施工，施工过程中对沟道开挖的临时堆土，采用篷布遮盖，最大程度上减少水土流失。 ②工程开挖等，必须采取定时洒水、土方定点堆放并遮盖等切实可行的防治措施，以减少水土流失。 ③施工单位应避免雨天施工，随时和气象部门联系，并了解大暴雨的时间和特点，以便雨前将填铺的松土压实，争取土料随挖、随运、随铺、随压，减少松散土的存在。并且根据天气情况，合理安排洒水降尘措施。 ④凡受到施工人员、车辆破坏的地方，施工结束后立即采取人工措施播撒草种，尽快降低土壤侵蚀，对裸露地表进行植被恢复，增强地表稳定性，使其能较快恢复生态功能。草籽选择扁穗冰草和芨芨草混播。 ⑶其他生态环境减缓措施 ①在场区占地范围内施工，堆放土石方、作业等，不占用周边用地，严格控制施工作业红线。 ②注重文明施工，对场地进行保护，对施工废物集中收集，妥善处置。 ③施工现场使用带油料的机械器具，应采取相应措施，防止油料的跑、冒、滴、漏，减少对土壤的影响。 ④为保护生态环境，应加强施工期环境管理和监理制度及任务，应固定巡检和检修道路。 项目生态保护措施总体布局图及草种播撒设计图见图17和图18。 综上所述，采取以上措施后，施工期对对周边生态环境影响可得到有效减缓。 图17 生态保护措施总体布局图 图18 生态保护措施草种播撒设计图 2、大气环境保护措施 施工期的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械和车辆尾气。 ⑴扬尘 施工期间对大气环境的影响主要表现为施工期扬尘。施工单位必须严格按国家、自治区《大气污染防治行动计划》进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。 针对本项目的施工特点，主要采取如下防治措施： ①地表干燥时，应对施工场地易产生二次扬尘的作业面、行车路面定期进行洒水清扫，同时对运输车辆采取限速和出入时清洗轮胎带泥的措施，减少扬尘污染；加强粉状建材转运与使用的管理，运输散装建材应采用专用车辆，并加以覆盖，对车辆运输中丢撒的弃土要及时清扫、冲洗，减少粉尘污染对周围景观的不良影响。 ②施工作业应符合技术操作规程，落实扬尘污染防治措施；对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，搬运时注意尽量减少扬尘，多余的砂石料及建筑材料应及时清运；施工单位应有专人负责逸散性材料、建筑垃圾、渣土等覆盖、洒水作业和车辆清洗作业； ③运输车辆在出入购料处和施工场地时，应对车辆轮胎进行冲洗，避免运输扬尘；对运输物料的车辆应谨防装载过满，对运输车辆采取遮盖、密闭措施，避免沿途物料抛洒。 ④严禁在大风天气下施工，风速超过五级时应停止施工作业，同时作业处覆以防尘网； ⑤散装车辆装运土方的高度不得超过马槽的高度，文明装卸和驾驶，在装卸点须对散落在车顶、蓬布外部等处的物料进行清扫； ⑥项目停工前对物料、渣土、裸露土地进行全面清理，土方开挖应尽快完成土方回填，对已回填的沟槽应及时恢复，裸露土应采取洒水、覆盖等措施。 在项目施工期，采取上述防治措施后，扬尘对周围环境的影响可得到有效控制，对周围大气环境影响较小。 ⑵施工机械和车辆尾气 施工机械和车辆尾气主要含有HC、NOx、CO等，根据本项目初步设计，尾气排放量较小，属于间歇性排放，经扩散稀释后对周围环境影响较小。 为使施工期尾气对周围环境的影响降至最低，应采取如下措施： ①加强对施工机械及车辆使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高使用效率，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。 ②施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以车辆尾气的排放。 综上所述，施工期大气影响是暂时的，随着施工期的结束，影响也随之结束。建设单位应加强施工管理，采取相应措施，尽可能减少对周围环境的影响。 3、水环境保护措施 ⑴生活污水 本项目不设施工营地，租用附近民房，施工人数高峰期约20人，生活污水主要污染物为BOD5、COD、氨氮和SS。生活污水按20L/人•d计，则总用水量为0.4m3/d，本项目施工期为6个月，则施工期预计生活污水产生量为360m3。生活污水排放依托租用民房设施，可减少施工期废水对周围环境的影响。 ⑵施工废水 施工期废水主要为施工机械冲洗产生的废水，主要污染物是SS。项目施工期间将修建临时沉淀池，容积均为3m3。施工废水经沉淀处理后用于施工场地和道路洒水降尘，不外排。 施工期废水妥善处理，对周围环境影响较小。 4、声环境影响分析及防治措施 本项目施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声和运输车辆噪声，噪声源强为75~95 dB（A）。 为减轻本项目施工期噪声对周围环境的影响，要求采取必要的噪声控制措施。具体措施如下： ①合理安排施工时间，禁止夜间施工作业。 ②降低施工设备噪声，尽量采用低噪声设备；注意对施工机械定期维修保养，使机械保持最佳工作状态，噪声降低到最低水平。 ③同一施工地点应避免安排大量动力机械设备，以免局部累积声级过高。选择低噪声设备。 ④合理科学的布局施工现场。如将施工现场的固定噪声源相对集中，以减少影响的范围。 通过采取上述综合降噪措施，可有效降低施工过程噪声对周围环境的影响，确保施工期各项施工活动产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定限值要求，对周围环境影响较小。 5、固体废物环境影响分析及防治措施 本项目施工期产生的固体废物主要为施工场所产生施工人员活动产生的生活垃圾和土石方弃土。 生活垃圾：生活垃圾主要污染物为垃圾袋、果核、矿泉水瓶等，集中收集后由施工单位清运至垃圾中转站，由环卫部门统一处理。 土石方弃土：剩余土方送政府制指定地点，不得随意处置。 6、施工期环境管理 项目施工期前建设单位与施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地生态环境部门监督、管理。环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、把对周围环境造成的污染影响降至最低。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目属于生态建设工程，根据本项目特点，营运期无废气、废水、噪声和固体废物产生。 运营期加强张裕沟沟道管理及沟道两岸绿化，裸露边坡撒播草种，草籽选择扁穗冰草和芨芨草混播，补植率达到20%以上。本治理工程的实施，可以提高张裕沟防洪排水能力，保障沟道沿岸农业生产及防洪排水安全，并且有利于现状灌排体系的正常运行，促进生态环境向良性循环发展，可进一步实现区域水土资源的可持续利用和生态环境的可持续维护，改善区域条件，促进农村经济发展。 |
| 其他 | 1、环境管理 为贯彻落实《建设项目环境保护管理条例》，加强本项目环境保护工作的领导和管理，建设单位应设专职环境保护人员负责环境管理工作，从管理上保证环境保护措施的有效实施。 ①贯彻执行国家和地方的各项环保方针、政策、法规和各项规章制度，制定和实施各项环境管理计划。 ②定期巡查工程周边环境变化情况。 ③制定和实施各项环境管理计划。 2、环境监测计划 环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解环境质量现状。 工程环境监测计划具体见表15。 表15 环境监测计划表 监测时期 监测项目 指标 频次 监测点 施工期 大气监测 TSP 至少一次 施工现场 声环境监测 等效A声级 连续监测2天，每天昼、夜间监测1次 施工现场 固体废物 记录：生活垃圾排放量、处置方式；土石方产生量、回填量、处置方式 每天进行统计 施工现场 运营期 生态 场地地表植被恢复调查，地表植物种类和生产力 工程完工后的第一年春季调查一次，其后一年一次，连续2年 施工现场 |
| 环保投资 | 项目总投资为1104.91万元，其中环保投资93万元，占总投资的8.42%。主要用于施工期的废气治理措施、废水治理措施、噪声治理措施、固体废物污染防治措施及生态环境保护措施等，工程环保投资见表16。 表16 工程环保投资一览表 时段 项目 环保措施及设施 投资（万元） 比例（%） 施工期 废气 扬尘 每日定时洒水、运输车辆加盖篷布，施工现场设置围挡 10 10.75 废水 施工废水 施工废水经3m3沉淀池处理后洒水降尘 5 5.38 噪声 机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声 加强施工管理，合理安排施工作业时间，采用先进的施工设备，对高噪设备加装减震垫 8 8.60 固体废物 生活垃圾 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理 2 2.15 土石方 剩余土方送政府制指定地点，不得随意处置 10 10.75 生态环境 占地范围内植被破坏和水土流失 水土保持及恢复措施，沟道两岸边坡裸露撒播草种等 50 53.76 运营期 生态环境 绿化 加强沟道两岸植物绿化进行维护 8 8.60 合计 -- 93 100 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格控制施工范围，在占地范围内施工，不得占用周边农用地 | 植被种类不发生明显变化 | 对沟道两岸植物绿化进行维护 | 植被恢复率达到90% |
| 水生生态 | -- | -- | -- | -- |
| 地表水环境 | 施工人员入厕依托附近村民设施。 施工废水经沉淀池处理后洒水降尘 | 废水不外排 | -- | -- |
| 地下水及土壤环境 | -- | -- | -- | -- |
| 声环境 | 加强施工管理，合理安排施工作业时间，采用先进的施工设备 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | -- | -- |
| 振动 | -- | -- | -- | -- |
| 大气环境 | 定期洒水、运输车辆及堆土加盖篷布 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 | -- | -- |
| 固体废物 | 生活垃圾及时清运至附近乡村垃圾中转站妥当处置；剩余土方送政府制指定地点，不得随意处置 | 确保固体废物妥善处置，不造成二次污染 | -- | -- |
| 电磁环境 | -- | -- | -- | -- |
| 环境风险 | -- | -- | -- | -- |
| 环境监测 | 见环境监测一览表 | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |

# 七、结论

本项目符合国家相关产业政策，项目选址及总平面布局合理。工程采取合理可行的污染防治措施后，对区域环境质量影响较小。工程建成后可以提高张裕沟防洪排水能力，保障沟道沿岸农业生产及防洪排水安全，产生明显的生态环境效益。因此，从环境保护角度分析，建设单位在严格实施环保对策措施的条件下，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

标准断面图（0+000～0+100）

标准断面图（0+100～0+509）

标准断面图（0+509～0+974）

17261.75

13222.74

30484.49

弃方

名称

项目工程

填方

挖方