中宁县喊叫水乡马塘生态移民区肉牛

养殖场建设项目

环境影响报告书

# (报批稿)

建设单位：中宁县农业农村局

评价单位：宁夏锦润万鑫环境科技有限公司

二○二二年四月

目 录

1前言	1

1.1项目背景	1

1.2建设项目的特点	2

1.3关注的主要环境问题	3

1.4分析判定相关情况	3

1.5环境影响评价的工作过程	4

1.6环境影响报告主要结论	5

2总则	6

2.1编制依据	6

2.2评价因子与评价标准	11

2.3评价工作等级和评价重点	17

2.4评价范围及环境保护目标	23

2.5项目建设可行性分析	25

3建设项目概况与工程内容	39

3.1项目基本情况	39

3.2项目主要建设内容	39

3.3总平面布置合理性分析	43

3.4公用工程	43

3.5工程分析	45

3.6污染物源强汇总	55

4环境现状调查与评价	56

4.1自然环境概况	56

5环境质量现状监测与评价	60

5.1环境空气质量现状监测与评价	60

5.2地表水环境质量现状评价	62

5.3声环境质量现状监测与评价	62

5.4地下水环境质量现状	64

5.5土壤环境质量现状	71

5.6生态环境质量现状	73

6环境影响预测与评价	74

6.1施工期环境影响预测与评价	74

6.2营运期环境影响分析	77

7环境保护措施及其经济、技术论证	100

7.1施工期污染防治措施	100

7.2营运期污染防治措施	102

8环境风险评价	113

8.1 风险评价的目的和重点	113

8.2 风险调查	114

8.3环境风险等级判定	114

8.4 环境风险防范措施	115

8.4 风险评价小结	118

9 环境影响经济损益分析	120

9.1 环境保护措施投资	120

9.2 经济效益分析	121

9.3 生态效益分析	121

9.4 社会效益分析	122

9.5 环境效益分析	122

9.6 环境经济效益综合评述	122

10环境管理与监测计划	124

10.1环境管理	124

10.2环境监测	125

10.3工程“三同时”验收	128

10.4排污许可管理	129

10.4排污口规范化管理	129

11结论与建议	132

11.1结论	132

11.2建议	135

附件

⑴“中宁县喊叫水乡马塘生态移民区肉牛养殖场建设项目”环境影响评价委托书（见附件1）；

⑵《中宁县喊叫水乡马塘生态移民区肉牛养殖场建设项目可行性研究报告的批复》，中宁县发展和改革局(中宁发改审发【2021】159号)（见附件2）；

⑶土地相关文件（见附件3）；

⑷项目环境质量监测报告（见附件4）；

# 1前言

## 1.1项目背景

养牛是中宁县农村养殖业的传统产业，是农民增收的一条有效途径。随着近年来移民群众生活条件的不断提高和改善，以家庭为主的肉牛饲养数量逐年加大，但长期以来，群众基本上以饲养当地品种为主，品种落后、生长缓慢、饲养周期长，经济效益低下。农民普遍缺乏科学的养殖技术，养殖上不了规模，畜产品上不了档次，严重缺乏市场竞争力，养殖业没有真正形成一种农村的优势产业。为了切实提高肉牛生产科技水平，完善良种体系建设，做大做强畜牧产业，充分发挥中宁县区位优势和资源优势，促进畜牧养殖方式彻底转变及农业结构优化调整，促进农业增效和农民增收。因此，中宁县把大力发展畜牧业作为调整农业产业结构和实现富民增收列入重要建设工程。为此，中宁县农业农村局拟在中宁县喊叫水乡高岭村建设“中宁县喊叫水乡马塘生态移民区肉牛养殖场建设项目”，项目总投资4608.97万元，总占地面积169937.9m2（约合254.9亩），规划总建筑面积为29018m2，采用标准化生产模式，主要建设建设内容：平整场地，新建肉牛牛舍7栋，总面积22344m2，饲草料棚1栋，面积3528m2，管理用房2栋，总面积550m2，值班及消毒室3个，总面积180m2，兽医室1个，面积112m2，堆粪棚1栋，面积900m2，病牛舍1栋，面积504m2，水泵房及消防水池900m2，青储池6640m2；新建室外工程包括：室外道路及硬化地坪、室外给排水工程、室外电气工程等。项目建设完成后达到年饲养肉牛4256头。该建设项目旨在通过进一步优化生产条件、建基地、带农户，建立健全产业化营销体系，成功打造中宁县产品品牌，对加快推进新农村建设，提高项目区农民收入和改善生态环境，促进区域经济的发展具有深远意义。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中“二、畜牧业”中“3、年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的规模化畜禽养殖；存栏生猪2500头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上无出栏量的规模化畜禽养殖，应编制环境影响报告书。本项目年饲养肉牛4256头，根据集约化畜禽养殖区的适用规模（以存栏量计），1头肉牛折算为5头猪，本项目折成猪是21280头，应编制环境影响报告书。

项目已取得中宁县发展和改革局(中宁发改审发【2021】159号)以及（中宁发改审发【2021】162号）。

为进一步做好项目的环境保护工作，科学客观地评价项目建设、运营对周围环境的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，中宁县农业农村局于2021年8月15日委托我单位承担“中宁县喊叫水乡马塘生态移民区肉牛养殖场建设项目”环境影响评价工作。接受委托后，我单位深入现场进行实地调查和资料收集，并进行了现场公众参与公示和公众参与调查，在对该项目有关资料研读的基础上，结合现场踏勘的实际情况，编制完成了《中宁县喊叫水乡马塘生态移民区肉牛养殖场建设项目环境影响报告书》。

## 1.2建设项目的特点

- 本项目的环境特点

本项目位于中宁县喊叫水乡高岭村，项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区及饮用水水源地等环境敏感区，周边环境不敏感，占地范围不属于生态红线管控范围和省、市、县划定的禁养区域。项目所在地周边供水、供电、通讯设施齐全，交通便利，便于项目设备、产品及原辅材料的运输，可满足项目建设的需要。

- 本项目的行业特点

本项目为肉牛养殖，根据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类中“一、农林业”中“4、畜禽标准化规模养 殖技术开发与应用”，符合国家产业政策。

3、本项目的产排污特点：

⑴废气

本项目恶臭主要来自牛舍、堆粪棚，建设单位拟选用益生菌配方饲料，科学的设计日粮，并合理控制养殖密度，同时加强牛场环境综合管理，对牛棚、堆粪棚定期喷洒除臭剂，牛棚每天定时清理牛粪，减少恶臭污染物的蓄积，采取上述综合措施处理后，可减少恶臭污染物对周围环境的影响。经处理后养殖场恶臭气体可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准要求。

⑵废水

本项目营运后，采用干清粪处理工艺，不产生牛棚冲洗废水，废水主要为生活污水，生活污水由地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化。

⑶声环境影响

本项目噪声源主要为饲料搅拌机、水泵、翻抛机、牛群等，通过选用低噪声设备，采取基础减振，厂房屏蔽及距离衰减等防治措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准的要求。

⑷固体废物

本项目产生的病死牛暂存于冷藏间定期有专用车辆拉运至无公害处置场统一处置；医疗废物设危险废物专用收集装置，集中收集单独定点存放于位于兽医室内的危废暂存间（5m2），定期统一交有资质的危废处置单位处置；牛粪清运至堆粪棚好氧堆肥后用于周边农田施肥；垫料清理后用于周边农田边坡堆砌；污水处理设施产生的污泥清掏后运送至堆粪场进行好氧堆肥后，用于周边农田施肥；生活垃圾，设置生活垃圾收集箱，集中收集后交由环卫部门统一处置。本项目投入使用后所产生的固体废物均得到妥善处置，对环境影响很小。

## 1.3关注的主要环境问题

本项目关注的主要环境问题：

1、项目与国家及地方产业和规划的相容性问题；

2、项目运营期恶臭气体对区域环境空气质量及周围环境敏感目标的环境影响程度和影响范围；

3、项目运营期以养殖恶臭、养殖固废等为主的环境空气、地下水、土壤的影响分析，以及环境保护措施的可行性和可靠性分析；牛粪消纳还田的可行性。

## 1.4分析判定相关情况

1.本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类中第一项农林业中的“4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求，本项目选址符合《关于进一步加强禽畜养殖污染防治工作的通知》（环水体［2016］144号）、《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）、《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》、《关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》（农科教发［2015］1号）中的相关要求。

本项目属于肉牛养殖项目，项目生产占用的土地符合《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的土地政策要求；本项目不在《中宁县人民政府关于印发中宁县畜禽养殖禁养区限养区和适养区划定方案的通知》（中宁政发[2017]120号）中规定的禁养区和限养区。

本项目符合“三线一清单”及自治区“三线一单”生态环境分区管控的要求。

## 1.5环境影响评价的工作过程

根据《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2011）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作过程及程序见图1-1。

图1-1   环境影响评价技术路线图

## 1.6环境影响报告主要结论

本项目的建设符合国家产业政策；项目选址可行；拟采用的各项环保设施合理、可靠、有效，可以保证各项污染物长期稳定达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会造成区域环境功能的改变；被调查公众对本项目的支持率较高。因此在项目建设和营运过程中，严格落实本报告书中提出的各项环境保护对策、要求以及“三同时”制度后，从环保角度来讲，本项目的建设是可行的。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家相关法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起实施）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）；

（7）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正，2020年1月1日实施）；

（8）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修订）；

（9）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

（10）《中华人民共和国畜牧法》（2015年4月24日修订）；

（11）《中华人民共和国动物防疫法》（2021年1月22日修订，2021年5月1日起施行）；

（12）《中华人民共和国传染病防治法》（2013年6月29日修订）；

（13）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）。

### 2.1.2国家法规与政策

（1）国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）；

（2）国务院令第643号《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）；

（3）国务院，国发［2011］35号《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（2011年10月20日）；

（4）国务院，国发［2013］37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（2013年9月10日）；

（5）国务院，国发［2015］17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（2015年4月2日）；

（6）国务院，国发［2016］31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（2016年5月28日）

（7）国务院，国发［2007］4号《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（2007年1月26日）；

（8）国务院办公厅，国办发［2017］48号《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（2017年6月12日）；

（9）中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令，《产业结构调整指导目录》（2019年本）（2020年1月1日实施）；

（10）中华人民共和国生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》；

（11）生态环境部第4号令《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日施行）；

（12）环境保护部，《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发［2012］98号）；

（13）环境保护部办公厅文件，环办［2014］30号《关于落实大气污染防治计划严格环境影响评价标准的通知》（2014年3月25日）；

（14）国家环境保护部办公厅文件，环办［2012］134号《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（2012年10月30日）；

（15）生态环境部办公厅，《关于做好畜禽规模养殖项目环评管理工作的通知》（环办环评［2018］31号；

（16）中华人民共和国国土资源部、中华人民共和国农业部，《国土资源部、农业部关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发［2007］220号）；

（17）中华人民共和国农业农村部，《农业农村部关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》（2019年12月18日）；

（18）中华人民共和国农业农村部，农医发［2005］25号《病死及死因不明动物处置办法（试行）》（2005年10月21日）；

（19）农业部、原环境保护部，《畜禽养殖废弃物资源化利用工作考核办法》（试行）（2018年3月16日）；

（20）农业农村部，办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知（2018年1月15日）。

（21）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》环办环评［2018］31号，（2018年10月15日）1日起施行；

（22）《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》，农业农村部办公厅生态环境部办公厅，农办牧［2020］23号，（2020年6月4日）。

（23）国务院令第736号，《排污许可管理条例》（2021年3月1日施行）；

（24）《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号）

（25）原环境保护部，《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年第43号，2017年10月1日起施行）。

### 2.1.3地方法规与政策

⑴宁夏回族自治区人大常委会，《宁夏回族自治区环境保护条例（2019修订）》

（2019年3月26日）；

⑵宁夏回族自治区人大常委会，《宁夏回族自治区大气污染防治条例（2019修订）》（2019年3月26日）；

⑶宁夏回族自治区人大常委会，《宁夏回族自治区污染物排放管理条例（2019修订）》（2019年3月26日）；

⑷宁夏回族自治区人民政府，《宁夏回族自治区建设项目环境保护管理办法》

（2016年6月15日）；

⑸宁夏回族自治区人大常委会，《宁夏回族自治区节约用水条例》（修订）（2012年3月29日）

⑹宁夏回族自治区党委、人民政府，宁党发［2006］77号《宁夏回族自治区党委、人民政府关于落实科学发展观进一步加强环境保护的规定》（2006年12月8日）；

⑺宁夏回族自治区人民政府《关于进一步加强环境保护的决定》；宁政发［2012］

58号；

⑻《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划的通知》（宁政办发〔2021〕59号）；

⑼宁夏回族自治区人民政府办公厅，宁政办发［2015］83号《关于印发宁夏回族自治区建设项目环境影响评价文件分级审批规定（2015年本）的通知》（2015年7月1日）；

⑽宁夏回族自治区环境保护厅，《宁夏污染源排放口规范化管理办法（试行）》（宁环发〔2014〕13号）；

⑾宁夏回族自治区环境保护厅，《农村畜禽养殖污染防治技术规范》（2011年9月5日）。

⑿宁夏回族自治区人民政府，宁政发〔2018〕23号《关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（2018年6月30日）；

⒀自治区人民政府，宁政发〔2020〕37号，《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（2020年12月25日）；

⒁宁夏回族自治区人民政府办公厅，宁政办规发〔2020〕20号《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（2020年9月22日）；

⒂《中卫市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（卫政发[2021]31号）；

⒃中卫市人民政府办公室，《中卫市农业面源污染防治工作实施方案》（2018年4月27日）；

⒄中卫市人民政府办公室，《关于印发中卫市有机肥替代化肥三年行动方案（2021-2023年）》（2021年4月30日）

⒅《关于进一步加强建设项目环境影响评价管理工作的通知》（宁环规发[2019]1号）；

⒆《中宁县人民政府关于印发中宁县畜禽养殖禁养区限养区和适养区划定方案的通知》（中宁政发[2017]120号）；

⒇中宁县人民政府《关于报送中宁县畜禽养殖禁养区规范调整情况的函》（中宁政函[2019]78号）。

### 2.1.4相关规划

⑴全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》（农计发〔2015〕145）号；

⑵《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

⑶《宁夏回族自治区委员会关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》；

⑷《宁夏主体功能区规划》；

⑸《宁夏沿黄城市带发展规划》；

⑹《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》；

⑺自治区党委办公室、人民政府办公厅，关于印发自治区九大重点产业高质量发展实施方案的通知(宁党办〔2020〕88号）。

### 2.1.5技术标准及规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2011)；

- 《环境影响评价技术导则土壤影响》（试行）（HJ964-2018）

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）；

- 《畜禽养殖业污染物防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

- 《畜禽产地检疫规范》(GB16549-1996)；

- 《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；

- 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ1029-2019）；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）；

- 畜禽粪便无害化处理技术规范（GB/36195-2018）；

- 《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246-2010）；

- 《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

- 《宁夏农村畜牧养殖业污染防治技术规范》（DB84/702-2011）；

- 畜禽粪便堆肥技术规范（NY/T3442-2019）；

- 畜禽粪便堆肥技术规范（DB64/T871-2013）。

### 2.1.6有关文件

⑴“中宁县喊叫水乡马塘生态移民区肉牛养殖场建设项目”环境影响评价委托书（见附件1）；

⑵《中宁县喊叫水乡马塘生态移民区肉牛养殖场建设项目可行性研究报告的批复》，中宁县发展和改革局(中宁发改审发【2021】159号)（见附件2）；

⑶土地相关文件（见附件3）；

⑷项目环境质量监测报告（见附件4）；

⑸《中宁县喊叫水乡马塘生态移民区肉牛养殖场建设项目初步设计方案》。

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1环境影响因子识别与评价因子筛选

根据本项目的选址、施工方面的因素、运营过程中污染物的产生及排放情况，确定本项目的各排污环节可能出现的主要污染因子见表2.2-1。

表2.2-1   本项目主要污染因子识别表

| 时段 | 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气环境 | 扬尘、施工机械尾气、装修废气 | 扬尘、施工机械尾气、装修废气 | / |
|  | 地表水 | CODCr、SS、NH3-N、石油类等 | CODCr、SS、NH3-N、石油类等 | / |
|  | 声环境 | 机械噪声 | 机械噪声 | / |
|  | 固体废物 | 生活垃圾、建筑垃圾 | 生活垃圾、建筑垃圾 | / |
|  | 地下水 | CODCr、SS、石油类等 | CODCr、SS、石油类等 | / |
|  | 生态环境 | 生态环境 | 地形、地貌、动物、植物、土壤侵蚀、生物多样性 | / |
| 运营期 | 空气环境 | PM2.5、PM10、NO2、SO2、H2S、NH3、臭气浓度 | H2S、NH3 | / |
|  | 地表水环境 | pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、硒、砷、汞、镉、六价铬、氯化物、挥发酚、铅、铜、锌、氟化物、阴离子表面活性剂、硫化物 | COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群 | COD、NH3-N |
|  | 地下水环境 | pH、总硬度、NH3-N、硝酸盐氮、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、汞、砷、铬（六价）、铜、锌、铅、镉、氟化物、铁、锰、镍、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、阴离子洗涤剂Na+、K+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、Cl-、SO42- | NH3-N | / |
|  | 声环境 | Leq(A) | Leq(A) | / |
|  | 固体废物 | ― | 牛粪、病死牛、医疗废物、生活垃圾 | / |
|  | 土壤环境 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | / | / |
|  | 生态环境 | 地形、地貌、动物、植物、土壤侵蚀、生物多样性 | 地形、地貌、动物、植物、土壤侵蚀、生物多样性 | / |

### 2.2.2评价标准

#### 2.2.2.1环境质量标准

本项目位于中宁县喊叫水乡高岭村，环境功能区划如下：

①地下水功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的适用要求，项目所在区域地下水执行Ⅲ类标准。

②环境空气功能区划

项目所在区域属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单及其修改单二级标准。

③声环境功能区划

建设项目位于喊叫水乡高岭村，所在区域属于1类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

④土壤执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）第二类用地筛选值。

根据项目所在区域环境功能区划，本项目环境质量标准执行如下：

⑴大气环境质量标准

项目区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，H2S、NH3参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，见表2.2-2。

表2.2-2   环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及2018年修改 单二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 小时平均 | 500 |  |  |
| PM2.5 | 年均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| PM10 | 年均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| NO2 | 年均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 小时平均 | 200 |  |  |
| TSP | 年均 | 200 |  |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |  |
| CO（mg/m3） | 24小时平均 | 4 |  |  |
|  | 小时平均 | 10 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
|  | 小时平均 | 200 |  |  |
| H2S | 小时平均 | 10 |  | 参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D |
| NH3 | 小时平均 | 200 |  |  |

⑵项目评价范围内无常年地表径流水体，周边主要分布有少量季节性小冲沟，平时干涸无水，只有雨季洪水流经，雨季洪水中泥沙含量较大，水质较差。

⑶地下水质量标准

本项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体指标见表2.2-3。

表2.2-3   地下水质量标准

| 序号 | 污染物名称 | 标准值(mg/L) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 |  |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 5 | 氯化物 | ≤250 |  |
| 6 | 铁 | ≤0.3 |  |
| 7 | 锰 | ≤0.10 |  |
| 8 | 铜 | ≤1.00 |  |
| 9 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |  |
| 10 | 耗氧量 | ≤3.0 |  |
| 11 | 氨氮 | ≤0.5 |  |
| 12 | 钠 | ≤200 |  |
| 13 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3.0 |  |
| 14 | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 |  |
| 15 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 |  |
| 16 | 硝酸盐 | ≤20.0 |  |
| 17 | 氰化物 | ≤0.05 |  |
| 18 | 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 19 | 汞 | ≤0.001 |  |
| 20 | 砷 | ≤0.01 |  |
| 21 | 镉 | ≤0.005 |  |
| 22 | 铅 | ≤0.01 |  |
| 23 | 铬（六价） | ≤0.05 |  |
| 24 | 钾 | / |  |
| 25 | 钙 | / |  |
| 26 | 镁 | / |  |
| 27 | CO32- | / |  |
| 28 | HCO3- | / |  |

⑷声环境质量标准

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，具体指标详见表2.2-4。

表2.2-4   声环境质量标准   单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 45 |

⑸土壤环境质量标准

土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），土壤质量评价执行标准见表2.2-5。

表2.2-5   农用地土壤风险筛选值（基本项目）	单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

#### 2.2.2.2污染物排放标准

⑴废气排放标准

臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中标准限值；恶臭污染物NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界二级（新改扩建）标准限值，具体限制见表2.2-6，2.2-7。

表2.2-6   畜禽养殖业恶臭污染物排放标准

| 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） | 70 |

表2.2-7   《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

| 控制项目 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 恶臭污染物 | NH3 | 1.5（厂界） | mg/m3 |
|  | H2S | 0.06（厂界） | mg/m3 |

⑵废水排放标准

本项目废水主要为生活污水，生活污水由地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化，《城市污水再生利用城市杂用水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化用水水质标准要求，具体标准值见下表：

表2.2-8   集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量一览表

| 序号 | 种类 | 牛（m3/（百头·d）） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 季节 | 冬季 | 夏季 |
| 2 | 标准值 | 17 | 20 |
| 备注：废水最高允许排放量的单位中，百头指存栏数。 |

表2.2-9   城市绿化用水水质标准

| 序号 | 项目 | 城市绿化 |
| --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | ≤20mg/L |
| 2 | 氨氮 | ≤20mg/L |
| 3 | 粪大肠菌群 | 3个/L |

⑶噪声控制标准

本项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，具体执行标准值见表2.2-10。

表2.2-10   工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：Leq[dB(A)]

| 类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 45 |

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体执行标准值见表2.2-11。

表2.2-11   建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

⑷固体废物

①牛粪等固体废物贮存、处理/处置执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准，《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T272622-2011），《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006），《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）《畜禽养殖业污染物防治技术规范》（HJ/T81-2001），《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）等；

②危险废物的贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）中相关要求进行妥善收集、贮存和运输。此外还需按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）及《宁夏农村畜禽养殖业污染防治技术规范》（DB64/T702-2011）对项目畜禽病害肉尸及其产品进行安全处置。具体见表2.2-12。

表2.2-12   《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 粪大肠菌群 | ≤105 个/kg |

③一般工业固体废物的管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定。

## 2.3评价工作等级和评价重点

### 2.3.1评价工作等级的确定

⑴大气环境影响评价等级

①估算模式

本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式计算本项目污染物的最大影响程度和最远影响范围，从而确定本项目大气环境影响评价等级。

⑵大气等级判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中关于大气环境影响评价工作等级划分的规定，计算本项目产生的主要大气污染物的最大地面浓度占标率Pi，及其相应的D10%（地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离）再确定大气环境影响评价等级。污染物最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=Ci/C0i×100％

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，％；

Ci——采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

C0i－般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用地方标准或参照导则附录D中的浓度限值；对以上标准中均未包含的污染物可参照选用其他国家、国际组织发布的环境质量1h浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。最大地面浓度占标率Pi按公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者(Pmax)。

表2.3-1   大气环境影响评价等级判据一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表2.3-2   本项目无组织污染源排放参数（面源）一览表

| 名称 | 面源中心坐标 | 面源海拔 高度 /m | 面源 长度 /m | 面源 宽度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数 /h | 污染物排放速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X(m) | Y(m) |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 牛舍 | 105.766151 | 36.994612 | 1417 | 286.8 | 228 | 6 | 8760 | 0.02 | 0.01 |
| 堆粪棚 | 105.767975 | 36.991286 | 1418 | 30 | 30 | 12 | 8760 | 0.003 | 0.002 |
| 备注：Aercreeen中矩形面源只能在无地形影响下计算，如果项目必须要考虑地形，需要将矩形面源按面积相等的圆形面源计。牛舍等效圆半径144.3m；堆粪棚等效圆半径16.9m。 |

表2.3-3   项目估算模型参数一览表

| 参数 | 取值 | 资料来源 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 | 项目位于喊叫水乡高岭村，属于农村地区 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |  |
| 最高环境温度（℃） | 38.9 | 中宁气象站2000-2019年的气象统计数据 |
| 最低环境温度（℃） | -28 |  |
| 土地利用类型 | 荒漠 | / |
| 区域湿度条件 | 干燥气候 | 参照中国干湿状况分布图，项目建设地点位于干旱区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 | 估算过程使用美国usgs所发布的全球地形数据，数据分辨率为90m |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |  |
| 是否考虑岸线熏线 | 考虑岸线熏线 | □是 ■否 | 项目区域附近无大型水体，因此不考虑岸线熏线 |
|  | 岸线距离/km | / |  |
|  | 岸线方向/° | / |  |

表2.3-4   本项目估算结果表

| 污染源 | 污染因子 | 下风向最大落地距离（m） | 下风向最大落地浓度（mg/m3） | 最大占标率Pmax | D10%（m） | 等级判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛舍 | NH3 | 540 | 0.00124 | 0.62% | / | 二级 |
|  | H2S | 540 | 0.000622 | 6.22% | / | 二级 |
| 堆粪棚 | NH3 | 121 | 0.000812 | 0.41% | / | 二级 |
|  | H2S | 121 | 0.000541 | 5.41% | / | 二级 |

根据以上估算结果分析，本项目大气污染物最大占标率为6.22%，1%＜Pmax＜10%，根据表2.3-1中的评价工作分级判据，项目大气环境影响评价等级为二级。

⑵地表水环境

评价工作等级按照《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1的评价等级判定依据进行划分，地表水影响评价工作等级划分依据见表2.3-5。

表2.3-5   评价工作等级划分依据一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 | 来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q /（m3/d）； 水污染物当量数 W /（无量纲） |  |
| 一级评价 | 直接排放 | Q≥20000或 W≥600000 | HJ/T2.2-2018 |
| 二级评价 | 直接排放 | 其他 |  |
| 三级A评价 | 直接排放 | Q＜200且 W＜6000 |  |
| 三级B评价 | 间接排放 | / |  |
| 注：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |

本项目的废水主要为生活污水，生活污水由地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化，排放方式为间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。

⑶地下水环境

①地下水环境影响评价行业分类

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“14畜禽养殖场、养殖小区”，地下水环境影响评价分类为Ⅲ类。

⑵水环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，分级原则见表2.3-6。

表2.3-6   地下水环境敏感程度分级一览表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水。 |

本项目建设场地位于中宁县喊叫水乡高岭村，养殖基地周边为天然牧草地，无集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）及除

集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，也无分散式饮用水水源地。因此，本项目的地下水环境敏感程度为不敏感。

⑶地下水评价等级判定

建设项目地下水环境影响评价工作等级分级判定见表2.3-7。

表2.3-7   建设项目评价工作等级分级一览表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据上表可知，本项目地下水环境影响评价等级为三级。

⑷声环境

本项目建设在中宁县喊叫水乡高岭村，项目所在地的声环境功能区为1类区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，结合项目营运期噪声特征，确定本项目声环境评价等级为二级。本项目声环境影响评价工作等级判定见表2.3-8。

表2.3-8   声环境影响评价工作等级判定表

| 项目 | 项目所在声环境功能区 | 项目建设前后噪声的变化程度 | 受噪声影响范围内的人口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级评价标准判据 | 1类 | 增高量达3~5dB(A) （含5dB（A）） | 增加较多 |
| 实际情况 | 1类 | 增高量在3~5dB(A)以内 | 变化很小 |
| 评价等级判定 | 根据以上评价工作等级判定，本项目声环境评价等级为二级。 |

⑸风险影响评价工作等级

①环境风险潜势判定

危险物质及工艺系统危险性（P）等级判定

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

Q值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，Q按下式进行计算：

式中：

q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目为肉牛养殖建设项目，生产过程中使用的原辅料主要有饲料、生物除臭剂、消毒剂、氟利昂R507制冷剂等，不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B中重点关注的危险物质，因此Q＜1，项目环境风险潜势为I级。

②环境风险等级

依据HJ169-2018，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表2.3-9确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表2.3-9   环境风险评价工作级别划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目Q<1，环境风险潜势为I，则本项目风险评价只进行简单分析。

⑹生态环境

本项目占地面积约169937.9m2，项目占地范围小于2km2，项目用地为牧草地，影响区域为一般区域，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）中生态影响评价工作等级评判依据，本项目生态环境影响评价等级为三级。生态环境影响评价工作等级具体判定情况见表2.3-10。

表2.3-10   生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km | 1.7km2 |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 | / |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 | / |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 | √ |
| 本项目生态影响评价等级：三级 |

⑺土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目所属行业为附录A中的“农林牧渔业”；根据折算方法，1头肉牛折算5头猪，本项目年存栏肉牛4256头，折算成猪是21280头，按照土壤环境评价等级，属项目类别中年出栏生猪5000头及以上畜禽养殖场或养殖小区，属于III类项目。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目总占地面积为169937.9m2，属于中型。

项目位于中宁县喊叫水乡高岭村，占地为国有未利用荒地，用地类型为牧草地，项目占地及周边土壤环境为敏感，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），确定本项目土壤环境为三级评价。判定依据见下表。

表 2.3-9   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、 疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表 2.3-9   污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 |

### 2.3.2评价重点

本项目的评价重点为工程分析、施工期环境影响及治理措施、运营期污染防治措施。

⑴在工程分析的基础上重点分析项目施工期扬尘、废水、噪声对周围环境及敏感点的影响；施工期污染防治措施；营运期废气、废水、噪声、固废以及环境风险的影响分析；营运期污染防治措施。

⑵分析和评述污染防治措施的可行性，并分析外环境对本项目的影响。

## 2.4评价范围及环境保护目标

### 2.4.1评价范围

⑴环境空气：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km，则该项目最终评价范围确定为以项目场址为中心，边长5×5km的矩形范围内。

⑵地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），采用导则中推荐的查表法确定项目的地下水评价范围，地下水环境现状调查评价范围参照表见表2.4-1。

表2.4-1   地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | ≥20 | 应包括重要地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二 | 6-20 |  |
| 三 | ≤6 |  |

本项目地下水影响评价等级为三级，本项目区域地下水流向自南向北，本次评价地下水评价范围采用《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中自定义法确定地下水评价范围，人为划定调查评价区边界，本次以项目厂区为中心，以地下水径流方向进行扩展，向北侧、南侧、东侧各外扩1km，向西侧外扩1.7km，评价面积为5.4km2，满足《环境影响评价导则地下水环境》（HJ610-2016）关于三级评价的范围要求。

⑶声环境：根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定，评价范围为本项目场界外200m内区域。

⑷生态环境：根据生态评价技术导则，生态影响评价范围应能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，本项目对生态的直接影响主要体现在项目土地占用、项目建设对场地动植物影响、项目粪污对场地土壤的影响等。综合考虑以上因素，项目生态影响评价范围确定为项目场区范围内。

⑸土壤环境：经对照HJ964-2018中“7.2小节”要求，确定本次土壤环境影响评价范围包括项目占地范围内和占地边界外扩50m范围。

项目评价范围见表2.4-2及图2.4-1。

表2.4-2   评价范围一览表

| 环境要素 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以项目为中心，边长为5km的区域内 |
| 地下水环境 | 向北侧、南侧、东侧各外扩1km，向西侧外扩1.7km，评价面积为5.4km2 |
| 声环境 | 项目场址边界外200m范围内 |
| 环境风险 | 项目厂区内 |
| 生态环境 | 本项目占地范围 |
| 土壤环境 | 项目占地范围内和占地边界外扩50m范围 |

图2.4-1   评价范围图

### 2.4.2环境保护目标

本项目建设地址为中宁县喊叫水乡高岭村，评价范围内没有水源地、名胜古迹、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象。根据现场调查，评价范围内的保护目标见表2.4-2及图2.4-2。

表2.4-2   环境保护目标

| 类别 | 保护对象 | 坐标/° | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 大气环境 | 北沟沿村 | 105.756677 | 36.998431 | 230人 | 二类功能区 | N | 579m |
|  | 上庄子村 | 105.742686 | 36.992017 | 876人 |  | WN | 1827m |
|  | 下庄子村 | 105.747750 | 36.979271 | 897人 |  | W | 1869 |
|  | 高岭村 | 105.789121 | 36.976739 | 903人 |  | S | 2140m |
|  | 麦垛新村 | 105.766933 | 36.970173 | 230人 |  | WS | 2047m |

图2.4-2   环境保护目标图

## 2.5项目建设可行性分析

### 2.5.1产业政策符合性分析

本项目为肉牛养殖，根据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类中“一、农林业”中“4、畜禽标准化规模养 殖技术开发与应用”，符合国家产业政策。

### 2.5.2与相关规划符合性分析

⑴与《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》符合性分析

根据《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》，综合治理养殖污染。支持规

模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。到2020年和2030年养殖废弃物综合利用率分别达到75%和90%以上，规模化养殖场畜禽粪污基本资源化利用，实现生态消纳或达标排放。本项目属于肉牛养殖场规模化建设项目，养殖过程产生的畜禽粪便采用干清粪方式清理至堆粪棚，牛粪在堆粪棚好氧堆肥后用于周边农田施肥，粪污利用率达到100%实现生态消纳，且无牛棚冲洗废水等养殖废水产生，养殖场内采取雨污分流。因此，本项目与《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》相符。

⑵与《关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》符合性分析

根据《关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》（农科教发［2015］1号），我国农业资源环境遭受着外源性污染和内源性污染的双重压力，已成为制约农业健康发展的瓶颈约束。其中，畜禽粪便、农作物秸秆和农田残膜等农业废弃物不合理处置，导致农业面源污染日益严重，加剧了土壤和水体污染风险。推进养殖污染防治，各地要统筹考虑环境承载能力及畜禽养殖污染防治要求，按照农牧结合、种养平衡的原则，科学规划布局畜禽养殖。推行标准化规模养殖，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，改进设施养殖工艺，完善技术装备条件，鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。因地制宜推广畜禽粪污综合利用技术模式，规范和引导畜禽养殖场做好养殖废弃物资源化利用。本项目肉牛养殖场采用干清粪处理工艺，不产生牛棚冲洗废水，牛粪在堆粪棚好氧堆肥后用于周边农田施肥，全部综合利用，对周边环境影响较小，与《关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》中相关规定要求相符。

⑶与《关于进一步加强禽畜养殖污染防治工作的通知》符合性分析

根据《关于进一步加强禽畜养殖污染防治工作的通知》（环水体［2016］144号），

各地要积极推动养殖场用地、配套的污染防治与综合利用设施用地纳入当地土地利用规划，落实用地指标，按照农用地管理。因地制宜，科学规划，加强病死畜禽无害化处理设施建设。本项目养殖场内配套建设堆粪棚、一体化污水处理设施等粪污收集储存和处理的设施，养殖场内病死牛全部运至喊叫水乡无公害化处理场集中进行无害化处置。因此本项目与《关于进一步加强禽畜养殖污染防治工作的通知》中相关要求相符。

⑷与《畜禽规模养殖污染防治条例》的符合性分析

表2.5-1与《畜禽规模养殖污染防治条例》的符合性分析一览表

| 序号 | 条例相关要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： ㈠饮用水水源保护区，风景名胜区； ㈡自然保护区的核心区和缓冲区； ㈢城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； ㈣法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 本项目选址不属于饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区，不属于城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，不属于法律、法规规定的其他禁止养殖区域 | 符合 |
| 2 | 畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规 模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪 便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、 污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、 有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离 和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综 合利用和无害化处理设施。已经委托他 人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无 害化处理的，可以不自行建设综合利用 和无害化处理设施。 | 本项目采取雨污分流制，并采取干 清粪工艺，无养殖废水产生，牛粪 在堆粪棚好氧堆肥后用于周边农田施肥。 | 符合 |
| 3 | 从事畜禽养殖活动，应当采取科学的饲 养方式和废弃物处理工艺等有效措施， 减少畜禽养殖废弃物的产生量和向环境 的排放量 | 本项目科学的设计日粮，提高饲料 利用，减少干物质排出量，并定期 喷洒除臭剂，从而减少恶臭的产生 量 | 符合 |
| 4 | 从事畜禽养殖活动和畜禽养殖废弃物处 理活动，应当及时对畜禽粪便、畜禽尸 体、污水等进行收集、贮存、清运，防 止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏 | 本项目采用干清粪方式，及时清理 粪便至厂区堆粪棚暂存后用于周边农田施肥 | 符合 |
| 5 | 向环境排放经过处理的畜禽养殖废弃 物，应当符合国家和地方规定的污染物 排放标准和总量控制指标。畜禽养殖废 弃物未经处理，不得直接向环境排放 | 本项目采取干清粪工艺，不产生养 殖废水，牛粪在堆粪棚好氧堆肥后用于周边农田施肥 | 符合 |
| 6 | 染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜 禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体 等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处 理，不得随意处置 | 本项目病死牛全部运至喊叫水乡无公害化处理场集中进行无害化处置 | 符合 |

综上分析，本项目的建设与《畜禽规模养殖污染防治条例》中相关要求相符。

⑸与《宁夏回族自治区委员会关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》符合性分析

《宁夏回族自治区委员会关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》中指出“五、建设现代化产业体系，推动经济发展实现量的合理增长和质的稳步提升15.提质发展高效种养业加快建设现代农业产业体系，大力调整种养业结构，聚焦特色农产品优势区建设，推进葡萄酒产业放大产区优势、提升品牌价值，枸杞产业地理品牌保护、产品精深加工，奶产业强化品牌经营、形成规模效应，肉牛和滩羊产业创新营销模式、扩大消费半径，加快“葡萄酒之都”、“枸杞之乡”、“高端奶之乡”、“高端牛肉生产基地”、“滩羊之乡”和高品质蔬菜示范基地建设，打造集研发、种植、加工、营销、文化、生态于一体的现代农业全产业链。”本项目为肉牛养殖项目，符合《宁夏回族自治区委员会关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》中的相关目标要求。

⑹与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

根据《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中（二）加强养殖业污染防治，架起那个畜禽养殖业污染防治。以养殖大县为重点，依法编制实施畜禽养殖污染防治规划，推动种养结合和粪污综合利用，规范畜禽养殖禁养区管理。加大病死畜禽无害化处理设施建设力度。持续推动规模养殖场建设粪污处理设施，加强规模以下养殖户畜禽粪污防治。建立养分平衡、精准还田技术体系，对粪肥质量和施用农田土壤环境定期开展检测和评估。严格畜禽养殖环境监管，严厉打击变相排污违法行为，推动粪污就地就近安全利用。到2025年，全区畜禽粪污综合利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%。

本项目牛粪堆肥后作为肥料用于农田施肥，废水经一体化污水处理设施处理后用于绿化用水，本项目的粪污均就地就近安全利用，项目的实施与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》相符。

⑺与《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》的符合性分析

根据农业农村部办公厅、生态环境部办公厅《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》(农牧办[2020]23号，2020年6月19日)中“一、畅通还田利用渠道，(一)鼓励畜禽粪污还田利用。国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。(二)明确还田利用标准规范。畜禽粪污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》(GB/T36195)和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》要求的最小面积。”

本项目牛粪堆肥后作为肥料用于农田施肥，配套土地面积为2000亩，满足畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中要求的最小面积，因此，项目的实施与《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》的相关要求相符。

### 2.5.3“三线一单”符合性分析

1、与自治区“三线一单”及生态分区管控符合性分析

⑴生态保护红线符合性分析

根据自治区人民政府文件，《关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发[2018]23号），宁夏回族自治区生态保护红线总面积12863.77km2，包括水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、水土流失控制等5种生态功能类型，9个片区，构成了“三屏一带五区”为主的生态保护红线空间格局。其中，“三屏”为六盘山生态屏障、贺兰山生态屏障、罗山生态屏障，“一带”为黄河岸线生态廊道，“五区”为东部毛乌素沙地防风固沙区、西部腾格里沙漠边缘防风固沙区、中部干旱带水土流失控制区、东南黄土高原丘陵水土保持区、西南黄土高原丘陵水土保持区。本项目位于中宁县喊叫水乡高岭村，不在宁夏回族自治区人民政府公布的生态红线内，因此，本项目选址符合宁夏回族自治区生态保护红线的相关要求，本项目与宁夏回族自治区生态保护红线的位置关系详见图2.5-1。

⑵环境质量底线符合性分析

根据宁夏回族自治区生态环境厅公开发布的《2016-2020年宁夏生态环境质量报告书》2020年中卫市环境空气监测数据，各项监测指标全年均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求，为达标区域。补充监测特征因子H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中浓度限值要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准限值。本项目恶臭通过加强污染源管理，强化牛舍的消毒措施，科学的设计日粮，提高饲料利用率，加强绿化，合理布局，减少恶臭污染物对周围环境的影响。废气经防治措施治理后污染物排放量较小，能够满足区域环境空气质量底线要求。本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水由地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化，不排入地表水体，对周围地表水环境影响甚微。项目厂界环境质量现状监测结果符合《声环境质量标准》（GB3838-2008）中1类标准要求，本项目噪声主要为设备运行噪声，采取减振隔声，距离衰减等措施后，对周围环境影响较小。土壤环境质量现状监测结果符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求，能够满足区域环境空气质量底线要求。综上所述，本项目采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量，能够满足区域环境质量底线要求。

⑶资源利用上线符合性分析

本项目运营过程中资源利用包括水、电资源、土地资源，项目不涉及煤炭资源消耗，供暖采用空气能供暖；用电由喊叫水乡供电管网接入，土地资源：项目建设用地为设施农用地，非基本农田保护区及耕地，非林业用地，占地规模较小，不影响区域土地资源总量。水资源：本项目用水为牛饮用水和生活用水，供水由项目西侧1200m处的蓄水量10万m3的蓄水池。本项目年用水量为91583.5m3，用水量较少，不影响区域水资源量。

综上所述，项目的能源消耗与资源利用上线是相符的。

⑷环境准入负面清单

自治区环境准入负面清单本项目所在区域尚未制定环境准入负面清单，本次评价根据国家及地方相关法律法规、政策进行分析，见下表。

表2.5-2   环境准入负面清单

| 序号 | 法律、法规、政府文件等 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 属于《产业结构调整指导目录(2019 年本)》“限制类”、“淘汰类”项目 | 不属于 |
| 2 | 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目 | 不属于 |
| 3 | 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目 | 不属于 |
| 4 | 国家、中卫市明确规定不得审批的建设项目 | 不属于 |

⑸生态分区管控符合性分析

根据《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发〔2020〕37号）中宁夏回族自治区环境管控单元分布图，项目位于一般管控单元，本项目位于喊叫水乡高岭村，本项目建设位置不在生态保护红线空间格局内；项目产生的废水、废气、噪声、固体废物等经科学合理的处理处置后对周围环境和环境保护目标影响较小，环境管控单元分布图见图2.5-2。根据对比区域环境质量底线、资源能源利用上限、生态红线等要求，项目选址不涉及生态红线，资源能源消耗量相对较小，不会超过资源能源上线，通过现状监测结果可以看出，评价区环境空气、声环境、水环境、土壤环境均满足相应的环境功能区划要求，本项目在中宁县喊叫水乡高岭村，未列入环境准入负面清单。根据项目与“三线一单”符合性判定结果可知，项目的实施符合“三线一单”相关要求。

2、与中卫市“三线一单”及生态分区管控符合性分析

⑴生态红线

依据中卫市人民政府办公室2021年7月13日发布的《中卫市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（卫政发〔2021〕31号）及附件《中卫市环境管控单元分类图》：衔接落实《宁夏回族自治区生态保护红线》（宁政发〔2018〕23号），基于生态保护红线划定评估工作，以生态系统功能极重要区和重要区、生态环境极敏感区和敏感区为重点，衔接自治区级及以上自然保护区，县级及以上饮用水水源保护区，自治区级及以上风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园，国家级水产种质资源保护区，国家级生态公益林等各类自然保护地和其他保护区域，衔接相关规划及经济社会发展需求，划定中卫市生态空间总面积5284.56平方公里，占全市国土总面积的38.71%，其中生态保护红线面积约为3179.06平方公里，占全市国土总面积的23.29%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积2105.50平方公里，占全市国土面积15.42%。本项目不在中卫市生态红线范围内，项目所在生态环境分区管控单元为一般管控单元。具体位置关系详见图2.5-3。

⑵生态环境质量底线及分区管控符合性分析

①大气环境质量底线及分区管控符合性分析

大气环境质量底线：根据《中卫市“三线一单”编制文本》中“表3-3中卫市大气环境质量目标建议值一览表”，中卫2025年、2035年PM2.5目标值均为35ug/m3，本次大气环境质量引用《2016-2020年宁夏生态环境质量报告书》中2020年中卫市的监测数据，PM2.5为33ug/m3，达到目标要求。

大气分区管控：基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，本项目位于大气环境一般管控区，位置关系图详见附图2.5-4。

大气环境一般管控区：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。本项目废气主要来自牛舍、堆粪棚，建设单位拟选用益生菌配方饲料，科学的设计日粮，并合理控制养殖密度，同时加强牛场环境综合管理，对牛棚、堆粪棚定期喷洒除臭剂，牛棚每天定时清理牛粪，减少恶臭污染物的蓄积，采取上述综合措施处理后，对大气环境影响较小，因此符合大气环境一般管控区要求。

②水环境质量底线及分区管控符合性分析

项目评价范围内无常年地表径流水体，周边主要分布有少量季节性小冲沟，平时干涸无水，只有雨季洪水流经，雨季洪水中泥沙含量较大，水质较差。本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水由地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化，不排入地表水体，对周围地表水环境影响甚微。

中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区，本项目位于水环境一般管控区，位置关系图详见附图2.5-5。

水环境一般管控区：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。本项目营运后，采用干清粪处理工艺，不产生牛棚冲洗废水，废水主要为生活污水，生活污水由地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化对水环境影响较小，符合《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，因此本项目符合水环境一般管控区的相关要求。

③土壤环境质量底线及分区管控符合性分析

土壤环境质量底线：根据《中卫市“三线一单”编制文本》中“表3-5中卫市土壤污染风险管控目标”中卫市到2025年，中卫市受污染耕地安全利用率保持在98%以上，污染地块安全利用率高于95%，本项目为肉牛养殖项目，不存在土壤污染途径，符合土壤环境质量底线。

根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全市农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区，本项目位于农用地优先保护区，位置关系图详见附图2.5-6。农用地优先保护区：根据农用地土壤污染状况详查结果，暂将永久基本农田作为农用地优先保护区。由于全市农用地土壤环境质量总体良好，暂不划分农用地污染风险重点管控区。后续将进一步衔接农用地类别划分结果对农用地优先保护区和农用地污染风险重点管控区进行更新。本项目位于喊叫水乡高岭村，为畜禽养殖项目，用地为设施农用地，非基本农田保护区及耕地，非林业用地，周边无居民区、学校、医疗和养老机构，项目不属于重点排污项目，且在运营过程中采取了有效措施减小对土壤环境的污染，因此本项目符合农用地优先保护区的相关要求。

④环境准入清单

表2.5-3   与中卫市生态环境准入清单符合性分析表

| 管控纬度 | 管控要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1空间布局约束 | A1.1禁 止开发建设活 动的要 求 | 严禁在黄河干流及主要支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 | 本项目距离黄河及主要支流临岸56.7km且项目不属于“两高一资”项目 | 符合 |
|  |  | 黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场。 | 本项目距离黄河56.7km |  |
|  |  | 所有工业企业原则上一律入园，工业园区及产业集聚区外不再建设工业项目。 | 本项目为畜禽养殖项目 |  |
|  |  | 城市建成区内，禁止新建、扩建产生异味的生物发酵项目。 |  |  |
|  |  | “十四五”期间不再新增燃煤自备电厂。 |  |  |
|  |  | 禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 |  |  |
|  | A1.2限制开发建设活动的要求 | 严控“两高”行业和产能过剩行业用地、用电等，坚决杜绝“两高”行业低水平重复建设，对不符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求及未落实能耗指标的“两高”项目坚决停批。 | 本项目为畜禽养殖项目，不属于“两高”项目 | 符合 |
|  | A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求 | 畜禽养殖禁养区内规模养殖场（小区）在合理补偿的基础上，依法依规进行关闭或搬迁。 | 本项目位于喊叫水乡高岭村不在禁养区 | 符合 |
| A2污染物排放管控 | A2.1允许排放量要求 | 化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务。 | 本项目为畜禽养殖项目，不排放VOCs、氮氧化物，氨氮；产生的废物牛粪全部用于周边农田施肥 | 符合 |
|  |  | 严格涉VOCs排放的工业企业准入，新建项目实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 |  |  |
|  |  | 新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，必须遵循重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。 |  |  |
|  |  | 到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。 |  |  |
|  | A2.2现 有源提升改造要求 | 30万千瓦及以上火电企业全部实现超低排放，其他火电企业（含自备电厂）以及钢铁、水泥、焦化等重点行业全部达到特别排放限值要求。2024年底前，烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值。 | 本项目为新建畜禽养殖项目 | 符合 |
| A3环境风险防控 | A3.1联防联控要求 | 健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力。 | 本项目不涉及环境风险物质 | 符合 |
|  |  | 严格控制沿黄区域、黄河干支流、饮用水源地周边范围内企业环境风险，落实环境风险预警和防范措施。 | 本项目不在沿黄区域、黄河干支流、饮用水源地周边范围内 |  |
|  | A3.2企业环境风险防控要求 | 完善企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格重大突发环境事件风险企业监管。 | 本项目不涉及环境风险物质 | 符合 |
| A4资源利用效率要求 | A4.1能源利用总量及效率要求 | 全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，新增产能必须符合国内先进能效标准。 | 本项目运营过程中不适用煤炭 | 符合 |
|  |  | 新建、改建、扩建耗煤项目（除煤化工、火电外）一律实施煤炭等量置换，重点控制区及环境质量不达标地区实行减量置换。 |  |  |
|  | A4.2水资源利用总量及效率 | 建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。 | 本项目年用水量91583.5m3，用水量未超过地区水资源取用上限或承载能力 | 符合 |

### 2.5.4项目选址合理性分析

①与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关规定符合性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求，选址要求禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

⑴生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

⑵城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

⑶县级人民政府依法划定的禁养区域；

⑷国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。

⑸新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开以上规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在以上规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区，不属于城市和城镇居民区、县级人民政府依法划定的禁养区域，也不属于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。项目最近的居民区为北侧579m处的北沟沿村，项目场界与以上禁建区域边界的距离大于500m，且场址位于禁建区域常年主导风向的侧风向处，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求。

②与《中宁县人民政府关于印发中宁县畜禽养殖禁养区限养区和适养区划定方案的通知》（中宁政发[2017]120号）及中宁县人民政府《关于报送中宁县畜禽养殖禁养区规范调整爱你概况的含》（中宁政函[2019]78号）的符合性分析

《中宁县人民政府关于印发中宁县畜禽养殖禁养区限养区和适养区划定方案的通知》（中宁政发[2017]120号）及中宁县人民政府《关于报送中宁县畜禽养殖禁养区规范调整爱你概况的含》（中宁政函[2019]78号）中将中宁县畜禽养殖区划定分为禁养区、限养区和适养区。禁养区是指按照法律、法规、行政规章等规定，在指定范围内禁止存在任何畜禽养

殖（场）区的区域，主要有以下区域：

1、水源保护区：中宁县人民政府划定的生活饮用水水源地一、二级保护区范围，石空、鸣沙、余丁等乡（镇）集中式生活饮用水水源地周围1000m范围内的区域。

2、县城规划区。中宁县宁安、石空、新堡镇城镇规划区及周围1000m范围以内的区域。

3、风景名胜区、自然保护区。中宁县人民政府划定的余丁乡大佛寺景区、明长城、宁夏天湖国家湿地公园周边500m范围以内的区域。

4、小城镇规划区。中宁县人民政府规划的鸣沙、大战场、恩和等小城镇规划区500m范围以内的区域。

5、其他区域。法律、法规、规章规定的需要特殊保护的其他区域。限养区是指按照法律、法规、行政规章等规定，在一定区域内限定畜禽养殖数量，限养区内现有的畜禽养殖场需达到排放总量控制的要求，中宁县畜禽养殖限养区范围如下：

1、划定禁养区外延1000m以内的区域。

2、黄河河道及南河子、北河子等入黄河主要水系两侧300m范围内。

3、县城内的国道、省道、铁路、高速公路、城际铁路等主要交通干线两侧500m以内的区域。

4、规划的工业（物流）园区及周围1000m范围内的区域。

5、根据我县发展规划和区域污染物排放总量控制要求，应当限制畜禽养殖的其他区域。

适养区是指除禁养区和限养区以外区域，原则上可作为畜禽养殖适养区，在适养区

内从畜禽养殖的，应当遵守国家有关建设项目环境保护管理规定，开展环境影响评价，其污染防治措施及畜禽排泄物综合措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，其污染物排放不得超过国家和地方规定的排放标准和总量控制要求，同时，需报县农牧局备案。

本项目位于中卫市中宁县喊叫水乡高岭村，根据《中宁县人民政府关于印发中宁县畜禽养殖禁养区限养区和适养区划定方案的通知》，项目场址全部位于划定的适养区范围内，项目选址与禁养区划定方案相符合。本项目位于中宁县喊叫水乡高岭村，不在中宁县规定的禁养区和限养区，项目东侧、西侧和南侧均为农田种植区，场址非生活饮用水的水源保护区、风景名胜区、以及自然保护区的核心区和缓冲区，非城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，项目建设场址靠近饲料种植区、交通发达、供水供电方便、远离居民居住区。项目距离黄河河道及南河子、北河子等入黄河主要水系较远，项目不所在区域不属于县城内的国道、省道、铁路、高速公路、城际铁路等主要交通干线两侧500m以内的区域，规划的工业（物流）园区及周围1000m范围内的区域。

③与《宁夏兴办动物养殖场等场所选址动物防疫风险评估暂行办法》（宁农（牧）发【2020】16号）的符合性分析

《宁夏兴办动物养殖场等场所选址动物防疫风险评估暂行办法》中附表一对动物饲 养场（养殖小区）确认选址的要求：

表2.5-3   动物防疫风险评估评分标准一览表

| 序号 | 内 容 | 评估标准 | 评估 风险 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物饲养环境 （60分） | 距离人口密集区域（3分） | ＞500米 | 3分 | 3 |
|  |  |  | ＜500米 | 0分 | / |
|  |  | 距离城镇集中式饮用水水源地（农村“千 吨万人”生活饮用水水源地）（3分） | ＞500米 | 3分 | 3 |
|  |  |  | ＜500米 | 0分 | / |
|  |  | 距离病死动物无害化处理场所、动物隔离场（6分） | ＞3000米 | 6分 | 6 |
|  |  |  | 500—3000 米 | 3分 | / |
|  |  |  | ＜500米 | 0分 | / |
|  |  | 距离动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场（6分） | ＞500米 | 6分 | 6 |
|  |  |  | 100—500米 | 3分 | / |
|  |  |  | ＜100米 | 0分 | / |
|  |  | 距离动物诊疗场所（6分） | ＞200米 | 6分 | 6 |
|  |  |  | 100—200米 | 3分 | / |
|  |  |  | ＜100米 | 0分 | / |
|  |  | 距离其他动物饲养场（养殖小区）（6分） | ＞500米 | 6分 | 0 |
|  |  |  | 100—500米 | 3分 | 3 |
|  |  |  | ＜100米 | 0分 | / |
|  |  | 距种畜禽场距离（6分） | ＞1000米 | 6分 | 6 |
|  |  |  | 500—1000 米 | 3分 | / |
|  |  |  | ＜500米 | 0分 | / |
|  |  | 距离高速公路、铁路（6分） | ＞500米 | 6分 | 6 |
|  |  |  | 100—500米 | 3分 | / |
|  |  |  | ＜100米 | 0分 | / |
|  |  | 距离国道（6分） | ＞500米 | 6分 | 6 |
|  |  |  | 100—500米 | 3分 | / |
|  |  |  | ＜100米 | 0分 | / |
|  |  | 距离省道（6分） | ＞300米 | 6分 | 6 |
|  |  |  | 50—300米 | 3分 | / |
|  |  |  | ＜50米 | 0分 | / |
|  |  | 距离县乡道（6分） | ＞100米 | 6分 | 6 |
|  |  |  | 20—100米 | 3分 | / |
|  |  |  | ＜20米 | 0分 | / |
| 2 | 与其他场所 相对风向（4分） | 位于病死动物无害化处理场所，动物隔离场（4分） | 上风向 | 4分 | 4 |
|  |  |  | 下风向 | 2分 | / |
| 3 | 自然隔离 （10分） | 距离其他场所有山脉、河流、山丘等阻隔 （5分） | 500米内 | 5分 | / |
|  |  | 距离其他场所有沟渠、沟壑、林带、水塘 阻隔（5分） | 500米内 | 5分 | 5 |
| 4 | 人工屏障 （10分） | 距离其他场所有林带阻隔（4分） | 100米内 | 4分 | 4 |
|  |  | 实体围墙（4分） | 2米高以上 | 4分 | 4 |
|  |  | 栅栏（2分） | 有 | 2分 | / |
| 5 | 近3个月内动 | 选址周围3公里内同类动物重大动物疫病 | 发生过 | 1分 | / |
|  |  |  | 未发生过 | 4分 | 4 |
| 6 | 场所平面布 局（4分） | 场所功能区划分对周围场所的影响（4分） | 无影响 | 4分 | 4 |
| 7 | 病死动物无 害化（4分） | 具备病死动物无害化处理设施或委托第 三方处理（4分） | 具备 | 4分 | 4 |
| 8 | 粪污处理设 施（4分） | 具备粪污处理设施并进行资源化利用（4 分） | 具备 | 4分 | 4 |

《宁夏兴办动物养殖场等场所选址动物防疫风险评估暂行办法》指出：动物防疫风险评估实行评分制，依据场所动物防疫风险评估评分标准进行赋分，总分为100分。风险评估得分＜70分的，为动物防疫高风险场所，不建议确认选址；风险评估得分70-85分的，为动物防疫中风险场所，建议整改完善后再进行确认；风险评估得分85分以上的，为动物防疫低风险场所，建议予以确认。

本项目风险评估得分为90分以上，因此符合《宁夏兴办动物养殖场等场所选址动物防疫风险评估暂行办法》中动物防疫低风险场所。

综上所述，本项目选址合理可行。

# 3建设项目概况与工程内容

## 3.1项目基本情况

项目名称：中宁县喊叫水乡马塘生态移民区肉牛养殖场建设项目；

建设单位：中宁县农业农村局；

建设性质：新建；

建设规模：总用地面积169937.9m2，总建筑面积29018m2；

建设地点：中宁县喊叫水乡高岭村，项目中心地理坐标为北纬36°59'40.53"，东经105°46'2.62"，项目周边关系图见图1。

图3.1-1  项目周边关系图

## 3.2项目主要建设内容

### 3.2.1主要建设内容

项目总投资4608.97万元，总占地面积169937.9m2（约合254.9亩），规划总建筑面积为29018m2，采用标准化生产模式，主要建设内容：新建肉牛牛舍7栋，总面积22344m2，饲草料棚1栋，面积3528m2，管理用房2栋，总面积550m2，值班及消毒室3个，总面积180m2，兽医室1个，面积112m2，堆粪棚1栋，面积900m2，病牛舍1栋，面积504m2，水泵房及消防水池900m2，青储池6640m2；新建室外工程包括：室外道路及硬化地坪、室外给排水工程、室外电气工程等。项目建设完成后达到年饲养肉牛4256头。

项目工程组成由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程及储运工程组成，具体工程组成见表3.2-1。

表3.2-1   项目工程组成一览表

| 工程 类别 | 项目名称 | 建设规模及内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 牛舍 | 建有7座肉牛舍，总建筑面积22344m2 |
|  | 病牛舍 | 病牛舍1座，占地面积504m2 |
|  | 散养场 | 每个牛舍前面均设置有活动场，活动场紧邻牛舍，占地面积720m2 |
| 辅助 工程 | 兽医室 | 1F，总建筑面积112m2 |
|  | 值班及消毒室 | 1F，总建筑面积180m2 |
|  | 管理用房 | 2栋，总建筑面积550m2，提供职工办公场所，设置有办公室、会议室等 |
|  | 消毒池 | 消毒池3个，长3.8m，宽3m，深0.1m |
|  | 水泵房及消防水池 | 占地面积450m2，分地上和地下，地上为轻型钢结构水泵房，建筑面积900m2，地下为消防水池，容积为1500m3 |
| 储运工程 | 饲草棚 | 封闭式饲草棚，占地面积3528m2，主要放置苜蓿、野干草、玉米、小麦、麸皮等饲料 |
|  | 青贮池 | 共设置1个建筑面积6640m3的青贮池，主要用来储存青储料 |
|  | 堆粪棚 | 1栋，建筑面积900m2 |
| 公用 工程 | 供水 | 生活用水由供水管网提供，绿化及牛饮用水由项目西侧1200m处的蓄水量10万m3的蓄水池，供水量为91583.5m3/a |
|  | 排水 | 项目废水主要是生活污水，生活污水由地埋式一体化污水处理设施（处理规模5m3/d）处理后用于厂区绿化 |
|  |  | 雨水导排：项目采用雨污分流制，在牛舍和堆粪棚顶棚边缘设置雨水收集槽，顶棚旁设置雨水收集管道，雨水单独收集后经雨水管道及时 排出场地，防止雨水进入牛棚、堆粪棚内 |
|  | 供电 | 由城市供电系统供给，项目设置1个变配电室，建筑面积100m2 |
|  | 供热 | 1台空气能热泵机组（28匹），为生产装置区提供热源以及为生活办公区供暖 |
| 环保 工程 | 施工期防治措施 | 洒水降尘、设置临时沉淀池，噪声防治措施，如临时隔声墙等吸声、隔声措施 |
|  | 废气治理 | 散养场：加强散养场环境综合管理，对散养场定期喷洒除臭剂，散养场每天定时清理牛粪，减少恶臭污染物的蓄积等，牛舍：牛舍铺设垫料，加强牛舍环境综合管理，对牛舍定期喷洒除臭剂，牛舍每天定时清理牛粪，减少恶臭污染物的蓄积等；科学调配物料，合理控制养殖密度； 堆粪棚：及时清出堆粪棚牛粪（堆存时间不得超过2个月），对堆粪棚定期喷洒除臭剂； 场区其它设施间种植绿化带、喷洒除臭剂等措施治理恶臭。 |
|  | 废水治理 | 生活污水由地埋式一体化污水处理设施（处理规模5m3/d）处理后用于厂区绿化 |
|  | 噪声治理 | 采用低噪声设备，并采取减震、隔声措施 |
|  | 固体废物治理 | 牛粪：建设1座堆粪棚，总占地面积为900m2，顶部设防雨顶棚、四周设挡雨墙，地面采取硬化防渗处理，牛粪定期清理送至堆粪场进行好氧堆肥后，用于周边农田施肥；垫料：每年清理两次，用于周边农田边坡堆砌；医疗废物设置危险废物专用收集装置，集中收集单独定点存放于位于兽医室内的危废暂存间（5m2），定期交有资质的单位处置；病死牛暂存于冷藏间（30m2）定期有专用车辆拉运至宁夏银晟农业科技有限公司无害化处置中心处置；污水处理设施产生的污泥清掏后运送至堆粪场进行好氧堆肥后，用于周边农田施肥；生活垃圾经垃圾箱分类收集后由当地环卫部门统一处理 |
|  | 防渗 | ①重点防渗区：本项目重点防渗区为危废暂存间（5m2）、冷藏间（30m2），防渗要求：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ②一般防渗区：对牛舍、堆粪棚、青贮池采取防渗漏措施，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； ③简单防渗区：对办公区、兽医室、厂区道路等进行简单防渗，采取一般地面硬化。 |
|  | 绿化 | 本项目绿化面积为56900m2，绿化率33.5% |

### 3.2.2主要设备

为节约投资，本项目设备均采用满足生产工艺要求的设备，主要设备见表3.2-2。

表3.2-2   主要设备一览表

| 设备编号 | 设备名称 | 数量(座) | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TMR搅拌车 | 3 | 20m3 | 卧式自走 |
| 2 | 清粪铲车 | 3 | 16-39 | / |
| 3 | 消毒机 | 4 | / | / |
| 4 | 地磅 | 1 | / | / |
| 5 | 拉粪车（封闭式） | 1 | / | / |
| 6 | 翻抛机 | 1 | / | / |

### 3.2.3主要原辅材料消耗量

⑴主要原辅材料消耗

项目原辅材料消耗见下表。

表3.2-3   主要原辅材料消耗量一览表

| 类别 | 名称 | 规格、组分 | 年耗量（t/a） | 来源及运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 精饲料（成品） | 玉米、小麦、麸皮 | 1023 | 外购 汽车运输 |
|  | 青贮玉米 | 玉米秸秆 | 3420 | 配套种植 |
|  | 苜蓿草 | 苜蓿 | 3106.9 | 外购 汽车运输 |
|  | 野干草 | 草 | 2450 | 外购 汽车运输 |
| 辅料 | 84消毒液 | 次氯酸钠 | 0.8 | 袋装、汽车运输 |
|  | 除臭剂 | 好氧、兼氧、厌氧多种益生菌、沸石粉 | 20t/a | 袋装、外购 |
|  | 制冷剂 | 氟利昂R507 | 1.0t/a | 外购 |
|  | 垫料 | 沙土 | 3000t/a | 来自于周边削坡平地的废弃土砂石 |

表3.2-4   消毒剂理化性质一览表

| 名称 | 理化性质 |
| --- | --- |
| 消毒剂（次氯酸钠） | 固态次氯酸钠为白色粉末。在空气中极不稳定。受热后迅速自行分解。在碱性状态时较稳定。一般工业品是无色或淡黄色液体。易溶于冷水生成烧碱和次氯酸，次氯酸再分解生成氯化氢和新生氧。是强氧化剂。 |

本项目制冷系统制冷剂为R507，R507制冷剂由HFC-125及HFC-143a组成，是R-502制冷剂的长期替代品（HFC类物质），ODP值（消耗臭氧潜能值）为零，不含任何破坏臭氧层的物质。由于R507制冷剂的制冷量及效率与R502非常接近，并且具有优异的传热性能和低毒性，因此R507制冷剂比其他任何目前所知的R-502的替代物更适合中低温冷冻领域应用。

R507和R404A一样是用于替代R502的环保制冷剂，但是R507通常能比R404A达到更低的温度。R507适用于中低温的新型商用制冷设备(超市冷冻冷藏柜、冷库、陈列展示柜、运输)、制冰设备、交通运输制冷设备、船用制冷设备或更新设备，适用于所有R502可正常运作的环境。

氟利昂R507理化性质见下表。

表3.2-5   氟利昂R507理化性质一览表

| 中文名 | 氟利昂R507 | 分子式 | 白五氟乙烷三氟乙烷混合物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相对密度 | 液体，1.048g/cm3 | 外观与形状 | 无色气体，有轻微的发甜气味 |
| 分子量 | 98.9 | 沸点 | -46.75℃ |
| 危险标记 | 5（不燃气体） | 稳定性 | 稳定 |

## 3.3总平面布置合理性分析

本项目厂址位于中宁县喊叫水乡高岭村，主建设包括生产区、生活管理区、饲草料区、粪污贮存区、病畜隔离区、绿化区域等，具体布局如下：

- 生活管理区有关的建筑物，建在牛场上风处和地势较高地段，并与生产区严格分开，保证50m以上距离。

- 生产区主要包括肉牛牛舍及散养场等生产性建筑。设在场区的侧风位置，入口处设人员消毒室、更衣室和车辆消毒池。牛舍合理布局，能够满足牛分阶段、分群饲养的要求，各牛舍之间保持适当距离，布局整齐。

- 饲草料区主要包括饲草料棚、水泵房及消防水池、青储池等，设在生产区边沿地势较高处。

- 病畜隔离区主要包括病牛舍及散养场。设在生产区下风处，与生产区保持50m以上距离。

5、临时堆粪区主要包括堆粪棚。设在生产区外围下风及地势低处，与生产区保持50m以上的间距。临时堆粪区有单独通道，便于污物转运。

本项目总平面布置根据本项目的工艺流程，充分考虑自然地形地貌条件，满足生产 和方便管理及消防等规范、标准要求。合理布置场区的建筑物、运输线路，使场内的物 料运输路径短捷，提高了生产效率，降低了运输成本。从环保角度分析，本项目平面布 局基本合理。本项目总平面布置见图3.3-1。

## 3.4公用工程

### 3.4.1给排水工程

⑴给水

本项目用水主要包括牛饮用水、生活用水和绿化用水，项目总新鲜水用量约91583.5m3/a。

根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发[2020]20号）本项目肉牛饮用水按照50L/d·头计算，项目年饲养肉牛为4256头，则本项目牛饮用水量为77672m3/a。

项目职工人数为35人，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（2020年[20]号），本项目生活用水量按100L/人·d，年工作天数365天，则生活用水量为3.5m3/d（1277.5m3/a）。

本项目绿化面积为56900m2，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（2020年[20]号），绿化用水量按0.24m3/m2·a计，一体化污水处理设施处理后回用于绿化1022m3，则绿化所用新鲜水量为12634m3/a。

⑵排水

牛饮用水量为77672m3/a，根据《畜禽养殖业产污系数与排污系数手册》，西北地区肉牛尿液排放量按8.32L/头·d计，则本项目运营后牛尿产生量为12924.6m3/a，主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油类。本项目牛舍铺设10-12cm厚的沙土垫料，用于吸收牛尿，则垫料的产生量为4100t/a。牛舍垫料每年清理两次，清理后用于周边农田边坡堆砌。

项目生活用水量为3.5m3/d（1277.5m3/a），排水量按用水量的80%计算。生活污水的排放量为2.8m3/d（1022m3/a），主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、氨氮。

生活污水由地埋式一体化污水处理设施（处理规模5m3/d）处理后用于厂区绿化，项目用、排水情况见表3.5-1，水平衡图见图3.5-1。

表3.5-1   本项目给排水一览表

| 序号 | 用水单元 | 用水定额 | 数量 | 用水量（m3/a） | 排水量 （m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 100L/人·d | 35人 | 1277.5 | 1022 |
| 2 | 牛饮水 | 0.5m3/头·d | 4256头 | 77672 | 0 |
| 3 | 绿化用水 | 0.24m3/m2·a | 56900m2 | 12634 | 0 |
| 合计 | 91583.5 | 1022 |

图3.5-1   项目水平衡图      单位：m3/a

### 3.4.2供电工程

本项目供电由市政供电电网提供。

### 3.4.3供热工程

本项目共设1台空气能热泵机组（28匹），为生产装置区提供热源以及为生活办公区供暖。

### 3.4.4消防工程

根据防火规范，室外消防用水量为15L/s，室内消防用水量为25L/s。消防管网与生产、办公生活用水管网共用，不再单设。

消防系统：包括消防供水装置及消防给水管网。消防给水管网为环状布置，并按规范在生产辅助区内设置足够数量的室外地下消火栓，均备用200m麻质消防水带；项目设置1500m3的消防水池，并在在牛舍及配电间内设适当数量的移动消防器材。

### 3.4.5劳动定员及工作制度

本项目劳动定员35人，其中管理人员5人、技术人员5人、生产工人25人。年正常工作365天，24小时工作制。

## 3.5工程分析

### 3.5.1施工期工艺流程及产污环节

本项目建设工艺流程及产污环节见下图：

图3.5-1   本项目施工工艺流程及产污环节示意图

### 3.5.2营运期工艺流程及产污环节

本项目采用“标准化”技术模式，即“青贮玉米+农作物秸秆+肉牛育肥专用精料+阶段式饲养标准”的TMR饲喂技术；利用农作物秸秆为主饲养架子牛，生产国内市场需要的中、低档牛肉。

#### 3.5.2.1饲料加工生产工艺流程

项目使用的精饲料全部为外购成品饲料，项目使用的苜蓿草、野干草等草料不需要加工直接用于肉牛喂养；青贮料由附近农户运送来的青玉米秸秆段加工而成，项目区域内不进行青储料的破碎加工。青贮饲料生产流程图见图3.5-2。

图3.5-2   青贮饲料制备流程图

青贮饲料生产流程简述如下：

①将收购来新鲜的长度为2-3厘米的玉米秸秆垫装填窖，随收随填，摊平后踏实，尤其对边、角，越实越好。不要带入铁钉和铁丝。永久型大窖青贮，可边填秸秆边用拖拉机来回轧实，直至高出窖口60-80cm为止，土窖需在底部和周围铺衬塑料地膜，以防透气透水。

②青贮填料后，要及时封窖。一般采用地膜（长度和宽度依窖的大小而定），从一端铺至另一端，宽度要余出30-40厘米，以便压土。然后排除内部空气，上压10-15厘米厚的湿土。土窖边缘处的土，须高出地面30 厘米以上。7月后在凹陷处用土填平，以求不透气、不漏水。

③玉米秸青贮可长期保存。一般贮后30-40天便可开窖饲用。开窖时先从一端开始，除去压土，清理开口周围的杂物，徐徐敞开地膜，以露出青贮好的玉米秸为止。随用随开，每次出料足够喂1次或1天的即可（每头牛每天以15-20公斤为宜）。出料后立即将开口盖好。

#### 3.5.2.2肉牛育肥工艺流程

本项目肉牛育肥具体工艺流程如下图所示：

图3.5-3   肉牛育肥工艺流程及产物环节图

工艺流程简述：

本项目购买5~6月龄架子牛到肥育场后，在较短时间内向精料型的日粮过渡，240天左右即可育成出栏。

①恢复期：10~15天，犊牛经过了较长距离、较长时间的运输，由于运输应激反应造成的疲劳等，需要一段时间的恢复；犊牛到肥育场，对饲料、饲养方法、饮水条件及环境也须有个适应过程。在恢复期，日粮是干粗粮或50％干粗粮加50％青贮饲料为主。

②过渡期：15~20天，经过10~15天的恢复期饲养。犊牛已基本适应新的生活环境和饲养条件，便可进入日粮由粗粮型向精料型的过渡。将精料和粗料充分拌匀，并加适量水，使精料能附着于粗料；或将精料和青贮饲料充分拌匀后饲喂，这样连续喂几次以后，架子牛就能习惯。之后逐渐增加精料在日粮中的比例。过渡期终了时，肉牛日粮中精饲料的比例应占40％~45％。

③催肥期：110~240天。在催肥期内，日粮中精料的比例越来越高，1~20天，为55％~60％；21~50天，为70％；51~90天，为75％；91~120天，为80％~85％。由粗粮型日粮向精料型日粮过渡中，还应注意以下几点：

一日多餐：可以防止牛采食过多或个别牛过量采食造成胀肚、停食或拉稀。因此，在最初几天，1天要饲喂5~6次。经过3~4天后，1日多餐便可改为自由采食，食槽内昼夜有饲料，任其采食。

充分饮水：采用自动饮水设备效果最好，如果不能自由饮水，则每日应饮水3~4次。

勤观察：在日粮变动的最初几天，饲养管理人员要勤观察每头牛的反刍活动、精神状态、粪便等，有异常情况，要及时处置。

精粗比例：日粮中精料和粗料的比例不要各占50％。因为，肥育牛在这样的日粮条件下，会降低精饲料的消化率。由于精饲料消化率的下降，造成了精料的浪费，并延长了饲养期，增加饲养成本。

病牛处置：病牛进入病牛舍进行注射治疗。

病死牛处置：暂存于冷藏间定期有专用车辆拉送至无公害处置场统一处置，无害化处置。

疫牛处置：一旦发现疫牛，第一时间向中宁县动物防疫部门上报并封闭全场，由监督所组织封闭运送至指定焚烧场焚化。

#### 3.5.2.3粪便好氧堆肥工艺

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497—2009），本项目牛粪处理采用比较成熟的好氧堆肥发酵制作有机肥工艺。处理流程为预处理、发酵等工段。

①调整C/N比

牛粪C/N比为26:1左右，好氧堆肥的最佳C/N比为30。向牛粪中配比牛舍内定期清理的垫料、格栅渣等，使堆肥原料的C/N比控制在30%左右。

②通气状况

好氧发酵是利用好氧微生物在有氧状态下对有机质进行的快速分解，因此，通气是保证好氧发酵顺利进行的重要因素之一。通风供氧起到三个作用，一是给微生物提供新陈代谢所需的氧气，二是带走部分水分，三是控制堆体温度。

③pH值

pH值是影响微生物生长的重要因素之一，微生物的降解活动需要一个微酸性或中性的环境条件。pH值过高或过低都不利于微生物的繁殖和有机物的降解。在整个反应过程中，pH值随时间和温度的变化而变化，但一般情况下，堆肥的过程中有足够的缓冲作用，能使pH值稳定在可以保证好氧分解的酸碱度水平。

④好氧发酵

将调整好水分及C/N比的牛粪由铲车送入堆肥场进行条垛，同时加入一定量的外源微生物“起爆剂”及减少氨释放和保氮的复合菌剂，以加快发酵速度和减少氨气的释放，并定期进行翻抛，促使有机质的降解和腐殖质的形成，达到《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）中的相关要求后，用于周边农田的肥料。好氧发酵分为三个阶段：升温阶段、高温阶段、降温或腐熟保温阶段。

a、升温阶段

在发酵之前，物料中就存在着各种有害、无害的土著菌群，当C/N比、水分、温度适宜时，各类微生物菌群开始繁殖。当温度达到25℃以上时，中温性微生物菌群进入旺盛的繁殖期，开始活跃地对有机物进行分解和代谢，并产生大量的热。为了缩短堆肥时间，发酵初期在堆肥原料中加入“起爆剂”，即一些含碳量高的微生物易利用的物质，使微生物迅速增值，积累热量到高温阶段。

b、高温阶段

当发酵温度上升到45℃以上时，即进入高温阶段。除少部分残留下来的和新形成的水溶性有机物继续分解外，复杂的有机物如半纤维素、纤维素等开始强烈分解，同时腐殖质开始形成。此时嗜热真菌、好热放线菌、好热芽孢杆菌等微生物的活动占了优势。当温度升到70℃以上时，大量的嗜热菌类死亡或进入休眠状态，在各种酶的作用下，有机质仍在继续分解。随着微生物的死亡、酶的作用消退，热量逐渐降低，此时，休眠的好热微生物又重新活跃起来并产生新的热量，经过反复几次保持的高温水平，腐殖质基本形成，堆肥物质初步形成。

c、降温阶段

内原呼吸后期，只剩下较难分解的有机物和新形成的腐殖质，发热量减少，温度开始下降，当下降到40℃以下，中温微生物重新开始繁殖，剩下的难分解的木质类及纤维素在真菌作用下，少量被降解。此时进入物料的腐熟阶段。在该阶段物料失重及产热量很小，木质素降解产物与死亡微生物中的蛋白质结合形成对植物生长极其重要的腐植酸。

粪便好氧堆肥工艺流程示意图见图3.5-4。

图3.5-4   粪便好氧堆肥工艺流程示意图

### 3.5.3主要污染工序

表3.5-5   建设项目营运期产污环节汇总表

| 污染因素 | 排放点 | 污染物名称 | 排放特性/性质 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 牛舍 | 恶臭 | 连续排放 | H2S、NH3、臭气 |
|  | 堆粪棚 |  | 连续排放 |  |
| 废水 | 管理房 | 生活污水 | 间歇排放 | COD、BOD5、SS、氨氮 |
| 固废 | 牛舍、散养场 | 牛粪、垫料 | 一般固废 | 牛粪、牛尿、沙土 |
|  | 病牛舍 | 病死牛尸体 | 危险固废 | 病死牛尸体 |
|  | 兽医室 | 医疗废物 | 危险固废 | 空药瓶、废针管等 |
|  | 管理房 | 生活垃圾 | 一般固废 | 果皮、纸屑等 |
|  | 污水处理设施 | 污泥 | 一般固废 | 粪便、泥沙 |
| 项目噪声主要来自于牛叫声、清粪铲车、水泵等 |

3.5.4施工期污染因子及源强分析

本项目施工期间，主要建设办公生活区、牛舍和饲料区，包括：肉牛牛舍7栋，饲草料棚1栋，管理用房2栋，值班及消毒室1个，消毒池3个，兽医室1个，堆粪棚1栋，病牛舍1栋，水泵房及消防水池、青储池。项目土建工程相对较少，施工机械少、工作时间短，不会大幅度产生废水、废气和固体废物，项目周围500m范围内无居民等环境敏感保护目标，施工噪声对周围的环境影响较小。项目施工期产生的污染因子及源强如下：

1、废气

⑴扬尘

扬尘是建设阶段的大气污染源主要来源，该项目建设期扬尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，由于施工采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中PM10浓度增大。扬尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关。根据类比其他类似工程的实测数据，类似土建工程现场的扬尘实地监测结果，在通常情况下，距离施工场界200m处PM10浓度约在0.10～0.25mg/m3之间。

⑵施工机械的废气

本项目在建筑施工现场、建筑物构筑等作业中，由于各类运输车辆频繁进出施工场地而产生大量的汽车尾气，包括CO、NOx等。

2、废水

建设期的污水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。

①生活污水：施工期施工人员30人，建设工期3个月，生活用水量约40L/人·d，施工期生活用水量为108m3，排水量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为86.4m3，废水依托位于项目西侧的中宁县喊叫水乡万头肉牛养殖场化粪池处理后用于周边牧草地及农田施肥。

②施工废水：施工废水主要为结构阶段混凝土养护排水、建筑保养废水。主要污染因子为SS，废水经沉淀池处理后喷洒施工场地。

3、噪声

噪声主要来自建筑施工过程。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源如表3.5-6所示。

表3.5-6   施工期主要噪声源强   单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 5m |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装载机 | 90 |
| 2 | 平地机 | 90 |
| 3 | 振动压路机 | 86 |
| 4 | 摊铺机 | 87 |
| 5 | 推土机 | 87 |
| 6 | 液压挖土机 | 85 |
| 7 | 车载起重机 | 96 |
| 8 | 铲车 | 82 |
| 9 | 混凝土泵 | 85 |
| 10 | 切割机 | 95 |
| 11 | 振捣机 | 95 |

4、固体废物

本项目施工期的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

建筑垃圾包括地基开挖时产生的废弃土方，混凝土浇筑过程中的漏浆，填充墙砌筑时洒落的砂浆，建材废包装，建材的废边角料等。建筑垃圾如果不采取措施进行严格管理，将对周围环境产生不良影响，不仅影响周边景观，而且会引起扬尘等环境问题。因此，本项目施工期的建筑垃圾应严格按《城市建筑垃圾管理规定》执行，禁止乱堆乱倒，必须将建筑垃圾运至政府指定位置堆放。同时，弃土应尽量回用，确实无法回用的弃土与其他建筑垃圾一起运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场，并及时采取相应的处置措施，避免因长期堆放对水体或空气质量造成影响。

本项目建筑垃圾的产生量按每100m2建筑面积0.1t建筑垃圾计算，该项目总建筑面积为29018m2，则项目建筑垃圾产生量为29.02t。对于项目产生的建筑垃圾应设置集中堆存点统一进行收集管理，由承担建筑垃圾运输的单位和个人按照指定的线路和时间将建筑垃圾政府部门指定的建筑垃圾堆放场。

本项目地形起伏不大，挖、填土方在场地内基本平整，无取、弃土方。

本项目施工人员生活垃圾以0.5kg/d·人计，施工人员按30人计，则整个施工期施工人员产生的生活垃圾量共计约1.35t。产生的生活垃圾集中收集，并交由环卫部门统一处理。

### 3.5.5营运期污染因子及源强分析

#### 3.5.5.1废气

项目使用的精饲料全部为外购成品饲料，使用的苜蓿草、野干草等草料不需要加工直接用于肉牛喂养，在厂区内不进行加工生产，因此无加工粉尘产生，本项目产生的废气主要为养殖区牛舍、堆粪棚产生的恶臭气体。

⑴牛舍恶臭

根据《排污许可证申请与核发技术规范畜 禽养殖行业》（HJ1029-2019）各类污染物产生量中肉牛，牛粪量为10.88kg/头·d（肉牛），本项目年养殖肉牛4256头，则牛粪总产生量约为16901.43t/a，牛粪中的固体含量约为20%。根据《中国畜禽粪粪便产生量估算及环境效应》（中国环境科学，2006，26（5）：614～617）），牛粪中含氮量0.315%则牛粪中含氮量为10.6t，根据《牛粪混合煤渣压缩成型蜂窝煤特性研究》（中国农业科技报2008年可知），牛粪中的含硫量约为0.28%，则牛粪中含硫量为9.47，在饲料配方合理，堆粪场管理得当的前提下，总氮、总氮转化成在NH3、H2S不超过总量的5%，则本项目牛舍NH3的产生量为0.53t/a，H2S的产生量为0.47t/a。本项目科学合理调控饲粮，同时加强牛场环境综合管理，对牛舍定期喷洒除臭剂，牛舍每天定时清理牛粪，减少恶臭污染物的蓄积，根据《多种除臭剂对氨和硫化氢去除效果的试验研究》（丁湘蓉，北京市海淀区环境卫生科学研究所，北京100086）中的内容，除臭剂对氨的去除效率为48%～75%，对硫化氢的去除率为62%～84%。本次评价除臭剂对氨的去除率取70%，对硫化氢的去除率取80%，则本项目NH3排放量为0.16t/a（0.02kg/h），H2S排放量为0.09t/a（0.01kg/h）。

⑵堆粪棚恶臭

本项目拟建一座堆粪棚（半封闭措施），牛舍粪污在堆粪棚内堆肥处理后拉运至周边用于农田施肥，堆粪棚恶臭产生强度与堆场管理方式等有关，本项目堆粪棚粪便2个月清理一次。本项目产生的粪污量为16901.43t/a，因此粪污量为2817t。则堆粪棚恶臭污染物产生源强分别为NH3：0.09t/a，H2S：0.08t/a。项目在堆粪过程中喷洒除臭剂并及时外运处理牛粪，对氨的去除率取70%，对硫化氢的去除率取80%，则本项目堆粪棚NH3排放量为0.027t/a（0.003kg/h），H2S产生量为0.016t/a（0.002kg/h）。

#### 3.5.5.2废水

本项目采用干清粪工艺，不产生牛舍冲洗废水，废水主要为生活污水。

生活污水的排放量为2.8m3/d（1022m3/a），主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、氨氮。生活污水由地埋式一体化污水处理设施（处理规模5m3/d）处理后用于厂区绿化。

#### 3.5.5.3噪声

建设项目噪声源主要为饲料搅拌机、水泵、风机、牛群等，噪声声级范围60~85dB（A），防治措施为减振、隔声。建设项目噪声污染源见表3.5-7。

表3.5-7   本项目噪声源   单位dB(A)

| 主要噪声设备 | 声压级 dB(A) | 治理措施 | 治理后声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 搅拌机 | 70~85 | 减振支座、车间密闭等 | <70 |
| 水泵 | 70~85 | 减振支座、隔声操作室等 | <80 |
| 翻抛机 | 75~85 | 消声装置、减振支座等 | <75 |
| 铲车 | 65~80 | 低噪声设备 | <70 |
| 消毒机 | 60~75 | 基础减震、墙体隔声 | <65 |
| 牛群 | 60~70 | 间歇性噪声 | <65 |

#### 3.5.5.4固体废物

本项目产生的固体废物主要有：

⑴牛粪，根据《排污许可证申请与核发技术规范畜 禽养殖行业》（HJ1029-2019）各类污染物产生量中肉牛，牛粪量为10.88kg/头·d（肉牛），本项目年养殖肉牛4256头，则牛粪总产生量约为16901.43t/a。本项目牛粪在堆粪棚好氧堆肥后定期清运供给周边农田施肥。

⑵生活垃圾，生活垃圾产生量约为0.46kg/人·d，本项目劳动定员35人，生活垃圾产生量约5.75t/a，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

⑶病死牛尸体，病死尸体的数量是无法计算的，这和养殖场本身的生产管理水平，疫情灾害发生情况以及防疫水平都有直接关联，本项目根据本地区同行业现已运行的肉牛养殖场病死尸产生情况估算病死尸体产生情况，病死牛总重量约为38.7t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），病死牛尸体属危险废物，危险废物类别为HW01医疗废物，废物代码841-003-01（病理性废物）全部拉运至宁夏银晟农业科技有限公司无害化处置中心处置。

⑷医疗废物，本项目产生的医疗废物主要为废一次性注射器、接种疫苗残留物以及废弃的药品等。根据建设单位提供，类比同类养殖场规模，项目建成后，在防止牛传染病医治过程中产生的医疗废物约为1.5t/a，设危险废物专用收集装置，集中收集单独定点存放于位于兽医室内的危废暂存间（5m2），定期统一交有资质的危废处置单位处置。

⑸垫料

本项目牛舍铺设10-12cm厚的垫料（沙土），用于吸收牛尿，则每年铺设的垫料量为4100t/a。牛舍垫料每年清理两次，清理后用于周边农田边坡堆砌。

⑹污泥

污水处理设施产生的污泥量约为0.5t/a，清掏后运送至堆粪场进行好氧堆肥后，用于周边农田施肥。

项目固体废物产生量见表3.5-8。

表3.5-8   固体废物排放情况

| 固废名称 | 来源 | 废物类别 | 代码 | 产生量 t/a | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛粪 | 牛舍、散养场 | 33 | 030-001-33 | 16901.43 | 堆粪棚堆肥后用于周边农田施肥 |
| 垫料 | 牛舍 | 33 | 030-001-33 | 4100 | 用于周边农田边坡堆砌 |
| 污泥 | 污水处理设施 | 61 | 900-999-61 | 0.5 | 堆粪棚堆肥后用于周边农田施肥 |
| 病死牛 | 牛舍、散养场 | HW01 医疗废物 | 841-003-01 | 38.7 | 拉运至宁夏银晟农业科技有限公司无害化处置中心处置 |
| 生活垃圾 | 职工生活 | / | / | 5.75 | 集中收集后由环卫部门统一处理 |
| 医疗废物 | 兽医室 | HW01 医疗废物 | 841-001-01及 841-005-01 | 1.5 | 集中收集，单独定点存放于危废暂存间，定期交有资质的单位处理 |

## 3.6污染物源强汇总

综上所述，本项目污染物源强汇总见表3.6-1。

表3.6-1   建设项目污染源强汇总

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 | 施工扬尘 | 距离施工场界200m处PM10浓度约 0.10～0.25mg/m3 |
|  |  | 施工废气 | 少量 |
|  | 水污 染物 | 施工废水 | SS | 少量 | 0 |
|  |  | 生活污水 | 污水总量 | 86.4m3 | 86.4m3 |
|  | 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 82~96dB(A) |
|  | 固废 | 建筑垃圾 | 29.02t | 29.02t |
|  |  | 生活垃圾 | 1.35t | 1.35t |
| 营运期 | 废气 | 牛舍恶臭 | 无组织 | NH3 | 0.42t/a | 0.147t/a |
|  |  |  |  | H2S | 0.032t/a | 0.008t/a |
|  |  | 堆粪棚恶臭 | 无组织 | NH3 | 0.07t/a | 0.025t/a |
|  |  |  |  | H2S | 0.005t/a | 0.001t/a |
|  | 水污 染物 | 生活污水 | 污水总量 | 1022m3/a | 1022m3/a |
|  | 固体 废物 | 一般固废 | 牛粪 | 16901.43t/a | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 5.75t/a | 0 |
|  |  |  | 垫料 | 4100t/a | 0 |
|  |  |  | 污泥 | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 危险废物 | 病死牛 | 38.7t/a | 0 |
|  |  |  | 医疗废物 | 1.5t/a | 0 |
|  | 噪声 | 搅拌机 | 70~85 | <60dB（A） |
|  |  | 水泵 | 70~85 | <60dB（A） |
|  |  | 铲车 | 65~80 | <70dB（A） |
|  |  | 消毒机 | 60~75 | <65dB（A） |
|  |  | 拉粪车 | 75~85 | <60dB（A） |
|  |  | 翻抛机 | 65~80 | <70dB（A） |
|  |  | 牛群 | 60~70 | <60dB（A） |

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

中宁县位于宁夏回族自治区中部、宁夏平原南端，隶属中卫市管辖。地处银川至六盘山、银川至沙坡头两条旅游路线的交汇地带，是贯通西北的"旱码头"和人流、物流、信息流集散地。喊叫水乡地处中宁县城以南。东临利通区、青铜峡市，西依中卫城区，南接同心县，北靠内蒙古阿拉善左旗，县境东西宽约50千米，南北长约60千米。距银川市140公里，曾为古代丝绸之路的中转要冲，现是天然的人流、物流、信息流集散地。

本项目位于中宁县喊叫水乡高岭村，项目具体位置见附图1。

### 4.1.2地形地貌

中宁县境内地形复杂，地貌类型多样，其主要类型有低山丘陵、平原及山间洼地，总体地势特征是北高南低，海拔高程在1000m以上。地形地势特征反映了构造的轮廓，第四纪以来由于地壳上升，地形切割强烈，“V”型沟发育，山陡谷深，低山丘陵主要分布于卫宁北山与卫宁平原过渡带上。卫宁平原呈东西向展布，主要由黄河冲积平原和山麓冲积扇组成。黄河冲积平原地形平坦开阔，第四纪以来持续下降，堆积了厚达近百米的松散沉积物，由于人类活动改变了原有的地貌景观，农田成片，沟渠纵横，形成了独具特色的灌区地貌景观。

### 4.1.3气候气象

中宁县地处西北内陆，属中温干旱区，靠近沙漠，为典型的大陆性气候和沙漠型气候。具有冬寒而漫长，雨雪稀少；春暖而回温快，多风沙天气；夏热而短促，较为湿润；秋凉而早短，天气晴爽，全年光照充足，蒸发强烈，降水主要集中在6-9月等气候特点。年平均气温在8.2~10℃之间，年均无霜期159~169天，年均降水量138~353.5mm，年蒸发量1729.6~1852.2mm，全年日照时数3796.1小时。根据中宁县气象局多年的统计资料，2000~2019年近20年来本地区主要气象气候特征见表4.1-1：

表4.1-1   中宁县近20年各气象要素统计表（2000~2019）

| 项目 | 中宁站 | 项目 | 中宁站 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测场海拔（m） | 1183.3 | 历年平均冰雹日数（d） | 0.2 | 本资料来自于 中宁县气象局 |
| 历年平均气温（℃） | 8.9 | 历年平均雾日数（d） | 0.6 |  |
| 历年极端最高气温（℃） | 38.9 | 历年平均雷暴日数（d） | 16 |  |
| 历年极端最低气温（℃） | -28 | 历年降雪日数（d） | 11.4 |  |
| 历年平均相对湿度（%） | 57 | 历年平均阴天日数（d） | 65.1 |  |
| 历年平均降水量（mm） | 221.6 | 最大积雪深度（cm） | 15 |  |
| 历年平均蒸发量（mm） | 2055.3 | 历年平均沙尘暴日数（d） | 2.3 |  |
| 历年平均风速（m/s） | 2.1 | 最大冻土深度（cm） | 109 |  |
| 历年平均大风日数（d） | 13.6 | 全年主导风向 | NW |  |

### 4.1.4水文地质

项目区位于黄河南侧，地下水的赋存与分布受地质构造、岩性结构、地形地貌、水文、气象等因素控制。依据赋存条件水利特征，项目区地下水类型主要为松散岩类孔隙水和碎屑岩类孔隙裂隙水。

1、松散岩类孔隙水

根据地下水含水介质类型、含水层特征及所处地理位置可将松散岩类孔隙水分为中宁平原松散岩类孔隙水和沟谷砂砾石孔隙水。

（1）中宁平原松散岩类孔隙水

广泛分布于黄河一、二级阶地。地层岩性为粘砂土、粉细砂、砂砾石、卵石层，基底为新近系。主要含水层为卵砾石层，含水层岩性为粉细砂、砂砾石、卵石层，透水性强。第四系厚度一般在15～35m，只有一个潜水含水岩组，具体特征如下：

该含水层结构变化较大，从西往东由细砂逐渐过渡为黄土状粘砂土或砂粘土（局部夹淤泥），细砂为棕黄色、淡黄色，成分为石英、长石、云母片，颗粒均匀。黄土状粘砂土、砂粘土，具锈黄色斑点，结构松散。下部为卵砾石，卵石呈椭圆及扁圆形，一般粒径为2-6cm，大者可达20cm。砾石粒径一般为0.45-1.0cm。含水层厚度为6.08-20.69cm，主要含水的砾卵石层厚度为4.90-17m。由西往东方向有逐渐变薄趋势。水位埋深大部分为2～4m，后缘水位埋深局部可达10.80m，渗透系数为4.5-15.2m/d。由于含水层厚度的变化，富水性由南向北逐渐变弱。

（2）沟谷砂砾石孔隙水

主要指分布于山区、低山丘陵区现代沟谷中的砂砾石孔隙水。含水层由洪积、冲洪积砂、砂砾石、块石及碎石组成，其物质成分因地而异，为各区段出露基岩风化破碎再搬运的产物。各区段水文地质条件差异很大，总体上富水性弱，水质变化大。存在上游段沟床透水不含水，缺少隔水层，与下伏基岩裂隙水水利联系密切和沟谷宽、汇水面积大的沟谷富水性强的分布规律。

⑶碎屑岩类孔隙裂隙水

主要分布于区域北部的地山丘陵地区。该区岩性特点为：粗粒碎屑岩，如砾石、砂砾岩等成岩作用差，具有半胶结和松散岩类的结构特征。出露于大佛寺沟-张裕沟一带，在砾岩、砂砾岩中夹有粘质砂土，石英砂岩等，砾岩中砾石多成次棱角状，为泥质胶结。

项目所在区域水文地质剖面图见图4.1-1。

图4.1-1  区域水文地质剖面图

2、地下水的补给、径流、排泄

本区域地下水主要接受大气降雨入渗补给，雨季集中补给，常年排泄。每年4～9月为降雨季节，地下水获得补给，是地下水位回升期，11月至次年1～3月为枯水季节，是地下水位下降期。松散岩类孔隙水：第四系松散岩类分布区，地形平缓，大气降水易于渗入补给地下水。地下水在迳流途中，部分垂直下渗补给下裂隙水。

⑴地下水补给

山区地下水主要的补给来源有大气降水，山洪下渗，及勘查区西部的山地侧向补给。

平原区地下水补给来源较多，主要的有大气降水，灌溉入渗，山区侧向补给，山区山洪入渗补给。平原区为引黄灌区，平均每亩用数量大2000m3/年以上，因此渠道及田间的灌溉入渗成为其主要的地下水补给来源。

⑵地下水径流

山区径流方向受地表形态影响较大，水流方向：勘查区西部流向新寺沟，新寺沟沿地势由高向低，即由西北向东南流。

平原区径流条件较为简单，总体由出山口流向黄河。

⑶地下水排泄条件

山区地下水排泄方式主要有陆面蒸发，植被吸收及边界排泄。

平原区地下水排泄方式有人工开采，陆面蒸发，植物蒸腾及向黄河的地下径流。

- 地下水动态特征

区域地下水的形成主要来自大气降水，动态变化与降雨量关系密切，据1：20万区域水文地质普查报告的资料，区域地下水的动态呈现滞后现象，强降水后，水位丰值出现时间一般滞后降雨峰值1～2天。地下水的动态变化具有比较明显的季节性特征，动态变化与降雨有密切的关系，雨季大雨后地下水量剧增，增幅可达数倍，地下水位迅速升高。枯季地下水位和流量变化幅度较小而且变化缓慢。

### 4.1.5土壤植被

⑴土壤

评价区的土壤主要有风沙土、灌淤熟化土、浅色草甸土、砾石土等几种类型。

风沙土：多为流动沙丘，夹有小面积固定和半固定沙丘。有机质含量少，肥力低下，漏水漏肥，沙土厚度1-30cm，植被稀疏，受风力搬运流动；灌淤熟化土：在长期灌淤、耕作、施肥等条件作用下形成。表层厚度一般70-80cm，质地均一，保水保肥，有机质及速效养分含量高，是全县主要农作物高产土壤；浅色草甸土：土层较薄，地下水位高，盐渍化较轻，经过改良可发展为灌淤土；砾石土：以河水和洪水挟带砾石为主，夹砾石较多，植被稀少，难以利用。

⑵植被

评价区域内植被有人工植被和荒漠植被两种类型。人工植被主要由杏树、桃树、葡萄树、苹果树及杨树、柳树、榆树、槐树、椿树、枣树、枸杞、酸枣树等构成；荒漠植被主要有沙米、红砂、油蒿、无芒隐子草、老瓜头、芨芨草及发菜等构成。

### 4.1.6地震

根据国家地震局《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2015B1）和《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015A2），本项目属地震设防烈度Ⅷ度的地区，因此，本项目建构物应按地震烈度Ⅷ度设防进行设计。

# 5环境质量现状监测与评价

## 5.1环境空气质量现状监测与评价

⑴项目所在区域达标判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.1.1规定“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境，质量公告或环境质量报告中的数据或结论”以及6.2.1.3规定“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据”。

本项目位于中卫市中宁县喊叫水乡高岭村，所在行政区划范围为中卫市，区域环境空气质量现状评价直接引用根据宁夏回族自治区生态环境厅公开发布的《2016-2020年宁夏生态环境质量报告书》2020年中卫市的监测数据对项目达标区判定。所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见表5.1-1。

表 5.1-1  区域公布的环境空气质量现状评价表

| 污染 物 | 年评价指标 | 现状浓度 /(μg/m3) | 标准值 /(μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 65 | 70 | 92.9 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 33 | 35 | 94.3 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 13 | 60 | 21.7 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 27 | 150 | 18 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 25 | 40 | 52.5 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 53 | 80 | 66.3 | 达标 |
| CO | 24h平均第95百分位数 （mg/m3） | 1.0 | 4 | 25 | 达标 |
| O3 | 日最大8h滑动平均值 90百分位数 | 134 | 160 | 83.8 | 达标 |

由上表可知，中卫市环境空气质量各项监测指标全年均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准限值要求。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区为达标区。

⑵其他污染物环境质量现状

硫化氢、氨、臭气浓度环境质量现状委托宁夏盛世绿源环境检测有限责任公司于2021年9月27日-2021年10月3日对区域内环境质量现状进行监测。

①监测点位布设

设1个环境空气质量现状监测点位，监测点位布设、监测项目与本项目的相对位置见表1和图5.1-1。

表5.1-2   环境空气现状监测点位一览表

| 编号 | 监测点名称 | 点位坐标 | 与本项目方位、距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目下风向 | E：105.762546609， N：36.988969080 | SE，500m | NH3、H2S、臭气浓度 |

②监测项目、时间、频次及方法

监测项目为NH3、H2S、臭气浓度。

监测时间及频次：NH3、H2S测小时平均值；臭气浓度测一次值。小时平均值，连续监测7d，每天采样四次（02、08、14、20时），日均值，连续监测7d，每天连续采样20h。监测期间同步监测和记录风速、风向、气温、气压等气象条件。

⑶监测方法

监测分析方法及监测期间气象条件见监测报告（本报告附件）。

⑷监测结果

表5.1-3   环境空气监测结果统计表

| 采样日期及时间 | 检测结果 |
| --- | --- |
|  | 项目厂址下风向 |
|  | 硫化氢（mg/m3） | 氨 （mg/m3） | 臭气浓度（无量纲） |
| 2021.9.27 | 02:00~03:00 | 0.004 | 0.05 | <10 |
|  | 08:00~09:00 | 0.005 | 0.07 | 12 |
|  | 14:00~15:00 | 0.004 | 0.06 | 11 |
|  | 20:00~21:00 | 0.005 | 0.08 | <10 |
| 2021.9.28 | 02:00~03:00 | 0.007 | 0.05 | <10 |
|  | 08:00~09:00 | 0.007 | 0.07 | 12 |
|  | 14:00~15:00 | 0.006 | 0.05 | 12 |
|  | 20:00~21:00 | 0.007 | 0.06 | <10 |
| 2021.9.29 | 02:00~03:00 | 0.003 | 0.05 | <10 |
|  | 08:00~09:00 | 0.003 | 0.06 | 11 |
|  | 14:00~15:00 | 0.003 | 0.06 | 13 |
|  | 20:00~21:00 | 0.004 | 0.08 | <10 |
| 2021.9.30 | 02:00~03:00 | 0.006 | 0.05 | <10 |
|  | 08:00~09:00 | 0.006 | 0.04 | 12 |
|  | 14:00~15:00 | 0.006 | 0.05 | 11 |
|  | 20:00~21:00 | 0.007 | 0.06 | <10 |
| 2021.10.1 | 02:00~03:00 | 0.008 | 0.05 | <10 |
|  | 08:00~09:00 | 0.008 | 0.07 | <10 |
|  | 14:00~15:00 | 0.008 | 0.04 | 13 |
|  | 20:00~21:00 | 0.008 | 0.05 | 12 |
| 2021.10.2 | 02:00~03:00 | 0.005 | 0.05 | <10 |
|  | 08:00~09:00 | 0.005 | 0.05 | 11 |
|  | 14:00~15:00 | 0.005 | 0.08 | 11 |
|  | 20:00~21:00 | 0.005 | 0.06 | <10 |
| 2021.10.3 | 02:00~03:00 | 0.006 | 0.05 | <10 |
|  | 08:00~09:00 | 0.007 | 0.06 | 11 |
|  | 14:00~15:00 | 0.006 | 0.07 | <10 |
|  | 20:00~21:00 | 0.006 | 0.05 | <10 |

由表5.1-3的监测结果可知，各监测因子均满足环境质量标准要求。

图5.1-1   环境质量现状监测点位图

## 5.2地表水环境质量现状评价

项目评价范围内无常年地表径流水体，周边主要分布有少量季节性小冲沟，平时干涸无水，只有雨季洪水流经，雨季洪水中泥沙含量较大，水质较差。故本次环评不对地表水环境质量现状进行评价。

## 5.3声环境质量现状监测与评价

### 5.3.1声环境质量现状监测

本项目声环境质量现状委托宁夏盛世绿源环境检测有限责任公司于2021年9月27日~28日对区域内环境质量现状进行监测。

⑴监测点位布设

根据项目所在区域环境功能区划，在项目场址东、南、西、北场界外1米处各布设一个监测点，共布设4个监侧点位，具体监测点位见图5.1-1。

⑵监测时间与频率

监测时间：2021年9月27日~28日，连续监测两天。

监测频率：监测2天，每天昼间、夜间各1次

⑶监测项目及监测方法

监测项目为连续等效A声级Leq，监测方法严格按《环境监测技术规范》（噪声部分）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。

⑷监测仪器

噪声测量仪器选用杭州爱华仪器有限公司生产的AWA6228+型噪声统计分析仪，监测期间无雨、无雪、无雷电，风速小于5m/s。

⑸质量控制

噪声测量仪器性能符合GB3875《声级计电声性能及测量方法》规定，年检合格，并在测量前后进行校准。

### 5.4.2监测结果统计

各监测点噪声现状监测统计结果见表5.3-1。

表5.3-1   环境噪声现状监测结果   单位：dB（A）

| 检测 编号 | 点位名称 | 等效声级 dB（A） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9月27日 | 9月28日 |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 东厂界外1m处 | 48 | 42 | 48 | 43 |
| N2 | 南厂界外1m处 | 47 | 43 | 48 | 41 |
| N3 | 西厂界外1m处 | 48 | 43 | 48 | 44 |
| N4 | 北厂界外1m处 | 48 | 42 | 47 | 41 |

### 5.4.3声环境现状评价结果

根据噪声监测数据统计分析结果，采用与评价标准值比较的方法，对评价范围内声环境质量现状作出评价。由表5.2-1可知，本项目所在地昼、夜间环境噪声等效声级均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准。项目所在区域声环境质量现状较好。

## 5.4地下水环境质量现状

本次地下水现状评价共设3个监测点，数据引用《中宁县喊叫水乡万头肉牛养殖场一期建设项目环境影响报告书》中的监测数据，监测时间为2019年6月29日、2019年6月30日。本项目位于宁中宁县喊叫水乡万头肉牛养殖场的东侧，本次引用数据监测点位均在评价范围内且同一水文地质单元，引用数据资料可行。

（1）监测点位布设

地下水监测点位见表5.4-1及监测布点图5.4-1。

表5.4-1   地下水布点一览表

| 点位编号 | 位置名称 | 取样点位置 | 相对方位 | 相对距离 | 监测井类型 | 井深 | 水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 麦垛新村 | 项目区域上游 | ES | 1.2km | 水质井 | 35 | 8.9 |
| 2# | 项目场地 | 场地 | / | / | 水质井 | 40 | 10 |
| 3# | 北沟沿村新庄点 | 项目区域下游 | N | 900m | 水质井 | 56 | 11.5 |
| 4# | 下庄子村 | 项目侧游 | SW | 2437 | 水位井 | 38 | 10.2 |
| 5# | 车路新村 | 项目上游 | S | 4220 | 水位井 | 36 | 9.6 |
| 6# | 周段头村 | 项目下游 | NW | 3801 | 水位井 | 42 | 10.6 |

（2）监测项目及频次

表5.4-2   地下水现状监测项目及频次一览表

| 序号 | 监测点位名称 | 监测因子 | 监测频次 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 麦垛新村 | pH值、总硬度、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、铜、锌、铅、镉、氟化物、铁、锰、镍、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、Cl-、SO42-、阴离子洗涤剂 | 1次/天，检 测2天 | 2019年 6月29日～6月30日 |
| 2# | 项目场地 |  |  |  |
| 3# | 北沟沿村新庄点 |  |  |  |

（3）监测分析方法

监测及分析方法依照《水和废水检测分析方法》（第四版）中的相关方法进行，具体见表5.4-3。

表5.4-3   地下水检测分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | pH便携式pH计法 | （第四版）国家环境保护总局（2002年） | / |
| 2 | 总硬度 （以CaCO3计） | 《水质钙和镁总量的测定 EDTA滴定法》 | GB 7477-87 | 5mg/L |
| 3 | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标(8.1称量法)》 | GB/T 5750.4-2006 | / |
| 4 | 硫酸盐 | 《水质硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行》） | HJ/T 342-2007 | / |
| 5 | 氯化物 | 《水质氯化物的测定硝酸银滴定法》 | GB 11896-89 | / |
| 6 | 铁 | 《水质铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | GB 11911-89 | 0.03mg/L |
| 7 | 锰 | 《水质铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | GB 11911-89 | 0.01mg/L |
| 8 | 锌 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法》 | GB 7475-87 | 0.05mg/L |
| 9 | 挥发酚 （以苯酚计） | 《水质挥发酚的测定 4-氨基安替吡啉分光光度法》 | HJ 503-2009 | 0.0003mg/L |
| 10 | 耗氧量（高锰酸盐指数） | 《水质高锰酸盐指数的测定滴定法》 | GB 11892-89 | 0.5mg/L |
| 11 | 氨氮 | 《水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 12 | 总大肠菌群 | 《水质总大肠菌群多管发酵法》 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | / |
| 13 | 细菌总数 | 《水质细菌总数的测定平皿计数法》 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | / |
| 14 | 亚硝酸盐氮 | 《水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法》 | GB 7493-87 | 0.003mg/L |
| 15 | 硝酸盐氮 | 《水质硝酸盐氮的测定紫外分光光度法》 | HJ/T 346-2007 | 0.08mg/L |
| 16 | 氰化物 | 《水质氰化物的测定异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》 | HJ 484-2009 | 0.004mg/L |
| 17 | 氟化物 | 《水质氟化物的测定离子选择电极法》 | GB 7484-87 | 0.05mg/L |
| 18 | 汞 | 《水质汞、砷、硒、铋、锑原子荧光法》 | HJ 694-2014 | 0.04μg/L |
| 19 | 砷 | 《水质汞、砷、硒、铋、锑原子荧光法》 | HJ 694-2014 | 0.3μg/L |
| 20 | 镉 | 《水质铜、铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 0.1μg/L |
| 21 | 铬（六价） | 《水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法》 | GB 7467-87 | 0.004mg/L |
| 22 | 铅 | 《水质铜、铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 0.001mg/L |
| 23 | 铜 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法》 | GB 7475-87 | 0.05mg/L |
| 24 | 镍 | 《水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法》 | GB 11912-89 | 0.05mg/L |
| 25 | K+ | 《水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》 | HJ 812-2016 | 0.02mg/L |
| 26 | Na+ |  |  | 0.02mg/L |
| 27 | Ca2+ |  |  | 0.03mg/L |
| 28 | Mg2+ |  |  | 0.02mg/L |
| 29 | HCO3- | 《碱度酸碱指示剂滴定法》 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | / |
| 30 | CO32- | 《碱度酸碱指示剂滴定法》 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | / |
| 31 | 阴离子洗涤剂 | 《生活饮用水标准检验方法 亚甲蓝分光光度法》 | GB/T 5750.4-2006 | 0.05mg/L |

（4）监测结果分析

地下水监测结果见表5.4-4。

表5.4-4   地下水检测结果一览表

| 监测项目 | 单位 | 2019年6月29日监测结果 | 2019年6月30日监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# |
| pH | 无量纲 | 7.29 | 7.18 | 7.23 | 7.32 | 7.22 | 7.25 |
| 总硬度 （以CaCO3计） | mg/L | 674 | 688 | 715 | 655 | 711 | 689 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1488 | 1586 | 1677 | 1516 | 1621 | 1610 |
| 硫酸盐 | mg/L | 464 | 390 | 431 | 464 | 399 | 431 |
| 氯化物 | mg/L | 334 | 314 | 356 | 304 | 342 | 360 |
| 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 挥发酚 （以苯酚计） | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 耗氧量 | mg/L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L |
| 氨氮 | mg/L | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.53 | 0.55 |
| 总大肠菌群 | MPN/100m | 6 | 9 | 8 | 11 | 12 | 9 |
| 细菌总数 | CFU/mL | 22 | 34 | 27 | 33 | 19 | 24 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.041 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 0.115 | 0.116 | 0.118 | 0.114 | 0.113 | 0.116 |
| 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 氟化物 | mg/L | 3.68 | 3.14 | 3.68 | 3.53 | 3.98 | 3.53 |
| 汞 | mg/L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 砷 | mg/L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L |
| 镉 | mg/L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 铬（六价） | mg/L | 0.023 | 0.021 | 0.026 | 0.025 | 0.022 | 0.021 |
| 铅 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
| 铜 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 镍 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| K+ | mg/L | 1.28 | 1.32 | 2.41 | 2.25 | 1.37 | 1.91 |
| Na+ | mg/L | 333 | 336 | 355 | 349 | 345 | 346 |
| Ca2+ | mg/L | 62.8 | 63.2 | 66.9 | 65.1 | 64.7 | 65.4 |
| Mg2+ | mg/L | 52.2 | 52.9 | 55.7 | 54.6 | 54.5 | 54.4 |
| HCO3- | mg/L | 756 | 741 | 648 | 625 | 778 | 678 |
| CO32- | mg/L | 10L | 10L | 10L | 10L | 10L | 10L |
| 阴离子洗涤剂 | mg/L | 0.190 | 0.130 | 0.103 | 0.132 | 0.078 | 0.149 |
| 备注：当检测结果低于方法检出限时，以检出限加“L”表示，未检出项目检出限见表5.4-3。 |

（5）评价方法

①一般因子

采用标准指数法，其公式如下：

式中：Si，j－单项水质参数i在第j点的标准指数；

Ci，j－单项水质参数i在第j点的实测浓度；

Csi－单项水质参数i在第j点的评价标准；

②pH值

pH值的标准指数为：

式中：

SpH，j——地下水pH值的标准指数；

pHj——地下水pH值的平均监测值；

pHsu——地下水标准规定的pH值上限；

pHsd——地下水标准规定的pH值下限。

标准指数大于1，表明该断面的环境质量劣于评价标准等级，反之则满足评价标准。

（6）评价结果

地下水环境质量现状评价结果见表5.4-5。

表5.4-5   地下水环境质量现状评价统计表

| 序号 | 监测项目 | 2019年6月29日监测结果 | 2019年6月30日监测结果 | (GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | Si | 2# | Si | 3# | Si | 1# | Si | 2# | Si | 3# | Si |  |
| 1 | pH | 7.29 | 0.19 | 7.18 | 0.12 | 7.23 | 0.15 | 7.32 | 0.21 | 7.22 | 0.15 | 7.25 | 0.17 | 6.5〜8.5 |
| 2 | 总硬度 | 674 | 1.50 | 688 | 1.53 | 715 | 1.59 | 655 | 1.46 | 711 | 1.58 | 689 | 1.53 | ≤450 |
| 3 | 氨氮 | 0.56 | 1.12 | 0.55 | 1.10 | 0.57 | 1.14 | 0.59 | 1.18 | 0.53 | 1.06 | 0.55 | 1.10 | ≤0.5 |
| 4 | 硝酸盐氮 | 0.115 | 0.01 | 0.116 | 0.01 | 0.118 | 0.01 | 0.114 | 0.01 | 0.113 | 0.01 | 0.116 | 0.01 | ≤20 |
| 5 | 亚硝酸盐 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.041 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.041 | 0.04 | ≤1.00 |
| 6 | 挥发酚 | 0.0003L | / | 0.0003L | / | 0.0003L | / | 0.0003L | / | 0.0003L | / | 0.0003L | / | ≤0.002 |
| 7 | 氰化物 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | ≤0.05 |
| 8 | 汞 | 0.04L | / | 0.04L | / | 0.04L | / | 0.04L | / | 0.04L | / | 0.04L | / | ≤0.001 |
| 9 | 砷 | 0.3L | / | 0.3L | / | 0.3L | / | 0.3L | / | 0.3L | / | 0.3L | / | ≤0.01 |
| 10 | 铬（六价） | 0.023 | 0.460 | 0.021 | 0.420 | 0.026 | 0.520 | 0.025 | 0.500 | 0.022 | 0.440 | 0.021 | 0.420 | ≤0.05 |
| 11 | 铅 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / | ≤0.01 |
| 12 | 镉 | 0.1L | / | 0.1L | / | 0.1L | / | 0.1L | / | 0.1L | / | 0.1L | / | ≤0.005 |
| 13 | 氟化物 | 3.68 | 3.68 | 3.14 | 3.14 | 3.68 | 3.68 | 3.53 | 3.53 | 3.98 | 3.98 | 3.53 | 3.53 | ≤1.0 |
| 14 | 铁 | 0.03L | / | 0.03L | / | 0.03L | / | 0.03L | / | 0.03L | / | 0.03L | / | ≤0.3 |
| 15 | 锰 | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / | ≤0.10 |
| 16 | 锌 | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L | / | ≤1.0 |
| 17 | 溶解性总固体 | 1488 | 1.49 | 1586 | 1.59 | 1677 | 1.68 | 1516 | 1.52 | 1621 | 1.62 | 1610 | 1.61 | ≤1000 |
| 18 | 硫酸盐 | 464 | 1.86 | 390 | 1.56 | 431 | 1.72 | 464 | 1.86 | 399 | 1.60 | 431 | 1.72 | ≤250 |
| 19 | 氯化物 | 334 | 1.34 | 314 | 1.26 | 356 | 1.42 | 304 | 1.22 | 342 | 1.37 | 360 | 1.44 | ≤250 |
| 20 | 总大肠菌群 | 6 | 2.00 | 9 | 3.00 | 8 | 2.67 | 11 | 3.67 | 12 | 4.00 | 9 | 3.00 | ≤3.0 |
| 21 | K+ | 1.28 | / | 1.32 | / | 2.41 | / | 2.25 | / | 1.37 | / | 1.91 | / | / |
| 22 | Na+ | 333.00 | 1.67 | 336.00 | 1.68 | 355.00 | 1.78 | 349.00 | 1.75 | 345.00 | 1.73 | 346.00 | 1.73 | ≤200 |
| 23 | CO32- | 1.04 | / | 1.05 | / | 1.05 | / | 1.05 | / | 1.04 | / | 1.05 | / | / |
| 24 | HCO3- | 2.04 | / | 2.05 | / | 2.05 | / | 2.05 | / | 2.04 | / | 2.05 | / | / |
| 25 | 耗氧量 | 0.5L | / | 0.5L | / | 0.5L | / | 0.5L | / | 0.5L | / | 0.5L | / | ≤3.0 |
| 26 | 细菌总数 | 22.00 | 0.22 | 34.00 | 0.34 | 27.00 | 0.27 | 33.00 | 0.33 | 19.00 | 0.19 | 24.00 | 0.24 | ≤100 |
| 27 | 铜 | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L |  | 0.05L | / | 0.05L | / | ≤1.00 |
| 28 | 镍 | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L |  | 0.05L | / | 0.05L | / | ≤0.02 |
| 29 | Ca2+ | 62.80 | / | 63.20 | / | 66.90 | / | 65.10 | / | 64.70 | / | 65.40 | / | / |
| 30 | Mg2+ | 52.20 | / | 52.90 | / | 55.70 | / | 54.60 | / | 54.50 | / | 54.40 | / | / |
| 31 | 阴离子洗涤剂 | 0.190 | 0.633 | 0.130 | 0.433 | 0.103 | 0.343 | 0.132 | 0.440 | 0.078 | 0.260 | 0.149 | 0.497 | ≤0.3 |

由监测结果可知：监测期间1~3#监测点检测因子中总硬度、氨氮、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物及氟化物等多项指标出现超标，其余监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。总硬度、氯化物、溶解性总固体、硫酸盐超标的原因可能与当地地质条件有关，导致天然背景值过高。氨氮超标原因可能为当地生活污水、农田施肥、养殖废水渗入地下造成的。

⑺地下水化学类型

表5.4-6   地下水化学类型   （毫克当量百分数%）

| 监测点 | 阳离子 | 阴离子 |
| --- | --- | --- |
|  | K+ | Na+ | Mg2+ | Ca2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| 1# | 0.03 | 14.5 | 3.1 | 4.3 | 0.0 | 12.4 | 9.7 | 9.7 |
|  | 0.06 | 15.2 | 3.2 | 4.5 | 0.0 | 10.2 | 8.8 | 9.7 |
| 2# | 0.03 | 14.6 | 3.2 | 4.4 | 0.0 | 12.1 | 9.1 | 8.1 |
|  | 0.04 | 15.0 | 3.2 | 4.5 | 0.0 | 12.8 | 9.9 | 8.3 |
| 3# | 0.06 | 15.4 | 3.3 | 4.6 | 0.0 | 12.6 | 10.3 | 9.0 |
|  | 0.05 | 15.1 | 3.3 | 4.5 | 0.0 | 11.1 | 10.4 | 9.0 |

表5.4-7   舒卡列分类表

| ＞25%mep | HCO3- | HCO3-+SO42- | HCO3-+SO42-+Cl- | HCO3--+Cl- | SO42- | SO42-+Cl- | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca2+ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca2++Mg2+ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg2+ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na+ | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
| Na++Ca2++Mg2+ | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na++Mg2+ | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na+ | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |

根据表5.4-6及表5.4-7可知，区域地下水类型分别为：1#：地下水化学类型为42-B型水，即矿化度为1.5~10g/l的Cl--SO42--Na+型水；2#：地下水化学类型为42-B型水，即矿化度为1.5~10g/l的Cl--SO42--Na+型水；3#：地下水化学类型为49-B型水，即矿化度为1.5~10g/l的Cl--Na+型水。

## 5.5土壤环境质量现状

1、土壤类型调查

项目厂址土壤类型查阅“国家土壤信息服务平台”。本项目厂址中心坐标为北纬36°59'40.53"，东经105°46'2.62"，根据查询结果，项目厂址及四周土壤类型为淡灰钙土；根据《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009），其土纲为E为干旱土，土亚纲为E2干暖温干旱土，土类为E21灰钙土。项目区域土壤类型见图5.5-1。

图5.5-1   项目所在区土壤类型图

- 土壤理化性质

表5.5-1   土壤理化性质一览表

| 层次 | 0~0.5m |
| --- | --- |
| 颜色 | 黄色 |
| 结构 | 小颗粒状 |
| 质地 | 砂土 |
| 砂砾含量 | 70% |
| 其他异物 | 无 |

3、土壤环境质量现状调查与评价

本次评价项目土壤监测数据采用宁夏盛世绿源环境检测有限责任公司对项目厂区土壤的监测数据。

⑴监测点位布设

表5.5-2   土壤环境质量现状监测点位一览表

| 编号 | 位置 | 点位名称 | 土样 | 取样深度 | 检测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 占地范围内 | 牛舍T1 | 表层样 | 0~20cm | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |
| T2 |  | 堆粪棚T2 | 表层样 | 0~20cm |  |
| T3 |  | 青储池T3 | 表层样 | 0~20cm |  |

⑵监测因子

基本因子：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。

⑶监测时间及频次

监测一天，每天采样一次。

⑷监测结果

表5.5-3   土壤检测结果统计表

| 采样日期 | 检测 项目 | 检测结果（mg/kg） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 牛舍（项目厂址内） | 堆粪棚（项目厂址内） | 青储池（项目厂址内） |
|  |  | 表层 | 表层 | 表层 |
| 2021.9.27 | pH（无量纲） | 8.25 | 8.44 | 7.95 |
|  | 汞 | 0.228 | 0.128 | 0.167 |
|  | 砷 | 8.17 | 7.81 | 7.50 |
|  | 铜 | 23.0 | 17.9 | 23.2 |
|  | 铅 | 10.1 | 8.7 | 10.6 |
|  | 镉 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
|  | 镍 | 40.2 | 36.3 | 40.7 |
|  | 铬 | 67.4 | 61.5 | 69.2 |
|  | 锌 | 63.4 | 54.6 | 64.1 |

根据土壤环境监测数据的统计分析结果，采用与评价标准直接比较的方法，对项目区内土壤环境质量现状做出评价。由监测结果可知，项目区域各监测点土壤监测值均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）风险筛选值，说明项目区域土壤环境质量现状良好。

## 5.6生态环境质量现状

⑴土地利用现状

本项目位于中宁县喊叫水乡高林村，项目所在地用地有农用地、牧草地、设施农业用地，本项目占地类型为农业用地。

⑵植被类型及野生动物类型

项目区域天然植被种类较少，群落结构简单，主要植被有狗尾草、莎草、芨芨草、苦豆子和水蓬等，天然植被覆盖率低。

项目区域主要兽类有鼠类，爬行类主要有沙蜥；两栖类有蟾蜍；鸟类主要有野鸡、

喜鹊等常见种，不存在野生动物。

# 6环境影响预测与评价

## 6.1施工期环境影响预测与评价

项目施工期间可能对周围环境产生影响主要有：施工机械设备的噪声、扬尘、施工废水、施工建筑垃圾等，如不加以严格控制管理，将会给周围环境造成不良的影响。

### 6.1.1大气环境影响预测与评价

(1)施工粉尘

施工期平整土地会产生一定量的粉尘，根据统计资料，这部分粉尘粒径大，大多在25μm以上，这些粉尘不仅会影响施工区环境空气质量，而且还会直接影响距施工场地周围5-15m范围内的人群。为此，要求施工场地周围必须进行有效蔽挡，要求外运残土车辆要严格实行密封。同时，要求适时采取湿法作业方式，最大限度地减轻粉尘污染。

(2)路面扬尘

路面扬尘主要来源为：

①运输车辆及施工机械在行驶过程中产生的轮胎尘；

②运输车辆及施工机械车体和货物附着的尘土；

③运输车辆及施工机械尾气排放的气溶胶；

④原料装卸、堆放时随风飘扬的尘土；

(3)露天堆场和裸露场地的风力扬尘。

由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。当尘粒大于250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

(4)其它废气

施工机械还将排放少量废气，但由于排放数量较少，对周围环境空气不会造成明显污染。

### 6.1.2地表水环境影响预测与评价

施工期的废水主要来源于建筑施工废水以及施工人员产生的生活污水。建筑施工废水产生量小，主要污染物为SS，设临时沉淀池沉淀后泼洒抑尘。沉淀池须采取一定的防渗、防漏措施。生活污水依托项目西侧的中宁县喊叫水乡万头肉牛养殖场化粪池处理后用于周边牧草地及农田施肥。

综上所述，施工期间的水污染负荷量较小，施工结束后其影响也就随之消除，对地表水及地下水环境影响很小。

### 6.1.3噪声环境影响预测与评价

施工设备噪声主要是挖掘机、装载车、吊车等设备的发动机噪声、电锯噪声等，噪声源强一般在82~95dB(A)。根据噪声衰减模式计算，拟建项目施工期设备噪声影响预测结果见表6.1-1。

表6.1-1   主要施工机械不同距离噪声级   单位：dB（A）

| 机械类型 | 5m | 20m | 40m | 60m | 80m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮式装载机 | 90 | 78 | 72 | 68.5 | 66 | 60.5 | 58 | 54.5 |
| 平地机 | 90 | 78 | 72 | 68.5 | 66 | 60.5 | 58 | 54.5 |
| 振动压路机 | 86 | 74 | 68 | 64.5 | 62 | 56.5 | 54 | 50.5 |
| 摊铺机 | 87 | 75 | 69 | 65.5 | 63 | 57.5 | 55 | 51.5 |
| 推土机 | 87 | 75 | 69 | 65.5 | 63 | 57.5 | 55 | 51.5 |
| 液压挖土机 | 85 | 73 | 67 | 63.5 | 61 | 58.5 | 53 | 49.5 |
| 车载起重机 | 96 | 84 | 78 | 74.5 | 72 | 69.5 | 65 | 60.5 |
| 铲车 | 82 | 70 | 64 | 60.5 | 58 | 52.5 | 50 | 46.5 |
| 混凝土泵 | 85 | 73 | 67 | 63.5 | 61 | 58.5 | 53 | 49.5 |
| 切割机 | 95 | 83 | 77 | 73.5 | 71 | 68.5 | 64 | 59.5 |
| 振捣机 | 95 | 83 | 77 | 73.5 | 71 | 68.5 | 64 | 59.5 |

本次评价以《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定为分析标准，分析施工阶段噪声环境影响。由上可知，施工期间大部分机械的昼间噪声值在距施工场地40m~60m以外可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定的噪声限值，夜间噪声在距施工场地约200m以外可基本符合该标准规定的限值。

### 6.1.4固体废物影响预测与评价

施工期间产生的固体废物主要为建筑垃圾以及生活垃圾。本项目建筑垃圾产生量为29.02t。对于项目产生的建筑垃圾应设置集中堆存点统一进行收集管理，由承担建筑垃圾运输的单位和个人按照指定的线路和时间将建筑垃圾政府部门指定的建筑垃圾堆放场。

本项目施工人员生活垃圾以0.5kg/d·人计，施工人员按30人计，则整个施工期施工人员产生的生活垃圾量共计约1.35t。产生的生活垃圾集中收集，并交由环卫部门统一处理。

综上所述，本项目施工期产生的各类固体废弃物均可妥善处置，对周围环境影响较小。

### 6.1.5生态环境影响预测与评价

在项目施工期内，项目占地范围内的部分地表将被清除，造成地表裸露，会对项目区域内的植被和动物造成一定的影响。

1、施工期对土地功能变化

项目区建设前土地利用状况为设施农用地，项目建成后将完全改变土地的原有利用状况，将设施农用地变更为规模化养殖用地，并种植大面积绿化植被。

2、施工期对植被的影响分析

经现场调查，项目所在区域属宁夏中部干旱草原区，为荒漠草原植被类型，主要分布着刺旋花、短花针茅、猫头刺、红沙草等植被；人工林以防护林带为主，树种主要有：杨、柳、输、槐、红柳、沙枣等。项目施工期间由于各种施工机械、运输车辆进入施工现场，运输车辆产生的扬尘和排放的尾气将对该区域环境产生一定的影响。此外，项目区在建设期间，由于土地使用功能发生变化，施工过程中，所有植被都被去除，表面植被遭到短期破坏。随着工程建设的完成，除被永久性占用外，部分地段植被通过绿化措施得到恢复。

3、施工期对动物的影响分析

根据现场走访了解，项目区域范围内野生动物品种、数量均很少，主要是一些常见种类，兽类有野兔和鼠类，爬行类主要有沙蜥；鸟类主要有麻雀等常见种，没有国家级保护动物及珍稀濒危保护动物。项目施工影响范围较小，项目施工期不会对区域内的野生动物产生较大影响。

### 6.1.6交通、运输的影响分析

施工期间，项目建设过程有大量的建筑材料需要运入，运输车辆将会对项目附近的交通带来一定影响。建设单位、施工单位应会同交通部门定制合理的运输路线和时间，做好交通疏导工作，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。另外建设单位与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。建筑垃圾及粉状建材应采取密闭车辆或加盖篷布的车辆运输，施工工地出口处设有车辆喷淋装置，用于冲洗车身携带的泥土，避免运输过程对周围环境产生影响。采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。

## 6.2营运期环境影响分析

### 6.2.1运营期环境空气影响预测与评价

#### 6.2.1.1相关参数

⑴预测因子

根据工程分析，本项目大气污染物主要为养殖场内牛舍、堆粪棚产生的恶臭，其主要特征污染因子为N3H和H2S；本次评价主要预测因子选取N3H和H2S。

⑵评价等级及评价范围

本项目大气评等级为二级，评价范围以项目场区为中心，边长5km的矩形范围内。⑶预测模式

本项目大气评价等级为二级，因此采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录B推荐模型中的估算模型AERSCREEN进行预测。

⑷预测内容

依据估算模式及参数，对建设项目投产后排放的NH3、H2S进行了最大落地浓度及其出现距离的计算，并将对照各污染物环境空气质量评价标准，对计算结果进行了环境影响分析。

⑸评价标准

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，选用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度限值作为预 测因子的评价标准，具体的标准值见表6.2-1。

表6.2-1   评价标准一览表

| 评价因子 | 标准值/（μg/m3） | 来源 |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 200（1h平均质量浓度） | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| H2S | 10（1h平均质量浓度） |  |

⑹污染源计算清单

本项目污染源主要为无组织面源，具体排放情况见表6.2-2。

表6.2-2本项目无组织污染源排放参数（面源）一览表

| 名称 | 面源中心坐标 | 面源海拔 高度 /m | 面源 长度 /m | 面源 宽度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数 /h | 污染物排放速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X(m) | Y(m) |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 牛舍 | 105.766151 | 36.994612 | 1417 | 286.8 | 228 | 6 | 8760 | 0.02 | 0.01 |
| 堆粪棚 | 105.767975 | 36.991286 | 1418 | 30 | 30 | 9 | 8760 | 0.003 | 0.002 |
| 备注：Aercreeen中矩形面源只能在无地形影响下计算，如果项目必须要考虑地形，需要将矩形面源按面积相等的圆形面源计。牛舍等效圆半径144.3m；堆粪棚等效圆半径16.9m。 |

⑺估算参数

项目估算模式所用参数见表6.2-3.

表6.2-3   估算模型参数表

| 参数 | 取值 | 资料来源 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 | 项目位于喊叫水乡高岭村，属于农村地区 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |  |
| 最高环境温度（℃） | 38.9 | 中宁气象站2000-2019年的气象统计数据 |
| 最低环境温度（℃） | -28 |  |
| 土地利用类型 | 荒漠 | / |
| 区域湿度条件 | 干燥气候 | 参照中国干湿状况分布图，项目建设地点位于干旱区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 | 估算过程使用美国usgs所发布的全球地形数据，数据分辨率为90m |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |  |
| 是否考虑岸线熏线 | 考虑岸线熏线 | □是 ■否 | 项目区域附近无大型水体，因此不考虑岸线熏线 |
|  | 岸线距离/km | / |  |
|  | 岸线方向/° | / |  |

#### 6.2.1.2运营期大气环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)规定，采用推荐的估算模式对牛舍、堆粪棚的氨和硫化氢进行估算，估算结果见下表：

表6.2-4     无组织面源牛舍估算模式计算结果一览表

| 距源中心下风向距离D （m） | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） |
| 10 | 5.74E-04 | 0.29 | 2.87E-04 | 2.87 |
| 25 | 6.01E-04 | 0.30 | 3.01E-04 | 3.01 |
| 50 | 6.47E-04 | 0.32 | 3.23E-04 | 3.23 |
| 75 | 6.93E-04 | 0.35 | 3.46E-04 | 3.46 |
| 100 | 7.38E-04 | 0.37 | 3.69E-04 | 3.69 |
| 125 | 7.84E-04 | 0.39 | 3.92E-04 | 3.92 |
| 150 | 8.29E-04 | 0.41 | 4.15E-04 | 4.15 |
| 175 | 8.78E-04 | 0.44 | 4.39E-04 | 4.39 |
| 200 | 9.25E-04 | 0.46 | 4.62E-04 | 4.62 |
| 225 | 9.72E-04 | 0.49 | 4.86E-04 | 4.86 |
| 250 | 1.02E-03 | 0.51 | 5.09E-04 | 5.09 |
| 275 | 1.06E-03 | 0.53 | 5.32E-04 | 5.32 |
| 300 | 1.11E-03 | 0.56 | 5.56E-04 | 5.56 |
| 325 | 1.16E-03 | 0.58 | 5.79E-04 | 5.79 |
| 350 | 1.18E-03 | 0.59 | 5.92E-04 | 5.92 |
| 375 | 1.20E-03 | 0.60 | 6.00E-04 | 6.00 |
| 400 | 1.21E-03 | 0.61 | 6.06E-04 | 6.06 |
| 425 | 1.22E-03 | 0.61 | 6.09E-04 | 6.09 |
| 450 | 1.23E-03 | 0.61 | 6.14E-04 | 6.14 |
| 475 | 1.24E-03 | 0.62 | 6.18E-04 | 6.18 |
| 500 | 1.24E-03 | 0.62 | 6.21E-04 | 6.21 |
| 525 | 1.24E-03 | 0.62 | 6.22E-04 | 6.22 |
| 540 | 1.24E-03 | 0.62 | 6.22E-04 | 6.22 |
| 550 | 1.24E-03 | 0.62 | 6.22E-04 | 6.22 |
| 575 | 1.24E-03 | 0.62 | 6.21E-04 | 6.21 |
| 600 | 1.24E-03 | 0.62 | 6.20E-04 | 6.20 |
| 625 | 1.24E-03 | 0.62 | 6.19E-04 | 6.19 |
| 650 | 1.23E-03 | 0.62 | 6.17E-04 | 6.17 |
| 675 | 1.23E-03 | 0.61 | 6.15E-04 | 6.15 |
| 700 | 1.23E-03 | 0.61 | 6.13E-04 | 6.13 |
| 725 | 1.22E-03 | 0.61 | 6.10E-04 | 6.10 |
| 750 | 1.21E-03 | 0.61 | 6.06E-04 | 6.06 |
| 775 | 1.21E-03 | 0.60 | 6.03E-04 | 6.03 |
| 800 | 1.20E-03 | 0.60 | 5.98E-04 | 5.98 |
| 825 | 1.19E-03 | 0.59 | 5.94E-04 | 5.94 |
| 850 | 1.18E-03 | 0.59 | 5.89E-04 | 5.89 |
| 875 | 1.17E-03 | 0.58 | 5.84E-04 | 5.84 |
| 900 | 1.16E-03 | 0.58 | 5.78E-04 | 5.78 |
| 900 | 1.15E-03 | 0.57 | 5.73E-04 | 5.73 |
| 925 | 1.14E-03 | 0.57 | 5.69E-04 | 5.69 |
| 950 | 1.13E-03 | 0.57 | 5.67E-04 | 5.67 |
| 975 | 1.13E-03 | 0.57 | 5.65E-04 | 5.65 |
| 1000 | 1.13E-03 | 0.56 | 5.63E-04 | 5.63 |
| 1025 | 1.12E-03 | 0.56 | 5.61E-04 | 5.61 |
| 1050 | 1.12E-03 | 0.56 | 5.59E-04 | 5.59 |
| 1075 | 1.11E-03 | 0.56 | 5.57E-04 | 5.57 |
| 1100 | 1.11E-03 | 0.56 | 5.55E-04 | 5.55 |
| 1125 | 1.11E-03 | 0.55 | 5.53E-04 | 5.53 |
| 1150 | 1.10E-03 | 0.55 | 5.51E-04 | 5.51 |
| 1175 | 1.10E-03 | 0.55 | 5.49E-04 | 5.49 |
| 1200 | 1.09E-03 | 0.55 | 5.47E-04 | 5.47 |
| 1225 | 1.09E-03 | 0.54 | 5.45E-04 | 5.45 |
| 1250 | 1.08E-03 | 0.54 | 5.42E-04 | 5.42 |
| 1275 | 1.08E-03 | 0.54 | 5.40E-04 | 5.40 |
| 1300 | 1.08E-03 | 0.62 | 5.40E-04 | 5.40 |
| 最大落地浓度及占标率 | 1.24E-03 | 0.62 | 6.22E-04 | 6.22 |
| 最大落地浓度出现距离 | 540m |

表6.2-5     无组织面源堆粪棚估算模式计算结果一览表

| 距源中心下风向距离D （m） | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） |
| 10 | 3.61E-04 | 0.18 | 2.41E-04 | 2.41 |
| 25 | 4.34E-04 | 0.22 | 2.89E-04 | 2.89 |
| 50 | 5.88E-04 | 0.29 | 3.92E-04 | 3.92 |
| 75 | 7.22E-04 | 0.36 | 4.81E-04 | 4.81 |
| 100 | 7.91E-04 | 0.40 | 5.27E-04 | 5.27 |
| 121 | 8.12E-04 | 0.41 | 5.41E-04 | 5.41 |
| 125 | 8.11E-04 | 0.41 | 5.41E-04 | 5.41 |
| 150 | 7.87E-04 | 0.39 | 5.25E-04 | 5.25 |
| 175 | 7.51E-04 | 0.38 | 5.00E-04 | 5.00 |
| 200 | 7.17E-04 | 0.36 | 4.78E-04 | 4.78 |
| 225 | 6.85E-04 | 0.34 | 4.57E-04 | 4.57 |
| 250 | 6.57E-04 | 0.33 | 4.38E-04 | 4.38 |
| 275 | 6.30E-04 | 0.32 | 4.20E-04 | 4.20 |
| 300 | 6.06E-04 | 0.30 | 4.04E-04 | 4.04 |
| 325 | 5.83E-04 | 0.29 | 3.88E-04 | 3.88 |
| 350 | 5.61E-04 | 0.28 | 3.74E-04 | 3.74 |
| 375 | 5.42E-04 | 0.27 | 3.61E-04 | 3.61 |
| 400 | 5.23E-04 | 0.26 | 3.49E-04 | 3.49 |
| 425 | 5.06E-04 | 0.25 | 3.38E-04 | 3.38 |
| 450 | 4.90E-04 | 0.25 | 3.27E-04 | 3.27 |
| 475 | 4.76E-04 | 0.24 | 3.17E-04 | 3.17 |
| 500 | 4.62E-04 | 0.23 | 3.08E-04 | 3.08 |
| 600 | 4.49E-04 | 0.22 | 2.99E-04 | 2.99 |
| 700 | 4.37E-04 | 0.22 | 2.91E-04 | 2.91 |
| 800 | 4.25E-04 | 0.21 | 2.84E-04 | 2.84 |
| 900 | 4.15E-04 | 0.21 | 2.76E-04 | 2.76 |
| 最大落地浓度及占标率 | 8.12E-04 | 0.41 | 5.41E-04 | 5.41 |
| 最大落地浓度出现距离 | 121m |

由上表可知，牛舍NH3和H2S的最大落地浓度分别为0.00124mg/m3、0.000622mg/m3，最大浓度占标率分别为0.62%、6.22%，堆粪棚NH3和H2S的最大落地浓度分别为0.000812mg/m3、0.000541mg/m3，最大浓度占标率分别为0.41%、5.41%，NH3和H2S的最大落地浓度均小于《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度限值。通过加强恶臭污染源管理并严格执行评价提出的污染防治措施，本项目产生的恶臭对周围环境空气质量的影响是可以接受的。

#### 6.1.2.3污染物排放量核算

本项目Pmax最大值出现为堆粪棚排放的H2S，Pmax值为6.22%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2项“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，因此本次评价不再进行进一步预测与评价。本项目大气污染物核算见下表：

表6.2-6     大气污染物无组织大气污染物排放量核算一览表

| 序号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 牛舍 | NH3 | 合理调控饲粮、加强牛场环境综合管理、喷洒除臭剂等 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 1.5 | 0.16 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.09 |
| 2 | 堆粪棚 | NH3 | 加强堆粪棚环境综合管理，对堆粪棚定期喷洒除臭剂等 |  | 1.5 | 0.027 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.016 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | NH3 | 0.187 |
|  | H2S | 0.106 |

表6.2-7     大气污染物年排放量核算一览表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.187 |
| 2 | H2S | 0.106 |

#### 6.2.1.4 防护距离

卫生防护距离

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）中第3节对养殖场选址的要求：禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；县级人民政府依法划定的禁养区域；国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。新建、改建、扩建的畜禽养殖场应避开规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，厂界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。因此，本项目卫生防护距离确定为项目各边界外500m距离。根据现场调查，距离本项目边界500m范围内无学校、居民区等环境敏感点，符合卫生防护距离要求。今后在规划建设中，本项目卫生防护距离内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感点。大气环境影响评价自查表见表6.3-1。

表6.2-8     建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级( | 二级( | 三级( |
|  | 评价范围 | 边长=50km( | 边长5～50km( | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a( | 500～2000t/a( | <500t/a( |
|  | 评价因子 | 基本污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 其他污染物：氨、硫化氢、臭气浓度 | 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准( | 附录D( | 其他标准( |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区( | 二类区( | 一类区和二类区( |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |
|  | 环境空气质量现 状调查数据来源 | 长期例行监测数据( | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( | 拟替代的污染源( | 其他在建、拟建项目污染源( | 区域污染源( |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD( | ADMS□ | AUSTAL2000( | EDMS/AEDT□ | CALPDFF□ | 网络模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km( | 边长5～50km□ | 边长=5km( |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20%□ | K＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NH3、H2S、臭气浓度） | 有组织废气监测( 无组织废气监测( | 无监测( |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（） | 无监测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受( 不可以接受( |
|  | 大气环境 防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（ ）t/a | NOX：（ ）t/a | 颗粒物：（）t/a | VOCS：（ ）t/a |
| 注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

### 6.2.2地表水环境影响分析

本项目采用干清粪工艺，废水主要为生活污水。项目生活用水量为3.5m3/d（1277.5m3/a），排水量按用水量的80%计算。生活污水的排放量为2.8m3/d（1022m3/a），主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、氨氮。生活污水由地埋式一体化污水处理设施（处理规模5m3/d）处理后用于厂区绿化。具体废水产生及排放情况见表6.2-9：

表6.2-9   废水产生及排放情况统计一览表

| 名称 | 污染物 | 产生浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) | 处理措施 | 去除 效率 （%） | 排放浓度（mg/L) | 排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水（1022m3/a） | COD | 400 | 0.41 | 地埋式一体化污水处理设施 | 70% | 120 | 0.12 |
|  | BOD5 | 200 | 0.21 |  | 90% | 20 | 0.021 |
|  | SS | 300 | 0.31 |  | 80% | 60 | 0.062 |
|  | 氨氮 | 40 | 0.041 |  | 60% | 16 | 0.016 |

经一体化污水处理设施处理后的生活污水能够满足《城市污水再生利用城市杂用水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化用水水质标准，对周围水环境影响较小。

地表水环境影响评价自查表见表6.2-5。

表6.2-10     建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型(；水文要素影响型( |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区(；饮用水取水口；涉水的自然保护区(；重要湿地(； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其它( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放(；间接排放(；其它( | 水温(；径流(；水域面积( |
|  | 影响因子 | 持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物(；pH值(；热污染(；富营养化(；其它( | 水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其它( |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水位要素影像型 |
|  | 一级(；二级(；三级A；三级B( | 一级(；二级(；三级( |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建(；在建(；拟建(；其它( | 拟替代的污染源( | 排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据；其它( |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | 生态环境保护主管部门(；补充监测(；其它( |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发(；开发量40%以下(；开发量40%以上( |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | 水行政主管部门(；补充监测(；其它( |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | （） | 监测断面或点位个数（）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | （/） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类(；Ⅲ类□；Ⅳ类(；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类( 规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标情况：达标(；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标情况：达标(；不达标( 水环境保护目标质量状况：达标(；不达标( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质情况：达标(；不达标( 底泥污染评价( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价( 水环境质量回顾评价( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况( | 达标区口 不达标区口 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | （） |
|  | 预测时期 | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 设计水文条件( |
|  | 预测情景 | 建设期(；生产运行期(；服务期满后( 正常工况(；非正常工况( 污染控制和减缓措施方案( 区（流）域环境质量改善目标要求情景( |
|  | 预测方法 | 数值解(；解析解(；其它( 导则推荐模式(；其它( |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标(，替代削减源( |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求( 水环境控制单元或断面水质达标( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （COD） | （0） | （0） |
|  |  | （NH3-N） | （0） | （0） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其它（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其它（）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施(；水文减缓设施(；生态流量保障设施(；区域削减(；依托其它工程措施(；其它( |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 (；自动 □；无监测 ( | 1次/半年 |
|  |  | 监测点位 | （） | 厂区总排口 |
|  |  | 监测因子 | （） | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、 粪大肠菌群、蛔虫卵 |
|  | 污染物排放清单 | ( |
| 评价结论 | 可以接受(；不可以接受( |
| 注：“(”为勾选项，可√；“（）”为内容项写项；“备注”为其它补充内容。 |

### 6.2.3地下水环境影响分析

#### 6.2.3.1地下水预测范围

本项目地下水环境影响预测范围根据导则中规定的自定义法，结合项目建设场地及其周边的地形地貌特点、水文地质等条件予以确定，本次评价以项目所在区一个水文地质单元为评价范围。评价范围：本项目所在区域地势南高北低，故北侧、南侧、东侧各延伸1km，西侧延伸1.7km的矩形范围内。

#### 6.2.3.2区域水文地质概况

项目区地形为沉积冲积高阶地，地势由西向东、由南向北倾斜，地形复杂多变，项目区海拔高度在1240m～1260m之间。

⑴地层岩性特性

根据区域地质勘察资料可知，项目区域地层主要为第四系（Q）和古近系（E），各地层由新至老分述如下：

①第四系（Q）

第四系全新统洪积层（Q4pl）：岩性为浅黄细-粉砂、粉质粘土，灰色砾石、砂砾石，砂砾石分选性和磨圆度较差，厚度0~2.0m。

②古近系（E）

古近系渐新统薪水营组（E3q）：岩性主要为紫红色、红棕色泥岩、砂质泥岩、泥质砂岩、砂岩，局部含薄层是高层。上部含砂质粉砂质夹卵砾石层，下部为砖红色泥岩、粉砂岩，呈泥状、粒状结构，泥质胶结。根据区域资料，钻孔揭露最大厚度120m。

⑵水文地质特征

①地下水类型及赋存特征

根据区域资料分析，项目区域地下水类型主要为三类，第四系松散岩类孔隙水、古近系基岩风化裂隙水和基岩裂隙水。

A、第四系松散岩类孔隙水

第四系松散岩类孔隙水主要分布在黄河冲积平原区。黄河冲积平原区地下水资源丰富，本区域水文地质研究程度较高，资料较为丰富。根据区域资料，黄河冲积平原区第四系厚度3.80~48.00m，主要由砂砾石，砾砂夹粘土组成。根据区域税务地质普查报告，含水层厚度约22.11m，含水层富水性较强。单孔涌水量379.30m3/d，渗透系数15.46m/d，影响半径63.25m。地下水化学类型为HCO3·SO4-Na·Ca型，矿化度0.47~1.37g/L。

- 古近系基岩风化裂隙水

地下水主要复存在古近系清水营组上部红色泥质粉砂岩夹卵砾石。场址地层上部为砂质泥岩夹含砂岩、出砂岩薄层，40m以下相变为致密泥岩，该层可视为隔水层。区域抽水试验单井涌水量94.5~152.35m3/d，水位埋深13.88~24.00m，渗透系数1.64~1.90m/d，影响半径28.31~82.86m，地下水化学类型为硫酸盐氯化物钠型（SO4·Cl-Na），平均单位涌水量0.127L/(s·m)。汗水才能富水性中等。

C、基岩裂隙水

主要由泥盆系、石炭系的层组成，岩性为钙质粉砂石，中厚-厚层钙质细粒长石石英砂岩、厚层灰岩、泥岩及泥灰岩113.67~136.78m。地下水化学类型为Cl·SO4-Na型，矿化度1.16~2.04g/L，单井涌水量6.87L/(s·m)。含水层富水性较强，根据《枣园小口子塘供水水文地质勘察工作简报》资料，基岩裂隙水埋藏于144.79m以下，系承压水，地下水矿化度4.30g/L。

⑶地下水补径排及动态特征

勘查区内地下水补给、径流、排泄条件严格受地貌条件、地质构造及自然地理条件制约，不同区域的地下水补给、径流、排泄条件也不尽相同。

①地下水补给条件

勘查区第四系松散孔隙潜水主要分布于黄河冲积平原区，山区及丘陵区域地爱谁的补给来源有大气降水及山区洪水入渗补给和山区侧向补给。平原区地下水的补给来源主要为田间灌溉入渗补给，其次为大气降水、渠系渗漏补给及上游区域地下水侧向补给。平原区为引黄灌区，平均每亩用水量达2000m3以上，因此渠道及田间的灌溉入渗成为该区域地下水主要的补给来源。

古近系碎屑岩类型裂隙水主要受大气降水及上游地下水侧向补给，局部出露地段直接接受大气降水补给。

②地下水径流

勘查区地下水径流方向受地形起伏及基地顶面形态控制，地下水流向与地表水流向基本一致，总体上自南向北径流，地下水由两侧山体想地势较低的沟谷一带径流，并最终向下游平原区方向径流。

③地下水排泄

侧向径流排泄及政法排泄是场区所在地低山-丘陵区地下水主要的排泄方式，少量地下水于沟床地段以下降泉形式转化为地表水，极少量通过各种通道向下伏岩层渗透排泄。

④地下水动态特征

项目区域地貌形态有中山、低山丘陵、平原及山间洼地，干旱少雨。从地下水动态成因分析，项目区域场址上游区地下水潜水水位动态变化属于径流型，场址下游平原区地下水潜水水位动态属灌溉型~开采型。

通过对区域地下水动态资料与同期降雨资料对比分析可知，低水位期出现在4~6月，高水位期出现在7~11月。在丰水季节，项目区域场址上游区地下水主要接受大气降水入渗补给及基岩山地地下水侧向补给，场址下游平原区地下水主要接受上游侧向补给、田间灌溉补给使地下水水量增加，地下水水位升高。早枯水季节，项目区地下水所接受的各项补给匮乏，导致地下水水位明显下降，地下水水位呈季节性变化明显。根据勘察结果，项目区域潜水水位年变幅0.31~1.85m，平均在1.4m左右。

#### 6.2.3.3地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中9.4.2条：“已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测”。本项目原辅材料及废弃物严禁在室外露天堆放，厂房内地面采用水泥硬化。同时，将厂区分为污染区和非污染区，污染区包括牛舍、堆粪棚、兽医室等；非污染区包括生活管理区、厂区道路、绿地等。本项目固体废物储存和堆放设施严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求规范建设，因此本次评价对正常状况地下水环境影响进行定性分析，对非正常状况地下水影响进行情景预测。

1、正常工况

厂内排水采用雨污分流制，污水收集采取严格的防渗、防溢流等措施，正常工况下污水不会进入地下对地下水造成污染。牛舍、堆粪棚采取防渗、防溢流、防雨水等措施，项目产生固废不会对地下水产生污染。通过以上分析可以看出，建设项目在正常运行工况下，不会对地下水环境质量造成显著影响。

2、非正常工况

在非正常工况或者事故情况下，建设项目可能对区域地下水造成影响。通过对建设项目建设内容分析，非正常工况下或事故情况下建设项目对地下水的可能影响途径主要包括：堆粪棚出现粪尿泄漏，渗入地下从而引起地下水污染；牛舍饲养过程出现粪尿泄漏，渗入地下从而引起地下水污染。本次主要考虑堆粪棚地面发生裂缝渗漏，导致渗滤液下渗对地下水的影响。

⑴地下水预测源强设定

①污染物浓度：假定堆粪棚底部发生破裂，导致雨天淋滤水或渗滤液发生渗漏，确定NH3-N为预测因子，渗滤液中NH3-N浓度取200mg/L，采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中NH3-N的Ⅲ类水质作为评价标准，为0.5mg/L。

②渗漏面积：渗漏面积按堆粪棚底部面积的2%进行计算，取18m2。

③渗漏量：堆粪棚破损部位的渗漏量按照下式计算

Q=K·A·I

式中：Q—破损部位的渗漏量，m3/d；K—包气带饱和垂向渗透系数，取1.0m/d；A—破损部位渗漏面积，18m2；I—水力坡度，无量纲，1.12。

由此计算可知破损部位的渗漏量为20.16m3/d。

④渗漏时间：从环境安全角度考虑，渗漏时间取180d，则总渗漏量为3628.8m3，废水中NH3-N初始浓度为200mg/L，则污染物渗漏量为0.72t/次。

⑵预测范围预测范围为本项目非正常状况下影响的区域。

⑶预测时段

预测时段选择事故发生后100d、365d、1000d作为预测时间节点。

⑷预测模型

根据本项目地下水影响预测情景设定，本次评价地下水环境影响评价预测模型选用一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，具体公式如下：

式中：x-距注入点的距离，m；

t-时间，d；

C(x,t)-t时刻x处的示踪剂浓度，mg/L；

Co-注入的示踪剂浓度，g/L；

u-水流速度，m/d；

u=kI/n，K表示渗透系数（m/d），I表示地下水水力坡度（‰），n表示有效孔隙度（无量纲）；

⑸预测参数

表 6.2-11   水质预测各参数取值表

| 参数 | K(m/d) | ne | I | u(m/d) | DL(m2/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 1.0 | 0.25 | 1.12 | 0.08 | 0.6 |

⑹预测结果

表6.2-12堆粪棚泄漏后氨氮对地下水影响分析表

| 与渗漏发生事故处距离（m） | 氨氮浓度（mg/L） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 100天 | 365天 | 1000天 |
| 0 | 2.00E+02 | 2.00E+02 | 2.00E+02 |
| 20 | 4.26E+01 | 1.61E+02 | 1.97E+02 |
| 40 | 5.93E-01 | 8.02E+01 | 1.86E+02 |
| 60 | 3.68E-04 | 2.02E+01 | 1.59E+02 |
| 80 | 9.25E-09 | 2.30E+00 | 1.17E+02 |
| 100 | 0.00E+00 | 1.13E-01 | 6.90E+01 |
| 120 | 0.00E+00 | 2.41E-03 | 3.17E+01 |
| 140 | 0.00E+00 | 2.05E-05 | 1.11E+01 |
| 160 | 0.00E+00 | 4.13E-08 | 2.88E+00 |
| 180 | 0.00E+00 | 6.27E-11 | 5.64E-01 |
| 200 | 0.00E+00 | 3.33E-14 | 7.86E-02 |
| 220 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.31E-03 |
| 240 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.86E-04 |
| 260 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.04E-05 |
| 280 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.79E-07 |
| 300 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.15E-08 |
| 320 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.29E-10 |
| 340 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.58E-12 |
| 360 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.66E-14 |
| 380 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 400 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 420 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 440 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 460 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 480 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 500 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

项目地下水中氨氮预测浓度变化曲线见图7.3-6。

图6.2-1 氨氮影响预测结果图

在假定事故排放发生100d，NH3-N对地下水的影响在距离泄漏点40m达到最大值，预测超标距离最远为49m；在事故排放发生365d，NH3-N对地下水的影响在距离泄漏点90m达到最大值，预测超标距离最远为108m；在事故排放1000d后，NH3-N对地下水的影响在距离泄漏点181m达到最大值，预测超标距离最远为210m。在实际的扩散过程中，经过土壤及砂层的吸附吸收，污染物泄漏后在土壤环境中的迁移影响范围小于预测迁移距离。

考虑到地下水污染具有高度隐蔽性，难发现，难治理，因此建议建设单位在观念上重视地下水污染，从源头上做好控制，在项目装置设计、施工和运行时，必须严格控制区域粪污中尿液的无组织泄漏，应严把设计和施工质量关，杜绝因材质、制管、防腐涂层、焊接缺陷及运行失误而造成泄漏，加强防渗措施，强化监控手段，定期检查，杜绝场区存在长期事故性排放点源的存在，保护评价区地下水环境质量。

### 6.2.4噪声环境影响分析及评价

1、噪声源强

建设项目噪声源主要为饲料搅拌机、水泵、风机、牛群等，噪声声级范围60~85dB（A），防治措施为减振、隔声。建设项目噪声污染源见表6.2-13。

表6.2-13  本项目噪声源   单位dB(A)

| 主要噪声设备 | 声压级 dB(A) | 治理措施 | 治理后声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 搅拌机 | 70~85 | 基础减震、墙体隔声 | <70 |
| 水泵 | 70~85 | 基础减震、墙体隔声 | <80 |
| 牛舍排气风机 | 75~85 | 基础减震、墙体隔声 | <75 |
| 铲车 | 65~80 | 低噪声设备 | <70 |
| 消毒机 | 60~75 | 基础减震、墙体隔声 | <65 |
| 牛群 | 60~70 | 间歇性噪声 | <65 |

2、预测方法及内容

⑴预测公式

①室外声源在预测点的声压级

Loct®= Loct（r0）-20lg（r/r0）-△Loct

式中：Loct®、Loct（r0）—距声源r、r0处的声压级，dB；

r、r0—预测点到声源的距离，m；

Loct—各种衰减量，dB。

如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则

Loct®=Lwoct-20lgr0-8

②室内某一声源在靠近围护结构处的声压级

Loct，1=Lwoct+10lg（+ ）

式中：Loct，1—某室内声源在靠近围护结构处产生的声压级，dB；

Loct—为某声源的声功率级，dB；

r1—室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R— 房间常数，R=；

S —室内总表面积，m2；

— 平均吸声系数， =；

Q — 方向性因子。

③所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级

Loct，1（T）=10lg（  ）

④所有声源在室外靠近围护结构处产生的声压级

Loct，2（T）= Loct，1（T）-（TLoct+6）

式中：TLoct—墙体（等围护结构）的隔声量，dB。

⑤等效室外声级

将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lwoct。

Loct= Loct，2（T）+10lg（S）

式中：S—透声面积，m2。

⑥等效室外声源在预测点产生的声级

Loct（r）= Loct–20lg（r）-△Loc

式中：Loct（r）—等效室外声源在预测点产生的声级，dB；

r — 预测点距声源的距离，m；

Loc—各种因数引起的衰减量，dB。

⑦各等效声源在预测点处产生的总等效声压级

Leq(T)=10lg() [+]

式中：  T—计算等效声级的时间，h；

N—室外声源数，个；

M—等效室外声源数，个。

⑵建立坐标系统

本次声环境评价以项目区西南角为原点（0，0），建立直角坐标系。预测范围为：X方向0～465m，Y方向0～295m，预测步长为10m，预测点高度为1.2m。

⑶预测内容

预测本项目正常工况下场界噪声贡献值。

3、预测结果及评价

在预测时，考虑了声源的衰减、空气和地面吸收的衰减。

①场界噪声达标情况

昼间：在正常运行情况下，场界噪声均达标。

夜间：在正常运行情况下，场界噪声均达标。

预测结果见表6.2-14。

表6.2-14   场界噪声预测结果   单位：dB(A)

| 预测点位 | 项目预测值 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1#东厂界 | 44.25 | 55 | 45 |
| 2#南厂界 | 37.41 |  |  |
| 3#西厂界 | 43.28 |  |  |
| 4#北厂界 | 40.19 |  |  |

根据预测结果，本项目厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求后排放。

### 6.2.5固体废物环境影响分析

本项目固体废物主要为生活垃圾、牛粪、病死牛、医疗废物、粉尘。

⑴牛粪，根据《排污许可证申请与核发技术规范畜 禽养殖行业》（HJ1029-2019）各类污染物产生量中肉牛，牛粪（含尿液）量为10.88kg/头·d（肉牛），本项目年养殖肉牛4256头，则牛粪总产生量约为16901.43t/a。本项目牛粪在堆粪棚好氧堆肥后定期清运供给周边农田施肥。

⑵生活垃圾，生活垃圾产生量约为0.46kg/人·d，本项目劳动定员35人，生活垃圾产生量约5.75t/a，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

⑶病死牛尸体，病死尸体的数量是无法计算的，这和养殖场本身的生产管理水平，疫情灾害发生情况以及防疫水平都有直接关联，本项目根据本地区同行业现已运行的肉牛养殖场病死尸产生情况估算病死尸体产生情况，病死牛总重量约为38.7t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），病死牛尸体属危险废物，危险废物类别为HW01医疗废物，废物代码841-003-01（病理性废物）全部拉运至宁夏银晟农业科技有限公司无害化处置中心处置。

⑷医疗废物，本项目产生的医疗废物主要为废一次性注射器、接种疫苗残留物以及废弃的药品等。根据建设单位提供，类比同类养殖场规模，项目建成后，在防止牛传染病医治过程中产生的医疗废物约为1.5t/a，设危险废物专用收集装置，集中收集单独定点存放于位于兽医室内的危废暂存间（5m2），定期统一交有资质的危废处置单位处置。

⑸垫料

本项目牛舍铺设10-12cm厚的垫料（沙土），用于吸收牛尿，则每年铺设的垫料量为4100t/a。牛舍垫料每年清理两次，清理后用于周边农田边坡堆砌。

⑹污泥

污水处理设施产生的污泥量约为0.5t/a，清掏后运送至堆粪场进行好氧堆肥后，用于周边农田施肥。

综上所述，本项目投入使用后所产生的固体废物均得到妥善处置，对环境影响很小。

### 6.2.6土壤环境影响分析

土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。

本项目属于新建项目，根据工程组成，可分为建设期、运营期两个阶段对土壤的环境影响。施工期环境影响识别主要针对施工过程中施工机械在使用过程中，施工人员在施工生活过程中，固体废物在临时储存过程中对土壤产生的影响等。

运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物、废水污染物、固体废物等，本项目主要养殖区牛舍牛尿下渗污染土壤、堆粪场牛粪污染土壤、污水沉淀池废水下渗污染土壤。污水沉淀池如事故防范措施不到位，会发生地面漫流影响，同时也会发生泄露导致垂直入渗影响。

本项目对土壤的影响类型和途径见表5.6-1。本项目土壤环境影响识别见表5.6-2。

表 5.6-1   本项目土壤影响类型与途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |
| --- | --- |
|  | 地面漫流 | 垂直入渗 |
| 建设期 | / | / |
| 运营期 | √ | √ |
| 服务期满后 | - | - |

表 5.6-2   本项目土壤影响类型与途径表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 土壤污染因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区 | 牛舍、堆粪棚 | 垂直入渗 | 牛尿、牛粪 | / | 对标筛选 |
| 污水处理区 | 污水沉淀池、接触池等构筑物 | 垂直入渗 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮 | / |  |

结合项目主要原辅料、污染物等分析，对照《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018），本项目无土壤污染因子，因此，本次不进行地面漫流和垂直入渗的土壤环境影响预测。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）内容，本项目土壤环境评价工作等级为三级。根据导则内容，本次运营期土壤环境影响分析采用定性描述方法进行评价。

本项目运营期对土壤环境的影响，主要是大量的畜禽粪污未经无害化处置直接进入土壤，超过土壤的自净能力，导致有机物不完全降解或厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，破坏土壤理化性质，造成土壤污染。此外，粪污中的一些高浓度物质，如铜、锌、铁等物质会随粪污一起进入土壤，不仅破坏土壤理化性质，而且还会影响区域内的人和动物健康。

表 5.6-3   土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地(；农用地(；未利用地□ |  |
|  | 占地规模 | （16.99）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（）、方位（）、距离（） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位□；其他（ | ） |
|  | 全部污染物 | - |  |
|  | 特征因子 | - |  |
|  | 所属土壤环境影 响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级；三级 |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a） ；b） ；c） ；d） |  |
|  | 理化特性 | c1 | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | 0 | 0~20cm |  |
|  |  | 柱状样点数 |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | 8项基本因子、pH |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 8项基本因子 |  |
|  | 评价标准 | GB 15618☑；GB 36600□；表D.1□；表D.2□；其他（） |  |
|  | 现状评价结论 | 各污染物浓度低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管 控标准》（试行）（GB15618-2018） |  |
| 影响预测 | 预测因子 | - |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（ ） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他 （） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 0 | 特征因子 | 每5年1次 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |
| 评价结论 | 可行 |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

# 7环境保护措施及其经济、技术论证

## 7.1施工期污染防治措施

7.1.1大气环境影响减缓措施

根据自治区住建厅，宁建(建)发【2017】17 号《关于进一步加强建筑工地施工扬尘控制和标准化管理的通知》、自治区环境保护厅《加强全区城市扬尘污染整治工作方案》、宁夏回族自治区人民政府《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》及《自治区住房城乡建设厅关于印发全区住房城乡建设领域“碧水蓝天·绿色城乡”专项行动实施方案的通知》中相关要求，本项目施工期应落实如下施工扬尘污染防治措施：

⑴施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，制定具体的施工扬尘治理实施方案并报建设、监理单位审批，开工前应将扬尘治理实施方案及时报送主管部门。要严格执行施工工地扬尘治理实施方案，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。将项目扬尘防控经费纳入项目预算。

⑵对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；施工围挡(墙)要规范封闭、连续设置，材质、高度符合标准，做到坚固、整齐、洁净、美观，鼓励使用定型化设施围挡。

⑶土方开挖、运输和填筑、易产生扬尘工序等施工时，必须进行湿法作业，应配备足量除尘雾炮、喷淋设施。气象预报5级以上大风或重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好作业面覆盖工作。

⑷施工现场内存放的土堆、砂石、石灰等易产生扬尘的材料和裸露土地面要使用密目式防尘网等材料进行覆盖或进行绿化，覆盖要封闭严密，破损的要及时修复。

⑸现场主要道路必须进行硬化，防止起尘。施工场地出入口，配备专门的清洗设备和人员，负责对出入工地的运输车辆及时冲洗，不得携带泥土驶出施工工地；车辆冲洗设施要完好、有效，正常使用。

⑹建筑工地安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。

⑺禁止现场配制、搅拌砂浆和混凝土。

⑻工程完工后应及时清理和平整场地，按要求对地面绿化，当年不能绿化的，在主体工程完工后一个月内对裸露地面采取有效措施，防止扬尘污染。

7.1.2水环境影响减缓措施

施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施：

⑴工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境；

⑵施工期间时产生的施工废水只要污染物为SS，经施工现场设置的临时沉淀池沉淀处理全部回用于施工场地洒水抑尘，不外排；

⑶施工期生活污水产生量为86.4m3，主要污染物为COD、BOD5、SS等，生活污水依托位于项目西侧的中宁县喊叫水乡万头肉牛养殖场化粪池处理后用于周边农田施肥。

综上所述，本项目施工期产生的废水对区域水环境影响很小。

7.1.3噪声缓解措施

为最大限度地减少噪声对环境的影响，建议施工期采用以下噪声防治措施：

⑴合理安排施工作业时间，尽量避免高噪声设备同时施工，并且严禁在夜间    （22：00～06：00时）进行高噪声施工作业。如需夜间施工，须到当地环保部门办理夜间施工审批手续；

⑵降低设备声级，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，同时做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强；

⑶施工物料的进出合理安排运输路线；

⑷合理安排施工工期及工区，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，必要时需安装简易隔声屏障及临时挡声墙（降低噪声15dB（A）），使施工场界达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GBl2523-2011)的规定。

7.1.4固体废物污染防治措施

⑴施工现场设置生活垃圾箱，固定地点堆放，分类收集，定期运往政府部门指定地点妥善处置；

⑵地基处理产生的土石方及其它建筑类垃圾，要尽可能回填于工业场地内部地基处理，多余部分应按照当地环卫部门要求运往指定建筑垃圾场填埋处理；

⑶施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放、分别处置，严禁乱堆乱倒；

⑷在运输建筑垃圾时，应合理规划运输路线和时间，不得丢弃、遗撒、随意堆放建筑垃圾，避免对周围环境及居民安全造成影响；

⑸建筑垃圾处置实行减量化、资源化和无害化，尽量综合利用，鼓励建设单位、施工单位优先采用建筑垃圾综合利用产品。

7.1.5生态环境防治措施

本项目生态保护和恢复措施主要围绕着施工过程中临时防护措施，建设过程中采取的生态保护措施如下：

⑴划定施工作业范围，禁止施工车辆及人员碾压和扰动施工作业范围外的其他区域。

⑵合理调配路基土石方，做到挖填平衡，有效利用挖方。

⑶缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，水土保持的一些工程措施与基础工程施工同时进行，最大限度降低水土流失。

⑷本项目的建设施工会造成一定的裸露土地，原有地貌条件发生了一定改变，为协调工程建设与生态环境的关系，本项目建成后，将会对厂区内部分区域进行绿化，选择适合当地生长植物，以增加地表覆盖率，提高土体抗冲、抗蚀能力。

## 7.2营运期污染防治措施

7.2.1大气污染防治措施评述

本项目营运期废气主要来源于牛舍和堆粪棚，污染物为NH3、H2S等恶臭气体，需采取相应措施尽量减少项目恶臭对周边环境的影响。拟采取的措施如下：

⑴日粮设计

饲料在消化过程中，未消化吸收的部分进入后段肠道，因微生物作用产生臭气，排出体外继续经微生物作用产生更多的臭气。提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排出量是减少恶臭来源的有效措施。据测定，日粮粗纤维每增加1%，蛋白质消化率就降低1.4%；减少日粮蛋白质2%，粪便排泄量可降低20%。因此科学的进行日粮设计，可以有效减少恶臭污染物的排放。本项目采用完全混合日粮（TMR）饲喂技术，科学的进行日粮配比，从源头减少恶臭的产生。

⑵饲料添加剂的应用

日粮中采用某些添加剂，除可以提高畜禽生产性能外，还可以控制恶臭。

①酶制剂，加入饲料中可以提高营养利用率；

②益生菌，即选用活菌剂、芽孢杆菌、乳酸链球菌、乳杆菌和酵母菌等抑制肠道内恶臭物质的产生，保持消化道内微生态平衡；酸化剂，低pH值可以使氨处于非挥发性的NH4+状态，这样就减少了空气中的氨。

⑶加强恶臭污染源管理

- 建设单位应及时对牛舍的牛粪便进行清理，采用干清粪方式；牛舍内须加强通 风，加速粪便干燥，及时清理粪便，减少恶臭污染。

- 对堆粪棚的牛粪便加强过程控制和清运管理，减少牛粪便堆存，并采用喷洒除 臭剂等措施，减轻臭味对区域环境的影响。

- 为防止蚊蝇孳生，应根据蚊蝇生活习性，采用人工、机械配合喷药的方法预防 蚊蝇孳生。

- 加强牛舍与饲料堆放地的灭鼠工作，预防疾病的传播； E、牛舍、活动场及堆粪棚定期喷洒除臭剂；

F、对场区运输道路，应及时清扫，定期洒水抑尘。

⑷强化牛舍的消毒措施

- 全部牛舍必须配备消毒设备。

- 车库、车棚内应设有车辆清洗消毒设施。

C、病畜隔离间必须设车轮、鞋靴消毒池。

⑸加强绿化

- 本项目在厂界均设置绿化隔离带。鉴于养殖行业的特殊性，在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。建议选用白杨树、沙枣树、国槐等本地乡土树种。

- 在生活区设置绿化带，场内空地和公路边尽量植树及种植花草形成多层防护层，以最大限度地防止场区牲畜粪便臭味对周围敏感保护目标居民的影响。在防护距离内，使绿化覆盖率达到100%，组成一道绿色防护屏障，以减少无组织排放对周围环境的影响。

⑹合理布局平面布置应将易产生恶臭的建构筑物设置在下风向或侧风向，生产区和生活区分开，并设置防护林带，以减小恶臭对生活区的影响。

⑺安全管理在项目建成正常运行后，对职工要进行事故处置培训；对设定的各种监控仪器要定期维护，使其正常运行，确保对恶臭的监测、控制、防治作用落实到位。

综上所述，本项目采取以上措施后，恶臭场界浓度可以达标，防治措施可行。

⑻做好用地规划根据确定的大气环境防护距离，规划部门应对该范围内明确规定禁止在该范围内新建居民区、学校、医疗机构等敏感设施，该区域内可作为工业、仓储等非敏感设施用地。通过采取上述措施，可有效降低恶臭对周围环境的影响。

经采取以上防治措施后，项目废气对周围环境影响较小，措施可行。

### 7.2.2废水污染防治措施

⑴污染防治措施

本项目废水主要为生活污水。项目生活用水量为3.5m3/d（1277.5m3/a），排水量按用水量的80%计算。生活污水的排放量为2.8m3/d（1022m3/a），主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、氨氮。生活污水由地埋式一体化污水处理设施（处理规模5m3/d）处理后用于厂区绿化。具体废水产生及排放情况见表7.2-1：

表7.2-1   废水产生及排放情况统计一览表

| 名称 | 污染物 | 产生浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) | 处理措施 | 去除 效率 （%） | 排放浓度（mg/L) | 排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水（1022m3/a） | COD | 400 | 0.41 | 一体化污水处理设施 | 55 | 180 | 0.184 |
|  | BOD5 | 200 | 0.205 |  | 55 | 90 | 0.092 |
|  | SS | 300 | 0.31 |  | 70 | 90 | 0.092 |
|  | 氨氮 | 40 | 0.041 |  | 0 | 40 | 0.041 |

经一体化污水处理设施处理后的生活污水水质能够满足《城市污水再生利用城市杂用水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化用水水质标准，对周围水环境影响较小。

⑵措施可行性分析

本项目生活污水由一体化污水处理设施处理后回用于绿化，地埋式一体化污水处理设施采用“格栅+厌氧+接触氧化+沉淀”的处理工艺，采用二氧化氯消毒装置进行消毒。废水经格栅拦截去除水中废渣、纸屑和纤维等固体悬浮物，进入调节池，在调节池内均质、均量后经泵提升至厌氧池，在厌氧池内，利用生物填料作为细菌载体，靠兼氧微生物将污水中难溶解的有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物分解为小分子有机物，同时通过回流的硝碳氮在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮。生物接触氧化池为污水处理的核心部分，分两段，前一段在较高的有机负荷下，通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的各种有机物质含量大幅降低，后段在有机负荷降低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中COD的值降到更低的水平。接触氧化池出水自流进入沉淀池，沉淀池出水进入消毒池投加氯片消毒。沉淀池污泥经污泥泵定期排至污泥池，并设污泥回流装置，部分污泥回流至厌氧池进行硝化和反硝化，剩余污泥清掏后运送至堆粪场进行好氧堆肥后，用于周边农田施肥。

本项目的废水处置措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表2中的可行性治理措施。

因此，本项目废水处理措施合理可行。

### 7.2.3噪声污染防治对策

本项目应积极采取必要的噪声污染防治措施，尽量降低噪声源对周围环境和居民生活的影响。

本项目噪声源主要为建设项目噪声源主要为饲料搅拌机、水泵、翻抛机、铲车、牛群等，噪声声级范围60~85dB（A），本项目拟采取的降噪措施为：

⑴在厂区总图设计上科学规划，合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理、远离办公生活区、养殖区，并加强厂区绿化，充分利用距离衰减和草丛、树木的吸声作用降噪，减小项目运行对外环境的影响。

⑵在满足工艺技术要求的前提下，优先选用低噪声、振动小的设备，从设备本身降低噪声值；

⑶主要声源置于室内，经厂房屏蔽后噪声值可消减约15dB(A)；

⑷对产生机械噪声的设备进行降噪处理，减少设备噪声。

以上措施结合使用可获得一定的降噪效果，同时企业应考虑种植高大树木，利用树木等吸声作用降低对外环境的影响。噪声环境影响预测评价表明，对厂界噪声影响较小，通过采取以上措施后，项目厂界处的噪声值预测可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，对周围环境影响较小，噪声防治措施合理可行。

### 7.2.4固体废物治理措施评述

养殖场产生的固体废物包括牛养殖过程中产生的牛粪、工作人员日常生活产生的生活垃圾、病死牛及分娩废物、医疗废物等。

- 生活垃圾

建设单位在场区内设置垃圾桶等收集装置，对职工生活垃圾通过垃圾桶进行分类收集，生活垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，日产日清，做好隔离及卫生防护措施，最终交由环卫部门处理。

- 牛粪

本项目产生的牛粪，采取干法清粪工艺，采取人工方式将牲畜粪便及时、单独清出，清理后全部送至项目建设的堆粪棚进行好氧堆肥，堆粪棚粪便两个月集中清理一次，用于周边农田施肥。

- 处理、处置方法可行性分析

本项目采用干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中6.1.1.1“新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺”的要求。且粪便在堆粪棚暂存后外售作有机肥，符合《畜禽规模养殖污染防治条例》中“第十五条、国家鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方法，对畜禽养殖废弃物进行综合利用。”综上，根据现行规范、政策等相关要求，本项目的处理、处置方法均能够满足要求。

- 堆粪棚主要污染防治措施堆粪棚设计根据《畜禽养殖污染治理工程技术规范》中要求建设：

A堆粪棚应进行专业设计，堆粪棚地应采取防渗、防冲刷等措施。堆粪棚地面做硬化处理，地面采取抗渗混凝土结构，铺设1.5mmHDPE防渗膜或其他人工防渗材料，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。

B设专门通道直接与外界相通，避免粪便运输经过生活及生产区。

C地面应能满足承受粪便运输车以及所存放粪便荷载的要求。

D堆粪棚周围设置挡雨墙，墙高不宜超过1.5m，墙体采用砖混或混凝土结构、水泥抹面，墙体厚度不少于240mm。

E堆粪棚四周设置雨水导排系统，防止雨水进入堆粪棚，排雨水沟不得与排污沟并流。

F堆粪棚周围应设置明显的标志以及围栏等防护设施。

G堆粪棚与场区之间设隔离带和挡风墙，以减小粪污暂存过程中产生的恶臭气体的影响。

- 牛粪处置措施可行性分析

本项目牛粪总产生量约为16901.43t/a，根据农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（2018年1月15日），计算项目区畜禽规模养殖场粪污消纳配套土地面积。固体粪便堆肥、污水处理站贮存或厌氧发酵后农田利用为主的，粪污收集处理过程中氮留存率推荐值62%，1个猪当量的氮排泄量为11kg，100头猪相当于30头肉牛，本项目年养殖肉牛4256头，经计算本项目牛粪中含氮量约为96.7t。根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（2018年1月15日）单位土地粪肥养分需求量=（单位土地养分需求量×施肥供给养分占比×粪肥占施肥比例）/粪肥当季利用率

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（2018年1月15日）表1：以玉米中形成100kg产量需要吸收氮量推荐值2.3kg，中宁县人民政府办公室发布的《十三五”期间中宁县粮食生产稳中向好》调查报告中显示，2020年中宁县玉米平均产量为658kg/亩，小麦平均产量为224kg/亩，玉米需要施全氮15.64kg/亩，小麦需要施全氮5.15kg/亩，中宁县土壤全氮含量为0.07%，即0.7g/kg，对比《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（2018年1月15日）中表2，土壤氮分级为Ⅲ级，则施肥供给占比取值为55%；

粪肥比例为50%，粪肥中氮素当季利用率推荐值为25%—30%，本项目取25%，则玉米单位土地氮需求量为17.2kg/亩，小麦单位土地氮需求量为5.7kg/亩，本项目牛粪共产生氮96.7t，全部种植玉米5622亩土地消纳，全部种植小麦需要16965亩土地消纳，根据现场勘查及建设单位提供的数据，项目周边有种植小麦和玉米的农田20000亩左右，可用于消纳本项目粪便。由于本项目为中宁县农业农村局建设项目，项目需在建设完成后才与农户签订协议；因此，本环评要求项目建成后，建设单位需补充牛粪消纳处理协议。

- 牛粪运输管理要求

本项目粪污由专用自有槽车拉运。项目严格按照国家相关规范要求，对粪污转运槽车进行定期维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏"现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生，通过以上措施，防止粪污进入外环境。养殖场需安排专人做好粪污拉运台账的收集、整理工作备查；相关电子数据、拉运台账储存时限不得少于3年。

3、病死牛

按照《国家危险废物名录》（2021年版），病死牛尸体属危险废物，危险废物类别为HW01医疗废物，废物代码841-003-01（病理性废物）。病死牛尸体暂存于冷藏间定期由有资质单位收集并安全处置，建设单位发现此类固废，在发现当天即进行处理，严禁出售或作为饲料再利用。根据有关规定，建设单位须按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》对病死牛尸体及胎盘进行处置。收集转运过程应按照以下要求执行：

①包装包装材料应符合密闭、防水、防渗、防破损、耐腐蚀等要求；包装材料的容积、尺寸和数量应与需处理病死及病害动物和相关动物产品的体积、数量相匹配；包装后应进行密封；使用后，一次性包装材料应作销毁处理，可循环使用的包装材料应进行清洗消毒。

②转运可选择符合GB19217条件的车辆或专用封闭厢式运载车辆。车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施；专用转运车辆应加施明显标识，并加装车载定位系统，记录转运时间和路径等信息；车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒；转运车辆应尽量避免进入人口密集区；若转运途中发生渗漏，应重新包装、消毒后运输；卸载后，应对转运车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。

4、医疗废物

项目产生的医疗废物主要危废一次性注射器、接种疫苗残留物以及废弃的药品等。这部分医疗废物属于《国家危险废物名录》（2021年1月1日实施，废物类别为HW01，废物代码为841-001-01）所规定的危险废物。项目设置危险废物专用收集装置，集中收集单独定点存放于位于兽医室内的危废暂存间（5m2），定期统一交有资质的危废处置单位处置。

5、垫料

本项目牛舍铺设10-12cm厚的垫料（沙土），用于吸收牛尿，则每年铺设的垫料量为4100t/a。牛舍垫料每年清理两次，清理后用于周边农田边坡堆砌。

6、污泥

污水处理设施产生的污泥量约为0.5t/a，清掏后运送至堆粪场进行好氧堆肥后，用于周边农田施肥。

7、固体废物管理

一般固废

按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）要求做：一般工业固体废物暂存场所执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中的规定，具体规定如下：

①应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。

②各临时贮存场应采取防雨措施，设置钢制防雨棚或混凝土防雨屋顶，并设置给排水系统。

③各临时贮存场应采取防雨、防渗措施，应在贮存场所地表建设建筑物，将贮存场所建成室内贮存区域，同时采用防渗、防腐蚀（耐碱）的材料作地面。

危险废物

项目产生的医疗废物属于危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定，使用符合标准的专用容器盛装，设危险废物收集桶，收集桶要求表面无裂隙，危险废物的暂存要做到防风、防雨、防晒；不相容的危险废物分开存放，同时记录废物的名称、来源、数量、入库日期、存放库位、废物出库日期等。评价要求站内设置危废暂存间，暂存间要设防渗和隔离设施及明显的警示标志，最后建立危险废物转移联单制度，定期送有资质的单位安全处理。

项目在兽医室内设置了约为5m2的危险废物暂存间。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013修改单）中的相关标准及要求，项目危废临时贮存应落实以下污染防治措施：

①设置专用的危险废物贮存设施，且应建在变电房防护区域以外；

②医疗废物必须装入专用收集桶内进行贮存；

③应当使用符合标准的容器盛装危险废物，盛装危险废物的容器上必须粘贴《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）附录A中所示的标签；

④危险废物贮存设施的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，还需有防风、防雨、防晒设施；

⑤建设单位需做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称；

⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

危险废物暂存间设置要求：

a.选址要求：危险废物暂存间须设有明显标识，且与人员活动密集区相距20米以上；与生活垃圾存放地分开；地基高度应确保暂存间不受雨洪冲击或浸泡；方便危险废物运送车辆出入。

b.房屋要求：危险废物暂存间地面和墙裙（不低于1.0米高）必须进行防渗处理，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.0m，K≤1×10-7cm/s，并有严密的封闭措施；危险废物存放地须与其它用品存放地分开，并设有分类存放的标识。

c.设施要求：须有良好的照明条件和通风设备，避免阳光直射入危险废物暂存间内，防止腐败发臭。

通过以上措施后，项目产生的本项目固体废物均得到妥善处置。因此本项目固废采 取的污染防治措施是可行的。

### 7.2.5地下水防治措施

本项目对地下水可能造成污染的途径有牛舍、堆粪棚等防渗不到位以及暴雨天气下初期雨水未收集对地下水造成的污染。如不采取相应的地下水的防护措施，项目在长期的运营中，废水污染物势必会渗透至土壤，穿过包气带，渗入含水层，污染地下水。

（1）总体原则本项目设有生产区及污物处理区等，根据项目特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散等采取全方位的控制措施。

（2）源头控制措施本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的综合利用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对牛舍、堆粪棚等严格管理，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

（3）分区防治措施对项目可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗设计，及时地将泄漏、渗漏的污染物进行收集处理，以有效防止洒落地面的污染物渗入地下。根据本项目可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，本项目堆粪棚为重点污染防治区，采用重点防渗；牛舍、青储池为一般污染防治区，采用一般防渗。施工单位严格按照设计单位一般污染防治区的防渗设计要求施工，严禁渗漏污染地下水。

（4）要求采用防渗方案根据各污染防治分区的防渗要求，结合施工过程中的可操作性和技术水平，可选用的典型防渗方案如下。具体设计时可根据场地实际的工程地质、水文地质条件和可能发生泄漏的物料性质等，在满足防渗要求的前提下做必要的调整。项目生产作业区域按防腐防渗要求分3类：

①重点防渗区：本项目重点防渗区危废暂存间：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。

②一般防渗区：对牛舍、堆粪棚、青贮池采取防渗漏措施，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；

③简单防渗区：对办公区、兽医室、厂区道路等进行简单防渗，采取一般地面硬化。

项目厂区分区防渗情况见表7.2-3。防渗分区图见图7.2-1。

表7.2-3  项目地下水污染防治区划分一览表

| 编号 | 分区 | 构筑物名称 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 危废暂存间、冷藏间 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 |
| 4 | 一般防渗区 | 牛舍、堆粪棚、青储池 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s |
| 5 | 简单防渗区 | 办公区、兽医室、厂区道路等 | 一般地面硬化 |

（5）地下水污染监测

为了及时准确掌握项目的下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本项目建立了覆盖项目全站的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染跟踪监测井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境监测原则，三级评价的建设项目，一般不少于1个跟踪监测点数，结合项目区水文地质条件，项目监测井位布设见表7.2-4。

| 监测 井位编号 | 坐标 | 功能 | 监测因子 | 监测 频次 | 监测 层位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 105.465616 36.992681 | 跟踪监测点 | COD、BOD5、氨氮等 | 每年2次 | 潜水 |

表7.2-4  地下水长期监测计划表

其监测频率按照《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020）下述原则确定：

⑴对照监测点采样频次宜不少于每年1次。

⑵其他监测点采样频次宜不少于每年2次。

⑶发现有地下水污染现象时需增加采样频次。综上所述，通过以上措施可以杜绝各种污染物渗入地下水体的现象，因此只要项目能够认真落实以上措施，项目的实施对所在区域地下水产生的影响较小。

### 7.2.6土壤环境防治措施

本项目运营期对土壤环境的影响，主要是大量的畜禽粪污未经无害化处置直接进入土壤，超过土壤的自净能力，导致有机物不完全降解或厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，破坏土壤理化性质，造成土壤污染。此外，粪污中的一些高浓度物质，如铜、锌、铁等物质会随粪污一起进入土壤，不仅破坏土壤理化性质，而且还会影响区域内的人和动物健康。

为减少项目对土壤环境的影响，建设单位应采取以下污染防治措施：

①加强环保管理，确保污染物达标排放。全场固废分类收集，储存期间严格按照相应储存要求，设置专用的储存场所，在固废的收集运输等过程，注意防止洒落并及时清扫。

②加强对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏"现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。

③项目设置重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，危废暂存间、冷藏间均为重点防渗区；牛舍、堆粪棚、青贮池为一般防渗区；办公管理区、兽医室及厂区道路为简单防渗区，采取水泥地面硬化。控制污水下渗，减少土壤污染。本项目堆粪场建设严格按照《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622-2011）要求规范建设，地面采用硬化，人工防渗材料（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）等防渗措施，设防雨顶棚，堆粪场四周建设挡雨墙，防止雨水进入堆粪场。堆粪场暂存牛粪正常工况下不会进入土壤环境。本项目医疗废物收集后暂存于危废暂存间，最终交由有资质单位处置。危废暂存间防渗等级按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单进行设计，地面、裙脚采取防渗、防腐措施，渗透系数不大于10-7cm/s。危险废物收集、贮存、运输应按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行。

④项目将牛粪集中收集堆粪棚，避免了牛粪乱堆污染土壤；经堆粪棚好氧堆肥处理后用于周边农田施肥。

⑤项目生活污水由地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化，因此对项目基地土壤影响较小。

综上分析，本项目采取上述综合措施后，不会对土壤造成不利影。

# 8环境风险评价

## 8.1 风险评价的目的和重点

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。其具体评价工作流程如图8.1-1所示：

图8.1-1   环境风险评价程序图

## 8.2 风险调查

8.2.1 风险源调查

本项目为肉牛养殖建设项目，生产过程中使用的原辅料主要有饲料、生物除臭剂、消毒剂、氟利昂R507制冷剂等，主要危险源为项目场地发生暴雨场地粪便随雨水外溢造成水体污染以及养殖场可能发生传染性疾病感染牛群及人类。在养殖过程中，产生的牛粪污和医疗废物如果处理不当，渗入地下，对区域地下水、土壤环境造成污染隐患，具有一定的环境风险，牛棚、堆粪棚易产生恶臭污染物，如果对牛棚、堆粪棚管理不当，牛粪不及时清理，对区域环境空气造成污染隐患。

8.2.2 环境保护目标

本项目区域内无常年地表径流水体，周边主要分布有少量季节性小冲沟，平时干涸无水，只有雨季洪水流经，项目建设区域不涉潜水含水层和可能受到建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水，集中式引用水源和分散式饮用水源地，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区，因此本项目的主要环境风险保护目标为大气环境风险保护目标，环境风险主要保护目标见下表：

表8.2-1   环境风险保护目标图

| 类别 | 保护对象 | 坐标/° | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 大气环境 | 北沟沿村 | 105.756677 | 36.998431 | 230人 | 二类功能区 | N | 579m |
|  | 上庄子村 | 105.742686 | 36.992017 | 876人 |  | WN | 1827m |
|  | 下庄子村 | 105.747750 | 36.979271 | 897人 |  | W | 1869 |
|  | 高岭村 | 105.789121 | 36.976739 | 903人 |  | S | 2140m |
|  | 麦垛新村 | 105.766933 | 36.970173 | 230人 |  | WS | 2047m |

## 8.3环境风险等级判定

1、环境风险潜势判定

危险物质及工艺系统危险性（P）等级判定

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

①Q值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，Q 按下式进行计算：

式中：

q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目为奶牛养殖建设项目，生产过程中使用的原辅料主要有饲料、生物除臭剂、消毒剂、氟利昂R507制冷剂等，不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B中重点关注的危险物质，因此Q＜1，项目环境风险潜势为I级。

2、环境风险等级

依据HJ169-2018，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表8.3-1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表8.3-1  环境风险评价工作级别划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 本项目环境风险评价等级 | 简单分析 |

## 8.4 环境风险防范措施

根据本项目特点，在运营过程中可能造成环境风险的因素主要有以下两个方面：（1）养殖场发生疫情，养殖场如果管理不善，会诱发传染性疾病，如口蹄疫、炭疽等，且传播很快，若不及时、合理地处理，将会疫情蔓延，感染牛群及人类，危害人体健康。（2）肉牛养殖过程中，产生的牛粪污如果处理不当，渗入地下，对区域地下水环境造成污染隐患，具有一定的环境风险。

### 8.4.1 养殖场发生疫情风险防范措施

动物疫病防治工作关系食品安全和公共卫生安全，关系社会和谐稳定。在牧场生产中应坚持“防病重于治病”的方针，防止牛群疫病的发生，特别是传染病、代谢病，使牛群更好地发挥生长性能，提高养牛的经济效益。

⑴加强检疫

①牛购买及检验购买的牛必须取得官方的检疫证和非疫区证明，防止口蹄疫、肉牛结核病及其它传染病传播。

②同步检疫对牛常见传染病、我国已扑灭的疾病和外来病制定疫病监控方案；与当地畜牧兽医行政管理部门建立定期的疫病监督抽查报告制度。每次免疫和检疫结果要有完整的记录，检疫与检测报告妥善保管。

③操作人员体检定期进行从业人员的体检。从业人员上岗必须穿戴规定的服饰并做到定期清洗和消毒。加强从业人员的职业卫生教育，严格操作的规章制度，从而减少人为的影响产品卫生的因素。

④应急措施经检验不合格的肉牛应遵循HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》进行处理。检疫时如发现传染病传播，立即将其隔离，装袋，按有关规定进行处理。本项目病死牛均按照该规则进行安全处置，如果养殖场发生疫情，应立即对养殖场进行隔离，并采取消毒措施，同时对染病牛送当地有资质单位无害化处理，并同步报告畜牧局、环保局、农业局、卫生防疫站等相关部门，以便采取进一步的措施，防治疫情的扩散。

⑵免疫接种按要求进行免疫接种，预防疫病发生。

⑶疫病预防

①牛舍应将生产区与生活区分开。生产区门口应设置消毒池和消毒室（内设紫外线灯等消毒设施）。

②严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。

③饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、牛的传染病者，应及时调离，以防传染。

④及时清扫牛舍，经常保持牛舍的清洁，牛舍还应保持平整、干燥、无污物(如砖块、石头、炉渣、废弃塑料袋等)。

⑤每年春、秋季各检查和整蹄一次，对患有肢蹄病的牛要及时治疗。蹄病高发季节，应每周用5%硫酸铜溶液喷洒蹄部2次，以减少蹄病的发生，对蹄病高发牛群要关注整个牛群状况。

⑥定期检测各类饲料成分，经常检查、调整、平衡肉牛日粮的营养，特别是蹄病发生率达15%以上时。⑦堆粪棚夏季时易滋生蚊虫，在场区安装灭蚊灯，防止蚊虫叮咬造成疾病的传播。

⑧健全检验、检疫制度，强化检验、检疫手段，场部设技术科、实验室，配备兽医，加强对疾病的预防和医治。

⑷疫病的扑灭在养殖场发生疫病或怀疑发生疫病时根据《中华人民共和国动物防疫法》及时采取措施、及时诊断、及时报告。如发现传染疫情，对牛群实施严格的隔离、扑杀措施并追踪调查病牛的亲代和子代，对牛群实施清群和净化措施。对患有传染性疾病的牛，应及时隔离并尽快确诊，同时对病牛的分泌物、粪便、剩余饲料、褥草及剖析的病变部分等焚烧深埋无害化处理。

⑸建立并保存肉牛用药档案免疫与检疫时仔细看清各种生物制剂的名称、批号、有效期、免疫单位、剂量等，以防影响免疫效期。严格把握允许使用药物、慎用药物和禁用药物的规定。企业建立完善的防治防疫体系并按照疫病防治措施严格执行，可保证疫病风险降低在可接受的范围之内。

⑹发生疫情时的紧急防制措施

①应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向有关上级部门报告疫情。

②迅速隔离病牛（分开隔离），对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头病牛痊愈或安全处置后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

③对病牛及封锁区内的牛实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。

④病死牛尸体及胎盘快速处置，应与有资质单位签订协议，做到及时运送、快速处置、安全处置。

⑤出现重大疫情时必须严格执行《重大动物疫情应急条例》中相关规定。

### 8.3.2 堆粪棚等发生泄漏的风险防范措施

⑴总体原则

本项目设有养殖区及粪污处理区等，根据项目特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散等采取全方位的控制措施。

⑵源头控制

本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的综合利用和 治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、 设备、粪污收集及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏， 将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

⑶分区防治措施

①对防渗系数较低的区域，如牛舍及活动场的地面采取粘土硬化防渗措施；

②对重点防渗区，危废暂存间可采取采取抗渗混凝土结构，厚度不小于150mm，其下铺设厚度不小1.5mm的HDPE防渗膜，总体防渗性能与6米厚的粘土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）等效。

③医疗废物和生活垃圾等分类收集，及时清运。医疗废物集中收集后暂存于危废暂存间，杜绝各类固体废物浸出液下渗；

④注重绿化和可渗透面积的绿化。

### 8.3.3 恶臭污染风险防范措施

⑴牛粪每天按时清理后送往堆粪棚进行好氧堆肥；

⑵在日粮中添加沙皂素等除臭剂，并科学合理调控饲粮，同时加强牛场环境综合管理，对牛舍、堆粪棚定期喷洒除臭剂；

⑶加强堆粪棚环境综合管理，对堆粪棚定期喷洒除臭剂；

## 8.4 风险评价小结

建设单位应按照本环评报告的要求落实各项风险防范措施，并纳入“三同时”验收管理，将项目可能产生的环境风险降到最低。在具体落实本环评报告提出的事故应急防范措施后，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，环境风险程度一般，事故风险可以控制在可接受的范围内。因此本建设项目符合风险防范措施的相关要求。

本项目环境风险简单分析内容见表8.4-1。

表8.4-1   本项目环境风险简单分析内容一览表

| 建设项目名称 | 中宁县喊叫水乡马塘生态移民区肉牛养殖场建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （宁夏回族自治区）省 | （中卫）市 | （中宁）区 | （/）县 | （喊叫水乡高岭村） |
| 地理坐标 | 经度 | 105°46'2.62" | 纬度 | 36°59'40.53" |
| 主要危险物质 及分布 | / |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水会、地下水） | 养殖场发生疫情对周围人群的健康危害以及粪污堆放场漏液泄露造成地下水环境污染及恶臭对周边大气环境的影响 |
| 风险防范措施 要求 | 具体风险防范措施要求详见8.3章风险防范措施：堆粪棚顶部设防雨顶棚、四周设挡雨墙，地面采取硬化防渗处理；加强对养殖区恶臭的处理与日常管理，牛粪及时清理，定期喷洒除臭剂，选用益生菌配方饲料，促进营养吸收，并合理控制养殖密度，加强厂区绿化，加强环保安全教育培训和宣传。 |
| 填表说明 | 本项目为肉牛养殖建设项目，不涉及有毒有害和易燃易爆物质，不贮存《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中列出的重点关注的危险物质，因此本项目不存在环境风险物质。 |

# 9 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时，也在一定程度上影响着项目地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既是互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。通过对项目的经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。

## 9.1 环境保护措施投资

针对本项目的环境问题和影响，本项目采取相应的环境保护措施加以控制，并保证相应环保投资的投入，以使本项目建成后生产过程中产生的各类污染物对周围环境的影响降低到最小程度。本项目总投资为4608.97万元，其中环保投资190万元，占总投资的4.1%。

表9.1-1   环保投资估算

| 时段 类别 | 项目 | 环保措施 | 环保投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 施工废气防治 | 施工现场设置围挡，现场定时洒水降尘，道路硬质覆盖，粉性物料采取封闭、遮盖措施，运输车辆加盖苫布，防止扬尘对周围环境的污染 | 8 |
|  | 施工噪声防治 | 选用低噪声施工机械设备，合理安排施工作业时间，施工机械采取减振措施 | 6 |
|  | 施工废水防治 | 设置防渗旱厕，生活污水主要为洗漱废水，收集用于泼洒抑尘，施工废水经沉淀池沉淀后回用 | 10 |
|  | 施工固废防治 | 建筑垃圾及施工弃土清运至指定地点，弃土作为回填材料利用 | 8 |
| 营 运 期 | 废气 | 散养场：加强散养场环境综合管理，对散养场定期喷洒除臭剂，每天定时清理牛粪，减少恶臭污染物的蓄积等； 牛舍：牛舍铺设垫料，加强牛舍环境综合管理，对牛舍定期喷洒除臭剂，牛舍每天定时清理牛粪，减少恶臭污染物的蓄积等，科学调配物料，合理控制养殖密度； 堆粪棚：及时清出堆粪棚牛粪（堆存时间不得超过2个月），对堆粪棚定期喷洒除臭剂； 场区其它设施间种植绿化带、喷洒除臭剂等措施治理恶臭。 | 18 |
|  | 废水 | 生活污水由地埋式一体化污水处理设施（处理规模5m3/d）处理后用于厂区绿化 | 10 |
|  | 噪声防治 | 选用低噪声设备，采取隔声、减震等措施治理设备噪声 | 5 |
|  | 固体废物 | 牛粪：采用干清粪工艺，牛粪集中收集后在堆粪棚好氧堆肥后，定期（不超过2个月）清运用于周边农田施肥 | 10 |
|  |  | 垫料：每年清理两次，用于周边农田边坡堆砌 | 3 |
|  |  | 医疗废物：设危险废物专用收集装置，集中收集单独定点存放于位于兽医室内的危废暂存间（5m2），定期统一交有资质的危废处置单位处置 | 10 |
|  |  | 病死牛：暂存于冷藏间(30m2)定期有专用车辆拉送至无公害处置场统一处置 | 8 |
|  |  | 生活垃圾：设8个垃圾箱，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理 | 5 |
|  |  | 污水处理设施产生的污泥清掏后运送至堆粪场进行好氧堆肥后，用于周边农田施肥。 | 2 |
|  | 防渗工程 | ①重点防渗区：本项目重点防渗区为危废暂存间（5m2）、冷藏间（30m2），防渗要求：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ②一般防渗区：对牛舍、堆粪棚、青贮池采取防渗漏措施，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；对于一般污染防治区，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场进行设计。 ③简单防渗区：对办公区、兽医室、厂区道路等进行简单防渗，采取一般地面硬化。 | 45 |
|  | 绿化 | 绿化面积56900m2 | 42 |
| 合计 | 190 |

本项目通过一系列环保设施的建设，实现本项目运营全过程各污染环节的有效控制，保证各项污染物达标排放或综合利用，最大限度的减少运营过程中各污染物的排放量，保护环境的同时，有利于企业减少排污费的支出，有利于提升企业的环保公众形象，减轻对周围环境的影响，具有较好的环境效益。

## 9.2 经济效益分析

本项目总投资为4608.97万元，项目建成后，财务内部收率20.4%，财务净现值430万元，投资回收期4.7年。本项目经济效益较好。

## 9.3 生态效益分析

发展牛养殖业，可消化一部分经济作物作饲料。饲料通过过腹还田（饲料经牛消化吸收后排出粪便，还田），可增加农田土壤有机质含量，提高土壤肥力，使土壤得到改良，可以有效地减少化肥的施用量。同时牛粪施入农田，可以改善土壤结构，增加土壤有机肥，改善生态环境，项目的实施具有良好的生态效益。

## 9.4 社会效益分析

⑴对当地畜牧业发展的影响

本项目建设完成后，可带动周边农户发展肉牛养殖，对当地的经济和畜牧业发展起着极大的推动作用。

⑵对当地种植业发展的影响

本项目建设成后，将需要大量的饲料及青贮饲料，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位，提高种植经济效益，促进农民增收，提高农民对养殖业的信心和积极性。

⑶对当地及周边居民的影响

随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大人民群众温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加肉、蛋、奶在食物中的比重。本项目通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，延长农业产业链条，实现产供销一体化，改善城乡群众的膳食结构，就是一条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统一的行之有效的途径。

⑷对当地就业的影响

本项目建成后，提供多个工作岗位，为解决当地就业问题也起着一定的积极作用。

综上分析，项目社会效益十分突出。

## 9.5 环境效益分析

本项目本身的实施会对环境有一定的影响，但采取环境保护措施后可使污染物排放大大减少，对环境影响轻微。

牛粪在堆粪棚好氧堆肥处理后用于周边农田施肥，废水由地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化，因此牛粪及污水均可实现无害化处理，做到了资源的合理综合利用，创造了经济效益。

## 9.6 环境经济效益综合评述

⑴本项目建成后，不仅增加了地方的财政收入，而且还能为企业积累大量资金，经济效益较好。

⑵项目完成后，增强了企业的生存竞争能力，促进了当地的经济发展并通过一系列的环境保护和生态恢复措施缓解了对区域的环境污染，增加了当地农牧民的经济收入，提高了公众的生活质量，维持了社会稳定，社会效益较好。

⑶本项目在严格落实可研和环评提出的各项污染防治措施后，能够保证达标排放，有利于整个评价区内环境质量的改善，具有环境效益。

通过对本项目在经济效益、环境效益和社会效益三方面的分析，可以看出，本项目的建设能够达到“三效益”的和谐统一发展，项目是可行的。

# 10环境管理与监测计划

## 10.1环境管理

加强环境管理，加大企业环境监测力度，有效地保护区域环境是建设项目环境管理的根本目的。因此，根据本项目污染物排放特征，污染物治理情况，有针对性地制定企业的环境保护管理与监测计划是非常必要的。

建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。

### 10.1.1环境管理机构设置的目的

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规的规定以及全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

### 10.1.2环境管理机构的设置

#### 10.1.2.1机构组成

本项目建设单位须设置专门的环境管理机构，对建设中宁县喊叫水乡马塘生态移民区肉牛养殖场建设项目配备兼职环保人员，配置必要的监测仪器和环保人员，负责全厂环境管理、环境监测。

#### 10.1.2.2环境管理机构的职责

环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本企业的环保工作。其主要职责如下：

⑴贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作。

⑵制定本项目的环保管理制度、并负责监督执行。并对公司环保设施运行情况及厂区环境状况进行监督管理。

⑶定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

⑷对员工进行环境保护法律、法规及知识的培训。

⑸负责本厂环境监测管理工作。

⑹负责环境保护各类文件、记录、资料的管理、登记、归档、更新、报废全过程管理，做好台账记录，负责环境保护统计工作。

⑺负责环境管理方案执行情况的定期和年度检查、评审、修订与完善。

⑻环保管理部门依据环保局等部门提出的要求，开展相应的环保方面工作，并定期整理环保资料上报有关部门。

⑼负责处理各类污染事故及火灾事故，组织抢救和善后处理等。

⑽负责环境保护技术措施项目的管理、排污费的管理及环境保护治理资金的管理。

## 10.2环境监测

环境监测是指项目在建设期、运行期对项目主要污染对象进行的环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测为环境保护管理提供科学的依据。该项目运行后，为控制生活污水产生与处理效果，需要对排放的各种污染物进行定期监测，此外，还要强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策，提供科学依据。

### 10.2.1施工期环境管理及监理计划

#### 10.2.1.1施工期环境管理计划

环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期环境管理职责。

对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

土建工程对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。

合理布置施工场内的机械和设备。

项目施工期环境保护管理的主要内容见表10.1-1。

10.1-1   施工期环境管理主要内容

| 防治对象 | 防治措施 | 环境管理 |
| --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 施工场地硬化，使用商品混凝土； | 施工单位环保措施上墙，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作 |
|  | 建筑垃圾及多余弃土及时清运； |  |
|  | 施工场地车辆出入口设置车辆冲洗及沉淀设施； |  |
|  | 对工地及进出口定期洒水、清扫，保持工地整齐干净； |  |
|  | 对回填土方进行压实处理； |  |
|  | 建筑工地按有关规定进行围挡。 |  |
| 施工噪声 | 将投标方的低噪声施工设备和技术作为中标内容； |  |
|  | 施工单位开工15日前，携带施工资料等到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工； |  |
|  | 禁止在12:00~14:00、22:00~6:00进行产生噪声污染的施工作业； |  |
|  | 因施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工单位报环保部门审批。 |  |
| 废水 | 避免在雨季进行基础开挖施工 |  |
| 建筑及生活垃圾 | 建筑垃圾及多余弃土及时清运，不能长期堆存，作到日产日清，车辆用毡布遮盖，防止沿途散落。 |  |

#### 10.2.1.2施工期环境监理计划

环境监理应当包括对环保设施及环境治理工程的监理。环境监理要纳入项目招标文件。施工招标文件要包括环保设施及环境治理工程的具体内容。施工监理计划应包含环境监理计划、施工期环境监理内容、环保措施实施质量、实施进度等。

表10.1-2   本项目施工期环境监理一览表

| 序号 | 监理内容 | 监理 对象 | 环境监理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工过程中的环保措施落实 | 施工单位 | 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查，如违反当地大气、噪声、固体废物、废水污染防治条例，应进行处罚并整改 |
| 1 | 水环境保护措施：施工期生产废水、生活污水处理设施的建设和运行情况。 | 施工单位 |  |
| 2 | 对施工队伍人员进行环保知识的培训和宣传。 | 施工单位 |  |
| 3 | 防治大气污染措施落实：洒水车不定时洒水，督促施工运输机械的维护和修理，恢复绿化工程落实 | 施工单位 |  |
| 4 | 噪声防治措施落实：噪声源旁工作人员，配戴耳塞。 | 施工单位 |  |
| 5 | 生活垃圾处置措施落实：设置若干垃圾箱，垃圾定期外运出工区。 | 施工单位 |  |
| 6 | 生态保护措施落实 | 施工单位 |  |
| 7 | 施工场地后期恢复：施工垃圾清理、植树、种草。 | 施工单位 |  |
| 8 | 施工迹地恢复：施工垃圾清理、植树、种草。 | 施工单位 |  |
| 项目“三同时”验收工作。 | 建设单位 |  |

### 10.2.2运营期环境管理及监测计划

#### 10.2.2.1运营期环境管理计划

①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

②对厂区内的公共设施给水管网、锅炉进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。

③确保废水处理系统的正常运行。

④生活垃圾收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒；外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。

⑤定期检查固体废物的处置情况。

⑥绿化能改善区域小气候和起到降噪除尘的作用，对厂区的绿地必须有专人管理、养护。

#### 10.2.2.2运营期环境监测计划

环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的实施，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

本项目建成后，运营期的环境监测工作可以委托第三方放检测机构承担，日常的生产例行监测由公司后勤管理部门负责。

表10.2-1   运营期主要监测计划一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 厂界外 | 臭气浓度，H2S、NH3排放浓度 | 每年监测1次 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）二级标准 |
| 废水 | 污水处理站 | COD、SS、BOD5、NH3-N | 每半年1次 | 《城市污水再生利用城市杂用水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化用水水质标准 |
| 噪声 | 厂（边）界四周 | 噪声 | 每季度1次，每次2天 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准 昼间55dB；夜间45dB |
| 固废 | 厂区 | 全厂各固废产生点 | 统计种类、产生量、处理方式、去向，每月统计1次 | 《畜禽粪 便贮存设施设计要求》 （GB/T27622-2011）、《危险废物贮存污染控制 标准》（GB18597-2001）及 2013年修改单 |
| 地下水 | 厂区下游 设置一口地下水监测井 | pH、总硬度、NH3-N、硝酸盐氮、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、汞、砷、铬（六价）、铜、锌、铅、镉、氟化物、铁、锰、镍、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、阴离子洗涤剂Na+、K+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、Cl-、SO42- | 1次/半年 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |

以上监测项目，建设单位应将监测结果进行统计，编制环境监测报表，上报上级环保部门。

## 10.3工程“三同时”验收

本项目必须贯彻“三同时”原则，污染治理措施必须做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，并作为环保验收内容。工程环保“三同时”验收内容见下表：

表10.3-1  环保“三同时”验收一览表

| 一、环境管理保护检查 |
| --- |
| 验收重点 | 环保法律法规执行情况、环保审批手续及环保档案 |
|  | 环保组织机构、环境管理机构及受委托的环境监测机构 |
|  | 环保设施落实情况、排污口规范化建设 |
|  | 固体废物种类、产生量、处理、处置及综合利用情况 |
| 二、环保设施“三同时”验收内容一览表 |
| 项目 | 环保措施及设施 | 执行标准、要求 |
| 废气 | 牛舍 | 铺设垫料，加强牛舍环境综合管理，对牛舍定期喷洒除臭剂，牛舍每天定时清理牛粪，减少恶臭污染物的蓄积等； | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准；《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准 |
|  | 堆粪棚 | 及时清出堆粪棚牛粪（堆存时间不得超过2个月），对堆粪棚定期喷洒除臭剂； 场区其它设施间种植绿化带、喷洒除臭剂等措施治理恶臭 |  |
| 废水 | 生活污水 | 由地埋式一体化污水处理设施处理后用于周边农田施肥 | 《城市污水再生利用城市杂用水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化用水水质标准 |
| 防渗 | 重点防渗区：位于兽医室内的危废暂存间（5m2）、冷藏间（30m2） | 防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 |
|  | 一般防渗区：牛舍、堆粪棚、青储池 | 防渗性能不应低于1.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 |
|  | 简单防渗区：办公区、兽医室、厂区道路等 | 一般地面硬化 |
| 地下水 | 设置1个地下水监控井 | 满足《地下水环境监测技术规范》（HJ 164－2020）要求 |
| 固体废物 | 病死牛 | 暂存于冷藏间（30m2）定期有专用车辆拉运至无公害处置场统一处置 | 《畜禽养殖业污染防治 技术规范》（HJ/T 81- 2001）及《病死动物 无害化处理技术规范》 （农医发〔2013〕34号） |
|  | 医疗废物 | 设危险废物专用收集装置，集中收集单独定点存放于位于兽医室内的危废暂存间（5m2），定期统一交有资质的危废处置单位处置 | 《畜禽粪 便贮存设施设计要求》 （GB/T27622-2011）、《危险废物贮存污染控制 标准》（GB18597-2001）及 2013年修改单 |
|  | 牛粪 | 清运至堆粪棚好氧堆肥处理后用于周边农田施肥 |  |
|  | 垫料 | 每年清理两次，用于周边农田边坡堆砌 |  |
|  | 生活垃圾 | 设置生活垃圾收集箱，集中收集后交由环卫部门统一处置 |  |
|  | 污泥 | 污泥清掏后运送至堆粪棚进行好氧堆肥后，用于周边农田施肥 |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备，设备采取基础减振措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准 |

## 10.4排污许可管理

本项目的建设单位应当根据《排污许可证管理暂行规定》、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》、《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中相关要求，按照实际情况在国家排污许可证管理信息平台申报系统填报《排污许可证申请表》中的相应信息表，并对提交申请材料的真实性、合法性和完整性负法律责任。

建设单位应建立环境管理台账制度，设置专职人员开展台账记录、整理、维护等管理工作，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。为便于携带、储存、导出及证明排污许可证执行情况，台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于三年。建设单位环境管理台账应真实记录生产运行、污染治理设施运行、自行监测和其他环境管理信息。其中记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求。

建设单位应按照排污许可证中规定的内容和频次定期上报执行报告，并保证执行报告的规范性和真实性。地方生态环境主管部门应整合总量控制、排污收费（环境保护税）、环境统计等各项环境管理的数据上报要求，根据环境质量改善需求，规定执行报告的内容、上报频次等要求。建设单位可参照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），中要求报告排污许可证执行情况，并提交至排污许可证核发机关。

## 10.4排污口规范化管理

根据国家标准《环境保护图形标志——排放口（源）》和原国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，建设单位所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设排污口标志牌，绘制企业排污口公布图，对治理设施安装运行监控装置。排污口规范化建设要与主体工程及环保工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

### 10.4.1排污口规范化管理要求

根据“宁环发[2014]13号”《关于印发宁夏污染源排放口规范化管理办法（试行）的通知》，本项目排污口规范化管理具体要求见表10.4-1。

表10.4-1   排污口规范化管理要求一览表

| 项目 | 主要要求内容 |
| --- | --- |
| 基本原则 | 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； 4、如实向生态环境主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。 |
| 技术要求 | 1、排污口位置必须按照要求合理确定，实行规范化管理； 2、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。 |
| 立标管理 | 1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌； 2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌。 |
| 建档管理 | 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在项目建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报； 3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。 |

### 10.4.2排污口标志

在本项目建设时，须对所有污染物排污口按规定进行核实，明确排污口的数量、位置以及排放主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等；并根据《“环境保护图形标志”实施细则》对排污口图形标志进行国标化设计与设置，排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设警告式标志牌。厂区排污口（或排放源）图形标志具体见表10.4-3。

表10.4-3   排放口图形标志图

| 要求 | 提示标志（正方形边框） |
| --- | --- |
|  | 废气排放口 | 噪声排放源 | 一般固体废物 |
| 图形符号 |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |
| 图形颜色 | 白色 |
| 要求 | 警告标志（三角形边框） |
|  | 废气排放口 | 噪声排放源 | 一般固体废物 | 医疗废物 | 危险废物 |
| 图形符号 |  |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 黄色 |
| 图形颜色 | 黑色 |

### 10.4.3排污口档案管理

⑴要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

⑵根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

# 11结论与建议

## 11.1结论

11.1.1项目概况

“中宁县喊叫水乡马塘生态移民区肉牛养殖场建设项目”位于中宁县喊叫水乡高岭村，项目总投资4608.97万元，总占地面积169937.9m2（约合254.9亩），规划总建筑面积为29018m2，采用标准化生产模式，主要建设建设内容：新建肉牛牛舍7栋，总面积22344m2，饲草料棚1栋，面积3528m2，管理用房2栋，总面积550m2，值班及消毒室3个，总面积180m2，兽医室1个，面积112m2，堆粪棚1栋，面积900m2，病牛舍1栋，面积504m2，水泵房及消防水池900m2，青储池6640m2；新建室外工程包括：室外道路及硬化地坪、室外给排水工程、室外电气工程等。项目建设完成后达到年饲养肉牛4256头。本项目总投资为4608.97万元，其中环保投资190万元，占总投资的4.1%。

11.1.2产业政策符合性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类中第一项农林业中的“4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求，本项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）、《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）、《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）中的相关要求

本项目属于肉牛养殖项目，项目生产占用的土地符合《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的土地政策要求。

11.1.3选址合理性分析

本项目位于中宁县喊叫水乡高岭村，不在中宁县规定的禁养区和限养区，项目东侧、西侧和南侧均为农田种植区，场址非生活饮用水的水源保护区、风景名胜区、以及自然保护区的核心区和缓冲区，非城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，项目建设场址靠近饲料种植区、交通发达、供水供电方便、远离居民居住区。项目周边周边是当地重要的农业种植基地，土地平整，适合大规模机械作业，是种植玉米、苜蓿等农作物的优良土地，可保证养殖场建成后有充足的饲草料资源。项目养殖过程中产生的废水可处理后用作周边农田施肥，周边有充足的土地可消纳项目产生的牛粪和废水。本项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的相关要求。

综上所述，本项目选址合理可行。

11.1.4总图布局合理性结论

本项目厂址位于中宁县喊叫水乡，项目场区根据生产流程情况，结合实际地形，本着节约资金、土地、布置紧凑合理利用的原则，既满足生产工艺的主导地位，又与辅助生产车间相互联系，并为今后发展留有空间余地。

生活管理区有关的建筑物，建在牛场上风处和地势较高地段，并与生产区严格分开，保证50米以上距离。生产区主要包括肉牛牛舍及散养场等生产性建筑。设在场区的侧风位置，入口处设人员消毒室、更衣室和车辆消毒池。牛舍合理布局，能够满足牛分阶段、分群饲养的要求，各牛舍之间保持适当距离，布局整齐。饲草料区主要包括饲草料棚、水泵房及消防水池、青储池等，设在生产区边沿地势较高处。病蓄隔离区主要包括病牛舍及散养场。设在生产区下风处，与生产区保持50m以上距离。临时堆粪区主要包括堆粪棚。设在生产区外围下风及地势低处，与生产区保持50m以上的间距。临时堆粪区有单独通道，便于污物转运。

综上所述，项目的总平面布局有效地利用了厂区空间，充分考虑了安全和环保因素，方便生产和管理。总体来讲，项目的总平面布局合理。

11.1.5环境质量现状评价结论

⑴环境空气质量现状：环境空气质量现状根据《2016-2020年宁夏生态环境质量报告书》2020年中卫市的监测数据可知，中卫市SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度和CO特定百分位数浓度及O3特定百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准要求，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区为达标区。

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区为达标区H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度限值要求。

⑵地表水环境质量现状：项目评价范围内无常年地表径流水体，周边主要分布有少量季节性小冲沟，平时干涸无水，只有雨季洪水流经，雨季洪水中泥沙含量较大，水质较差。

⑶声环境质量现状：有监测结果可知，本项目评价区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求，声环境质量较好。

⑷地下水环境质量现状：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），三级评价要求：基本掌握调查评价区的地下水补径排条件和地下水环境质量现状。由于本项目所在地地下水监测井不出水，因此本次评价不进行地下水现状监测与评价。

⑸土壤环境质量现状：由监测结果可见，区域各监测点土壤监测值均低于《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618－2018）中的风险筛选值要求，说明评价区域土壤环境质量现状良好。

11.1.6污染物治理措施及达标情况

- 废气

本项目恶臭主要来自牛舍、堆粪棚，建设单位拟选用益生菌配方饲料，科学的设计日粮，并合理控制养殖密度，同时加强牛场环境综合管理，对牛棚、堆粪棚定期喷洒除臭剂，牛棚每天定时清理牛粪，减少恶臭污染物的蓄积，采取上述综合措施处理后，可减少恶臭污染物对周围环境的影响。经处理后养殖场恶臭气体可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准要求。

2、废水

本项目营运后，采用干清粪处理工艺，不产生牛棚冲洗废水，牛尿随垫料被清理后用于周边农田边坡堆砌，废水主要为生活污水。生活污水由地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化。

3、声环境影响

本项目噪声源主要为饲料搅拌机、水泵、翻抛机、铲车、牛群等，通过选用低噪声设备，采取基础减振，厂房屏蔽及距离衰减等防治措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准的要求。

4、固体废物

本项目产生的病死牛暂存于冷藏间定期由专用车辆拉运至宁夏银晟农业科技有限公司无害化处置中心处置；医疗废物设危险废物专用收集装置，集中收集单独定点存放于位于兽医室内的危废暂存间（5m2），定期统一交有资质的危废处置单位处置；牛粪清运至堆粪棚好氧堆肥后用于周边农田施肥；垫料清理后用于周边农田边坡堆砌；污水处理设施产生的污泥清掏后运送至堆粪场进行好氧堆肥后，用于周边农田施肥；生活垃圾，设置生活垃圾收集箱，集中收集后交由环卫部门统一处置。本项目投入使用后所产生的固体废物均得到妥善处置，对环境影响很小。

11.1.7公众参与

2021年9月7日，建设单位在确定环境影响报告书编制单位后7个工作日内，在宁夏新闻网上发布《中宁县喊叫水乡马塘生态移民区肉牛养殖场建设项目环境影响评价公众参与信息征集第一次公告》；在环评报告书初稿完成后，建设单位于2021年10月12日在宁夏新闻网和《宁夏法制报》上进行了项目征求意见稿第一次公示，又于2021年10月20日在宁夏新闻网和《宁夏法制报》上进行了项目征求意见稿第二次公示，在征求意见稿公示的同时，在养殖场及附近区域醒目位置张贴了公示。建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》的相关要求开展了公众参与调查工作，在公示有效期内，未收到群众反馈的建设项目环境影响评价公众意见表。

项目在建设过程中及投产运行后，应重视环境保护，落实各项环保措施，加强环境管理，使该项目的建设具有充分可行性。环评公示阶段，没有收到反对意见。由此可见，拟建地周围公众对于本项目的建设总体上持支持的态度。

11.1.8综合结论

综上所述，中宁县农业农村局中宁县喊叫水乡马塘生态移民区肉牛养殖场建设项目符合国家和地方的相关产业政策，项目施工期及运营期产生的污染源强及对环境的影响进行预测、分析，分析结果表明本项目所采用的生产工艺技术合理，符合现行产业政策、清洁生产相关要求及循环经济理念，项目选址符合规划要求。该项目拟采取的“三废”治理方案有效、合理，技术经济上可行，在切实落实本环评报告中提出的各项污染物防治措施以及生产设施正常运行状况下，各污染物排放不会改变周围环境质量现状水平。项目周边公众对项目在该厂址的建设表示支持，环境风险处于可接受水平。因此，在切实落实本次环评报告中提出的各项防治措施后，从环境保护的角度来看，本项目在拟选厂址内建设是可行的。

## 11.2建议

⑴制定全厂环境管理和生产制度章程；设专职环境管理人员，按本报告书中的要 求认真落实环境监测计划，负责开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料， 并上报地方环保部门，若发现问题，及时采取措施，防止发生环境污染；检查监督污染 治理处理装置的运行、维修等管理情况；

⑵运营期搞好牛舍内卫生，发现有牛病死或因其它意外致死的，要及时清理消毒，防止牛群交叉感染。