# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：利用脱硫锰渣制破碎石技改项目

建设单位（盖章）：宁夏元泰资源综合利用科技有限公司

编制日期： 二〇二二年六月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁夏元泰资源综合利用科技有限公司利用脱硫锰渣制破碎石技改项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2110-640521-07-02-867123 |
| 建设单位联系人 | 殷工 | 联系方式 | 13259679233 |
| 建设地点 | 宁夏回族省（自治区）中卫 市 中宁县（区） 乡（街道）中宁工业园区（具体地址） |
| 地理坐标 | （105度40分56.530秒，37度36分18.262秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4210金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、，85金属废料和碎屑加工处理 421 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 中宁县工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2110-640521-07-02-867123 |
| 总投资（万元） | 921.39 | 环保投资（万元） | 43 |
| 环保投资占比（%） | 4.7 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《宁夏中宁工业园区整合优化规划》（2020-2035） 审批机关：中卫市人民政府 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评及审查文号：《宁夏中宁工业园区总体规划（2019-2025年）环境影响报告书》（宁环函[2019]614号） 审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 根据《宁夏中宁工业园区总体规划（2019-2025）》，宁夏中宁工业园区产业规划为“主导产业：非金属矿物制品业、有色金属冶炼和压延加工、农副产品深加工。限制产业：煤炭、医药（生物制药）、化工。”工业园区分为三个区块。区块二（中宁工业园新材料循环经济示范区）产业布局主导产业即为有色金属冶炼压延产业，三组团为锰基新材料、铝基新材料及化工产业三大组团；宁夏元泰资源综合利用科技有限公司位于园区第二区块循环经济示范区，本项目利用脱硫锰渣制破碎石项目，属于废弃资源综合利用业，与园区区块二产业布局相协调，符合该区域的规划要求，因此本项目的建设符合《宁夏中宁工业园区总体规划（2019-2025）》要求，具体见图1-1。 2、规划环评及审查意见符合性分析 根据《宁夏中宁工业园区总体规划（2019-2025年）环境影响报告书》，宁夏中宁工业园区按照“一园三区”发展模式，区块二主导产业即为有色金属冶炼压延产业，三组团为锰基新材料、铝基新材料及化工产业三大组团。锰基新材料组团：围绕天元锰业形成的锰基新材料产业组团。大力发展以金属锰为核心的有色金属冶炼压延产业，围绕主导产业延伸并完善产业共生网络，加强工业固废利用的基础上，借助中宁县丰富的矿产资源，通过科技创新，在水泥产业的基础上发展新型建材，同时拓展发展高纯石墨及碳素制品、金属氧化物陶瓷等。本项目位于园区第二区块循环经济示范区，本项目利用脱硫锰渣制破碎石项目，属于工业固废利用，同时延伸了金属锰产业，符合规划环评及审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 ⑴生态保护红线及生态分区管控 ①生态保护红线与生态空间 《中卫市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（卫政发〔2021〕31号）衔接落实宁夏回族自治区人民政府2018年6月发布的《宁夏回族自治区生态保护红线》（宁政发〔2018〕23号），基于生态保护红线划定评估工作，以生态系统功能极重要区和重要区、生态环境极敏感区和敏感区为重点，衔接自治区级及以上自然保护区，县级及以上饮用水水源保护区，自治区级及以上风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园，国家级水产种质资源保护区，国家级生态公益林等各类自然保护地和其他保护区域，衔接相关规划及经济社会发展需求，划定中卫市生态空间总面积5284.56km2，占全市国土总面积的38.71%。其中生态保护红线面积约为3179.06km2，占全市国土总面积的23.29%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积2105.50km2，占全市国土面积15.42%。 本项目位于中卫市中宁县工业园区，对照中卫市生态空间分布图，项目不在其划分的生态保护红线和一般生态空间内，具体见图1-2。 ②生态分区管控要求 根据《中卫市“三线一单”编制文本》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。 一般生态空间原则上按照限制开发区域的要求进行管理。严格控制新增建设用地占用一般生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。本项目位于中卫市中宁县工业园区，占地为工业用地，不涉及林地、草原等一般生态空间。 ⑵环境质量底线及分区管控 ①水环境质量底线及分区管控 根据《中卫市“三线一单”编制文本》中“表3-1中卫市水质监测断面水环境质量底线目标建议值”，黄河中卫下河沿断面水环境质量2025年、2035年均达到Ⅱ类标准要求。本项目所在地主要地表水为黄河，黄河位于本项目南侧7.5km处。黄河中卫下河沿断面2019年各项监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。本项目为利用脱硫锰渣制破碎石项目，营运期无废水排入地表水体。因此，本项目不会突破水环境质量底线。 中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。对照中卫市水环境分区管控图，本项目位于工业源重点管控区，具体见图1-3。 根据工业污染源重点管控区要求：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰制度。本项目的建设不涉及取水，无生产废水产生，无废水排入地表水体，对水环境质量无影响，符合中卫市水环境管控要求。 ②大气环境质量底线及分区管控 根据《中卫市“三线一单”编制文本》中“表3-2中卫市分区域分阶段 PM2.5底线目标建议值”，中宁县2025年、2035年PM2.5目标值均为35ug/m3、本项目大气环境质量引用《宁夏生态环境状况公报（2020年）》中的中宁县2020年环境空气监测数据，PM2.5为36ug/m3，已达到目标要求。中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。对照中卫市大气环境分区管控图，本项目位于布局敏感区，具体见图1-4。 根据大气环境布局敏感重点管控区要求：严格限制新增重点污染物排放项目，煤电、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等高排放行业新、改、扩建项目，实行重点污染物减量置换。本项目为利用脱硫锰渣制破碎石项目，项目运营期废气主要是粉尘，采用布袋除尘器，高效废气处理措施进行处理，推动区域环境空气质量持续改善，符合大气环境质量管控要求。 ⑶资源利用上线及分区管控 本项目不消耗煤炭资源。符合能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。本项目位于中卫市中宁县工业园区，属于水资源一般管控区。项目运营期用水主要为生活用水，不开采地下水，由园区管网统一提供，不会超过地区水资源取用上限或承载能力，符合其水资源管控要求。 本项目在宁夏天元锰业集团有限公司脱硫锰渣堆场内建设，不新增用地。符合土地资源利用上线及管控要求。 综上所述，本项目符合资源利用上线及分区管控要求。 ⑷环境管控单元与准入清单 ①环境管控单元 中卫市共划定环境管控单元49个，其中优先保护单元25个，重点管控单元个数为12个，一般管控单元个数为12个。重点管控单元：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与行政区划、工业园区边界等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、控制资源利用上线、积极发展社会经济为导向，实施污染防治、生态环境修复治理和差异化的环境准入。对照中卫市环境管控单元分布图，本项目位于重点管控单元，具体见图1-5。 ②生态环境准入清单 根据中卫市生态环境总体准入要求，本项目为利用脱硫锰渣制破碎石项目，属于废弃资源综合利用，不属于禁止开发和限制开发建设活动的要求；项目无废水排入地表水，不属于涉重金属重点行业；不在沿黄区域、饮用水水源地周边；项目不使用煤炭等能源，用水由园区管网统一供给。故本项目满足污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率的总体准入要求。 根据中卫市环境管控单元生态环境准入清单，本项目所在地的环境管控单元名称为中宁县中宁工业园区重点管控单元。具体见下表。 表 1-1 本项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单对照分析表 环境管 控单元 名称 要素 属性 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率要求 中宁县 中宁工 业园区 重点管 控单元 水环境 工业源 重点管 控区-大气环境高排放重点管控区-建设用地污染风险重点管控区 1.未完成区域大气环境质量改善目标要求的，禁止涉相应大气污染物排放的建设项目准入。 2.限制煤炭、医药、化工等行业新建项目 1.现有产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排。 2.新建项目实施主要大气污染物和VOCS排放 倍量替代。 3.新建项目严格执行环境影响评价制度，污染 物排放应符合园区执行标准，并符合行政主管部门下达的总量指标。 4.列入重点排污单位名录的企业应加强污染治理设施的运行管理，确保稳定达标排放。 1.土壤环境污染重点监管企业应加强用地土壤环境监测和土壤污染风险防控。 2.涉重金属企业应严格 执行重金属污染物排放 标准并落实相关总量控制指标。 / 本项 目情 况 中宁县 中宁工 业园区，属于重点管控单元，不涉及优先保护单元 本项目为利用脱硫锰渣制破碎石项目，属于废弃资源综合利用，不属于煤炭、医药、化工等行业新建项目 项目针对废气，采用“布袋除尘器”作为末端处理措施，污染物均可达标排放；生活污水经天元锰业集团污水处理站处理后回用，无废水排放。 本项目不属于土壤环境污染重点监管企业，不涉及重金属 无生产用水；各类固体废物均可妥善安全处置 符合 性判 定 符合 符合 符合 符合 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号)，本项目属于鼓励类“九、有色金属——3、高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用。⑶赤泥及其它冶炼废渣综合利用”，符合国家的产业政策。 3、《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）相符性分析 根据关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）：“三、提高大宗固废资源利用效率——（八）冶炼渣。加强产业协同利用，扩大赤泥和钢渣利用规模，提高赤泥在道路材料中的掺用比例，扩大钢渣微粉作混凝土掺合料在建设工程等领域的利用。不断探索赤泥和钢渣的其他规模化利用渠道。鼓励从赤泥中回收铁、碱、氧化铝，从冶炼渣中回收稀有稀散金属和稀贵金属等有价组分，提高矿产资源利用效率，保障国家资源安全，逐步提高冶炼渣综合利用率。”，本项目利用脱硫锰渣制破碎石，替代外购的破碎石用于公司商砼站水泥制品及混凝土的生产，提高了水泥生产中的掺用比例，提高脱硫锰渣综合利用率。 因此，本项目的建设符合关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）中固废综合利用的相关要求。 4、《宁夏回族自治区工业固体废物污染环境防治“十四五”规划》符合性分析 根据宁夏回族自治区工业固体废物污染环境防治“十四五”规划：“三、重点任务——（四）多措并举，促进工业固体废物资源化——实施“减量化”示范工程。通过实施“减量化”示范工程，减少一般工业固体废物产生量。针对宁东地区产生量大的粉煤灰、脱硫石膏，通过源头、生产过程、末端实行全过程“减量化”示范工程。鼓励中卫市实施以“锰渣”为主的减量化示范工程。”，本项目利用脱硫锰渣制破碎石，为“锰渣”的减量化项目，符合《宁夏回族自治区工业固体废物污染环境防治“十四五”规划》要求。 5、《中卫市工业固体废物污染环境防治“十四五”规划》符合性分析 根据中卫市工业固体废物污染环境防治“十四五”规划：“一般工业固体废物规划重点任务—— 提升一般工业固体废物资源化利用水平——加强冶炼渣协同利用——积极争取国家和自治区专项资金，支持固体废物综合利用先进适用的工艺、技术、产品研发及推广，鼓励实施以“锰渣”为主的减量化示范工程建设。”，本项目利用脱硫锰渣制破碎石，为“锰渣”的减量化项目，属于中卫市固体废物污染环境防治“十四五”规划项目中的电解金属锰配套锰渣处理项目。综上所述，本项目符合中卫市工业固体废物污染环境防治“十四五”规划要求。 6、选址合理性分析 本项目位于中宁工业园区第二区块循环经济示范区，本项目利用脱硫锰渣制破碎石技改项目，属于废弃资源综合利用业，与园区内产业布局相协调，符合该区域的规划要求。项目用地性质为工业用地，符合园区功能及用地规划和空间布局。 项目在宁夏天元锰业集团有限公司脱硫锰渣堆场建设，不新增建设用地，且能充分利用该公司的公用和服务性工程设施，原料取用方便，降低建设投资和生产经营成本，厂址位置优越。项目用地性质为工业用地，选址范围内无水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象。园区基础设施完善，配套功能齐全，水、电供应充足，评价区环境质量现状对项目的建设和运营无制约影响，能充分满足项目建设和运营的需要。项目生产过程中所产生的废气、废水、噪声、固废等通过合理有效地措施治理后，对周围环境影响较小。 综上所述，项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 工程概况 | 1、项目建设背景 宁夏天元锰业集团有限公司为目前世界最大的电解金属锰生产企业，电解金属锰的生产会产生大量的金属锰废渣，大量金属锰渣的堆存不仅会占用大量的土地，而且会严重污染当地的生态环境。企业为解决金属废渣综合利用问题，投入了大量的人力、物力和财力，先后建成了水泥生产装置、商砼站、脱硫锰渣生产装置、脱硫废渣烟气制酸装置、余热发电装置等一系列的金属锰废渣综合利用生产装置，使金属锰废渣占用土地、污染环境等问题得到了很大程度的改善。 2016年，宁夏天元锰业集团有限公司建设了“利用金属锰废渣年产2×50万吨硫酸锰联产活化脱硫锰渣项目”，产生的脱硫锰渣直接用于水泥生产。由于脱硫锰渣粒度较大，不能满足脱硫锰渣水泥生产装置的原料要求，水泥生产掺比较小，仍有大量的脱硫锰渣需要堆存。宁夏元泰资源综合利用科技有限公司（宁夏天元锰业集团有限公司的全资子公司）拟在宁夏天元锰业集团有限公司脱硫锰渣堆场建设“利用脱硫锰渣制破碎石技改项目”，对“利用金属锰废渣年产2×50万吨硫酸锰联产活化脱硫锰渣项目”回转窑产生的脱硫锰渣新增筛分、破碎工序，生产脱硫锰渣破碎石替代外购的破碎石用于公司商砼站水泥制品及混凝土的生产，解决脱硫锰渣综合利用问题。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等相关法律、法规的规定，该项目应履行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 42—85金属废料和碎屑加工处理 421—金属和金属化合物矿灰及残渣”，本项目应编制环境影响报告表。我公司受宁夏元泰资源综合利用科技有限公司（以下简称“建设单位”）委托，对宁夏元泰资源综合利用科技有限公司利用脱硫锰渣制破碎石技改项目（以下简称“本项目”）进行环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织技术人员对建设项目所在地进行了现场踏勘，收集了相关技术资料，在此基础上编制完成了《宁夏元泰资源综合利用科技有限公司利用脱硫锰渣制破碎石技改项目环境影响报告表》。 2、建设地点 本项目拟建于中卫市中宁县工业园区宁夏天元锰业集团有限公司脱硫锰渣堆场，不新增占地。厂址中心地理坐标：N：37°36'18.262"、E：105°40'56.530"，项目周边均为宁夏天元锰业集团有限公司厂区。 项目地理位置图见图2-1，周边环境示意图见图2-2。 3、建设内容 本项目属于技改项目，对“利用金属锰废渣年产2×50万吨硫酸锰联产活化脱硫锰渣项目”回转窑产生的脱硫锰渣新增筛分、破碎工序。本项目占地面积1533m2，主要设置筛分、破碎、成品储罐等设施。项目工程组成有主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程。项目工程组成具体见表2-1，依托工程见表2-2。 表2-1 项目组成一览表 项目组成 建设内容 备注 主体 工程 生产线 规模：在现有全封闭锰渣堆场内设置1条脱硫锰渣碎石生产线，生产脱硫锰渣碎石30万t/a；并配套建设成品储罐 厂房依托现有 生产工艺：筛分、破碎 主要设备：给料机、圆锥破、振动筛、皮带输送机等 辅助 工程 办公区 依托现有办公场所，厂区已建设综合楼1座，框架3层结构，建筑面积3106.2m2 依托现有 配电室 依托电解锰生产区一台整流变压器，容量为80000KVA 依托现有 储运 工程 原料储存 原料暂存于全封闭锰渣堆场 依托原有 成品储罐 根据产品规格，本项目设置3个500m3成品储罐 新建 公用 工程 给水 项目不新增员工，无生产用水及生活用水 -- 排水 项目无生产排水及生活排水 供电 项目供电由园区供电电网接入，经厂区变压器变压后使用 依托现有 供暖 办公区供暖依托现有，生产区不供暖 依托现有 环保工程 噪声治理设施 采用低噪声设备，设备采用加装减震垫、消声措施，设备全部安装于厂房内部 新建 废气治理措施 有组织 给料机、圆锥破、振动筛及皮带输送机均为密闭，投料粉尘、筛分粉尘、破碎粉尘各自通过管道负压排入布袋式除尘器（3套）处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放 新建 项目设置3个成品储罐，高约15m，储罐顶部自带布袋除尘器，呼吸阀废气经布袋处理后达标排放 无组织废气：建设封闭厂房、廊道输送、洒水抑尘、路面硬化、运输车辆减速慢行等措施 固体废物收集 布袋除尘灰：布袋收尘灰在装卸区收集于运输车辆外运，用于水泥厂水泥孰料生产时的混合材料，厂区不暂存 新建 表2-2 项目依托工程一览表 依托内容 依托可行性 主体工程 生产厂房 在现有全封闭锰渣堆场内设置1条脱硫锰渣碎石生产线 现有全封闭锰渣堆场约2500m2，本项目占地面积1533m2，主要设置给料机、圆锥破、振动筛、皮带输送机等设备。项目的实施减少了脱硫锰渣的堆场，现有厂房满足项目所需，依托可行 辅助工程 办公区 依托现有办公场所，厂区已建设综合楼1座，框架3层结构，建筑面积3106.2m2 本项目不新增员工，依托现有办公场所可行 配电室 依托电解锰生产区一台整流变压器，容量为80000KVA 项目供电由园区供电电网接入，经厂区变压器变压后使用，厂区供电设施完善 公用工程 供电 项目供电由园区供电电网接入，经厂区变压器变压后使用 本项目不新增员工，厂区基础设施完善，供水、排水、供热管网均已敷设，不新增供暖面积，供电、供暖依托现有可行 供暖 办公区供暖依托现有，生产区不供暖 环保工程 固体废物 设置生活垃圾收集设施 不新增员工，不新增生活垃圾量，依托可行 4、主要产品及产能 ⑴产品方案 本项目建成后，生产脱硫锰渣破碎石30万t/a，5-12mm、12-20mm的脱硫锰渣破碎石用于水泥制品和混凝土的生产；0-5mm的脱硫锰渣破碎石运输到公司水泥厂，用于水泥厂水泥孰料生产时的混合材料使用。项目产品方案见表2-3。 表2-3 本项目产品方案一览表 生产线 产品名称 设计能力（万t/a） 备注 脱硫锰渣破碎生产线（1条） 脱硫锰渣破碎石 30 5~12mm、12~20mm用于水泥制品和混凝土的生产 0~5mm用于水泥厂水泥孰料生产的混合材料 ⑵产品去向 宁夏天元锰业集团有限公司科研人员经过大量的试验研究，脱硫锰渣破碎石作为水泥的缓凝剂和混合材使用，最佳掺入量可以达到10%。宁夏天元锰业集团有限公司采用新型干法预分解水泥生产工艺，在本项目南23km处建成了2×4500t/d水泥熟料生产线，配套建成了年产400万吨水泥粉磨站，可以消纳脱硫锰渣破碎石约40万t/a。本项目产品脱硫锰渣破碎石30万t/a用于粉磨站水泥制品和混凝土的生产可行。 ⑶产品标准 项目产品脱硫锰渣破碎石暂无国家标准，企业质量标准见表2-4。 表2-4 本项目产品质量标准 序号 检测项目 计量 单位 技术要求 备注 ≥C60 C55-C30 ≥C25 1 含泥量 % ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0 按照JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》进行检测和判定 2 泥块含量 % ≤0.2 ≤0.5 ≤0.7 3 针片状颗粒 % ≤8 ≤15 ≤25 4 压碎值 % ≤10 5 表观密度 kg/m³ / 6 堆积密度 kg/m³ / 7 紧密密度 kg/m³ / 8 含水率 % ≤1.0 9 坚固性 % ≤8 10 硫化物及硫酸盐 % ≤1.0 11 碱活性 % ≤0.1 5、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设备及参数见表2-5。 表2-5 本项目主要生产设备及参数一览表 序号 设备名称 规格/型号 单位 数量 备注 1 振动给料机 F5X1045(M) 台 1 上海世邦 2 圆锥破 PYFD1313 台 1 上海路桥 3 振动筛 3YK3080 台 1 上海路桥 4 定量给料机 B800 台 1 5 袋式除尘器 APPC128-6、APPC32-3 套 6 6 立式储罐 500m3 座 3 自带呼吸阀，布袋除尘器 7 皮带输送机 B1000 64m 台 1 8 皮带输送机 B800 50m 台 1 9 皮带输送机 B800 10.5m 台 1 10 皮带输送机 B800 16.5m 台 1 11 皮带输送机 B800 22.5m 台 1 12 仓壁振动器 YZO-17-4 台 6 13 板链式斗提机 NBC300A-20.0m-150t/h 台 2 14 板链式斗提机 NBC300A-20.0m-100t/h 台 1 15 开关柜 KYN28 台 1 6、主要原辅材料及能源消耗 ⑴原辅材料用量及能源消耗 本项目主要原料为脱硫锰渣，属于一般工业固废，来源于宁夏天元锰业集团有限公司脱硫锰渣，项目原辅材料用量及能源消耗见表2-6。 表2-6 本项目原辅材料用量一览表 原料名称 年用量（t） 规格 来源 类别 变化情况 脱硫锰渣 300317 S＜0.1% 宁夏天元锰业集团有限公司脱硫锰渣 一般固废 新增 能源名称 单位 用量 来源 电 kWh/a 861000 园区电网 原料保障性：目前宁夏天元锰业集团有限公司建设了年产50万吨脱硫锰渣生产线，脱硫锰渣作为公司水泥孰料的缓凝剂和混合材使用，每年用量大约为19万吨，剩余的大约31万吨脱硫锰渣用于本项目的生产，保障了本项目的原料用量。 ⑵物料平衡 本项目生产脱硫锰渣破碎石30万t/a，具体物料平衡如下： 表2-7 脱硫锰渣破碎石生产物料平衡表 输入 输出 物料名称 年消耗量（t/a） 比例（%） 物料名称 排放量（t/a） 比例（%） 脱硫锰渣 300317 100 产品：脱硫锰渣破碎石 300000 99.894 废气 3.82 0.001 收尘 313.18 0.104 合计 300317 100.00 合计 300317 100.00 图2-3 本项目物料平衡示意图 单位：t/a 7、公用工程 ⑴供排水 本项目职工均由宁夏天元锰业集团有限公司内部职工统一调配，不在新增职工。项目生产过程中无生产用水。 因此，项目无废水排放。 ⑵供电 本项目用电由中宁工业园区电网提供，项目厂区变压器变压后使用，项目年耗电量约861000kW·h。 ⑶供暖 本项目供暖由宁夏天元锰业集团有限公司统一供给，办公区供暖依托现有，生产区不供暖。 8、劳动定员及工作制度 本项目职工均由宁夏天元锰业集团有限公司内部职工统一调配，不在新增职工。年工作日330天，每天工作24h，运行时间为7920h，采用四班三倒工作制。 9、平面布置合理性 本项目属于技改项目，对“利用金属锰废渣年产2×50万吨硫酸锰联产活化脱硫锰渣项目”回转窑产生的脱硫锰渣新增筛分、破碎工序。本项目生产厂房、办公区、配电室、原料储存及公用工程均依托现有。 根据输送距离短、调度方便、衔接顺畅等的布置原则和工艺流程要求，本项目在现有全封闭锰渣堆场西部设置破碎、筛分装置，成品储罐位于筛分工序的东侧。厂区整体布局紧凑，主要生产设备全部在封闭式的车间内布置，生产功能区明确，工艺路线短捷，物流畅通，便于操作运转和管理。厂区内主要道路宽畅，做到人流和物流的道路分开，保证安全整洁，厂区内主要道路的路面均进行了水泥硬化。 综上所述，本项目总平面布局合理。项目总平面布置见图2-4。 10、环保投资 项目总投资921.39万元，环保投资为43万元，占总投资4.7%，主要用于运营期废气治理、噪声治理、固体废物的收集设施等环保措施的实施。具体环保投资分项详见表2-8。 表2-8 项目环保投资分项一览表 投资时期 投资项目 治理措施 资金 (万元) 占环保投资比例(%) 施工期 废气 加强施工管理，设置围挡、合理布局，定期对路面和施工场区洒水，施工渣土覆盖等措施 5 11.6 废水 设置冲洗平台 噪声 合理安排施工时间，选用低噪声设备，并加强机械设备的维护保养 固废 弃土等固废送当地指定的建筑垃圾堆存点处置 运营期 废气治理 有组织 给料机、圆锥破、振动筛及皮带输送机均为密闭，投料粉尘、筛分粉尘、破碎粉尘各自通过管道负压排入布袋式除尘器（3套，除尘效率99%），处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放 30 69.8 项目设置3个成品储罐，高约15m，储罐顶部自带布袋除尘器（3套，除尘效率99%），呼吸阀废气经布袋处理后达标排放 无组织废气：建设封闭厂房、廊道输送、洒水抑尘、路面硬化、运输车辆减速慢行等措施 噪声治理 将噪声较高设备设立单独的隔振基础，采取基础减震、厂房隔声等措施。 2 4.7 固废治理 布袋除尘灰：布袋收尘灰在装卸区收集于运输车辆外运，用于水泥厂水泥孰料生产时的混合材料，厂区不暂存 -- -- 环境监理及管理：严格按照“三同时”制度施工，加强环境管理，定期委托第三方进行环境监测。 6 14.0 合计 -- 43 100 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 1、工艺流程简述及产污环节 本项目生产厂房、办公区、配电室、原料储存及公用工程均依托现有，施工期主要是成品储罐的建设。在建设期间各种施工活动会对环境造成一定的影响，建设期工艺流程及产污环节示意图见图2-5 2、产污环节汇总 ⑴废气 项目施工期产生的废气主要有扬尘、施工机械产生的尾气。 施工扬尘主要产生在以下环节： ①施工机械挖土时的扬尘； ②施工材料、弃土堆放时产生的扬尘； ③土方运输过程中的扬尘。 施工期间汽车尾气来源于运输车辆、各类以燃油为动力的工程机械在物料运输时产生的尾气，排放的主要污染物为CO、NOX。 ⑵噪声 本项目施工期噪声主要为起重机、运输汽车等施工机械作业时产生的噪声。 ⑶固体废物 本项目施工过程产生的固体废物主要是废渣土等建筑垃圾；施工现场不设施工生活营地，因此无生活垃圾产生。 ⑷废水 施工期不设施工生活营地，无生活污水产生和排放。施工期产生的废水主要为进出车辆除泥冲洗废水，主要含SS，沉淀后回用。 综上所述，在施工期存在着施工扬尘、施工噪声、建筑垃圾等因素对环境的影响。这些影响在整个施工过程中均存在，但随着施工期结束，这些影响也随之逐渐结束。 二、运营期工艺流程及产污环节 1、工艺流程简述及产污环节分析 本项目技改是对“利用金属锰废渣年产2×50万吨硫酸锰联产活化脱硫锰渣项目”回转窑产生的脱硫锰渣新增筛分、破碎工序。 本项目设置1条生产线，以脱硫锰渣为原料，经筛分、破碎制得脱硫锰渣破碎石，其生产工艺及产污环节分析如下： ⑴投料 将堆场脱硫锰渣运送至受料仓，受料仓下口通过振动给料机将脱硫锰渣运送至上料皮带输送机。 ⑵筛分 通过皮带输送机将物料送入到三层振动筛进行筛选。三层振动筛上层筛网为20×20mm，中层筛网为12×12mm，下层筛网为5×5mm。通过三层振动筛筛分后产生的0-5mm、5-12mm、12-20mm的产品分别通过皮带输送机和斗式提升机运送至各自规格的储料仓中，产品通过罐车外运。粒度大于20mm的脱硫锰渣返回破碎工序破碎。 ⑶破碎 粒度大于20mm的物料通过皮带机运送至破碎暂存仓，暂存仓下方安装定量给料机，物料通过定量给料机运送至圆锥破，经破碎的物料粒度小于20mm经皮带机运送至筛分工序，物料再次进入三层振动筛进行筛选作业。 项目脱硫锰渣破碎石生产工艺流程见图2-6。 图2-6 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 2、产污环节汇总 ⑴废气 本项目生产过程中废气主要为给料粉尘、筛分粉尘、破碎粉尘、成品储罐及无组织粉尘。，给料机、圆锥破、振动筛及皮带输送机均为密闭，各产尘点粉尘分别通过管道负压排入各自布袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放。成品储罐自带布袋除尘器，呼吸阀废气经罐顶布袋处理后达标排放。本项目上料、筛分、破碎设备均为密闭设备，位于封闭厂房，无组织废气主要为装货及车辆来往产生的动力尘，通过建设封闭厂房、廊道输送、洒水抑尘、路面硬化、运输车辆减速慢行等措施抑尘。 ⑵废水 本项目生产过程中无用水环节，无生产废水产生。 ⑶噪声 噪声主要为设备噪声，采取基础减振，厂房隔声措施。 ⑷固废 本项目固体废物布袋除尘灰主要为脱硫锰渣破碎石，用于水泥厂水泥孰料生产时的混合材料，综合利用。 项目生产过程产污环节汇总见下表2-9。 表2-9 本项目产污环节一览表 项目 产污节点 污染物 治理措施 废气 投料 G1 颗粒物 布袋除尘器（净化效率99%） 15m高排气筒DA001排放 筛分 G2 颗粒物 布袋除尘器（净化效率99%） 破碎 G3 颗粒物 布袋除尘器（净化效率99%） 成品储罐 颗粒物 布袋除尘器（净化效率99%），罐顶达标排放 装卸运输 粉尘 通过建设封闭厂房、廊道输送、洒水抑尘、路面硬化、运输车辆减速慢行等措施抑尘 噪声 生产设备 噪声 基础减振、厂房隔声。 固废 布袋除尘灰 脱硫锰渣 用于水泥厂水泥孰料生产时的混合材料 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续执行情况（环评、验收、排污许可等） 2015年，宁夏天元锰业集团有限公司委托北京中科尚环境科技有限公司编制了《宁夏天元锰业集团有限公司年2×50万吨/年硫酸锰联产活化脱硫锰渣项目环境影响报告书》。2015年9月9日，原中宁县环境保护局以中宁环（评）函发[2015]25号《关于年产2×50万吨硫酸锰联产活化脱硫锰渣项目环境影响报告书的批复》对本项目进行了批复。项目于2016年4月开工建设，并于2017年8月竣工。2019年建设单位委托宁夏中科精科检测技术有限公司进行建设项目竣工环境保护验收监测，验收范围对一期工程建设电解锰渣煅烧脱硫生产线1条，配套建设烟气脱硫制硫酸锰生产线1条进行了验收。2019年3月21日~3月24日，4月3日~4月4日，监测单位实施环保设施竣工验收监测。2019年8月26日取得排污许可证（编号91640521397970194C001W）。 2、现有工程污染物排放量 根据《宁夏天元锰业集团有限公司年2×50万吨/年硫酸锰联产活化脱硫锰渣项目》验收监测报告，现有工程与本项目有关的污染物排放量如下： ⑴、废气 ①有组织 锰渣烘干破碎工段排除尘器气筒颗粒物最大排放浓度为8.8mg/m3，最大排放速率为3.13kg/h；1#均化库顶部除尘器排气筒颗粒物最大排放浓度为7.1mg/m3，最大排放速率为0.05kg/h；2#均化库顶除尘器排气筒颗粒物最大排放浓度为118.8mg/m3，最大排放速率为0.09kg/h；熟料库顶除尘器排气筒颗粒物最大排放浓度为10.8mg/m3，最大排放速率为0.13kg/h；原煤破碎除尘器排气筒颗粒物最大排放浓度为12.5mg/m3，最大排放速率为 0.16kg/h；原煤入仓一次中转皮带除尘器排气筒颗粒物最大排放浓度为12.9mg/m3，最大排放速率为0.09kg/h；原煤入仓一次中转收尘除尘器排气筒颗粒物最大排放浓度为6.9mg/m3，最大排放速率为0.08kg/h；原煤入仓二次中转皮带顶部除尘器排气筒颗粒物最大排放浓度为6.2mg/m3，最大排放速率为0.04kg/h；原煤入仓收尘器排气筒颗粒物最大排放浓度为15.7mg/m3，最大排放速率为0.09kg/h；均化库旁焦炭料仓顶部除尘器排气筒颗粒物最大排放浓度为11.6mg/m3，最大排放速率为0.19kg/h；脱硫锰渣煤磨除尘器排气筒颗粒物最大排放浓度为9.7mg/m3，最大排放速率为0.15kg/h；焦炭仓顶部除尘器排气筒颗粒物最大排放浓度为14.3mg/m3，最大排放速率为0.13kg/h；焦炭磨除尘器排气筒颗粒物最大排放浓度为12.3mg/m3，最大排放速率为 0.68kg/h；焦粉仓除尘器排气筒颗粒物最大排放浓度为17.9mg/m3，最大排放速率为0.07kg/h；脱硫锰渣煤磨南侧除尘器排气筒颗粒物最大排放浓度为14.6mg/m3，最大排放速率为0.13kg/h；脱硫锰渣熟料库南侧除尘器排气筒颗粒物最大排放浓度为8.7mg/m3，最大排放速率为 0.07kg/h；脱硫锰渣熟料库北侧除尘器排气筒颗粒物最大排放浓度为16.2mg/m3，最大排放速率为0.13kg/h；焦炭中转除尘器排气筒颗粒物最大排放浓度为12.9mg/m3，最大排放速率为0.07kg/h；窑灰仓除尘器排气筒颗粒物最大排放浓度为15.7mg/m3，最大排放速率为12.5kg/h；锰粉库顶收尘器排气筒颗粒物最大排放浓度为15.6mg/m3，最大排放速率为0.12kg/h；6#脱硫塔排气筒颗粒物最大排放浓度为76.4mg/m3，最大排放速率为6.01kg/h。 综上所述，现有工程颗粒物排放量约75.66t/a，有组织排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 ②无组织 现有工程无组织排放颗粒物的最大浓度为0.242mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 ⑵废水 现有工程生产废水循环使用，生活污水依托集团公司处理后回用，无废水排放。 ⑶噪声 现有工程厂界噪声昼间监测值在55.6dB(A)~63.4dB(A)之间，夜间监测值在49.2dB(A)~54.0dB(A)之间，符合《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值。 ⑷固体废物 现有工程固体废物主要有热风炉灰渣及各收尘器收尘，热风炉灰渣产生量约为5926t/a，产生的灰渣全部作为原料掺入电解锰渣。热风炉灰渣及各收尘器收尘（7490.34t/a）均作为项目原料再次利用，无固体废物外排。 3、现有工程存在的主要环境问题 经现场踏勘，现有工程存在主要环境问题是脱硫锰渣粒度较大，直接用于水泥生产，不能满足脱硫锰渣水泥生产装置的原料要求，水泥生产掺比较小，仍有大量的脱硫锰渣堆存。脱硫锰渣储存量较大，储存周期较长，占用土地资源。 4、整改措施 实施“利用脱硫锰渣制破碎石技改项目”，对“利用金属锰废渣年产2×50万吨硫酸锰联产活化脱硫锰渣项目”回转窑产生的脱硫锰渣新增筛分、破碎工序，生产脱硫锰渣破碎石替代外购的破碎石用于公司商砼站水泥制品及混凝土的生产，减少锰渣的堆存，缩短储存周期，彻底解决脱硫锰渣综合利用问题。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 ⑴基本污染物环境空气质量现状 本次评价采用宁夏回族自治区生态环境厅公开发布的《宁夏生态环境质量状况公报（2020年）》中的中卫市2020年环境空气监测数据和结论作为本次评价依据，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中污染物指标进行评价，评价因子分别为：可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）。具体环境空气质量结果统计见表3-1。 表3-1 环境空气质量结果一览表 单位：μg/m3 污染物 年评价指标 现状浓度均值（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 84 年均值70 120 不达标 PM2.5 36 年均值35 102.8 不达标 SO2 13 年均值60 21.7 达标 NO2 25 年均值40 62.5 达标 CO 特定百分位数浓度 1.0 4 25 达标 O3 134 160 83.7 达标 由表3-1可知，中卫市2020年大气环境中SO2、NO2年平均浓度和CO特定百分位数浓度及O3特定百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准；PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，所以项目所在地属于不达标区。PM10及PM2.5超标原因主要为自然和地理因素，由于评价区气候干燥，多风多尘，降水量少而蒸发量大，植被覆盖率较低所致。 ⑵特征污染物环境空气质量现状 本项目特征因子TSP现状监测数据采用宁夏天元锰业有限公司年产120万块阳极板制作项目在1#监测点（位于本项目北侧20m）的检测数据，监测时间2020年7月4日至2020年7月10日，具体监测数据如下： 表3-2 环境空气质量结果一览表 单位：μg/m3 监测日期 平均时段 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月9日 7月10日 TSP 日均值 0.144 0.158 0.161 0.153 0.163 0.148 0.155 评价区域内TSP24小时平均浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。 二、地表水质量现状监测与评价 本项目所在区域主要地表水体为黄河（位于本项目南侧7.5km）。本次评价引用《宁夏回族自治区环境质量报告书》（2019年）中黄河中卫下河沿断面的地表水环境质量现状例行监测数据，监测结果见表3-3。 表3-3 地表水水质监测结果统计表 单位：mg/L，pH无量纲 指标 地表水质量标准Ⅳ类 样品数（个） 最大值 最小值 平均值 超标率（%） 最大超标倍数 水温 — 11 19.5 0.5 10.7 0 / pH（无量纲） 6~9 11 8.63 7.95 8.33 0 / 电导率 / 10 77.6 40.9 59.2 0 / 溶解氧 ≥6 11 12.0 7.3 9.1 0 / 高锰酸盐指数 4.0 11 3.5 1.8 2.2 0 / 生化需氧量 3.0 11 1.4 0.6 1.2 0 / 氨氮 0.5 11 0.23 0.02 0.10 0 / 石油类 0.05 11 0.02 0.01 0.01 0 / 挥发酚 0.002 11 0.0040 0.0002 0.0006 0 / 汞 0.00005 10 0.00002 0.00002 0.00002 0 / 铅 0.01 11 0.001 0.001 0.001 0 / 化学需氧量 15.0 11 11.0 4.0 7.7 0 / 总氮 0.5 11 5.17 1.07 2.18 100 9.34 总磷 0.1 10 0.080 0.010 0.044 0 / 铜 1.0 11 0.003 0.001 0.001 0 / 锌 1.0 11 0.03 0.004 0.02 0 / 氟化物 1.0 11 0.30 0.16 0.24 0 / 硒 0.01 11 0.0005 0.0002 0.0002 0 / 砷 0.05 11 0.007 0.001 0.004 0 / 镉 0.005 11 0.00005 0.00005 0.00005 0 / 六价铬 0.05 11 0.002 0.002 0.002 0 / 氰化物 0.05 11 0.002 0.001 0.001 0 / 阴离子表面活性剂 0.2 11 0.08 0.03 0.04 0 / 硫化物 0.05 11 0.007 0.003 0.003 0 / 由上表可知2019年黄河中卫下河沿断面水质监测数据中除总氮超标外，其他监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准要求。 三、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状。 四、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于中宁县工业园区，不新增用地，厂区范围内仅有人工植被，项目区周边无受保护的野生动物。经现场调查核实，本项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区及天然湿地等生态环境保护目标。因此，无需进行生态现状调查。 五、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目无生产废水产生及外排，项目厂房均已防渗，因此本项目不开展土壤和地下水现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目拟建于中卫市中宁县工业园区，根据现场勘探，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标；厂界50m范围内无声环境保护目标；厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ⑴废气 本项目运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，具体见表3-4。 表3-4 大气污染物综合排放标准 污染物 有组织 无组织 排气筒高度（m） 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 监控点 监控浓度限值（mg/m3） 颗粒物 15 120 3.5 周界外 1.0 ⑵噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值，见表3-5。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放限值 时段 厂界外 声环境功能区类别 噪声值 dB（A） 昼间 夜间 3类区 65 55 ⑶固体废物 本项目产生的一般工业固体废物贮存及处置应执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目建成后废气污染物排放总量控制指标为颗粒物：3.03t/a，来源于中宁县西夏啤酒二厂污染物排放量烟尘总量964t/a，可满足本项目需求。 本项目无废水外排，不需申请废水污染物排放总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目生产厂房、办公区、配电室、原料储存及公用工程均依托现有，施工期主要是成品储罐的建设、生产设施及环保设施的建设。 1、施工期大气影响分析及防治措施 ⑴施工扬尘 本项目施工期间，伴随着土方的挖填、装卸和运输等施工活动，其扬尘将给周围大气环境带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围，采取如下扬尘防治措施： ①施工边界必须连续设置2.5m高的硬质围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。 ②施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌。施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。 ③施工现场集中堆放的土方必须采取覆盖、固化等防尘措施，严禁裸露，必要时采取洒水、喷雾措施。 ④设置车辆冲洗平台，施工工地运输车辆驶出施工区前必须作除泥除尘处理，严禁车轮带泥的车辆上路行驶，运输土方等易产生扬尘污染的车辆，实行密闭运输，严禁撒漏。 本项目施工期通过采取上述防治措施，可有效控制施工扬尘对周围环境的影响，随着施工期的结束，该影响也会随之消失。 ⑵施工机械废气 施工机械废气主要来自施工机械和运输车辆，其主要成分为CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，属间断性无组织排放。由于拟建项目所在地较为开阔，空气流通较好，汽车排放的废气能够较快地扩散，不会对当地的环境空气产生较大影响，但项目建设过程中仍应采取控制措施，加强施工机械的维护，使所有施工车辆、机械的尾气应达到国家规定的尾气排放标准，减小施工机械废气对环境空气的影响。 2、施工期噪声环境影响分析及防治措施 项目施工期噪声主要为电机、焊机等施工机械运行产生的机械噪声以及车辆运输时产生的交通噪声。项目施工阶段噪声源强在70～90dB(A)之间，主要以施工机械噪声影响较大。 施工单位应采取以下防治措施： ①优先选用低噪声施工机械，合理安排施工时间。 ②同一施工地点应避免安排大量动力机械设备，以免局部累积声级过高。 ③固定施工机械设备可通过安装排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护，设备用完后或不用时应立即关闭。 项目施工期通过采取上述综合降噪措施后，可有效降低施工噪声对周围环境产生的不利影响，确保施工期各项施工活动产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值要求，减轻对周围环境的影响。 3、施工期对地表水环境影响分析及防治措施 本项目施工期不设施工生活营地，无生活污水产生和排放；项目废水主要为进出车辆除泥冲洗废水，主要污染物为SS。项目施工期在车辆出入口处设置车辆除泥冲洗平台，车辆冲洗废水经冲洗平台下方的沉淀池沉淀处理后，用于施工场地洒水抑尘，对周围环境影响较小。 4、施工期固体废物影响分析及防治措施 本项目不设施施工营地，因此无生活垃圾产生。施工期固体废物主要为建筑施工活动产生如废渣土、金属边角料等建筑垃圾。项目施工期应采取以下防治措施： ①不得随意倾倒或堆放建筑垃圾，废弃在施工现场的余料、金属要及时回收； ②施工期土石方工程挖填量应计算平衡，开挖的土石方要定点堆放，施工产生的建筑垃圾须及时清运至市政规定的建筑垃圾堆放点。 项目施工期各固体废物全部得到妥善处置后，符合环保要求。 5、施工期环境管理要求 ⑴项目在施工建设期间，必须切实落实各项污染防治措施，尤其是扬尘污染防治措施，严格加强施工管理，安排专人负责施工期的环境管理与监督，减少施工作业对周围环境的影响； ⑵项目施工期，建设单位及施工单位负责场地环境管理，并接受当地生态环境保护部门监督、管理； ⑶施工结束后，及时清理场地，减少对生态环境的影响。 综上所述，本项目施工期间会对外环境造成不同程度的影响，采取有效防治措施将施工期对外环境的影响降至最低。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期废气影响分析 1、污染源强核算及达标情况分析 ⑴废气污染源强核算及达标排放分析 本项目生产过程中废气主要为给料粉尘、筛分粉尘、破碎粉尘、成品储罐及无组织粉尘。 ①给料粉尘 本项目给料工序产生污染物主要为颗粒物，给料机设备为密闭设备。参考《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工矿渣装料工序粉尘产生系数0.01kg/t-上料，核算给料粉尘（G1）产生量约3t/a。 ②筛分粉尘 本项目筛分工序产生污染物主要为颗粒物，筛分设备为密闭设备。参考《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工矿渣破碎和筛选工序粉尘产生系数0.75kg/t-筛分料，核算筛分粉尘（G2）产生量约225t/a。 ③破碎废气 本项目破碎工序产生污染物主要为颗粒物，圆锥破设备为封闭设备。参考《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工矿渣破碎和筛选工序粉尘产生系数0.75kg/t-破碎料，核算破碎粉尘（G3）产生量约75t/a。 本项目投料粉尘、筛分粉尘、破碎粉尘，分别通过管道负压排入各自布袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放。 本项目设置一条生产线，工作时间7920h，经计算，本项目投料粉尘、筛分粉尘、破碎粉尘合计颗粒物产生量为303t/a。项目配套设置风机总风量为30000m3/h，布袋除尘器处理效率为99%，则颗粒物排放量为3.03t/a、排放速率为0.38kg/h、排放浓度为12.6mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值要求。 ④成品储罐粉尘 本项目设置3个500m3成品储罐，高约15m，成品储罐自带布袋除尘器，呼吸阀废气经布袋处理后达标排放。参考《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工粉尘产生系数，本项目储罐粉尘产生系数0.037kg/t-贮料，核算储罐粉尘总产生量约11t/a。参照《排污许可证申请与核发技术规范——水泥工业》中水泥粉磨基准排气量600m3/t—产品，本项目单个储罐废气量约7575m3/h。布袋除尘器处理效率为99%，则单个储罐颗粒物排放量为0.04t/a、排放速率为0.005kg/h、排放浓度为0.2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值要求。 ⑤无组织废气 本项目上料、筛分、破碎设备均为密闭设备，位于封闭厂房，无组织废气主要为装货及车辆来往产生的动力尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工装货车辆来往粉尘产生系数0.01kg/t-贮料，核算本项目无组织粉尘产生量约3t/a，建设单位拟通过建设封闭厂房、廊道输送、洒水抑尘、路面硬化、运输车辆减速慢行等措施抑尘，则无组织粉尘排放量约0.75t/a。经AERSCREEN模型分析，颗粒物排放浓度0.2926mg/m3满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界浓度1.0mg/m3限值要求。 废气污染物产生及排放情况见下表4-1。 表4-1 运营期废气污染物产排情况一览表 产排污环节 污染物 产生量t/a 治理措施 污染物排放 情况 排放标准 排放 速率 kg/h 排放 浓度 mg/m3 排放量 t/a 排放 速率 kg/h 排放 浓度 mg/m3 执行标准 给料 颗粒物 3 密闭设备，1套布袋除尘器（除尘效率99%） 15m高排气筒DA 001 0.38 12.6 3.03 3.5 120 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 筛分 颗粒物 225 密闭设备，1套布袋除尘器（除尘效率99%） 破碎 颗粒物 75 密闭设备，1套布袋除尘器（除尘效率99%） 成品储罐 颗粒物 11 储罐顶部自带布袋除尘器（除尘效率99%），布袋处理后达标排放 0.005 0.2 0.04 3.5 120 2、废气治理措施分析 根据《排污许可申请与核发技术规范-废弃资源加工工业》（HJ1034—2019），本项目废气治理可行技术与其对比分析见表4-2。 表4-2 本项目废气治理措施技术可行性分析 《排污许可申请与核发技术规范-废弃资源加工工业》（HJ1034—2019） 本项目防治措施 是否可行 生产单元 产污设施 产排污环节 污染物种类 污染防治可行技术 破碎 破碎分选设备 机械破碎 颗粒物 集气罩+布袋除尘 袋式除尘 可行 3、非正常工况排放情况 本项目非正常工况排放主要分为两类：一类是在正常生产设备开停、工艺设备故障或部分设备检修时会有较大量的污染物排出，另一类是环保设施达不到设计规定的指标运行，而使正常排放的污染物经过不完全处理或不经过处理直接排放而导致的超标排放。 ⑴设备检修及开停车 开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现超标排污的现象；停车时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。 ⑵非正常工况废气污染源 本项目非正常工况包括：①生产线开停车过程中设备的跑、冒、滴、漏；②废气处理设施突然出现故障，去除效率降低。本项目采用的生产工艺较成熟，操作条件比较温和，安全可靠，出现因工艺设备而造成跑冒滴漏现象的几率较小。若废气处理设施出现故障，废气污染物去除效率将大大降低，取最不利情况进行估算，即处理设施出现故障，废气未经处理直接排放。本次环评非正常工况考虑废气处理措施故障，本项目废气处理设施故障主要是环保设施故障停机。废气处理设施故障时废气污染源强见下表4-3。 表4-3 非正常工况污染物排放情况一览表 排气筒编号 废气产排污环节 污染物 标准限值 种类 排放速率/ kg/h 排放浓度/ mg/m3 速率/ kg/h 浓度/mg/m3 DA001 筛分废气 颗粒物 38.3 1276.6 3.5 120 非正常工况废气处理设施失效的情况下，项目颗粒物排放有所超标，此时项目产生废气污染物在密闭厂房内自由沉降。非正常工况下，本项目废气处理装置发生故障时污染物的排放浓度超标，发生故障时须立即停车，对发生故障的废气处理系统进行维修、维护。 ⑶非正常工况防范措施 拟建项目环保设施均属常规设施，只要建设单位重视环保设施的正常检修，加强设备的运行管理，出现事故的概率较小，可避免非正常排放对环境的影响。 为尽量避免非正常排放发生，建设单位应采取如下防范措施： ①加强除尘设备巡检，消除设备隐患，保证正常运行。布袋除尘器应及时更换布袋除尘器滤袋，保证滤袋完整无破损。 ②建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理，定期检查。 ③出现事故情况，必要时应立即停产检修，待检修完毕后再进行生产。 4、大气环境影响分析 本项目投料粉尘、筛分粉尘、破碎粉尘，分别通过管道负压排入各自布袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放。布袋除尘器处理后，颗粒物排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值要求。成品储罐自带布袋除尘器，呼吸阀废气经布袋处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值要求排放。装货及车辆来往产生的无组织粉尘通过建设封闭厂房、廊道输送、洒水抑尘、路面硬化、运输车辆减速慢行等措施抑尘，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界浓度1.0mg/m3限值要求。本项目废气采取相应措施后能够确保本项目大气污染物达标排放且污染物排放量降至最低，且项目周边500m范围内无大气敏感保护目标，对周边大气环境影响较小。 5、运营期废气监测要求 本项目需在环保设施出口处设置采样孔，采样孔所在采样断面应满足“采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍”要求，加长烟道、采样孔、采样平台设置及其他采样要求应符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）要求。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部·部令第11号），根据《排污许可申请与核发技术规范-废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）中自行监测管理要求中的监测频次，项目废气监测计划建议情况见下表4-4。 表4-4 运营期废气企业自行监测计划一览表 类别 监测点位 布点数 监测项目 监测频率 大气环境 废气排气筒（DA001） 1 颗粒物 1次/年 原料堆场四周 4 颗粒物 1次/年 二、运营期废水影响分析 本项目生产过程中无用水环节，无生产废水产生。项目不新增员工，无生活污水排放，不会对周边地表水环境造成影响。 三、运营期声环境影响分析 1、噪声源强及降噪措施 本项目营运期噪声主要来源于给料机、圆锥破、振动筛、风机等生产设备，噪声源强为75dB（A）~90dB（A），厂区采取基础减震、厂房隔声措施，设备的噪声源强如下表4-5所示。 表4-5 主要产噪设备及治理措施一览表 序号 污染源名称 数量 源强（dB（A）） 治理措施 1 给料机 2台 75～80 设置基础减振、隔声设施 2 圆锥破 1台 80～85 设置基础减振、隔声设施 3 振动筛 1台 75～80 设置基础减振、隔声设施 4 风机 2套 80～90 设置基础减振、柔性连接 2、采取措施 为进一步降低项目噪声对周围环境的影响，需采取以下噪声治理措施： ⑴合理布置厂房生产布局； ⑵将噪声较高设备设立单独的隔振基础，防止噪声的扩散与传播； ⑶加强设备维护，保持其良好运行效果； ⑷加强对产噪设备的管理和维护，加强相关操作岗位工人的个体防护。 3、厂界达标分析 本项目采用点声源的几何发散衰减模式进行预测。 式中：Loct(ri)——点声源在预测点产生的倍频带压级，dB(A)； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带压级，dB(A)； r0——参考位置至声源的距离，m； r i——某预测点至声源的距离，m； △Loct——附加衰减值，包括建筑物，绿化带，空气吸收衰减值。 噪声预测结果见下表4-6。 表4-6 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 贡献值dB(A) 背景值dB(A) 预测值dB(A) 标准值（dB(A)） 达标分析 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 28.4 61.8 53.4 61.8 53.41 65 55 达标 达标 南厂界 38.9 63.4 50.8 63.42 51.07 65 55 达标 达标 西厂界 26.5 55.6 49.2 57.3 50.32 65 55 达标 达标 北厂界 20.6 62.6 54.0 62.6 54.0 65 55 达标 达标 采取以上措施，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。因此，本项目实施后产生的噪声对周围环境的影响较小，不会产生明显影响。 4、噪声监测要求 本项目噪声监测计划见表4-7。 表4-7 运营期项目噪声监测计划一览表 类别 监测点位置 监测项目 监测频率 执行标准 噪声 厂界四周外1 m处 噪声 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准限值 四、运营期固体废物影响分析 1、固体废物产生及处置情况 本项目固体废物布袋除尘灰，主要为脱硫锰渣，用于水泥厂水泥孰料生产时的混合材料，综合利用。 本项目固体废物产生及处置情况见下表4-8。 表4-8 固体废物产生量及处置情况一览表 序号 固废 名称 类别 生产 单元 产量（t/a） 处置 方式 废物类别/代码 1 收尘灰 一般固废 废气治理设施 313.18 用于水泥厂水泥孰料生产时的混合材料，综合利用 废有色金属/320-001-10 备注 一般固体废物按《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）进行分类 五、地下水与土壤影响分析 1、地下水 项目建设所在地不涉及集中式饮用水水源保护区、分散式饮用水水源地、与地下水环境相关的其它保护区等，属于不敏感地区。厂区无废水排放，不对地下水环境产生影响。项目生产区防渗依托现有封闭锰渣堆场的防渗，满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）中“一般污染防治区防渗性能要求，等效黏土防渗层MB≥1.5m，K≤1×10-7cm/s”。 2、土壤 针对本项目情况，项目生产区防渗依托现有封闭锰渣堆场的防渗，建设单位还应加强管理： ①加强环保管理，确保废气污染物达标排放。全场固废分类收集，储存期间严格按照相应储存要求，在固废的收集运输等过程，注意防止洒落并及时清扫。 ②对设备定期维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 在采取上述措施后，营运期正常情况下不会对土壤环境质量产生影响，对土壤环境的影响可防可控可接受。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口/污染源(编号、名称) | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA 001 | 给料 | 颗粒物 | 密闭设备，1套布袋除尘器（除尘效率99%） | 15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 筛分 | 颗粒物 | 密闭设备，1套布袋除尘器（除尘效率99%） |  |  |
|  |  | 破碎 | 颗粒物 | 密闭设备，1套布袋除尘器（除尘效率99%） |  |  |
|  | 成品储罐 | 颗粒物 | 布袋除尘器（净化效率99%），罐顶达标排放 |  |
|  | 装卸运输 | 粉尘 | 通过建设封闭厂房、廊道输送、洒水抑尘、路面硬化、运输车辆减速慢行等措施抑尘 |  |
| 地表水环境 | -- | -- | -- | -- |
| 声环境 | 给料机、圆锥破、振动筛、风机等 | 设备噪声 | 厂房隔声，低噪声设备，设备减震、进风口消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值 |
| 固体废物 | 本项目固体废物布袋除尘灰主要为脱硫锰渣破碎石，用于水泥厂水泥孰料生产时的混合材料，综合利用。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 一般防渗区：生产车间等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，依托现有； 简单防渗：办公用房及厂区道路进行一般地面硬化处理，依托现有。 |
| 生态保护措施 | ⑴搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识； ⑵认真执行“三同时”制度，确保各项环保措施落到实处； ⑶加强厂区绿化。 |
| 其他环境 管理要求 | 一、环境管理要求 项目建成投产后，建设单位建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。环境管理台账主要包括建设项目基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等，具体要求可参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ 944-2018）附录A执行。 二、排污许可管理要求 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可证》（国办发[2016]81号）、《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体[2016]186 号）及《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》（环规财[2018]80号）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等文件规定，项目建成投产前建设单位应依法向当地环境保护主管部门申请排污许可证，实行排污许可管理，排污许可证应载明项目排污口的位置、数量、排放方式及排放去向；排放污染物的种类，许可排放浓度及许可排放量。排污许可证副本应载明污染设施运行、维护，无组织排放控制等环境保护措施要求；自行监测方案、台账记录、执行报告等要求。排污单位自行监测、执行报告等信息公开要求。 建设单位应严格执行排污许可的规定，遵守下列要求: ⑴排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 ⑵落实重污染天气应急管理措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 ⑶按照排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并进行信息公开。 ⑷按规定进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ⑸按排污许可证规定，定期在国家排污许可管理信息平台填报信息、编制排污许可证执行报告，及时报送核发权的环境保护主管部门并公开、执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况，污染物按证排放情况等。 ⑹法律法规规定的其他义务。 |

# 六、结论

本项目符合国家相关产业政策，项目选址及总平面布局合理。项目建成后各类污染物经过处理后可以实现达标排放，项目实施后对所在区域的环境影响较小。通过项目的实施，可实现社会效益、经济效益与环境效益的统一。所以，从环境保护角度，本建设项目实施可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 75.66 |  |  | 3.03 |  | 78.69 | +3.03 |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 收尘 | 7490.34 |  |  | 313.18 |  | 7803.52 | +313.18 |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

图2-5    项目施工期工艺流程及产污环节示意图