# 建设项目环境影响报告表

# （生态影响类）

（报批稿）

项目名称：中宁县红柳沟小流域水土流失综合治理项目

建设单位（盖章）：     中宁县水务局

编制日期：           二〇二二年五月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中宁县红柳沟小流域水土流失综合治理项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 潘彦东 | 联系方式 | 13629532299 |
| 建设地点 | 宁夏省（自治区）中卫市中宁县（区）鸣沙镇境内 |
| 地理坐标 | 起点：105度57分1.187秒，37度28分20.024秒 终点：105度53分18.250秒，37度32分59.197秒 |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利--128河湖整治（不含农村塘堰、水渠） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 1122470m2（约1683.70亩） |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁夏回族自治区水利厅 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宁水审发〔2022〕22号 |
| 总投资（万元） | 701.28 | 环保投资（万元） | 389.72 |
| 环保投资占比（%） | 55.57 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》 召集审查机关：宁夏回族自治区人民政府办公厅 审查文件名称：自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划的通知 审查文号：宁政办发〔2021〕82号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件的名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规环境影响报告书》 召集审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅 审查文件名称：《自治区生态环境厅关于<宁夏水安全保障“十四五”规环境影响报告书>审查意见的函》 审查文号：宁环函〔2021〕721号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 ⑴项目与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕82号）指出，构建协同防御的水旱减灾体系中的要求，坚持人民至上、生命至上理念，以黄河干流和贺兰山东麓防洪体系建设为重点，加快完善城市防洪工程体系，加强重要支流和中小河流综合治理，实施全域山洪灾害防治，持续推进病险水库、淤地坝除险加固，构建与新形势、新任务相适应的防汛防旱减灾体系，全面提高水旱灾害防御能力。持续开展中小河流提标治理内容：按照生态治河理念，以保证防洪排水安全为基础，结合水美乡村建设，通过实施堤防加固、岸坡防护、清淤疏浚、水体保持等工程措施，疏通中小河流防洪排水脉络，维持河道行洪能力和生态环境功能。 本项目对红柳沟小流域进行水土流失综合治理，红柳沟沿线主要收纳山洪、红寺堡区部分生活污水（红寺堡第二污水处理厂）和沿线农田排水。本项目建设沟道砌护工程、防冲截墙工程、削坡工程、支沟治理工程、过水路面翻建和修建生产路，以及营造水土保持林和采取封育治理措施，恢复红柳沟小流域生态环境，提高流域河道行洪能力，符合该规划的要求。 ⑵项目与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》及批复符合性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》以“一河三山”生态坐标构建“一带三区”总体水利基础设施布局，统筹考虑了水资源开发与生态环境保护，保障区域供水安全和生态安全，强调水资源节约集约利用，有利于全区水环境质量改善。《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规环境影响报告书》在规划方案环境合理性论证的基础上，提出了优化调整建议和减缓不良环境影响的对策措施。加强水生态修复和水环境治理：统筹流域、区域，通过水土流失综合治理、重点河湖生态修复、水系连通和水美乡村建设、盐碱地改良和地下水超采区治理，推进水环境质量持续稳定改善、维护水生态系统安全，助力黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。 本项目对红柳沟小流域进行水土流失综合治理，红柳沟为黄河一级支流，沿线主要收纳山洪、红寺堡区部分生活污水（红寺堡第二污水处理厂）和沿线农田排水。本项目建设沟道砌护工程、防冲截墙工程、削坡工程、支沟治理工程、过水路面翻建和修建生产路，以及营造水土保持林和采取封育治理措施。项目通过水土保持生态环境建设，进一步扩大造林规模，增加林草资源，逐步形成有效遏止生态环境退化；通过工程措施，增加沟道治理完善度，改善生态环境，提高流域涵养水源能力，维护生态系统安全；符合该规划的要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策合理性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于指导目录中的鼓励类“二、水利—1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”，属于鼓励类，符合国家相关产业政策的要求。 二、与《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(卫政发〔2021〕31号)符合性分析 根据《中卫市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（卫政发〔2021〕31号），中卫市全市划分优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共计49个环境管控单元。 优先保护单元：为生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区的并集。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。 重点管控单元：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与行政区划、工业园区边界等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、控制资源利用上线、积极发展社会经济为导向，实施污染防治、生态环境修复治理和差异化的环境准入。 一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 本项目位于中宁县鸣沙镇境内，项目位于优先保护单元范围内，本项目与中卫市环境管控单元位置关系见图1。 1、生态保护红线相符性分析 根据《中卫市“三线一单”编制文本》，中卫市生态保护红线包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。 本项目建设地点位于中宁县鸣沙镇境内，建设区域不属于禁止开发区及限制开发区。本项目不涉及上述生态保护红线内容，项目与中卫市生态保护红线位置关系见图2。 2、环境质量底线相符性分析 （1）水环境质量底线及分区管控 以水环境控制单元为基本单元，分析各环境管控单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，得到中卫市水环境管控分区。共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 根据中卫市水环境分区管控图，项目位于水环境一般管控区。水环境一般管控区管控要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 本项目建设内容包括沟道砌护工程、防冲截墙工程、削坡工程、支沟治理工程、过水路面翻建和修建生产路，并且两岸种植植物，通过造林绿化和沟道治理等，改善项目区的生态环境和人居环境。本项目符合水环境一般管控区管控要求。项目与中卫市水环境分区管控位置关系见图3。 （2）大气环境质量底线及分区管控 A.大气环境质量底线 2025年和2035年大气环境质量目标以区域环境空气质量现状为基础，根据区域地形地貌、大气扩散条件、污染源分布和污染物排放现状等实际情况，经过科学计算模拟，得到全市PM2.5浓度目标建议值，各区县的目标底线建议值如下： 表1 中卫市大气环境质量目标建议值一览表 行政区 PM2.5（单位：μg/m3） 2025年 2035年 银川市 全市 33 33 沙坡头区 33 33 中宁县 35 35 海原县 25 25 B.大气环境管控分区及管控要求 基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。 根据中卫市大气环境分区管控图，项目位于大气环境重点管控区中的布局敏感区。项目与中卫市大气环境分区管控位置见图4。 大气环境布局敏感重点管控区和弱扩散重点管控区：严格限制新增重点污染物排放项目，煤电、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等高排放行业新、改、扩建项目，实行重点污染物减量置换。 本项目建设内容包括沟道砌护工程、防冲截墙工程、削坡工程、支沟治理工程、过水路面翻建和修建生产路。本项目符合大气环境布局敏感管控区管控要求。项目仅施工期产生扬尘等废气污染，项目运营期不产生废气不会对大气环境造成影响，符合中卫市大气环境分区管控的要求。 （3）土壤环境质量底线及分区管控 土壤污染风险防控底线 以改善土壤环境质量为核心，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，依据“土十条”及国家、自治区相关要求，预期到2025年，中卫市受污染耕地安全利用率保持在98%以上，污染地块安全利用率高于95%。 表2 中卫市土壤污染风险管控目标 区域 2025年 2035年 受污染耕地安全利用率 污染地块安全利用率 受污染耕地安全利用率 污染地块安全利用率 全区 98%以上 95%以上 98%以上 98%以上 银川市 98%以上 95%以上 / / B.土壤污染风险管控分区及防控要求 根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全市农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。 根据中卫市土壤污染风险分区管控图，项目位于土壤环境一般管控区。项目与中卫市土壤污染风险分区管控位置见图5。 土壤环境一般管控区防控要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目不涉及土壤环境一般管控区防控要求要求中的建设内容，项目的建设在施工期会对建设地址的土壤造成扰动，施工结束后，对流域两侧河滩地、荒坡地和生产路两侧等区域营造林地，对项目所在地的土壤环境影响不大。因此，符合土壤污染风险一般管控区的管控要求。 3、资源利用上线及分区管控符合性分析 （1）能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 能源利用上线：根据《中卫市能源产业发展“十四五”规划（征求意见稿）》，到2025年，全市一次能源年消费总量控制在1450万吨标煤，煤炭消费量控制在1200万吨标煤/年，单位地区生产总值能耗降低率达到国家和自治区要求。 能源分区管控：中卫市全市高污染燃料禁燃区的面积为58.00平方公里，占全市面积的0.42%。 根据《关于发布<高污染燃料目录>的通知》（国环规大气〔2017〕2号）要求，按照控制严格程度，将禁燃区内禁止燃用的燃料组合分为Ⅰ类（一般）、Ⅱ类（较严）、Ⅲ类（严格）。根据《市人民政府办公室关于印发中卫市高污染燃料禁燃区划定方案的通知》（卫政办发〔2017〕145号），全市高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料组合为Ⅰ类。禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，逐步取消禁燃区内的高污染燃料销售点。对于现有的高污染燃料燃用设施，应当按照规定予以拆除或改用电、天然气等清洁能源。 本项目位于中宁县鸣沙镇境内，项目本身运营期不消耗电力，不消耗煤炭，符合能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。 （2）水资源利用上线及分区管控 根据近三年自治区实行最严格水资源管理制度和节水型社会建设工作考核结果，将中卫市各县级行政区中取用水总量未达标的区域（中宁县、海原县），作为水资源利用效率重点管控区。 水资源分区管控要求：坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，落实《宁夏回族自治区关于实施最严格水资源管理制度的意见》，建立水资源刚性约束制度，落实水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污控制“三条红线”管控。严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。严控超量取用水、地下水开采等行为。实施农业节水领跑行动。坚持适水种植、量水生产，加强节水灌溉工程建设和引、扬黄灌区节水改造，因地制宜推广喷灌、微灌、低压管道输水灌溉、水肥一体化、覆膜保墒等节水灌溉技术，将引黄、扬黄灌区打造为全国现代化生态灌区建设示范区。深挖工业节水潜力。以中卫工业园区为重点，大力实施节水改造，推进统一供水、分质供水、废水集中处理回用。推进化工、冶金、建材等产业节水增效，大力推广高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术。发挥水资源税税收杠杆调节作用，促进高耗水企业加强废水深度处理和达标再利用。严格管控高耗水产业发展，倒逼高耗水项目和产业有序退出。 大力推进城市中水回用，加强中水回用设施建设，提高水资源的综合利用能力。深入开展公共领域节水，强力推广节水型用水器具，严控高耗水服务业用水，公共绿地全面采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式，全面推进节水型城市建设。 本项目位于中宁县鸣沙镇境内，项目是对红柳沟小流域进行水土流失综合治理，提高水源涵养能力和流域植被面积，项目本身用水量少，不会增加水资源的利用负荷，符合水资源利用上线管控要求。 （3）土地资源利用上线及分区管控 土地资源利用上线选取耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模等6项约束性指标，作为中卫市土地资源利用上线。到2025年，中卫市土地资源利用各项目标完成自治区下达目标任务，目前尚未明确。上述目标指标在自治区和中卫市国土空间规划等相关规划指标正式发布后同步更新衔接。 土地资源重点管控区：从生态环境保护的角度出发，综合考虑生态保护红线、永久基本农田等保护区域的面积，可开发利用土地资源的存量，以及土地资源的集约利用水平等因素，评价各区县在土地资源开发利用与生态环境保护方面的潜在矛盾程度。中卫市无土地资源重点管控区。 按照“以水定城、以水定地”的原则，优化城乡土地供给，严格落实耕地占补平衡，严控新增建设用地规模，严格按照投资强度核定用地面积，盘活利用闲置土地，合理控制土地开发强度，优化土地利用结构和布局，清理低效用地，集约化、规模化开发土地资源，提高土地集约化利用程度和开发利用效益 本项目位于中宁县鸣沙镇境内，是对现有的红柳沟进行水土流失治理，项目不新增占地，符合土地资源重点管控区要求。 4、环境准入清单符合性分析 本项目与“中卫市市级生态环境准入清单总体要求”及“中卫市区县级环境管控单元生态环境准入清单”相符性判定见表3、表4。 表3 项目与中宁市生态环境总体准入清单符合性分析 管控维度 准入要求 本项目情况及符合性 A1空间布局约束 A1.1禁止开发建设活动的要求 严禁在黄河干流及主要支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关园区。 项目位于中宁县鸣沙镇境内，为红柳沟小流域的水土流失综合治理工程，不涉及“两高一资”、高风险行业。 黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场。 项目位于中宁县鸣沙镇境内，不涉及养殖场建设内容。 所有工业企业原则上一律入园，工业园区及产业集聚区外不再建设工业项目。 项目位于中宁县鸣沙镇境内，引导恢复红柳沟小流域生态系统，提高红柳沟涵养水源的能力，不属于工业企业建设项目。 城市建成区内，禁止新建、扩建产生异味的生物发酵项目。 项目位于中宁县鸣沙镇境内，不属于城市建成区，不涉及生物发酵项目。 “十四五”期间不再新增燃煤自备电厂。 项目为生态恢复工程，本身运营期不消耗电力，不需要建设燃煤电厂。 禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 项目不涉及上述行业。 A1.2限制开发建设活动的要求 严控“两高”行业和产能过剩行业用地、用电等，坚决杜绝“两高”行业低水平重复建设，对不符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求及未落实能耗指标的“两高”项目坚决停批。 项目为红柳沟小流域水土流失综合治理工程，不涉及上述区域和行业。 A1.3不符合空间布局要求的活动的退出要求 对严重影响优先区域土壤环境质量的工矿企业，要予以限期治理，未达到治理要求的，由县级以上人民政府依法责令停业或关闭，监督企业对其造成的土壤污染进行修复治理。 项目不属于工矿企业建设内容，项目的建设在施工期会对建设地址的土壤造成扰动，施工结束后，恢复植被，对项目所在地的土壤环境影响不大。 严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出。 项目不属于自然保护区范围内。 畜禽养殖禁养区内规模养殖场（小区）在合理补偿的基础上，依法依规进行关闭或搬迁。 项目不涉及产业政策淘汰内容。 产业集聚区内全面淘汰20蒸吨/小时以下燃煤锅炉，集中供热中心15公里范围内35蒸吨/小时及以下分散燃煤锅炉逐步淘汰。 项目不在工业园区。 A2污染物排放管控 A2.1允许排放量要求 化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务。 项目运营期无废水产生。 严格涉VOCs排放的工业企业准入，新建项目实行区域内VOCs排放等量或倍量削减代。 运营期无废气产生。 新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，必须遵循重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。 项目建设不产生重金属。 到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。 项目不涉及畜禽养殖建设内容。 A2.2现有源提标升级改造及淘汰退出 30万千瓦及以上火电企业全部实现超低排放，其他火电企业（含自备电厂）以及钢铁、水泥、焦化等重点行业全部达到特别排放限值要求。2024年底前，烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值。 项目不涉及上述行业。 A3环境风险防控 A3.1联防联控要求 健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力。 / 严格控制沿黄区域、黄河干支流、饮用水源地周边范围内企业环境风险，落实环境风险预警和防范措施。 / A3.2企业及园区环境风险防控要求 完善企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格重大突发环境事件风险企业监管。 / A4资源利用效率要求 A4.1水资源利用效率总量及效率要求 全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，新增产能必须符合国内先进能效标准。 本项目运营期不使用煤炭等燃料源。 新建、改建、扩建耗煤项目（除煤化工、火电外）一律实施煤炭等量置换，重点控制区及环境质量不达标地区实行减量置换。 本项目运营期不使用煤炭等燃料源。 A4.2能源利用效率总量及效率要求 建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。 本项目运营期不消耗水资源。 表4 项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单符合性 管控 单元 名称 要素 属性 管控 单元 分类 管控要求 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率 ZH64052110005中宁县鸣沙镇-白马乡-恩和镇生态空间优先保护单元 生态空间 优先保护单元 1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。 2.生态保护红线内，除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的八类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。 3.对区域内“散乱污”企业根据实际情况采取关停或搬迁入园措施。禁养区内现有的畜禽养殖场（小区）污染物的排放要符合《畜禽养殖污染物排放标准》的要求，并限期实现关停、转产或搬迁。 / / / 本项目位于中宁县鸣沙镇境内，项目位于优先保护单元，本项目建设内容包括沟道砌护工程、防冲截墙工程、削坡工程、支沟治理工程、过水路面翻建和修建生产路，营造水土保持林和采取封育治理措施，不属于开发性、生产性建设活动，项目的建设有利于提升生态功能。通过控制治理段河床下切和洪水对岸坡侵蚀的发展，阻滞区域水土流失的加剧，缓解红柳沟洪水挟沙入黄总量，改善项目区生态环境和人居环境。因此，符合中宁县鸣沙镇优先保护单元的要求。 三、与《宁夏回族自治区建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区促进条例》的符合性分析 根据《宁夏回族自治区建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区促进条例》（2022年1月23日）中第三章生态环境保护和治理，第二十一条县级以上人民政府应当预防和治理水土流失，建立健全水土流失监测监督体系，加强禁止开垦坡度和禁止开垦的坡地范围的管理，推进水土流失重点预防区和重点治理区的坡耕地综合整治、淤地坝建设、旱作梯田建设、小流域综合治理等水土保持重点工程建设。本项目对红柳沟小流域进行水土流失综合治理，建设沟道砌护工程、防冲截墙工程、削坡工程、支沟治理工程、过水路面翻建和修建生产路，以及营造水土保持林和采取封育治理措施，引导恢复红柳沟小流域生态环境，提高红柳沟涵养水源的能力，符合该条例的要求。 四、与《宁夏回族自治区河湖管理保护“十四五”规划》的符合性分析 根据自治区水利厅关于印发《宁夏回族自治区河湖管理保护“十四五”规划》的通知中的相关要求第四章“四-加强水资源涵养与保护”，结合乡村振兴与水美乡村建设，统筹考虑资源禀赋、产业方向和现实需求，以小流域为单元，协调推进水土流失治理、农村饮水安全、面源污染防治、人居环境改善、农村经济发展等各项工作，注重发展清洁产业、有机循环农业，打造人民休闲观光、旅游度假的好去处。农村地区的小流域结合重大水土保持工程，提高生态安全、生活富裕等方面保障水平;城市及其周边地区的小流域着力构建生态优美、生活宜居的生态环境。本项目对红柳沟小流域进行水土流失综合治理，建设沟道砌护工程、防冲截墙工程、削坡工程、支沟治理工程、过水路面翻建和修建生产路，以及营造水土保持林和采取封育治理措施，引导恢复红柳沟小流域生态环境，提高红柳沟涵养水源的能力，符合该规划的要求。 |

# 二、建设内容

| 项目地理位置 | 红柳沟发源于红寺堡区小罗山西侧，流向西北，贯穿红寺堡开发区境内，由南向北穿过红寺堡中部，从中宁县进入黄河，为黄河一级支流，沿线主要收纳山洪、红寺堡区部分生活污水（红寺堡第二污水处理厂）和沿线农田排水。本次项目区红柳沟小流域位于中宁县鸣沙镇东部，位于红柳沟中下沟道游两岸，距离中宁县城约20km，综合治理范围为：红柳沟定武高速至京藏高速大桥段，小流域起点坐标为105°57′1.187″，37°28′20.024″，终点坐标为105°53′18.250″，37°32′59.197″，水域面积1370.56亩。 项目地理位置见图6，项目周边环境示意图见图7。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、工程任务和规模 本项目在充分利用现有工程的前提下，针对流域存在的主要问题，确定项目区水土保持综合治理工程任务： 1）治理水土流失，改善生态环境，提高流域涵养水源能力； 2）沟道治理，逐步强化沟湾边界，规顺洪水沟槽，使其逐步稳定，有利于洪水的通畅泄流，防御洪水泛滥； 3)沟道两侧乔木林、灌木林建设，营造良好的自然景观； 4）面对项目区内稀疏残林及幼林地，实施封禁管护，利用自然修复能力，提高林草郁闭度，改善生态环境。 二、项目建设的必要性 红柳沟小流域位于中宁县鸣沙镇境内，流域总面积23.63km2，其中水土流失面积21.29km2，占总面积的90.1%。流域现有治理措施面积2.35km2，治理程度为11%。项目区存在流域内荒地没有治理；植被稀疏、特别是沟谷内植被被覆盖率低；谷扩张、沟头延伸、沟道下切等问题，导致水土流失问题严重，生态环境恶劣。因此实施红柳沟小流域水土流失综合治理项目很有必要且十分迫切。本项目通过水土保持生态环境建设，进一步扩大造林规模，增加林草资源，逐步形成有效遏止生态环境退化；通过工程措施，增加沟道治理完善度，减少洪水冲毁，降低洪水危害；同时，通过项目实施与当地群众的脱贫致富相结合，以项目建设带动地方经济的发展，实现环境与经济协调、稳定、可持续发展，对推动红柳沟小流域生态环境治理和荒漠植物资源保护起到十分重要的示范作用。 三、主要建设内容及建设规模 1、工程措施 红柳沟沟道砌护6处1340m（其中新建5处，长1325m，维修1处15m），削坡1处212m，翻建过水路面1座；修建防冲截墙10座，建设支沟治理工程8处；铺设砂砾石生产道路6.3km，路面宽4m。 2、林草措施 造林乔木林面积39.37hm2、灌木林69.17hm2。其中，道路林造林面积为4.29hm2，树种选用刺槐和旱柳；河滩地造林面积为4.13hm2，树种选用旱柳；湿地边坡造林面积为0.25hm2，树种选用旱柳；缓坡地造林面积为30.7hm2，树种选择旱柳；荒坡地造林面积为69.17hm2，树种选用柠条。 3、封禁措施 实施封禁治理面积1391.46hm2，布设封育标志牌5座。 本项目工程组成主要包括主体工程、辅助工程、临时工程、储运工程、公用工程以及环保工程。具体的项目工程组成情况见表5。 表5 本项目工程组成一览表 项目组成 名称 建设内容 主体工程 工程措施 红柳沟沟道砌护6处，削坡1处，翻建过水路面1座；修建防冲截墙10座，建设支沟治理工程8处；铺设砂砾石生产道路6.3km。 其中 沟道砌护工程 红柳沟护岸工程5处，长1325m，桩号分别为k-4+035至k-4+317、k-3+650至k-4+025、k-3+533至k-3+685、k-0+672至k-0+804和k-0+455至k-0+839；维修砌护1处15m，桩号为k-0+055至k-0+070，总长度为1340m。 防冲截墙工程 在沟道设计浆砌石砌护工程的顶冲段，布置防冲截墙，共计布置10座。 削坡工程 设计削坡段桩号k-3+717至k-3+929处，削坡总长度为212m。 支沟治理工程 设计支沟8处，土谷坊共计21座。 过水路面翻建 对沟道桩号k-2+432处的过水路面进行翻建，过水路面长35m，路面宽4m，涵洞高1.0m。 修建生产路 将现有生产土路铺设砂砾石，长6.3km，路宽4m，路肩宽度各为0.5m。 林草措施 造林乔木林面积39.37hm2、灌木林69.17hm2。 封禁措施 实施封禁治理面积1391.46hm2，布设封育标志牌5座。 临时工程 进场道路 施工进场道路利用现有生产土路、沟堤道路作为施工道路，不再新增施工临时道路。 临时施工区 本项目施工区布设在林草措施设计的13号种植区，不设置住宿和食堂，施工人员均为附近居住人员；施工区设置临时材料堆放场和混凝土拌合站各一处，占地面积约1.50亩。 临时项目部 本项目租用养马湾村民房，主要布设办公室，宿舍等。 导流槽 本工程工期安排在非汛期施工，开沟导流只考虑对径流的拦挡，在岸坡砌护过程中，受水流影响砌护施工段设置开沟导流，使砌护施工具备干处施工条件。导流槽整体呈梯形，长度917m，挖深1.0m，工程量3210m3。 储运工程 取土场 本项目无需单设取土场。 弃土场 项目不设置弃土场，开挖土石方用于回填利用、沟道护岸和沟拜加工加固。 公用工程 给水 生产生活用水就近拉运，部分施工用水可从红柳沟直接利用。运营期植被浇水利用水车拉运。 供电 工程用电可就近接用附近电网，对部分离现有电网较远的工程，可以采用自备柴油发电机供电。 环保工程 废气防治措施 施工扬尘：施工场地洒水、运输车辆盖上蓬布，建筑垃圾及时清理、清运；施工场地进口设置冲洗平台和沉淀池。 施工机械废气：加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，优化机械设备。 废水治理措施 施工废水沉淀后（施工区设置1座二级沉淀池，单座容积5m3）用于场地泼洒抑尘和回用于施工； 施工区设置1座3m3隔油沉淀池处理车辆冲洗废水，循环使用不外排。 施工人员居住租用养马湾村民房，生活污水排放依托鸣沙镇污水处理设施。 噪声治理措施 施工期合理安排施工时间，选用低噪声设备，分片施工。 固废治理措施 施工期 生活垃圾及时清运至附近生活垃圾中转站处置。 建筑垃圾及时清运；开挖土石方全部利用，无弃方产生。 运营期 乔、灌木林日常维护产生枯枝落叶等固体废物作为肥料外售。病虫害防治由专业团队进行，其消杀过程中产生的农药包装物及包装桶等由该团队直接带走，项目场址内不进行暂存。 生态恢复措施 施工期 施工完毕后，对临时占地进行恢复，以及施工结束后加强绿化等。 运营期 植物浇水、补种、科学修剪、病虫防治措施，保持植被存活率 工程建设的具体参数和指标 1、工程措施 （1）沟道砌护工程 红柳沟因径流冲刷，设计河道段没有砌护防护，顶冲引起沟岸塌陷，需对其中的5处险工段采取防护措施，桩号分别为k-4+317、k-3+650至k-4+025、k-3+533至k-3+685、k-0+672至k-0+804和k-0+455至k-0+839；已损坏的砌护维修1处，桩号为k-0+055至k-0+070，采用浆砌石结构防护，护坡高度为2.7~3.5m，坡比1：1.5，总长度为1340m，基础埋深1.5m。 表6 护坡统计表 序号 桩号 砌护长度（m） 备注 1 k-4+035至k-4+317 282 右岸 2 k-3+650至k-4+025 375 左岸 3 k-3+533至k-3+685 152 右岸 4 k-0+672至k-0+804 132 右岸 5 k-0+455至k-0+839 384 左岸 6 k-0+055至k-0+070 15 右岸维修砌护 合计 1341 沟道内坡砌护采用MU30M7.5浆砌石护坡，坡比为1:1.5，厚400mm，基础埋深1.5m，宽0.8m，台帽为C20砼现浇，宽0.4m，厚0.15m。浆砌石砌护段每10m设伸缩缝一条，缝宽3.0cm，采用50mm厚聚乙烯油膏和350mm厚苯板填缝。浆砌石护坡段排水管采用Φ75UPVC管，横向布置间距为2m，呈梅花形布置。沟道标准断面图见图8、图9各个段落断面详见设计图册沟道横断面图。 图8 沟道砌护标准横断面图（右岸） 图9 沟道砌护标准横断面图（陡直边坡段落） （2）防冲截墙工程 为防治浆砌石砌护基础被冲刷，在沟道设计浆砌石砌护工程的顶冲段，布置防冲截墙，顺水流方向每间隔50m布置一道浆砌石截墙，浆砌石截墙与护坡夹角成30°，规格为10m×1m×2m(长×宽×深)，共计布置10座，浆砌石截墙断面图如图10所示。 图10 浆砌石截墙断面图 （3）削坡工程 设计削坡段桩号k-3+717至k-3+929处，边坡稳定性较差，存在坍塌隐患，一方面因为边坡陡峭高耸，土壤松散，另一方面沟道未做砌护防护，边坡下部存在冲刷掏空风险，需要进行削坡处理，坡比设置为1:0.75，削坡总长度为212m。 （4）支沟治理工程 抬高沟底侵蚀基点，防止沟底下切和沟岸扩张，防治下切面进一步扩大，并使沟道坡度变缓，拦蓄泥沙，减少输入河川的固体径流量，减缓沟道水流速度，减轻下游山洪危害，使沟道逐段淤平，形成可利用的坝阶地。设计支沟8处，支沟治理1号设置沟头防护1处，土谷坊4座；支沟治理2号设置土谷坊3座；支沟治理3号设置土谷坊1座；支沟治理4号设置土谷坊1座；支沟治理5号设置沟头防护1处，土谷坊1座；支沟治理6号设置沟头防护1处，土谷坊4座；支沟治理7号设置沟头防护1处，土谷坊4座；支沟治理8号设置沟头防护1处，土谷坊4座。土谷坊共计21座，谷坊规格：高2.5m，顶宽1.5m，前坡坡比为1:1.2，后坡坡比为1:1；沟头防护共计5处，防护规格：边坡砌护长20m，高2.5m，沟头底部浆砌石平铺5m，宽度根据岔沟底部实际宽度。 （5）过水路面翻建 在沟道桩号k-2+432处的过水路面较低，涵洞淤堵，沟道基流多从路面流过，通行存在安全隐患。本次规划对此处过水路面进行翻建，过水路面长35m，路面宽4m，涵洞高1.0m。 （6）修建生产路 为红柳沟沟道巡护及农民日常生产，将现有生产土路铺设砂砾石，长6.3km，道路设计路基宽度5m、土夯实路面宽度4m、15cm砂砾石路面厚度。路肩宽度各为0.5m、路面高度一般要求高于田面0.5m。 2、生态措施 灌木林设计 红柳沟小流域适宜造林，造林空白区域主要有荒坡、河滩地、生产路旁三个区域。在主沟道两侧的荒坡种植灌木林，在河滩地和生产路两旁种植乔木林。通过造林工程措施拦蓄坡面径流，减少雨水直接冲刷，防止水土流失；生产路路肩，土壤水分条件优越，适宜造林。在治理区内，沟道两侧、边坡荒地营造以柠条形成的灌木林69.17hm2。灌木林选择柠条。根据《造林技术规程（GB/T 15776-2016）》确定苗木规格。柠条苗木规格：一年生容器苗，高0.2-0.4m，树种要求树干通直无病虫害。 表7 苗木配置表 林种 树种 株距 行距 规格 需苗量 苗龄 种类 m m 年 株/亩 灌木 柠条苗 2 3 1 成品—级苗 111 乔木林设计 在河滩地、湿地边坡、生产路两侧种植旱柳形成的乔木林面积为39.37hm2；湿地边坡造林面积为0.25hm2（种植332株）；道路林造林面积为4.29hm2（种植5714株），河滩地造林面积为4.13hm2（种植5502株），缓坡地造林面积为30.7hm2（种植40892株）。湿地边坡和河滩地选择旱柳，道路林选择刺槐和旱柳。 根据《造林技术规程（GB/T 15776-2016）》确定苗木规格。乔木林选择刺槐和旱柳，均为地径4.1cm以上，不带土球，树种要求树干通直无病虫害。 封禁治理 在流域上游荒山荒坡上，对疏幼林进行封禁治理，设置宣传牌5座，彻底杜绝人为活动，封禁治理面积为1391.46hm2。 |
| 平面及现场布置 | 1、工程布局情况 红柳沟发源于红寺堡区小罗山西侧，本次红柳沟小流域水土流失治理工程由定武高速至京藏高速大桥段，工程措施主要布设在城际高铁至京藏高速大桥段，区域内大部覆盖厚层黄土，仅局部沟道底部有基岩出露，区内水土流失严重，总体地形南高北低，东高西低，地形起伏较大，沟壑纵横，地面完整性差。 工程措施 本项目工程措施主要针对侵蚀冲刷严重的凹岸进行防护整治，并对现有砌护段垮塌段及基础冲刷严重段落进行防护。由于治理河段两岸多为陡直的壤土边坡，降雨时易坍塌；同时弯道凹岸岸坡的高度多在20m-40m之间，故在护岸工程布置时，对局部特别陡直的坎岸进行削坡处理，以避免降雨或其他因素导致岸坡坍塌掩埋护坡，同时保证护岸施工安全。另外，对存在沟底侵蚀基点抬高、沟底下切和沟岸扩张等问题的支沟、通行存在安全隐患的过水路面进行治理以及为方便红柳沟沟道巡护及农民日常生产，对现有生产土路铺设砂砾石。项目工程布局沿河流走向布置： 支沟治理8号处：沟头防护1处，土谷坊4座；支沟治理7号处：沟头防护1处，土谷坊4座；支沟治理6号处：沟头防护1处，土谷坊4座；在桩号K-4+035至K-4+318段设置防冲截墙，共计4座，右岸砌护长度为283米；支沟治理5号处：沟头防护1处，土谷坊4座；支沟治理4号处：土谷坊1座；支沟治理3号处：土谷坊3座；支沟治理2号处：土谷坊1座；支沟治理5号处：沟头防护1处，土谷坊4座；在桩号K-3+778至K-3+798和桩号K-3+906段进行沟头防护；在桩号K-3+533至K-3+685段进行砌护，奇虎长度为152m；在桩号K-3+650至K-3+798和桩号K-4+025段进行削坡、砌护和设置防冲截墙，削坡长度为212m，砌护长度为375m，防冲截墙6座；在桩号K-2+432处翻建过水路面，路面宽4m；在桩号K-0+672至K-0+804段进行砌护和削坡，长度为132m；在桩号K-0+455至K-0+839段进行砌护，砌护长度为384m；在桩号K-0+055至K-0+070段进行砌护维修，长度为15m；铺设砂砾石生产路6.3km。 （2）林草措施 红柳沟小流域适宜造林，造林空白区域主要有荒坡、河滩地、生产路旁三个区域。在主沟道两侧的荒坡种植灌木林，在河滩地和生产路两旁种植乔木林。通过造林工程措施拦蓄坡面径流，减少雨水直接冲刷，防止水土流失。 4号种植区种植乔木林30.7hm2；2号种植区种植乔木林4.13hm2；1号种植区种植乔木林0.25hm2；现有0.52km砂砾石生产路两侧种植行道树；现有0.57km砂砾石生产路两侧种植行道树；13号种植区避开零散分布的坟墓种植灌木林36.7hm2；14号种植区避开零散分布的坟墓种植灌木林22.1hm2；12号种植区种植灌木林0.28hm2；11号种植区种植灌木林0.15hm2；10号种植区种植灌木林0.97hm2；9号种植区种植灌木林0.77hm2；8号种植区种植灌木林0.9hm2；现有生产路0.36km，在未砌护单侧种植行道树；6号种植区种植灌木林0.83hm2；7号种植区种植灌木林0.91hm2；4号种植区种植灌木林0.37hm2；3号种植区种植灌木林4.6hm2；2号种植区种植灌木林1.03hm2；1号种植区种植灌木林0.22hm2；在铺设的6.3km砂砾石生产路两侧种植行道树4.29hm2。 项目运营期乔、灌木林交由专业团队进行养护，管理交由鸣沙镇人民政府。乔、灌木林浇水由水车拉运进行灌溉，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发〔2020〕20号）中防护林灌溉卫宁灌区用水定额140m3/亩，项目灌木林占地面积为39.37hm2（590.55亩），平均每年灌溉2.3次，则本项目灌木林用水量为19.02万m3/a。项目乔木林占地面积为69.17hm2（1037.55亩），平均每年灌溉2.2次，则本项目灌木林用水量为31.96万m3/a。 （3）封禁措施 在流域中上部的疏林地、退化荒漠生态系统采取封禁治理措施，依靠大自然的自我修复能力来恢复地面植被，达到防止水土流失、提高林草效益和流域林草覆盖度的目的。 工程总体布局根据河道沿岸的地形、地貌、地质状况、天然河道的流向，从安全合理、经济实用等方面出发，进一步减少土方量和水土流失情况，符合环保要求，总平面布局合理。具体平面布置见图11。 施工布置情况 在岸坡砌护过程中，受水流影响砌护施工段设置开沟导流，使砌护施工具备干处施工条件。在砌护段设置开沟导流，导流槽整体呈梯形。 施工运输分场外运输和场内运输两部分。工程所需建筑材料及器材设备，除部分当地建筑材料可以就近开采供应外，其它如建筑材料、施工机具、生活物资均有外地输入。对外交通运输与进场道路结合本工程布置，选择场外运输为公路运输方案，外部器材物资主要以S101省道作为运输干道和现有的乡村道路作为运输干道，将工程物资运到施工地点。 当地建筑材料料场均为在开采料场，到施工场地均有便道相通，不再考虑施工工区到料场的施工道路。 本项目施工区不设置住宿和食堂，项目部设置在养马湾村，施工人员均为附近居住人员；临时施工区布置在本项目设计的13号种植区，设置堆料场和混凝土拌合站。为减少扬尘污染，材料堆放后需用土工布进行苫盖。施工期严格规范施工红线，施工区设置1座二级沉淀池，单座容积5m3用于沉淀施工废水，泼洒场地抑尘或者回用于建筑施工；设置1座3m3隔油沉淀池处理车辆冲洗废水，循环使用不外排；施工人员居住租用养马湾村民房，生活污水排放依托鸣沙镇污水处理设施。 项目分段施工，布局紧凑，施工临时占地面积小，有利于缩短施工时间，做到各段施工互不干扰，施工区配套的环保设施齐全，有利于进一步的控制施工扬尘、废水、固废对环境的影响。因此，从环保角度考虑，项目施工平面布置合理。 |
| 施工方案 | 一、施工方式 土方填筑采用装载机载运，8t自卸汽车和农用车运输，碾压机具应使用12t～15t平碾碾压。土方开挖以挖掘机为主，人工为辅。块石料采用8t自卸汽车和农用车拉运，砌筑工程均采用人工砌筑。砼工程采用现场浇筑和预制相结合的方法施工。 二、施工工艺及流程 1.工程措施施工 1.1护岸工程施工 护岸工程均由土坝体、坡面护垫和基础三部分组成，顶部高程高出设计水位0.5m。护坡坝体用壤土填筑，压实度要求0.92以上。下部护岸经人工挖填修整形成设计边坡1:1.5，采用浆砌石护岸，迎水导水，调整流向，稳固堤防，缓解和避免凹岸岸坡侵蚀坍塌的发展。施工工艺流程如下： 护岸工程施工工艺流程及产污环节示意图 （1）土方工程 土方开挖均采用机械开挖为主，人工开挖为辅；推土机推运和自卸车转运的方法。人工开挖主要是边坡整修，基础开挖等。土料来源主要为沟坎开挖土方、护脚开挖、沟道疏浚修整。 （2）浆砌石护坡 平顺护岸有坝体、护坡和护脚三部分组成，护岸坝体要先按要求清理和修整沟坡及坡脚沟床，护坡用浆砌石砌筑，迎水面边坡1:1.5，护坡厚度为0.4m。浆砌石均采用MU30、M7.5砌筑。石料的石质新鲜、坚硬、密实、无裂缝，选择的块石重量大于25kg，厚度大于25cm，长厚比小于3，其软化系数应大于0.75以上。拌制砂浆的水泥标号不应低于PO42.5号。砌筑应分层，每层砌筑应坐浆，随铺浆随砌石，砌缝须用砂浆填充饱满。上下层砌石应错缝砌筑，砌体外露面应平整美观，外露面上的砌缝应预留约4cm深的空隙，以备勾缝处理。 浆砌石护坡排水：排水管采用Φ75UPVC管，横向布置间距为2m，呈梅花形布置，竖向间距分别为0.5m、1.2m（从下到上），排水管进口施工时用两层30cm×30cm土工布（200g/m2）包裹，松紧适度，不得损伤土工织物；土工布内包裹400mm厚粒径20mm～50mm卵石，土工布搭接长300mm，排水管内填粗砂。 勾缝 勾缝砂浆为M10。勾缝前必须清缝，用水冲净并保持缝槽内湿润。砂浆应分次向缝内填塞，按实有砌缝勾平缝，不准勾假缝和凸缝。 1.2削坡施工 （1）土方开挖 本工程以开挖为主，主要是土方开挖及回填。土方开挖以机械开挖为主，从砌护段北边循序渐进的向南边进行削坡，开挖土方用于砌护、沟拜加固，剩余部分在就近低洼位置摊平。 （2）弃土处理 为避免开挖弃土影响沟道环境，设计根据沟道两侧地形情况，将弃土用于沟道护岸工程用土、沟拜加高加固。 1.3过水路面施工 翻建过水路面，设计三孔过流，孔径为长2.6m*1.0高，路面宽为4m。孔径设计流量按红柳沟非汛期流量考虑，超过过水路面孔径的流量，从路面以上下泄，不影响沟道的正常泄洪。施工工艺流程如下： 过水路面施工工艺流程及产污环节示意图 1.4谷坊施工 施工主要用机械修筑，人工辅助。土谷坊施工包括定线、清基、挖结合槽、填土夯实。施工工艺流程如下： 谷坊工艺流程及产污环节示意图 定线：根据规划的谷坊位置，按设计的谷坊尺寸，在地面画出轮廓线； 清基：将轮廓线以内的浮土、草皮、乱石、树根等全部清除； 挖结合槽：沿轴线中心，从沟底至两岸沟坡开挖结合槽，宽深各1.0m； 填土夯实：填土前先将坚实图层挖松3-5cm，方便土层结合，每层填土厚0.25-0.3m，要求干容重达到1.4t/m3以上。 1.5生产道路施工 施工主要用机械修筑，人工辅助平整路面、铺河砂。生产道路施工包括测量定线、土方挖填、路面平整、路面压实、路面铺砂等工序。 生产道路施工工艺流程及产污环节示意图 1）道路放线 道路纵向坡度应控制在15%（8.5°）以内。当地面坡度小于8°时，道路可垂直于等高线布设，当地面坡度大于8°时，道路应予等高线斜交，呈“S”或“之”字形布设。田间道路转弯半径不小于12m。 2）土方挖填 路面应尽量布设在挖方位置，避免布设在大填方位置。对于填方部位，要用挖掘机或装载机边填边压，分层填筑压实；上边坡要用人工辅助削筑整修使美观，坡比不大于1：1。 3）修筑路基 施工放线后，进行清理路床，修筑路基，道路设计路基宽度5m。 铺设砂砾石 （1）路基清理完成后，用推土机辅助人工平整路面，铺设砂砾石，路面宽度4m、15cm砂砾石路面厚度。路肩宽度各为0.5m、路面高度一般要求高于田面0.5m。 （2）在无设计路边排水渠的路段，要让路面自然散水，避免雨水汇集。 2.造林工程施工 植苗造林。适用于大多数树种，一般采用人工穴栽，穴的深度和宽度应大于苗木根系的长度和幅度。 乔木深栽至苗木根系以上部分5~1cm处，灌木深栽至2～5cm处，最后覆一层虚土。 3.封禁宣传牌工程施工 宣传牌采用砖混结构，浆砌石基础，砂砾石垫层。设计规格为5米*0.3米*3.3米（长*宽*高）；基础结构为两层，自下而上：第一层6米*1.3米*0.5米（长*宽*高），为砂砾石垫层；第二层5.4米*0.7米*0.3米（长*宽*高），为浆砌石，水泥抹面。地下部分50厘米，地上部分30厘米。 三、施工时序 项目首先对生产路进行修建，为后续施工进场提供便利，完成后进行施工区布设，材料进场；为期一个月；护岸工程、削坡工程、支沟治理工程和过水路面翻建工程同时施工，互不交叉，在岸坡砌护过程中，对受水流影响砌护施工段设置开沟导流，使砌护施工具备干处施工条件，之后对荒坡、河滩地、生产路旁等空白区域进行造林措施。进度安排遵循“先急后缓，先易后难，重点突出”的原则。 四、建设周期 本项目实施分施工准备期、主体工程施工期、养护期三个阶段。总工期为12个月，为第一年5月至第二年4月，其中冬季停工4~5个月。 施工准备期为1个月，包括施工组织设计、铺设砂石路、进场准备等。 主体工程包括工程措施和生态措施，其中工程措施包括护岸工程、削坡工程、支沟治理工程和过水路面翻建工程等，施工期为6个月，于5月下旬开工建设。生态措施施工期为第二年3~4月进行，在土壤解冻达到栽植深度时抓紧造林。 养护期以年计，由专业生态团队承担养护乔、灌木林3-5年，确保林地植被存活率。 |
| 其他 | 一、方案比选 项目工程措施沿原有河道进行布设，林草措施布设在流域两岸荒坡、河滩地，生产路两旁等空白区域，对流域中上部的疏林地、退化荒漠生态系统采取封禁治理措施。不涉及线路的比选内容。 项目占地情况及类型 本工程占地面积为1683.70亩（1122470m2），其中永久占地1677.40亩（1118270m2），临时占地6.30亩（4200m2），本工程堤线布置均为沿线天然岸坎，不涉及移民搬迁安置。 表8 项目占地情况及类型表 名称 单位 数量 占地类型 永久占地占地 护坡工程 hm2 0.041 水域及水利设施用地 防冲截墙 hm2 0.01 水域及水利设施用地 支沟治理工程 hm2 0.072 水域及水利设施用地 生产路修建 hm2 3.15 河滩地 过水路面翻建 hm2 0.014 水域及水利设施用地 生态措施 hm2 108.54 荒地 合计 hm2 111.827 - 导流槽 hm2 0.32 水域及水利设施用地 临时施工场 hm2 0.1 荒地 合计 hm2 0.42 - 合计 hm2 112.247 - 三、土石方平衡 主要工程量为：土方开挖20768.09m³，土方回填16689.96m³，余方4073.13m³，场地内土方就近借调，余方就地推平压实用于沟道护岸，沟拜加高加固和道路建设过程中使用，挖填平衡。 表9 土石方平衡表 单位：m3 序号 项目组成 挖方量 填方量 调入 调出 余方 1 沟道砌护工程 红柳沟砌护工程(右岸-4+317～-4+035) 2536.54 693.35 — — 1843.19 红柳沟砌护工程(左岸：砌护-4+025～-3+650，削坡-3+717～-3+929) 4892.08 4447.35 — — 444.73 红柳沟砌护工程(右岸-3+533～-3+685) 769.19 466.73 — — 302.46 红柳沟砌护工程(右岸-0+804～-0+672) 4603.18 2519.06 — 1472.34 611.78 红柳沟砌护工程(左岸-0+839～-0+455) 3286.60 4758.94 1472.34 — — 红柳沟维修砌护工程(右岸-0+070～-0+055) 42.00 29.40 — — 12.6 施工导流 3209.50 2728.08 — — 481.42 2 防冲截墙工程 600.00 400.00 200 3 翻建过水路面 325.00 243.75 — — 81.25 4 支沟治理工程 504.00 403.20 — — 100.8 合计 20768.09 16689.96 1472.34 1472.34 4073.13 四、主要原辅材料来源 本项目所需主要建筑材料包括水泥、钢材、油料、块石，水洗砂和砂砾石等建筑材料，其中水泥、砂砾石、油料、钢材等可就近从中宁县建材市场购买。工程不设土石料场开采，碎石和块石分别由长山头和红寺堡石炭沟拉运，能够满足工程需求。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 ⑴主体功能区规划 根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》，本项目治理段属于国家农产品主产区，其区域范围包括贺兰县、永宁县、平罗县、青铜峡市、中宁县5个县，灵武市、惠农区、利通区、沙坡头区22个乡镇以及农垦14个国有农林牧场。发展方向：农产品主产区应着力保护耕地，稳定粮食生产，增强农业综合生产能力，发展现代农业，增加农民收入，加快社会主义新农村建设，保障农产品供给，确保地区粮食安全和食物安全。本项目为水土流失治理工程，项目的实施有利减少洪水对沟道的侵蚀，提高河道两侧绿化植被的覆盖率，具有加强水土保持、有效改善红柳沟小流域区域生态环境的作用，符合《宁夏回族自治区主体功能区规划》要求。项目与宁夏主体功能区划分的位置关系图见图12。 ⑵生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》（2003.10），宁夏生态功能区划共划分为3个一级区，10个二级区，37个三级区。本项目位于中部山间平原牧林农生态亚区二级功能区的中部低山丘陵荒漠草地保护生态功能区。具体见表10及图13。 表10 生态功能区分区特征表 一级区 二级区 功能区代号及名称 主要生态特点、问题及措施 中部台地、山间平原干旱风沙生态区 中部山间平原牧林农生态亚区 Ⅱ2-1中部低山丘陵荒漠草地保护生态功能区 本生态功能区主要指牛首山、烟筒山等中低山地丘陵，包括青铜峡市、利通区、中宁县等山区部分。该区植被以荒漠草原为主，覆盖度只有20%左右。土壤多为新积土、粗骨土及灰钙土，也有少量风沙土分布。本区最突出的生态问题是草场退化。其生态保护措施是防止草场退化，保护好荒漠草地。采取草场封育划管，人工围栏及禁牧或轮牧的方式，加上雨季补种牧草，加强草地建设，逐步提高草场质量；绝对禁止倒山种撞田，从各方面采取措施保护其自然植被。 本项目主要为红柳沟小流域水土流失治理工程，项目的实施有利于提高河道两侧绿化植被的覆盖率，改善红柳沟小流域区域生态环境，减少洪水对沟道的侵蚀，因此，项目建设符合该功能区生态保护措施要求。 ⑶项目用地及周边环境现状 项目用地全部位于红柳沟现有占地范围内，主要建设内容包括沟道护岸工程、防冲截墙工程、削坡工程、支沟治理工程、过水路面翻建、修建生产路、营造林地和进行封禁治理措施，加强红柳沟水土保持能力，改善区域生态环境。主要利用水域及水利设施用地、河滩地和荒地。周围50m范围内无居民区，不涉及移民搬迁安置。 ⑷土地利用类型 本工程新增永久占地1667.955亩（1111970m2），临时占地6.3亩（4200m2），主要为导流槽4.8亩（3200m2）和临时施工区1.5亩（1000m2）。占用土地类型主要为水域及水利设施用地、河滩地和荒地。项目在开挖过程中产生的土石方在场地内土方就近借调，余方就地推平压实用于沟道护岸，沟拜加高加固及道路建设过程中使用，可全部利用，无弃方产生。 ⑸植被类型及野生动物类型 项目区域天然植被种类较少，群落结构简单，主要植被为农作物等。 项目区域主要兽类有鼠类，爬行类主要有沙蜥；两栖类有蟾蜍；鸟类主要有麻雀、喜鹊等常见种，不存在野生动物。 ⑹所在流域现状及影响区域的水生生物现状 红柳沟是黄河一级支流，宁夏川区较大的山洪沟之一，流域植被差，水土流失严重，每遇山洪暴发，洪水横冲直撞。红柳沟为黄河一级支流，流经红寺堡区和中宁县。红柳沟发源于小罗山西侧，流向西北，贯穿红寺堡区境内，由南向北穿过红寺堡中部，从鸣沙镇进入黄河。流域总面积1064km2，主沟道长107km，比降0.4%（约1/250）。辖区海拔1240～1450米，为山间盆地，属中温带干旱气候区。中宁县境内沟道长约20km。 ⑺水土流失状况 根据《宁夏回族自治区土壤侵蚀图》和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区水土流失类型为轻度水蚀轻度风蚀，侵蚀模数为200~2500t/km2.a。具体见图14项目所在地土壤侵蚀图。 2、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域环境质量现状采用《2020年宁夏生态环境质量状况》中宁县的环境空气质量监测数据，中宁市空气质量现状见下表。 表11 中宁县（2020年）空气质量一览表 污染物 年评价指标 现状浓度均值（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 88 年均值70 125.7 不达标 PM2.5 38 年均值35 108.6 不达标 SO2 12 年均值60 20 达标 NO2 27 年均值40 67.5 达标 CO 24小时平均第95百分数浓度（mg/m3） 1.2 4 30 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分数浓度 131 160 81.88 达标 项目所在区域SO2、NO2、年均浓度及CO、O3特定百分位数浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值。PM2.5、PM10年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值，判定本项目所在区域为不达标区。超标原因是受自身环境条件影响，降水稀少，蒸发强烈，评价区气候干燥。 3、地表水环境现状 本项目位于中宁县鸣沙镇境内，为红柳沟小流域综合治理项目，红柳沟为黄河一级支流，流经红寺堡区和中宁县，根据《2020年宁夏生态环境质量状况》显示，红柳沟（吴忠市红寺堡区-中卫中宁县）交界断面水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）劣V类标准，未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV考核标准。主要是因为评价因子氟化物超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值，超标的原因为红柳沟流域沿线土壤和岩石中富含氟化物，随着水流的不断冲刷溶解到水体中，从而造成红柳沟氟化物超标。 4、声环境质量现状 根据现场调查，项目所在区为中卫市中宁县鸣沙镇，附近有京藏高速、101省道。项目区周边以耕地为主，无大型噪声源，人为噪声源相对较少，区域声环境质量总体良好，可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类声功能区。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）要求“项目涉及的水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状”。 本项目为红柳沟小流域水土流失综合治理工程，建设内容主要包括沟道砌护工程、防冲截墙工程、削坡工程、支沟治理工程、过水路面翻建和修建生产路，营造水土保持林和采取封育治理措施。周边无地下水环境敏感目标，因此本项目不需进行地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为小流域水土流失综合治理工程，原有污染情况和主要环境问题为： 一是流域内荒地没有治理；流域内由于严重的风蚀和水蚀，造成了草场退化、土壤沙漠化；随着土地沙漠化的不断蔓延，使不少土地被风沙掩埋成为明沙地或荒地，目前流域内荒地未进行治理； 二是流域内植被稀疏，特别是沟谷内几乎没有植被，导致水土流失问题依然严重，生态环境恶劣。由于流域内植被稀疏，项目区内涵养水源的能力大大降低，使得原本脆弱的生态系统失调，风、沙、旱、冰雹等自然灾害变得十分频繁，生态环境日趋恶化。 三是沟谷扩张、沟头延伸、沟道下切问题依然存在，流域内由于严重的风蚀和水蚀，造成了沟岸扩张和沟壑面积扩大等问题，对耕地、道路造成威胁。 项目所在地现状照片如下： 治理范围内凹岸淘冲现状 （桩号k-4+035至k-4+317） 治理范围内存在隐患的边坡现状 （桩号k-3+650至k-4+025） 原有过水路面现状（桩号k-2+432） 设计治理支沟现状（桩号k-3+778） |
| 生态环境保护目标 | 根据对工程所在区域的现场踏勘，本工程评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标；评价范围不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区；评价范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据本工程特点，结合工程对各环境要素的影响分析，确定本污染控制对象及环境保护目标。 经现场实际调查可知，本项目主要环境保护目标及其保护要求详见表12。 表12 主要环境保护目标一览表 环境要素 名称 方位 相对距离 规模 主要保护对象 功能分区及保护目标 环境空气 养马湾村 W 距离本项目最近273m 200人 村庄 环境空气质量二类区；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准 生态环境 农田 E、S、W 紧邻 —— 农作物 生态环境质量不改变 地表水 红柳沟 N、S 上下游连通 收纳山洪、排水沟、农田退水沟 水质 Ⅳ类地表水体；《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 ⑴《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准； 污染物 年平均 24小时平均 1小时平均 单位 标准来源 SO2 60 150 500 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 NO2 40 80 200 CO / 4 10 O3 / 160 200 PM10 70 150 / PM2.5 35 75 / ⑵《声环境质量标准》（GB30192-2008）中的1类标准； 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 1类 55 45 ⑶《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准； 序号 污染物 标准限值 标准来源 1 水温(℃) / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中Ⅳ类标准 2 pH值 (无量纲) 6-9 3 电导率 / 4 溶解氧 ≥3.0mg/L 5 高锰酸盐指数 ≤10mg/L 6 BOD5 ≤6.0mg/L 7 氨氮 ≤1.5mg/L 8 石油类 ≤0.5mg/L 9 挥发酚 ≤0.01mg/L 10 汞 ≤0.001mg/L 11 铅 ≤0.05mg/L 12 COD ≤30mg/L 13 总磷 ≤0.3mg/L 14 总氮 ≤1.5mg/L 15 铜 ≤1.0mg/L 16 锌 ≤2.0mg/L 17 氟化物 ≤1.5mg/L 18 硒 ≤0.02mg/L 19 砷 ≤0.1mg/L 20 镉 ≤0.005mg/L 21 六价铬 ≤0.05mg/L 22 氰化物 ≤0.20mg/L 23 LAS ≤0.3mg/L 24 硫化物 ≤0.5mg/L 2、污染物排放标准 ⑴《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准； 污染物 无组织排放监控浓度值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 ⑵《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 施工阶段 噪声限值〔dB(A)〕 昼间≤70 夜间≤55 ⑶《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 工业企业厂界环境噪声排放标准 噪声限值〔dB(A)〕 昼间≤55 夜间≤45 ⑷项目产生的固体废物贮存及处置应执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）中的相关规定。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目建设过程的污染工序主要表现在施工期，施工期占地、施工等会对项目所在地的生态环境产生一定的影响，施工过程产生的扬尘、噪声、废水、固体废物也将对周围生态环境产生一定的影响。 生态环境影响分析 本项目主要对红柳沟小流域进行水土流失综合治理，减少洪水对沟道的侵蚀，改善生态环境。项目采取分段施工，考虑到红柳沟为季节性沟流，施工安排在枯水期。 ⑴对占地类型的影响分析 项目河道防护工段建设位置位于红柳沟小流域沿线，现状河道因为径流冲刷已经造成大量的水土流失，建设护坡工程、防冲截墙工程、支沟治理工程和过水路面翻建永久占地为水域及水利设施建设用地，占地面积1.84亩（1230m2），施工临时占地主要为导流槽和临时施工区，占地面积6.3亩（4200m2）。施工区布设在项目设计的种植区，施工完成后，临时占地恢复其原有的地貌，施工区种植乔、灌木、营造林地。另外，对原有生产道路铺设砂砾石以及翻建过水路面，占地面积分别为47.25亩（31500m2）和0.21亩（140m2），不会改变占地类型。施工结束后，对红柳沟小流域沿岸空白区域荒坡、河滩地、生产路旁三个区域进行植被恢复，造林总面积为108.54hm2，全部为永久占地。通过造林工程措施可以拦蓄坡面径流，减少雨水直接冲刷，防止水土流失。 综上所述，项目的建设不会改变永久占地和临时占地的土地利用类型，施工结束后，会减少洪水对沟道的侵蚀，改善生态环境。项目的建设对土地利用类型的影响较小。 （2）对植被的影响分析 项目在施工期间的生态影响主要为临时占地造成的植被损害和水土流失，项目临时占地主要为主要为施工区和导流槽。其中导流槽主要在岸坡砌护过程中受水流影响的砌护施工段设置，不会对地表植被造成影响；项目施工区选址在项目设计的13号种植区，临时占地时会对占地范围内的地表植被产生一定的扰动和破坏，可能会使施工占地范围内植被减少，土壤将变得疏松，容易造成水土流失，对生态环境将产生一定影响，但是项目施工区的占地范围小，施工时应规范管理制度，明确营地边界，且施工结束营造林地，因此项目施工期对地表植被的影响较小。 （3）对动物的影响分析 根据现场走访和调查情况，该范围内主要有鸟类、鼠类、沙蜥、蟾蜍等常见种。 在施工作业时会对动物造成惊扰，迫使项目区附近的动物迁徙，对动物的生存产生一定的影响。由于施工区环境与施工区以外的环境十分相似，施工区动物比较容易就近找到新的栖息地，同时，由于施工范围有限，项目的建设对动物影响的范围不大且影响时间较短。施工期工程占地不会缩小动物的栖息空间，不影响动物的活动区域、迁徙途径和觅食范围。本项目的建设对于动物的影响是轻微的，其影响类型为暂时性影响。 项目建成运行后，不会对区域动物生态环境造成影响。 对生物多样性的影响分析 生物多样性包括动植物多样性、生境、种群特征、保护物种四方面，项目为流域水土流失综合治理工程，永久占地为荒地和水域及水利设施用地，占地形式为环境友好型线性河道护坡，不会改变所在地的生物多样性。项目临时占地为荒地，占地范围有限，占地时间较短，施工结束后随即拆除，也不会改变项目所在地的生态多样性。且项目区干旱少雨、植被稀疏，生态本底脆弱，群落结构简单、生物多样性单一，通过治理后，减少水土流失面积，提高区域水源涵养能力，构建良好的生态体系，从而丰富植被种类，改善动物生存环境，提高生物多样性。 综上所述，项目施工期对沿线的生态环境影响不大。 ⑸对水生生物的影响分析 项目现状流域内无水生植物，本项目施工期在在岸坡砌护过程中，将在受水流影响砌护施工段设置开沟导流，使砌护施工具备干处施工条件，项目的建设不会对流域内的水生生态环境造成影响。 （6）对土壤的影响分析 项目为流域水土流失综合治理工程，施工期仅为土方开挖、砂石料和土方的回填和混凝土浇筑，施工永久占地不会对占地的土壤造成影响，临时占地主要为施工区，施工区布设在项目设计的13号种植区，设置进出口车辆冲洗平台、施工废水沉淀池，且均采取了一定的防渗措施，施工结束后对种植区进行造林，不会对土壤造成污染，也不会对土壤造成影响。 （7）对农作物的影响分析 施工过程中，运输车辆产生的扬尘，会对沿线农作物带来直接的影响。这些尘土降落到植物的叶面上，会堵塞毛孔，影响农作物的光合作用，从而使之生长减缓甚至死去，导致生产力下降；另外，临时施工场地内原材料的堆放，还会污染土壤，从而间接影响沿线作物的生长。在施工过程中必须加强管理，粉状材料运输过程中必须加盖篷布或适用密闭车辆运输，并定时对运输路面进行洒水，使得路面保持一定湿度，最大限度抑制扬尘的产生，避免在大风天进行施工作业，尽量避免施工期对农田土壤的影响。 综上所述，采取上述环保措施后，项目施工期对周边农作物影响不大。 3、大气环境影响分析 本项目施工废气主要为施工扬尘及机械运行产生的机械尾气。 ⑴施工扬尘 施工作业面扬尘：施工作业面的裸露地面，在干燥天气，尤其是在大风时容易产生扬尘；开挖面、开挖场、推整点和利用料堆放场等施工作业面均会产生扬尘；扬尘产生量与作业面大小、施工机械、施工方法、天气状况及洒水频率等都有关系。工程区主要是土方开挖、临时料堆放等施工过程会产生粉尘。根据施工工程的调查资料，工程施工期间施工现场近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3。施工中土石方开挖等产生的扬尘，基本上都是间歇式排放。一般只要定时洒水，施工作业面扬尘即可得到有效控制，对环境影响较小。 交通运输扬尘：根据有关资料，施工过程中车辆行驶产生的扬尘约占施工总扬尘量的60%以上。一般情况车辆行驶产生的扬尘在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速下，路面条件越差扬尘量越大。工程交通运输扬尘的影响对象为现场施工人员。另外施工区进场公路附近分布有居民，故交通运输扬尘还有可能对上述居民产生影响。 ⑵机械尾气 项目施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆排放的尾气中含有CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，一般情况下，各种污染物的排放量不大。由于污染源较分散，且为流动性，影响是短期的、局部的。 4、水环境影响分析 施工期废水主要包括施工废水和施工人员的生活污水。 ①生活污水 本项目不设施工营地，施工人数高峰期约20人，施工人员为附近村民，不设住宿和食堂，生活污水主要是入厕，主要污染物为BOD5、COD、氨氮和SS，按照每人每天20L用水量核算，则总用水量为0.4m3/d，水量较少，生活污水依托鸣沙镇污水处理设施。 ②施工废水 施工生产废水主要为混凝土养护废水、机械设备冲洗废水。 混凝土养护废水以悬浮物为主，经施工区设置的1座5m3简易沉淀池处理后循环使用，不外排； 施工区配备设备和车辆冲洗设施专用冲洗场地，废水经设置的1座3m3隔油沉淀池去除石油类和悬浮物后，循环回用。 5、声环境影响分析 施工期噪声可分为机械噪声和施工车辆噪声。机械设备噪声主要来自挖掘机、装载机等，主要施工机械的噪声源强见表13。 表13 施工机械声级值 序号 机械类型 测点距施工机械距离（m） 测量声级（dB(A)） 1 反铲挖掘机 15 85 2 装载机 15 82 3 推土机 15 85 4 自卸汽车 15 80 根据施工阶段、施工类型的不同，使用的各种机械设备类型不同，产生的噪声强度亦不同。同时，由于各种施工设备的运作一般都是间歇的，因此施工过程产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点。 6、固体废物环境影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要为基础开挖、场地平整产生的土石方、原有过水路面拆除产生的砼构筑物、河道砌护产生废混凝土、施工场地隔油池产生的废油以及施工人员生活垃圾。 工程土方开挖总量20768.09m3，填方量16689.96m3，余方4073.13m³，场地内土方就近借调，余方就地推平压实用于沟道护岸，沟拜加高加固以及道路建设过程中使用，项目无弃土产生。 原有过水路面拆除产生砼构筑物、木板、施工过程产生的废混凝土作为项目建筑固体废物集中收集。 施工场地隔油池产生的废油经收集后，按照危险废物委托有危险废物处理处置资质的单位处理。 施工期施工人员活动产生的生活垃圾：施工期高峰人数为20人，按每人每天产生生活垃圾量0.5kg计算，则生活垃圾产生量为0.01t/d。主要污染物为垃圾袋、果核、矿泉水瓶、包装纸箱等，集中收集后由施工单位清运至垃圾中转站，由环卫部门统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目建成后，通过水土保持生态环境建设，进一步扩大造林规模，增加林草资源，有效遏止生态环境退化；通过工程措施，增加沟道治理完善度，减少洪水冲毁，降低洪水危害；同时为周边居民提供优美的生产生活环境，居民的生活质量有了提高和保障。项目本身是一项环境保护工程。 本项目运营期涉及乔、灌木林的养护工作，不会产生废气、废水和噪声。 1、运营期固体废物 项目运营期产生的固体废物主要为植被日常维护过程中产生的枯枝落叶以及在病虫害防治过程中产生的农药包装物及包装桶。 日常维护过程中产生的枯枝落叶 项目运营期会根据植物生长情况定期进行修剪清理，定期清理的枯枝落叶等固体废物产生量按照0.2kg/m2计，项目共计种植乔、灌木1085400m2（乔木林面积393700m2、灌木林691700m2），清理面积按照40%计算，则固体废物的清理产生量约为86.83t/a，建设单位拟将该类固体废物做为肥料外售。严禁项目管理部门冬季焚烧陆生植被。 （2）病虫害防治过程中产生的农药包装物及包装桶。 农药包装物主要成分为沾染了农药残留物的包装袋和包装桶，按照《国家危险废物名录》（2021年版），该类固废属于其中“HW04农药废物中危险废物代码900-003-04销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格淘汰、伪劣的农药产品，以及废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物”，属于危险废物。 根据《危险废物豁免管理清单》危险废物代码900-003-04中农药使用后被废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物，其收集、运输、利用、处置过程均不按照危险废物进行。本项目病虫害防治由专业团队进行，其消杀过程中产生的农药包装物及包装桶等由该团队直接带走，项目场址内不进行暂存。环评要求其运输应依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》中的相关要求进行，能综合利用的依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》进行资源化利用，不能综合利用的进入生活垃圾填埋场填埋处理处置。 2、运营期植被养护 项目运营期乔、灌木林交由专业团队进行养护，管理交由鸣沙镇人民政府。造林后3年，根据树种特性，灌木林第一年浇水3次，第二年以后每年浇水2次；乔木林养护期为5年，第一年浇水3次，第二年以后每年浇水2次；且对林地进行科学修剪、做好土肥和病虫害管理。造林成活率不足85%的时候进行苗木补植，补植苗木规格与种植时的规格相同，按20%设计补植苗木量。乔、灌木林浇水由水车拉运进行灌溉，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发〔2020〕20号）中防护林灌溉卫宁灌区用水定额140m3/亩，项目灌木林占地面积为39.37hm2（590.55亩），平均每年灌溉2.3次，则本项目灌木林用水量为19.02万m3/a。项目乔木林占地面积为69.17hm2（1037.55亩），平均每年灌溉2.2次，则本项目灌木林用水量为31.96万m3/a。 3、生态环境正效益 项目实施后，区域林草覆盖面积增大，林草郁闭度将大幅度提高，到项目建设期末，林草覆被率达到81.53%，区域小气候将得到有效调节，红柳沟流域及其周边地区水分状况和热量状况将明显改观，生态系统功能增强，区域抗御自然灾害的能力提高，单位面积生物产量也将会大幅度提高，生态环境将明显改善。通过项目建设，当地野生动物将得以繁衍和发展，有利形成人、动植物与自然协调发展并和谐相处的美好环境。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 红柳沟发源于红寺堡区小罗山西侧，流向西北，贯穿红寺堡开发区境内，由南向北穿过红寺堡中部，从鸣沙镇进入黄河，为黄河一级支流，沿线主要收纳山洪、红寺堡区部分生活污水（红寺堡第二污水处理厂）和沿线农田排水。本项目建设地点位于中卫市中宁县鸣沙镇，治理范围为定武高速至京藏高速大桥段。项目所在流域存在荒地没有治理、植被稀疏、沟谷扩张、沟头延伸、沟道下切等问题，导致水土流失严重，生态环境恶劣，流域仅部分沟道有防护措施，因此本项目重点选择在临沟段险工险段布设工程，对一些沟湾发展不理想，并有可能进一步恶化的沟段，通过岸坡砌护、削坡防护工程措施进行整治。阻滞区域水土流失的加剧，缓解红柳沟洪水挟沙入黄总量。通过营造乔木林、灌木林、荒地封禁治理建设，形成流域骨干生态屏障；提高流域植被面积，使生态环境得到改善。 项目施工期充分利用现有的生产土路和周边的现有道路。施工期临时占地为水域及水利设施用地和荒地，且施工区周围无风景名胜区、文物古迹、自然保护区、饮用水源保护区等环境保护敏感目标，也没有珍稀、濒危的动植物物种。项目施工区距离最近的养马湾村约275m，施工期间不影响周边居民的正常生活和工作，同时项目用水用电及施工人员还可就近依托村庄供应。且为了不影响河道行洪，工程设计提出在汛期不安排施工的原则，尽量缩短施工时间。 因此，本项目选址符合环保要求，合理可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）土地资源保护措施 本工程永久占地面积为1683.70亩（1122470m2），主要是荒地、河滩地、水域及水利设施用地占地，临时占地6.3亩（4200m2），主要为导流槽和临时施工区，占地类型分别为水域及水利设施用地占地和荒地（项目设计的13号种植区）。 目前红柳沟小流域水土流失情况严重，严重影响到区域生态安全、水源安全和社会经济可持续发展，本项目通过人工护岸等工程措施强化河湾边界。临时占地主要为导流槽和临时施工区，施工结束后，导流槽平整恢复原有地貌，临时施工区营造林地。 施工现场的进场道路利用现有的生产土路、沟堤道路作为施工道路，不再新增施工临时道路。项目占地不会改变占地类型现状，待施工期结束后，坑洼地带被回填平整，恢复其原有使用性质。 （2）植被保护措施 ①临时占地植被保护措施 施工活动对植被的影响主要在项目施工期间，项目红柳沟内无水生植物，导流槽待施工结束后进行平整恢复原状，施工区设置在项目设计的13号种植区，占地类型为荒地。施工时，应明确施工建筑红线，严禁跨越红线施工，临时占地内如有植被，应先将地表植被剥离，定点堆存，使用编织袋遮盖，采取分层开挖，分层回填的措施，清理表土，待施工结束后，恢复临时施工占地，将表土回填与占地表层，营造林地。同时，项目施工期加强教育环保培训工作，树立环保意识。施工建筑材料必须集中堆放并使用篷布遮盖。施工期定时对施工工地进行洒水抑尘。 ②林地措施 在流域两岸的荒坡地、河滩地、生产路两侧等区域营造林地，造林面积为108.54hm2（乔木林39.37hm2，灌木林69.17hm2）。道路林造林面积为4.29hm2，树种选用刺槐和旱柳；河滩地造林面积为4.13hm2，树种选用旱柳；湿地边坡造林面积为0.25hm2，树种选用旱柳；缓坡地造林面积为30.7hm2，树种选择旱柳；荒坡地造林面积为69.17hm2，树种选用柠条，明确施工建筑红线，严禁跨越红线施工。 综上所述，施工期对项目所在地的植被影响较小。 （3）动物保护措施 根据现场走访和调查情况，该范围内主要有鸟类、鼠类、沙蜥、蟾蜍等常见种。 施工期工程占地不会缩小动物的栖息空间，不影响动物的活动区域、迁徙途径和觅食范围。施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物造成影响的主要因素。各种施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响相对较大。在施工作业时会对野生动物造成惊扰，迫使项目区附近的野生动物迁徙，对动物的生存产生一定的影响。由于施工区环境与施工区以外的环境十分相似，施工区野生动物比较容易就近找到新的栖息地，同时，由于施工范围有限，项目的建设对野生动物影响的范围不大且影响时间较短。在项目施工时，合理安排机械设备的布置，避免局部累积声级过高。将固定的机械设备等安置在施工场地临时房间内，并设置隔音设施降低施工噪声。施工结束后，随着植被的恢复，项目区附近的野生动物可以重新返回项目所在地。 （4）水土流失防治措施 项目施工的个别工序需要进行土石方开挖，在土方开挖活动中，地表植被遭到破坏，原有表土与植被之间的平衡关系失调，表土层结构松散，抗蚀能力减弱，在雨滴打击、水流冲刷、重力作用及大风扬尘的作用下产生水土流失。另一方面，若开挖方清运不及时或堆放不当，遇到降雨天气，容易被冲走，加剧水土流失。 为使施工期水土流失的影响降至最低，应采取如下措施： ①施工单位应避免雨天施工，随时和气象部门联系，并了解大暴雨的时间和特点，以便雨前将填铺的松土压实，争取土料随挖、随运、随铺、随压，减少松散土的存在。 ②合理堆置开挖出来的土方，尽快拉运回填，建筑材料应使用篷布严密遮盖。工程施工中要做好土石方平衡工作。施工期土方要做到及时清运、回填。 ③工程施工做到分区、分片进行，不全面铺开，以缩短单项施工期。开挖裸露地面时，必须采取定时洒水、土方定点堆放并遮盖等切实可行的防治措施，以减少水土流失。 ④工程完工后，尽可能恢复自然植被、掩盖施工痕迹、保护生态环境，使之与自然环境和风景相协调。 综上所述，采取以上措施后，施工期对土地、植被、动物的影响以及施工作业区的水土流失情况均会有相应的保护和改善作用。 本方案实施后，水土流失治理度、林草植被恢复率、林草覆盖率等指标值可达到西北黄土高原区一级标准值。具体水土流失防治目标见表14，生态恢复措施布局置图及生态环境监测布点图见图15。 表14 本工程水土流失防治指标值 序号 防治目标 一级标准 标准修正 本方案采用标准 施工期 设计水平年 本方案采用标准 设计水平年 1 水土流失治理度（%） — 93 项目区属于轻度侵蚀，土壤流失控制比不小于1 — 93 2 土壤流失控制比 — 0.8 — 1.0 3 渣土防护率（%） 90 92 92 4 表土保护率（%） 90 90 90 5 林草植被恢复率（%） — 95 — 95 6 林草覆盖率（%） — 22 — 24 2、大气环境保护措施 施工期的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械和车辆尾气。 ⑴扬尘 施工期间对大气环境的影响主要表现为施工期扬尘。施工开挖、施工材料装卸等会使作业点周围50m范围内产生较大的扬尘，其产生量和浓度与施工期的天气状况、施工防护程度、施工方式、物料粒态等有关。扬尘的产生具有时间变化程度大、漂移距离近、产生影响的距离和范围小的特征。因此，工程在施工过程中必须做好降尘措施。 为使施工期间扬尘对周围环境的影响降至最低程度，根据自治区住建厅，宁(建)发[2017]17号《关于进一步加强建筑工地施工扬尘控制和标准化管理的通知》、自治区环境保护厅《加强全区城市扬尘污染整治工作方案》中相关要求，针对本工程的施工特点，主要采取如下减缓措施： ①建立完善建设施工扬尘防治专项措施报备制度。新开工程提交的安全文明施工保证措施。施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等内容。 ②施工作业应符合技术操作规程，落实扬尘污染防治措施；对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，搬运时注意尽量减少扬尘，多余的砂石料及建筑材料应及时清运；施工单位应有专人负责逸散性材料、建筑垃圾、渣土等覆盖、洒水作业和车辆清洗作业； ③开挖时，应对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量；在临时运输道路上及时洒水，防止道路扬尘； ④运输车辆在出入购料处和施工场地时，应对车辆轮胎进行冲洗，避免运输扬尘；对运输物料的车辆应谨防装载过满，对运输车辆采取遮盖、密闭措施，避免沿途物料抛洒。散装车辆装运土方的高度不得超过马槽的高度，文明装卸和驾驶，在装卸点须对散落在车顶、蓬布外部等处的物料进行清扫； ⑤严禁在大风天气下施工，风速超过五级时应停止施工作业，同时作业处覆以防尘网； ⑥临时堆场料堆产生的扬尘，通过洒水抑尘和料堆上覆盖抑尘网等方式降低扬尘。 ⑦建筑工地全面落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个100%”扬尘防控措施，占地面积超过4000平方米或者建筑面积超过20000平方米的建筑工地安装在线监测和视频监控设备。对扬尘防控措施达不到要求的工地一律责令停止施工，依法予以行政处罚，记入企业不良信用记录，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工并落实扬尘防控措施。加强城市道路扬尘综合整治。强化施工扬尘管理。要求施工单位做好值班及巡查工作，对建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，必须在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场采取围挡、覆盖等防尘措施。项目停工前对物料、渣土、裸露土地进行全面清理，土方开挖应尽快完成土方回填，对已回填的沟槽应及时恢复，裸露土应采取洒水、覆盖等措施。未清运的渣土、物料及裸露土地必须采取覆盖、固化、防风、防火等措施，确保施工现场停工期间达到安全文明标准化要求。 采取上述措施后，施工扬尘对周围环境的影响较小。 ⑵机械尾气 施工机械和车辆尾气主要含有HC、NOx、CO等，根据本项目初步设计，尾气排放量较小，属于间歇性排放，经扩散稀释后对周围环境影响较小。 为使施工期尾气对周围环境的影响降至最低，应采取如下措施： ①加强对施工机械及车辆使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高使用效率，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。 ②施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以车辆尾气的排放。 综上所述，施工期大气影响是暂时的，随着施工期的结束，影响也随之结束。建设单位应加强施工管理，采取相应措施，尽可能减少对周围环境的影响。 水环境保护措施 施工期的废水主要来源于施工过程中混凝土养护废水、机械设备冲洗废水以及施工人员产生的生活污水。 ⑴生活污水 本项目不设施工营地，施工人数高峰期约20人，施工人员为附近村民，临时项目部租用养马湾村民房，设置办公室和宿舍，生活污水主要是入厕废水，主要污染物为BOD5、COD、氨氮和SS。生活污水按20L/人•d计，则总用水量为0.4m3/d，可减少施工期废水对周围环境的影响。 ⑵施工废水 施工废水产生量小，并且属于间歇排放。混凝土养护废水以悬浮物SS为主，经简易防渗沉淀池处理后循环使用，不外排；施工区配备设备和车辆冲洗设施专用冲洗场地，废水经隔油沉淀池去除石油类和悬浮物后回用。项目施工建设的沉淀池和隔油沉淀池均需进行防渗处理，确保防渗系数不低于1.0×10-7cm/s，采取上述措施后，施工期施工废水对环境影响不大，防治措施可行。施工期废水妥善处理，对周围环境影响较小。 3、声环境保护措施 施工期噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。距离施工机械15m处的噪声源强约为80~85dB(A)，为降低噪声对周围环境的影响，应采取以下防治措施： ①施工期加强施工管理，合理安排施工作业时间，合理安排工序，制定施工计划，将必不可少的发生强噪声的作业安排在非敏感时段，严格规定各种有严重噪声干扰的机械施工时间，避免大量的高噪声设备同时运行。 ②施工设备必须采用先进合理施工机械，属低噪声设备，并定期保养、维护，对高噪设备加装减震垫，合理选择施工方法、施工场界，在施工过程中，减少对环境敏感点的影响程度。 ③承担材料运输的车辆，应加盖毡布，在途径居民区时，应严禁鸣笛，限制车速，在施工场地中装卸材料应轻拿轻放。合理安排运输路线，减少运输车辆对交通、以及沿途居民生活的影响。 通过采取上述综合降噪措施，可有效降低施工过程噪声对周围环境的影响，确保施工期各项施工活动产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定限值要求，施工期对区域声环境影响较小，噪声防治措施可行。 4、固体废物防治措施 本项目施工期产生的固体废物主要为基础开挖、场地平整产生的土石方、原有过水路面拆除产生砼构筑物、木板、河道砌护产生的废混凝土以及施工人员生活垃圾。 （1）土石方 工程土方开挖总量20768.09m3，填方量16689.96m3，余方4073.13m³，场地内土方就近借调，余方就地推平压实用于沟道护岸，沟拜加高加固以及道路建设过程中使用，项目无弃土产生。 建筑垃圾 本项目施工期产生的建筑垃圾主要原有过水路面拆除产生的砼构筑物、木板、河道砌护产生的废混凝土。 为将建筑垃圾对环境的影响降至最低，施工中采取以下措施： ①运土车辆及施工人员每次离开现场前，要清理干净粘带的泥土； ②对施工现场的建筑垃圾及时清理并归类堆放； ③使建筑垃圾最大利用化、资源化和无害化，能回收或综合利用的尽量回收、综合利用，尽量做到建筑垃圾零排放。 （3）生活垃圾 生活垃圾产生量为0.01t/d，主要污染物为垃圾袋、果核、矿泉水瓶等，集中收集后由施工单位清运至垃圾中转站，由环卫部门统一处理，防治措施可行。 综上所述，加强管理、科学施工可使项目施工期固废对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环 境保护措施 | 本项目属于流域水土流失综合治理工程，为非污染型生态类项目。项目运营期将会产生较大的生态环境效益。根据本项目特点，项目营运期不产生废气、废水、噪声。固体废物主要为植被日常维护过程中产生的枯枝落叶以及在病虫害防治过程中产生的农药包装物及包装桶。 一、固体废物污染防治措施 （1）日常维护过程中产生的枯枝落叶 项目运营期会根据植物生长情况定期进行修剪清理，枯枝落叶的清理产生量约为86.83t/a，建设单位拟将该类固体废物做为肥料外售。严禁项目管理部门冬季焚烧陆生植被。 （2）病虫害防治过程中产生的农药包装物及包装桶 根据《国家危险废物名录》（2021年版）中《危险废物豁免管理清单》可知：危险废物代码900-003-04中农药使用后被废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物，其收集、运输、利用、处置过程均不按照危险废物进行。 本项目病虫害防治由专业团队进行，其消杀过程中产生的农药包装物及包装桶等由该团队直接带走，项目场址内不进行暂存。环评要求其运输应依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》中的相关要求进行，能综合利用的依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》进行资源化利用，不能综合利用的进入生活垃圾填埋场填埋处理处置。 二、生态保护正效益 项目运营后新增水土流失治理面积15.00km2，增加林草覆盖率63.48%，水土流失治理程度由11.02%提高到81.53%，小流域水土流失得到控制。基本控制项目区的水土流失危害，项目区年均新增蓄水量30.88万m³，新增措施年均保土3.18万t。可以减少进入下游河道的泥沙特别是粗颗粒泥沙，延缓下游河道淤积，从而减轻下游河道的防洪压力。通过人工林和大面积的生态修复，林草植被逐年增加，提高土壤的抗旱能力，风力将会明显减弱，小气候形成，温度变幅减小，农业生产力提高，有利于区域气候的改善。 |
| 其他 | 一、环境保护竣工验收 本项目对施工期“三废”、噪声的防治均通过设置合理可行的环保设施，采取行之有效的防治措施来降低对环境的污染影响及危害程度，因此，本项目制定环境污染防治设施竣工验收清单，如表15所示，通过此竣工验收清单来确保本项目环保设施及污染防治措施的顺利进行。 表15 环保设施“三同时”验收内容一览表 时段 项目 环保措施及设施 执行标准 施工期 废气 扬尘 定期洒水、运输车辆加盖篷布，施工现场设置围挡 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准要求 废水 施工废水 施工废水经1座5m3简易沉淀池处理后循环使用 综合利用不外排 车辆冲洗废水 车辆冲洗废水经1座3m3隔油沉淀池处理后循环使用，做防渗处理，确保防渗系数不低于1.0×10-7cm/s 噪声 机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声 加强施工管理，合理安排施工作业时间，采用先进的施工设备，对高噪设备加装减震垫 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值 固体废物 生活垃圾 及时清运至附近垃圾中转站妥善处置 无害化处置 土石方 工程土方开挖总量20768.09m3，填方量16689.96m3，余方用于沟道护岸、沟拜加高加固以及道路建设过程中使用，项目无弃土产生 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求 建筑垃圾 能回收或综合利用的尽量回收、综合利用，不能回收利用的拉至政府指定地点 施工场地隔油池废油 施工场地的废油收集后，按照危险废物委托有危险废物处理处置资质的单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001(2013年修订) 生态环境 临时占地的植被破坏和水土流失 施工期规范施工用地红线，施工后恢复原有植被 植被恢复率应不低于原有水平 营造林地 造林面积为108.54hm2（乔木林39.37hm2，灌木林69.17hm2）。道路林造林面积为4.29hm2，树种选用刺槐和旱柳；河滩地造林面积为4.13hm2，树种选用旱柳；湿地边坡造林面积为0.25hm2，树种选用旱柳；缓坡地造林面积为30.7hm2，树种选择旱柳；荒坡地造林面积为69.17hm2，树种选用柠条 提高生态环境质量 运营期 生态环境 运营维护 植物浇水、造林成活率不足85%的时候进行苗木补植、科学修剪、病虫防治措施，保持植被存活率 稳定生态环境质量 固体废物 修剪、补种等过程产生的固体废物 对植被进行日常维护过程中会产生枯枝落叶等固体废物，严禁管理部门冬季焚烧陆生植被作为肥料外售 无害化处置 病虫害防治产生的固体废物 病虫害防治由专业团队进行，其消杀过程中产生的农药包装物及包装桶等由该团队直接带走，项目场址内不进行暂存 无害化处置 三、环境管理与监测计划 环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解环境质量现状，项目运营期无废气、废水、噪声等污染源排放。因此，监测计划制度为施工期和运营期噪声，建设单位应委托有资质的监测机构进行监测。环境监测计划具体见表16。 表16 项目环境监测计划表 监测时期 监测项目 指标 频次 监测点 施工期 大气监测 TSP 高峰期监测1次，每次连续监测3天，每天分4个时段监测。 施工现场 声环境监测 等效A声级 施工期每个监测点监测一次，连续监测2天，每天昼、夜间监测1次。 施工现场 固体废物 记录：生活垃圾、建筑垃圾排放量、处置方式、土石方产生量、回填量、处置方式 高峰期监测2次，每次间隔一个星期以上。 施工现场 运营期 生态 施工场地植被恢复调查，植物种类和生产力评定 工程完工后的第一年春季调查一次，其后一年一次，连续3-5年。 施工现场 固体废物 记录：修剪、补种、病虫害防治过程产生的固体废物排放量、处置方式 高峰期监测2次，每次间隔一个星期以上 施工现场 |
| 环保投资 | 项目总投资为701.28万元，其中环保投资389.72万元，占总投资的55.57%，项目环保投资见表17。 表17 工程环保投资一览表 时段 项目 环保措施及设施 投资（万元） 比例（％） 施工期 废气 扬尘 每日定时洒水、运输车辆加盖篷布，施工现场设置围挡，施工进场设置冲洗平台和沉淀池 10.0 2.57 废水 施工废水 施工废水经1座5m3简易沉淀池处理后循环使用 9 2.31 车辆冲洗 经1座3m3隔油沉淀池处理后循环使用 5.4 1.86 噪声 机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声 加强施工管理，合理安排施工作业时间，采用先进的施工设备，对高噪设备加装减震垫 3.0 0.77 固体废物 生活垃圾 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理 2.0 0.51 土石方 在场地内平衡，无弃方产生 56.82 14.58 建筑垃圾 能回收或综合利用的尽量回收、综合利用，不能回收利用的拉至政府指定地点 6 1.54 生态环境 临时占地的植被破坏和水土流失 施工期规范施工用地红线，施工后恢复原有植被 10 2.57 营造林地 造林面积为108.54hm2（乔木林39.37hm2，灌木林69.17hm2）。道路林造林面积为4.29hm2，树种选用刺槐和旱柳；河滩地造林面积为4.13hm2，树种选用旱柳；湿地边坡造林面积为0.25hm2，树种选用旱柳；缓坡地造林面积为30.7hm2，树种选择旱柳；荒坡地造林面积为69.17hm2，树种选用柠条 241.1 61.76 运营期 固体废物 修剪、补种等过程产生的固体废物 植被进行日常维护过程中产生的枯枝落叶等固体废物，严禁管理部门冬季焚烧陆生，植被作为肥料外售 6.0 1.54 病虫害防治产生的固体废物 病虫害防治由专业团队进行，其消杀过程中产生的农药包装物及包装桶等由该团队直接带走，项目场址内不进行暂存 生态环境 运营维护 植物浇水、补种、科学修剪、病虫防治措施，保持植被存活率 34.4 8.83 环境管理 定期巡检，组织开展验收等环境管理工作 6 1.54 合计 -- 389.72 100.00 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 临时施工占地待施工期结束后恢复原状，在流域两岸的荒坡地、河滩地、生产路两侧等区域营造林地，造林面积为108.54hm2（乔木林39.37hm2，灌木林69.17hm2）。道路林造林面积为4.29hm2，树种选用刺槐和旱柳；河滩地造林面积为4.13hm2，树种选用旱柳；湿地边坡造林面积为0.25hm2，树种选用旱柳；缓坡地造林面积为30.7hm2，树种选择旱柳；荒坡地造林面积为69.17hm2，树种选用柠条，明确施工建筑红线，严禁跨越红线施工。 | 提高陆生生态环境质量，增加荒坡地、河滩地、生产路两侧等区域植被 | 继续加强河道防护堤沿线两侧乔、灌木林的养护、造林成活率不足85%的时候进行苗木补植 | 改善陆生生态环境质量，保证乔、灌木林植被的成活率 |
| 水生生态 | 项目采取分段施工，防护堤施工期间，先选取河滩无水段进行施工，受水流影响砌护施工段设置开沟导流，以确保施工均为干滩施工，流域没有水生植被，且项目不进行涉水施工，对水生生态环境的影响较小。 | 保护水生生态环境质量不改变 | -- | 保护水生生态环境质量不改变 |
| 地表水环境 | 施工废水经1座5m3简易沉淀池处理后循环使用。 车辆冲洗废水经1座3m3隔油沉淀池处理后循环使用。 | 保护地表水环境质量不改变 | -- | 保护地表水环境质量不改变 |
| 地下水及土壤环境 | -- | 保护地下水及土壤环境环境质量不改变 | -- | 保护地下水及土壤环境环境质量不改变 |
| 声环境 | 加强施工管理，合理安排施工作业时间，采用先进的施工设备，对高噪设备加装减震垫。 | 确保项目施工场地的声环境质量达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | -- | 确保项目所在地的声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准 |
| 大气环境 | 定期洒水、运输车辆加盖篷布，施工现场设置围挡。 | 确保施工场界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 | -- | 确保项目所在地的环境空气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾及时清运至附近乡村垃圾中转站妥当处置；开挖土石方全部利用，确保无弃方产生 | 无害化处置，不造成二次污染 | 乔、灌木林日常维护产生枯枝落叶等固体废物作为肥料外售。病虫害防治由专业团队进行，其消杀过程中产生的农药包装物及包装桶等由该团队直接带走，项目场址内不进行暂存 | 无害化处置，不造成二次污染 |
| 电磁环境 | -- | -- | -- | -- |
| 环境风险 | -- | -- | -- | -- |
| 环境监测 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |

# 七、结论

本项目符合国家和地方的产业政策，选址合理可行，总平面布局合理。施工期污染物采取报告中提出的可行的污染防治措施后，对区域生态环境质量影响较小。项目运营期将会产生较大的生态环境效益。因此，从环境保护角度分析，建设单位在严格实施环保污染防治措施的条件下，本项目的建设是可行的。