.

# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：中宁县鸣沙镇彭家大疙瘩枸杞供水工程(一期)

建设单位（盖章）：        中宁县水务局

编制日期：              二〇二二年五月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中宁县鸣沙镇彭家大疙瘩枸杞供水工程(一期) |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 叶光涛 | 联系方式 | 13723331175 |
| 建设地点 | 宁夏 回族自治区 中卫 市 中宁 县（区） 鸣沙镇 |
| 地理坐标 | 1号蓄水池中心地理坐标（东经105度56分14.796秒，北纬37度34分15.812秒）；2号蓄水池中心地理坐标（东经105度56分59.600秒，北纬37度33分34.118秒）；3号蓄水池中心地理坐标（东经105度58分23.201秒，北纬37度33分1.500秒）；4号蓄水池中心地理坐标（东经105度58分1.436秒，北纬37度32分43.694秒）；5号蓄水池中心地理坐标（东经105度57分7.209秒，北纬37度34分46.682秒）；管线工程起点坐标：（东经105度54分55.260秒，北纬37度35分53.298秒）；终点坐标（东经105度58分20.208秒，北纬37度33分2.456秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利，125灌区工程（不含水源工程的）中其他（不含高标准农田、滴灌等节水改造工程） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 220300m2 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 中宁县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 中宁发改审发〔2022〕97号 |
| 总投资（万元） | 8824.33 | 环保投资（万元） | 212 |
| 环保投资占比（%） | 2.4 | 施工工期 | 2月 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》 召集审查机关：宁夏回族自治区人民政府办公厅 审查文件名称：自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划的通知 审查文号：宁政办发〔2021〕82号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件的名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规环境影响报告书》 召集审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅 审查文件名称：《自治区生态环境厅关于<宁夏水安全保障“十四五”规环境影响报告书>审查意见的函》 审查文号：宁环函〔2021〕721号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕82号）指出，“以“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”为目标，统筹科技创新、投资建设、管理运营、产业需求，加快大中型灌区现代化改造、库井灌区节水改造，推进水权水价水市场改革，建立“投、建、管、维、服”一体化、市场化、社会化灌区供水管理服务体系，打造“水工程自动化、水调控精准化、水生态自然化、水安全标准化、水服务高效化”现代化灌区典范，助力实施乡村振兴。加快推进银川都市圈中线供水、固海扩灌扬水更新改造工程，实施青铜峡灌区和固海灌区续建配套与现代化改造、红寺堡灌区支泵站和支干渠改造，推进沙坡头、盐环定、红寺堡等大型灌区和同心县下马关、预旺，沙坡头区兴仁，海原县三塘等重点中型扬黄灌区现代化升级改造，完善量测水设施和灌区信息化建设，大力推进水价水权制度改革和灌区标准化规范化管理建设，推动农业灌溉向集约型、高效型、生态型转变，以灌区现代化支撑农业现代化。” 本工程通过在中宁县鸣沙镇新建加压泵站、蓄水池，铺设输水管道和配水管道等工程设施的配套，为彭家大疙瘩片区新植枸杞高提供灌溉水源，同时为同步实施的高效节水农业项目创造先决条件，从而提高项目区水资源利用率及灌溉保证率，改善农业生态环境，促进土地利用向合理、高效、集约型方向发展。因此，符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》要求。 2、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规环境影响报告书》及批复符合性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》以“一河三山”生态坐标构建“一带三区”总体水利基础设施布局，统筹考虑了水资源开发与生态环境保护，保障区域供水安全和生态安全，强调水资源节约集约利用，有利于全区水环境质量改善。《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规环境影响报告书》在规划方案环境合理性论证的基础上，提出了强化水资源刚性约束、建设现代化供水工程网络，推进水环境质量持续稳定改善、维护水生态系统安全，助力黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。 本项目通过在中宁县鸣沙镇新建加压泵站、蓄水池，铺设输水管道和配水管道等工程设施的配套，为彭家大疙瘩片区新植枸杞高提供灌溉水源。项目施工废水经沉淀处理后用于施工场地和道路洒水降尘；管道试压废水经沉淀后回用不外排；施工营地内设有环保旱厕，定期清掏用于周边绿化施肥，施工人员产生的少量盥洗废水用于泼洒抑尘，项目污染物均采取合理可行的污染防治措施。因此，符合规环境影响报告书及批复要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策合理性分析 本项目为灌区工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国发展和改革委员会令第29号），本项目为鼓励类“水利”中“灌区及配套设施建设、改造”，为鼓励类项目，符合国家产业政策要求。 本项目建设可有效增强供水保障能力，提升作物产能，进一步夯实作物安全基础，确保农田建设质量效益明显提升。通过项目实施建成高标准、高效节水项目区，将现状非充分灌溉改变为充分灌溉，实现精准灌水、施肥的目标；有效提高水资源利用率、灌溉保证率，缓解水资源供需矛盾；实现农业现代化管理、经营，改善农业生态环境；促进现代水务管理与服务改革和推广节水型社会建设，为促进农业水价改革奠定基础。因此，本项目符合地方产业政策要求。 2、与《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(卫政发〔2021〕31号)符合性分析 （1）生态保护红线 根据《中卫市“三线一单”编制文本》，划定中卫市生态空间总面积5284.56平方公里，占全市国土总面积的38.71%。其中生态保护红线面积约为3179.06平方公里，占全市国土总面积的23.29%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积2105.50平方公里，占全市国土面积15.42%。 本项目属于灌区工程建设项目，总占地面积约为220300m2，其中：永久占地117700m2，临时占地102600m2，项目泵站、蓄水池及管线建筑物为永久占地，施工营地及管线工程为临时占地。项目不在中卫市生态保护红线、一般生态空间范围内，项目与中卫市生态保护红线、一般生态空间位置关系见图1、图2。 ⑵环境质量底线 ①水环境质量底线 根据《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(卫政〔2021〕31号)，中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 本项目位于水环境一般管控区，项目与中卫市水环境分区管控位置关系图见图3。对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 本项目属于生态影响类工程，主要影响存在于施工期，影响时间短，在施工期结束后影响随即消失；项目运营期无废水产生。施工废水（主要为车辆及设备冲洗水）经沉淀后回用于场地泼洒抑尘，不外排；施工营地内设有环保旱厕，定期清掏用于周边绿化施肥，施工人员产生的少量盥洗废水用于泼洒抑尘。采取以上措施后本项目建设对周边水环境影响较小，不会触及区域水环境质量底线，符合水环境一般管控区管控要求。 ②大气环境质量底线 根据《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(卫政发〔2021〕31号)，中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。 本项目位于大气环境重点管控区（布局敏感境重点管控区），项目与中卫市大气环境分区管控位置关系图见图4。根据卫政发〔2021〕31号，大气环境布局敏感重点管控区和弱扩散重点管控区：严格限制新增重点污染物排放项目，煤电、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等高排放行业新、改、扩建项目，实行重点污染物减量置换。 根据《2020年宁夏生态环境质量报告》中2020年中宁县环境空气的监测数据，中宁县2020年PM10和PM2.5年平均浓度超标；SO2、NO2、CO及O3浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，项目所在区域为不达标区。引起PM10、PM2.5超标超标原因主要是宁夏平原地处西北干旱、半干旱区域，被毛乌素、腾格里和乌兰布和沙漠三面环绕，降水稀少，蒸发量大，加之春季沙尘天气频发造成的。本项目为灌溉区调蓄水池工程，运营期无废气产生，主要影响存在于施工期，影响时间短，在施工期结束后影响随即消失；不属于新增重点污染物排放项目，符合大气环境布局敏感重点管控区管控要求。施工期采取施工场地设置施工围挡、土方开挖采用湿法作业、定期洒水降尘、运输车辆加盖篷布、车辆驶离工地前应在洗车平台清洗轮胎及车身、不得带泥上路等措施。项目施工废气对周边大气环境质量影响较小，不会触及区域大气环境质量底线。 ③土壤污染风险防控底线 根据卫政发〔2021〕31号，中卫市将全市划分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。本项目位于土壤环境农用地优先保护区，项目与中卫市土壤污染风险分区管控位置关系图见图5。 农用地优先保护区要求：实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。 项目泵站、蓄水池和管线建筑物等为永久占地，占地类型为旱耕地、天然牧草地和水利设施用地，施工营地和管线工程等为临时占地，占地类型为旱耕地、天然牧草地和农田。本项目为灌区工程，属于为鸣沙镇五道渠彭家大疙瘩和白马乡白马村吴家梁2.7万亩新植枸杞标准化基地配套建设的灌溉工程，不属于农用地优先保护区内严格控制和禁止类建设活动。本项目建成后将进一步完善区域农田水利基础设施，促进区域农业发展，对区域农业经济影响为正效益。符合农用地优先保护区保护要求。 此外，项目施工期间采取严格控制作业带宽度等措施，严禁占用临时占地红线范围外的耕地，将影响控制在临时占地范围内；施工结束，及时对临时用地进行土地复垦，恢复原种植条件，占多少垦多少，严格落实《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规[2021]2号）中相关要求；以确保本项目影响范围内不因本项目的建设造成农用地面积减少、土壤环境质量下降。因此，项目的建设不会影响土壤污染风险防控底线。 综上所述，项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求，未触及环境质量底线。 ⑶资源利用上线及分区管控 项目永久占地属中宁县鸣沙镇内，用地性质主要为天然牧草地，占地面积较小，不影响区域土地资源总量。本项目运营过程中资源利用主要为电，电的用量占区域的资源量较小。因此，项目资源利用满足要求，不会触及中宁县资源利用上线。 ⑷环境准入负面清单 根据卫政发〔2021〕31号，中卫市生态环境准入清单形成“全市生态环境总体准入要求+环境管控单元生态环境准入清单”两级清单体系。“全市生态环境总体准入要求”是指适用于1区2县的总体管控要求，“环境管控单元生态环境准入清单”是针对划定的环境管控单元，结合各单元社会经济发展需求，针对存在的主要环境问题，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源开发效率等方面明确管控要求。 本项目位于中宁县鸣沙镇，为灌区工程（不含水源工程的）。对照中卫市环境管控单元图，本项目在重点管控单元内，所在环境管控单元名称为中宁县鸣沙镇-白马乡重点管控单元，要素属性为大气环境布局敏感区，项目与中卫市环境管控单元位置关系图见图6。 本项目与“中卫市市级生态环境准入清单总体要求”及“中卫市区县级环境管控单元生态环境准入清单”相符性判定见表1、表2。 表1 项目与中宁市生态环境总体准入清单符合性分析 管控维度 准入要求 本项目情况及符合性 A1空间布局约束 A1.1禁止开发建设活动的要求 严禁在黄河干流及主要支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关园区。 项目位于中宁县鸣沙镇境内，为灌区工程，不涉及“两高一资”、高风险行业。 黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场。 项目位于中宁县鸣沙镇境内，不涉及养殖场建设内容。 所有工业企业原则上一律入园，工业园区及产业集聚区外不再建设工业项目。 项目位于中宁县鸣沙镇境内，为灌区工程，不属于工业企业建设项目。 城市建成区内，禁止新建、扩建产生异味的生物发酵项目。 项目位于中宁县鸣沙镇境内，不属于城市建成区，不涉及生物发酵项目。 “十四五”期间不再新增燃煤自备电厂。 项目为为灌区工程，不需建设燃煤电厂。 禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 项目不涉及上述行业。 A1.2限制开发建设活动的要求 严控“两高”行业和产能过剩行业用地、用电等，坚决杜绝“两高”行业低水平重复建设，对不符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求及未落实能耗指标的“两高”项目坚决停批。 项目为灌区工程，不涉及上述区域和行业。 A1.3不符合空间布局要求的活动的退出要求 对严重影响优先区域土壤环境质量的工矿企业，要予以限期治理，未达到治理要求的，由县级以上人民政府依法责令停业或关闭，监督企业对其造成的土壤污染进行修复治理。 项目不属于工矿企业建设内容，项目的建设在施工期会对建设地址的土壤造成扰动，施工结束后，恢复植被，对项目所在地的土壤环境影响不大。 严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出。 项目不属于自然保护区范围内。 畜禽养殖禁养区内规模养殖场（小区）在合理补偿的基础上，依法依规进行关闭或搬迁。 项目不涉及产业政策淘汰内容。 产业集聚区内全面淘汰20蒸吨/小时以下燃煤锅炉，集中供热中心15公里范围内35蒸吨/小时及以下分散燃煤锅炉逐步淘汰。 项目不在工业园区。 A2污染物排放管控 A2.1允许排放量要求 化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务。 项目运营期无废水产生。 严格涉VOCs排放的工业企业准入，新建项目实行区域内VOCs排放等量或倍量削减代。 运营期无废气产生。 新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，必须遵循重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。 项目建设不产生重金属。 到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。 项目不涉及畜禽养殖建设内容。 A2.2现有源提标升级改造及淘汰退出 30万千瓦及以上火电企业全部实现超低排放，其他火电企业（含自备电厂） 以及钢铁、水泥、焦化等重点行业全部达到特别排放限值要求。2024年底前，烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值。 项目不涉及上述行业。 A3环境风险防控 A3.1联防联控要求 健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力。 / 严格控制沿黄区域、黄河干支流、饮用水源地周边范围内企业环境风险，落实环境风险预警和防范措施。 / A3.2企业及园区环境风险防控要求 完善企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格重大突发环境事件风险企业监管。 / A4资源利用效率要求 A4.1水资源利用效率总量及效率要求 全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，新增产能必须符合国内先进能效标准。 本项目运营期不使用煤炭等燃料源。 新建、改建、扩建耗煤项目（除煤化工、火电外）一律实施煤炭等量置换，重点控制区及环境质量不达标地区实行减量置换。 本项目运营期不使用煤炭等燃料源。 A4.2能源利用效率总量及效率要求 建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。 本项目运营期取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。 表2 项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单符合性 中卫市生态环境准入清单管控要求 本项目情况 空间布局约束 1.禁止新建 涉及大规模排放大气污染物和VOCs排放的工业项目。禁止新建涉及有毒有害大气污染物排放的项目。2.严格限制新建涉及恶臭污染物、颗粒物无组织排放的项目。 本项目属于灌区工程，运营期无废气产生，主要影响存在于施工期，在施工期结束后影响随即消失，影响时间短。本项目不属于生产性工业企业，不在禁止及严格限制项目负面清单范围内。 综上所述，本项目符合中卫市《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(卫政发〔2021〕31号)中相关管理要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目建设地点位于中宁县鸣沙镇。1号蓄水池中心地理坐标（东经105°56'14.796"，北纬37°34'15.812"）；2号蓄水池中心地理坐标（东经105°56'59.600"，北纬37°33'34.118"）；3号蓄水池中心地理坐标（东经105°58'23.201"，北纬37°33'1.500"）；4号蓄水池中心地理坐标（东经105°58分1.436"，北纬37°32'43.694"）；5号蓄水池中心地理坐标（东经105°57'7.209"，北纬37°34'46.682"）；管线工程起点坐标：（东经105°54'55.260"，北纬37°35'53.298"）；终点坐标（东经105°58'20.208"，北纬37°33'2.456"）。项目地理位置见图7。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景及必要性 中宁县作为宁夏枸杞核心产区，为了确保枸杞面积稳定增加和耕地“非农化、非粮化”的落实，对鸣沙镇、白马乡没有确权的退出压砂地进行开发利用种植枸杞，主要对鸣沙镇、白马乡非确权压砂地进行规划种植枸杞，种植地段均属于压砂瓜退出新建项目，为推进中宁枸杞产业化、品牌化，2022年中宁县委、县人民政府决定在中宁县鸣沙镇、白马乡新植枸杞高标准农田建设项目，促进中宁枸杞标准化生产。 以此为契机，2022年1月26日中宁县人民政府提出：按照制定的枸杞种植区域，由中宁县枸杞产业发展服务中心负责编制水资源论证方案，并对接好后续相关的供水工作，同时从其他乡镇的用水指标中调剂水量用于发展本次项目区的枸杞灌溉；由中宁县农业农村局实施中宁县鸣沙镇、白马乡新植枸杞高标准农田建设项目；由中宁县水务局实施中宁县鸣沙镇彭家大疙瘩枸杞供水工程，为同步实施的中宁县鸣沙镇彭家大疙瘩新植枸杞高标准农田建设项目及鸣沙镇后续高标准农田建设项目解决水源问题。为此，提出本工程的建设，工程建设是必要的，也是紧迫的。 2、工程任务及建设规模 （1）工程任务 本工程通过新建加压泵站、蓄水池，铺设输水管道和配水管道等工程设施的配套，为彭家大疙瘩片区新植枸杞高提供灌溉水源，同时为同步实施的高效节水农业项目创造先决条件，从而提高项目区水资源利用率及灌溉保证率，改善农业生态环境，促进土地利用向合理、高效、集约型方向发展。 （2）建设规模 ①泵站规模 一泵站的厂房由主厂房、副厂房组成。考虑到二期工程，主厂房的空间布局按照3台机组的布置，目前一期工程主厂房内只布设2台卧式机组。机组从西向东呈一列式布置。水泵配套为2台GS500-6/6A（全变频）（单级双吸卧式离心泵）（1用1备），单台水泵额定流量为0.49m³/s，额定扬程为90m，转速990r/min，效率83%，配套电机功率为800KW。厂内配备2台80WQ50-10-3排水泵。依据机组流量及装机功率，根据规范要求，考虑检修平台的宽度及交通楼梯的宽度，泵站厂房长度为27.78m，宽度根据现有封闭圈尺寸确定为9.5m，主厂房面积为263.10m2。 二泵站的厂房由主厂房、副厂房组成，考虑到二期工程，主厂房的尺寸布局按照3台高扬程的水泵机组的布置和1台低扬程的水泵机组的布置，目前一期工程主厂房内只布设2台高扬程的水泵机组的布置和1台低扬程的水泵机组。机组从西向东呈一列式布置。水泵配套为2台GSX350-780M，（一台变频）（单级双吸卧式离心泵）（1用1备）和2台GS350-9M/4A（变频）（1用1备，备用泵不安装），其中：GSX350-780M单台水泵额定流量为0.47m³/s，额定扬程为115m，转速980r/min，效率84%，配套电机功率为1000KW；GS350-9M/4A水泵额定流量为0.28m³/s，额定扬程为63.2m，转速1480r/min，效率82%，配套电机功率为280KW。厂内配备2台80WQ50-10-3排水泵。依据机组流量及装机功率，根据规范要求，考虑检修平台的宽度及交通楼梯的宽度，泵站厂房长度为27.8m，宽度根据现有封闭圈尺寸确定为9.5m，主厂房面积为264.1m2。 ②蓄水池规模 本工程新建蓄水池5座，其中：9.6万m³蓄水池1座、7.2万m³蓄水池1座、5.2万m³蓄水池2座、6万m³蓄水池1座，灌溉面积为1万亩。 ③管道工程 自一级加压泵站沿向南铺设DN800mm钢管管道至二级加压泵站的进水前池（1号蓄水池），管道长6.15km；自二级加压泵站沿鸣红公路向东南方向铺设DN800mm钢管管道至3号分水阀井，管道总长2.00km。在一级、二级输水管道分别将水输至蓄水池，保证项目区的用水需求。 自一泵站向东南铺设4.2km的DN800mm钢管至二泵站的进水前池（1号蓄水池）；在新建的1号蓄水池（容积4.7万m³）西侧新建二泵站，向东南铺设4.5km的DN800mm钢管至3号蓄水池。 自一级加压泵站输水管道桩号K3+110处分支，向东铺设DN800mm钢管1.45km，向5号蓄水池（容积6.0万m³）配水，设计配水流量为0.45m³/s；自二级加压泵站输水管道桩号K3+817处分支，向西铺设de500mm钢丝网骨架塑料PE管（1.0MPa）0.1km，向4号蓄水池（容积9.6万m³）配水，设计配水流量为0.45m³/s。 3、水源工程 （1）灌区水源 项目区在七星渠右岸（桩号72+535m）扩建取水口。 （2）项目区水量分析 项目区灌溉水源为七星渠右岸（桩号72+535m），取水地点距离最近的测水断面为七星渠八道渠测水点。其设计流量为5.3m3/s，加大流量为6.4m3/s，七星渠八道渠测水点2018年引水量为4574万m3、2019年引水量为4422万m3、2020年引水量为4398万m3，平均引水量为4465万m3。 水源为自七星渠扩建原取水口引水，原取水口设计流量为0.1m3/s。供水指标及供水量由县内进行调节，七星渠的调解流量为0.45-0.9m3/s，最大供水的流量为0.9m3/s，最小供水的流量为0.5m3/s。因此本次工程设计供水流量为0.45-0.9m3/s，同时兼顾现状取水口灌溉的130亩，本次取水口设计流量为1m3/s。供水量能够满足作物项目实施后需水量。 4、灌溉制度设计 （1）灌溉方式 项目区灌溉方式为滴灌，种植作物为枸杞。 （2）配水方式 七星渠+一级泵站+二级泵站+1座9.6万m3蓄水池+1座7.2万m3蓄水池+2座5.2万m3蓄水池+1座6万m3蓄水池。 （3）项目区灌溉水量 项目区灌溉面积1万亩，年灌溉净需水量240万m³。 5、项目主要建设内容及建设规模 本项目主要建设内容为泵站工程、蓄水池工程、管道工程及其配套设施，主要由主体工程、辅助工程、临时工程、公用工程和环保工程等组成。 具体的项目工程组成情况见表3。 表3 本项目工程组成一览表 类别 项目 建设规模 主体工程 泵站工程 一级泵站：布设2台卧式机组。机组从西向东呈一列式布置。水泵配套为2台GS500-6/6A（全变频）（单级双吸卧式离心泵）（1用1备），单台水泵额定流量为0.49m³/s，额定扬程为90m，转速990r/min，效率83%，配套电机功率为800KW。厂内配备2台80WQ50-10-3排水泵。泵站厂房长度为27.78m，宽度为9.5m，主厂房面积为263.10m2。 二级泵站：布设2台高扬程的水泵机组的布置和1台低扬程的水泵机组。机组从西向东呈一列式布置。水泵配套为2台GSX350-780M，（一台变频）（单级双吸卧式离心泵）（1用1备）和2台GS350-9M/4A（变频）（1用1备，备用泵不安装），其中：GSX350-780M单台水泵额定流量为0.47m³/s，额定扬程为115m，转速980r/min，效率84%，配套电机功率为1000KW；GS350-9M/4A水泵额定流量为0.28m³/s，额定扬程为63.2m，转速1480r/min，效率82%，配套电机功率为280KW。厂内配备2台80WQ50-10-3排水泵。泵站厂房长度为27.8m，宽度为9.5m，主厂房面积为264.1m2。 蓄水池工程 项目区设置5座蓄水池。 1号蓄水池水池位于鸣红公路桩号K4+200m东侧。调蓄水池总容积5.2万m³；池底高程1176m；正常蓄水位1181.2m，设计池顶高程1182m，设计水深5.2m，池深6.0m。 2号蓄水池水池位于鸣红公路K5+700m东侧。调蓄水池总容积7.2万m³；池底高程1220m；正常蓄水位1225.2m，设计池顶高程1226m，设计水深5.2m，池深6.0m。 3号蓄水池水池位于鸣红公路K8+300m东侧。调蓄水池总容积5.2万m³；池底高程1267m；正常蓄水位1272.2m，设计池顶高程1273m，设计水深5.2m，池深6.0m。 4号蓄水池水池位于鸣红公路K8+300m西侧。调蓄水池总容积9.6万m³；池底高程1262m；正常蓄水位1269.2m，设计池顶高程1270m，设计水深7.2m，池深8.0m。 5号蓄水池水池位于鸣红公路K8+300m东侧。调蓄水池总容积6.0万m³；池底高程1193m；正常蓄水位1200.2m，设计池顶高程1201m，设计水深7.2m，池深8m。 辅助工程 管道工程 自一级加压泵站沿向南铺设DN800mm钢管管道至二级加压泵站的进水前池（1号蓄水池），管道长6.15km；自二级加压泵站沿鸣红公路向东南方向铺设DN800mm钢管管道至3号分水阀井，管道总长2.00km。在一级、二级输水管道分别将水输至蓄水池，保证项目区的用水需求； 自一泵站向东南铺设4.2km的DN800mm钢管至二泵站的进水前池（1号蓄水池）；在新建的1号蓄水池（容积4.7万m³）西侧新建二泵站，向东南铺设4.5km的DN800mm钢管至3号蓄水池； 自一级加压泵站输水管道桩号K3+110处分支，向东铺设DN800mm钢管1.45km，向5号蓄水池（容积6.0万m³）配水，设计配水流量为0.45m³/s；自二级加压泵站输水管道桩号K3+817处分支，向西铺设de500mm钢丝网骨架塑料PE管（1.0MPa）0.1km，向4号蓄水池（容积9.6万m³）配水，设计配水流量为0.45m³/s。 输水管道布置了排气补气阀、排水阀、分水阀井、电磁流量计等设备，这些设备均放置在阀井中，共设置33座。 临时工程 施工道路 施工现场主要利用现有公路、道路作为施工道路。 施工营地 一泵站旁100m2施工营地、1号蓄水池旁3000m2施工营地、2号蓄水池旁2500m2施工营地、3号蓄水池旁2500m2施工营地、4号蓄水池旁2500m2施工营地、5号蓄水池旁2500m2施工营地，总共6个施工营地，总共占地面积13100m2，占地类型为旱耕地，营地内设置有生活区、钢筋加工厂、机械设备停放区、材料堆放区等。 储运工程 取土场 本工程开挖土方大于回填土方，回填方全部来自于挖方，不设置取土场。 弃土场 施工过程主要产生的开挖废土方，主要为旱耕地和天然牧草地土壤，可用于农田建设，故本次开挖废土方用于周边枸杞新植基地的农田建设。 公用工程 给水 施工期用水由罐车自附近村庄拉运。 运营期蓄水池引水来自于七星渠右岸（桩号72+535m）扩建取水口。 排水 施工期施工废水经沉淀后回用或泼洒抑尘；施工营地内设有环保旱厕，定期清掏用于周边绿化施肥，施工人员产生的少量盥洗废水直接用于泼洒抑尘。 运营期无废水产生。 供电 施工期用电由附近村庄已有供电设施提供。 运营期线电源由鸣沙110KV变电站引专线接入。 环保工程 施工期 废气 施工场地设置施工围挡、土方开挖采用湿法作业、定期洒水降尘、运输车辆加盖篷布、车辆驶离工地前应在洗车平台清洗轮胎及车身、不得带泥上路等。 废水 ①施工营地各设置洗车平台1座，5m3沉淀池1座，施工废水（主要为车辆及设备冲洗水）经沉淀后回用于场地泼洒抑尘，不外排； ②施工营地内设有环保旱厕，定期清掏用于周边绿化施肥，施工人员产生的少量盥洗废水用于泼洒抑尘。 噪声 优先选用低噪声施工设备；合理安排施工时间，禁止夜间（22:00~次日6:00）施工；合理布置施工营地，高噪声施工材料加工点远离敏感保护目标。 固废 施工过程主要产生蓄水池开挖废土方，本项目蓄水池多余土方用于周边枸杞新植基地的农田建设，不设弃土场； 建筑垃圾集中收集后由施工单位及时清运至垃圾转运站，交由环卫部门处置；施工人员生活垃圾集中收集后清运至附近生活垃圾转运站中处置。 运营期 噪声 选用低噪音设备（水泵）、同时采取基础减震、墙体阻隔等措施。 生态恢复措施 施工完毕后，对临时占地进行恢复，水土保持及恢复措施 防渗措施 依据《宁夏滴灌工程规划设计导则》DB64/T1290-2016，综合各方面因素考虑确定蓄水池池底和内边坡防渗采取土料+复合土工膜结构型式：600-800mm厚土料和200g/m2×0.5mm×200g/m2复合土工膜，复合土工膜幅宽6-8m。 6、主要工程参数 6.1泵站设计 流量确定 一泵站为1用1备，单台水泵流量为0.49m³/s； 二泵站水泵为3用，2台GSX350-780M，（一台变频）（单级双吸卧式离心泵）（1用1备）和2台GS350-9M/4A（变频）（1用1备，备用泵不安装），其中：GSX350-780M单台水泵额定流量为0.47m³/s；GS350-9M/4A水泵额定流量为0.28m³/s。 （2）扬程确定 一泵站扬程为94m； 二泵站扬程为120m。 （3）泵房设计 一级泵站的厂房由主厂房、副厂房组成，泵站厂房长度为27.78m，宽度根据现有封闭圈尺寸确定为9.5m，主厂房面积为263.10m2； 二级泵站厂房由主厂房、副厂房组成，泵站厂房长度为27.8m，宽度根据现有封闭圈尺寸确定为9.5m，主厂房面积为264.1m2。 6.2输水管道设计 自一级加压泵站沿向南铺设DN800mm钢管管道至二级加压泵站的进水前池（1号蓄水池），管道长6.15km；自二级加压泵站沿鸣红公路向东南方向铺设DN800mm钢管管道至3号分水阀井，管道总长2.00km。在一级、二级输水管道分别将水输至蓄水池，保证项目区的用水需求； 自一泵站向东南铺设4.2km的DN800mm钢管至二泵站的进水前池（1号蓄水池）；在新建的1号蓄水池（容积4.7万m³）西侧新建二泵站，向东南铺设4.5km的DN800mm钢管至3号蓄水池； 自一级加压泵站输水管道桩号K3+110处分支，向东铺设DN800mm钢管1.45km，向5号蓄水池（容积6.0万m³）配水，设计配水流量为0.45m³/s；自二级加压泵站输水管道桩号K3+817处分支，向西铺设de500mm钢丝网骨架塑料PE管（1.0MPa）0.1km，向4号蓄水池（容积9.6万m³）配水，设计配水流量为0.45m³/s。 （1）管材设计 本项目配水主管线选用管径DN500～DN800mm采用钢丝网骨架聚乙烯复合管。 （2）管沟开挖断面 本工程扬水管线为DN800mm钢管和de500mm钢丝网骨架塑料PE管，管沟采用梯形断面，断面尺寸主要根据管材外形尺寸、工程地质和水文地质条件、防冻要求以及管道安装施工要求等因素确定。 ND800mm钢管：管沟采用梯形断面，管沟开口宽3.6m，开挖深度为2.0m，管沟开挖边坡坡比为1:0.5，堆土宽度为3.5m，施工作业带宽度为7.1m。 De500mmPE管：管沟采用梯形断面，管沟开口宽3.0m，开挖深度为1.7m，管沟开挖边坡坡比为1:0.5，堆土宽度为2.5m，施工作业带宽度为5.5m。 管沟开挖横断面见图8。 图8 管沟开挖横断面图 （3）管线附属建筑物 ①过沟建筑物 管道穿越沟道时，修建梯形断面浆砌石防冲墙，浆砌石防冲墙的埋置深度主要根据沟道冲刷深度确定。砌石基础厚0.5m宽2.7m，挡土墙高2.0m，收顶0.5m接基础1.2m。 ②过路建筑物 输水管与公路交叉时，采用顶管穿越方式穿过，顶管采用钢管，长60~80m，顶管管管径采用DN800。 输水管与农村道路交叉时，采用直埋穿越。 ③穿天然气管道防护 根据管线布置，项目区管道共穿西气东输管线1处。管线施工时，提前与天然气管线维护单位确定项目区天然气管线布置情况，精确定位地埋设施，避免管槽开挖破坏天然气管线。本次设计管槽采用下穿方式穿越天然气管线，管槽开挖至天然气管道中心两侧5m范围时，采用人工+机械开挖管槽，在距离现状地埋天然气管线5m处设置镇墩及弯头，新铺设套管底距现状管线顶间距不小于0.5m。新铺设管线采用顶管的方式，穿管道为DN800钢管。 ④阀井 输水管道布置了排气补气阀、排水阀、分水阀井、电磁流量计等设备，这些设备均放置在阀井中，共设置33座。 1）排气补气阀布置 在管线容易形成负压之处的凸点位置设置排气补气阀，平顺段每700m左右设置排气补气阀。排气补气阀口径采用200（150）mm。 排气补气阀均需配套相应口径的检修闸阀和缓冲阀。 输水管道共设排气补气阀井16座。 2）排水阀布置（检修及放空功能一并考虑） 排水阀井一般布设在管道穿越沟道低洼处，或根据线路检修的需要，每3～4km设置一个管道阀井。 输水管道共设放排水阀井11座。 3）分水阀井布置 在配水干管沿线灌溉控制区域及调蓄水池分水口布置分水阀井，提供水源。 配水干管共布置分水阀井2座。 4）调流调压阀井布置 在配水干管的末端设置调流调压阀井，减小水压，防治冲刷蓄水池，共布置调流调压阀井4座 5）阀井结构 配水干管管径为DN500～DN800，阀井均采用C25现浇钢筋混凝土结构，参考《室外给水管道附属构筑物》（05S502）定型设计选用，其中，其中，DN800分水阀井（净尺寸5×3.9×2.7），DN800排水阀井（净尺寸3.1×2.4×2.7），DN500排水阀井阀井（净尺寸1.7×1.7×2.7）；DN800排水阀井（净尺寸2.7×2.4×2.4），DN500排气补气阀井（净尺寸1.7×1.7×2.4）；调流调压阀井（净尺寸2.7×2.4×3.1）。 ⑤镇墩 在管道垂直方向或水平方向转弯处、管道分叉处、管道端部堵头处，以及管径变化处设置镇墩。 镇墩均采用C20砼现浇，镇墩裹护厚度按0.8~1.0倍的管径估算。 ⑥管线桩 输水管线沿线埋设百米管线桩，用于确定管线位置。管线桩为C20混凝土预制桩（配4φ10+φ8钢筋），断面尺寸1.2×0.15×0.15。预制混凝土标志桩时，上端部镶嵌“灌溉供水管道”字样及水流方向的标志；标志桩700mm深埋地下，500mm外露地面上。 6.3蓄水池设计 （1）蓄水池结构设计 根据现场实际勘测情况，确定蓄水池采用全挖、梯型断面结构形式。 1号蓄水池：蓄水池设计池底尺寸为90m×50m，上口尺寸为132m×92m，池深7m，设计水深6.2m，安全超高0.8m，池顶宽度为5m，内边坡坡比为1：3，外边坡坡比为1：2。 2号蓄水池：蓄水池设计池底尺寸为134m×84m，上口尺寸为170m×120m，池深6m，设计水深5.2m，安全超高0.8m，池顶宽度为5m，内边坡坡比为1：3，外边坡坡比为1：2。 3号蓄水池：蓄水池设计池底尺寸为124m×66m，上口尺寸为160m×102m，池深6m，设计水深5.2m，安全超高0.8m，池顶宽度为5m，内边坡坡比为1：3，外边坡坡比为1：2。 4号蓄水池：蓄水池设计池底尺寸为110m×70m，上口尺寸为166m×126m，池深8m，设计水深7.2m，安全超高0.8m，池顶宽度为5m，内边坡坡比为1：3.5，外边坡坡比为1：2。 5号蓄水池：蓄水池设计池底尺寸为95m×40m，上口尺寸为151m×96m，池深8m，设计水深7.2m，安全超高0.8m，池顶宽度为5m，内边坡坡比为1：3.5，外边坡坡比为1：2。 池底、内边坡面均铺设聚乙烯复合土工膜（200g/m²*0.5mm*200g/m²）进行防渗处理，池底从上至下依次铺设600mm素土，聚乙烯复合土工膜（200g/m²*0.5mm*200g/m²）；内边坡从下至上依次铺设聚乙烯复合土工膜（200g/m²*0.5mm*200g/m²），30mm厚水泥砂浆保护层，150mm厚砂砾石，150mm厚破碎石。 为防止底部铺设的聚乙烯复合土工膜滑塌变形，池底坡脚现浇C25钢筋砼抗滑基础（尺寸：宽×高=400×600mm），C25现浇砼压膜梁每隔5m设一道伸缩缝，C25现浇砼抗滑基础每隔10m设一道伸缩缝，缝宽30mm，伸缩缝上部填充50mm厚聚乙烯油膏，下部填充苯板（20kg/m³），其中C25现浇砼压膜梁伸缩缝下部填充350mm厚苯板（20kg/m³）、C25钢筋砼抗滑基础伸缩缝下部填充550mm厚苯板（20kg/m³）。蓄水池内边坡每12.7m设一竖向隔梁，每6.4m设一横向隔梁，砼隔梁与砼隔梁间设伸缩缝，伸缩缝宽30mm，深300mm，伸缩缝内塞填50mm厚聚乙烯油膏，250mm厚苯板（20kg/m³）。抗滑基础、隔梁砼抗冻标号为F150，抗渗标号为W6。 蓄水池拜顶5m宽200mm厚砂砾石路，蓄水池防护围栏（防护围栏立柱采用100×100×3mm镀锌方钢、横梁采用50×50×2mm镀锌方钢、隔条采用30×30×1.5mm镀锌方钢、立柱直接浇筑到C25混凝土压膜梁中）进行水源安全防护。围栏建成后，安装四周警示牌（材质：0.6mm镀锌铁皮，尺寸：600×800mm）警示水深，确保蓄水池运行安全。蓄水池外边坡为1：1.5，必须修坡整平，使得坝体轮廓美观大方。 本次蓄水池设计为挖方蓄水池，蓄水池坝体填筑及地基翻夯参数由现场碾压试验确定，坝基清理深度0.5m，填土的含水量应按最优含水量控制，允许偏差为±3%，要求填筑及翻夯压实系数不小于0.97。 （2）蓄水池附属建筑物设计 1、进水建筑物 蓄水池进水建筑物包括进水陡坡、消力池、散水，本次拆除后新建。进水陡坡采用C25钢筋砼现浇直流槽形式，消力池采用C25钢筋砼现浇，宽均为1.9m，底板厚0.2m，侧墙厚0.2m，深度为1.0m；消力池周边设2m宽，0.1m厚C20砼散水。 出水建筑物 蓄水池只考虑1号、3号蓄水池的出水建筑物，其他蓄水池不考虑。 蓄水池池底集水坑，集水坑（结构尺寸为：长×宽×高=2.8×2.6×1.3m）采用C25钢筋砼结构，底板厚0.2m、侧墙厚0.3m、0.5m；然后埋设DN1000出水钢管。集水池盖板采用槽钢（100mm*48mm*5.3mm）、50mm*6mm扁钢焊接而成。扁钢格条上部铺设10mm*10mm钢丝网，并固定。出水管穿钢筋砼侧墙设钢板截水环。集水池钢筋砼底板、侧墙抗冻标号为F150，抗渗标号为W6。 出水管的管底进行素土翻夯1.0m，在管道底部铺设500mm厚的3：7灰土，再放置管道，沿土质基础的出水钢管中心线每隔10米设置一道C20混凝土截渗环，截水环尺寸分别为（长×宽×高）0.5m×1.25m×1.25m，在坝后布置闸阀井，通过该阀井连接项目区配水管线。 为保证蓄水池在发生意外的情况下，水位骤降对蓄水池安全造成威胁，本次在蓄水池出水管安装安全泄水阀，即在出水管道上新建一座阀井，安装三通、泄水阀，输水钢管连接下游配水管道，泄水钢管铺设至北侧；紧急情况下打开该阀，将蓄水池内水排至外部，保证蓄水池坝体的安全稳定。 3、警示牌 蓄水池四边设四座警示牌（材质：0.6mm镀锌铁皮，尺寸：600×800mm）警示水深，确保蓄水池运行安全。 4、进出水阀井 控制输水管的工作，5座蓄水池的进水阀井设置调流调压阀。 为检修、控制及计量输水管的工作，在1号、3号蓄水池出水埋管出坝体后的合适位置设控制阀井和调流调压阀，控制阀井内设检修阀门和工作阀门，调流调压阀设调流调压阀计，两个阀井之间由伸缩节连接。控制阀井为5.4x4.3m矩形阀井，调流调压阀井为6.1x4.3m矩形阀井，钢筋混凝土整体现浇，壁厚35cm，底板厚40cm，井深2.9m。 5、镇墩：进出水钢管均设置C20砼镇墩1座，以防管线发生位移。 6、排水槽：蓄水池有挖方段设置排水措施，通过设置的U型渠连接至溢流管排至附近的排水沟道，U型渠采用U40型成品预制混凝土U型渠砌筑。 7、工程占地 本项目总占地面积约为220300m2，其中：永久占地117700m2，临时占地102600m2。 （1）永久占地 本次工程永久占地117700m2，其中泵站6200m2、1号蓄水池17100m2、2号蓄水池25600m2、3号蓄水池20900m2、4号蓄水池26900m2、5号蓄水池20600m2、管线建筑物400m2，工程永久用地按地类划分：旱耕地117400m2，天然草地200m2，水利设施用地100m2。 临时占地 本次工程临时占地102600m2，其中施工营地13100m2、管线工程89500m2，工程临时用地按地类划分：旱耕地83100m2，天然草地8900m2，农田10600m2。 土石方平衡 土石方平衡见下表4及图9。 表4 本项目土石方平衡表 单位：m3 工程类别 开挖土石方 回填土石方 净余土方 一级加压泵站 6595.01 6744.81 -149.8 二级加压泵站 3116.35 2387.85 728.5 管道工程 107410.11 102262.17 5147.94 1号蓄水池 58308.01 50351.85 7956.16 2号蓄水池 84237.8 49231.8 35006 3号蓄水池 77443.37 21362.84 56080.53 4号蓄水池 84122.24 29632.78 54489.46 5号蓄水池 70176.84 48886.42 21290.42 合计 491409.73 310860.52 180549.21 图9 土石方平衡图 单位：m3 本项目多余土方，主要为旱耕地和天然牧草地土壤，可用于农田建设。故本次开挖废土方用于周边枸杞新植基地的农田建设。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总图布置 水源工程规划在七星渠右岸（桩号72+535m）扩建取水口引水，自扩建取水口向南铺设56m引水管道至右岸的水浇地处新建扬水泵站1座，作为本项目的一泵站；在新建的1号蓄水池西侧新建二级加压泵站，作为本项目的二泵站。 自一级加压泵站沿曹家路沟向南铺设DN800mm钢管管道至二级加压泵站的进水前池（1号蓄水池），管道长4.2km；自二级加压泵站分两路管道，一路沿鸣红公路向东南方向铺设DN800mm钢管管道至三级加压泵站的进水前池（3号蓄水池），管道总长4.5km，另一路沿鸣红公路向东南方向铺设de500mm钢丝网骨架PE管管道至2号蓄水池，管道总长2.0km。 一泵站和二泵站为一期工程项目区的蓄水池供水，同时兼顾二期工程三泵站的供水。 在七星渠灌溉间歇期，通过两级扬水泵站扬水至新建调蓄水池，泵站运行期间从七星渠引水流量不低于0.9m³/s，以此来保证项目区灌溉用水；在七星渠灌溉高峰期，由于七星渠供水量有限，扬水泵站不必满负荷运行，仅保证引水流量不低于0.45m³/s，采用边蓄边灌的方式保证田间灌溉用水量。 本项目总平面布置图见图10。 2、施工布置情况 ①施工营地 本项目临时建设6座施工营地，用于施工活动的开展。一泵站、1号蓄水池、2号蓄水池、3号蓄水池、4号蓄水池、5号蓄水池旁各建设1座、施工营地，总共占地面积13100m2，占地类型为旱耕地，营地内设置有生活区、钢筋加工厂、机械设备停放区、材料堆放区等。 ②取弃土场 建筑材料均从各料场购买，不设置取土场。此外，施工过程主要产生的开挖废土方，主要为旱耕地和天然牧草地土壤，可用于农田建设，故本次开挖废土方用于周边枸杞新植基地的农田建设。 ③施工便道 项目区乡村道路纵横较错，具有良好的交通条件，京藏高速、鸣红公路可作为支线工程对外交通运输主干道。 |
| 施工方案 | 一、施工工艺 ⑴蓄水池工程 新建蓄水池5座，其中：9.6万m³蓄水池1座、7.2万m³蓄水池1座、5.2万m³蓄水池2座、6万m³蓄水池1座。 本项目蓄水池工程施工工艺流程及产污环节见图11。 图11 工蓄水池工程施工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①土方清基 对蓄水池、坝体地面附着物、有机质土、腐殖土和表层液化土等不良地层的清理。 ②土方开挖 对蓄水池进行土方开挖，采用多台连续作业方式。岸坡开挖按设计的坡度进行，且岸边削成平整斜面，以利排水，不可削成台阶形，更不能削成反坡，也不允许出现突出的折坡点。岸坡和基础易分化崩解的土层，开挖后不能及时回填的，应保留保护层。使用机械开挖土方时，实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量，再用人工修整。在土方开挖边坡上遇有地下水渗流时，应在修整和加固前，采取有效的疏导和保护措施。 ③土方填筑 通过推土机、装载机等机械设备对蓄水池底部及坝体进行分层铺填并压实。回填前需进行碾压实验以确定碾压机具组合、碾压遍数、碾压层厚、最优含水率等指标。 蓄水池拜顶5m宽200mm厚砂砾石路，蓄水池防护围栏（防护围栏立柱采用100×100×3mm镀锌方钢、横梁采用50×50×2mm镀锌方钢、隔条采用30×30×1.5mm镀锌方钢、立柱直接浇筑到C25混凝土压膜梁中）进行水源安全防护。围栏建成后，安装四周警示牌（材质：0.6mm镀锌铁皮，尺寸：600×800mm）警示水深，确保蓄水池运行安全。蓄水池外边坡为1：1.5，必须修坡整平，使得坝体轮廓美观大方。 本次蓄水池设计为挖方蓄水池，蓄水池坝体填筑及地基翻夯参数由现场碾压试验确定，坝基清理深度0.5m，填土的含水量应按最优含水量控制，允许偏差为±3%，要求填筑及翻夯压实系数不小于0.97。 ④底部砌筑、边坡砌护 池底、内边坡面均铺设聚乙烯复合土工膜（200g/m²*0.5mm*200g/m²）进行防渗处理，池底从上至下依次铺设600mm素土，聚乙烯复合土工膜（200g/m²*0.5mm*200g/m²）；内边坡从下至上依次铺设聚乙烯复合土工膜（200g/m²*0.5mm*200g/m²），30mm厚水泥砂浆保护层，150mm厚砂砾石，150mm厚破碎石。 ⑤围栏建设 考虑风的因素和防止出现事故，在距蓄水池拜顶外侧设防护网，（防护围栏立柱采用100×100×3mm镀锌方钢、横梁采用50×50×2mm镀锌方钢、隔条采用30×30×1.5mm镀锌方钢、立柱直接浇筑到C25混凝土压膜梁中。 ⑥警示牌 蓄水池四边设四座警示牌，材质：0.6mm镀锌铁皮，尺寸：600×800mm，用来警示水深。 （2）管道工程施工 本项目管道工程施工工艺流程及产污环节见图12。 图12 管道工程施工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①放线：按照管网布置图，依测定路线定线、放样。设置测量控制网点，宜在管道中心线上每隔30~50m打一木桩并在管线出水口、闸阀处或地形变化较大的地方加桩，桩上应标注开挖深度；在打木桩的同时撒石灰，以便于管槽开挖。 ②管槽开挖：管槽开挖采用人工开挖的形式，施工作业带宽度为5.5-7.1m。管槽开挖完毕经验收合格后方可铺设管道，管槽开挖产生的土石方用于回填工序。开挖时分层开挖，分层堆放，保护表土，回填时分层回填。 ③管道系统安装：管道系统包括管道、管件和附属设备安装，安装前，应对管材、管件进行外观检查，清除管内杂物，不合格则不得就位。管道铺设顺序是从低处向高处，先干管后支管，依次施工；管道安装中途停止施工时，应用堵头将管口敞开的一端堵上；施工质量控制和检查要按施工程序顺序进行，在前一工序施工质量未验收合格时，不能进行下一道工序的施工。附属设备（如闸阀、水表等）与管道连接时，应设支撑，避免设备的重量连带加压在管道上，形成弯矩。在管道系统的弯头、三通，末端堵头和阀门所在处等均应设混凝土镇墩座，以免管路错位。给水栓安装在管道三通立管上，立管周围要先回填一部分土支撑。闸阀与管子的连接应密封好，不能漏水，还要设闸阀井保护，井要加盖。 ④充水试验：在管槽回填土之前，对管道进行充水试验，试验的环境气温不低于5℃，试水压力为管道系统的设计工作压力，保压时间，塑料管不小于1h。试水时，先缓慢打开阀门，注意排除管中的空气，当阀门全部打开后，再沿管道做彻底检查，看各个接头部位有无渗水漏水现象，渗漏地方应及时补修，并在修补后再试验。由于塑料管很轻，充水时容易造成管道错位，所以要先回填一部分土，再做充水试验，回填土只需把管身覆土20~30cm，接头连接处不要覆盖，以便检查。 ⑤回填：充水试验合格后，开始正式回填，筛选细粒土均匀填在管道的底部、周围和上部，严禁集中向一侧填土，以避免管道在回填时错位。回填要分层夯实，每层厚25~30cm，回填至略高出地面为止。 （3）产污环节 废气：本项目施工期废气主要为施工过程中管沟开挖、回填过程产生的扬尘； 废水：项目废水主要为施工废水、试压废水和施工人员产生的生活污水； 噪声：项目噪声主要为施工过程中所用到的机械设备产生的机械噪声； 固体废物：施工期产生的垃圾主要为废包装材料、废弃土方和施工人员产生的生活垃圾； 生态环境影响：本项目整个施工活动对周边生态环境产生一定影响。 二、施工周期 1、施工周期 根据建设方案，项目计划建设总工期2个月。 本项目蓄水池工程、泵站工程、引水管道施工及附属设备安装与一般土建相同，包括土方开挖、回填、边坡砌护、构筑物建设、设备安装等工序。 |
| 其他 | 1、防渗方案比选 依据《宁夏滴灌工程规划设计导则》DB64/T1290-2016，调蓄水池防渗主要为池底防渗结构和内边坡防渗。池底防渗主要分为土料结构+复合土工膜防渗和预制混凝土板或现浇混凝土现浇板+复合土工膜防渗。边坡防渗同样主要分为卵砾石+复合土工膜防渗和预制混凝土板或现浇混凝土现浇板+水泥砂浆+复合土工膜防渗。 1、池底防渗结构： （1）土料结构+复合土工膜防渗，600～800mm厚土料和200g/m2*0.5mm*200g/m2复合土工膜，土料可以为全土料，也可以采用与卵砾石（粒径＜60mm）结合。复合土工膜幅宽6～8m。 （2）预制混凝土板或现浇混凝土现浇板+复合土工膜防渗，60～80mm厚预制混凝土板或80～120mm厚现浇混凝土板、30～50mm厚M5水泥砂浆和200g/m2*0.5mm*200g/m2复合土工膜。复合土工膜幅宽6～8m。 表5 不同防渗结构蓄水池对比表 优缺点 预制混凝土板+复合土工膜结构蓄水池 土料+复合土工膜结构蓄水池 备注 优点 防渗能力好，结构坚固，不易出现变形滑塌 防渗能力好，适应地基变形能力强 两种蓄水池相同库容情况对比 内坡比大，占地面积小 施工工艺简单，受季节、气候因素影响小 耐久型好 造价低 缺点 造价偏高 受风浪影响，边坡易滑塌 施工工艺较复杂，冬季不易进行混凝土施工 内坡比小，占地面积偏大 经现场调查并查询自然资源部门入库资料（项目区内土地利用现状图及规划图），项目区内可用于建设蓄水池区域有限，综合各方面因素考虑，确定蓄水池防渗结构确定为土料+复合土工膜结构型式。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 ⑴主体功能区规划 根据《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区主体功能区规划的通知》（宁政发〔2014〕53号，2014年6月18日）（以下简称《通知》），本项目属于限制开发区域（国家农产品主产区）。限制开发的生态功能区是指生态系统十分重要，关系全国或较大范围区域的生态安全，生态系统脆弱，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力的区域。本项目建成后将完善区域农田水利基础设施，切实保障农户利益，促进区域农业发展，因此，本项目符合《通知》中的相关要求。 本项目与宁夏主体功能区划分总图相对位置图见图13。 ⑵生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》（2003.10），宁夏生态功能区划共划分为3个一级区，10个二级区，37个三级区。本项目位于中部台地、山间平原干旱风沙生态区二级功能区的中部山间平原牧林农生态亚区、Ⅱ2-1中部低山丘陵荒漠草原保护生态功能区，具体见表6。 表6 生态功能区分区特征表 一级区 二级区 功能区代号及名称 主要生态特点、问题及措施 中部台地、山间平原干旱风沙生态区 中部山间平原牧林农生态亚区 Ⅱ2-1中部低山丘陵荒漠草原保护生态功能区 本生态功能区主要指牛首山、烟筒山等中低山地丘陵，植被以荒漠草原为主，覆盖度只有20%左右。本区最突出的生态问题是草场退化。其生态保护措施是防止草场退化，保护好荒漠草原。采取草场封育划管，人工围栏及禁牧或轮牧的方式，加上雨季补种牧草，加强草场建设，逐步提高草场质量；绝对禁止倒山种撞田，从各方面采取措施保护其自然植被。 本项目为灌区工程，符合《宁夏生态功能区划》功能区生态保护措施要求。项目与宁夏生态功能区划位置见图14。 ⑶土地利用类型 项目泵站、蓄水池和管线建筑物等为永久占地，占地类型为旱耕地、天然牧草地和水利设施用地，施工营地和管线工程等为临时占地，占地类型为旱耕地、天然牧草地和农田。 项目与宁夏土地利用现状图见图15。 ⑷植被类型及野生动物类型 项目区域天然植被种类较少，群落结构简单，植被类型主要以杂草类为主，且天然地表植被覆盖度低。 项目区域主要兽类为鼠类；鸟类主要有麻雀、喜鹊等常见种，不存在野生动物。 ⑸项目用地及周边环境现状 进水口现状 引水管道现状 一泵站占地区域现状 二泵站及1号蓄水池区域现状 2号蓄水池占地区域现状 3号蓄水池占地区域现状 4号蓄水池占地区域现状 5号蓄水池占地区域现状 2、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域环境质量现状采用《2020年宁夏生态环境质量状况》中宁县的环境空气质量监测数据，中宁县空气质量现状见下表。 表7 中卫市2020年环境空气污染物监测结果表 污染物 年评价指标 现状浓度均值（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 72 年均值70 87.14 不达标 PM2.5 36 年均值35 94.28 不达标 SO2 12 年均值60 21.67 达标 NO2 27 年均值40 62.5 达标 CO 特定百分位数浓度 1.2 4 25 达标 O3 131 160 83.87 达标 注：上述数据均为剔除沙尘天气后的数据。 根据《2020年宁夏生态环境质量状况》评价结论，中宁县2020年除PM10、PM2.5超标外，其余指标均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准，超标原因：宁夏平原地处西北干旱、半干旱区域，被毛乌素、腾格里和乌兰布和沙漠三面环绕，降水稀少，蒸发量大，加之春季沙尘天气频发造成的。 3、地表水环境现状 本项目所在区域主要地表水体为黄河（位于本项目西侧3132m）。本次评价地表水环境质量现状监测数据采用《2020年宁夏生态环境报告》中2020年黄河中卫下河沿断面处的监测结果。由《2020年宁夏生态环境报告》可知，黄河中卫下河沿断面处水质考核目标为Ⅱ类水质，2020年黄河中卫下河沿断面处水质检测为Ⅱ类水质，2019年检测也为Ⅱ类水质，所以2020年灵武东沟入黄口处水质无明显变化。 4、声环境质量现状 项目位于中宁县鸣沙镇，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的声环境功能区分类，本项目所在区域为声环境功能区1类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 本项目噪声监测委托宁夏华鼎环保科技有限公司完成。本次声环境质量现状监测于2022年5月5日~2022年5月6日进行，连续监测2天，每天监测2次，昼夜各一次。在向阳四队1处敏感点设置噪声背景监测点，具体布点情况见图16，具体监测结果见表8 图16 本项目噪声监测点位示意图 表8 声环境现状监测结果 类型 监测点位 监测值 dB（A） 5月5日 5月6日 昼间 达标情况 夜间 达标情况 昼间 达标情况 夜间 达标情况 敏感点背景噪声 1#向阳四队外1m处 47 达标 40 达标 45 达标 38 达标 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)1类标准 ≤55 ≤45 ≤55 ≤45 由表8监测结果可知，1个敏感点处的声环境昼间噪声值为47~45dB（A），夜间噪声值为40~38dB（A），符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），本项目不需进行地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目占用的旱耕地为压砂地，根据中卫市人民政府网发布的《中卫市压砂种植退出政策解读》，宁夏中部干旱带干旱少雨、生态脆弱，压砂种植是一项不可持续的生产方式，连年种植后，土壤沙化、植被退化、生态恶化，地力衰退、农产品产量和质量下降，严重影响生态环境和农业可持续发展。压砂种植严重破坏生态环境：一是造成土壤严重沙化；二是造成植被严重退化；三是造成水土严重流失。因此发布《中部干旱带压砂地退出种植方案》的通知，要求有序退出压砂地种植作物，结合中宁县压砂地现状分布，确定了中宁县重点发展枸杞产业，本项目为灌区工程，为彭家大疙瘩片区新植枸杞高提供灌溉水源。本项目的实施，可有效改善因压砂种植所造成的土壤沙化、植被退化和水土流失等问题，有利于生态恢复。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目永久工程主要为泵站工程、蓄水池工程、管道工程等，临时工程主要为施工营地，根据现场勘查，工程场地范围内没有名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象。 生态环境保护目标要求： ①环境空气：环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准； ②地表水环境：黄河中卫下河沿断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准； ③声环境：声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准； ④生态保护目标：根据现场勘查，本项目永久及临时工程周边无自然保护区、世界文化和自然遗产地以及森林公园、风景名胜区等特殊生态敏感区和重；要生态敏感区等生态环境保护目标。 本项目周边环境保护目标见表9。 表9 本项目所在区域环境保护目标一览表 类别 名称 坐标 保护对象 保护 内容 相对本项目方位及距离 环境功能区保护要求 X Y 环境 空气 向阳四队 580620.864 41651574.629 村民 300人 生活区 西南侧31m 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准 声环境 向阳四队 580620.864 41651574.629 村民 300人 生活区 西南侧31m 声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 ⑴《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准； 污染物 年平均 24小时平均 1小时平均 单位 标准来源 SO2 60 150 500 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 NO2 40 80 200 CO / 4 10 O3 / 160 200 PM10 70 150 / PM2.5 35 75 / ⑵《声环境质量标准》（GB30192-2008）中的1类标准； 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 1类 55 45 ⑶《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准； 指标 pH 溶解氧 高锰酸盐指数 化学需氧量 生化需氧量 氨氮 Ⅱ类 6~9 ≥6 ≤4.0 ≤15.0 ≤3.0 ≤0.5 指标 总磷 总氮 铜 锌 氟化物 硒 Ⅱ类 ≤0.1 ≤0.5 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.01 指标 砷 汞 镉 六价铬 铅 氰化物 Ⅱ类 ≤0.05 ≤0.00005 ≤0.005 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.05 指标 挥发酚 石油类 阴离子表面活性剂 硫化物 -- -- Ⅱ类 ≤0.002 ≤0.05 ≤0.2 ≤0.1 -- - 2、污染物排放标准 ⑴《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 施工阶段 噪声限值〔dB(A)〕 昼间70 夜间55 ⑵《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； 污染物 无组织排放监控浓度值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCS无组织特别排放限值标准； 污染物项目 排放限值 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 10mg/m3 6mg/m3 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30mg/m3 20mg/m3 监控点处任意一次浓度值 ⑶运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准； 边界外声环境功能区类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 1 55 45 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、大气环境影响分析 项目施工期废气主要为施工扬尘和运输车辆及作业机械尾气。 ⑴施工扬尘 项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有管线开挖与土方堆积、毛路开挖与填筑、运输车辆营运等过程。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气条件、土壤类型等多种因素影响。本项目所在地气候干燥，多大风天气，扬尘影响范围预计在200m左右，随着风速的增加，扬尘量及影响范围将有所扩大。此外，施工中开挖的土石方及砼的砂石料等，若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也都会造成扬尘污染，影响范围在100m左右。施工期间扬尘污染会对环境空气产生一定的影响。 ⑵运输车辆及作业机械尾气 道路施工时一般采用挖掘机、推土机等设备，运输车辆主要有装载车、自卸汽车等。施工机械和运输车辆的动力源为柴油，所产生的尾气污染物主要为CO、THC、NOx、SO2，会对施工道路两侧和运输路线两侧局部范围产生一定不良影响。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度约为CO＜105g/m3、NOx＜1.65g/m3。由于施工机械多为大型机械，但施工机械同时施工数量少且较分散，其污染程度相对较轻。 ⑶管道连接废气 本项目管道采用DN800钢管、de500mm钢丝网骨架塑料PE管，在进行热熔连接时，会产生少量VOCs，产生的少量VOCs在空旷环境中无组织排放。施工期间扬尘污染对环境空气影响小。 2、水环境影响分析 本项目施工期废水主要为施工废水、冲水试压废水和施工人员生活污水。施工营地各设置洗车平台1座、5m3临时沉淀池1座，施工废水（主要为车辆、设备冲洗废水等）、管道充水试压废水经沉淀池沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排。 本项目施工高峰期施工人员为130人，均雇佣当地居民，工地不设住宿和食堂，施工人员用水量按20L/d计，则用水量为2.6m3/d；生活污水产生量按用水量的80%计，则施工期生活污水排放量为2.08m3/d。施工营地内设有环保旱厕，定期清掏用于周边绿化施肥；施工人员的洗漱废水，直接用于泼洒抑尘，不外排。 本项目施工期禁止在现场进行机械、设备维修作业，因此不产生含油机修废水。因此，项目施工期产生的废水不外排，对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 项目施工期间，主要是挖掘机、推土机、自卸汽车等产生的噪声，项目施工期间，噪声敏感保护目标位于一泵站处，其它施工段不涉及噪声敏感保护目标。 一泵站处工程主要为泵站厂房和配套设施建设，项目施工期间，主要是挖掘机、推土机等产生的噪声，距离噪声源5m处的噪声值在76~81dB(A)之间，这些施工机械产生的施工噪声属非稳态噪声源，仅在昼间进行施工。 项目施工期机械设备噪声源可视为点源，根据点源衰减模式计算施工期间离声源不同距离处的噪声值。预测模式如下： Lp=LP0-20Log(r/r0) 式中：Lp-距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； LP0-距声源r0米处的参考声级，dB(A)。 计算出各类施工设施在不同距离处的噪声值见表10。 表10 主要施工机械不同距离处的噪声级统计表 噪声级dB(A) 距施工点距离(m) 5 10 20 40 60 80 100 150 200 挖掘机 76 70 64 58 54.5 52 50 46.5 44 推土机 81 75 69 63 59.5 57 55 51.5 49 由表10可知，项目施工机械产生的噪声在20m处最大噪声值为69dB(A)，本项目仅在昼间进行施工，根据宁夏华鼎环保科技有限公司于2022年5月5日~2022年5月6日对一泵站1处敏感点的声环境质量现状监测可知，1个敏感点处的声环境昼间噪声值为47~45dB（A），夜间噪声值为40~38dB（A）。故施工期噪声排放可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中昼间标准限值。 4、固体废物处置对周围环境影响分析 本项目施工期固体废物主要为废弃土石方、废包装材料和施工人员生活垃圾。 ⑴废弃土石方 建筑材料均从各料场购买，不设置取土场。此外，施工过程主要产生的开挖废土方，主要为旱耕地和天然牧草地土壤，可用于农田建设，故本次开挖废土方用于周边枸杞新植基地的农田建设。 ⑵废包装材料 本项目设备安装及装饰工程产生的废包装材料集中收集后送至垃圾转运站，交由环卫部门处置。 ⑶施工人员生活垃圾 本项目施工高峰期人员按130人计，生活垃圾按每人每天0.5kg计，项目施工期为2个月，因此施工期内生活垃圾产生量为3.9t，集中收集后清运至附近生活垃圾转运站中处置。 采取以上的处理措施后，项目施工期产生的固废不会对周边环境产生明显不利影响。 5、生态环境影响分析 项目施工期对区域生态环境的影响主要表现在土地占用、对动植物生存环境的破坏和施工作业引起水土流失等方面，这种影响在施工结束后逐渐恢复。具体影响分析如下：具体影响分析如下： ⑴对土地利用的影响分析 ①永久占地影响 根据项目建设方案，本项目永久占地主要为新建蓄水池用地，占地类型为旱耕地、天然牧草地和水利设施用地。项目蓄水池建设永久占用的土地，地表植被遭到破坏，原有表土与植被之间的平衡关系失调，表土层结构松散。 ②临时占地影响 本项目主要输水管线采取地埋敷设方式。根据建设方案，本项目施工营地及输水管线开挖过程临时占地类型为旱耕地、天然牧草地和农田。考虑到项目施工结束后会对临时占地进行土地复垦、迹地恢复，则项目建设后对区域土地利用影响较小。 ⑵对自然植被的影响 项目施工范围内以农村生态环境为主，供水管道沿线植被类型主要以杂草类为主，天然地表植被覆盖度低，生物种类较少。 管线开挖会对地表植被造成一定的破坏，在一定程度上降低区域植被覆盖率，对原有土壤造成一定的影响，使区域内地表裸露增加，风力、水力作用的敏感性增强，较易发生生态环境恶化，稳定性下降。此外，施工人员的活动包括施工和生活亦会对植被产生一定的破坏。 因此，项目施工时要加强管理并对施工人员进行环保宣传教育，严格界定施工范围和控制施工界面，施工结束后需及时对临时占地进行生态恢复，具体 措施如下： 施工期临时堆土设计纤维网苫盖防护，防治风蚀，底部采用袋装土方进行压盖，根据临时堆土堆置断面，临时苫盖需纤维网；工程施工完毕后，工程临时占地需进行生态恢复，清理地表的各种建筑垃圾以及撒落在土壤里的石块，并人工施肥，采用拖拉机翻松。 因此，积极采取合理的措施后，可使项目施工期对植被的影响降到最低。 ⑶对野生动物的影响 项目施工期对野生动物的影响主要表现为施工噪声对野生动物的惊扰而使其躲避或暂时迁移；施工地段的先行阻隔也可能使一些陆生动物暂时失去迁移行走的通道。 根据现场走访了解，项目所在区域野生动物很少出没，也无国家及自治区级珍稀濒危保护动物。因施工期较短，施工完毕即可恢复正常。因此，项目施工对野生动物种群、数量影响较小。 综上所述，项目施工期对周围环境的影响范围小、持续时间短，影响时间随施工期结束而结束，不会有累积效应。因此，施工期对环境的影响较小，但在整个施工期内应当注重施工期环境保护，强化施工组织管理，优化施工工艺，做到精心安排、科学施工。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为罐区工程，主要建设蓄水池、输水管道以及加压泵站，不属于工业污染型项目，其环境影响时段主要为施工期。项目运营期无废气、废水污染物产生。 1、噪声环境影响分析 本项目运营期噪声主要产生于加压泵。本项目共安装水泵5台，噪声源强在80~85B(A)之间。通过基础减振、距离衰减等措施降低本项目噪声对周边环境的影响。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测分析。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Lai-i-声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T-预测计算的时间段，s； Ti-i声源在T时段内的运行时间，s。 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 预测步骤： ①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。 ②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级(LAi)。利用距离传播衰减模式预测场区周围总体噪声分布情况（不考虑任何隔声措施），结果见表11。 表11 项目噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 噪声源 距离（m） 1 5 10 20 50 100 150 200 加压泵 85 71 65 59 51 45 41 39 根据表11的预测结果表明，在距离衰减的情况下，昼间设备运行噪声一般在距高噪声设备50m范围外，其设备噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准；夜间设备运行噪声一般在距高噪声设备100m范围外满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准。 因此，项目噪声对周围声环境影响较小。 固体废物处置对周围环境影响分析 本项目为灌区工程，正常情况下运营期无生产固体废物产生。运营期不设置值守人员，无生活垃圾产生。 3、地下水、土壤环境影响分析 本项目在七星渠取水，七星渠为中宁县罐区水源。本项目蓄水池进水与出水均使用管道运送，调蓄水池防渗主要为池底防渗结构和内边坡防渗。池底防渗为土料结构+复合土工膜防渗。边坡防渗为卵砾石+复合土工膜防渗，采取以上措施后，本项目工程运营期不会对地下水环境产生影响，不会导致土壤盐渍化。 4、社会环境影响分析 本项目为中宁县白马乡灌区工程，项目建成后，将完善区域农田水利基础设施，切实保障农户利益，促进区域农业发展。根据实地了解和走访，项目区域居民均支持本项目的建设，并视其为民生工程，可见本项目的建设具有正面的社会影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于中宁县鸣沙镇，本项目永久占地类型为旱耕地、天然牧草地和水利设施用地，临时占地类型为旱耕地、天然牧草地和农田。本项目占用的旱耕地为压砂地，按照《中部干旱带压砂地退出种植方案》的通知要求，有序退出压砂地种植作物，结合中宁县压砂地现状分布，确定了中宁县重点发展枸杞产业，本项目为灌区工程，为彭家大疙瘩片区新植枸杞高提供灌溉水源。项目所处位置地形相对平缓，土石方开挖和平整工程量较小，因而施工活动对周围环境的影响较小；项目建设对地表植被的破坏较小，且未发现珍稀野生动植物和古树名木分布；此外，项目所在区域也不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园和水源保护区等法定环境敏感区，选址唯一。 本项目为灌区工程，不属于工业污染类项目，项目施工过程中产生一定的污染物，其主要表现在施工期。施工扬尘采取对施工现场出入口区域采取硬化、洒水、铺装防尘网、竣工后要及时清理施工场地，对临时占地进行迹地恢复等措施；加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，以降低运输车辆及作业机械尾气排放。施工废水经沉淀池沉淀后回用到场地洒水降尘，不外排；生活污水集中收集后直接用于泼洒抑尘，不外排；采用低噪声设备、对机械、设备加强定期检修、养护，加强施工管理等措施降低噪声对周围环境的影响；施工期固废合理处置。因此，项目建设对周围环境影响较小。 综上所述，从环境保护的角度考虑，项目建设区域的选址是合理的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、废气 项目施工期废气主要为施工扬尘和运输车辆、装修废气及作业机械尾气。 ⑴施工扬尘 结合《宁夏回族自治区大气污染防治条例》(2017.9.28)，施工单位应加强管理，文明施工，为减少扬尘对环境的影响，严格采取以下措施： ①施工车辆及土方运输车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土； ②施工现场出入口区域采取硬化、洒水、铺装防尘网等处理措施； ③在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染的物料，以及工地堆存的建筑垃圾、工程渣土、建筑土方应当采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施； ④出现重污染天气状况或者四级以上大风时，施工单位应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工建设活动； ⑤施工现场不设置现场沥青、混凝土搅拌站以及水稳拌合站，使用商品混凝土； ⑥及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，避免风力起尘和车辆运输起尘； ⑦施工车辆及废土方运输车辆运输采用篷布遮盖，避免沿途洒落尘土；合理安排施工进度以及施工方式，减少产生扬尘的施工时间； ⑧竣工后要及时清理施工场地，对临时占地进行迹地恢复等措施。 本项目施工现场扬尘治理责任主体为建设单位，施工前及时足额支付施工扬尘治理费用；施工企业积极应用新技术、新工艺、新设备加强扬尘防治，有效提升施工现场安全生产和扬尘控制水平。施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”；监理单位应积极履行监理职责，将建筑施工扬尘治理纳入日常工程监督管理范畴。 采取以上措施后，将会降低扬尘量50%-70%，可有效减少扬尘对周围环境的影响。随着施工过程的结束，施工扬尘对周围环境的影响也将随之结束。在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，对环境影响较小。 ⑵运输车辆及作业机械尾气 施工区施工机械和运输车辆排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生SO2、NOx、CO以及碳氢化合物等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。对施工区域大气环境造成不利影响。为降低本工程施工期机械尾气都周边环境的影响，本项目采取以下措施进行防护： ①为降低机械尾气排放，应加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，以达到降低废气排放目的； ②合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。 本项目施工现场运输车辆及作业机械尾气治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付尾气治理费用；施工单位应建立健全施工运输车辆及作业机械尾气治理责任制，设专职管理人员负责落实尾气治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 综上，项目施工期会对项目所在地环境控制质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束而消失。因此，项目施工期不会造成项目所在环境空气质量的恶化。 2、废水 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 施工营地各设置洗车平台1座、5m3临时沉淀池1座，施工废水（主要为车辆、设备冲洗废水等）、管道充水试压废水经沉淀池沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排。 施工营地内设有环保旱厕，定期清掏用于周边绿化施肥；施工人员的洗漱废水，直接用于泼洒抑尘，不外排。 本项目施工期禁止在现场进行机械、设备维修作业，因此不产生含油机修废水。因此，项目施工期产生的废水不外排，对周围环境影响较小。 本项目废水治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付废水治理费用；施工单位应建立健全施工废水治理责任制，设专职管理人员负责落实废水治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 3、噪声 为了降低项目施工期噪声影响，采取以下控制措施： ⑴降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；对机械、设备加强定期检修、养护； ⑵加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间22：00-6：00时段施工，尽量避免高噪设备同时施工； ⑶降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业； ⑷控制汽车鸣笛，废气土石方运输车辆若路经居民区禁止鸣笛扰民； ⑸如果确须夜间施工，须到生态环境部门办理夜间施工审批手续。 本项目噪声治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付噪声治理费用；施工单位应建立健全施工噪声治理责任制，设专职管理人员负责落实噪声治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 4、固体废物 本项目施工期固体废物主要为废弃土石方、废包装材料和施工人员生活垃圾。 （1）废弃土石方 施工过程主要产生的开挖废土方，主要为旱耕地和天然牧草地土壤，可用于农田建设，故本次开挖废土方用于周边枸杞新植基地的农田建设。施工单位应及时办理相关合法手续，不得随意倾倒废弃土石方。 （2）废包装材料 本项目设备安装及装饰工程产生的废包装材料集中收集后送至垃圾转运站，交由环卫部门处置，加强施工人员管理，不得随意丢弃废包装材料。 （3）施工人员生活垃圾 施工期内生活垃圾产生量为3.9t，集中收集后清运至附近生活垃圾转运站中处置。 采取以上的处理措施后，项目施工期期产生的固废不会对周边环境产生明显不利影响。 5、生态环境 （1）施工期间管理措施 为了减小施工过程对生态环境的影响，建议采取以下措施： ①严格控制工程的占地，限制施工设备、堆料场等临时占地面积，避免对原有植被的破坏； ②施工后应迅速平整作业场地，填埋土坑，尽快恢复植被； ③采用机械碾压的方式对填埋区域松土进行整实，并进行迹地恢复； ④尽可能不在绿地范围内建设施工营地，以减少人类活动对生态环境的扰动影响； ⑤施工场地的选择与布置，应尽量少占道路用地，另外施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被与绿地性质； ⑥施工结束后，及时用保存的表层土回填表面，进行临时占地迹地恢复，恢复植被，尽量恢复土地原有利用类型，对能复垦的临时占地平整后应尽快复垦； ⑦施工物料集中堆放在指定位置，严禁随意堆放。物料堆场采取底部硬化处理、开挖排水沟截留雨水措施，并采取围挡、遮盖等防风措施，防止施工物料通过风吹扬尘、雨水冲刷进入沿线生态系统； ⑧施工机械位置和施工人员活动范围要求限定在施工作业范围内，施工机械及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏区域自然植被； ⑨根据设计资料，输水管道工程施工作业带宽度为5.5-7.1m，输水管沟开挖过程严格控制施工作业带宽度。分层开挖、表土单独堆放用于施工结束后植被恢复，回填过程反向分层回填。 本项目施工过程直接造成植被损坏和土壤扰动，造成水土流失。但此类影响为暂时性影响，随着项目施工期的结束，植被将进一步恢复。 （2）植被生态恢复措施 针对本项目各类工程具体植被生态恢复措施如下： a.站场工程区 1）工程措施 ①表土剥离：主体工程施工前，对站场工程区建（构）筑物占地范围内临时占地进行表土剥离。 ②土地整治：主体工程施工结束后，对站场工程区临时占地区域采取土地整治措施，采用人工清理杂物、平整。 ③表土回覆：主体工程土建施工结束后，已对站场工程区建（构）筑物一侧等区域进行表土回覆。 2）植物措施 种草：施工结束后对站场工程区临时占地采取人工撒播草籽措施促进恢复植被。 采用人工撒播草籽，播种前种子与湿土拌匀，然后均匀撒于裸露区域地面，用耙或耱覆土2.0～3.0cm，覆土厚度以盖住种子为宜。 b.管道工程区 1）工程措施 土地整治：项目施工结束后对管道工程区施工迹地进行土地整治，其工作内容包括：清除项目占地范围内的杂物及建筑垃圾，将凹地回填整平。 2）植物措施 种草：管道工程区管道上方回填土区域不易栽植乔、灌木，均采取人工撒播草籽措施促进恢复植被。 采用人工撒播草籽，播种前种子与湿土拌匀，然后均匀撒于裸露区域地面，用耙或耱覆土2.0～3.0cm，覆土厚度以盖住种子为宜。 c.蓄水池工程区 1）工程措施 ①表土剥离：主体工程施工前，对蓄水池工程区占地范围内临时占地进行表土剥离。 ②土地整治：主体工程施工结束后，对蓄水池边坡外临时占地均采取土地整治，其工作内容包括：清除项目占地范围内的杂物及建筑垃圾，将凹地回填整平。 ③边坡整治：主体工程对蓄水池外边坡进行人工修整。 ④表土回覆：主体工程土建施工结束后，对蓄水池外边坡临时裸露区域进行表土回覆。 ⑤砾石覆盖：主体设计在蓄水池拜顶铺设5.0m宽、200mm厚破碎石（粒径20～40mm）。 ⑥废弃土方：项目蓄水池开挖产生的废弃土石方直接外运，不设弃土场，废弃土石方的治理由相应的接纳单位进行管理整治，严禁随意倾倒废弃土石方。 2）植物措施 种草：主体工程施工结束后，对蓄水池边坡外临时占地均采取人工撒播草籽措施促进恢复植被。 采用人工撒播草籽，播种前种子与湿土拌匀，然后均匀撒于裸露区域地面，用耙或耱覆土2.0～3.0cm，覆土厚度以盖住种子为宜。 d.沟道砌护工程区 1）工程措施 土地整治：主体工程施工结束后，对沟道渠拜边坡采取土地整治，其工作内容包括：清除项目占地范围内的杂物及建筑垃圾，将凹地回填整平。 2）植物措施 种草：主体工程施工结束后，对渠拜边坡采取人工撒播草籽措施促进恢复植被。 采用人工撒播草籽，播种前种子与湿土拌匀，然后均匀撒于裸露区域地面，用耙或耱覆土2.0～3.0cm，覆土厚度以盖住种子为宜。 e.施工生产生活区 1）工程措施 ①表土剥离：主体工程施工前，对施工生产生活区占地进行表土剥离。 ②土地整治：主体工程施工结束后，对施工生产生活区采取土地整治，其工作内容包括：清除项目占地范围内的杂物及建筑垃圾，将凹地回填整平。 ③表土回覆：主体工程土建施工结束后，对施工生产生活区进行表土回覆。 2）植物措施种草：主体工程施工结束后，对施工生产生活区采取人工撒播草籽措施促进恢复植被。 本项目生态治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付生态治理费用；施工单位应建立健全施工期生态治理责任制，设专职管理人员负责落实生态治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 以上生态环境保护措施实施后水土流失治理度、林草植被恢复率、林草覆盖率等指标值可达到西北黄土高原区一级标准值。水土流失治理度93%、土壤流失控制比1.0（由于项目区属于轻度侵蚀，土壤流失控制比不小于1）、渣土防护率92、表土保护率90%，林草植被恢复率95%、林草覆盖率21%（项目区属于干旱地区，林草覆盖率降低3个百分点，项目所在区域属省级水土流失重点治理区，林草覆盖率提高2个百分点，故林草覆盖率降低1个百分点）。 本项目生态恢复措施布局图见图17-1到图17-5，生态环境监测布点图见图18。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目是以生态影响为主的建设项目，项目对环境的影响主要表现在施工期。 工程建成后不需增设专门的管理机构对工程进行管护，由中宁县水务局全面负责中宁县鸣沙镇彭家大疙瘩枸杞供水工程(一期)的管理和维护。 运营期污废气、废水和固废产生，噪声主要是加压泵产生，本项目设备噪声通过选用低噪音设备、基础减震、墙体阻隔、距离衰减等措施后，噪声对其影响小。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目总投资为8824.33万元，其中环保投资212，占总投资的2.4%。主要用于施工期的废气治理措施、废水治理措施、噪声治理措施、固体废物污染防治措施及生态环境保护措施等，工程环保投资见表12。 表12 工程环保投资一览表 阶段 投资项目 环保设施 投资金额/万元 比例（%） 施工期 废气治理措施 施工场地设置施工围挡、土方开挖采用湿法作业、定期洒水降尘、运输车辆加盖篷布、车辆驶离工地前应在洗车平台清洗轮胎及车身、不得带泥上路等。 8 3.8 废水治理措施 共设置6座5m3沉淀池和6座洗车平台，每个施工营地各设置洗车平台1座、5m3沉淀池1座，施工废水（主要为车辆、设备冲洗水）、管道试压废水经沉淀后回用不外排；施工营地内设有环保旱厕，定期清掏用于周边绿化施肥，施工人员产生的少量盥洗废水用于泼洒抑尘。 10 4.7 噪声污染防治措施 对机械、设备加强定期检修、养护；禁止夜间施工，避免高噪设备同时施工。 3 1.4 固体废物污染防治措施 本项目多余土方用于周边枸杞新植基地的农田建设；建筑垃圾清运至政府指定地点合理处置；施工人员生活垃圾集中收集后清运至附近生活垃圾转运站中处置。 6 2.8 生态恢复 施工结束后对于项目占地进行迹地恢复，播撒草籽、植被恢复等措施。 100 47.2 运营期 噪声 加压泵站选用低噪音设备（水泵）、同时采取基础减震、墙体阻隔等措施。 5 2.4 防渗 依据《宁夏滴灌工程规划设计导则》DB64/T1290-2016，综合各方面因素考虑确定蓄水池池底和内边坡防渗采取土料+复合土工膜结构型式：600-800mm厚土料和200g/m2×0.5mm×200g/m2复合土工膜，复合土工膜幅宽6-8m。 60 28.3 环境监测 20 9.4 合计 212 100 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 限制施工设备、堆料场等临时占地面积；施工后回填土坑，恢复植被；采用机械碾 压对填埋区域松土进行整实，并进行迹地恢复；施工结束进行临时占地迹地恢复；施工机械及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏区域自然植被。 | 保护陆生生态环境质量不改变，恢复植被 | 加强周边绿化及维护管理 | 恢复占地类型 |
| 水生生态 | -- | -- | -- | -- |
| 地表水环境 | 施工废水经沉淀处理后用于施工场地和道路洒水降尘；管道试压废水经沉淀后回用不外排；施工营地内设有环保旱厕，定期清掏用于周边绿化施肥，施工人员产生的少量盥洗废水用于泼洒抑尘 | 废水不外排 | -- | -- |
| 地下水及土壤环境 | -- | -- | -- | -- |
| 声环境 | 采用低噪声设备；对机械、设备加强定期检修、养护；禁止夜间施工，避免高噪设备同时施工 | 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中限值 | 选用低噪音设备（水泵）、同时采取基础减震、墙体阻隔等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准 |
| 振动 | -- | -- | -- | -- |
| 大气环境 | 建筑场地设置施工围挡，建筑材料等篷布遮盖，场地洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） | -- | -- |
| 固体废物 | 建筑垃圾集中收集后送至当地垃圾转运站，交由环卫部门处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置 | 执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定，固体废物得到合理处置 | -- | -- |
| 电磁环境 | -- | -- | -- | -- |
| 环境风险 | -- | -- | -- | -- |
| 环境监测 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |

# 七、结论

项目建设符合国家相关产业政策和地方“三线一单”环境管理要求，本项目建设过程和运营期污染物经过相应的治理措施治理后，废气、废水和噪声可实现达标排放；固体废物均得到合理处理处置，对周围环境影响可接受，具有较好的社会效益、环境效益和经济效益，并有利于带动地方经济的发展。项目建设的不利影响只是局部的、小范围的，通过合理的规划和科学管理可以减轻。 项目建设有效解决灌区水源，保证了灌区灌溉用水，其效益十分显著，因此，在严格执行“三同时”制度、落实本报告表提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。