中宁县徐套乡撒不拉滩养殖场改造项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：中宁县乡村振兴服务中心

编制单位：宁夏北国润清生态环境咨询有限公司

二〇二二年五月

# 中宁县徐套乡撒不拉滩养殖场改造项目环境影响评价报告书

专家意见修改索引

| 序号 | 专家意见 | 修改情况 | 修改位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结合工程特点，进一步论述项目建设背景；充实本项目与相关产业政策、规划及“三线一单”符合性分析； | 已按意见修改 | P1、P7-P9、P25-P30 |
| 2 | 核实项目建设内容，准确描述依托工程，细化依托可行性分析；核实项目用、排水单元，明确污水处理方式及最终去向；进一步梳理项目工程分析内容；核实废气产生单元，细化恶臭气体环境影响及污染治理措施分析内容；明确牛粪综合利用及病死畜处置措施，补充支持性文件并进行可行性分析 | 已按意见细化、补充相关内容 | P35-P38、P83-P84、P87-P88 |
| 3 | 核实环境质量现状评价内容及评价结论； | 已按意见完善、核实及补充 | P54-P59 |
| 4 | 核实环保投资、“三同时”竣工环保验收一览表等相关内容； | 已按意见完善、核实 | P39、P103-P104 |
| 5 | 专家提出的其他意见 | 已按意见完善 | P41、P67、相应图件、附件 |

目  录

0概述	1

0.1 项目背景	1

0.2 环境影响评价过程	2

0.3 分析判定相关情况	3

0.4 项目特点	4

0.5 关注的主要环境问题	5

0.6 主要结论	5

1 总论	6

1.1编制依据	6

1.2 评价因子识别与筛选	11

1.3评价原则	12

1.4评价标准	12

1.5评价工作等级及评价范围	16

1.6控制污染目标与环境保护目标	24

1.7产业政策及规划符合性分析	25

2 项目概况与工程分析	35

2.1项目概况	35

2.2工艺流程分析	41

2.3施工期污染因素分析	44

2.4运营期污染因素分析	46

3 环境概况及环境质量现状评价	51

3.1区域环境概况	51

3.2环境质量现状监测与评价	54

4 施工期环境影响预测与评价	66

4.1 施工期环境影响评价	66

5 运营期环境影响预测与评价	70

5.1运营期环境空气影响预测与评价	70

5.2地表水环境影响分析及评价	72

5.3地下水环境影响分析及评价	72

5.4声环境影响分析及评价	80

5.5固体废物环境影响分析及评价	82

5.6生态环境影响分析及评价	83

5.7土壤环境影响分析及评价	84

6 环境保护措施及其技术经济论证	85

6.2运营期环境保护措施及其技术经济论证	87

7环境风险分析	94

7.1环境风险评价依据	94

7.2环境敏感目标调查	95

7.3环境风险识别	96

7.4风险事故应急预案	97

7.5风险评价小结	97

8 环境影响经济损益分析	99

8.1环境保护措施投资	99

8.2社会效益分析	99

8.3经济效益	100

8.4环境效益分析	100

8.5环境经济效益综合评述	100

9 环境管理与监测计划	102

9.1环境管理	102

9.2监测计划	105

9.3污染物总量控制	106

9.4排污口规范化管理	107

9.5环境保护措施竣工验收管理	108

9.6污染源排放清单	109

10结论与建议	111

10.1项目基本情况	111

10.2环境质量现状评价结论	111

10.3污染防治与达标排放可行性	111

10.4公众参与	112

10.5结论	113

10.6建议	113

# 0概述

## 0.1 项目背景

肉牛养殖产业是现代畜牧业体系的重要组成部分，不仅是农业和农村经济的支柱产业，而且是建设现代农业和社会主义新农村的基础产业。大力发展草畜业，进一步加快推进畜牧产业化，可保障国家食物安全、增加农民收入、改善人们膳食结构、提高国民体质，对促进农业结构优化升级、推进农业现代化和社会主义新农村建设，具有极为重要的战略作。

国务院办公厅与农业部《关于加快畜牧业发展的意见》中明确指出：尽快把畜牧业发展成一个大产业，要把研究开发和推广畜禽优良品种、提高畜产品质量作为调整畜牧业结构的重点，加快发展肉羊、牛羊和肉禽生产；《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出打造高端牛肉生产基地和“中国滩羊之乡”。坚持种养结合、草畜一体、循环发展，推进肉牛、滩羊规模化、标准化、绿色化养殖，建设中南部和引黄灌区两大优质肉牛产区、中部干旱带滩羊养殖核心区。大力发展优质品种繁育、高效育肥，引进培育一批龙头企业，提升精细加工能力，建立订单生产、冷链配送、定向销售等产销渠道，打响“固原黄牛”“六盘山牛肉”“盐池滩羊”等区域公共品牌，全面提升肉牛滩羊产业发展质量效益和竞争力”；自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发《自治区九大重点产业高质量发展实施方案的通知》（宁党办[2020]88号）中提出推进肉牛产业高质量发展实施方案，其中包括“引黄灌区优质肉牛产区——依托饲草料资源优势和规模化养殖优势，在平罗县、永宁县、中宁县、沙坡头区等县（区），重点发展肉牛高效育肥和优质牛肉生产，全面提升肉牛规模化、集约化生产水平。”

徐套乡撒不拉滩养殖场初次建成于2010年，养殖场的建成主要是用于徐套乡移民安置住户养殖牛羊等，带动农民增收致富。由于年久失修，养殖场内圈棚等建筑物及基础设施已经破败不堪，无法满足现代养殖业使用要求，给农民增收致富造成了制约。在上述背景下，中宁县乡村振兴服务中心决定投资3521.14万元，拆除原撒不拉滩养殖场内老旧圈舍并平整场地，不保留任何现有构筑物，在原养殖场区域新建产房2栋、哺乳牛舍7栋，肉牛牛舍6栋等，建设“中宁县徐套乡撒不拉滩养殖场改造项目”（以下简称“本项目”），本项目占地面积为142538.3m²（约213.8亩），已于2021年6月29日取得了中宁县发展和改革局“关于徐套乡撒不拉滩养殖场改造项目可行性研究报告的批复”（中宁发改审[2021]153号）（项目代码：2106-640521-04-01-188753）（见附件）。

## 0.2 环境影响评价过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，中宁县乡村振兴服务中心（以下简称“建设单位”）委托宁夏北国润清生态环境有限公司（以下简称“编制单位”）担任本项目的环境影响评价工作。本项目年出栏肉牛4192头，根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中“1头肉牛折合5头生猪”，本项目折成猪是20960头；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于其中二、畜牧业03，“牲畜饲养031；家禽饲养032；其他畜牧业039”中“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上无出栏量的规模化畜禽养殖”，应编制环境影响报告书。

我单位接受委托后，组织环评项目组开展工作。首先进入项目所在地进行现场勘查，之后进行资料收集，确定环境问题及环境因子，明确环境保护目标；通过工程分析和污染影响分析，进行环境影响因子的筛选，确定源强；通过现状调查、监测，进行大气、水、声、土壤、生态环境等的现状评价；按照自治区关于环境保护的意见，提出技术可行、经济合理的污染防治措施，预测和评价本项目建成后污染物排放对环境产生影响的范围和程度，做出项目是否可行的结论，最后将上述内容编制成环境影响报告书，报送环境保护行政主管部门审批。同时建设单位开展全过程公众意见调查，广泛征求公众意见，并形成公众参与说明文件一并报送环境保护行政主管部门。

具体流程图见图1。

图1   环境影响评价工作程序图

## 0.3 分析判定相关情况

项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中“鼓励类”中第一项农林业“4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。因此，本项目符合国家现行的产业政策。

项目符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》、《中卫市生态环境保护“十四五”规划》、《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发[2018]23号）、《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发〔2021〕31号）、《中宁县畜禽养殖禁养区限养区和适养区划定方案》(中宁政发〔2017〕120号)、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《动物防疫条件审查办法》（农业部令2010年第7号）等相关政策要求。

根据《环境影响评价导则·大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级；生活污水经化粪池处理后由吸粪车拉运至中宁第三污水处理厂处置，根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》(HJ2.3-2018)，地表水环境评价等级为三级B；根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)，地下水环境评价工作等级为三级；根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次声环境影响评价工作等级为三级；根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)，生态环境影响评价等级确定为三级；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤评价等级为三级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险评价等级为简单分析。

## 0.4 项目特点

(1)本项目为新建肉牛养殖项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目。

(2)项目产生的废气主要是养殖区及堆肥产生的恶臭气体，牛棚加强通风排气及清洁卫生，对牛棚及堆肥区定期喷洒除臭剂，并减少堆存时间，可降低恶臭污染物影响，恶臭气体产生量较小，均为无组织排放，通过定期消毒、喷洒除臭剂、距离扩散等对环保目标影响较小；废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后由吸粪车拉运至中宁第三污水处理厂处置；噪声主要是牛叫声等噪声，通过对设备采取隔声等措施，场界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；固废主要为养殖区产生的牛粪、病死牛尸体及胎盘、医疗垃圾产生的污泥等，牛粪实行干清粪工艺（牛棚内），牛粪经堆粪场堆肥后用于厂区配套饲草地的有机肥料；本项目将病死牛尸体及胎盘交由中宁县病死动物无害化处理场处理；医疗废物经分类收集后暂存于危废暂存间（10m²）内，委托有资质单位进行处理。生活垃圾经垃圾收集设施收集后交由当地环卫部门集中处置，各项固体废物均得到妥善处置，对环境影响较小；项目产生的污染物经妥善处理后均可实现资源化合理综合利用和达标排放，对环境影响较小。

（3）本项目为畜牧业养殖项目，项目的建设可带动当地农业生产，对带动中卫市肉牛产业向规模化、优质化、专业化方向发展，进一步推进产业结构的调整，实现畜牧业增产、农民增收具有重要意义。

## 0.5 关注的主要环境问题

根据本项目自身特点及现场调查结果，本项目产生的主要污染物为废气污染物、废水污染物及固体废物，主要的环境影响为环境空气、水环境和土壤环境影响。本项目对周边环境产生的主要环境问题为：

项目运营期产生废气、废水、噪声和固体废物对各环境要素产生的影响及拟采取的污染防治措施。包括：

①牛棚、堆粪场等单元均产生氨及硫化氢等恶臭气体，会对周边环境造成影响，因此需重点关注项目废气治理措施的技术合理性、达标排放可行性及以及对周边环境的影响；

②项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后由吸粪车拉运至中宁第三污水处理厂处置，重点关注污水去向合理性；

③项目可能存在的地下水污染途径及防治措施可行性；

④养殖区产生的牛粪、病死牛尸体及胎盘、医疗垃圾、生活垃圾等对周边环境的影响、处置措施可行性及去向合理性。

## 0.6 主要结论

根据对本项目实施后环境影响评价结果的综合分析，本项目符合国家和地方产业政策，选址合理，各项污染防治措施合理，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准，对周围环境影响处于可接受水平，不会降低区域功能类别，经济效益、社会效益较好。经采取有效风险防范、减缓措施，环境风险可防可控。因此，在建设单位认真落实各项污染治理措施，切实作好“三同时”及日常环保管理工作的基础上，从环境保护的角度而言，本项目的建设是可行的。

# 1 总论

## 1.1编制依据

### 1.1.1法律

(1)《中华人民共和国环境保护法》（修订）（2015年1月1日）；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》（修订）（2018年12月29日）；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》（修订）（2018年12月26日）；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》（修订）（2018年1月1日）；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（修订）（2018年12月29日）；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订）（2020年9月1日）；

(7)《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日）；

(8)《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）。

(9)《中华人民共和国水法》（修订）（2016年7月2日）；

(10)《中华人民共和国畜牧法》（修订）(2015年4月24日)；

(11)《中华人民共和国动物防疫法》(修订)(2015年4月24日)；

(12)《中华人民共和国传染病防治法》(修订)(2013年6月29日)。

### 1.1.2行政法规及规范性文件

(1)国务院，第682号令《建设项目环境保护管理条例》(2017年10月1日)；

(2)国务院，第643号令《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）；

(3)国务院，国发【2011】35号《关于加强环境保护重点工作的意见》(2011年10月31日)；

(4)国务院，国发【2015】17号《关于印发水污染防治行动计划的通知》(2015年4月2日)；

(5)国务院，国发【2016】31号《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(2016年5月31日)；

(6)国务院令，第736号《排污许可管理条例》(2021年3月1日)；

(7)国务院令，第748号《地下水管理条例》（2021年12月1日）；

(8)中共中央国务院，中发〔2018〕17号《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月16日）；

(9)中共中央国务院，中发〔2022〕1号《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2022年1月4日）；

(10)中共中央办公厅 国务院办公厅，《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021－2025年）》

(11)生态环境部、公安部、交通运输部，部令第23号《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）；

(12)生态环境部，部令 第4号《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日）；

(13)生态环境部办公厅，环办环评函【2020】463号《关于印发<环评与排污许可监管行动计划（2021-2023年）>、<生态环境部2021年度环评与排污许可监管工作方案>的通知》（2021年9月1日）；

(14)生态环境部，《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（2022年1月1月）；

(15)原国家环境保护部办公厅，环办【2014】30号《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》(2014年3月25日)；

(16)原国家环境保护部，环环评【2016】150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(2016年10月26日)；

(17)国务院办公厅，国办发【2016】81号《关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(2016年11月10日)；

(18)国务院，国发〔2007〕4号《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（2007年1月26日）；

(19)国家发展和改革委员会，第29号令《产业结构调整指导目录(2019本)》；

(20)生态环境部，第16号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（2021年1月1日）；

(21)生态环境部，第15号部令《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日）；

(22)原国家环境保护部，环发【2011】19号《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》(2011年2月16日)；

(23)原国家环境保护部，环发【2011】150号《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》(2011年12月29日)；

(24)原国家环境保护部，环发【2012】77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012年7月3日）；

(25)原国家环境保护部，环发【2012】98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(2012年8月7日)；

(26)原国家环境保护部，环发【2014】197号《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(2014年12月30日)；

(27)原国家环境保护部，第34号令《突发环境事件应急管理办法》(2015年6月5日)；

(28)原国家环境保护部，环发【2015】163号《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)>的通知》(2015年12月10日)；

(29)农业部办公厅关于印发畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）的通知（2018.1.5）；

(30)农业部办公厅《畜禽粪污土地承载能力测算技术指南》。

(31)《国土资源部、农业部关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》(国土资发[2007]220号)；

(32)农业部，《动物防疫条件审查办法》（2010年1月21日）；

(33)农业部，农医发【2017】25号《关于印发病死及病害动物无害化处理技术规范的通知》（2017年7月3日）；

(34)国务院办公厅，国办发【2017】48号《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（2017年6月12日）；

(35)生态环境部，环办环评【2018】31号《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（2018年10月15日）；

(36)农业农村部办公厅、生态环境厅办公厅《关于促进畜禽粪污还田利用依法加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧[2019]84号）（2019年12月19日）；

(37)农业农村部办公厅、生态环境部办公厅《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）（2020年6月17日）。

### 1.1.3 地方规定

(1)宁夏回族自治区人大常委会，第39号公告《宁夏回族自治区节约用水条例(修订)》(2012年3月29日)；

(2)宁夏回族自治区人大常委会，第38号公告《宁夏回族自治区环境保护条例》(修正)(2016年5月27日)；

(3)宁夏回族自治区人大常委会，第三十三次会议通过《宁夏回族自治区大气污染防治条例》(2017年11月1日)；

(4)宁夏回族自治区人大常委会，第三次会议通过《宁夏回族自治区污染物排放管理条例》(2018年5月29日)；

(5)宁夏回族自治区人民政府，第32号令《宁夏回族自治区危险废物管理办法》(2011年4月1日)；

(6)宁夏回族自治区人民政府，宁政发【2016】108号《关于印发土壤污染防治工作实施方案的通知》(2016年12月30日)；

(7)宁夏回族自治区人民政府，宁政发【2018】23号《关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》(2018年6月30日)；

(8)宁夏回族自治区第十二届人民代表大会常务委员会第七次会议通过，《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》（2018年11月29日）；

(9)宁夏回族自治区人民政府，宁政发〔2015〕106号《宁夏回族自治区水污染防治行动计划》；

(10)宁夏回族自治区人民政府，宁政发〔2020〕37号《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》；

(11)宁夏回族自治区第十二届人民代表大会第五次会议通过，《宁夏回族自治区建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区促进条例》（2022年3月1日）；

(12)中卫市人民政府，卫政发〔2021〕31号《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》；

(13)《中宁县畜禽养殖禁养区限养区和适养区划定方案》(中宁政发〔2017〕120号)。

### 1.1.4 相关规划

(1)《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（宁政发〔2021〕1号）；

(2)《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕59号）；

(3)《宁夏主体功能区规划》；

(4)《宁夏沿黄城市带发展规划》；

(5)宁夏回族自治区人民政府，宁政发〔2015〕106号《宁夏回族自治区水污染防治行动计划》；

(6)《中卫市环境空气改善十四五规划》；

(7)《中卫市生态环境保护“十四五”规划》；

(8)《中卫市水生态环境保护“十四五”规划要点报告》；

(9)《中卫“一带两廊”生态环境保护规划》。

### 1.1.5相关导则及技术规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

(2)《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

(3)《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

(4)《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ630.13-2016）；

(5)《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

(6)《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

(7)《环境影响评价技术导则 土壤影响（试行）》（HJ964-2018）；

(8)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

(9)《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

(10)《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部办公厅2017年9月1日印发）；

(11)《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）；

(12)《畜禽养殖业污染物防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

(13)《畜禽产地检疫规范》(GB16549-11148)；

(14)《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006)；

(15)《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

(16)《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）；

(17)《畜禽场环境质量评价准则》（GB/T19525.2-2004）；

(18)《畜禽场环境质量标准》（GB/T388-1999）；

(19)《畜禽场环境质量及卫生控制规范》(NY/T1167-2006)；

(20)《畜禽场环境污染控制技术规范》(NY/T1169-2006)；

(21)《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南》（试行 HJ-BAT-10 ）；

(22)《畜禽粪便农田利用环境影响评价准则》（GB/T26622-2011）；

(23)《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T272622-2011）；

(24)《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）；

(25)《农村畜禽养殖污染防治技术规范》（DB64/T702-2011）；

(26)《畜禽粪便无害化处理技术规范》(GB/T36195-2018)；

(27)《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）。

### 1.1.6项目有关技术文件及工作文件

(1)中宁县徐套乡撒不拉滩养殖场改造项目，“环境影响评价委托书”；

(2)中宁县发展和改革局“关于徐套乡撒不拉滩养殖场改造项目可行性研究报告的批复”（中宁发改审[2021]153号）；

(3)环境质量现状监测报告；

(4)建设单位提供的其它相关资料。

## 1.2 评价因子识别与筛选

### 1.2.1营运期环境影响因素识别

在初步工程分析的基础上，结合本项目采用的产品输送方式等技术情况，本项目各牛棚及辅助设施产污、排污途径及周围环境特点，本项目在营运期产生的主要影响识别有：

废气养殖场恶臭异味产生源主要为牛棚和堆粪场恶臭等；废水为生活污水；噪声源主要包括牛群活动叫声等；固废包括牛粪、病死牛尸体及胎盘、少量医疗废物及生活垃圾等。以上这些影响在整个生产营运期间都长期存在，需要通过有效的环保治理措施降低其影响程度。

根据分析可知，营运期的主要不利环境影响要素为：

(1)营运期牛棚和堆粪场产生的恶臭对周围环境敏感目标产生的影响；

(2)营运期固体废物去向合理性分析。

### 1.2.2评价因子筛选

根据环境影响评价技术导则，依据环境影响因素识别结果，结合本项目的场址选址、工艺特点及主要原辅材料用量、污染物排放强度、排放方式和排放去向，确定本项目各排污环节可能出现的主要污染因子见表1.2-1。

表1.2-1   项目环境评价因子筛选一览表

| 阶段 | 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 环境空气 | 现状评价 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、NH3、H2S、臭气浓度 |
|  |  | 影响评价 | NH3、H2S、臭气浓度 |
|  | 地下水 | 现状评价 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铅、镉、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、汞、砷、铬、HCO3-、CO32-、钾、钠、钙、镁、总大肠菌群、菌落总数 |
|  |  | 影响评价 | 耗氧量、氨氮 |
|  | 地表水 | 现状评价 | pH、溶解氧、高猛酸盐指数、生化需氧量、氨氮、汞、铅、挥发酚、石油类、化学需氧量、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物 |
|  |  | 影响评价 | BOD5、COD、SS、NH3-N、TP |
|  | 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  |  | 影响评价 | 等效连续A声级 |
|  | 固体废物 | 影响评价 | 生活垃圾、牛粪、病死牛尸体、医疗垃圾等 |
|  | 土壤环境 | 现状评价 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |
|  |  | 影响评价 | / |
|  | 生态环境 | 影响评价 | 植被、动物、土壤等 |
|  | 环境风险 | 影响评价 | 粪污如果处理不当，渗入地下，对区域地下水环境造成污染隐患 |

## 1.3评价原则

(1)根据本项目的工程特点和污染特征，坚持为项目建设的环保工作优化和决策服务，为环境管理服务，注重评价工作的政策性、针对性、客观性、公正性及实用性。评价内容做到重点突出，对策可行，结论明确；

(2)认真贯彻“循环经济”原则，注重变末端治理为生产的全过程控制，最大限度地减少污染物排放；

(3)在充分调研和评价建设项目对环境产生的影响基础上，提出切实可行的污染防治对策，并使其成为环境管理的依据；

(4)在实际工作中，既要严格按照生态环境部关于建设项目环境影响评价的要求，又要充分考虑建设项目特点和有关因素，缩短评价周期，尽量利用已有监测数据和资料；

(5)充分利用近年来在建设项目所在地取得的环境监测、环境管理等方面的成果，进行该项目的环境影响评价工作。

## 1.4评价标准

### 1.4.1区域环境功能区划

⑴大气环境功能区划

根据《宁夏回族自治区环境功能区划》，本项目位于中宁县徐套乡，所在区域属于环境空气二类功能区。

⑵地表水环境功能区划

本项目评价范围内无地表水体。

⑶地下水环境功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）地下水质量分类“以人体健康基准值为依据”的要求，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质，所以本项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

⑷声环境功能区划

本项目位于中宁县徐套乡，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定和项目周围的环境状况，项目区域属于2类声环境功能区。

⑸土壤环境质量

本项目属于肉牛养殖，位于中宁县徐套乡，项目用地为设施农用地。

### 1.4.2环境质量标准

#### 1.4.2.1环境空气质量标准

本次大气环境影响评价，区域环境空气质量因子SO2、NO2、PM2.5、PM10、TSP、CO、O3执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准，H2S、NH3参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度限值。环境空气质量评价因子执行标准见表1.4-1。

表1.4-1   环境空气质量评价因子执行标准一览表

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均 | 60 | μg/m³ | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 小时平均 | 500 |  |  |
| PM2.5 | 年均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| PM10 | 年均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| NO2 | 年均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 小时平均 | 200 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m³ |  |
|  | 小时平均 | 10 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m³ |  |
|  | 小时平均 | 200 |  |  |
| H2S | 小时平均 | 10 |  | 参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D |
| NH3 | 小时平均 | 200 |  |  |

#### 1.4.2.2地下水环境质量标准

本项目属于肉牛养殖，位于中宁县徐套乡，按照该区域地下水环境，评价区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。地下水质量评价执行标准见表1.4-2。

表1.4-2   地下水质量评价执行标准限值    单位：mg/L，pH无量纲

| 污染物名称 | 标准值(mg/L) | 污染物名称 | 标准值(mg/L) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值（无纲量） | 6.5~8.5 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准要求 |
| 总硬度 | ≤450 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | ≤3.0 |  |
| 氨氮 | ≤0.5 | 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 硝酸盐 | ≤20 | 氯化物 | ≤250 |  |
| 亚硝酸盐氮 | ≤1.00 | 总大肠菌群(个/L) | ≤3.0 |  |
| 挥发酚类 | ≤0.002 | 细菌总数（个/L） | ≤100 |  |
| 氰化物 | ≤0.05 | 钾 | / |  |
| 汞 | ≤0.001 | 钠 | ≤200 |  |
| 砷 | ≤0.01 | 钙 | / |  |
| 六价铬 | ≤0.05 | 镁 | / |  |
| 铁 | ≤0.3 | CO32- | / |  |
| 锰 | ≤0.10 | HCO3- | / |  |
| 铅 | ≤0.01 | Cl- | / |  |
| 镉 | ≤0.005 | SO42 | / |  |

#### 1.4.2.3声环境质量标准

本次声环境影响评价区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。声环境质量评价因子执行标准见表1.4-3。

表1.4-3   声环境质量执行标准          单位：dB(A)

| 评价因子 | 标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 60 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准 |
| 夜间 | 50 |  |

#### 1.4.2.4土壤环境质量标准

本项目属于肉牛养殖，位于中宁县徐套乡，项目用地为设施农用地。评价区域土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的风险筛选值。土壤环境质量评价因子执行标准见表1.4-4。

表1.4-4   土壤环境质量评价执行标准            单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 其他 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 其他 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 其他 | 25 |
| 4 | 铅 | 其他 | 170 |
| 5 | 铬 | 其他 | 250 |
| 6 | 铜 | 其他 | 100 |
| 7 | 镍 | 190 |
| 8 | 锌 | 300 |

### 1.4.3污染物排放标准

#### 1.4.3.1废气

本项目恶臭污染物NH3、H2S和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界（新改扩建）标准。标准值见表1.4-5。

表1.4-5   恶臭污染物排放标准

| 控制项目 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 恶臭污染物 | NH3 | 1.5(厂界) | mg/m³ |
|  | H2S | 0.06(厂界) | mg/m³ |
|  | 臭气浓度 | 20 | 无量纲 |

#### 1.4.3.2废水

本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后，由吸粪车拉运至中宁第三污水处理厂处置。废水排放标准值见表1.4-6。

表1.4-6   污水排入城镇下水道水质标准  单位：mg/L

| 序号 | 污染物名称 | 单位 | 排放限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | mg/L | 500 | GB/T31962-2015 |
| 2 | BOD5 | mg/L | 350 |  |
| 3 | NH3-N | mg/L | 45 |  |
| 4 | SS | mg/L | 400 |  |

#### 1.4.3.3噪声

本项目施工期场界噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准限值，具体见表1.4-7。

表1.4-7   《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）   单位：dB(A)

| 噪声限值 |
| --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见表1.4-8。

表1.4-8   工业企业厂界环境噪声排放标准             单位：dB(A)

| 类别 | 噪声限值 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 60 | 50 |

#### 1.4.3.4固废

⑴牛粪等固体废物贮存、处置执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准，《畜禽粪便无害化处理技术规范》(NY/T1168-2006)，《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）《畜禽养殖业污染物防治技术规范》（HJ/T81-2001），《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）等。

⑵危险废物的贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物污染防治技术政策》(环发〔2001〕199号)中相关要求进行妥善收集、贮存和运输。本项目病死尸体及胎盘交由中宁县病死动物无害化处理场处理。具体见表1.4-9。

表1.4-9   《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 粪大肠菌群 | ≤105个/kg |

## 1.5评价工作等级及评价范围

### 1.5.1环境空气

#### 1.5.1.1评价工作等级

(1)评价等级划分依据

环境空气影响评价工作等级划分依据见表1.5-1。

表1.5-1   评价工作等级划分依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% | HJ2.2-2018 |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |  |
| 三级评价 | Pmax＜1% |  |

根据本项目工程分析结果，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时，所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m³；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m³；

C0i一般选用GB3095-2012中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)5.2确定的各评价因子1h排平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

(2)估算模型

结合项目环境影响预测范围、预测因子及推荐模型的适用范围等，本次评价选择AERSCREEN模型进行预测。估算模式所需参数见表1.5-2。

表1.5-2   估算模式所需参数一览表

| 参数 | 取值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 | 依据导则B.6.1：当项目周边3km范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村。本项目位于中宁县徐套乡，3km范围内不属于城市建成区或者规划区，因此选择农村。 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |  |
| 最高环境温度 | 38.9 | 取中宁气象站近20年的气象统计累年极端最高气温 |
| 最低环境温度 | -28 | 取中宁气象站近20年的气象统计累年极端最低气温 |
| 土地利用类型 | 农田 | 依据导则B.5：地标参数根据模型特点取项目周边3km范围内占地面积最大的土地利用类型来确定。本项目位于中宁县徐套乡，3km范围内最大面积属于农田，因此选择农田。 |
| 区域湿度条件 | 干燥 | 根据项目所在区域气候特征确定，项目区域为干燥气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 | / |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 | 依据导则B.4：原始地形数据分辨率不得小于90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 | 依据导则B.6.1：当污染源附近3km范围内有大型水体时，需选择岸边熏盐选线，本项目3km范围内无大型水体，因此不考虑岸线熏线。 |
|  | 岸线距离/m | / | / |
|  | 岸线方向/° | / | / |

(3)污染源参数

项目主要废气污染物排放参数见表1.5-3。

表1.5-3   无组织面源污染物排放源强及参数一览表

| 污染源名称 | 坐标 | 海拔高度/m | 等效圆形面源 | 年排放小时（h） | 排放工况 | 污染物 | 排放 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 有效 高度/m | 初始垂向扩散参数(m) | 圆形面源半径(m) |  |  |  |  |
| 牛棚 | 105.485030 | 37.025654 | 1602 | 6.00 | 2.7907 | 78.20 | 8760 | 正常排放 | NH3 | 0.026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0022 |
| 堆粪场 | 105.490315 | 37.027256 | 1601 | 6.00 | 2.7907 | 15.14 |  |  | NH3 | 0.0050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.00096 |

(4)估算结果

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表1.5-4。

表1.5-4  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛棚 | NH3 | 200.0 | 0.6472 | 0.3236 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0548 | 0.5477 | / |
| 堆粪棚 | NH3 | 200.0 | 1.5672 | 0.7836 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.3009 | 3.0090 | / |

本项目Pmax最大值出现为堆粪棚排放的H2SPmax值为3.0090%，Cmax为0.3009μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，1%≤Pmax<10%时，评价工作等级为二级。因此，本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

#### 1.5.1.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km，则该项目最终评价范围确定为以项目场址为中心，边长5×5km的矩形范围内。项目评价范围详见图1.5-1。

### 1.5.2地表水

#### 1.5.2.1评价工作等级

本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后由吸粪车拉运至中宁第三污水处理厂处置。因此，本项目废水采取有效的处理处置措施后，废水均不会排入外界水体。故根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》(HJ 2.3-2018)中的规定，本项目地表水评价等级为三级B。地表水影响评价工作等级划分依据见表1.5-5。

表1.5-5   评价工作等级划分依据

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m³/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥10000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |

#### 1.5.2.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，本项目地表水环境影响评价等级为三级B，水污染型三级B可不进行水环境影响预测。本项目地表水评价范围应覆盖环境风险影响范围涉及的水环境保护目标水域。

### 1.5.3地下水

#### 1.5.3.1评价等级

⑴地下水环境影响评价行业分类

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ630.13-2016)中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“14畜禽养殖场、养殖小区”编制报告书项目，地下水环境影响评价分类为Ⅲ类。

⑵水环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ630.13-2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，分级原则见表1.5-6。

表1.5-6   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水。 |

本项目建设场地位于中宁县徐套乡，区域内无集中式饮用水水源地，项目也不在保护区的补给径流区，因此项目所在区域地下水敏感程度为不敏感。

⑶地下水评价等级判定

建设项目地下水环境影响评价工作等级分级判定见表1.5-7。

表1.5-7   建设项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据上表可知，本项目地下水环境影响评价等级为三级。

#### 1.5.3.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ630.13-2016），采用导则中推荐的查表法确定项目的地下水评价范围，地下水环境现状调查评价范围参照表见表1.5-8。

表1.5-8   地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积（m²） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | ≥20 | 应包括重要地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二 | 6-20 |  |
| 三 | ≤6 |  |

根据上表可知，本项目地下水影响评价等级为三级。

本项目地下水影响评价等级为三级，项目所在区域地下水整体流向为东南向西北。根据导则（HJ610-2016）“8.2.2.1”中关于评价范围的确定方法和依据，在结合本项目实际情况及周围环境特征的基础上，本次评价地下水评价范围采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中查表法确定地下水评价范围为6km²，即，项目地下水上游1km，两侧为1km，下游2km的矩形范围内，满足《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）关于三级评价的范围要求。项目地下水评价范围见图1.5-1。

### 1.5.4声环境

#### 1.5.4.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的评价工作等级划分依据，将声环境影响评价工作分为一、二、三级，划分依据见表1.5-9。

表1.5-9   声环境影响评价工作级别划分依据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增多时。 |
| 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB(A)～5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时。 |
| 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时 |
| 本项目 | 本项目声环境评价等级为二级 |

本项目拟选场址所在区域适用于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区标准，项目建设后，评价范围内无环境敏感目标，受影响人口数量不增加。根据评价工作级别划分依据，本次声环境影响评价工作等级确定为二级。

#### 1.5.4.2评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定，评价范围为本项目场界外200m内区域。

### 1.5.5生态环境

按照《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)要求：“符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析”。

本项目为污染类项目，符合生态环境分区管控要求（详见1.7.3章节），建设位置位于原撒不拉滩养殖场内，不新增占地面积，周边不涉及生态敏感区。因此，项目生态环境影响为简单分析。

1.5.6环境风险

本项目为肉牛养殖建设项目，养殖原辅材料中不涉及有毒有害和易燃易爆物质，不贮存《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中列出的重点关注的危险物质，仅产生的污染物中含有少量氨、硫化氢。

#### 1.5.6.1危险物质及工艺系统危险性（P）的确定

危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，由危险物质数量与临界量比值（Q），与行业及生产工艺（M）确定。

⑴危险物质数量与临界量比值（Q）

Q为项目所涉及的每种危险物质在场界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值。当存在多种危险物质时，按照下式进行计算：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q1，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：

①1≤Q＜10；

②10≤Q＜100；

③Q≥100；

本项目为肉牛养殖建设项目，原辅材料及产品中不涉及有毒有害易燃易爆物质，仅产生的污染物中含有氨、硫化氢，根据项目工程分析可知，项目全厂氨年产总产生量为0.27t/a，硫化氢年产总产生量为0.02t/a，氨临界量为5t，硫化氢临界量为2.5t，因此，本项目污染物中氨及硫化氢年总产生量远小于临界量，即最大存在量与临界量比值Q＜1。

表1.5-11   评价工作等级划分表

| 风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 本项目 | 风险潜势为Ⅰ |

本项目Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，根据表1.5-13，因此，本次环境风险评价等级为简单分析。

### 1.5.7土壤环境

#### 1.5.7.1评价等级

⑴土壤环境影响类型

项目所属行业为《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中的“农林牧渔业”，1头肉牛折算5头猪，本项目年出栏肉牛4192头，本项目折成猪是20960头，对照表A.1，本项目土壤环境影响评价项目类别为III类。

⑵环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表1.5-12。

表1.5-12    污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

项目位于中宁县徐套乡，本项目周边为荒地，土壤环境敏感程度为“敏感”。

⑵评价工作等级

根据《环境影响评级技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm²）、中型（5~50hm²）、小型（≤5hm²），本项目占地面积为142538.3m²（约合14.25公顷），因此确定本项目占地为中型。

根据土壤环境评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级详见表1.5-13。

表1.5-13   污染影响类土壤评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | — | — |

根据污染影响类土壤评价工作等级划分表本项目土壤评价工作等级见表1.5-14。

表1.5-14   本项目土壤环境评价工作等级

| 项目类别 | 环境敏感程度 | 建设规模 | 判定级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 敏感 | 中 | 三级 |

由表1.5-18土壤环境评价工作等级判定结果，根据项目占地规模为“中型”，土壤环境敏感程度为“敏感”，项目类型为“III”类，由此判断本项目土壤评价等级为三级，本次土壤评价按土壤三级要求开展评价工作。

#### 1.5.7.2评价范围

经对照HJ964-2018中“7.2小节”要求，确定本次土壤环境影响评价范围包括项目占地范围内和占地边界外扩50m范围。项目土壤评价范围详见图1.5-1。

## 1.6控制污染目标与环境保护目标

### 1.6.1控制污染目标

按照“清洁生产”、“循环经济”、“达标排放”和“总量控制”原则，严格控制各种污染物的产生与排放，减少对外环境的影响，达到保护环境的目的。项目运营期主要控制目标为场界无组织废气、废水、噪声及固体废物的产生与排放；控制生产设备运行噪声。项目运营期污染控制内容与控制目标见表1.6-1。

表1.6-1   项目污染控制内容与控制目标

| 时期 | 控制对象 | 控制内容 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 厂界 | 臭气浓度NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界二级（新改扩建）标准 |
|  | 废水 | 生活污水 | 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）相关标准 |
|  | 噪声 | 噪声 | 项目场界外1m处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求 |
|  | 固体废物 | 固体废物 | 牛粪运至临时堆粪场暂存后，用于厂区配套饲草地的有机肥料；病死牛尸体及胎盘由交由中宁县病死动物无害化处理场处理；医疗废物集中收集后委托有有资质单位集中处理；生活垃圾由环卫部门统一收集处置 |

### 1.6.2环境保护目标

本项目位于中宁县徐套乡，经现场踏勘和调查，项目评价区内无文物古迹，风景名胜区、水源保护区等特殊生态敏感区和重要生态敏感区，主要保护目标为周围村庄。项目主要保护目标见表1.6-1及图1.6-1。

表1.6-2  项目所在区域环境保护目标一览表

| 类别 | 名称 | 坐标 | 保护 对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度（°） | 纬度（°） |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 徐套村 | 105.487944 | 37.037387 | 居民 | 居民2000人 | 二类区 | N | 570m |
| 地下水环境 | 地下水潜水层 | Ⅲ类 | / | / |
| 土壤环境 | 厂区及周边土壤环境 | 建设 用地、荒地 | / | / |

## 1.7产业政策及规划符合性分析

### 1.7.1与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析

项目主要建设肉牛养殖场，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中第一项“农林业”第4条“畜禽标准化规模技术开发与应用”的产业政策，符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）。

### 1.7.2规划符合性分析

#### 1.7.2.1与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析

根据《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》八、改善农村环境，推进乡村生态振兴中（二）加强养殖业污染防治：加强畜禽养殖业污染防治。以养殖大县为重点，依法编制实施畜禽养殖污染防治规划，推动种养结合和粪污综合利用，规范畜禽养殖禁养区管理。加大病死畜禽无害化处理设施建设力度。持续推动规模养殖场建设粪污处理设施，加强规模以下养殖户畜禽粪污防治。建立养分平衡、精准还田技术体系，对粪肥质量和施用农田土壤环境定期开展检测和评估。严格畜禽养殖环境监管，严厉打击变相排污违法行为，推动粪污就地就近安全利用。到2025年，全区畜禽粪污综合利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%。

本项目位于中宁县徐套乡，通过采取定期喷洒除臭剂、牛粪用于厂区配套饲草地的有机肥料、病死牛尸体及胎盘交由中宁县病死动物无害化处理场处理等措施，可保证各项污染物达标排放，依法治污，项目的实施与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》相符。

#### 1.7.2.2与《中卫市生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析

根据《中卫市生态环境保护“十四五”规划》第六章第三节，“强化畜禽养殖污染防治，加快配套建设畜禽养殖场（区）粪污无害化处理和资源化利用设施，因地制宜推广粪污全收集还田利用等资源化利用技术，鼓励和引导第三方处理企业对养殖粪污进行专业化集中处理或生产加工有机肥。加大病死畜禽无害化处理设施建设力度，规范畜禽养殖禁养区管理。严格畜禽养殖环境监管，严厉打击变相排污违法行为，推动粪污就地就近安全利用。到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%”。

本项目牛粪用于厂区配套饲草地的有机肥料，病死牛尸体及胎盘交由中宁县病死动物无害化处理场处理，通过上述措施，可保证本项目畜禽养殖粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理。因此，项目的实施与《中卫市生态环境保护“十四五”规划》相符。

### 1.7.3与“三线一单”符合性分析

#### 1.7.3.1生态保护红线

根据《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发[2018]23号）和《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发〔2021〕31号）文件要求，本项目位于中宁县徐套乡，不占用生态保护红线，符合《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》要求。项目与中卫市生态保护红线位置关系见图1.7-1。

#### 1.7.3.2环境质量底线

⑴环境空气质量

根据《2020年宁夏生态环境质量状况》统计分析可知，剔除沙尘天气后中卫市各污染物年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此，判定本项目所在区域为达标区域。

根据《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发〔2021〕31号），本项目所在区域属于大气环境一般管控区。管控要求：在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。

本项目运行期废气主要为牛粪产生的恶臭，排放的污染物包括臭气浓度、H2S、NH3等。对牛棚及运动场的牛粪，采用干清粪方式及时进行清理，定期消毒，喷洒除臭剂等；对堆粪棚的牛粪，加强过程控制和清运管理，减少牛粪堆存，定期消毒，在牛粪干湿分离、堆粪区等加入对粪污有降解除臭的特定微生物菌。根据预测结果可知，项目污染物排放对区域环境空气质量影响较小。项目与中卫市大气环境分区管控图见图1.7-2。

⑵地表水环境质量

本项目所在区域范围内无地表水体。

根据《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发〔2021〕31号），本项目所在区域属于水一般管控区。管控要求：加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。

本项目产生的生活污水生活污水经化粪池处理后由吸粪车拉运至中宁第三污水处理厂处置，项目运营期不向地表水体直接排放污水，对水体环境质量的影响较小。项目与中卫市水环境分区管控图见图1.7-3。

⑶土壤环境质量底线

根据《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发〔2021〕31号），本项目所在区域属于土壤环境一般管控区。管控要求：应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

本项目位于肉牛养殖建设项目，不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业。本次评价要求对化粪池、堆粪场要求对相应防渗，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。因此，项目满足土壤污染风险分区管控要求。项目与中卫市土壤环境分区管控图见图1.7-4。

#### 1.7.3.3资源利用上限

⑴能源（煤炭）资源利用上线

根据《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发〔2021〕31号），将全市各县（区）已发布的高污染燃料禁燃区作为能源利用重点管控区，禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，逐步取消禁燃区内的高污染燃料销售点。对于现有的高污染燃料燃用设施，应当按照规定予以拆除或改用电、天然气等清洁能源。

本项目位于中宁县徐套乡，不属于禁燃区，项目不涉及高污染燃料和燃煤设施，不消耗煤炭资源，符合能源（煤炭）资源利用上线管控要求。

⑵水资源利用上线

根据《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发〔2021〕31号），本项目属于水资源利用上线重点管控区。管控要求：认坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，落实《宁夏回族自治区关于实施最严格水资源管理制度的意见》，建立水资源刚性约束制度，落实水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污控制“三条红线”管控。严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。严控超量取用水、地下水开采等行为。实施农业节水领跑行动。坚持适水种植、量水生产，加强节水灌溉工程建设和引、扬黄灌区节水改造，因地制宜推广喷灌、微灌、低压管道输水灌溉、水肥一体化、覆膜保墒等节水灌溉技术，将引黄、扬黄灌区打造为全国现代化生态灌区建设示范区。深挖工业节水潜力。以中卫工业园区为重点，大力实施节水改造，推进统一供水、分质供水、废水集中处理回用。推进化工、冶金、建材等产业节水增效，大力推广高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术。发挥水资源税税收杠杆调节作用，促进高耗水企业加强废水深度处理和达标再利用。严格管控高耗水产业发展，倒逼高耗水项目和产业有序退出。大力推进城市中水回用，加强中水回用设施建设，提高水资源的综合利用能力。深入开展公共领域节水，强力推广节水型用水器具，严控高耗水服务业用水，公共绿地全面采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式，全面推进节水型城市建设。

本项目用水由供水管网供给，消耗量相对区域资源利用总量较少，符合水资源利用上线及分区管控要求。

⑶土地资源利用上线

根据《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发〔2021〕31号），中卫市无土地资源重点管控区。

本项目用地为设施农用地，符合土地资源利用上线管控要求。

#### 1.7.3.4生态环境准入清单

根据《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发〔2020〕37号）和《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发〔2021〕31号）文件要求，将中卫市划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设；重点管控单元总体上以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，实施环境治理修复和差异的环境准入；一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。

本项目为一般管控区域，在中卫市环境管控单元图中位置见图1.7-5。

同时，根据宁政发〔2020〕37号，项目与中卫市生态环境总体准入清单符合性分析见表1.7-1，与中卫市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见下表1.7-2。

表1.7-1   中卫市生态环境总体准入清单

| 管控维度 | 管控要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| A1 空间布局约束 | A1.1 禁止开发建设活动的要求 | 严禁在黄河干流及主要支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区 | 本项目养殖场建设项目，位于中宁县徐套乡，距离黄河77.5km，符合相关要求 |
|  |  | 黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场。 |  |
|  |  | 所有工业企业原则上一律入园，工业园区及产业集聚区外不再建设工业项目。 |  |
|  |  | 城市建成区内，禁止新建、扩建产生异味的生物发酵项目。 |  |
|  |  | “十四五”期间不再新增燃煤自备电厂。 |  |
|  |  | 禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 |  |
|  | A1.2 限制开发建设活动的要求 | 严控“两高”行业和产能过剩行业用地、用电等，坚决杜绝“两高”行业低水平重复建设，对不符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求及未落实能耗指标的“两高”项目坚决停批。 | 本项目养殖场建设项目，不属于“两高”项目 |
|  | A1.3 不符合空间布局要求的活动的退出要求 | 对严重影响优先区域土壤环境质量的工矿企业，要予以限期治理，未达到治理要求的，由县级以上人民政府依法责令停业或关闭，监督企业对其造成的土壤污染进行修复治理。 | 项目建设区域不属于禁养区，不涉及燃煤锅炉等 |
|  |  | 严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出。 |  |
|  |  | 畜禽养殖禁养区内规模养殖场（小区）在合理补偿的基础上，依法依规进行关闭或搬迁。 |  |
|  |  | 产业集聚区内全面淘汰20蒸吨/小时以下燃煤锅炉，集中供热中心15公里范围内35蒸吨/小时及以下分散燃煤锅炉逐步淘汰。 |  |
| A2 污染物排放管控 | A2.1 允许排放量要求 | 化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务 严格涉VOCs排放的工业企业准入，新建项目实行区域内 VOCs排放等量或倍量削减替代 | 项目生活污水经化粪池处理后由吸粪车拉运至中宁第三污水处理厂处置，不需申请污染物排放总量控制指标，不涉及VOCs排放，牛粪运至临时堆粪场暂存后，用于厂区配套饲草地的有机肥料，进行综合利用 |
|  |  | 新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，必须遵循重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则 |  |
|  |  | 到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100% |  |
|  | A2.2 现有源提升改造要求 | 30万千瓦及以上火电企业全部实现超低排放，其他火电企业（含自备电厂）以及钢铁、水泥、焦化等重点行业全部达到特别排放限值要求。2024年底前，烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值 | 不涉及 |
| A3 环境风险防控 | A3.1 联防联控 要求 | 健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力。 严格控制沿黄区域、黄河干支流、饮用水源地周边范围内企业环境风险，落实环境风险预警和防范措施。 | 本项目周围5km范围内无黄河干支流或饮用水水源地 |
|  | A3.2 企业及园 区环境风 险防控要 求 | 完善企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格重大突发环境事件风险企业监管。 | 本次评价建议建设单位编制突发环境事件风险评估制度 |
| A4 资源利用效率要求 | A4.1 能源利用总量及效率要求 | 全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，新增产能必须符合国内先进能效标准。 | 本项目不新增煤炭消耗 |
|  |  | 新建、改建、扩建耗煤项目（除煤化工、火电外）一律实施煤炭等量置换，重点控制区及环境质量不达标地区实行减量置换。 |  |
|  | A4.2 水资源利用总量及效率要求 | 建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。 | 本项目用水量较少，对区域水资源取用影响较小 |

表1.7-2   中卫市环境管控单元生态环境准入清单

| 管控单元名称 | 要素属性 | 管控单元分类 | “三线一单”生态环境准入清单编制要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空间布局约束 | 污染物排放管控 | 环境风险防控 | 资源开发效率要求 |
| ZH64052110007 中宁县徐套乡-喊叫水乡生态空间优先保护单元 | 生态空间 | 优先保护单元 | 1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。 2.生态保护红线内，除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的八类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。 3.对区域内“散乱污”企业根据实际情况采取关停或搬迁入园措施。 禁养区内现有的畜禽养殖场（小区）污染物的排放要符合《畜禽养殖污染物排放标准》的要求，并限期实现关停、转产或搬迁。 | / | / | / |
| 本项目 | 本项目位于中宁县徐套乡，占地类型为农用设施用地，不在生态保护红线和禁养区内 | / | / | / |

### 1.7.4与《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析

根据《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发﹝2020﹞37号），基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，将自治区行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类环境管控单元。优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等区域，以生态环境保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，确保生态环境功能不降低；重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域，以优化空间和产业布局、强化底线约束为导向，突出污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量；一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，以生态环境保护与适度开发相结合为主，落实区域生态环境保护的基本要求。

本项目位于中宁县徐套乡，对照宁夏回族自治区环境管控单元分布图可知，根据《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发〔2020〕37号）可知，本项目位于自治区生态环境管控单元中一般管控单元。根据一般管控单元要求：“一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，以生态环境保护与适度开发相结合为主，落实区域生态环境保护的基本要求”，项目主要建设为肉牛养殖场，不在生态保护红线范围内，厂区进行绿化，通过对生产过程中产生的污染物经妥善处理后，对区域环境影响较小，因此本项目符合一般管控单元管控要求。项目与自治区环境管控单元分布图位置关系见图1.7-6。

### 1.7.5项目选址合理性分析

#### 1.7.5.1与《中宁县畜禽养殖禁养区限养区和适养区划定方案》(中宁政发〔2017〕120号)的符合性分析

根据《中宁县畜禽养殖禁养区限养区和适养区划定方案》(中宁政发〔2017〕120号)，在指定范围内禁止存在任何畜禽养殖（场）区的区域，不在禁养区的原则上可作为畜禽养殖适养区，在适养区内从畜禽养殖的，应当遵守国家有关建设项目环境保护管理规定，开展环境影响评价，其污染防治措施及畜禽排泄物综合措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，其污染物排放不得超过国家和地方规定的排放标准和总量控制要求。

本项目建设地点位于中宁县徐套乡，根据《中宁县畜禽养殖禁养区限养区和适养区划定方案》(中宁政发〔2017〕120号)，项目场址不在禁养区、限养区，位于适养区范围内，项目选址与划定方案相符合。项目与中宁县畜禽禁养区、限养区分布图位置关系见图1.7-6。

#### 1.7.5.2与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的符合性分析

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中第3节对养殖场选址的要求：

⑴禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

a、生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

b、城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

c、县级人民政府依法划定的禁养区域；

d、国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。

根据现场踏勘及查阅相关规划资料，本项目选址不属于上述禁止建设的区域，符合建设要求。

⑵新建、改建、扩建的畜禽养殖场应避开规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

根据现场调查，本项目选址500米内无上述禁建区域范围内或禁建区域，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）环境防护距离要求。

⑶畜禽养殖场的选址分析，还应注意场址的设置需远离工业企业，必须选择在生态环境良好、无“三废”污染或不直接受工业“三废”污染的区域，场址既要避开交通主干道便于防疫，又要交通方便，以便于饲料和出栏、入栏畜禽及其产品的运输。

本项目建设用地为设施农用地，项目500m范围内没有居民点等环境保护目标，建设区域不存在矿产资源，无天然气管线，无饮用水水源地。同时场区周围也没有受污染的水体及产生有害气体、烟雾、粉尘等污染源的工业企业或其他产生污染源的地区或场所，周围环境卫生条件良好。此外，本项目产生的污染物在采取本报告提出各项污染防治措施后，废水可综合利用，固体废物均可妥善处理，对周围环境影响较小，不会改变区域原有环境功能。

#### 1.7.5.3与《动物防疫条件审查办法》（农业部令2010年第7号）的符合性分析

本项目与《动物防疫条件审查办法》中第五节对养殖场选址的要求分析见表1.7-3。

表1.7-3   项目选址与《动物防疫条件审查办法》的符合性分析

| 序号 | 要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 距离生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场500米以上；距离种畜禽场1000米以上；距离动物诊疗场所200米以上；动物饲养场（养殖小区）之间距离不少于500米； | 本项目位于中宁县徐套乡，项目周边3km范围内没有生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场、 | 符合 |
| 2 | 畜距离动物隔离场所、无害化处理场所3000米以上； | 项目周边3km范围内没有动物隔离场所、无害化处理场所 | 符合 |
| 3 | 距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线500米以上。 | 项目500m范围内没有城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等 | 符合 |

根据上表可知，本项目符合《动物防疫条件审查办法》中第五节对养殖场选址的要求。

#### 1.7.5.4养殖条件的符合性分析

本项目周围为荒地，地势较高且土质松软、干燥，排水流畅，项目区具有干旱少雨，日照充足，蒸发量大，昼夜温差大等特点，历年年平均降水量193.3mm。历年平均蒸发量2055.3mm，历年最大冻土深度109cm。历年日最大积雪厚度15cm。适宜多种畜禽生长繁殖，适合养殖场建设。

根据《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中相关要求，结合项目所处地理位置的环境现状及现状监测资料进行对比，对比数据见表1.7-4。

表1.7-4   养殖场环境质量现状与养殖场产地评价规范环境对比表

| 养殖场空气环境质量现状与养殖场产地评价规范空气环境要求对比 |
| --- |
| 养殖场空气环境质量现状 | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表5限值要求 | 对比结果 |
| 指标 | 数值（单位：mg/m³） | 指标 | 数值（单位：mg/m³） |  |
| NH3 | 小时均值：0.031~0.083 | NH3 | 1日平均：5 | 符合 |
| H2S | 小时均值：0.004~0.007 | H2S | 1日平均：2 | 符合 |
| 臭气浓度 （无量纲） | 日均值：<10、11~14 | PM10 | 1日平均：50 | 符合 |
| TSP | 日均值：0.174~0.216 | TSP | 1日平均：2 | 符合 |
| 养殖场声环境质量现状与养殖场产地评价规范声环境要求对比 |
| 养殖场声环境质量现状 | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568—2010）表6限值要求 | 对比结果 |
| 昼间dB（A） | 夜间dB（A） | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |  |
| 50~53 | 40~43 | 60 | 50 | 符合 |
| 养殖场土壤环境质量现状与养殖场产地评价规范土壤环境要求对比 |
| 养殖场土壤环境质量现状 | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568—2010）表4限值要求 | 对比结果 |
| 指标 | 数值（单位：mg/kg） | 指标 | 数值（单位：mg/kg） | - |
| 汞 | 0.065~0.085 | 汞 | 1.5 | 符合 |
| 砷 | 7.51~10.1 | 砷 | 25 | 符合 |
| 铜 | 15~36 | 铜 | 400 | 符合 |
| 铅 | 16~19.6 | 铅 | 500 | 符合 |
| 镉 | 0.414~0.491 | 镉 | 1.0 | 符合 |
| 锌 | 32~39 | 锌 | 500 | 符合 |
| 铬 | 22~139 | 铬 | 300 | 符合 |
| 镍 | 21~49 | 镍 | 200 | 符合 |

综上比较，项目大气环境现状符合规范表5畜禽养殖场环境空气质量评价指标限值，项目声环境现状符合规范中表6畜禽养殖场声环境质量评价指标限值，项目土壤环境现状符合规范中表4畜禽养殖场土壤环境质量评价指标限值。因此本项目选址符合畜禽养殖场地选址相关要求。

# 2 项目概况与工程分析

## 2.1项目概况

### 2.1.1项目基本情况

项目名称：中宁县徐套乡撒不拉滩养殖场改造项目

建设单位：中宁县乡村振兴服务中心

建设性质：新建

占地面积：项目总用地面积为142538.3m²。

项目投资：3521.14万元

行业类别：A0311牛的饲养

建设地点：项目位于中宁县徐套乡，南侧为中宁县徐套乡万头肉牛养殖场，东侧、西侧和北侧均为荒地。项目厂区中心地理坐标为：东经105.487940°、北纬37.025235°，项目行政区划位置关系见图2.1-1，项目区域地理位置见图2.1-2。

### 2.1.2项目建设内容

本项目总用地面积为142538.3m²，约合213.8亩。拆除原撒不拉滩养殖场内老旧圈舍并平整场地，不保留任何现有构筑物。项目在原养殖场区域新建产房牛棚2栋、哺乳牛棚7栋，肉牛牛棚6栋以及临时堆粪棚、值班室、消毒间等配套工程。项目饲料加工及储存依托与本项目场区南侧紧邻的中宁县徐套乡万头肉牛养殖场，该养殖场为主场，本项目场区作为副场，依托内容主要包括草料加工间、青贮池、青储饲料棚和精料库等设施，本项目场区不再设置草料加工及储存设施。

项目肉牛年出栏量4192头。项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程组成。项目主要建设内容见表2.1-1。

表2.1-1   项目工程组成一览表

| 类别 | 项目内容 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 肉牛牛棚 | 设置牛棚6座，总占地面积为16716m²，轻钢结构 | 新建 |
|  | 哺乳牛棚 | 设置哺乳牛棚7座，占地面积为15271m²，轻钢结构 | 新建 |
|  | 产房牛棚 | 设置产房牛棚2座，占地面积为5508m²，轻钢结构 | 新建 |
|  | 草料加工间 | 依托万头肉牛养殖场，加工间内设有饲料搅拌机、饲料粉碎机，占地面积为900m²，用于粉碎饲料 | 依托 |
|  | 青贮池 | 依托万头肉牛养殖场，设青贮池7座，青贮饲料外购全株青玉米秸秆，占地面积为25310m² | 依托 |
|  | 青储饲料棚 | 依托万头肉牛养殖场，为敞开式门式钢架结构，主要用于干草堆放，棚高6m，建筑面积为7920m²。 | 依托 |
|  | 精料库 | 依托万头肉牛养殖场，为门式钢架结构，用于存放牛精饲料，建筑面积为2028m²。 | 依托 |
| 辅助 工程 | 防疫通道 | 场区，南、北入口处设置1座防疫通道对进出车辆进行消毒，进出人员在防疫通道进行消毒，圈舍采用生石灰消毒 | 新建 |
|  | 值班、消毒间 | 南北门各设置1座值班和消毒室，总占地面积120m² | 新建 |
|  | 消毒池 | 消毒池位于厂区入口3×3×0.3m，用于车辆消毒 | 新建 |
|  | 储存室 | 设置1座30m³储存室，用于储藏厂区工具 | 新建 |
| 公用 工程 | 供水 | 主要用水为牛饮用水、生活用水及绿化用水，由自来水供水管网。总用水量为209492.8m³/a，其中，牛饮用水量为568.32m³/d（207436.8m³/a）、职工生活用水量约4.4m³/d（1606m³/a）和绿化用水4.11m³/d（568.32m³/a） | / |
|  | 供电 | 由中宁县徐套乡供电电网接入 | / |
|  | 供暖 | 采用“太阳能+电暖气”联合供暖模式，太阳能不能保证正常的供暖时启用电暖。 | / |
|  | 排水 | 项目废水主要为生活用水，生活污水产生量为3.52m³/d（1284.8m³/a）。 | / |
| 环保 工程 | 废水处理设施 | 项目排水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后由吸粪车拉运至中宁第三污水处理厂处置 | 新建 |
|  |  | 本项目采取雨污分流设施，将雨水与污水分开处理，雨水直接用于项目周边农田灌溉 | / |
|  | 废气处理设施 | 恶臭 | 牛棚：对牛粪采用干清粪方式及时进行清理，定期消毒，喷洒除臭剂等。减少恶臭污染物的蓄积 堆粪棚：加强过程控制和清运管理，减少牛粪堆存，定期消毒，在牛粪干湿分离、堆粪区等加入对粪污有降解除臭的特定微生物菌 化粪池：各类池体加盖封闭，加强周边绿化、喷洒除臭剂。 饲养过程：需科学管理、调配饲料等措施治理恶臭 | 新建 |
|  | 固废处理设施 | 牛粪 | 建设1座临时堆粪棚，总占地面积为720m²，顶部设防雨顶棚、四周设挡雨墙，地面采取硬化防渗处理（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），满足地面硬化、防渗漏、防扬散、防径流和雨污分离和防雨工作，堆熟后用于厂区配套饲草地的有机肥料 | 新建 |
|  |  | 病死牛尸及胎盘 | 交由中宁县病死动物无害化处理场处理 | / |
|  |  | 危险废物 | 依托万头肉牛养殖场危废暂存间1座，占地面积为12m²，主要贮存项目产生的医疗废物，定期委托有资质的单位进行处理 | 依托 |
|  |  | 生活垃圾 | 职工生活区设垃圾收集设施，交由环卫部门集中处置 | / |
|  | 噪声治理设施 | 采取场区周边种植树木、隔声减噪措施等 | / |
|  | 地下水防控措施 | 采取分区防渗措施，对堆粪棚做重点防渗，防渗层的性能为6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层。对化粪池、牛棚等做一般防渗，其防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 地下水跟踪监测：在场区堆粪棚下游处（西北侧）设置1座地下水跟踪监测井，用于日常地下水水质监测 | / |
|  | 绿化 | 绿化面积5000m² | / |

### 2.1.3依托可行性分析

项目饲料的加工及储存依托主场中宁县徐套乡万头肉牛养殖场，其中主要包括草料加工间、青贮池、青储饲料棚和精料库等设施。依托内容见表2-2。

表2.1-2   项目依托可行性内容分析

| 依托项目 | 可行性分析 |
| --- | --- |
| 草料加工间 | 依托万头肉牛养殖场，加工间内设有饲料搅拌机、饲料粉碎机，占地面积为900m²，用于粉碎饲料，可年加工草料2万吨，万头肉牛养殖场年用量约1.3万t，剩余草料可满足本项目养殖需求（草料年需求6500t）。 |
| 青贮池 | 依托万头肉牛养殖场，设青贮池7座，青贮饲料外购全株青玉米秸秆，占地面积为25310m²，可储存青贮约2.5万t，青贮1个月可完成发酵全过程，万头肉牛养殖场周期使用量约4000t，剩余青储可满足本项目养殖需求（青贮需求1667t） |
| 青储饲料棚 | 依托万头肉牛养殖场，为敞开式门式钢架结构，主要用于干草堆放，棚高6m，建筑面积为7920m²，可储存压实干草2万t，万头肉牛养殖场年用量约1400t，剩余草料可满足本项目养殖需求（草料需求6500t）。 |
| 精料库 | 依托万头肉牛养殖场，为门式钢架结构，用于存放牛精饲料，建筑面积为2028m²，可储存精料约2000t，万头肉牛养殖场每月使用量约1100t，剩余青储可满足本项目养殖需求（精料每月需求500t）。 |
| 危险废物暂存间 | 依托万头肉牛养殖场危废暂存间1座，占地面积为12m²，已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求执行，铺设2.0mmHDPE防渗膜，防渗膜表面涂抹防水涂料，最后采用混凝土水泥铺设，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，内部设置警示标志。 主要贮存项目产生的医疗废物，最大储存量约4.8t。万头肉牛养殖场医疗废物产生量约2t/a，本项目医疗废物产生量约1.0t/a，依托可行。危废定期委托有资质的单位进行处理。 |

### 2.1.4建设规模

本项目饲养规模为出栏肉牛4192头。

表2.1-3   项目养殖规模

| 序号 | 种类 | 计量单位 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母牛 | 头 | 504 | 按出栏计 |
| 2 | 犊牛 | 头 | 504 |  |
| 3 | 肉牛 | 头 | 3184 |  |

### 2.1.5主要原辅材料及能耗

本项目建成后年出栏肉牛4192头。养殖过程饲料消耗总量为34500t/a，饲料加工及储存依托与中宁县徐套乡万头肉牛养殖场。本项目饲料及能源消耗量见表2.1-5。

表2.1-5   主要原辅材料消耗统计表

| 类别 | 名称 | 年耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 饲料 | 苜蓿 | 4000t | 外购 |
|  | 干草料 | 6500t |  |
|  | 青贮玉米 | 20000t |  |
|  | 精料玉米、菜柏 | 6000t |  |
|  | 食盐 | 40t | 当地采购 |
|  | 骨粉 | 40t |  |
| 消毒剂 | 生石灰（日常环境消毒） | 540kg | 采购 |
|  | 强力消毒灵（日常环境消毒） | 72kg |  |
|  | 新洁尔灭（日常器械消毒） | 324L |  |
|  | 酒精（人员消毒） | 24L |  |
|  | 过氧化钠（3%）（人员消毒） | 24L |  |
|  | 碘酊（人员消毒） | 24L |  |
| 能源 | 电 | 14万kw·h | 供电电网接入 |
|  | 新鲜水 | m³ | 自来水供水管网 |

### 2.1.6主要生产设备

本项目肉牛养殖主要设备见表2.1-6。

表2.1-6   养殖主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料车 | 辆 | 18m³ | 2 | 每车次饲喂时间约45分钟，每天3次上料。 |
| 2 | 牵引车 | 辆 | 15-50 | 2 | / |
| 3 | 取料车 | 辆 | 15-20 | 1 | / |
| 4 | 运料车 | 辆 | ＞80 | 1 | / |
| 5 | 电子地磅 | 台 | 1.5t | 1 | / |
| 6 | 拉粪车 | 辆 | / | 1 | / |
| 7 | 清粪车 | 辆 | / | 1 | / |

### 2.1.7公用工程

#### 2.1.7.1给排水

1、给水

本项目用水主要包括牛饮用水、生活用水及绿化用水。总用水量为209492.8m³/a，由自来水供水管网。

⑴牛饮用水

根据同类型养殖企业肉牛养殖用水情况，母牛和肉牛用水量按150L/头•d计，犊牛用水量按30L/头•d计，则牛饮用水总量为568.32m³/d（207436.8m³/a）。

⑵生活用水

本项目工作人员40人，根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办发〔2020〕20号），生活用水量按110L/人·d，年工作天数365天，则生活用水总量为4.4m³/d（1606m³/a）。

⑶绿化用水

绿化用水量为3m³/d（450m³/a）（场区绿化面积为1500m²，绿化用水标准按2L/m² d计，年绿化天数150d）。

2、排水

本项目采用干清粪工艺，当地日照较强牛尿大部分蒸发，少量牛尿由沙土层和牛粪吸收，项目定期对粪便进行清理，牛舍不进行水冲洗。饲喂棚每天产生的粪便及时清出，送至堆粪场，不外排。因此本项目养殖期间无生产废水排放。

本项目废水主要为养殖场职工产生的生活污水，生活污水产生量按用水量的80%计，废水排放量为3.52m³/d（1284.8m³/a），生活污水经化粪池处理后由吸粪车拉运至中宁第三污水处理厂处置。

本项目给排水用量见表2.1-7。本项目水平衡图见图2.1-3。

表2.1-7   本项目给排水用量一览表     单位：m³/a

| 项目 | 用水标准 | 用水量 | 损耗量 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活用水 | 110L/人 d | 1606 | 321.2 | 1284.8 |
| 牛饮用水 | 母牛和肉牛用水量按150L/头•d计 犊牛用水量按30L/头•d计 | 207436.8 | 207436.8 | 0 |
| 绿化用水 | 绿化用水标准按2L/m² d计，150d | 450 | 450 | 0 |
| 合计 | 209492.8 | 208208 | 1284.8 |

图2.1-3  项目水平衡图  单位：m³/a

#### 2.1.7.2供电

本项目供电由中宁县徐套乡供电电网接入。年耗电量为14万kw·h。

#### 2.1.7.3供暖

本项目供暖主要为冬季职工生活供暖，建设单位采用“太阳能+电暖气”联合供暖模式，太阳能不能保证正常的供暖时启用电暖。

### 2.1.8劳动定员和工作制度

本项目劳动定员40人，每天工作8小时，年工作时间为365d。

### 2.1.9总平面布置

本项目建设地点位于中宁县徐套乡，总平面布置根据养殖场各组成部门的性质、使用功能和卫生要求等因素，将性质相同、功能相近、联系密切、对环境要求相对一致的建筑物、构筑物及设施分为若干组并结合用地的具体条件，进行功能分区。

项目7座哺乳牛舍均分布于厂区西侧，2座产房牛棚位于哺乳牛舍东侧、厂区南侧，其余牛棚均匀分布在场区其余位置，堆粪场位于场区东北角，2座值班及消毒室位于南北入口处，项目所在区域常年主导风向为东北风，值班室及消毒室位于厂区侧风向处。总平面布置根据工艺流程，充分考虑自然地形地貌条件，满足生产和方便管理及消防等规范、标准要求。项目严格执行雨污分流管理，合理布置场区的建筑物、运输线路，使场内的物料运输路径短捷，提高了生产效率，降低了运输成本。从环保角度分析，本项目平面布局基本合理。平面布置见图2.1-4。

### 2.1.10项目总投资及环保投资

本项目总投资3521.14万元，实际环保投资109万元，占总投资的3.1%。环保投资主要包括施工期污染防治投资、营运期废水、废气、噪声、固废等治理投资，具体分项见表2.1-7。

表2.1-7   环保投资估算一览表

| 项目 | 产污环节 | 实际环保措施 | 数量 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水治理 | 施工废水 | 设置防渗旱厕，生活污水主要为洗漱废水，收集用于泼洒抑尘，施工废水经10m³沉淀池沉淀后回用 | 1 | 1 |
|  | 废气处理 | 扬尘 | 施工现场设置围挡，现场定时洒水降尘，道路硬质覆盖，粉性物料采取封闭、遮盖措施，运输车辆加盖苫布，防止扬尘对周围环境的污染 | -- | 3 |
|  | 噪声治理 | 建筑施工 | 选用低噪声施工机械设备，合理安排施工作业时间，施工机械采取减振措施 | -- | 1 |
|  | 固废处理 | 生活垃圾、建筑垃圾 | 建筑垃圾及施工弃土清运至指定地点，弃土作为回填材料利用 | -- | 2 |
| 运营期 | 废水 处理 | 生活污水 | 南北值班室均设置1座4m³的化粪池，生活污水经化粪池处理后由吸粪车拉运至中宁第三污水处理厂处置。 | 2座 | 8 |
|  |  | 地下水防渗 | 采取分区防渗措施，对堆粪棚做重点防渗，防渗层的性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层。 对化粪池、牛棚做一般防渗，其防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 | -- | 50 |
|  | 废气 处理 | 恶臭 | 牛棚：对牛棚及运动场的牛粪，采用干清粪方式及时进行清理，定期消毒，喷洒除臭剂（生石灰）等。减少恶臭污染物的蓄积 饲养过程：需科学管理、调配饲料等措施治理恶臭 | -- | 包含在运行费中 |
|  |  |  | 堆粪棚：加强过程控制和清运管理，减少牛粪堆存，定期消毒，在牛粪干湿分离、堆粪区等加入对粪污有降解除臭的特定微生物菌 |  |  |
|  |  |  | 化粪池：封闭，喷洒除臭剂 |  |  |
|  | 噪声 治理 | 设备运转 | 设备降噪减振 | 若干 | 3 |
|  | 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集设施 | -- | 1 |
|  |  | 医疗废物 | 依托主场现有危险废物暂存间1座（12m²），医疗废物收集后委托有资质单位处理 | 1座 | / |
|  |  | 牛粪 | 堆粪棚占地面积720m²，顶部设防雨顶棚、四周设挡雨墙，地面采取硬化防渗处理，满足地面硬化、防渗漏、防扬散、防径流和雨污分离等要求。 | 1座 | 20 |
|  |  | 病死牛尸体及胎盘 | 交由中宁县病死动物无害化处理场处理 | / | 15 |
|  | 地下水跟踪监测 | / | 在场区地下水下游设置1座地下水跟踪监测井，用于日常地下水水质监测 | / | 6 |
| 合计 | 109 |

## 2.2工艺流程分析

### 2.2.1工艺流程分析

本项目为肉牛的饲养属畜牧业，主要环节为：肉牛饲养工艺、饲料加工及喂养和粪便处理工艺。具体分析如下

### 2.2.2肉牛养殖工艺

本项目肉牛生产工艺大致分为三个饲养阶段，即6月龄以前的犊牛阶段、7-12月龄的架子牛生长阶段、12-18月龄以后的强度肥育阶段，各阶段分群分舍饲养。采用“引进良种、科学育肥、封闭管理、全进全出”的生态标准养殖模式。

育肥模式：本项目采用适合农区肉牛生产的舍饲强度育肥技术。根据当前国内生产条件和消费市场实际，在育肥生产上采取幼牛育肥和架子牛育肥两种模式，全部为小公牛。

幼牛育肥：从养殖农户收购8月龄断奶的杂种牛犊，经过8-10个月育成，体重达300kg左右，到16-18月龄出栏上市，活重达700kg。净增重400kg，平均日增重1.55kg。

架子牛育肥；从养殖农户收购活重在200-350kg的架子牛，经过240天育肥，16-18月龄出栏上市，活重达650-700kg，净增重300-500kg，平均日增重1.55kg。

肉牛育肥工艺流程见图2.1-5、图2.1-6。

图2.2-5   幼牛育肥工艺流程

图2.2-6   架子牛育肥工艺流程

本项目采用散栏式饲养结合运动场散养技术：肉牛可在不栓系、无固定床位的牛舍中自由采食、自由饮水和自由运动。散栏式饲养以肉牛的舒适、健康、产品安全为宗旨，更加符合肉牛的自然和生理需要，肉牛可根据生理需要全天候的自由采食、自由饮水、自由运动。

### 2.2.3饲料加工及喂养技术

（1）饲料加工

本项目饲料加工及储存依托的中宁县徐套乡万头肉牛养殖场，场区不进行饲料加工。饲料喂养技术：粗饲料粉碎后与精饲料按不同比例加入TMR饲喂机混合。采用TMR加料法喂养，所谓TMR全称“全混合日粮”，即根据肉牛的营养配方，将肉牛所需各种饲料及肉牛所需维生素等在饲料喂养车内充分混合而得到的一种营养平衡日粮。

采用TMR技术，全天候饲喂，实现机械喂料，牛群自由采食全混合日粮，自由卧栏休息。理论上可以每天1-3次上料，从刺激肉牛采食和保证肉牛进食量的角度考虑，每天3次上料较好，只是饲喂成本会略有增加；TMR配制中心的优势是集中饲草料贮存设施，移动撒料车饲喂。

污染物：肉牛饲养过程中产生污染物主要有牛舍恶臭、牛粪、医疗垃圾、病死牛及噪声等。

（2）饮水方式

犊牛使用舍内杯状饮水器和舍外饮水槽饮水；其他牛群，采用舍内饮水槽或者运动场饮水槽自由饮水方式。

### 2.2.4牛粪堆肥工艺

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）和《农村畜禽养殖污染防治技术规范》（DB64 T702-2011），本项目采用干清粪工艺，采取机械+人工干法清粪方式将粪便及时清出，能够有效减少恶臭的产生。本项目肉牛粪便采用静态剁防治措施，牛粪经在堆粪棚发酵腐熟后，用于厂区配套饲草地的有机肥料。具体工艺流程见下图。

图2.2-7   堆肥工艺流程图

## 2.3施工期污染因素分析

2.3.1施工期工艺流程及产污环节

项目施工期主要进行场地清理、土石方开挖、结构施工、设备安装及场地绿化等工作，主要流程如下：

图2.3-1  施工期工艺流程及产物环节示意图

本项目建设地点位于中宁县徐套乡，针对项目实际建设内容/施工工艺和当地气候、环境等特点，项目在施工期对环境的主要污染因素有废气和扬尘、废水、噪声、建筑施工垃圾和生态植被破坏等。

2.3.2 施工期废气

施工期间对环境空气影响最大的是扬尘，来源于各种无组织排放源。主要表现在以下几方面：

①养殖场土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的扬尘。

②养殖场建设过程中建筑材料如水泥、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染。

③运输车辆往来造成地面扬尘。

④施工垃圾堆放及清运过程中产生扬尘。

⑤构筑物建设过程中产生的少量焊接烟尘。

2.3.3 施工期废水

本项目施工期废水主要是施工人员的日常生活污水和进出车辆除泥冲洗废水。

本项目施工高峰期约有30人，均来自周边村庄村民，项目施工期6月（施工时间按照180d计），用水量按50L/人.d计，则生活用水量为1.5m³/d（270m³），项目施工场地设临时旱厕，定期清掏，用于周边农田施肥，施工人员产生的废水为盥洗水，洒水抑尘；本项目使用商品混凝土，无建筑施工废水产生。施工期产生的废水主要为进出车辆除泥冲洗废水，主要污染物为SS、石油类。

2.3.4 施工期噪声

根据本项目的建设内容及施工特征，其主要的噪声影响环节为：土石方及基础施工阶段推土机、挖掘机及运输车辆的移动声源影响；设备安装阶段吊车、升降机等产生的噪声影响。施工期各声源源强调查结果见表2.3-1。

表2.3-1   施工中主要施工机械噪声值

| 施工阶段 | 施工机械设备名称 | 声级 | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方及基础施工阶段 | 推土机 | 89 | 间歇性 |
|  | 挖掘机 | 90 | 间歇性 |
|  | 装载机 | 90 | 间歇性 |
|  | 各种运输车辆 | 83 | 间歇性 |
| 设备安装阶段 | 吊车 | 100 | 间歇性 |
|  | 升降机 | 110 | 间歇性 |

2.3.5 施工期固体废物

施工期产生的固体废物主要为生活垃圾及建筑垃圾，若处理不当，如随意弃置，将对周围环境产生一定的不利影响，尤以对生态环境、土壤、土地资源、环境空气和地下水等方面的影响突出。

2.3.6 生态环境

本项目建设占地对周围动植物生态环境有一定影响，主要是在施工过程中的开挖、回填将对地表产生扰动，受扰动的裸露地表易发生水土流失。

项目区建设前土地利用状况为设施农用地，在场区四周种植绿化植被。

经现场调查，项目所在区域现状为原撒不拉滩养殖场内老旧圈舍，项目施工期间由于各种施工机械、运输车辆进入施工现场，运输车辆产生的扬尘和排放的尾气将对该区域环境产生一定的影响。

项目区域范围内野生动物品种、数量均很少，主要是一些常见种类，兽类有野兔和鼠类，爬行类主要有沙蜥；鸟类主要有麻雀、喜鹊等常见种，没有国家级保护动物及珍稀濒危保护动物。项目施工影响范围较小，施工期不会对区域内的野生动物产生较大影响。

## 2.4运营期污染因素分析

### 2.4.1废气

本项目运营期废气主要为牛棚、堆粪区产生的恶臭。

⑴牛棚恶臭

参考《舍饲散养自然通风肉牛舍的空气环境分析》（农业工程学报，2004年9月）、《日粮不同种类的饲草料对荷斯坦青年母牛粪尿中总氮、氨态氮和粪中NH3、H2S散发量的影响》（《中国畜牧杂质》，2010（46）20），肉牛牛舍中NH3、H2S排放系数分别为：0.18kg/头·年和0.015kg/头·年，恶臭污染物产生总源强分别为NH3：0.086kg/h（0.75t/a），H2S：0.0072kg/h（0.063t/a）。

本项目拟在日粮中添加沙皂素等除臭剂，并科学合理调控饲粮，同时加强牛场环境综合管理，对牛舍定期喷洒除臭剂，牛舍每天定时清理牛粪，减少恶臭污染物的蓄积，经过上述综合措施处理后，恶臭污染去除效率可达到70%以上。因此，得出本项目恶臭污染物产生总源强分别为NH3：0.026kg/h（0.23t/a），H2S：0.0022kg/h（0.019t/a），排放方式为无组织排放的面源。

本项目牛舍恶臭气体产生排放情况见下表：

表2.4-1   牛棚恶臭气体产生排放情况一览表

| 名称 | 污染物名称 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放速率kg/h |
| 牛棚恶臭 | NH3 | 0.75 | 0.086 | 干清粪、定期消毒，喷洒除臭剂 | 0.23 | 0.026 |
|  | H2S | 0.063 | 0.0072 |  | 0.019 | 0.0022 |

⑵堆粪棚恶臭

本项目建设1座堆粪棚（采取防渗、防漏、防雨措施），堆粪场恶臭产生强度与堆场管理方式等有关。根据《中国畜禽粪便产生量估算及环境效应》（中国环境科学，2006，26（5）614～617），牛粪中总固体量约15%，牛粪中含氮量0.315%，含硫量0.596‰，本项目堆粪场堆粪量为16647t/a（含牛尿），则本项目牛粪中含氮量为4.43t/a，含硫量0.84t/a。根据《日粮不同种类的饲草料对荷斯坦青年母牛粪尿中总氮、氨态氮和粪中NH3、H2S散发量的影响》，在饲料配方合理，堆粪场管理得当的前提下，总氮转化成NH3转化率取5%，总硫转化成H2S转化率取5%，则堆粪场恶臭污染物产生源强分别为NH3：0.22t/a（0.025kg/h），H2S：0.0084t/a（0.0048kg/h）。同时加强堆粪场环境综合管理，对堆粪场定期喷洒除臭剂，经过上述综合措施处理后，恶臭污染去除效率可达到80%以上。因此，得出本项目堆粪场恶臭污染物产生总源强分别为NH3：0.044t/a（0.0051kg/h），H2S：0.0084t/a（0.00096kg/h），排放方式为无组织排放的面源。

本项目堆粪棚恶臭气体产生排放情况见下表：

表2.4-2   堆粪棚恶臭气体产生排放情况一览表

| 名称 | 存栏量 | 污染物名称 | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 排放量t/a | 排放速率kg/h |
| 堆粪棚恶臭 | 4192头 | NH3 | 0.22 | 0.025 | 0.044 | 0.0050 |
|  |  | H2S | 0.0084 | 0.0048 | 0.00084 | 0.00096 |

### 2.4.2废水

本项目采用干法清粪工艺，采取机械+人工干法清粪方式将粪便及时、单独清出，做到日产日清，牛粪晾晒后经堆粪场腐熟发酵处理后，不外排；因此本项目无牛尿排放，且本项目不产生圈舍冲洗废水。

本项目废水主要为养殖场职工产生的生活污水，废水产生量为1284.8m³/a。生活污水经化粪池处理后由吸粪车拉运至中宁第三污水处理厂处置。

本项目废水水质情况详见表2.4-3。

表2.4-3   废水产生及排放情况一览表

| 类别 | 废水量(m³/a) | 污染物名称 | 污染物产生量 | 治理 措施 | 处理效率 | 污染物排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
| 生活 污水 | 1284.8 | COD | 400 | 0.51 | 化粪池 | 15 | 340.00 | 0.44 |
|  |  | BOD5 | 350 | 0.45 |  | 20 | 280.00 | 0.36 |
|  |  | SS | 280 | 0.36 |  | 80 | 56.00 | 0.072 |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.039 |  | 3 | 29.10 | 0.037 |

### 2.4.3噪声

本项目噪声主要来自牛群活动叫声等。噪声声级在60~70dB（A）。为有效控制噪声污染，通过墙体隔声降噪。

表2.4-4   主要噪声源强及治理效果一览表

| 噪声源名称 | 数量 | 排放规律 | 治理前噪声值dB(A) | 治理措施 | 降噪后源强（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛叫 | 4192 | 连续 | 60-70 | 墙体隔声降噪 | 55-65 |

### 2.4.4固体废物

本项目运营后，固体废物主要有牛粪、病死牛尸体及胎盘、医疗废物及生活垃圾。

⑴牛粪

本项目采取干法清粪工艺，根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中表9各类污染物产生量中肉牛，牛粪量为10.88kg/头·d，则本项目牛粪便量为16647t/a。

本项目建设1座堆粪场（采取防雨、防漏、防渗和防溢流措施），牛舍牛粪采取日产日清，牛舍运动场每半年清理1次，清理至堆粪场，运至临时堆粪场暂存后，用于厂区配套饲草地的有机肥料，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ479-2009）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HT/T81-2001）中新建畜禽养殖场粪便处置要求。

⑵病死牛尸体及胎盘

病死尸体的数量是无法计算的，这和养殖场本身的生产管理水平，疫情灾害发生情况以及防疫水平都有直接关联，本项目根据本地区同行业现已运行的肉牛养殖场病死尸产生情况估算病死尸体产生情况，病死牛尸体产生量约为20t/a，胎盘产生量为2t/a。

按照《国家危险废物名录》（2021年版），病死牛尸体属危险废物（废物类别为HW01，废物代码为841-003-01），建设单位不在厂区堆存，随产随清，及时联系中宁县病死动物无害化处理场对病死牛尸体专门进行收集并安全处置。

⑶医疗废物

项目产生的医疗废物主要为废一次性注射器以及废弃的药品等。根据建设单位实际运营经验，在防治牛传染病医治过程中产生的医疗废物约为1.0t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）（废物类别为HW01，废物代码为841-001-01）所规定的危险废物。医疗废物集中收集后委托有资质单位集中处理。

⑷生活垃圾

本项目劳动定员40人，人均生活垃圾产生量按照0.5kg/d计算，则生活垃圾的产生量为7.3t/a，设垃圾收集设施，定期由附近环卫部门统一收集处置。

### 2.4.5污染物源强汇总

本项目运营后污染物源强汇总见表2.4-5。

### 2.4.6总量控制

项目运营期大气污染物主要有氨、硫化氢等，均以无组织形式排放；厂区生活污水经化粪池处理后由吸粪车拉运至中宁第三污水处理厂处置。因此项目不需申请污染物排放总量控制指标。

表2.4-5   本项目主要污染物产生及排放情况汇总一览表

| 要素 | 污染源 | 主要污染物 | 产生情况 | 排放情况 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 效率% |  |  |
| 废气 | 牛棚 | NH3 | 0.75 | 0.086 | 0.23 | 0.026 | 70 | <0.06mg/m³ | 达标排放 |
|  |  | H2S | 0.063 | 0.0072 | 0.019 | 0.0022 |  | <1.5mg/m³ |  |
|  | 堆粪棚 | NH3 | 0.22 | 0.025 | 0.044 | 0.0050 | 80 | <0.06mg/m³ |  |
|  |  | H2S | 0.0084 | 0.0048 | 0.00084 | 0.00096 |  | <1.5mg/m³ |  |
| 废水 | 化粪池 | COD | 400mg/L | 0.51t/a | 340mg/L | 0.44t/a | 15 | / | 达标排放 |
|  |  | BOD5 | 350mg/L | 0.45t/a | 280mg/L | 0.36t/a | 20 |  |  |
|  |  | SS | 280mg/L | 0.36t/a | 56mg/L | 0.072t/a | 80 |  |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.039t/a | 29.10mg/L | 0.037t/a | 3 |  |  |
| 噪声 | 牛场 | 牛群活动叫声等 | 60～90dB(A) | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) | / | 达标 |
| 固体废物 | 牛棚 | 牛粪 | 16647t/a | 0 | / | 暂存堆粪场后，用于厂区配套饲草地的有机肥料 |
|  |  | 病死牛及胎盘 | 22t/a | 0 | / | 本项目将病死牛尸体及胎盘交由中宁县病死动物无害化处理场处理 |
|  | 牛群医治 | 医疗废物 | 1t/a | 0 | / | 按危废管理，定期交由有资质单位处理 |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 7.3t/a | 0 | / | 及时清运至垃圾收集站统一处理 |

# 3 环境概况及环境质量现状评价

## 3.1区域环境概况

### 3.1.1地理位置

中宁县位于宁夏回族自治区中部西侧，腾格里沙漠以南，西依中卫城区，南接同心县，北靠内蒙古阿拉善左旗。地势南高北低，平均海拔1184m。县境东西宽约50km，南北长约60km，总面积约4084.5km²。县城距自治区首府银川市132km，东距吴忠市约75km，中宁县属中卫市管辖。

项目位于中宁县徐套乡，项目厂区中心地理坐标为：东经105.487940°、北纬37.025235″。

### 3.1.2地形地貌

中宁县位于卫宁冲积平原西端，地势开阔平坦，西高东低，坡降舒缓，坡度为1%左右，地面高程海拔1230m左右，平原南北两侧为低山丘陵区，西接腾格里沙漠。在大地构造上属于华北地台和祁连山地槽两大构造单元的过渡带。槽、台界线以北为银川盆地，它介于鄂尔多斯台地和贺兰山褶皱带两大次级构造单元之间。该区域地貌类型为山前冲积洪积平原区。地势西高东低，且由西向东缓倾，地形平坦开阔，地面无切割，局部稍有起伏。在此分布着黄河一、二、三级阶地，一级阶地宽50～300m，地面高程1085～1090m，二级阶地宽200～800m，地面高程1100～1110m；三级阶地高于二级阶地8～12m。

区域地处沉降带之间的西北，场地地基土层自上而下分为黄土状、亚粘土、亚砂土和砂类土及卵石层，场内土质量属于二级非自重湿陷性黄土（砂土），地基承受力在170kPa之间。

### 3.1.3地下水

(1)水文地质条件

项目位于中宁县徐套乡，区域内西部地下水天然露头少，水位埋深较深，矿化度较低，水质近山地带较好，矿化度为1-3g/L。基底为下古生界，其上为石炭系、二叠系、三叠系、新近系、古近系、第四系组成的向斜构造，有数条南北向断裂穿插切割。这一构造特征有利于承压水的形成。近南北向展布于大罗山洪积扇中部断裂与山边断裂间形成的断陷式凹陷带，由于堆积了很厚的砂砾石层，加之直接接受山区基岩水的补给，而构成一个富水带，尤其是凹陷带南北两端的红城水、水套断陷洼地，为盆地内最富水的地段，单井涌水量为2541.03～3420.75m/d，水化学类型为SO4-HCO3-CL-Na-mg水，氟化物为0.68～1.2mg/L，矿化度为0.69～1.96mg/L。

(2)地下水的类型和特征

评价区内地下水的分布及类型其含水岩类可分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水、烧变岩类裂隙水三大类。

①松散岩类孔隙潜水

第四系风积砂在评价区内沉积厚度很小，风积砂层分布不稳定，且厚度变化大，沉积厚度为0.5-5m，一般为透水不含水层，风积层底部为侏罗系砂岩，厚度大并且沉积稳定，构成第四系浅水的相对隔水层。

②碎屑岩类孔隙裂隙承压水

主要为层间孔隙裂隙承压水。最上一层承压水含水层以直罗组底部厚层粗粒砂岩为主，本组砂岩总厚11.11-79.93m，平均46.66m，岩性疏松易碎，透水性好。水位为32.57~44.29m，钻孔涌水量0.0346~0.0054L/s•m，渗透系数为0.074~0.011m/d。属含水性弱或微弱岩层，地下水矿化度3.69~5.42g/L，根据野外勘探孔G1号钻孔抽水试验结果，含水层厚度13.5m，地下水位埋深21.465m，水位标高1325.69m，钻孔涌水量Q=0.062l/s，单位涌水量q=0.0096/s•m，渗透系数k=0.056m/d，矿化度0.782g/L，地下水化学类型为HCO3-Na型水。

### 3.1.3气象、气候

中宁县地处内陆，属中温地带半干旱大陆性气候，同时也受到一些沙漠气候的影响，表现为冬寒漫长，夏凉短暂，四季分明，昼夜温差大，大风沙暴多。根据中宁气象局2000~2019年近20年的长期气象统计资料见表3.1-1。

表3.1-1   中宁气象站常规气象参数统计（2000~2019年）

| 项目 | 数据 | 项目 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观测场海拔（m） | 1183.3 | 历年平均冰雹日数（d） | 0.2 |
| 历年平均气温（℃） | 8.9 | 历年平均雾日数（d） | 0.6 |
| 历年极端最高气温（℃） | 38.9 | 历年平均雷暴日数（d） | 16 |
| 历年极端最低气温（℃） | -28 | 历年降雪日数（d） | 11.4 |
| 历年平均相对湿度（%） | 57 | 历年平均阴天日数（d | 65.1 |
| 历年平均降水量（mm） | 193.3 | 最大积雪深度（cm） | 15 |
| 历年平均蒸发量（mm） | 2055.3 | 历年平均沙尘暴日数（d） | 2.3 |
| 历年平均风速（m/s） | 3.0 | 最大冻土深度（cm） | 109 |
| 历年平均大风日数（d） | 13.6 | 全年主导风向 | NE |

### 3.1.4地表水

中宁县境内主要有黄河、清水河和红柳沟三大水系。黄河过境长68km，流域面积2957km²，年径流量315亿m³，河水矿化度0.4g/1，清水河系一级支流，流经长43km，流域面积204km²，平均年过水量1.24亿m³，矿化度：3-28g/l，红柳沟系二级支流，境内流程20km，流域面积1064 km²，年径流量990万m³，矿化度4g/1。境内还有五大干渠引提黄河水量13.4亿m³。

⑴黄河

黄河过境径流68km，年径流量315亿m³，平均流量3600m³/s。1904-1982年，黄河出现4000m³/s以上洪峰22次，平均3.6年1次，延续时间最长45天，1939-1966年，黄河流量出现500m³/s以下的枯水年份13年，平均2.2年一次，供水保证率平均为54%。黄河水量年内变化亦较大，4月下旬至6月下旬是枯水期，最小流量300m³/s，7~9月是丰水期，最大流量7450m³/s。黄河水质良好，矿化度0.4g/L。

⑵清水河

清水河属黄河一级支流，过境径流43km。最大流量2320m³/s，最小0.085m³/s。1954-1959年，平均每年输入黄河的泥沙5400万t，1964~1970年，因长山头水库滞洪，年均输沙量减少到3950万t，于1978年，年均2643万t，洪水最大含泥沙量800kg/m³，年均229kg/m³。清水河多年平均含盐量5.08g/L，年均输盐量107t/a，水质差，人畜不能饮用。

⑶红柳沟

红柳沟属黄河二级支流，境内经流20km，涓涓细流常年不断，每年雨季，山洪暴发频繁，水势十分凶猛，多年平均流量0.31m³/s，年均径流量990万m³，含沙量多年平均256kg/m³，输沙量78kg/m³，年输沙量最少20.4万t，最多738万t，年均约246万t，最大洪峰流量326m³/s，矿化度4g/L。

上述地表水体均距离项目建设区域较远，项目区域周边无常年径流地表水体。

### 3.1.5土壤植被

项目所在区域土壤类型主要是灰钙土和风沙土，灰钙土是在干旱气候和荒漠草原植被下形成的地带性土壤，腐殖质含量低，有机质含量仅为0.5%～0.8%，土壤中碳酸钙以斑块状沉积形成钙积层。项目区的风沙土基本为固定风沙土，主要分布在荒漠地带。 灰钙土和风沙土土壤团粒结构性差，有机质含量低，抗蚀性能差，极易造成风蚀和水蚀。

项目区属宁夏中部干旱草原区，为荒漠草原植被类型，属典型的刺旋花—短花针茅—猫头刺+红沙草场类型。刺旋花为本地优势种，其次为短花针茅、猫头刺、红沙等，另外还生长有红叶骆驼蓬、木蓼、牛枝子、老瓜头等。人工林以防护林带为主，树种主要有：杨、柳、榆、槐、红柳、沙枣等。区域林草覆盖率在10%左右。

### 3.1.6地震

根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2015B1）和《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015A1）可知：本项目所在地区地震动峰值加速度为0.20g，设计特征周期为0.40s。

## 3.2环境质量现状监测与评价

### 3.2.1环境空气质量现状监测与评价

#### 3.2.1.1项目所在区域达标判定

⑴项目所在区域达标判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.1.1规定“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境，质量公告或环境质量报告中的数据或结论”以及6.2.1.3规定“评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据”。

本项目位于中宁县徐套乡，所在行政区划范围为中卫市，区域环境空气质量现状评价引用《2020年宁夏生态环境质量状况》公布的中卫市的监测数据对项目达标区判定。所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见表3.2-1。

表3.2-1   区域公布的环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m³） | 标准值（μg/m³） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 65 | 70 | 93 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 33 | 35 | 94 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 13 | 60 | 22 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 25 | 40 | 63 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分数（mg/m³） | 1.0 | 4 | 25 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值的第90百分数 | 134 | 160 | 84 | 达标 |

由表可知，项目所在区域各污染物年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此，判定本项目所在区域为达标区域。

#### 3.2.1.2补充监测因子环境质量现状

本项目建设地点位于中宁县徐套乡，属环境空气二类功能区。本次NH3、H2S、臭气浓度环境空气质量现状委托吴忠科信环境检测有限公司于2021年12月2日~8日进行监测。

⑴监测点位布设

具体监测点位详见表3.2-2，现状监测点位分布见图3.2-1。

表3.2-2   环境空气现状监测布点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 坐标 | 方位 | 距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 厂区下风向处 | E 37°0'50.36" N 105°28'27.13" | SW | 1.5km |

(2)监测因子

本次评价选取NH3、H2S、臭气浓度，共3项评价因子。

(3)监测频率、内容及要求

监测频率、内容及要求见表3.2-3。

表3.2-3   监测频率、内容及要求

| 监测项目 | 监测时段 | 监测频次 | 采样时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 2021年12月2日～12月8日 | 连续检测7天，每天采样4次（02:00~03:00、08:00~09:00、14:00~15:00、20:00~21:00） | 小时平均 |
| H2S |  |  |  |
| 臭气浓度 |  | 连续检测7天，每天采样1次 | 1次值 |

(4)监测分析方法

监测及分析方法依照《环境监测分析方法》及《空气和废气监测分析方法》（第四版）中的相关方法进行，具体见表3.2-4。

表3.2-4   环境空气现状监测项目及分析方法一览表

| 监测项目 | 分析方法 | 方法检出限（mg/m³） | 监测分析仪器 | 监测分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H2S | 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） | 0.001 | 7230G 分光光度计 | 2021.8.30 -2022.8.29 |
| NH3 | 《环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ 533-2009） | 0.01 |  |  |
| 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-93） | 10 （无量纲） | 双联球+3L聚酯无臭袋 | / |

(5)监测结果统计

项目采用单项污染指数法进行评价，即：

Pi=Ci/Si

式中：Pi——i项污染物的污染指数，无量纲；

Ci——i项污染物浓度实测值，单位为mg/m³；

Si——i项污染物浓度标准值，单位为mg/m³；

本项目环境空气质量现状补充监测与评价结果见表4.3-5。

表3.2-5   补充环境空气质量现状监测结果统计表

| 污染物 | 采样点 | 浓度范围（mg/m³） | 标准值（mg/m³） | 最大浓度占标率（%） | 超标率 (%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1小时平均值 | 0.031~0.083 | 0.20 | 41.5 | 0 | 达标 |
| H2S | 1小时平均值 | 0.004~0.007 | 0.01 | 70 | 0 | 达标 |
| 臭气浓度 （无量纲） | 一次值 | <10、11~14 | -- | -- | -- | -- |

由表可知，监测因子中NH3、H2S浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度限值要求，臭气浓度无现行环境质量标准，监测值作为背景值留档。

### 3.2.2地表水环境质量现状监测与评价

本项目周边无常年地表径流。

### 3.2.3地下水环境质量现状监测与评价

本次地下水质量现状监测委托吴忠科信环境检测有限公司于2021年12月2日进行监测，1#监测井为水质水位监测井，2#和3#监测井监测期间未见地下水，因此仅记录井深；4#~6#监测点位引用宁夏东瑞国环检测有限公司于2019年5月16日对《中宁县徐套乡万头肉牛养殖场建设项目》地下水现状监测结果。

⑴监测点位布设

地下水环境质量现状监测共布设6个地下水监测点位，具体见表3.2-6。

表3.2-6   地下水现状监测点位一览表

| 点位名称 | 坐标 | 方位、距离 | 水位 | 井深 | 水井功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂区东南侧 | E：105.504257° N：37.000358° | SE，3km | 20 | 30 | 水质、水位 |
| 2#厂区北侧 | E：05.488469° N：37.050207° | SE，2.5km | / | 220 | / |
| 3#厂区东西侧 | E：105.526119° N：37.054590° | NE，4.3m | / | 200 | / |
| 4#上游东梁 （引用点） | E:105°31'00.23"， N:36°58'42.32" | SE，5.75km | 105 | 115 | 水质、水位 |
| 5#下游乐园村 （引用点） | E:105°29'25.67"， N:37°01'58.48 | NE，600m | 90 | 130 | 水质、水位 |
| 6#场址（引用点） | E:105°29'46.69"， N:37°01'22.96" | SW，540m | 200 | 110 | 水质、水位 |

⑵监测因子

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、硫酸盐、氯化物、氰化物、总大肠菌群、菌落总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-等。

⑶监测时间及频次

连续监测2天，每个井位设一个垂线，每个垂线取一个瞬时样。

⑷监测分析方法

本项目地下水监测和分析方法按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）和国家环保总局颁布的《水和废水监测分析方法》（第四版）中的要求的方法执行，详见表3.2-7

表3.2-7   地下水检测分析方法一览表

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 检出限（mg/L） | 分析仪器 | 校准/检定 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH （无量纲） | 《水质 pH 值的测定 电极法》 （HJ 1147-2020） | / | PHBJ-260 便携式PH计 | 2021.8.30 -2022.8.29 |
| 2 | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 8.1溶解性总固体 称量法》（GB/T5750.4-2006） | - | CP114 电子天平 |  |
| 3 | 挥发性酚类 （以苯酚计） | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ503-2009） | 0.0003 | 7230G 分光光度计 |  |
| 4 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ535-2009） | 0.025 |  |  |
| 5 | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》（HJ484-2009） | 0.001 |  |  |
| 6 | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 （GB/T7467-1987） | 0.004 |  |  |
| 7 | 总硬度 （以CaCO3计） | 《水质 钙和镁总量的测定EDTA滴定法 》（GB/T7477-1987） | 0.05 （mmol/L） | 容量分析 | 2018.12.10 -2021.12.9 |
| 8 | CO32- | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局(2002年) | - |  |  |
| 9 | HCO3- |  | - |  |  |
| 10 | 耗氧量 （CODmn法） | 《水质 高锰酸盐指数的测定 酸性法》（GB/T11892-1989） | 0.5 |  |  |
| 11 | 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ694-2014） | 0.00004 | AFS200T 原子荧光光度计 | 2020.12.17 -2021.12.16 |
| 12 | 砷 |  | 0.0003 |  |  |
| 13 | 铁 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 （GB/T 11911-1989） | 0.03 | YH-AA2053AH 原子吸收分光光度计 | 2020.12.17 -2022.12.16 |
| 14 | 锰 |  | 0.01 |  |  |
| 15 | 钾 | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》 （GB/T 11904-1989） | 0.4 |  |  |
| 16 | 钠 |  | 0.01 |  |  |
| 17 | 钙 | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 （GB/T 11905-1989） | 0.02 |  |  |
| 18 | 镁 |  | 0.002 |  |  |
| 19 | 铅 | 铜、铅、镉 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水检测分析方法》（第四版） 国家环境保护总局 （2002年） | 0.001 |  |  |
| 20 | 镉 |  | 0.0001 |  |  |
| 21 | 水温 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计法》 （GB 13195-1991） | - | 0-200玻璃液体温度计 | 2020.12.14 -2021.12.13 |
| 22 | 硫酸盐 （以SO42-） | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》（HJ84-2016） | 0.018 | CIC-D160 离子色谱仪 | 2020.4.15 -2022.4.14 |
| 23 | 硝酸盐 （以N计） |  | 0.004 |  |  |
| 24 | 亚硝酸盐氮 （以N计） |  | 0.005 |  |  |
| 25 | 氯化物 （以Cl-计） |  | 0.007 |  |  |
| 26 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 总大肠菌群 多管发酵法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2002年 | <3 | SPX-150BE生化培养箱 | 2021.8.30 -2022.8.29 |
| 27 | 细菌总数（CFU/mL） | 菌落计数法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） | - |  |  |

⑸监测结果

监测结果详见表3.2-8。

表3.2-8   地下水监测结果一览表       单位：mg/L

| 项目 | 点位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
|  | 1#厂区东南侧 | 4#上游东梁 （引用点） | 5#下游乐园村 （引用点） | 6#项目场址（引用点） |  |
| pH（无量纲） | 8.4 | 7.18 | 7.22 | 7.18 | 6.5～8.5 |
| 总硬度 （以CaCO3计） | 2349 | 2620.78 | 2688.95 | 2703.78 | ≤450 |
| 溶解性总固体 | 8920 | 7049.0 | 7046.9 | 7001.4 | ≤1000 |
| 硫酸盐 | 1424 | 1032.7 | 988.6 | 1025.4 | ≦250 |
| 氯化物 | 651 | 2070.85 | 2067.98 | 2064.35 | ≦250 |
| 铁 | 0.03L | 0.235 | 0.215 | 0.217 | ≦0.3 |
| 锰 | 0.01L | 0.023 | 0.025 | 0.025 | ≦0.10 |
| 铅 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≦0.01 |
| 镉 | 0.0031 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | ≦1.00 |
| 挥发性酚类 | 0.0003L | 0.0007 | 0.0006 | 0.0008 | ≦0.002 |
| 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | 2.6 | / | / | / | ≦3.0 |
| 氨氮 | 0.312 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | ≦0.50 |
| 亚硝酸盐 | 0.005L | 0.18 | 0.19 | 0.22 | ≦1.00 |
| 硝酸盐 | 0.004L | 14.96 | 14.98 | 15.04 | ≦20.0 |
| 氰化物 | 0.001L | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ≦0.05 |
| 汞 | 0.00004L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≦0.001 |
| 砷 | 0.0005 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≦0.01 |
| 铬（Cr6+） | 0.004L | 未检出 | 0.0037 | 0.0042 | ≦0.05 |
| HCO3- | 2.49 | 124.08 | 126.08 | 129.69 | - |
| CO32- | 124 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - |
| 钾 | 8.76 | 3.308 | 3.372 | 3.325 | - |
| 钠 | 365 | 0.780 | 0.773 | 0.776 | ≦200 |
| 钙 | 133 | / | / | / | - |
| 镁 | 415 | / | / | / | - |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | ＜3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≦3.0 |
| 菌落总数 | 12 | / | / | / | ≦100 |

⑹评价方法

采用标准指数法，其公式如下：

Si=Ci/Cs

式中：Si，j－单项水质参数i在第j点的标准指数；

Ci，j－单项水质参数i在第j点的实测浓度；

Csi－单项水质参数i在第j点的评价标准。

SpH,i=(7.0-pHi)/(7.0-pHsd)(pHi≤7.0时)

SpH,i=(pHi-7.0)/(pHsu-7.0)(pHi>7.0时)

标准指数大于1，表明该断面的环境质量劣于评价标准等级，反之则满足评价标准。

⑺评价结果

地下水环境质量现状评价结果见表3.2-9。

表3.2-9   地下水环境质量现状评价统计表

| 项目 | 点位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
|  | 1#厂区东南侧 | 4#上游东梁 （引用点） | 2#下游乐园村 （引用点） | 3#项目场址（引用点） |  |
| pH（无量纲） | 0.93 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 6.5～8.5 |
| 总硬度 （以CaCO3计） | 5.22 | 5.82 | 5.96 | 6 | ≤450 |
| 溶解性总固体 | 8.92 | 4.05 | 7.05 | 7 | ≤1000 |
| 硫酸盐 | 5.696 | 4.13 | 3.95 | 4.10 | ≦250 |
| 氯化物 | 2.604 | 8.28 | 8.27 | 8.26 | ≦250 |
| 铁 | / | 0.235 | 0.72 | 0.72 | ≦0.3 |
| 锰 | / | 0.23 | 0.25 | 0.25 | ≦0.10 |
| 铅 | 0.7 | / | / | / | ≦0.01 |
| 镉 | 0.0031 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | ≦1.00 |
| 挥发性酚类 | / | 0.35 | 0.30 | 0.40 | ≦0.002 |
| 耗氧量 （CODMn法，以O2计） | 0.87 | 4.6 | 4.63 | 4.69 | ≦3.0 |
| 氨氮 | 0.624 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | ≦0.50 |
| 亚硝酸盐 | / | 0.18 | 0.75 | 0.75 | ≦1.00 |
| 硝酸盐 | / | 0.75 | 0.19 | 0.22 | ≦20.0 |
| 氰化物 | / | 0.8 | 0.8 | 1.0 | ≦0.05 |
| 汞 | / | / | / | / | ≦0.001 |
| 砷 | 0.05 | / | / |  | ≦0.01 |
| 铬（Cr6+） | / | 0.006 | 0.074 | 0.084 | ≦0.05 |
| HCO3- | / | / | / | / | - |
| CO32- | / | / | / | / | - |
| 钾 | / | / | / | / | - |
| 钠 | 1.825 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | ≦200 |
| 钙 | / | / | / | / | - |
| 镁 | / | / | / | / | - |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | / | / | / | / | ≦3.0 |
| 菌落总数 | 0.12 | / | / | / | ≦100 |

由监测结果可知：监测点位总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物和钠出现超标，其余监测因子的标准指数均小于等于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物超标原因主要由于项目区地下水水文地质特性导致本底值较高；钠超标原因主要为该区域地下水为苦卤水，背景值较高所致。

⑻水化学类型

根据舒卡列夫分类法，地下水中Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cl-、CO32-、HCO3-、SO42-将Meq（毫克当量）百分数大于25%的阴阳离子进行组合，每种类型以阿拉伯数字为代号，共49类，舒卡列夫分类表见表3.2-10。

表3.2-10  舒克列夫分类表

| 含量＞25%Meq的离子 | HCO3 | HCO3+SO4 | HCO3+SO4+Cl | HCO3+Cl | SO4 | SO4+Cl | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca+Na+Mg | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca+Mg | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na+Ca | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
| Na+Ca+Mg | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na+Mg | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |

按矿化度又分为4组，A组矿化度＜1.5g/L，B组矿化度1.5-10g/L，C组矿化度10-40g/L，D组矿化度＞40g/L。命名时在数字与子母间加连接号，如1-A型：指的是M＜1.5g/L，阴离子只有HCO3＞25%，阳离子只有Ca＞25%Meq。项目地下水化学类型见表3.2-10。

表3.2-10  水化学类型确定

| 点位 | 项目 | 监测值（mg/L） | 离子当量 | 毫克当量浓度（mg/Meq） | 百分比（%Meq） | 矿化度（g/L） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | Na+ | 365 | 23 | 15.87 | 27.68 | 5.22 | -4.77 |
|  | K+ | 8.76 | 39 | 0.22 | 0.39 |  |  |
|  | Ca2+ | 133 | 40 | 6.65 | 11.60 |  |  |
|  | Mg2+ | 415 | 24 | 34.58 | 60.33 |  |  |
|  | HCO3- | 2.49 | 60 | 0.04 | 0.08 |  |  |
|  | CO32- | 124 | 61 | 4.07 | 7.80 |  |  |
|  | SO42- | 1424 | 96 | 29.67 | 56.93 |  |  |
|  | Cl- | 651 | 35.5 | 18.34 | 35.19 |  |  |

根据上表可知，监测点位的阴阳离子毫克当量的相对误差在±5%范围内，可认为地下水监测数据可信。项目1#点位地下水化学类型为SO42--Mg2+型水，水化学类型为31-B。

### 3.2.4声环境质量现状监测与评价

⑴监测点的布设

在东、西、南、北厂界共设置4个声环境监测点位，监测点位见图3.2-1。

⑵监测时间及频率

根据现场踏勘结合周围环境现状，委托吴忠科信环境检测有限公司于2021年12月2~3日对项目厂址区域环境噪声进行监测，在昼间及夜间各测一次等效连续A声级。

⑶监测项目

连续等效A声级。

⑷监测结果统计

声环境质量现状监测结果统计情况见表3.2-11。

表3.2-11   声环境质量监测结果       单位：dB(A)

| 编号 | 检测点位置 | 12月2日 | 12月3日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜 间 |
| ▲1# | 厂界北侧 | 52 | 41 | 53 | 42 |
| ▲2# | 厂界西侧 | 50 | 43 | 52 | 41 |
| ▲3# | 厂界南侧 | 53 | 40 | 50 | 41 |
| ▲4# | 厂界东侧 | 51 | 42 | 50 | 40 |
| 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 | 60 | 50 | 60 | 50 |

由上表可以看出，厂址周围声环境现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，表明区域声环境质量较好。

### 3.2.5土壤环境质量现状监测与评价

#### 3.2.5.1土壤类型调查

项目厂址土壤类型查阅“国家土壤信息服务平台”。根据查询结果，项目厂址及四周土壤类型为灰钙土。项目区域土壤类型见图3.2-2。

图3.2-2   项目所在区土壤类型图

#### 3.2.5.2土壤环境现状监测

本次评价项目土壤监测数据委托新疆锡水金山环境科技有限公司对本项目厂区土壤的监测数据。

⑴监测时间及频次

监测时间及频次：监测时间为2021年12月2日。

⑵监测因子

监测因子：pH、砷、镉、汞、铅、铬、铜、镍、锌。共计9项。

⑶监测点位

项目分别在项目厂址布设3个采样点位，具体监测点位见表3.2-12及图3.2-1。

表3.2-12   土壤现状监测布点情况一览表

| 监测点 | 监测点位 | 点位坐标 | 取土层 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂区西北侧 | E 105.500914 N 37.263435 | 0-20cm表层样 | 砷、镉、铜、铅、汞、镍、pH、铬、锌 |
| 2# | 厂区中部 | E 105.501745 N 37.262845 |  |  |
| 3# | 厂区东南侧 | E 105.501988 N 37.262474 |  |  |

⑷监测方法

监测及分析方法《土壤元素的近代分析方法》、《环境监测分析方法》及《土壤理化分析》的要求进行。具体见表3.2-13。

表3.2-13   土壤检测内容及分析方法     单位：mg/kg

| 序号 | 检测 项目 | 分析方法 | 检出限 （mg/kg） | 测试仪器 | 检定/校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汞 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》 （GB/T 22105.1-2008） | 0.002 | AFS200T 原子荧光光度计 | 2020.12.17 -2021.12.16 |
| 2 | 砷 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》 （GB/T 22105.2-2008） | 0.01 |  |  |
| 3 | 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 （GB/T 17141-1997） | 0.01 | YH-AA2053AH原子吸收分光光度计 | 2020.12.17 -2022.12.16 |
| 4 | 锌 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491-2019） | 1 |  |  |
| 5 | 铜 |  | 1 |  |  |
| 6 | 铬 |  | 4 |  |  |
| 7 | 镍 |  | 3 |  |  |
| 8 | 铅 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 （GB/T 17141-1997） | 0.1 |  |  |
| 9 | pH （无量纲） | 《土壤 pH值的测定 电位法》（HJ 962-2018） | -- | PHBJ-260 便携式pH计 | 2021.8.30- 2022.8.29 |

⑸评价标准

评价区域土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）风险筛选值。

⑹监测结果

土壤理化性质结果见表3.2-14。土壤监测结果见表3.2-15。

表3.3-14   土壤理化性质调查汇总表

| 点号 | 厂区东侧 | 厂区中心 | 厂区西侧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 |
|  | 结构 | 粒状 | 粒状 | 粒状 |
|  | 质地 | 沙土 | 沙土 | 沙土 |
|  | 砂砾含量 | / | / | / |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | PH值（无量纲） | 7.80 | 7.85 | 7.92 |
|  | 阳离子交换量 | 5.04 | 4.72 | 4.54 |
|  | 氧化还原点位（MV） | 236 | 273 | 250 |
|  | 饱和导水率/（mm/min） | 2.84 | 2.43 | 2.64 |
|  | 土壤容重/（g/m3） | 1.25 | 1.38 | 1.42 |
|  | 孔隙度（%） | 52.8 | 47.6 | 46.4 |

表3.2-15   土壤环境质量现状监测结果一览表  单位：mg/kg

| 土壤编号 监测项目 | GB15618-2018 （pH＞7.5） | 土壤编号及结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 厂区东侧 | 厂区中心 | 厂区西侧 |
| pH（无量纲） | - | 7.80 | 7.85 | 7.92 |
| 汞 | 3.4 | 0.07 | 0.085 | 0.065 |
| 铜 | 100 | 25 | 36 | 15 |
| 铅 | 170 | 17.5 | 19.6 | 16.0 |
| 砷 | 25 | 10.1 | 9.48 | 7.51 |
| 镉 | 0.6 | 0.446 | 0.491 | 0.414 |
| 镍 | 190 | 49 | 27 | 21 |
| 铬 | 250 | 42 | 139 | 22 |
| 锌 | 300 | 35 | 39 | 32 |

#### 3.2.5.3 土壤环境质量现状评价

根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）风险筛选值限值要求，监测期间各监测点位各评价因子均满足各监测因子均满足风险筛选值限值要求，项目建设区土壤质量较好。

# 4 施工期环境影响预测与评价

## 4.1 施工期环境影响评价

4.1.1 施工期环境空气影响分析

（1）施工期环境空气影响因素

在本项目施工期间，施工扬尘主要产生于以下环节：①施工时，场地的平整、路面的开挖及土方的挖掘等环节产生的扬尘；②水泥、砂石等建筑材料的装卸和车辆运输过程中产生的扬尘；③施工中产生的弃土，若堆放时覆盖不当或装卸运输时撒落产生的扬尘。

施工期间对环境空气影响最主要的是扬尘。干燥地表开挖时产生的粉尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的弃土堆放过程中，在风力较大时，会产生风力扬尘；而装卸和运输过程中，又会造成部分粉尘扬起和洒落。

（2）施工期环境空气污染的防护措施

结合本项目区域周围的特点，为使施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，应当采取以下防护措施：

①加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放，减轻燃油动力机械排放的废气对环境空气的影响；

②运土车辆应加篷布遮盖，严禁超重、超高装载，运输车辆进入施工场地应低速、限速行驶，以减少产尘量；将施工用水泥堆放在库房或临时工棚内，及时清除撒落在地面的水泥，对产生扬尘的施工作业点设洒水装置，抑制粉尘散发和运输中的二次扬尘；

③施工期采用商品混凝土，减少砂石等材料在施工现场的堆放数量。及时清理多余土方、每天及时清扫掉落地面的尘土等措施，减少扬尘污染；

④在运输车辆进出厂区时及时清扫车身、轮胎上的泥土，防止造成运输过程中的二次污染；

⑤对厂区运输路面进行硬化处理，对厂区内定期洒水，减少扬尘污染；

⑥合理安排工程进度，交叉作业，缩短施工时间。

综上所述，本项目在施工过程只要采取切实可行的污染防治措施及科学的管理办法，可使施工扬尘影响降低至较低水平。施工期对大气环境影响只是局部的、短暂的，属可接受程度。

4.1.2 施工期水环境影响分析

（1）施工期水环境影响因素

项目施工期间，施工期废水主要是施工人员的日常生活污水和进出车辆除泥冲洗废水。

施工废水车辆除泥冲洗废水。施工污水中含有较多的建筑砂石、水泥、弃土等悬浮物。

生活污水包括施工人员的盥洗水。此外，暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，还将夹带大量泥沙，但该地区暴雨极少。

（3）施工期污水防治措施

施工单位应严格执行相关环境管理规定，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境等。施工时产生的废水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境车辆除泥冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙水经沉沙池沉淀后回用到施工过程中去。

施工期施工人员30人，建设工期6个月，生活用水量约50L/人·d，施工期生活用水量为240m³，排水量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为216m³。施工人员的生活设施相对比较集中，如果施工期生活污水直接排放，易对环境体造成污染。施工单位拟在施工人员集中生活区建设简易临时旱厕，定期清掏用于企业农田施肥。项目施工期产生的少量废水经沉淀后，回用于施工场地洒水抑尘。

此外，施工期间要尽量求得土石方工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，如果遇到暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷。

本项目拟采取以下防护措施以降低对地下水的影响。

①科学选择施工方案，优化配置各种资源，合理安排施工作业面，强化质量安全意识，配备先进适用的技术装备、优质、快速、安全地完成基础工程是施工任务；

②经修建的沉砂池处理后用于场地洒水抑尘，严禁渗漏和回灌。

采取以上方案后，施工期对地下水的影响较小。

4.1.3 施工期声环境影响预测与评价

（1）执行标准

项目施工期间噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），该标准对不同施工阶段作业所产生的施工噪声在其施工场界的限值见表4.1-1。

表4.1-1   建筑施工场界环境噪声排放标准   单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（2）施工噪声强度调查

施工噪声主要有设备噪声、机械噪声等。施工设备噪声主要是推土机、挖掘机等设备的发动机噪声；机械噪声主要是装卸材料的碰击声、拆除模板及清除模板上附着物的敲击声。这些噪声源的声级值最高可达110dB（A）左右。各种施工机械设备的噪声源强见表4.1-2。

表4.1-2   各种施工机械设备噪声源强   单位：dB(A)

| 序号 | 主要噪声源 | 测点距施工设备距离(m) | Leqmax |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 1 | 89 |
| 2 | 挖掘机 | 1 | 90 |
| 3 | 装载机 | 1 | 90 |
| 4 | 各种运输车辆 | 1 | 83 |
| 5 | 吊车 | 1 | 100 |
| 6 | 升降机 | 1 | 110 |

施工期间各种机械设备除少部分高噪声设备可以固定安装在一个地方外，绝大多数设备都会因施工地点的不同而不能固定在一个地方。

（3）施工期噪声预测

施工期各种噪声源为多点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下:

Lp=Lp0—20Log (r/r0)—△Loct

式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值dB(A)；

Lp0——距声源r米处的参考声级dB(A)；

r、r0——点距离声源(m)；

△L oct——各种因素引起的衰减量(包括声障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量)。

根据上表中各种施工机械噪声值，通过计算可以得出不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，见表4.1-3。

表4.1-3   各种施工机械在不同距离处的噪声预测值   单位：dB(A)

| 施工 阶段 | 施工机械 | 距机械不同距离处的声压级(dB) | 噪声限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1m | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机 | 89 | 69 | 63 | 59 | 55 | 49 | 70 | 55 |
|  | 挖掘机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 56 | 50 | 70 | 55 |
|  | 装载机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 56 | 50 | 70 | 55 |
|  | 各种运输车辆 | 83 | 63 | 57 | 53 | 49 | 43 | 70 | 55 |
| 结构 | 吊车 | 100 | 80 | 74 | 70 | 66 | 60 | 70 | 55 |
|  | 升降机 | 110 | 90 | 84 | 80 | 76 | 70 | 70 | 55 |

根据现场踏看知，本项目100m范围内无居民，根据表5.1-3的预测结果，在距离本项目的边界100m处，施工期间噪声值在43～70dB(A)，符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准的要求。因此项目施工期施工噪声对周围环境影响较小。

4.1.4 施工期固体废物影响分析

本项目涉及拆除原有构筑物，施工期主要固体废物为建筑垃圾等。项目仅进行厂地平整，不设弃土场及取土场。

（1）施工期固体废物影响因素

施工期间施工场地平整会产生渣土、施工剩余废物料等。如不妥善处理这些建筑垃圾，会在一定程度上对周围环境造成影响。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，会给沿线镇村的环境卫生带来危害。

（2）施工期固体废物影响防治措施

为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，应当采取如下措施：

①车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒。

②施工期间，施工人员产生的生活垃圾集中收集后，运至就近垃圾填埋场安全填埋。

③施工期产生的一些金属、木材及建筑材料的碎屑和废弃的混凝土等应指派专人专车收集处理，不得随意丢放。

④施工结束后及时清理施工现场，拆除临时工棚等建筑物。

4.1.5 施工期生态环境影响分析

本项目拆除原撒不拉滩养殖场内老旧圈舍并平整场地后，新建产房2栋、哺乳牛舍7栋，肉牛牛舍6栋等，均位于原撒不拉滩养殖场内，不占用场区外荒地。因此，在项目施工期内，不会对项目区域内的植被和动物等造成影响。

# 5 运营期环境影响预测与评价

## 5.1运营期环境空气影响预测与评价

根据1.5.1.1环境空气评价等级判定章节，本项目Pmax最大值出现为堆粪棚排放的H2SPmax值为3.0090%，Cmax为0.3009μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

由表1.5-4可知，项目NH3和H2S的最大落地浓度分别为1.5672ug/m³、0.3009ug/m³，最大浓度占标率分别为0.7836%、3.0090%，均未超过10%，NH3和H2S的最大落地浓度均小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度限值。

### 5.1.1卫生防护距离

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中第3节对养殖场选址的要求：禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；县级人民政府依法划定的禁养区域；国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。新建、改建、扩建的畜禽养殖场应避开规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

因此，本项目卫生防护距离确定为项目各边界外500m距离。根据现场勘查，项目边界500m范围内无学校、居民区等环境敏感点，符合卫生防护距离要求。今后在规划建设中，本项目卫生防护距离内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感点。

### 5.1.2污染物排放量核算

本项目污染物有组织、无组织排放量核算见表5.1-1。

表5.1-1   大气污染物排放量核算表

| 序号 | 排放源 | 污染物 | 年排放量t/a | 国家或地方标准排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织 | 牛棚 | NH3 | 0.23 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）： NH3：1.5mg/m³ H2S：0.06mg/m³ |
|  |  |  | H2S | 0.019 |  |
| 2 |  | 堆粪场 | NH3 | 0.044 |  |
|  |  |  | H2S | 0.00084 |  |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | NH3 | 0.27 |
|  | H2S | 0.02 |

### 5.1.3大气环境影响评价结论

本项目大气评价等级为二级，因此采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录B推荐模型中的估算模型AERSCREEN进行预测。经预测，项目H2S和NH3的最大落地浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中浓度限值。则本项目区域环境影响处于可接受水平。

### 5.1.4大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表见表5.1-2。

表5.1-2   建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长=5~50km□ | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | ＜500t/a( |
|  | 评价因子 | 基本污染物（） 其它污染物（NH3、H2S） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区□ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放量( 本项目非正常排放量□ 现有污染源□ | 拟替代污染源□ | 其它在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网 络模型( | 其它□ |
|  | 预测范围 | 边长=50km□ | 边长=5~50km□ | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子（） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常时长（1）h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日均浓度和年均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤ -20%□ | k＞ -20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NH3、H2S、臭气浓度） | 有组织废气监测( 无组织废气监测( | 无监测□ |
|  |  | 监测因子：（） | 有组织废气监测( 无组织废气监测□ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（） | 无监测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可接受( | 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（0）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0）t/a | NOx：（0）t/a | 颗粒物：（0）t/a | VOCs：（0）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项。 |

## 5.2地表水环境影响分析及评价

本项目采用干法清粪工艺，采取机械+人工干法清粪方式将粪便及时、单独清出，做到日产日清，牛粪晾晒后经堆粪场腐熟发酵处理后，不外排；因此本项目无牛尿排放，且本项目不产生圈舍冲洗废水。

本项目废水主要为养殖场职工产生的生活污水，废水主要为工作人员产生的生活废水，生活污水产生量为1284.8m³/a，经化粪池处理后由经吸粪车拉运至中宁第三污水处理厂处置。

采取上述措施后，项目产生的废水对评价区地表水环境影响轻微。

## 5.3地下水环境影响分析及评价

### 5.3.1区域水文地质条件

(1)水文地质条件

项目位于中宁县徐套乡，区域内西部地下水天然露头少，水位埋深较深，矿化度较低，水质近山地带较好，矿化度为1-3g/L。基底为下古生界，其上为石炭系、二叠系、三叠系、新近系、古近系、第四系组成的向斜构造，有数条南北向断裂穿插切割。这一构造特征有利于承压水的形成。近南北向展布于大罗山洪积扇中部断裂与山边断裂间形成的断陷式凹陷带，由于堆积了很厚的砂砾石层，加之直接接受山区基岩水的补给，而构成一个富水带，尤其是凹陷带南北两端的红城水、水套断陷洼地，为盆地内最富水的地段，单井涌水量为2541.03～3420.75m/d，水化学类型为SO42- HCO3- Cl--Na+ Mg2+水，氟化物为0.68～1.2mg/L，矿化度为0.69～1.96mg/L。

(2)地下水的类型和特征

评价区内地下水的分布及类型其含水岩类可分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水。

①松散岩类孔隙潜水

第四系风积砂在评价区内沉积厚度很小，风积砂层分布不稳定，且厚度变化大，沉积厚度为0.5-5m，一般为透水不含水层，风积层底部为侏罗系砂岩，厚度大并且沉积稳定，构成第四系浅水的相对隔水层。

②碎屑岩类孔隙裂隙承压水

主要为层间孔隙裂隙承压水。最上一层承压水含水层以直罗组底部厚层粗粒砂岩为主，本组砂岩总厚11.11-79.93m，平均46.66m，岩性疏松易碎，透水性好。

(3)地下水补给、径流、排泄条件及动态特征

区内潜水主要赋存于丘间洼地的风积砂层下伏的基岩风化层中中，潜水的主要补给来源为大气降水和沙漠凝结水，地下水顺地形向低洼处径流汇集，丘间洼地潜水往往自成体系，互相之间没有水力联系。由于本区降水量稀少，所以潜水的补给量较小。

项目区内承压水主要赋存于侏罗系中统的安定组、直罗组，因此，侧向径流补给是承压水的主要补给来源，其次为潜水含水层获得大气降水补给后向下越流补给承压水，但越流补给很少，以侧向径流排泄为主。

根据水位统测资料和前人资料分析，地下水动态主要受大气降水影响，地下水补给以大气降水为主，排泄以蒸发排泄为主，其次为径流及地下水溢出排泄；地下水位动态与大气降水一致。

(4)水化学特征

评价区内地下水化学类型比较简单，以HCO3-Na型水为主，矿化度0.5-1.0g/L。

### 5.3.2地下水污染途径分析

通过对区域水文地质条件分析，本项目所在地域地表土壤防渗能力一般，因此防止地下水污染的主要措施就是切断污染物进入地下水环境的途径。

项目生活污水收集采用防渗管道，污水管接口采取严格的密封措施，管道铺设走向须明确清晰，易于监督和维护，防止管道破损渗漏。

本项目建设场地划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。简单防渗区包括值班室、消毒室等地面均采用混凝土硬化；对堆粪棚做重点防渗，防渗层的性能为6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层。对化粪池、牛棚等做一般防渗，其防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

### 5.3.3地下水环境影响预测与分析

(1)污染因素

本项目对地下水潜在的污染因素有COD、氨氮。

(2)污染源及污染途径

污染源：化粪池及污水收集管道。

污染途径：污水收集管道及化粪池池体发生泄漏，污水渗入地下造成地下水环境污染。

(3)运营期地下水环境影响预测分析

厂区采取严格的防渗层、防溢流、防泄漏等措施，由于项目污染源强小且因防渗层的阻隔效果，泄漏物料一般不会下渗到地下环境中。按目前化工企业的管理规范，必须及时采取措施，不可能任由物料或废水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间物料由于防渗措施阻隔一般不会下渗到地下环境中。因此，只有在非可视部位发生渗漏时，或者该区域防渗层破损的情况下，泄漏物料可能持续下渗对地下环境造成影响。

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ 610-2016)中9.4.2条：“已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测”。本项目对场地地下水污染防治进行分区，并严格按照参照的《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)要求采取相应防渗措施，因此本次评价对正常状况地下水环境影响进行定性分析。

项目产生的污染废水主要为化粪池泄漏。

(4)预测因子

参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水标准，对比污水中污染物与标准的浓度差异，选择超标倍数较高的污染物作为预测因子。根据工程分析，本项目选择COD、氨氮作为本次评价预测因子，COD参考执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中耗氧量Ⅲ类标准（3.0mg/L），氨氮采用《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质作为评价标准（0.5mg/L）。

预测方法：按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定，三级评价可采用解析法或类比分析法，本次采用解析法对地下水环境影响进行预测。

非正常工况化粪池突发泄漏影响预测：

A预测模型建立

项目厂区内化粪池为地下式的，在非正常状况下，防渗失效或者地基基础发生破裂，污水下渗不能及时发现并采取措施防治，从而造成地下水环境污染。因此确定本次重点预测的污染源为厂区化粪池。

评价区水文地质条件简单，采用解析法进行预测。本次地下水预测采用《环境影响评价技术导则 地下水》附录D推荐的预测模型：一维稳定流动一维水动力弥散问题中的一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入模型，预测公式为

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x,t）—t时刻x处的污染物的浓度，mg/L；

m—注入的示踪剂质量，kg；

w—横截面面积，m²；

n—有效孔隙度；

u—水流速度，u=K·I/n，m/d；

DL—纵向弥散系数，m²/d；

B预测场景及源强确定

①预测情景

对项目而言，化粪池由于是采用半地下建设，最有可能是地下水的主要潜在污染源，化粪池构筑物发生裂缝渗漏，可能导致污染物下渗污染地下水，正常情况难以发现，主要通过地下水监测井水质分析，按照地下水环境监测计划利用监测井开展监测，对比分析上下游水质，一般半年监测一次，最不利情况是泄露180天发现，能够及时发现处理渗漏情况。因此，项目主要分析化粪池渗漏对地下水的影响。

②预测源强

假定化粪池底部发生破裂，南、北值班室的2座化粪池尺寸均为2×2×1m，规模4m³，渗漏面积按表面积的2%进行计算，则项目泄露面积为0.4m²，根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)，钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/(m²·d)，非正常状况渗漏量应不小于正常状况允许渗漏量限值的10倍，假定不考虑渗漏过程中包气带对污染物的吸附阻滞过程，视为污染物全部进入潜水含水层，则非正常状况渗漏量为渗漏强度×渗漏面积×10，渗漏强度≤2L/(m²·d)，渗漏时间取180d，则废水渗漏量为14.4m³。

废水中COD、氨氮的初始浓度约为400mg/L、30mg/L，由此计算COD、氨氮的渗漏源强为5760g、432g。

③预测时段

根据导则预测时段的要求，本次确定的运营期预测时段设定为事故情况发生后100d、1000d和下游厂界处。

④预测参数

计算模式中各参数值见表5.3-1。

表5.3-1   水质预测参数一览表

| 参数 | n | u(m/d) | DL(m²/d) | w |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 0.3 | 0.35 | 1.25 | 60 |

⑤预测结果

将上述参数代入预测公式，各预测时段污染物中心浓度随时间和距离变化特征见表5.3-2~5.3-3，下游厂界处污染物随时间变化规律具体见表5.3-4~5.3-5。

表5.3-2   100d和1000d污染物中心浓度随时间和距离的变化特征     单位：mg/L

| 预测距离/m | 0 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 100d | 1.045105 | 7.722338 | 7.722337 | 0.002590555 | / | / | / | / |
|  | 1000d | 5.846226E-11 | 8.874759E-10 | 3.888568E-08 | 9.51501E-06 | 0.02836384 | 1.548613 | 1.548612 | 0.02836382 |
| 氨氮 | 100d | 0.05225524 | 0.3861169 | 0.3861169 | 0.0001295278 | / | / | / | / |
|  | 1000d | 4.384669E-12 | 6.656069E-11 | 2.916426E-09 | 7.136258E-07 | 0.002127288 | 0.116146 | 0.1161459 | 0.002127286 |

表5.3-3   100d和1000d地下水预测结果一览表

| 预测 因子 | 预测结果 |
| --- | --- |
|  | COD | 氨氮 |
| 100d | 结果说明：最大贡献浓度为8.06.mg/L，最大值运移距离为34m。 | 结果说明：最大贡献浓度为0.60mg/L，最大值运移距离为36m。 |
| 1000d | 结果说明：最大贡献浓度为2.55mg/L，最大值运移距离为350m。 | 结果说明：最大贡献浓度为0.19mg/L，最大值运移距离为350m。 |

表5.3-4  下游厂界处地下水预测分析一览表

| 污染因子 点位 | 时间（d） | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预测浓度（mg/L） | 预测浓度（mg/L） |
| (210,0) | 100 | 2.025596E-26 | 1.519197E-27 |
|  | 200 | 1.755509E-08 | 1.519197E-27 |
|  | 250 | 3.121869E-05 | 2.341402E-06 |
|  | 300 | 0.002995469 | 0.0002246602 |
|  | 400 | 0.3483682 | 0.02612761 |
|  | 500 | 2.212079 | 0.165906 |
|  | 600 | 3.296206 | 0.2472155 |
|  | 700 | 2.150493 | 0.161287 |
|  | 900 | 0.2322455 | 0.01741842 |
|  | 1000 | 0.0506589 | 0.003799418 |

表5.3-5   下游厂界处地下水预测结果一览表

| 预测因子 | 预测结果 |
| --- | --- |
|  | COD | 氨氮 |
| (210,0) | 结果说明：590d时，厂界出现最大贡献浓度，浓度为3.3mg/L。 | 结果说明：600d时，厂界出现最大贡献浓度，浓度为0.25mg/L。 |

由预测结果可知，在有地下水的情况下，化粪池泄露后污染物随着地下水运动污染物进一步迁移和弥散，短期内对地下水存在一定程度的污染影响，泄漏经过100d时，COD最大贡献浓度为8.06mg/L，最大值运移距离达34m，氨氮最大贡献浓度为0.60mg/L，最大值运移距离达36m；1000d后COD最大贡献浓度为2.55mg/L，氨氮最大贡献浓度为0.19mg/L，最大值运移距离能够达350m，距离泄漏点350m之外污染逐渐趋弱。

(4)影响分析

本项目不开采地下水，厂址周边无生活供水水源，厂址也不属于生活供水水源的补给区，地下水环境敏感程度属于不敏感。项目运营期化粪池、污水收集管道的泄漏污水可能会通过包气带缓慢渗入浅层地下水，造成浅层地下水的污染。

本项目运营期废水必须进行妥善管理，否则会造成污染地下水的隐患；污水管道的跑、冒、滴、漏等也会造成地下水环境污染。评价针对污染地下水途径，做好厂区化粪池、化粪池、污水管道等的防渗。在落实好防渗措施后，本项目污染物能得到有效处理，能够避免因下渗或泄漏对地下水造成影响。

综上所处，通过采取上述有效防治措施后，本项目运营期对地下水环境影响较小。

## 5.4声环境影响分析及评价

### 5.4.1声环境影响预测

(1)噪声源强

本项目噪声主要来自牛群活动叫声等。噪声声级在60~70dB（A）。为有效控制噪声污染，通过墙体隔声降噪。

表5.4-1   主要噪声源强及治理效果一览表

| 噪声源名称 | 数量 | 排放规律 | 治理前噪声值dB(A) | 治理措施 | 降噪后源强（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛叫 | 4192 | 连续 | 60-70 | 墙体隔声降噪 | 55-65 |

(2)预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行声环境影响预测。

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式：

Leq =10lg(100.1Leqg +100.1Leqb )

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)

③户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

(3)噪声预测结果与影响分析

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。

昼间和夜间各预测点的噪声预测值分别见表5.4-2。

表5.4-2   各预测点噪声贡献值表   单位：dB（A）

| 预测点名称 | 贡献值 | 厂界达标情况 |
| --- | --- | --- |
| 1#厂界东 | 45.1 | 达标 |
| 2#厂界南 | 44.8 | 达标 |
| 3#厂界西 | 44.3 | 达标 |
| 4#厂界北 | 43.3 | 达标 |

根据分析及预测结果可以看到，项目噪声较大的生产设备采取防振、减振、安装隔声罩、消声器等措施，其设备噪声对场界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，可见本工程的设备噪声对场界声环境的影响较小，不会对场界声环境产生明显影响。

因此，本项目产生的噪声对周围环境影响较小。

### 5.1.4声环境影响评价自查表

本项目声环境影响评价自查表见表5.4-3。

表5.4-3   声环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级( 三级□ |
|  | 评价范围 | 200m( 大于200m□ 小于200m□ |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级( 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( 地方标准□ 国外标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ | 2类区( | 3类区□ | 4a类区□ | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期( | 近期( | 中期□ | 远期□ |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法( 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测( 已有资料□ 研究成果□ |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型( 其他□ |
|  | 预测范围 | 200m( 大于200m□ 小于200m□ |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级( 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标( 不达标□ |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标( 不达标□ |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测( 固定位置监测□ | 自动监测□ 手动监测( | 无监测□ |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（LAeq） | 监测点位数（4） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行( 不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。 |

## 5.5固体废物环境影响分析及评价

本项目运营后，固体废物主要有牛粪、病死牛尸体及胎盘、医疗废物。

⑴牛粪

本项目采取干法清粪工艺，根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中表9各类污染物产生量中肉牛，牛粪量为10.88kg/头·d，则本项目牛粪便量为16647t/a。

本项目建设1座堆粪场（采取防扬散、防流失、防渗漏措施），牛舍牛粪采取日产日清，牛舍运动场每半年清理1次，清理至堆粪场，运至临时堆粪场暂存后，用于厂区配套饲草地的有机肥料。

⑵病死牛尸体及胎盘

病死尸体的数量是无法计算的，这和养殖场本身的生产管理水平，疫情灾害发生情况以及防疫水平都有直接关联，本项目根据本地区同行业现已运行的肉牛养殖场病死尸产生情况估算病死尸体产生情况，病死牛尸体产生量约为20t/a，胎盘产生量为2t/a。

按照《国家危险废物名录》（2021年版），病死牛尸体属危险废物。本项目病死牛尸体及胎盘产生当天交由中宁县病死动物无害化处理场处理。

⑶医疗废物

项目产生的医疗废物主要为废一次性注射器以及废弃的药品等。根据建设单位实际运营经验，在防治牛传染病医治过程中产生的医疗废物约为1.0t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）（2021年1月1日实施，废物类别为HW01，废物代码为841-001-01）所规定的危险废物。

项目产生的医疗废物依托万头肉牛养殖场危废暂存间1座（S=12m²），定期委托有资质的单位进行处理。

⑷生活垃圾

本项目劳动定员40人，人均生活垃圾产生量按照0.5kg/d计算，则生活垃圾的产生量为7.3t/a，设垃圾收集设施，定期由附近环卫部门统一收集处置。

## 5.6生态环境影响分析及评价

本项目用地类型属于设施农用地，该地区土壤有机质低，需增加土壤肥力，进行土壤改良。项目区域植被主要以荒漠草原植被为主，主要植物有沙枣树、刺槐等。

本项目投入运行后，建设单位将按照设计要求，在厂界四周建设防护林带。绿化对改善空气质量、防治水土流失及吸收温室气体等方面有很大的帮助。

项目在选择绿化树木时，应考虑绿化植物的多样性和适宜性，平面绿化与立体绿化相结合，尽可能增加绿化密度，提高生态效益，并保持其自然性，注意绿化的美化作用。将绿化与景观建设相结合，发挥绿化带隔离作用，实行近污染源绿化，形成绿色包被，行道树木绿化考虑防减噪声、净化有害气体。项目建成运营后，可大大提高项目区域的植被覆盖水平，有效改善项目所在地及周边的气候，项目区域内的水土流失将明显减少。项目运营期对项目所在地的生态环境有明显的改善作用。项目典型生态保护措施平面布置图见图5.6-1，土地利用现状见图5.6-2。

## 5.7土壤环境影响分析及评价

土壤污染是指人类活动所产生的污染物，通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而到这土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并通过食物链危害生物和人类健康。

一般污染物可能通过以下途径进入土壤：

⑴项目产生的废水事故状态下发生泄漏，致使污染物通过废水进入土壤，使土壤受到污染。

⑵项目固体废物等在运输、堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。

本项目为肉牛养殖项目，粪便经收集后送至堆粪棚储存，避免了粪便乱堆污染土壤。本项目粪便用于农田施肥时，应合理使用轮作的耕作方式，以平衡土壤养分，调节土壤生物学性状，防止土壤养分失衡，理化性质变劣。

项目牛舍、化粪池和堆粪棚应做好防渗措施，场区主要地面采取硬化等措施，堆粪棚顶部设防雨顶棚、四周设挡雨墙，满足防扬散、防流失、防渗漏要求，所以养殖过程中各污染物均与天然土壤隔离，不会通过裸露区深入土壤中，因此，项目建设对土壤环境影响较小。

# 6 环境保护措施及其技术经济论证

### 6.1.1 施工期大气环境保护措施

本项目施工期对大气环境产生的影响主要来自土方挖掘、堆积清运和建筑材料（如水泥、石灰、砂子）等装卸、堆放的扬尘；交通运输、搅拌机等引起的扬尘；施工设备、汽车产生的废气等。施工粉尘的污染程度与风速、大面积开挖造成地表裸露、粉尘粒径、粉尘含湿量等因素有关，其中风速对粉尘的污染影响最大，风速增大，产生的含尘量呈正比或级数增加，粉尘污染范围也相应扩大。大风情况下，施工引起的扬尘飘移较远。为减少施工过程中扬尘产生和对环境的影响，施工方应加强管理，文明施工，同时还须采取以下的防治措施：

（1）对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放。

（2）对作业面和临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量，由于施工需要，不能硬化的道路，应采取定期洒水，铺草帘子等措施减少扬尘量。

（3）谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。散装车辆装运货物的高度不得超过马槽的高度，文明装卸和驾驶，限速驾驶，在装卸点须对散落在车顶、蓬布、马槽外部等处的物料进行清扫。

（4）施工现场要使用围栏进行遮挡，减少施工扬尘扩散范围。

（5）风速超过6m/s时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

采取以上措施后，将会降低扬尘量50~70%，可有效减少扬尘对周围环境的影响。随着施工过程的结束，这些污染也将随之结束。

### 6.1.2 施工期废水污染防治措施

本项目施工期废水主要是施工人员的日常生活污水和进出车辆除泥冲洗废水。为了减轻废水对项目周边地表水环境的不利影响，须采取以下控制措施：

①生活污水：建设单位必须严格加强对施工人员的管理。项目施工时建设单位拟在施工人员集中生活区建设简易旱厕，定期清掏用于周边农田施肥。

②施工废水：施工期间的进出车辆除泥冲洗废水，主要污染因子为SS，施工场地设置临时沉淀池，经沉淀澄清后回用于施工场地，循环利用不外排。

### 6.1.3 施工期噪声污染防治措施

项目施工时涉及的施工机械种类和数目较多，主要有推土机、挖土机、压路机、振捣棒、吊车等建筑施工机械及切、磨、吊、卷等安装机械。不同施工期使用的机械设备不同，产生的噪声强度也不同。

项目施工期分为土方平整阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及室内装潢阶段，各阶段具有其独特的噪声特性。土方平整阶段的噪声源主要有推土机、挖掘机、装载机及各种车辆等，这些声源大部分属于移动声源，没有明显的指向性；基础施工阶段的噪声源基本上是固定声源；结构制作阶段的主要噪声源有振捣器、起重机等，其中包括一些撞击噪声；室内装潢阶段的主要噪声源有起重机、升降机等。

为了减轻施工期噪声对环境的影响，须采取以下控制措施：

（1）降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护，保证其正常运行，减少设备在非正常运行时所产生的噪声。

（2）降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；

（3）建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，于室内操作的尽量进入操作间，不能进入操作间的，可适当建立单面声障。

（4）减少交通噪声：加强车辆管理，控制汽车鸣笛。

（5）合理布局：将产生噪声较大且固定施工机械设备布置到项目用地的中部。

采取上述噪声污染防治措施后，项目施工噪声对主要环境保护目标的影响较小。

### 6.1.4 施工期固体废物污染防治措施

本项目施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要来源于开挖土方、建筑施工中的废物（如砂石、石灰、混凝土、废砖等），可采取以下措施减少其对环境的影响：

（1）运送建筑废物的车辆离开施工场地时，要及时清理干净车辆粘带的泥土；

（2）遗留在现场的建筑废物要及时清运或回填；

（3）建筑废物在施工现场的金属要及时回收；

（4）施工期土石工程挖填量应平衡计算，开挖的土石方要定点堆放；

（5）建筑垃圾应运送到政府指定地点，不得随意倾倒。

（6）施工人员的生活垃圾用塑料袋收集后，交由环卫部门处置。

采取上述固体废物处置措施后，项目施工期产生的废物均采取相应的治理措施后，经济可行，且项目施工期对周围环境的影响较小。

## 6.2运营期环境保护措施及其技术经济论证

### 6.2.1大气污染防治措施

#### 6.2.1.1基本原则

环境空气污染防治首先要通过治理措施的优化，使本项目向外环境排放的大气污染物满足国家和地方的排放标准，并使其通过大气输送与扩散后满足环境质量标准的要求。其次，尽可能地考虑到环境标准的逐步严格，在经济合理的条件下，采取使本项目排放的大气污染物对环境影响程度尽可能小的预防和治理措施。

#### 6.2.1.2治理措施评述

⑴恶臭污染物

本项目恶臭主要来源于牛棚、堆粪区，污染物为NH3和H2S等恶臭气体，项目的恶臭污染源较分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理，本次评价主要提出如下防治措施：

①加强恶臭污染源管理

A、在牛粪干湿分离、堆粪区定期喷洒除臭剂，每日喷洒3次除臭剂，从源头减缓恶臭。建设单位应及时对牛棚的牛粪进行清理，采用干清粪方式，粪便日产日清，每日清理两次；运动场定期垫土，日常定期消毒，减少恶臭。

B、对堆粪场的牛粪贮存加强过程控制和清运管理，减少牛粪堆存。

C、为防止蚊蝇孳生，应根据蚊蝇生活习性，采用人工、机械配合喷药的方法预防蚊蝇孳生。

D、加强牛棚与饲料堆放地的灭鼠工作，预防疾病的传播。

②强化牛棚的消毒措施

A、全部牛棚必须配备消毒设备。

B、大门进出口设有车辆清洗消毒设施。

C、病畜隔离间必须设车轮、鞋靴消毒池。

③科学的设计日粮，提高饲料利用率

牛采食饲料后，饲料在消化道内消化过程中（尤其是后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解。因此，提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后的臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。

采用经氨基酸平衡的低蛋白日粮：用合成氨基酸取代日粮中完整蛋白质可有效减少排泄中的氮。在低蛋白日粮中补充氨基酸可使氮的排出量减少3.2%～62%，当日粮粗蛋白降低至10g/kg体重时，氨态氮在排泄物中的含量降低9%。

④加强绿化

A、本项目在厂界均设置绿化隔离带。鉴于养殖行业的特殊性，在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。建议选用白杨树、沙枣树、国槐等本地乡土树种。

B、在办公区、职工生活区设置绿化带，场内空地和公路边尽量植树及种植花草形成多层防护层，以最大限度地防止场区牲畜粪便臭味对周围敏感保护目标居民的影响。在防护距离内，使绿化覆盖率达到100%，组成一道绿色防护屏障，以减少无组织排放对周围环境的影响。

⑤合理布局

本项目厂区将产生恶臭的建构筑物设置在下风向或侧风向，生产区和办公区分开，并设置防护林带，以减小恶臭对办公生活区的影响，并在厂区中后卫种植防护林带，减少对周围村民的影响。

⑥安全管理

在项目建成正常运行后，对职工要进行事故处置培训；对设定的各种监控仪器要定期维护，使其正常运行，确保对恶臭的监测、控制、防治作用落实到位。

通过采取上述措施，可有效降低恶臭对周围环境的影响。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）对养殖栏舍和固体粪污处理工程恶臭无组织排放控制要求，本项目采取措施可行。

综上所述，本项目采取的废气防治措施合理可行。

### 6.2.2地表水污染防治措施

本项目采用干法清粪工艺，采取机械+人工干法清粪方式将粪便及时、单独清出，做到日产日清，牛粪晾晒后经堆粪场腐熟发酵处理后，不外排；因此本项目无牛尿排放，且本项目不产生圈舍冲洗废水。

项目废水主要为养殖场职工产生的生活污水，废水主要为工作人员产生的生活废水，生活污水产生量为3.52m³/d（1284.8m³/a）。生活污水经化粪池处理后由吸粪车拉运至中宁第三污水处理厂处置。

生活废水进入污水处理厂的依托可行性分析：

中宁县第三污水处理厂位于中宁县光明街以东、东二环路以西、南河子以北、宁安东街以南，主要服务范围包括中宁县南部区域和东部新区，污水厂近期规模为2万m³/d，远期控制规模为6万m³/d，采用“粗格栅及提升泵房+细格栅及曝气沉沙池+改良A2/O生化池+二沉池+高效沉淀池+接触消毒池”的组合工艺对废水进行处理，确保废水达标。

目前中宁县第三污水处理厂日处理量约为1.4万吨，近期剩余处理余量6000m³/d，本项目废水排放量为3.52m³/d，约占污水处理厂处理余量的0.059%，中宁县第三污水处理厂完全能够接纳本项目排放的废水。

本项目生活污水主要污染物为COD和NH3-N，经化粪池处理后，浓度分别为270mg/L、29mg/L。满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求。

综上所述，项目运营期生活污水进入中宁县第三污水处理厂可行。

### 6.2.3地下水污染防治措施

本项目对地下水潜在的污染因素有COD、氨氮等污染物质。项目采取以下地下水防治措施：

#### 6.2.3.1总体原则

本项目为肉牛养殖，根据项目特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散等采取全方位的控制措施。

#### 6.2.3.2源头控制措施

本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的综合利用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水收集及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

#### 6.2.3.3分区防治措施

对项目可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗设计，及时地将泄漏、渗漏的污染物进行收集处理，以有效防止洒落地面的污染物渗入地下。

根据本项目可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，本项目堆粪区为重点防治区；牛棚、化粪池为一般污染防治区；生活区、厂区道路为简单防渗区。

根据厂址区天然包气带防污性能、污染控制难易程度以及特征污染物类型，将厂址区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，全厂分区防渗图见图6.2-1。

表6.2-1    污染防治分区划分及防渗要求

| 污染防治区 | 功能单元 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 堆粪场 | 地面及渗滤液导流槽采取硬化防渗处理，防渗层的性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层 |
| 一般防渗区 | 牛棚、化粪池 | 防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 |
| 简单防渗区 | 生活区、厂区道路 | / |

#### 6.2.3.4地下水污染监控措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2020)等规定，为防止由于本工程对项目区域地下水造成污染，及时准确地掌握场区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。

本项目在厂区下游布设地下水监测井1眼，监测项目为：pH、NH3-N、BOD、COD，井深见水，将地下水跟踪监测结果定期进行公布。分布内容主要包括：

本项目地下水污染跟踪监测井设置情况见表6.2-2。

表6.2-2  项目地下水跟踪监测点布设情况

| 孔号 | 相对位置 | 位置/功能 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 堆粪棚 | 下游，跟踪监测井 | 1次/半年，水质发生明显变化，加密监测 | pH、NH3-N、BOD、COD |
| 由建设单位委托有资质的检测机构进行地下水跟踪监测点的水样检测，定期对地下水跟踪监测结果进行公布 |

综上，在采取全面的防渗措施之后，项目可有效的防止粪污下渗造成地下水污染的问题。

### 6.2.4噪声污染防治措施

本项目噪声主要来自牛群活动叫声等，针对不同噪声源采用隔声、消声、合理布局等治理措施。

⑴重视总图布置

将高噪声设备布置在厂房之内，可利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播。对噪声设备，在设计时应考虑建筑隔声效果。如对风机类、泵类设备等均安装在室内，采用厂房隔声布置，以减轻噪声对室外环境的影响。

⑵采取隔声、吸声措施

在项目厂区道路两侧种植绿化带，厂内空地种植花草，以进一步削减噪声。

⑶从管理角度，加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声，以减少项目噪声排放对周边声环境的影响。

⑷流动声源管理：对于流动声源，单独控制声源技术难度甚大，可行的措施是强化行驶管理制度。要求驾驶员加强环保意识，减少鸣笛次数。同时加强厂区内道路维护保养，减少汽车磨擦噪声。

采取有效的减振降噪措施后，主要生产设备噪声源衰减至各厂界外1m的噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值要求。

综上所述，本项目采取的噪声防治措施合理可行。

### 6.2.5固体废物污染防治措施

本项目运营后，固体废物主要有牛粪、病死牛尸体、医疗废物及生活垃圾。

(1)牛粪

①牛粪处理措施

本项目采取干法清粪工艺，每天产生的粪便及时清出，清理的牛粪存放于堆粪场，用于有机肥生产，将其变废为宝，实现粪便无害化处置。

②处理、处置方法可行性分析

本项目采用干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中6.1.1.1“新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺”的要求。项目粪便无害化集中处置后用于厂区配套饲草地的有机肥料。

③土地承载力

根据农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》5.2，计算项目区畜禽规模养殖场粪污消纳配套土地面积。

公式（1）：

规模养殖场配套土地面积等于规模养殖场粪肥养分供给量（对外销售部分不计算在内）除以单位土地粪肥养分需求量。

A.养分供给量计算：

粪肥养分供给量=（各种畜禽存栏量×各种畜禽存氮（磷）排泄量）×养分留存率

氮（磷）排泄量根据猪当量进行测算，1个猪当量（365d）的氮排泄量为11kg，磷排泄量为1.65kg，100头猪相当于30头肉牛。本项目肉牛存栏量为4192头，则本项目肉牛氮总排泄量为153.71t、磷总排泄量为23.06t，氮留存率按推荐值62%计，磷留存率按推荐值72%计。本项目氮、磷养分供给量分为95.3t、16.6t。

B.单位土地粪肥养分需求量计算

单位土地粪肥养分需求量=（单位土地养分需求量×施肥供给养分占比×粪肥占施肥比例）/粪肥当季利用率

本项目单位土地养分需求量，本项目每亩种植玉米，根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》附表1和附表3，玉米的目标产量系数为6.0t/hm²，玉米生长所需吸收氮元素的系数为2.3kg/100kg、磷元素的系数为0.3kg/100kg，则玉米生长需要氮、磷分别为138kg/hm²、18kg/hm²，施肥供给养分占比按55%计，粪肥占施肥比例按100%计，粪肥中氮素当季利用率按25%计，磷素当季利用率按30%计。则单位土地粪肥养分需求量为303.6kg-氮、33kg-磷。

经计算，本项目肉牛养殖粪污产生的氮、磷需要养殖场配套土地面积为分别4708.38亩、7545.56亩。项目实际配套饲草地8000亩（协议见附件），满足《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》畜禽规模养殖场粪污消纳配套土地面积要求。

综上，根据现行规范、政策等相关要求，本项目的处理、处置方法均能够满足要求。

(2)病死牛尸体及胎盘

本项目病死尸体产生量约为20t/a，胎盘产生量为2t/a。本项目将病死牛尸体及胎盘由交由中宁县病死动物无害化处理场处理。

中宁县病死动物无害化处理场位于中宁县新堡镇南山新圈沟，位于本项目东北方向45km处，占地面积约300亩，无害化处理采用深埋方式，主要收集中宁县养殖场、屠宰场和检疫不合格动物及产品，项目在该无害化处理厂接纳范围内。项目产生病死牛及胎盘时，及时联系中宁县农业农村局对病死猪尸体专门进行收集，在发现当天即拉运，送至中宁县病死动物无害化集中进行无害化处置，不在厂区内存放。

(3)医疗废物

项目产生的医疗废物主要为废一次性注射器以及废弃的药品等，医治过程中产生的医疗废物约为1.0t/a。这部分医疗废物属于《国家危险废物名录（2021年版）》（废物类别为HW01，废物代码为841-001-01）所规定的危险废物。医疗废物集中收集后委托有资质单位集中处理。

(4)生活垃圾

本项目生活垃圾的产生量为7.3t/a，设垃圾收集设施，定期由附近环卫部门统一收集处置。

医疗废物贮存场所分析

本项目依托万头肉牛养殖场一座占地面积12m²的危险废物暂存间，贮存项目场区医疗废物。危险废物暂存间贮存能力约6t。现有工程危险废物产生量约2t/a，本项目危废产生量为1t/a，因此，厂区危废暂存间可满足本项目危险废物储存需求。

危险废物暂存间相关要求：

医疗废物废物暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求执行，铺设2.0mmHDPE防渗膜，防渗膜表面涂抹防水涂料，最后采用混凝土水泥铺设，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。医疗废物暂存间内部设置警示标志，危险废物定期委托有资质单位处理。

通过以上措施后，项目产生的本项目固体废物均得到妥善处置。因此本项目固废采取的污染防治措施是可行的。

### 6.2.6其他污染防治措施

⑴饲料和饲养管理

本项目通过合理配方，提高蛋白质及其它营养物质的吸收效率，减少了氮的排放量和粪的产生量。食物中由于添加了微生物制剂等物质，也减少了污染物的排放和恶臭气体的产生。

⑵发生疫情时的紧急防制措施

①应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，并在第一时间迅速向有关上级部门（区兽医卫生监督所）报告疫情。

②迅速隔离病牛，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头病牛痊愈，或隔离后两个潜伏期内牛群再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

③对病牛及封锁区内的牛实行合理的综合防治措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。

④病死牛尸体要严格按照《畜禽养殖业污染防治管理办法》、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）和《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）进行管理、处置。

# 7环境风险分析

## 7.1环境风险评价依据

### 7.1.1风险调查

本项目为肉牛养殖项目，生产过程中使用的原辅材料主要有青贮、饲料、除臭剂，消毒剂等，最终产品为育肥牛等。根据本项目特点，在运营过程中发生可能造成环境风险的因素主要有以下三方面：

⑴养殖过程中，产生的粪污如果处理不当，渗入地下，对区域地下水环境造成污染隐患，具有一定的环境风险。

⑵养殖场发生疫情，养殖场如果管理不善，会诱发传染性疾病，如口蹄疫、炭疽等，且传播很快，若不及时、合理地处理，将会疫情蔓延，感染牛群及人类，危害人体健康。

### 7.1.2环境风险潜势初判

危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，由危险物质数量与临界量比值（Q），与行业及生产工艺（M）确定。

⑴危险物质数量与临界量比值（Q）

Q为项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值。当存在多种危险物质时，按照下式进行计算：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q1，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：

①1≤Q＜10；

②10≤Q＜100；

③Q≥100；

本项目为肉牛养殖建设项目，原辅材料及产品中不涉及有毒有害易燃易爆物质，仅产生的污染物中含有氨、硫化氢，根据项目工程分析可知，项目全厂氨年产总产生量为0.27t/a，硫化氢年产总产生量为0.02t/a，氨临界量为5t，硫化氢临界量为2.5t，因此，本项目污染物中氨及硫化氢年总产生量远小于临界量，即最大存在量与临界量比值Q＜1。

### 7.1.3评价工作等级

项目环境风险潜势为I，按照下表确定评价工作等级。

表7.1-1   评价工作等级划分表

| 风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 本项目 | 简单分析 |

本项目Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，根据表7.1-1，因此，本次环境风险评价等级为简单分析。

## 7.2环境敏感目标调查

本项目位于中宁县徐套乡，下风向最大浓度出现距离，结合各环境要素评价范围及现场踏勘情况，本次评价主要涉及的环境敏感目标见表7.2-1。

表7.2-1   主要环境敏感目标一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 场址周边5km范围内 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离 | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 徐套村 | N | 570m | 居民 | 2000 |
|  | 2 | 新庄子村 | NE | 4.7km | 居民 | 500 |
|  | 3 | 朱家川子 | S | 4.5km | 居民 | 300 |
|  | 4 | 田家滩村 | SW | 4km | 居民 | 400 |
|  | 5 | 大滩川村 | W | 3.6km | 居民 | 600 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 | 0 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 | 3800 |
|  | 大气环境敏感程度E值 | / |
| 地表水 | 受纳水体 |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 | 24h内流经范围/km |
|  | 1 | / | / | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 | / |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 无 | / | / | / | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 | / |

## 7.3环境风险识别

### 7.3.1物质风险因素识别

根据本项目特点，运营过程中可能造成环境风险的因素主要有以下方面：

⑴肉牛养殖过程中，产生的牛粪污和医疗废物如果处理不当，渗入地下，对区域地下水、土壤环境造成污染隐患，具有一定的环境风险；

⑵肉牛养殖过程中，牛棚、堆粪棚易产生恶臭污染物，如果对牛棚、堆粪棚管理不当，牛粪不及时清理，对区域环境空气造成污染隐患。

### 7.3.2环境风险防范措施及应急要求

1、粪污及医疗废物发生泄漏的风险防范措施

⑴总体原则

本项目设有养殖区及粪污处理区等，根据项目特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散等采取全方位的控制措施。

⑵分区防治措施

①化粪池、牛棚为一般防渗区，防渗技术要求为：等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；值班室、道路等为简单防渗区，采取一般地面硬化。

②堆粪场为重点防渗区，防渗技术要求为：等效黏土防渗层厚度≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。

③医疗废物和生活垃圾等分类收集，及时清运。医疗废物暂存于依托的危险废物暂存间；

④生活污水输水管道采用防渗处理，防止泄漏和下渗；

⑤注重绿化和可渗透面积的绿化。

⑶地下水监控

本次环评要求建设单位于场区堆粪棚下游处（西北侧）布设一口地下水监测井，每年对场区地下水井进行一次监测。通过采取上述措施，可有效控制场区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此，项目对区域地下水环境影响较小。

2、恶臭污染风险防范措施

⑴每天按时清理后送往堆粪场进行暂存；

⑵在日粮中添加沙皂素等除臭剂，并科学合理调控饲粮，同时加强牛场环境综合管理，对牛棚、堆粪场定期喷洒除臭剂；

⑶加强堆粪场环境综合管理，对堆粪场定期喷洒除臭剂。

## 7.4风险事故应急预案

为保证风险事故的应急工作能及时有序地开展，本环评要求项目建设单位制定风险应急预案。通过预案的编制，建立反应灵敏，运转有效的应对突发事故的指挥系统和处置体系，力求预案贴近实际，可操作性强，一旦突发风险事故，能按本预案协同联动，果断处置，将损失降至最低。

应急预案应包括表7.4-1的内容。

表7.4-1   环境风险应急预案内容一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：厂区废水收集管线、各类池体、发酵罐、油库 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级相应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对场地邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

## 7.5风险评价小结

建设单位应按照本环评报告的要求落实各项风险防范措施，并纳入“三同时”验收管理，将项目可能产生的环境风险降到最低。在具体落实本环评报告提出的事故应急防范措施后，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，环境风险程度一般，事故风险可以控制在可接受的范围内。因此本建设项目符合风险防范措施的相关要求。建设项目环境风险简单分析内容见表7.5-1。

表7.5-1   建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 中宁县徐套乡撒不拉滩养殖场改造项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 中宁县徐套乡 |
| 地理坐标 | 经度 | 105.487940° | 纬度 | 37.025235° |
| 主要危险物质及分布 | 项目堆粪场粪污泄露渗入地下，对区域地下水环境造成污染。 项目养殖场发生疫情，养殖场如果管理不善，会诱发传染性疾病，如口蹄疫、炭疽等，且传播很快，若不及时、合理地处理，将会疫情蔓延，感染牛群及人类，危害人体健康。 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 防渗措施：采取分区防渗措施，对堆粪棚做重点防渗，防渗层的性能为6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层； 对化粪池、牛棚做一般防渗，其防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 防止疫情发生措施：加强检疫、免疫接种、加强厂区消毒和牛棚内卫生环境、制定疫情发生应急预案等。 防火防爆措施：从总平面布置、建/构筑物防火、电气防火、消防系统、等方面采取防火、防爆控制措施。 安全管理措施：设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生。 |
| 风险防范措施要求 | 本项目从大气、地表水、地下水环境风险防范等方面提出了相应的风险防范措施，针对主要环境风险源提出设立风险监控及应急预案监测系统，并提出了设立环境风险应急预案的要求。 |

# 8 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时，也在一定程度上影响着项目地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既是互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。通过对项目的经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。

## 8.1环境保护措施投资

⑴环境保护设施建设费用

本项目运营期产生的环境污染物主要为生活和生产过程产生的废水、工艺废气、噪声和固体废物。本项目的环境保护设施费用合计约109万元，由此可知项目的环保设施投资额约占项目投资总额3521.14万元的3.1%，其环保设施投资额度合理。

⑵环境保护设施运转费用

本项目运营后环境保护设施的运转费用主要为废水及废气处理设施的运转费、折旧费、排污费和环境保护监测等管理费（包括工资和业务费）。根据国内同类项目的环保费用开支情况，结合本项目的实际情况，初步估算本工程建成投产后每年的环境保护运转费用开支约为50万元。

## 8.2社会效益分析

本项目建设符合国家有关产业政策，顺应国内外市场发展的需要，符合当地国民经济发展和产业规划，该项目的建设，将带来多方面的社会综合效益，主要体现在如下：

⑴对当地畜牧业发展的影响

本项目建设完成后，通过规模化养殖加大肉牛养殖规模，能带动当地农业生产由粮食、经济作物二元结构向粮食、饲料、经济作物三元结构转变，实现以种促养，以养带种，种养结合，对推动全市肉牛产业向规模化、优质化、专业化方向发展，进一步推进产业结构的调整，实现畜牧业增产、农民增收具有重要意义，对当地的经济和畜牧业发展起着极大的推动作用。

⑵对当地种植业发展的影响

本项目建设成后，将需要大量的饲料及青贮饲料，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位，提高种植经济效益，促进农民增收，提高农民对种植业的信心和积极性。

⑶对当地及周边居民的影响

本项目通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，延长农业产业链条，实现产供销一体化，是一条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统一的行之有效的途径。

⑷对当地就业的影响

本项目建成后，提供40个工作岗位，为解决当地就业问题也起着一定的积极作用。

综上分析，项目社会效益十分突出。

## 8.3经济效益

项目总投资为3521.14万元，工程建成后年销售收入可达约2500万元，动态投资回收期为1.4年。从以上经济指标可以看出，本项目具有显著的经济效益和一定的抗风险能力，从经济效益角度讲是可行的。

## 8.4环境效益分析

本项目本身的实施会对环境有一定的影响，但采取环境保护措施后可使污染物排放大大减少，对环境影响轻微。具体有以下几个方面：

⑴牛粪实现全部无害化处理

牛粪运至临时堆粪场暂存后，用于厂区配套饲草地的有机肥料。

⑵产生了经济效益

本项目运营过程中粪污均用于制作有机肥，既做到了资源的合理综合利用，创造了经济效益。

## 8.5环境经济效益综合评述

⑴本项目建成后，不仅增加了地方的财政收入，而且还能为企业积累大量资金，经济效益较好。

⑵拟建工程完成后，增强了企业的生存竞争能力，促进了当地的经济发展并通过一系列的环境保护和生态恢复措施缓解了对区域的环境污染，增加了当地农牧民的经济收入，提高了公众的生活质量，维持了社会稳定，社会效益较好。

⑶本项目在严格落实环评提出的各项污染防治措施后，能够保证达标排放，对环境影响轻微。

通过对本项目在经济效益、环境效益和社会效益三方面的分析，可以看出，本项目的建设能够达到“三效益”的和谐统一发展，项目是可行的。

# 9 环境管理与监测计划

健全有效的环境管理与监控计划是搞好环境保护工作的基础。环境管理的目的是应用环境科学的理论和实践，对损害或破坏环境质量的人及其活动施加影响，以协调发展与环境保护之间的关系。因此，为确保本项目在建设期、运营期各阶段执行并遵守有关环保法规，建设单位需对环境管理工作予以重视，以确保各项治理措施正常有效地运行。

项目环境保护管理与监控计划用于指导从项目设计、施工到运行阶段的环境保护工作，同时进行系统的环境监测，了解工程影响区域生态与环境系统变化规律，全面地反映环境质量现状及工程设施运转后环境情况，以验证和复核环境影响评价结果，预测其发展趋势，掌握污染源动态，及时发现潜在的不利影响，以便及时采取有效的减免措施。

## 9.1环境管理

项目进入运营期后，要将环境管理纳入厂区管理的体系中。环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。通过严格的环境管理，才能严格执行环评中提出的各项环保措施，真正达到保护环境的目的。

### 9.1.1总体指导原则

环境管理的总体指导原则包括如下几点：

⑴项目的设计应得到充分论证，使项目实施后尽可能地避免或减少在工程建设和运行中对环境带来的不利影响。当这种影响不可避免时，应采取技术经济可行的工程措施加以减缓。

⑵项目的不利影响的防治，应由一系列的具体的措施和环境管理计划组成，这些措施和计划用来消除、抵消或减少施工和运行期间的不利于环境的影响。

⑶环境保护措施应包括施工期和运行后的保护措施，并对常规情况和突发情况分别提出不同的保护措施和挽回不利影响的方法。

⑷环境管理计划应制定出机构上的安排以及执行各种防治措施的职责、实施进度、监测内容和报告程序以及资金投入和来源等内容。

### 9.1.2环境管理体系

环境管理体系应作为企业管理体系中的一部分，并与之协调统一。项目实施后将成为独立的法人单位，并实行以“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”为原则，以企业领导为核心，相关职能部门为基础的全员责任制的环境管理体系。使环境管理贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各总规章制度，也要建立完善的环境管理体系和各总规章制度，使企业的环境管理工作真正落到实处。

### 9.1.3环境管理机构设置

项目设独立的安全环保部门，设专职环境保护管理人员，全面负责企业的环境保护管理工作，安全环保部下设监测室，承担日常环境监测工作任务。同时，安全环保部内部建立计算机辅助管理系统，使之更好地利用经济、技术、行政和教育手段，对损害环境质量的生产活动加以限制，协调好企业经济发展与环境保护的关系，使经济效益、社会效益与环境效益相协调统一。工程运营后，环境管理机构由建设单位相应的环保部门负责，下设环境管理小组，负责环保措施的实施、环保设施运行以及日常环境管理监控工作，并受项目主管单位及环保局的监督和指导。

### 9.1.4环境管理机构职责

环境保护管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本项目的环保工作。其主要职责如下：

⑴贯彻、宣传国家、省及地方的各项环保方针、政策和法律法规，根据厂区的实际情况，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施和监督实行；

⑵制定本厂区的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划；

⑶监督检查本项目执行“三同时”规定的情况；

⑷定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转；

⑸负责厂区环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训；

⑹负责对厂区环保人员和居民进行环境保护教育，不断提高居民的环境意识和环保人员的业务素质；

⑺负责向当地环保主管部门上报有关环保材料，贯彻环保主管部门下达的有关厂区环保工作的任务和要求；

⑻组织宣传教育，与企业内部有关部门共同大力普及企业职工的环境法规及环境科学知识，提高职工的环境保护意识。宣传清洁生产理念，协同生产技术部门对生产设施进行技术改造，尽可能将污染控制在生产过程中。

### 9.1.5环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

⑴环境保护职责管理条例；

⑵废水、废气、固体废物排放管理制度；

⑶处理装置日常运行管理制度；

⑷排污情况报告制度；

⑸污染事故处理制度；

⑹环保教育制度。

⑺建议建设单位环保部门根据实际情况和上级主管部门以及环境保护部门的要求分别针对性地制订和完善上述环境管理制度，并严格执行。

### 9.1.6环境管理目标

环境管理的主要目标是：控制污染物排放量，避免污染物对环境的危害。为了控制污染物的排放，应把环境管理渗透到整个厂区的管理中，将环境管理融合在一起，以减少厂区各个环境排出的污染物。

本次环境影响评价针对项目特点、环境问题和主要污染物，分别提出了有效的污染防治措施，项目实施期间应认真落实，监督管理环保设施的运行情况，定期监测各污染物的排放浓度。

### 9.1.7环境管理计划

本项目不同工作阶段的环境管理计划见表9.1-1。

表9.1-1   本项目环境管理主要内容

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理机构职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 施工期 | 1、严格执行“三同时”制度； 2、按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工环保措施实施计划表，并与当地生态环境部门签订落实计划内的目标责任书； 3、认真监督主体工程与环保设施的同步建设:建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行； 4、施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作； 5、制定施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况定期(每季度)向生态环境主管部门汇报一次。 |
| 运行期 | 1.严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行；建立废气、固体废物产生和处置台帐，统计种类、产生量、处理方式、去向，存档备查； 2.设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行厂内的污染源监测，对不达标环保设施寻找原因，及时处理； 3.加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平和企业内部职工素质水平； 4.重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； 5.不断完善环境风险应预案，定期进行演练； 6.积极配合环保部门的检查、验收。 7.根据环境保护部部令第48号《排污许可管理办法》（试行）第一章总则第三条规定，纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目属于一、畜牧业03，1.牲畜饲养031，家禽饲养032登记管理（无污水排放口的规范化畜禽养殖场、养殖小区，设有污水排放口的规模以下畜禽养殖场、养殖小区），建设单位应按照相关要求取得排污许可证。 |

## 9.2监测计划

### 9.2.1监测计划内容

根据工程排污特点及实际情况，项目建设期及建成投产后，需要健全各项监测制度并保证其实施，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1019-2019），营运期环境监测计划详见表9.2-1。

表9.2-1   运营期环境监测计划一览表

| 监测项目 | 监测位置 | 监测因子 | 监测点 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界无组织 | NH3、H2S、臭气浓度 | 厂界周边最高浓度上风向1个，下风向3个 | 1次/年 |
| 噪声 | 厂界外1m处 | LAeq | 厂界四周外1m处 | 1次/半年，昼夜监测 |
| 固体废物 | 全厂各类固体废物产生点 | 统计种类、产生量、去向、处理方式 | 固体废物排放量及处置方式 | 1次/年 |
| 地下水 | 厂区设置一口地下水监测井 | 水位、pH、COD、氨氮、总大肠菌群、菌落总数 | 厂区地下水监测井 | 1次/半年 |

### 9.2.2监测方法选取

本项目委托有资质的环境监测单位对运行期“三废”和噪声情况进行监测。废气监测按照《空气和废气监测分析方法（第四版）》中的有关规定执行。废水监测方法按照《水和废水监测分析方法（第四版）》中的规定进行。

为保证监测数据的效度和信度，应当⑴定期对环境监测人员进行培训；⑵监测人员须持证上岗；⑶监测仪器定期检测，使用取得检测合格证的仪器。

### 9.2.3监测数据管理

对于上述监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保主管部门，对于常规监测部分应进行公开，此外，如果发现了污染和破坏问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。

## 9.3污染物总量控制

按照国家及省、市环保管理部门要求的总量控制目标，结合项目所处地理位置、当地环境质量现状水平、工程污染物排放特点，本项目无污染物总量控制因子。

### 9.3.1大气污染物排放总量指标

根据“环办【2014】30号”《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机污染物的项目，必须落实相关污染物总量减排方案，上一年度环境空气质量相关污染物年平均浓度不达标的城市，应进行倍量削减替代。

根据工程分析可知，项目运营期大气污染物主要有氨、硫化氢和臭气浓度等，均以无组织形式排放，因此本项目无大气污染物排放总量控制因子。

### 9.3.2水污染物排放总量指标

厂区废水主要为生活污水，经厂区化粪池处理后由经吸粪车拉运至中宁第三污水处理厂处置，不外排。因此项目不需申请污染物排放总量控制指标。

## 9.4排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

### 9.4.1排污口的技术要求

⑴排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查；

⑵排污口的位置必须合理确定，按《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔11148〕470号）要求进行规范化管理；

⑶排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处。

### 9.4.2排污口立标管理

⑴各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》(15562.1-1995）与（GB15562.2-1995）的规定，设置生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌；

⑵污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

### 9.4.3排污口设置及规范化管理

在厂区“三废”排放口及噪声源处设置明显标志。标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口(源)》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）中的有关规定。排污口规范化整治，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。排放口图形标志牌见表9.4-1。

表9.4-1   排放口规范化图形标志

| 序号 | 提示图形符号 背景颜色：绿色 图形颜色：白色 | 警告图像符号 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / |  | 危险固体废物储存 |
| 2 |  |  | 一般固体废物储存 |
| 3 |  |  | 噪声源 |

### 9.4.4排污口建档管理

⑴要求使用生态环境部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

⑵根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

## 9.5环境保护措施竣工验收管理

本项目建成后，污染源治理设施“三同时”建成，建设单位应按照竣工环境保护验收的相关规定自行开展竣工环保验收，验收结果应及时向环保主管部门申报。本项目对“三废”、噪声及环境风险的防治均通过设置合理可行的环保设施、采取行之有效的防治措施来降低对环境的污染影响及危害。因此为确保本项目环保设施及污染防治措施的顺利进行，本次评价特提出本项目竣工环境保护验收重点，详见表9.5-1。

表9.5-1   环保“三同时”验收一览表

| 类别 | 排放源 | 环保措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 |
| 废气处理 | 恶臭 | 牛棚：对牛棚及运动场的牛粪，采用干清粪方式及时进行清理，定期消毒，喷洒除臭剂（生石灰）等。堆粪棚：加强过程控制和清运管理，减少牛粪堆存，定期消毒，在牛粪干湿分离、堆粪区等加入对粪污有降解除臭的特定微生物菌。饲养过程：需科学管理、调配饲料等措施治理恶臭。 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准； |
| 废水处理 | 生活污水 | 化粪池处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
| 噪声处理 | 厂界噪声 | 对主要产噪设备和主厂房采取降噪隔音、减振措施 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区（排放限值要求 |
| 固体废物 | 危险废物 | 依托主场现有12m²危险废物暂存间，防雨、防晒、防渗漏，暂存地面采取硬化防渗处理，贴相关标识牌；液体类储存区设置围堰和导流槽 | / |
|  | 生活垃圾 | 垃圾收集箱，收集后交由环卫部门处理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单 |
|  | 牛粪 | 建1座堆粪棚，用于牛粪、污泥等的堆放和腐熟，设防雨顶棚，地面采取硬化防渗处理，牛粪经堆存腐熟后用于厂区配套饲草地的有机肥料。 |  |
|  | 病死牛尸体及胎盘 | 病死牛尸体及胎盘由交由中宁县病死动物无害化处理场处理 | 无害化处置 |
| 防渗 | 地下水防治措施 | 采取的防渗措施：对堆粪棚做重点防渗，防渗层的性能为6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层。对化粪池、牛棚等做一般防渗，其防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 | 达到相应防渗系数 |
| 监测 | 地下水 | 场区下游布设地下水监测井1眼 | / |
| 绿化 | 绿化面积5000m² | / |

## 9.6污染源排放清单

根据《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评【2018】11号），项目环境影响报告书（表）应核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求，按照污染源源强核算技术指南、环评要素导则等，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。本项目污染物排放清单详见表9.6-1。

表9.6-1   污染源排放清单

| 项目 | 污染环节 | 污染物 | 主要防治措施 | 治理效率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭气体 | NH3、H2S、臭气浓度 | 控制饲养密度、加强通风、采用干清粪工艺、喷洒除臭剂、日粮设计、饲料添加剂；采用好氧堆肥，定期投加复合菌剂等 | — | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准 |
| 废水 | 生活污水 | pH、COD、BOD、SS、NH3-N | 生活污水经化粪池处理后由吸粪车拉运至中宁第三污水处理厂处置 | — | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）相关标准 |
| 固废 | 养殖 | 粪污 | 牛粪采取人工机械+人工干法清粪方式将粪便及时、单独清出，做到日产日清，处理后的牛粪存放于堆粪场堆肥，腐熟后的粪便用于厂区配套饲草地的有机肥料。 | — | / |
|  | 防疫 | 医疗废物 | 医疗废物密封装袋暂存于万头肉牛养殖场医疗废物暂存间，医疗废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求管理、建设，定期由有资质单位收集处理 | — | / |
|  | 病死畜及胎盘 | 病死畜及胎盘 | 交由中宁县病死动物无害化处理场处理 | — | 《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001） |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 垃圾收集箱，收集后交由环卫部门处理 | — | — |
| 噪声 | 牛只 | 噪声 | 采取隔声、合理布局等降噪措施 | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |

# 10结论与建议

## 10.1项目基本情况

本项目建设地点位于中宁县徐套乡。本项目总占地面积为142538.3m²，约合213.8亩。项目肉牛年出栏量4192头。项目总投资3521.14万元，环保投资109万元，占总投资的3.1%。

## 10.2环境质量现状评价结论

⑴环境空气质量现状：依据宁夏回族自治区生态环境厅发布的《2020年宁夏生态环境质量状况》中剔除沙尘天气后监测数据可知，各项因子均满足标准要求，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区为达标区。

补充监测期间，H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度限值要求。

⑵地表水环境质量现状：本项目周边无常年地表径流。

⑷地下水环境质量现状：由监测结果可知：监测点位总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量和钠出现超标，其余监测因子的标准指数均小于等于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物超标原因主要由于项目区地下水水文地质特性导致本底值较高；钠超标原因主要为该区域地下水为苦卤水，背景值较高所致。

⑸声环境质量现状：根据监测结果，厂址周围声环境现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，表明区域声环境质量较好。

⑹土壤环境质量现状：由监测结果可知，项目区域各监测点土壤监测值均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）风险筛选值。

## 10.3污染防治与达标排放可行性

### 10.3.1废气污防治措施与达标排放可行性

⑴恶臭气体

本项目对牛棚及运动场的牛粪，采用干清粪方式及时进行清理，定期消毒，喷洒除臭剂（生石灰）等；堆粪区加强过程控制和清运管理，减少牛粪和污泥堆存，定期消毒，在牛粪干湿分离、堆粪区等加入对粪污进行降解除臭的特定微生物菌；饲养过程需科学管理、调配饲料等措施治理恶臭。项目恶臭气体NH3、H2S、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准（新改扩建）。

### 10.3.2废水治理措施与达标排放可行性

本项目废水主要为养殖场职工产生的生活污水，废水主要为工作人员产生的生活废水，废水产生量为1284.8m³/a。生活污水经化粪池处理后由吸粪车拉运至中宁第三污水处理厂处置。

### 10.3.3环境噪声污染防治措施与达标排放的可行性

本项目噪声主要来自水泵及牛群活动叫声等。噪声声级在60~90dB（A）。针对不同噪声源采用隔声、消声、合理布局等治理措施。

根据监测结果，采取有效的减振降噪措施后，前述主要生产设备噪声源衰减至厂界外1m的噪声值，噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准要求。

### 10.3.4固体废物产生及处理、处置情况

本项目运营后，固体废物主要有牛粪、病死牛尸体及胎盘、兽医站少量医疗废物及生活垃圾。

牛粪采取人工机械+人工干法清粪方式将粪便及时、单独清出，做到日产日清，处理后的牛粪存放于堆粪场，进行有机肥生产，将其变废为宝，实现粪便无害化处置；运营期将病死牛尸体及胎盘由保险公司交由中宁县病死动物无害化处理场处理；医疗废物属于危险废物，集中收集后委托有资质单位集中处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

综上所述，本项目固体废物均综合利用或无害化处理，不外排。

## 10.4公众参与

本次公众参与严格按照《环境影响评价公众参与办法》有关规定进行，通过报纸发布公告信息及张贴公示等形式，广泛公告项目建设的基本情况及环境影响评价情况。中宁县乡村振兴服务中心于2021年11月9日在宁夏北国润清生态环境咨询有限公司网站发布了本项目第一次环境影响评价信息公示（http://nxrqhb.com/?news_19/108.html），2021年11月24日于宁夏北国润清生态环境咨询有限公司网站上发布了本项目环境影响报告书征求意见稿公示（http://nxrqhb.com/?news_19/109.html），于2021年12月7日和2021年12月8日在新消息报发布本项目环境影响报告书征求意见稿公示，同步于养殖场附近张贴环评信息第二次公示，将环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径、征求意见的公众范围、公众意见表的网络链接、公众提出意见的方式和途径、公众提出意见的起止时间公布于众，截至目前，建设单位未收到公众的意见。

## 10.5结论

综上所述，本项目建设符合国家及地方有关产业政策，选址合理。其污染防治措施比较完善可行并达标排放，项目的实施对周围环境影响较小；污染物排放总量能够满足环境容量要求；具有较好的社会效益和经济效益，有利于带动地方经济的发展。在严格执行“三同时”制度、落实本报告书提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

## 10.6建议

⑴制定全厂环境管理和生产制度章程；设专职环境管理人员，按本报告书中的要求认真落实环境监测计划，负责开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料，并上报地方环保部门，若发现问题，及时采取措施，防止发生环境污染；检查监督污染治理处理装置的运行、维修等管理情况；

⑵在设备选型上，要认真考查和论证，选用先进的低噪声设备，保证工程正常运行的同时，最大限度地减少各种污染物的产生，减轻项目对环境的影响；

⑶搞好牛棚内卫生，发现有牛病死或因其它意外致死的，要及时清理消毒，并设置专用防疫通道输送，防止牛群交叉感染。

# Text boxes

扬尘、噪声

场地清理

扬尘、固废、废水、噪声

土石方开挖

扬尘、固废、废水、噪声

基础与主体工程

固废、噪声

设备安装

场地绿化

投入使用