# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 明阳中宁喊叫水200MWp光伏复合项目

建设单位（盖章）： 明阳云桦（中宁县）新能源科技有限公司

编制日期： 2023年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 明阳中宁喊叫水200MWp光伏复合项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2203-640521-04-01-621737 |
| 建设单位联系人 | 王志强 | 联系方式 | 17709546966 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区中卫市中宁县喊叫水乡 |
| 地理坐标 | 东经：105°42′53.071″；北纬：37°4′29.152″ |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业-90太阳能发电4416 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 353.22hm2 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门 | 宁夏回族自治区发展和改革委员会 | 项目审批 （核准/备案）文号 | / |
| 总投资 （万元） | 82000 | 环保投资 （万元） | 650 |
| 环保投资占比（%） | 0.79 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价 设置情况 | 无。 |
| 规划情况 | 无。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无。 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）中规定，项目属于“五、新能源”中“太阳能光伏发电系统集成技术开发应用”，为鼓励类项目，符合国家产业政策要求。 根据《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》（国家发展和改革委员会令第40号）中规定，项目属于“九、宁夏回族自治区”中“3、太阳能发电系统建设及运营”，为鼓励类项目，符合西部地区鼓励类产业要求。 2022年3月9日，项目取得宁夏回族自治区发展和改革委员会文件《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（项目代码：2203-640521-04-01-621737），符合地方产业政策的要求。 2、“宁夏回族自治区可再生能源发展”十四五”规划”符合性分析 2022年11月30日，宁夏回族自治区发展改革委印发《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划》（宁发改能源（发展）[2022]883号），规划中主要任务提到：加快推进集中式光伏电站建设。整合沿黄地区和中部干旱带土地资源，推动沙漠、戈壁、荒漠、采煤沉陷区大型集中式光伏开发，因地制宜建设各类“光伏+生态”立体开发综合利用示范项目，实现土地资源集约高效利用，促进光伏发电与生态环境保护协调发展。充分发挥平价光伏市场竞争力，重点在沙坡头区、红寺堡区、宁东能源化工基地、中宁县、盐池县、灵武市、利通区、同心县、青铜峡市等地规划建设一批百万千瓦级光伏基地。充分发挥风、光资源多能互补优势，鼓励利用风电场空闲土地建设风光互补电站。到2025年，集中式光伏发电装机达到3250万千瓦以上。 表1-1 项目与规划布局符合性分析 类型 重点项目及规划布局 项目情况 符合性 集中式光伏 因地制宜采用风光互补、农光互补、牧光互补、光伏制氢、光伏与采煤沉陷区治理相结合等创新开发模式，建设一批大型光伏基地： 中宁县光伏基地：鸣沙镇、余丁乡、喊叫水乡等区域建设百万千瓦级光伏基地。 项目位于中宁县喊叫水乡，建设200MWp光伏项目，符合布局要求 符合 根据分析，项目符合《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划》中的要求。 3、“三线一单”符合性分析 3.1生态保护红线 本项目位于中卫市中宁县喊叫水乡，周边无自然保护区、饮用水源保护区等。根据《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发〔2018〕23号），宁夏回族自治区生态保护红线包括生物多样性维护、水源涵养、防风固沙、水土流失、水土保持5种生态功能类型，呈现9个片区分布：中部干旱带水土流失生态保护红线，位于宁夏回族自治区中部，属于水土流失极敏感区，主要分布在同心县、海原县、沙坡头区、中宁县、原州区，生态系统类型为黄土丘陵—荒漠草原生态系统。 本项目位于中卫市中宁县喊叫水乡，经确认本项目不在宁夏回族自治区生态保护红线内，不属于中部干旱带水土流失生态保护红线内。 3.2环境质量底线 ⑴与中卫市大气环境质量底线及分区管控符合性分析 根据《中卫市“三线一单”编制文本》中“中卫市大气环境质量目标建议值”，中卫市2025年、2035年PM2.5目标值均为33ug/m3。根据《2021年宁夏生态环境状况公报》评价：2021年全区环境空气质量总体改善，全年优良天数比例及细颗粒物（PM2.5）年均浓度均达到国家考核目标要求，PM2.5年平均浓度达到2015年以来最低值。全区6项环境空气主要污染物浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本项目位于大气环境一般管控区，项目为光伏工程，运营期不产生废气，可满足其管控要求。 ⑵与中卫市水环境质量底线及分区管控符合性分析 根据《中卫市“三线一单”编制文本》中“中卫市水环境质量底线目标”，黄河干流下河沿断面 2025 年、2035 年水质目标均为 II 类标准要求。本次评价区域内地表水体为黄河，黄河中卫下河沿断面各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 II 类标准，符合水环境质量底线要求。 本项目位于水环境一般管控区，项目为光伏发电工程，运营期产生废水妥善处理，可满足其管控要求。 ⑶与中卫市土壤环境质量底线及分区管控符合性分析 根据《中卫市“三线一单”编制文本》中“中卫市土壤污染风险管控目标”，中卫市2025年污染地块安全利用率95%以上。本项目为光伏发电项目，不涉及污染地块，不涉及污染地块使用安全，项目建设对土壤环境基本无影响，满足土壤环境质量底线及分区管控符合性分析。 3.3资源利用上线 项目建设过程虽然会消耗少量的水资源、电资源，但资源消耗量较小，不触及资源利用上线；项目营运过程中，利用清洁可再生的太阳能资源，生产绿色电能，起到利用清洁自然可再生资源、节约不可再生能源的作用，有利于区域能源结构的调整，满足资源利用上线。不会超过区域资源利用上限要求。 3.4环境准入清单 根据宁夏回族自治区环境管控单元分布图，项目位于一般管控单元，本项目实施后，临时占地全部恢复，落实区域生态环境保护的基本要求，符合《“三线一单”生态环境分区管控》要求。 本项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单的符合性见表1-2。 |
| --- | --- |

表1-2 项目与中卫市中宁县喊叫水乡环境管控单元生态环境准入清单符合性分析一览表 序号 环境管控单元名称 行政区划 要素 属性 管控单元分类 “三线一单”生态环境准入清单编制要求 省 市 县 空间布局约束 污染物 排放管控 环境风险防控 资源开发 效率要求 ZH64052130002 中宁县 喊叫水乡 一般管控单元 宁夏回族自治区 中 卫 市 中 宁 县 一般 管控区 一般管控单元 1、禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。 2、限制无序发展光伏产业。严格限制在农用地优先保护区集中区域新建医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业项目。 3、在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 4、深入推进“散乱污”工业企业整治工作，对不符合国家或自治区产业政策、依法应办理而未办理相关审批或登记手续、违法排污严重的工业企业，限期关停拆除。 项目情况 位于中卫市中宁县喊叫水乡 一般管控单元 项目不在生态红线范围内，项目利用清洁可再生的太阳能资源，生产绿色电能，起到利用清洁自然可再生资源、节约不可再生能源的作用，本项目是清洁能源生产型项目，项目的建设对生态环境扰动较小。

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于宁夏回族自治区中卫市中宁县喊叫水乡，场址中心地理坐标为东经：105°42′53.071″；北纬：37°4′29.152″。 图2-1 项目地理位置图 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目规模及内容 ⑴建设规模 根据总装机容量、倾斜面辐照量、系统效率以及光伏组件标称效率衰减等，设计运行年限25年，计算建设后光伏电站首年发电量为396748.1MWh，首年利用小时数1653.9h；年均发电量为377511.9MWh，年均利用小时1590.4h，25年总发电量约为9437796.8MWh。 本期200MWp光伏电力就地升压至35kV，经8回35kV集电线路接入拟建的1座110kV升压站。本项目不单独新建员工生活区，员工日常办公生活依托拟建110kV升压站内建设的综合楼（该升压站及输变线路与本项目同期建设）。建设单位承诺拟建110kV升压站与外输电线路一并开展环境影响评价，不在本次环评范围内；同时承诺110kV升压站与外输电线路与本项目光伏发电站同期建设、同期验收、投产运行。 ⑵建设内容 本项目总占地面积为7799亩，主要建设光伏阵区、门卫室以及其他配套的辅助设施。 项目直流侧容量239.8825MWp，交流测201.3MW，采用550Wp单晶硅双面组件，每26块组件串联组成一个组串，竖向2*13布置，每25个组串接入300kW组串式逆变器，11台逆变器接入3300kVA箱变，构成1个3.9325MWp光伏发电单元，共61个发电单元。采用固定式与柔性支架结合形式安装，倾角36°。项目项目工程组成见表2-1。 表2-1 工程项目组成一览表 工程类别 工程名称 建设内容 备注 主体工程 光伏发电站 设计装机容量200MW，光伏电站550Wp高效单晶硅双面双玻组件每26块为一串。光伏阵列采用固定式安装，上下两排竖向布置，每排13块，阵列倾角36°，方位角0°，光伏组件用量为471042块，组件总安装容量约201.3MW； 新建 逆变器 设计300kW及以上的组串式逆变器；每26块组件串联组成一个组串，竖向2*13布置，每25个组串接入300kW组串式逆变器，11台逆变器接入3300kVA箱变，构成1个3.9325MWp光伏发电单元，共61个发电单元； 新建 35kV集电线路 设计61台3300kVA箱变。场内35kV集电线路采用电缆直埋形式建设，新建8回集电线路，路径长约52.687km。电缆型号：ZC-YJLY23-26/35-3×95、ZC-YJLY23-26/35-3×240、ZC-YJLY23-26/35-3×300、ZC-YJLY23-26/35-3×400； 新建 检修道路 场内新建道路约 26km，改扩建道路约 6km，场内道路采用泥结碎石路面，路面宽 4m，路基宽 5.0m。道路纵坡小于 10%； 新建 临时工程 材料库及废品间 材料库及废品间为单层框架结构，位于综合用房建筑物内，建筑面积500m2，高4.2m，共1座； 新建 进场道路 进场道路依托现有乡村道路，不新建进场道路； 依托 公用工程 供电 附近10kV线路引一回电源到站外施工变压器，作为本站的施工电源，站外施工变压器在工程建设结束后将保留，为开关站站用电提供工作电源； 新建 供水 电池板擦洗用水由附近村庄拉运，不添加清洗剂，在光伏区内设置水表等计量设施，年用水量约为7716m3； 新建 排水 项目不新增劳动定员，检修人员依托升压站，无新增生活污水； 依托 环保工程 水保措施 工程措施（土地整治、场内道路和进场道路铺设碎石等）、植物措施（种植植被）、施工临时工程（洒水降尘和防尘网苫盖）等； 新建 施工期 废气治理：洒水、抑尘等降尘措施； 新建 废水治理：施工人员洗漱废水就地泼洒抑尘；施工废水经沉淀池处理后用于场地泼洒抑尘、车辆及设备冲洗； 新建 噪声治理：优先选用低噪声施工设备，合理安排施工时间； 新建 固废处理处置：临时简易防渗旱厕（施工结束后拆除）；施工人员生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理处置； 新建 营运期 废水治理：光伏电池组件擦洗废水随光伏板下落，自然流至光伏板下地面自然蒸发； 新建 废水处理：项目不新增劳动定员，检修人员依托升压站，无新增生活污水； 依托 固废处理处置：废光伏电池板收集后交由生产单位回收； 新建 固废处理处置：35kV箱式变压器事故状态下产生废的变压器油，经事故集油坑（2m2）收集后交由有资质单位处置； 新建 固废处理处置：废变压器油、废铅酸蓄电池依托拟建110kV升压站生活区内设置的危险废物暂存间，用于危废分类贮存； 新建 固废处理处置：生活垃圾依托拟建110kV升压站生活区内设置的垃圾桶。 依托 依托可行性分析： 本项目不新建生活区、危险废物暂存间，全部依托新建1座110kV升压站，目前110kV升压站及线路工程在核准备案中，建设单位承诺后续同本项目一起建设，一起验收，同时110kV升压站设计及建设阶段，充分考虑本项目生活区、危险废物暂存的需求，一并建设，本项目依托可行。 ⑶设备选型 本项目拟采用高效单晶双面双玻光伏组件，高效单晶双面双玻光伏组件规格为550Wp；逆变器拟采用组串式逆变器，规格为225kW，箱变规格为3150kVA。本项目光伏阵列全部采用平单轴支架固定安装方式，阵列倾角为36°，方位角0°，朝向正南方，满足灰尘雨雪滑落要求且倾斜支架具有较好的稳定性。 ①光伏组件 本项目选择210电池片尺寸版型的半片的550Wp单晶硅高效双面双玻光伏组件，组件的基本参数见下表2-2。 表2-2 单晶硅组件技术参数 峰值功率（Wp） 550 最大功率点的工作电流-IMPP（A） 13.1 最大功率点的工作电压-VMPP（V） 42 短路电流（A） 13.87 开路电压（V） 48.9 组件效率 22.19 峰值功率温度系数 -0.31% 开路电压温度系数 -0.26% 短路电流温度系数 0.046% 组件尺寸（mm） 2285×1134×30 重量（kg） 32.5 温度范围（℃） -40~+85 ②逆变器 本项目直流侧容量239.8825MWp，交流测201.3MW，共61个发电单元，综合比较考虑，选用容量为300kW及以上的组串式逆变器。 逆变器参数见表2-3。 表2-3 300kW组串逆变器技术参数表 逆变器型号 300kW 输入（直流） MPPT电压范围 500-1500V 最大输入电压 1500V 每路MPPT最大输入电流 65A 输出（交流） 额定输出功率 300kW 最大有功功率 330000W 最大输出电流 238.2A 额定电网 800V 额定电流 216.6A 额定电网频率 50Hz 总电流波形畸变率 ＜3%（额定功率下） 功率因数 0.8（超前）~0.8（滞后） 效率 最大效率 99.00% 中国效率 98.50% 通用参数 尺寸（宽×高×深） 1045×730×395mm 重量 106kg 防护等级 IP66 使用环境温度 -25℃~+60℃ 最高工作海拔 5000m 冷却 智能风冷 2、本项目主要设备 本项目主要设备见下表2-4。 表2-4 本项目主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 设备型号及规格 1 光伏组件 块 471042 单晶双面550Wp组件 2 交流逆变器 台 671 330kW组串式逆变器 3 箱变 台 61 3300kVA/37±2x2.5%/0.8kV 辅助变压器 SG-5kVA 4 MC4插头 套 36234 / 5 热镀锌扁钢 km 157 50×5 6 热镀锌钢管 根 2347 DN50 L=2500mm 7 接地线 km 94 BVR-1x6mm 8 接地线 m 2544 BVR-1x16mm2 9 防火堵料 t 19 / 10 光伏专用电缆 km 2105 H1Z2Z2-K 1*4mm² 11 低压交流电缆 km 126 ZC-YJLV23-1.8/3kV-3×240 3、项目占地类型 经计算，本项目永久占地7799亩，519.93hm2，主要为光伏阵列、逆变器等占地，占地类型为荒草地；临时占地0.98hm2，主要为场内35kV集电线路（电缆直埋）、施工营地等。占地情况见表2-5。 表2-5 占地面积汇总表 单位：hm2 序号 项目组成 占地面积 占地性质 占地类型 永久占地 临时占地 1 光伏发电区 光伏阵列 505.79 505.79 / 荒草地 箱逆变器房 0.05 0.05 / 荒草地 施工营地 0.30 / 0.30 荒草地 检修道路 12.53 12.53 / 荒草地 小计 518.67 518.67 / 荒草地 2 35kV集电线路 0.68 / 0.68 荒草地 3 进站道路区 0.26 0.26 / 荒草地 4 预留用地（升压站） 1.00 1.00 / 荒草地 合计 520.61 519.63 0.98 荒草地 图2-2 项目施工布置示意图 4、土石方平衡 参考项目水土保持报告，项目建设开挖土石方8.20万m³，回填土方8.20万m³。开挖的土方全部用于就地填筑平整，土方挖填平衡，无弃方。项目土石方平衡表见表1-7。 表1-7 项目土石方平衡表 m3 序号 项目 挖方 (m³) 回填 (m³) 直接调运方(m³) 调入 调出 土石方 土石方 数量 来源 数量 去向 （一） 光伏发电区 81900 81900 ① 场地平整 2200 2200 ② 箱变基础 2700 2700 ③ 35kV集电线路 65300 65300 ④ 检修道路 11700 11700 （二） 施工生产生活区 110 110 合计 82010 82010 图2-3 项目土石方平衡图（单位：m3） 5、公用工程 ⑴给水 项目用水主要为光伏组件表面清洗用水，用水由附近五丰台村庄拉运，位于光伏发电区的北侧，最近距离1.12km。光伏组件清洗拟采用湿抹布擦拭为主，辅以水清洗，并在冬季辅助采用气力吹吸方案，设计光伏组件每3个月进行一次水清洗，每平米太阳能组件擦拭用水量按0.5L计，每次清洗用水量约为2572m3，则年用水量约为7716m3。 ⑵排水 项目排水为光伏组件擦洗废水，光伏组件擦洗废水产生量为6944m3/a（按用水量的90%计），擦洗废水随光伏板下落，自然蒸发。 ⑶供电 附近10kV线路引一回电源到站外施工变压器，作为本站的施工电源，站外施工变压器在工程建设结束后将保留，为开关站站用电提供工作电源； ⑷供暖 本项目办公区冬季供暖采用电暖器采暖。 |
| 总平面及现场布置 | 根据宁夏回族自治区国土资源厅发布的《关于深入做好光伏发电和风电等新能源项目用地管理工作的通知》（宁国土资发[2013]467号）的规定：要优化电池组件布设方式，将电池组件（光伏板）最低离地高度提高到1.5m以上，最大限度降低电池组件对地面植被生长和生态环境的影响。因此，本项目固定支架均采用高支架方案，支架下沿离地1.5m。光伏板阵列之间的距离为5m，阵列之间不会产生光遮挡，完全满足生产的需要，并且可避免阵列间距过宽而浪费土地资源，达到布局紧凑、节约土地的效果。 1、光伏电站总图布置 光伏电站总平面布置如下：光伏厂区共分为61个分区。拟采用550W/块的单晶硅光伏组件，电站光伏组件总量为471042块。光伏阵列采用竖排布置伏组件并列平行布置，倾角36°，朝向正南方。 2、竖向布置 光伏厂区场址处地形多为丘陵地，山丘较多，高低起伏，竖向布置顺应地形采用平坡式。施工前应对场区内地面做局部整平，对小丘、小垄、洼坑等做出顺应场地整体地形的整平，主体原则是尽量少动土方。 |
| 施工方案 | 1、光伏电站施工方案 本项目建设光伏并网电站，利用太阳光照射光伏阵列产生电能。每个光伏发电阵列分区包括预定功率的电池组件、逆变器和箱式变压器等，光伏发电阵列通过电气系统的连接共同组成一座光伏电站。 光伏电站施工期基本工艺流程及污染环节见图2-4所示。 图2-4 光伏电站施工工艺流程及产污环节示意图 施工工艺流程简述： 基础及土建施工：基础土石方主要包括建筑区域的场平挖填以及场内集电线路土石方等，挖方8.20万m3，填方8.20万m3，挖填平衡。逆变升压一体机基础、电缆分支箱等部位为混凝土结构，拟采用小型混凝土搅拌机的方式进行。 光伏组件及阵列安装：光伏组件安装分为支架安装和组件安装两部分。光伏支架采用工厂化生产，运至施工现场进行少量支架构件加工，均为螺栓构件。光伏支架基础均采用螺旋钢桩，采用专用打桩机打入。支架安装合格后，进行组件安装，组件固定面需与基架表面吻合，安装位置及接线盒排列方式按施工设计要求进行。 集电线路安装：包括逆变器安装、箱式变电站安装以及电力敷设。逆变器通过抱箍直接就地安装在光伏支架上；箱式变电站是光伏电站运行的关键设备，需严格按照图纸设计进行安装，就位后需对各附件进行安装、检查；电力电缆分动力电缆和控制电缆。场内集电线路采用直埋敷设方式，先由人工开挖电缆沟，电缆敷设后按要求将土石方依次回填，挖填平衡。 电气设备调试：全部发电系统安装完成后，需对主要电气设备，如逆变升压一体机、直流汇流箱等进行检查和调试。调试完毕后组织送电试运行，试运行24h无异常情况，方可投入负荷运行。 竣工验收：项目施工结束，整个放点系统投产试运行，相关检测及调试合格后，由建设单位组织进行项目竣工验收。 2、光伏电站运营期工艺 本项目装机规模为200MWp，在阴雨天或夜晚，光伏阵列没有产生电能或者产生的电能不能满足负载需求时，由电网供电。因为直接将电能输入电网，免除配置蓄电池，省掉了蓄电池储能和释放的过程，可以充分利用光伏方阵所发的电力从而减小能量的损耗。 光伏电站运营期工艺流程及产污环节见图2-5。 图2-5 项目运营期工艺流程及产污环节图 |
| 其他 | 无。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 1.1宁夏主体功能区划 根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》将全区国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，划分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层次，划分为国家级和自治区级两个层面。本项目位于宁夏回族自治区中卫市中宁县喊叫水乡，属于省级层面重点开发区域。对照宁夏回族自治区主体功能区划图可知，项目所处位置在省级重点生态功能区内。 1.2宁夏生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》（2003.10），宁夏生态功能区划共划分 3 个一级区，10 个二级区，37 个三级区。对照宁夏生态功能区划图可知，本项目位于生态功能三级分区内，所在区域属于Ⅱ2-6 兴仁、喊叫水盆地旱地退耕还草生态功能区。 1.3土地利用现状 根据《宁夏土地利用现状图》，本项目占地范围内土地利用类型为低覆盖草；结合项目现场踏勘，确定项目占地类型均为荒草地。 1.4土壤类型 项目区土壤类型主要为灰钙土。灰钙土受荒漠草原生物气候的影响，有一定的腐殖质积累和较弱的淋溶作用，剖面自上而下可分为有机质层、钙积层及母质层。淡灰钙土广泛分布于宁夏中北部。 1.5植被类型 项目区植被类型主要为糙隐子草、旱生子灌木、小半灌木草原，根据生态环境调查结果，天然植被主要是适应当地生境的苦豆子、冰草、油蒿、短花针茅等植物种类为特征。 1.6动物类型 评价区内现有的野生动物为一些常见鸟类、啮齿类及昆虫等。土蜥蜴较为常见，野兔、麻蛇等偶尔可见。无国家濒危珍稀保护动物及其栖息地分布。 二、环境质量现状 2.1环境空气质量 项目位于中卫市中宁县，采用《2021年宁夏生态环境状况公报》中卫市环境空气质量监测数据作为评价区域达标情况的依据。 表3-1 环境空气质量现状结果一览表 单位：μg/m3 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 PM10 年平均质量浓度 65 70 92.9% 达标 PM2.5 年平均质量浓度 27 35 77.1% 达标 SO2 年平均质量浓度 11 60 18.3% 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 65.0% 达标 CO 24h平均第95百分位数（mg/m3） 0.6 4 15.0% 达标 O3 日最大8h滑动平均值90百分位数 138 160 86.3% 达标 由表3-1可看出，评价区范围内PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3的年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，判定项目所在区域为环境空气质量达标区。 2.2地表水环境质量 项目所在区域地表水体为黄河，最近距离45km，位于光伏发电区的北侧，本次采用《2021年宁夏生态环境状况公报》中黄河干流中卫下河沿断面处的监测数据，22项监测因子中，全部满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准要求。 2.3声环境质量 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，故本次评价不开展声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 根据区域生态特点，生态服务功能为：保护好荒漠草原。在今后的保护和规划建设中，应进一步加大自然植被的保护力度，栽植耐旱、耐瘠的林木和灌木，增加植被覆盖度，减少水土流失，提高生态服务功能。 ⑴主要生态问题 该区域植被为草原化荒漠，主要有旱生的半灌木和草本植物，有碱蓬、白刺、骆驼蓬、短花针茅、冰草、芨芨草、戈壁针茅等，植被覆盖度低。主要的生态敏感性问题是土地沙化、水土流失和草场退化。 ⑵生态恢复措施 施工结束后根据施工占用、破坏植被情况，所在区段及规划中的发展需要，对项目区进行有针对性的绿化恢复，采取生态恢复措施，通过绿化来防止水土流失。绿化树种可选择耐瘠、耐旱、耐污染、抗病虫、易成活、快生长的乡土植物种类，以根系发达的草灌为主，再配合种植乔木树种，以达到绿化美化的效果。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场踏勘，本项目评价范围无风景名胜区、自然保护区、特殊敏感区，集中式供水饮用水源地等重要敏感区分布；无学校、医院、居民区等敏感点分布，项目主要环境保护目标见表3-2。 表3-2 环境保护目标 环境要素 保护目标 方位，距离 功能、规模 保护要求 生态环境 土壤及植被 项目所在区域 / 不得扰动用地范围以外的土地、植被 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。 声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 2、污染物排放标准 项目施工期产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 项目施工期产生的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2001）。 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 |
| 其他 | 无。 |

# 图3-1  本项目在宁夏主体功能区划中的位置

图3-2  本项目在宁夏生态功能区划中的位置

# 图3-3  本项目在宁夏土地利用现状图中的位置

# 图3-4  本项目在宁夏回族自治区土壤类型图中的位置

图3-5  本项目在宁夏回族自治区植被类型图中的位置

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 本工程施工过程中将进行土石方的填挖，包括太阳能电池阵列单元支架基础的施工、电缆铺设的施工、场内道路的施工、配电室及综合楼施工等工程，不仅在场地平整时需要动用土石方，而且有施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为对土壤扰动后，地表植被破坏，造成水土流失。 ⑴对植被的影响分析 项目对植被的影响表现为施工期基础开挖对地表产生扰动，从而减少植被的数量，同时在施工过程中施工人员和施工机械进入场地也会对区域植被造成踩踏和碾压，破坏植被。 根据固定式太阳能光伏电池板方阵的布设形式，可以看出本项目采用固定式支架时，立体布设太阳能光伏电池板，既可以减少平地整地的工程量，又可以一定程度的降低对地表植被的破坏。本项目开挖土石方16.40万m3，挖方8.20万m3，填方8.20万m3，土方挖填平衡，无弃方。 项目土地利用现状类型为荒草地，植被以荒漠草原植被为主，植被覆盖率低，无较珍贵的植被，在建设过程中只要加强施工机械和人员的管理，规定施工车辆及人员进出场地的路线，减少由于滥踩滥踏及车辆碾压造成对地表植被的破坏。 ⑵水土流失影响分析 项目主体工程在施工中一方面破坏了原地貌，另一方面破坏了土体结构，使土壤变得疏松，施工、运行期如防护措施不到位，极易产生水力侵蚀，从而加速工程所在区域及周边地区土壤流失进程。 本工程施工过程中光伏板区逆变器室及箱变、管理区土方施工等，一方面要铲除地表植被，进行基础挖掘和混凝土浇筑；另一方面各种机械和人员的活动也会对地表植被造成破坏，引起土壤侵蚀及水土流失，可能带来表层肥沃土壤流失，进而影响植被的生长。 根据水土保持方案对本项目水土流失类型、分布及水土流失量进行综合分析和预测的结论：①工程建设扰动原地貌、损坏土地和植被面积为519.93hm2；②工程建设挖填平衡，项目建设不产生弃土弃渣；③新增侵蚀量主要发生在施工期，历时短，因此要注重建设过程中的临时防护措施；④根据预测结果，水土保持监测的重点时段应在施工期，施工期监测重点区段在厂区。 因此，为防治水土流失，施工车辆应行驶在固定线路上，严禁在施工场地内随意行驶，减少对地表植被的破坏。对原有遭到破坏的地表进行植草等措施，尽快恢复植被，保持水土，缓解生态破坏。同时建设单位应当严格按照水土保持方案的要求进行植被恢复，具体水土保持内容见水土保持方案。 ⑶对土地利用的影响分析 项目土地利用现状类型为低覆盖草，工程占地以光伏电站外围防护围栏边界为准。厂址区域无压矿，无文物，不涉及拆迁安置问题。进站道路及检修道路均进行路面硬化，道路占地由沙地变为硬化地面，对区域土地利用性质的影响较小。 ⑷对土壤的影响分析 施工过程中土方挖填、机械碾压、人员践踏等活动会对土壤结构和理化性质产生不利影响，会直接影响到植被的恢复。因此，施工过程中应尽量保持临时占地土壤原状。但本项目建筑面积不大，影响时间较短，不会对整个区域的土壤性质产生较大影响。 总之，项目区域生态类型较单一，生态系统结构较为简单，在施工期采取工程、植被恢复措施，同时加强施工管理，减轻对生态环境的破坏，本项目对区域生态环境的影响较小。 2、污染环境影响分析 ⑴废气 ①施工扬尘 施工期的主要建设内容为修筑场内道路、平整场地、箱变及逆变基础的浇筑、光伏支架及光伏板安装、电缆铺设等。其产生的主要污染物为土方开挖、回填、建筑材料运输及装卸过程产生的扬尘。 ②机械尾气 施工期配备挖掘机、起重机、自卸汽车等设备大多以柴油作为燃料，设备在运行过程中会产生燃油废气，排放的主要污染物为SO2、NO2、CO等，产生量较小，本评价不作定量分析。 ⑵废水 施工期的废水主要来源于施工过程中冲洗废水、车辆冲洗废水以及施工人员产生的生活污水，废水中主要污染物为BOD5、COD、SS等。 ①施工废水 施工废水产生量小，并且属于间歇式排放，可在施工现场设置临时沉淀池，施工生产废水经沉淀后回用。 ②车辆冲洗废水 运输车辆在出入施工场地时，需对车辆进行简单的冲洗，冲洗废水中主要污染物为悬浮物。在施工现场设置临时沉淀池，施工生产废水经沉淀后回用。 ③生活污水 施工期平均施工人员100人，施工营地设环保防渗旱厕定期清掏，清掏物综合利用。施工期施工人员生活用水按20L/（人·日）计算，排水量按用水量的80%计，则生活污水排放量为1.6m3/d，主要为洗漱废水，污染物含量相对较低，泼洒裸露地面抑尘，使其自然蒸发，不外排。 ⑶噪声 施工噪声主要来自于挖掘机、推土机、起重机等施工机械以及运输车辆，均属于间歇性噪声。 ⑷固体废物 本项目施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。 施工人员日常生活产生的生活垃圾约4.5t，集中收集后送附近村庄五丰台村垃圾中转站，由环卫部门定期清运；建筑垃圾如包装袋等集中收集后，集中送往环卫部门指定的垃圾填埋场处置。光伏基础开挖的土石方及时按照顺序回填、平整，少量余土用于场地平整。工程整体施工无弃土、弃渣产生。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 ⑴对植被的影响分析 本项目运行后，将永久占地519.93hm2，修建光伏板支架基础、检修道路等，会减少荒漠植被生物量。但由于拟建场区原有植被较稀疏，均为荒漠草原植被，原有生物量较小，因此本项目的建设只在短期内对区域植被的生态环境产生较小的影响，项目运营期将利用光伏板区的空地，通过撒播草籽等方式提高项目占地区域的植被覆盖度，项目的建设及运营将有效的改善区域生态环境。 ⑵对土地利用的影响分析 本项目永久占地面积相对于整个区域比例很小，对区域土地利用性质的影响也是很小的。此外，本项目永久占地不占用耕地，且符合《国家发展改革委办公厅关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求的通知》(发改委能源〔2007﹞2898号)中“建设规模大于5MW；占地场址选择应主要为沙漠、戈壁、荒地等非耕用土地”的规定。 项目建设后期，建设单位按照建设项目水土保持的有关要求进行施工现场及临时占地的回填、平整、植被恢复措施，本项目运营期不会对区域土地利用性质产生太大影响。 总之，本项目投入运营后，对区域生态环境会产生一定影响，但影响是正效益的影响；通过合理植被恢复措施，将改善区域生态环境。 2、水环境影响分析 光伏组件清洗拟采用湿抹布擦拭为主，辅以水清洗，并在冬季辅助采用气力吹吸方案，本项目排水为光伏组件清洗废水，流至光伏板下的地面散排蒸发。 3、声环境影响分析 本项目利用洁净太阳能进行发电，在太阳能转变成电能的过程中，不会有噪声产生，对区域声环境影响较小。营运期噪声主要来源于逆变器以及箱式变压器，类比同类型项目，其源强约为65dB(A)-68dB(A)。 4、固体废物处理处置 项目营运期产生的固体废物主要为光伏电板服役期满后产生的废旧电池板、35kV综合配电室直流系统产生的达到服务年限的旧免维护铅酸蓄电池、设备维护产生废机油、箱式变压器运行过程产生的废变压器油以及工作人员生活垃圾。 ①废旧太阳能电池板 本项目使用的电池块为单晶硅太阳能电池，其使用寿命一般为25年，由于使用过程中采光角度和电流阻断等故障发生可能会导致电池板损坏，其年产生率为0.16%～0.2%，故本次按照最大废弃物年产生率0.2%计算，废旧电池板产生量约1034块/a，属于一般固废，由生产厂家定期维护作业时回收，站区内不贮存。 表4-1 一般固废产生量及其处置方法 名称 数量 处置方法 生活垃圾 2.19t/a 定期清运至周边垃圾中转站，由环卫部门统一处置 废旧太阳能电池板 1034块/a 生产厂家定期维护作业时回收，站区内不贮存 ②危险废物 根据建设单位提供资料，本项目所使用的免维护蓄电池寿命一般为10年，其达到使用寿命后即为报废蓄电池，属于危险废物（危废编号：HW31/ 900-052-31），产生量约0.3t/5a；设备定期检修所产生的废机油属于危险废物（危废编号：HW08/ 900-214-08），其产生量约为0.25t/a；箱式变压器运行过程产生的废变压器油属于危险废物（危废编号：HW08/ 900-220-08），其产生量约为0.20t/a。上述危险废物集中收集后，依托存放在拟建110kV升压站危险废物暂存间内，再定期委托有危险废物处理处置资质的单位处置。 表-4-2 危险废物产生量及其处置方法 名称 危废编号 数量 处置方法 废机油 HW08 900-214-08 0.25t/a 依托拟建110kV升压站危险废物暂存间；分区存放于危废暂存间内，定期交由有回收处理资质的第三方机构安全回收处置 废变压器油 HW08 900-220-08 0.20t/a 报废免维护蓄电池 HW31 900-052-31 0.30t/5a ③危险废物暂存、运输安全措施 危险废物收集、贮存及运输严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险化学品安全管理条例》中的有关规定执行。 A.危险化学品包装的材质、型式、规格、方法和单件质量（重量），应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应，便于装卸、运输和贮存。 B.运输危险化学品的槽罐以及其它容器必须封口严密，能够承受正常运输条件下产生的内部压力和外部压力，保证危险化学品在运输途中不因温度、湿度或者压力的变化而发生任何渗（洒）漏。 C.承担危险化学品的运输企业，必须有相应资质的运输单位承担，并接受有关交通部门的监督管理，且驾驶员、装卸人员及押运人员必须取得相关资质，方可作业。 D.建设单位应在生产过程中，应对危险废物严格管理，同时按照危险废物五联单制度的要求进行处置，杜绝危险废物外排事故的发生。 ④危险废物转移要求 本项目危险废物的管理和处置，必须严格执行我国目前实施的《危险废物申报登记制度》、《危险废物交换、转移申请、审批制度》、《危险废物转移联单制度》、《危险废物行政代处置制度》和《危险废物经营许可证制度》等制度，杜绝二次污染。 本项目生产过程中产生的危险废物，运输过程中一旦出现事故将会对周围环境产生极大危害，因此，危险废物外运过程中必须采取如下措施： A危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记台账，认真填写危险废物转移联单。 B危废处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 C危废处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 D危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 E一旦发生危险废物泄漏事故，公司和危废处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 危险废物进入危废暂存间贮存前，需进行入库登记，并在危险废物暂存间内分区存放。入库后，建设单位立即着手办理危险废物电子转移联单，并通知由环保机构认可的有资质运输单位、处置单位预先进行转运及处置的准备；1～3个月内办结危险废物转移处置电子联单后，立即进行转运处置，并做好出库记录。每次转移，危险废物贮存间运营单位、危险废物运输单位和危险废物处置单位必须如实填写“危险废物转移电子联单”，并于联单中准确签署相关负责人姓名，以备中卫市生态环境局等上级生态环境主管部门随时检查。 5、电磁辐射 光伏并网发电单元经箱式升压变就地升压至35kV，故本工程产生的电磁辐射主要来自箱式变压器和35kV输电线路。 根据原国家环境保护总局办公厅《关于35千伏送、变电系统建设项目环境管理有关问题的复函》（环办函〔2007〕886号），本工程设置的64台箱式变压器和8回35kV输电线路，属于《电磁辐射环境保护管理办法》（原国家环境保护局令第18号）中豁免的项目，可不履行环境影响评价。 6、环境风险分析 本项目环境风险物质主要为废变压油。当变压器出现严重事故的时候，为避免风险事故的发生，须尽快放掉油箱内的油，通过在每台变压器下设置的事故油坑，用于事故及检修状态下主变压器内变压器油泄放收集，集中贮存在危废暂存间内，定期交由资质单位处置。检修状态下变压器油泄放于事故油坑内，若变压器油仍满足使用标准，可回收利用，若油质检测不满足要求，则集中收集后，作为危险废物暂存在危废暂存间内，交由资质单位处置。 事故集油坑须设置两层混凝土防渗措施，满足《危险废物贮存污染控制标 准》（GB18597-2001）相关要求。同时事故油坑的尺寸应大于变压器的外廓尺寸，保证有足够的储油容量，且坑内应铺设厚不小于250mm的鹅卵石。鹅卵石间有较大缝隙，用于变压器突发爆炸起火时，起到隔离防火作用，有一定的阻燃性，并冷却降温，减小火势。通过事故集油坑的设置可有效降低事故状态下变压器油的泄漏及火灾风险。 7、清洁生产和环境效益分析 ⑴清洁生产 光能发电是清洁、无污染的可再生能源，光伏电板吸收太阳能，将太阳能转换为电能。项目利用清洁可再生的太阳能资源，生产绿色电能，在整个生产过程中不会产生废气、 废水、噪声、固废等方面的污染物，并起到利用清洁自然可再生资源、节约不可再生能源的作用，清洁生产水平较好。 ⑵环境效益 光伏电站建设项目为清洁能源工程，利用太阳能资源发电，每年可节约大量的煤炭资源，减少污染物排放，其环境效益显著。本项目预计年发电量37751.19万千瓦时。以燃烧煤炭的火力发电为参考，计算节电的减排效益，参考国家能源局发布的2021年全国电力工业统计数据，2021 年6000 kW 及以上火电厂供电标准煤耗为302.5g/kWh 。即每用1度电（kWh），就相应节约标煤0.3kg，同时减排0.272kg粉尘、0.997kg二氧化碳（CO2）、0.03kg二氧化硫（SO2）、0.015kg氮氧化物（NOx），则本项目投运后，可节约标煤11.3万t，减排粉尘约10.27万t、二氧化碳（CO2）约37.64万t、二氧化硫（SO2）约1.13万t、氮氧化物（NOx）约0.57万t，极大限度的减少该区域内的污染物的排放以及资源的消耗，有利于环境质量的改善。由此可见，光伏电站的建设具有良好的环境正效应。 ⑶社会效益 光伏电站属于利用可再生的清洁能源，符合国家产业政策和可持续发展战略，光伏电站在产生能源的同时，极少的消耗其他资源和能源，并且相对于燃煤电厂减少了SO2等有害气体的排放，对自治区节能减排、发展低碳经济起到了促进作用，对减缓温室效应也起到了积极的作用。同时，增加了能源供给，促进相关产业的发展，提高了当地财政收入，具有较好的社会效益。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于中卫市中宁县喊叫水乡，项目所在地区太阳能资源丰富，场地内光照充足，开发利用潜力大，面积可满足光伏电站用地要求。项目拟建场地的土地利用类型为低覆盖草。项目场址周边有G6京藏高速、国道109，交通便利，运输方便。 1、土地利用符合性 项目场区无名胜古迹、文物保护区、自然保护区、军事设施及地下矿藏等，项目建设用地符合国家有关土地利用政策。根据宁夏回族自治区人民政府《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》（宁证发[2011]103号）相关要求，太阳能光伏发电项目建设用地，在符合土地利用总体规划的前提下，优先使用荒山、荒滩、荒漠等难以利用以及不适宜农业、生态、工业开发的土地，尽量不占或少占耕地，本项目符合其相关要求。 2、选址选线合理性 根据建设单位提供的设计资料，选择SolarGIS数据作为本项目太阳能资源评估依据，项目场址代表年水平面总辐射量取值为5988.24MJ/m2，处于5040-6300MJ/ m2范围内，年水平面总辐射量属于B类“丰富”；太阳能资源稳定度为0.43，太阳能资源属于B类“稳定”；太阳能资源直射比年平均值为0.56。代表年太阳能资源直射比等级属B类“直接辐射较多”。因此，从太阳能资源的角度，本项目具备一定的开发潜力。 同时《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）对项目选址及选线的约束性规定有： ①选址（线）必须兼顾水土保持要求，应避开泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区。 ②选址（线）应避开全国水土保持监测网络中的监测站点、重点试验区，不得占用国家确定的水土保持长期定位观测站。 ③工程占地遵循尽可能少占或不占耕地的原则，特别是水浇地、水田等生产力较高的土地。 项目所在地不涉及上述国家规定的范围，工程选址符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中的工程选址的基本要求。因此，从水土保持的角度出发，本工程的选址无水土保持制约因素。 3、环境合理性 项目所在区域周边无自然保护区、饮用水源保护区等敏感区域分布，项目选址符合生态红线管控要求，不在生态保护红线范围内。 因此，项目选址从环境保护和水土保持的角度考虑是合理可行的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 ⑴土壤保护措施 施工中应加强施工管理，应划定施工区域界限，在保证施工顺利进行的前提下，尽量缩小施工范围，明确临时作业区，划分吊装区、设备贮存区、临时堆土区等功能区，尽量减少扰动面积。合理安排施工时间及工序，施工避开大风天气及雨季，在土方回填过程中，必须严格对表层土实行分层堆放和分层回填，表层土回填于上部，尽量减小因土壤回填活动对土壤养分造成的流失影响。本工程电缆沟开挖后应及时回填。 对项目设置的施工区所用地，在施工结束后，应当立即进行迹地清理和土地整治，为后期植被恢复做好准备。施工单位应规划设计合理的施工道路路径，施工车辆应严格按规定行车路线通行，禁止随意碾压，践踏便道外土地，破坏原有地表植被。工程施工便道的设置应寻求与进站道路相结合的利用途径。 ①明确临时作业区范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，尽量减少扰动面积。 ②项目电缆沟开挖后应及时回填，以降低水土流失。 ③合理安排施工时间及工序，施工避开大风天气及雨季，以减少水土流失； ④箱变等基础开挖时，必须严格对表层土实行分层堆放和分层回填，表层土回填于上部，尽量减小因土壤回填活动对土壤养分造成的流失影响。 ⑵植物保护措施 光伏板区光伏板阵列之间植被恢复采用撒播草籽的方式进行恢复。结合当地实际情况，草种播种选择雨季条播或撒播，撒播前精细整地，适时种植，以保证正常出苗。 ①光伏发电区 光伏阵列：施工期间电缆沟临时堆土采取防尘网苫盖措施，光伏板安装完成后对光伏阵列区域扰动区域采取土地整治和种草措施，未扰动区域不进行土地整治，采取条播种草，电缆沟基础开挖的堆土分层堆放。 箱变：施工期间对箱变基础开挖出的临时堆土用防尘网苫盖，施工结束后对箱变四周 1m 范围内铺设砾石。 检修道路：主体道路修建完成后对道路路面铺设砾石，道路陡坡段修建排水沟，施工期间对工作段路面洒水。 ②施工生产生活区 施工前先采取表土剥离，施工期间对施工营地四周采取彩钢板拦挡，生活区内空地铺设砾石，施工结束后拆除施工临建并进行表土回覆、整地和种草。 根据对项目区自然和立地条件的分析及周边植被类型的调查，结合本工程水土保持植物措施防护要求，按照因地制宜、适地适树的原则，选择速生、固土力强、抗旱、抗风沙、耐瘠薄、适应性强、易于管理的树（草）种，同时兼顾植物多样性。根据对项目区自然和立地条件的分析，结合本工程水土保持防护的要求，根据造林、种草的技术规范及要求，选用的苗木（种籽）规格详见表5-1。 表5-1 主要苗木种籽规格表 树（草）种 苗木种类 种苗规格 沙草 种籽 新鲜饱满、纯度95%以上、发芽率90%以上 沙蒿 种籽 新鲜饱满、纯度95%以上、发芽率90%以上 紫花苜宿 种籽 新鲜饱满、纯度95%以上、发芽率90%以上 桧柏 苗木 3年生、胸径4.0cm及以上、苗高200cm的一级苗 黄刺梅 苗木 2年生植株 丁香 苗木 2年生植株 连翘 苗木 2年生植株 旱柳 苗木 3年生、胸径4.0cm及以上、苗高200cm的一级苗 临时堆土按要求运至指定地点堆放，堆土裸露表面拍实采取防尘网苫盖措施；施工道路临时措施布设根据其周边环境、规模大小、集水面积等情况的分析，采取洒水抑尘措施。 ⑶生态减缓措施 从保护生态与环境的角度出发，本工程开发建设前，应做好规划前期工作；加强施工人员的卫生管理；规划好工程完工后生态环境恢复工作，以尽量减少植被破坏及水土流失等不利影响；加强环境管理和监理制度、减少生态破坏。加强生态保护宣传教育。 本工程所在区域生态类型较为简单，施工对生态环境影响较小。在施工期分别采取工程措施、植物措施等各种措施相结合的综合措施。同时，加强施工管理、保证工程质量等，可缓解对生态环境的破坏，达到既发展经济，又保护生态的影响。 2、大气环境保护措施 ⑴施工扬尘 施工过程中产生的废气主要来自土方开挖、回填，建筑材料运输及装卸过程产生的扬尘。由于土方开挖及运输车辆所造成的地面扬尘污染是施工期的主要污染源，这些扬尘会给周围空气环境带来一定的影响，使空气中的降 尘和总悬浮颗粒物浓度上升。 为尽可能减少扬尘对项目建设区域周围大气环境的影响，根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发﹝2013﹞37号)、《宁夏回族自治区大气污染防治条例》(2017年11月1日)以及《中卫市打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018年-2020年）中相关规定，施工工地要严格落实6个100%扬尘防控措施；工地现场配置喷淋装置、洒水车、移动喷雾机等降尘设备；本次评价对项目建设施工过程提出以下具体要求： ①严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在进场道路、检修道路范围； ②施工过程通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水减少汽车行驶扬尘； ③限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h； ④起尘原材料覆盖存放，大风季节严禁施工； ⑤临时施工场地及时洒水抑尘并进行植被恢复。 ⑵汽车尾气 施工机械汽车尾气主要污染物是CO、NOx等，由于本项目所在地较为开阔，空气流通较好，汽车排放的废气能够较快地扩散，不会对当地的环境空气产生较大影响。但项目建设过程中仍应注意施工机械保养，加强施工机械的使用管理，合理降低使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放，使环境空气质量受到的影响降至最低。 同时，项目在施工中，由于土地裸露产生的局部、少量二次扬尘，可能对周围环境产生暂时影响，但项目建成后对裸露土地进行平整恢复植被即可消除。只要在施工过程中贯彻文明施工的原则，这些影响随着施工的结束而结束，采取上述措施后，本项目施工期对大气环境影响较小。 3、水环境保护措施 施工污水主要为施工人员产生的生活污水以及施工过程产生的施工废水。 生活污水主要污染物为COD、BOD5和SS等。施工废水主要是施工现场清洗、各种施工机械冲洗、建材清洗等产生的废水，含有油污、泥砂和悬浮物等，施工场地设置简易沉淀池，废水经沉淀处理后用于施工区域泼洒抑尘。 4、声环境保护措施 建设项目施工期噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点。为了降低对周围环境敏感点的影响，建设单位和施工单位制定施工计划，采取如下措施，使施工噪声对周围环境影响降至最低。 ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止晚上22:00~次日6:00进行施工作业，并尽量避免在昼间12:00~14:00点之间进行高噪作业。 ②降低施工设备噪声：对施工设备采用安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备进行定期检修、养护。 ③降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；不用哨子、笛等指挥作业。 ④设立禁止汽车鸣笛标志，控制汽车鸣笛。 ⑤将混凝土卸料布置在临时搭建的工棚内，采用挡板隔声。施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。 5、固体废物影响分析 建（构）筑垃圾是在建（构）筑物建设过程中产生的固体废弃物，其主要组分有弃渣土、废钢筋、废铁丝、混凝土、碎砖等。评价要求将建筑垃圾进行充分回收利用，剩余部分运往当地政府指定的建筑垃圾处置场集中处置。项目施工人员生活垃圾，集中收集后交由环卫部门统一处置，减少对环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 ⑴应严格按照本工程水土保持方案提出的对各水土流失防治区进行治理，并对不同区域采取不同的治理措施。 ⑵施工结束后，对临时占用的土地及时撒播草籽进行绿化，保证植被覆盖率至少恢复到原有水平。 ⑶为保护生态环境，运营期应制定环境管理和监理制度及任务，规定巡检和检修道路。 2、大气环境保护措施 本项目为利用洁净太阳能发电项目，在太阳能转变成电能的过程中，无废气产生。 3、地表水环境保护措施 光伏组件清洗拟采用湿抹布擦拭为主，辅以水清洗，并在冬季辅助采用气力吹吸方案，本项目排水为光伏组件清洗废水，流至光伏板下的地面散排蒸发。 综上，项目建设不会对周围地表水环境产生不利影响。 4、声环境保护措施 项目运营期的噪声源主要为光伏电站区箱式变压器运行时产生的设备噪声，一般在65dB(A)左右。光伏场区占地面积相对加大，设备噪声经距离的衰减后对场界噪声贡献值很小（小于5dB）。本项目光伏区场界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。同时，项目区域50m范围内无声环境敏感点，项目对区域声环境影响很小。 5、固体废物影响分析及保护措施 本项目营运后，固体废物主要为光伏阵列区运行时产生的废旧太阳能电池板、箱式变压器事故废油、箱式变压器废免维护铅酸蓄电池。 本项目使用的电池板为单晶硅太阳能电池，其使用寿命一般为25年，由于使用过程中采光角度和电流阻断等故障发生可能会导致电池板损坏，其年产生率为0.16%～0.2%，故本次按照最大废弃物年产生率0.2%计算，得项目年废旧电池板的产生量约为1034块，集中收集后，定期交由厂家回收。 箱式变压器发生事故时产生的废变压器油（危险废物分类编号为900-220-08）经箱式变压器底座下设置的事故集油坑（2m2）收集后，暂存于升压站设立的危险废物暂存间，再定期委托有危险废物处理处置资质的单位处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求，事故集油坑须设置两层混凝土防渗措施，防渗层为至少1m的厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。硬化地面须坚实且表面无裂痕，硬化措施建成后须满足渗透系数≤10-10cm/s的防渗要求，确保废油安全收集。 箱式变压器内使用的免维护蓄电池使用寿命一般为5年左右，废旧免维护铅酸蓄电池属于危险废物（危险废物编号为900-044-49），集中收集后在本项目危险废物暂存间暂存，定期交由生产厂家回收。 |
| 其他 | 1、环境管理 本项目投入营运后，建议安排人员实施环境管理工作，建立相关档案，具体如下： ⑴贯彻执行环保法规和有关标准； ⑵组织制定或修改公司的环境保护管理规章制度并监督执行； ⑶对主要的环保设施的运行情况进行记录，同时制定专项规章制度以保证环保设施的正常运行，当环保设施运行异常时应及时上报主管人员。 2、环境监测 本项目环境监测主要目的是通过项目建成后的环境监测为环境管理提供依据，具体如下： ⑴竣工验收监测：本项目建成投入试运行后，建设单位应及时对项目环保“三同时”设施组织竣工验收监测，并编制竣工验收监测报告； ⑵营运期环境监测：本项目营运期环境监测、调查情况见表5-1。 表5-1 环境监测、调查计划一览表 时期 类别 位置 项目 监测、调查频次 运营期 生态恢复 光伏区范围 光伏区土地利用情况 投运后第1年 |
| 环保投资 | 本工程总投资82000万元，其中环保投资650万元，占总投资的0.79%。本工程环保投资明细见表5-2。 表5-2 本项目环保投资一览表 名称 治理措施 环保投资（万元） 比例（%） 施工期 废气治理：洒水、抑尘等降尘措施； 5 0.75 废水治理：施工人员洗漱废水就地泼洒抑尘；施工废水经沉淀池处理后用于场地泼洒抑尘、车辆及设备冲洗； 8 1.2 噪声治理：优先选用低噪声施工设备，合理安排施工时间； 2 0.3 固废处理处置：临时简易防渗旱厕（施工结束后拆除）；施工人员生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理处置； 5 0.75 小计 20 3 营运期 废水治理：光伏电池组件清洗废水随光伏板下落，散排蒸发； 0 0 固废处理处置：废光伏电池板收集后交由生产单位回收； 4 0.6 固废处理处置：35kV箱式变压器下事故集油坑（11座，2m2）； 11 1.65 固废处理处置：废变压器油、废铅酸蓄电池依托拟建110kV升压站生活区内设置的危险废物暂存间，用于危废分类贮存； 0 0 水土保持：工程措施、植物措施等，主要有碎石覆盖、草方格固沙、人工种草、植被恢复等； 613 94.45 小计 620 97 合计 650 100 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 表层土实行分层堆放和分层回填；光伏板区光伏板阵列之间植被恢复采用撒播草籽的方式进行恢复； | 按照要求进行恢复； | 人工监测植被覆盖度 | 除箱变等永久占地外，其余占地均进行了植被恢复； |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 加强施工管理，合理安排施工作业时间；降低施工设备噪声； | 按要求进行施工管理； | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工工地要严格落实6个100%扬尘防控措施； | 按要求落实扬尘防控措施； | / | / |
| 固体废物 | / | / | 变压器油等、废铅酸蓄电池等按要求处理处置； | 按要求处理处置； |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 声环境：施工场界1次/季度 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家及地方产业政策要求，对项目施工过程中产生的主要污染采取的措施有效、合理，技术经济上可行，在切实落实本报告中提出的各项污染物防治措施以及生态恢复下，各污染物能够实现达标排放，对周边环境影响可接受。从环境保护角度分析，建设单位在落实各项环境保护措施的前提下，本项目的建设是可行的。