# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿项目（重新报批） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2103-640521-04-05-864210 |
| 建设单位联系人 | 黄潇 | 联系方式 | 17795526281 |
| 建设地点 | 宁夏回族（自治区）中卫 市 中宁 县（区） 石空镇 乡（街道）白马湖村 |
| 地理坐标 | 建设地点中心坐标：（E：105度48分43.051秒N：37度37分52.653秒） |
| 建设项目 行业类别 | 11土砂石开采101（不含河道采砂项目） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 284600m2 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 中宁县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2103-640521-04-05-864210 |
| 总投资（万元） | 1400 | 环保投资（万元） | 307.7 |
| 环保投资占比（%） | 21.98% | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是：项目已经开工建设，在建设过程中新增一条破碎生产线，并且企业对运输道路、工业场地和临时排土场位置进行变更，项目采用的生产工艺发生重大变动需重新报批项目。 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2021-2025年） 审批机关：中华人民共和国自然资源部 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件的名称：《宁夏回族自治区矿产资源总体规划》（2021-2025年）环境影响报告书》 召集审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文件名称：《关于<宁夏回族自治区矿产资源总体规划》（2021-2025年）环境影响报告书>的审查意见》 审查文号：环审[2022]91号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》的符合性分析 根据《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》，加强北部煤炭开发。加大煤炭、石灰岩、砂石等优势矿种勘查力度，提高宁东能源化工基地的煤炭供应能力，保障煤电、煤化工供应链资源安全，实现煤炭高效绿色开发利用，建设国家级煤化工、新材料、清洁能源产业示范基地。提升中宁县石灰岩、石膏、陶瓷土等矿业产业链现代化水平。加强贺兰山矿山生态修复，推动矿业精细、智能、绿色发展，实现矿业经济量的合理增长和质的稳步提升。强化全区黄河生态经济带和绿色发展区功能，筑牢全区矿业发展的重要引擎和西北地区重要的经济增长极。 在建、生产矿山须严格按批准的开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案要求，开展采掘活动和生态环境保护。严格执行自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法，按照“企业计提、政府监管、确保需求、规范使用”的原则，坚持“在保护中开发，在开发中保护”和“谁破坏、谁治理”的要求，以预防为主，防治结合，严格落实矿山生态保护治理和监测主体责任，履行相关义务。 本项目位于中宁县石空镇，为砂矿开采加工项目，项目已经建成。项目实际建设新增1条破碎生产线，生产加工区、办公生活区、成品堆放区和原料堆放区等由采矿区北部移至采矿区南侧原环评划定的临建区内，因此本项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的地点、采用的生产工艺发生重大变动，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件，属于重新报批项目，项目严格按批准的开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案要求，开展采掘活动和生态环境保护项目。符合《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》。 2、项目与《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 根据《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2016-2020年）环境影响报告书》及审查意见，矿山节约化规模化程度实现新提升。矿山数量由323个减少到260个，大中型矿山比例提高到85-90%，煤炭年产量达到并稳定在1亿吨左右，水泥用灰岩年产量不超过2000万吨，石膏产量达到900万吨以上，建成一批稳定市场供应的砂石土集中开采区，共伴生、难利用矿产综合利用率不断提升，全区矿山布局更加合理优化，发展优势更强。 积极推动绿色矿山建设：(1)采用先进的生产技术。针对规划设置的具体项目，合理安排施工方案和施工计划，鼓励采用先进环保的生产技术，露天矿山应严格按照开发利用方案确定的台阶式开采方式，实现边开采边恢复。淘汰落后采矿、选矿工艺、技术和设备，提高采矿装备水平，实现传统产业升级，减少能源消耗，提高矿产资源利用水平。(2)加强矿产资源节约与综合利用。推进矿山“清洁生产”，加强科学技术研究和应用，鼓励采用先进的开采工艺，实行综合开发和综合利用，实现矿山废弃物的减量化和资源化，加强固体废物综合利用；加强采矿废水的节约和综合利用。(3)建设绿色矿山。采用绿色勘查技术，减少地表工作对环境的影响，减少施工过程中“三废”对环境的影响。全面提升勘查技术水平和成果集成创新，全面升级勘查技术手段，开展应用示范，使用先进工艺手段和装备仪器，形成绿色槽探、钻探技术体系。按绿色矿山建设标准推进现有矿山绿色矿山建设;新建矿山应按绿色矿山标准组织实施，投产一年内应达到绿色矿山建设标准。 本项目位于中宁县石空镇，为砂矿开采加工项目，年开采、加工建筑用砂20万吨。项目于2021年1月22日取得中宁县自然资源局《关于宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿矿山地质环境保护与土地复垦方案的批复》。运营期开采方法采用由西向东分区开采，各采区采取自上而下分层的顺序开采，采取边开采、边治理的措施。项目生产废水主要为洗砂废水，循环使用不外排，生活废水不外排；废气采取洒水抑尘、设置防风抑尘网、破碎筛分工段采用除尘器收集粉尘等措施后，可达标排放；本项目开采过程中产生的固体废物如筛分工段收尘，收集后与产品混合外售；采矿区表土剥离物全部用于相应采区的土地复垦；制砂料过程中分离的泥块晾干后作为建筑材料外售。项目开采回采率和选矿回收率高，减少了固体废物排放，符合《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》及审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《中卫市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(卫政发〔2021〕31号)符合性分析 （1）生态保护红线 根据《市“三线一单”编制文本》，划定中卫市生态空间总面积5284.56平方公里，占全市国土总面积的38.71%。其中生态保护红线面积约为3179.06平方公里，占全市国土总面积的23.29%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积2105.50平方公里，占全市国土面积15.42%。 本项目属于建筑用砂开采加工项目，总占地面积约为284600m2。项目不在中卫市生态保护红线、一般生态空间范围内，项目与中卫市生态保护红线、一般生态空间位置关系见图1、图2。 （2）环境质量底线 ①水环境质量底线 根据《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(卫政〔2021〕31号)，中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 本项目位于水环境一般管控区，项目与中卫市水环境分区管控位置关系图见图3。对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 本项目属于生态影响类工程，主要影响存在于施工期，影响时间短，在施工期结束后影响随即消失；项目运营期废水主要为生产废水和生活污水，生产废水经三级沉淀处理后回用于生产；生活污水通过化粪池处理，粪污定期清掏后运至中宁县第一污水处理厂处理。 采取以上措施后本项目建设对周边水环境影响较小，不会触及区域水环境质量底线，符合水环境一般管控区管控要求。 ②大气环境质量底线 根据《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(卫政发〔2021〕31号)，中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。 本项目位于大气环境重点管控区（布局敏感境重点管控区），项目与中卫市大气环境分区管控位置关系图见图4。根据卫政发〔2021〕31号，大气环境布局敏感重点管控区和弱扩散重点管控区：严格限制新增重点污染物排放项目，煤电、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等高排放行业新、改、扩建项目，实行重点污染物减量置换。 根据《2021年宁夏生态环境质量现状》中卫市的环境空气质量监测数据，剔除沙尘天气后，中宁县2021年环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。本项目区域剔除沙尘天气后环境空气质量属达标区。项目运营期通过采取洒水抑尘、物料遮盖、道路硬化、车辆出入口设置车辆冲洗平台、原料及成品堆放区建设防风抑尘墙及抑尘网遮盖，排土场设置抑尘网遮盖、撒播草籽及坡脚建设拦砂坝，筛分设备安装除尘设施等扬尘防治措施后，对周边大气环境质量影响较小，不会触及区域大气环境质量底线。本项目新增颗粒物的排放，采取布袋除尘器处理后，对大气环境质量影响较小。本项目不属于布局敏感境重点管控区中煤电、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等高排放行业新、改、扩建项目。 ③土壤污染风险防控底线 根据卫政发〔2021〕31号，中卫市将全市划分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。本项目位于土壤环境一般管控区，项目与中卫市土壤污染风险分区管控位置关系图见图5。 土壤环境一般管控区要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目为建筑用砂开采加工项目，无永久占地，全部属于临时占地，用地不占用基本农田、基本草原等，项目闭矿后临时占地都将进行土地复垦，不影响区域土地资源总量。 综上所述，项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求，未触及环境质量底线。 （3）资源利用上线及分区管控 项目占地属中宁县石空镇白马湖村境内，用地性质主要为天然牧草地及其它草地，无永久占地，不影响区域土地资源总量。项目生产过程中车辆冲洗废水及洗砂废水经沉淀处理后循环利用不外排，最大限度地对生产废水进行了回用，提高了废水回用率。因此，项目资源利用满足要求，不会触及中宁县资源利用上线。 （4）环境准入清单 表1 中卫市环境管控单元生态环境准入清单 管控单元名称 要素 属性 管控 单元 分类 空间布局约束 本项目 符合性 ZH64052120004中宁县渠口农场-石空镇重点管控单元 大气环境布局敏感区 重点管控单元 1.禁止新建涉及大规模排放大气污染物和VOCs排放的工业项目。禁止新建涉及有毒有害大气污染物排放的项目。2.严格限制新建涉及恶臭污染物、颗粒物无组织排放的项目。 本项目为建筑用砂开采加工项目，为重大变动重新报批项目，不属于新建项目。新增破碎工段，产生的颗粒物在密闭车间内，采用布袋除尘器处理 符合 综上所述，本项目符合中卫市《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(卫政发〔2021〕31号)中相关管理要求。项目与中卫市环境管控单元位置关系图见图6。 2、项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发【2005】109）的符合性分析 项目符合性分析见下表： 表2 项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》(环发〔2005〕109号)符合性分析 相关要求 项目建设内容 符合性 矿产资源开发规划与设计 禁止的矿产资源开发活动 禁止在依法划定的自然保护区(核心区、缓冲区)、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。 不涉及 符合 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。 项目不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内。 符合 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。 根据地质勘察，项目矿区地质构造简单，不涉及地质灾害危险区。 符合 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 矿区开采后虽然相对于原来的生态多样性及生态功能稳定性有所减弱，但也只是限于矿区范围内，矿区周边的山地仍保留有较多的自然植被，矿区生态功能的改变不会导致区域生态的破坏。本项目采取边开采边治理方式。开采作业剥离的有机质表土运至排土场暂存，开采结束后，依次回填于各采区，待矿区服务期满后，全部回用矿区生态恢复。 符合 限制的矿产资源开发活动 限制在生态功能保护区和自然保护区(过渡区)内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。 项目位于宁夏中宁县石空镇白马湖村，不涉及生态功能保护区和自然保护区(过渡区)。 符合 限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。 根据地质勘察，矿区地质构造简单，不涉及地质灾害易发区。针对水土流失，矿区在基建期、运营期及闭矿期均采取各种生态治理措施。 符合 矿山基建 对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施。 矿区没有分布具有保护价值的动、植物资源。 符合 对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土。 本项目产生的表土剥离物用于土地复垦。 符合 矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。 本项目矿山不占用农田及耕地，项目闭矿后临时占地都将进行土地复垦，对采矿场进行平整，对工业场地进行拆除平整、覆土及撒播草籽；对矿山道路进行清理、平整、覆土及撒播草籽；对临时堆土场进行平整及撒播草籽；对临建区工业场地和生活区进行拆除平整、覆土及撒播草籽。使得矿山基建临时性占地及时恢复。 符合 采矿 鼓励采用的采矿技术 对于露天开采的矿山，宜推广剥离-排土-造地-复垦一体化技术。 矿山为露天开采，采用剥离-排土-造地-复垦一体化技术。 符合 矿坑水的综合利用和废水、废气的处理 鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用。在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水用于农林灌溉，其水质应达到相应标准要求。 本项目矿坑水收集后用于厂区洒水降尘。 符合 宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染。 项目露天开采时开采作业区、装车区、运输道路等均采用洒水抑尘措施。 符合 由表2可知，项目建设符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》(环发〔2005〕109号)中相关要求。 3、项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）相关要求的符合性分析 项目相关要求符合性分析见下表： 表3 项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》（HJ651-2013）相关要求符合性分析 序号 政策要求 项目情况 符合性 1 荒漠和风沙区矿产资源开发应避开易发生风蚀和生态退化地带，减少开采、排土和运输等活动对土壤结皮、砾幕及沙区植被的破坏和扰动；排土场、料场及尾矿库等场地应采取围挡和覆盖等防风蚀措施。 本项目对排土场设置篷布覆盖，并采用雾炮装置定期洒水抑尘 符合 2 采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染。 项目表土剥离物用于土地复垦；筛分破碎工段收集粉尘，外售；制砂料过程中分离的泥块和沉淀池污泥，暂存于砂料堆放场，待晾干后用于土地复垦，不会造成二次污染。 符合 3 矿区专用道路选线应绕避环境敏感区和环境敏感点，防止对环境保护目标造成不利影响。 项目矿区专用道路周边均无环境敏感点。 符合 4 矿物和矿渣运输道路应硬化并洒水抑尘，运输车辆应采取围挡、遮盖等措施。矿物堆场和临时料场应采取防止风蚀和扬尘措施。 本次环评要求建设单位在开采时对运输道路采用碎石硬化并洒水抑尘，运输车辆采取遮盖等措施。矿物堆场采取防止风蚀和扬尘措施。 符合 5 开采结束后矿山工业场地不再使用的厂房、堆料场、沉沙设施、垃圾池、管线等各项建(构)筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。 项目开采结束后会对项目新建的各临时构筑物全部进行拆除，并进行景观及植被恢复。 符合 由表3可知，项目建设符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)中相关要求。 4、项目与“关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见”符合性分析 根据“关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见（国土资发[2016]63号）”中“加强保护与治理恢复方案的实施，切实加强耕地保护，完善矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案的编制标准，因矿施策，因地制宜，推进建立矿山地质环境保护和治理恢复方案与土地复垦方案合并编制、简便实用的工作制度。” 建设单位的《宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》已取得中宁县自然资源局的批复，符合“关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见（国土资发[2016]63号）”的要求。 5、与《中卫市生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 根据《中卫市生态环境保护“十四五”规划》第七章第二节中提到：构建水土保持示范区，加大水土流失综合治理力度。并明确需加强矿山地质环境保护与生态恢复，推进绿色矿山建设，督促矿山企业依法依规编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，制定落实露天矿山生态修复计划。 本项目为砂矿开采加工项目，项目于2021年1月22日取得中宁县自然资源局《关于宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿矿山地质环境保护与土地复垦方案的批复》，根据复垦方案，本项目采用“边开采、边治理”方案，及时恢复项目区生态环境，符合中卫市生态环境保护“十四五”规划。 6、与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0316-2018）的符合性分析 本项目与《砂石行业绿色矿山建设规范》(DZ/T 0316-2018)的符合性分析见表4。 表4 项目与《 砂石行业绿色矿山建设规范》(DZ/T 0316-2018)符合性分析 序号 规范要求 项目情况 符合性 1 矿区环境 1.矿区功能分区布扁合理，应绿化和美化矿区，使矿区整体环境整活美观。2.开采、生产、运输和贮存等管理规范有序。 本项目共布设1个主出入口，位于矿区南侧，与道路相连，便于物料运输。临建区与入场道路相连，主要设置停车区、值班室和配电室。办公生活区位于生产加工区西南侧、采矿区南侧，在区域常年主导风向侧风向布置，满足环保要求。项目工业场地位于采矿区南侧，建设全封闭筛分车间和全封闭破碎车间，按工艺流程顺势布置，物料输送方便快捷，同时也最大限度了抑制了粉尘的产生。 符合 2 1.矿区按生产区办公区：生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合6B50187的规定，应运行有序、管理规范。2.矿区道路、供水、供电生，环保等配套设施应齐全；在生产区应设置线路示意牌、简介牌、岗位技术操作规程等标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定。3.矿山生产过程中应采取喷雾，喷洒水或生物纳膜、加装除尘设备等措施处置粉尘。应对输送系统、生产线、料库等采取有效措施进行抑尘；做好车辆保洁，车辆驶离矿区必须冲浇，严禁运料遗撒和带泥上路，保持矿区及周边环境亚生。4.应采用合理有效的技木措施对高噪中设备进行降噪处理。5.矿山开采面、作业平台应干净整洁，规范美观。 1.项目矿区按生产区、办公区、生活区等功能分区，各功能区符合6B50187的规定。2.项目矿区道路、供水、供电生，环保等配套设施齐全；在生产区设置线路示意牌、简介牌、岗位技术操作规程等标牌，标牌符合GB/T 13306的规定。3.矿山生产过程中采取喷雾，喷洒水、加装布袋除尘器设备等措施处置粉尘。对输送系统、生产线、料库等采取有效措施进行抑尘；设有洗车平台，车辆驶离矿区必须通过洗车平台，严禁运料遗撒和带泥上路，保持矿区及周边环境亚生。4.选择低噪声设备，采取吸声、减振、距离衰减等措施。5.矿山开采面、作业平台干净整洁，规范美观。 符合 3 1.矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到100%。2.应对排土场进行治理、变垦及绿化，在矿区专用道路两侧因地制宜地设置隔离绿化带。 项目闭矿后临时占地都将进行土地复垦，对采矿场进行平整，对工业场地进行拆除平整、覆土及撒播草籽；对矿山道路进行清理、平整、覆土及撒播草籽；对临时堆土场进行平整及撒播草籽；对临建区工业场地和生活区进行拆除平整、覆土及撒播草籽。 符合 4 资源开发方式 1.资源开发应与环境保护、资源保护和城乡建设相协调，最大限度地减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式。2.采用先进的工艺技术与装备，做到绿色开采、绿色生产、绿色存贮、绿色运输。3.应贯彻“边开采、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。 本项目按照“边开采、边恢复”的原则，对占用和损毁土地进行恢复。治理率和复垦率按照本项目“矿山地质环境治理恢复方案与土地复垦方案”的要求实施。 符合 5 1.应做好矿山中长期开采规划和短期开采计划，采场工作面推进均衡有序。2.采场准备应遵循采剥并举、剥离先行的原则，最大限度地保留原生自然环境，减少环境扰动。3.排土场应通过勘测选择地质条件稳定的场所，避免占压可采矿量，并方便未来矿区进行环境恢复治理和土地复垦时取用。 1.本项目做好矿山中长期开采规划。2.采场准备遵循采剥并举、剥离先行的原则，最大限度地保留原生自然环境，减少环境扰动。3.排土场通过勘测选择地质条件稳定的场所，避免占压可采矿量，并方便未来矿区进行环境恢复治理和土地复垦时取用。 符合 6 1.认真落实矿山地质环境保护与土地复量力案的要求：a)露天采场、矿区专用道路，矿山工业场地，排士场等生态环境保护第恢复治理，应符合相关规定。b)土地复垦质量应符合DD/T1036的规定。c)恢复治理后的各类场地应与周边直然环境和展观相协调；恢复工地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。2.应建立环境监测机测，配备专职管理人员和监测人员。 根据《宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，项目闭矿后临时占地都将进行土地复垦，对采矿场进行平整，对工业场地进行拆除平整、覆土及撒播草籽；对矿山道路进行清理、平整、覆土及撒播草籽；对临时堆土场进行平整及撒播草籽；对临建区工业场地和生活区进行拆除平整、覆土及撒播草籽。土地复垦质量符合DD/T1036的规定。恢复治理后的各类场地应与周边直然环境和展观相协调；恢复工地基本功能。并建立环境监测机测，配备专职管理人员和监测人员。 符合 7 资源综合利用 应按照减量化、再利用、资源化的原则，对砂石生产工艺合理优化设计，提高成品率；充分利用石粉、泥粉等加工副产品，提高资源综合利用水平。 本项目开采出的原矿石根据不同粒径，分别进行破碎、筛分、水洗，筛分破碎工段收尘收集后与产品混合外售；采矿区表土剥离物全部用于相应采区的土地复垦；制砂料过程中分离的泥块和沉淀池污泥，暂存于砂料堆放场，待晾干后用于土地复垦，做到生产的减量化、再利用、资源化。 符合 8 排土场堆放的剥离表土或筛分后的渣土，宜用于环境治理、土地复垦和生态修复。 本项目采矿区表土剥离物全部用于相应采区的土地复垦；制砂料过程中分离的泥块和沉淀池污泥，暂存于砂料堆放场，待晾干后用于土地复垦。 符合 9 应配备完善的生产废水处理系统，经过固液分离处理后的清水循环利用率应达到% 本项目设置三级沉淀池。洗砂用水及车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排 符合 本项目建设符合《 砂石行业绿色矿山建设规范》(DZ/T 0316-2018)。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目建设地点位于中宁县石空镇白马湖村，矿区位置坐标为东经105°48′43.051″，北纬37°37′52.653″。根据现场调查，厂界东侧、南侧、西侧、北侧均为未利用荒山，用地性质为天然牧草地。项目地理位置见图7。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景及必要性 中宁县森旺商贸有限公司于2020年10月委托宁夏博源咨询服务有限公司编制完成了《宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿项目环境影响报告表》，该报告表于2021年5月10日取得了中卫市生态环境局中宁县分局下发的批复（中宁环（评）函﹝2021﹞21号），同意其建设规模为年开采、加工建筑用砂20万吨，主要建设内容为采矿区、工业场地、办公生活区、排土场及矿区道路等。 企业在开工建设过程中，市场环境发发生变化，只售卖0.7cm以下砂石料，为匹配生产需求，企业新增1条破碎生产线，并且企业考虑运输道路便捷，与后期开采，生产加工区、办公生活区、成品堆放区和原料堆放区等由采矿区北部移至采矿区南侧原环评划定的临建区内。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条：建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 根据关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函【2020】699号），本项目的变更内容属于重大变更。变动情况与重大变动清单对照情况见表5。 表5 变动情况与重大变动清单对照一览表 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2020]688号）的要求 环评中建设情况 实际建设情况 是否一致 是否属于重大变更 一、性质 1、建设项目开发、使用功能发生变 开采、加工建筑用砂 开采、加工建筑用砂 一致 不属于 二、规模 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的 年开采、加工建筑用砂20万t/a 年开采、加工建筑用砂20万t/a 一致 不属于 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 本项目生产处置或储存能力未增大 一致 不属于 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 本项目所处地区环境质量为达标区 一致 不属于 三、地点 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 生产加工区、办公生活区、成品堆放区和原料堆放区等位于采矿区北部 生产加工区、办公生活区、成品堆放区和原料堆放区等由采矿区北部移至采矿区南侧原环评划定的临建区内，但环境防护距离范围无变化且未增加新敏感点 不一致 不属于 四、生产工艺 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的 本项目新增1条破碎生产线，导致颗粒物排放量增加10%以上 不一致 属于 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 物料运输、装卸、贮存方式无变化 一致 不属于 五、环境保护措施 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 设置防渗旱厕，粪污定期清掏沤肥处置后用于项目区绿化 设置化粪池，粪污定期清掏外运至中宁县第一污水处理厂处理，未导致第6条中所列情形之一出现 不一致 不属于 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的 工人日常盥洗废水用于场地泼洒抑尘，设置防渗旱厕，粪污定期清掏沤肥处置后用于项目区绿化 工人日常盥洗废水用于场地泼洒抑尘，设置化粪池，粪污定期清掏外运至中宁县第一污水处理厂处理 不一致 不属于 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 一套布袋除尘器处理+一根15m高排气 一套布袋除尘器处理+一根15m高排气 一致 不属于 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 .噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化 一致 不属于 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 筛分破碎工段收尘收集后与产品混合外售；采矿区表土剥离物全部用于相应采区的土地复垦；制砂料过程中分离的泥块和沉淀池污泥，暂存于砂料堆放场，待晾干后用于土地复垦 筛分破碎工段收尘收集后与产品混合外售；采矿区表土剥离物全部用于相应采区的土地复垦；制砂料过程中分离的泥块和沉淀池污泥，暂存于砂料堆放场，待晾干后用于土地复垦 一致 不属于 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 抄送：生态环境部环境工程评估中心 无 无 一致 不属于 本项目因新增1条破碎生产线，导致颗粒物排放量增加10%以上，项目生产规模发生重大变动，因此，本项目需重新报批环境影响评价文件。 2、工程内容及项目组成 本项目规划采矿区总占地面积284600m2，保有可开采资源储量124.33万m3（211.36万t），设计年开采规模为20万吨/年，计算服务年限为9.48年，较原环评阶段未发生变化。矿区主要由采矿区、生产车间、运输道路、成品堆放区、原料堆放区以及办公生活区组成。项目包括主体工程、辅助工程、临时工程、公用工程和环保工程等。具体的项目工程组成情况见表6。 表6 本项目工程组成一览表 工程组成 建设内容 备注 主体工程 采矿区 采矿场占地面积284600m2，开采规模：200000t/a，基建期3个月。开采方式：采用山坡式露天开采方式，开采方法采用由西向东分区开采、各采区采取自上而下分层的顺序开采，台阶高度7m，上一台阶与下一台阶之间留设4m宽安全平台。矿体采用1台1.8m3液压挖掘机采挖，采用1台ZL-50装载机进行辅助铲装作业，砂石料经载重汽车经矿山公路运输至工业场地内堆矿场；开拓方式：公路开拓，汽车运输。最终边坡角：矿山各采区最终边坡角控制在45°以内；采掘带宽度：15m；最小工作线长度：50m；最小底盘宽度≥20m。 已建设，与原环评一致 生产加工区 本项目建设全封闭式车间（除进出料口不封闭外，其余部分均封闭），生产车间主要包括154m2筛分车间、352m2破碎车间、99m2制砂车间，车间内分别布置1条筛分生产线、1条破碎生产线、1条制砂生产线，并在车间旁设置1条水洗砂生产线 考虑运输道路便捷，与后期开采，生产加工区由采矿区北部移至采矿区南侧原环评划定的临建区内。并且企业在开工建设过程中，市场环境发发生变化，只能售卖0.7cm以下砂石料，为匹配生产需求，新增352m2破碎车间，内部设置1条破碎生产线 辅 助 工 程 办公生活区 办公区位于生产加工区西南侧、采矿场南侧，占地面340m2，宿舍位于生产加工区东南侧、采矿场南侧，占地面290m2。均位于常年主导风向侧风向 考虑运输道路便捷，与后期开采，办公生活区由采矿区北部移至采矿区南侧原环评划定的临建区内 临建区 位于采矿区南侧，与入场道路相连，主要设置办公生活区、生产加工区等，占地面积33334m2 生产加工区、办公生活区、成品堆放区和原料堆放区等由采矿区北部移至采矿区南侧原环评划定的临建区 储运工程 矿区运输道路 设计采用公路－开拓运输方案，矿山基建平台设在矿山西侧+1326m和东侧1326~1356m水平，设计沿地形等高线延展。各开采水平的矿石由液压挖掘机倒运至采坑采用1台ZL-50装载机进行辅助铲装作业，通过主运矿道路，运往加工生产区，有机质表土运往矿山排土场进行堆放，便于日后矿山复垦使用。各开采水平的运输、采矿、装载设备、设备、材料、人员等辅助运输由运矿道路和设备上山简易道路运送到使用场地。矿山基建道路长800m，矿山主运矿道路设置双车道，路面最小宽度6.5m，最大纵坡不大于9%，最小转弯半径15m，路肩宽度：填方段1.5m，挖方段0.75m。矿山内部采用装载机转运，路面结构均采用泥结碎石路面，厂内行车行驶速度20km/h，道路两侧撒播草籽，绿化面积11700m2，防治道路两侧的水土流失 已建设，与原环评一致 成品堆放区 成品堆场面积1200m2，堆高4m，堆场西侧（上风向）和南侧布设防风抑尘墙（250m×8m），顶部用篷布覆盖，并设置雾炮装置 考虑运输道路便捷，与后期开采，成品堆放区由采矿区南部移至采矿区南侧原环评划定的临建区内 原料堆放区 项目开采后砂石经汽车运输至工业场地原料堆场，原料堆场面积约500m2，堆高4m，西侧（上风向）和南侧布设防风抑尘墙，顶部用篷布覆盖，并设置雾炮装置 考虑运输道路便捷，与后期开采，原料堆放区由采矿区南部移至采矿区南侧原环评划定的临建区内 排土场 在矿山开采区设排土场1处，用于剥离表土堆放，位于矿区范围内，位于项目开采区中南部，占地约15000m2，可堆土量约80200m3，按规范要求沿排土场坡脚设置拦砂坝，挡砂坝为砂石垒砌而成。开采结束后，剥离的表土约12.06万m3，应用于开采区的复垦。剥离的表土堆存过程中采取加盖篷布，并设置喷淋设施定期洒水抑尘，按规范要求沿排土场坡脚设置拦土坝，挡土坝为土石垒砌而成。本矿山开采顺序采用依次开采，每个采区开采结束后，相应采场剥离的表土用于相应采区的复垦 已建设，与原环评一致 公 用 工 程 供水 项目用水主要为生产用水（采装过程洒水、道路降尘用水、原料堆场、成品堆场、排土场抑尘用水）、生活用水及绿化用水，生活用水由运水车定期拉运，场内设置1个3m2生活储水罐，能够满足生活用水需求。生产用水及绿化用水取自厂区自备水井（取水许可证见附件） 自备水井于2022年新建 排水 项目洗砂废水及车辆冲洗废水设置沉淀池处理后循环利用不外排；工人日常盥洗废水用于场地泼洒抑尘，设置化粪池，粪污定期清掏后运至中宁县第一污水处理厂处理 新建化粪池 供电 本项目用电接中宁县石空镇供电电网，矿山用电设备主要为加工设备用电和生活区照明，电源引自中宁县石空镇白马湖村变电所，生产用电380V，生活用电220V，用电线路长度为2500m 已建设，与原环评一致 供暖 本项目冬季不生产，值班人员使用电暖器供暖 已建设，与原环评一致 环 保 工 程 废气治理 开采区扬尘 由1辆20t的洒水车在每次剥离表层及开采砂矿前及对进行洒水，增加剥离表层及开采面湿度，开采主要采取湿法作业及洒水抑尘等措施 已建设，与原环评一致 车辆运输扬尘 设置减速标识；设置进出口车辆冲洗池，运输车辆出场时加盖篷布，并对车辆冲洗；对场内运输道路采用泥结碎石路面，道路洒水压实（配置1台20t洒水车，每天定期洒水）等措施 已建设，与原环评一致 成品、原料堆场扬尘 成品堆场、原料堆场西侧（上风向）和南侧布设防风抑尘墙，采用雾炮装置定期洒水抑尘，顶部用篷布覆盖等措施 由于地形地势，只在西侧（上风向）和南侧布设防风抑尘墙 排土场扬尘 排土场北侧和东侧有山坡阻挡，西侧（上风向）布设防风抑尘墙，堆体采用篷布覆盖，并采用雾炮装置定期洒水抑尘；达到设计标高区域喷撒草籽、种植适合当地生长的草本植物等措施 / 生产加工区扬尘 破碎筛分在全封闭车间内进行，内置筛分设备、破碎设备、全封闭皮带输送走廊，1条筛分生产线和1条破碎生产线共用1套布袋除尘器，尾气通过1根15m高排气筒排放，除尘效率99.7% 新建1条破碎生产线，所用的布袋除尘器为原筛分线除尘设备 废水治理措施 生产废水 项目采装过程洒水及道路抑尘用水全部自然蒸发损耗；洗砂用水及车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排 建设，与原环评一致 生活污水 工人日常盥洗废水用于场地泼洒抑尘，设置化粪池（21m3），粪污定期清掏后运至中宁县第一污水处理厂处理 新建化粪池，粪污定期清掏后运至中宁县第一污水处理厂处理 固废治理措施 生活垃圾 经垃圾箱分类收集后由建设单位定期运至中宁县白马乡生活垃圾收集站统一转运处理 建设，与原环评一致 一般固体废物 筛分破碎工段收尘收集后与产品混合外售；采矿区表土剥离物全部用于相应采区的土地复垦；制砂料过程中分离的泥块和沉淀池污泥，暂存于砂料堆放场，待晾干后用于土地复垦 / 危险废物 项目设备定期维护保养更换的废润滑油、废液压油等危险废物，交由有危废处置资质的单位妥善处置，不在项目区内贮存 / 噪声治理 选择低噪声设备，采取吸声、减振、距离衰减等措施。 建设，与原环评一致 防渗措施 项目洗砂用水及车辆冲洗废水沉淀池设置为一般防渗，采取混凝土防渗，防渗区采用等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s 洗砂用水沉淀池已建成，车辆冲洗废水沉淀池未建设 生态修复 建设单位已制定水土保护方案与土地复垦方案，拟严格按照方案对水土流失和损毁的土地进行水土保持及生态治理，其中水土保持治理面积29.11hm2、土地复垦面积32.4316hm2 / 3、矿山概况 根据宁夏回族自治区地质矿产勘查院编制的《宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿资源储量筒测报告》，本项目采矿范围东西长约154m，南北宽约138m，矿区面积284600m2，平均厚度9m，保有可开采资源储量124.33万m3（211.36万t），矿床规模属小型。 （1）矿山范围及拐点坐标 根据宁夏回族自治区地质矿产勘查院编制的《宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿资源储量筒测报告》确定，矿区面积284600m2，矿山由7个拐点组成，开采标高及拐点坐标见表7。 表7 项目矿区范围拐点坐标表 拐点编号 1980西安坐标系 2000国家大地坐标系 X Y X Y 1 4166986.00 35571262.20 4166998.58 35571374.52 2 4167028.00 35571512.10 4167040.58 35571624.42 3 4167618.18 35572055.51 4167630.76 35572167.84 4 4167396.21 35572291.09 4167408.79 35572403.42 5 4167247.54 35572252.68 4167260.12 35572365.01 6 4166950.55 35571764.52 4166963.13 35571876.84 7 4166853.54 35571299.23 4166866.12 35571411.55 标高：+1220m至+1207m 面积：284600m2 （2）服务年限 根据《宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿矿产资源开发利用方案》开采境界范围内确定的可采储量、开采贫化率及矿山年产建筑用砂矿计算，项目矿山服务年限为9.48年。 4、产品方案 本矿山生产规模为年开采、加工建筑用砂20万t/a。项目共设置1条筛分生产线、1条破碎生产线、1条制砂生产线、1条水洗砂生产线，最终产品为0.7cm以下规格的建筑用砂产品，具体产品方案详见表 表8 产品方案一览表 产品名称 设计生产能力 产品规格 年生产时数 建筑用砂 年开采、加工建筑用砂20万t/a 建筑用砂原矿石加工后形成0.7cm以下规格产品 1920h 5、本项目主要生产设备 表9 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号及规格 单位 原环评数量 现有数量 变化量 一、采矿设备 1 液压挖掘机 PC400-6 台 1 1 0 2 装载机 ZL-50 台 1 1 0 3 自卸汽车 33t 辆 4 4 0 二、加工设备 1 矿用振动筛 1540-4\9.6KW，筛分工段 台 2 2 0 2 皮带输送机 B1000*18M，输送工段 条 12 12 0 3 变频给料机 破碎工段 台 0 2 +2 4 振动筛 台 0 1 +1 5 弹簧圆锥破 台 0 1 +1 6 输送机 套 0 8 +8 7 中转仓 台 0 1 +1 8 水洗砂机 砂石料水洗工段 台 1 1 0 9 泥浆泵 砂石料水洗工段 台 1 1 0 10 制砂机 制砂工段 台 2 2 0 三、储水设施 1 储水罐 3m3/个，生活用水临时储存 台 1 1 0 6、能源消耗 表10 主要能源消耗一览表 名称 年消耗量 备注 新鲜水 47964m3/a 矿山生产用水主要是开采及道路、原料堆场、成品堆场、排土场降尘和洗砂等，生活用水采用运水车拉运，能满足生产生活要求。生产用水及绿化用水取自厂区自备水井。 电 5.7万kWh/a 项目用电接中宁县石空镇供电电网，矿山用电设备主要为加工设备用电和生活区照明，电源引自中宁县石空镇白马湖村变电所，生产用电380V，生活用电220V，能够满足项目用电需求 柴油 80m3/a 购自石空镇周边加油站点，直接使用，不在厂区储存 润滑油 0.6t/a 购自石空镇周边汽修厂，直接使用，不在厂区储存 7、开采方案 矿区采取露天开采方法，根据地勘圈定的矿体分布，在确定开采的位置进行开采作业，最终矿区关闭后进行治理恢复。矿山开拓采用公路开拓、汽车运输方式。矿区开采过程分为前期（准备期），开采期（运营期）和闭矿期（封闭期）。 a、矿区开采前期（准备期） 矿区开采的前期应进行地质勘查，查明矿床及其矿体分布与规模，矿山组成与质量等特征以及工程地质与水文地质情况。以此为依据确定矿体位置，进行开采设计。本项目采用露天作业方式，按矿区开采范围与工程位置办理用地手续，修建工业场地、矿区道路，做好开采前的准备。这一阶段对环境影响的主要因素是勘矿工程及修建工业场地、矿区道路等过程中扰动地表土层，造成局部地段植被破坏，对野生动物及其生存环境产生干扰与影响。 b、矿区运营期 (1)开采顺序 开采顺序为自上而下分层顺序开采，开始时山坡露天开采工作线沿地形等高线布置，由矿体上盘向下盘推进。开采工作线沿走向布置，垂直于走向推进。 (2)采场构成要素 矿层可采厚度：≥1.0m； 最低开采标高：+1207m； 开采深度：+1220~+1207m； 最小底盘宽度：≥20m； 采掘带宽度：15m； 最小工作线长度：50m。 (3)矿山开采工艺 ①剥离 本矿山为第四系中更新统贺兰组（QP2h）松散堆积的砂砾石，矿层呈近水平层状产出，矿层易于剥离，不需要爆破作业。根据《宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿矿产资源开发利用方案》，本项目采用自上而下台阶式采剥工艺，地表风化层采用液压挖掘机进行剥离和采挖。该过程由于挖掘设备运行会产生噪声污染，同时还会产生表土、杂草等固体废物。 本项目采取边开采边治理方式。开采作业剥离的有机质表土约12.06万m3，运至排土场暂存，开采结束后，依次回填于各采区，待矿区服务期满后，全部回用矿区生态恢复。 矿山开拓采用公路开拓汽车运输方式。 ②铲装和运输 本项目矿石控制块度为600mm左右，以利于装车及破碎；大于600mm的采用液压挖掘机携带的液压破碎锤进行破碎。采矿场开采的矿石经自卸汽车运至工业区进行加工，工业区设置有原料堆场。 场内道路为泥结碎石路面，在运输过程不可避免地要产生扬尘。 c、矿区封闭期（服务期满后） 矿石开采结束后封闭矿区，需要采取安全措施排除可能存在的地质和安全隐患，将剥离的表土依次回填于采区，全部用于矿区生态恢复，防止水土流失。矿区封闭期主要环境影响为采矿区、生活区及工业场地、排土场的生态恢复及环境的安全稳定性。 8、物料平衡 表11 本项目物料平衡一览表 投入 产出 名称 用量（t/a） 名称 产量（t/a） 备注 原矿石 420105.802 成品砂石料 200000.0 产品 剥离表土 205020.0 固废，用于土地复垦 除尘灰 85.552 固废，与产品混合外售 分离泥块 10000 固废，用于土地复垦 沉淀池污泥 5000 固废，用于土地复垦 排放粉尘 0.25 废气 合计 420105.802 合计 420105.802 / 9、公用工程 9.1给水 本项目用水主要包括生产用水和生活用水。生活用水由运水车定期拉运，场内设置1个3m2生活储水罐，能够满足生活用水需求。生产用水及绿化用水取自厂区自备水井。总用水量为199.85m3/d（47964m3/a）。 ①生产用水 a、洗砂用水 项目年开采、加工砂石料为20万t/a，根据建设单位提供资料，项目洗砂用水定额为0.2m3/t-产品，计算可知，项目洗砂用水量约166.7m3/d（40000m3/a）（约0.2m3/t-产品）。 b、剥离、开采抑尘用水 项目表层剥离及开采前为抑制粉尘排放，须对剥离表层及开采面采取洒水抑尘措施。根据建设单位提供资料，本项目剥离、开采按照2.5L/t-产品计算，则本项目开采区喷雾用水量约为2.1m3/d（500m3/a）。 C、原料堆场、成品堆场、表土临时堆场抑尘用水 根据企业提供资料，本项目原料堆场、成品堆场、表土临时堆场抑尘用水量为3m3/d（720m3/a），该部分水将全部被地表吸收和蒸发。 d、道路洒水抑尘 根据企业提供资料，道路洒水抑尘用水量为2m3/d（480m3/a）。 e、车辆冲洗池补充用水 根据建设单位提供资料，车辆冲洗平台下方沉淀池补充用水量约为1m3/d（240m3/a），该部分水将全部损耗，车辆冲洗用水循环利用不外排。 ②生活用水 项目厂区劳动定员共15人，年工作240天，参考《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）》（宁政办规发[2020]20号），本项目位于中卫市中宁县，属于二类区，生活用水量按50L/人·d，则用水量为0.75m3/d（180m3/a）。 ③绿化用水 本项目《中宁县森旺商贸有限公司宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，本项目土地复垦在采矿区、工业场地、道路、生活区等采取撒播草籽及种植柠条等耐旱植被，为提高成活率，植被种植一般选择雨季，一般在播种前、播种后和出苗后各浇洒一次，每次按每公顷60m3标准浇洒。项目总绿化面积32.4316hm2，则绿化用水量为24.3m3/d（5837.7m3/a）。 9.2排水 本项目剥离、开采抑尘用水，原料堆场、成品堆场、表土临时堆场抑尘用水，道路抑尘用水及绿化用水全部损耗；车辆冲洗废水经沉淀处理后循环利用不外排；项目洗砂废水经三级沉淀处理后回用于生产。本项目生活污水按生活用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.6m3/d（144m3/a）。项目工人日常盥洗废水用于场地泼洒抑尘，设置化粪池，粪污定期清掏后运至中宁县第一污水处理厂处理。 项目用排水情况见表12、图8。 表12 项目用排水情况表 单位：m3/d 序号 用水单元 日用水量 日损耗水量 日排水量 备注 1 洗砂用水 166.7 166.7 / 经三级沉淀处理后回用于生产 2 剥离、采装抑尘用水 2.1 2.1 / 全部损耗 3 原料堆场、成品堆场、表土临时堆场抑尘用水 3 3 / 全部损耗 4 道路降尘用水 2 2 / 全部损耗 5 车辆冲洗池补充用水 1 1 / 经沉淀处理后循环利用不外排 6 生活用水 0.75 0.15 0.6 设置化粪池，粪污定期清掏后运至中宁县第一污水处理厂处理 7 绿化用水 24.3 24.3 / 全部损耗 合计 199.85 199.25 0.6 / 图8 项目水平衡图 单位：m3/d 10、劳动定员及工作制度 工作制度：全年生产天数为240d，每天1班，每班8h，年工作时数1920h； 劳动定员：项目劳动定员15人，其中：生产工人13人，管理人员2人。 |
| 总平面及现场布置 | 矿山由采矿区、工业场地、生活区、排土场和矿山道路等部分组成。从总图布局来看，项目各功能区域比较明确，整体功能布置清晰。 本项目共布设1个主出入口，位于矿区南侧，与道路相连，便于物料运输。临建区与入场道路相连，主要设置停车区、值班室和配电室。办公生活区位于生产加工区西南侧、采矿区南侧，在区域常年主导风向侧风向布置，满足环保要求。项目工业场地位于采矿区南侧，建设全封闭筛分车间和全封闭破碎车间，按工艺流程顺势布置，物料输送方便快捷，同时也最大限度了抑制了粉尘的产生。项目拟设置1处排土场，位于采矿场中南部，对剥离表土进行临时堆存，占地约15000m2，可堆土量约80200m3，开采结束后用于开采区的复垦，排土场处土地平整，运输道路交错，有利于复垦运输，排土场北侧和东侧有山坡阻挡，西侧（上风向）布设防风抑尘墙，便于防风抑尘，并按规范要求沿排土场坡脚设置拦砂坝，挡砂坝为砂石垒砌而成。 综上所述，项目平面布局按照工艺流程顺势布置，便于物料运输、工艺操作，功能区相对独立设置，便于使用和管理，从而有利于生产，总体平面布局合理。具体总平面布局详见图9。 |
| 施工方案 | 本项目为重新报批建设项目的环境影响评价文件，目前办公生活区、宿舍、工业场地及配电室等基础设施已建设完成，已建1条筛分生产线、1条破碎生产线、1条制砂生产线、1条水洗砂生产线、成品堆场及防风抑尘网等。本项目除洗车平台外均已建成。 1、施工工艺 项目施工期作业流程及产污环节具体见下图。 图10 工程建设流程与产污环节示意图 2、施工周期 16个月。 3、施工时序 矿山开采前先修建矿区道路、排土场及办公生活区，挖掘机等工程机械行驶至矿体上方，矿山开采前首先对表层土进行剥离保存。其次在矿区山顶 +1220m标高处形成首采工作面，由挖掘机等工程机械沿区域地形采取自上而下布置分台阶进行开采，开采过程按照“边开采，边治理、边恢复”的原则，采用“分层剥离、分层开采、分层治理、分层恢复”方式，每层开采结束后对破土面进行压实、平整，利用剥离表土对采矿形成的裸露面进行覆土，播撒草种，并采用篷布遮盖，对采矿造成的生态破坏进行及时恢复，尽可能使生态环境恢复至原有状况。 |
| 其他 | 1、加工工艺 项目生产加工区建设全封闭式加工车间，建设1条筛分生产线、1条破碎生产线、1条制砂生产线，并在车间旁设置1条水洗砂生产线。开采出的岩矿经汽车运至加工区原料堆场，石料由皮带输送至振动筛进行筛选，由于原石料含泥量指标略有超标，须通过水洗砂机进行水洗处理，以满足质量要求。粒径大于2cm的筛下物由皮带输送机送入破碎机进性破碎后返回筛分工段，粒径小于2cm大于0.7cm的筛下物由皮带输送机送入制砂机进行制砂后返回筛分工段，粒径小于0.7cm的筛下物由皮带输送机送入洗砂机进行洗砂，水洗后的砂石料再经皮带输送机送至成品堆场。根据建设单位实际投产后得到的数据，原料中粒径大于2cm、小于2cm大于0.7cm小于0.7cm比值为1:1:1。 项目成品砂石料暂时堆存在成品堆场内待售，暂存时间＜1周。 本项目运营期工艺流程及产污环节见图11。 图11 工艺流程及产污节点图 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 ⑴主体功能区规划 根据《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区主体功能区规划的通知》（宁政发〔2014〕53号，2014年6月18日）（以下简称《通知》），本项目属于重点开发区域。重点开发区域是指具备较强经济基础、技术创新能力和较好发展潜力，可以成为全区乃至西部新的增长极；城市群框架初步形成，具备经济一体化条件并有可能发展成为新的城市群；对区域协调发展意义重大，是落实区域发展总体战略重要支撑的城市化地区。因此，本项目符合《通知》中的相关要求。 本项目与宁夏主体功能区划分总图相对位置图见图12。 ⑵生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》（2003.10），宁夏生态功能区划共划分为3个一级区，10个二级区，37个三级区。本项目位于中部台地、山间平原干旱风沙生态区二级功能区的腾格里沙漠边缘沙地生态亚区、Ⅱ3-1卫宁北山荒漠半荒漠植被恢复生态功能区，具体见表13。 表13 生态功能区分区特征表 一级区 二级区 功能区代号及名称 主要生态特点、问题及措施 中部台地、山间平原干旱风沙生态区 腾格里沙漠边缘沙地生态亚区 Ⅱ3-1卫宁北山荒漠半荒漠植被恢复生态功能区 本生态功能区位于卫宁北山土石山丘陵地区，地形切割破碎，山洪冲沟多，间有沙丘分布。生态环境的敏感问题是土地沙化、水土流失及土地荒漠化。其治理措施是：在卫宁北山地区靠近灌区农田的附近，营造乔、灌、草结合的防风固沙林，控制土地沙化南移。对沙丘实行草方格固沙，就地固定沙丘。对于各大山洪沟应生物措施和工程措施齐上，防止山洪破坏。 本项目为建筑用砂开采加工项目，无永久占地，全部属于临时占地，用地不占用基本农田、基本草原等，项目闭矿后临时占地都将进行土地复垦符合《宁夏生态功能区划》功能区生态保护措施要求。项目与宁夏生态功能区划位置见图13。 ⑶土地利用类型 根据划定矿山范围拐点坐标及《中宁县森旺商贸有限公司宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿矿产开发利用方案》，中宁县森旺商贸有限公司宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿为新建矿山，矿山面积为27.8914hm2，临建区占地3.3334hm2，矿山道路占地1.1668hm2，因此确定项目区范围为32.3916hm2。土地利用类型为天然牧草地和其他草地。 参照全国土地利用现状调查技术规程、全国土地利用现状分类标准（GB/T21010-2007），结合中宁县自然资源局提供的的2018年土地利用变更调查数据，同时结合矿山企业提供的矿山总工程平面布置图，通过分析各项工程在土地利用现状图上各用地类型和面积，获得矿山内各用地类型土地利用现状数据。各地类面积详见下表。 表14 项目区土地利用现状表 单位：hm2 单元分区 坐落单位 占用地类及面积 合计 草地（04） 天然牧草地（041） 其他草地（043） 采矿场 石空镇白 马湖村 27.8914 / 27.8914 临建区 3.3334 / 3.3334 矿山道路 1.1423 0.0245 1.1668 合计 32.3671 0.0245 32.3916 项目与宁夏土地利用现状图见图14。 ⑷植被资源现状 根据吴征镒等《中国植被》以及宋永昌《植被生态学》的划分，结合现场调查及遥感卫星影像数据分析，工程评价区的主要植被类型有草原荒漠化植被。根据现场调查，项目所在地自然植被主要以刺蓬、沙蒿、猫头刺、刺旋花为主；区域内无国家和自治区保护的珍稀濒危植物物种。植被覆盖度低于10%。 项目区域植物名录见表15。 表15 项目区域植物名录 序号 中文名 学名 一、藜科 1 刺蓬 Cornulaca alaschanica Tsien et G. L. Chu 二、菊科 2 沙蒿 ArtemisiadesertorumSpreng.Syst.Veg.var.desertorum 三、豆科 3 猫头刺 Oxytropis aciphylla Ledeb. 四、旋花科 4 刺旋花 Convolvulus tragacanthoides Turcz. ⑸动物资源现状 本项目所在区域无大型野生动物分布，主要为小型爬行类动物、小型哺乳类动物及鸟类。其中爬行类动物主要有沙晰、麻晰、壁虎等；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀、燕子等。根据现场勘察，整个评价区内没有发现珍稀、濒危动物物种的栖息地和繁殖地。项目所在区域动物名录见表16。 表16 评价区常见野生动物名录 序 号 学 名 拉丁名 一、爬行纲 1 麻蜥 Eremias argus 2 沙蜥 Phrynocephalus 3 壁虎 Gekko 二、哺乳纲 1 田鼠 Microtinae；voles 2 黄鼠 Citellus dauricus 3 野兔 Lepus sinensis 三、鸟纲 1 麻雀 Passer 2 喜鹊 Picapica 3 乌鸦 Corvussp. 4 燕子 Hirundo rustica ⑹项目区土壤侵蚀强度 项目区干旱少雨，植被稀疏，生态环境脆弱，水土流失形式为风力侵蚀与水力侵蚀并存，以水力侵蚀为主。土壤侵蚀属中度侵蚀区，侵蚀模数为3500t/km2•a，其中水力侵蚀模数3000t/km2•a，风力侵蚀模数500t/km2•a。项目区属自治区水土流失重点预防保护区，容许土壤流失量为1000t/km2•a。具体土壤侵蚀类型见图15。 ⑺项目用地及周边环境现状 水洗砂机 筛分车间 破碎车间 沉淀池 防风抑尘墙 办公区 2、大气环境质量现状 ⑴项目所在区域环境空气质量达标判定 本项目所在区域环境质量现状采用《2021年宁夏生态环境质量现状》中卫市的环境空气质量监测数据，中卫市空气质量现状见表17。 表17 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度(μg/m3) 标准值(μg/m3) 占标率(%) 达标情况 PM10 年平均质量浓度 65 年均值70 92.9 达标 PM2.5 27 年均值35 77.1 达标 SO2 11 年均值60 18.3 达标 NO2 26 年均值40 65 达标 CO 日平均第95百分位数 0.6mg/m3 4mg/m3 15 达标 O3 日8小时最大平均第90百分位数 138 160 86.3 达标 注：本数据为剔除沙尘天气数据 由表14可知，剔除沙尘天气后，中宁县2021年环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。本项目区域剔除沙尘天气后环境空气质量属达标区。 ⑵其他污染物补充监测 为了解项目所在地环境空气质量现状，本次评价引用原环评《宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿项目环境影响报告表》中由宁夏华鼎环保科技有限公司于2020年10月13日～10月19日对评价区域的特征因子TSP浓度检测结果，说明评价区特征因子环境空气质量现状。 ①补充监测布点 项目监测点位见表18，监测点位示意图见图16。 表18 环境空气质量现状监测布点情况一览表 点位名称 监测点坐标 监测因子 监测时段 N E 矿区中心 37.703417814° 105.746705327° TSP 24h平均 图16 项目废气、噪声监测点位示意图 ②采样及分析方法 本次环境质量现状的采样及分析方法详见表19。 表19 环境空气分析方法一览表 检测因子 方法名称 方法依据 检出限 TSP 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T15432-1995 0.001mg/m3 ③监测时间及频次 监测时间：2020年10月13日~2020年10月19日。 监测频次：项目各项因子的监测频次详见表20。 表20 环境空气各项目检测要求表 检测项目 检测频次 采样时间 TSP 24h小时平均值，连续检测7天 每次连续采样24h ④监测结果 项目监测结果统计详见表21。 表21 环境空气质量现状补充监测结果统计一览表 监测点位 频次 监测结果 标准限值mg/m3 达标情况 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 矿区中心 日均值 0.246 0.275 0.231 0.249 0.267 0.254 0.270 0.3 达标 由上表可知，监测点位TSP日均值浓度范围为0.231~0.275mg/m3，项目区环境空气中TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中表2浓度限值要求。 3、地表水环境现状 本项目所在区域内主要地表水体为黄河（位于本项目南侧4655m），本次评价地表水环境质量现状监测数据采用《2021年宁夏生态环境质量状况》中2021年黄河中卫下河沿断面处的监测结果。由《2021年宁夏生态环境质量现状》可知，黄河中卫下河沿断面处水质考核目标为Ⅱ类水质，2021年黄河中卫下河沿断面处水质检测为Ⅱ类水质，2020年检测也为Ⅱ类水质，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的II类标准要求，因此黄河中卫下河沿断面水质良好。 4、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）， 无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测。本项目50m范围内无声环境保护目标，因此，本次不对项目所在区域声环境质量现状进行监测。 5、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于其中的“J非金属矿采选及制品制造中54、土砂石开采”，为Ⅳ类地下水环境影响评价项目，本次不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境质量现状 ⑴区域土壤类型 根据宁夏生态功能区划图，项目区属于卫宁北山荒漠半荒漠植被恢复生态功能区。项目所在区域的土壤类型包括其北部的灰钙土和风沙土，以及其南部的灌淤土。灰钙土是宁夏中北部的地带性土壤，其成土母质主要为第四纪洪积、冲积物，部分为风积物，由于干旱、缺水，植被覆盖度只有22-23%，灰钙土表层质地以沙壤为主，自然肥力低，有机质含量仅为0.5%-0.8%，土壤中碳酸钙以斑块状沉积形成钙积层。风沙土基本为固定风沙土，主要分布在荒漠地带。 ⑵项目厂址土壤类型 通过查询“国家土壤信息服务平台”可知，本项目占地范围内土壤类型为“普通灰钙土”。根据查询结果，项目厂址处土壤类型为普通灰钙土；根据《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009），其土纲为E干旱土，土亚纲为E2干暖温干旱土，土类为E21普通灰钙土。项目区域土壤类型见图17-1、图17-2。 图17-1 本项目区域土壤类型图 图17-2 本项目区域土壤类型图 ⑶土壤理化性质 查阅《中国土壤数据库》，其土类描述为：灰钙土暖温带干旱草原区低腐殖质、具弱淋溶特征的土壤。母质多为黄土，少数为冲积扇洪积物发育。植被覆盖率10%~40%。仅夏季土壤发生淋溶，易溶盐、碳酸钙、石膏弱度淋移，分层累积于15~30cm处。碳酸钙含量可达120~250g/kg。石膏聚积层含量可达25g/kg尚可在底部见易溶盐累积，含量可达l0g/kg。pH8.5~9，呈碱性，表层初显结皮。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建重新报批项目，不存在与本项目有关的原有污染及生态环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据本工程特点，结合工程对各环境要素的影响分析，确定本污染控制对象及环境保护目标。 大气环境：项目区矿区边界距离沙砟砟子梁290m，生产车间距离沙砟砟子梁1156m。 生态环境：根据矿山工程特点，该项目重点保护生态环境目标为周围其他草地生态环境系统，保护其自然植被尽可能不被破坏，将水土流失程度降至最低。 经现场实际调查可知，本项目主要环境保护目标及其保护要求详见表22项目周边环境示意图见图18。 表22 主要环境保护目标表 环境要素 名称 地理坐标 保护对象 保护内容 相对场址方位与距离 经度 纬度 大气环境 沙砟砟子梁 105°49′4.194″ 37°38′27.350″ 居民 500人 西北侧290m |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准； 污染物 年平均 24小时平均 1小时平均 单位 标准来源 SO2 60 150 500 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 NO2 40 80 200 CO / 4 10 O3 / 160mg/m3 200mg/m3 PM10 70 150 / PM2.5 35 75 / （2）《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准； 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2 60 50 二、污染物排放标准 （1）运营期矿区生产过程中排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值以及大气污染物无组织排放限值； 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率kg/h 无组织排放监控浓度限值 浓度（mg/m3） 监控点 排气筒高度/m 二级标准 颗粒物 120 15 3.5 1.0 周界外浓度最高点 食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)中表2标准限值； 项目 污染物 规模 最高允许排放浓度（mg/m3） 执行标准 运营期 油烟 小型 2.0 饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)中表2标准 （2）运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准； 厂界外声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2 60 50 本项目生活污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，具体详见表10； 类别 pH值 COD BOD5 氨氮 SS 单位 无量纲 mg/L mg/L mg/L mg/L 三级标准（mg/L） 6-9 500 300 45 400 注：氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015） （4）本项目一般固体废物处理贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物的处置《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 其他 | 本项目颗粒物排放量为0.25t/a。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为重新报批建设项目的环境影响评价文件，目前办公生活区、宿舍、工业场地及配电室等基础设施已建设完成，已建1条矿石的筛分加工生产线和1条鹅卵石破碎生产线。施工期主要建设1条矿石的筛分加工生产线、1条鹅卵石破碎生产线、成品堆场及防风抑尘网等。 一、施工期生态环境影响分析 （1）对土地资源的影响 基于本项目矿区位于宁夏中宁县石空镇白马湖村，项目施工占地、碾压等施工活动将对道路沿线的土地、植被造成一定的影响和破坏，使局部地区表土失去防冲固土能力造成新的水土流失。从而引发沿线区域的生态结构发生一定变化。露天矿山在施工期的景观生态影响主要表现在表土剥离、系统开拓过程中形成露天堆土场，会在一定程度上破坏矿区自然风貌、自然景观。实际施工过程中，对道路沿线的土地、植被造成了一定的影响和破坏，闭矿后对矿山道路进行清理、平整、覆土及撒播草籽。 （2）土地利用变化的影响分析 项目的实施对评价区域土地利用的现状格局将会产生一定影响。主要表现在由于工程的建设，将使部分未利用荒山转变为临时工业用地。这种土地利用方式的变化，虽会使局部区域内土地利用现状结构发生一定程度的改变，但亦将使该区域土地利用率提高，土地的经济价值呈现，最终使土地的使用价值升高，这将有利于增强区域经济发展动力，为其它相关产业的发展奠定一定的基础。 （3）对植被的影响分析 根据调查，本项目所在区域内植被为典型的旱生植被，植物细胞内水分含量低，植物柔韧性能差，极易断裂，而且荒漠地区的植物生长非常缓慢，一旦受到破坏，其自然恢复则比较困难。施工作业区地表植被的破坏，将使该区域内植被盖度及生物量降低。容易导致该区荒漠化的加剧和带来沙化的威胁，并且该区植被稀疏，土壤水肥不足，生物生产力很低，经不起开发的压力和冲击。但由于工程占地主要是临时性用地，基于项目建设区植被的破坏大多具有暂时性，一般将随着施工的完成而终止。因而在施工过程中要注意保护植被，减少植被破坏面积，并在不影响建设的情况下及时采取生态防护措施。 （4）对野生动物的影响分析 本项目所在区域内主要野生动物包括兔、鼠、山雀等，均属常见物种，没有大型野生动物，没有国家珍稀保护的动物物种。评价区内的这些物种生态适应性强。本项目建设对野生动物影响，主要是机械轰鸣的噪声对动物生活的干扰。 由于本项目露天矿境界内野生动物稀少，采矿场、外表土场及场内道路施工期间对野生动物的生存与繁衍产生影响较小。施工过程中加强对施工人员的宣传教育和管理，项目实际施工期对周围野生动物影响较小。 本项目实际施工时对生态环境影响小，发生过施工扰民、投诉现象。 二、施工期环境空气环境影响分析 ⑴施工扬尘 ①料场扬尘 项目在施工期间，由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生粉尘。施工起尘量的多少随风力的大小、物料的干湿程度、施工方法和作业的文明程度等因素而变化。 ②道路粉尘 施工所需砂料、水泥等建材，经简易道路运至项目区，在运输过程中将不可避免产生道路扬尘。汽车场内、场外运输时所排放的尾气和扬尘主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定的影响。引起道路扬尘的因素较多，主要与车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘的湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。 ⑵施工机械设备 本项目在建筑施工现场、建筑物构筑等作业中，由于各类运输车辆频繁进出施工场地而产生大量的汽车尾气，包括CO、NOx、SO2等。其特点是排放量小，属间断性无组织排放。由于拟建项目所在地较为开阔，空气流通较好，汽车排放的废气能够较快地扩散，不会对当地的环境空气产生较大影响。 三、施工期水环境影响分析 项目施工废水主要为施工人员生活污水，通过化粪池进行处理，清洁污水用于洒水抑尘，粪污水定期清掏处理。 采取以上措施后，项目基建期废水对周围环境影响较小。 四、施工期噪声环境影响分析 施工过程中因动用车辆及施工机械，其噪声在一定范围内会给周围地区带来不利的影响。施工过程中的主要高噪声设备有：轮式装载机、挖土机及运输车辆等，建设单位在建设过程中采取以下措施： （1）选用低噪声的施工机械和工艺。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，尽量降低噪声源强。 （2）为减少施工期间的材料运输、敲击等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。 （3）施工车辆在行驶过程中应限速行驶，车辆夜间进行连续施工作业时，行车速度应小于30km/h，并尽量避免鸣笛。 由于施工噪声影响是短期的、暂时的，且具有局部路段特性，噪声影响将随着各施工路段的结束而消除。 五、施工期固体废物环境影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾、施工废料主要来源于开挖土方、建筑施工中的废砂石等，产生量约为11.5吨，项目施工期5个月，施工高峰期人数为20人，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，则产生量为1.5t，设置垃圾桶收集后定期送至附近生活垃圾中转站集中处置。因此，本项目固体废物均得到了妥善处理处置，不会造成二次污染。 采取上述措施后，基建期产生的固体废物可得到妥善处置，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、运营期生态环境影响分析 ⑴生态环境影响评价范围 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中要求，本项目评价范围应涵盖开采区及其影响范围、各类场地及运输系统占地以及施工临时占地范围等。 ⑵生物多样性及生态功能的影响分析 矿区开采后成为矿坑，植被种类、覆盖率大大减少，裸地面积增大，水土保持能力降低，局部小气候有所变化，生态功能减弱。经过土地复垦后矿区内以旱地及草地为主，群落结构简单，生态多样性系数低。虽然相对于原来的生态多样性及生态功能稳定性有所减弱，但也只是限于矿区范围内，矿区周边的山地仍保留有较多的自然植被，矿区生态功能的改变不会导致区域生态的破坏。 ⑶对土地利用的影响分析 项目位于宁夏中宁县石空镇白马湖村大石子沟北，根据国家标准《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）的规定，用地类型为天然牧草地、其它草地及采矿用地。因此，项目不占用基本农田，不毁坏森林，实施后不会破坏地表植被，考虑到项目占地范围较小，对评价区土地利用格局影响较小，并且闭矿期在矿区范围内进行场地平整并全部复垦。因此，项目占地对土地利用影响小。 建设单位已制定《宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》和《宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿项目水土保持方案报告书》，将严格按照该方案进行土地复垦和水土保持措施设计和实施，并根据国家有关政策进行补偿，矿山服役期满后采取覆土、植草、种植柠条或种植其他植物的方式进行复垦，恢复其牧草地的功能，对矿山开采进行有效的环境保护及治理修复。 ⑷对土壤的影响分析 本项目矿山开采过程中，挖将扰动地表、损毁植被，使原有地表形态，土层结构、土壤理化性状发生改变。即使把表层土回填，也会造成土壤松散、结构破坏，导致土壤的有机质和养分遭到破坏而降低，开采过程中机械碾压、人员践踏等压实作用会使土壤密度增大，孔隙组成发生变化，导致土壤板结。 项目开采期，随着土地复垦、生态恢复工程的实施，土壤侵蚀过程将基本得到控制。通过采取土地复垦、植树种草等措施的实施，可大大改善了矿区的地表生态环境，减少土壤有机质等营养物质的流失。矿区的开发建设活动将不可避免地破坏现有自然植被的土地资源，采掘场的开挖破坏将新增水土流失，导致水土流失危害程度显著增强，矿区生态环境恶化。项目开采完毕后，对剥离的土壤进行随即回填之前采坑，建设单位应对回填的土壤层进行平整、防止雨水冲涮，减少土壤损失。经过不断的生态建设、水土保持和土地复垦生态建设工作后，土壤侵蚀将会大为减少，水土流失得到控制。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响评价项目类别附录A，本项目为采矿业中的其他，项目类别为Ⅲ类。本项目属于生态影响型，生态环境影响很小，项目所在地土壤环境程度不敏感，因此，本项目不开展土壤环境影响评价。 本矿区开采对土壤的影响主要是露天开采而造成的土壤大面积受挖损。露采时，挖掘机先要剥离矿体上部废石和土，剥离后分开堆放再分开回填，使土壤大面积移动。同时在生产建设过程中，由于人工、机械设备造成的挖损和附属设施、机械设备、矿物、废渣造成的压占，不可避免地改变矿区地形，并且造成地土壤板结，降低土壤孔隙度和含水量，使土壤保水保肥性能减弱，随着露天矿生产规模的逐步扩大，大量弃土、弃石、弃渣的排放造成矿区内的新增水土流失强度显著提高。本项目拟对表土进行收集用于覆土复垦，并采取相应的水土复垦措施，减小项目对土壤的影响。 通过采取本次环评提出的防控措施，本项目生产建设对周围土壤环境影响较小，项目建设是可行的。 ⑸对植被的影响分析 本项目属于黄土丘陵区，原生植被主要为耐寒、耐旱的草原植被类型，树木及灌木不发育。本区为天然牧草地和其它草地，草层高度5～15cm，覆盖度低。根据现场调查，本项目区域植被以天然草本植物和人工栽植的绿化树木为主。天然草本植物主要为刺蓬、沙蒿、猫头刺、刺旋花等为主，人工植被主要是人工栽植的落叶乔木，如杨树、枊树等，无国家级、自治区级珍稀、濒危野生植物物种。 ①植被生物量损失 矿区开采及占地等损坏植被造成的生物量损失，主要破坏方式为开采占地。矿区开采对植被的破坏是不可逆的，植被生物量的损失需要通过土地复垦及绿化进行补偿。根据《宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，复垦范围为采矿场、矿山道路和临建区等，总复垦恢复面积为32.4316hm2，恢复植被为扁穂冰草、芨芨草、牛枝子和柠条。生态恢复后植被生物量损失可得到补偿。 ②粉尘对植被的影响 开采作业及矿石、产品运输等过程会产生粉尘，受粉尘影响最大的是矿区周边植被，大量或长期叶面覆尘会影响植被的光合作用及呼吸作用，最终导致植被生长受到阻碍。根据工程分析可知，筛分和破碎工序采用袋式除尘器、全封闭生产线、粉料采用全封闭产品料仓及洒水抑尘等措施后，粉尘排放量大幅度降低，因此，采取抑尘措施十分必要。 ③占地对植被的影响 矿区占地对植被的破坏是直接且彻底的，开采占地不仅改变了原有的地形地貌、土壤结构，也会使植被类型发生不可逆的改变。经过土地复垦绿化后矿区内植被类型由原来的自然植被转变为栽培植被。 项目采取植物措施对占用的土地进行恢复，根据《宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，复垦范围为采矿场、矿山道路和生活区，总复垦恢复面积为32.4316hm2，恢复植被为扁穂冰草和针毛草等，相对于原来的环境，植被占地面积有所减少，植被组成趋于简单化，生物量有所减少。矿区开采占地对植被造成的损失是不可避免的，土地复垦后在表层结合当地地貌撒播草籽进行植被恢复，对生态植被有有利影响。 ④人为活动对植被的影响 开采期间开采的方式是否合理，机械的操作是否规范，物料堆放是否到位，作业人员是否遵守开采规定等对植被造成的影响程度不同。若随意砍伐践踏、跨界开采、任意堆放，将对植被造成不必要的损害，所以需严格限定开采作业范围，做好作业人员的管理及环保意识教育工作，严禁越界操作。 尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但项目占地面积相对较小，损失的植物量较少，不会使区域植物群落的种类组成发生明显变化，对区域植被影响较小。随着闭矿期后对矿区进行土地复垦，能够将对植被破坏的影响降到最低限度。 ⑹对野生动物的影响分析 项目所在区域内主要野生动物为常见兔、鼠、山雀等，没有大型野生动物，没有国家珍稀保护的动物物种。评价区内的这些物种生态适应性强。本项目建设对野生动物影响，主要是机械设备的噪声对动物生活的干扰。 评价区内人工活动痕迹较为明显，野生动物种类较少，且多为一些常见的适于人类活动的物种，不存在珍稀濒危和保护野生动物。开采活动对动物的影响主要是噪声及振动对动物生活及生境的干扰，植被的破坏造成的动物生境的破坏，人为捕杀的破坏等。其中采矿占地造成的生境的破坏影响最大，可造成矿区内部分动物迁离，但由于周边同类生境面积较大，可供动物建立新的生活繁衍场所，开采结束后影响停止，动物活动及分布将得以逐渐恢复，从长远来看，项目建设对动物的影响不会造成严重损害。随着闭矿期项目噪声消失后，该区域野生动物逐渐恢复，能够将影响降到最低限度。 ⑺对自然景观的影响分析 项目建设必然对原有地表形态、植被等产生直接的破坏。矿山开采形成裸露的山体、堆场等一些人为的劣质景观，造成与周围景观的不协调。但随着矿山闭矿，对场地平整、复垦、水土流失的防治等，会形成新的景观，促进该地区景观生态系统向良性方向发展。 ⑻水土流失的影响分析 项目水土流失主要发生在项目基建期和生产期。在基建期，由修筑道路、开挖回填、机械碾压等原因，破坏了项目区原有地形地貌和植被，改变了土体结构，致使土壤抗蚀能力降低，侵蚀加剧；项目运营期夹石堆场如不采取有效的水土保持措施，将会造成新的水土流失。 根据项目《宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿项目水土保持方案报告书》，如不采取水土流失防护措施，建设期将产生水土流失总量为5983.24t，新增水土流失量385.28t，水土流失主要集中在自然恢复期，水土流失量占总水土流失量的72.66%，开采期是水土流失防治的重点时段，排土场区水土流失量占总水土流失量的49.84%，排土场区是水土流失的重点防治区域。 二、运营期大气环境影响分析 1、污染源强核算及达标情况分析 本项目废气污染源分为有组织污染源和无组织污染源。其中，有组织污染源为破碎、筛分废气；无组织污染源包括露天采场、堆场粉尘、装卸过程产生的粉尘、运输车辆产生的扬尘及机械废气等。 项目废气污染物产生与排放情况见表23。有组织污染源排放口基本情况及排放标准见表24。 表23 项目废气污染物产生与排放情况表 污染源 污染物 排放形式 处理前 防治措施 治理效率(%) 是否 为可 行技 术 处理后 产生浓度 (mg/m3) 产生速率 (kg/h) 产生量 (t/a) 排放浓度 (mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放量 (t/a) 筛分破碎 筛分生产线 颗粒物 有组织 4167 41.67 80 封闭车间+布袋除尘器(除尘效率99.7%)+15m高排气（DA001）；皮带输送机设置密封彩钢廊道 99.7 是 13 0.13 0.25 破碎生产线 颗粒物 320 3.2 6.14 99.7 是 生产车间 颗粒物 无组织 0.75 4.3 封闭车间皮带输送机设置密封彩钢廊道 / / 0.11 0.645 开采 粉尘 / 1.48 2.84 高压水喷淋降尘 85 是 / 0.22 0.426 堆土场 粉尘 / 0.036 0.07 洒水降尘 90 是 / 0.005 0.01 原料及成品堆场 颗粒物 / 0.06 0.12 洒水降尘 85 是 / 0.01 0.02 设备燃油 SO2 / / 0.05 对车辆及设备加强维护 / / / / 0.05 NOX / / 0.41 / / 0.41 CO / / 0.67 / / 0.67 烃类 / / 0.06 / / 0.06 运输 颗粒物 / / 2.67 洒水降尘 90 是 / / 0.27 食堂油烟 油烟 3 0.003 0.002 油烟净化机 90 是 0.3 0.0003 0.0002 表24 运营期有组织废气污染源排放口基本情况一览表 排气筒 排气筒底部中心 地理坐标(o) 排气筒高度m 排气筒内径m 出口温度℃ 编号 名称 东经 北纬 DA001 破碎、筛分生产线 105°48′43.678″ 37°37′51.585″ 15 0.5 20 2、污染源强核算、达标排放分析、治理措施可行性分析 ⑴破碎筛分粉尘 本项目原矿石利用皮带机从一道工序转入另一道工序的传送过程中，特别是在石料自皮带机顶端下落时会产生一定量的粉尘；原矿石经破碎机破碎过程中会产生一定量的粉尘。 本项目加工区生产车间内共建设筛分生产线1条、破碎生产线1条、制砂线1条，水洗砂生产线1条，进入加工车间矿石量约20万t/a，本项目所属行业为B1019黏土及其他土砂石开采，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“建筑及铺路骨料”原料破碎、筛分的产污系数参考石灰石行业的产污系数及污染治理效率，废气产排系数见下表。 表25 废气产排系数一览表 核算环 节 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物类别 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术 末端治理技术效率 （%） 末端治理设施实际运行率（k值）计算公式 筛分 建筑用砂 原矿石 筛分 所有规模 废气 颗粒物 千克/吨-产品 0.40 布袋除尘 99.7 k=治理设施正常运行小时数(小时)/正常生产 时间（小时） 破碎 破碎 所有规模 废气 颗粒物 千克/吨-产品 3.07*10-2 布袋除尘 99.7 k=治理设施正常运行小时数(小时)/正常生产时间（小时） 本项目筛分过程中粉尘产生量为80t/a，产生速率为41.67kg/h；本项目破碎和制砂工段均属于对原料的破碎，破碎过程中粉尘产生量为6.14t/a，产生速率为3.2kg/h。筛分、破碎和制砂产生的粉尘经集气罩收集后，由1台袋式除尘器(集气效率95%，除尘效率为99.7%，风机风量为10000m3/h)处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放，则筛分破碎工段粉尘排放量为0.25t/a、排放速率为0.13kg/h，排放浓度13mg/m3。生产线筛分破碎未收集到的粉尘量为4.3t/a，由于进料口封闭、所有皮带输送机设置密封彩钢廊道与生产车间均为全封闭，抑尘效率85%，故通过车间无组织逸散粉尘量为0.645t/a，车间内无组织排放速率为0.34kg/h。经采取上述措施后，本项目生产线筛分、破碎过程排放的有组织粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求，即≤120mg/m3。 ⑵开采扬尘 开采过程会产生扬尘，本次参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1011石灰石、石膏开采行业”排污系数进行核算，本项目所属行业为B1011石灰石、石膏开采，根据本项目开采工艺，开采扬尘产排系数见下表。 表26 开采扬尘产排系数一览表 核算环 节 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物类别 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术 末端治理技术效率 （%） 末端治理设施实际运行率（k值）计算公式 开采 建筑用砂 原矿石 露天开采 所有规模 废气 颗粒物 千克/吨-产品 0.0142 / 0 / 本项目采用1台挖掘机，年工作时数为1920h，则在生产过程挖掘机所造成的开采粉尘排放量为2.84t/a。建设单位通过矿山在采剥过程中采用湿法作业，除尘效率可达85％，经采取除尘处理后挖掘机粉尘排放量为0.426t/a（0.22kg/h），为无组织排放。根据《中宁县森旺商贸有限公司宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿项目环境保护验收监测》中由宁夏华鼎环保科技有限公司于2021年10月17日～10月18日对本项目厂界无组织颗粒物检测结果，厂界无组织颗粒物浓度范围为0.231~0.405mg/m3，故本项目开采排放的无组织粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，即周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 ⑶排土场扬尘 本项目表土剥离量为120600m3(合205020t)，0.5cm以下细颗粒物约占表土剥离量20%。根据表土、岩土含水率和当地气候条件，按含水率10%、当地平均风速2.8m/s的条件下，计算排土场的污染源强。 式中：Q6-起尘量（kg/a）； U-平均风速，m/s，取2.8m/s； U0-粉尘起动风速，m/s，本项目起尘风速取2.5m/s； w-表面含水率，取10%； K-经验系数，取0.96； M-临时堆土场堆放量，t/a，取41004t/a。 根据上式计算，项目临时堆土场起尘量为0.07t/a。 本项目采用“边开采、边治理”方案，同时考虑到剥离物中只有部分细颗粒物易起尘，临时堆土场下方设置挡土坝，沿外临时堆土场坡脚设置，挡土坝为土石垒砌而成，临时堆土场采取及时压实，严格按照设计堆放高度堆存，定期洒水抑尘，临时堆土场种植适宜区域生长的植被，可有效减少粉尘的产生，抑尘效率能达到85%，则临时堆土场粉尘排放量降至0.01t/a（0.005kg/h）。经采取上述措施后，本项目临时堆土场排放的无组织粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，即周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 ⑷原料及成品堆场扬尘 本项目矿石开采量为20万t/a，随采随用，未能及时拉运的产品暂存于成品堆场内。根据建设单位提供的资料，堆场最多堆存项目7d生产的原料及成品，以2367t计。露天成品堆场风蚀扬尘量与其本身的含水量和外界风速有关。项目原料堆场及成品堆场起尘量类比中国环境影响评价培训教材中有关秦皇岛码头起尘量计算公式确定。公式如下： Qp=2.1K（U－U0）3×e-1.023W×P U0=1.9504d0.334W1.114 式中：Qp—某种粒径颗粒的年起尘量，kg/a； U—堆料高度处平均风速，2.8m/s； U0—某种粒径颗粒的起尘风速，2.5m/s； W—表面含水率，10%；P—常年堆料量，约2367t/a； K—经验系数，取0.96；d—原料粒径，0.5mm。 经计算，原料堆场及成品堆场扬尘产生量为0.12t/a。本项目原料堆场面积0.05hm2，成品堆场面积0.12hm2，最大堆存高度约4m，将项目场区底部平整压实，铺设粒径较小的砂石，原料堆场西侧（上风向）和南侧设置围档、防风抑尘网（顶部用篷布覆盖，并设置喷淋设施），露天堆场应设置雾炮设施或用覆盖抑尘网（布）覆盖。可抑尘85%以上，则扬尘排放量为0.02t/a（0.01kg/h）。经采取上述措施后，本项目原料及成品堆场排放的无组织粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，即周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 ⑸设备燃油废气 ①污染源强核算 项目燃油废气主要来自于挖掘机、运输车辆燃油产生的废气，由于运输车辆产生的大气污染源为非固定污染源，其影响范围主要为矿区周围环境空气质量。项目开采设备及车辆的柴油消耗量约80m3/a。柴油机械SO2、NOx、CO、总烃污染物产生量参照《环境保护实用数据手册》计算，具体计算结果见表。 表27 设备燃油废气产污系数表 类型 污染物 SO2 NOx CO 烃类 产污系数(g/L) 3.24 27.0 44.4 4.14 污染物产生量（t/a） 0.05 0.41 0.67 0.06 可见，柴油机械污染物排放量总体不大，汽车排放的尾气废气量较少，均位于露天，经空气稀释、扩散。为进一步降低尾气污染，对于砂石料场剥离、采掘使用的挖掘机、装载机等设备与运输车辆加强维护。 ⑹运输粉尘 本项目自卸汽车在运输矿石的过程中由于碾压卷带会产生一定量的扬尘。本评价选取上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行计算，计算公式如下： 式中：Qp—道路扬尘量，kg/km；Q′p—总扬尘量，kg/a； V—车辆行驶速度，20km/h；M—车辆载重，t/辆；30t/辆； P—路面状况，以每m2路面灰尘覆盖率表示，0.1kg/m2； L—运输距离，km，本项目场内运输道路取0.2km； Q—运输量，本项目取20万t/a。 本项目车辆在场内行驶距离按200m计，平均每天发空车、重载各50辆次；空车重约10.0t，重车重约20.0t，以速度20km/h行驶，经计算，本项目道路扬尘量为0.2kg/km，经计算，项目道路运输过程中扬尘的产生量为2.67t/a。 运输粉尘的产生量与运输汽车覆盖与否、道路表面含尘量大小有关。根据《2020年采矿区露天矿山扬尘整治专项行动实施方案》(宁自然资发〔2020〕40号)中要求，本项目进场道路及场内运输道路进行水泥硬化并定期人工清扫，运输车辆必须对车体进行覆盖，矿区配有专用洒水车，在晴天对路面进行清扫和洒水，在除雨天均进行4次以上洒水降尘，降尘效率为90%，经计算，汽车运输过程中粉尘排放量降至0.27t/a。经采取上述措施后，本项目运输过程排放的无组织粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，即周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 ⑺食堂油烟 本项目就餐人数15人，用油量按20g/（人·天）计，食用油消耗量为0.3kg/d，油烟按照食用油消耗量的3%计，油烟产生量为0.009kg/d，食堂日均开放时间3小时，则油烟产生量为0.003kg/h。食堂安装净化效率不低于90%的油烟净化机（引风量1000m3/h），油烟产生浓度为3mg/m3，处理后经内置烟道经楼顶排放，排放浓度为0.3mg/m3，排放量为0.0003kg/h。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许限值要求（最高允许排放浓度：2.0mg/m3；净化设施最低去除效率：60%）。不会对周围环境产生明显影响。 3、大气环境影响分析 本项目生产加工区设置全封闭筛分车间，内置筛分、破碎设备，设置全封闭皮带输送走廊），筛分和破碎工段共用1台布袋除尘器，粉尘经净化处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，除尘效率99.7%，排放的有组织粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求，即≤120mg/m3；本项目定期对各堆场洒水抑尘；按规范要求沿排土场坡脚设置拦砂坝，挡砂坝为砂石垒砌而成；对场内运输道路采用泥结碎石路面，道路洒水压实等。项目运营期能够确保各项大气污染物达标排放且污染物排放量降至最低，因此，项目无组织排放废气对周边大气环境影响较小。 4、非正常工况废气污染源 项目生产过程中若装置运行异常或操作不当，造成设备紧急停车。根据工程特点，本项目非正常工况污染物的排放，主要为除尘系统故障。因此，本次评价主要考虑除尘系统故障大气污染物非正常工况排放。本次评价以除尘系统去除效率降为50%，单次持续时间以10min计。 本项目废气非正常排放情况见表28。 表28 大气污染物非正常排放一览表 排气筒编号 废气产排污环节 污染物 标准限值 种类 排放速率/ kg/h 排放浓度/ mg/m3 浓度/mg/m3 DA001 筛分生产线 颗粒物 21.31 213.1 120 破碎生产线 5、运营期废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，项目营运期自行监测计划见表29。 表29 运营期废气企业自行监测计划一览表 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 矿区四周 颗粒物 年/1次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，即周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 DA001 颗粒物 年/1次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求，即≤120mg/m3 三、运营期水环境影响分析 ⑴产排污环节 项目运营期表土剥离、采装抑尘用水、原料堆场、成品堆场、表土临时堆场抑尘用水，道路抑尘用水及绿化用水全部损耗；车辆冲洗废水经沉淀处理后循环利用不外排；项目洗砂废水经三级沉淀处理后回用于生产。因此，项目运营期间无生产废水外排。 本项目生活污水按生活用水量的80%计算，则生活污水产生量0.6m3/d（144m3/a）。项目建有化粪池，粪污定期清掏后运至中宁县第一污水处理厂处理；职工产生少量的洗漱水场地泼洒，自然蒸发。 ⑵污染物产排情况 本项目废水污染物产排情况见下表。 表30 本项目废水污染物产排情况一览表 污水类别 污染物类别 产生 治理措施 排放 排放方式 排放去向 排放规律 废水产生量m3/a mg/L t/a 治理设施 处理能力 m3/d 治理效率 是否为可行技术* 废水排放量m3/a mg/L t/a 生活污水 COD 144 400 0.058 化粪池 1个容积21m3 15% 是 144 340 0.049 间接排放 中宁县第一污水处理厂 间歇排放 BOD5 200 0.029 10% 180 0.026 SS 200 0.029 30% 140 0.020 NH3-N 25 0.004 / 25 0.004 ⑶排放口基本情况 本项目产生的生活污水经现有化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，用吸粪车拉运至中宁县第一污水处理厂处理。 ⑷监测要求及排放标准 表31 本项目监测要求及排放标准一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行排放标准 化粪池出口 五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、SS 每季一次 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 ⑸达标排放情况 根据前文分析可知，本项目产生的生活污水经现有化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，用吸粪车拉运至中宁县第一污水处理厂处理。 ⑹污水处理厂依托可行性分析 中宁县第一污水处理厂，设计日处理能力为30000m3，现实际处理量约为20000m3/d，核心处理工艺为“工艺格栅+旋流沉砂池+MBBR+深度处理”。本项目污水产生量为0.6m3/d（144m3/a），占中宁县第一污水处理厂污水处理能力的0.002%，远小于污水处理厂日处理能力，且项目废水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，废水经化粪池处理后，水质较简单，不会对中宁县第一污水处理厂造成负荷，同时经化粪池处理后水质可达到中宁县第一污水处理厂进水水质要求。因此项目污通过水吸粪车拉运至中宁县第一污水处理厂进行集中处理合理可行。 四、运营期声环境影响分析 项目矿山开采过程无爆破作业，运营期产噪设备主要为采矿区间断性的液压挖掘机、装载机、自卸汽车及筛分、破碎设备、制砂和洗砂设备等产生的机械噪声等，噪声强度值在75～95dB(A)之间。项目主要设备噪声值见表30： 表32 工业企业噪声源强调查清单 序号 建筑物名称 声源名称 声功率级/dB(A) 声源控制措施 空间相对位置/m 距离室内边界距离/m 室内边界声级/ dB(A) 运行 时段 建筑物插入损失/ dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离/m 1 制砂车间 轮式制砂机 85 选低噪声设备、减振 -184.67 -249.89 1 6 65 昼间 30 56.5 5 2 变频给料机 80 选低噪声设备、减振 -180.02 -249.23 1 5 60 昼间 3 筛分车间 振动筛 80 选低噪声设备、减振 -177.69 -259.2 1 5 60 昼间 30 50 5 4 破碎车间 弹簧圆锥破 85 选低噪声设备、减振 -183.01 -224.3 1 6 65 昼间 30 55 5 表33 本项目室外工业噪声源调查清单表 序号 声源名称 空间相对位置/m 声压级/dB(A) 声源控制措施 运行时段 X Y Z 1 液压挖掘机 -115.38 -98.97 1 95 加强设备维护保养，低速运行等 8h/d 2 装载机 -126.61 -109.61 1 85 8h/d 3 自卸汽车 -115.38 -119.65 1 85 8h/d 4 矿用振动筛 -173.89 -130.88 1 80 减振、消音 8h/d 5 水洗砂机 -217.03 -253.81 1 80 减振、消音 8h/d 6 输送机 -165.02 -248.49 1 80 减振、消音 8h/d 7 风机 -191.03 -257.35 1 75 减振、消音 8h/d 2、噪声预测 ⑴建筑单位应采取以下方面控制噪声对环境的影响； a、将生产车间门窗设置为隔声门窗； b、选择低噪声设备； c、设备基座加装减震垫，对设备进行定期维护； ⑵预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行声环境影响预测。 ①噪声贡献值： 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 ②噪声预测值： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 ⑶声环境影响预测步骤 ①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。 ②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级(LAi)或等效感觉噪声级(LEPN)。 ⑷噪声预测结果与影响分析 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。 本项目各预测点昼、夜间的噪声预测值分别见表34。 表34 各预测点噪声贡献值一览表 单位：dB（A） 时段 监测点位 贡献值 标准 达标情况 昼间 东 25.52 60 达标 南 36.93 达标 西 32.17 达标 北 35.66 达标 同时为更进一步降低项目噪声对周围环境的影响，须采取以下噪声治理措施： ①合理布置厂房生产布局； ②将噪声较高设备设立单独的隔振基础，防止噪声的扩散与传播； ③加强设备维护，保持其良好运行效果。 ④加强对产噪设备的管理和维护，并加强相关操作岗位工人的个体防护。 本项目周边50m范围内无敏感保护目标，营运期经预测及通过采取相应的消声、减震、降噪及隔声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此，本项目产生噪声对周围环境的影响较小。 ⑶运营期噪声监测要求 本项目运营期噪声监测要求见表35。 表35 运营期噪声自行监测计划一览表 类别 监测点位置 监测项目 监测频率 执行标准 噪声 厂界四周外1m处 昼间 噪声 1次/季度，连续2天，每天昼夜各一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值 注：噪声自行监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行。 五、运营期固体废物环境影响分析 本项目运营期固体废物分为生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物。生活垃圾：矿区劳动定员15人，每人每天产生的生活垃圾按0.5kg计，则生活垃圾产生量产生量约为1.8t/a，经垃圾箱分类收集后由建设单位定期运至中宁县石空镇白马湖村生活垃圾收集站统一转运处理。 一般固体废物：项目一般固体废物主要为破碎、筛分工段收尘，产生量为85.882t/a，收集后与产品混合外售；采矿区表土剥离物约合205020t，全部用于相应采区的土地复垦；制砂料过程中分离的泥块，根据建设单位实际投产后得到的数据，分离泥块的产生量为10000t/a，沉淀池污泥产生量为5000t/a，制砂料过程中分离的泥块和沉淀池污泥，暂存于砂料堆放场，待晾干后用于土地复垦。 危险废物：矿区开采及破碎加工时各种机械设备委托社会相关单位定期维护保养，更换的废润滑油、废液压油均属于危险废物，废物类别及代码分别为HW08(900-214-08)、HW08(900-218-08)，产生量分别为0.8t/a、0.2t/a，更换后由有危废处置资质的单位带走妥善处置，不在矿区内储存。 项目固体废物产生与排放情况见表36。 表36 项目固体废物产生与处置情况表 序号 产生单元 固体废物名称 固废代码 产生量(t/a) 利用处置方式和去向 1 破碎、筛分工段 收尘灰 一般工业固体废物101-009-66 85.882 外售 2 矿山开采 表土剥离物 一般工业固体废物101-009-99 205020 用于土地复垦 3 制砂 泥块 一般工业固体废物101-009-99 10000 暂存于砂料堆放场，待晾干后用于土地复垦 4 沉淀池 污泥 一般工业固体废物101-009-99 5000 暂存于砂料堆放场，待晾干后用于土地复垦 5 机械设备维修 废润滑油 危险废物HW08 900-217-08 0.8 更换后由有危废处置资质的单位带走妥善处置，不在矿区内储存 废液压油 危险废物HW08 900-218-08 0.2 6 办公生活区 生活垃圾 一般工业固体废物101-009-99 1.8 垃圾箱分类收集后由建设单位定期运至中宁县白马乡生活垃圾收集站统一转运处理 六、环境风险分析 （1）风险调查 ①危化品风险识别 本项目场内不储存《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）内的风险物质。 ②其他风险识别 项目运营期其他环境风险主要为采场、运输道路边坡滑坡。产生滑坡的主要诱因如下： a.开采单元的划分及露天采场构成要素不合理。如未划分台阶、采场台阶太高、坡面角过大、采场边帮坡面角过大，采区太长等； b.地质情况变化较大，条件不好。如在矿体中有小断层、裂隙、泥夹石、裂隙水等； c.按照不合理顺序开采或者边剥离边掏底等； d.在雨季，雨水较大，冲刷采场露天坡面角，雨水长时间冲刷路面及边坡容易造成运输道路路面塌陷； （2）风险潜势初判 环境风险潜势：对建设项目潜在环境危害程度的概化分析表达，是基于建设项目涉及到的物质和工艺系统危险性及所在地环境敏感程度的综合征。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目不涉及表内提及的风险物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目不涉及风险物质。该项目环境风险潜势为I。属于简单分析。 （3）环境风险分析 本项目主要为采场边坡滑坡风险分析。采场滑坡会对矿区工作人员人身安全造成威胁。 （4）风险防范措施 环评要求开采必须严格按照开发利用方案进行，在落实开发利用方案的开发方式后，开采滑坡的可能性较小。 （5）环境风险应急预案 为及时控制事故发生情况，环评要求本项目应设置事故应急预案，具体如下： ①事故应急组织机构 a.成立应急救援指挥中心、事故应急救援抢救中心。 厂区总负责人任应急救援指挥中心、事故应急救援抢救中心主任，有关部室的领导均为成员、环保科是厂区管理环保事宜的职能部门，配有专职管理干部，形成“三级”环境风险管理体系。 b.成立技术支援中心 厂总经理任技术支援中心主任，各科室的工程师和技术人员为成员，提供必要的事故应急技术保障，并且调动救援装置。救援抢险队组成：厂长为抢险抢修队队长，本厂各职能部门和全体员工都负有事故应急救援的责任，为救援抢险队员，其任务主要是担负本厂各危险事故的救援及处置。主要负责应急抢险的技术工作；负责人员实施应急抢救工作；协助总指挥做好事故的报警、情况通报和现场有害物质处置工作；负责协助总指挥的抢修现场指挥。 c.设置应急通讯中心 应急通讯中心是联系厂区应急组织的纽带，是与外界应急组织交换信息的桥梁，确保应急信息上传下达畅通无阻，在技术支援中心出现技术难题，需利用公司内配置的电话、对讲机、广播等通讯设施，随时与外界技术专家、指挥部和消防队联系，提供不间断的通讯保障。 ②事故应急演练 事故应急救援预案编制后，应测试应急预案和实施程序的有效性，了解各个应急组织机构的响应和协调能力，检测应急设备装置的应用效果，确保应急组织人员熟知他们的职责和任务。实施定期的应急救援模拟训练，提高各个应急组织机构的应急事故的处理能力，不断改进和完善事故应急预案。 ③事故应急程序 当发生重大事故时，首先以自救为主。根据对事故进行的应急分级，选择需要的应急预案，启动应急组织机构的职能，依据应急预案进行营救，在进行自救的同时，向上一级救援指挥中心及政府报告。具体应急救援程序依据国家应急救援体系建设方案执行。 a.最早发现者应立即向厂办公室报警，并采取一切妥当的办法切断事故源； b.公司接到报警后，应迅速通知有关部门，下达应急救援预案处置指令，同时发出警报； c.应急领导小组组长及消防队和各专业救援队伍应迅速赶往事故现场； d.发生事故的所在场所，应迅速查明事故发生源点，泄露部位和原因，凡能阻止泄漏，而消除事故的，则以自救为主。如泄漏部位自己不能控制的，应向指挥部报告； e.救援抢险队到达事故现场后，首先查明现场有无人员受伤，以最快速度使伤者脱离现场，严重者尽快送医院抢救； f.对于不同等级（一级、二级、三级）应急预案，启动事故应急救援预案，向有关部门报告，必要时联系社会救援。 ④事故应急救援保障 为能在事故发生后，迅速准确地有条不紊地处理事故，尽可能减少事故造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度。 具体措施为： a.落实应急救援组织和人员。每年初，进行一次组织调度与培训，确保救援组织落实； b.按照任务分工，作好物资器材准备，如：必要的指挥通讯，报警，洗消，消防，防护用品，检修等器材及交通工具，上述各种器材应指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状况； c.定期组织救援训练和学习，每年演练两次，提高指挥水平和救援能力； d.对本厂员工进行经常性的应急救援常识教育； e.建立完善的各项制度。值班制度，建立昼夜值班制度；检查制度，每月定期检查应急救援工作落实情况及器具保管情况。 （6）环境风险分析评价结论 通过采取严格的风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的水平。在采取完善的事故风险防范措施，建立科学完整的应急计划，落实有效的应急救援措施后，本项目的环境风险可以得到有效控制。本项目风险防范措施可靠且可行，因此项目从环境风险角度分析是可行的。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目属于重大变更重新报批项目，建设地点位于宁夏中宁县石空镇白马湖村，矿区中心位置坐标为东经105°48′43.051″，北纬37°37′52.653″。该地区矿石储量丰富，主要分布于山坡地带，开采便利。 依据核查表，该矿与其它矿权无交叉重叠。采矿区内仅有少量植被，项目的建设对于生态环境的影响是在可以接受的范围内。项目开采地满足《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中对矿山开采的选址要求，按照《金属非金 属矿山安全规程》（GB16423-2006）中的相关要求设计、运行及管理后可达到 安全要求。项目周边无国家保护的野生动植物资源，无名胜古迹，无高压线路、地下管网及测绘基准点等国家禁止开采项。 开采区范围内不属于自然保护区、风景、旅游区及人口居住区等环境敏感 点，经现场调查和相关资料调研，项目评价范围内主要植物为刺篷、沙蒿、猫头刺、刺旋花等常见物种，没有珍稀动植物物种。因此，项目的建设对于生态环境的影响是在可以接受的范围内。本项目选址合理性综合分析见下表37。 表37 本项目选址合理性综合分析一览表 序号 分析项目 分析结果 1 项目占地 项目是在原有的采矿区内不增加开采面积，增加破碎设备，项目为现有厂址建设，影响可控。 2 排土场 项目排土场位于位于采矿场中南部，排土场处土地平整，运输道路交错，有利于复垦运输，排土场北侧和东侧有山坡阻挡，西侧（上风向）布设防风抑尘墙，便于防风抑尘，排土场选址合理 3 区域发展规划 本项目开采过程中及完成后将对矿区实施相应的生态恢复措施和水土保持措施，使区域生态环境得到恢复，符合中卫市矿产资源总体规划。 4 环境敏感点 经现场踏勘，项目所在区域周边敏感点较少，项目区矿区边界距离最近村庄为沙砟砟子梁，最近距离290m，沙砟砟子梁距离本项目生产车间1156m，因此本项目对周围环境影响较小。 5 用地要求 首采区矿体均高于当地侵蚀基准面以上，且基岩裸露，矿山设计为露天开采。从指定首采面开始，采用自上而下分台阶开采方法进行开采，至全矿区开采完毕。 6 运输条件 项目矿区内铺设简易碎石道路作为厂区运输道路，矿区内有简易泥结碎石道路与109国道相通，矿山西南距中宁县17.3km，交通较便利，运输条件较好 7 水电供应 项目用电接中宁县石空镇供电电网，矿山用电设备主要为加工设备用电和生活区照明，电源引自中宁县石空镇白马湖村变电所，生产用电380V，生活用电220V，用电线路长度为2500m，满足项目日常用电需求；生产生活用水从白马湖村拉运，运距约2600m左右。 8 地质条件 矿区地表大部分地段基岩裸露，泥岩等易风化岩石已成为腐植土，地表植被覆盖率低，粘土层埋藏较浅，开采范围地势相对平坦，适宜于露天开采。 9 环境质量现状 本项目矿区范围内土地类型为天然草地，该范围经中卫市自然资源局查证，符合采矿区占用土地类型设置要求；采场及周边无地表水体分布，场区外有308省道通过，该区域大气环境质量较好，可达到《环境空气质量标准》（GB309-2012及 2018年修改单）二级标准 10 环境保护可行 性 本工程严格实施环评提出的环保措施和生态恢复措施后，可将矿区开采期间及服务期满后对环境产生的影响降至最低程度。 综上所述，从环境保护角度来看，项目选址是合理的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境影响减缓措施 ⑴强化生态环境保护意识 ①结合当地政府部门所制定的生态环境建设规划和水土保持规划，协助当地政府搞好矿区的生态环境建设工作。 ②加强管理，制定并落实生态影响防护与恢复的监督管理措施。生态管理人员编制，建议纳入项目的环境管理机构，并落实生态管理人员的职能。 ⑵土壤与植被的保护与恢复措施 ①项目施工过程中应加强管理，贯彻落实“尽量少占地、少破坏植被”的原则，将临时占地面积控制在最低限度。特别是矿区专用道路，用地应严格控制占地面积和范围，应根据道路施工进度有计划地修建，必要时应设置截排水沟等相应保护措施。道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。 ②对于临时占地和新开辟的临时便道等破坏区，竣工后要及时进行土地平整、耕翻疏松，恢复土地原有使用功能。妥善处理施工期产生的各类废物、生活垃圾等，不得随意弃置。施工结束后，要进行现场清理、采取恢复措施。 ③根据矿区布局对其周围进行复垦。对于建设过程中破坏的植被要制定补偿措施，损失多少必须补偿多少，原地补充或异地补充。根据不同地段的生态环境特点选择适合于当地生长的植被，保持地表原有的稳定状态，其植被总体恢复系数要达到97%以上。 ④熟化土壤的保护利用：表层土壤是经过多年植物作用而形成的熟化土壤，是深层土壤所不能替代的，对于植物种子的萌发和幼苗生长有至关重要的作用。因此，在土壤较肥沃的地段施工，应保护和利用好矿区表层0.12~3.56m厚的熟化土壤。为此，在施工前，首先要把开采面表层的熟化土壤在临时排土场与其它剥离废物分区堆存，加强保护；待施工结束后，再使用到要进行植被建设的地段，使其得到充分、有效的利用。 ⑶动物的保护措施 ①应加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁对周围树木进行滥砍滥伐、破坏野生动物的栖息环境，严禁对野生动物的滥捕滥杀。 ②建设过程中，发现有野生动物的繁殖地时，应尽量避开，不得干扰和破坏野生动物的栖息、活动场所。 ⑷水土流失的防治对策 ①合理确定施工工序和时间，避免在大风、暴雨时施工，防止产生水土流失。 ②及时平整施工破坏区，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。 ③基建过程中产生的剥离废物，不得任意弃置，可用于道路修筑、临时排土场底部平整。 ④开挖过程严格控制施工作业带宽度，施工作业带宽度为5m。分层开挖、表土单独堆放用于施工结束后植被恢复，回填过程反向分层回填。 2、大气环境保护措施 ①在基建期先对运输道路路面进行平整并采取硬化措施，后进行开挖运输工作，采用碎石硬化路面可有效地控制施工粉尘，将颗粒物的污染距离缩小到50~70m范围。 ②在空气干燥易产生粉尘的天气条件下，合理安排作业时间，减少粉尘的产生。风速大于4m/s时应停止施工作业。在物料临时存放场地必须采取防风遮盖措施，可以采用帆布覆盖的方法减少粉尘的产生，临时堆放的土方要用挡板封闭。 ③要求施工单位文明施工，加强场地内的建材管理。加强对施工机械管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业。 ④加强设备维护，使设备处于良好的运行状态能减少废气的产生。 综上所述，项目基建期环境空气污染具有随时间变化程度大、影响距离和范围小等特点，其影响只限于基建期，随着基建期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。在采取上述相应防治措施情况下，基建期废气对周围环境空气影响较小。 3、水环境保护措施 本项目施工作业活动及施工人员生活，会产生一定量的生产废水和生活污水。生产废水主要来源于各种施工机械设备冲洗废水，主要污染物为SS；生活污水主要来源于施工期施工人员生活用水。采取的治理措施： ①在施工场地设沉淀池，将设备冲洗废水沉淀收集后用于施工场地洒水降 尘。禁止废水无组织漫流，增大重复用水率，降低污水产生量。 ②加强施工机械管理，尽量避免跑、冒、滴、漏。 ③水泥等建材必须远离水体堆放，并设雨蓬遮挡，必要时设防护围栏。 ④完工后尽快绿化或硬化地面。 ⑤施工现场设置环保旱厕，盥洗废水水质简单，全部泼洒抑尘，不外排。 采取上述措施后，施工废水不会对周围环境造成污染性影响。 4、声环境保护措施 根据项目施工特点，项目通过采用低噪声机械设备、合理安排施工计划和时间以及距离防护等措施减少施工噪声对区域声环境的影响，结合施工进展，具体采取如下防治措施： ①优先选用低噪声机械设备；安排专人对施工机械进行保养维护，保证在最佳工况下运行；对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开居民点和环境敏感点。 根据调查，项目矿区周边50m范围内无居民区，无敏感点，项目基建时施工噪声对周围环境敏感目标无影响；考虑施工噪声主要对施工人员产生不良影响，建议佩戴隔音耳罩。 因此，采取上述噪声防治措施后，项目基建期噪声对周围声环境的影响较小，且随着基建期的结束，该类污染将随之不复存在。 5、固体废物防治措施 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 为将建筑垃圾对环境的影响降至最低，施工中采取以下措施： ①运土车辆及施工人员每次离开现场前，要清理干净粘带的泥土； ②对施工现场的建筑垃圾及时清理并归类堆放； ③使建筑垃圾最大利用化、资源化和无害化，能回收或综合利用的尽量回收、综合利用，尽量做到建筑垃圾零排放。 施工人员生活垃圾设置垃圾桶收集后定期送至附近生活垃圾中转站集中处置。因此，本项目固体废物均得到了妥善处理处置，不会造成二次污染。 综上所述，在采取上述固体废物防治措施后，加强管理、科学施工可使项目施工期固废对环境影响程度降至最低，防治措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、生态环境保护措施 1、运营期生态环境保护措施 ⑴生态环境影响减缓措施及对策 生态保护与恢复是贯穿整个开采、生产过程的，要把环境保护作为矿区生产过程的组成部分，与矿山开采同时规划、设计和建设。为进一步减轻由于项目建设对生态环境带来的影响，建议建设单位在今后的开采活动采取以下防治措施： ①合理开采：按照采矿设计要求进行科学、合理的开采，加大剥离量，降低坡度和高度，避免产生崩塌、滑坡等地质灾害，消除安全隐患。 ②合理进行矿区平面布置：矿山建设、开采和其他活动必须在规定的范围内进行，采矿活动应尽量减少和控制生态环境的影响范围和程度。 ③复垦治理方案：对采矿场开采境界内造成的地表植被破坏进行恢复，将剥离表土堆存在表土与废料堆场，待闭矿后回填采矿场表面，种植适宜性草种，逐步恢复采矿坑的地表植被。 ④合理安排开采计划和作业时间，尽量避免在雨天进行开采作业，及时转运矿石，减少矿石堆放时间，防止矿石淋滤水对土壤和地下水的污染影响。 ⑤运输车辆必须科学装载，严禁超载，车辆必须覆盖，防止运送物料沿途洒落。占压道路沿线植被，减少对地表植被的影响。 ⑥加强职工的宣传教育，严禁捕杀野生动物、破坏采矿区外植被，提高他们爱护动物、保护环境的意识，将生产活动限制在矿区范围内。 ⑦矿区修建初期雨水沉淀池，同时根据区域地形、地貌、土壤特点，因地制宜选择耐早性、经济性好的适生物种，以本地植被为主，及时对矿区范围内的裸露地表进行植被恢复。 采取上述措施，可有效控制矿山开采对生态环境的影响，具备可操作性，经济合理、技术可行。 ⑵进、出场道路的生态防护措施 运输道路沿线以天然牧草地和其它草地为主，不存在珍稀、濒危野生动物出没区和动物迁徙通道。道路沿线区域的土壤类型主要为灰钙土；沿途植被覆盖较小，主要有沙蒿、刺篷等耐旱植被零星存在；道路沿线动物出没较少。建设单位自行修筑的进场道路主要用于建筑用砂运输，每三个月对道路进行一次维护，并经压路机压实，以减少车辆通行产生扬尘。同时，项目运输车辆在矿区严格沿道路低速行驶，不会偏离道路造成其他地表破坏。 ⑶土壤保护措施 项目开采过程中要剥离地表土壤植被层，对剥离的土壤进行随即回填之前采坑，建设单位应对回填的土壤层进行平整、防止雨水冲涮，减少土壤营养物质的损失。 ⑷野生动物、植物保护措施 采矿过程应采取切实有效措施减轻或减缓对矿区内野生动物生存环境与植物资源的破坏，拟采取以下措施保护动、植物资源： ①建立严格保护的规章制度，建设单位必须在相关部门划定的临时占地范围内进行生产活动，不得在临时占用的土地上修建永久性建筑物。 ②科学规划作业时间，晚间（21:00~7:00）严禁灯火通明，高噪声源设备不允许作业，以减轻对矿区动物的生活、觅食、繁衍生息造成影响。 ③矿区服务期满后，拆除所有临时建筑，并进行场地平整及土地复垦，以恢复项目区野生动物生境。 此外，项目通过合理的开采保护矿区生态环境，严格按照矿山开采设计方案设计的阶段台阶式开采方式进行，对可能出现的生态影响积极地采取保护和减缓措施，制定详细的保护计划，削减矿山运行时对人群和生态系统的负面效应。 ⑸水土流失预防控制措施 土壤流失主要发生在矿石的开采期。土壤流失发生的重点区域为露天采坑、工业广场、表土与废料堆场建设，一般区域为生活区等辅助生产系统，按国家相关政策应编制水土保持方案，并严格按照要求做好水土保持设施设计、施工和监理。 为了尽量减轻由于项目建设造成的水土流失，建设单位在开采过程中应采取以下控制措施： ①严格在规定范围内，进行矿山基础设施建设和开采，禁止随意扩大建设和采矿区域。 ②加强运矿道路维护，道路导排水沟必须完善，严格控制道路宽度，减少水土流失。 ③加强对运输人员的宣传教育，提高他们爱护动物、保护环境的意识，严格按照规定线路行驶，避免因碾压失稳路缘，造成水土流失。 a.防治区划分 根据《宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿项目水土保持方案报告书》，矿区根据工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌类型、自然属性、水土流失影响等特点及防治措施的方便施工，结合现场踏勘，将项目区分为4个防治分区，即首采区、工业场地区、矿山道路区和临时排土场区。 b.分区措施布设 (1)首采区 ①工程措施 砾石覆盖：采矿场场内道路施工结束后，对道路路面覆盖砾石，砾石厚度30cm，道路路面覆盖砾石量210m3。 土地整治：施工生产过程中，对首采区内道路扰动边坡进行土地整治，其工作内容是将边坡修整平整。采矿场场内道路土地整治面积0.02hm2。 ②植物措施 主体工程施工结束后，在土地整治的区域撒播种草，种草面积0.02hm2。种植技术如下： 类型：人工种草 树（草）种：沙蒿和扁穗冰草 种植方式：撒播 种植时间：4~5月 播种量：沙蒿播种量为7.5kg/hm2，扁穗冰草播种量为15kg/hm2，补植率按 20%计，共需撒播沙蒿0.09kg，扁穗冰草0.18kg。 ③临时措施 根据资料分析，在施工期间对道路采取洒水降尘，每天洒水2次，洒水3个月，共计洒水量210m3。 (2)临建区 ①工程措施 防风抑尘网：项目开发利用方案设计，在工业场地区堆场西侧（上风向）和南侧布设防风抑尘墙（250m×8m）进行拦挡。 ②土地整治 对工业场地内裸露区域覆盖砾石，砾石厚度30cm，裸露面积0.24hm2，覆盖砾石量720m3。 ③临时措施 洒水降尘：为减少车辆碾压造成扬尘，本方案补充工业场地内裸露区域洒水降尘措施，每天洒水2次，每1m3水可以洒400m2场地，洒水总面积为0.24hm2，洒水3个月，共计洒水量990m3。 三级沉淀池：项目开发利用方案设计，工业场地区生产配套使用1座三级沉淀池回收清洗砂料污水，静置澄清后再次利用进行砂料清洗。三级沉淀池长40.0m，宽8.0m，深4m，采用半填半挖土质结构，表面覆盖塑料布。 (3)矿山道路区 ①工程措施 砾石覆盖：矿山道路施工结束后，对道路路面覆盖砾石，砾石厚度30cm，道路路面面积0.52hm2，覆盖砾石量1590m3。 土地整治：施工生产过程中，对首采区内道路扰动边坡进行土地整治，其工作内容是将边坡修整平整。采矿场场内道路土地整治面积0.12hm2。 ②植物措施 主体工程施工结束后，在土地整治的区域撒播种草，种草面积0.12hm2。种植技术如下： 类型：人工种草 树（草）种：沙蒿和扁穗冰草 种植方式：撒播 种植时间：4~5月 播种量：沙蒿播种量为7.5kg/hm2，扁穗冰草播种量为15kg/hm2，补植率按 20%计，共需撒播沙蒿0.54kg，扁穗冰草1.08kg。 ③临时措施 在施工期间对道路采取洒水降尘，每天洒水2次，每1m3水可以洒400m2场地，洒水总面积为0.53hm2，洒水3个月，共计洒水量1590m3。 (4)排土场区 ①堆土苫盖 临时排土场土方堆放时间较长，但为防止降雨侵蚀以及大风吹蚀，堆土后将堆土表面压实，并用纤维网苫盖防护。纤维网考虑堆土形状及循环利用，共需防尘网5000m2。 ②临时撒播草籽 由于临时排土场临时堆土存放时间较长，本方案对临时排土场设计临时撒播种草措施进行防护。草籽选用沙蒿和冰草进行混播，播种量为沙蒿7.5kg/hm2、冰草15.0kg/hm2，种植按比例1:1；补植率按20%计，种植方式为人工撒播后用耙子耙地覆土，使草种埋于土壤中，植草面积0.80hm2，需沙蒿3.60kg、冰草7.20kg。 c.水土保持监测 (1)监测范围及时段 监测范围与分区：水土保持监测范围为水土流失防治责任范围，包括采矿区、矿山道路区、工业场地区、临时排土场和生活区，共29.11hm2。重点监测区域是采矿区，重点监测时段是施工生产期。 监测时段：按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的要求，监测时段应从施工准备期）开始至设计水平年结束，本项目监测时段从 2021年4月至2021年12月。 (2)监测方法与频次 监测方法：工程施工期是主要产生水土流失的时段，该时段为监测的重点时段，施工期监测主要采取实地调查监测、定位观测、场地巡查、遥感监测等监测方法。 监测频次：根据监测内容和工程进度确定频次。依据《关于印发〈生产建设项目水土保持监测规程（试行）〉的通知》（办水保〔2015〕139 号）的规定：正在实施的水土保持措施建设情况，至少每10天监测记录1次；扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果等至少每1个月监测记录1次；主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况至少每6个月监测记录1次。遇暴雨、大风等情况及时加测。水土流失灾害事件发生后1周内完成监测。 (3)点位布设 监测点位是指定位观测点，主要监测水土流失强度。监测点位的布设应遵循代表性、方便性、少受干扰的原则。本项目定位监测及调查监测共分6个监测区域，分别为采矿区、工业场地区、生活区、矿山道路区、临时排土场区和原地貌。布设的定位监测点位为：采矿区2处，工业场地区1处，生活区1处，矿区道路区2处，临时排土场区1处，原地貌设1处。共计8处监测点位。 项目采取以上水土保持措施后，建设单位应对植物措施应加强日常抚育养护管理，尤其是在工程建成初期，抚育养护管理更为重要，主要抚育养护措施有：定期检查苗木生长情况，对未成活的苗木要及时补种，以尽快恢复项目区生态环境系统。 2、闭矿期生态环境保护措施 项目采用分阶段区域性开采，可实现边开采边治理的方式，及时开展矿区环境恢复治理工作。本项目主要采取工程和植被恢复相结合的措施开展矿区环境恢复治理工作。植被恢复是重建生物群落的第一步。它以人工手段改良其生境条件满足某些植物的生存需要，促进植被在短时期内得以恢复，缩短自然生态系统的演替过程。 项目露天开采建筑用砂破坏了项目区自然生态环境，出现坡面岩石裸露，地面碎石间含土量少，水分难以保持。通过种植适宜项目区域生长的植被，使破坏了的自然生态环境得以重建恢复。选取植被恢复用的植物种类，主要根据当地自然条件、该建筑用砂矿未来的土地使用、土壤条件和气候，选择树种、草种时，考虑树草种的水土保持功能。 根据树草种选择原则和当地环境及气候特征等，《宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》选择的植被类型为：芨芨草、冰草、柠条等耐旱、耐瘠类植被。旱柳、柠条等树种采取从矿区周边外购种苗进行栽植的方法；因项目区土壤干旱、贫瘠，芨芨草、冰草等草本植物采取外购草种撒播法进行种植，以保证草种高发芽率及高成活率。 结合《宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，闭矿期拟采取的生态环境保护措施具体如下： ⑴露天开采区生态恢复 ①工程措施 待矿山闭坑后，对削坡、平整后的露天采矿场底部和平台进行覆土，覆土面积为27.8914hm2，覆土厚度为0.3m。 ②植被措施 覆土后对原土地类型为裸地的区域，根据当地种植经验和适地适草播撒扁穗冰草、芨芨草、牛枝子，树种选择柠条，扁穗冰草撒播量为19kg/hm2，芨芨草撒播量为3.75kg/hm2，牛枝子撒播量为6kg/hm2，柠条撒播量为27kg/hm2，并按20%进行补植，为保证草籽的发芽率和成活率，在草籽的撒播前、撒播后及出苗后各洒水一次，种植期间一般在雨季进行，提高成活率。 具体采矿场土地复垦工程量见表38。 表38 采矿场土地复垦措施工程量表 序号 防治措施 单位 工程量 一、土地复垦工程措施 1 覆土整治 hm2 24.86 （1） 覆土量 m3 74277 二、土地复垦植物措施 1 撒播种草 hm2 27.8914 （1） 扁穗冰草 kg 540.74 （2） 芨芨草 kg 106.73 （3） 牛枝子 kg 170.76 （4） 柠条 kg 768.42 ⑵矿山道路复垦措施 ①工程措施 待矿山闭坑后，矿山道路主要工程技术措施如下：待矿山闭坑后，对矿山道路进行覆土，覆土面积为1.1668hm2，覆土厚度为0.3m。 ②植被措施 撒播扁穗冰草撒播量为19kg/hm2，芨芨草撒播量为3.75kg/hm2，牛枝子撒播量为6kg/hm2，柠条撒播量为27kg/hm2，并按20%进行补植，为保证草籽的发芽率和成活率，在草籽的撒播前、撒播后及出苗后各洒水一次，种植期间一般在雨季进行，提高成活率。 矿区闭坑后，矿山道路按表土回填土方量10000.2m3，扁穗冰草撒播量26.6kg，芨芨草5.25kg，牛枝子8.4kg，柠条37.8kg。具体项目土地复垦措施见表39。 表39 矿山道路土地复垦措施工程量表 序号 防治措施 单位 工程量 一、土地复垦工程措施 1 覆土 hm2 1.1668 （1） 覆土量 m3 3500.4 二、土地复垦植物措施 1 种植面积 hm2 0.52 （1） 扁穗冰草 kg 26.6 （2） 芨芨草 kg 5.25 （3） 牛枝子 kg 8.4 （4） 柠条 kg 37.8 ⑶对生活区的复垦措施 ①工程措施 对生活区，拆除清理地上的废物后进行平整。平整后进行覆土，覆土厚度为0.3m。 ②植被措施 覆土后撒播扁穗冰草撒播量为19kg/hm2，芨芨草撒播量为3.75kg/hm2，牛枝子撒播量为6kg/hm2，柠条撒播量为27kg/hm2，并按20%进行补植，为保证草籽的发芽率和成活率，在草籽的撒播前、撒播后及出苗后各洒水一次，种植期间一般在雨季进行，提高成活率。 具体土地复垦工程量见40。 表40 矿山道路土地复垦措施工程量表 序号 防治措施 单位 工程量 一、土地复垦工程措施 1 覆土 hm2 0.04 （1） 覆土量 m3 120 二、土地复垦植物措施 1 种植面积 hm2 0.04 （1） 扁穗冰草 kg 0.91 （2） 芨芨草 kg 0.18 （3） 牛枝子 kg 0.29 （4） 柠条 kg 1.30 ⑷总体工作部署 针对各分区的地质环境和地质灾害的形式、强度及其危害程度，按照轻重缓急的原则合理布设防治措施，建立工程措施、植物措施和复垦措施相结合的地质环境保护与土地复垦体系。通过措施布局，力求使本建设项目造成的地质环境问题及地质灾害得以集中和全面的治理，在发挥工程措施控制性和速效性特点的同时，充分发挥治理措施和复垦措施的长效性和美化效果，有效防止工程建设和生产过程中的地质环境问题和地质灾害，恢复和改善项目的生态环境。 根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T223-2011）、《土地复垦方案编制规程》结合本矿山的实际情况，将本项目矿山地质环境保护与恢复治理与复垦方案划分为两个阶段：本着“边开采、边保护治理”的原则，第一阶段时间为2021年3月至2025年7月为西边采矿场开采和矿山环境治理时间；第二阶段时间为2025年8月至2031年12月为东边采矿场开采、矿山环境治理、临建区、生产区、生活区、矿山道路等复垦时间。 表41 恢复治理与土地复垦工作部署计划表 时间 工作内容 2021.03-2025.07 1)初步建立矿山地质环境监测体系，以防因暴雨发生地质灾害，危害人的生命和财产安全 2025.8-2030.12 1)继续开展矿山地质环境监测 2)对已采完的露天采坑进行平整 2031.1-2031.12 1)对采矿场进行平整，对工业场地进行拆除平整、覆土及撒播草籽；对矿山 道路进行清理、平整、覆土及撒播草籽;对临时堆土场进行平整及撒播草籽；对临建区工业场地和生活区进行拆除平整、覆土及撒播草籽 2)继续对矿山进行监测。 项目采取土地复垦措施后，建设单位应对植物措施应加强日常抚育养护管理，尤其是在工程建成初期，抚育养护管理更为重要，主要抚育养护措施有：定期检查苗木生长情况，对未成活的苗木要及时补种，以尽快恢复项目区生态环境系统。本项目生态恢复措施布局图见图19，生态环境监测布点图见图20。 综上所述，本项目服务期满后通过采取以上土地复垦措施后，可使矿山生态环境得到有效恢复和补偿，使项目区域生态系统得以重建和完善。 3、闭矿期环保措施 ⑴矿区资源全部开采完毕后，关闭矿山必须提出矿山闭坑报告及有关采掘工程、不安全隐患、土地复垦利用、环境保护的资料，并按照国家规定报请审查批准。 ⑵采矿场地拆除过程中产生的建筑垃圾等固体废物分类集中处理，不得遗弃在工程占地范围内。 ⑶在保护自然景观的前提下，逐步做好采矿的收尾工作。根据《矿山环境治理和生态恢复承诺书》中的要求，进行矿山闭坑治理。 ①边坡台阶治理：开采完毕时对台阶及坡面实施检查，对坡面进行平整及修复，严格按照设计要求设置安全平台，在终了边坡修建截（排）水沟，以防止降水对边坡产生冲刷和破坏，以及对边坡绿化植被的冲刷破坏，并对排水系统定期清理，以防止排水不畅而使地表雨水进入采区。 ②采区平整、覆土绿化：对采坑进行平整，浇一定量水，使土层自然沉降变紧实，种植当地一般易于成活、生长较快的植物。 ③临时堆场复垦绿化：建设单位须采取边开采边覆土恢复措施，闭矿期不再设置临时排土场，剥离废物全部用于采坑回填。 ⑷调查矿区范围及其他占地范围容易发生滑坡、泥石流区域，采取相应措施减少不良地质灾害发生。 ⑸加强矿区范围内地表地质监测，发现有裂缝和地面变形区域，应采取覆土等措施进行整治，减轻矿区开采地表变形造成的生态破坏。 二、大气环境保护措施 根据宁夏回族自治区国土资源厅、宁夏回族自治区环境保护厅及宁夏回族自治区安全生产监督管理局文件《关于印发（全区非煤矿山扬尘整治专项行动实施方案）的通知》（宁国土资发〔2016〕481号）、2020年采矿区露天矿山扬尘整治专项行动实施方案，为有效改善我区空气环境质量，创造干净整洁、和谐优美的生态环境，决定在全区非煤矿山（含砂石料厂）开采领域开展为期三年的扬尘整治专项行动，整治的重点为：硬化矿区道路，加工场地、加工区的运输道路及人行道路采取沥青或水泥铺装措施，达到通行车辆不起尘土要求；输送廊道实行全密封；设立车辆进出口车辆冲洗点，运输车辆加盖篷布；露天堆放河沙、石粉、水泥等易扬洒等堆场，要设置不低于堆放物高度的密闭围栏并对堆放物品予以覆盖；加快生态修复，采矿区加强植被恢复，表土剥离、弃渣场集中规范堆存，应修建排水渠和挡土墙。本项目运营期间大气污染物主要为砂石料开采过程中产生的粉尘、道路运输扬尘以及装卸车扬尘。根据上述要求，本项目各种大气污染物防治措施如下： ⑴有组织粉尘 项目破碎、筛分工段由于石料的下落会产生一定量的粉尘，本项目将矿石破碎、筛分设备设置在全封闭的加工车间中，所有皮带输送走廊均采取密闭输送方式；破碎、筛分过程产生的粉尘经密闭式收集设施收集后共同由一台布袋除尘器处理，除尘效率＞99.7%，经处理后破碎工段粉尘排放浓度降至1.62mg/m3，排放量降至0.018t/a（3×10-6kg/h）；筛分工段粉尘排放浓度降至20mg/m3，排放量降至0.24t/a（4.16×10-5kg/h）；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求，即≤120mg/m3，可通过1根15m高排气筒排放。 本项目采用的布袋除尘器是通过滤袋滤除含尘气体中细粉尘粒子的分离净化装置，是一种干式高效过滤除尘器。布袋除尘器的工作原理是通过过滤而阻挡粉尘。当滤袋上的粉尘沉积到一定程度时外力作用使滤袋抖动并变形，沉积的粉尘落入集灰斗。本项目使用布袋除尘器由多气室组成，每个气室又有多个滤袋，具有在线清灰的特点。 正常工作时，含尘气体从除尘器的底部进入，且均匀地进入各室的每个滤袋，此时由于气体速度迅速降低，气体中较大颗粒的粉尘首先沉降下来，含尘气体流经滤袋时，粉尘被阻挡在滤袋的外表面，净化后的气体从袋内内腔进入上部的净气室，然后经提升阀排出，当某个室要进行清灰时，首先要关闭这个室的气力提升阀，待切断通过这个室的含尘气流后，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入高压空气，以清除滤袋外表面的粉尘，每个除尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期均由专门的清灰程序控制器控制自动连续进行。它的特点是采用分室轮流进行清灰，即当某一室进喷吹清灰时过滤气流被切断，避免了喷吹清灰产生粉尘二次飞扬，同时运行平稳，除尘效率高。布袋除尘器主要特点如下： ①布袋除尘器对净化含微米或亚微米数量级粉尘粒子的气体效率较高，一般可达99%以上，且能有效去除废气中PM10微细粉尘。 ②除尘效率不受粉尘比电阻、浓度、粒度等性质的影响，负荷变化、废气量波动对布袋除尘器出口排放浓度的影响较小。 ③布袋除尘器采用分室结构后，除尘器布袋可轮换检修而不影响除尘系统的运行。 ④布袋除尘器结构和维修均较简单。 ⑤作为布袋除尘器的关键问题—滤料材质目前已获得突破，使用寿命一般在2年以上，有的可达4～6a。 本项目破碎、筛分工段采取布袋除尘措施后，粉尘的排放满足评价标准要求，且处理技术成熟、处理效率稳定。因此，本项目采取的治理措施在经济、技术上可行。 ⑵无组织粉尘 ①剥离、采装粉尘 项目剥离、采装过程中产生的粉尘，建设单位拟通过设置洒水车及高压喷雾机在剥离、采装过程中进行洒水，洒水频率每2小时洒水1次，采取湿法作业的方式来降低粉尘的产生量，可实现抑尘率达85%；处理措施技术成熟不会对环境造成明显的影响，且成本较低，满足项目要求，处理措施经济技术可行。 ②道路运输扬尘 本项目对道路用碎石硬化，厂内道路硬化到三级或三级以上，并用洒水车每日对道路洒水保持润湿，石料运输时用蓬布遮盖，限制超载，保持低速驾驶。在采取以上防治措施后，抑尘率可达可90%。路面洒水频率每天4次，用洒水车向路面洒水抑尘，是目前国内外露天矿山普遍采用的方法，具有简便及防尘效果好的优点，同时对环境空气影响不大，防治措施经济可行。 ③原料及成品堆场粉尘 项目在原料及成品堆场西侧（上风向）和南侧建设8m高的防风抑尘墙，顶部用篷布覆盖，并设置喷淋设施，每天洒水3~5次，抑尘效率可达85%以上；项目临时堆土场采取及时压实，严格按照设计堆放高度堆存，定期洒水抑尘，临时堆土场种植冰草、牛枝子、柠条等耐旱植被，可有效抑制粉尘的产生，抑尘效率可达到85%左右。 矿山原料及成品堆场采取湿式作业方式、堆场周围建设防风抑尘墙及采取篷布覆盖方式是原料及成品堆场普遍采用的降尘方法，防尘效果显著，操作简单方便，适合本项目特点，因此，处理措施经济技术可行。 ④临时堆土场扬尘 本项目采用“边开采、边治理”方案，同时考虑到剥离物中只有部分细颗粒物易起尘，临时堆土场下方设置挡土坝，沿外临时堆土场坡脚设置，挡土坝为土石垒砌而成，临时堆土场采取及时压实，严格按照设计堆放高度堆存，定期洒水抑尘，临时堆土场种植冰草、牛枝子、柠条等耐旱植被，可有效抑制粉尘的产生，抑尘效率可达到85%左右。 临时堆土场由于土壤松散，易发生水土流失，因此临时堆土场下方设置挡土坝，采取洒水措施，并撒播草籽，可对土壤有效固定，防止扬尘和水土流失，目前是临时堆土场常用的固土和防尘方法，治理技术成熟，经济可行。 根据《中宁县森旺商贸有限公司宁夏中宁县石空镇白马湖村建筑用砂矿项目环境保护验收监测》中由宁夏华鼎环保科技有限公司于2021年10月17日～10月18日对本项目厂界无组织颗粒物检测结果，厂界无组织颗粒物浓度范围为0.231~0.405mg/m3，故本项目开采排放的无组织粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，即周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 三、水环境保护措施 项目运营期表土剥离、开采抑尘用水，原料堆场、成品堆场、排土场抑尘用水，道路抑尘用水及绿化用水全部损耗；车辆冲洗废水经沉淀处理后循环利用不外排；项目洗砂废水经三级沉淀处理后回用于生产。因此，项目运营期间无生产废水外排，外排废水为生活污水。 本项目生活区设置化粪池，生活污水主要为职工产生的盥洗废水，污染物浓度较低，水质简单，产生量较小，就地泼洒抑尘。化粪池的粪污定期清掏后运至中宁县第一污水处理厂处理。 经采取以上措施后，本项目生活污水对外界水环境造成影响较小，故措施可行。 四、噪声污染防治措施 项目噪声主要为生产作业时产生的噪声及挖掘机、破碎锤、水泵等产生的噪声和运输车辆噪声。本次评价提出的矿山机械设备噪声防治措施具体如下： ⑴维护各机械设备处于良好的运转状态，从声源上降低噪声； ⑵合理安排各机械工作位置，昼间尽量远离边界位置工作； ⑶尽量选用低噪声、低振动工程机械，或带有消声、隔音等附属设备的机械； ⑷加强维护保养，确保其高效运行，适时添加润滑油防止机械磨损； ⑸合理安排工作时间，并适当安排人员进行轮岗操作，尽量减小噪声对工作人员的影响； ⑹为工作人员配发耳塞、耳罩等个人噪声防护设施； ⑺合理安排高噪声设备工作时间。破碎机等高噪声设备均布置在封闭厂房内，并采取安装减振基座措施，工业场地厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 经采取上述各项控噪措施后，可使作业场所噪声值均低于《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)中Ⅰ作业场所(工人每天连续接触噪声8小时)≤90dB(A)的限值；可使项目噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 同时，为防止产品运输过程中交通噪声对、区内野生动物的影响，拟在区内车流量较大的路段设置标志牌或警示牌，并在路牌上标明禁止施工车辆白天大声鸣笛，夜间禁止行驶。 以上措施均属于常用的隔声、减震、降噪措施，措施成熟可行。 五、固体废物防治措施 本项目运营期固体废物分为生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物。 生活垃圾：项目生活垃圾产生量约为1.8t/a，经垃圾箱分类收集后由建设单位定期运至中宁县白马乡生活垃圾收集站统一转运处理。 1、一般固体废物：项目一般固体废物主要为破碎、筛分工段收尘，产生量为85.882t/a，收集后与产品混合外售；采矿区表土剥离物约合205020t，全部用于相应采区的土地复垦；制砂料过程中分离的泥块，根据建设单位实际投产后得到的数据，分离泥块的产生量为10000t/a，沉淀池污泥产生量为5000t/a，制砂料过程中分离的泥块和沉淀池污泥，暂存于砂料堆放场，待晾干后用于土地复垦。 一般工业固体废物管理要求： 一般工业固体废物污染控制措施主要从源头削减控制、资源化利用量个方面来控制。 ①源头削减措施 采取各种有效的管理措施保持矿产资源“三率”(包括开采回收率、采矿贫化率、选矿回收率)指标稳定。本项目为采矿，因此主要指标为开采回收率。开采回收率是指矿山企业计算开采范围内实际采出矿石量与该范围内地质储量的百分比。开采回收率是衡量矿山企业开采技术和开采管理水平优劣，资源利用程度高低的主要技术经济指标。开采回采率偏低，矿石回收量就少，成本就高。企业应开展先进的采矿工艺技术研究，提高开采回收率，防止资源的浪费。 ②资源化利用 目前对矿山固体废物的处理处置措施主要有：外售，工业场地、矿区内道路、矿山道路平整修复以及土地复垦等。本次将除尘灰与产品混合混合外售，进行资源化利用。 2、危险废物：矿区开采及破碎加工时各种机械设备委托社会相关单位定期维护保养，更换的废润滑油、废液压油均属于危险废物，废物类别及代码分别为HW08(900-214-08)、HW08(900-218-08)，产生量分别为0.8t/a、0.2t/a，更换后分类收集，交由有危废处置资质的单位妥善处置，不在项目区内贮存。 危险废物的运输转移： 本项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第9号）执行，须由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位须获得交通运输部门颁布的危险货物运输资质。 本项目危险废物的转移运输，必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）规定实行的五联单制度，认真执行危险废物转移过程中交付、接收和保管要求。 危险废物转移报批程序如下： ①由危险废物移出单位提出有关废物转移或委托处理的书面申请，填写《危险废物转移报批表》，并提供废物处理合同、协议； ②每转移一种危险废物，填写《危险废物转移报批表》一式两份，须列明废物的类别、危险特性、有害成分、转移的起始时间、总数量、批次、产生工序，为减低转移时发生事故的风险，存放条件允许时，应尽量减少转移批次； ③生态环境部门对提供的材料进行审查，并视需要到现场勘察，在《危险废物转移报批表》上签署审批意见，返还申请单位，同意转移的，发放危险废物转移联单。 综上所述，所有的固体废物都得到妥善的处理，所以本项目固体废物对环境的影响较小。 |
| 其他 | 一、环境管理要求 项目尚未设置环境保护管理部门，本次环评要求企业应设置环境保护管理部门，至少设专职环保人员1名，负责全厂的环境保护管理工作，监督并定期检查各车间环保设施的管理和运行情况，发现问题及时会同有关部门解决，保证全厂环保设施处于完好状态。建设单位应依法向当地环境保护主管部门申请排污许可证，实行排污许可管理。运营期建设单位应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017)委托有资质单位开展自行监测。 二、排污许可管理要求 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可证》（国办发[2016]81号）、《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体[2016]186 号）及《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》（环规财[2018]80号）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等文件规定，项目建成投产前建设单位应依法向当地环境保护主管部门申请排污许可证，实行排污许可管理，排污许可证应载明项目排污口的位置、数量、排放方式及排放去向；排放污染物的种类，许可排放浓度及许可排放量。排污许可证副本应载明污染设施运行、维护，无组织排放控制等环境保护措施要求；自行监测方案、台账记录、执行报告等要求。排污单位自行监测、执行报告等信息公开要求。 建设单位应严格执行排污许可的规定，遵守下列要求: ⑴排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 ⑵落实重污染天气应急管理措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 ⑶按照排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并进行信息公开。 ⑷按规定进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ⑸按排污许可证规定，定期在国家排污许可管理信息平台填报信息、编制排污许可证执行报告，及时报送核发权的环境保护主管部门并公开、执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况，污染物按证排放情况等。 ⑹法律法规规定的其他义务。 |
| 环保投资 | 项目总投资1400万元，环保投资估算为307.7万元，占项目总投资的21.98%，具体见表42。 表42 项目环保投资估算表 投资项目 名称 投资金额（万元） 比例（%） 施工期 废气治理 定期洒水，设置防风遮盖措施 3 1 废水治理 简易沉淀池（处理施工废水） 5 1.6 噪声治理 设备减振、消声措施等临时隔声围护措施 2 0.6 固废治理 建筑、生活垃圾清运 1 0.3 运营期 废气治理 剥离、采装粉尘 由1辆载重20t的洒水车在每次剥离表土前及开采前进行洒水抑尘 20 6.5 筛分破碎粉尘 筛分破碎设备设置在全封闭的加工车间中，所有皮带输送走廊均采取密闭输送方式；破碎筛分过程产生的粉尘经密闭罩集气罩设施收集后共同由一台布袋除尘器处理，除尘效率＞99.7%，通过1根15m高排气筒（DA001）排放 80 26 车辆运输、装卸粉尘及道路扬尘 设置限速标识；进出口设置车辆冲洗台，运输车辆出场时对车辆冲洗，运输过程须加盖篷布；对场内运输道路采用泥结碎石路面，道路洒水压实（配置1台20t洒水车，每天定期洒水4次），在装、卸车过程对物料适当喷洒水增加含水率 10 3.3 原料及成品堆场粉尘 每天定期洒水4次，堆场西侧和南侧设置防风抑尘墙（250m×8m） 5 1.6 排土场 及时压实，定期洒水抑尘；按规范要求沿排土场坡脚设置拦砂坝，挡砂坝为砂石垒砌而成 3 1 食堂油烟 油烟净化器 1 0.3 废水治理 生活污水设置化粪池，粪污定期清掏后运至中宁县第一污水处理厂处理 2 0.6 车辆冲洗平台设置1座10m3沉淀池，洗砂废水设置1座1280m3三级沉淀池 20 6.5 噪声治理 选用低噪声设备，采取隔声、减振等综合降噪措施 3 1 固废治理 一般工业固体废物 筛分破碎工段收尘收集后与产品混合外售；采矿区表土剥离物全部用于相应采区的土地复垦；制砂料过程中分离的泥块和沉淀池污泥，暂存于砂料堆放场，待晾干后用于土地复垦 2 0.6 危险废物 由有危废处置资质的单位带走妥善处置，不在矿区内储存 0.5 0.2 生活垃圾 设置生活垃圾收集桶若干个 0.2 0.1 防渗措施 项目洗砂用水及车辆冲洗废水沉淀池设置为一般防渗，采取混凝土防渗，防渗区采用等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s 10 3.3 闭矿期 土地复垦 土地复垦在采矿区、工业场地、道路、生活区等采取撒播冰草、芨芨草、沙打旺、牛枝子等草籽及种植柠条等耐旱植被，一般在播种前、播种后和出苗后各浇洒一次 140 45.5 合计 307.7 100 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格按照施工红线划定范围施工，控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围，加强员工环境保护教育与宣传，开挖的土石方采取遮盖及洒水抑尘措施等 | 满足《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018） | 严格按照采矿权范围内进行开采，露天采场周边设网围栏、警示牌，防排水系统，截排水沟。种植适合本土的植物恢复植被，运输道路两侧绿化等土地复垦措施 | 满足《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018） |
| 水生生态 | / | / | 本项目不涉及水生生态 | / |
| 地表水环境 | 施工期废水主要为施工人员生活污水，盥洗废水收集用于施工现场及道路的抑尘用水 | 盥洗废水须设置收集设施 | 车辆冲洗平台下方设置1座10m3沉淀池；洗砂废水设置1座三级沉淀池、有效容积1280m3；生活污水经化粪池处理，粪污定期清掏后运至中宁县第一污水处理厂处理 | 综合利用 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 不涉及地下水及土壤环境影响 | / |
| 声环境 | 选用低噪声设备，合理安排工期，避免高噪声设备同时作业 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值 | 基础减振、厂房墙壁隔声、距离衰减 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 配置洒水车1辆，施工作业面定期洒水 降尘；运输车辆篷布遮盖，运输道路定期 洒水降尘 | 扬尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值 | 开采 | 雾炮装置降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
|  |  |  | 排土场 | 排土场及时压实，定期洒水抑尘；按规范要求沿排土场坡脚设置拦砂坝，挡砂坝为砂石垒砌而成 |  |
|  |  |  | 原料及成品堆场扬尘 | 每天定期洒水4次，西侧（上风向）和南侧布设防风抑尘网及堆体篷布覆盖措施 |  |
|  |  |  | 设备燃油 | 对车辆及设备加强维护，清洁燃油 |  |
|  |  |  | 运输 | 车辆运输过程须加盖篷布；对场内运输道路采用泥结碎石路面，道路洒水压实（配置1台20t洒水车，每天定期洒水4次） |  |
|  |  |  | 筛分、破碎、制砂生产线 | 设置在全封闭的加工车间中，所有皮带输送走廊均采取密闭输送方式；筛分、破碎、制砂过程产生的粉尘经密闭式收集设施收集后共同由一台布袋除尘器处理，除尘效率＞99.7%，通过1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求 |
|  |  |  | 餐饮油烟 | 油烟净化装置，经处理后引至餐厅顶部排放 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)（试行）中表2标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾定期清运，合理调配土石方 | 施工场地无遗留固体废物 | 一般工业固体废物 | 破碎、筛分工段收尘收集后外售；采矿区表土剥离物全部用于相应采区的土地复垦；制砂料过程中分离的泥块和沉淀池污泥，暂存于砂料堆放场，待晾干后用于土地复垦 | 综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 由有危废处置资质的单位带走妥善处置，不在矿区内储存 | 《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001及2013年修改单) |
|  |  |  | 生活垃圾 | 设置生活垃圾收集桶若干个 | 无害化处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 本项目主要为采场边坡滑坡，运输道路路面塌陷风险分析。采场滑坡、运输道路塌陷会对矿区工作人员人身安全造成威胁，制定环境风险应急预案等措施防范 |
| 环境监测 | / | / | 本项目应按照本次评价提出的监测计划定期对废气、噪声进行监测 | / |
| 其他 | 设置环境保护管理部门，运营期建设单位应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017)委托有资质单位开展自行监测 |

# 七、结论

本项目工程采取合理可行的污染防治措施后，对区域环境质量影响较小。因此，从环境保护角度分析，建设单位在严格实施环保对策措施的条件下，本项目的建设是可行的。